Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"

Открытое акционерное общество

"ЦОТЭНЕРГО"

НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ средств

ДИСПЕТЧЕРСКОГО и ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ

обществ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ (СДТУ АО-ЭНЕРГО)

Нормативы численности подразделений средств диспетчерского и технологического управления акционерных обществ энергетики и электрификации (СДТУ АО-энерго) разработаны Открытым акционерным обществом «ЦОТэнерго».

Нормативы численности подразделений средств диспетчерского и технологического управления акционерных обществ энергетики и электрификации (СДТУ АО-энерго) рекомендуются для расчета и анализа численности персонала, выявления резервов сокращения численности персонала, расчета величины расходов (затрат) на оплату труда, учитываемую при расчете тарифов на электрическую и тепловую энергию, для составления штатных расписаний и других целей.

Нормативы предназначены для использования в действующих подразделениях СДТУ, а также при разработке проектов организуемых и реорганизуемых подразделений.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящие нормативы численности промышленно-производственного персонала (руководителей, специалистов и рабочих) распространяется на подразделения средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), входящие в состав исполнительных аппаратов акционерных обществ энергетики и электрификации (АО-энерго), сетевых предприятий средств диспетчерского и технологического управления (СП СДТУ, Энергосвязь), информационно-вычислительных центров (ИВЦ), инженерных центров и других филиалов и ДЗО АО-энерго, находящихся на территории Российской Федерации.

1.2. Нормативы рекомендуются для расчета и анализа численности персонала, выявления резервов сокращения численности персонала, расчета величины расходов (затрат) на оплату труда, учитываемую при расчете тарифов на электрическую и тепловую энергию, для составления штатных расписаний и других целей.

Нормативы предназначены для использования в действующих подразделениях СДТУ, а также при разработке проектов организуемых и реорганизуемых подразделений.

1.3. Нормативы предусматривают необходимую численность персонала для выполнения всего комплекса работ по оперативному, техническому обслуживанию, ремонту и наладке технических средств, обеспечивающих оперативное управление энергосистемы. Нормативная численность по функции "Эксплуатация и развитие связи и телемеханики энергосистемы" (техническое руководство, техническая политика и др.) устанавливается дополнительно по нормативам для исполнительного аппарата АО-энерго.

1.4. Нормативы численности персонала определяются по функциям в зависимости от влияющих факторов. В численные значения факторов, определяющих нормативную численность персонала службы СДТУ исполнительного аппарата, не включаются показатели филиалов (электростанций, сетей и др.), а также объектов РАО "ЕЭС России" и сторонних для АО-энерго организаций (эти объекты обслуживаются по договорам). Неработающее оборудование не учитывается. Определение нормативной численности персонала по каждой функции производится по отчетным показателям года. Расчет выполняется в целом по функции, независимо от того, выполняется ли нормируемая функция одним или несколькими структурными подразделениями.

Если подразделение не выполняет какие-либо из нормируемых настоящими нормативами функций (например, устройства телемеханики обслуживает служба РЗА), то соответствующая нормативная численность для подразделения СДТУ не устанавливается.

1.5. Нормативная численность персонала подразделений СДТУ, расположенных в районах Крайнего Севера, увеличивается на 8%; расположенных в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - на 5%; в районах, где установлен ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 7 рабочих дней, - на 2,4 %.

1.6. Нормативная численность персонала подразделения СДТУ определяется суммированием нормативной численности по функциям, в соответствии с пунктами 2.1. - 2.13. нормативной части. По таблицам нормативная численность определяется методом линейной интерполяции, расчет ведется с точностью до десятичного знака (первого после запятой).

2. нормативная ЧАСТЬ

2.1. Нормативы численности персонала (специалистов) по функции «Техническое обслуживание и ремонт устройств телемеханики»

Таблица 1

| Количество принимаемых и передаваемых подразделением СДТУ, ед. | Количество телесигналов (ТС), принимаемых и передаваемых подразделением СДТУ, ед. |
| --- | --- |
|  | 200 | 700 | 1500 | 3000 | 5000 | 8000 | 12000 |
| 200 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| 500 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| 1000 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| 2000 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| 3500 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| 5500 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| 8000 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| 11000 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |
| 15000 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |

Примечания к таблице 1.

1. Показатели определяются по монтированной информационной емкости оборудования.

2. Телеуправление и телерегулирование (ТУ-TР) учитываются как ТИ с коэффициентом 2,0.

3. При количестве ТИ свыше 15000 ед. и ТС свыше 12000 ед. норматив определяется исходя из расчета: 0,5 чел. на 5000 ед. ТИ (ТС).

2.2. Нормативы численности персонала по функции «Техническое обслуживание ЭВМ, находящихся в обслуживании подразделения СДТУ»

Таблица 2

| Типы ЭВМ в обслуживании подразделения СДТУ | Единица измерения | Численность специалистов на единицу измерения, чел. |
| --- | --- | --- |
| Микро-ЭВМ (РПТ-70, 80, СМ-1800 и др.) | 2 ед. | 0,7 |
| Персональные ЭВМ и серверы | 10 ед. | 0,3 |

2.3. Нормативы численности персонала по функции "Техническое обслуживание и ремонт средств отображения информации"

Таблица 3

| Наименования оборудовании в обслуживании подразделения СДТУ | Единица измерения | Численность специалистов на единицу измерения, чел. |
| --- | --- | --- |
| Дисплеи | 10 ед. | 0,2 |
| Телевизионные приемники | 10 ед. | 0,1 |
| Устройства управления средствами отображения коллективного пользования (СОТИ, КЦОТИ, информационные табло, видеостены и др.) | 1 ед. | 0,2 |

2.4. Нормативы численности персонала по функции «Технические обслуживание и ремонт каналов телемеханики»

Таблица 4

| Количество монтированных каналов телемеханики в обслуживании подразделения СДТУ, ед.* | Численность специалистов, чел. |
| --- | --- |
| 20 | 0,3 |
| 50 | 0,5 |
| 100 | 1,0 |
| 200 | 1,5 |
| 400 | 2,0 |
| 700 | 2,5 |
| 1000 | 3,0 |

___________

* При организации канала телемеханики из составных частей каждая часть считается самостоятельно; учет ведется в симплексных каналах.

2.5. Нормативы численности персонала по функции «Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры дальней автоматической связи (АДАСЭ)»

Таблица 5

| Количество трансляторов на стойках АДАСЭ в обслуживании подразделения СДТУ, ед. | Численность специалистов, чел. |
| --- | --- |
| 5 | 0,3 |
| 10 | 0,5 |
| 50 | 1,0 |
| 100 | 1,5 |
| 160 | 2,0 |
| 230 | 2,5 |
| 310 | 3,0 |

2.6. Нормативы численности персонала по функции «Технические обслуживание и ремонт АТС и коммутаторов»

2.6.1. АТС и коммутаторов (без учета электронных и диспетчерских).

Таблица 6

| Суммарное количество монтированных номеров АТС и коммутаторов (без электронных и диспетчерских) в обслуживании подразделения СДТУ, номеров | Численность персонала, чел. |
| --- | --- |
|  | рабочих | специалистов |
| 200 | 0,5 | 0,5 |
| 500 | 0,5 | 1,0 |
| 1000 | 1,0 | 1,0 |
| 1600 | 1,0 | 1,5 |
| 2300 | 1,0 | 2,0 |
| 3100 | 1,5 | 2,5 |
| 4000 | 2,0 | 3,0 |

2.6.2. Диспетчерских коммутаторов.

Нормативная численность определяется исходя из расчета: 0,1 чел. (специалистов) на 100 монтированных номеров.

2.6.3. Электронных коммутаторов.

Таблица 7

| Количество электронных коммутаторов в обслуживании подразделения СДТУ, ед. | Численность специалистов, чел. |
| --- | --- |
| 1 | 0,4 |
| 5 | 0,7 |
| 10 | 1,1 |
| 20 | 1,5 |
| 35 | 2,0 |
| 55 | 2,5 |
| 80 | 3,0 |

2.7. Нормативы численности персонала по функции «Техническое обслуживание и ремонт каналов связи»

Таблица 8

| Количество каналов связи в обслуживании подразделения СДТУ, ед.* | Численность специалистов, чел. |
| --- | --- |
| 100 | 1,0 |
| 200 | 1,5 |
| 350 | 2,0 |
| 550 | 2,5 |
| 800 | 3,0 |
| 1100 | 3,5 |
| 2000 | 4,0 |
| 3000 | 4,5 |
| 4500 | 5,0 |
| 6000 | 5,5 |

____________

* При организации канала связи из составных частей (простых каналов) каждая часть считается самостоятельно. Учет ведется в дуплексных каналах.

2.8. Нормативы численности персонала по функции «Техническое обслуживание и ремонт магистральных кабельных линий связи (МКЛС)»

Таблица 9

| Количество усилительных участков на МКЛС, ед. | Численность специалистов, чел. |
| --- | --- |
| 5 | 0,5 |
| 10 | 1,0 |
| 20 | 1,5 |
| 35 | 2,0 |
| 55 | 2,5 |
| 80 | 3,0 |
| 110 | 3,5 |
| 150 | 4,0 |

2.9. Нормативы численности персонала по функции «Техническое обслуживание и ремонт радиостанций»

Таблица 10

| Количество радиостанций, находящихся в обслуживании подразделения СДТУ, ед.* | Численность специалистов, чел. |
| --- | --- |
| 20 | 0,3 |
| 50 | 0,5 |
| 80 | 1,0 |
| 200 | 1,5 |

_____________

* Для исполнительного аппарата АО-энерго не учитываются радиостанции, находящиеся в электрических и тепловых сетях, а также в других филиалах.

2.10. Нормативы численности персонала по функции «Техническое обслуживание и ремонт прочего оборудования и устройств, не учтенных в пп. 2.1-2.9»

(Для исполнительного аппарата учитывается оборудование, необходимое для его деятельности (без филиалов). Неработающее оборудование и устройства не учитываются).

Таблица 11

| №№ п/п | Наименование оборудования и устройств в обслуживании подразделения СДТУ | Единица измерения | Численность на единицу измерения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рабочих | специалистов |
| 1. | Звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура | 10 комплектов | 0,4 | - |
| 2. | Радиотрансляционный узел | 1 узел | 0,1 | - |
| 3. | Радиоточки (динамики) | 100 динамиков | 0,1 | - |
| 4. | Электрочасы | 100 часов | 0,2 | - |
| 5. | Электронные часы | 100 часов | - | 0,6 |
| 6. | Телефонные аппараты * | 100 аппаратов | 0,2 | - |
| 7. | Электронные телефонные аппараты * | 100 аппаратов | - | 0,3 |
| 8. | Усилительные устройства | 10 устройств | 0,3 | - |
| 9. | Станции связи совещаний | 1 станция | 0,2 | - |
| 10. | Телетайпы, телефаксы | 10 ед. | 0,2 | - |
| 11. | Контрольно-измерительные приборы | 100 приборов | 0,3 | - |
| 12. | Кабельные и воздушные линии внешней связи | 100 пар. км | 0,1 | - |
| 13. | Волоконно-оптические линии связи | 100 км | - | 1,0 |
| 14. | Копировально-множительные машины (многотиражные) | 10 ед. | 0,3 | - |
| 15. | Антенно-фидерные устройства | 10 устройств | 0,4 | - |

____________

* Для исполнительного аппарата АО-энерго учитываются телефонные аппараты, установленные на рабочих местах работников исполнительного аппарата.

2.11. Нормативы численности персонала по функции «Техническое обслуживание и ремонт оборудования электропитания»

Таблица 12

| №№ п/п | Наименование оборудования в обслуживании подразделения СДТУ | Единица измерения | Численность на единицу измерения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рабочих | специалистов |
| 1. | Аккумуляторные батареи | 10 тыс. ВАЧ | 0,1 | - |
| 2. | Выпрямительные установки | 1 ВУ | - | 0,1 |
| 3. | Системы гарантированного электропитания | 2 модуля | - | 0,2 |
| 4. | Силовые распределительные щиты | 100 присоединений | 0,1 | - |
| 5. | Агрегаты аварийного электропитания | 1-2 агрегата | 0,1 | - |

2.12. Нормативы численности телефонистов и телеграфистов

2.12.1. Численность телефонистов определяется исходя из расчета: 1 чел. в смену на 1-2 междугородных коммутатора.

2.12.2. Численность телеграфистов определяется исходя из расчета: 1 чел. на 14 млн. передаваемых и принимаемых по телетайпу и телеграфу знаков в год.

2.13. Нормативы численности персонала по функции "Руководство подразделением СДТУ"

Таблица 13

| Нормативная численность персонала по функциям (суммарно по пунктам 2.1-2.12), чел. | Численность руководителей, чел. |
| --- | --- |
| 5 | - |
| 10 | 0,5 |
| 20 | 1,0 |
| 35 | 1,5 |
| 55 | 2,0 |
| 80 | 2,5 |

3. СОКРАЩЕНИЯ, используемые в сборнике

АДАСЭ - аппаратура дальней автоматической связи электроэнергии

АТС - автоматизированная телефонная станция

АО-энерго - акционерное общество (компания) энергетики и электрификации, находящиеся на территории Российской Федерации

ВУ - выпрямительная установка

ДЗО - дочернее зависимое общество

ИВЦ - информационно-вычислительный центр

МКЛС - магистральная кабельная линия связи

РЗА - релейная защита и автоматика

СДТУ - средства диспетчерского и технологического управления

СОТИ - средства отображения телеизмерений

СИ СДТУ - сетевое предприятие средств диспетчерского и технологического управления

ТИ - телеизмерение

ТР - телерегулирование

ТС - телесигнал

ТУ - телеуправление

содержание

1. Общая часть

2. Нормативная часть

3. Сокращения, используемые в сборнике