ГОСТ 14777-76

УДК 001.4:621.317.743:006.354                                                                                       Группа Э00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

РАДИОПОМЕХИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ

Термины и определения

Man-made noise. Terms and definitions

МКС 01.040.33

33.100

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 июля 1976 г. № 1838 дата введения установлена

01.01.78

ВЗАМЕН ГОСТ 14777-69

ИЗДАНИЕ (апрель 2004 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1980 г. (ИУС 8-80)

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области индустриальных радиопомех.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимый к применению термин-синоним приведен в стандарте в качестве справочного и обозначен "Ндп".

В стандарте приведены в качестве справочных иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1116-78.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ |
| 1. Индустриальная радиопомеха D. Industrielle Funkstörung E. Man-made noise F. Parasite industriel | Радиопомеха, которая создается электрическими или электронными устройствами. Примечания: 1. Под радиопомехой понимается электромагнитная помеха в диапазоне радиочастот. 2. К индустриальным радиопомехам не относятся излучения, создаваемые ВЧ трактами радиопередатчиков |
| (Измененная редакция, Изм. № 1) 2. (Исключен, Изм. № 1) |
| 3. Кратковременная индустриальная радиопомеха D. Knackstörung E. Click F. Claquement | Индустриальная радиопомеха, длительность которой, измеренная в регламентированных условиях, не более 0,2 с. |
| 4. Длительная индустриальная радиопомеха D. Dauer- Funkstörung E. Long-lasting disturbance F. Perturbation de long durée | Индустриальная радиопомеха, длительность которой, измеренная в регламентированных условиях, не менее 1 с |
| 3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 1) |
| 4a. Непродолжительная индустриальная радиопомеха D. Kurz-Funkstörung E. Buzz F. Crachement | Индустриальная радиопомеха, длительность которой, измеренная в регламентированных условиях, не более 1 с. Примечание к терминам 3, 4, 4а. Условия измерения приведены в стандартах или нормах по радиопомехам |
| (Введен дополнительно, Изм. № 1) |
| АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ |
| 5. Измеритель индустриальных радиопомех D. Funkstör-Meßgerät E. Radio-noise meter F. Mesureur des perturbations | Селективный микровольтметр, для которого регламентирована величина отношения синусоидального напряжения к спектральной плоскости напряжения импульсов на входе, вызывающих одинаковое показание индикаторного прибора, содержащий инерционные детекторы и позволяющий измерять напряжение, напряженность поля, ток и мощность индустриальных радиопомех при использовании дополнительных устройств |
| (Измененная редакция, Изм. № 1) 6-8. (Исключены, Изм. № 1) |  |
| 9. Эквивалент сети D. Netznachbildung E. Artificial mains (network) F. Réseau fictif | Устройство, используемое при измерении радиопомех, включаемое в сеть питания источника индустриальных радиопомех, для создания регламентированного сопротивления нагрузки на частоте измерения |
| 10. Дельтообразный эквивалент сети D. Delta-Netznachbildung E. Delta network F. Réseau en delta | Эквивалент сети, в котором регламентированы сопротивления нагрузки: между проводами сети питания и между средней точкой этого сопротивления и землей, включаемый в двухпроводную сеть питания и используемый для измерения симметричного и общего несимметричного напряжения |
| 11. V-образный эквивалент сети D. V-Netznachbildung E. V-network F. Réseau en V | Эквивалент сети, в котором регламентированы сопротивление нагрузки между каждым из проводов сети питания и землей, используемый для измерения несимметричного напряжения |
| 9-11. (Измененная редакция, Изм. № 1). |
| 12-14. (Исключены, Изм. № 1) |
| 15. Измерительная площадка для измерения индустриальных радиопомех D. Meßgelänge E. Test site F. Emplacement d'essai | Ограниченная территория, приспособленная для измерения напряженности поля индустриальных радиопомех и отвечающая требованиям стандарта |
| 16. Поглощающие клещи D. Absorberzange E. Absorbing clamp F. Pince absorbante | Устройство, предназначенное для измерения мощности индустриальных радиопомех, состоящее из трансформатора тока и магнитопровода, охватывающее провод питания электроустройства, и перемещаемое вдоль него при измерениях |
| 17. Эквивалент руки D. Handnachbildung E. Artificial hand F. Main fictive | Устройство из последовательно соединенных конденсатора и резистора, подключаемое между корпусом источника индустриальных радиопомех и землей, для имитации влияния руки оператора |
| 15-17. (Измененная редакция, Изм. № 1) |
| 17а. Анализатор кратковременных индустриальных радиопомех D. Analysator für Kurz-Funkstörungen | Прибор, обладающий характеристиками измерителя индустриальных радиопомех и имеющий устройства временной селекции, позволяющие производить оценку длительностей, группировок и частоты повторения кратковременных и непродолжительных индустриальных радиопомех |
| 17б. Постоянная времени заряда детектора измерителя индустриальных радиопомех D. Aufladezeitkonstante des Gleichrichters eines Funkstörmessgerätes E. Electric change time constant (of a detector) F. Constante de temps électrique à la charge (d'un détecteur) | Время, необходимое для того, чтобы после подачи на вход детектора измерителя индустриальных радиопомех синусоидального напряжения постоянной амплитуды напряжение на его емкостной нагрузке достигло 63% установившегося значения |
| 17в. Постоянная времени разряда детектора измерителя индустриальных радиопомех D. Entladezeitkonstante des Gleichrichters eines Funkstörmessgerätes E. Electric discharge time constant (of a detector) F. Constante de temps électrique à la décharge (d'un détecteur) | Время, необходимое для того, чтобы после снятия со входа детектора измерителя индустриальных радиопомех синусоидального напряжения постоянной амплитуды напряжение на его емкостной нагрузке уменьшилось до 37% первичного значения |
| 17г. Механическая постоянная времени критически демпфированного индикаторного прибора измерителя индустриальных радиопомех D. Mechanische Zeitkonstante des kritisch gedämpften Anzeigeinstrumentes eines Funkstörmessgerätes E. Mechanical time constant (of a critically-damped indicating instrument) F. Constante de temps mécanique (de l'instrument indicateur réglé à l'amortissement critique) | Период свободных колебаний подвижной системы индикаторного прибора, деленный на 2(. Примечание. Свободные колебания понимают как движение подвижной системы при отсутствии затухания |
| 17д. Коэффициент перегрузки измерителя индустриальных радиопомех D. Linearitätsreserve des Funkstörmessgerätes E. Overload factor F. Réserve de linéarité | Отношение максимального сигнала, при котором амплитудная характеристика каскадов, предшествующих детектору измерителя индустриальных радиопомех, отличается от линейной не более чем на 1 дБ, к сигналу, соответствующему максимальному показанию индикаторного прибора |
| 17e. Импульсная характеристика измерителя индустриальных радиопомех D. Impulskennlinie des Funkstörmessegerätes E. Pulse response characteristics (Pulse response curve) F. Caractéristique de réponse aux impulsions (Courbe de réponse aux impulsions) | Зависимость от частоты следования импульсов отношения амплитуды входных импульсов при произвольной частоте следования к амплитуде при некоторой эталонной частоте следования импульсов, вызывающих одинаковые показания измерителя индустриальных радиопомех. |
| 17ж. Квазипиковый детектор измерителя индустриальных радиопомех D. Quasispitzenwertgleichrichter des Funkstörmessgerätes E. Quasi-peak detector F. Détecteur de quasi-crête | Детектор с регламентированными электрическими постоянными времени, на нагрузке которого при воздействии регулярно повторяющихся импульсов с постоянной амплитудой создается выходное напряжение, являющееся частью пикового значения амплитуды импульсов, причем значение этого напряжения увеличивается по мере возрастания частоты повторения импульсов, приближаясь к пиковому значению |
| 17з. Пиковый детектор измерителя индустриальных радиопомех D. Spitzenweitgleichrichter des Funkstörmessgerätes E. Peak detector F. Détecteur de crête | Детектор с достаточно большим значением отношения постоянной времени разряда к постоянной времени заряда, на нагрузке которого при воздействии регулярно повторяющихся импульсов с постоянной амплитудой создается напряжение, соответствующее пиковому значению амплитуды импульсов |
| 17и. Токосъемник для измерения тока индустриальных радиопомех D. Stromwandler zur Messung des Funkstöistromes | Устройство, содержащее магнитопровод с обмоткой, к которой подключается измеритель радиопомех, охватывающее токонесущий провод и перемещаемое вдоль него при измерениях |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ |
| 17к. Напряжение индустриальных радиопомех D. Funkstörspannung E. Interference voltage (Disturbance voltage) F. Tension perturbatrice | Напряжение, создаваемое индустриальной радиопомехой |
| 17л. Квазипиковое значение напряжения индустриальных радиопомех D. Quasispitzenwert der Funkstörspannung | Значение напряжения индустриальных радиопомех, измеренное с помощью измерителя индустриальных радиопомех с квазипиковым детектором |
| 17м. Симметричное напряжение индустриальных радиопомех D. Symmetrische Funkstörspannung E. Symmetrical terminal voltage F. Tension (perturbatrice aux bornes) symétrique | Напряжение индустриальных радиопомех, измеренное между двумя зажимами источника индустриальных радиопомех, или сети питания, или любой другой электрической сети измерительным прибором с симметричным входом. Примечание. Симметричное напряжение индустриальных радиопомех измеряется, например, с помощью дельтаобразного эквивалента сети |
| 17н. Общее несимметричное напряжение индустриальных радиопомех D. Asymmetrische Funkstörspannung | Напряжение индустриальных радиопомех между точкой, имеющей потенциал, средний между потенциалами зажимов источника индустриальных радиопомех, сети питания или любой другой электрической сети, и землей. Примечание. Общее несимметричное напряжение индустриальных радиопомех измеряется, например, с помощью дельтообразного эквивалента сети |
| 17о. Несимметричное напряжение индустриальных радиопомех D. Unsymmetrische Funkstörspannung E. Asymmetrical terminal voltage F. Tension (perturbatrice aux bornes) asymétrique | Напряжение индустриальных радиопомех между зажимом источника индустриальных радиопомех, сети питания или любой другой электрической сети и землей. Примечание. Несимметричное напряжение измеряется, например, с помощью V-образного эквивалента сети |
| 17п. Напряженность поля индустриальной радиопомехи D. Funkstörfelrstärke E. Interference field strength (Disturbance field strength) F. Champ perturbateur | Напряженность поля, создаваемая индустриальной радиопомехой |
| 17р. Ток индустриальной радиопомехи D. Funkstörstrom E. Interference current (Disturbance current) F. Courant perturbatrice | Ток, создаваемый индустриальной радиопомехой |
| 17с. Мощность индустриальной радиопомехи D. Funkstörleistung E. Interference power (Disturbance power) F. Puissance perturbatrice | Мощность, создаваемая индустриальной радиопомехой |
| 17a - 17с. (Введены дополнительно, Изм. № 1) |
| ПОДАВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ РАДИОПОМЕХ И ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТЬ ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ |
| 18. Подавление индустриальных радиопомех D. Funk-Entstörung E. Interference suppression F. Antiparasitage | Организационные и (или) технические мероприятия, направленные на ослабление или устранение воздействия индустриальных радиопомех |
| 19. Помехоподавляющее оборудование D. Funk- Entstörausrüstung E. Interference suppression equipment F. Equipment d'antiparasitage | Комплект помехоподавляющих элементов и устройств, необходимых для подавления помех от данного источника |
| 20. Коэффициент переноса индустриальных радиопомех D. Netz-Entkopplungsmaß E. Mains decoupling factor F. Facteur de dé couplage d'un récepteur avec un réseau d'alimentation | Коэффициент, характеризующий ослабление радиопомех на путях распространения и равный отношению синусоидального напряжения, подаваемого от генератора по регламентированной схеме в электрическую сеть источника радиопомех, к напряжению, возникающему при этом на входе приемного устройства |
| 21. Помехозащищенность приемного устройства от индустриальных радиопомех D. Aussere Störfestigkeit einer Empfangsanlage gegenüber industriellen Funkstörungen E. External immunity | Свойство приемного устройства препятствовать при помощи экранов и фильтров проникновению индустриальных радиопомех в его тракт |
| 22. Сетевой коэффициент помехозащищенности приемного устройства D. Netzstörfestigkeit einer Empfangsanlage gegenüber industriellen Funkstörungen E. Mains-interference immunity factor F. Degré de protection | Коэффициент, характеризующий степень защиты приемного устройства от радиопомех, проникающих через сеть питания, и равный отношению синусоидального напряжения, подаваемого от генератора по регламентированной схеме на сетевые зажимы питания приемника, к напряжению, подаваемому на его вход через эквивалент антенны при одинаковом в обоих случаях напряжении на выходе приемника |
| 18-22. (Измененная редакция, Изм. № 1) |
| 23. Нормы на индустриальные радиопомехи D. Funkstörgrenzwert E. Limit of interference F. Valeur limite d'une perturbation | Допускаемые значения напряжения, напряженности поля, тока и пересчитанные значения мощности индустриальных радиопомех, выраженные соответственно в дБ относительно 1 мкВ, мкВ/м, мкА, пВт, установленные на статистической основе и регламентированные в нормативно-технической документации |
| 24. Испытания на индустриальные радиопомехи D. Funkstörprufung | Определение соответствия индустриальных радиопомех требованиям нормативно-технической документации |
| 25. Помехоподавляющий элемент D. Funk-Entstörelement E. Suppression element F. Elément ericace (d'antiparasitage) | Элемент (дроссель, конденсатор, резистор и т.д.), непосредственно осуществляющий подавление или перераспределение энергии помех |
| 26. Помехоподавляющее устройство D. Funk- Entstöreinrichtung | Совокупность помехоподавляющих элементов, конструктивно объединенных в одно изделие |
| 27. Полоса рабочих частот помехоподавляющего элемента (устройства, оборудования) D. Betribsfrequenzbereich des Funk-Entstörelements | Полоса частот, в которой помехоподавляющий элемент (устройство, оборудование) обеспечивает ослабление индустриальных радиопомех не менее заданного в нормативно-технической документации на элемент (устройство, оборудование) |
| 28. Помехоподавляющий провод D. Funk- Entstörleitung E. Interference suppression cable (distributed resistance) F. Fill antiparasite | Помехоподавляющий элемент в виде провода с распределенным сопротивлением, обеспечивающим ослабление помех |
| 29. Помехоподавляющий дроссель D. Funk-Entstördrossel | Помехоподавляющий элемент, имеющий в полосе рабочих частот индуктивный характер полного сопротивления |
| 30. Помехоподавляющий конденсатор D. Funk-Entstörkondensator E. Suppression capacitor F. Condensateur d'antiparasitage | Помехоподавляющий элемент, имеющий в полосе рабочих частот емкостной характер полного сопротивления |
| 31. Зажимы источника индустриальных радиопомех D. Netzanschluss der Funkstörquelle | Элементы (буксы, вилки, кабельные наконечники, винты, штифты, скобы, розетки и другие), служащие для присоединения источника индустриальных радиопомех к сети питания или эквиваленту сети |
| 32. Зажимы сети питания D. Netzanschluss | Элементы (буксы, вилки, кабельные наконечники, винты, штифты, скобы, розетки и другие), служащие для присоединения данной сети к источнику индустриальных радиопомех или другим сетям |
| 23-32. (Введены дополнительно, Изм. № 1) |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

| Анализатор кратковременных индустриальных радиопомех | 17а |
| --- | --- |
| Детектор измерителя индустриальных радиопомех квазипиковый | 17ж |
| Детектор измерителя индустриальных радиопомех пиковый | 17з |
| Дроссель помехоподавляющий | 29 |
| Зажимы источника индустриальных радиопомех | 31 |
| Зажимы сети питания | 32 |
| Значение напряжения индустриальных радиопомех квазипиковое | 17л |
| Измеритель индустриальных радиопомех | 5 |
| Испытания на индустриальные радиопомехи | 24 |
| Клещи поглощающие | 16 |
| Конденсатор помехоподавляющий | 30 |
| Коэффициент перегрузки измерителя индустриальных радиопомех | 17д |
| Коэффициент переноса индустриальных радиопомех | 20 |
| Коэффициент помехозащищенности приемного устройства сетевой | 22 |
| Мощность индустриальной радиопомехи | 17с |
| Напряжение индустриальных радиопомех | 17к |
| Напряжение индустриальных радиопомех симметричное | 17м |
| Напряжение индустриальных радиопомех несимметричное общее | 17н |
| Напряжение индустриальных радиопомех несимметричное | 17о |
| Напряженность поля индустриальной радиопомехи | 17п |
| Нормы на индустриальные радиопомехи | 23 |
| Оборудование помехоподавляющее | 19 |
| Подавление индустриальных радиопомех | 18 |
| Полоса рабочих частот помехоподавляющего элемента (устройства, оборудования) | 27 |
| Площадка для измерения индустриальных радиопомех измерительная | 15 |
| Помехозащищенность приемного устройства от индустриальных радиопомех | 21 |
| Постоянная времени заряда детектора измерителя индустриальных радиопомех | 17б |
| Постоянная времени разряда детектора измерителя индустриальных радиопомех | 17в |
| Постоянная времени механическая критическая демпфированного индикаторного прибора измерителя индустриальных радиопомех механическая | 17г |
| Провод помехоподавляющий | 28 |
| Радиопомеха индустриальная | 1 |
| Радиопомеха индустриальная длительная | 4 |
| Радиопомеха индустриальная кратковременная | 3 |
| Радиопомеха индустриальная непродолжительная | 4а |
| Ток индустриальной радиопомехи | 17р |
| Токосъемник для измерения тока индустриальных радиопомех | 17и |
| Устройство помехоподавляющее | 26 |
| Характеристика измерителя индустриальных радиопомех импульсная | 17е |
| Эквивалент руки | 17 |
| Эквивалент сети | 9 |
| Эквивалент сети дельтообразный | 10 |
| Эквивалент сети V-образный | 11 |
| Элемент помехоподавляющий | 25 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

| Absorberzange | 16 |
| --- | --- |
| Analysator für Kurz- Funkstörungen | 17a |
| Asymmetrische Funkstörspannung | 17н |
| Aufladezeitkonstante des Gleichrichters eines Funkstörmessgerätes | 17б |
| Aussere Störfestigkeit einer Empfangsanlage gegenüber industriellen Funkstörungen | 21 |
| Betriebsfrequenzbereich des Funk-Entstörelements | 27 |
| Dauer- Funkstörung | 4 |
| Delta-Netznachbildung | 10 |
| Entladezeitkonstante des Gleichrichters eines Funkstörmessgerätes | 17в |
| Funk-Entstörausrüstung | 19 |
| Funk- Entstördrossel | 29 |
| Funk-Entstöreinrichtung | 26 |
| Funk- Entstörelement | 25 |
| Funk-Entstörkondensator | 30 |
| Funk- Entstörleitung | 28 |
| Funk-Entstörung | 18 |
| Funkstörfeldstärke | 17п |
| Funkstörgrenzwert | 23 |
| Funkstörleistung | 17c |
| Funkstör-Meßgerät | 5 |
| Funkstörprufung | 24 |
| Funkstörspannung | 17к |
| Funkstörstrom | 17p |
| Handnachbildung | 17 |
| Impulskennlinie des Funkstörmessgerates | 17e |
| Industrielle Funkstörung | 1 |
| Knackstörung | 3 |
| Kurz- Funkstörung | 4a |
| Linearitätsreserve des Funkstörmessgerates | 17д |
| Mechanische Zeitkonstante des kritisch gedämpften Anzeigeinstrumentes eines Funkstörmessgerates | 17г |
| Meßgelänge | 15 |
| Netzanschluss | 32 |
| Netzanschluss der Funkstörquelle | 31 |
| Netz-Entkopplungsmaß | 20 |
| Netznachbildung | 9 |
| Netzstörfestigkeit einer Empfangsanlage gegenüber industriellen Funkstörungen | 22 |
| Quasispitzenwert der Funkstörspannung | 17л |
| Quasispitzenwergleichrichter des Funkstörmessgerates | 17ж |
| Spitzenwergleichrichter des Funkstörmessgerates | 17з |
| Stromwandler zur Messung des Funkstörstromes | 17и |
| Symmetriche Funkstörspannung | 17м |
| Unsymmetrische Funkstörspannung | 17о |
| V-Netznachbildung | 11 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

| Absorbing clamp | 16 |
| --- | --- |
| Artificial hand | 17 |
| Artificial mains (network) | 9 |
| Asymmetrical terminal voltage | 17o |
| Buzz | 4a |
| Click | 3 |
| Delta network | 10 |
| Electric charge time constant (of a detector) | 17б |
| Electric discharge time constant (of a detector) | 17в |
| External immunity | 21 |
| Interference current (Disturbance current) | 17p |
| Interference field strength (Disturbance field strength) | 17п |
| Interference power (Disturbance power) | 17c |
| Interference suppression | 18 |
| Interference suppression cable (distributed resistance) | 28 |
| Interference suppression equipment | 19 |
| Interference voltage (Disturbance voltage) | 17к |
| Limit of interference | 23 |
| Long-lasting disturbance | 4 |
| Mains decoupling factor | 20 |
| Mains-interference immunity factor | 22 |
| Man-made noise | 1 |
| Mechanical time constant (of a critically-damped indicating instrument) | 17г |
| Overload factor | 17д |
| Peak detector | 17з |
| Pulse response characteristics (Pulse response curve) | 17e |
| Quasi-peak detector | 17ж |
| Radio-noise meter | 5 |
| Suppression capacitor | 30 |
| Suppression element | 25 |
| Symmetrical terminal voltage | 17м |
| Test site | 15 |
| V-network | 11 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

| Antiparasitage | 18 |
| --- | --- |
| Carastéristique de réponse aux impulsions (Courbe de réponse aux impulsions) | 17e |
| Champ perturbateur | 17п |
| Claquement | 3 |
| Condensateur d'antiparasitage | 30 |
| Constante de temps électrique à la charge (d'un détecteur) | 17б |
| Constante de temps électrique à la décharge (d'un détecteur) | 17в |
| Constante de temps mécanique (de l'instrument indicateur réglé à l'amortissement critique) | 17г |
| Courant perturbatrice | 17p |
| Crachement | 4a |
| Degré de protection | 22 |
| Détecteur de crête | 17з |
| Détecteur de quasi-crête | 17ж |
| Elément ericace (d'antiparasitage) | 25 |
| Emplacement d'essai | 15 |
| Equipment d'antiparasitage | 19 |
| Facteur de découplage d'un récepteur aveс un résean d'alimentation | 20 |
| Fill antiparasite | 28 |
| Main fictive | 17 |
| Mesureur des perturbations | 5 |
| Parasite industriel | 1 |
| Perturbation de long durée | 4 |
| Pince absorbante | 16 |
| Puissance perturbatrice | 17c |
| Réseau en delta | 10 |
| Réseau en V | 11 |
| Réseau fictif | 9 |
| Réserve de linéarité | 17д |
| Tension perturbatrice | 17к |
| Tension (perturbatrice aux bornes) esymétrique | 17o |
| Tension (perturbatrice aux bornes) symétrique | 17м |
| Valeur limite d'une perturbation | 23 |

(Измененная редакция, Изм. № 1).