ТРУДОЕМКОСТЬ

К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ"

ЧАСТЬ 17

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом "Центральное конструкторское бюро Энергоремонт", Обществом с ограниченной ответственностью "Техно Конструкция"

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО "ЦКБ Энергоремонт")

В.И. Николаев, П.А. Головлев, Г.Н. Дубинский, Б.И. Моисеенко, Л.А. Гуминская (ООО "Техно Конструкция")

СОГЛАСОВАНО Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта ОАО РАО "ЕЭС России" Начальник А.А. Романов

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. В трудоемкости настоящей части не учтены работы по ремонту электродвигателей. Трудоемкость работ по ремонту электродвигателей определяется по части 5.

01 РЕМОНТ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

0101 Блоки

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Тип | Грузоподъемность, т | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01010101 | Блок монтажный с откидной серьгой | от 3,0 до 5,0 | 3,1 |
| 01010201 | Блок монтажный | 20,0 | 4,8 |
| 01010202 | То же | 30,0 | 5,5 |
| 01010203 | " | 50,0 | 6,8 |
| 01010204 | " | 100,0 | 9,9 |
| 01010301 | Блок полиспастный | 1,0 | 2,2 |
| 01010302 | То же | от 1,5 до 6,0 | 3,0 |
| 01010303 | " | от 10,0 до 20,0 | 4,5 |

Домкраты винтовые и реечные

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, рейки, винта, опорной плиты, стопорного устройства. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов рейки, винта, стопорного устройства. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание Окраска.

0102 Домкраты винтовые

| № позиции | Грузоподъемность, т | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 |
| 01020101 | 5 | 3,0 | 1,8 |
| 01020102 | 10 | 4,9 | 3,0 |

0103 Домкраты реечные

| № позиции | Грузоподъемность, т | Трудоемкость в чел. -ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 |
| 01030101 | 5 | 5,4 | 3,3 |
| 01030102 | 7 | 6,0 | 3,7 |

0104 Домкраты гидравлические

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, поршня, крышки, клапанов. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, замена масла, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, клапанов. Замена изношенных деталей. Сборка, замена масла, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, замена прокладок, манжет, шлангов. Сборка, замена масла, испытание.

| № позиции | Грузоподъемность, т | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
| 01040101 | 5 | 7,8 | 4,8 | 1,8 |
| 01040102 | 10 | 9,1 | 5,6 | 2,1 |
| 01040103 | 50 | 16,5 | 10,2 | 3,8 |
| 01040104 | 100 | 20,4 | 12,6 | 4,6 |
| 01040105 | 200 | 24,0 | 14,8 | 5,5 |

0105 Конвейеры ленточные передвижные

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов металлоконструкций, привода, ходовой части, электрооборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов ходовой части, электрооборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Очистка, промывка, замена транспортерной ленты, роликов. Смазка, испытание.

| № позиции | Наименование | Длина, м | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,5 |
| 01050101 | Транспортер ленточный передвижной | 5 | 30,0 | 18,0 | 7,6 |
| 01050102 | То же | свыше 5 до 10 | 38,5 | 23,1 | 10,2 |
| 01050103 | То же | свыше 10 до 15 | 46,7 | 28,2 | 12,1 |
| 01050104 | Транспортер ленточный звеньевой | 40 | 86,1 | 51,9 | 22,5 |
| 01050105 | То же | свыше 40 до 80 | 95,4 | 57,3 | 24,9 |
| 01050106 | То же | свыше 200 | 189,7 | 114,5 | 49,5 |
| 01050107 | Транспортер шнековый диаметром 300-500 мм | до 8 | 34,3 | 20,7 | 9,1 |
| 01050108 | То же | свыше 8 до 16 | 57,7 | 34,2 | 15,0 |
| 01050109 | То же | свыше 16 до 22 | 66,0 | 39,3 | 17,1 |

Кран-балки

0106 Кран-балки ручные

I группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов металлоконструкций, ходовых и холостых тележек. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, окраска, установка, испытание.

II группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов ходовых и холостых тележек. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, окраска, установка, испытание.

III группа сложности ремонта

Разборка холостых тележек. Очистка, промывка. Замена катков. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Длина пролета, м | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта при грузоподъемности, т |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1,0 | свыше 1,0 до 2,0 | свыше 2,0 до 3,2 | свыше 3,2 до 5,0 |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | II | 12 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 |
| 01060101 | до 3,0 | 126,3 | 78,4 | 29,3 | 141,8 | 88,3 | 32,8 | 171,1 | 105,9 | 39,5 | - | - | - |
| 01060102 | свыше 3,0 до 4,5 | 132,9 | 82,7 | 30,9 | 149,5 | 92,6 | 34,1 | 183,7 | 125,4 | 42,1 | 201,9 | 125,4 | 46,8 |
| 01060103 | свыше 4,5 до 6,0 | 140,5 | 86,6 | 32,8 | 157,9 | 97,7 | 36,6 | 192,4 | 117,2 | 44,3 | 213,5 | 131,6 | 49,4 |
| 01060104 | свыше 6,0 до 7,5 | 149,5 | 92,6 | 34,1 | 165,8 | 102,5 | 38,5 | 203,5 | 126,0 | 46,8 | 223,3 | 138,4 | 51,9 |
| 01060105 | свыше 7,5 до 9,0 | 154,5 | 95,4 | 35,4 | 175,3 | 108,4 | 40,1 | 210,9 | 130,8 | 48,7 | 234,4 | 145,2 | 53,5 |
| 01060106 | свыше 9,0 до 12,0 | 161,9 | 100,2 | 37,6 | 186,1 | 115,2 | 42,7 | 221,7 | 137,9 | 51,0 | 245,7 | 152,0 | 56,1 |
| 01060107 | свыше 12,0 до 15,0 | 168,5 | 305,3 | 39,5 | 196,9 | 121,7 | 45,2 | 232,5 | 143,5 | 53,5 | 257,3 | 159,4 | 59,6 |
| 01060108 | свыше 15,0 до 18,0 | 176,9 | 109,6 | 40,8 | 204,3 | 127,1 | 46,8 | 241,7 | 149,5 | 55,4 | 267,3 | 165,3 | 62,1 |

0107 Кран-балки электрические подвесные и опорные

I группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов металлоконструкций, ходовых и холостых тележек, подвески кабеля, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, окраска, установка, испытание.

II группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов ходовых и холостых тележек. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, окраска, установка, испытание.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрооборудования. Разборка холостых тележек. Очистка, промывка. Замена катков. Устранение дефектов и замена узлов и деталей электрической части. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Длина пролета, м | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта при грузоподъемности, т |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1,0 | свыше 1,0 до 2,0 | свыше 2,0 до 3,2 | свыше 3,2 до 5,0 |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | II | 12 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
| 01070101 | до 4,5 | 220,4 | 132,4 | 39,5 | 240,2 | 144,2 | 43,5 | 282,7 | 169,9 | 50,4 | 305,5 | 182,8 | 55,3 |
| 01070102 | свыше 4,5до 7,0 | 237,2 | 142,3 | 42,5 | 260,0 | 156,1 | 46,4 | 307,4 | 184,7 | 55,3 | 332,1 | 199,6 | 59,3 |
| 01070103 | свыше 7,0 до 9,0 | 244,2 | 146,2 | 43,5 | 272,8 | 164,0 | 49,4 | 317,3 | 190,7 | 57,3 | 349,9 | 209,4 | 63,2 |
| 01070104 | свыше 9,0 до 12,0 | 252,1 | 151,2 | 45,5 | 285,7 | 170,9 | 51,4 | 330,2 | 197,6 | 59,3 | 367,7 | 220,3 | 66,2 |
| 01070105 | свыше 12,0 до 15,0 | 259,0 | 155,1 | 46,4 | 299,5 | 179,8 | 54,3 | 340,1 | 203,5 | 61,3 | 385,5 | 231,2 | 69,2 |
| 01070106 | свыше 15,0 до 18,0 | 268,9 | 161,0 | 48,4 | 308,4 | 184,7 | 55,3 | 348,9 | 209,4 | 63,2 | 397,4 | 238,1 | 71,1 |

0108, 0109 Краны мостовые, козловые и полукозловые

Мост

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Ремонт корпуса моста, площадки, лестниц, ограждений, ходовых колес, редукторов, тормозного устройства, упоров, буферов, предохранительных устройств подвески кабеля. Замена изношенного рельса. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, регулировка, испытание, шпаклевка и окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Ремонт площадки, лестниц, ограждений, упоров, буферов, подвески кабеля, тормозного устройства. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, регулировка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Ремонт упоров, буферов, подвески кабеля. Замена изношенных деталей. Сборка. Окраска.

Механизм передвижения крана (грузовой тележки)

I группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Ремонт корпуса ходовых и холостых колес, тормозного устройства, редукторов, барабана, трансмиссионного вала, вала передвижной тележки, гидросистемы, системы смазки. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, установка, регулировка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Ремонт барабана, трансмиссионного вала, вала передвижной тележки, гидросистемы, системы смазки. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, регулировка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, дефектация. Ремонт системы смазки, гидросистемы. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, регулировка, испытание.

Кабина управления

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, осмотр, дефектация. Ремонт корпуса, двери, пола, сидения, пульта управления. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, испытание. Шпаклевка, окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, осмотр, дефектация. Ремонт пульта управления. Замена изношенных деталей. Сборка, испытание.

Электрооборудование

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Ремонт токосъемника, троллей, контроллера, тормозных электромагнитов, блокировочных устройств, ограничителей, реле, электропроводки, пусковых кнопок, заземления. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, регулировка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Ремонт тормозных электромагнитов, блокировочных устройств, электропроводки, пусковых кнопок, реле, заземления. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, регулировка, испытание.

III группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Ремонт электропроводки, пусковых кнопок, заземления. Замена изношенных деталей. Сборка, регулировка, испытание.

Испытание крана

Перемещение крана по всей длине подкрановых путей на холостом ходу и с нагрузкой. Регулировка, смазка.

0108 Краны козловые и полукозловые

| № позиции | Наименование оборудования (узлов) | Группа сложности ремонта | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку (комплект) по группам сложности ремонта при грузоподъемности, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 5 | свыше 5 до 10 | свыше 10 до 15 | свыше 15 до 20 | свыше 20 до 25 | свыше 25 до 30 | свыше 30 до 40 | свыше 40 до 50 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01080101 | Мост | I | 4,5 | 217,5 | 233,3 | 269,9 | 276,8 | 280,7 | 422,1 | 430,0 | 441,9 |
| 01080102 | То же | II | 4,0 | 130,2 | 140,3 | 162,0 | 166,0 | 168,9 | 252,9 | 257,8 | 264,8 |
| 01080103 | " | III | 3,5 | 39,5 | 42,5 | 48,4 | 49,4 | 50,4 | 76,1 | 77,1 | 80,0 |
| 01080201 | Механизм передвижения крана (грузовой тележки) | I | 4,5 | 207,1 | 234,6 | 246,2 | 258,9 | 269,4 | 389,9 | 395,2 | 405,7 |
| 01080202 | То же | II | 4,0 | 125,3 | 141,2 | 148,6 | 156,0 | 162,4 | 235,6 | 237,8 | 245,2 |
| 01080203 | " | III | 3,5 | 36,6 | 41,8 | 43,9 | 46,0 | 48,1 | 69,0 | 70,1 | 72,2 |
| 01080301 | Кабина управления | I | 4,5 | 23,9 | 25,8 | 29,4 | 33,1 | 35,0 | 39,6 | 45,1 | 49,7 |
| 01080302 | То же | II | 4,0 | 14,0 | 15,9 | 17,7 | 19,6 | 21,5 | 24,3 | 27,1 | 29,9 |
| 01080401 | Электрооборудова ние | I | 5,0 | 213,5 | 213,5 | 213,5 | 321,3 | 321,3 | 321,3 | 321,3 | 348,0 |
| 01080402 | То же | II | 4,5 | 128,5 | 128,5 | 155,2 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 208,6 |
| 01080403 | " | III | 4,0 | 38,5 | 38,5 | 46,4 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 62,2 |
| 01080501 | Испытание | - | 4,0 | 10,9 | 12,8 | 15,8 | 17,8 | 21,7 | 23,7 | 25,7 | 28,6 |

Примечание. В трудоемкости таблицы 0108 учтены работы по восстановлению лакокрасочного покрытия непосредственно ремонтируемых узлов. Трудоемкость восстановления лакокрасочного покрытия крана, за исключением ремонтируемых узлов, определяется по части 13.

0109 Краны мостовые

| № позиции | Наименование оборудования (узлов) | Группа сложности ремонта | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку (комплект) по группам сложности ремонта при грузоподъемности, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До 5 | свыше 5 до 10 | свыше 10 до 15 | свыше 15 до 20 | свыше 20 до 25 | свыше 25 до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 до 75 | свыше 75 до 100 | свыше 100 до 125 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01090101 | Мост | I | 4,5 | 232,3 | 243,2 | 256,0 | 272,8 | 284,7 | 310,4 | 464,6 | 616,8 | 711,7 | 791,8 |
| 01090102 | То же | II | 4,0 | 139,3 | 145,2 | 153,1 | 163,0 | 170,9 | 185,7 | 278,6 | 369,5 | 426,8 | 474,2 |
| 01090103 | " | III | 3,5 | 41,5 | 43,5 | 46,4 | 49,4 | 51,4 | 56,3 | 84,0 | 110,7 | 128,4 | 142,3 |
| 01090201 | Механизм передвижения крана (грузовой тележки) | I | 5,0 | 226,4 | 238,3 | 247,2 | 255,1 | 261,0 | 265,9 | 356,9 | 519,0 | 568,5 | 637,7 |
| 01090202 | То же | II | 4,5 | 136,4 | 142,3 | 148,3 | 153,2 | 156,2 | 160,1 | 213,5 | 311,4 | 341,0 | 382,6 |
| 01090203 | " | III | 4,0 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 45,4 | 47,4 | 48,4 | 64,2 | 93,9 | 102,7 | 114,6 |
| 01090301 | Кабина управления | I | 4,0 | 25,7 | 27,7 | 31,6 | 35,6 | 39,5 | 42,5 | 48,4 | 62,2 | 68,2 | 75,1 |
| 01090302 | То же | II | 3,5 | 14,8 | 16,8 | 18,8 | 21,7 | 23,7 | 25,7 | 28,7 | 37,5 | 40,5 | 45,5 |
| 01090401 | Электрообору дование | I | 5,0 | 213,5 | 213,5 | 258,0 | 321,3 | 321,3 | 321,3 | 321,3 | 374,7 | 446,9 | 457,7 |
| 01090402 | То же | II | 4,5 | 128,5 | 128,5 | 155,2 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 192,8 | 224,4 | 267,9 | 274,8 |
| 01090403 | " | III | 4,0 | 38,5 | 38,5 | 46,4 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 67,2 | 80,0 | 82,0 |
| 01090501 | Испытание | - | 4,0 | 10,9 | 10,9 | 13,8 | 17,8 | 21,7 | 23,7 | 29,6 | 32,6 | 38,5 | 42,5 |

Примечание. В трудоемкости таблицы 0109 учтены работы по восстановлению лакокрасочного покрытия непосредственно ремонтируемых узлов. Трудоемкость восстановления лакокрасочного покрытия крана, за исключением ремонтируемых узлов, определяется по части 13.

0110 Краны стреловые с электрической лебедкой

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов рамы, стрелы, блока ограничителя высоты подъема, тормозного устройства, электрооборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов блока ограничителя высоты подъема, тормозного устройства, электрооборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Очистка, промывка. Замена грузового каната, блока ограничителя высоты подъема. Смазка, испытание.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01100101 | КЛ-1, К-1 | 67,7 | 38,8 | 10,9 |
| 01100102 | Кран в "окно", МЭМЗ | 37,1 | 21,2 | 12,5 |
| 01100103 | "Пионер" | 22,6 | 13,2 | 3,7 |

0111 Кран-тележка

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов рамы, стрелы, крюковой подвески, ходовой части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов крюковой подвески, ходовой части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Очистка, промывка. Замена грузового каната, ходовых колес. Смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 01110101 | КТ-1, КТ-1М | 65,7 | 51,3 | 14,3 |

0112 Краны электрические консольно-поворотные (кран-укосины)

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов колонны, стрелы, нижнего и верхнего корпусов, поворотного блока, опорной рамы, тормозного устройства, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов нижнего и верхнего корпусов, поворотного блока, тормозного устройства, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Разборка тормозного устройства. Очистка, промывка. Замена тормозных колодок. Сборка, испытание.

| № позиции | Грузоподъемность, т | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
| 01120101 | до 0,5 | 61,3 | 36,6 | 10,9 |
| 01120102 | свыше 0,5 до 1,0 | 76,1 | 45,4 | 13,8 |
| 01120303 | свыше 1 ,0 до 2,0 | 106,8 | 64,2 | 18,8 |
| 01120104 | свыше 2,0 до 3.2 | 133,5 | 80,0 | 23,7 |
| 01120105 | свыше 3.2 до 5,0 | 169,0 | 101,8 | 30,6 |

0113 Лебедки ручные

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов рамы, корпуса барабана, редуктора, тормозного устройства. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, окраска, испытание.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов тормозного устройства редукторов. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, окраска, испытание.

III группа сложности ремонта

Очистка, промывка. Замена грузового каната. Смазка, испытание.

| № позиции | Грузоподъемность, т | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
| 01130101 | до 0,5 | 3,3 | 3,2 | 0,89 |
| 01130102 | свыше 0,5 до 1 ,5 | 8,1 | 5,7 | 1,5 |
| 01130103 | свыше 1 ,5 до 2,5 | 10,5 | 7,5 | 1,9 |
| 01130104 | свыше 2,5 до 3,5 | 12,0 | 8,6 | 2,2 |
| 01130105 | свыше 3,5 до 5,0 | 16,5 | 11,6 | 2,9 |

Примечание. При ремонте лебедки ручной марки ЛРР-1,5 к трудоемкости позиций 0113010201-0113010203 применяется коэффициент К = 1,25.

0114 Лебедки электрические

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов рамы, корпуса барабанов, кожухов, тормозного устройства, редуктора, электрооборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов кожухов, тормозного устройства, редуктора, электрооборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрооборудования. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных узлов и деталей электрооборудования. Замена грузового каната. Смазка, испытание.

| № позиции | Наименование | Тяговое усилие, т.е. | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 01140101 | Лебедка реверсивная однобарабанная | от 0,5 до 1,0 | 50,1 | 35,1 | 9,2 |
| 01140201 | Лебедка фрикционная трехбарабанная | от 3,0 до 5,0 | 61,7 | 43,8 | 11,3 |
| 01140301 | Лебедка фрикционная двухбарабанная | от 1,25 до 5,0 | 54,1 | 38,4 | 10,0 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 01140401 | Лебедка фрикционная однобарабанная | от 0,5 до 1,25 | 31,1 | 30,0 | 7,8 |
| 01140501 | Лебедка монтажная | от 8,0 до 15,0 | 61,7 | 43,8 | 11,3 |
| 01140601 | Лебедка монтажная однобарабанная | от 3,0 до 5,0 | 61,7 | 43,8 | 11,3 |

0115 Люльки самоподъемные

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов каркаса, редуктора, тормозного устройства, электрооборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов тормозного устройства, электрооборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Очистка, промывка. Замена грузовых канатов, блоков. Смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | П | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 01150101 | ЛОС-100- 20, МР-94А | 33,4 | 20,7 | 7,6 |
| 01150102 | КЭ-100-300 | 40,8 | 25,2 | 9,2 |
| 01150103 | ЛС-80-250 | 48,4 | 29,7 | 11,1 |

0116 Монорельсы

I группа сложности ремонта

Снятие тали. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов или замена ограничительных упоров, буферов, зажимов, крепежа. Рихтовка, выверка по нивелиру металлоконструкций. Окраска. Установка тали. Испытание.

II группа сложности ремонта

Снятие тали. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов или замена ограничительных упоров, зажимов, крепежа. Окраска. Установка тали. Испытание.

| № позиции | Длина монорельса, м | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при высоте установленного монорельса (м) по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 4 | свыше 4 до 8 | свыше 8 до 12 | свыше 12 до 16 | свыше 16 до 20 | свыше 20 до 24 |
|  |  | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 |
| 011601 Монорельсы прямолинейные грузоподъемностью до 2,0 т |
| 01160101 | до 6 | 42,2 | 25,8 | 44,2 | 26,7 | 46,7 | 28,5 | 52,1 | 31,8 | 56,3 | 33,9 | 59,7 | 36,0 |
| 01160102 | свыше 6 до 8 | 48,1 | 28,5 | 52,1 | 31,8 | 56,3 | 33,9 | 60,3 | 36,0 | 64,3 | 39,3 | 68,5 | 41,1 |
| 01160103 | свыше 8 до 10 | 55,5 | 33,3 | 59,7 | 36,0 | 63,7 | 39,3 | 68,5 | 42,0 | 72,8 | 44,1 | 77,8 | 47,1 |
| 01160104 | свыше 10 до 12 | 61,7 | 37,2 | 67,1 | 39,9 | 71,6 | 42,9 | 76,7 | 46,5 | 83,2 | 50,4 | 86,9 | 53,1 |
| 01160105 | свыше 12 до 14 | 67,7 | 39,9 | 72,8 | 44,1 | 79,8 | 48,3 | 85,2 | 51,0 | 91,2 | 54,6 | 96,2 | 57,6 |
| 01160106 | свыше 14 до 16 | 75,3 | 45,0 | 81,2 | 49,2 | 86,9 | 53,1 | 92,8 | 56,7 | 98,2 | 59,7 | 104,5 | 63,6 |
| 011602 Монорельсы прямолинейные грузоподъемностью от 3,0 до 5,0 т |
| 01160201 | до 6 | 48,1 | 28,5 | 52,1 | 31,8 | 56,3 | 33,9 | 61,7 | 37,2 | 65,7 | 39,3 | 68,5 | 42,0 |
| 01160202 | свыше 6 до 8 | 58,3 | 34,5 | 62,3 | 38,2 | 67,7 | 40,5 | 72,8 | 44,1 | 76,7 | 46,5 | 81,2 | 49,2 |
| 01160203 | свыше 8 до 10 | 67,7 | 41,4 | 72,8 | 44,1 | 77,8 | 47,1 | 83,2 | 50,4 | 89,2 | 53,1 | 94,3 | 56,7 |
| 01160204 | свыше 10 до 12 | 75,9 | 46,5 | 83,2 | 50,4 | 88,3 | 53,1 | 94,3 | 56,7 | 99,6 | 60,6 | 106,4 | 63,6 |
| 01160205 | свыше 12 до 14 | 85,2 | 51,0 | 92,3 | 55,2 | 98,2 | 59,7 | 105,9 | 63,6 | 112,4 | 68,3 | 118,9 | 71,6 |
| 01160206 | свыше 14 до 16 | 94,3 | 56,7 | 101,6 | 60,6 | 108,4 | 65,6 | 115,8 | 69,8 | 123,1 | 74,9 | 131,3 | 78,8 |
| 011603 Монорельсы криволинейные с радиусом гиба до 5,0 и грузоподъемностью до 2,0 т |
| 01160301 | до 6 | 46,1 | 27,9 | 49,0 | 29,7 | 54,4 | 33,3 | 57,5 | 34,5 | 61,7 | 37,2 | 64,51 | 39,3 |
| 01160302 | свыше 6 до 8 | 56,3 | 34,5 | 57,5 | 36,0 | 62,3 | 37,2 | 67,1 | 39,9 | 70,5 | 42,0 | 76,1 | 45,0 |
| 01160303 | свыше 8 до 10 | 60,3 | 36,0 | 65,7 | 39,3 | 70,8 | 42,0 | 75,9 | 45,0 | 79,8 | 48,3 | 85,2 | 51,3 |
| 01160304 | свыше 10 до 12 | 67,7 | 41,1 | 71,6 | 44,1 | 78,7 | 47,1 | 84,1 | 50,4 | 90,3 | 54,6 | 95,4 | 57,6 |
| 01160305 | свыше 12 до 14 | 75,0 | 45,0 | 81,2 | 48,3 | 86,9 | 52,5 | 92,8 | 56,7 | 99,6 | 59,7 | 105,9 | 63,6 |
| 01160306 | свыше 14 до 16 | 83,2 | 50,4 | 89,2 | 53,1 | 95,4 | 57,3 | 102,5 | 61,5 | 108,4 | 65,6 | 115,8 | 69,8 |
| 011604 Монорельсы криволинейные с радиусом гиба до 5,0 м грузоподъемностью от 3,0 до 5,0 т |
| 01160401 | до 6 | 54,1 | 33,3 | 58,3 | 36,0 | 63,7 | 38,1 | 67,1 | 39,9 | 70,5 | 42,0 | 73,9 | 45,0 |
| 01160402 | свыше 6 до 8 | 63,7 | 39,3 | 68,8 | 42,0 | 73,9 | 45,0 | 78,7 | 47,1 | 85,2 | 51,3 | 90,3 | 54,6 |
| 01160403 | свыше 8 до 10 | 69,9 | 45,0 | 79,8 | 48,3 | 86,3 | 53,1 | 91,2 | 55,2 | 97,4 | 58,5 | 103,6 | 62,6 |
| 01160404 | свыше 10 до 12 | 83,2 | 50,4 | 90,3 | 54,6 | 97,4 | 58,5 | 103,6 | 62,3 | 109,8 | 65,6 | 116,9 | 69,8 |
| 01160405 | свыше 12 до 14 | 92,8 | 56,7 | 100,5 | 60,6 | 108,4 | 65,6 | 115,8 | 74,9 | 122,9 | 74,9 | 129,9 | 78,5 |
| 01160406 | свыше 14 до 16 | 105,0 | 62,3 | 111,8 | 67,1 | 123,1 | 73,1 | 127,1 | 76,7 | 135,3 | 81,8 | 144,4 | 86,9 |

0117 Подъемники грузовые, грузопассажирские

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов секций, ограждения, платформы, кабины, натяжных устройств, тормозного устройства, электрооборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов кабины, натяжных устройств, тормозного устройства, электрооборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрооборудования. Разборка тормозного устройства. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных деталей электрооборудования, тормозного устройства. Сборка, смазка, испытание.

0117 Подъемники грузовые

| № позиции | Наименование | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,0 | 3,0 |
| 01170101 | Подъемник | С-447 | 46,7 | 28,6 | 10,2 |
| 01170102 | То же | С-598, С-953 | 59,3 | 37,1 | 12,3 |
| 01170201 | Подъемник мачтовый | ТП-4, ТП-5, ТП-9, ТП-12 | 59,3 | 37,1 | 12,3 |
| 01170301 | Подъемник телескопический | ТП-13 | 59,3 | 37,1 | 12,3 |

0118 Подъемники грузопассажирские

Состав работ по группам сложности ремонта соответствует составу работ, приведенному в подразделе 0117.

| № позиции | Наименование | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 01180101 | Подъемник грузопассажирский | ПГС-800/16 | 530,2 | 317,1 | 90,8 |
| 01180102 | То же | "Гнездо" 1000 | 561,6 | 336,6 | 97,2 |
| 01180201 | Подъемник двухстоечный | ТПР-3, ТПР-3М | 200,1 | 122,9 | 36,6 |

0119 Площадки подъемные, регулируемые по высоте

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов металлоконструкций, люка опор, ходовой части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов металлоконструкции. Замена изношенных деталей. Сборка, испытание. Окраска.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 |
| 01190101 | ППР-7 | 50,1 | 30,0 |

0120 Подъемники телескопические (на базе электропогрузчика)

I группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов рабочей площадки, привода, телескопа, отвеса. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, окраска, установка, испытание.

II группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов рабочей площадки, привода. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, окраска, установка.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 |
| 01200101 | ВТУ-12, ПТ-7,2 | 58,3 | 35,1 |

0121 Тали ручные

I группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, грузовой подвески, редуктора. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, окраска, установка, испытание.

II группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, грузовой подвески. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, окраска, установка, испытание.

III группа сложности ремонта

Снятие, очистка, промывка. Замена грузовой цепи. Смазка, установка, испытание.

| № позиции | Грузоподъемность, т | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
| 01210101 | до 0,5 | 18,4 | 11,2 | 3,7 |
| 01210102 | свыше 0,5 до 1,0 | 21,2 | 13,1 | 3,7 |
| 01210103 | свыше 1,0 до 2,0 | 22,1 | 13,1 | 3,7 |
| 01210104 | свыше 2,0 до 3,2 | 24,8 | 14,9 | 4,7 |
| 01210105 | свыше 3,2 | 26,7 | 15,9 | 4,7 |

0122 Тали электрические

Механическая часть

I группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Ремонт корпуса, грузоподъемного механизма самоходной тележки, грузовой подвески, тормозной системы, барабана. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка. Окраска. Установка, испытание.

II группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Ремонт грузоподъемного механизма, грузовой подвески, барабана. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка. Окраска. Установка, испытание.

III группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Ремонт барабана, грузового каната. Сборка, смазка, установка, испытание.

Электрическая часть

I группа сложности ремонта

Снятие, разборка, осмотр, очистка, дефектация. Ремонт электромагнитов, блокировочного устройства, пусковых кнопок, электропроводки, ограничителей, контактов, заземления. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, окраска защитных кожухов, установка, регулировка, испытание.

II группа сложности ремонта

Снятие, разборка, осмотр, очистка, дефектация. Ремонт блокировочного устройства, ограничителей, электропроводки, заземления. Замена изношенных деталей. Сборка, окраска кожухов, установка, регулировка. Испытание.

III группа сложности ремонта

Замена отдельных участков электропроводки, пусковых кнопок, контактов, катушек, заземления. Испытание.

| № позиции | Наименование узлов | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта при грузоподъемности, т |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,5 | свыше 0,5 до 1,0 | свыше 1,0 до 2,0 | свыше 2,0 до 3,2 | свыше 3,2 |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
| 01220101 | Механическая часть | 49,4 | 29,6 | 8,9 | 56,3 | 33,6 | 9,9 | 68,2 | 40,5 | 11,9 | 75,1 | 45,4 | 13,8 | 88,0 | 52,4 | 15,8 |
| 01220102 | Электрическая часть | 19,8 | 11,9 | 4,0 | 30,6 | 18,8 | 5,9 | 35,6 | 21,7 | 5,9 | 39,5 | 23,7 | 6,9 | 39,5 | 23,7 | 6,9 |

0123 Электропогрузчики

Средний разряд работ - 4,0

| № позиция | Наименование оборудования (узлов) | Трудоемкость в чел.-ч на штуку (комплект) при грузоподъемности, т |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1,25 | свыше 1,25 до 1,5 | свыше 1,5 до 1,6 | свыше 1,6 до 2,8 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01230101 | Грузоподъемник Снятие, разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов силовой установки, механизма управления, гидронасоса, гидроцилиндра. Замена изношенных узлов и деталей. Замена и зарядка аккумуляторных батарей. Сборка, смазка, установка, регулировка, Окраска. | 97,4 | 104,2 | 107,9 | 116,6 |
| 01230201 | Корпус Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов сидения, рулевого управления, навесного оборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка. Окраска. | 19,0 | 22,9 | 22,9 | 25,8 |
| 01230301 | Мост (задний, передний) Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов подвески рулевого управления, конической и карданной передач. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка. Окраска. | 66,0 | 71,6 | 71,6 | 77,3 |

Примечание. При ремонте электропогрузчиков марки УНЧ-050 к трудоемкости позиций 0123010104, 0123020104, 0123030104 применяется коэффициент К = 1,3.

0124, 0125 Краны стреловые автомобильные, пневмоколесные

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов металлоконструкции, кабины управления, опорных устройств, поворотного устройства, гидравлической системы, электрооборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов опорных устройств, поворотного устройства, гидравлической системы, электрооборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрооборудования. Разборка поворотного устройства. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных деталей электрооборудования и поворотного устройства. Сборка, смазка, испытание.

0124 Краны стреловые автомобильные

| № позиции | Грузоподъемность, т | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при грузоподъемности, т |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
| 01240101 | до 4,0 | 434,9 | 260,8 | 78,1 |
| 01240102 | свыше 4,0 до 6,5 | 652,4 | 391,2 | 117,6 |
| 01240103 | свыше 6,5 до 10,0 | 821,5 | 493,0 | 148,2 |
| 01240104 | свыше 10,0 до 16,0 | 930,2 | 558,2 | 167,0 |

0125 Краны стреловые пневмоколесные

| № позиции | Грузоподъемность, т | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при грузоподъемности, т |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
| 01250101 | до 16 | 1160,5 | 695,5 | 208,5 |
| 01250102 | свыше 16 до 25 | 1245,5 | 746,9 | 224,3 |
| 01250103 | свыше 25до 40 | 1353,3 | 811,1 | 243,1 |

0126 Грейферы кранов-перегружателей

I группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов металлоконструкций, тяг, головок, направляющих кареток, блоков с осями. Замена изношенных узлов и деталей. Наплавка режущих кромок челюстей. Сборка, смазка, подгонка челюстей (лепестков) на плотность закрывания, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов металлоконструкций, блоков с осями. Замена изношенных узлов и деталей. Наплавка режущих кромок челюстей. Сборка, смазка, подгонка челюстей (лепестков) на плотность закрывания, испытание. Окраска.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Наименование оборудования | Емкость, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01260101 | Грейфер двухчелюстной | 2,5 | 191,2 | 84,5 |
| 01260201 | Грейфер восьмилепестковый | 2,5 | 195,4 | 86,3 |

0127 Узлы контактной сети кранов-перегружателей

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01270101 | Ремонт токосъема грейферной тележки | 40,8 |
| 01270201 | Перетяжка троллеи | 24,5 |
| 01270301 | Замена изолятора силовой троллеи | 4,1 |
| 01270401 | Замена изолятора на троллее оперативного тока | 2,0 |

0128 Дизель-электрические краны

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование оборудования (узлов) | Трудоемкость в чел.-ч на штуку (комплект) по типам кранов |
| --- | --- | --- |
|  |  | ДЭК-161(251) | КДЭ-163 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01280101 | Грузовая лебедка Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, барабана, зубчатой муфты. Смазка, сборка, регулировка, испытание. | 183,2 | 146,6 |
| 01280201 | Механизм подъема и опускания грейфера Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов тормоза, редуктора. Смазка, сборка, испытание. | 83,8 | 74,4 |
| 01280301 | Механизм поворота Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов тормоза, редуктора. Смазка, сборка, испытание. | 83,8 | 74,4 |
| 01280401 | Ходовая часть Разборка гусениц и натяжного устройства, очистка, ремонт опорных роликов, пальцев, башмаков направляющих и ведущих колес, замена изношенных трак. Смазка, сборка, испытание. | 74,4 | 70,8 |
| 01280501 | Замена троса | 15,0 | 15,0 |
| 01280601 | Электрооборудование Разборка, очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов пусковой, регулирующей и защитной аппаратуры. Сборка, регулировка, испытание. | 189,4 | 194,2 |
| 01280701 | Испытание крана после ремонта | 11,3 | 11,3 |

02 РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

0201 Агрегаты окрасочные

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов металлоконструкции, компрессора, краскораспылителя, удочки, ходовой части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов компрессора, ходовой части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Разборка ходовой части, удочки. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных узлов и деталей ходовой части, удочки. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
| 02010101 | СО-74, СО-75 | 15,9 | 9,7 | 4,0 |

0202 Агрегаты штукатурно-смесительные

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов металлоконструкции, барабана, дозировочного бака, механизма подъема, ходовой части, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов барабана механизма подъема, ходовой части, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрической части. Разборка ходовой части. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных узлов, деталей ходовой и электрической частей. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел. -ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 02020101 | СО-57 | 21,5 | 12,9 | 5,6 |

0203 Бетононасосы и растворонасосы

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, барабана, бункера, ходовой части, насоса, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов бункера, ходовой части, насоса, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрической части. Разборка ходовой части. Очистка, промывка. Устранение дефектов. Замена изношенных узлов и деталей ходовой и электрической частей. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Наименование | Производительность, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 02030101 | Бетононасосы | до 3,0 | 14,2 | 8,5 | 3,7 |
| 02030102 | То же | свыше 3,0 до 6,0 | 28,6 | 17,4 | 7,5 |
| 02030201 | Растворонасосы | до 3,0 | 14,2 | 8,5 | 3,7 |
| 02030202 | То же | свыше 3,0 до 6,0 | 24,1 | 14,5 | 6,3 |
| 02030203 | " | 10 | 130,2 | 76,7 | 39,5 |
| 02030204 | " | 20 | 150,9 | 88,4 | 45,9 |
| 02030205 | " | 40 | 219,4 | 129,5 | 67,2 |

0204 Бетоносмесители и растворосмесители

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, барабана, бункера, рабочих камер, электрической части, ходовой части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов бункера, рабочих камер, ходовой части, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрической части. Разборка ходовой части. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных узлов и деталей ходовой и электрической частей. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Наименование | Емкость, л | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 02040101 | Бетоносмеситель передвижной | до 165 | 30,9 | 18,6 | 8,0 |
| 02040102 | То же | свыше 165 до 330 | 42,7 | 25,8 | 11,1 |
| 02040201 | Бетоносмеситель стационарный или передвижной | 500 | 61,7 | 36,9 | 16,2 |
| 02040202 | То же | от 800 до 1000 | 85,2 | 51,6 | 22,3 |
| 02040203 | " | от 1600 до 2000 | 128,5 | 77,3 | 33,4 |
| 02040204 | " | 3000 | 171,0 | 103,7 | 44,9 |
| 02040301 | Растворосмеситель | от 30 до 65 | 26,3 | 15,9 | 6,8 |
| 02040302 | То же | от 125 до 250 | 37,9 | 22,8 | 3,0 |
| 02040303 | " | 400 | 71,1 | 42,9 | 18,5 |
| 02040304 | " | 800 | 132,3 | 74,6 | 32,2 |
| 02040305 | " | 1200 | 166,2 | 100,1 | 43,3 |

0205 Вагоны-передвижные мастерские

I группа сложности ремонта

Осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, ходовой части, окон, перегородок, дверей, полов, отопительной системы. Окраска.

II группа сложности ремонта

Осмотр, дефектация. Устранение дефектов окон, перегородок, дверей, полов, отопительной системы. Окраска.

III группа сложности ремонта

Осмотр, дефектация. Устранение дефектов окон, перегородок, дверей.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел. -ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 02050101 | ДИМР | 37,4 | 19,2 | 8,1 |
| 02050102 | МЭП-244 | 34,3 | 21,0 | 8,9 |
| 02050103 | СТ-2П4 | 36,0 | 21,6 | 9,2 |
| 02050104 | МИШ | 37,4 | 22,8 | 9,7 |

0206 Вибробадьи

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов металлоконструкции, корпуса затвора, тросовой подвески, рычажного привода, вибратора. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов рычажного привода, вибратора. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Разборка рычажного привода, тросовой подвески. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных узлов рычажного привода тросовой подвески. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Емкость, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
| 02060101 | от 0,8 до 1,0 | 19,2 | 11,5 | 4,8 |
| 02060102 | от 1,6 до 2,0 | 24,0 | 14,5 | 6,3 |
| 02060103 | от 3,0 до 3,2 | 30,0 | 18,2 | 7,8 |

0207 Вибротрамбовки

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов деталей трамбовки, пульта управления, переносного шкафа управления. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Очистка промывка. Устранение дефектов переносного шкафа управления. Замена изношенных деталей. Смазка, испытание. Окраска.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | П |
|  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 |
| 02070101 | ВУТ-4 | 42,7 | 25,8 |
| 02070102 | СВТ-3МП | 45,6 | 27,3 |
| 02070103 | СВТ-3Г | 49,8 | 30,0 |

0208 Вышки шарнирные

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов металлоконструкции, люльки, поворотного устройства, электрооборудования. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов поворотного устройства, электрооборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрооборудования. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных узлов и деталей электрооборудования.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 3,5 | 3,0 |
| 02080101 | Ш2СВ-6 | 99,1 | 60,0 | 25,8 |
| 02080102 | Ш2СВ-18Г | 104,1 | 62,9 | 27,4 |

0209 Котлы битумоварочные

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов котла, емкости для топлива, рамы, поворотного устройства. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов емкости для топлива, поворотного устройства. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Разборка поворотного устройства. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных узлов и деталей поворотного устройства. Сборка, смазка, испытание

| № позиции | Емкость, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 02090101 | 1,8 | 86,1 | 51,6 | 22,6 |
| 02090102 | 3,0 | 109,3 | 65,9 | 28,7 |

0210 Краскопульт ручного действия

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов насоса, опрыскивателя. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов опрыскивателя. Замена изношенных деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 02100101 | СО-19А, СО-20А, СО-24А, СО-71, СО-592 | 3,2 | 1,9 |

0211 Краскопульты электрические

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, клапанной коробки, диафрагмы, вентилятора, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов клапанной коробки, диафрагмы, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрической части. Устранение дефектов и замена изношенных деталей электрической части. Смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
| 02110101 | СО-22, СО-61, С-574, С-1014 | 5,6 | 3,4 | 1,4 |
| 02110102 | С-612 | 7,8 | 4,7 | 2,1 |

0212 Машины погрузочные (золоуборочные)

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов кабины, ходовой части, нагребающих лап, конвейера, редукторов, гидравлической системы, электрооборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов кабины, конвейера, редукторов, электрооборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрооборудования. Разборка ходовой части. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных узлов и деталей ходовой и электрической частей. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
| 02120101 | 1ПНБ-2 | 369,6 | 223,3 | 97,1 |

0213 Машины для уборки и отделки полов

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, кожуха, барабана, редуктора, механизма управления, ходовой и электрической частей. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов редуктора, механизма управления, ходовой и электрической частей. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрической части. Разборка ходовой части. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных узлов и деталей ходовой и электрической частей. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Наименование | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
| 02130101 | Машина моечная пневматическая | СО-73 | 12,9 | 7,8 | 3,4 |
| 02130201 | Машина пылесосная | КУ-001, ПО-11 | 15,0 | 8,9 | 4,0 |
| 02130301 | Машина для ухода за полом | КУ-101, КУ-102 | 15,0 | 8,9 | 4,0 |
| 02130401 | Машина полотерномоечная | ПМ-1А | 15,0 | 8,9 | 4,0 |
| 02130501 | Машина для уборки мусора и песка | ОР | 15,0 | 8,9 | 4,0 |
| 02130601 | Машина щеткоподметательная | КУ-403 | 15,0 | 8,9 | 4,0 |
| 02130701 | Машина паркетострогальная | СО-40, СО-97 | 8,1 | 4,8 | 2,2 |
| 02130801 | Машина паркетошлифовальная | СО-60, СО-84 | 16,8 | 10,0 | 4,4 |
| 02130901 | Машина для заглаживания бетонных оснований | СО-64 | 16,8 | 10,0 | 4,4 |
| 02131001 | Машина для заглаживания цементных полов | СМ-700 | 16,8 | 10,0 | 4,4 |
| 02131101 | Машина для затирки полов | СО-89 | 16,8 | 10,0 | 4,4 |
| 02131201 | Машина мозаично-шлифовальная | СО-91, СО-662 | 16,8 | 10,0 | 4,4 |
| 02131301 | Машина шлифовальная | МШ-1М | 16,8 | 10,0 | 4,4 |
| 02131401 | Машина для шлифовки бетона | УФБ-1 | 16,8 | 10,0 | 4,4 |

0214 Смесители

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов механической и электрической частей. Замена изношенных деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска

II группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрической части. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных деталей электрической части. Смазка, испытание. Окраска.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 |
| 02140101 | СО-11, О-43Д, РМУ-1 | 7,3 | 4,4 |

0215 Станции малярные

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов рамы, окрасочного агрегата, краскотерки, установки для нанесения шпатлевки, клееварки, насоса, ходовой и электрической частей. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов окрасочного агрегата, краскотерки, клееварки, насоса, ходовой и электрической частей. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрической части. Разборка клееварки, ходовой части. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных узлов и деталей клееварки, электрической и ходовой частей. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 3,5 | 3,5 |
| 02150101 | ВМС, ПМС-72 | 199,3 | 119,9 | 52,2 |

0216 Станции штукатурные

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов металлоконструкции, привода роторного колеса, смесителя, растворонасосов, бака, ходовой части, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов смесителя, растворонасосов, ходовой и электрической частей. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрической части. Разборка растворонасосов. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных узлов и деталей растворонасосов, электрической части. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку (комплект) по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 3,5 | 3,5 |
| 02160101 | ПШСФ-2, ПШС-02 | 232,0 | 140,3 | 61,1 |

0217 Тракторы

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов кабины, рулевого управления, ходовой части, гидравлической системы, двигателя, электрооборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов ходовой части, рулевого управления, двигателя, электрооборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрооборудования. Разборка ходовой части. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных узлов и деталей ходовой части, электрооборудования. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Наименование | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
| 02170101 | Трактор пневмоколесный | Т-16, Т-29, Т-40, Т-40А | 134,4 | 83,2 | 31,2 |
| 02170102 | То же | "Беларусь" ЮМЗ | 155,3 | 86,1 | 31,8 |
| 02170103 | " | Т-150, Т-150К | 430,2 | 265,8 | 98,3 |
| 02170104 | " | К-700, К-701, К-702 | 493,2 | 305,2 | 113,3 |
| 02170201 | Трактор гусеничный | Т-74, ДТ-75 | 172,7 | 106,7 | 40,2 |
| 02170202 | То же | Т-100М, Т-130 | 293,4 | 180,9 | 67,7 |
| 02170203 | " | Т-4, Т-4М | 288,9 | 178,6 | 66,8 |

0218 Установки битумоварочные

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов емкости для разогрева битума, форсунок, перемешивающего устройства, вентилятора, насоса, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов перемешивающего устройства, насоса, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрической части. Разборка насоса. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных узлов и деталей насоса, электрической части. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 02180101 | УБВ-1, УБВ-3 | 104,2 | 62,3 | 27,4 |

0219 Установки буровые

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов рамы, бура, редуктора, ходовой части, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов бура, редуктора, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрической части. Разборка ходовой части. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных узлов и деталей ходовой и электрической частей. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел. -ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 02190101 | УБП-15, ПБУ-10 | 21,5 | 12,7 | 5,5 |

0220 Установки вибрационные

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов рамы, бункера, лотка, растворонасоса, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов лотка, растворонасоса, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрической части. Очистка, промывка. Устранение дефектов лотка, электрической части. Замена изношенных деталей. Смазка, испытание.

| № позиции | Наименование | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
| 02200101 | Булава вибрационная | ИВ-2, ИВ-13, ИВ-14, ИВ-15, ИВ-16, ИВ-17, ИВ-19, ИВ-20, ИВ-21, ИВ-22, ИВ-24 | 14,2 | 8,4 | 3,7 |
| 02200201 | Вибратор | ИВ-27, ИВ-32, ИВ-33, ИВ-35, ИВ-36, ИВ-38, ИВ-47, ИВ-49, ИВ-53, ИВ-55, ИВ-56, ИВ-60, ИВ-63, ИВ-65, ИВ-67, ИВ-70, ИВ-74, ИВ-79, ИВ-90, ВТН-69 | 19,2 | 11,5 | 5,0 |
| 02200301 | Вибратор автомобильный | ВИПТ-1 | 23,4 | 14,0 | 6,1 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 02200401 | Виброуплотнитель с двигателем внутреннего сгорания | ВСД-31,5 | 56,6 | 34,2 | 14,8 |
| 02200402 | То же | ВСД-63 | 75,9 | 45,6 | 20,1 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
| 02200501 | Сито вибрационное | СО-ЗА,СО-18 | 17,4 | 10,2 | 4,4 |

0221 Установки водоотливные

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов металлоконструкции, водоотливного насоса, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов водоотливного насоса, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрической части. Очистка, промывка. Устранение дефектов, замена изношенных деталей электрической части и гибких соединений. Смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,5 |
| 02210101 | Т-25, Т-28, Т-40 | 128,5 | 77,0 | 33,0 |

0222 Установки воздушного душирования переносные

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов рамы, вентилятора, запорной арматуры, диффузора; электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов запорной арматуры, диффузора, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 |
| 02220101 | ГМ-015А | 16,8 | 10,2 |

0223 Установка для нанесения жидких шпаклевок

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, бачков, эжектора, удочки. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов бачков, эжектора. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 02230101 | СО-21, СО-21А, С-562А | 15,3 | 8,7 |

0224 Установка для обогрева автомашины

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, теплогенератора, воздухоотвода, вентилятора, выхлопных и жаровых труб. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов теплогенератора, вентилятора. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Очистка, промывка. Устранение дефектов воздуховода, выхлопных и жаровых труб. Замена изношенных деталей. Смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
| 022400101 | ВПТЖ-400 (на базе трактора) | 61,7 | 39,5 | 16,2 |

0225 Установки для приема товарного раствора

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов рамы, емкости, побудителя, тележки, гидропривода, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов тележки, побудителя, гидропривода, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрической части. Разборка гидропривода. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных узлов и деталей гидропривода, электрической части. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 02250101 | УПТР-2 | 56,6 | 34,2 | 15,0 |
| 02250102 | УТР | 75,9 | 45,6 | 20,1 |

0226 Установки для сваривания линолеума

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов каркаса, деталей нагревательного элемента, электрооборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов деталей нагревательного элемента, электрооборудования. Замена изношенных деталей. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 |
| 02260101 | СО-78, "Пчелка" | 9,4 | 5,6 |

0227 Установки для хранения и подачи битума

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов цистерны, раздаточной емкости, приемного бункера, шнека, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов раздаточной емкости, приемного бункера, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрической части. Очистка, промывка. Устранение дефектов, замена изношенных деталей электрической части и приемного бункера. Смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 02270101 | УХМП-1 | 128,5 | 77,0 | 33,8 |

0228 Установки для подачи раствора пневматические

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов рамы, системы подачи воздуха, растворопровода, пробкового крана, предохранительных клапанов. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов системы подачи воздуха, растворопровода, предохранительных клапанов. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Очистка, промывка. Устранение дефектов предохранительных клапанов. Замена шлангов. Смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 02280101 | С-862 | 37,9 | 23,1 | 10,0 |

0229 Бульдозеры

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов кабины, рулевого управления, ходовой части, навесного оборудования, гидравлической системы трактора, двигателя, электрооборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов ходовой части, навесного оборудования, двигателя, рулевого управления, электрооборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрооборудования. Разборка ходовой части, навесного оборудования. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных узлов и деталей ходовой части, навесного оборудования, электрооборудования. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 02290101 | На базе пневмоколесного трактора класса 1,4 т ("Беларусь") | 204,4 | 144,8 | 87,9 |
| 02290201 | На базе гусеничного трактора класса 3 т (Т-74, ДТ-75) | 323,6 | 249,4 | 180,0 |
| 02290202 | На базе гусеничного трактора класса 10 т (Т-100М, Т-130) | 440,8 | 315,6 | 196,9 |
| 02290203 | На базе гусеничного трактора класса 15 т (Т-140, Т-180, Т-1801) | 1127,2 | 855,2 | 533,5 |
| 02290204 | На базе гусеничного трактора класса 25 т (ДЭТ-250, ДЭТ-250М и Т-330) | 2663,5 | 2021,0 | 969,9 |

03 РЕМОНТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

0301 Вышки автомобильные

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов металлоконструкции, тормозного устройства, привода. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов тормозного устройства, привода. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 |
| 03010101 | АГП-12 (ЗИЛ-130, ЗИЛ-150) | 95,7 | 57,0 |

0302 Мотороллеры

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов кузовной и ходовой частей рулевого управления, топливного бака, карбюратора, двигателя. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов рулевого управления, топливного бака, карбюратора, двигателя. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Разборка рулевого управления и ходовой части. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных узлов и деталей рулевого управления, ходовой части. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 03020101 | ТГ-200, ТГА-200 | 54,9 | 34,5 | 13,7 |
| 03020201 | УТМ-1 | 60,9 | 38,4 | 15,5 |

0303 Прицепы и полуприцепы

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов кузова, ходовой части, опрокидывающего механизма, тормозного устройства, прицепного устройства. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов опрокидывающего механизма, тормозного устройства, прицепного устройства. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 |
| 03030101 | П-4, ПС-7, ПС-8-125, 2ПТС-4М, 2ПТС-6М | 12,2 | 7,5 |
| 03030201 | 2ПТС-4, ИАПЗ-758, ТАПЗ-755А | 15,0 | 10,6 |
| 03030301 | 2ПТС-14 | 16,7 | 10,5 |
| 03030401 | МАЗ-89-26 | 24,3 | 15,0 |

0304 Тележки

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов рамы, ходовой части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, испытание. Окраска.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Наименование | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I |
|  |  |  | 01 |
| 03040101 | Тележка для транспортировки кислородных баллонов | ОКБ-06 | 3,9 |
| 03040201 | Тележка ручная | КТ-05 | 6,0 |
| 03040301 | Тележка самосвальная для перевозки сыпучих грузов | А-1145 | 5,2 |
| 03040401 | Тележка для перевозки растворов | Т-02 | 5,2 |

0305 Шасси самоходные

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов кузова, кабины, ходовой части, рулевого управления, топливного бака, коробки передач, двигателя. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов кабины, рулевого управления, топливного бака, коробки передач, ходовой части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Разборка ходовой части и рулевого управления. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных узлов и деталей ходовой части, рулевого управления. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 03050101 | РС-09, РС-09/124, Т-16, МР-140, МР-180 | 139,3 | 87,5 | 33,8 |

0306 Электрокары

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, ходовой части, рулевого управления, электрооборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

И группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов рулевого управления, электрооборудования. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрооборудования. Устранение дефектов и замена изношенных узлов и деталей электрооборудования. Смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,5 |
| 03060101 | ЭТМ-1, ЭТМ-6, ЭК-2, ЕП-006 | 65,1 | 40,8 | 15,3 |
| 03060102 | ЕС-301 | 81,8 | 51,3 | 19,2 |

04 РЕМОНТ СТАНКОВ И КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

I группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов (ремонт) системы охлаждения, системы смазки, гидравлики, оградительных устройств, электрооборудования, электроники (станки с ЧПУ). Шлифовка и шабрение направляющих поверхностей: станины, суппорта, задней и передней бабок, столов, фартука, кареток, колонн, стоек, траверс, ползуна, шпинделя. Замена или восстановление изношенных деталей: втулок, муфт, зубчатых и червячных шестеренок, подшипников качения, ходового винта, дисков, клиньев, гаек, планок, крепежных деталей и т.п. Сборка, смазка, регулировка, испытание с проверкой на геометрическую точность. Шпаклевка и окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, осмотр, промывка, дефектация. Устранение дефектов (ремонт) системы охлаждения, системы смазки, гидравлики, оградительных устройств., электрооборудования, электроники (станки с ЧПУ). Шлифовка и шабрение направляющих поверхностей: суппорта, кареток, фартука, ползуна. Замена или восстановление изношенных деталей: втулок, муфт, зубчатых и червячных шестеренок, подшипников качения, ходового винта, клиньев, гаек, планок, крепежных деталей и т.п. Сборка, смазка, регулировка, испытание с проверкой на геометрическую точность. Окраска.

III группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов (ремонт) системы смазки, системы охлаждения, оградительных устройств. Замена или восстановление изношенных деталей: гаек, планок, кнопок, крепежных деталей. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Наименование оборудования | Тип, марка, модель | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,0 | 3,5 |
| 040101 Станки токарные |
| 04010101 | Станок токарно-винторезный | 1А616, 1А616П | 360,8 | 216,4 | 65,2 |
| 04010102 | То же | 1К62, ДИП-200 | 456,7 | 273,7 | 85,0 |
| 04010103 | " | 16К20, 162К | 284,7 | 170,9 | 51,4 |
| 04010104 | " | 1616, ТВ-01, ТИФ-32/750 | 298,5 | 178,8 | 53,4 |
| 04010105 | " | 1М63, 1Е61М, 1М61, Т1358, 1Д63А, 1А61, 1Д63, 1А62Б | 503,2 | 301,3 | 90,9 |
| 04010106 | " | 1Е61, 1Е611,ТВ320, ТВ16 | 278,8 | 167,0 | 50,2 |
| 04010107 | " | ТО-4, ТВ-4, ТВ-5 | 282,7 | 169,9 | 51,4 |
| 04010108 | " | 1A62 | 423,1 | 253,9 | 76,1 |
| 04010109 | " | ДИП-300, 163 | 654,4 | 392,2 | 117,6 |
| 04010110 | " | 1Д95, 1М95, 1Д65 | 480,4 | 288,5 | 86,9 |
| 04010111 | " | 1616П, 1624М | 440,9 | 264,8 | 79,0 |
| 04010112 | " | 165 | 865,3 | 521,2 | 153,8 |
| 04010113 | " | 16К40П | 899,2 | 542,4 | 160,1 |
| 04010114 | " | ИЖ1626, 1627 | 320,3 | 191,7 | 57,3 |
| 04010115 | Станок токарно-револьверный | 1609, 1325 | 247,1 | 148,2 | 44,5 |
| 04010116 | То же | 1318, 1603 | 271,8 | 163,0 | 49,4 |
| 04010117 | " | 16Р0411, 1610СП, 1336М | 284,7 | 170,9 | 51,4 |
| 04010118 | Станок токарно-карусельный | 1510, 1531, КС-28 | 931,9 | 561,5 | 166,3 |
| 04010119 | Станок токарно-карусельный одностоечный | 1512 | 1032,3 | 622,0 | 184,1 |
| 04010120 | Станок токарно-карусельный двухстоечный | 1540, 1551 | 1065,0 | 642,2 | 190,4 |
| 040102 Станки фрезерные |
| 04010201 | Станок горизонтально-фрезерный | 6М83Г, 6Н82Г | 435,9 | 261,8 | 79,0 |
| 04010202 | То же | 6Н81Г, 6Б82 | 449,8 | 269,7 | 81,0 |
| 04010203 | " | 6Г83, 6М10, 6М82Г, 6Н83Г | 503,2 | 301,3 | 90,9 |
| 04010204 | Станок вертикально-фрезерный | 6МИ, 6М12, 6НП, 6Н13 | 449,8 | 269,7 | 81,0 |
| 04010205 | То же | 6М12П, 6М12ПБ | 505,1 | 303,3 | 90,9 |
| 04010206 | " | 675П, 6Р11 | 378,6 | 227,2 | 68,2 |
| 04010207 | " | 678М, 610В, 610М | 277,8 | 167,0 | 50,4 |
| 04010208 | " | 6Н81, 6Н12 | 480,4 | 288,5 | 86,9 |
| 04010209 | Станок универсально-фрезерный | 6М82, 6Н82Ш | 512,0 | 307,2 | 91,9 |
| 04010210 | То же | М676, 676, 6Н82, 6820 | 478,4 | 286,5 | 86,0 |
| 04010211 | " | 6П80, 6П81 | 316,3 | 189,7 | 57,3 |
| 04010212 | " | 675, 6В75, УФ678 | 378,6 | 227,2 | 68,2 |
| 04010213 | " | "ЦИНЦИНАТИ" | 357,8 | 214,4 | 64,2 |
| 04010214 | " | 681, 6Н81А, ТУД-1 | 382,6 | 229,2 | 69,2 |
| 04010215 | Станок продольно-фрезерный | 6М610Ф1, 6610 | 1331,3 | 802,5 | 237,5 |
| 04010216 | Станок фрезерный переносной | ПФС-01 | 138,0 | 84,0 | 25,1 |
| 04010217 | Полуавтомат круглопильный | 6Г661 | 481,4 | 288,5 | 86,9 |
| 040103 Станки зубообрабатывающие |
| 04010301 | Станок зубофрезерный | 5К301, 5К32, 5К321, 5К309, 5А512, 5А301 | 327,2 | 196,6 | 59,3 |
| 04010302 | То же | 5К32П, 5310 | 371,7 | 223,3 | 67,2 |
| 04010303 | " | М5А312, 5А326 | 478,4 | 286,5 | 86,0 |
| 04010304 | " | ЭФ-01 | 420,1 | 251,9 | 76,1 |
| 04010305 | " | ЕЗ-21.ЕЗ-22 | 467,6 | 280,6 | 84,0 |
| 04010306 | Станок зубострогальный | 5236П | 314,3 | 188,7 | 56,3 |
| 04010307 | Станок зубодолбежный | 5В1, 5М14, 5А12 | 320,3 | 191,7 | 57,3 |
| 04010308 | То же | 5B12 | 351,9 | 211,4 | 63,2 |
| 040104 Станки строгальные |
| 04010401 | Станок поперечно-строгальный | 736, 736М | 327,2 | 196,6 | 59,3 |
| 04010402 | То же | 7А35, 7Б35 | 295,6 | 176,8 | 53,4 |
| 04010403 | " | 7М35, 7М36 | 391,5 | 235,1 | 70,2 |
| 04010404 | " | 7307Д, 7С35 | 258,0 | 155,1 | 46,4 |
| 04010405 | " | 7311 | 133,5 | 80,0 | 23,7 |
| 04010406 | Станок продольно-строгальный | 7231А | 899,1 | 542,4 | 160,1 |
| 04010407 | То же | 7210 | 741,7 | 446,9 | 131,8 |
| 040105 Станки долбежные |
| 04010501 | Станок долбежный | 7Ц430,7Н17,7М430 | 369,7 | 221,3 | 66,2 |
| 040106 Станки расточные |
| 04010601 | Станок координатно-расточной | 2А430, 2430 | 874,8 | 527,5 | 156,3 |
| 04010602 | Станок горизонтально-расточной | 2620А, 2622Б, 2П614, 2636 | 1375,7 | 829,0 | 244,8 |
| 040107 Станки шлифовальные |
| 04010701 | Станок круглошлифовальный | 315М | 405,3 | 243,0 | 73,1 |
| 04010702 | То же | 3161 | 569,4 | 341,8 | 102,8 |
| 04010703 | " | 3Б161 | 351,9 | 211,4 | 63,2 |
| 04010704 | " | 3А64, 3В10 | 179,9 | 107,7 | 32,6 |
| 04010705 | " | "Фортуна" | 327,2 | 196,6 | 59,3 |
| 04010706 | Станок плоскошлифовальный | 3Г71, 37Ш1 | 404,3 | 242,0 | 73,1 |
| 04010707 | То же | 3Б722, 3722 | 451,7 | 270,7 | 81,0 |
| 04010708 | " | 3701 | 418,1 | 250,9 | 75,1 |
| 04010709 | " | СК371 | 381,6 | 229,2 | 69,2 |
| 04010710 | " | "Верке" | 357,8 | 214,4 | 6А2 |
| 04010711 | Станок внутришлифовальный | ФМТ09, ФМТ109 | 436,9 | 261,8 | 79,0 |
| 04010712 | То же | 3А250, 3А240 | 343,0 | 205,5 | 61,3 |
| 04010713 | Станок обдирочношлифоваль ньй | ЭСТ-1500, ТС-300 | 118,6 | 71,1 | 21,7 |
| 04010714 | То же | НО-71, ОМС | 40,3 | 24,3 | 7,4 |
| 04010715 | " | ОМС-40 | 85,6 | 52,3 | 15,8 |
| 040108 Станки заточные |
| 04010801 | Станок заточной | 3Б624, 3С300 | 81,0 | 49,5 | 14,9 |
| 04010802 | То же | 23С300О, 3Б633 1 | 104,0 | 63,4 | 18,6 |
| 04010803 | " | 3А646, 3А64 | 179,4 | 109,2 | 32,6 |
| 04010804 | " | 332В | 76,4 | 46,7 | 13,9 |
| 04010805 | " | 3659 | 43,2 | 26,1 | 7,4 |
| 04010806 | " | 3Б639 | 72,7 | 43,9 | 13,0 |
| 04010807 | " | К-1036 | 19,3 | 12,1 | 3,7 |
| 04010808 | " | ЭИ9705, ЭИ9703, ЭИ3703 | 20,2 | 12,1 | 3,7 |
| 04010809 | Станок универсально-заточной | 3В642, 3А642 | 322,3 | 193,6 | 58,3 |
| 040109 Станки сверлильные |
| 04010901 | Станок вертикально-сверлильный | 2Н135, 2А135, 2135М, 2135А | 245,2 | 147,2 | 44,5 |
| 04010902 | То же | 2А150, 2150 | 322,3 | 193,6 | 58,3 |
| 04010903 | " | 2А118, 2М135, 2118А, В18Б | 151,2 | 90,9 | 27,7 |
| 04010904 | " | 2Н125, 2А125 | 182,9 | 109,7 | 32,6 |
| 04010905 | Станок настольно-сверлильный | 2НС12, 2Н118, НС12А, 2М112, МС211П, МС2110, НС 16, НСП12А, НС12, 02С15 | 76,4 | 46,7 | 13,9 |
| 04010906 | То же | 2НП2, СН12А, 211Р | 112,2 | 68,1 | 20,5 |
| 04010907 | " | СТО-412 | 138,0 | 84,0 | 25,1 |
| 04010908 | Станок радиально-сверлильный | 2А592, 2А593, 2592 | 195,7 | 117,6 | 35,6 |
| 04010909 | То же | 2А55, К2М55, К2К52 | 482,4 | 289,5 | 86,9 |
| 04010910 | " | 2Н57, 257 | 639,2 | 385,3 | 114,0 |
| 040110 Станки для резки металла |
| 04011001 | Ножовка механическая | 8Б72К, Н01, Н071, Н071А | 75,4 | 45,7 | 13,9 |
| 04011002 | То же | 8Б72, 872 | 140,8 | 85,8 | 26,0 |
| 04011003 | " | ГМ009 | 21,2 | 13,1 | 3,7 |
| 04011004 | " | ГМ079, ГМ009А | 15,6 | 9,3 | 2,8 |
| 0401 1005 | Ножницы гильотиновые | 316Г, НГШ, Н463 | 327,2 | 196,6 | 59,3 |
| 04011006 | Пресс-ножницы | Н513, НД3316, С-229А, 90С-9, НД3318 | 331,2 | 198,6 | 59,3 |
| 040111 Станки труборезные и трубогибочные |
| 04011101 | Станок труборезный | ВМС-37, ТС-108, ТС-108МГ, ТС-108М1, ПТМ-76/108, ПТВ28, ПТВ16-28, ПТВ32-60, ПРТ425, ВМС-5, ИЭ6802 | 23,0 | 14,0 | 4,7 |
| 04011102 | То же | ПРТ-АБ, ЭА-14С | 15,6 | 9,3 | 2,8 |
| 04011103 | " | PC-107-7, СА-60, РС-108, КТВ-1120 | 37,7 | 23,3 | 7,4 |
| 04011104 | Станок трубогибочный | ТГС-127, ТГСВ2М-426 | 73,6 | 44,8 | 13,0 |
| 04011105 | То же | ТГ-1, ТГ-1М, ТГ-2, ТГ-2М, СТГ-2, И-3432 | 115,0 | 70,0 | 21,4 |
| 04011106 | " | СТ-132, К-02М | 56,1 | 34,5 | 10,2 |
| 04011107 | " | ТМ-72 | 85,6 | 52,3 | 15,8 |
| 04011108 | Станок шинотрубный | ТМТ-2 | 115,0 | 70,0 | 21,4 |
| 040112 Кузнечно-прессовое оборудование |
| 04011201 | Молот приводной | М415, М415А | 400,3 | 240,1 | 72,1 |
| 04011202 | То же | М4129, МА4129 | 290,6 | 173,9 | 52,4 |
| 04011203 | " | МБ412, М412, М413 | 302,5 | 181,8 | 54,3 |
| 04011204 | Пресс фрикционный | ФА122, Ф122 | 295,6 | 177,8 | 53,4 |
| 04011205 | Пресс гидравлический | МП-16 | 216,5 | 130,4 | 38,5 |
| 04011206 | То же | КС2153, 2133-40Т | 175,0 | 104,7 | 31,6 |
| 04011207 | " | МИ-227А60Т | 196,7 | 117,6 | 35,6 |
| 04011208 | Пресс гидравлический для опрессовки наконечников | MИ-18, MИ-2A | 29,4 | 17,7 | 5,6 |
| 04011209 | Гидропресс | ГМ-017А | 31,3 | 18,7 | 5,6 |
| 04011210 | Пресс эксцентриковый | Т-01-26 | 81,9 | 50,4 | 14,9 |
| 04011211 | Пресс кривошипный | К-234, К-234А, ТСКД-2126, ТСКД-2122, КА-234 | 195,7 | 117,6 | 33,5 |
| 04011212 | Вальцы листогибочные | 007678, ДЦ-100 | 176,0 | 105,7 | 31,6 |
| 04011213 | Вальцы листогибочные трехвальные | ДП-1800, НВВД-18, И2220Б | 237,2 | 142,3 | 42,5 |
| 040113 Станки специальные |
| 04011301 | Станок для испытания абразивных кругов | СИП-80 | 76,4 | 46,7 | 13,9 |
| 04011302 | Станок намоточный | ПР-150 | 81,9 | 50,4 | 14,9 |
| 04011303 | Станок рейсмусовый (по дереву) | СР6-7, СР6-5Г | 261,3 | 158,6 | 47,4 |
| 04011304 | Станок фальцеосадочный | ВМС-64, СТД-28 | 228,2 | 139,0 | 41,8 |
| 04011305 | Станок для резки арматуры | С-370 | 24,8 | 14,9 | 4,7 |
| 04011306 | Станок переносной для сверления отверстий во фланцах | СТФ-42 | 20,2 | 12,1 | 3,7 |
| 04011307 | Станок для шлифования седел арматуры | К-2589 | 25,8 | 15,9 | 4,7 |
| 04011308 | Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне | ИЭ-1801 | 19,3 | 11,2 | 3,7 |
| 04011309 | Станок кромкогибочный | КТС-5(1000 | 115,0 | 70,0 | 20,5 |
| 04011310 | Станок для притирки седел вентилей | Ф20-125, Ф125-230 | 16,6 | 10,3 | 2,8 |
| 04011311 | Станок для притирки тарелок, клапанов и седел арматуры | 2806АМ | 61,6 | 37,3 | 11,2 |
| 04011312 | Станок для резки железобетонных конструкций | УРЖ-2, УРЖ-2М | 29,4 | 17,7 | 5,6 |

05 РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ

0501 Термическое оборудование

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, нагревательного элемента, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов нагревательного элемента, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, испытание. Окраска.

| № позиции | Наименование оборудования | Тип, марка, модель | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 |
| 05010101 | Печь электрическая для сушки электродов | ЭПН, ЭПС | 7,1 | 3,4 |
| 05010102 | Печь электрическая для термообработки сварных швов | КП-123 | 10,5 | 5,3 |
| 05010103 | Машина термической резки | ПКФ-2,5-1694 | 64,2 | 38,5 |
| 05010104 | Установка ТВЧ мощностью 100 кВт | 89СА | 36,6 | 21,7 |
| 05010105 | Термопечь | СНО-8, 16-5/10 | 145,2 | 86,9 |

0502 Преобразователи

I группа сложности ремонта (со сменой обмоток)

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта (без смены обмоток)

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, испытание. Окраска.

| № позиции | Наименование оборудования | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 |
| 05020101 | Преобразователь частоты | ИЭ-9402, ИЭ-9403, ИЭ-9401, С-759, ПЧЕ-4, ПЧЕ-10 | 23,5 | 14,2 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 |
| 05020201 | Реостат балансовый малогабаритный | - | 3,0 | 1,8 |

0503 Трансформаторы

I группа сложности ремонта(со сменой обмоток)

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов кожуха, магнитопровода, регулятора тока, устройства для перемещения трансформаторов. Изготовление обмоток, колодок, шпилек. Замена изношенных узлов и деталей. Сушка. Сборка, испытание. Окраска с нанесением надписей по трафарету.

II группа сложности ремонта(без смены обмоток)

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, испытание. Окраска.

| № позиции | Наименование | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 |
| 05030101 | Трансформатор сварочный | ТД-300, ТД-500, ТС-500, МО-50, ВСД-500, ТСД-500, ТДН-300, СТН-500, ТДМ-503у3, ТДМ-502у2, ВД-302 | 36,9 | 22,6 |
| 05030102 | То же | ТДФ-160/14, ТДС-2000, ТДС-1000, ТСД-1000-3, ТСД-1000-4, ТСД-2000-2, ТДФ-1000-1, ТДФ-1001 | 53,4 | 31,9 |
| 05030201 | Трансформатор понижающий | ИВ-3, ИВ-4, ИВ-8, ИВ-10 | 26,4 | 16,2 |
| 05030301 | Трансформатор | ТДП-1 | 23,7 | 14,7 |
| 05030401 | Трансформатор для подогрева бетона | ГМОА-50 | 59,1 | 36,3 |
| 05030501 | Трансформатор для подогрева кабеля | ТСПК-20 | 35,4 | 33,1 |
| 05030601 | Трансформатор | ТСП-1, ОСВ-1 | 26,1 | 16,2 |
| 05030701 | Генератор сварочный | ПСО-300, ГД-303, ГД-310, ГД-312, ГД-314, ГД-500, ПСО-500 | 36,0 | 21,7 |
| 05030801 | Трансформатор однофазный понижающий для применения в станках | ОСМ-0,063УЗ | 1,2 | 0,67 |
| 05030802 | То же | ОСМ-0,1У3 | 1,4 | 0,97 |
| 05030803 | " | ОСМ-0,16У3 | 2,0 | 1,3 |
| 05030804 | " | ОСМ-0,25У3 | 2,5 | 1,7 |
| 05030805 | " | ОСМ-0,4У3 | 3,3 | 2,1 |
| 05030806 | " | ОСМ-0,63У3 | 4,2 | 2,8 |
| 05030807 | " | ОСМ-1,0У3 | 6,1 | 4,0 |
| 05030901 | Трансформаторы трехфазные для питания эл. инструмента | ТСЗ-1,5/1 | 7,5 | 4,9 |
| 05030902 | То же | ТСЗ-2,5/1 | 9,9 | 6,5 |
| 05030903 | " | ТСЗИ-0,63У2 | 6,0 | 3,9 |
| 05030904 | " | ТСЗИ-1,0У2 | 6,7 | 4,4 |
| 05030905 | " | ТСЗИ-1,6У2 | 9,0 | 5,0 |
| 05030906 | " | ТСЗИ-2,5У2 | 10,6 | 7,0 |
| 05030907 | " | ТСЗИ-4,0У2 | 13,9 | 9,4 |
| 05031001 | Трансформатор сварочный | ВДУ-506, ВДУ-306 | 26,8 | 12,6 |

0504 Электросварочное оборудование передвижное

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка., осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, генератора, двигателя. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов двигателя. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Разборка генератора. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных деталей генератора. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Наименование | Тип, марка двигателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,5 |
| 05040101 | Агрегат передвижной сварочный | Газ | 115,2 | 71,0 | 24,9 |
| 05040102 | То же | ЗИЛ | 151,2 | 93,2 | 32,7 |
| 05040103 | " | ЯАЗ | 166,2 | 102,8 | 37,8 |
| 05040104 | " | Тракторный мощностью 18 кВт | 55,8 | 33,6 | 12,0 |
| 05040105 | " | Тракторный мощностью 55 кВт | 108,4 | 67,1 | 23,4 |
| 05040201 | Агрегат передвижной электросварочный постоянного тока | ПС-100 | 115,2 | 71,0 | 21,6 |
| 05040202 | То же | ПС-300, САК | 127,7 | 63,3 | 27,6 |
| 05040203 | " | ПС-500 | 138,7 | 85,4 | 30,0 |

0505 Электросварочное оборудование стационарное

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, генератора, двигателя. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов двигателя. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Разборка генератора. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных деталей генератора. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Наименование | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 05050101 | Машина для точечной сварки | до 25 | 50,1 | 30,9 | 11,3 |
| 05050102 | То же | свыше 25 до 50 | 67,1 | 41,4 | 15,8 |
| 05050103 | " | свыше 50 до 75 | 84,1 | 51,6 | 19,8 |
| 05050104 | " | свыше 75 до 1 00 | 106,7 | 65,6 | 24,5 |
| 05050105 | " | свыше 100 до 400 | 133,0 | 82,1 | 31,2 |

| № позиции | Наименование | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 05050201 | Машина для стыковой сварки | до 25 | 50,1 | 30,9 | 11,3 |
| 05050202 | То же | свыше 25 до 75 | 67,1 | 41,1 | 15,6 |
| 05050203 | " | свыше 75 до 100 | 86,9 | 53,1 | 20,1 |

| № позиции | Наименование | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 05050301 | Агрегат сварочный | АСБ-300,АДД-301, СН-300, АСД-300, АСД-305 | 100,5 | 61,8 | 21,3 |

0506 Калориферы

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, вентилятора, нагревательных элементов, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов нагревательных элементов. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрической части. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных узлов и деталей электрической части. Смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 05060101 | ЭКР-20 | 27,7 | 16,8 | 6,3 |
| 05060102 | ЭКР-25 | 32,6 | 20,1 | 7,5 |
| 05060103 | ЭКР-50 | 38,2 | 23,7 | 8,9 |

0507 Нагреватели

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, нагревательных элементов, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, испытание. Окраска.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Наименование | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 05070101 | Аппарат для индукционного нагрева | НП-0 | 10,9 |
| 05070201 | Нагреватель шпилек | АИР-11, АИР-111, ЛМЗ | 9,0 |
| 05070301 | Нагреватель электрический | ГСП-108, ГСП-219, ГСП-273 | 7,3 |

0508 Агрегаты выпрямительные

I группа сложности ремонта (с заменой обмоток)

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта (без замены обмоток)

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Наименование | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 |
| 05080101 | Агрегат выпрямительный | ВАЗ-70-150 | 22,2 | 13,5 |
| 05080201 | Выпрямитель сварочный | ВСА-6А, ВД-301, ВД-302, ВД-303, ВД-306, ВД-502 | 65,9 | 37,9 |
| 05080202 | То же | ВКС-500 | 32,4 | 20,4 |
| 05080301 | Выпрямитель селеновый | ВК-42/70 | 19,5 | 11,8 |

0509 Автоматы отключения сварочного тока и напряжения

I группа сложности ремонта (со сменой обмоток)

Разборка, очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта (без смены обмоток)

Разборка, очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, испытание. Окраска.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 |
| 05090101 | УТСН-1, УТСН-2 | 12,3 | 7,3 |

0510 Арматуроискатели

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, электроаппаратуры. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, испытание. Окраска.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I |
|  |  | 01 |
| 05100101 | ЛИ-15М | 11,1 |

0511 Установки выпрямительные

Разборка, очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, испытание. Окраска.

Средний разряд работ – 4,0

| № позиции | Наименование | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 05110101 | Установка выпрямительная | ВУ-500, ВУ-650 | 48,1 |

06 РЕМОНТ ИНСТРУМЕНТА

0601 Электроинструмент

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, редуктора, шпинделя, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов редуктора, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) защитных кожухов электрической части. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных узлов и деталей электрической части. Смазка, испытание.

| № позиции | Наименование | Тип, марка, модель | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
| 06010101 | Бетонолом электрический | МЭ-4209 | 10,2 | 6,3 | 2,3 |
| 06010201 | Бороздодел электрический | ИЭ-6401 | 11,1 | 6,8 | 2,5 |
| 06010301 | Гайковерт | ИЭ-3101, ИЭ-3104, ИЭ-3106, ИЭ-3107, ИЭ-3109, ИЭ-3111, ИЭ-3112 | 8,9 | 5,6 | 2,0 |
| 06010401 | Головка резцовая | ГРД, МТД, РГ-42, РГ-60 | 8,8 | 5,4 | 2,0 |
| 06010501 | Дрель электрическая | Т-11981Б, Т-2119МБ, С-480Б, ИЭ-1013, ММВ | 3,0 | 2,1 | - |
| Средний разряд работ | 3,0 | 3,0 | - |
| 06010601 | Ключ электрический | ЭК-1 | 3,6 | 2,2 | - |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
| 06010701 | Машина для сверления отверстий | МС-50М | 10,5 | 6,5 | 2,4 |
| 06010801 | Машина для резки труб и сортовой стали | СА-35М, СА-60М, СП-500М, МРТ-2 | 11,2 | 7,0 | 2,6 |
| 06010901 | Машина зиговочная приводная | ПТВ-76, УЗМ-1, УЗМ-5 | 10,2 | 6,3 | 2,3 |
| 06011001 | Машина зиговочная ручная | ВМС-71 | 6,7 | 4,0 | 1,5 |
| 06011101 | Машина шлифовальная электрическая | ИЭ-2004, ИЭ-2102А, ИЭ-2103А, ИЭ-6103, ИЭ-6201, ИЭ-8201, ИЭШ-103, УШМ-230, УШМ-180, ЛД-38, СО-200Д, ПРИГ-5, ПРИГ-8 | 7,3 | 4,6 | 1,6 |
| 06011201 | Машина электросверлильная | ИЭ-1017, ИЭ-1018, ИЭ-1029, ИЭ-1033, ИЭ-8205, РРСИ-13П | 3,8 | 2,3 | 0,91 |
| 06011301 | Машина электрошлифовальная для зачистки концов труб | ФЛД | 6,9 | 4,1 | 1,5 |
| 06011401 | Ножницы электрические | ИЭ-5402, ИЭ-5403, ПРЦА-3, РРМА-3, ПРМК | 10,2 | 6,3 | 2,3 |
| 06011501 | Пила дисковая электрическая | ИЭ-550, ИЭ-5002, ИЭ-5101, ИЭ-5102, ИЭ-5102А, ИЭ-5102Б, ИЭ-5103, ИЭ-5106, ИЭ-5401, ЭП-40, ЭП-К6 | 4,0 | 2,4 | 0,93 |
| 06011601 | Резьборез электрический | ИЭ-3401 | 6,1 | 3,8 | 1,4 |
| 06011701 | Рельсосверлилка | 1024Е | 11,1 | 6,8 | 2,5 |
| 06011801 | Рельсорезка | РМ-2 | 8,8 | 5,3 | 2,0 |
| 06011901 | Рельсошлифовка | МРШ-3 | 12,1 | 7,5 | 2,8 |
| 06012001 | Рихтовщик гидравлический | РГУ-1 | 12,1 | 7,5 | 2,8 |
| 06012101 | Рубанок электрический | ИЭ-5705, ИЭ-5706 | 6,2 | 5,5 | 2,0 |
| 06012201 | Тележка рельсошлифовальная | РТ-2 | 8,5 | 5,3 | 2,0 |
| 06012301 | Точило электрическое настольное | ИЭ-9701, Е-160, Е-200, ГАХ-30 | 9,4 | 5,8 | 2,2 |
| 06012401 | Трамбовка электрическая | ИЭ-4501, ИЭ-4505, ВС-180, ЕС-180, ЕС-200, ОВЭМ | 10,2 | 6,3 | 2,3 |
| 06012501 | Трамбовка вибрационная электрическая | ВУТ-4, ВУТ-5 | 12,1 | 7,3 | 2,7 |
| Средний разряд работ | 3,0 | 3,0 | - |
| 06012601 | Шуруповерт электрический реверсивный | ИЭ-3602А | 2,2 | 1,6 | - |
| Средний разряд работ | 3,0 | 3,0 | 2,5 |
| 06012701 | Шпалоподбойка | ЭШП-6, ЭШП-7 | 4,8 | 1,8 | 1,1 |

0602 Пневмоинструмент

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, редуктора, шпинделя, пневматической системы. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов редуктора, пневматической системы. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Разборка пневматической системы. Очистка, промывка. Устранение дефектов и замена изношенных деталей пневматической системы. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Наименование | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
| 06020101 | Бетонолом | ИП-4604,ПЛ-1М | 6,0 | 3,6 | 1,4 |
| 06020201 | Гайковерт | ИП-3002, ИП-3006, ИП-3007, ИП-3103, ИП-3106, ИП-3107, ИП-3145, ИП-3205, ГТПГ-16, ГПР-РИ-13 | 9,6 | 5,8 | 2,1 |
| 06020301 | Машина сверлильная | ИП-1012, ИП-1020, ИП-1023, ИП-1114А, ИП-2009, ИП-8001, СПУ, СП-10 | 12,4 | 7,8 | 2,9 |
| 06020401 | Машина шлифовальная | ИП-1103, ИП-2202, ИП-2203, С-733 | 12,4 | 7,8 | 2,9 |
| 06020501 | Молоток бурильный | ПР-30, ПР-30Л, ПР-80, ПТ-36, КС-50, ПК-50 | 7,3 | 4,5 | 1,7 |
| 06020601 | Молоток отбойный | МО-6К, МО-9К, МО-10K, МО-14 | 7,3 | 4,5 | 1,7 |
| 06020701 | Молоток пневморубильный | Р-1, Р-2, Р-3 | 7,3 | 4,5 | 1,7 |
| 06020801 | Молоток электропневматический | ЭПК-2, ЭПК-3 | 7,3 | 4,5 | 1,7 |
| 06020901 | Пневмомолоток | МО-44 | 5,7 | 3,6 | 3,5 |
| 06021001 | Пневморазвальцовка | ИП-4802 | 15,3 | 9,2 | 1,3 |
| 06021101 | Пробойник | ИП-4601, ИП-4603, ИП-4605 | 11,5 | 7,0 | 2,6 |
| 06021201 | Турбина для зачистки сварных швов | ТП-1 | 11,5 | 7,0 | 2,6 |
| 06021301 | Шпильковерт | ИП-7203 | 5,1 | 3,2 | 1,2 |
| 06021401 | Шприц для заделки швов | ПЛ-6601 | 2,3 | 1,4 | - |

0603 Ручной инструмент

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация, Устранение дефектов и замена изношенных деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Наименование | Тип, марка | Трудоемкость в чел. -ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 06030101 | Механизм для резки проводов | РП-1 | 7,2 |
| 06030201 | Ножницы для резки бандажной проволоки | НБ-8 | 1,9 |
| 06030301 | Тросоруб | ТР-2 | 3,5 |

Бензопила "Дружба"

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, бачка, режущего устройства, глушителя, двигателя. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, бачка, режущего устройства, глушителя. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

| № позиции | Наименование | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 |
| 06030401 | Бензопила | "Дружба" | 8,2 | 5,0 |

07 РЕМОНТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

0701 Приспособления с электроприводом

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, кожухов, редуктора, шпинделя, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов редуктора, шпинделя, электрической части. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

| № позиции | Наименование | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| Средний раз ряд работ | 3,5 | 3,0 |
| 07010101 | Механизм открывания ворот | MO-1 | 15,0 | 9,1 |
| 07010201 | Приспособление для резки труб | ПРТ-АБ | 15,0 | 9,1 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,0 |
| 07010301 | Приспособление для фрезерования разъемов турбин переносное | М-01-00 | 57,7 | 36,3 |
| 07010401 | Приспособление для зачистки осевого канала ротора турбины | ЧКР-3, ЧКР-3М | 22,5 | 13,4 |
| 07010501 | Приспособление для шлифования седел вентилей и бесфланцевых задвижек | ГМ-039, ГМ-068А, ГМ-46А | 7,2 | 4,5 |
| 07010601 | Устройство передвижное валопроворотное | УВП-1 | 77,6 | 47,8 |

0702 Приспособление без электрического привода

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, редуктора, кронштейнов, шпинделя. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов редуктора, металлоконструкции. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

| № позиции | Наименование | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 |
| 07020101 | Приспособление для центровки труб | ГМ-029А, Ф32-159 | 3,7 | 2,2 |
| 07020201 | Приспособление для центровки экранных труб | Ф-25-108 | 3,2 | 1,9 |
| 07020301 | Приспособление для снятия фасок | ФТ-28-51, ПТ-1, НШ-7 | 4,1 | 2,5 |
| 07020401 | Приспособление для расточки коллектора | К-113 | 10,8 | 6,5 |
| 07020501 | Приспособление для наружной обработки плавниковых труб в панели | ОПТ-1 | 13,3 | 8,0 |
| 07020601 | Приспособление для вырезки панели | ВП | 9,4 | 5,7 |
| 07020701 | Приспособление для резки плавниковых труб в панели | РПТ-32 | 15,0 | 9,1 |
| 07020801 | Фаскосниматель для труб диаметром 28-45 мм | П-345 | 7,5 | 4,5 |
| Средний разряд работ | 3,0 | - |
| 07020901 | Центровка для плавниковых труб | ЦПТ-2 | 1,1 | - |

0703 Приспособления ручные

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, кожуха, редуктора, шпинделя, кронштейнов. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов редуктора, металлоконструкции. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

| № позиции | Наименование | Тип, марка | Трудоемкость в чел. -ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 3,0 | 2,5 |
| 07030101 | Бандаж для замены стоек опор | ВБ-1 | 1,6 | 0,97 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 |
| 07030201 | Приспособление для монтажа сталеалюминиевых проводов | МИ-189-П, МИ-190, МИ-230А, МИ-249 | 3,7 | 2,1 |
| 07030301 | Приспособление клиновое для выверки турбогенераторов | ПР-194, ПР-196 | 6,6 | 3,9 |
| 07030401 | Приспособление для выдавливания заклепок | ПВЗ-1 | 4,2 | 2,6 |
| 07030501 | Съемник универсальный гидравлический | НО-68 | 15,9 | 9,6 |
| Средний разряд работ | 3,0 | 3,0 |
| 07030601 | Съемник гидравлический | СГР, С-12М | 12,4 | 7,0 |
| 07030701 | Приспособление для натяжки проводов | 1-006, 1-010 | 3,5 | 2,0 |
| Средний разряд работ | 3,0 | 3,0 |
| 07030801 | Приспособление для раскрепления опор | ПРО-1 | 8,1 | 4,8 |
| 07030901 | Приспособление для монтажа и демонтажа деревянных опор | ПЭСО-1 | 10,8 | 6,5 |

0704 Приспособления специальные

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, кожуха, редуктора, шпинделя, кронштейнов. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов редуктора, металлоконструкции. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание. Окраска.

| № позиции | Наименование | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 3,0 | 3,0 |
| 07040101 | Приспособление для резки бандажей | ЧК-64 | 6,2 | 3,3 |
| 07040201 | Приспособление для разгрузки изоляторов | ЧРПА-1 | 5,5 | 3,3 |
| 07040301 | Приспособление для герметизации и сращивания кабеля | 1-043, 1-42 | 6,1 | 3,7 |
| Средний разряд работ | 3,0 | 2,5 |
| 07040401 | Приспособление для натяжки проводов | 1-027, 1-028 | 1,3 | 0,97 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 |
| 07040501 | Приспособление для крепления проводов | ВЛ-35 | 5,9 | 3,6 |
| 07040601 | Приспособление для шлифовки седел бесфланцевых задвижек | ПШ-1, ПШ-2 | 21,3 | 12,9 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 |
| 07040701 | Пила маятниковая | ПМ-1 | 30,0 | 19,8 |
| 07040801 | Стул-тележка для передвижения по проводам | К-330-01А | 46,2 | 27,9 |

08 РЕМОНТ ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

0801 Аппараты ацетиленовые, кислородные и пропановые

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, резака, горелки, редуктора, манометра. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, испытание, окраска.

II группа сложности ремонта

Очистка, промывка. Устранение дефектов корпуса. Замена соединительных шлангов. Испытание. Окраска.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 |
| 08010101 | АС-13 и др. | 8,1 | 3,9 |

0802 Мотопомпы

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов металлоконструкции, помпы, привода. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов металлоконструкции, помпы. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Очистка, промывка. Устранение дефектов металлоконструкции. Смазка, регулировка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 08020101 | МП-600, МП-800 | 73,6 | 45,3 | 16,6 |

0803 Тумбочки инструментальные

080301 Ремонт тумбочек инструментальных

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел. -ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08030101 | Б-58 | 3,9 |

0804 Компрессоры

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промыву осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, ресивера, воздухоочистителя, водомаслоотделителя, регулятора давления, привода. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов водомаслоотделителя, регулятора давления, привода. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, регулировка, испытание. Окраска.

III группа сложности ремонта

Разборка водомаслоотделителя, регулятора давления, Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Наименование оборудования | Производи тельность, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 08040101 | Компрессор передвижной с электроприводом | 0,25-0,5 | 60,0 | 31,5 | 13,7 |
| 08040102 | То же | 1-2 | 96,0 | 59,3 | 22,0 |
| 08040103 | " | 3-5 | 150,3 | 92,9 | 34,4 |
| 08040201 | Компрессор передвижной с приводом от двигателя внутреннего сгорания | 5-6 | 240,3 | 148,4 | 55,1 |
| 08040202 | То же | 7-9 | 330,4 | 203,8 | 75,8 |
| 08040301 | Компрессор стационарный с электроприводом | 3-5 | 135,6 | 83,3 | 30,9 |

0805 Дегазационные установки

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов фильтров тонкой и грубой очистки, входного маслонасоса, маслоподогревателя, вакуумнасосов. Замена изношенных узлов, деталей, сорбента, цеолита в патроне. Сборка, смазка, испытание.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов разводки масляной системы. Замена изношенных узлов, деталей, сорбента. Сборка, смазка, испытание.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) маслонасоса или маслоподогревателя, замена сорбента. Смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел. -ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 08050101 | УВМ-1, УВМ-2 | 204,5 | 89,9 | 61,8 |

0806 Станция насосная передвижная

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов маслонасоса, разводки масляной системы, пусковой аппаратуры. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов маслонасоса. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 |
| 08060101 | НСП-400 | 10,9 | 6,9 |

0807 Вакуум-насосы

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов насоса, электродвигателя, разводки масляной системы. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов насоса. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 |
| 08070101 | НВЗ-75, НВЗ-125, НВЗ-150, НВ-4, ВН-6-Г, ДВН | 11,5 | 6,3 |

0808 Цеолитовая установка

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов маслонасоса, маслоподогревателя, фильтра, запорной арматуры. Замена изношенных узлов, деталей, цеолита. Сборка, смазка, испытание.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов маслонасоса. Замена изношенных узлов, деталей, цеолита. Сборка, смазка, испытание.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) маслоподогревателя или маслонасоса, фильтра. Смазка, испытание.

| № позиции | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 08080101 | БЦ-72-1100 | 110,7 | 67,1 | 27,4 |

0809 Установка осушки воздуха

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов влагомаслоотделителя, запорной арматуры, воздухоподогревателя, фильтра, предохранительных клапанов. Замена изношенных узлов, деталей, сорбента. Сборка, смазка, испытание.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация- Устранение дефектов запорной арматуры, пусковой аппаратуры, воздухоподогревателя. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) воздухоподогревателя. Замена сорбента, фильтра. Смазка. Испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 08090101 | Суховей-2М | 82,0 | 50,7 | 25,5 |

0810 Вакуумная установка

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов вакуум-насоса, электродвигателя, емкости охлаждающей смеси, запорной арматуры. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов запорной арматуры, емкости охлаждающей смеси. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание.

III группа сложности ремонта

Снятие (установка) электродвигателя, вакуум-насоса. Смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 08100101 | Иней-2, Иней-4 | 89,9 | 48,0 | 19,4 |

0811 Фильтры

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов фильтрующих элементов, маслонасоса, запорной арматуры. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов запорной арматуры. Замена фильтрующих элементов, маслонасоса. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 |
| 08110101 | ФОСН-60, ФГН-30, ФГН-60 | 12,1 | 8,6 |

0812 Маслоподогреватель

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов электронагревательных элементов, пусковой арматуры. Замена уплотняющих элементов. Сборка, смазка, испытание.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, осмотр, дефектация. Замена изношенных узлов и деталей. Сборка, смазка, испытание.

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,0 |
| 08120101 | МП20-100кВ | 12,1 | 8,6 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общее положение

01 Ремонт грузоподъемного оборудования

02 Ремонт строительного и дорожного оборудования

03 Ремонт транспортных средств и приспособлений

04 Ремонт станков и кузнечно-прессового оборудования

05 Ремонт электрической аппаратуры и оборудования

06 Ремонт инструмента

07 Ремонт приспособлений

08 Ремонт прочего оборудования