## Slide 1: Технология разработки программ энергосбережения и повышения энергоэффективности
И.А. Башмаков
Центр по эффективному использованию энергии
www.cenef.ru 8(499) 120-92-09

## Slide 2: Уникальные характеристики Программ:
Программы комплексные, охватывают все основные сектора экономики
Это отличает данные Программы от отраслевых целевых программ и создает специфические сложности при их разработке
Программы построены по принципу реализации
  типовых мероприятий в каждом секторе экономики и
  долгосрочных целевых соглашений в промышленности, на трубопроводном и железнодорожном транспорте
При разработке плана реализации Программы на очередной год типовые объекты заменяются адресным списком реальных проектов
Такой подход и формат подготовки программ использовался при разработке Государственной программы и прошел согласование со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами

## Slide 3
Статистика
ЕТЭБ
Лучшие технологии
Потенциал энергосбережения и кривые стоимости
Технология моделиоования
Публикации
Технология обработки данных
Энергоаудиты
Модель прогноза ЕТЭБ - ENERGYBAL
Модель ЭЭ в электроэнергетике
Модель ЭЭ в теплоэнергетике
Модель ЭЭ в промышленности
Технология сбора данных
Модель ЭЭ на транспорте
Модель ЭЭ в бюджетной сфере
Модель ЭЭ в жилом фонде
Технология свода программы
Модель свода программы
Технология ЦЭНЭФ по разработке программ повышения энергоэффективности
Технология согласования программы
Готовая программа
Разработка инвестиционных проектов
Разработка типовых проектов

## Slide 4: ЕТЭБ Свердловской области за 2008 г. Введенная ЦЭНЭФ концепция пробивает себе путь
Немногим регионам удалось оценить ЕТЭБ и правильно оценить энергоемкость ВРП

## Slide 5: Оценка потенциала экономии энергии для России (работа для ЦЭНЭФ для Мирового Банка и МФК) Россия технически может снизить потребление энергии на 45%
Потенциал экономии энергии равен 420 млн. тут
Потенциал снижения потребления природного газа составляет 240 млрд. м3, или 55% от уровня его потребления в 2005 г., и существенно превышает экспорт газа из России в 2005-2008 гг.
Капитальные вложения, необходимые для полной реализации технического потенциала повышения энергоэффективности, составляют 324-357 млрд. долл.
Капитальные вложения, необходимые для развития ТЭК до 2020 г., оцениваются в сумму более 1 трлн. долл.
Научно-технический прогресс делает ресурс повышения энергоэффективности возобновляемым

## Slide 6: Потенциал экономии энергии для Ростовской, Свердловской и Тверской областей (оценки ЦЭНЭФ)

## Slide 7: Структура потенциала экономии энергии для регионов УФО (оценки ЦЭНЭФ)

## Slide 8: «Красные горки» потенциала повышения энергоэффективности
Распределение объема выработки электроэнергии на электростанциях Свердловской области по уровню эффективности
Распределение жилых зданий «энергоэффективного квартала» г. Тюмени по уровню эффективности

## Slide 9: Кривые «стоимости экономии энергии» - база оценки экономического и рыночного потенциала экономии

## Slide 10: Модель ЦЭНЭФ ENERGYBAL для прогноза ЕТЭБ
Без нее не оценить вклад прочих факторов в снижение энергоемкости ВРП. Обучены специалисты ряда регионов и АПБЭ

## Slide 11: Целевые установки по снижению энергоемкости ВРП
Снижение энергоемкости ВРП на значительную величину не может быть только результатом технических изменений
Если бы это было так, то для снижения энергоемкости на 40% во всех регионах пришлось бы за 10 лет полностью реализовать потенциал энергосбережения, то есть заменить все энергопотребляющие установки на самые лучшие в мире
Основные факторы снижения энергоемкости ВРП:
  структурные сдвиги в экономике региона
  сдвиги в продуктовой структуре промышленного производства
  рост цен на энергоносители
  автономный технический прогресс (естественное повышение энергоэффективности в процессах нового строительства и постепенной замены старого оборудования новым без стимулирующего воздействия Программы),
  реализация мероприятий Программы

## Slide 12: Сочетание факторов снижения энергоемкости ВВП Российской Федерации
инновационный
инерционный
Основная часть регионов не смогла решить этой задачи

## Slide 13: Типовая структура Программы
Нормативно-законодательное, организационное и информационное обеспечение деятельности по повышению энергоэффективности
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в организациях бюджетной сферы
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в электроэнергетике
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в теплоэнергетике и коммунальном хозяйстве
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном секторе
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в промышленности
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в сельском хозяйстве
Энергосбережение и повышение энергоэффективности на транспорте

## Slide 14: Структура расходов и источники финансирования по программе Тюменской области
Структура использования внебюджетных источников
Объемы
Структура