## Slide 1: «Повышение теплозащиты жилых домов как ключевое мероприятие в энергосбережении»
Москва, ноябрь 2010 г.
Романико Ирина Михайловна

## Slide 2: Типовые серии панельных домов – 2,1 млрд кв м из 3,1 млрд кв м жилого фонда России
80 % населения России проживает в домах из сборного железобетона

## Slide 3: «В жилищном секторе существует самый большой потенциал повышения энергоэффективности в России»
46,35 кг ут в год расходуется на отопление 1 кв. м,
2,5 – 2,8 тут необходимы для квартиры S= 54-60 кв.м

## Slide 4: Структура теплопотерь различными конструктивными элементами жилого дома
По показаниям домовых теплосчетчиков оплачивается только 36 % от общего числа тепловой энергии

## Slide 5
Структура и уровень энергопотребления в жилых домах при поэтапном повышении уровня теплозащиты

## Slide 6
Основные причины утечек тепла в жилых домах построенных в 1950-1970 г.г.
1. Эксплуатационные недостатки и нарушения (включают в себя наиболее значительное количество дефектов);
2. Несоответствие нормативным требованиям, согласно которым был построен дом, и современным требованиям по теплозащите. Эта причина включает в себя недостаточную теплоизоляцию конструкций стен, чердачного перекрытия оконных и балконных блоков домов (особенно в домах серий II-18, II-68, II-49, 1605, II-57, П-3 и некоторых серий повторного применения из полносборных конструкций);
3. Некачественный монтаж сборных элементов в части теплоизоляции стыковых конструкций;
Теплопотери в домах из сборного железобетона на 20-30 % выше проектных из-за низкого качества строительства и эксплуатации.

## Slide 7
Эффект от утепления некоторых элементов панельного дома
при увеличении толщины утеплителя
Потребление тепловой энергии | 250- 300 кВт·ч/м2·год | 100- 150 кВт·ч/м2·год | 40- 50 кВт·ч/м2·год | ≥15 кВт·ч/м2·год
Конструктив ный элемент | Сопротивление теплопередаче R, м2·°С/Вт |  |  | 
Наружная стена (толщина 25 см) | 0,77 м2·°С/Вт 0 см | 2,86 м2·°С/Вт 8 см | 4,77 м2·°С/Вт 16 см | 5,88 м2·°С/Вт 20 см
Перекрытие верхнего этажа | 1,11 м2·°С/Вт 5 см | 4,54 м2·°С/Вт 22 см | 6,67 м2·°С/Вт 30 см | 10,0 м2·°С/Вт 40 см
Перекрытие подвала | 0,6 м2·°С/Вт 2 см | 2,5 м2·°С/Вт 7 см | 4,0 м2·°С/Вт 20 см | 8,3 м2·°С/Вт 30 см
Окна | 0,38; одинарное остекление | 0,58; двойное остекление | 0,91; двойное остекление | 1,25; тройное остекление

## Slide 8: Способы утепления фасадов жилых зданий
Система вентилируемого фасада – 65 у.е.
м кв стены
Система со штукатурными слоями - «мокрый» фасад – 35-55 у.е.кв м стены
Окупаемость утепления – 12-14 лет

## Slide 9: Эффект от утепления элементов ограждающих конструкций среднего панельного дома в Европе
Строительный элемент здания | Энергосберега-ющие мероприятия | Теплопотери, кВт*ч/м кв. общей площади квартир в год |  | Экономия энергии, %
 |  | до внедрения | после внедрения | 
Наружные стены | Утепление – 8 см | 82,00 | 22,08 | 73,1
Окна: Трансмиссия; - проветривание | Замена стеклопакета; По необходимости | 41,0 41,0* | 15,68 20,50 | 61.8 50,0
Перекрытие верхнего этажа | Утепление – 10 см | 8,00 | 2,40 | 70,0
Перекрытие подвала | Утепление – 6 см | 4,00 | 1,11 | 72.2
Сумма потерь тепловой энергии |  | 180,0 | 63,76 | 64.6

## Slide 10: Комплекс энергосберегающих мероприятий при проведении капитального ремонта панельных домов в Москве
Утепление наружных ограждающих конструкций зданий:
- с применением теплоизоляционных фасадов с тонким штукатурным слоем, либо фасадных систем с вентилируемой воздушной прослойкой;
- приведенное сопротивление теплопередаче ПСТ– 3,13 м2*С/Вт
Утепление совмещенных кровель или чердачных перекрытий
- ПСТ – 4,12 м*С/Вт;
Замена оконных и балконных блоков на энергоэффективные, более герметичные
- ПСТ – 0,54 м*С/Вт с сопротивлением воздухопроницанию – 0,9 м2*ч/кг;
Остекление лоджий и балконов;
Внедрение автоматизированных узлов управления АУУ теплопотреблением зданий на отопление;
Индивидуальное регулирование теплоотдачи каждого отопительного прибора
По материалам НП «АВОК»

## Slide 11: Удельное теплопотребление здания за отопительный период до и после проведения капитального ремонта
Показатель | Удельное теплопотребление здания за отопительный период в зависимости от серии здания, кВт*ч/м кв. |  |  | 
 | II-18-01/12 | II-49-04/9 | П-3-16 | П-44/16
Здание до капитального ремонта | 227 | 199 | 198 | 229
Здание после капитального ремонта | 87 | 80 | 85 | 100
Экономия энергии за счет внедрения энергосберегающих мероприятий при капремонте, % | 62 | 60 | 57 | 56
По материалам НП «АВОК»

## Slide 12: Экономия энергии за отопительный период в зависимости от типа здания и в денежном эквиваленте в Москве
Серия здания | Экономия |  | 
 | Тепловой энергии, кВт*ч | В денежном эквиваленте, тыс.руб/год | В процентном отношении, %
II – 18 – 01/12 S= 3 618 кв.м | 503 735 | 497 | 62
II – 49 – 04/9 S= 7160 кв.м | 849 325 | 837 | 60
П – 3/16 S=16 275 кв.м | 1 830 445 | 1 805 | 57
П – 44/16 S=10 506 кв м | 1 344 805 | 1 326 | 56
По материалам НП «АВОК»

## Slide 13: Основные мероприятия по утеплению зданий и их техническому переоснащению в целях энергоресурсосбережения
МИНИСТЕРСТВО
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Российской Федерации
К основным техническим мероприятиям по энергоресурсосбережению с учетом требуемых затрат можно отнести:
Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей;
Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах;
Установка низкоэмиссионных стекол на окна в подъездах;
Установка теплоотражающих пленок на окна в подъездах;
Замена оконных блоков;
Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений ;
Утепление потолка подвала;
Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений;
Утепление пола чердака;
Утепление кровли;
Заделка межпанельных и компенсационных швов (продувание, протечки, промерзание, образование грибка);

## Slide 14: Основные мероприятия по утеплению зданий и их техническому переоснащению в целях энергоресурсосбережения
Гидрофобизация стен;
Утепление наружных стен с помощью фасадных систем на основе минваты;
Замена оконных и балконных блоков в квартирах с применением двойных стеклопакетов;
Остекление балконов и лоджий;
Нанесение на окна теплоотражающих пленок и специальных покрытий;
Замена однотрубной системы отопления в квартирах на двухтрубную для последующей установки терморегуляторов и теплосчетчиков;
Установка коллективного общедомового прибора учета тепловой энергии с возможностью дистанционного считывания показаний;
Модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха (например, использование пластинчатых водонагревателей);
Установка термостатических вентилей на радиаторах;
Оснащение квартир индивидуальной системой механической вентиляции с рекуперацией тепла вытяжного воздуха.

## Slide 15: Основные мероприятия по утеплению зданий и их техническому переоснащению в целях энергоресурсосбережения
Мероприятия на долгосрочную перспективу:
установка в жилых домах поквартирных теплосчетчиков, а также индивидуальных (на отопительных приборах) приборов регулирования и считывания потребления тепла;
пофасадная автоматическая регулировка подачи тепла на отопление с учетом ориентации эдания по сторонам света;
замена ЦТП на ИТП в блок-модульном исполнении;
внедрение децентрализованного теплоснабжения от домовых когерентных устройств выработки энергии при дефиците установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей;
использование нетрадиционных видов энергии (тепловые насосы, биогаз, солнечная энергия, геотермальные воды, ветровая энергия и т.п.)

## Slide 16: Энергосбережение в жилых домах и зданиях бюджетной сферы - Экономия энергии должна стать дешевле ее производства--
Сроки окупаемости проектов, лет
Стоимость, руб/единицу
Производство и транспорт ресурса
Экономия ресурса
Экономия или производство, единиц в год

## Slide 17: Основные ожидаемые итоги утепления с модернизацией крупнопанельных домов
На отопление жилых домов затрачивается большое количество энергии, что является причиной высоких выбросов СО2
Для отопления одной квартиры S=56 м кв. требуется 2,5-2,8 тут в год
Потребление тепловой энергии панельными домами можно сократить в 2 раза от имеющихся, что приведет к сокращению выбросов СО2 в среднем на 1-1,5 т на квартиру в год;
Повышение теплозащиты здания как ключевое мероприятие в энергосбережении способствует не только сокращению энергопотребления и выбросов СО2 но и защищает бетонные фасады от климатических воздействий, что значительно увеличивает срок эксплуатации здания без ремонта фасада, устраняет органические поражения стен, придает новую яркую выразительность современному городу.

## Slide 18: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
Москва, ноябрь 2010 г.