СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ

НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН-2001

Сборник N 41

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

Книга 1

Дата введения 2002-04-01

РАЗРАБОТАНЫ РАО ЕЭС России (Ю.А.Лелекер, Н.Ю.Максимова), ОАО "Институт Гидропроект" (Ю.Н.Соловьев), 31 ГПИ СС МО РФ (В.Г.Гурьев), Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве (А.Н.Жуков) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО "РЦЭС" (П.В.Горячкин, Е.Е.Дьячков) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов - руководитель, В.Н.Маклаков, Г.А.Шанин).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 апреля 2002 года постановлением Госстроя России от 1 апреля 2002 года N 13.

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при производстве гидроизоляционных работ в гидротехнических сооружениях и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСН-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на строительные работы федерального (ФЕР), территориального (ТЕР), отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие положения

1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении гидроизоляционных работ в гидротехнических сооружениях и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСН являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

2. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН носят рекомендательный характер.

3. Сборник состоит из двух книг.

В книгу 1 входит раздел:

Гидроизоляционные работы в речных гидротехнических сооружениях

В книгу 2 входит раздел:

Гидроизоляционные работы в морских гидротехнических сооружениях.

4. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

РАЗДЕЛ 01.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В РЕЧНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Нормы раздела 01 настоящего сборника распространяются на гидроизоляционные работы, выполняемые при строительстве речных гидротехнических сооружений.

1.2. В нормах на изоляцию вертикальных поверхностей и на устройство уплотнений вертикальных деформационных швов речных гидротехнических сооружений предусмотрено производство работ на высоте до 10 м.

При производстве этих работ на высоте более 10 м к нормам затрат труда следует применять поправочные коэффициенты по п.3.1 настоящей технической части.

1.3. Затраты на устройство лесов и подмостей и перестановку люлек нормами не предусмотрены, их следует определять дополнительно.

1.4. В состав работ по подготовке под гидроизоляцию бетонных поверхностей речных сооружений входят: при использовании битумных материалов - протирка поверхности металлическими щетками, насечка, промывка, просушка и грунтовка; при использовании полимерных материалов - ликвидация неровностей, протирка металлическими щетками, продувка сжатым воздухом и грунтовка.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объемы работ по устройству гидроизоляционных покрытий поверхностей и уплотнений деформационных швов следует определять соответственно по проектной площади изолируемой поверхности и длине уплотнения деформационного шва.

3. Коэффициенты к нормам

Условия применения

| Номер таблиц (норм) | Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.1 Изоляция вертикальных поверхностей и уплотнение деформационных швов речных гидротехнических сооружений на высоте: |
| - свыше 10 до 30 м; | 01-001, 01-004, 01-005, 01-008, 01-009, 01-012, 01-013 | 1,15 |
| - свыше 30 до 50 м; | То же | 1,25 |
| - свыше 50 до 60 м; | То же | 135 |
| - свыше 60 м | То же | 1,5 |

1. ШТУКАТУРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

| Таблица ГЭСН 41-01-001 | Штукатурная изоляция бетонных поверхностей асфальтовыми материалами |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Укладка литого асфальта. 03. Нанесение асфальтовой мастики с разравниванием.

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

|  | Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя: |
| --- | --- |
| 41-01-001-1 | по 10 мм |
| 41-01-001-2 | по 20 мм |
|  | Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой: |
| 41-01-001-3 | в два слоя по 5 мм |
| 41-01-001-4 | в три слоя по 5 мм |
| 41-01-001-5 | в четыре слоя по 5 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-001-1 | 41-01-001-2 | 41-01-001-3 | 41-01-001-4 | 41-01-001-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 46,74 | 50,27 | 101,23 | 106,48 | 111,61 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 2,5 | 2,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,65 | 0,65 | 3,25 | 4,64 | 5,93 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 122601 | Разогреватели асфальтобетонных покрытий | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | - | - | - |
| 152001 | Машины общестроительные битумозаправщики 4 т | маш.-ч | - | - | 3,25 | 4,64 | 5,93 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| 41-01-016-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 41-01-016-7 | Горячая асфальтовая мастика АМ-2 | т | - | - | 1,65 | 2,47 | 3,3 |
| 41-01-016-10 | Литой асфальт | т | 3,91 | 7,82 | - | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

2. ОКЛЕЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

| Таблица ГЭСН 41-01-004 | Оклеечная изоляция бетонных поверхностей материалами на битумных вяжущих |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Наклейка рулонного материала с устройством защитной цементной стяжки (нормы 1, 2, 7, 8). 03. Наклейка асфальтовых матов (нормы 3-5, 9-11). 04. Наклейка пропитанного войлока (нормы 6, 12).

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

|  | Оклеенная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: |
| --- | --- |
| 41-01-004-1 | рулонным материалом в два слоя |
| 41-01-004-2 | рулонным материалом в три слоя |
| 41-01-004-3 | асфальтовыми матами в один слой |
| 41-01-004-4 | асфальтовыми матами в два слоя |
| 41-01-004-5 | асфальтовыми матами в три слоя |
| 41-01-004-6 | пропитанным войлоком в один слой |
|  | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности: |
| 41-01-004-7 | рулонным материалом в два слоя |
| 41-01-004-8 | рулонным материалом в три слоя |
| 41-01-004-9 | асфальтовыми матами в один слой |
| 41-01-004-10 | асфальтовыми матами в два слоя |
| 41-01-004-11 | асфальтовыми матами в три слоя |
| 41-01-004-12 | пропитанным войлоком в один слой |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-004-1 | 41-01-004-2 | 41-01-004-3 | 41-01-004-4 | 41-01-004-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 93,68 | 104,64 | 51,41 | 65,21 | 78,77 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,85 | 0,93 | 0,48 | 0,74 | 0,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 152001 | Машины общестроительные битумозаправщики 4 т | маш.-ч | 0,74 | 0,78 | 0,48 | 0,74 | 0,78 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,06 | - | - | - |
| 400001 | Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,09 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| 101-9120 | Материал рулонный | м2 | 237 | 365 | - | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 3,06 | 3,06 | - | - | - |
| 41-01-016-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 41-01-016-8 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 0,83 | 1,12 | 0,56 | 0,83 | 1,12 |
| 41-01-017-2 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | - | - | 1,21 | 2,41 | 3,62 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-004-6 | 41-01-004-7 | 41-01-004-8 | 41-01-004-9 | 41-01-004-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 54,38 | 203,4 | 224,87 | 70,34 | 96,44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 2,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,48 | 0,85 | 0,93 | 0,48 | 0,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 152001 | Машины общестроительные битумозаправщики 4 т | маш.-ч | 0,48 | 0,74 | 0,78 | 0,48 | 0,74 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | - | 0,04 | 0,06 | - | - |
| 400001 | Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | - | 0,07 | 0,09 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| 101-9120 | Материал рулонный | м2 | - | 237 | 356 | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | - | 3,06 | 3,06 | - | - |
| 41-01-016-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 41-01-016-8 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 0,56 | 0,83 | 1,12 | 0,56 | 0,83 |
| 41-01-017-2 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | - | - | - | 1,21 | 2,41 |
| 41-01-017-1 | Войлок пропитанный | 100 м2 | 1,23 | - | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-004-11 | 41-01-004-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 123,12 | 77,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,78 | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|  | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 152001 | Машины общестроительные битумозаправщики 4 т | маш.-ч | 0,78 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
|  | 101-1757 | Ветошь | кг | 0,3 | 0,3 |
| 41-01-016-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 | 0,02 |
| 41-01-016-8 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 1,12 | - |
| 41-01-017-2 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 3,62 | - |

| Таблица ГЭСН 41-01-005 | Оклеечная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на полимерных вяжущих |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Наклейка стеклоткани с нанесением основных слоев лака и устройством защитного покрытия.

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

|  | Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: |
| --- | --- |
| 41-01-005-1 | в один слой |
| 41-01-005-2 | в два слоя |
| 41-01-005-3 | в три слоя |
|  | Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: |
| 41-01-005-4 | в один слой |
| 41-01-005-5 | в два слоя |
| 41-01-005-6 | в три слоя |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-005-1 | 41-01-005-2 | 41-01-005-3 | 41-01-005-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 73,58 | 89,38 | 107,08 | 116,63 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,2 | 0,32 | 0,4 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|  | 330802 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 12,88 | 12,88 | 12,88 | 22,5 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,13 | 0,16 | 0,08 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 0,19 | 0,24 | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
|  | 113-0316 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм | м2 | 113 | 227 | 340 | 113 |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0,0064 | 0,0084 | 0,0102 | 0,0064 |
| 41-01-016-11 | Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта | т | 0,075 | 0,101 | 0,126 | 0,075 |
| 41-01-016-12 | Эпоксидно-каменноугольные композиции лака | т | 0,031 | 0,094 | 0,126 | 0,031 |
| 41-01-016-13 | Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали | т | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| 101-0327 | Клей НТ-150 | кг | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-005-5 | 41-01-005-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 146,06 | 177,67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,32 | 0,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|  | 330802 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 22,5 | 22,5 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,16 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
|  | 113-0316 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм | м2 | 227 | 340 |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0,0084 | 0,0102 |
| 41-01-016-11 | Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта | т | 0,101 | 0,126 |
| 41-01-016-12 | Эпоксидно-каменноугольные композиции лака | т | 0,094 | 0,126 |
| 41-01-016-13 | Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали | т | 0,063 | 0,063 |
| 101-0327 | Клей НТ-150 | кг | 5 | 5 |

3. ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

| Таблица ГЭСН 41-01-008 | Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Окраска поверхности кистью.

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

|  | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: |
| --- | --- |
| 41-01-008-1 | разжиженным битумом в два слоя |
| 41-01-008-2 | разжиженным битумом в три слоя |
| 41-01-008-3 | горячим битумом в два слоя |
| 41-01-008-4 | битумной эмульсией в два слоя |
|  | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности: |
| 41-01-008-5 | разжиженным битумом в два слоя |
| 41-01-008-6 | разжиженным битумом в три слоя |
| 41-01-008-7 | горячим битумом в два слоя |
| 41-01-008-8 | битумной эмульсией в два слоя |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-008-1 | 41-01-008-2 | 41-01-008-3 | 41-01-008-4 | 41-01-008-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 40,9 | 45,1 | 42,2 | 35,9 | 53,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,8 | 3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 2,68 | 3,9 | 1,87 | - | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| 41-01-016-1 | Горячий битум | т | - | - | 0,21 | - | - |
| 41-01-016-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | 0,02 |
| 41-01-016-3 | Разжиженный битум РБ-2 | т | 0,31 | 0,46 | - | - | - |
| 41-01-016-4 | Битумная эмульсия | т | - | - | - | 0,21 | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-008-6 | 41-01-008-7 | 41-01-008-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 61,6 | 57,1 | 44,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3 | 3 | 2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 3,98 | 0,16 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| 41-01-016-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 | 0,02 | - |
| 41-01-016-3 | Разжиженный битум РБ-2 | т | 0,47 | - | - |
| 41-01-016-4 | Битумная эмульсия | т | - | - | 0,21 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

| Таблица ГЭСН 41-01-009 | Окрасочная изоляция бетонных поверхностей полимерными материалами |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подготовка изолируемой поверхности. 02. Окраска поверхности механизированным способом с устройством защитного покрытия.

Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности

| 41-01-009-1 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака |
| --- | --- |
| 41-01-009-2 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-009-1 | 41-01-009-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 62,68 | 91,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,5 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|  | 330802 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 12,88 | 22,5 |
| 340502 | Бачки красконагнетательные | маш.-ч | 4 | 4 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
|  | 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0,0067 | - |
| 41-01-016-11 | Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта | т | 0,05 | 0,05 |
| 41-01-016-12 | Эпоксидно-каменноугольные композиции лака | т | 0,095 | 0,095 |
| 41-01-016-13 | Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали | т | 0,063 | 0,063 |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 0,026 | 0,026 |

4. УПЛОТНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В НАПОРНЫХ

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ

| Таблица ГЭСН 41-01-012 | Уплотнение деформационного шва шпонками |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подготовка изолируемой поверхности и наклейка асфальтовых матов. 02. Установка металлических уголков (нормы 4-7). 03. Установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской кузбаслаком (нормы 1-5). 04. Установка железобетонных корыт со сваркой закладных частей (нормы 2, 3). 05. Установка железобетонных брусьев (нормы 6, 7) с заполнением стыков асфальтовой мастикой. 06. Установка электродов прогрева шпонки (нормы 3-7). 07. Заливка шпонки горячей асфальтовой мастикой. 08. Устройство защитной цементной стяжки (норма 1).

Измеритель: 100 м уплотнения

| 41-01-012-1 | Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой донной с металлической диафрагмой, без прогрева, площадь сечения шпонки 0,05 м2 |
| --- | --- |
|  | Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой: |
| 41-01-012-2 | с металлической диафрагмой, без прогрева с площадью сечения шпонки 0,04 м2 |
| 41-01-012-3 | с металлической диафрагмой, с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,24 м2 |
| 41-01-012-4 | с металлической диафрагмой, с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,48 м2 |
| 41-01-012-5 | с металлической диафрагмой, с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,8 м2 |
|  | Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с железобетонным брусом, с электропрогревом, площадь сечения шпонки: |
| 41-01-012-6 | 0,98 м2 |
| 41-01-012-7 | 0,6 м2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-012-1 | 41-01-012-2 | 41-01-012-3 | 41-01-012-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 339,66 | 477,66 | 1012,32 | 1151,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,38 | 52,38 | 78,47 | 62,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|  | 031851 | Краны переносные 1 т | маш.-ч | - | 54,95 | 70,22 | 57 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 50,84 | 47,77 | 125,4 | 156,18 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,31 | 0,17 | 1,74 | 0,57 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,16 | 0,24 | 0,48 | 0,4 |
| 152001 | Машины общестроительные битумозаправщики 4 т | маш.-ч | 0,6 | 2 | 3,88 | 4,11 |
| 400001 | Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,47 | 0,26 | 2,63 | 0,85 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 | т | 1,13 | 0,68 | 1,34 | 1,51 |
| 101-1844 | Сталь угловая равнополочная, сталь кипящая 18кп, шириной полок 60-100 мм | т | - | - | 0,09 | - |
| 204-0013 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-II, диаметром 14 мм | т | - | - | 0,32 | 0,77 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | - | - | 0,23 | 0,06 |
| 440-9006 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | - | - | 14,1 | - |
| 41-01-016-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
| 41-01-016-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-1 | т | 9,79 | 7,8 | 47 | 83,9 |
| 41-01-016-8 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 2,71 | 0,27 | 1,4 | 2,3 |
| 41-01-017-2 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 5,6 | 0,66 | 3,53 | 2,96 |
| 101-0497 | Лаки каменноугольные марки А | т | 0,007 | 0,004 | 0,008 | 0,009 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,125 | - | - | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,045 | 0,042 | 0,017 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-012-5 | 41-01-012-6 | 41-01-012-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1413,6 | 2861,4 | 2109 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,2 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 63,12 | 405,69 | 263,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 031851 | Краны переносные 1 т | маш.-ч | 57 | 387,6 | 253,08 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 156,18 | 71,36 | 71,36 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,71 | 3,9 | 2,33 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 0,56 | 1,12 | 0,96 |
| 152001 | Машины общестроительные битумозаправщики 4 т | маш.-ч | 4,34 | 8,34 | 4,6 |
| 400001 | Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,07 | 5,85 | 3,49 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| 101-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 | т | 1,94 | 2,7 | - |
| 101-1844 | Сталь угловая равнополочная, сталь кипящая 18кп, шириной полок 60-100 мм | т | - | 4,16 | 2,9 |
| 204-0013 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-II, диаметром 14 мм | т | 0,94 | 1,01 | 0,65 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 0,06 | 0,74 | 0,29 |
| 440-9006 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | - | 20,4 | 15,6 |
| 41-01-016-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | 0,07 | 0,14 | 0,12 |
| 41-01-016-5 | Горячая асфальтовая мастика АМ-1 | т | 143 | 138 | 76,6 |
| 41-01-016-8 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | 2,88 | 2,53 | 1,8 |
| 41-01-017-2 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | 3,68 | 4,06 | 4,61 |
| 101-0497 | Лаки каменноугольные марки А | т | 0,011 | - | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,015 | 0,038 | 0,029 |

| Таблица ГЭСН 41-01-013 | Уплотнение деформационных швов |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подготовка изолируемой поверхности (нормы 2-4). 02. Наклейка асфальтовых матов (нормы 3, 4). 03. Установка стальной диафрагмы со сваркой листов и окраской кузбасслаком (норма 1). 04. Установка просмоленного каната (норма 2). 05. Установка резиновой диафрагмы (норма 5). 06. Устройство уплотнения из досок (норма 3) или брусьев (нормы 3, 4).

Измеритель: 100 м уплотнения

|  | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: |
| --- | --- |
| 41-01-013-1 | из стальной диафрагмы |
| 41-01-013-2 | из просмоленного каната |
| 41-01-013-3 | из досок |
| 41-01-013-4 | из деревянных брусьев |
| 41-01-013-5 | из резиновой диафрагмы |

Шифр

| ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-013-1 | 41-01-013-2 | 41-01-013-3 | 41-01-013-4 | 41-01-013-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 182,4 | 31,92 | 224,58 | 144,78 | 103,11 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 29,21 | 6,95 | 40,02 | 20,73 | 0,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 031851 | Краны переносные 1 т | маш.-ч | 28,5 | 6,46 | 37,28 | 18,58 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 42,52 | - | - | - | - |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,28 | 0,2 | 0,81 | 0,7 | 0,17 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | - | 0,08 | 0,32 | 0,24 | - |
| 152001 | Машины общестроительные битумозаправщики 4 т | маш.-ч | - | - | 0,4 | 0,4 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,43 | 0,29 | 1,21 | 1,05 | 0,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | - | 0,82 | - | - | - |
| 101-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 | т | 1,13 | - | - | - | - |
| 101-9210 | Резина профилированная | т | - | - | - | - | 0,74 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | - | - | 2,77 | 3,8 | - |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | - | - | 1,6 | - | - |
| 204-0013 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса A-II, диаметром 14 мм | т | - | - | - | - | 0,01 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | - | - | 0,28 | 0,21 | - |
| 41-01-016-2 | Разжиженный битум РБ-1 | т | - | - | 0,01 | 0,01 | - |
| 41-01-016-3 | Разжиженный битум РБ-2 | т | - | 0,01 | 0,03 | 0,02 | - |
| 41-01-016-8 | Горячая асфальтовая мастика АМ-3 | т | - | - | 0,55 | 0,55 | - |
| 41-01-017-2 | Асфальтовые маты на мешковине | 100 м2 | - | - | 1,41 | 1,39 | - |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | - | - | - | - | 4 |
| 101-0497 | Лаки каменноугольные марки А | т | 0,007 | - | - | - | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,037 | - | - | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | - | 0,3 | - | - | - |

5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Таблица ГЭСН 41-01-016 | Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Приготовление горячего битума. 02. Приготовление холодных битумных смесей (нормы 2-5), асфальтовой мастики (нормы 6-9) и литого асфальта (норма 10). 03. Приготовление эпоксидно-каменноугольных композиций (нормы 11-13).

Измеритель: 1 т

|  | Приготовление: |
| --- | --- |
| 41-01-016-1 | горячего битума |
| 41-01-016-2 | разжиженного битума РБ-1 |
| 41-01-016-3 | разжиженного битума РБ-2 |
| 41-01-016-4 | битумной эмульсии |
| 41-01-016-5 | разжиженной битумной пасты |
| 41-01-016-6 | горячей асфальтовой мастики АМ-1 |
| 41-01-016-7 | горячей асфальтовой мастики АМ-2 |
| 41-01-016-8 | горячей асфальтовой мастики АМ-3 |
| 41-01-016-9 | холодной асфальтовой мастики |
| 41-01-016-10 | литого асфальта |
| 41-01-016-11 | эпоксидно-каменноугольной композиции грунта |
| 41-01-016-12 | эпоксидно-каменноугольной композиции лака |
| 41-01-016-13 | эпоксидно-каменноугольной композиции эмали |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-016-1 | 41-01-016-2 | 41-01-016-3 | 41-01-016-4 | 41-01-016-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 12,64 | 5,78 | 10,82 | 12,21 | 5,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,83 | 3,09 | 2,84 | 2,04 | 1,89 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | - | 2,26 | 2,01 | 0,74 | - |
| 110906 | Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч | - | - | - | - | 1,06 |
| 121012 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.-ч | 5,8 | 1,8 | 4,19 | 3,58 | 1,54 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,5 | 0,33 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 1,03 | 0,32 | 0,74 | 0,64 | 0,27 |
| 101-1745 | Бензин растворитель | т | - | 0,72 | 0,31 | - | - |
| 101-9480 | Эмульгатор | т | - | - | - | 0,008 | 0,065 |
| 101-0625 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | - | - | - | 0,002 | - |
| 411-0001 | Вода | м3 | - | - | - | 0,41 | 0,715 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-016-6 | 41-01-016-7 | 41-01-016-8 | 41-01-016-9 | 41-01-016-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 9,67 | 9,67 | 10,9 | 9,18 | 8,04 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,77 | 0,67 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 110906 | Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч | - | - | - | 1,12 | - |
| 121012 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.-ч | 3,71 | 3,71 | 4,81 | 2,61 | 3,4 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,25 | 0,25 |
| 030101 | Автопогрузчик 5 т | маш.-ч | - | - | - | - | 0,02 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0004 | Асбест хризолитовый марки П-6-30 | т | - | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,32 | 0,32 | 0,42 | 0,49 | 0,16 |
| 113-0308 | Порошок кварцевый | т | 0,72 | 0,62 | 0,52 | - | 0,26 |
| 101-0625 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | - | - | - | 0,002 | - |
| 408-9281 | Гравий для строительных работ | м3 | - | - | - | - | 0,23 |
| 408-9020 | Песок | м3 | - | - | - | - | 0,18 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-016-11 | 41-01-016-12 | 41-01-016-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 43,85 | 49,65 | 45,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 17,49 | 18,53 | 17,84 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 16,59 | 17,63 | 16,94 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| 101-0831 | Пудра алюминиевая ПП-2 | т | - | - | 0,102 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,318 | 0,375 | 0,339 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 0,318 | 0,188 | 0,169 |
| 113-0162 | Смола эпоксидная марки ЭД-16 | т | 0,318 | 0,375 | 0,339 |
| 113-0181 | Тиокол марки ДА РВДМ | т | 0,064 | 0,075 | 0,068 |

| Таблица ГЭСН 41-01-017 | Изготовление пропитанного войлока и асфальтовых матов |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Приготовление холодных битумных смесей (нормы 1, 3) и асфальтовой мастики (норма 2). 02. Пропитка войлока бензином и разжиженным битумом с отжимом и просушкой (норма 1). 03. Пропитка мешковины горячим битумом с отжимом (норма 2). 04. Пропитка стеклоткани разжиженным битумом (норма 3). 05. Нанесение покровной асфальтовой мастики на пропитанную ткань с разравниванием (нормы 2, 3).

Измеритель: 100 м2

|  | Изготовление: |
| --- | --- |
| 41-01-017-1 | пропитанного войлока |
| 41-01-017-2 | асфальтовых матов на мешковине |
| 41-01-017-3 | асфальтовых матов на стеклоткани |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 41-01-017-1 | 41-01-017-2 | 41-01-017-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 21,23 | 26,05 | 25,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,5 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,76 | 0,83 | 0,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 0,93 | - | 0,03 |
| 121012 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.-ч | 0,75 | 4,59 | 4,26 |
| 021116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т | маш.-ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,13 | 0,42 | 0,36 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 0,414 | - | - |
| 101-1745 | Бензин растворитель | т | 0,5 | - | 0,01 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | - | 10,3 | - |
| 105-0205 | Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции проезжей части мостов | 100 м2 | - | - | 1,03 |
| 101-1804 | Порошок минеральный | т | - | 0,47 | 0,47 |
| 101-0625 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | - | 0,001 | 0,001 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | - | 0,049 | 0,049 |