Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм-2001-09

Сборник № 09

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ

Утверждены и введены в действие с 7 августа 2003 года

постановлением Госстроя России от 7 августа 2003 года № 143

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах, материалах) при выполнении работ по монтажу электрических печей и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСНм-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на монтаж оборудования федерального (ФБР), территориального (ТЕР) и отраслевого (ОЕР) уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по монтажу оборудования

РАЗРАБОТАНЫ ФГУП ЦНИИЭУС Госстроя России (Л.В. Размадзе, Ж.Г. Чернышова), ООО «Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве» (А.Н. Жуков) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов - руководитель, Т.Л. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах, материалах) при выполнении работ по монтажу электрических печей и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных сметных норм (расценок).

2. ГЭСНм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования. ГЭСНм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер.

3. Сборник содержит элементные сметные нормы на работы по монтажу электрических печей при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.

4. В ГЭСНм учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до проектных отметок;

монтаж металлических конструкций и механической части, входящих в комплект поставки оборудования (каркасы, кожухи, ванны, толкатели, конвейеры, рольганги, элеваторы, разгрузочные и загрузочные столы, выкатные тележки, механизмы подъема и поворота печи, а также газовоздухопроводы, системы централизованной маслосмазки, маслоподвода и водоохлаждения с учетом изготовления узлов трубопроводов);

индивидуальное испытание печи вхолостую.

5. В ГЭСНм не учтены затраты на:

монтаж насосно-аккумуляторных установок, определяемые по сборнику ГЭСНм 81-03-07-2001 «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы»;

футеровку печи, определяемые по сборнику ГЭСН 81-02-45-2001 «Промышленные печи и трубы»;

монтаж электрической части печей, определяемые по сборнику ГЭСНм 81-03-08-2001 "Электротехнические установки".

6. В таблицах норм масса оборудования приведена без учета массы электрооборудования, а также футеровки для печей, поставляемых в разобранном виде.

Для печей, поставляемых в собранном виде, масса приведена с учетом массы футеровки.

ОТДЕЛ 01. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПЕЧЕЙ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОПЕЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И СУШКИ

Таблица ГЭСНм 09-01-001 Электропечи камерные

Измеритель: шт.

|  | Электропечь сопротивления камерная с ручным приводом дверцы, рабочая температура до 1000 °С, мощность, кВт: |
| --- | --- |
| 09-01-001-01 | 16,5 |
| 09-01-001-02 | 20 |
| 09-01-001-03 | 70-100 |
|  | Электропечь сопротивления камерная с механизированным приводом дверцы и выкатным подом, рабочая температура до 1350 °С, мощность, кВт: |
| 09-01-001-04 | 100 |
| 09-01-001-05 | 200 |
| 09-01-001-06 | 300 |
| 09-01-001-07 | 400 |
| 09-01-001-08 | 2000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-001-01 | 09-01-001-02 | 09-01-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 25,9 | 62,7 | 165 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,09 | 21,31 | 45,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,45 | 1,73 | 2,35 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 1,19 | 17,85 | 41,65 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,45 | 1,73 | 1,63 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 5,81 | 0,93 | 2,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 6 | 25 | 25 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | — | — | 0,005 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,71 | 3,1 | 2,97 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-001-04 | 09-01-001-05 | 09-01-001-06 | 09-01-001-07 | 09-01-001-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 413 | 735 | 1139 | 1232 | 3570 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 68,86 | 141,19 | 250,58 | 263,49 | 859,94 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,03 | 9,25 | 17,99 | 20,6 | 92,11 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 61,52 | — | — | — | — |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 3,31 | 8,18 | — | — | — |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 78,66 | 160,65 | 207,06 | 222,53 | 341,53 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 3,11 | — | — | — | — |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | — | 123,76 | — | — | — |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | — | 29,75 | 10 | 19,99 | 42,84 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | — | — | 13,63 | 15,60 | 65,73 |
| 020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | — | — | 218,96 | 227,29 | 702,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 70 | 70 | 125 | 125 | 125 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,01 | 0,012 | 0,02 | 0,02 | 0,24 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,167 | 0,341 | 0,44 | 0,472 | 0,626 |
| 5 | Масса оборудования | т | 5,8 | 12,8 | 24,3 | 28,4 | 119,5 |

Таблица ГЭСНм 09-01-002 Электропечи шахтные

Измеритель: шт.

| 09-01-002-01 | Электропечь сопротивления шахтная с ручным приводом крышки, рабочая температура до 1000 °С, мощность 40 кВт |
| --- | --- |
| 09-01-002-02 | Электропечь сопротивления шахтная с механизированным приводом крышки, рабочая температура до 1000 °С, мощность 300 кВт |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-002-01 | 09-01-002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 37,3 | 355 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,28 | 106,71 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,88 | 5,89 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 9,52 | 96,75 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,88 | 4,07 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,39 | — |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | — | 1,89 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 6 | 25 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | — | 0,012 |
| 5 | Масса оборудования | т | 1,33 | 7,6 |

Таблица ГЭСНм 09-01-003 Электропечи колпаковые

Измеритель: шт.

|  | Электропечь сопротивления колпаковая, рабочая температура до 1200 °С, мощность, кВт: |
| --- | --- |
| 09-01-003-01 | 60 |
| 09-01-003-02 | 200 |
| 09-01-003-03 | Электропечь сопротивления колпаковая, безмуфельная ванна, рабочая температура до 700 °С, мощность 40 кВт |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-003-01 | 09-01-003-02 | 09-01-003-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 198 | 702 | 353 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 82,09 | 229,36 | 81,49 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,19 | 11,22 | 2,94 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 77,71 | — | 76,16 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,19 | — | 2,39 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 1,73 | 1,05 | 2,02 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | — | 208,25 | — |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | — | 5,97 | — |
| 220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | — | 3,92 | — |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | — | — | 38,68 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 25 | 125 | 25 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,005 | 0,027 | 0,005 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | — | — | 2,4 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | — | — | 2,4 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | — | — | 0,0822 |
| 5 | Масса оборудования | т | 4,25 | 20,8 | 4,14 |

Таблица ГЭСНм 09-01-004 Электропечи элеваторные

Измеритель: шт.

09-01-004-01 Электропечь сопротивления элеваторная, рабочая температура до 1000 °С, мощность 250 кВт

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-004-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 269 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 80,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,66 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 72,95 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 3,66 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 2,43 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 25 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,009 |
| 5 | Масса оборудования | т | 6,8 |

Таблица ГЭСНм 09-01-005 Электрованны

Измеритель: шт.

09-01-005-01 Электропечь - ванна, рабочая температура до 1300 °С, мощность 40 кВт

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-005-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 35,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,56 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,84 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 9,88 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,84 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,61 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 25 |
| 5 | Масса оборудования | т | 1,5 |

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОПЕЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И СУШКИ

Таблица ГЭСНм 09-01-021 Электропечи конвейерные

Измеритель: шт.

|  | Электропечь сопротивления конвейерная, рабочая температура до 1150 °С, мощность, кВт: |
| --- | --- |
| 09-01-021-01 | 300 |
| 09-01-021-02 | 300 |
| 09-01-021-03 | 450 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-021-01 | 09-01-021-02 | 09-01-021-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 460 | 941 | 1136 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 129,53 | 231,24 | 251,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 7,29 | 28,02 | 32,7 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 116,98 | 184,45 | — |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 5,26 | 18,77 | 21,56 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 3,25 | 4,89 | 2,21 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | — | 5,36 | 19,28 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | — | — | 197,54 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 70 | 125 | 125 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,12 | 0,18 | 0,16 |
| 101-1050 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, №14 | т | 0,54 | 0,81 | 0,729 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | — | 0,0365 | 0,125 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | — | — | 12 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | — | — | 12 |
| 5 | Масса оборудования | т | 12,2 | 48,3 | 53,8 |

Таблица ГЭСНм 09-01-022 Электропечи толкательные

Измеритель: шт.

|  | Электропечь сопротивления толкательная, рабочая температура до 1300 °С, мощность, кВт: |
| --- | --- |
| 09-01-022-01 | 80 |
| 09-01-022-02 | 250 |
| 09-01-022-03 | 450 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-022-01 | 09-01-022-02 | 09-01-022-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 131 | 569 | 667 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27,26 | 149,93 | 203,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,7 | 9,16 | 11,55 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 22,61 | 134,47 | 182,07 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,95 | 6,3 | 7,3 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 1,82 | 8,31 | 3,28 |
| 220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | — | — | 2,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 25 | 70 | 70 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,03 | 0,055 | 0,06 |
| 101-1050 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, №14 | т | 0,135 | 0,283 | 0,259 |
| 5 | Масса оборудования | т | 3,4 | 15,5 | 18,7 |

Таблица ГЭСНм 09-01-023 Электропечи карусельные

Измеритель: шт.

09-01-023-01 Электропечь сопротивления карусельная, рабочая температура до 1200 °С, мощность 100 кВт

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-023-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 186 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,4 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 25,82 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,68 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 3,57 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 25 |
| 101-1050 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, № 14 | т | 0,127 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,025 |
| 5 | Масса оборудования | т | 4,7 |

Таблица ГЭСНм 09-01-024 Электропечи барабанные

Измеритель: шт.

09-01-024-01 Электропечь сопротивления барабанная, рабочая температура до 900 °С, мощность 100 кВт

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-024-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 391 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 110,35 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 6,64 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 5,24 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 5,22 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 98,47 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 70 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,055 |
| 5 | Масса оборудования | т | 9,4 |

Таблица ГЭСНм 09-01-025 Электропечи протяжные

Измеритель: шт.

09-01-025-01 Электропечь протяжная, рабочая температура 900 °С, мощность 130 кВт

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-025-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 138 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 39,39 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,65 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 34,81 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,93 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 1,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 25 |
| 101-1050 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, № 14 | т | 0,147 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,03 |
| 5 | Масса оборудования | т | 3,2 |

Таблица ГЭСНм 09-01-026 Электропечи рольганговые

Измеритель: шт.

09-01-026-01 Электропечь сопротивления рольганговая, рабочая температура до 1150 °С, мощность 500 кВт

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-026-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 730 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 189,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 17,77 |
| 020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | 153,51 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 12,51 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 3,44 |
| 220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | 5,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 125 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,13 |
| 101-1050 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, № 14 | т | 0,614 |
| 5 | Масса оборудования | т | 30,6 |

Таблица ГЭСНм 09-01-027 Электропечи с шагающим или пульсирующим подом

Измеритель: шт.

09-01-027-01 Электропечь сопротивления с шагающим подом, рабочая температура до 900 °С, мощность 200 кВт

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-027-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 530 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 147,41 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 15,4 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 120,19 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 10,59 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 4,46 |
| 220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | 1,23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 70 |
| 5 | Масса оборудования | т | 20,4 |

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОПЕЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАВКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ

Таблица ГЭСНм 09-01-031 Электропечи камерные

Измеритель: шт.

| 09-01-031-01 | Электропечь сопротивления камерная, рабочая температура до 850 °С, мощность до 120 кВт, вместимость 500 кг |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-031-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 388 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 104,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,96 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 97,88 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,8 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 2,75 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 25 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,005 |
| 5 | Масса оборудования | т | 4,74 |

Таблица ГЭСНм 09-01-032 Электропечи барабанные

Измеритель: шт.

| 09-01-032-01 | Электропечь сопротивления барабанная, рабочая температура до 1200 °С, мощность до 50 кВт, вместимость 75 кг |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-032-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 131 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 36,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,65 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 33,32 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,13 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 1,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 25 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,001 |
| 5 | Масса оборудования | т | 2,1 |

Таблица ГЭСНм 09-01-033 Электропечи тигельные

Измеритель: шт.

| 09-01-033-01 | Электропечь сопротивления тигельная, рабочая температура до 850 °С, мощность до 150 кВт, вместимость 500 кг |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-033-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 484 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 135,88 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 7,24 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 121,98 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 4,96 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 1,02 |
| 220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | 1,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 70 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,012 |
| 5 | Масса оборудования | т | 9,44 |

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОПЕЧИ ДУГОВЫЕ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ

Таблица ГЭСНм 09-01-041 Электропечи дуговые сталеплавильные малой вместимости

Измеритель: шт.

|  | Электропечь дуговая сталеплавильная, вместимость, т: |
| --- | --- |
| 09-01-041-01 | 0,5 |
| 09-01-041-02 | 1,5 |
| 09-01-041-03 | 3 |
| 09-01-041-04 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-041-01 | 09-01-041-02 | 09-01- 041-03 | 09-01-041-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 439 | 1036 | 1921 | 3899 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 83,08 | 193,99 | 395,43 | 1443,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,62 | 1,14 | 2,74 | 5,52 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 75,8 | — | — | — |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 3,33 | 5,39 | 10,21 | 24,95 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 3,33 | 5,39 | 10,21 | 24,95 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,64 | — | — | 113,41 |
| 330201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,57 | — | — | — |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 19,75 | 56,41 | 77,71 | — |
| 020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | — | 182,07 | — | — |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | — | — | 351,05 | 615,23 |
| 151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.-ч | — | — | 5,92 | 122,96 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | — | — | 5,1 | 106 |
| 331006 | Станки трубонарезные | маш.-ч | — | — | 5,1 | 106 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | — | — | 5,1 | 106 |
| 030407 | Лебедки электрические, тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.-ч | — | — | — | 303,45 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | — | — | — | 28,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0098 | — | — | 0,242 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | — | 3,4 | 4,4 | 9,4 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | — | 3,4 | 4,4 | 9,4 |
| 5 | Масса оборудования | т | 5,2 | 11,9 | 26,9 | 67,7 |

Таблица ГЭСНм 09-01-042 Электропечи дуговые сталеплавильные средней вместимости

Измеритель: шт.

|  | Электропечь дуговая сталеплавильная, вместимость, т: |
| --- | --- |
| 09-01-042-01 | 25 |
| 09-01-042-02 | 50 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-042-01 | 09-01-042-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5923 | 8960 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1126,47 | 1750,71 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020819 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 160 т | маш.-ч | 623,56 | 1036,49 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 140,42 | 220,15 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 140,42 | 220,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 307,02 | 349,86 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | наш.-ч | 405,79 | 554,54 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 12,41 | 13,92 |
| 151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.-ч | 58,46 | 72,5 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 50,4 | 62,5 |
| 331006 | Станки трубонарезные | маш.-ч | 50,4 | 62,5 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 50,4 | 62,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 16 | 22,4 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 16 | 22,4 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,673 | 0,803 |
| 5 | Масса оборудования | т | 176,7 | 265 |

Таблица ГЭСНм 09-01-043 Электропечи дуговые сталеплавильные большой вместимости

Измеритель: шт.

09-01-043-01 Электропечь дуговая сталеплавильная, вместимость 100 т

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-043-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 17558 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4312,99 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020819 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 160 т | маш.-ч | 1657,67 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 545,02 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 545,02 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1170,96 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 1123,36 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 51,04 |
| 151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.-ч | 422,24 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 364 |
| 331006 | Станки трубонарезные | маш.-ч | 364 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 364 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 39 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 39 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 1,999 |
| 5 | Масса оборудования | т | 610 |

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРОПЕЧИ ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛАВИЛЬНЫЕ

Таблица ГЭСНм 09-01-051 Электропечи тигельные для открытой плавки

Измеритель: шт.

|  | Электропечь индукционная тигельная, полная мощность до 400 кВ·А, вместимость, т: |
| --- | --- |
| 09-01-051-01 | 0,25 |
| 09-01-051-02 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-051-01 | 09-01-051-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 114 | 436 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 32,43 | 47,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,97 | 9,85 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 28,8 | 29,27 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,66 | 7,37 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 1,61 | 4,37 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,31 | 7,74 |
| 220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | — | 0,75 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0027 | 0,0164 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 20 | 70 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,01 | 0,04 |
| 101-1050 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, № 14 | т | 0,04 | 0,2 |
| 5 | Масса оборудования | т | 3 | 14 |

Таблица ГЭСНм 09-01-052 Электропечи канальные для открытой плавки

Измеритель: шт.

|  | Электропечь индукционная канальная промышленной частоты, полная мощность до 1000 кВ·А, вместимость, т: |
| --- | --- |
| 09-01-052-01 | 4 |
| 09-01-052-02 | 16 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-052-01 | 09-01-052-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 638 | 1328 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 94,86 | 175,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,28 | 11,75 |
| 020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | 61,88 | — |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 14,64 | — |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 14,64 | 27,37 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 3,87 | — |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 12,85 | 12,85 |
| 220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | 1,42 | — |
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | — | 109,36 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | — | 27,37 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | — | 4,52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 30 | 130 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,04 | 0,11 |
| 101-1050 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, № 14 | т | 0,16 | 0,51 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0273 | 0,0273 |
| 5 | Масса оборудования | т | 16,8 | 49 |

РАЗДЕЛ 6. УСТАНОВКИ ИНДУКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ И ЗАКАЛОЧНЫЕ

Таблица ГЭСНм 09-01-061 Установки промышленной частоты

Измеритель: шт.

09-01-061-01 Установка промышленной частоты сквозного нагрева, мощность до 1000 кВт

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01- 061-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1251 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 381,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 33,79 |
| 020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | 323,68 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 23,72 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 13,69 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 130 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,05 |
| 5 | Масса оборудования | т | 46 |

РАЗДЕЛ 7. УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ АТМОСФЕР

Таблица ГЭСНм 09-01-071 Установки для приготовления контролируемых атмосфер

Измеритель: шт.

09-01-071-01 Установка для приготовления контролируемой атмосферы, производительность до 60 м3/ч

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-071-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 170 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 30,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,94 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 24,99 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,1 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 4,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 30 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,01 |
| 5 | Масса оборудования | т | 3,6 |

РАЗДЕЛ 8. КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ЭЛЕКТРОПЕЧАМ

Таблица ГЭСНм 09-01-081 Закалочные и замочные баки

Измеритель: шт.

09-01-081-01 Бак закалочный конвейерный, производительность 350 кг/ч

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-081-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 243 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 46,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 5,35 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 36,65 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,11 |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 4,24 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,0087 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 70 |
| 5 | Масса оборудования | т | 7,6 |

Таблица ГЭСНм 09-01-082 Моечные машины

Измеритель: шт.

09-01-082-01 Машина моечная конвейерная, производительность до 360 кг/ч

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-082-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 33,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,59 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,31 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 7,97 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,31 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 0,84 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 30 |
| 5 | Масса оборудования | т | 2,1 |

РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРОПЕЧИ РУДНО-ТЕРМИЧЕСКИЕ

Таблица ГЭСНм 09-01-091 Электропечи рудно-термические

Измеритель: шт.

|  | Электропечь рудно-термическая, полная мощность, кВА: |
| --- | --- |
| 09-01-091-01 | 3500 |
| 09-01-091-02 | 5000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-091-01 | 09-01-091-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4947 | 6963 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1044,75 | 1378,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 28,78 | 30,93 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 537,88 | 823,48 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 123,76 | 129,71 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 123,76 | 129,71 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 303,37 | 497,42 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 20,07 | 15,43 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 142,8 | 578,34 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 10,4 | 27,89 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 6,83 | 247,52 |
| 330803 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 22,73 | 362,95 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 50,6 | 59,9 |
| 331006 | Станки трубонарезные | маш.-ч | 50,6 | 59,9 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 50,6 | 59,9 |
| 151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.-ч | 58,7 | 69,48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 10 | 10 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 10 | 10 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,219 | 0,943 |
| 101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т | 0,0007 | 0,00176 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,3 | 0,8 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,3 | 0,9 |
| 5 | Масса оборудования | т | 124 | 138 |

РАЗДЕЛ 10. ЭЛЕКТРОПЕЧИ ШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА

Таблица ГЭСНм 09-01-101 Электропечи шлакового переплава

Измеритель: шт.

|  | Электропечь шлакового переплава, полная мощность, кВ·А: |
| --- | --- |
| 09-01-101-01 | 1000 |
| 09-01-101-02 | 5000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-01-101-01 | 09-01-101-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 885 | 2044 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 130,71 | 334,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,62 | 6,76 |
| 020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | 98,53 | 273,7 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 14,28 | 27,01 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 14,28 | 27,01 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 67,35 | 235,62 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 90 | 120 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 0,008 | 0,012 |
| 5 | Масса оборудования | т | 15,1 | 27,6 |

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть

ОТДЕЛ 01. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПЕЧЕЙ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОПЕЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И СУШКИ

Таблица ГЭСНм 09-01-001 Электропечи камерные

Таблица ГЭСНм 09-01-002 Электропечи шахтные

Таблица ГЭСНм 09-01-003 Электропечи колпаковые

Таблица ГЭСНм 09-01-004 Электропечи элеваторные

Таблица ГЭСНм 09-01-005 Электрованны

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОПЕЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И СУШКИ

Таблица ГЭСНм 09-01-021 Электропечи конвейерные

Таблица ГЭСНм 09-01-022 Электропечи толкательные

Таблица ГЭСНм 09-01-023 Электропечи карусельные

Таблица ГЭСНм 09-01-024 Электропечи барабанные

Таблица ГЭСНм 09-01-025 Электропечи протяжные

Таблица ГЭСНм 09-01-026 Электропечи рольганговые

Таблица ГЭСНм 09-01-027 Электропечи с шагающим или пульсирующим подом

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОПЕЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛАВКИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ

Таблица ГЭСНм 09-01-031 Электропечи камерные

Таблица ГЭСНм 09-01-032 Электропечи барабанные

Таблица ГЭСНм 09-01-033 Электропечи тигельные

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОПЕЧИ ДУГОВЫЕ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ

Таблица ГЭСНм 09-01-041 Электропечи дуговые сталеплавильные малой вместимости

Таблица ГЭСНм 09-01-042 Электропечи дуговые сталеплавильные средней вместимости

Таблица ГЭСНм 09-01-043 Электропечи дуговые сталеплавильные большой вместимости

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРОПЕЧИ ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛАВИЛЬНЫЕ

Таблица ГЭСНм 09-01-051 Электропечи тигельные для открытой плавки

Таблица ГЭСНм 09-01-052 Электропечи канальные для открытой плавки

РАЗДЕЛ 6. УСТАНОВКИ ИНДУКЦИОННЫЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ И ЗАКАЛОЧНЫЕ

Таблица ГЭСНм 09-01-061 Установки промышленной частоты

РАЗДЕЛ 7. УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ АТМОСФЕР

Таблица ГЭСНм 09-01-071 Установки для приготовления контролируемых атмосфер

РАЗДЕЛ 8. КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ К ЭЛЕКТРОПЕЧАМ

Таблица ГЭСНм 09-01-081 Закалочные и замочные баки

Таблица ГЭСНм 09-01-082 Моечные машины

РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРОПЕЧИ РУДНО-ТЕРМИЧЕСКИЕ

Таблица ГЭСНм 09-01-091 Электропечи рудно-термические

РАЗДЕЛ 10. ЭЛЕКТРОПЕЧИ ШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА

Таблица ГЭСНм 09-01-101 Электропечи шлакового переплава