ГОСТ 23956-80

УДК 001.4.621.039.8:006.354                                                                                           Группа Е00

001.4.621.56:006.354

621.039.5:001.4:006.354

621.452.3.6:006.354

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТУРБИНЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Термины и определения

Hydraulic turbines. Terms and definitions

МКС 01.040.27

27.140

Дата введения 01.01.81

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Министерством энергетического машиностроения

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.01.80 № 326

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ПЕРЕИЗДАНИЕ. 2005 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения гидравлических турбин.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается.

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены "Ндп."

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ВИДЫ |
| 1. Гидравлическая турбина Гидротурбина D. Wasserturbine Е. Hydraulic turbine F. Turbine hydraulique | Турбина, в которой в качестве рабочего тела используется вода |
| 2. Активная гидравлическая турбина Активная гидротурбина D. Aktionsturbine Е. Impulse hydraulic turbine F. Turbine hydraulique à action | Гидравлическая турбина, в которой используется кинетическая энергия потока |
| 3. Ковшовая гидравлическая турбина Ковшовая гидротурбина Ндп. Тангенциальная гидравлическая турбина Свободноструйная гидравлическая турбина D. Pelton-Turbine Е. Pelton turbine F. Turbine Pelton | Активная гидравлическая турбина, лопасти рабочего колеса которой имеют форму ковша |
| 4. Реактивная гидравлическая турбина Реактивная гидротурбина D. Reaktionsturbine Е. Reaction hydraulic turbine F. Turbine hydraulique à réaction | Гидравлическая турбина, в которой используется кинетическая и потенциальная энергия потока |
| 5. Осевая гидравлическая турбина Осевая гидротурбина D. Axialturbine Е. Axial-flow hydraulic turbine F. Turbine hydraulique axiale | Гидравлическая турбина, в рабочем колесе которой вода движется по поверхностям, близким к цилиндрическим |
| 6. Прямоточная гидравлическая турбина Прямоточная гидротурбина D. Rohrturbine Е. Tubular hydraulic turbine F. Turbine hydraulique à courant direct | Осевая гидравлическая турбина с осевым подводом и отводом воды |
| 7. Капсульная гидравлическая турбина Капсульная гидротурбина D. Gehäuseturbine Е. Bulb hydraulic turbine F. Turbine bulbe | Прямоточная гидравлическая турбина, являющаяся приводом генератора, заключенного в капсулу, обтекаемую водой |
| 8. Диагональная гидравлическая турбина Диагональная гидротурбина D. Diagonalturbine Е. Diagonal-flow hydraulic turbine F. Turbine Dériaz | Гидравлическая турбина, в рабочем колесе которой вода движется по поверхностям, близким к коническим |
| 9. Поворотно-лопастная гидравлическая турбина Поворотно-лопастная гидротурбина D. Kaplan-Turbine Е. Kaplan turbine F. Turbine Kaplan | Осевая или диагональная гидравлическая турбина с поворотными лопастями рабочего колеса |
| 10. Пропеллерная гидравлическая турбина Пропеллерная гидротурбина Ндп. Жестко-лопастная гидравлическая турбина D. Propellerturbine Е. Propeller hydraulic turbine F. Turbine à hélice | Осевая или диагональная гидравлическая турбина с жестко закрепленными лопастями рабочего колеса |
| 11. Радиально-осевая гидравлическая турбина Радиально-осевая гидротурбина D. Francis-Turbine Е. Francis turbine F. Turbine Francis | Гидравлическая турбина, в рабочем колесе которой вода движется по криволинейным поверхностям вращения, изменяющим направление потока от радиального к осевому |
| 12. Вертикальная гидравлическая турбина Вертикальная гидротурбина D. Stehende Turbine Е. Vertical hydraulic turbine F. Turbine hydraulique verticale | Гидравлическая турбина с вертикальным валом |
| 13. Горизонтальная гидравлическая турбина Горизонтальная гидротурбина D. Liegende Turbine E. Horizontal hydraulic turbine F. Turbine hydraulique horizontale | Гидравлическая турбина с горизонтальным валом |
| ЭЛЕМЕНТЫ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ |
| 14. Проточная часть гидравлической турбины Проточная часть D. Strömungsteil der Wasserturbine Е. Hydraulic turbine water passages F. Tracé hydraulique de turbine hydraulique | Совокупность образованных элементами гидравлической турбины каналов, по которым протекает вода, совершая рабочий процесс |
| 15. Спиральная камера гидравлической турбины Спиральная камера Ндп. Улитка D. Spiralgehäuse der Wasserturbine E. Spiral case F. Bâche spirale | Элемент проточной части гидравлической турбины, часть которого имеет форму спирали, предназначенный для подвода воды к направляющему аппарату гидравлической турбины |
| 16. Угол охвата спиральной камеры гидравлической турбины Угол охвата спиральной камеры D. Umfassungswinkel des Wasserturbine- Spiralgehäuses Е. Spiral case wrapping angle F. Angle d’enveloppement de bâche spirale de turbine hydraulique | Угол между меридианными плоскостями, ограничивающими спиральную часть спиральной камеры гидравлической турбины |
| 17. Статор гидравлической турбины Статор D. Ständer der Wasserturbine Е. Stay ring F. Avant-distributeur de turbine hydraulique | Несущий элемент проточной части гидравлической турбины, содержащий профилированные колонны |
| 18. Направляющий аппарат гидравлической турбины Направляющий аппарат D. Leitapparat der Wasserturbine Е. Hydraulic turbine distributor F. Distributeur de turbine hydraulique | Рабочий орган гидравлической турбины, изменяющий закрутку потока и регулирующий расход гидравлической турбины за счет поворота лопаток |
| 19. Радиальный направляющий аппарат гидравлической турбины Радиальный направляющий аппарат Ндп. Цилиндрический направляющий аппарат гидравлической турбины D. Radialleitapparat der Wasserturbine Е. Radial distributor F. Distributeur radial de turbine hydraulique | Направляющий аппарат гидравлической турбины, в котором вода движется по поверхностям, близким к нормальным, к оси гидравлической турбины |
| 20. Конический направляющий аппарат гидравлической турбины Конический направляющий аппарат D. Konischer Leitapparat der Wasserturbine E. Conical distributor F. Distributeur conique de turbine hydraulique | Направляющий аппарат гидравлической турбины, в котором вода движется по поверхностям, близким к коническим |
| 21. Осевой направляющий аппарат гидравлической турбины Ндп. Радиальный направляющий аппарат гидравлической турбины D. Axialer Leitapparat der Wasserturbine E. Axial distributor F. Distributeur axial de turbine hydraulique | Направляющий аппарат гидравлической турбины, в котором вода движется по поверхностям, близким к цилиндрическим |
| 22. Открытие направляющего аппарата гидравлической турбины Открытие направляющего аппарата D. Leitapparatöffnung der Wasserturbine Е. Hydraulic turbine gate opening F. Ouverture de distributeur de turbine hydraulique | Кратчайшее расстояние между соседними лопатками направляющего аппарата или угол поворота лопаток направляющего аппарата гидравлической турбины от закрытого положения |
| 23. Рабочее колесо гидравлической турбины Рабочее колесо D. Laufrad der Wasserturbine Е. Hydraulic turbine runner F. Roue de turbine hydraulique | Рабочий орган гидравлической турбины, преобразующий энергию потока в механическую |
| 24. Корпус рабочего колеса гидравлической турбины Корпус рабочего колеса Ндп. Втулка рабочего колеса гидравлической турбины D. Laufradnabe der Wasserturbine E. Runner hub F. Moyeu de roue de turbine hydraulique | Элемент рабочего колеса осевой или диагональной гидравлических турбин, к которому крепятся лопасти рабочего колеса |
| 25. Ступица рабочего колеса гидравлической турбины Ступица рабочего колеса Ндп. Верхний обод рабочего колеса гидравлической турбины D. Laufradnabe der Wasserturbine E. Runner crown F. Moyeu de roue de turbine hydraulique | Элемент рабочего колеса радиально-осевой гидравлической турбины, соединяющей лопасти с валом |
| 26. Обод рабочего колеса гидравлической турбины Обод рабочего колеса Ндп. Нижний обод рабочего колеса гидравлической турбины D. Laufradkranz der Wasserturbine; Laufradboden der Wasserturbine E. Runner band F. Ceinture de roue de turbine hydraulique | Элемент рабочего колеса радиально-осевой гидравлической турбины, соединяющий лопасти по наружному контуру |
| 27. Камера рабочего колеса гидравлической турбины Камера рабочего колеса D. Laufradkammer der Wasserturbine E. Runner chamber F. Manteau de roue de turbine hydraulique | Элемент проточной части осевой или диагональной гидравлических турбин, внутри которого расположено рабочее колесо |
| 28. Отсасывающая труба гидравлической турбины Отсасывающая труба Ндп. Всасывающая труба гидравлической турбины D. Saugrohr der Wasserturbine E. Hydraulic turbine draft tube F. Aspirateur de turbine hydraulique | Элемент проточной части реактивной гидравлической турбины, предназначенный для отвода воды от рабочего колеса и восстановления кинетической энергии потока |
| РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ |
| 29. Напор гидравлической турбины Напор гидротурбины D. Fallhöhe E. Hydraulic turbine head F. Chute de turbine hydraulique | Разность энергий воды на входе в спиральную камеру гидравлической турбины и выходе из отсасывающей трубы, отнесенная к единице массы воды |
| 30. Расчетный напор гидравлической турбины Расчетный напор D. Mindestfallhöhe der Wasserturbine, über die Nennleistung ausgelegt E. Rated head F. Chute nominale de turbine hydraulique | Наименьший напор гидравлической турбины, при котором она развивает номинальную мощность |
| 31. Максимальный напор гидравлической турбины Максимальный напор D. Maximalfallhöhe der Wasserturbine E. Maximum head F. Chute maximale de turbine hydraulique | Наибольший напор гидравлической турбины, при котором разрешается эксплуатация и обеспечивается длительная надежная работа гидравлической турбины |
| 32. Минимальный напор гидравлической турбины Минимальный напор D. Mindestfallhöhe der Wasserturbine E. Minimum head F. Chute minimale de turbine hydraulique | Наименьший напор гидравлической турбины, при котором разрешается эксплуатация и обеспечивается длительная надежная работа гидравлической турбины |
| 33. Пусковой напор гидравлической турбины Пусковой напор D. Anlauffallhöhe der Wasserturbine E. Start-up head F. Chute de mise en service de turbine hydraulique | Наименьший напор гидравлической турбины, при котором разрешается временная эксплуатация гидравлической турбины в период наполнения водохранилища |
| 34. Приведенный расход гидравлической турбины Приведенный расход D. Umgerechnete Wassermenge der Wasserturbine E. Hydraulic turbine unit discharge F. Débit réduit de turbine hydraulique | Расход гидравлической турбины с рабочим колесом диаметром 1 м при напоре гидравлической турбины 1 м |
| 35. Приведенная частота вращения гидравлической турбины Приведенная частота D. Umgerechnete Laufraddrehzahl der Wasserturbine E. Unit speed of rotation F. Fréquence de rotation réduite de turbine | Частота вращения гидравлической турбины с рабочим колесом диаметром 1 м при напоре гидравлической турбины 1 м |
| 36. Правое вращение рабочего колеса гидравлической турбины Правое вращение рабочего колеса D. Drehung des Laufrades der Wasserturbine im Uhrzeigersinn E. Runner r.h. rotation F. Rotation droite de roue de turbine hydraulique | Вращение рабочего колеса гидравлической турбины по часовой стрелке, если смотреть по направлению сходящего с него потока |
| 37. Левое вращение рабочего колеса гидравлической турбины Левое вращение рабочего колеса D. Drehung des Laufrades der Wasserturbine gegen Uhrzeigersinn E. Runner l.h. rotation F. Rotation gauche de roue de turbine hydraulique | Вращение рабочего колеса гидравлической турбины против часовой стрелки, если смотреть по направлению сходящего с него потока |
| 38. Приведенная мощность гидравлической турбины Приведенная мощность D. Umgerechnete Leistung der Wasserturbine E. Hydraulic turbine unit output F. Puissance réduite de turbine hydraulique | Мощность гидравлической турбины с рабочим колесом диаметром 1 м при напоре гидравлической турбины 1 м |
| 39. Приведенное гидравлическое усилие D. Umgerechnete Hydraulikkraft E. Unit hydraulic force F. Charge hydraulique réduite | Гидравлическое усилие, действующее на элемент гидравлической турбины с рабочим колесом диаметром 1 м при напоре гидравлической турбины 1 м |
| 40. Приведенный гидравлический момент D. Umgerechnetes Hydraulikmoment E. Unit hydraulic moment F. Couple hydraulique réduit | Момент гидравлических сил, действующих на элемент гидравлической турбины с рабочим колесом диаметром 1 м при напоре гидравлической турбины 1 м |
| 41. Коэффициент быстроходности гидравлической турбины Коэффициент быстроходности D. Schnellaufzahl der Wasserturbine E. Hydraulic turbine specific speed F. Vitesse spécifique de turbine hydraulique | Частота вращения гидравлической турбины, развивающей мощность 0,736 кВт при напоре гидравлической турбины 1 м |
| 42. Отметка установки гидравлической турбины D. Bezugslinie E. Hydraulic turbine setting mark F. Cote de mise en place de turbine hydraulique | Отметка средней плоскости направляющего аппарата вертикальной гидравлической турбины и оси горизонтальной гидравлической турбины |
| 43. Высота отсасывания гидравлической турбины Высота отсасывания D. Saughöhe der Wasserturbine E. Hydraulic turbine suction head F. Valeur de calage de turbine hydraulique | Разность отметки установки гидравлической турбины и отметки нижнего бьефа. Примечание. Для ковшовых гидравлических турбин термин не используется. |
| 44. Допустимая высота отсасывания гидравлической турбины Допустимая высота отсасывания D. Max. zulässige Saughöhe der Wasserturbine E. Allowable suction head F. Valeur de calage admissible de turbine hydraulique | Наибольшая высота отсасывания гидравлической турбины, при которой для данного режима гарантируется коэффициент полезного действия, указанный на эксплуатационной характеристике гидравлической турбины |
| 45. Кавитационный коэффициент установки гидравлической турбины Кавитационный коэффициент установки D. Kavitationsbeiwert der Wasserturbine E. Plant cavitation factor F. Coefficient de cavitation de turbine hydraulique | Отношение разности местного атмосферного давления, выраженного высотой водяного столба и высоты отсасывания гидравлической турбины к напору гидравлической турбины. Примечание. При определении кавитационного коэффициента установки гидравлической турбины следует учитывать поправку на давление насыщенных паров при данной температуре |
| 46. Критический кавитационный коэффициент гидравлической турбины Критический кавитационный коэффициент D. Kritischer Kavitationsbeiwert der Wasserturbine E. Critical cavitation coefficient F. Coefficient de cavitation critique de turbine hydraulique | Наименьшее значение кавитационного коэффициента установки гидравлической турбины, при котором допускается ее эксплуатация |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| 47. Универсальная характеристика гидравлической турбины Универсальная характеристика D. Universelle Charakteristik mit Nennwerten E. Hydraulic turbine hill diagram F. Caractéristique de modèle | Совокупность изолиний, определяющих зависимость коэффициента полезного действия, критического кавитационного коэффициента, открытия направляющего аппарата и угла установки лопастей рабочего колеса гидравлической турбины от приведенных расхода и частоты вращения гидравлической турбины |
| 48. Пропеллерная характеристика поворотно-лопастной гидравлической турбины Пропеллерная характеристика D. Universelle Charakteristik für Kaplan-Turbine bei bestimmtem Winkel E. Hydraulic turbine propeller characteristics F. Caractéristique d'hélice de turbine Kaplan | Универсальная характеристика гидравлической турбины при определенном угле установки лопастей рабочего колеса |
| 49. Линия 5%-ного запаса мощности гидравлической турбины Линия 5%-ного запаса мощности D. Linie der 5%-Leistungsreserve der Wasserturbine E. 5% output margin line F. Ligne de 5% de marge de puissance de turbine hydraulique | Линия на универсальной характеристике гидравлической турбины, определяющая режимы, соответствующие 95%-ной предельно допустимой мощности модели гидравлической турбины |
| 50. Эксплуатационная характеристика гидравлической турбины Эксплуатационная характеристика D. Betriebscharakteristik der Wasserturbine E. Hydraulic turbine performance characteristics F. Caractéristique de fonctionnement de turbine hydraulique | Совокупность изолиний, определяющих зависимость коэффициента полезного действия и допустимой высоты отсасывания от напора и мощности гидравлической турбины |
| 51. Линия ограничения мощности гидравлической турбины Линия ограничения мощности D. Leistungsbegrenzungslinie der Wasserturbine E. Output limit line F. Ligne de limitation de puissance de turbine hydraulique | Линия на эксплуатационной характеристике гидравлической турбины, определяющая режимы с наибольшими или наименьшими допустимыми значениями мощности |
| 52. Комбинаторная зависимость гидравлической турбины Комбинаторная зависимость D. Abhängigkeit zwischen Leitschaufel- und Laufschaufelregelung E. Cate-blade relationship F. Loi de conjugaison à came de turbine hydraulique | Зависимость отверстия направляющего аппарата гидравлической турбины от угла установки лопастей рабочего колеса, соответствующая наибольшему коэффициенту полезного действия во всем диапазоне нагрузок и напоров гидравлической турбины |
| 53. Разгонная характеристика гидравлической турбины Разгонная характеристика D. Abhängigkeit zwischen Wasserturbinenschleuderdrehzahl und Leitapparatöffnung und Laufradschaufelwinkel E. Runaway characteristics F. Caractéristique d’emballement | Зависимость разгонной приведенной частоты вращения гидравлической турбины от открытия направляющего аппарата и угла установки лопастей рабочего колеса гидравлической турбины |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

| Аппарат гидравлической турбины направляющий | 18 |
| --- | --- |
| Аппарат гидравлической турбины направляющий конический | 20 |
| Аппарат гидравлической турбины направляющий осевой | 21 |
| Аппарат гидравлической турбины направляющий радиальный | 19 |
| Аппарат гидравлической турбины направляющий радиальный | 21 |
| Аппарат гидравлической турбины направляющий цилиндрический | 19 |
| Аппарат направляющий | 18 |
| Аппарат направляющий конический | 20 |
| Аппарат направляющий осевой | 21 |
| Аппарат направляющий радиальный | 19 |
| Вращение рабочего колеса гидравлической турбины левое | 37 |
| Вращение рабочего колеса гидравлической турбины правое | 36 |
| Вращение рабочего колеса левое | 37 |
| Вращение рабочего колеса правое | 36 |
| Втулка рабочего колеса | 24 |
| Втулка рабочего колеса гидравлической турбины | 24 |
| Высота отсасывания | 43 |
| Высота отсасывания гидравлической турбины | 43 |
| Высота отсасывания гидравлической турбины допустимая | 44 |
| Высота отсасывания допустимая | 44 |
| Гидротурбина | 1 |
| Гидротурбина активная | 2 |
| Гидротурбина вертикальная | 12 |
| Гидротурбина горизонтальная | 13 |
| Гидротурбина диагональная | 8 |
| Гидротурбина капсульная | 7 |
| Гидротурбина ковшовая | 3 |
| Гидротурбина осевая | 5 |
| Гидротурбина поворотно-лопастная | 9 |
| Гидротурбина пропеллерная | 10 |
| Гидротурбина прямоточная | 6 |
| Гидротурбина радиально-осевая | 11 |
| Гидротурбина реактивная | 4 |
| Зависимость гидравлической турбины комбинаторная | 52 |
| Зависимость комбинаторная | 52 |
| Камера гидравлической турбины спиральная | 15 |
| Камера рабочего колеса | 27 |
| Камера рабочего колеса гидравлической турбины | 27 |
| Камера спиральная | 15 |
| Колесо рабочее | 23 |
| Колесо рабочее гидравлической турбины | 23 |
| Корпус рабочего колеса | 24 |
| Корпус рабочего колеса гидравлической турбины | 24 |
| Коэффициент быстроходности | 41 |
| Коэффициент быстроходности гидравлической турбины | 41 |
| Коэффициент гидравлической турбины кавитационный критический | 46 |
| Коэффициент кавитационный критический | 46 |
| Коэффициент установки гидравлической турбины кавитационный | 45 |
| Коэффициент установки кавитационный | 45 |
| Линия ограничения мощности | 51 |
| Линия ограничения мощности гидравлической турбины | 51 |
| Линия 5%-ного запаса мощности | 49 |
| Линия 5%-ного запаса мощности гидравлической турбины | 49 |
| Момент гидравлический приведенный | 40 |
| Мощность приведенная | 38 |
| Мощность приведенная гидравлической турбины | 38 |
| Напор гидравлической турбины | 29 |
| Напор гидравлической турбины максимальный | 31 |
| Напор гидравлической турбины минимальный | 32 |
| Напор гидравлической турбины пусковой | 33 |
| Напор гидравлической турбины расчетный | 30 |
| Напор гидротурбины | 29 |
| Напор максимальный | 31 |
| Напор минимальный | 32 |
| Напор пусковой | 33 |
| Напор расчетный | 30 |
| Обод рабочего колеса | 26 |
| Обод рабочего колеса гидравлической турбины | 26 |
| Обод рабочего колеса гидравлической турбины верхний | 25 |
| Обод рабочего колеса гидравлической турбины нижний | 26 |
| Открытие направляющего аппарата | 22 |
| Открытие направляющего аппарата гидравлической турбины | 22 |
| Отметка установки гидравлической турбины | 42 |
| Часть проточная | 14 |
| Часть проточная гидравлической турбины | 14 |
| Частота вращения гидравлической турбины приведенная | 35 |
| Частота вращения приведенная | 35 |
| Расход гидравлической турбины приведенный | 34 |
| Расход приведенный | 34 |
| Статор | 17 |
| Статор гидравлической турбины | 17 |
| Ступица рабочего колеса | 25 |
| Ступица рабочего колеса гидравлической турбины | 25 |
| Труба всасывающая гидравлической турбины | 28 |
| Труба отсасывающая | 28 |
| Труба отсасывающая гидравлической турбины | 28 |
| Турбина гидравлическая | 1 |
| Турбина гидравлическая активная | 2 |
| Турбина гидравлическая вертикальная | 12 |
| Турбина гидравлическая горизонтальная | 13 |
| Турбина гидравлическая диагональная | 8 |
| Турбина гидравлическая жестко-лопастная | 10 |
| Турбина гидравлическая капсульная | 7 |
| Турбина гидравлическая ковшовая | 3 |
| Турбина гидравлическая осевая | 5 |
| Турбина гидравлическая поворотно-лопастная | 9 |
| Турбина гидравлическая пропеллерная | 10 |
| Турбина гидравлическая прямоточная | 6 |
| Турбина гидравлическая радиально-осевая | 11 |
| Турбина гидравлическая реактивная | 4 |
| Турбина гидравлическая свободноструйная | 3 |
| Турбина гидравлическая тангенциальная | 3 |
| Угол охвата спиральной камеры | 16 |
| Угол охвата спиральной камеры гидравлической турбины | 16 |
| Улитка | 15 |
| Усилие гидравлическое приведенное | 39 |
| Характеристика гидравлической турбины разгонная | 53 |
| Характеристика гидравлической турбины универсальная | 47 |
| Характеристика гидравлической турбины эксплуатационная | 50 |
| Характеристика поворотно-лопастной гидравлической турбины пропеллерная | 48 |
| Характеристика пропеллерная | 48 |
| Характеристика разгонная | 53 |
| Характеристика универсальная | 47 |
| Характеристика эксплуатационная | 50 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

| Abhängigkeit zwischen Leitschaufel- und Laufschaufelregelung | 52 |
| --- | --- |
| Abhängigkeit zwischen Wasserturbinenschleuderdrehzahl und Leitapparatöffnung und Laufradschaufelwinkel | 53 |
| Aktionsturbine | 2 |
| Anlauffallhöhe der Wasserturbine | 33 |
| Axialturbine | 5 |
| Betriebscharakteristik der Wasserturbine | 50 |
| Bezugslinie | 42 |
| Charakteristik mit Nennwerten, universelle | 47 |
| Charakteristik für Kaplan-Turbine bei bestimmtem Winkel, universelle | 48 |
| Diagonalturbine | 8 |
| Drehung des Laufrades der Wasserturbine im Uhrzeigersinn | 36 |
| Drehung des Laufrades der Wasserturbine gegen Uhrzeigersinn | 37 |
| Fallhöhe | 29 |
| Francis-Turbine | 11 |
| Gehäuseturbine | 7 |
| Hydraulikkraft, umgerechnete | 39 |
| Hydraulikmoment, umgerechnetes | 40 |
| Kaplan-Turbine | 9 |
| Kavitationsbeiwert der Wasserturbine | 45 |
| Kritischer Kavitationsbeiwert der Wasserturbine | 46 |
| Laufradkranz der Wasserturbine; Laufradboden der Wasserturbine | 26 |
| Laufradkammer der Wasserturbine | 27 |
| Laufrad der Wasserturbine | 23 |
| Laufradnabe der Wasserturbine | 24 |
| Laufradnabe der Wasserturbine | 25 |
| Laufraddrehzahl der Wasserturbine, umgerechnete | 35 |
| Leistungsbegrenzungslinie der Wasserturbine | 51 |
| Linie der 5%-Leistungsreserve der Wasserturbine | 49 |
| Leistung der Wasserturbine, umgerechnete | 38 |
| Leitapparat der Wasserturbine | 18 |
| Leitapparat der Wasserturbine, konischer | 20 |
| Leitapparat der Wasserturbine, axialer | 21 |
| Leitapparatöffnung der Wasserturbine | 22 |
| Maximalfallhöhe der Wasserturbine | 31 |
| Mindestfallhöhe der Wasserturbine, über die Nennleistung ausgelegt | 30 |
| Mindestfallhöhe der Wasserturbine | 32 |
| Propellerturbine | 10 |
| Pelton-Turbine | 3 |
| Radialleitapparat der Wasserturbine | 19 |
| Reaktionsturbine | 4 |
| Rohrturbine | 6 |
| Saughöhe der Wasserturbine | 43 |
| Saughöhe der Wasserturbine, max. zulässige | 44 |
| Saugrohr der Wasserturbine | 28 |
| Schnellaufzahl der Wasserturbine | 41 |
| Spiralgehäuse der Wasserturbine | 15 |
| Ständer der Wasserturbine | 17 |
| Strömungsteil der Wasserturbine | 14 |
| Turbine, stehende | 12 |
| Turbine, liegende | 13 |
| Umfassungswinkel des Wasserturbine-Spiralgehäuses | 16 |
| Wasserturbine | 1 |
| Wassermenge der Wasserturbine, umgerechnete | 34 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

| Allowable suction head | 44 |
| --- | --- |
| Axial distributor | 21 |
| Axial-flow hydraulic turbine | 5 |
| Bulb hydraulic turbine | 7 |
| Conical distributor | 20 |
| Critical cavitation coefficient | 46 |
| Diagonal-flow hydraulic turbine | 8 |
| 5% output margin line | 49 |
| Francis turbine | 11 |
| Gate-blade relationship | 52 |
| Horizontal hydraulic turbine | 13 |
| Hydraulic turbine | 1 |
| Hydraulic turbine distributor | 18 |
| Hydraulic turbine draft tube | 28 |
| Hydraulic turbine gate opening | 22 |
| Hydraulic turbine head | 29 |
| Hydraulic turbine hill diagram | 47 |
| Hydraulic turbine performance characteristics | 50 |
| Hydraulic turbine propeller characteristics | 48 |
| Hydraulic turbine runner | 23 |
| Hydraulic turbine setting mark | 42 |
| Hydraulic turbine specific speed | 41 |
| Hydraulic turbine suction head | 43 |
| Hydraulic turbine unit discharge | 34 |
| Hydraulic turbine unit output | 38 |
| Hydraulic turbine water passages | 14 |
| Impulse hydraulic turbine | 2 |
| Kaplan turbine | 9 |
| Maximum head | 31 |
| Minimum head | 32 |
| Output limit line | 51 |
| Pelton turbine | 3 |
| Plant cavitation factor | 45 |
| Propeller hydraulic turbine | 10 |
| Radial distributor | 19 |
| Rated head | 30 |
| Reaction hydraulic turbine | 4 |
| Runaway characteristics | 53 |
| Runner band | 26 |
| Runner chamber | 27 |
| Runner crown | 25 |
| Runner hub | 24 |
| Runner l.h. rotation | 37 |
| Runner r.h. rotation | 36 |
| Spiral case | 15 |
| Spiral case wrapping angle | 16 |
| Start-up head | 33 |
| Stay ring | 17 |
| Tubular hydraulic turbine | 6 |
| Unit hydraulic force | 39 |
| Unit hydraulic moment | 40 |
| Unit speed of rotation | 35 |
| Vertical hydraulic turbine | 12 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

| Angle d’enveloppement de bâche spirale de turbine hydraulique | 16 |
| --- | --- |
| Aspirateur de turbine hydraulique | 28 |
| Avant-distributeur de turbine hydraulique | 17 |
| Bâche spirale | 15 |
| Caractéristique d’emballement | 53 |
| Caractéristique de fonctionnement de turbine hydraulique | 50 |
| Caractéristique d'hélice de turbine Kaplan | 48 |
| Caractéristique de modèle | 47 |
| Ceinture de roue de turbine hydraulique | 26 |
| Charge hydraulique réduite | 39 |
| Chute maximale de turbine hydraulique | 31 |
| Chute minimale de turbine hydraulique | 32 |
| Chute de mise en service de turbine hydraulique | 33 |
| Chute nominale de turbine hydraulique | 30 |
| Chute de turbine hydraulique | 29 |
| Coefficient de cavitation critique de turbine hydraulique | 46 |
| Coefficient de cavitation de turbine hydraulique | 45 |
| Cote de mise en place de turbine hydraulique | 42 |
| Couple hydraulique réduit | 40 |
| Débit réduit de turbine hydraulique | 34 |
| Distributeur axial de turbine hydraulique | 21 |
| Distributeur conique de turbine hydraulique | 20 |
| Distributeur radial de turbine hydraulique | 19 |
| Distributeur de turbine hydraulique | 18 |
| Fréquence de rotation réduite de turbine hydraulique | 35 |
| Ligne de limitation de puissance de turbine hydraulique | 51 |
| Ligne de 5% de marge de puissance de turbine hydraulique | 49 |
| Loi de conjugaison à came de turbine hydraulique | 52 |
| Manteau de roue de turbine hydraulique | 27 |
| Moyeu de roue de turbine hydraulique | 24 |
| Moyeu de roue de turbine hydraulique | 25 |
| Ouverture de distributeur de turbine hydraulique | 22 |
| Puissance réduite de turbine hydraulique | 38 |
| Rotation droite de roue de turbine hydraulique | 36 |
| Rotation gauche de roue de turbine hydraulique | 37 |
| Roue de turbine hydraulique | 23 |
| Tracé hydraulique de turbine hydraulique | 14 |
| Turbine bulbe | 7 |
| Turbine Dériaz | 8 |
| Turbine Francis | 11 |
| Turbine à hélice | 10 |
| Turbine hydraulique | 1 |
| Turbine hydraulique à action | 2 |
| Turbine hydraulique axiale | 5 |
| Turbine hydraulique à courant direct | 6 |
| Turbine hydraulique horizontale | 13 |
| Turbine hydraulique à réaction | 4 |
| Turbine hydraulique verticale | 12 |
| Turbine Kaplan | 9 |
| Turbine Pelton | 3 |
| Valeur de calage admissible de turbine hydraulique | 44 |
| Valeur de calage de turbine hydraulique | 43 |
| Vitesse spécifique de turbine hydraulique | 41 |