Национальная система ценообразования и сметного нормирования в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЭСНр-2001

(Издание II, переработанное и дополненное)

Утверждены и рекомендованы к применению

постановлением Союза Инженеров-сметчиков

от 14 ноября 2005 года № 12/ПС

РАЗРАБОТАНЫ Координационным центром по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве "КЦЦС" (Горячкин П.В., Гурьев В.Г., Жуков А.Н., Макарова М.В.), Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве "РЦЦС СПб" (Штоколов А.И., Иванов А.П., Бархударян Б.А.) при участии специалистов - Олтяну А.А. (к.э.н., доцент Государственного Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета, Сборники ЭСН 65(71), ФГУП "СоюзморНИИпроект" (Бирюков К.И., Шебунина Н.Ф., Сборники 72, 73) и ОАО "Гипрогазочистка" (Любановский В.Д., Волкова Н.А., Сборник 70), А.А. Козловская (ОАО «Институт ЛенНИИпроект», Санкт-Петербург, Сборник № 58).

РАССМОТРЕНЫ Правлением Межрегиональной общественной организации "Союз инженеров-сметчиков" (председатель правления Варзарь С.А.) с учетом экспертных заключений Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга (письмо от 25.10.05 № 2-35221/05), ОАО "ЛенжилНИИпроект" (письмо от 16.09.05 № 12-Р/149) и 26 Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ (письмо от 07.12.05 г. № 193/2108).

УТВЕРЖДЕНЫ И РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ с 1 января 2006 года постановлением Межрегиональной общественной организации "Союз инженеров-сметчиков" от 14.11.2005 г. № 12/ПС.

Предназначены для определения состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения ремонтно-строительных работ на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом, а также для расчетов за выполненные работы и списания материалов.

ЭСНр являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на ремонтно-строительные работы, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (в дальнейшем изложении ЭСНр), предназначены для определения состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом, а также для расчетов за выполненные работы и списания материалов.

ЭСНр являются исходными нормативами для разработки Единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ЕРр) для 1-го базового района Российской Федерации (Московской области) и территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ТЕРр), индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ.

1.2. Элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы являются составной частью Национальной системы сметного ценообразования и сметного нормирования в строительстве в Российской Федерации. Содержание, построение, изложение и оформление ЭСНр соответствуют всем требованиям системы нормативных документов в строительстве и действующим нормативно-методическим документам по вопросам ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

Элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы рекомендуются для использования предприятиями и организациями независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-строительные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и государственных внебюджетных фондов, а также при внебюджетных источниках финансирования объектов.

1.3. ЭСНр разработаны в составе следующих сборников:

| № сборника | Наименование сборника ЭСНр-2001 | Полное обозначение сборника | Сокращенное обозначение сборника |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Земляные работы | ЭСНр 81-04-51-2001 | ЭСНр-2001-51 |
| 52 | Фундаменты | ЭСНр 81-04-52-2001 | ЭСНр-2001-52 |
| 53 | Стены | ЭСНр 81-04-53-2001 | ЭСНр-2001-53 |
| 54 | Перекрытия | ЭСНр 81-04-54-2001 | ЭСНр-2001-54 |
| 55 | Перегородки | ЭСНр 81-04-55-2001 | ЭСНр-2001-55 |
| 56 | Проемы | ЭСНр 81-04-56-2001 | ЭСНр-2001-56 |
| 57 | Полы | ЭСНр 81-04-57-2001 | ЭСНр-2001-57 |
| 58 | Крыши, кровли | ЭСНр 81-04-58-2001 | ЭСНр-2001-58 |
| 59 | Лестницы, крыльца | ЭСНр 81-04-59-2001 | ЭСНр-2001-59 |
| 60 | Печные работы | ЭСНр 81-04-60-2001 | ЭСНр-2001-60 |
| 61 | Штукатурные работы | ЭСНр 81-04-61-2001 | ЭСНр-2001-61 |
| 62 | Малярные работы | ЭСНр 81-04-62-2001 | ЭСНр-2001-62 |
| 63 | Стекольные, обойные и облицовочные работы | ЭСНр 81-04-63-2001 | ЭСНр-2001-63 |
| 64 | Лепные работы | ЭСНр 81-04-64-2001 | ЭСНр-2001-64 |
| 65 | Внутренние санитарно-технические работы | ЭСНр 81-04-65-2001 | ЭСНр-2001-65 |
| 66 | Наружные инженерные сети | ЭСНр 81-04-66-2001 | ЭСНр-2001-66 |
| 67 | Электромонтажные работы | ЭСНр 81-04-67-2001 | ЭСНр-2001-67 |
| 68 | Благоустройство | ЭСНр 81-04-68-2001 | ЭСНр-2001-68 |
| 69 | Прочие ремонтно-строительные работы | ЭСНр 81-04-69-2001 | ЭСНр-2001-69 |
| 70 | Антикоррозионные работы | ЭСНр 81-04-70-2001 | ЭСНр-2001-70 |
| 71 | Конструктивные элементы автомобильных дорог | ЭСНр 81-04-71-2001 | ЭСНр-2001-71 |
| 72 | Гидротехнические сооружения | ЭСНр 81-04-72-2001 | ЭСНр-2001-72 |
| 73 | Подводно-технические работы | ЭСНр 81-04-73-2001 | ЭСНр-2001-73 |

1.4. ЭСНр отражают среднеотраслевые затраты на принятую технику, технологию и организацию работ по видам ремонтно-строительных работ. В связи с этим ЭСНр могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

ЭСНр учитывают усложненные условия выполнения ремонтно-строительных работ: рассредоточенность объемов работ, ограниченные возможности применения высокопроизводительных средств механизации, повышенные затраты ручного труда на внутрипостроечном транспорте и транспорте материалов в рабочей зоне и т.п. Нормы не учитывают влияние внешних усложняющих факторов производства ремонтно-строительных работ - загазованность, наличие вблизи объектов под напряжением и т.д.

ЭСНр не распространяются на работы по ремонту конструкций и отделке уникальных зданий и сооружений, а также реставрации памятников архитектуры, к капитальности и качеству которых предъявляются повышенные требования.

1.5. Полученные на основе ЭСНр данные о составе и количестве ресурсов могут быть использованы для определения продолжительности выполнения работ, составления различной технологической документации и списания материалов.

1.6. В технических частях к сборникам ЭСНр приводятся положения, обусловленные специфическими особенностями работ, которые необходимо учитывать при применении соответствующих сборников и их разделов.

Технические части к сборникам ЭСНр содержат указания о порядке применения норм, относящихся только к данному сборнику. Техническая часть включает также правила определения объемов работ.

1.7. Таблицы ЭСНр имеют шифр, описание состава работ, измеритель норм и количественные показатели. Наименования таблиц норм характеризуют процесс производства работ. Шифр таблицы состоит из номера сборника и порядкового номера таблицы в сборнике.

Из каждой таблицы ЭСНр может образовываться несколько норм, обозначение и наименование которых вынесено перед таблицами ЭСНр. Обозначение норм состоит из трех разделенных числовых значений:

первое - номер сборника ЭСНр;

второе - номер нормативной таблицы сборника ЭСНр;

третье - графа в нормативной таблице ЭСНр.

Указанная система обозначения обеспечивает идентичность номенклатуры элементных сметных норм и составляемых на их основе единичных расценок.

1.8. В описании состава работ приводится перечень основных операций и видов работ. Для работ, относящихся не ко всем нормам таблицы, указываются номера граф (норм), к которым они относятся. Измеритель относится ко всем графам таблицы и содержит единицу измерения, множитель и поясняющий текст. Множитель равен 1, 10, 100 и т.п. Параметры отдельных величин (длина, диаметр, площадь и т.п.), приведенные в таблицах сметных норм с характеристикой "до", следует считать включая указанный предел. Каждая графа таблицы ЭСНр включает сметные нормы по конкретному варианту выполнения определенного вида работ, а таблица в целом объединяет однородные сметные нормы.

1.9. Таблицы ЭСНр содержат следующие нормативные показатели:

- затраты труда рабочих-строителей, в чел.-ч;

- средний разряд работы;

- затраты труда машинистов, в чел.-ч;

- состав строительных машин, механизмов, механизированного инструмента и время эксплуатации, в маш.-ч;

- расход материалов, изделий и конструкций в физических единицах измерения. Натуральные единицы измерения (чел.-ч, маш.-ч, м3, м2 и др.) являются основой измерения ресурсов в ЭСНр.

1.10. Наименование применяемых в ЭСНр строительных машин и механизмов приводится, как правило, без привязки к конкретным их маркам, указывается только тип и, при необходимости, основная характеристика машины.

При составлении смет основанием для установления марок строительных машин и механизмов является проектная документация: проект производства работ (ППР) или проект организации строительства (ПОС). При этом время эксплуатации машин и механизмов, установленное нормами, не корректируется.

1.11. Нормы расхода материальных ресурсов определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации. Наименования материальных ресурсов (материалы, изделия и конструкции) представлены в ЭСНр по обобщенной номенклатуре, без указания дополнительных технических характеристик и марок (не влияющих на числовые значения норм), с приведением нормируемого расхода ресурсов, а в отдельных случаях и без него.

При определении затрат на материальные ресурсы пользователь норм принимает конкретные марки и характеристики материалов, изделий и конструкций для производства работ исходя из данных проекта, спецификаций, условий обеспечения указанными материальными ресурсами и торговой номенклатурой производителей (поставщиков).

По некоторым материалам, изделиям и конструкциям в ЭСНр указаны только наименования, а расход их принимается по проектным данным (рабочим чертежам). В таблицах норм в графах расхода такие материалы обозначаются литерой "П". В этих случаях при определении сметных норм расхода материалов должны учитываться минимальные, практически неустранимые потери и отходы, связанные с перемещением материалов и изделий от приобъектного склада до рабочей зоны и их обработка при укладке в дело в соответствии с правилами разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве в соответствии с РДС 82-202-96 (Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве. Минстрой России № 18-65 от 08.08.96).

Нормы расхода неоднократно используемых (оборачиваемых) материалов и деталей (опалубка, крепления и т.д.) определены с учетом нормального числа их оборотов и норм допустимых потерь после каждого оборота.

Нормы предусматривают применение конструкций, деталей, изделий и полуфабрикатов заводского изготовления. В отдельных случаях при небольшой потребности в деталях и изделиях, растворе и бетоне в соответствующих сметных нормах предусмотрено изготовление их в построечных условиях.

1.12. В нормах ЭСНр предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и т.п.).

При использовании лесоматериалов твердых пород к нормам затрат труда следует применять следующие коэффициенты:

| для дуба, бука, граба, ясеня | - 1,2; |
| --- | --- |
| для лиственницы, березы | - 1,1. |

1.13. В нормах на выполнение работ по разборке конструкций расход ресурсов рассчитан для условий разборки их на отдельные элементы. Разборка конструкций путем их валки или обрушения нормами не предусмотрена.

1.14. В нормах на выполнение работ с применением деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по защите их от гниения. Расход ресурсов по антисептированию древесины следует нормировать дополнительно по Сборнику ГЭСН-2001-10 "Деревянные конструкции" и Сборнику ЭСНр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы"

1.15. Работы по смене конструкций, не предусмотренные в ЭСНр, но встречающиеся при ремонте зданий и сооружений, следует нормировать как разборку конструкций по Сборнику на строительные работы ГЭСН-2001-46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений", а устройство их вновь – по соответствующим нормам сборников на строительные работы.

Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе затраты на возведение новых конструктивных элементов) и не учтенные в ЭСНр, следует нормировать по соответствующим нормам Сборников ГЭСН-2001 на строительные работы (кроме Сборника ГЭСН-2001-46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений") с применением коэффициентов:

| к затратам труда рабочих-строителей | - 1,15; |
| --- | --- |
| к затратам на эксплуатацию машин (в том числе к затратам труда машинистов) | - 1,25. |

Указанные коэффициенты применяются также при определении стоимости работ по капитальному ремонту:

- внутриплощадочных инженерных сетей объектов, к которым относятся сетевые вводы теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и выпуски канализации до точек подключения к наружным сетям;

- внутриквартальных (в границах красных линий кварталов) инженерных сетей, к которым относятся внутриквартальные сети (общего назначения) теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации;

- объектов благоустройства и проездов к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри кварталов и территорий предприятий.

При определении стоимости работ по капитальному ремонту магистральных инженерных сетей, магистральных улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов, а также работ по монтажу оборудования и пусконаладочным работам в ремонтируемых зданиях и сооружениях и при определении затрат на демонтаж (разборку) отдельных конструктивных элементов (конструкций) зданий и сооружений указанные в настоящем пункте выше коэффициенты не применяются.

Указанные коэффициенты допускается применять совместно с коэффициентами, учитывающими влияние условий производства работ, приведенные в п. 2.4. настоящих Общих указаний.

1.16. В ЭСНр приводятся примерные натуральные показатели (масса) выхода строительного мусора. Количество пригодных для дальнейшего использования возвратных материалов, получаемых от разборки и передаваемых заказчику или подлежащих складированию с целью дальнейшего использования, а также конкретная масса негодных материалов и строительного мусора, подлежащих вывозу на свалку, определяется на основании актов обследования и осмотра их в натуре, а условия передачи и взаиморасчетов за возвратные материалы определяются заказчиком и подрядчиком при заключении Договора подряда. Затраты трудовых и прочих ресурсов на приведение материалов и изделий от разборки в годное состояние в нормы ЭСНр не включены. В случае, если проектом предусматриваются возвратные суммы от реализации полученных при разборке материалов и изделий, затраты на приведение их в пригодное состояние следует предусматривать дополнительно в локальных сметах. В составе этих затрат также должны учитываться затраты по доставке материалов до испытательных лабораторий и обратно, погрузо-разгрузочные работы, стоимость работ по испытанию материалов и сертификации.

ЭСНр не учитывают затраты по погрузке и вывозке строительного мусора и материалов, непригодных для дальнейшего применения.

Затраты по вывозке строительного мусора, получаемого от разборки конструктивных элементов и инженерно-технического оборудования зданий и сооружений, от пробивки отверстий и борозд, замены конструкций, а также завалов мусора на участке следует определять по действующим ценам (тарифам) на перевозки грузов для строительства, исходя из массы мусора (в тоннах) и расстояний отвозки его от строительной площадки до места свалки (в километрах).

1.17. Объемная масса строительного мусора в нормах ЭСНр принята:

| - при разборке каменных, бетонных, железобетонных конструкций и отбивке штукатурки | 1800 кг/м3; |
| --- | --- |
| - при разборке деревянных, каркасно-засыпных конструкций | 600 кг/м3; |
| - при выполнении прочих работ по разборке | 1200 кг/м3. |

1.18. В ЭСНр учтены затраты по вертикальному и горизонтальному внутрипостроечному перемещению материалов от приобъектного склада к месту укладки в дело, включая разгрузку на приобъектном складе, а также затраты по горизонтальному и вертикальному (опускание через окно в лотках) перемещению мусора и материалов от разборки в зданиях и сооружениях (на расстояние до 80 метров) до места их складирования в пределах строительной площадки объекта на расстояние до 50 метров от зданий и сооружений.

Вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций, а также мусора, полученного при разборке и ремонте конструкций, учтен для зданий высотой до 15 м.

При большей высоте ремонтируемых зданий следует учитывать дополнительные затраты на вертикальный транспорт.

2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЭСНр

2.1. Определение потребности в ресурсах на выполнение ремонтно-строительных работ осуществляется по нормам Сборников ЭСНр. Перечни работ, учтенные в ЭСНр, приведены в таблицах норм. Мелкие и второстепенные сопутствующие операции в составе работ не указаны.

В ЭСНр учтены работы по выгрузке строительных материалов, изделий и конструкций на приобъектном складе, горизонтальное и вертикальное перемещение материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места их установки, монтажа или укладки в дело. Нормы также учитывают вертикальное транспортирование материалов, изделий и конструкций и мусора, получаемого при разборке и ремонте конструкций до места их складирования на строительной площадке.

2.2. При производстве ремонтно-строительных работ в условиях плотной городской застройки, если предусмотрено устройство перевалочной складской базы или установка грузоподъемных кранов для перемещения материалов, изделий и конструкций от места разгрузки на приобъектную площадку, дополнительные затраты на погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку материалов, изделий и конструкций и эксплуатацию строительных машин определяют отдельным расчетом, исходя из количества материалов (изделий и конструкций), завозимых на перевалочную складскую базу, и количества машино-смен работы грузоподъемных кранов.

2.3. При разработке Единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ЕРр) для 1-го базового района Российской Федерации (Московской области) и территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (ТЕРр) некоторые материалы, изделия и конструкции, по которым в ЭСНр указаны только наименования, а расход их принимается по проектным данным (рабочим чертежам), следует приводить отдельной строкой непосредственно в единичных расценках.

Учитывая большую номенклатуру материальных ресурсов, рекомендуется при разработке единичных расценках в графу "Прямые затраты" и графу "Материалы" не включать стоимость основных строительных материалов, изделий и конструкций, принимаемых исходя из проектных данных и текущих (базисных) цен по условиям поставки (комплектации). Такие материалы, стоимость которых в значительной степени определяет стоимость работ, приводятся отдельной строкой непосредственно в единичных расценках с указанием кода, наименования и расхода на измеритель расценки. Техническая характеристика принимается по проектным данным (рабочим чертежам).

При составлении сметной документации и при расчетах за выполненные работы стоимость работ по таким единичным расценкам определяется двумя строками:

- в первой, исчисляется стоимость работ по соответствующей единичной расценке;

- во второй, стоимость не учтенных расценками материалов, изделий и конструкций.

2.4. При производстве работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, опасном для человека, на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов, и в других усложняющих условиях проведения ремонтно-строительных работ к затратам труда рабочих-строителей, затратам труда машинистов, времени использования строительных машин рекомендуется применять следующие коэффициенты:

Рекомендуемые поправочные коэффициенты к нормам затрат труда и затратам на эксплуатацию машин (с учетом коэффициентов к нормам из технической части Сборников) для учета влияния условий производства работ, предусмотренных проектами

| № пп | Условия производства работ | Коэффициенты к нормам Сборников ГЭСН (кроме Сборника 2001-46) | Коэффициенты к нормам Сборника ГЭСН 2001-46 и Сборников ЭСНр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. | 1,20 | 1,00 |
| 2 | Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. | 1,35 | 1,15 |
| 2.1 | То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40 °С в помещениях. | 1,50 | 1,3 |
| 2.2 | То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности | 1,50 | 1,3 |
| 2.2.1 | То же, без стесненных условий, но при наличии вредных условий труда | 1,35 | 1,15 |
| 2.3. | То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе | 1,7 | 1,5 |
| 2.3.1 | То же, без стесненных условий, но при наличии вредных условий труда | 1,55 | 1,35 |
| 2.4 | То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей неделе | 2,05 | 1,85 |
| 2.4.1 | Тоже без стесненных условий, но при наличии вредных условий труда | 1,90 | 1,70 |
| 2.5 | То же, с вредными условиями труда при стесненности рабочих мест, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе | 2,30 | 2,1 |
| 2.5.1 | Тоже без стесненных условий, но при наличии вредных условий труда | 2,15 | 1,95 |
| 3 | Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта | 1,15 | 1,15 |
| 3.1 | То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности | 1,25 | 1,25 |
| 4 | Производство ремонтно-строительных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 1,20 | 1,2 |
| 4.1 | То же внутри работающих ТП и РП при наличии допусков | 1,35 | 1,35 |
| 5 | Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 9, 10). | 1,10 | 1,10 |
| 5.1 | Производство ремонтно-строительных работ в помещениях высотой до 1,8 м | 1,30 | 1,30 |
| 6 | Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения | 1,5 | 1,5 |
| 7 | Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: | 1,15 | 1,15 |
| 8 | Ремонт объектов в горной местности на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря | 1,25 | 1,25 |
| 8.1 | Ремонт объектов в горной местности на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря | 1,35 | 1,35 |
| 8.2 | Ремонт объектов в горной местности на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря | 1,5 | 1,5 |
| 8 | Производство ремонтно-строительных работ в подземных условиях в шахтах, рудниках, метрополитенах, тоннелях и других подземных сооружениях, в том числе специального назначения: |  |  |
| 8.1 | При отсутствии вредных условий производства работ, предусматривающих работу с сокращенным рабочим днем | 1,68 | 1,48 |
| 8.2 | При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 36 часов | 2,05 | 1,85 |
| 8.3 | При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 30 часов | 2,40 | 2,20 |
| 8.4 | При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 24 часа | 2,80 | 2,60 |
| 9 | Производство ремонтно-строительных работ в подземных условиях, в шахтах, рудниках, метрополитенах, тоннелях и других подземных сооружениях, в том числе специального назначения: |  |  |
| 9.1 | При отсутствии вредных условий производства работ, предусматривающих работу с сокращенным рабочим днем | 1,68 | 1,48 |
| 9.2 | При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 36 часов | 2,05 | 1,85 |
| 9.3 | При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 30 часов | 2,40 | 2,2 |
| 9.4 | При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 24 часа | 2,80 | 2,6 |
| 10 | Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время "в окно": |  |  |
| 10.1 | При использовании рабочих в течение рабочей смены только для выполнения работ, связанных с "окном" | 3,0 | 2,8 |
| 10.2 | При использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля) для выполнения работ, не связанных с "окном" | 2,0 | 1,8 |
| 11 | Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий |  |  |
| 11.1 | Ремонт фасадов зданий, расположенных в застроенном центре населенных пунктов: | 1,15 | 1,15 |
| 11.2 | Ремонт сложных кровель | 1,25 | 1,25 |
| 11.3 | Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре населенных пунктов | 1,10 | 1,10 |

Примечания.

1. Под опасным напряжением следует считать напряжение свыше 36 В.

Под охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи рассматривается участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) на следующие расстояния:

| Линии напряжением, кВ | м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 до 20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150 | 25 |
| 220, 330 | 25 |
| 400 | 30 |
| 500 | 30 |
| 750 | 40 |
| 800 (постоянный ток) | 30 |

2. Стесненные условия в застроенной части населенных пунктов характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов:

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зеленых насаждений;

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест;

- при ремонте объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники безопасности, проектом организации ремонта предусмотрено ограничение поворота стрелы башенного крана.

3. При производстве ремонтных работ на открытых и полуоткрытых площадках с вредными условиями труда (п. 3.1), выраженными в виде наличия свинца, цинка, ртути либо пыли тяжелых металлов, а также радиации, размеры коэффициентов к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации строительных машин и механизмов рекомендуется принимать по п.п. 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1 настоящей таблицы, а при наличии стесненности - по п.п. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 данной таблицы.

4. К вредным условиям производства работ рекомендуется относить также работу в действующих предприятиях здравоохранения (туберкулезные диспансеры, лепрозории и т.д.), где в соответствии с действующим законодательством, работника основного производства установлен сокращенный рабочий день. В таких случаях рекомендуется руководствоваться п.п. 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1, 2.5.1, а при наличии стесненности - п.п. 2.2-2.5 настоящей таблицы.

5. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов п.п. 4, 5, 8, 8.1, и 8.2) не допускается. Коэффициенты, указанные в п.п. 4, 5, 8, 8.1, и 8.2 могут применяться вместе с другими коэффициентами. При одновременном применении коэффициенты перемножаются.

6. При ремонте объектов в горной местности на высоте более 3500 м над уровнем моря рекомендуется разрабатывать индивидуальные сметные нормы.

7. К сложным кровлям относятся скатные кровли стропильной системы: со скатом более чем на две стороны; с перепадом по высоте; с уклоном более 27°.

8. Коэффициенты, приведенные в п.п. 8.1-8.4, 9.1, 9.2 предназначены для применения к показателям оплаты труда рабочих-строителей и машинистов строительных машин и механизмов.

2.5. Затраты на выполнение работ по демонтажу (разборке) отдельных конструктивных элементов (конструкций) зданий и сооружений, внутренних санитарно-технических устройств и наружных инженерных сетей при отсутствии ЭСНр на их демонтаж (разборку) и в Сборнике ГЭСН-2001-46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений" могут определяться по соответствующим нормам ГЭСН-2001 на строительные работы с применением к затратам труда рабочих-строителей, затратам труда машинистов, времени использования машин и механизмов следующих коэффициентов:

а) при демонтаже сборных железобетонных и бетонных конструкций - 0,8;

б) то же, сборных деревянных конструкций - 0,8;

в) то же, внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) - 0,4;

г) то же, наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения - 0,6;

д) то же, металлических конструкций - 0,7.

Коэффициенты к нормам по монтажу конструкций, учитывающие затраты по их демонтажу (разборке), установлены из условий демонтажа (разборки) конструкций в незакрепленном состоянии, освобожденных от заделки в стены и другие конструкции, а также от сварки или иного крепления с другими конструктивными элементами.

При наличии закрепленных конструкций, дополнительные затраты, связанные с пробивкой и заделкой борозд, ниш, гнезд в существующих конструкциях, в которых заделаны демонтируемые конструкции, а также срезка закладных деталей или элементов металлоконструкций, к которым они приварены, следует учитывать в локальных сметах на основании проектных решений или актов обследования.

2.6. ЭСНр учитывают оптимальные технологические и организационные схемы производства ремонтно-строительных работ, оптимальный набор (перечень) строительных машин, автотранспортных средств и материальных ресурсов.

2.6.1. При сложной конфигурации ремонтируемого здания или стесненности строительной площадки, когда невозможна подача строительных материалов в зону действия крана, вследствие чего требуется работа дополнительного крана, в соответствии с требованием проекта организации капитального ремонта, время работы этого крана надлежит учитывать дополнительно в локальных сметах.

2.6.2. Работа дополнительного сигнальщика, предупреждающего об опасности, когда выставление сигнальщика требуется в соответствии с правилами техники безопасности при производстве ремонтно-строительных работ, учитывается дополнительно в локальных сметах.

2.7. Затраты по эксплуатации грузопассажирских подъемников учитываются вне зависимости от наличия подъемников на объекте, так как, если подрядчик не устанавливает и не использует грузопассажирские подъемники, он несет другие расходы, связанные с доставкой рабочих, инструмента и материалов на высоту.

2.8. Для определения сметной стоимости конструкций и видов работ (в том числе уникальных), отсутствующих в сборниках ЭСНр могут разрабатываться индивидуальные (фирменные) сметные нормы, утверждаемые заказчиком в составе проекта (рабочего проекта).

Для разработки индивидуальных норм ЭСНр рекомендуется использовать один из следующих методов:

Первый метод - подбор аналогов по отдельным элементам затрат из имеющихся в ЭСНр, наиболее близко подходящих к конкретным индивидуальным условиям устройства таких конструктивных элементов или выполнения видов работ, и формирования на этой основе нормы.

Второй метод предусматривает хронометраж работ при устройстве индивидуальных конструктивных элементов. Хронометраж имеет целью определить величину затрат труда с учетом разряда выполняемых работ, затрат по эксплуатации строительных машин в маш.-часах, расход строительных материалов, конструкций, узлов, деталей, а также других затрат. На основе этих данных составляются индивидуальные элементные сметные нормы.

Третий метод предусматривает сочетание элементов первого и второго методов, т.е. применение аналогов по одним видам затрат и хронометраж по другим.