Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

### ГЭСНм-2001-08

# Сборник № 8

Электротехнические установки

Утверждены и введены в действие с 15 ноября 2000 года

Постановлением Госстроя России от 13 ноября 2000 года № 110

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по монтажу электротехнических установок и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСНм–2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на работы федерального (ФЕР), территориального (ТЕР), отраслевого уровней,  индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ.

РАЗРАБОТАНЫ ОАО НИИПроектэлектромонтаж (Н.А. Кашехлебова) и ассоциацией Росэлектромонтаж (Е.Ф. Хомицкий) под методическим руководством ЦНИИЭУС Госстроя России (Л.В. Размадзе, Ж.Г. Чернышева) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов Госстроя России (И.И. Дмитренко, В.И.Шаменков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (редакционная комиссия: В.А. Степанов – руководитель, В.Н. Маклаков, Т.Л. Грищенкова, Г.А.Шанин).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 15 ноября 2000 года постановлением Госстроя России от 13 ноября 2000 года № 110.

внесены Изменения и дополнения, утвержденные и введенные в действие с 09 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 09 марта 2004 г. № 42

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, утвержденные и рекомендованные к применению с 24.03.2006 постановлением Межрегиональной общественной организации "Союз инженеров-сметчиков" от 23.03.2006 № 04-2/ПС

## Техническая часть

1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по монтажу электротехнических установок и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

2. ГЭСНм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования. ГЭСНм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер.

3. Настоящий сборник содержит элементные сметные нормы на электромонтажные работы при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений, включая жилые и общественные здания.

4. Нормами учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ), СНиП 3.05.06-85, соответствующих технических условий и инструкций, включая затраты на:

- перемещение электрооборудования и материальных ресурсов от приобъектного склада до места производства работ:

горизонтальное - на расстояние до 1000 м;

вертикальное - на расстояние, указанное в вводных указаниях к разделам сборника;

- подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников;

- окраску шин (кроме тяжелых), открытых шинопроводов, троллеев, трубопроводов и конструкций;

- определение возможности  включения  электрооборудования без ревизии и сушки;

- работы с вредными условиями труда (газосварочные и электросварочные работы; крепление конструкций и деталей с применением монтажного пистолета; малярные работы с применением асфальтового, кузбассного и печного лаков в закрытых помещениях с применением нитрокрасок и лаков, содержащих бензол, толуол, сложные спирты и другие химические вещества, а также приготовление составов из этих красок; пайка свинцом по свинцу; спайка освинцованных кабелей и заливка свинцом кабельных муфт);

- дежурство при индивидуальном испытании электрооборудования;

- пробивку отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций).

5. В нормах не учтены:

затраты, приведенные в вводных указаниях к разделам сборника;

расход материальных ресурсов, приведенных в вводных указаниях к разделам сборника.

6. При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам  сборника, к затратам труда следует применять коэффициенты:

1,05 при высоте свыше 2 до 8 м;

1,1 при высоте свыше 8 до 15 м;

1,25 при высоте свыше 15 до 30 м;

1,4 при высоте свыше 30 до 60 м;

1,6 при высоте свыше 60 до 100 м;

1,8 при высоте свыше 100 м.

Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.

Затраты на перемещение на высоту электрооборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам  сборника, следует определять дополнительно.

7. Расход электроэнергии на контрольный прогрев и подсушку электрооборудования приведен в приложении 1 к настоящему сборнику.

8. Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в нормах, приведены в приложении 2 к настоящему сборнику.

# ОТДЕЛ 01. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ

## РАЗДЕЛ 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ОТКРЫТЫЕ 6-750 кВ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на:

­ горизонтальное перемещение трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов массой свыше 10 т при закатке на фундамент на расстояние до 10 м;

­ установку трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на отметке чистого пола;

­ монтаж трубопроводов и емкостей для обработки и заливки масла.

2. В нормах не учтены затраты на:

­ монтаж вторичных цепей, заземления и кабелей (кроме поставляемых с трансформатором), определяемые по соответствующим нормам отдела 02;

­ монтаж ящиков, пультов и шкафов (кроме норм по табл.08-01-003, 08-01-008 и 08-01-025), определяемые по соответствующим нормам отдела 03;

­ монтаж опорных конструкций (кроме норм табл. 08-01-025);

­ монтаж трубопроводов контура водяного охлаждения и маслопроводов, соединяющих коллекторы трансформатора и системы охлаждения типа Ц, определяемые по соответствующим нормам сборника ГЭСНм­2001­12 “Технологические трубопроводы”;

­ монтаж блокировки разъединителей с приводами выключателей, определяемые по соответствующим нормам отделов 01 и 02;

­ изготовление противовесов для подвесных разъединителей (нормы 08-01-011-11 и 08-01-011-12).

3. Затраты на монтаж разъединителей с килевым расположением фаз определяются по нормам табл. 08-01-011 с коэффициентом 1,4.

4. Затраты на монтаж шинных опор напряжением 110-220 кВ с усиленной изоляцией определяются по нормам табл. 08-01-017 с коэффициентом 1,4.

5. Затраты на монтаж разъединителей напряжением 220 и 330 кВ с усиленной изоляцией определяются по нормам табл. 08-01-011 с коэффициентом 1,25.

6. В нормах табл. 08-01-025 и 08-01-027 не учтены затраты на:

- монтаж силовых трансформаторов (в том числе трансформаторов собственных нужд), кроме норм 08-01-025-1 и 08-01-025-2, определяемые по нормам табл. 08-01-001 и 08-01-062;

­ монтаж выключателей 110 и 220 кВ;

- прокладку кабелей и труб, кроме норм с 08-01-025-3 по 08-01-025-21, определяемые по нормам раздела 1 отдела 02;

­ прокладку контура заземления, кроме норм с 08-01-025-3 по 08-01-025-21, определяемые по нормам раздела 8 отдела 02;

­ монтаж освещения (кроме норм с 08-01-025-3 по 08-01-025-21), молниезащиты и оборудования ОПУ;

­ монтаж гибкой ошиновки верхнего яруса ячеек 110 кВ (нормы табл. 08-01-027).

7. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

­ грузов железобетонных;

­ каната стального (троса);

­ проводов всех марок и сечений;

­ труб;

­ шин.

8. Норму 08-01-010-3 следует добавлять к норме 08-01-010-2 при наличии в технической документации на трансформатор (автотрансформатор, реактор) соответствующего указания о степени очистки масла.

### Таблица ГЭСНм 08-01-001    ТРАНСФОРМАТОРЫ И АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ

Измеритель: шт.

|  | Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью, кВ(А: |
| --- | --- |
| 08-01-001-1 | 250 |
| 08-01-001-2 | 400 |
| 08-01-001-3 | 630 |
| 08-01-001-4 | 1000 |
| 08-01-001-5 | 1600 |
| 08-01-001-6 | 2500 |
| 08-01-001-7 | 4000, 6300 |
| 08-01-001-8 | 10000-40000 |
| 08-01-001-9 | 63000 |
|  | Трансформатор трехфазный 110 кВ мощностью, кВ(А: |
| 08-01-001-10 | 2500-6300 |
| 08-01-001-11 | 10000, 16000 |
| 08-01-001-12 | 25000-80000 |
| 08-01-001-13 | 125000-250000 |
| 08-01-001-14 | 400000 |
|  | Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 150кВ мощностью, кВ(А: |
| 08-01-001-15 | 16000-63000 |
| 08-01-001-16 | 125000-250000 |
|  | Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 220кВ мощностью, кВ(А: |
| 08-01-001-17 | 25000-160000 |
| 08-01-001-18 | 200000, 250000 |
| 08-01-001-19 | 400000, 630000 |
|  | Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 330 кВ мощностью, кВ(А: |
| 08-01-001-20 | 63000 |
| 08-01-001-21 | 125000-400000 |
| 08-01-001-22 | 1250000 |
| 08-01-001-23 | Автотрансформатор однофазный 330 кВ мощностью 133000 кВ(А |
|  | Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 500 кВ мощностью, кВ(А: |
| 08-01-001-24 | 250000 |
| 08-01-001-25 | 400000 |
| 08-01-001-26 | 630000, 1000000 |
|  | Трансформатор или автотрансформатор однофазный 500 кВ мощностью, кВ(А: |
| 08-01-001-27 | 135000, 167000 |
| 08-01-001-28 | 267000 |
| 08-01-001-29 | 533000 |
| 08-01-001-30 | Трансформатор или автотрансформатор однофазный 750 кВ мощностью 333000 кВ(А |

Состав работы:

Для норм 1­5:

1.Монтаж трансформатора. 2.Присоединение спусков к оборудованию. 3.Отбор проб масла. 4.Дежурство при опробовании и испытании. 5.Присоединение.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-001-1 | 08-01-001-2 | 08-01-001-3 | 08-01-001-4 | 08-01-001-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22,5 | 24,8 | 29,2 | 33,7 | 160 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,3 | 5,67 | 6,28 | 8,62 | 27,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,31 | 4,45 | 4,71 | 6,22 | 25 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,99 | 1,22 | 1,57 | 2,4 | 2,29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,21 | 0,21 | 0,228 | 0,257 | 0,258 |
| 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,2 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,43 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00006 | 0,00006 | 0,0001 |

Состав работы:

Для норм 6­9:

1.Укладка и демонтаж клеток из шпал и рельсов по шпалам. 2.Монтаж трансформаторов. 3.Монтаж и демонтаж ФОСН. 4.Долив масла в трансформаторы. 5.Сушка и засыпка силикагеля. 6.Отбор проб масла. 7.Прокладка и разделка кабеля. 8.Контрольный прогрев. 8.Дежурство при опробовании и испытании. 10.Присоединение.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-001-6 | 08-01-001-7 | 08-01-001-8 | 08-01-001-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 274 | 365 | 475 | 556 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27,5 | 34 | 40,7 | 46,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 24,5 | 30,6 | 35,4 | 37,9 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,47 | 0,88 | 1,86 | 4,63 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 0,34 | 26,2 | 38,4 | 39,4 |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,44 | 0,47 | 0,81 | 0,88 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,5 | 3,14 | 3,37 | 4,06 |
| 351051 | Установки передвижные цеолитовые | маш.-ч | 0,27 | 0,75 | 1,51 | 2,09 |
| 351251 | Шкафы сушильные | маш.-ч | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 5,8 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2,06 | 2,06 | 2,64 | 2,64 |
| 350221 | Маслоподогреватели | маш.-ч | 6,73 | 9,28 | 3,83 | - |
| 350701 | Станции насосные для привода гидродомкратов | маш.-ч | - | 6,38 | 9,05 | 9,05 |
| 350202 | Маслонасосы шестеренные 2.3 м3/час | маш.-ч | - | - | - | 12,8 |
| 350100 | Выпрямители полупроводниковые для подогрева трансформаторов | маш.-ч | - | - | - | 12,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 202-0012 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255. Рельсы железнодорожные | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0025 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,8 | 2,08 | 2,08 | 3,68 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,05 | 0,05 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 6,67 | 13,34 | 20 | 33,3 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,65 | 7,9 | 3,65 | 3,65 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,8 |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,03225 | 0,03335 | 0,03325 | 0,03325 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,257 | 0,257 | 0,62 | 0,62 |
| 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,3 | 0,3 | 0,32 | 0,32 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00007 | 0,00007 |
| 500-9204 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,03 | 0,15 | 0,3 | 0,3 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,02 | 0,12 | 0,24 | 0,24 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,16 | 0,8 | 1,84 | 1,84 |
| 534-9100 | Муфта | шт. | 2 | 10 | 20 | 20 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,0009 | 0,0009 |
| 543-0001 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | - | - | 0,005 | 0,005 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Состав работы:

Для норм 10­14:

1.Укладка и демонтаж клеток из шпал и рельсов по шпалам. 2.Монтаж трансформатора. 3.Монтаж и демонтаж ФОСН. 4.Долив масла в трансформаторы. 5.Сушка и засыпка силикагеля. 6.Отбор проб масла. 7.Прокладка и разделка кабеля. 8.Контрольный прогрев. 9.Дежурство при опробовании и испытании. 10.Присоединение.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-001-10 | 08-01-001-11 | 08-01-001-12 | 08-01-001-13 | 08-01-001-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 415 | 508 | 586 | 863 | 1083 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 63,5 | 90,7 | 100 | 117 | 148 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 30,3 | 43,7 | 48,6 | 66,4 | 86,1 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,58 | 3,05 | 5,89 | 19,3 | 23,5 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 26,9 | 27,4 | 38,6 | 84,8 | 131 |
| 350701 | Станции насосные для привода гидродомкратов | маш.-ч | 6,38 | 6,38 | 9,05 | 19,6 | 29,9 |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 1,87 | 3,08 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,78 | 3,98 | 4,18 | 7,07 | 7,75 |
| 351101 | Установки "Суховей" | маш.-ч | 27,6 | 39,8 | 41,2 | 26,8 | 33,2 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 27,6 | 39,8 | 41,2 | 26,8 | 33,2 |
| 351051 | Установки передвижные цеолитовые | маш.-ч | 1,01 | 1,14 | 1,56 | 6,38 | 6,38 |
| 351251 | Шкафы сушильные | маш.-ч | 9,28 | 9,28 | 9,28 | - | - |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 3,35 | 3,35 | 3,81 | 2,39 | 2,39 |
| 350221 | Маслоподогреватели | маш.-ч | 8,93 | 11,9 | 12,4 | 6,26 | 6,26 |
| 350202 | Маслонасосы шестеренные 2.3 м3/час | маш.-ч | - | - | - | 11,1 | 13,6 |
| 350801 | Установки вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | - | - | - | 9,51 | 12,9 |
| 350401 | Насосы вакуумные 3.6 м3/мин | маш.-ч | - | - | - | 79,1 | 82,4 |
| 350100 | Выпрямители полупроводниковые для подогрева трансформаторов | маш.-ч | - | - | - | 9,4 | 11,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 202-0012 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255. Рельсы железнодорожные | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,003 | 0,05 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 5,26 | 6,88 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,062 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 6,67 | 20 | 20 | 13,34 | 60 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 15,8 | 15,8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2,7 | 3,7 | 3,9 | 4,34 | 4,54 |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,03325 | 0,03325 | 0,03325 | 0,03415 | 0,03415 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 1,82 | 1,7 | 1,91 | 3,11 | 3,15 |
| 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,2 | 0,25 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 1 | 0,54 | 0,72 | 1,4 | 1,6 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,0001 | 0,00012 | 0,00016 | 0,0003 | 0,00036 |
| 543-0001 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 |
| 500-9204 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,36 | 0,33 | 0,3 | 0,24 | 0,24 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,19 | 0,19 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,92 | 2 | 1,84 | 1,28 | 1,28 |
| 534-9100 | Муфта | шт. | 24 | 22 | 20 | 16 | 16 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | - | 0,075 | 0,075 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Состав работы:

Для норм 15­19:

1.Укладка и демонтаж временных клеток из шпал и рельсов по шпалам. 2.Установка и очистка баков для масла. 3.Прокладка и демонтаж временных маслопроводов. 4.Промывка маслопровода. 5.Монтаж трансформатора. 6.Слив масла из трансформатора. 7.Монтаж и демонтаж ФОСН. 8.Монтаж и демонтаж вакуумпровода. 9.Ваккумирование трансформатора. 10.Залив масла в трансформатор. 11.Сушка и засыпка силикагеля. 12.Отбор проб масла. 13.Прокладка и разделка кабеля. 14.Контрольный прогрев. 15.Дежурство при опробовании и испытании. 16.Присоединение.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-001-15 | 08-01-001-16 | 08-01-001-17 | 08-01-001-18 | 08-01-001-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 777 | 1066 | 1099 | 1263 | 1626 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 143 | 174 | 127 | 147 | 169 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 70,5 | 101 | 71,1 | 85,3 | 89,8 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 9,37 | 23 | 7,94 | 17,7 | 5,91 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 51,7 | 86,5 | 76,2 | 27,6 | 69,4 |
| 350701 | Станции насосные для привода гидродомкратов | маш.-ч | 11,8 | 19,5 | 9,05 | 30,9 | 45,5 |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,43 | 2,31 | 1,24 | 2,35 | 4,29 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,8 | 9,44 | 9,21 | 7,97 | 14,1 |
| 351101 | Установки "Суховей" | маш.-ч | 57,7 | 47,3 | 42 | 42 | 49,4 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 57,7 | 47,3 | 42 | 42 | 49,4 |
| 351051 | Установки передвижные цеолитовые | маш.-ч | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
| 350221 | Маслоподогреватели | маш.-ч | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
| 350202 | Маслонасосы шестеренные 2.3 м3/час | маш.-ч | 17,3 | 18,2 | 15,8 | 17,1 | 17,6 |
| 350801 | Установки вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | 2,9 | 83,8 | 18,1 | 16,1 | 29,1 |
| 350401 | Насосы вакуумные 3.6 м3/мин | маш.-ч | 2,9 | 83,8 | 69,1 | 67,2 | 80,2 |
| 350100 | Выпрямители полупроводниковые для подогрева трансформаторов | маш.-ч | 17,3 | 14,3 | 12,6 | 14,7 | 17,3 |
| 351251 | Шкафы сушильные | маш.-ч | 9,28 | - | 9,28 | - | - |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 4,29 | - | 5,09 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 202-0012 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255. Рельсы железнодорожные | т | 0,0025 | 0,003 | 0,0025 | 0,003 | 0,0045 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3,68 | 5,28 | 3,68 | 5,28 | 7,26 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,054 | 0,058 | 0,062 | 0,068 | 0,078 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 33,3 | 46,7 | 33,3 | 46,7 | 57,3 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,28 | 15,3 | 14,8 | 14,8 | 17,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8 | 8 | 8 | 7 | 12 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 5,3 | 2,23 | 5,83 | 5,15 | 6,71 |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,03325 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0343 | 0,03445 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 1,88 | 2,29 | 0,472 | 0,533 | 0,52 |
| 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,1 | 0,12 | 0,61 | 0,44 | 0,28 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,54 | 0,76 | 2 | 3 | 7 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00012 | 0,0007 | 0,00036 | 0,00059 | 0,0008 |
| 543-0001 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0,0125 | 0,0125 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 500-9204 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,27 | 0,33 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,26 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,52 | 1,64 | 1,84 | 1,44 | 1,76 |
| 534-9100 | Муфта | шт. | 16 | 18 | 20 | 18 | 22 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,0625 | 0,0625 | 0,0875 | 0,0875 | 0,15 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 544-0054 | Лакоткани хлопчатобумажные на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм | м2 | - | - | - | 3 | 3 |

Состав работы:

Для норм 20­23:

1.Прокладка и демонтаж временных клеток из шпал и рельсов по шпалам. 2.Установка и очистка баков для масла. 3.Прокладка и демонтаж временных маслопроводов. 4.Промывка маслопровода. 5.Монтаж трансформатора. 6.Слив  масла из трансформатора. 7.Монтаж и демонтаж ФОСН. 8.Монтаж и демонтаж  вакуумпровода. 9.Вакуумирование трансформатора. 10.Залив масла в трансформатор. 11.Сушка и засыпка силикагеля. 12.Отбор проб масла. 13.Прокладка  и разделка кабеля. 14.Контрольный прогрев. 15.Дежурство при опробовании и испытании. 16.Присоединение.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-001-20 | 08-01-001-21 | 08-01-001-22 | 08-01-001-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1150 | 1400 | 1840 | 1016 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 144 | 177 | 230 | 119 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 86,1 | 101 | 136 | 72,9 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 7,73 | 19,5 | 31,4 | 13,8 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 76,4 | 164 | 384 | 74,9 |
| 350701 | Станции насосные для привода гидродомкратов | маш.-ч | 17,6 | 25,7 | 46 | 17,6 |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,54 | 2,31 | 5,17 | 1,47 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13,6 | 13,9 | 14,4 | 10,9 |
| 351101 | Установки "Суховей" | маш.-ч | 44,8 | 48,8 | 53,8 | 30,5 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 44,8 | 48,8 | 53,8 | 30,5 |
| 351051 | Установки передвижные цеолитовые | маш.-ч | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 3,99 | 5,42 | 3,99 | 0,81 |
| 350221 | Маслоподогреватели | маш.-ч | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
| 350202 | Маслонасосы шестеренные 2.3 м3/час | маш.-ч | 19,1 | 23 | 6,84 | 20,2 |
| 350801 | Установки вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | 19,8 | 30,2 | 36,9 | 14 |
| 350401 | Насосы вакуумные 3.6 м3/мин | маш.-ч | 70,9 | 77,3 | 87,9 | 53,5 |
| 350100 | Выпрямители полупроводниковые для подогрева трансформаторов | маш.-ч | 15,7 | 17,2 | 18,9 | 17,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 202-0012 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255. Рельсы железнодорожные | т | 0,003 | 0,003 | 0,0045 | 0,0025 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 5,28 | 5,52 | 7,26 | 3,68 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,066 | 0,066 | 0,074 | 0,062 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 46,7 | 50,7 | 68 | 32,3 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 16 | 16 | 17,2 | 16 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 7 | 7 | 10 | 7 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 6,31 | 6,61 | 7,01 | 6,49 |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,03445 | 0,03445 | 0,03445 | 0,0351 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,613 | 0,613 | 0,754 | 0,613 |
| 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,41 | 0,41 | 0,32 | 0,41 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 3,24 | 3,24 | 6 | 3 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00072 | 0,00072 | 0,0012 | 0,00072 |
| 543-0001 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0,025 | 0,025 | 0,04 | 0,025 |
| 500-9204 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,36 | 0,6 | 0,36 | 0,33 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,29 | 0,48 | 0,29 | 0,26 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,92 | 3,2 | 1,92 | 1,76 |
| 534-9100 | Муфта | шт. | 24 | 40 | 24 | 22 |
| 544-0054 | Лакоткани хлопчатобумажные на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Состав работы:

Для норм 24­26:

1.Прокладка и демонтаж временных клеток из шпал и рельсов по шпалам.2.Установка и очистка баков для масла. 3.Прокладка и демонтаж временных маслопроводов. 4.Промывка маслопровода. 5. Монтаж трансформатора. 6.Слив масла из трансформатора. 7.Монтаж и демонтаж ФОСН. 8.Монтаж и демонтаж вакуумпровода. 9.Вакуумирование трансформатора. 10.Залив масла в трансформатор. 11.Сушка и засыпка силикагеля.12.Отбор проб масла. 13.Прокладка и разделка кабеля. 14.Контрольный прогрев. 15.Дежурство при опробовании и испытании. 16.Присоединение.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-001-24 | 08-01-001-25 | 08-01-001-26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1504 | 1671 | 1863 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 144 | 185 | 272 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 92,4 | 111 | 167 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 10,1 | 13,5 | 42,6 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 226 | 274 | 383 |
| 350701 | Станции насосные для привода гидродомкратов | маш.-ч | 35,7 | 45,5 | 45,5 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11,5 | 14,7 | 14,8 |
| 351101 | Установки "Суховей" | маш.-ч | 37,6 | 56,4 | 58,1 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 37,6 | 56,4 | 58,1 |
| 351051 | Установки передвижные цеолитовые | маш.-ч | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
| 350221 | Маслоподогреватели | маш.-ч | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
| 350202 | Маслонасосы шестеренные 2.3 м3/час | маш.-ч | 16,8 | 23,8 | 20,4 |
| 350801 | Установки вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | 23,3 | 24,1 | 28,4 |
| 350401 | Насосы вакуумные 3.6 м3/мин | маш.-ч | 23,3 | 75,2 | 79,5 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
| 350100 | Выпрямители полупроводниковые для подогрева трансформаторов | маш.-ч | 13,1 | 19,7 | 20,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 202-0012 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255. Рельсы железнодорожные | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,72 | 0,96 | 0,96 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,076 | 0,072 | 0,088 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 10,7 | 14,7 | 14,7 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 12 | 12 | 12 |
| 544-0054 | Лакоткани хлопчатобумажные на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм | м2 | 3 | 3 | 3 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 5,8 | 7,5 | 7,6 |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,03316 | 0,03316 | 0,03316 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 2 | 2 | 2 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00043 | 0,00043 | 0,00043 |
| 543-0001 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0,025 | 0,04 | 0,04 |
| 500-9204 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,26 | 0,14 | 0,14 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 534-9100 | Муфта | шт. | 12 | 12 | 12 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Состав работы:

Для норм 27­30:

1.Укладка и демонтаж временных клеток из шпал и рельсов по шпалам. 2.Установка и очистка баков для масла. 3.Прокладка и демонтаж временных маслопроводов.4.Промывка маслопровода. 5.Монтаж трансформатора. 6.Слив масла из трансформатора. 7.Монтаж и демонтаж ФОСН. 8.Монтаж и демонтаж вакуумпровода. 9.Ваккумирование трансформатора. 10.Залив масла в трансформатор. 11.Сушка и засыпка силикагеля. 12.Прокладка и разделка кабеля. 14.Контрольный прогрев. 15.Дежурство при опробовании и испытании. 16.Присоединение.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-001-27 | 08-01-001-28 | 08-01-001-29 | 08-01-001-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1080 | 1151 | 1158 | 1528 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 124 | 150 | 167 | 167 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 74 | 90 | 99,3 | 100 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 11 | 14 | 7,57 | 10,6 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 74,2 | 164 | 338 | 190 |
| 350701 | Станции насосные для привода гидродомкратов | маш.-ч | 17,7 | 25,9 | 40,6 | 29,9 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 12,5 | 13,3 | 14,7 | 14,3 |
| 351101 | Установки "Суховей" | маш.-ч | 34,8 | 42,2 | 56,4 | 52,1 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 34,8 | 42,2 | 56,4 | 52,1 |
| 351051 | Установки передвижные цеолитовые | маш.-ч | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
| 350221 | Маслоподогреватели | маш.-ч | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
| 350202 | Маслонасосы шестеренные 2.3 м3/час | маш.-ч | 15,5 | 18,1 | 58 | 18,2 |
| 350801 | Установки вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | 20 | 19,8 | 23,3 | 31,1 |
| 350401 | Насосы вакуумные 3.6 м3/мин | маш.-ч | 71 | 70,9 | 74,4 | 198 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| 350100 | Выпрямители полупроводниковые для подогрева трансформаторов | маш.-ч | 12,2 | 14,8 | 19,7 | 18,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 202-0012 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255. Рельсы железнодорожные | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,48 | 0,72 | 0,96 | 0,72 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,062 | 0,072 | 0,064 | 0,062 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 6,67 | 10,7 | 14,7 | 10,7 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,6 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 544-0054 | Лакоткани хлопчатобумажные на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм | м2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 5,6 | 6,2 | 7,5 | 7,1 |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,03316 | 0,03316 | 0,03316 | 0,03316 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,41 | 0,69 | 0,69 | 0,64 |
| 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,28 | 0,43 | 0,43 | 0,24 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00043 | 0,00043 | 0,00043 | 0,0014 |
| 543-0001 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0,025 | 0,025 | 0,04 | 0,04 |
| 500-9204 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,24 | 0,24 | 0,15 | 0,3 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,19 | 0,19 | 0,12 | 0,24 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,28 | 1,28 | 0,8 | 1,6 |
| 534-9100 | Муфта | шт. | 16 | 16 | 10 | 20 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-002    ТРАНСФОРМАТОРЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Измеритель: шт.

| 08-01-002-1 | Трансформатор трехфазный последовательный 35 кВ мощностью 240000 кВ·А |
| --- | --- |
| 08-01-002-2 | Трансформатор трехфазный линейный 10 кВ мощностью 16000, 40000 кВ·А |
| 08-01-002-3 | Трансформатор трехфазный линейный 35 кВ мощностью 63000, 100000 кВ·А |

Состав работы:

1.Установка и демонтаж клеток из шпал и рельсов по шпалам. 2.Монтаж трансформатора. 3.Монтаж и демонтаж ФОСН. 4.Долив масла в трансформатор. 5.Сушка и засыпка силикагеля. 6.Отбор проб масла. 7.Прокладка и разделка кабеля. 8.Контрольный прогрев. 9.Дежурство при опробовании и испытании. 10.Присоединение.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-002-1 | 08-01-002-2 | 08-01-002-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 419 | 341 | 478 |
| 1. 1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 50,5 | 34,1 | 53,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 7,3 | 1,49 | 5,89 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 38,8 | 26,8 | 45 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 39,1 | 26,8 | 38,9 |
| 350701 | Станции насосные для привода гидродомкратов | маш.-ч | 9,05 | 6,38 | 9,05 |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,99 | 0,66 | 0,88 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,78 | 2,55 | 3,71 |
| 351051 | Установки передвижные цеолитовые | маш.-ч | 2,55 | 0,93 | 1,62 |
| 351251 | Шкафы сушильные | маш.-ч | 9,28 | 3,48 | 9,28 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 3,44 | 5,18 | 2,05 |
| 350221 | Маслоподогреватели | маш.-ч | 8,47 | 8,47 | 2,44 |
| 350100 | Выпрямители полупроводниковые для подогрева трансформаторов | маш.-ч | - | - | 11,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2,08 | 2,08 | 2,32 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 20 | 20 | 24 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3 | 3 | 3 |
| 202-0012 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255. Рельсы железнодорожные | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,044 | 0,044 | 0,046 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2,7 | 2,5 | 3,5 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
| 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| 543-0001 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 500-9204 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 534-9100 | Муфта | шт. | 10 | 10 | 10 |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,00125 | 0,00125 | 0,00125 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00071 | 0,00071 | 0,00071 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-003 СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Состав работы:

1.Монтаж системы. 2.Сушка и засыпка силикагеля. 3.Подготовка к включению.4.Дежурство при опробовании и испытании. 5.Монтаж, демонтаж и промывка пластинчатого фильтра (нормы 2,3). 6.Сборка и прокладка маслопровода  (норма 2). 7.Вакуумирование (норма 2). 8.Отбор проб масла (нормы 2,3). 9.Промывка системы подогретым маслом и продувка азотом (норма 3).

Измеритель: 1 охладитель (нормы 1,3), 1 охлаждающее устройство (норма 2)

| 08-01-003-1 | Система охлаждения вида ДЦ навесная |
| --- | --- |
| 08-01-003-2 | Система охлаждения вида ДЦ выносная типа ГОУ, состоящая из 3-4 охладителей |
| 08-01-003-3 | Система охлаждения вида Ц |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-003-1 | 08-01-003-2 | 08-01-003-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 95,8 | 244 | 160 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,17 | 28 | 6,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,84 | 3,05 | 1,64 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,33 | 19,8 | 2,34 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,32 | 4,18 | 4,64 |
| 351251 | Шкафы сушильные | маш.-ч | 3,48 | 4,64 | 9,28 |
| 350221 | Маслоподогреватели | маш.-ч | 3,01 | 13,1 | 11,3 |
| 351051 | Установки передвижные цеолитовые | маш.-ч | 1,61 | 11,7 | 6,96 |
| 350202 | Маслонасосы шестеренные 2.3 м3/час | маш.-ч | - | 1,16 | - |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | - | 5,14 | 2,82 |
| 351151 | Фильтр-пресс | маш.-ч | - | 8,56 | - |
| 350401 | Насосы вакуумные 3.6 м3/мин | маш.-ч | - | 1,16 | 6,96 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,25 | 0,098 | 0,267 |
| 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,02 | 0,05 | 0,44 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2 | 7,85 | 3,8 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,54 | - | 0,05 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,4 | - | 0,1 |
| 543-0001 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | - | - | 0,005 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-004 РЕАКТОРЫ МАСЛЯНЫЕ

Измеритель: шт.

|  | Реактор заземляющий 6-35 кВ мощностью, кВ А: |
| --- | --- |
| 08-01-004-1 | 200 |
| 08-01-004-2 | 500 |
| 08-01-004-3 | 1000 |
| 08-01-004-4 | 1600 |
|  | Реактор шунтирующий напряжением, кВ: |
| 08-01-004-5 | 110 |
| 08-01-004-6 | 500 |
| 08-01-004-7 | 750 |

Состав работы:

Для норм 1­4:

1.Установка реактора. 2.Дежурство при опробовании и испытании. 3.Отбор проб масла.4.Присоединение.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-004-1 | 08-01-004-2 | 08-01-004-3 | 08-01-004-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 20,9 | 23,9 | 33,6 | 41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,71 | 4,8 | 6,04 | 6,71 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,44 | 0,6 | 0,79 | 1,34 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,27 | 4,2 | 5,25 | 5,37 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,93 | 1,16 | 1,43 | 1,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,006 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,9 | 1,21 | 1,2 | 1,1 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,13 | 0,19 | 0,3 | 0,3 |

Состав работы:

Для норм 5­7:

1.Установка реактора на каретки. 2.Закатка на фундамент. 3.Монтаж реактора. 4.Монтаж и демонтаж ФОСН. 5.Долив масла в реакторы. 6.Сушка и засыпка силикагеля. 7.Отбор проб масла. 8.Прокладка и разделка кабеля. 9.Присоединение.

Для норм 6­7:

10.Установка баков для масла. 11.Очистка бака. 12.Прокладка и демонтаж временного трубопровода. 13.Промывка маслопровода. 14.Слив и залив масла. 15.Монтаж и демонтаж вакуумпровода. 16.Ваккумирование реактора. 17.Контрольный прогрев. 18.Дежурство при опробовании и испытании.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-004-5 | 08-01-004-6 | 08-01-004-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 336 | 599 | 947 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 59,8 | 74,1 | 124 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 3,61 | 9,29 | 14,3 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 29,8 | 36,4 | 69,7 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,32 | 5,93 | 6,96 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 3,91 | 41,3 | 39,6 |
| 350701 | Станции насосные для привода гидродомкратов | маш.-ч | 6,38 | 9,05 | 9,05 |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,66 | 0,88 | 1,1 |
| 351101 | Установки "Суховей" | маш.-ч | 22,9 | 27 | 38,2 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 22,9 | 27 | 38,2 |
| 351051 | Установки передвижные цеолитовые | маш.-ч | 3,94 | 12,9 | 6,26 |
| 351251 | Шкафы сушильные | маш.-ч | 5,8 | - | - |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 1,9 | 0,54 | 0,54 |
| 350100 | Выпрямители полупроводниковые для подогрева трансформаторов | маш.-ч | 6,84 | 5,45 | 13,3 |
| 350202 | Маслонасосы шестеренные 2.3 м3/час | маш.-ч | 6,84 | 6,51 | 14,8 |
| 350221 | Маслоподогреватели | маш.-ч | - | 6,26 | 6,26 |
| 350401 | Насосы вакуумные 3.6 м3/мин | маш.-ч | - | 57,7 | 176 |
| 350801 | Установки вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | - | - | 8,93 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 1,1 | 1,94 | 6,6 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,3 | 2,34 | 4,34 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,75 | 13,7 | 14,1 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 6 | 7 | 9 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,042 | 0,042 | 0,046 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 3 | 3 | 3 |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,03325 | 0,03415 | 0,03415 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 2,11 | 0,41 | 0,641 |
| 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 | 0,28 | 0,24 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00025 | 0,00043 | 0,0014 |
| 543-0001 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0,0125 | 0,04 | 0,04 |
| 500-9204 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,18 | 0,15 | 0,21 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,14 | 0,12 | 0,17 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,96 | 0,8 | 1,12 |
| 534-9100 | Муфта | шт. | 12 | 10 |  |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | 0,075 | 0,075 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-005    ПОДСУШКА ИЗОЛЯЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ, АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ И РЕАКТОРОВ

Состав работы:

1.Прогрев трансформатора и масла. 2.Подсушка. 3.Слив и залив масла. 4.Ваккумирование.

Измеритель: шт.

| 08-01-005-1 | Подсушка методом низкотемпературной обработки изоляции |
| --- | --- |
|  | Подсушка методом термодиффузии, мощность, мВЧА: |
| 08-01-005-2 | до 80 |
| 08-01-005-3 | до 200 |
| 08-01-005-4 | свыше 200 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-005-1 | 08-01-005-2 | 08-01-005-3 | 08-01-005-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 476 | 399 | 432 | 544 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,18 | 1,08 | 1,22 | 1,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,59 | 0,54 | 0,61 | 0,68 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,59 | 0,54 | 0,61 | 0,68 |
| 350100 | Выпрямители полупроводниковые для подогрева трансформаторов | маш.-ч | 11,6 | 77,7 | 103 | 128 |
| 350202 | Маслонасосы шестеренные 2.3 м3/час | маш.-ч | 14,5 | 3,48 | 4,52 | 5,51 |
| 350951 | Установки "Иней" | маш.-ч | 167 | - | - | - |
| 350401 | Насосы вакуумные 3.6 м3/мин | маш.-ч | 189 | 56,1 | 62,4 | 68,8 |
| 350801 | Установки вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | 21,5 | - | 23,3 | 28,4 |
| 351051 | Установки передвижные цеолитовые | маш.-ч | - | 17,9 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9004 | Азот | т | 1,5 | - | - | - |
| 113-0002 | Ацетон технический сорт высший | т | 0,07 | - | - | - |
| 500-9836 | Углекислота | кг | 620 | - | - | - |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,08 | - | - | - |
| 541-0074 | Ткань асбестовая со стеклонитью марки АСТ-1, толщиной 1,8 мм | т | - | 0,0134 | 0,008 | 0,0304 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-006    ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

Состав работы:

1.Установка трансформатора. 2. Прокладка, приварка и окраска шин заземления. 3.Присоединение.

Измеритель: компл. (3 фазы)

|  | Трансформатор тока напряжением, кВ: |
| --- | --- |
| 08-01-006-1 | 35 |
| 08-01-006-2 | 110 |
| 08-01-006-3 | 150 |
| 08-01-006-4 | 220 |
| 08-01-006-5 | 330 |
| 08-01-006-6 | 500 |
| 08-01-006-7 | 750 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-006-1 | 08-01-006-2 | 08-01-006-3 | 08-01-006-4 | 08-01-006-5 | 08-01-006-6 | 08-01-006-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 18,3 | 25,2 | 26,3 | 43,4 | 68,6 | 139 | 175 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,19 | 3,7 | 5,07 | 11,9 | 20,6 | 53,6 | 63,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,52 | 2,48 | 3,38 | 5,4 | 7,85 | 24,2 | 26,4 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,67 | 1,22 | 1,69 | 3,26 | 5,45 | 9,78 | 11,3 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,72 | 0,86 | 0,86 | 1,78 | 2,16 | 5,41 | 5,41 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | - | - | - | 3,22 | 7,33 | 19,6 | 25,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,057 | 0,156 | 0,201 | 0,39 | 0,462 | 0,465 | 0,762 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 7,97 | 7,61 | 7,61 | 7,61 | 14,4 | 8,33 | 7,3 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,0003 | 0,0006 | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 | 0,00156 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0,9 | 1,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,9 | 1,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,01 | 0,017 | 0,02 | 0,046 | 0,087 | 0,03 | 0,045 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-007    ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Состав работы:

1.Установка трансформатора. 2.Прокладка, приварка и окраска шин заземления. 3.Присоединение.

Измеритель: компл.(3 фазы)

|  | Трансформатор напряжения, кВ: |
| --- | --- |
| 08-01-007-1 | 35 |
| 08-01-007-2 | 110 |
| 08-01-007-3 | 220 |
| 08-01-007-4 | 330 |
| 08-01-007-5 | 500 |
| 08-01-007-6 | 750 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-007-1 | 08-01-007-2 | 08-01-007-3 | 08-01-007-4 | 08-01-007-5 | 08-01-007-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 19,4 | 24,7 | 41,6 | 94,6 | 144 | 374 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,44 | 7,7 | 14,8 | 32,5 | 52,7 | 55,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,18 | 4,27 | 8,84 | 20,6 | 33,1 | 33,1 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,24 | 1,22 | 2,08 | 3,09 | 6,69 | 7,63 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,35 | 1,35 | 2,51 | 5,75 | 8,42 | 17,2 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | - | 2,21 | 3,9 | 8,77 | 12,9 | 15 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | - | - | - | - | - | 0,46 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,033 | 0,126 | 0,15 | 0,378 | 0,45 | 0,12 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 11,4 | 7,64 | 14,6 | 15,3 | 16,6 | 17,8 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00006 | 0,00048 | 0,00048 | 0,0009 | 0,00105 | 0,0016 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,3 | 0,9 | 1,65 | 1,68 | 1,68 | 6 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,33 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 2,1 | 0,9 | 4,5 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 2,1 | 0,9 | 4,5 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,01 | 0,019 | 0,01 | 0,01 | 0,011 | 0,049 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-008    ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВОЗДУШНЫЕ

Измеритель: компл. (3 фазы)

|  | Выключатель напряжением, кВ: |
| --- | --- |
| 08-01-008-1 | 35, тип ВВУ |
| 08-01-008-2 | 110, тип ВВУ |
| 08-01-008-3 | 110, тип ВВБК |
| 08-01-008-4 | 220, тип ВВД |
| 08-01-008-5 | 220, тип ВНВ |
| 08-01-008-6 | 330, тип ВНВ |
| 08-01-008-7 | 330, тип ВВ и ВВДМ |
| 08-01-008-8 | 500, тип ВВ и ВВБК |
| 08-01-008-9 | 500, тип ВНВ |
| 08-01-008-10 | 750, тип ВНВ |
| 08-01-008-11 | 750, тип ВЗБ |
| 08-01-008-12 | Выключатель - отключатель напряжением 750 кВ, тип ВО |

Состав работы:

Для норм 1­5:

1.Монтаж распределительного шкафа. 2.Ревизия дугогасительных камер. 3.Установка выключателя. 4.Монтаж воздуховодов. 5.Прокладка, приварка и окраска шин заземления. 6.Присоединение.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-008-1 | 08-01-008-2 | 08-01-008-3 | 08-01-008-4 | 08-01-008-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 154 | 281 | 222 | 431 | 377 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 39,8 | 77,8 | 50,6 | 99,5 | 116 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 24,9 | 46,8 | 30 | 59,3 | 69,5 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8т | маш.-ч | 3,18 | 6,94 | 4,27 | 8,61 | 9,28 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 11,7 | 24,1 | 16,3 | 31,6 | 36,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0154 | Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм II сорта | м3 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,016 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,00065 | 0,00065 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,41 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 0,75 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 8,87 | 8,87 | 8,76 | 10,7 | 10 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,2 | 0,24 | 0,14 | 0,24 | 0,8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 519-0019 | Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,50 мм | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 |
| 113-0307 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0.2-0.5 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0006 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,0016 | 0,00304 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,33 | 0,36 |

Состав работы:

Для норм 6­12:

1.Монтаж распределительного шкафа. 2.Ревизия дугогасительных камер. 3.Установка выключателя. 4.Монтаж воздуховодов. 5.Прокладка, приварка и окраска шин заземления.  6.Присоединение.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-008-6 | 08-01-008-7 | 08-01-008-8 | 08-01-008-9 | 08-01-008-10 | 08-01-008-11 | 08-01-008-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 689 | 1259 | 1783 | 768 | 1245 | 2186 | 1764 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 152 | 185 | 316 | 171 | 290 | 499 | 344 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 90,6 | 112 | 189 | 101 | 169 | 296 | 201 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 16,2 | 15,2 | 20,4 | 18,9 | 27,9 | 39,7 | 32,8 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 44,9 | 57,8 | 107 | 51,4 | 93,5 | 163 | 111 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-0154 | Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм II сорта | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,008 | 0,032 | 0,032 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0004 | 0,0015 | 0,0015 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 1,8 | 2,99 | 4,88 | 2,41 | 7,02 | 8,14 | 5,47 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 10 | 14 | 44,5 | 40,1 | 39,6 | 39,6 | 1,33 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 | 0,7 | 0,7 | 1 | 0,8 | 1,5 | 0,25 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0,1 |
| 519-0019 | Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,50 мм | т | 0,0005 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0012 | 0,0008 | - |
| 113-0307 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0.2-0.5 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,001 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,0012 | 0,0038 | 0,0038 | 0,0013 | 0,0023 | 0,002 | 0,00501 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,4 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1 | 2 | 2 | 1 | 3,75 | 1,5 | 3,62 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,004 | 0,012 | 0,016 | 0,016 | 0,0072 | 0,0328 | 0,0252 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1 | 1 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1 | 1 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | - | - | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,006 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-009    ВЫКЛЮЧАТЕЛИ МАСЛЯНЫЕ

Состав работы:

1.Установка выключателя. 2.Сушка изоляции. 3.Заливка масла. 4.Отбор проб масла. 5.Прокладка, приварка и окраска шин заземления. 6.Присоединение.

Измеритель: компл. (3 фазы)

|  | Выключатель напряжением, кВ: |
| --- | --- |
| 08-01-009-1 | 35, типа ВТД-35 |
| 08-01-009-2 | 35, типа С-35 |
| 08-01-009-3 | 35, типа ВМК-35 |
| 08-01-009-4 | 110, типа У-110 |
| 08-01-009-5 | 110, типа МКП-110 |
| 08-01-009-6 | 110, типа ВМТ-110 |
| 08-01-009-7 | 220, типа У-220 |
| 08-01-009-8 | 220, типа ВМТ-220 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-009-1 | 08-01-009-2 | 08-01-009-3 | 08-01-009-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 50,5 | 52,9 | 63,4 | 316 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,76 | 7,87 | 3,59 | 38,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,73 | 6,1 | 2,83 | 29,4 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,03 | 1,77 | 0,76 | 7,85 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,87 | 2,86 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 27,8 |
| 350202 | Маслонасосы шестеренные 2.3 м3/час | маш.-ч | 0,62 | 0,82 | 0,17 | 1,86 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | - | - | - | 1,61 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,11 | 0,096 | 0,096 | 0,17 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,0005 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0003 |
| 101-9852 | Краска | кг | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 1,9 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,8 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | - | - | - | 4,5 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | - | - | - | 0,056 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | - | - | - | 0,0007 |
| 543-0001 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | - | - | - | 0,0045 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-009-5 | 08-01-009-6 | 08-01-009-7 | 08-01-009-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 243 | 78,7 | 461 | 138 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31,7 | 11,5 | 60 | 33,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 22,7 | 5,01 | 51,8 | 17,7 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 7,38 | 1,18 | 6,57 | 3,34 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,18 | 0,51 | 2,86 | 1,86 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| 350202 | Маслонасосы шестеренные 2.3 м3/час | маш.-ч | 1,86 | 0,2 | 6,27 | 0,65 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 1,61 | 5,26 | 1,61 | 12,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,64 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,0003 | 0,0006 | 0,0003 | 0,0006 |
| 101-9852 | Краска | кг | 1,9 | 3,8 | 1,9 | 11,5 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,8 | 0,05 | 0,8 | 0,15 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 4,5 | - | 4,5 | - |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,056 | - | 0,104 | - |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,0007 | - | 0,0013 | - |
| 543-0001 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0,0045 | - | 0,01 | - |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-010    ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА

Состав работы:

1.Слив масла в емкости. 2.Сушка и очистка масла. 3.Отбор проб масла.

Для норм 3­5:

4.Изготовление деревянного настила. 5.Монтаж, испытание и тренировка пленочной защиты. 6.Установка вакуумной обработки масла. 7.Вакуумирование.

Измеритель: т (нормы 1­4), компл. (норма 5)

| 08-01-010-1 | Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформаторов до 35кВ и другого оборудования |
| --- | --- |
| 08-01-010-2 | Очистка масла для трансформаторов 110-500 кВ с доведением механических примесей до 50 г/т |
| 08-01-010-3 | Очистка масла для трансформаторов 110-750 кВ с доведением механических примесей до 10 г/т |
| 08-01-010-4 | Сушка масла для трансформаторов 110-750 кВ |
| 08-01-010-5 | Установка пленочной защиты трансформаторного масла |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-010-1 | 08-01-010-2 | 08-01-010-3 | 08-01-010-4 | 08-01-010-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,75 | 2,58 | 1,92 | 4,5 | 100 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 14,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования10т | маш.-ч | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,2 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 2,38 |
| 350202 | Маслонасосы шестеренные 2.3 м3/час | маш.-ч | 0,09 | 0,61 | 0,53 | 0,09 | - |
| 351051 | Установки передвижные цеолитовые | маш.-ч | 0,78 | - | - | 1,57 | - |
| 350221 | Маслоподогреватели | маш.-ч | - | 0,53 | 0,53 | 1,57 | - |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | - | - | - | - | 11,6 |
| 350801 | Установки вакуумной обработки трансформаторного масла | маш.-ч | - | - | - | - | 4,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | - | - | - | - | 0,02 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | - | - | - | - | 0,0005 |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | - | - | - | - | 0,7 |
| 543-0001 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | - | - | - | - | 0,001 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | - | - | - | 0,16 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | - | - | - | - | 0,53 |
| 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | - | - | - | - | 0,0043 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-011    РАЗЪЕДИНИТЕЛИ

Состав работы:

1.Установка разъединителя. 2.Присоединение спусков. 3.Прокладка, приварка и окраска шин заземления. 4.Присоединение.

Измеритель: компл. (3 полюса)

|  | Разъединитель напряжением, кВ: |
| --- | --- |
| 08-01-011-1 | 35, на ток 1000А без заземляющих ножей |
| 08-01-011-2 | 35, на ток 1000А с одним или двумя заземляющими ножами |
| 08-01-011-3 | 35, на ток 2000-3200А без заземляющих ножей |
| 08-01-011-4 | 35, на ток 2000-3200А с одним или двумя заземляющими ножами |
| 08-01-011-5 | 110 и 150, на ток 1000-3200 А без заземляющих ножей |
| 08-01-011-6 | 110 и 150, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами |
| 08-01-011-7 | 220, на ток 1000-3200А без заземляющих ножей |
| 08-01-011-8 | 220, на ток 1000-3200А с одним или двумя заземляющими ножами |
| 08-01-011-9 | 330 и 500 на ток 3200 А |
| 08-01-011-10 | 750, на ток 4000 А |
| 08-01-011-11 | 500, подвесной |
| 08-01-011-12 | 750, подвесной |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-011-1 | 08-01-011-2 | 08-01-011-3 | 08-01-011-4 | 08-01-011-5 | 08-01-011-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22,2 | 31,4 | 29,2 | 40 | 36,1 | 48,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,3 | 3,45 | 3,28 | 4,73 | 9,14 | 12,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,08 | 3,2 | 3 | 4,41 | 3,69 | 5,45 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,42 | 0,64 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,55 | 2,74 | 1,81 | 3,44 | 2,05 | 4,25 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | - | - | - | - | 5,03 | 6,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,14 | 0,14 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 10,2 | 10,2 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| 101-9852 | Краска | кг | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,9 | 4,9 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,011 | 0,011 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-011-7 | 08-01-011-8 | 08-01-011-9 | 08-01-011-10 | 08-01-011-11 | 08-01-011-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 58,8 | 80,8 | 243 | 324 | 309 | 549 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,1 | 25,4 | 64,7 | 95,3 | 67,4 | 119 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 7,83 | 10,9 | 42,3 | 58,8 | 18,1 | 32,5 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,71 | 3,4 | 6,28 | 11,7 | 3,58 | 5,42 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,32 | 7,73 | 8,5 | 6,8 | 7,95 | 16,7 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 8,58 | 11,1 | 16,1 | 24,9 | 30,3 | 52,1 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | - | 15,4 | 28,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,15 | 0,15 | 0,603 | 2,28 | - | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,7 | 1,7 | 10,1 | - | - | - |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,002 | 0,002 | 0,006 | 0,0166 | 0,0303 | 0,0284 |
| 101-9852 | Краска | кг | 1,9 | 1,9 | 3,6 | 4,2 | 2,4 | 3,6 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 6 | 6 | 11,7 | 16,7 | 3 | 6,6 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,0086 | 0,0086 | 0,008 | 0,01 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | - | - | - | - | 0,032 | 0,04 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | - | - | - | - | 0,0004 | 0,0005 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-012    ОТДЕЛИТЕЛИ

Состав работы:

1.Установка отделителей. 2.Прокладка, приварка и окраска шин заземления. 3.Присоединение.

Измеритель: компл.(3 полюса)

|  | Отделитель однополюсный: |
| --- | --- |
| 08-01-012-1 | с заземляющими ножами напряжением до 35 кВ |
| 08-01-012-2 | с заземляющими ножами напряжением до 110 кВ |
| 08-01-012-3 | без заземляющих ножей напряжением 150 и 220 кВ |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-012-1 | 08-01-012-2 | 08-01-012-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 36,6 | 43,4 | 54,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,69 | 7,72 | 10,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 6,71 | 5,67 | 6,63 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,17 | 0,44 | 0,91 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,48 | 1,81 | 1,36 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 0,81 | 1,61 | 3,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,034 | 0,034 | 0,16 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 2,21 | 10,5 | 6,2 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 5,1 | 4,9 | 4,4 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1,1 | 2,1 | 0,3 |
| 101-9852 | Краска | кг | 1,4 | 1,66 | 2,8 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0,9 | 1,2 | 3 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,9 | 1,2 | 3 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,00108 | 0,00108 | 0,00288 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,019 | 0,018 | 0,041 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-013    ЗАЗЕМЛИТЕЛИ

Состав работы:

1.Установка заземлителей. 2.Прокладка, приварка и окраска шин заземления. 3.Присоединение.

Измеритель: шт.(норма 1), компл.(3 полюса) (нормы 2­4)

|  | Заземлитель однополюсный напряжением, кВ: |
| --- | --- |
| 08-01-013-1 | 110 |
| 08-01-013-2 | 330 |
| 08-01-013-3 | 500 |
| 08-01-013-4 | 750 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-013-1 | 08-01-013-2 | 08-01-013-3 | 08-01-013-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12,9 | 50,5 | 58,7 | 65,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,59 | 13,2 | 15,7 | 17,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,16 | 6,47 | 7,68 | 8,47 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,07 | 0,47 | 0,59 | 0,84 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,61 | 1,7 | 1,93 | 4,25 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 5,36 | 6,27 | 7,41 | 7,98 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,12 | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00036 | 0,0006 | 0,0054 | 0,0054 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,15 | 0,6 | 0,75 | 0,75 |
| 101-9852 | Краска | кг | 1,4 | 3 | 3 | 3 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,005 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-014    КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛИ

Состав работы:

1.Установка короткозамыкателя. 2.Прокладка, приварка и окраска шин заземления. 3.Присоединение.

Измеритель: шт.

| 08-01-014-1 | Короткозамыкатель двухполюсный напряжением 35 кВ |
| --- | --- |
| 08-01-014-2 | Короткозамыкатель однополюсный напряжением 110 кВ |
| 08-01-014-3 | Короткозамыкатель однополюсный напряжением 150, 220 кВ |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-014-1 | 08-01-014-2 | 08-01-014-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 17,8 | 15,4 | 21,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,21 | 2,06 | 2,61 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,88 | 1,72 | 2,16 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,05 | 0,13 | 0,17 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,65 | 1,54 | 1,77 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 0,28 | 0,21 | 0,28 |
|  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,001 | 0,018 | 0,028 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 2,63 | 0,93 | 2,67 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,0002 | 0,00014 | 0,00014 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 4 | 2 | 2 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,65 | 0,15 | 0,3 |
| 101-9852 | Краска | кг | 1,4 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,3 | 0.4 | 0,3 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,003 | 0,005 | 0,004 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-015    РАЗРЯДНИКИ ВЕНТИЛЬНЫЕ И ОГРАНИЧИТЕЛИ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Измеритель: компл. (3 фазы)

|  | Разрядник напряжением, кВ: |
| --- | --- |
| 08-01-015-1 | 35 |
| 08-01-015-2 | 110 |
| 08-01-015-3 | 150 |
| 08-01-015-4 | 220 |
| 08-01-015-5 | 330, типа РВМГ |
| 08-01-015-6 | 330, типа РВМК |
| 08-01-015-7 | 550, типа РВМГ |
| 08-01-015-8 | 550, типа РВМК |
| 08-01-015-9 | 750, в одноколонковом исполнении |
|  | Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением, кВ: |
| 08-01-015-10 | 220 |
| 08-01-015-11 | 500 |

Состав работы:

Для норм 1­6:

1.Установка разрядников или ограничителей. 2.Прокладка, приварка и окраска шин заземления. 3.Присоединение.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-015-1 | 08-01-015-2 | 08-01-015-3 | 08-01-015-4 | 08-01-015-5 | 08-01-015-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12,9 | 30,6 | 34,1 | 45,8 | 76,4 | 298 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,37 | 6,42 | 7,33 | 12,6 | 25,4 | 73,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,28 | 5,09 | 5,93 | 8,53 | 16,5 | 48,4 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,28 | 0,52 | 0,59 | 1,03 | 1,46 | 4,52 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 3,04 | 7,43 | 20,5 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,42 | 1,12 | 1,23 | 1,56 | 2,66 | 7,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,039 | 0,084 | 0,111 | 0,111 | 0,15 | 0,141 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 14,9 | 20,9 | 25,8 | 28,9 | 9,8 | 22 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00015 | 0,00039 | 0,0009 | 0,0012 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-9852 | Краска | кг | 1,2 | 0,3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 1,05 | 1,5 | 1,5 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0,9 | 1,5 | 2,4 | 2,1 | 0,9 | 0,9 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,9 | 1,5 | 2,4 | 2,1 | 0,9 | 0,9 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,009 | 0,031 | 0,029 | 0,028 | 0,009 | 0,009 |

Состав работы:

Для норм 7­11

1.Установка разрядников или ограничителей. 2.Прокладка, приварка и окраска шин заземления. 3.Присоединение. 4.Монтаж опорных конструкций (нормы 10,11).

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-015-7 | 08-01-015-8 | 08-01-015-9 | 08-01-015-10 | 08-01-015-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 211 | 530 | 115 | 14,1 | 25,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 69,4 | 134 | 44,8 | 4,83 | 10,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 45,1 | 89 | 26,8 | 2,9 | 5,93 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 5,21 | 8,44 | 9,9 | 0,4 | 2,65 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 19 | 36,6 | 8,08 | 1,53 | 1,84 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6,57 | 12,7 | 0,94 | 2,74 | 2,93 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,528 | 0,528 | 0,153 | 0,063 | 0,153 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,1 | 8,1 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,0036 | 0,0036 | 0,0009 | - | - |
| 101-9852 | Краска | кг | 3 | 3 | 3 | 0,11 | 0,18 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,2 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 1,8 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,9 | 1,8 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,011 | 0,045 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | - | - |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | - | - |
| 500-9598 | Шлифовальная бумага | лист | - | - | - | 0,1 | 5 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-016    ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Состав работы:

1.Установка предохранителей. 2.Прокладка, приварка и окраска шин заземления. 3.Присоединение.

Измеритель: шт.

| 08-01-016-1 | Предохранитель напряжением 35 кВ |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-016-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,09 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,09 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,03 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00004 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0,4 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,4 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,12 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,004 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,12 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-017    ОПОРЫ ШИННЫЕ И ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ

Измеритель: шт.

|  | Опора шинная напряжением, кВ: |
| --- | --- |
| 08-01-017-1 | 35 |
| 08-01-017-2 | 110 |
| 08-01-017-3 | 150 |
| 08-01-017-4 | 220 |
| 08-01-017-5 | 330 |
| 08-01-017-6 | 500 |
| 08-01-017-7 | 750 |
|  | Изолятор опорный напряжением, кВ: |
| 08-01-017-8 | 35 |
| 08-01-017-9 | 110 |

Состав работы:

Для норм 1­4:

1.Монтаж шинных опор. 2.Прокладка, приварка и окраска шин заземления. 3.Присоединение.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-017-1 | 08-01-017-2 | 08-01-017-3 | 08-01-017-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,33 | 3,51 | 3,56 | 4,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,67 | 1 | 1,3 | 2,23 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,46 | 0,66 | 0,9 | 1,05 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,18 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 0,13 | 0,22 | 0,28 | 1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,97 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00006 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |

Состав работы:

Для норм 5­9:

1.Монтаж шинных опор или изоляторов. 2.Прокладка, приварка и окраска шин заземления. 3.Присоединение. 4.Монтаж шинодержателей (нормы 8,9).

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-017-5 | 08-01-017-6 | 08-01-017-7 | 08-01-017-8 | 08-01-017-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,32 | 22,2 | 30,3 | 2,3 | 2,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,61 | 7,83 | 11,4 | 0,47 | 0,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,76 | 4,35 | 5,89 | 0,33 | 0,39 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,25 | 0,81 | 0,99 | 0,03 | 0,05 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 1,6 | 2,67 | 4,47 | 0,11 | 0,16 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,78 | 0,97 | 1,01 | 0,14 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 3,84 | 1,56 | 1,64 | 0,79 | 2,43 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00006 | 0,0001 | 0,0002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-9852 | Краска | кг | 1,5 | 5,4 | 5,4 | 0,7 | 0,7 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,1 | 2,1 | 2,1 | 0,05 | 0,05 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,003 | 0,004 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,4 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0.3 | 0,4 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | - | - | - | 0,003 | 0,01 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-018    ИЗОЛЯТОРЫ ПРОХОДНЫЕ И ВВОДЫ ЛИНЕЙНЫЕ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ

Состав работы:

Для нормы 1:

1. Установка изоляторов. 2.Присоединение спусков. 3.Прокладка, приварка и окраска шин заземления.

Для норм 2,3:

1.Установка проходных плит для вводов. 2.Сборка и установка монтажных блоков из трансформаторов тока. 3.Монтаж маслонаполненных вводов. 4.Отбор проб масла. 5.Доливка масла. 6.Присоединение спусков. 7.Прокладка, приварка и окраска шин заземления.

Измеритель: компл.(3 шт.)

| 08-01-018-1 | Изолятор проходной напряжением 35 кВ |
| --- | --- |
| 08-01-018-2 | Ввод линейный маслонаполненный напряжением 110 кВ |
| 08-01-018-3 | Ввод линейный маслонаполненный напряжением 220 кВ |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-018-1 | 08-01-018-2 | 08-01-018-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,3 | 90,8 | 195 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,66 | 6,82 | 10,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,33 | 0,56 | 2,78 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,33 | 0,56 | 1,97 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,84 | 11,4 | 28,1 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,42 | 3,82 | 12,2 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | - | 5,7 | 5,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,06 | 3,02 | 5,5 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,36 | 2,86 | 4,6 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,36 | 3,26 | 10,8 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | - | 1 | 2 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | - | 0,8 | 1 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | - | 0,1 | 0,1 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | - | 0,0008 | 0,0008 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | - | 0,1 | 0,1 |
| 543-0001 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | - | 0,0045 | 0,01 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-019    ПРОГРЕВ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ ВВОДОВ

Состав работы:

1.Покрытие вводов изоляцией из асбестового полотна. 2.Прогрев вводов. 3.Снятие изоляции.

Измеритель: компл.(3 шт.)

|  | Ввод напряжением, кВ: |
| --- | --- |
| 08-01-019-1 | 110 |
| 08-01-019-2 | 150, 220 |
| 08-01-019-3 | 330 |
| 08-01-019-4 | 500 |
| 08-01-019-5 | 750 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-019-1 | 08-01-019-2 | 08-01-019-3 | 08-01-019-4 | 08-01-019-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 58,6 | 125 | 160 | 319 | 415 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,17 | 1,58 | 1,91 | 4,44 | 5,84 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,34 | 0,41 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,34 | 0,41 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 27,8 | 55,7 | 104 | 160 | 188 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 0,87 | 1,12 | 1,41 | 3,76 | 5,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,014 | 0,044 | 0,048 | 0,12 | 0,16 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,0007 | 0,0022 | 0,0024 | 0,006 | 0,008 |
| 101-0016 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0.2-0.3 мм | т | 0,007 | 0,022 | 0,024 | 0,06 | 0,08 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-020    ГИРЛЯНДЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ

Состав работы:

1.Установка гирлянд.

Измеритель: шт.

|  | Гирлянда из подвесных изоляторов одиночная напряжением, кВ: |
| --- | --- |
| 08-01-020-1 | 35 |
| 08-01-020-2 | 110 |
| 08-01-020-3 | 150 |
| 08-01-020-4 | 220 |
| 08-01-020-5 | 330 |
| 08-01-020-6 | 500 |
| 08-01-020-7 | 750 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-020-1 | 08-01-020-2 | 08-01-020-3 | 08-01-020-4 | 08-01-020-5 | 08-01-020-6 | 08-01-020-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 3,6 | 4,84 | 4,89 | 5,99 | 7,17 | 9,56 | 10,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,98 | 1,31 | 1,53 | 1,93 | 2,55 | 2,9 | 3,57 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,22 | 0,36 | 0,35 | 0,52 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 0,06 | 0,1 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,2 | 0,23 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,58 | 0,87 | 1,08 | 1,37 | 1,57 | 1,98 | 2,3 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-021    ОШИНОВКА ГИБКАЯ

Состав работы:

1.Изготовление и монтаж гибкой ошиновки.

Измеритель: пролет (3 фазы)

|  | Шина сборная напряжением, кВ: |
| --- | --- |
| 08-01-021-1 | 35, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе – 1 |
| 08-01-021-2 | 35, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе – 2 |
| 08-01-021-3 | 35, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1 |
| 08-01-021-4 | 35, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2 |
| 08-01-021-5 | 110-150, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 |
| 08-01-021-6 | 110-150, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2 |
| 08-01-021-7 | 110-150, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1 |
| 08-01-021-8 | 110-150, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2 |
| 08-01-021-9 | 220, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1 |
| 08-01-021-10 | 220, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2 |
| 08-01-021-11 | 220, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 3 |
| 08-01-021-12 | 330, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1 |
| 08-01-021-13 | 330, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2 |
| 08-01-021-14 | 330, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3 |
| 08-01-021-15 | 500, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1 |
| 08-01-021-16 | 500, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2 |
| 08-01-021-17 | 500, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3 |
| 08-01-021-18 | 750, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3 |
|  | Мост шинный напряжением, кВ: |
| 08-01-021-19 | 35, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 |
| 08-01-021-20 | 35, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2 |
| 08-01-021-21 | 35, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1 |
| 08-01-021-22 | 35, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2 |
| 08-01-021-23 | 110-150, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 |
| 08-01-021-24 | 110-150, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 2 |
| 08-01-021-25 | 110-150, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1 |
| 08-01-021-26 | 110-150, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2 |
| 08-01-021-27 | 220, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 1 |
| 08-01-021-28 | 220, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 2 |
| 08-01-021-29 | 220, сечение до 600 мм2, количество проводов в фазе - 3 |
| 08-01-021-30 | 330, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1 |
| 08-01-021-31 | 330, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2 |
| 08-01-021-32 | 330, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3 |
| 08-01-021-33 | 500, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 1 |
| 08-01-021-34 | 500, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 2 |
| 08-01-021-35 | 500, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3 |
| 08-01-021-36 | 750, сечение до 640 мм2, количество проводов в фазе - 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-021-1 | 08-01-021-2 | 08-01-021-3 | 08-01-021-4 | 08-01-021-5 | 08-01-021-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 33,4 | 52,6 | 35,9 | 58,6 | 41,9 | 59,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,25 | 7,29 | 8,29 | 8,23 | 9,64 | 8,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,24 | 0,36 | 0,42 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,22 | 0,24 | 0,22 | 0,24 | 0,36 | 0,42 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 6,27 | 5,92 | 6,73 | 6,55 | 7,66 | 6,69 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 3,14 | 2,96 | 3,37 | 3,28 | 3,83 | 3,34 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 3,14 | 2,96 | 3,37 | 3,28 | 3,83 | 3,34 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 0,53 | 0,89 | 1,11 | 1,19 | 1,26 | 1,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00014 | 0,00014 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00014 | 0,00014 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-021-7 | 08-01-021-8 | 08-01-021-9 | 08-01-021-10 | 08-01-021-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 45,4 | 64,5 | 53,8 | 87,2 | 112 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,4 | 7,98 | 12,6 | 12,7 | 16,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,39 | 0,46 | 0,58 | 0,77 | 0,96 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования10т | маш.-ч | 0,39 | 0,46 | 0,58 | 0,77 | 0,96 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 8,24 | 7,52 | 9,86 | 9,61 | 12,4 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 4,12 | 3,76 | 4,93 | 4,81 | 6,24 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 4,12 | 3,76 | 4,93 | 4,81 | 6,24 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 1,35 | 1,46 | 1,62 | 1,58 | 2,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-021-12 | 08-01-021-13 | 08-01-021-14 | 08-01-021-15 | 08-01-021-16 | 08-01-021-17 | 08-01-021-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 60,9 | 100 | 123 | 72,9 | 118 | 147 | 237 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,38 | 14,8 | 19 | 11,1 | 17,5 | 22,4 | 29,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,87 | 0,99 | 1,09 | 0,94 | 1,14 | 1,3 | 1,97 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,87 | 0,99 | 1,09 | 0,94 | 1,14 | 1,3 | 1,97 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 6,55 | 11 | 14,4 | 7,94 | 13,1 | 16,9 | 21,9 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 3,28 | 5,5 | 7,2 | 3,97 | 6,55 | 8,5 | 11 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 3,28 | 5,5 | 7,2 | 3,97 | 6,55 | 8,5 | 11 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 1,08 | 1,81 | 2,4 | 1,3 | 2,15 | 2,79 | 3,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-021-19 | 08-01-021-20 | 08-01-021-21 | 08-01-021-22 | 08-01-021-23 | 08-01-021-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 33,4 | 53,8 | 38,3 | 57,3 | 47,8 | 65,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,27 | 7,46 | 8,82 | 8,04 | 10,9 | 9,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,21 | 0,24 | 0,22 | 0,25 | 0,36 | 0,42 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,21 | 0,24 | 0,22 | 0,25 | 0,36 | 0,42 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 6,73 | 5,99 | 7,2 | 6,48 | 8,7 | 7,38 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 3,37 | 3 | 3,6 | 3,24 | 4,35 | 3,69 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 3,37 | 3 | 3,6 | 3,24 | 4,35 | 3,69 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 1,11 | 0,98 | 1,18 | 1,06 | 1,43 | 1,212 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00024 | 0,00024 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00014 | 0,00014 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-021-25 | 08-01-021-26 | 08-01-021-27 | 08-01-021-28 | 08-01-021-29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 50,2 | 74,1 | 64,5 | 99,2 | 129 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,6 | 10,5 | 14,9 | 14,8 | 18,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,39 | 0,46 | 0,58 | 0,77 | 0,96 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,39 | 0,46 | 0,58 | 0,77 | 0,96 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 9,28 | 8,22 | 11,8 | 11 | 14,4 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 4,64 | 4,11 | 5,92 | 5,5 | 7,17 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 4,64 | 4,11 | 5,92 | 5,5 | 7,17 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 1,49 | 1,35 | 1,94 | 2,26 | 2,35 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-021-30 | 08-01-021-31 | 08-01-021-32 | 08-01-021-33 | 08-01-021-34 | 08-01-021-35 | 08-01-021-36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 71,7 | 112 | 146 | 86,1 | 141 | 174 | 264 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,8 | 16,4 | 21,2 | 12,9 | 20,4 | 25,3 | 32,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,87 | 0,99 | 1,09 | 0,94 | 1,14 | 1,3 | 1,97 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,87 | 0,99 | 1,09 | 0,24 | 1,14 | 1,3 | 1,97 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 7,8 | 12,4 | 16,2 | 9,47 | 15,6 | 19,5 | 24,6 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 3,9 | 6,2 | 8,15 | 4,74 | 7,8 | 9,75 | 12,3 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 3,9 | 6,2 | 8,15 | 4,74 | 7,8 | 9,75 | 12,3 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 1,28 | 2,03 | 2,67 | 1,55 | 2,56 | 3,2 | 4,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-022    ОШИНОВКА ЖЕСТКАЯ

Состав работы:

1.Изготовление ошиновки. 2.Монтаж. 3.Окраска.

Измеритель: пролет (3 фазы)

|  | Ошиновка из алюминиевых труб для ОРУ, напряжение, кВ: |
| --- | --- |
| 08-01-022-1 | 110 |
| 08-01-022-2 | 220 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-022-1 | 08-01-022-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 58,6 | 70,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,44 | 1,94 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,2 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,12 | 0,2 |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 11,6 | 13,3 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 1,2 | 1,54 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 0,96 | 1,44 |
| 101-0793 | Проволока из легированной стали | т | 0,00084 | 0,00192 |
| 113-0002 | Ацетон технический сорт высший | т | 0,0035 | 0,0045 |
| 101-9852 | Краска | кг | 13,5 | 17,3 |
| 101-0847 | Растворители для лакокрасочных материалов № 649 | т | 0,0028 | 0,0036 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-023    СПУСКИ, ПЕТЛИ И ПЕРЕМЫЧКИ

Состав работы:

1.Заготовка и монтаж спусков, петель и перемычек. 2.Опрессование зажимов.

Измеритель: спуск, петля или перемычка (3 фазы)

|  | Спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-01-023-1 | 300, количество проводов в фазе – 1 |
| 08-01-023-2 | 300, количество проводов в фазе – 2 |
| 08-01-023-3 | 640, количество проводов в фазе – 1 |
| 08-01-023-4 | 640, количество проводов в фазе – 2 |
| 08-01-023-5 | 640, количество проводов в фазе – 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-023-1 | 08-01-023-2 | 08-01-023-3 | 08-01-023-4 | 08-01-023-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,78 | 20,3 | 8,37 | 33,4 | 41,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,83 | 8,3 | 3,93 | 15 | 18,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 0,05 | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 0,22 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,05 | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 0,22 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 1,47 | 2,93 | 4,53 | 9,05 | 10,3 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 1,73 | 8,06 | 1,83 | 11 | 12,9 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | - | - | 1,86 | 3,69 | 5,54 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00008 | 0,00014 | 0,00024 | 0,00048 | 0,00072 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-024    ТОКОПРОВОДЫ ПОДВЕСНЫЕ ГЕНЕРАТОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Состав работы:

1.Изготовление и монтаж гибких подвесных токопроводов.

Измеритель: пролет (3 фазы)

|  | Токопровод длиной до 40 м из провода сечением до 185 мм2, количество проводов в фазе: |
| --- | --- |
| 08-01-024-1 | 10 |
| 08-01-024-2 | 14 |
| 08-01-024-3 | 16 |
|  | Токопровод длиной до 40 м из провода сечением до 600 мм2, количество проводов в фазе: |
| 08-01-024-4 | 6 |
| 08-01-024-5 | 9 |
| 08-01-024-6 | 12 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-024-1 | 08-01-024-2 | 08-01-024-3 | 08-01-024-4 | 08-01-024-5 | 08-01-024-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 352 | 409 | 470 | 340 | 423 | 506 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 67,5 | 78,9 | 90,4 | 65,7 | 81,8 | 97,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,71 | 0,88 | 0,99 | 0,94 | 1,26 | 1,57 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,71 | 0,88 | 0,99 | 0,94 | 1,26 | 1,57 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 16,8 | 19,6 | 22,5 | 16,2 | 20,2 | 24,1 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 33,6 | 78,2 | 45 | 32,5 | 40,4 | 48,3 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 16,8 | 19,6 | 22,5 | 16,2 | 20,2 | 24,1 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 16,5 | 19,3 | 22,1 | 16 | 19,8 | 23,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9852 | Краска | кг | 1,2 | 1,68 | 1,92 | 0,72 | 1,08 | 1,44 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-025    ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ И БЛОКИ С ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ КОМПЛЕКТНЫХ ПОДСТАНЦИЙ

Измеритель: 1 подстанция

|  | Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью, кВ·А, до: |
| --- | --- |
| 08-01-025-1 | 400 |
| 08-01-025-2 | 1000 |
|  | Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме: |
| 08-01-025-3 | мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 кВ·А |
| 08-01-025-4 | мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторовдо 16000 кВ·А |
| 08-01-025-5 | одна рабочая, секционированная выключателем, система шин, мощность трансформаторовдо 6300 кВ·А |
| 08-01-025-6 | одна рабочая, секционированная выключателем, система шин, мощность трансформаторовдо 16000 кВ·А |
|  | Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностьюдо 16000 кВ·А по схеме: |
| 08-01-025-7 | блок линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВ·А |
| 08-01-025-8 | два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий |
| 08-01-025-9 | мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов |
|  | Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 40000 кВ·А по схеме: |
| 08-01-025-10 | блок линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ |
| 08-01-025-11 | два блока с отделителями (с выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий |
| 08-01-025-12 | мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов |
| 08-01-025-13 | Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором с расщепленной обмоткой мощностью до 63000 кВ·А по схеме линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ |
|  | Подстанция блочная напряжением 110 кВ с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой мощностью до 63000 кВ·А по схеме: |
| 08-01-025-14 | два блока с отделителями (с выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий |
| 08-01-025-15 | мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов |
|  | Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме: |
| 08-01-025-16 | с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ·А блок линия-трансформатор с выключателем |
| 08-01-025-17 | с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВ·А два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линии |
| 08-01-025-18 | с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВ·А мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (линий) |
| 08-01-025-19 | с одним трансформатором мощностью до 63000 кВ·А блок линия-трансформатор с выключателем |
| 08-01-025-20 | с двумя трансформаторами мощностью до 63000 кВ·А- два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линии |
| 08-01-025-21 | с двумя трансформаторами мощностью до 63000 кВ·А- мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (линий) |
|  | Открытое распределительное устройство напряжением 220 кВ для блочных подстанций по схеме: |
| 08-01-025-22 | блок линия-трансформатор с разъединителем |
| 08-01-025-23 | блок линия-трансформатор с отделителем |
| 08-01-025-24 | два блока с отделителями и неавтоматической перемычкой со стороны линий |
| 08-01-025-25 | мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов |
|  | Блок с оборудованием для комплектных подстанций: |
| 08-01-025-26 | 35 кВ с разъединителем или выключателем |
| 08-01-025-27 | 35 кВ с шинными аппаратами |
| 08-01-025-28 | 110 кВ с разъединителем или отделителем |
| 08-01-025-29 | 110 кВ с разрядниками или трансформаторами тока и напряжения, аппаратурой высокочастотной связи, опорными изоляторами, металлоконструкциями для выключателя |

Состав работы:

Для норм 1,2:

1.Установка шкафа высокого напряжения. 2.Установка и соединение блоков шкафов и шин низковольтного распределительного устройства. 3.Установка силового трансформатора. 4.Соединение трансформатора со стороны низкого и высокого напряжения. 5.Прокладка, окраска и приварка шин заземления. 6.Присоединение.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-025-1 | 08-01-025-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 30,9 | 42,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,29 | 12,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 7,14 | 9,87 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,15 | 2,22 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,16 | 2,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0025 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 3.0-5.0 мм | т | 0,001 | 0,0015 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1,36 | 0,5 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,007 | 0,009 |
| 500-9053 | Наконечники кабельные алюминиевые | шт. | 18 | 30 |
| 113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | 0,00018 | 0,00024 |

Состав работы:

Для норм 3­6:

1.Монтаж блоков, электрооборудования и освещения КТПБ. 2.Прокладка кабеля. 3.Монтаж заземления. 4.Монтаж оборудования высокочастотной связи на блоках приема. 5.Монтаж шкафов КРУН. 6.Ревизия, регулировка выкатной тележки и выключателя. 7.Монтаж ошиновки силовых трансформаторов на стороне 6–10 кВ. 8.Монтаж измерительных трансформаторов. 9.Присоединение.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-025-3 | 08-01-025-4 | 08-01-025-5 | 08-01-025-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1051 | 2159 | 1193 | 2312 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 87,3 | 170 | 97,5 | 179 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 67,5 | 126 | 74,7 | 133 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 10,8 | 24,6 | 12,8 | 26,7 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 39,4 | 83,9 | 43,7 | 89,3 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 7,08 | 14,6 | 8,12 | 15 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 1,92 | 4,5 | 1,92 | 4,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 14,9 | 17,9 | 18,3 | 22 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,017 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,013 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,242 | 0,242 | 0,363 | 0,363 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 4,5 | 5,4 | 4,9 | 5,88 |
| 101-9852 | Краска | кг | 21,5 | 23,5 | 36,5 | 38,7 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 168 | 168 | 252 | 252 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00055 | 0,00055 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0016 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0.2-0.3 мм | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0023 | 0,0023 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00374 | 0,0043 | 0,0045 | 0,0051 |
| 500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 8 | 8 | 12 | 12 |
| 500-9376 | Заделки концевые эпоксидные | комплект | 16 | 16 | 24 | 24 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,63 | 1,63 | 2,95 | 2,95 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,028 | 0,028 |
| 101-9091 | Мастика герметизирующая | кг | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,2 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 1,44 | 1,73 | 1,98 | 2,38 |

Состав работы:

Для норм 7­9:

1.Монтаж блоков, электрооборудования и освещения КТПБ. 2.Прокладка кабеля. 3.Монтаж заземления. 4.Монтаж оборудования высокочастотной связи на блоках приема. 5.Монтаж шкафов КРУН. 6.Ревизия, регулировка выкатной тележки и выключателя. 7.Монтаж ошиновки силовых трансформаторов на стороне 6–10 кВ. 8.Монтаж измерительных трансформаторов. 9.Присоединение.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-025-7 | 08-01-025-8 | 08-01-025-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 811 | 2137 | 2257 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 50,8 | 105 | 149 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 40,3 | 82,3 | 113 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 5,5 | 12,2 | 21,6 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 4,64 | 10,2 | 13,5 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 34,8 | 72,7 | 73,8 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 0,37 | 0,64 | 0,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,018 | 0,04 | 0,045 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 21,16 | 47,61 | 52,9 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 1,68 | 3,78 | 4,2 |
| 101-9852 | Краска | кг | 14,4 | 31,5 | 35 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 184 | 414 | 460 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00044 | 0,00099 | 0,0011 |
| 101-0016 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0.2-0.3 мм | т | 0,0016 | 0,0036 | 0,004 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00382 | 0,0095 | 0,01055 |
| 500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 10,8 | 24,3 | 27 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 8,2 | 18,45 | 20,5 |
| 500-9376 | Заделки концевые эпоксидные | комплект | 30 | 67 | 74 |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,003 | 0,006 | 0,006 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 6,15 | 14,8 | 18,34 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,952 | 2,142 | 2,38 |
| 500-9625 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м | 0,376 | 0,85 | 0,94 |
| 522-0048 | Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 20 мм | т | 0,00012 | 0,00027 | 0,0003 |
| 500-9702 | Бандаж коммутационный | шт. | 560 | 1260 | 1400 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,16 | 0,36 | 0,4 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 113-0307 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0.2-0.5 мм | т | 0,00005 | 0,0001 | 0,0001 |
| 542-0037 | Парафины нефтяные твердые марки П-1 | т | 0,001 | 0,003 | 0,003 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 1,04 | 2,34 | 2,6 |

Состав работы:

Для норм 10­15:

1.Монтаж блоков, электрооборудования и освещения КТПБ. 2.Прокладка кабеля. 3.Монтаж заземления. 4.Монтаж оборудования высокочастотной связи на блоках приема. 5.Монтаж шкафов КРУН. 6.Ревизия, регулировка выкатной тележки и выключателя. 7.Монтаж ошиновки силовых трансформаторов на стороне 6–10 кВ. 8.Монтаж измерительных трансформаторов. 9.Присоединение.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-025-10 | 08-01-025-11 | 08-01-025-12 | 08-01-025-13 | 08-01-025-14 | 08-01-025-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 940 | 2340 | 2395 | 1200 | 2703 | 2783 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 62 | 121 | 163 | 86,7 | 152 | 194 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 46,8 | 93,1 | 122 | 62,1 | 114 | 144 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 10,2 | 16,9 | 26,3 | 19,6 | 26,3 | 35,8 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 4,64 | 10,7 | 13,7 | 4,64 | 10,7 | 13,7 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 0,37 | 0,64 | 0,64 | 0,37 | 0,64 | 0,64 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 38,1 | 95,1 | 78,8 | 48,5 | 90,5 | 93,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,019 | 0,098 | 0,11 | 0,02 | 0,103 | 0,114 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 26,76 | 46,02 | 74,46 | 28,86 | 60,21 | 75 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,00403 | 0,00378 | 0,0042 | 0,0042 | 0,00378 | 0,0042 |
| 101-9852 | Краска | кг | 28,1 | 65,2 | 37,2 | 29,1 | 67,6 | 37,4 |
| 500-9625 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м | 0,38 | 0,85 | 0,94 | 0,38 | 0,85 | 0,94 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 18,4 | 41,4 | 46 | 184 | 414 | 460 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00014 | 0,00099 | 0,0011 | - | - | - |
| 500-9206 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,4 | 0,9 | 1 | 0,4 | 0,9 | 1 |
| 101-0016 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0.2-0.3 мм | т | 0,0016 | 0,0016 | 0,004 | 0,0016 | 0,0036 | 0,004 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00566 | 0,00833 | 0,00925 | 0,0058 | 0,00833 | 0,0175 |
| 522-0048 | Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 20 мм | т | 0,00012 | 0,00027 | 0,0003 | 0,00012 | 0,00027 | 0,0003 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,00016 | 0,00008 | 0,0004 | 0,00016 | 0,00016 | 0,0004 |
| 500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 10,8 | 50,7 | 35,4 | 10,8 | 52,6 | 36 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 2,29 | 2,14 | 5,71 | 2,38 | 2,14 | 5,95 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 19,7 | 18,5 | 20,5 | 20,5 | 18,5 | 20,5 |
| 500-9376 | Заделки концевые эпоксидные | комплект | 30 | 67 | 74 | 30 | 67 | 74 |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,006 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 6,12 | 14,8 | 15,3 | 6,42 | 14,8 | 15,3 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,16 | 0,36 | 0,4 | 0,16 | 0,36 | 0,4 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 113-0307 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0.2-0.5 мм | т | 0,00005 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0001 |
| 542-0037 | Парафины нефтяные твердые марки П-1 | т | 0,00136 | 0,00306 | 0,0034 | 0,00136 | 0,00306 | 0,0034 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 1,04 | 2,34 | 2,6 | 1,04 | 2,34 | 2,6 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 3,76 | 8,46 | 9,4 | 3,76 | 4,23 | 9,4 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44мм и более III сорта | м3 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | - | - | - | 0,00044 | 0,00099 | 0,0011 |

Состав работы:

Для норм 16­21:

1.Монтаж блоков, электрооборудования и освещения КТПБ. 2.Прокладка кабеля. 3.Монтаж заземления. 4.Монтаж оборудования высокочастотной связи на блоках приема. 5.Монтаж шкафов КРУН. 6.Ревизия, регулировка выкатной тележки и выключателя. 7.Монтаж ошиновки силовых трансформаторов на стороне 6–10 кВ. 8.Монтаж измерительных трансформаторов. 9.Присоединение.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-025-16 | 08-01-025-17 | 08-01-025-18 | 08-01-025-19 | 08-01-025-20 | 08-01-025-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2063 | 3266 | 3733 | 2183 | 3431 | 3886 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 112 | 265 | 309 | 122 | 278 | 321 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 82,4 | 198 | 230 | 91,4 | 206 | 237 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 16,7 | 36,9 | 45,6 | 17,2 | 41,6 | 50,3 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 11 | 24,9 | 28,3 | 11 | 24,9 | 28,3 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 91,5 | 142 | 153 | 96,6 | 148 | 160 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 1,93 | 5,13 | 5,13 | 1,93 | 5,13 | 5,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,02 | 0,044 | 0,049 | 0,021 | 0,044 | 0,049 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 26,76 | 60,21 | 66,9 | 55,26 | 71,28 | 79,2 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 1,68 | 3,78 | 4,2 | 1,68 | 3,78 | 4,2 |
| 101-9852 | Краска | кг | 14,7 | 33 | 36,7 | 1,47 | 33,3 | 35 |
| 500-9625 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м | 0,38 | 0,85 | 0,94 | 0,38 | 0,85 | 0,94 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 184 | 414 | 460 | 184 | 414 | 460 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00044 | 0,00099 | 0,0011 | 0,00044 | 0,00099 | 0,011 |
| 500-9206 | Паста кварцевазелиновая | кг | 0,4 | 0,9 | 1 | 0,4 | 0,9 | 1 |
| 101-0016 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0.2-0.3 мм | т | 0,0016 | 0,0036 | 0,004 | 0,0016 | 0,0036 | 0,004 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 1,04 | 2,34 | 2,6 | 0,32 | 2,34 | 2,6 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,0043 | 0,00968 | 0,0108 | 0,0043 | 0,00968 | 0,0108 |
| 522-0048 | Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 20 мм | т | 0,00012 | 0,00027 | 0,0003 | 0,00012 | 0,00027 | 0,0003 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,00016 | 0,0004 | 0,0004 | 0,00016 | 0,0004 | 0,0004 |
| 500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 10,8 | 24,3 | 27 | 10,8 | 24,3 | 27 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 1,43 | 3,22 | 3,58 | 1,43 | 3,22 | 3,58 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 13,4 | 30,2 | 33,5 | 13,4 | 30,2 | 33,5 |
| 500-9376 | Заделки концевые эпоксидные | ком- плект | 30 | 67 | 74 | 30 | 67 | 74 |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,006 | 0,012 | 0,014 | 0,006 | 0,012 | 0,014 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 6,12 | 14,3 | 15,3 | 6,12 | 14,8 | 15,3 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,16 | 0,35 | 0,4 | 0,16 | 0,36 | 0,4 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 113-0307 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0.2-0.5 мм | т | 0,00005 | 0,0001 | 0,00001 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0001 |
| 542-0037 | Парафины нефтяные твердые марки П-1 | т | 0,00136 | 0,00306 | 0,0034 | 0,00136 | 0,00306 | 0,0034 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 5,68 | 12,8 | 14,2 | 5,68 | 12,8 | 14,2 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,0001 | 0,00015 | 0,00015 | 0,0001 | 0,00015 | 0,00015 |

Состав работы:

Для норм 22­25:

1.Монтаж и сварка блоков. 2.Монтаж гирлянды и подвесного заградителя. 3.Монтаж разъединителя. 4.Регулировка. 5.Отбор проб масла в трансформаторах. 6.Доливка масла. 7.Монтаж осветительной установки и жесткой ошиновки. 8.Заготовка спусков и перемычек ВЧ связи и присоединение к оборудованию. 9.Установка распорок. 10.Присоединение.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-025-22 | 08-01-025-23 | 08-01-025-24 | 08-01-025-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 212 | 332 | 892 | 1159 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 89,1 | 128 | 296 | 359 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 3,9 | 5,97 | 14,6 | 18,4 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 26,4 | 32,2 | 91,8 | 109 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 7,43 | 8,36 | 18,2 | 19,6 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6,47 | 10,6 | 27,4 | 37,5 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 46 | 76,6 | 161 | 201 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 5,33 | 5,33 | 10,7 | 10,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,011 | 0,021 | 0,042 | 0,065 |
| 101-9852 | Краска | кг | 6,4 | 12,8 | 25,6 | 39 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 7 | 10,5 | 26 | 33 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 5 | 10 | 20 | 30 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,016 | 0,016 | 0,032 | 0,032 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 1,2 | 2,5 | 5 | 7,5 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 5 | 10 | 20 | 30 |
| 542-0032 | Смазка № 9 | т | 0,0046 | 0,0092 | 0,018 | 0,028 |
| 101-0793 | Проволока из легированной стали | т | - | - | 0,00022 | 0,00184 |
| 500-9087 | Профиль монтажный | м | - | - | - | 3 |

Состав работы:

Для норм 26­29:

1.Монтаж и сварка блоков. 2.Монтаж гирлянды и подвесного заградителя. 3.Монтаж разъединителя. 4.Регулировка. 5.Отбор проб масла в трансформаторах. 6.Доливка масла. 7.Монтаж осветительной установки и жесткой ошиновки. 8.Заготовка спусков и перемычек ВЧ связи и присоединение к оборудованию. 9.Установка распорок. 10.Присоединение.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-025-26 | 08-01-025-27 | 08-01-025-28 | 08-01-025-29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 41,2 | 19,4 | 19,4 | 16,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,77 | 2,1 | 2,21 | 3,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,38 | 0,67 | 0,59 | 0,59 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,39 | 1,43 | 1,62 | 2,55 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,96 | 0,53 | 0,78 | 2,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,3 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1 | 1,5 | 0,8 | 0,8 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0001 | 0,0005 | 0,0016 | 0,0013 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,2 | 0,6 | 0,04 | 0,1 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 0,15 | 0,3 | 0,13 | 0,26 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 1 | 1 | 0,3 | 1 |
| 542-0032 | Смазка № 9 | т | 0,00007 | 0,00027 | 0,0006 | 0,0003 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | - | - | 0,008 | 0,008 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-026    РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ 6-10 кВ

Состав работы:

1.Монтаж шкафа. 2.Монтаж коридора обслуживания. 3.Ревизия и регулировка выкатной тележки и блокировочных устройств. 4.Монтаж вторичной коммутации. 5.Установка и окраска опорной конструкции для ошиновки вводов и штыревых изоляторов. 6.Монтаж ошиновки. 7.Установка штыревых и проходных изоляторов. 8.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с: |
| --- | --- |
| 08-01-026-1 | Выключателем |
| 08-01-026-2 | измерительными трансформаторами |
| 08-01-026-3 | аппаратурой высокочастотной связи или резервный |
| 08-01-026-4 | Шкаф наружной установки с выключателем без коридора обслуживания |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-026-1 | 08-01-026-2 | 08-01-026-3 | 08-01-026-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 38,8 | 17,7 | 10,6 | 31,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,67 | 1,45 | 1,17 | 1,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,47 | 0,36 | 0,32 | 0,32 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,2 | 1,09 | 0,85 | 0,85 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,46 | 2,46 | 1,77 | 1,93 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 542-0032 | Смазка № 9 | т | 0,00017 | 0,00017 | - | 0,00017 |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 101-0622 | Миткаль суровый | 10 м | 0,03 | 0,03 | - | 0,03 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-027    РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ БЛОЧНЫЕ 110 кВ

Состав работы:

1.Монтаж блока разъединителей, трансформаторов тока, опорных изоляторов, конденсаторов связи. 2.Регулировка. 3. Установка металлоконструкций. 4.Отбор проб масла и доливка после отбора проб масла. 5.Монтаж гирлянды и подвесного заградителя, шкафов вторичных цепей, нижнего яруса шин, сборных шин. 6.Заготовка и присоединение спусков и перемычек ВЧ связи. 7.Присоединение.

Измеритель: ячейка (нормы 1­7), узел (норма 8)

|  | Ячейка: |
| --- | --- |
| 08-01-027-1 | линии |
| 08-01-027-2 | трансформатора |
| 08-01-027-3 | совмещенного секционного и обходного выключателя с узлом шинных аппаратов |
| 08-01-027-4 | трансформатора и линии |
| 08-01-027-5 | совмещенного секционного и обходного выключателя |
| 08-01-027-6 | шиносоединительного выключателя с узлом шинных аппаратов (при обходной системе шин) |
| 08-01-027-7 | обходного выключателя |
| 08-01-027-8 | Узел шинных аппаратов |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-027-1 | 08-01-027-2 | 08-01-027-3 | 08-01-027-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 336 | 218 | 327 | 434 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 116 | 58,5 | 93,9 | 145 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 25,4 | 21,9 | 30,4 | 32,2 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 4,91 | 4,2 | 6,71 | 6,44 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 60,4 | 23,3 | 33,8 | 73,1 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 12,4 | 13,1 | 31,1 | 21 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 10,7 | - | - | 10,7 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 14,9 | 9,12 | 11,7 | 20,5 |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,006 | 0,006 | 0,011 | 0,009 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 2,56 | 1,7 | 2,56 | 2,56 |
| 500-9087 | Профиль монтажный | м | 5 | 4 | 6 | 6 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,0003 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 101-9852 | Краска | кг | 6,4 | 7,25 | 9,83 | 9,48 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 0,292 | 0,292 | 0,345 | 0,371 |
| 101-0793 | Проволока из легированной стали | т | 0,0005 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 542-0032 | Смазка № 9 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 5,8 | 5,26 | 7,08 | 8,04 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-027-5 | 08-01-027-6 | 08-01-027-7 | 08-01-027-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 237 | 268 | 242 | 66,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 53,5 | 72,8 | 61,4 | 21,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 24,4 | 28,6 | 23,9 | 7,26 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 4,83 | 5,62 | 4,47 | 3,14 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 15,5 | 30 | 25,4 | 8,3 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 14,5 | 15,8 | 14,4 | 3,7 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 8,81 | 8,56 | 7,6 | 2,86 |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 23 | 23 | 23 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | - |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,009 | 0,006 | 0,006 | 0,002 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 2,12 | 2,12 | 1,7 | 0,42 |
| 500-9087 | Профиль монтажный | м | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 |
| 102-0065 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 101-9852 | Краска | кг | 7,96 | 7,61 | 7,96 | 1,87 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 0,265 | 0,318 | 0,265 | 0,08 |
| 101-0793 | Проволока из легированной стали | т | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | - |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 1 | 2 | 1 | 0,4 |
| 542-0032 | Смазка № 9 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 5,83 | 5,78 | 5,06 | 1,43 |

## РАЗДЕЛ 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАКРЫТЫЕ 35-220 кВ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до места установки.

2. В нормах не учтены затраты на:

­ установку моторных приводов разъединителей, определяемые по соответствующим нормам табл. 08-01-057;

­ монтаж устройства блокировки разъединителей, вторичной коммутации и заземления, определяемые по соответствующим нормам отдела 02;

­ установку опорных конструкций.

3. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

­ проводов всех марок и сечений;

­ труб.

### Таблица ГЭСНм 08-01-042  ИЗОЛЯТОРЫ

Состав работы:

1.Установка изоляторов. 2.Прокладка, приварка и окраска шин заземления. 3.Обработка контактных поверхностей. 4.Присоединение.

Измеритель: компл. (3 шт.)

| 08-01-042-1 | Изолятор напряжением 35 кВ опорный |
| --- | --- |
| 08-01-042-2 | Изолятор напряжением 35 кВ проходной |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-042-1 | 08-01-042-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,74 | 15,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 1,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,05 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,05 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,14 | 0,68 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,16 | 1,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,78 | 0,78 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 0,2 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0,3 | 1,2 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,3 | 1,2 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,0034 | 0,01 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,12 | 0,36 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,27 | 0,36 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-043    РАЗЪЕДИНИТЕЛИ

Состав работы:

1.Установка и регулировка разъединителей. 2.Прокладка, приварка и окраска шин заземления. 3.Обработка контактных поверхностей. 4.Присоединение.

Измеритель: шт.

| 08-01-043-1 | Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-043-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 38,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,12 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,12 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 5,03 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,42 |
| 331006 | Станки трубонарезные | маш.-ч | 0,49 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9852 | Краска | кг | 1,7 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 6,4 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 2,58 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,001 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0,3 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,3 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,01 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 3,5 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,24 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,006 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,14 |
| 500-9625 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м | 0,001 |
| 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,14 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-044    ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Состав работы:

1.Установка выключателей. 2.Монтаж распределительных шкафов. 3.Монтаж воздуховодов. 4.Регулировка и испытание. 5.Прокладка, приварка и окраска шин заземления. 6.Обработка контактных поверхностей. 7.Присоединение.

Измеритель: компл. (3 фазы)

| 08-01-044-1 | Выключатель воздушный напряжением 35 кВ на ток 1600А |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-044-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 130 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,12 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,71 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 11,6 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,41 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 8,96 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,0005 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,9 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2,8 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,32 |
| 101-0800 | Проволока латунная диаметром 1.5 мм | т | 0,0003 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0,4 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,4 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,004 |
| 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,3 |
| 500-9625 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м | 0,003 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,3 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-045    ОШИНОВКА ГИБКАЯ

Состав работы:

1.Изготовление и монтаж.

Измеритель: пролет (3 фазы)

| 08-01-045-1 | Шина сборная напряжением до 220 кВ с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах |
| --- | --- |
| 08-01-045-2 | Мост шинный с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-045-1 | 08-01-045-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 76,5 | 32,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 8,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,2 | 0,06 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,2 | 0,06 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 22 | 8,15 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 7,31 | 2,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0815 | Проволока светлая диаметром 0.55 мм | т | 0,00102 | 0,0008 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00014 | 0,00014 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-046    ОШИНОВКА ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИН

Состав работы:

1.Изготовление и монтаж.

Измеритель: пролет (3 фазы)

| 08-01-046-1 | Ошиновка аппаратов ячеек напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами диаметром 85 мм |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-046-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 50,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,06 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,06 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 3,92 |
| 151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.-ч | 3,37 |
| 331006 | Станки трубонарезные | маш.-ч | 3,37 |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 4,76 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 15 |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 0,9 |
| 101-0793 | Проволока из легированной стали | т | 0,0006 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,004 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0004 |
| 500-9598 | Шлифовальная бумага | лист | 2 |

## РАЗДЕЛ 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАКРЫТЫЕ 3-20 кВ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. В нормах не учтены затраты на:

­ разделку кабеля, определяемые по соответствующим нормам раздела 1 отдела 02;

­ монтаж компрессорных установок и воздуховодов к воздушным выключателям;

­ монтаж опорных металлических конструкций;

­ установку опорных и проходных изоляторов для неэкранированных токопроводов;

­ монтаж встроенных трансформаторов тока и напряжения, разъединителей и выключателей;

- монтаж вентиляционно-охладительных установок.

3. При монтаже разъединителей с двумя тягами расход ресурсов для дополнительной тяги следует определять по норме 08-01-057-4.

4. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

­ компенсаторов;

­ пластин переходных;

­ плит асбестоцементных;

­ труб;

­ шин из цветных металлов всех профилей и сечений;

­ шинодержателей.

### Таблица ГЭСНм 08-01-052    ИЗОЛЯТОРЫ

Состав работы:

1.Установка. 2. Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: |
| --- | --- |
| 08-01-052-1 | 1 |
| 08-01-052-2 | 2 |
| 08-01-052-3 | 4 |
| 08-01-052-4 | Изолятор опорный напряжением до 20 кВ |
|  | Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением, кВ, до: |
| 08-01-052-5 | 10 |
| 08-01-052-6 | 20 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-052-1 | 08-01-052-2 | 08-01-052-3 | 08-01-052-4 | 08-01-052-5 | 08-01-052-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,46 | 0,46 | 0,69 | 0,89 | 0,99 | 1,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,016 | 0,036 | 0,058 | 0,13 | 0,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,008 | 0,018 | 0,029 | 0,013 | 0,078 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,005 | 0,008 | 0,018 | 0,029 | 0,013 | 0,078 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,004 | 0,004 | 0,008 | 0,027 | 0,1 | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,08 | 0,08 | 0,25 | 0,72 | 0,23 | 0,72 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-053    ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Трансформатор тока напряжением, кВ, до: |
| --- | --- |
| 08-01-053-1 | 10 |
| 08-01-053-2 | 20 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-053-1 | 08-01-053-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,43 | 2,81 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,039 | 0,066 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,039 | 0,066 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,024 | 0,024 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,39 | 0,94 |
| 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,041 | 0,041 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-054    ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Трансформатор напряжением, кВ, до: |
| --- | --- |
| 08-01-054-1 | 10, однофазный |
| 08-01-054-2 | 10, трехфазный |
| 08-01-054-3 | 20, трехфазный |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-054-1 | 08-01-054-2 | 08-01-054-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,79 | 1,73 | 3,69 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,11 | 0,26 | 0,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,055 | 0,131 | 0,109 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,055 | 0,131 | 0,109 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,061 | 0,061 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-055    РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ОДНОПОЛЮСНЫЕ

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Разъединитель с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток, А, до: |
| --- | --- |
| 08-01-055-1 | 600 |
| 08-01-055-2 | 1000 |
| 08-01-055-3 | 3000 |
| 08-01-055-4 | 5000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-055-1 | 08-01-055-2 | 08-01-055-3 | 08-01-055-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,07 | 1,31 | 1,78 | 2,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,06 | 0,18 | 0,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,11 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,26 | 0,82 | 0,92 | 1,33 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-056    РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫЕ

Состав работы:

1. Установка. 2. Присоединение.

Измеритель: шт. (нормы 1­4), компл. (3 фазы) (нормы 5,6)

|  | Разъединитель напряжением до 10 кВ, ток, А, до: |
| --- | --- |
| 08-01-056-1 | 600 |
| 08-01-056-2 | 1000 |
| 08-01-056-3 | 4000 |
|  | Разъединитель напряжением до 20 кВ, ток, А, до: |
| 08-01-056-4 | 1000 |
| 08-01-056-5 | 8000 |
| 08-01-056-6 | 12500 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-056-1 | 08-01-056-2 | 08-01-056-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,78 | 4,32 | 6,16 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 | 0,23 | 0,59 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,06 | 0,08 | 0,15 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,06 | 0,08 | 0,15 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,04 | 0,07 | 0,29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,42 | 0,42 | 2,79 |
| 101-9925 | Шайбы квадратные | 100 шт. | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-056-4 | 08-01-056-5 | 08-01-056-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22,7 | 43,8 | 73,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,18 | 19,2 | 31,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,26 | 1,31 | 3,27 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,26 | 1,31 | 3,27 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 1,66 | 16,6 | 25,1 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,72 | 0,72 | 1,98 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 3 | 10 | 12 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00075 | 0,00175 | 0,002 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 500-9625 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,006 | 0,008 | 0,01 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-057    ПРИВОДЫ К РАЗЪЕДИНИТЕЛЯМ

Состав работы:

Для норм 1-3:

1.Установка привода. 2.Изготовление и установка тяг и тягоуловителей. 3.Соединение привода с разъединителем. 4.Установка рычага на вал. 5.Изготовление и установка удлинения вала. 6.Присоединение.

Для нормы 4:

1. Установка конструкций и подшипника. 2. Установка дополнительной тяги.

Измеритель: шт.

|  | Приводы с одной тягой: |
| --- | --- |
| 08-01-057-1 | Рычажный |
| 08-01-057-2 | Червячный |
| 08-01-057-3 | Моторный |
| 08-01-057-4 | Каждая дополнительная тяга |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-057-1 | 08-01-057-2 | 08-01-057-3 | 08-01-057-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,8 | 5,08 | 9,37 | 5,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,14 | 0,18 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,04 | 0,06 | - |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,04 | 0,06 | - |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,68 | 0,71 | 1,25 | 0,15 |
| 101-1148 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 6 мм | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-9925 | Шайбы квадратные | 100 шт. | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-058    ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ

Состав работы:

1.Установка и регулировка выключателя. 2.Установка и регулировка привода. 3.Соединение выключателя с приводом. 4.Изготовление и установка тяг и тягоуловителей. 5.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Выключатель с приводом: |
| --- | --- |
| 08-01-058-1 | Ручным |
| 08-01-058-2 | Электромагнитным |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-058-1 | 08-01-058-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,06 | 12,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,31 | 0,41 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,1 | 0,13 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,1 | 0,13 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,11 | 0,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,87 | 0,42 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,00087 | 0,00042 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,03 | 0,03 |
| 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,04 | 0,04 |
| 101-9925 | Шайбы квадратные | 100 шт. | 0,08 | 0,04 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-059    ВЫКЛЮЧАТЕЛИ МАСЛЯНЫЕ

Состав работы:

1.Установка и регулировка выключателя. 2.Установка и регулировка привода. 3.Соединение выключателя с приводом. 4.Изготовление удлинения вала (норма 2). 5.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Выключатели: |
| --- | --- |
| 08-01-059-1 | ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом |
| 08-01-059-2 | МГГ с приводом |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-059-1 | 08-01-059-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,95 | 32,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,01 | 5,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,39 | 1,81 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,39 | 1,81 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,23 | 1,74 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,35 | 1,87 |
| 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,1 | 0,1 |
| 101-9925 | Шайбы квадратные | 100 шт. | 0,04 | 0,04 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,17 | 0,17 |
| 101-1148 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 6 мм | т | - | 0,005 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-060    ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВОЗДУШНЫЕ

Состав работы:

1.Установка и регулировка выключателей. 2.Монтаж шкафа управления. 3.Заготовка и прокладка воздухопровода. 4.Прокладка, приварка и окраска шин заземления. 5.Присоединение.

Измеритель: шт.

| 08-01-060-1 | Выключатель напряжением до 20 кВ на ток до 20000 А |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-060-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 349 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,32 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 4,32 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6,52 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 20,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0016 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0.2-0.3 мм | т | 0,0016 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6 |
| 101-9852 | Краска | кг | 1,38 |
| 507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,0005 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,5 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00008 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,0016 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,007 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 3 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 6,02 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 10,4 |
| 101-0815 | Проволока светлая диаметром 0.55 мм | т | 0,002 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-061    ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение.

Измеритель: шт.

| 08-01-061-1 | Предохранитель |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-061-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,02 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,005 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,0021 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,14 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-062    ТРАНСФОРМАТОРЫ, АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ

Состав работы:

1. Установка. 2. Присоединение. 3.Установка газового реле (нормы 3­5).

Измеритель: шт.

|  | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор массой, т, до: |
| --- | --- |
| 08-01-062-1 | 1 |
| 08-01-062-2 | 3 |
| 08-01-062-3 | 7 |
| 08-01-062-4 | 10 |
| 08-01-062-5 | 20 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-062-1 | 08-01-062-2 | 08-01-062-3 | 08-01-062-4 | 08-01-062-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 21,5 | 30,1 | 44,5 | 63 | 101 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,28 | 9,44 | 9,44 | 21,7 | 37,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,3 | 5,8 | 5,8 | 13,4 | 17,9 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,98 | 3,64 | 3,64 | 8,29 | 17,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 106-0020 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2 | шт. | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 7 | 10,5 | 30 | 50 | 50 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,005 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,03 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 500-9809 | Плакат по ТБ | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | - | - | 0,06 | 0,1 | 0,1 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | - | - | 0,02 | 0,04 | 0,04 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-063    РЕАКТОРЫ БЕТОННЫЕ

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение.

Измеритель: компл. (3 фазы)

|  | Реактор, масса комплектов, т, до: |
| --- | --- |
| 08-01-063-1 | 1,5 |
| 08-01-063-2 | 3 |
| 08-01-063-3 | 4,5 |
| 08-01-063-4 | 6 |
| 08-01-063-5 | 7,5 |
| 08-01-063-6 | 10,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-063-1 | 08-01-063-2 | 08-01-063-3 | 08-01-063-4 | 08-01-063-5 | 08-01-063-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 28,1 | 37,5 | 48,1 | 58,5 | 68,6 | 84,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,86 | 6,62 | 10,1 | 13,6 | 14,7 | 21,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,43 | 3,31 | 5,04 | 6,78 | 7,36 | 10,6 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,43 | 3,31 | 5,04 | 6,78 | 7,36 | 10,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 2,57 | 3,21 | 3,9 | 4,5 | 5,15 | 5,84 |
| 500-9809 | Плакат по ТБ | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-064    СУШКА МАСЛА

Состав работы:

1.Монтаж и демонтаж центрифуги. 2.Монтаж и демонтаж вакуумнасоса. 3.Очистка бака. 4.Прокладка и демонтаж временных трубопроводов. 5.Прокладка, присоединение и отсоединение резиновых шлангов. 6.Отбор проб масла. 7.Сушка масла.

Измеритель: т

| 08-01-064-1 | Сушка трансформаторного масла |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-064-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,42 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,42 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,2 |
| 350401 | Насосы вакуумные 3.6 м3/мин | маш.-ч | 5,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9089 | Бумага фильтровальная | м2 | 13 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 1,87 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-065    ЗАЛИВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СУХИМ ТРАНСФОРМАТОРНЫМ МАСЛОМ

Состав работы:

1.Заливка.

Измеритель: т

| 08-01-065-1 | Заливка трансформаторов |
| --- | --- |
| 08-01-065-2 | Заливка электрооборудования (кроме трансформаторов) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-065-1 | 08-01-065-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,51 | 13,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,16 | 3,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,58 | 1,58 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,58 | 1,58 |
| 310155 | Агрегаты электронасосные 7.2 м3/ч | маш.-ч | 1,31 | - |

### Таблица ГЭСНм 08-01-066    РАЗРЯДНИКИ

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение.

Измеритель: компл. (3 фазы)

|  | Разрядник напряжением, кВ, до: |
| --- | --- |
| 08-01-066-1 | 10 |
| 08-01-066-2 | 20 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-066-1 | 08-01-066-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3 | 6,67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,45 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,11 | 0,45 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,38 | 0,4 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-067    КОНДЕНСАТОРЫ СТАТИЧЕСКИЕ И КОМПЛЕКТНЫЕ КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение.

Измеритель: шт. (нормы 1­6), шкаф (нормы 7­10)

|  | Конденсатор на установленных конструкциях, масса, кг, до: |
| --- | --- |
| 08-01-067-1 | 15 |
| 08-01-067-2 | 25 |
| 08-01-067-3 | 40 |
| 08-01-067-4 | 70 |
| 08-01-067-5 | 100 |
| 08-01-067-6 | 150 |
|  | Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса, кг, до: |
| 08-01-067-7 | 100 |
| 08-01-067-8 | 500 |
| 08-01-067-9 | 900 |
| 08-01-067-10 | 1700 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-067-1 | 08-01-067-2 | 08-01-067-3 | 08-01-067-4 | 08-01-067-5 | 08-01-067-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,09 | 2,6 | 4,02 | 3,14 | 3,29 | 3,59 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,1 | 0,14 | 0,22 | 0,34 | 0,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,17 | 0,24 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,17 | 0,24 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,18 | 0,2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-067-7 | 08-01-067-8 | 08-01-067-9 | 08-01-067-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,6 | 4,48 | 5,26 | 8,99 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 1,6 | 2,84 | 5,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,8 | 1,42 | 2,69 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,17 | 0,8 | 1,42 | 2,69 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-068    ШИНЫ СБОРНЫЕ – ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ

Состав работы:

1.Заготовка, окраска и прокладка шин. 2.Установка шинодержателей, компенсаторов и междушинных прокладок. 3.Соединение.

Измеритель: 100 м

|  | Шина медная или алюминиевая сечением, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-01-068-1 | 250 |
| 08-01-068-2 | 500 |
| 08-01-068-3 | 1000 |
| 08-01-068-4 | 1500 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-068-1 | 08-01-068-2 | 08-01-068-3 | 08-01-068-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 52,5 | 64,5 | 89,7 | 102 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,13 | 8,71 | 10,3 | 11,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,22 | 0,41 | 0,69 | 0,88 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,22 | 0,41 | 0,69 | 0,88 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,96 | 3,98 | 4,4 | 5,33 |
| 351201 | Шинотрубогибы | маш.-ч | 5,69 | 7,89 | 8,94 | 9,98 |
| 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | 1 | 1,43 | 1,89 | 2,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 0,31 | 0,55 | 0,83 | 0,94 |
| 520-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т | 0,00006 | 0,00013 | 0,0005 | 0,00061 |
| 522-0051 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм | т | 0,00003 | 0,00006 | 0,0002 | 0,00022 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 2,88 | 7,21 | 7,5 | 7,53 |
| 101-9924 | Шайбы пружинные | т | 0,00012 | 0,00028 | 0,0003 | 0,00028 |
| 101-9852 | Краска | кг | 1,74 | 2,09 | 2,8 | 3,43 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-069    ШИНЫ СБОРНЫЕ – ДВЕ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ

Состав работы:

1.Заготовка, окраска и прокладка шин. 2.Установка шинодержателей, компенсаторов и междушинных прокладок. 3.Соединение шин.

Измеритель: 100 м

|  | Шина медная или алюминиевая сечением, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-01-069-1 | 250 |
| 08-01-069-2 | 500 |
| 08-01-069-3 | 1000 |
| 08-01-069-4 | 1500 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-069-1 | 08-01-069-2 | 08-01-069-3 | 08-01-069-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 93,8 | 111 | 158 | 177 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,54 | 17,3 | 20,1 | 26,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,36 | 0,69 | 1,27 | 1,67 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,36 | 0,69 | 1,27 | 1,67 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 10,5 | 14,6 | 16,5 | 18,5 |
| 351201 | Шинотрубогибы | маш.-ч | 8,82 | 15,9 | 17,6 | 23,6 |
| 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | 1,86 | 2,64 | 3,52 | 4,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 0,57 | 1,02 | 1,54 | 1,74 |
| 520-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т | 0,00012 | 0,00025 | 0,00094 | 0,00113 |
| 522-0051 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм | т | 0,00005 | 0,00012 | 0,00033 | 0,00041 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 5,32 | 13,3 | 13,9 | 13,9 |
| 101-9924 | Шайбы пружинные | т | 0,00022 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 |
| 101-9852 | Краска | кг | 2,44 | 2,93 | 3,86 | 4,8 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-070    ШИНЫ СБОРНЫЕ – ТРИ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ

Состав работы:

1.Заготовка, окраска и прокладка шин. 2.Установка шинодержателей, компенсаторов и междушинных прокладок. 3.Соединение шин.

Измеритель: 100 м

|  | Шина медная или алюминиевая сечением, мм2, до |
| --- | --- |
| 08-01-070-1 | 500 |
| 08-01-070-2 | 1000 |
| 08-01-070-3 | 1500 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-070-1 | 08-01-070-2 | 08-01-070-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 152 | 218 | 247 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,8 | 28,2 | 32,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,95 | 1,78 | 2,48 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,95 | 1,78 | 2,48 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,63 | 7,66 | 8,92 |
| 351201 | Шинотрубогибы | маш.-ч | 17,9 | 24,6 | 27,5 |
| 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | 3,91 | 5,19 | 6,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 1,51 | 2,28 | 2,58 |
| 520-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т | 0,00037 | 0,00139 | 0,00168 |
| 522-0051 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм | т | 0,00017 | 0,00049 | 0,0006 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 19,8 | 20,7 | 20,7 |
| 101-9924 | Шайбы пружинные | т | 0,00077 | 0,00077 | 0,00077 |
| 101-9852 | Краска | кг | 3,76 | 4,97 | 6,17 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,306 | 0,306 | 0,306 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-071    ШИНЫ СБОРНЫЕ – ЧЕТЫРЕ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ

Состав работы:

1.Заготовка, окраска и прокладка шин. 2.Установка шинодержателей, компенсаторов и междушинных прокладок. 3.Соединение шин.

Измеритель: 100 м

|  | Шина медная или алюминиевая сечением, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-01-071-1 | 1000 |
| 08-01-071-2 | 1500 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-071-1 | 08-01-071-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 291 | 331 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 37,3 | 43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,37 | 3,31 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,77 | 3,31 |
| 351201 | Шинотрубогибы | маш.-ч | 32,6 | 36,4 |
| 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | 6,96 | 8,47 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9,28 | 10,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 3,03 | 3,43 |
| 520-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т | 0,00184 | 0,00223 |
| 522-0051 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм | т | 0,00066 | 0,0008 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 27,5 | 27,5 |
| 101-9924 | Шайбы пружинные | т | 0,00102 | 0,00102 |
| 101-9852 | Краска | кг | 6,07 | 7,55 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,408 | 0,408 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-072    ШИНЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ – ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ

Состав работы:

1.Заготовка, окраска и прокладка шин. 2.Установка шинодержателей. 3.Присоединение к сборным шинам и аппаратам.

Измеритель: 100 м

|  | Шина медная или алюминиевая сечением, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-01-067-1 | 250 |
| 08-01-067-2 | 350 |
| 08-01-067-3 | 700 |
| 08-01-067-4 | 1000 |
| 08-01-067-5 | 1500 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-072-1 | 08-01-072-2 | 08-01-072-3 | 08-01-072-4 | 08-01-072-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 58,6 | 64,5 | 78,9 | 93,2 | 115 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,32 | 9,6 | 15 | 18,3 | 23,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,22 | 0,33 | 0,69 | 0,8 | 1,02 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,22 | 0,33 | 0,69 | 0,8 | 1,02 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7,25 | 9,38 | 11,3 | 14,3 | 18,8 |
| 351201 | Шинотрубогибы | маш.-ч | 6,88 | 8,94 | 13,6 | 16,7 | 21,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 0,44 | 0,6 | 0,87 | 1,24 | 1,5 |
| 522-0051 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм | т | 0,00018 | 0,0002 | 0,00082 | 0,00105 | 0,00126 |
| 520-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т | 0,00013 | 0,0005 | 0,00108 | 0,00297 | 0,0036 |
| 101-9852 | Краска | кг | 1,36 | 1,6 | 2,23 | 2,73 | 3,97 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-073    ШИНЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ – ДВЕ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ

Состав работы:

1.Заготовка, окраска и прокладка шин. 2.Установка шинодержателей. 3.Присоединение к сборным шинам и аппаратам.

Измеритель: 100 м

|  | Шина медная или алюминиевая сечением, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-01-073-1 | 350 |
| 08-01-073-2 | 700 |
| 08-01-073-3 | 1000 |
| 08-01-073-4 | 1500 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-073-1 | 08-01-073-2 | 08-01-073-3 | 08-01-073-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 117 | 143 | 168 | 222 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,6 | 27,1 | 33,7 | 43,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,56 | 0,99 | 1,39 | 1,86 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,56 | 0,99 | 1,39 | 1,86 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 16,6 | 17,1 | 21,7 | 36 |
| 351201 | Шинотрубогибы | маш.-ч | 16,5 | 25,1 | 30,9 | 39,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 1,21 | 1,73 | 2,48 | 3 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,08 | 0,01 | 0,12 | 0,1 |
| 522-0051 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм | т | 0,00048 | 0,00164 | 0,0021 | 0,0025 |
| 520-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т | 0,0009 | 0,00216 | 0,00594 | 0,0072 |
| 101-9852 | Краска | кг | 3,24 | 4,46 | 5,46 | 7,9 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-074    ШИНЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ – ТРИ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ

Состав работы:

1.Заготовка, окраска и прокладка шин. 2.Установка шинодержателей. 3.Присоединение к сборным шинам и аппаратам.

Измеритель: 100 м

|  | Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-01-074-1 | 700 |
| 08-01-074-2 | 1000 |
| 08-01-074-3 | 1500 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-074-1 | 08-01-074-2 | 08-01-074-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 208 | 247 | 327 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 39,9 | 49,6 | 63,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,34 | 1,93 | 2,33 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,34 | 1,93 | 2,33 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 23,1 | 29,1 | 49,9 |
| 351201 | Шинотрубогибы | маш.-ч | 37,2 | 45,7 | 58,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 2,6 | 3,72 | 4,5 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,15 | 0,18 | 0,21 |
| 522-0051 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм | т | 0,00246 | 0,00315 | 0,00378 |
| 520-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т | 0,00324 | 0,00891 | 0,0108 |
| 101-9852 | Краска | кг | 6,9 | 8,19 | 11,9 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,306 | 0,306 | 0,306 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-075    ШИНЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ – ЧЕТЫРЕ ПОЛОСЫ В ФАЗЕ

Состав работы:

1.Заготовка, окраска и прокладка шин. 2.Установка шинодержателей. 3.Присоединение к сборным шинам и аппаратам.

Измеритель: 100 м

|  | Шина медная или алюминиевая сечением, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-01-075-1 | 1000 |
| 08-01-075-2 | 1500 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-075-1 | 08-01-075-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 324 | 340,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 65,1 | 84,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,15 | 3,09 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,15 | 3,09 |
| 351201 | Шинотрубогибы | маш.-ч | 60,8 | 78 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 14,3 | 18,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 4,96 | 6 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,24 | 0,28 |
| 522-0051 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм | т | 0,0042 | 0,00504 |
| 520-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т | 0,0119 | 0,0144 |
| 101-9852 | Краска | кг | 10,82 | 15,88 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,408 | 0,408 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-076    ШИНЫ КРУГЛЫЕ

Состав работы:

1.Заготовка, окраска и прокладка шин. 2.Установка шинодержателей. 3.Присоединение к сборным шинам и аппаратам.

Измеритель: 100 м

|  | Шина медная диаметром, мм, до: |
| --- | --- |
| 08-01-076-1 | 10 |
| 08-01-076-2 | 20 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-076-1 | 08-01-076-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 80 | 115 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,2 | 20,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,27 | 4,58 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,27 | 4,58 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 19,7 | 25,5 |
| 151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.-ч | 4,64 | 7,54 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 1,02 | 3,72 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9023 | Водород | м3 | 6 | 7 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,52 | 1,12 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 1,02 | 2,24 |
| 517-0156 | Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 5-10 мм | т | 0,00143 | 0,00395 |
| 507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,00122 | 0,00122 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,102 | 0,102 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-077    ТОКОПРОВОДЫ НЕЭКРАНИРОВАННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИН

Состав работы:

1.Изготовление и прокладка токопровода. 2.Установка шинодержателей и компенсаторов. 3.Присоединение.

Измеритель: м (3 фазы) (норма 1), м (1 фаза) (нормы 2­4)

| 08-01-077-1 | Токопровод закрытый напряжением до 10кВ из шин корытного профиля на ток до 3200А |
| --- | --- |
|  | Токопровод открытый из двух шин корытного профиля, размер, мм: |
| 08-01-077-2 | 2 (125х55х6,5) |
| 08-01-077-3 | 2 (200х90х12) |
| 08-01-077-4 | 2 (250х115х12,5) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-077-1 | 08-01-077-2 | 08-01-077-3 | 08-01-077-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,32 | 3,53 | 5,88 | 7,05 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,16 | 0,64 | 0,79 | 0,88 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,98 | 0,55 | 0,66 | 0,71 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,19 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 0,82 | 0,73 | 1,16 | 1,43 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,99 | - | - | - |
| 151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.-ч | - | 0,06 | 0,1 | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0013 | Асботекстолит марки Г | т | 0,00005 | - | - | - |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,31 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,08 | - | - | - |
| 101-0804 | Проволока наплавочная диаметром 3 мм, марка ПП-Нп-19СТ | т | 0,00009 | 0,0001 | 0,00014 | 0,00016 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,11 | - | - | - |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,07 | - | - | - |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,08 | 1,33 | 2,66 | 3,06 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 1 | - | - | - |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,0002 | - | - | - |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,13 | - | - | - |
| 101-0847 | Растворители для лакокрасочных материалов № 649 | т | - | 0,00032 | 0,00064 | 0,00074 |
| 101-0625 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | - | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 500-9598 | Шлифовальная бумага | лист | - | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | - | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | - | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-078    ТОКОПРОВОДЫ ЭКРАНИРОВАННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ШИН

Состав работы:

1.Прокладка токопроводов. 2.Монтаж узлов присоединения.

Измеритель: м (3 фазы) (норма 1), м (1 фаза) (нормы 2­7)

| 08-01-078-1 | Токопровод напряжением до 10кВ пофазно-экранированный с шиной корытного профиля на ток 3200 А |
| --- | --- |
|  | Токопровод с круглой шиной для генераторов, мощность, МВт: |
| 08-01-078-2 | 60-120 |
| 08-01-078-3 | 200 |
| 08-01-078-4 | 300 |
| 08-01-078-5 | 500-1000 |
|  | Токопровод отпаечный для генераторов, мощность, МВт, до: |
| 08-01-078-6 | 300 |
| 08-01-078-7 | 500-1000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-078-1 | 08-01-078-2 | 08-01-078-3 | 08-01-078-4 | 08-01-078-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,6 | 11,8 | 12,9 | 16,4 | 17,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,86 | 4,31 | 8,23 | 10,1 | 10,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,54 | 2,4 | 2,62 | 2,87 | 3,06 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,52 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,33 |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 0,78 | 1,7 | 0,99 | 1,35 | 2,57 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 3,8 | 1,26 | 3,83 | 4,41 | 4,56 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | 0,27 | 0,82 | 1,36 | 1,43 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0013 | Асботекстолит марки Г | т | 0,00017 | - | - | - | - |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 0,81 | 0,95 | 0,63 | 0,67 | 1,27 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,08 | 0,14 | 0,22 | 0,27 | 0,15 |
| 101-0804 | Проволока наплавочная диаметром 3 мм, марка ПП-Нп-19СТ | т | 0,00058 | 0,00072 | 0,00047 | 0,00051 | 0,00095 |
| 113-0002 | Ацетон технический сорт высший | т | 0,00012 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,11 | - | - | - | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,103 | - | - | - | - |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | - |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 0,2 | - | - | - | - |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,0002 | - | - | - | - |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,125 | - | - | - | - |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,002 | 0,0012 | 0,02 | 0,02 | 0,002 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,00015 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | - | 0,0003 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,02 |
| 542-0013 | Кислота азотная концентрированная, сорт 1, с содержанием основного вещества 98,2% | т | - | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 |
| 101-0625 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | - | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 |
| 101-0847 | Растворители для лакокрасочных материалов № 649 | т | - | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00011 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-078-6 | 08-01-078-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,8 | 7,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,98 | 6,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,83 | 6,47 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,15 | 0,33 |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 0,63 | 1,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 0,65 | 0,84 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,1 | 0,1 |
| 101-0804 | Проволока наплавочная диаметром 3 мм, марка ПП-Нп-19СТ | т | 0,00048 | 0,00061 |
| 113-0002 | Ацетон технический сорт высший | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | - |
| 542-0013 | Кислота азотная концентрированная, сорт 1, с содержанием основного вещества 98,2% | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-0625 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,5 | 0,5 |
| 101-0847 | Растворители для лакокрасочных материалов № 649 | т | 0,00004 | 0,00004 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,002 | 0,002 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,0001 | 0,0001 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-079    МОСТЫ ШИННЫЕ ДЛЯ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Состав работы:

1.Изготовление шинного моста. 2.Установка опорных изоляторов. 3.Установка шинного моста. 4.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Мост, количество опорных изоляторов: |
| --- | --- |
| 08-01-079-1 | 9 |
| 08-01-079-2 | 12 |
| 08-01-079-3 | 18 |
| 08-01-079-4 | 21 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-079-1 | 08-01-079-2 | 08-01-079-3 | 08-01-079-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 15,4 | 20,1 | 28,4 | 28,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29 | 0,37 | 0,57 | 0,68 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,1 | 0,13 | 0,2 | 0,24 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,1 | 0,13 | 0,2 | 0,24 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,32 | 0,43 | 0,64 | 0,64 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,09 | 0,11 | 0,17 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 3,4 | 4 | 12 | 6 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
| 101-9852 | Краска | кг | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 3 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-080    ПРИБОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение. 3.Установка и регулировка контактора (норма 4).

Измеритель: шт.

|  | Прибор, количество подключаемых концов, до: |
| --- | --- |
| 08-01-080-1 | 2 |
| 08-01-080-2 | 6 |
| 08-01-080-3 | 12 |
| 08-01-080-4 | Блок-контактор |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-080-1 | 08-01-080-2 | 08-01-080-3 | 08-01-080-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,13 | 1,13 | 2,25 | 1,13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,11 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,18 |
| 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,06 | 0,12 | 0,02 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-081    АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: |
| --- | --- |
| 08-01-081-1 | 2 |
| 08-01-081-2 | 6 |
| 08-01-081-3 | 12 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-081-1 | 08-01-081-2 | 08-01-081-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,06 | 0,12 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-082    ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ

Состав работы:

1.Сборка и установка зажимов. 2.Присоединение.

Измеритель: 100 шт.

| 08-01-082-1 | Зажим без кожуха |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-082-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,11 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,11 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,003 |
| 500-9368 | Зажимы наборные | шт. | 102 |
| 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 2,04 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,8 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-083    УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНО-БЛОКИРОВОЧНЫЕ

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение.

Измеритель: шт.

| 08-01-083-1 | Устройство |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-083-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,004 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,002 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,002 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,11 |
| 101-1148 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 6 мм | т | 0,002 |
| 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,08 |
| 101-9940 | Шплинт проволочный | кг | 0,4 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-084    КАМЕРЫ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Состав работы:

1.Установка камеры. 2.Установка переходной пластины. 3.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Камера: |
| --- | --- |
| 08-01-084-1 | с масляным выключателем |
| 08-01-084-2 | трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя |
| 08-01-084-3 | резервная |
| 08-01-084-4 | с выключателем нагрузки |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-084-1 | 08-01-084-2 | 08-01-084-3 | 08-01-084-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 24,7 | 20,2 | 15,7 | 23,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,18 | 1,52 | 0,88 | 0,88 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,09 | 0,76 | 0,44 | 0,44 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,09 | 0,76 | 0,44 | 0,44 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-085    ШКАФЫ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение.

Измеритель: шт.

| 08-01-085-1 | Шкаф с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-085-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 32,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,19 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 3,19 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,2 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,23 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,001 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,2 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,0003 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,0024 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 0,03 |
| 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,02 |
| 500-9625 | Лента с запонками ЛМЗ | 100 м | 0,025 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-086    КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ (КТП)

Состав работы:

1.Установка шкафа или моста. 2.Установка переходных пластин. 3.Присоединение.

Измеритель: шкаф (нормы 1,2), мост (норма 3)

|  | Шкаф ввода: |
| --- | --- |
| 08-01-086-1 | Высоковольтный |
| 08-01-086-2 | Низковольтный |
| 08-01-086-3 | Мост шинный для двухрядного КТП |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-086-1 | 08-01-086-2 | 08-01-086-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,23 | 13,9 | 10,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,57 | 1,37 | 1,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,95 | 0,62 | 0,65 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 0,67 | 0,13 | - |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,95 | 0,62 | 0,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,33 | 0,33 | 5,57 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-087    ОГРАЖДЕНИЯ, ПЛИТЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

Состав работы:

1.Изготовление. 2.Установка.

Измеритель: м2 (норма 1,2); т (норма 3)

| 08-01-087-1 | Ограждение сетчатое |
| --- | --- |
| 08-01-087-2 | Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин |
| 08-01-087-3 | Металлические конструкции |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-087-1 | 08-01-087-2 | 08-01-087-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,39 | 12,3 | 62,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,3 | 3,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,15 | 1,74 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,05 | 0,15 | 1,74 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,38 | - | 15,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,0157 | 0,0118 | - |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,0002 | - | 1 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,26 | - | 4,2 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,21 | - | - |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | - | 0,00016 | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | - | 2,28 | 27 |
| 101-9104 | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт. | - | - | 0,8 |
| 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 500 | т | - | - | 0,18 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний | м3 | - | - | 0,15 |

## РАЗДЕЛ 4. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования  и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. В нормах не учтены затраты на:

­ монтаж трансформаторов, определяемые по соответствующим нормам отдела 01;

­ монтаж щитков, определяемые по соответствующим нормам раздела 4 отдела 03;

­ прокладку шин заземления, определяемые по соответствующим нормам раздела 8 отдела 02;

­ устройство системы охлаждения, определяемые по соответствующим нормам отдела 01.

### Таблица ГЭСНм 08-01-101    ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Состав работы:

1.Установка. 2.Установка перемычки заземления. 3.Присоединение.

Измеритель:  шкаф

|  | Преобразователь массой, т, до: |
| --- | --- |
| 08-01-101-1 | 0,15 |
| 08-01-101-2 | 0,25 |
| 08-01-101-3 | 0,5 |
| 08-01-101-4 | 1 |
| 08-01-101-5 | 1,5 |
| 08-01-101-6 | 2 |
| 08-01-101-7 | 2,5 |
| 08-01-101-8 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-101-1 | 08-01-101-2 | 08-01-101-3 | 08-01-101-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,86 | 11,2 | 14,6 | 21,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,38 | 0,72 | 1,6 | 2,98 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,19 | 0,36 | 0,8 | 1,49 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,19 | 0,36 | 0,8 | 1,49 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 12,24 | 12,24 | 18,36 | 18,36 |
| 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,102 | 0,204 | 0,306 | 0,408 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,1224 | 0,1224 | 0,1836 | 0,1836 |
| 530-9015 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0,06 | 0,066 | 0,096 | 0,108 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0288 | 0,0288 | 0,0432 | 0,0432 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,024 | 0,024 | 0,037 | 0,037 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,8 | 0,77 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-101-5 | 08-01-101-6 | 08-01-101-7 | 08-01-101-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 25,8 | 31,4 | 37,1 | 40,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,14 | 6,32 | 7,74 | 7,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,07 | 3,16 | 3,87 | 3,89 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,07 | 3,16 | 3,87 | 3,89 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 18,36 | 18,36 | 18,36 | 18,36 |
| 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,51 | 0,612 | 0,612 | 0,612 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,1836 | 0,1836 | 0,1836 | 0,1836 |
| 530-9015 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 | 0,0432 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-102    ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ

Состав работы:

1.Установка. 2.Установка перемычки заземления. 3.Присоединение.

Измеритель: шкаф

| 08-01-102-1 | Шкаф |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-102-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,8 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2,04 |
| 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,612 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0048 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,0041 |
| 530-9015 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0,016 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,77 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-103    ШКАФЫ С БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМИ АВТОМАТАМИ

Состав работы:

1.Установка. 2.Установка перемычки заземления. 3.Присоединение.

Измеритель: шкаф

|  | Шкаф с однополюсным автоматом на ток, А, до: |
| --- | --- |
| 08-01-103-1 | 4000 |
| 08-01-103-2 | 10000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-103-1 | 08-01-103-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14,6 | 22,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,24 | 2,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,62 | 1,09 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,62 | 1,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 12,24 | 24,48 |
| 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,408 | 0,408 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,012 | 0,024 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0288 | 0,0576 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,025 | 0,049 |
| 530-9015 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0,072 | 0,144 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,77 | 0,77 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-104    ТЕПЛООБМЕННИКИ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Состав работы:

1.Установка. 2.Установка перемычки заземления. 3.Присоединение.

Измеритель: шкаф

|  | Теплообменник, мощность отводимого тепла, кВт, до: |
| --- | --- |
| 08-01-104-1 | 30 |
| 08-01-104-2 | 80 |
| 08-01-104-3 | 100 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-104-1 | 08-01-104-2 | 08-01-104-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,1 | 15,7 | 20,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,6 | 2,32 | 3,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,8 | 1,16 | 1,89 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,8 | 1,16 | 1,89 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 6,12 | 6,12 | 6,12 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0612 | 0,0612 | 0,0612 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0144 | 0,0144 | 0,0144 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,01224 | 0,01224 | 0,01224 |
| 500-9807 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0,102 | 0,204 | 0,306 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 530-9015 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,77 | 0,77 | 0,77 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-105    АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА (АВУ)

Состав работы:

1.Сборка, установка, проверка и настройка устройства. 2.Сушка. 3.Формовка. 4.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Устройство массой, т, до: |
| --- | --- |
| 08-01-105-1 | 0,1 |
| 08-01-105-2 | 0,25 |
| 08-01-105-3 | 0,5 |
| 08-01-105-4 | 1,5 |
| 08-01-105-5 | 2,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-105-1 | 08-01-105-2 | 08-01-105-3 | 08-01-105-4 | 08-01-105-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 18,5 | 21,6 | 28,8 | 39,1 | 51,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
| 530-9015 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0264 | 0,0264 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,0224 | 0,0224 | 0,0306 | 0,0306 | 0,0306 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 542-9010 | Флюс ВАМИ | кг | 0,007 | 0,007 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 101-1550 | Эмаль КО-811 черная | т | 0,00025 | 0,00025 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0006 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00025 | 0,00025 | 0,0005 |

## РАЗДЕЛ 5. АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. Нормами табл. 08-01-122 учтены затраты на одно формирование и контрольный заряд-разряд одной или нескольких аккумуляторных батарей или групп батарей одновременно одним зарядным агрегатом. При одновременном выполнении нескольких формирований батарей или группы батарей разными зарядными агрегатами к нормам всех формирований, кроме одного, следует применять коэффициент 0,3.

3. Затраты на ошиновку аккумуляторных батарей определяются по соответствующим нормам раздела 3 настоящего отдела.

4. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

­ плит проходных;

­ стеллажей деревянных.

### Таблица ГЭСНм 08-01-121    АККУМУЛЯТОРЫ КИСЛОТНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

Состав работы:

1.Установка. 2.Сборка.

Измеритель: шт.

|  | Аккумулятор, тип: |
| --- | --- |
| 08-01-121-1 | С-1, СК-1 |
| 08-01-121-2 | С-2, СК-2 |
| 08-01-121-3 | С-3, СК-3 |
| 08-01-121-4 | С-4, СК-4, С-5, СК-5 |
| 08-01-121-5 | С-6, СК-6, С-8, СК-8 |
| 08-01-121-6 | С-10, СК-10, С-12, СК-12 |
| 08-01-121-7 | С-14, СК-14, С-16, СК-16 |
| 08-01-121-8 | С-18, СК-18, С-20, СК-20 |
| 08-01-121-9 | С-24, СК-24, С-28, СК-28 |
| 08-01-121-10 | С-32, СК-32, С-36, СК-36, С-40, СК-40 |
| 08-01-121-11 | С-44, СК-44,С-48,СК-48 |
| 08-01-121-12 | С-52, СК-52, С-56,СК-56 |
| 08-01-121-13 | С-60, СК-60, С-64,СК-64 |
| 08-01-121-14 | С-68, СК-68, С-72,СК-72 |
| 08-01-121-15 | С-76, СК-76, С-80,СК-80,С-84,СК-84 |
| 08-01-121-16 | С-88, СК-88, С-92,СК-92,С-96,СК-96 |
| 08-01-121-17 | С-100, СК-100, С-104,СК-104,С-108,СК-108 |
| 08-01-121-18 | С-112, СК-112, С-116,СК-116,С-120,СК-120 |
| 08-01-121-19 | С-124, СК-124, С-128,СК-128,С-132,СК-132 |
| 08-01-121-20 | С-136, СК-136, С-140,СК-140,С-144,СК-144,С-148,СК-148 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-121-1 | 08-01-121-2 | 08-01-121-3 | 08-01-121-4 | 08-01-121-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,06 | 2,06 | 3,1 | 3,1 | 4,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0625 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
| 522-0003 | Сплавы алюминиевые литейные марки АК5М2 | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 542-0017 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,001 | 0,0017 | 0,0025 | 0,0036 | 0,00341 |
| 411-0006 | Вода дистиллированная | кг | 2,8 | 5,3 | 7,5 | 10,8 | 10,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-121-6 | 08-01-121-7 | 08-01-121-8 | 08-01-121-9 | 08-01-121-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,15 | 6,18 | 7,21 | 8,24 | 10,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0625 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 |
| 522-0003 | Сплавы алюминиевые литейные марки АК5М2 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 542-0017 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,0048 | 0,0045 | 0,0062 | 0,0062 | 0,00713 |
| 411-0006 | Вода дистиллированная | кг | 14,4 | 13,5 | 18,6 | 18,6 | 21,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-121-11 | 08-01-121-12 | 08-01-121-13 | 08-01-121-14 | 08-01-121-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,3 | 13,4 | 15,5 | 16,5 | 17,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0625 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00025 | 0,00025 |
| 522-0003 | Сплавы алюминиевые литейные марки АК5М2 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00007 | 0,00007 |
| 542-0017 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,01054 | 0,0117 | 0,0127 | 0,0155 | 0,0167 |
| 411-0006 | Вода дистиллированная | кг | 31,6 | 35 | 38,1 | 46,5 | 50,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-121-16 | 08-01-121-17 | 08-01-121-18 | 08-01-121-19 | 08-01-121-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 20,6 | 23,7 | 25,8 | 28,8 | 31,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0625 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 |
| 522-0003 | Сплавы алюминиевые литейные марки АК5М2 | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| 542-0017 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 0,0186 | 0,0208 | 0,0226 | 0,0248 | 0,0267 |
| 411-0006 | Вода дистиллированная | кг | 55,8 | 62,2 | 68 | 74,4 | 80 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-122    ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАРЯД-РАЗРЯД АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Состав работы:

1.Формирование. 2.Контрольный заряд-разряд.

Измеритель: одно формирование (нормы 1, 2), один тренировочный цикл (норма 3)

| 08-01-122-1 | Батарея аккумуляторов кислотных стационарных |
| --- | --- |
| 08-01-122-2 | Каждая последующая батарея аккумуляторов кислотных стационарных сверх одной при одновременном формировании |
| 08-01-122-3 | Дополнительный тренировочный цикл "заряд-разряд" при формировании кислотной стационарной аккумуляторной батареи |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-122-1 | 08-01-122-2 | 08-01-122-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 98,8 | 69 | 17,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-123    СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ

Состав работы:

1. Сборка и установка.

Измеритель: м

|  | Стеллаж деревянный: |
| --- | --- |
| 08-01-123- 1 | одноярусный, однорядный |
| 08-01-123- 2 | одноярусный, двухрядный |
| 08-01-123- 3 | двухъярусный, однорядный |
| 08-01-123- 4 | двухъярусный, двухрядный |
|  | Стеллаж металлический: |
| 08-01-123- 5 | одноярусный, однорядный |
| 08-01-123- 6 | одноярусный, двухрядный |
| 08-01-123- 7 | двухъярусный, однорядный |
| 08-01-123- 8 | двухъярусный, двухрядный |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-123- 1 | 08-01-123-2 | 08-01-123-3 | 08-01-123-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,06 | 3,09 | 3,09 | 4,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0415 | Краски для наружных работ: МА-011 специальная защитная 734 | т | 0,0002 | 0,0005 | 0,0009 | 0,0015 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,1 |
| 101-1320 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400 | т | 0,008 | 0,012 | 0,008 | 0,012 |
| 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-123-5 | 08-01-123-6 | 08-01-123-7 | 08-01-123-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,03 | 1,03 | 2,06 | 2,06 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,12 |
| 113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | 0,00686 | 0,00686 | 0,00686 | 0,00686 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,017 | 0,032 | 0,043 | 0,073 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-124    ДОСКИ ПРОХОДНЫЕ В АККУМУЛЯТОРНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Состав работы:

1.Установка.

Измеритель: шт.

|  | Доска при количестве шин, до: |
| --- | --- |
| 08-01-124-1 | 4 |
| 08-01-124-2 | 5-12 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-124-1 | 08-01-124-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,09 | 3,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |

# ОТДЕЛ 02. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

## РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ДО 500 кВ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, в нормах 08-02-156-3 по 08-02-156-6 и табл. 08-02-180 - 8 м.

2. В нормах не учтены затраты на:

­ монтаж анкерных и ограничительных конструкций и конструкций под концевые муфты маслонаполненных кабелей;

­ контроль сварных соединений трубопроводов;

­ установку и разборку шатров при монтаже концевых муфт маслонаполненных кабелей и кабельных вводов в трансформаторы;

­ монтаж коллектора для автоматической подпитывающей установки маслонаполненных кабелей.

3. Нормы табл. 08-02-144 предназначены для определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием и т.п.

4. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

­ заделок кабельных (комплект материалов);

­ зажимов питающих;

­ кабелей всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте оборудования, учитываемых как оборудование;

­ каната стального (троса);

­ кассет герметизирующих;

­ кирпича;

­ конструкций металлических кабельных, кроме норм с 08-02-152-1 по 08-02-152-3;

­ коробов;

­ кожухов защитных для кабельных муфт;

­ кронштейнов для крепления трубопроводов и муфт маслонаполненных кабелей;

­ лотков металлических;

­ масла для маслонаполненных кабелей;

­ муфт кабельных, кроме муфт для маслонаполненных кабелей, учитываемых как оборудование;

­ наконечников, кроме норм 08-02-158-1(08-02-158-13 и 08-02-160-6(08-02-160-8;

­ плит асбестоцементных и железобетонных;

­ песка, кроме норм табл. 08-02-156;

­ труб.

### Таблица ГЭСНм 08-02-141    КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ

Состав работы:

1.Установка и снятие лебедки. 2.Установка и снятие барабана. 3.Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4.Установка и снятие роликов. 5.Прокладка кабеля. 6.Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 7.Маркировка.

Измеритель: 100 м кабеля

|  | Кабель массой 1 м, кг, до: |
| --- | --- |
| 08-02-141-1 | 1 |
| 08-02-141-2 | 2 |
| 08-02-141-3 | 3 |
| 08-02-141-4 | 6 |
| 08-02-141-5 | 9 |
| 08-02-141-6 | 13 |
| 08-02-141-7 | 18 |
| 08-02-141-8 | 23 |
| 08-02-141-9 | 30 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-141-1 | 08-02-141-2 | 08-02-141-3 | 08-02-141-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13,7 | 13,7 | 14,2 | 21,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4 | 4,34 | 5,56 | 8,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,39 | 0,56 | 1,17 | 1,65 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,39 | 0,56 | 1,17 | 1,65 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 4,96 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 4,96 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00832 | 0,00832 | 0,00832 | 0,00832 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-141-5 | 08-02-141-6 | 08-02-141-7 | 08-02-141-8 | 08-02-141-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22 | 23 | 28,9 | 29,5 | 36,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,82 | 11,7 | 14,5 | 16,2 | 19,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,43 | 3,35 | 4,15 | 4,96 | 5,8 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,43 | 3,35 | 4,15 | 4,96 | 5,8 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 4,96 | 4,96 | 6,23 | 6,23 | 7,89 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 4,96 | 4,96 | 6,23 | 6,23 | 7,89 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00832 | 0,00832 | 0,00832 | 0,00832 | 0,00832 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-142    УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ДЛЯ КАБЕЛЯ

Состав работы:

1.Устройство постели.

Измеритель: 100 м кабеля

| 08-01-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |
| --- | --- |
| 08-01-142-2 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-01-142-1 | 08-01-142-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,63 | 2,49 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,98 | 2,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 4,99 | 1,43 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,99 | 1,43 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-143    ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ

Состав работы:

1.Покрытие кабеля.

Измеритель: 100 м кабеля

|  | Покрытие кабеля: |
| --- | --- |
| 08-02-143-1 | кирпичом одного кабеля |
| 08-02-143-2 | кирпичом каждого последующего |
| 08-02-143-3 | плитами одного кабеля |
| 08-02-143-4 | плитами каждого последующего |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-143-1 | 08-02-143-2 | 08-02-143-3 | 08-02-143-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,51 | 3,4 | 7,18 | 3,47 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,48 | 5,08 | 10,6 | 5,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,24 | 2,54 | 5,31 | 2,66 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 4,24 | 2,54 | 5,31 | 2,66 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-144    ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ

Состав работы:

1.Присоединение.

Измеритель: 100 шт.

|  | Провод или кабель сечением, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-02-144-1 | 2,5 |
| 08-02-144-2 | 6 |
| 08-02-144-3 | 16 |
| 08-02-144-4 | 35 |
| 08-02-144-5 | 70 |
| 08-02-144-6 | 150 |
| 08-02-144-7 | 240 |
| 08-02-144-8 | 400 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-144-1 | 08-02-144-2 | 08-02-144-3 | 08-02-144-4 | 08-02-144-5 | 08-02-144-6 | 08-02-144-7 | 08-02-144-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12 | 13 | 15,2 | 17,1 | 18,9 | 28,4 | 38 | 58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-145    КАБЕЛИ ДО 35 кВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ

Состав работы:

1.Установка и снятие лебедки. 2.Установка и снятие барабана. 3.Установка и снятие роликов. 4.Прокладка кабеля. 5.Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 6.Маркировка.

Измеритель: 100 м кабеля

|  | Кабель массой 1 м, кг, до: |
| --- | --- |
| 08-02-145-1 | 1 |
| 08-02-145-2 | 2 |
| 08-02-145-3 | 3 |
| 08-02-145-4 | 6 |
| 08-02-145-5 | 9 |
| 08-02-145-6 | 13 |
| 08-02-145-7 | 18 |
| 08-02-145-8 | 23 |
| 08-02-145-9 | 30 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-145-1 | 08-02-145-2 | 08-02-145-3 | 08-02-145-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,32 | 8,29 | 9,3 | 12,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,49 | 3 | 4,38 | 6,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,39 | 0,54 | 1,16 | 1,62 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,39 | 0,54 | 1,16 | 1,62 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 1,71 | 1,89 | 2,06 | 2,79 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 1,71 | 1,89 | 2,06 | 2,79 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00832 | 0,00832 | 0,00832 | 0,00832 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-145-5 | 08-02-145-6 | 08-02-145-7 | 08-02-145-8 | 08-02-145-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 15 | 16,8 | 20,4 | 22 | 23,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8 | 10,1 | 12,4 | 13,9 | 15,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,39 | 3,31 | 4,09 | 4,71 | 5,42 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,39 | 3,31 | 4,09 | 4,71 | 5,42 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 3,22 | 3,48 | 4,21 | 4,49 | 4,79 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 3,22 | 3,48 | 4,21 | 4,49 | 4,79 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00832 | 0,00832 | 0,00832 | 0,00832 | 0,00832 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-146    КАБЕЛИ ДО 35 кВ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ

Состав работы:

1.Установка и снятие лебедки. 2.Установка и снятие барабана. 3.Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4.Установка и снятие роликов. 5.Прокладка кабеля. 6.Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля. 7.Маркировка.

Измеритель: 100 м кабеля

|  | Кабель массой 1 м, кг, до: |
| --- | --- |
| 08-02-146-1 | 0,5 |
| 08-02-146-2 | 1 |
| 08-02-146-3 | 2 |
| 08-02-146-4 | 3 |
| 08-02-146-5 | 6 |
| 08-02-146-6 | 9 |
| 08-02-146-7 | 13 |
| 08-02-146-8 | 18 |
| 08-02-146-9 | 23 |
| 08-02-146-10 | 30 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-146-1 | 08-02-146-2 | 08-02-146-3 | 08-02-146-4 | 08-02-146-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14,7 | 16,7 | 19,3 | 23,3 | 30,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,6 | 9,97 | 11,7 | 14,9 | 19,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,24 | 0,42 | 0,59 | 1,19 | 1,73 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,24 | 0,42 | 0,59 | 1,19 | 1,73 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 3,48 | 3,91 | 4,49 | 5,37 | 6,96 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 3,48 | 3,91 | 4,49 | 5,37 | 6,96 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 4,64 | 5,22 | 6 | 7,16 | 9,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм | т | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-146-6 | 08-02-146-7 | 08-02-146-8 | 08-02-146-9 | 08-02-146-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 38,2 | 48,5 | 60,7 | 73,8 | 90,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,2 | 32,5 | 40,5 | 48,7 | 58,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,47 | 3,38 | 4,18 | 4,73 | 5,42 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,47 | 3,38 | 4,18 | 4,73 | 5,42 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 8,7 | 11 | 13,8 | 16,8 | 20,5 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 8,7 | 11 | 13,8 | 16,8 | 20,5 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 11,6 | 14,7 | 18,3 | 22,4 | 27,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм | т | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 | 0,00288 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-147    КАБЕЛИ ДО 35 кВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ

Состав работы:

1.Установка и снятие лебедки. 2.Установка и снятие барабана. 3.Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4.Установка и снятие роликов. 5.Прокладка кабеля. 6.Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 7.Маркировка.

Измеритель: 100 м кабеля

|  | Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы массой 1 м кабеля, кг, до: |
| --- | --- |
| 08-02-147-1 | 1 |
| 08-02-147-2 | 2 |
| 08-02-147-3 | 3 |
| 08-02-147-4 | 6 |
| 08-02-147-5 | 9 |
| 08-02-147-6 | 13 |
| 08-02-147-7 | 18 |
| 08-02-147-8 | 23 |
| 08-02-147-9 | 30 |
|  | Кабель с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: |
| 08-02-147-10 | 1 |
| 08-02-147-11 | 2 |
| 08-02-147-12 | 3 |
| 08-02-147-13 | 6 |
| 08-02-147-14 | 9 |
| 08-02-147-15 | 13 |
| 08-02-147-16 | 18 |
| 08-02-147-17 | 23 |
| 08-02-147-18 | 30 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-147-1 | 08-02-147-2 | 08-02-147-3 | 08-02-147-4 | 08-02-147-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,6 | 15,4 | 18,7 | 25,3 | 31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,14 | 4,44 | 5,56 | 8,28 | 10,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,21 | 0,42 | 0,59 | 1,22 | 1,69 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,21 | 0,42 | 0,59 | 1,22 | 1,69 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 2,75 | 3,6 | 4,38 | 5,84 | 7,11 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 2,75 | 3,6 | 4,38 | 5,84 | 7,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм | т | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,0008 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-147-6 | 08-02-147-7 | 08-02-147-8 | 08-02-147-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 39,4 | 50,1 | 57,5 | 78,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,6 | 20,7 | 26 | 32,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,35 | 4,76 | 6,02 | 7,6 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 3,35 | 4,76 | 6,02 | 7,6 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 8,9 | 11,2 | 14 | 17,4 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 8,9 | 11,2 | 14 | 17,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-147-10 | 08-02-147-11 | 08-02-147-12 | 08-02-147-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 17,6 | 21,6 | 26 | 37,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,68 | 5,93 | 7,32 | 11,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,25 | 0,43 | 0,6 | 1,24 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,25 | 0,43 | 0,6 | 1,24 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 4,18 | 5,07 | 6,12 | 8,62 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 4,18 | 5,07 | 6,12 | 8,62 |
|  | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,00062 | 0,00062 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-147-14 | 08-02-147-15 | 08-02-147-16 | 08-02-147-17 | 08-02-147-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 49,2 | 64,2 | 86,3 | 105 | 131 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,9 | 21,7 | 29,4 | 36,3 | 45,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,73 | 3,49 | 4,78 | 6,09 | 7,9 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,73 | 3,49 | 4,78 | 6,09 | 7,9 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 11,4 | 14,7 | 19,8 | 24,1 | 29,9 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 11,4 | 14,7 | 19,8 | 24,1 | 29,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм | т | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-148    КАБЕЛИ ДО 35 кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ

Состав работы:

1.Установка и снятие лебедки. 2.Установка и снятие барабана. 3.Установка и снятие роликов. 4.Монтаж и демонтаж переговорной  связи. 5.Прокладка кабеля. 6.Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 7.Маркировка.

Измеритель: 100 м кабеля

|  | Кабель массой 1 м, кг, до: |
| --- | --- |
| 08-02-148-1 | 1 |
| 08-02-148-2 | 2 |
| 08-02-148-3 | 3 |
| 08-02-148-4 | 6 |
| 08-02-148-5 | 9 |
| 08-02-148-6 | 13 |
| 08-02-148-7 | 18 |
|  | Кабель массой 1 м, кг, до: |
| 08-02-148-8 | 23 |
| 08-02-148-9 | 30 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-148-1 | 08-02-148-2 | 08-02-148-3 | 08-02-148-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12,4 | 18,3 | 23,2 | 28,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,78 | 5,38 | 7,66 | 9,68 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,39 | 0,56 | 1,16 | 1,63 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,39 | 0,56 | 1,16 | 1,63 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 3 | 4,26 | 5,34 | 6,42 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 3 | 4,26 | 5,34 | 6,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00832 | 0,00832 | 0,00832 | 0,00832 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-148-5 | 08-02-148-6 | 08-02-148-7 | 08-02-148-8 | 08-02-148-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 36,8 | 45,7 | 54,4 | 63,3 | 73,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,3 | 19,3 | 24 | 29,2 | 34,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,02 | 4,57 | 6 | 7,7 | 9,16 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 3,02 | 4,57 | 6 | 7,7 | 9,16 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 8,27 | 10,2 | 12 | 13,8 | 16 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 8,27 | 10,2 | 12 | 13,8 | 16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 | 0,0096 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00832 | 0,00832 | 0,00832 | 0,00832 | 0,00832 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-149    КАБЕЛИ ДО 35 кВ , ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ

Состав работы:

1.Установка и снятие лебедки. 2.Установка и снятие барабана. 3.Установка и снятие роликов. 4.Монтаж и демонтаж переговорной связи. 5.Прокладка троса и кабеля. 6.Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 7.Маркировка.

Измеритель: 100 м кабеля

|  | Кабель массой 1 м, кг, до: |
| --- | --- |
| 08-02-149-1 | 1 |
| 08-02-149-2 | 4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-149-1 | 08-02-149-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 17,1 | 22,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,83 | 23,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,39 | 1,08 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,39 | 1,08 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 13,3 | 17,4 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 2,75 | 3,6 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 2,75 | 3,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0,21 | 0,21 |
| 103-9163 | Муфты натяжные | шт. | 8 | 8 |
| 500-9202 | Анкер тросовый | 100 шт. | 0,08 | 0,08 |
| 500-9040 | Зажимы | 100 шт. | 0,08 | 0,08 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0048 | 0,0048 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00416 | 0,00416 |
| 500-9825 | Серьга | шт. | 8 | 8 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-151    КАБЕЛИ ДО 35 кВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО НЕПРОХОДНЫМ ЭСТАКАДАМ

Состав работы:

1.Установка и снятие лебедки. 2.Установка и снятие барабана. 3.Установка якоря. 4.Монтаж и демонтаж переговорной связи. 5.Установка и снятие роликов. 6.Прокладка кабеля. 7.Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8.Маркировка.

Измеритель: 100 м кабеля

|  | Кабель, масса 1 м, кг, до: |
| --- | --- |
| 08-02-151-1 | 3 |
| 08-02-151-2 | 6 |
| 08-02-151-3 | 13 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-151-1 | 08-02-151-2 | 08-02-151-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 19,7 | 30,6 | 38,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,2 | 32,6 | 35,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,21 | 1,16 | 2,54 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,21 | 1,16 | 2,54 |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 3,56 | 5,43 | 5,61 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 12,5 | 19,1 | 19,8 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 3,75 | 5,72 | 5,92 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 3,75 | 5,72 | 5,92 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0245 | 0,0245 | 0,0245 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,0208 | 0,0208 | 0,0208 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-152    КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ

Состав работы:

1.Изготовление. 2.Установка. 3.Окраска.

Измеритель: т (нормы 1­3), 100 шт. (нормы 4-15), 100 м блока (нормы 16-20)

| 08-02-152-1 | Полка-кронштейн из угловой стали |
| --- | --- |
| 08-02-152-2 | Скоба П-образная из полосовой или угловой стали |
| 08-02-152-3 | Конструкция сварная |
|  | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок) массой, кг, до: |
| 08-02-152-4 | 1,6 |
| 08-02-152-5 | 2,4 |
| 08-02-152-6 | 4 |
|  | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках массой, кг, до: |
| 08-02-152-7 | 0,4 |
| 08-02-152-8 | 0,7 |
| 08-02-152-9 | 0,9 |
| 08-02-152-10 | Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки |
|  | Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками: |
| 08-02-152-11 | сдвоенными массой до 4 кг |
| 08-02-152-12 | раздвинутыми массой до 8 кг |
|  | Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок массой, кг, до: |
| 08-02-152-13 | 1 |
| 08-02-152-14 | 2 |
| 08-02-152-15 | Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля массой до 6,5 кг |
| 08-02-152-16 | Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок) , устанавливаемый на стене при высоте одинарной стойки до 1800 мм |
|  | Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок) , устанавливаемый на потолке при высоте сдвоенной стойки, мм, до: |
| 08-02-152-17 | 400 |
| 08-02-152-18 | 600 |
| 08-02-152-19 | 800 |
| 08-02-152-20 | 1200 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-152-1 | 08-02-152-2 | 08-02-152-3 | 08-02-152-4 | 08-02-152-5 | 08-02-152-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 101 | 67,5 | 45 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,22 | 4,08 | 4,08 | 0,82 | 1,1 | 1,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,11 | 2,04 | 2,04 | 0,41 | 0,55 | 0,66 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,11 | 2,04 | 2,04 | 0,41 | 0,55 | 0,66 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 27,5 | 18,6 | 15,3 | 22 | 22 | 22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101­1305 | Цемент | т | 0,00912 | 0,00374 | 0,00009 | - | - | - |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2,99 | 1,49 | 1,52 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 95,2 | 52,8 | 37,4 | 12,2 | 18,4 | 24,5 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,01117 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0006 | 0,00094 | 0,0014 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 95,2 | 52,8 | 37,4 | 12,2 | 18,4 | 24,5 |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | - | - | - | 4,4 | 6,3 | 8,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-152-7 | 08-02-152-8 | 08-02-152-9 | 08-02-152-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,06 | 2,25 | 2,45 | 15,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,6 | 0,66 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,3 | 0,33 | 0,08 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,11 | 0,3 | 0,33 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | - | - | - | 20,4 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00016 | 0,00031 | 0,00006 | 0,00016 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | - | - | - | 20,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-152-11 | 08-02-152-12 | 08-02-152-13 | 08-02-152-14 | 08-02-152-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 44,9 | 45,4 | 18 | 18 | 2,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,6 | 3,12 | 0,44 | 1,1 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,8 | 1,56 | 0,22 | 0,55 | 0,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,8 | 1,56 | 0,22 | 0,55 | 0,01 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 37,8 | 37,8 | 7,2 | 7,2 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 5,25 | 5,25 | 1,58 | 1,58 | - |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00289 | 0,00608 | 0,00062 | 0,00148 | 0,00005 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | - | - | 28,6 | 42,8 | - |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | - | - | 28,6 | 42,8 | - |
| 500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | - | - | 0,143 | 0,214 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-152-16 | 08-02-152-17 | 08-02-152-18 | 08-02-152-19 | 08-02-152-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 75,3 | 90,8 | 110 | 119 | 138 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,44 | 3,78 | 4,22 | 4,52 | 5,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,22 | 1,89 | 2,11 | 2,26 | 2,65 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,22 | 1,89 | 2,11 | 2,26 | 2,65 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 45,4 | 54,5 | 66,1 | 71,4 | 82,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0007 | 0,0007 | - | - | - |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 8 | 13,7 | 15,1 | 16,4 | 19,2 |
| 101-9852 | Краска | кг | 5,1 | 5,1 | 5,1 | - | - |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-153    КОРОБА ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ЗДАНИЙ

Состав работы:

1.Монтаж, сварка и окраска коробов. 2.Установка крышек.

Измеритель: 100 м трассы

| 08-02-153-1 | Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-153-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 145 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,94 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,53 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 21,1 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 32,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 113-0026 | Грунтовка ФЛ-03К коричневая | т | 0,00026 |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,008 |
| 113-0176 | Сольвент каменноугольный технический, марка В | т | 0,0003 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 31,1 |
| 113-0239 | Эмаль ХС-720 серебристая антикоррозийная | т | 0,00039 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,004 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,00025 |

### Таблица ГЭСНм 08-01-154    ПЛИТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ

Состав работы:

1.Изготовление. 2.Окраска. 3.Установка.

Измеритель: 100 м2

| 08-02-154-1 | Плита асбестоцементная между проложенными кабелями на кабельных конструкциях |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-154-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 27,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,51 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,51 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 500-9827 | Соединители перегородок | 100 шт. | 3,41 |
| 101-9842 | Краски силикатные | т | 0,0198 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-155    ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ

Состав работы:

1.Герметизация.

Измеритель: проход кабеля (норма 1), 100 м уложенного кабеля (норма 2)

| 08-02-155-1 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |
| --- | --- |
| 08-02-155-2 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-155-1 | 08-02-155-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,47 | 1,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 500-9837 | Уплотнительный состав | кг | 0,72 | - |
| 101-0025 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 3.0-5.0 мм | т | 0,00006 | 0,00003 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,15 | - |

### Таблица ГЭСНм 08-02-156    КОРОБА (КОЖУХИ) И КАССЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПРОХОДОВ КАБЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Состав работы:

Для норм 1,2:

1.Изготовление. 2.Установка. 3.Засыпка короба  песком.

Для норм 3,6:

1.Установка.

Измеритель: короб (нормы 1,2), шт. (нормы 3­6)

|  | Короб: |
| --- | --- |
| 08-02-156-1 | Неразъемный |
| 08-02-156-2 | Разъемный |
|  | Кассета герметизирующая разборного типа, периметр кассеты, м: |
| 08-02-156-3 | до 0,75 |
| 08-02-156-4 | до 1 |
| 08-02-156-5 | до 2 |
| 08-02-156-6 | свыше 2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-156-1 | 08-02-156-2 | 08-02-156-3 | 08-02-156-4 | 08-02-156-5 | 08-02-156-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,33 | 11,7 | 3,59 | 4,78 | 9,56 | 10,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,32 | 0,42 | 0,71 | 0,81 | 0,99 | 1,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,21 | 0,02 | 0,07 | 0,16 | 0,22 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,16 | 0,21 | 0,02 | 0,07 | 0,16 | 0,22 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | 1,31 | - | - | - |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | - | - | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 408-0131 | Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,1 | 0,002 | - | - | - | - |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,5 | 2,75 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 101-1148 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 6 мм | т | - | 0,03 | - | - | - | - |
| 113-0239 | Эмаль ХС-720 серебристая антикоррозийная | т | 0,00183 | 0,0024 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00009 | 0,00011 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | - | 0,002 | - | - | - | - |

### Таблица ГЭСНм 08-02-157    СНЯТИЕ С КАБЕЛЯ ВЕРХНЕГО ДЖУТОВОГО ПОКРОВА

Состав работы:

1.Снятие.

Измеритель: 100 м кабеля

|  | Кабель массой 1 м, кг, до: |
| --- | --- |
| 08-02-157-1 | 9 |
| 08-02-157-2 | 23 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-157-1 | 08-02-157-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,58 | 2,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-158    ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ

Состав работы:

1.Разделка конца кабеля. 2.Заделка конца кабеля. 3.Установка и крепление заделки. 4.Установка конструкций (нормы 1­3).

Измеритель: шт.

|  | Заделка для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-02-158-1 | 240 |
| 08-02-158-2 | 500 |
| 08-02-158-3 | 800 |
|  | Заделка для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: |
| 08-02-158-4 | 4 |
| 08-02-158-5 | 7 |
| 08-02-158-6 | 10 |
| 08-02-158-7 | 14 |
| 08-02-158-8 | 19 |
| 08-02-158-9 | 27 |
| 08-02-158-10 | 37 |
|  | Заделка для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил, до: |
| 08-02-158-11 | 4 |
| 08-02-158-12 | 7 |
| 08-02-158-13 | 10 |
|  | Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: |
| 08-02-158-14 | 35 |
| 08-02-158-15 | 120 |
| 08-02-158-16 | 185 |
| 08-02-158-17 | 240 |
|  | Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: |
| 08-02-158-18 | 35 |
| 08-02-158-19 | 70 |
| 08-02-158-20 | 120 |
| 08-02-158-21 | 185 |
| 08-02-158-22 | 240 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-158-1 | 08-02-158-2 | 08-02-158-3 | 08-02-158-4 | 08-02-158-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,55 | 3,09 | 3,09 | 0,26 | 0,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | - |
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | - | - | - | 0,00001 | 0,00001 |
| 507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | - | - | - | 0,00011 | 0,00011 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | - | - | - | 0,05 | 0,05 |
| 500-9610 | Жир паяльный | кг | - | - | - | 0,02 | 0,02 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | - | - | - | 1 | 1 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | - | - | - | 0,00001 | 0,00001 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-158-6 | 08-02-158-7 | 08-02-158-8 | 08-02-158-9 | 08-02-158-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,52 | 0,69 | 0,91 | 1,26 | 1,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00004 |
| 507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 500-9610 | Жир паяльный | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-158-11 | 08-02-158-12 | 08-02-158-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,29 | 0,41 | 0,54 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 |
| 507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 500-9610 | Жир паяльный | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-158-14 | 08-02-158-15 | 08-02-158-16 | 08-02-158-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,15 | 1,37 | 1,58 | 1,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00202 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-158-18 | 08-02-158-19 | 08-02-158-20 | 08-02-158-21 | 08-02-158-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,78 | 2,1 | 2,42 | 2,95 | 3,25 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-159    ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ В РЕЗИНОВОЙ ПЕРЧАТКЕ

Состав работы:

1.Разделка конца кабеля. 2.Изолирование жил. 3.Надевание  перчаток и трубок на жилы. 4.Уплотнение. 5.Установка и  крепление заделки.

Измеритель: шт.

|  | Заделка для 3-4- жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-02-159-1 | 35 |
| 08-02-159-2 | 70 |
| 08-02-159-3 | 120 |
| 08-02-159-4 | 240 |
|  | Заделка для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: |
| 08-02-159-5 | 35 |
| 08-02-159-6 | 70 |
| 08-02-159-7 | 120 |
| 08-02-159-8 | 185 |
| 08-02-159-9 | 240 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-159-1 | 08-02-159-2 | 08-02-159-3 | 08-02-159-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,1 | 2,37 | 2,63 | 2,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-159-5 | 08-02-159-6 | 08-02-159-7 | 08-02-159-8 | 08-02-159-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,9 | 2,42 | 2,83 | 3,36 | 3,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-160    ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ

Состав работы:

1.Разделка конца кабеля. 2.Подмотка жил. 3.Надевание трубок на жилы. 4.Установка формы на кабель. 5.Установка и крепление заделки. 6.Приготовление и заливка с доливкой  в заделку эпоксидного компаунда.

Измеритель: шт.

|  | Заделка для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-02-160-1 | 70 |
| 08-02-160-2 | 240 |
|  | Заделка для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: |
| 08-02-160-3 | 70 |
| 08-02-160-4 | 185 |
| 08-02-160-5 | 240 |
|  | Заделка для кабеля до 1 кВ сечением, мм2, до: |
| 08-02-160-6 | 500 |
| 08-02-160-7 | 625 |
| 08-02-160-8 | 800 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-160-1 | 08-02-160-2 | 08-02-160-3 | 08-02-160-4 | 08-02-160-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,05 | 3,88 | 2,83 | 3,47 | 3,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-160-6 | 08-02-160-7 | 08-02-160-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,18 | 5,21 | 6,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 1 | 1 | 1 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-161    ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ СУХИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАНДАЖИРУЮЩИХ МУФТ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ

Состав работы:

1.Разделка конца кабеля. 2.Заделка корешка кабеля. 3.Установка и крепление заделки.

Измеритель: шт.

|  | Заделка для кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: |
| --- | --- |
| 08-02-161-1 | 14 |
| 08-02-161-2 | 52 |
| 08-02-161-3 | Заделка для кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-161-1 | 08-02-161-2 | 08-02-161-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,38 | 0,48 | 0,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | Маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | Маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-162    ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ ИЗ САМОСКЛЕИВАЮЩИХСЯ ЛЕНТ

Состав работы:

1.Разделка конца кабеля. 2.Изготовление и установка уплотнительных конусов. 3.Изолирование жил и корешка кабеля лентами и герметизирущая подмотка. 4.Установка и крепление заделки.

Измеритель: шт.

|  | Заделка для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-02-162-1 | 35 |
| 08-02-162-2 | 120 |
| 08-02-162-3 | 240 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-162-1 | 08-02-162-2 | 08-02-162-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,1 | 2,42 | 2,95 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-163  ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ С ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИМИСЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ПЕРЧАТКАМИ

Состав работы:

1.Разделка конца кабеля. 2.Установка трубок и перчатки. 3.Усадка перчатки и трубок с помощью горелки. 4.Установка манжет на наконечники и усадка их. 5.Установка и крепление заделки.

Измеритель: шт.

|  | Заделка для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-02-163-1 | 35 |
| 08-02-163-2 | 120 |
| 08-02-163-3 | 240 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-163-1 | 08-02-163-2 | 08-02-163-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,37 | 1,73 | 2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-164    МУФТЫ МАЧТОВЫЕ КОНЦЕВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Состав работы:

1.Установка и снятие палатки. 2.Разделка конца кабеля. 3.Прошпарка разделки. 4.Оконцевание жил кабеля специальными наконечниками. 5.Установка корпуса муфты. 6.Установка изоляторов. 7.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Муфта для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-02-164-1 | 35 |
| 08-02-164-2 | 70 |
| 08-02-164-3 | 120 |
| 08-02-164-4 | 185 |
| 08-02-164-5 | 240 |
|  | Муфта для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: |
| 08-02-164-6 | 16 |
| 08-02-164-7 | 35 |
| 08-02-164-8 | 70 |
| 08-02-164-9 | 120 |
| 08-02-164-10 | 185 |
| 08-02-164-11 | 240 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-164-1 | 08-02-164-2 | 08-02-164-3 | 08-02-164-4 | 08-02-164-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,33 | 8,25 | 8,99 | 10,1 | 12,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,18 | 3,48 | 3,84 | 4,4 | 5,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 3,06 | 3,36 | 3,72 | 4,28 | 5,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-164-6 | 08-02-164-7 | 08-02-164-8 | 08-02-164-9 | 08-02-164-10 | 08-02-164-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,24 | 9,34 | 11,2 | 12,9 | 15,8 | 17,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,5 | 4,04 | 4,91 | 5,71 | 7,1 | 7,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 3,36 | 3,9 | 4,77 | 5,57 | 6,96 | 7,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-165    МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ

Состав работы:

1.Установка и снятие палатки. 2.Разделка концов кабеля. 3.Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой. 4.Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой. 5.Установка муфты. 6.Оконцевание жил кабеля наконечниками. 7.Установка изоляторов. 8.Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда.

Измеритель: шт.

|  | Муфта для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-02-165-1 | 35 |
| 08-02-165-2 | 70 |
| 08-02-165-3 | 185 |
| 08-02-165-4 | 240 |
|  | Муфта для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: |
| 08-02-165-5 | 35 |
| 08-02-165-6 | 70 |
| 08-02-165-7 | 120 |
| 08-02-165-8 | 185 |
| 08-02-165-9 | 240 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-165-1 | 08-02-165-2 | 08-02-165-3 | 08-02-165-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,05 | 5,65 | 6,75 | 9,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,72 | 4,3 | 5,35 | 7,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 3,71 | 4,29 | 5,34 | 7,54 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-165-5 | 08-02-165-6 | 08-02-165-7 | 08-02-165-8 | 08-02-165-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,55 | 6,65 | 7,61 | 9,57 | 10,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,22 | 5,26 | 6,19 | 8,04 | 8,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 4,18 | 5,22 | 6,15 | 8 | 8,82 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-166    МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СВИНЦОВЫЕ С ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ

Состав работы:

1.Установка и снятие палатки. 2.Разделка концов кабелей. 3.Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 4.Прошпарка изоляции. 5.Установка и пайка муфты. 6.Приготовление и заливка в муфту битумной массы. 7.Пайка заливочных отверстий. 8.Укладка муфты в кожух. 9.Заливка кожуха массой.  10.Окрашивание.

Измеритель: шт.

|  | Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение жил, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-02-166-1 | 16 |
| 08-02-166-2 | 35 |
| 08-02-166-3 | 70 |
| 08-02-166-4 | 120 |
| 08-02-166-5 | 185 |
| 08-02-166-6 | 240 |
|  | Муфта для кабеля напряжением до 10кВ без заливки кожуха массой, сечение жил, мм2, до: |
| 08-02-166-7 | 16 |
| 08-02-166-8 | 35 |
| 08-02-166-9 | 70 |
| 08-02-166-10 | 120 |
| 08-02-166-11 | 185 |
| 08-02-166-12 | 240 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-166-1 | 08-02-166-2 | 08-02-166-3 | 08-02-166-4 | 08-02-166-5 | 08-02-166-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,51 | 8,56 | 9,87 | 11,6 | 14 | 16,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,3 | 4,2 | 4,2 | 5,1 | 5,1 | 5,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-166-7 | 08-02-166-8 | 08-02-166-9 | 08-02-166-10 | 08-02-166-11 | 08-02-166-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,97 | 8,5 | 10,4 | 12,3 | 14,8 | 17,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 5,7 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 3,3 | 3,6 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-167    МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ

Состав работы:

1.Установка и снятие палатки. 2.Разделка концов кабелей. 3.Соединение жил кабелей пайкой или термитной сваркой. 4.Надевание уплотнительных колец. 5.Установка муфты. 6.Приготовление и заливка с доливкой в муфты эпоксидного компаунда.

Измеритель: шт.

|  | Муфта для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-02-167-1 | 35 |
| 08-02-167-2 | 70 |
| 08-02-167-3 | 120 |
| 08-02-167-4 | 185 |
| 08-02-167-5 | 240 |
|  | Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил, мм2, до: |
| 08-02-167-6 | 35 |
| 08-02-167-7 | 70 |
| 08-02-167-8 | 120 |
| 08-02-167-9 | 185 |
| 08-02-167-10 | 240 |
|  | Муфта для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до: |
| 08-02-167-11 | 7 |
| 08-02-167-12 | 19 |
| 08-02-167-13 | 37 |
| 08-02-167-14 | Муфта для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-167-1 | 08-02-167-2 | 08-02-167-3 | 08-02-167-4 | 08-02-167-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,91 | 7,78 | 9,32 | 11,3 | 12,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-167-6 | 08-02-167-7 | 08-02-167-8 | 08-02-167-9 | 08-02-167-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,27 | 8,18 | 9,83 | 11,9 | 14 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 | 0,00204 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-167-11 | 08-02-167-12 | 08-02-167-13 | 08-02-167-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,1 | 5,89 | 6,36 | 5,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-168    МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ

Состав работы:

1.Разделка концов кабелей. 2.Соединение жил кабелей. 3.Изолирование жил кабелей. 4.Установка трубки-чулка на место соединения. 5.Бандажирование чулка. 6.Обмотка киперной и поливинилхлоридной лентой.

Измеритель: шт.

|  | Муфта для кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до: |
| --- | --- |
| 08-02-168-1 | 7 |
| 08-02-168-2 | 14 |
| 08-02-168-3 | 37 |
|  | Муфта для кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до: |
| 08-02-168-4 | 4 |
| 08-02-168-5 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-168-1 | 08-02-168-2 | 08-02-168-3 | 08-02-168-4 | 08-02-168-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,01 | 4,47 | 5,27 | 4,12 | 4,81 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-169    МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ

Состав работы:

1.Разделка концов кабелей. 2.Соединение жил кабелей. 3.Изолирование мест соединения. 4.Устройство экранов. 5.Установка муфт. 6.Заливка муфт массой с доливкой. 7.Установка защитного кожуха. 8.Заливка кожуха массой. 9.Наложение антикоррозионных покрытий на поверхности кожуха.

Измеритель: соединение (3 муфты)

|  | Муфта для 3-4-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-02-169-1 | 95 |
| 08-02-169-2 | 120 |
| 08-02-169-3 | 150 |
| 08-02-169-4 | 185 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-169-1 | 08-02-169-2 | 08-02-169-3 | 08-02-169-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 21,4 | 27,7 | 32,6 | 38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,006 | 0,006 | 0,008 | 0,008 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00612 | 0,00612 | 0,00612 | 0,00612 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-170    МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ИЗ ПЛАСТМАССОВОГО КОРПУСА С ЗАЛИВКОЙ ЭПОКСИДНЫМ КОМПАУНДОМ

Состав работы:

1.Разделка концов кабелей. 2.Изолирование жил кабеля. 3.Устройство экранов. 4.Оконцевание кабеля. 5.Сборка муфт. 6.Заливка муфт. 7.Установка муфт.

Измеритель: оконцевание (3 муфты)

|  | Муфты для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-02-170-1 | 95 |
| 08-02-170-2 | 120 |
| 08-02-170-3 | 150 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-170-1 | 08-02-170-2 | 08-02-170-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 12 | 16 | 18,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,006 | 0,008 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,003 | 0,004 | 0,005 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,003 | 0,004 | 0,005 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00612 | 0,00612 | 0,00612 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-171    ЛОТКИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ

Состав работы:

1.Прокладка лотков.

Измеритель: 100 шт.

| 08-02-171-1 | Лоток на установленных полках |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-171-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 24,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,36 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,68 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,68 |

### Таблица ГЭСм 08-02-172    КОЖУХИ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ МУФТ

Состав работы:

1.Установка кожуха. 2.Установка гибкой перемычки.

Измеритель: шт.

| 08-02-172-1 | Кожух |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-172-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,05 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 507-9100 | Провод медный для заземления | кг | 2,38 |
| 101-0013 | Асботекстолит марки Г | т | 0,0001 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-173    КАБЕЛИ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЕ

Состав работы:

1.Установка и снятие лебедки, барабана и роликов. 2.Монтаж и демонтаж переговорной связи. 3.Прокладка кабеля. 4.Проверка сопротивления изоляции кабеля до и после прокладки. 5.Заземление кабеля. 6.Вакуумирование и заполнение трубопровода азотом (нормы 3,4).

Измеритель: 100 м (3 фазы)

|  | Кабель напряжением до 220 кВ низкого давления, прокладываемый в: |
| --- | --- |
| 08-02-173-1 | земле (траншеях) |
| 08-02-173-2 | туннелях |
|  | Кабель высокого давления, прокладываемый в стальном трубопроводе, напряжение, кВ: |
| 08-02-173-3 | 220 |
| 08-02-173-4 | 500 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-173-1 | 08-02-173-2 | 08-02-173-3 | 08-02-173-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 266 | 470 | 361 | 423 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27,1 | 46,7 | 24,8 | 28,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 6,24 | 4,6 | 9,59 | 10 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 3,4 | 3,4 | 3,75 | 4,15 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 9,16 | 20,3 | 11,5 | 14,2 |
| 040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.-ч | 8,3 | 18,4 | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 3,94 | 3,94 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | - | - | 17,4 | 18,7 |
| 170602 | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т ККТ-7 | маш.-ч | - | - | 5,4 | 7,08 |
| 350401 | Насосы вакуумные 3.6 м3/мин | маш.-ч | - | - | 23,2 | 27,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00045 | 0,00045 | - | - |
| 541-0004 | Бумага асбестовая электроизоляционная, марки БЭ толщиной 0,2 мм | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,012 | 0,012 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,06 | 0,06 | 2,5 | 2,5 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,00009 | 0,00009 | 0,0033 | 0,0033 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,038 | 0,038 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,3 | 0,3 | 10 | 10 |
| 101-9501 | Лента киперная | кг | 0,24 | 0,24 | 0,18 | 0,18 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,3 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше | т | 0,00009 | 0,00009 | 0,0015 | 0,0015 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,5 | 1,5 | 6 | 6 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,0012 | 0,0012 |
| 530-9006 | Трубы свинцовые | м | 3 | 3 | - | - |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,46 | 0,66 | 0,16 | 0,16 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,2 | - | - | - |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | - | 30 | - | - |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | - | 3 | - | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | - | 19,5 | - | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | - | 22,8 | 22,8 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | - | - | 0,00245 | 0,00245 |
| 101-1033 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, N 16-18 | т | - | - | 0,00333 | 0,00333 |
| 101-9261 | Масло кабельное | кг | - | - | 20 | 50 |
| 101-9003 | Азот | м3 | - | - | 7,5 | 7,5 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-174    ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Состав работы:

1.Очистка, резка, гнутье, окраска внутренних и наружных поверхностей труб. 2.Изоляция наружной поверхности труб. 3.Прокладка труб. 4.Сварка труб. 5.Окраска и битумирование стыков труб. 6.Испытание трубопровода и изоляции давлением. 7.Вакуумирование трубопровода. 8.Заполнение трубопровода азотом. 9.Прокладка кабеля в трубах (нормы 7­9).

Измеритель: 100 м (нормы 1-6), разветвление (нормы 7­9)

|  | Трубопровод стальной, прокладываемый в земле (траншеях), диаметр труб, мм: |
| --- | --- |
| 08-02-174-1 | 219 |
| 08-02-174-2 | 245 |
| 08-02-174-3 | 273 |
|  | Трубопровод стальной, прокладываемый в туннелях и каналах, диаметр труб, мм: |
| 08-02-174-4 | 219 |
| 08-02-174-5 | 245 |
| 08-02-174-6 | 273 |
|  | Трубопровод медный с тройниковым разветвлением и прокладкой в нем кабелей, диаметр труб, мм: |
| 08-02-174-7 | 90 |
| 08-02-174-8 | 120 |
| 08-02-174-9 | 180 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-174-1 | 08-02-174-2 | 08-02-174-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 638 | 750 | 923 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 133 | 164 | 221 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 24,2 | 32,5 | 55,2 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,24 | 2,4 | 2,75 |
| 400112 | Полуприцепы общего назначения 15 т | маш.-ч | 2,24 | 2,4 | 2,75 |
| 151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.-ч | 7,51 | 13,5 | 30,6 |
| 150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 27,8 | 33,6 | 39,4 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 27,8 | 33,6 | 39,4 |
| 252305 | Тельферы электрические 5 т | маш.-ч | 2,78 | 3,36 | 3,94 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 10,6 | 12,2 | 13,9 |
| 040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.-ч | 28 | 31,5 | 34,7 |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 13,9 | 13,9 | 16,2 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 350401 | Насосы вакуумные 3.6 м3/мин | маш.-ч | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9852 | Краска | кг | 47,3 | 56,2 | 85 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 3,9 | 4,8 | 5,3 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 0,007 | 0,008 | 0,0093 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,25 | 2,75 | 3,5 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| 102-0245 | Дрова разделанные длиной 1.5-2 м: ель, кедр, пихта, осина, липа, ива | м3 | 12 | 16,6 | 18,5 |
| 101-9211 | Резиновая крошка | кг | 50 | 70 | 100 |
| 113-0176 | Сольвент каменноугольный технический, марка В | т | 0,045 | 0,025 | 0,025 |
| 101-1594 | Холст стеклянный высший сорт | 10 м2 | 22,8 | 28 | 33,2 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,012 | 0,0145 | 0,0145 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 26,7 | 30 | 33 |
| 101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,52 | 1,97 | 2,63 |
| 101-9003 | Азот | м3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 101-1597 | Брезент | м2 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
| 101-9255 | Дробь металлическая | т | 0,2 | 0,25 | 0,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-174-4 | 08-02-174-5 | 08-02-174-6 | 08-02-174-7 | 08-02-174-8 | 08-02-174-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 561 | 676 | 831 | 820 | 1042 | 1485 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 128 | 153 | 205 | 82,8 | 98,1 | 145 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 16,5 | 21 | 38,7 | 1,65 | 1,89 | 2,43 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 4,42 | 2,4 | 2,75 | 1,65 | 1,89 | 2,43 |
| 400112 | Полуприцепы общего назначения 15 т | маш.-ч | 4,42 | 2,4 | 2,75 | - | - | - |
| 151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.-ч | 8,21 | 13,5 | 30,6 | 56,5 | 68,1 | 102 |
| 150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.-ч | 27,8 | 33,6 | 39,4 | 8,35 | 8,35 | 13,2 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 27,8 | 33,6 | 39,4 | 30,4 | 30,4 | 31,2 |
| 252305 | Тельферы электрические 5 т | маш.-ч | 2,78 | 3,36 | 3,94 | 0,84 | 0,84 | 1,32 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  |  |  |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 10,6 | 12,2 | 13,9 | - | - | - |
| 040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.-ч | 28 | 31,5 | 34,7 | - | - | - |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 13,9 | 13,9 | 16,2 | - | - | - |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 2,26 | 2,26 | 2,26 | - | - | - |
| 350401 | Насосы вакуумные 3.6 м3/мин | маш.-ч | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 9,28 | 9,28 | 9,28 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 48,3 | 50,2 | 54,1 | 64,7 | 77,4 | 104 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | 11 | 13,2 | 20,2 |
| 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | - | - | - | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | 6,26 | 9,51 | 12,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9852 | Краска | кг | 57,8 | 66,7 | 95,5 | 2,8 | 2,8 | 3,9 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 3,9 | 4,8 | 5,3 | - | - | - |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 0,006 | 0,008 | 0,0093 | 0,002 | 0,002 | 0,004 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,25 | 2,75 | 3,5 | - | - | - |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,02 | 0,02 | 0,019 | 0,0072 | 0,0074 | 0,0074 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 68,3 | 73,3 | 46,6 | 24 | 24 | 24 |
| 101-9003 | Азот | м3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 47,6 | 59,8 | 148 |
| 101-9255 | Дробь металлическая | т | 0,2 | 0,25 | 0,3 | - | - | - |
| 408-0131 | Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | - | - | - | 0,045 | 0,072 | 0,135 |
| 101-0016 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0.2-0.3 мм | т | - | - | - | 0,094 | 0,104 | 0,17 |
| 101-0112 | Бура | т | - | - | - | 0,0012 | 0,0015 | 0,00232 |
| 101-0312 | Карбид кальция для кусков 50/80 | т | - | - | - | 0,131 | 0,179 | 0,225 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | - | - | - | 35,3 | 44,8 | 48,9 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 543-0001 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | - | - | - | 0,0115 | 0,015 | 0,0208 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | - | - | - | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | - | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | - | - | - | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 101-1148 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 6 мм | т | - | - | - | 0,0076 | 0,0076 | 0,03 |
| 101-1030 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, N 10 | т | - | - | - | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | - | - | - | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 101-1597 | Брезент | м2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 541-0004 | Бумага асбестовая электроизоляционная, марки БЭ толщиной 0,2 мм | т | - | - | - | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | - | - | - | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | - | - | - | 0,00032 | 0,00032 | 0,00032 |
| 101-9261 | Масло кабельное | кг | - | - | - | 50 | 50 | 50 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-175    МУФТЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ 35 кВ И ВЫШЕ

Состав работы:

1.Монтаж муфты.

Для норм 3­13:

2.Ваккум-масляная обработка муфты. 3.Испытание и заполнение маслом муфты. 4.Отбор проб масла. 5.Вакуумирование муфт. 6.Заполнение азотом.

Измеритель: компл.(3 фазы) (нормы 1,2); шт. (нормы 3-13)

|  | Муфта для кабеля напряжением 35 кВ: |
| --- | --- |
| 08-02-175-1 | концевая |
| 08-02-175-2 | соединительная и стопорная |
|  | Муфта для маслонаполненного кабеля напряжением 110 кВ низкого давления: |
| 08-02-175-3 | концевая |
| 08-02-175-4 | соединительная |
| 08-02-175-5 | стопорная |
|  | Муфта для маслонаполненного кабеля высокого давления напряженим 220 кВ: |
| 08-02-175-6 | концевая |
| 08-02-175-7 | соединительная |
| 08-02-175-8 | соединительно-разветвительная |
|  | Муфта для маслонаполненного кабеля высокого давления напряженим 500 кВ: |
| 08-02-175-9 | концевая |
| 08-02-175-10 | соединительная |
| 08-02-175-11 | соединительно-разветвительная |
|  | Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ: |
| 08-02-175-12 | концевая |
| 08-02-175-13 | соединительная |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-175-1 | 08-02-175-2 | 08-02-175-3 | 08-02-175-4 | 08-02-175-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16,9 | 47,2 | 231 | 216 | 240 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,32 | 24,6 | 22,3 | 28,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,1 | 0,16 | 6,02 | 3,41 | 3,75 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,1 | 0,16 | 0,46 | 0,46 | 0,59 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | 1,97 | 1,06 | 1,11 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | - | - | 29,7 | 30 | 35,4 |
| 331300 | Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении | маш.-ч | - | - | 18,1 | 18,4 | 23,8 |
| 350401 | Насосы вакуумные 3.6 м3/мин | маш.-ч | - | - | 15,1 | 16,2 | 23,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 2,4 | 5,8 | 9,46 | 11,8 | 11,9 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0006 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 0,0007 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 101-0013 | Асботекстолит марки Г | т | 0,00025 | 0,00025 | 0,006 | 0,0176 | 0,0187 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00035 | 0,0006 | 0,00189 | 0,00248 | 0,00248 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,4 | 0,87 | 1,2 | 2,7 | 2,9 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 5 | 5 | 11 | 10 | 5 |
| 500-9610 | Жир паяльный | кг | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 1,17 | 1,27 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 0,01 | 0,01 | 0,3 | 0,366 | 1 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | - | - | 3,32 | 12,9 | 14,4 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | - | 0,052 | - | - |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | - | - | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 113-9047 | Компаунд эпоксидный | кг | - | - | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | - | - | - | 0,004 | 0,004 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | - | - | - | 3 | 3 |
| 530-9007 | Трубы свинцовые | кг | - | - | - | 1,1 | 1,26 |
| 541-0004 | Бумага асбестовая электроизоляционная, марки БЭ толщиной 0,2 мм | т | - | - | - | 0,0131 | 0,0116 |
| 543-0004 | Трубки резиновые вакуумные из резины 7889 | т | - | - | - | 0,0008 | 0,0008 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-175-6 | 08-02-175-7 | 08-02-175-8 | 08-02-175-9 | 08-02-175-10 | 08-02-175-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 680 | 392 | 464 | 1140 | 738 | 810 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,71 | 6,84 | 15,9 | 3,71 | 21,6 | 21,6 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 55,7 | 27,8 | 27,8 | 83,5 | 27,8 | 27,8 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| 350401 | Насосы вакуумные 3.6 м3/мин | маш.-ч | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 4 | - | - | 4 | - | - |
| 113-0307 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0.2-0.5 мм | т | 0,0003 | 0,01 | 0,01 | 0,0003 | 0,01 | 0,01 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 |
| 543-0001 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0,0045 | - | - | 0,0045 | - | - |
| 101­9261 | Масло кабельное | кг | 29 | - | - | 48 | - | - |
| 101-9003 | Азот | м3 | 45 | 69 | 69 | 45 | 87 | 87 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,14 | - | - | 0,14 | - | 0,14 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,002 | 0,02 | 0,02 | 0,004 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 3,2 | 6,9 | 3,7 | 3,2 | 18,6 | 18,6 |
| 101-9260 | Масло изоляционное | кг | 20 | - | - | 40 | - | - |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 3 | 2,5 | 2,5 | 6 | 5 | 5 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12 | - | - | 12 | - | - |
| 541-0004 | Бумага асбестовая электроизоляционная, марки БЭ толщиной 0,2 мм | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 101-1597 | Брезент | м2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | - | 0,002 | 0,002 | - | 0,005 | 0,005 |
| 113-0128 | Пластикат листовой | т | - | 0,008 | 0,008 | - | 0,01 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-175-12 | 08-02-175-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 206 | 116 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,69 | 1,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 7,34 | 1,56 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,35 | 0,18 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,97 | 0,49 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 16,5 | 13,9 |
| 350401 | Насосы вакуумные 3.6 м3/мин | маш.-ч | 2,09 | 1,39 |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 1,67 | 1,51 |
| 350821 | Воздухоосушитель для маслонаполненных вводов | маш.-ч | 23,7 | 20,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,03 | 0,002 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,2 | 0,2 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1,7 | 0,47 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 1 | 1 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,3 | 0,3 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,00032 | 0,00024 |
| 101-1597 | Брезент | м2 | 0,6 | - |
| 101-0013 | Асботекстолит марки Г | т | 0,004 | 0,004 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 22 | 23 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,052 | - |

### Таблица ГЭСНм 08-02-176    КАБЕЛИ 110 кВ И ВЫШЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

Состав работы:

1.Установка и снятие лебедки. 2.Установка и снятие барабана. 3.Монтаж и демонтаж переговорной связи. 4.Установка и снятие роликов. 5.Прокладка кабеля. 6.Заземление кабеля. 7.Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 8.Маркировка.

Измеритель: 100м (3 фазы)

| 08-02-176-1 | Кабель |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-176-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 110 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,61 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,06 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,54 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 1,01 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 0,58 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 6,26 |
| 350221 | Маслоподогреватели | маш.-ч | 6,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,008 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,45 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,048 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,0001 |
| 101-0016 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0.2-0.3 мм | т | 0,0016 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 0,3 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-177    УКАЗАТЕЛИ КАБЕЛЬНЫХ ТРАСС

Состав работы:

1.Изготовление и установка указателя.

Измеритель: шт.

| 08-02-177-1 | Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-177-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 113-0239 | Эмаль ХС-720 серебристая антикоррозионная | т | 0,0002 |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,0008 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,002 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-178    МАСЛОПОДПИТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Состав работы:

Для нормы 1:

1.Установка баков. 2.Прокладка и присоединение свинцовых труб. 3.Подготовка и установка коллекторов. 4.Установка контактного сигнального манометра.

Для нормы 2:

1.Установка баков маслоподпитывающих агрегатов. 2.Установка и окраска маслоотделителей. 3.Установка вакуумнасоса. 4.Монтаж системы трубопроводов. 5.Прокладка трубопроводов связи АПУ с кабельной линией. 6.Врезка в трубу дегазационной установки. 7.Монтаж верхней и нижней части агрегата. 8.Монтаж газобалластного устройства. 9.Регулирование и испытание АПУ. 10.Вакуумирование и испытание маслоподпитывающих анрегатов.

Измеритель: шт. (норма 1), компл.(2 бака) (норма 2)

| 08-02-178-1 | Бак низкого давления |
| --- | --- |
| 08-02-178-2 | Автоматическая подпитывающая установка АПУ |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-178-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,2 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,12 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1 |
| 101-0025 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 3.0-5.0 мм | т | 0,0048 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 0-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 3,7 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 1,5 |
| 101-0633 | Парафин нефтяной твердый П-3 | т | 0,00003 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,09 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-178-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1216 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 40 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 8,14 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,79 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 23,5 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 6,13 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 72 |
| 151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.-ч | 1,45 |
| 350401 | Насосы вакуумные 3.6 м3/мин | маш.-ч | 59,4 |
| 350202 | Маслонасосы шестеренные 2.3 м3/час | маш.-ч | 29,2 |
| 350851 | Установки дегазационные для кабельного масла | маш.-ч | 29,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 4 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 30 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 1,2 |
| 101-9852 | Краска | кг | 4,5 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 1,5 |
| 543-0001 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0,006 |
| 101-9003 | Азот | м3 | 60 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,025 |
| 101-0013 | Асботекстолит марки Г | т | 0,005 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,0032 |
| 500-9790 | Фреон | л | 2 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 62 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-179    ОБРАБОТКА КАБЕЛЬНОГО МАСЛА И ЗАПОЛНЕНИЕ ИМ КАБЕЛЕПРОВОДА

Состав работы:

1.Очистка, сушка и дегазация масла. 2.Вакуумирование и заполнение кабелепровода маслом. 3.Отбор проб масла.

Измеритель: т

| 08-02-179-1 | Очистка, сушка и дегазация масла, вакуумирование и заполнение кабелепровода маслом |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-179-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 46,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,13 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,54 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,59 |
| 350202 | Маслонасосы шестеренные 2.3 м3/час | маш.-ч | 0,86 |
| 350851 | Установки дегазационные для кабельного масла | маш.-ч | 3,01 |
| 350221 | Маслоподогреватели | маш.-ч | 0,43 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,82 |
| 350401 | Насосы вакуумные 3.6 м3/мин | маш.-ч | 6,94 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9088 | Картон фильтровальный | кг | 5 |
| 543-0001 | Пластина техническая без тканевых прокладок | т | 0,0002 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 1,25 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |
| 300-9608 | Вентиль 32 мм | шт. | 0,0048 |
| 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3.2 мм | м | 0,24 |
| 101-9003 | Азот | м3 | 8 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,001 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 0,12 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,00008 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-180    ВЫВОДЫ ПИТАНИЯ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА С УСТАНОВКОЙ КОНСТРУКЦИЙ

Состав работы:

Для норм 1,2:

1.Установка конструкций и деталей крепления. 2.Прокладка кабеля. 3.Проверка сопротивления изоляции до и после прокладки. 4.Монтаж муфты. 5.Окраска кабеля.

Для норм 3,4:

1.Установка конструкций и деталей крепления. 2.Прокладка тросовых проводов. 3.Установка питающего зажима и петли. 4.Монтаж заделки.

Измеритель: шт.

|  | Вывод по опорам или стенам одножильным кабелем напряжением 1 кВ сечением, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-02-180-1 | 500 |
| 08-02-180-2 | 800 |
|  | Вывод гибким проводом длиной до 3 м по опорам или стенам сечением, мм2, до: |
| 08-02-180-3 | 185 |
| 08-02-180-4 | 240 |

| Шифр ресурса | Наименование элеме 5нтов затрат | Ед. измер. | 08-02-180-1 | 08-02-180-2 | 08-02-180-3 | 08-02-180-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,57 | 10,5 | 8,31 | 8,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,56 | 1,69 | 0,35 | 0,45 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 1,46 | 1,59 | 0,27 | 0,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,012 | 0,012 | 0,002 | 0,002 |
| 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3.2 мм | м | 32 | 32 | - | - |
| 500-9711 | Доска-щиток под муфту и кожух | м3 | 0,02 | 0,02 | - | - |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0012 | 0,0012 | 0,00015 | 0,0002 |
| 101­1305 | Портландцемент общестроительного назначения без- добавочный марки 400 | т | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-9928 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 0,3 | 0,3 | 0,05 | 0,05 |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | - | - | 0,1 | 0,15 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-181    БУСТЕРЫ ДЛЯ ОТСАСЫВАЮЩИХ КАБЕЛЕЙ ТРАМВАЯ С УСТАНОВКОЙ МУФТ

Состав работы:

1.Монтаж муфт. 2.Заготовка переходного соединительного провода. 3.Прокладка тросовых проводов. 4.Соединение. 5.Установка штепсельных стыковых соединений.

Измеритель: шт.

|  | Бустер одножильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечением до 500 мм2 для линий: |
| --- | --- |
| 08-02-181-1 | Однопутной |
| 08-02-181-2 | Двухпутной |
|  | Бустер одножильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечением до 800 мм2 для линий: |
| 08-02-181-3 | Однопутной |
| 08-02-181-4 | Двухпутной |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-181-1 | 08-02-181-2 | 08-02-181-3 | 08-02-181-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 15,3 | 20 | 16,7 | 21,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,003 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-182    ЯЩИКИ ИЛИ КОРОБА КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

Состав работы:

1.Установка деталей крепления и защитного ограждения. 2.Прокладка кабеля. 3.Монтаж заделок. 4.Устройство бетонного фундамента под шкаф.5.Установка распределительных кабельных шкафов. 6.Окраска шкафа. 7.Маркировка.

Измеритель: шт.

|  | Ящик или короб для одножильных кабелей, количество кабелей, до: |
| --- | --- |
| 08-02-182-1 | 2 |
| 08-02-182-2 | 4 |
| 08-02-182-3 | 6 |
| 08-02-182-4 | 8 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-182-1 | 08-02-182-2 | 08-02-182-3 | 08-02-182-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 18,1 | 23,9 | 30,5 | 33,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,18 | 0,2 | 0,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,12 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1148 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 6 мм | т | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 101­1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,012 | 0,016 | 0,016 | 0,02 |
| 110-9091 | Штыри | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 500-9059 | Втулки фарфоровые | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 103-0013 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм | м | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 500-9501 | Бирки кабельные | 100 шт. | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,06 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00025 | 0,0009 | 0,0015 | 0,0023 |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,0001 | 0,00045 | 0,0006 | 0,0006 |
| 101-9928 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 0,05 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |

## РАЗДЕЛ 2. СЕТИ КОНТАКТНЫЕ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 8 м.

2. В нормах не учтены затраты на монтаж контактных сетей на разводных мостах, устройство проходов подвески контактных сетей под путепроводами, в тоннелях и в воротах депо, ограждение грузов при компенсированной подвеске проводов, анкеровку жесткого несущего троса и компенсированную анкеровку провода, определяемые по соответствующим нормам сборника ГЭСНм­2001­20 “Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте”.

3. В нормах не учтен расход следующих материальальных ресурсов:

­ анкеровок средних для контактного провода;

­ вилок одинарных подвесных;

­ дужек питающих;

­ зажимов;

­ изоляторов;

­ каната стального (троса);

­ колец воздушных;

­ компенсаторов;

­ коромысел;

­ кронштейнов;

­ крюков;

­ муфт натяжных;

­ планок распорных для контактного провода;

­ подвесок;

­ проводов всех марок и сечений;

­ проволоки стальной (табл. 08-02-306);

­ роликов отводных;

­ серег;

­ траверс двухштыревых;

­ угольников для бадрайта;

­ фиксаторов;

­ хомутов;

­ шумоглушителей.

### Таблица ГЭСНм 08-02-301    КРОНШТЕЙНЫ НА УСТАНОВЛЕННЫХ ОПОРАХ

Состав работы:

Для норм 1-4:

1.Установка кронштейнов на опору. 2.Установка хомутов. 3.Окраска кронштейнов.

Для нормы 5:

1.Установка фиксаторов. 2.Окраска.

Измеритель: шт.

| 08-02-301-1 | Кронштейн односторонний трамвайный и троллейбусный |
| --- | --- |
| 08-02-301-2 | Кронштейн трамвайный двусторонний |
| 08-02-301-3 | Кронштейн трамвайный двухпутный |
| 08-02-301-4 | Кронштейн троллейбусный 6-метровый |
| 08-02-301-5 | Фиксатор на кронштейне |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-301-1 | 08-02-301-2 | 08-02-301-3 | 08-02-301-4 | 08-02-301-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,16 | 3,27 | 4,26 | 4,05 | 1,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,76 | 1,01 | 1,29 | 1,28 | 0,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 0,7 | 0,96 | 1,19 | 1,2 | 0,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,2 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | - | - | - | - | 0,4 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | - | - | - | - | 0,0004 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | - | - | - | - | 0,0013 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-302    ПОПЕРЕЧИНЫ

Состав работы:

1.Заготовка и подвешивание поперечин. 2.Натяжка поперечин. 3.Регулировка.

Измеритель: шт.

|  | Поперечины из троса, длина, м, до: |
| --- | --- |
| 08-02-302-1 | 30 |
| 08-02-302-2 | 60 |
| 08-02-302-3 | 90 |
| 08-02-302-4 | 120 |
|  | Поперечины из проволоки, длина, м, до: |
| 08-02-302-5 | 30 |
| 08-02-302-6 | 60 |
| 08-02-302-7 | Поперечина фиксирующая при продольно-цепной подвеске контактного провода трамвая длиной до 30 м |
|  | Поперечина несущая при анкеровке продольно-несущего троса, длина, м, до: |
| 08-02-302-8 | 30 |
| 08-02-302-9 | 60 |
| 08-02-302-10 | Поперечина несущая при продольно-цепной подвеске контактного провода трамвая длиной до 30 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-302-1 | 08-02-302-2 | 08-02-302-3 | 08-02-302-4 | 08-02-302-5 | 08-02-302-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,37 | 2,61 | 3,11 | 4,66 | 1,71 | 1,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,5 | 0,54 | 0,56 | 0,85 | 0,37 | 0,41 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 0,46 | 0,5 | 0,5 | 0,79 | 0,33 | 0,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | - | - | - | - | 0,005 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-302-7 | 08-02-302-8 | 08-02-302-9 | 08-02-302-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,24 | 3,12 | 3,34 | 3,13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,53 | 0,74 | 0,77 | 0,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,019 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,019 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 0,5 | 0,71 | 0,74 | 0,71 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,005 | - | - | - |

### Таблица ГЭСНм 08-02-303    ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ И ПРОДОЛЬНО-НЕСУЩИХ ТРОСОВ

Состав работы:

1.Заготовка и подвешивание элементов подвесной системы. 2.Натяжка тросовых элементов подвесной системы. 3.Регулировка натяжения.

Измеритель: шт. (нормы 1-6), км (норма 7)

|  | Элемент системы из троса с изоляцией, длина, м, до: |
| --- | --- |
| 08-02-303-1 | 30 |
| 08-02-303-2 | 60 |
| 08-02-303-3 | 90 |
| 08-02-303-4 | 120 |
|  | Элемент системы из проволоки с изоляцией, длина, м, до: |
| 08-02-303-5 | 30 |
| 08-02-303-6 | 60 |
| 08-02-303-7 | Трос продольно-несущий |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-303-1 | 08-02-303-2 | 08-02-303-3 | 08-02-303-4 | 08-02-303-5 | 08-02-303-6 | 08-02-303-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,67 | 1,86 | 2,39 | 2,39 | 1,3 | 1,49 | 30,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,41 | 0,45 | 0,59 | 0,64 | 0,29 | 0,32 | 2,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,024 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,005 | 0,011 | 0,31 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,024 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,005 | 0,011 | 0,31 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 0,36 | 0,39 | 0,53 | 0,58 | 0,28 | 0,3 | 1,88 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-304    АНКЕРОВКИ СРЕДНИЕ И СТРУНКИ

Состав работы:

Для нормы 1:

1.Монтаж средней анкеровки. 2.Заделка провода.

Для норм 2­6:

1.Установка струнки. 2.Заготовка хомутика орешкового изолятора (норма 4).

Измеритель: шт.

| 08-02-304-1 | Анкеровка средняя контактного провода троллейбуса |
| --- | --- |
| 08-02-304-2 | Струнка при отсутствии фиксирующей поперечины |
| 08-02-304-3 | Струнка при наличии фиксирующей поперечины |
| 08-02-304-4 | Струнки для троллейбуса и трамвая с изоляцией |
| 08-02-304-5 | Струнки для троллейбуса и трамвая без изоляции |
| 08-02-304-6 | Струнка скользящая |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-304-1 | 08-02-304-2 | 08-02-304-3 | 08-02-304-4 | 08-02-304-5 | 08-02-304-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,5 | 0,45 | 0,65 | 0,69 | 0,43 | 0,53 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,64 | 0,23 | 0,32 | 0,27 | 0,21 | 0,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 0,63 | 0,22 | 0,31 | 0,26 | 0,2 | 0,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - |

### Таблица ГЭСНм 08-02-305    ХОМУТЫ, РОЗЕТКИ, КРЮКИ СТЕННЫЕ И ТРАВЕРСЫ

Состав работы:

1.Установка хомута, крюка и траверсы.

Измеритель: шт.

| 08-02-305-1 | Хомут на опоре |
| --- | --- |
| 08-02-305-2 | Крюк стенной одинарный |
| 08-02-305-3 | Крюк стенной спаренный с коромыслом |
| 08-02-305-4 | Траверса на опоре |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-305-1 | 08-02-305-2 | 08-02-305-3 | 08-02-305-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,24 | 1,22 | 2,44 | 0,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,58 | 1,16 | 0,19 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,34 | 0,58 | 1,16 | 0,19 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-306    ИЗОЛЯТОРЫ

Состав работы:

1.Установка изолятора. 2.Вставка изоляторов в продольно-несущий трос (норма 3). 3.Установка рессорной струнки (норма 3).

Измеритель: шт.

| 08-02-306-1 | Изоляторы секционные для трамвая |
| --- | --- |
| 08-02-306-2 | Изоляторы секционные для троллейбуса |
| 08-02-306-3 | Изолятор секционный троллейбуса при продольно-цепной полукомпенсированной подвеске |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-306-1 | 08-02-306-2 | 08-02-306-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,96 | 1,96 | 4,05 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,62 | 0,62 | 0,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,001 | 0,001 | 0,003 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,001 | 0,001 | 0,003 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 0,62 | 0,62 | 0,74 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-307    ПОДВЕСЫ ПОТОЛОЧНЫЕ И УЗЛЫ ПОДВЕШИВАНИЯ

Состав работы:

1.Установка трамвайных подвесов, узлов подвешивания и узлов грузовой компенсации. 2.Установка зажима и струнки. 3.Передвижка провода при смещении трассы.

Измеритель: шт. (норма 1), 1 узел (нормы 2,4­6), 1 компл. (2 провода) (норма 3)

| 08-02-307-1 | Подвес без деревянной подшивки |
| --- | --- |
| 08-02-307-2 | Узел подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине |
| 08-02-307-3 | Узел подвешивания на косых струнках при полукомпенсированной подвеске проводов |
| 08-02-307-4 | Узел подвешивания продольно-несущего троса на кронштейне |
| 08-02-307-5 | Узел грузовой компенсации на металлической опоре трубчатой |
| 08-02-307-6 | Узел грузовой компенсации на металлической опоре решетчатой |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-307-1 | 08-02-307-2 | 08-02-307-3 | 08-02-307-4 | 08-02-307-5 | 08-02-307-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,55 | 0,8 | 1,75 | 1,06 | 2,17 | 2,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,19 | 0,38 | 0,85 | 0,51 | 0,93 | 0,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,001 | 0,15 | 0,11 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,001 | 0,15 | 0,11 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 0,19 | 0,38 | 0,84 | 0,51 | 0,63 | 0,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | - | - | 0,001 | 0,001 | - | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | - | - | - | - | 5,23 | 2,47 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | - | - | - | - | 0,058 | 0,007 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-308    ПЕРЕМЫЧКИ МЕЖДУПУТНЫЕ

Состав работы:

1.Заделка контактного провода на зажиме. 2.Установка перемычки. 3. Ввязывание натяжной арматуры в трос или проволоку (нормы 2,8). 4.Натяжение проволочных поперечин с перекидкой через провода (норма 4).

Измеритель: шт.

| 08-02-308-1 | Перемычка трамвайная на кронштейнах |
| --- | --- |
| 08-02-308-2 | Перемычка трамвайная на боковых опорах |
| 08-02-308-3 | Перемычка трамвайная при продольно-цепной подвеске |
| 08-02-308-4 | Перемычка троллейбусная с дужкой |
| 08-02-308-5 | Дужка дополнительная длиной 2,5 м |
| 08-02-308-6 | Перемычка питающая с дужками для троллейбуса при подвеске проводов на поперечинах |
| 08-02-308-7 | Перемычка питающая с дужками для троллейбуса при подвеске проводов на кронштейнах |
| 08-02-308-8 | Перемычка уравнивающая при подвеске проводов на поперечинах |
| 08-02-308-9 | Перемычка уравнивающая при подвеске проводов на кронштейнах |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-308-1 | 08-02-308-2 | 08-02-308-3 | 08-02-308-4 | 08-02-308-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,7 | 1,25 | 1,57 | 3,6 | 0,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,3 | 0,14 | 0,29 | 1,72 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,005 | 0,007 | 0,008 | 0,006 | 0,001 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,007 | 0,008 | 0,006 | 0,001 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 1,29 | 0,13 | 0,27 | 1,71 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | - | 0,001 | 0,001 | 0,005 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-308-6 | 08-02-308-7 | 08-02-308-8 | 08-02-308-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,6 | 2,85 | 0,6 | 2,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,3 | 1,37 | 0,3 | 1,37 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,017 | 0,011 | 0,015 | 0,007 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,017 | 0,011 | 0,015 | 0,007 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 0,27 | 1,35 | 0,27 | 1,35 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,005 | - | 0,005 | - |

### Таблица ГЭСНм 08-02-309    ВИНТЫ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ И КРИВОДЕРЖАТЕЛИ

Состав работы:

Для нормы 1:

1.Установка температурного винта и бадрайта.

Для нормы 2:

1.Установка плит криводержателей на зажимах. 2.Крепление провода. 3.Установка шины держателя. 4.Заделка провода.

Измеритель: шт.

| 08-02-309-1 | Винт температурный |
| --- | --- |
| 08-02-309-2 | Криводержатель |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-309-1 | 08-02-309-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,33 | 2,54 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,28 | 0,62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,014 | 0,011 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,014 | 0,011 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 0,25 | 0,6 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-310    ПРОВОДА КОНТАКТНЫЕ ТРАМВАЯ

Состав работы:

1.Раскатка и подвеска провода. 2.Установка трамвайного подвеса. 3.Заготовка и подвешивание поперечин. 4.Заделка провода. 5.Монтаж стыкового соединения. 6.Регулировка зигзага провода и высоты подвеса. 7.Установка бадрайтов в подвесах. 8.Установка фиксаторов на кронштейне (норма 6). 9.Установка струнки (норма 6).

Измеритель: км (1 провод) (нормы 1,2,5,6), км (2 провода) (нормы 3,4)

| 08-02-310-1 | Провод одиночный на трамвайном узле и кривой радиусом до 30 м |
| --- | --- |
| 08-02-310-2 | Провод одиночный на прямой и кривой радиусом более 30 м |
| 08-02-310-3 | Провод двойной на трамвайном узле и кривой радиусом до 30 м |
| 08-02-310-4 | Провод двойной на прямой и кривой радиусом более 30 м |
| 08-02-310-5 | Провод на прямой при продольно-цепной подвеске |
| 08-02-310-6 | Провод на прямой при эластичной полукомпенсированной продольно-цепной подвеске |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-310-1 | 08-02-310-2 | 08-02-310-3 | 08-02-310-4 | 08-02-310-5 | 08-02-310-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 215 | 77,8 | 350 | 105 | 40,6 | 38,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 57,5 | 28,4 | 116 | 38,4 | 13,9 | 14,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,72 | 0,11 | 1,47 | 0,21 | 0,42 | 0,14 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,72 | 0,11 | 1,47 | 0,21 | 0,42 | 0,14 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 56,1 | 28,2 | 113 | 38 | 13,1 | 13,8 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-311    ПРОВОДА КОНТАКТНЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСА

Состав работы:

1.Раскатка и подвеска провода. 2.Установка стыковых зажимов.3.Заделка провода в зажим. 4.Установка подвесок. 5.Заготовка и навешивание поперечин. 6.Регулировка высоты подвеса провода. 7.Передвижка провода при смещении трассы. 8.Установка изолирующей или распорной планки.

Измеритель: км (2 провода)

| 08-02-311-1 | Провод на кривой радиусом до 20 м без кривых держателей |
| --- | --- |
| 08-02-311-2 | Провод на кривой радиусом свыше 20 м |
| 08-02-311-3 | Провод на прямой и кривой радиусом свыше 30 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-311-1 | 08-02-311-2 | 08-02-311-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 310 | 256 | 148 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 90 | 72,1 | 63,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,57 | 1,56 | 0,94 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,57 | 1,56 | 0,94 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 86,9 | 69 | 61,2 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-312    ПРОВОДА КОНТАКТНЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСА ПРИ ПРОДОЛЬНО-ЦЕПНОЙ И ПОЛУКОМПЕНСИРОВАННОЙ ПОДВЕСКЕ

Состав работы:

1.Раскатка и подвеска провода. 2.Установка стыковых зажимов. 3.Заделка провода в зажим. 4.Установка подвесок. 5.Заготовка и навешивание поперечин. 6.Регулировка высоты подвеса провода. 7.Передвижка провода при смещении трассы. 8.Установка изолирующей или распорной планки.

Измеритель: км (2 провода)

| 08-02-312-1 | Провод при продольно-цепной подвеске, пролет до 60 м |
| --- | --- |
| 08-02-312-2 | Провод при полукомпенсированной подвеске на косых струнах |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-312-1 | 08-02-312-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 111 | 46,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41,2 | 17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,33 | 1,02 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,33 | 1,02 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 38,5 | 15 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-313    СТРЕЛКИ И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

Состав работы:

1.Установка стрелок с крестовинами, пересечений контактных проводов  и сопряжений.

2.Установка стяжки. 3.Монтаж стыкового соединения на трамвайном проводе (норма 4).

Измеритель: шт.

| 08-02-313-1 | Стрелка автоматическая |
| --- | --- |
| 08-02-313-2 | Стрелка сходная |
| 08-02-313-3 | Пересечения контактных проводов троллейбуса c контактными проводами троллейбуса |
| 08-02-313-4 | Пересечения контактных проводов трамвая с контактными проводами троллейбуса |
| 08-02-313-5 | Сопряжение четырехпролетное с секционированием |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-313-1 | 08-02-313-2 | 08-02-313-3 | 08-02-313-4 | 08-02-313-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,45 | 10,6 | 7,55 | 5,94 | 75,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 3,7 | 3,7 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,11 | 2,61 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 2,05 | 2,55 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | - | - | - | - | 0,042 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-314    ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Состав работы:

1.Прокладка стальных труб. 2.Затягивание проводов в трубы. 3.Присоединение проводов. 4.Прозвонка проводов. 5.Установка оборудования. 6.Установка пульта электрической сигнализации или автоблокировки. 7.Соединение проводов. 8.Опробование вхолостую. 9.Регулировка электрических цепей сигналов. 10.Подготовка к включению. 11.Установка плакатов безопасности.

Измеритель: шт.

| 08-02-314-1 | Пост управления однопутной сигнализацией |
| --- | --- |
| 08-02-314-2 | Пост управления двумя трамвайными стрелками |
| 08-02-314-3 | Пост управления тремя трамвайными стрелками |
| 08-02-314-4 | Пост управления сигнализацией отправления поездов или пригласительной сигнализацией |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-314-1 | 08-02-314-2 | 08-02-314-3 | 08-02-314-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 28,4 | 36,2 | 37,7 | 16,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,008 | 0,008 | 0,018 | 0,008 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,004 | 0,004 | 0,009 | 0,004 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,004 | 0,004 | 0,009 | 0,004 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9058 | Заглушки полиэтиленовые для труб | 10 шт. | 0,61 | 0,61 | 1,02 | 0,41 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,11 | 0,15 | 0,1 | 0,15 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 35 | 25 | 40 | 20 |
| 530-9012 | Трубки эбонитовые | м | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,02 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-315    ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ И САЛАЗКИ СТРЕЛОК ТРАМВАЯ

Состав работы:

Для нормы 1:

1.Установка приводов. 2.Присоединение проводов. 3.Прозвонка. 4.Регулировка приводов.

Для нормы 2:

1.Прокладка стальных труб. 2.Затягивание проводов в трубы. 3.Установка шкафа. 4.Присоединение проводов. 5.Прозвонка. 6.Установка плаката безопасности.

Для норм 3,4:

1.Установка салазок. 2.Заделка контактного провода в зажим. 3.Присоединение проводов. 4.Прозвонка. 5.Установка штырей с изоляторами.

Измеритель: шт.

| 08-02-315-1 | Электропривод на одну трамвайную стрелку |
| --- | --- |
| 08-02-315-2 | Шкаф переключения одной автоматической стрелкой трамвая |
| 08-02-315-3 | Салазка сериесная для автоматической стрелки трамвая |
| 08-02-315-4 | Салазка шунтовая |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-315-1 | 08-02-315-2 | 08-02-315-3 | 08-02-315-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,6 | 10,4 | 0,56 | 0,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,004 | 0,02 | 0,12 | 0,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,01 | 0,002 | 0,001 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,01 | 0,002 | 0,001 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | - | - | 0,12 | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 7 | 15 | - | - |
| 500-9058 | Заглушки полиэтиленовые для труб | 10 шт. | - | 0,2 | - | - |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | - | 0,001 | - | - |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | 10 | - | - |

### Таблица ГЭСНм 08-02-316    ПРОВОДА КОНТАКТНО-СИГНАЛЬНЫЕ

Состав работы:

1.Заготовка хомутика орешкового изолятора. 2.Заделка контактно-сигнальной проволоки и контактного провода. 3.Установка трамвайных подвесов. 4.Раскатка и подвеска провода. 5.Регулировка провода на прогонах. 6.Ввязывание натяжной арматуры в проволоку. 7.Заготовка и навешивание  поперечин или элементов системы.

Измеритель: км

| 08-02-316-1 | Провод контактно-сигнальный для сигнализации безопасности движения трамвая |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-316-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 63,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,43 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,43 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 16,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,15 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-317    УКАЗАТЕЛИ, РЕЛЕ, СИГНАЛЬНЫЕ СВЕТОФОРЫ И СТРЕЛКИ

Состав работы:

Для норм 1,2:

1.Прокладка провода по тросам. 2.Установка конструкций для прокладки проводов. 3.Прокладка провода по конструкциям. 4.Соединение проводов. 5.Установка указателей. 6.Присоединение. 7.Регулировка.

Для нормы 3:

1.Сборка светофора. 2.Установка. 3.Присоединение. 4.Регулировка.

Для норм 4,5:

1.Прокладка стальных труб. 2.Затягивание проводов в трубы. 3.Установка реле. 4.Присоединение.

Измеритель: шт.

| 08-02-317-1 | Указатель остановочный трамвая или троллейбуса |
| --- | --- |
| 08-02-317-2 | Указатель ограничения скорости |
| 08-02-317-3 | Светофор сигнальный двухлинзовый |
| 08-02-317-4 | Реле сигнальное |
| 08-02-317-5 | Реле блокировочное для автоматической стрелки трамвая |
| 08-02-317-6 | Стрелка автоматическая трамвая с воздушной блокировкой |
| 08-02-317-7 | Стрелка автоматическая трамвая с рельсовой блокировкой |
| 08-02-317-8 | Стрелка электрифицированная дистанционного управления |
|  | Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами: |
| 08-02-317-9 | Одноочковыми |
| 08-02-317-10 | Двухочковыми |
| 08-02-317-11 | Трёхочковыми |
| 08-02-317-12 | Электрообогрев путевых трамвайных стрелок |
| 08-02-317-13 | Сигнализация автоматическая однопутная для троллейбуса |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-317-1 | 08-02-317-2 | 08-02-317-3 | 08-02-317-4 | 08-02-317-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,49 | 3,45 | 5,45 | 11,2 | 3,54 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 3,6 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,92 | 0,67 | 1 | 0,04 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,002 | 0,08 | 0,02 | 0,022 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,002 | 0,08 | 0,02 | 0,022 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 0,92 | 0,67 | 0,98 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,01 | - | 0,03 | 0,04 | - |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,003 | - | - | - | - |
| 101-0787 | Поковки оцинкованные массой 1.8 кг | т | 0,002 | 0,0025 | - | - | - |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | - | 10 | - | 20 | 10 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | - | 100 | - |

Состав работы:

Для норм 6­8:

1.Прокладка стальных труб. 2.Затягивание проводов в трубы. 3.Установка траверс и штырей с изоляторами.4.Устройство перекладки проводов. 5.Установка стрелочных электроприводов  регулировкой. 6.Установка стрелок. 7.Присоединение. 8.Установка плакатов безопасности.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-317-6 | 08-02-317-7 | 08-02-317-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 75,9 | 109 | 73,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,3 | 4,96 | 0,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,11 | 0,62 | 0,022 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,62 | 0,022 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 12,1 | 3,72 | 0,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,52 | 0,55 | 0,1 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,016 | 0,0075 | 0,0075 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 25 | 30 | 20 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 10 | 10 | 10 |

Состав работы:

Для норм 9-11:

1.Прокладка стальных труб. 2.Затягивание проводов в трубы. 3.Установка траверс и штырей с изоляторами. 4.Устройство перекладок проводов. 5.Сборка светофоров. 6.Установка светофоров. 7.Присоединение. 8.Регули- ровка.

Для норм 12,13:

1.Прокладка стальных труб. 2.Затягивание проводов в трубы. 3.Установка оборудования и трансформаторов. 4.Присоединение. 5.Установка плакатов безопасности.

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-317-9 | 08-02-317-10 | 08-02-317-11 | 08-02-317-12 | 08-02-317-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 30,7 | 41,2 | 44,2 | 8,1 | 84,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,1 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,8 | 4,62 | 7,49 | 0,04 | 5,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,19 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,19 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 3,79 | 4,44 | 7,25 | - | 4,92 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,27 | 0,45 | 0,65 | - | 0,6 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0085 | 0,01 | 0,017 | - | 0,015 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 10 | 10 | 20 | - | 20 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 10 | 10 | 30 | 25 | 60 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-318    ОТТЯЖКИ

Состав работы:

1.Заготовка и навешивание тросовых поперечин. 2.Натяжка. 3.Установка стенного крюка или хомута.

Измеритель: шт.

| 08-02-318-1 | Оттяжка тросовая к стене здания с установкой крюка |
| --- | --- |
| 08-02-318-2 | Оттяжка тросовая к лежню в земле |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-318-1 | 08-02-318-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,82 | 1,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | 0,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 0,4 | 0,26 |

## РАЗДЕЛ 3. СЕТИ КОНТАКТНЫЕ МЕТРОПОЛИТЕНА

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на перемещение оборудования и материальных ресурсов в тоннеле на расстояние 100 м.

2. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

­ кабелей всех марок и сечений;

­ пластин стальных к контактному рельсу;

­ шин из цветных металлов, включая компенсаторы и наконечники медные;

­ электроконструкций

### Таблица ГЭСНм 08-02-331    УСТРОЙСТВА В ТОННЕЛЯХ МЕТРОПОЛИТЕНА

Состав работы:

Для норм 1,2:

1.Установка шкафа с выверкой и креплением приборов. 2.Присоединение проводов к приборам и шин к зажимам. 3.Присоединение внешних кабелей. 4. Установка гибкой перемычки заземления. 5.Присоединение шин заземления к шкафу. 6.Окраска шин заземления. 7.Регулировка и подготовка к включению.

Для норм 3-5:

1.Установка стального каркаса основания. 2.Установка опорных изоляторов. 3.Монтаж сборных шин. 4.Присоединение шин. 5.Установка стального промежуточного звена к стальной конструкции и основанию шкафа (нормы 4,5).

Для норм 6,7:

1.Установка стальной пластины с приваркой. 2.Установка компенсаторов. 3.Присоединение.

Для нормы 8:

1.Монтаж и закрепление ответвительной шины (скобы) на шине дросселя. 2.Напайка наконечников. 3.Присоединение.

Для норм 9-11:

1.Установка опорной конструкции. 2.Установка стального каркаса. 3.Установка стальной пластины с приваркой. 4.Установка компенсаторов. 5.Монтаж сборных шин. 6.Присоединение шин к оборудованию. 7.Присоединение кабеля к шине.

Измеритель: шт.(нормы 1­5), компл. (нормы 6,7,9-11), кабель (норма 8)

| 08-02-331-1 | Шкаф с разъдинителем с ручным или моторным приводом |
| --- | --- |
| 08-02-331-2 | Шкаф с 6 разъединителями с ручным или моторным приводом на вводе |
|  | Основание с шинопроводом, количество шкафов: |
| 08-02-331-3 | 1 |
| 08-02-331-4 | 2 |
| 08-02-331-5 | 3 |
| 08-02-331-6 | Соединение разъединителя с контактным рельсом двумя компенсаторами с дополнительным рельсом |
| 08-02-331-7 | Соединение разъединителя с контактным рельсом одним компенсатором |
| 08-02-331-8 | Присоединение кабеля к нулевой шине дросселя (пункт отсоса) |
|  | Присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей: |
| 08-02-331-9 | 2 |
| 08-02-331-10 | 3 |
| 08-02-331-11 | 4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-331-1 | 08-02-331-2 | 08-02-331-3 | 08-02-331-4 | 08-02-331-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 27,7 | 58,8 | 3,59 | 11,9 | 20,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,3 | 0,92 | 0,06 | 0,12 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,36 | 0,36 | 0,19 | 1,56 | 2,67 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,15 | 0,46 | 0,03 | 0,06 | 0,08 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,15 | 0,46 | 0,03 | 0,06 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 7,7 | 11 | 0,26 | 8,47 | 1,5 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,31 | 0,32 | 0,35 | 1,18 | 1,91 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,001 | 0,001 | - | - | - |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,8 | 2,4 | - | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 1,4 | 4,2 | - | - | - |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,00005 | 0,0012 | - | - | - |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0001 | 0,0001 | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-331-6 | 08-02-331-7 | 08-02-331-8 | 08-02-331-9 | 08-02-331-10 | 08-02-331-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,62 | 2,34 | 2,92 | 9 | 11,4 | 13,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,006 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,18 | 1,67 | 0,07 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,011 | 0,006 | 0,003 | 0,023 | 0,024 | 0,025 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,011 | 0,006 | 0,003 | 0,023 | 0,024 | 0,025 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 6,3 | 2,52 | 0,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 4,4 | 1,56 | 1,65 | 3,39 | 3,39 | 3,93 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | - | - | 0,27 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | - | - | 0,35 | 0,7 | 1,05 | 1,4 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | - | - | 0,0001 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0004 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-332    УСТРОЙСТВА НА НАЗЕМНЫХ УЧАСТКАХ МЕТРОПОЛИТЕНА

Состав работы:

Для норм 1,2:

1.Установка шкафа с выверкой и креплением приборов. 2.Присоединение проводов к приборам и шин к зажимам. 3.Присоединение внешних кабелей. 4.Установка гибкой перемычки. 5.Окраска шин заземления. 6.Присоединение шин заземления к шкафу. 7.Регулировка и подготовка к включению.

Для нормы 3:

1.Монтаж и закрепление ответвительной шины (скобы) на шине дросселя. 2.Напайка наконечников. 3.Присоединение кабелей к шине.

Для норм 4-8:

1.Установка опорной конструкции. 2.Установка стального каркаса. 3.Установка стальной пластины с приваркой. 4.Установка компенсаторов. 5.Монтаж сборных шин. 6.Присоединение шин к оборудованию. 7.Присоединение кабелей к шине.

Измеритель: шт. (нормы 1,2), кабель (норма 3), компл. (нормы 4-8)

| 08-02-332-1 | Шкаф с разъединителем с ручным приводом |
| --- | --- |
| 08-02-332-2 | Шкаф с пятью разъединителями с ручным приводом на вводе |
| 08-02-332-3 | Присоединение кабеля к нулевой шине дросселя (пункт отсоса) |
|  | Присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей: |
| 08-02-332-4 | 2 |
| 08-02-332-5 | 3 |
| 08-02-332-6 | 4 |
| 08-02-332-7 | Соединение двух контактных рельсов между собой двумя компенсаторами через дополнительный рельс без присоединения кабелей |
| 08-02-332-8 | Соединение двух контактных рельсов между собой двумя компенсаторами через дополнительный рельс с присоединением двух кабелей |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-332-1 | 08-02-332-2 | 08-02-332-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 28,7 | 56,7 | 3,57 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,32 | 0,82 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,36 | 0,36 | 0,07 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,41 | 0,05 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,16 | 0,41 | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 4,7 | 11 | 1,45 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,31 | 0,31 | 0,1 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,0012 | 0,001 | - |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,8 | 2 | 0,27 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 1,4 | 3,5 | 0,35 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,0003 | 0,0012 | 0,0001 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0001 | 0,0001 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-332-4 | 08-02-332-5 | 08-02-332-6 | 08-02-332-7 | 08-02-332-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | Чел.-ч | 11,9 | 14,5 | 17,1 | 9,21 | 15,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | Чел.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | Маш.-ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 2,23 | 2,23 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | Маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | Маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 3,36 | 3,36 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 4,54 | 5,21 | 5,61 | 3,74 | 4,17 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,4 | 0,6 | 0,8 | - | 0,4 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,7 | 1,05 | 1,4 | - | 0,7 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,00025 | 0,0003 | 0,00035 | 0,0001 | 0,0003 |

## РАЗДЕЛ 4. СЕТИ КОНТАКТНЫЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАНСПОРТА

Вводные указания

1. В нормах не учтены затраты на раскатку контактного провода, проводов питающих, отсасывающих и усиливающих воздушных линий, монтаж заземляющих проводников, рельсовых цепей анкеровок, секционирование, установку воздушных стрелок и сопряжений анкерных участков и транспортировку электрооборудования и материальных ресурсов, определяемые по соответствующим нормам сборника ГЭСНм­2001­20 “Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте”.

2. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

­ болтов анкерных и крюковых;

­ бугеля;

­ вкладышей седловых;

­ держателей проводов;

­ зажимов тросовых, питающих, соединительных, хомутовых, клиновых, с ушком и для крепления фиксаторов;

­ изоляторов;

­ коуша;

­ кронштейнов фиксаторных;

­ планок;

­ проводов всех марок и сечений;

­ распорок;

­ рельса (табл.08-02-345);

­ седла;

­ серег сварных с пестиком;

­ стоек фиксаторных;

­ траверс;

­ фиксаторов;

­ шин из цветных металлов;

­ штифта держателя.

### Таблица ГЭСНм 08-02-341    ПОДВЕСКА КОНТАКТНОЙ СЕТИ НА КОНСОЛЯХ

Состав работы:

1.Армирование фиксаторов и бугеля изоляторами. 2.Изготовление гамма-струн. 3.Установка струн. 4.Монтаж подвесок с фиксатором, фиксаторов и фиксаторных стоек и оттяжек.

Измеритель: шт.

| 08-02-341-1 | Подвеска с фиксатором прямым или обратным |
| --- | --- |
| 08-02-341-2 | Подвеска с фиксатором гибким |
| 08-02-341-3 | Фиксатор дополнительный |
| 08-02-341-4 | Оттяжка фиксаторная |
| 08-02-341-5 | Стойка фиксаторная |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-341-1 | 08-02-341-2 | 08-02-341-3 | 08-02-341-4 | 08-02-341-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,8 | 4,21 | 3,12 | 1,64 | 2,81 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,69 | 3,17 | 2,02 | 1,03 | 2,67 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 2,69 | 3,17 | 2,02 | 1,03 | 2,67 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | - | - | - | - | 1,21 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-342    ПОДВЕСКА КОНТАКТНОЙ СЕТИ НА ГИБКИХ И ЖЕСТКИХ ПОПЕРЕЧИНАХ

Состав работы:

1.Монтаж нижнего фиксирующего троса над двумя путями. 2.Монтаж фиксаторов дополнительных. 3.Изготовление и установка гамма-струн.

Измеритель: шт. (нормы 1,2,5), 1 путь (нормы 3,4)

| 08-02-342-1 | Подвеска над двумя путями контактного одинарного провода |
| --- | --- |
| 08-02-342-2 | Подвеска над двумя путями контактного двойного провода |
| 08-02-342-3 | За каждый путь свыше двух добавлять к норме 08-02-342-1 |
| 08-02-342-4 | За каждый путь свыше двух добавлять к норме 08-02-342-2 |
| 08-02-342-5 | Подвеска нерабочей ветви контактного провода |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-342-1 | 08-02-342-2 | 08-02-342-3 | 08-02-342-4 | 08-02-342-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,9 | 17,9 | 3,94 | 7,03 | 0,63 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,2 | 16,7 | 3,23 | 5,99 | 0,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 11,2 | 16,7 | 3,23 | 5,99 | 0,53 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,012 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-343    ПОДВЕСКА КОНТАКТНОЙ СЕТИ В ТОННЕЛЯХ, ПОД МОСТАМИ И ПУТЕПРОВОДАМИ

Состав работы:

1.Установка анкерных болтов, отбойника или шумоглушителя. 2.Пробивка отверстий (нормы 1,2).

Измеритель: шт.

| 08-02-343-1 | Установка закладной детали для подвески, фиксации контактного провода, установки секционного изолятора и отбойника |
| --- | --- |
| 08-02-343-2 | Установка закладной детали для анкеровки, установки секционного разъединителя с проводом |
| 08-02-343-3 | Установка отбойника |
| 08-02-343-4 | Установка шумоглушителя |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-343-1 | 08-02-343-2 | 08-02-343-3 | 08-02-343-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,95 | 2,05 | 4 | 1,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,4 | 0,5 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,001 | 0,001 | - | - |
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,001 | 0,001 | - | - |

### Таблица ГЭСНм 08-02-344    ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОНТАКТНЫЕ СЕТИ С БОКОВОЙ ПОДВЕСКОЙ КОНТАКТНОГО ПРОВОДА

Состав работы:

Для нормы 1:

1.Установка металлических кронштейнов на железобетонной опоре. 2.Установка опорного изолятора. 3.Установка фиксаторов боковой подвески.

Для нормы 2:

1.Армирование изоляторами хомутов. 2.Установка изолятора на подвесных хомутах.

Для норм 3,4:

1.Установка изоляторов на консоли и опоре. 2.Изготовление и монтаж соединителей.

Измеритель: шт. (нормы 1,2), переход (нормы 3,4)

| 08-02-344-1 | Подвеска контактного провода фиксаторная или жесткая |
| --- | --- |
| 08-02-344-2 | Подвеска контактного провода на опоре, связанной с рельсами |
| 08-02-344-3 | Переход с центрального на боковой контактный провод без разъединителя |
| 08-02-344-4 | Переход с центрального на боковой контактный провод с разъединителем |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-344-1 | 08-02-344-2 | 08-02-344-3 | 08-02-344-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,89 | 6,33 | 4,61 | 52,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,75 | 3,71 | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 2,75 | 3,71 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | - | 1 | 9,82 | - |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | - | - | 16,8 | - |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | - | - | 0,00376 | - |

### Таблица ГЭСНм 08-02-345    РЕЛЬСОВЫЕ И ШИННЫЕ ОТСАСЫВАЮЩИЕ СЕТИ

Состав работы:

Для норм 1,2:

1.Ввод сети в здание подстанции. 2.Укладка рельса или пакета шин в монтажное отверстие. 3.Установка изолятора. 4.Установка верхнего и нижнего щитов. 5.Установка диафрагмы.

Для норм 3,4:

1.Изготовление и установка электрических соединителей.

Для норм 5,6:

1.Изготовление и установка электрических соединителей. 2.Раскладка шпал и скреплений. 3.Пришивка шпал к рельсам. 4.Укладка рельса. 5.Устройство стыкового сварного соединения.

Для норм 7,8:

1.Укладка рельса или пакета шин в монтажное отверстие. 2.Установка изолятора и конструкции.

Для норм 9,10:

1.Раскладка шпал и скреплений. 2.Пришивка рельса к шпалам. 3.Укладка рельса. 4.Устройство стыкового сварного соединения. 5.Раскладка и забивка упоров.

Измеритель: ввод (нормы 1,2), шт. (нормы 3,4), 10 м (нормы 5­10)

| 08-02-345-1 | Ввод сети в здание подстанции одним рельсом или одним пакетом шин |
| --- | --- |
| 08-02-345-2 | Ввод сети в здание подстанции двумя рельсами или двумя пакетами шин |
| 08-02-345-3 | Соединение сети в готовом колодце из одного рельса |
| 08-02-345-4 | Соединение сети в готовом колодце из двух рельсов |
| 08-02-345-5 | Сеть в готовой траншее или горизонтальной поверхности из одного рельса |
| 08-02-345-6 | Сеть в готовой траншее или горизонтальной поверхности из двух рельсов |
| 08-02-345-7 | Сеть в готовом канале из одного рельса |
| 08-02-345-8 | Сеть в готовом канале из двух рельсов |
| 08-02-345-9 | Сеть на уклоне из одного рельса |
| 08-02-345-10 | Сеть на уклоне из двух рельсов |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-345-1 | 08-02-345-2 | 08-02-345-3 | 08-02-345-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 28,2 | 40,2 | 4,16 | 8,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 6 | 6 | - | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 15 | 15 | - | - |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 8,4 | 15,8 | - | - |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше | т | - | - | 0,00043 | 0,00043 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-345-5 | 08-02-345-6 | 08-02-345-7 | 08-02-345-8 | 08-02-345-9 | 08-02-345-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 7,37 | 12,8 | 18,1 | 36,1 | 6,12 | 10,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше | т | 0,00043 | 0,00043 | - | - | - | - |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,005 | 0,005 | - | - | - | - |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 6,67 | 6,67 | - | - | 6,67 | 6,67 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | - | - | 15 | 15 | - | - |

### Таблица ГЭСНм 08-02-346    ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Состав работы:

1.Установка конструкций для крепления заземляющего проводника. 2.Прокладка заземляющего проводника. 3.Присоединение к заземляемым конструкциям.

Измеритель: шт. (нормы 1,4), 100 м (нормы 2,3)

| 08-02-346-1 | Подвеска группового заземляющего проводника на опоре |
| --- | --- |
| 08-02-346-2 | Прокладка заземляющего проводника на шпалах с покрытием лаком |
| 08-02-346-3 | Прокладка группового заземляющего проводника на клицах в тоннеле |
| 08-02-346-4 | Заземление одиночных конструкций контактной сети в тоннеле |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-346-1 | 08-02-346-2 | 08-02-346-3 | 08-02-346-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,76 | 15 | 54,6 | 4,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,15 | - | - | - |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 1,15 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | - | 2 | - | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | - | - | - | 5 |
| 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | - | - | - | 0,02 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-347    ВОЗДУШНЫЕ ПИТАЮЩИЕ, ОТСАСЫВАЮЩИЕ И УСИЛИВАЮЩИЕ СЕТИ

Состав работы:

Для норм 1,2:

1.Установка кронштейнов. 2.Армирование кронштейна изоляторами с седлом и крепление его к консолям. 3.Подъем проводов в седло.

Для норм 3-5:

1.Изготовление и монтаж электрических соединений.

Измеритель: шт. (нормы 1,3,4), провод (нормы 2,5)

| 08-02-347-1 | Подвеска одного провода в линии воздушной на подвесных изоляторах |
| --- | --- |
| 08-02-347-2 | За каждый последующий провод добавлять к норме 08-02-347-1 |
| 08-02-347-3 | Обвод электрический одним проводом |
| 08-02-347-4 | Соединение электрическое одним проводом |
| 08-02-347-5 | За каждый последующий провод добавлять к нормам 08-02-347-3 и 08-02-347-4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-347-1 | 08-02-347-2 | 08-02-347-3 | 08-02-347-4 | 08-02-347-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,14 | 3,26 | 0,79 | 2,66 | 0,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,54 | 2,66 | 0,78 | 0,78 | 0,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 2,54 | 2,66 | 0,78 | 0,78 | 0,38 |

## РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.

2. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

­ арматуры осветительной, включая стекло и стартеры;

­ изоляторов;

­ каната (троса) стального;

­ колонок “Переход”;

­ компенсаторов;

­ кронштейнов для светильников;

-  крюков:

­ ламп электрических;

­ планок;

­ предохранителей столбовых;

­ проводов всех марок и сечений, кроме провода для заземления светильников;

­ пускорегулирующих аппаратов (ПРА);

­ роликов подвесных;

­ стоек (табл.08-02-374);

­ траверс;

­ труб стальных;

­ хомутов;

­ цоколей к опорам;

­ щитков осветительных.

### Таблица ГЭСНм 08-02-361    КОЛОНКИ

Состав работы:

1.Разбивка трассы. 2.Установка колонок. 3.Окраска. 4.Присоединение. 5.Нумерация.

Измеритель: шт.

| 08-02-361-1 | Колонка “Переход” |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-361-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |
| 2. | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,02 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,33 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,01 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-362    ЦОКОЛИ К ОПОРАМ

Состав работы:

1.Установка цоколя. 2.Окраска с наружной и внутренней стороны.

Измеритель: шт.

| 08-02-362-1 | Цоколь |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-362-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,72 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,61 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,23 |
| 101-9852 | Краска | кг | 1 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-363    КРОНШТЕЙНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НА ОПОРАХ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Состав работы:

Для норм 1-3:

1.Установка кронштейнов. 2.Затягивание проводов в кронштейны. 3.Окраска кронштейнов.

Для нормы 4:

1.Установка ПРА. 2.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Кронштейны сварные металлические, количество рожков: |
| --- | --- |
| 08-02-363-1 | 1 |
| 08-02-363-2 | 2 |
| 08-02-363-3 | За каждый последующий рожок сверх 2 добавлять к норме 08-02-363-2 |
| 08-02-363-4 | При встроенном в кронштейн ПРА добавлять к нормам 08-02-363-1 и 08-02-363-2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-363-1 | 08-02-363-2 | 08-02-363-3 | 08-02-363-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,41 | 4,55 | 1,15 | 1,02 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,37 | 1,62 | 0,36 | 0,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | - | - |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | - | - |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 1,33 | 1,56 | 0,36 | 0,29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,5 | 0,7 | 0,2 | - |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0006 | 0,0006 | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | - | - | - | 0,01 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-364    КРОНШТЕЙНЫ “ПЕРЕХОД”

Состав работы:

1.Разбивка трассы. 2.Установка кронштейна. 3.Окраска. 4.Присоединение.

Измеритель: шт.

| 08-02-364-1 | Кронштейн на опоре |
| --- | --- |
| 08-02-364-2 | Кронштейн на стене |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-364-1 | 08-02-364-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,07 | 1,05 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,04 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,03 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,05 | 0,05 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 | 0,08 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,01 |  |

### Таблица ГЭСНм 08-02-365    РАСТЯЖКИ

Состав работы:

1.Разбивка трассы. 2.Установка крюка и хомута. 3.Заготовка и навешивание растяжки. 4.Натяжка и регулировка натяжения.

Измеритель: шт.

|  | Растяжка поперечная: |
| --- | --- |
| 08-02-365-1 | с одинарным креплением к стене |
| 08-02-365-2 | с двойным креплением к стене |
| 08-02-365-3 | между опорами |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-365-1 | 08-02-365-2 | 08-02-365-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,41 | 4,59 | 2,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,15 | 1,75 | 0,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 1,11 | 1,69 | 0,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | - | - | 0,15 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-366    ПЛАНКИ

Состав работы:

1.Армирование планок изоляторами. 2.Установка планок.

Измеритель: шт.

|  | Планка с изоляторами на поперечных растяжках, количество штырей: |
| --- | --- |
| 08-02-366-1 | 2 |
| 08-02-366-2 | 3 |
| 08-02-366-3 | 4 |
|  | Планка разрывная: |
| 08-02-366-4 | 2х2 |
| 08-02-366-5 | 3х3 |
| 08-02-366-6 | 4х4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-366-1 | 08-02-366-2 | 08-02-366-3 | 08-02-366-4 | 08-02-366-5 | 08-02-366-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,11 | 1,15 | 1,18 | 1,14 | 1,17 | 1,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00002 | 0,00003 | 0,00004 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-367    ПРОВОДА

Состав работы:

1.Заготовка провода. 2.Подъем на опору, прокладка, закрепление и натяжка провода. 3.Прозвонка. 4.Установка траверсы (нормы 4­7).

Измеритель: км

|  | Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-02-367-1 | 10 |
| 08-02-367-2 | 25 |
| 08-02-367-3 | 50 |
|  | Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км: |
| 08-02-367-4 | 16 |
| 08-02-367-5 | 20 |
| 08-02-367-6 | 25 |
| 08-02-367-7 | 32 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-367-1 | 08-02-367-2 | 08-02-367-3 | 08-02-367-4 | 08-02-367-5 | 08-02-367-6 | 08-02-367-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 20,5 | 23,9 | 24,8 | 12,5 | 13,7 | 15,9 | 19,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,14 | 12 | 12,1 | 4,64 | 5,29 | 6,66 | 7,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 10 | 11,9 | 11,9 | 4,54 | 5,15 | 6,52 | 7,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | Кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | Т | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00011 | 0,00014 | 0,00018 | 0,00022 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | Кг | 1,04 | 1,3 | 1,63 | 1,04 | 1,3 | 1,63 | 2,08 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-368    ПРОВОДА, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ТРОСЕ

Состав работы:

1.Подъем на опору, прокладка, закрепление и натяжка провода. 2.Прозвонка. 3.Установка планок с роликами на растяжку (норма 1). 4.Подвеска троса (норма 1).

Измеритель: 100 м линии (норма 1), 100 м (норма 2)

| 08-02-368-1 | Провод - три в линии на планках с роликами по тросу сечением провода до 70 мм2 |
| --- | --- |
| 08-02-368-2 | За каждый последующий провод добавлять к норме 08-02-368-1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-368-1 | 08-02-368-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 79,6 | 13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,5 | 2,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,08 | 0,01 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 20,3 | 2,61 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,009 | 0,009 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,05 | 0,05 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,02 | 0,02 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-369    СВЕТИЛЬНИКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ВНЕ ЗДАНИЙ

Состав работы:

1.Монтаж светильника. 2. Присоединение. 3.Заземление светильника. 4.Ввертывание ламп. 5.Опробование на зажигание.

Измеритель: шт.

|  | Светильник с лампами: |
| --- | --- |
| 08-02-369-1 | Накаливания |
| 08-02-369-2 | Люминесцентными |
| 08-02-369-3 | Ртутными |
| 08-02-369-4 | Светильник "Шар венчающий" |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-369-1 | 08-02-369-2 | 08-02-369-3 | 08-02-369-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,15 | 2,34 | 1,83 | 1,28 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,37 | 0,88 | 0,4 | 0,49 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 0,33 | 0,84 | 0,36 | 0,45 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-9460 | Лента ПХВ-304 | кг | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-370    ЩИТКИ

Состав работы:

1.Установка конструкций. 2.Установка щитка. 3.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Щиток до трех групп, устанавливаемый в: |
| --- | --- |
| 08-02-370-1 | обхват колонн |
| 08-02-370-2 | нише цоколя |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-370-1 | 08-02-370-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,08 | 1,13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,26 | 0,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,0006 | 0,0006 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,01 | 0,01 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,3 | 0,3 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-371    ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ (ПРА) ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение.

Измеритель: шт.

| 08-02-371-1 | Пускорегулирующий аппарат |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-371-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,005 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,005 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9460 | Лента ПХВ-304 | кг | 0,02 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-372    ПРЕДОХРАНИТЕЛИ СТОЛБОВЫЕ

Состав работы:

1.Установка крюка, хомута и траверсы. 2.Установка предохранителей. 3.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Предохранитель на опоре: |
| --- | --- |
| 08-02-372-1 | Деревянной |
| 08-02-372-2 | Железобетонной |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-372-1 | 08-02-372-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,2 | 1,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | 0,59 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,005 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,005 | 0,005 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 0,43 | 0,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,02 | 0,02 |
| 101-9460 | Лента ПХВ-304 | кг | 0,05 | 0,05 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,00001 | 0,00001 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-373    ПРОВОДА НА ПЕРЕХОДАХ

Состав работы:

Для нормы 1:

1.Перекидка растяжки через провода. 2.Армирование растяжки изоляторами.

Для норм 2,3:

1.Подъем, закрепление и натяжка проводов. 2.Регулирование натяжения. 3.Прозвонка.

Измеритель: переход 1 проводом

| 08-02-373-1 | Растяжка поперечная через контактные сети |
| --- | --- |
|  | Провод через линии связи, сети освещения и другие препятствия сечением, мм2, до: |
| 08-02-373-2 | 10 |
| 08-02-373-3 | 35 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-373-1 | 08-02-373-2 | 08-02-373-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,89 | 1,03 | 1,14 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,31 | 0,37 | 0,41 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 0,27 | 0,33 | 0,37 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-374    УСТРОЙСТВО ВВОДОВ

Состав работы:

1.Перекидка проводов между зданием и опорой. 2.Заделка проходов стальными трубами. 3.Соединение. 4.Прозвонка.

Измеритель: шт.

|  | Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: |
| --- | --- |
| 08-02-374-1 | 2 |
| 08-02-374-2 | 3 |
| 08-02-374-3 | 4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-374-1 | 08-02-374-2 | 08-02-374-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,21 | 4,34 | 5,34 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,8 | 3,79 | 4,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,005 | 0,008 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,005 | 0,005 | 0,008 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 2,79 | 3,78 | 4,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00064 | 0,00064 | 0,00064 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,000012 | 0,000018 | 0,000024 |
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 4 | 6 | 8 |
| 101-9460 | Лента ПХВ-304 | кг | 0,04 | 0,06 | 0,08 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

## РАЗДЕЛ 6. СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования  и материальных ресурсов на высоту до 5 м.

2. В нормах не учтены затраты на:

­ установку конструкций для крепления лотков, определяемые по норме 08-01-087-3;

­ затягивание проводов в трубы при монтаже модульных проводок, определяемые по соответствующим нормам табл. 08-02-412;

­ монтаж стальной полосы для крепления кабеля по табл.08-02-401, определяемые по норме 08-02-152-3;

­ монтаж конструкций под осветительные шинопроводы, определяемые по норме 08-02-414-1;

­ установку распределительных колонок при монтаже модульных проводок, определяемые по нормам табл. 08-03-544.

3. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

­ вводов гибких;

­ кабелей и проводов всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте оборудования, учитываемых как оборудование;

­ каната стального (троса);

­ компенсаторов шинных;

­ конструкций для крепления коробов металлических (табл. 08-02-396) и шинопроводов (табл. с 08-02-416 по 08-02-418);

­ коробов и лотков металлических;

­ коробок ответвительных, соединительных, проходных;

­ профилей перфорированных (табл. 08-02-397);

­ разделителей (перегородок) (табл. 08-02-395);

­ рукавов металлических (шлангов);

­ сжимов болтовых для магистральных шинопроводов;

­ труб, кроме отрезков винипластовых и полиэтиленовых труб для изготовления колец и гильз;

­ трубок резинобитумных;

­ шинопроводов для переменного тока напряжением до 1 кВ и постоянного тока напряжением до 1,2 кВ;

­ шинопроводов осветительных;

­ шин из цветных металлов всех профилей и сечений;

­ шинодержателей;

­ ящиков протяжных.

### Таблица ГЭСНм 08-02-391    ПРОВОДА ПО ДЕРЕВЯННОМУ ОСНОВАНИЮ

Состав работы:

1.Прокладка асбеста. 2.Прокладка провода. 3.Установка коробок. 4.Соединение жил проводов. 5.Прозвонка.

Измеритель: 100 м двух-трехжильного провода

| 08-02-391-1 | Провод двух-трехжильный |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-391-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0020 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм | т | 0,01 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,00055 |
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,49 |
| 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 4,9 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,306 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,4 |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 25 |
| 101-9110 | Гвоздь усиленный | кг | 0,5 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-392    ПРОВОДА ПО РОЛИКАМ

Состав работы:

1.Установка роликов. 2.Прокладка провода. 3.Установка коробок. 4.Соединение жил проводов. 5.Прозвонка.

Измеритель: 100 м двух-трехжильного провода

| 08-02-392-1 | Провод сечением до 2,5 мм2 |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-392-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,02 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2,44 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 500-9245 | Ролики | 100 шт. | 1,85 |
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 204 |
| 500-9165 | Воронки | шт. | 102 |
| 530-9012 | Трубки эбонитовые | м | 0,82 |
| 500-9804 | Масса кабельная | т | 0,00021 |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,00067 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00032 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,21 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,306 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,4 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-394    ПРОВОДКИ ТРОСОВЫЕ

Состав работы:

1.Изготовление проводки с установкой коробок. 2.Установка конструкций. 3.Прокладка проводки с установкой коробок. 4.Соединение жил проводов. 5.Прозвонка.

Измеритель: 100 м линии

|  | Провод до 4 в линии, сечение жил, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-02-394-1 | 6 |
| 08-02-394-2 | 16 |
| 08-02-394-3 | 35 |
| 08-02-394-4 | Кабель до 4 в линии сечением жил до 16 мм2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-394-1 | 08-02-394-2 | 08-02-394-3 | 08-02-394-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 28,4 | 36,7 | 47,4 | 66,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,6 | 21,7 | 29,4 | 22,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,36 | 0,47 | 0,63 | 0,52 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,36 | 0,47 | 0,63 | 0,52 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 15,9 | 20,8 | 28,1 | 21,9 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9202 | Анкер тросовый | 100 шт. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 101-9940 | Шплинт проволочный | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 103-9163 | Муфты натяжные | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 500-9369 | Зажимы тросовые | шт. | 12 | 12 | 12 | 16 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,00115 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0.1 т | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-395    ЛОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Состав работы:

1.Сборка. 2.Установка.

Измеритель: т

|  | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до: |
| --- | --- |
| 08-02-395-1 | 200 |
| 08-02-395-2 | 400 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-395-1 | 08-02-395-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 67,5 | 58,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22,9 | 19,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,56 | 1,56 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,56 | 1,56 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 19,8 | 16,2 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13,1 | 10,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 3,36 | 2,66 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 2,54 | 1,78 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-396    КОРОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Состав работы:

1.Установка конструкций. 2.Сборка коробов в блоки. 3.Прокладка.

Измеритель: 100 м

|  | Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина, м: |
| --- | --- |
| 08-02-396-1 | 2 |
| 08-02-396-2 | 3 |
| 08-02-396-3 | 6 (блоки) |
| 08-02-396-4 | 9 (блоки) |
|  | Короб по стенам и потолкам, длина, м: |
| 08-02-396-5 | 2 |
| 08-02-396-6 | 3 |
| 08-02-396-7 | 6 (блоки) |
| 08-02-396-8 | 9 (блоки) |
|  | Короб, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина, м: |
| 08-02-396-9 | 2 |
| 08-02-396-10 | 3 |
| 08-02-396-11 | 6 (блоки) |
| 08-02-396-12 | 9 (блоки) |
|  | Короб, подвешиваемый на тросах с помощью тросовых подвесов, длина, м: |
| 08-02-396-13 | 2 |
| 08-02-396-14 | 3 |
| 08-02-396-15 | 6 (блоки) |
| 08-02-396-16 | 9 (блоки) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-396-1 | 08-02-396-2 | 08-02-396-3 | 08-02-396-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 37,6 | 31,7 | 30,6 | 27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,3 | 12,9 | 9,86 | 8,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,75 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,75 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 11,8 | 9,75 | 6,74 | 5,75 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2,47 | 2,16 | 2,01 | 1,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-396-5 | 08-02-396-6 | 08-02-396-7 | 08-02-396-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 37,6 | 29,4 | 24,6 | 17,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,1 | 11,2 | 7,71 | 6,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,28 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,28 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 11,5 | 9,12 | 5,53 | 3,87 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,47 | 2,16 | 2,01 | 1,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-396-9 | 08-02-396-10 | 08-02-396-11 | 08-02-396-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 59,9 | 49,4 | 44,6 | 35,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 21,3 | 17,7 | 12,3 | 10,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,28 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,28 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 18,7 | 15,5 | 10,1 | 7,9 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2,06 | 1,74 | 1,55 | 1,28 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-396-13 | 08-02-396-14 | 08-02-396-15 | 08-02-396-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 43,4 | 36,4 | 34,1 | 28,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,1 | 13,9 | 10,2 | 8,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,42 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,42 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 13,3 | 11,3 | 7,61 | 6,18 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2,06 | 1,74 | 1,55 | 1,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-397    ПРОФИЛИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ

Состав работы:

1.Прокладка.

Измеритель: 100 м

| 08-02-397-1 | Профиль длиной 2 м |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-397-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,94 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,33 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,33 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 3,28 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,01 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,25 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2,14 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 4,34 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 4,34 |
| 500-9825 | Серьга | шт. | 30 |
| 534-9100 | Муфта | шт. | 6 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,3 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-398    ПРОВОДА В ЛОТКАХ

Состав работы:

1.Заготовка проводов. 2.Прокладка. 3.Соединение жил. 4.Прозвонка.

Измеритель: 100 м

|  | Провод сечением, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-02-398-1 | 6 |
| 08-02-398-2 | 35 |
| 08-02-398-3 | 70 |
| 08-02-398-4 | 120 |
| 08-02-398-5 | 185 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-398-1 | 08-02-398-2 | 08-02-398-3 | 08-02-398-4 | 08-02-398-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,68 | 2,67 | 3,52 | 5,11 | 7,05 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,82 | 1,24 | 1,74 | 1,96 | 2,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,22 | 0,33 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,22 | 0,33 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 0,8 | 1,18 | 1,52 | 1,52 | 2,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,05 | 0,055 | 0,06 | 0,07 | 0,13 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,38 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-399    ПРОВОДА В КОРОБАХ

Состав работы:

1.Заготовка проводов. 2.Прокладка. 3.Соединение жил. 4.Прозвонка.

Измеритель: 100 м

|  | Провод сечением, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-02-399-1 | 6 |
| 08-02-399-2 | 35 |
| 08-02-399-3 | 70 |
| 08-02-399-4 | 120 |
| 08-02-399-5 | 185 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-399-1 | 08-02-399-2 | 08-02-399-3 | 08-02-399-4 | 08-02-399-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,52 | 4,7 | 5,87 | 8,22 | 10,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,58 | 2,08 | 3,04 | 3,71 | 4,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,22 | 0,33 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,11 | 0,22 | 0,33 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 1,56 | 2,2 | 2,82 | 3,27 | 3,39 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,05 | 0,055 | 0,06 | 0,07 | 0,13 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 | 0,3 | 0,32 | 0,34 | 0,38 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-400    ПРОВОДА ПО ПЕРФОРИРОВАННЫМ ПРОФИЛЯМ

Состав работы:

1.Заготовка проводов. 2.Прокладка. 3.Соединение жил. 4.Прозвонка.

Измеритель: 100 м

| 08-02-400-1 | Провод сечением до 6 мм2 |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-400-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,05 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,02 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,05 |
| 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0,26 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,05 |
| 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,1 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-401    КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

Состав работы:

1.Установка деталей крепления. 2.Прокладка кабеля. 3.Установка коробок. 4.Соединение жил. 5.Прозвонка.

Измеритель: 100 м

| 08-02-401-1 | Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-401-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 51,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,25 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,25 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 24,7 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,47 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 6,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 16,5 |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,00065 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,5 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 4,5 |
| 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0,83 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,011 |
| 101-1148 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 6 мм | т | 0,007 |
| 500-9816 | Полоса монтажная | м | 34 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 4,5 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1,75 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,03 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,00204 |
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 24,4 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,41 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,4 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-402    КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК

Состав работы:

1.Заготовка кабеля. 2.Прокладка. 3.Установка коробок. 4.Соединение жил. 5.Прозвонка. 6.Уплотнение коробок (норма 2).

Измеритель: 100 м

| 08-02-402-1 | Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |
| --- | --- |
| 08-02-402-2 | Кабель двух-четырехжильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-402-1 | 08-02-402-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 15,3 | 14,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,17 | 6,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,89 | 1,64 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,89 | 1,64 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 3,39 | 3,19 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,7 | 2,7 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 3,45 | 3,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1,9 | 1,9 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,055 | 0,05 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,02 | 0,02 |
| 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 0,3 | 0,3 |
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,16 | 0,16 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 0,16 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,41 | 0,41 |
| 500-9837 | Уплотнительный состав | кг | - | 7,2 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,4 | 0,4 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-403    ПРОВОДА ГРУППОВЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Состав работы:

1.Заготовка провода или кабеля. 2.Прокладка. 3.Установка коробок. 4.Соединение жил. 5.Прозвонка.

Измеритель: 100 м

|  | Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: |
| --- | --- |
| 08-02-403-1 | в пустотах плит перекрытий |
| 08-02-403-2 | в готовых каналах стен и перекрытий |
| 08-02-403-3 | под штукатурку по стенам или в бороздах |
| 08-02-403-4 | по перекрытиям |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-403-1 | 08-02-403-2 | 08-02-403-3 | 08-02-403-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 17 | 20 | 37 | 19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,6 | 3,45 | 5,27 | 4,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч |  |  |  |  |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2,54 | 3,39 | 5,21 | 4,75 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 530-9015 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | - | 0,01 | - |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | - | - | 28 | 28 |
| 101-9105 | Дюбели | кг | - | - | 1,8 | 1,8 |
| 101-9110 | Гвоздь усиленный | кг | - | - | 1,3 | - |
| 500-9817 | Полоска для крепления проводов | 100 шт. | - | - | 3 | - |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-404    ПРОВОДА МАГИСТРАЛЕЙ, СТОЯКОВ И СИЛОВЫХ СЕТЕЙ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ ИЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ

Состав работы:

1.Заготовка провода. 2.Прокладка. 3.Установка коробок. 4.Соединение жил. 5.Прозвонка.

Измеритель: 100 м трассы

|  | Провод, количество и сечение, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-02-404-1 | 2х6 |
| 08-02-404-2 | 4х16 |
| 08-02-404-3 | 4х35 |
| 08-02-404-4 | 4х70 |
| 08-02-404-5 | 4х16+2х6 |
| 08-02-404-6 | 4х35+2х6 |
| 08-02-404-7 | 4х70+2х6 |
| 08-02-404-8 | 6х16+2х6 |
| 08-02-404-9 | 6х35+2х6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-404-1 | 08-02-404-2 | 08-02-404-3 | 08-02-404-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 18,3 | 23 | 32 | 44,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,32 | 6,26 | 8,35 | 12,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,22 | 0,4 | 0,73 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,03 | 0,22 | 0,4 | 0,73 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 3,26 | 5,82 | 7,55 | 11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 530-9015 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,21 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-404-5 | 08-02-404-6 | 08-02-404-7 | 08-02-404-8 | 08-02-404-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22,3 | 28,2 | 36,4 | 27 | 34,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,17 | 8,12 | 11,2 | 8,11 | 10,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,25 | 0,47 | 0,76 | 0,33 | 0,58 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,25 | 0,47 | 0,76 | 0,33 | 0,58 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 5,67 | 7,18 | 9,69 | 7,45 | 8,97 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
| 530-9015 | Трубка поливинилхлоридная ХВТ | кг | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-405    ПРОВОДА ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ

Состав работы:

1.Установка деталей крепления. 2.Заготовка провода. 3.Прокладка. 4.Прозвонка.

Измеритель: 100 м

|  | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-02-405-1 | 16 |
| 08-02-405-2 | 35 |
| 08-02-405-3 | 70 |
| 08-02-405-4 | 120 |
| 08-02-405-5 | 240 |
| 08-02-405-6 | 400 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-405-1 | 08-02-405-2 | 08-02-405-3 | 08-02-405-4 | 08-02-405-5 | 08-02-405-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 38,3 | 41,8 | 46,6 | 51,4 | 55 | 76,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,5 | 0,72 | 1,52 | 2,4 | 4,2 | 6,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,25 | 0,36 | 0,76 | 1,2 | 2,1 | 3,09 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,25 | 0,36 | 0,76 | 1,2 | 2,1 | 3,09 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 | 6,11 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 100 шт. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 500-9204 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,55 | 0,6 | 0,66 | 0,99 | 0,99 | 1,27 |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,00058 | 0,00139 | 0,0014 | 0,00155 | 0,0016 | 0,0017 |
| 500-9452 | Скоба К-142 | шт. | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-406    КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ТРУБ

Состав работы:

1.Заготовка конструкций. 2.Установка. 3.Окраска.

Измеритель: т

|  | Скобы или конструкции: |
| --- | --- |
| 08-02-406-1 | П-образные |
| 08-02-406-2 | Г-образные |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-406-1 | 08-02-406-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 267 | 289 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,34 | 3,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,67 | 1,67 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,67 | 1,67 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 155 | 193 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,515 | - |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0134 | 0,063 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 15,15 | 27 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 91,5 | 75,7 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 91,5 | 75,7 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,515 | - |
| 500-9090 | Профиль монтажный | шт. | - | 225 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-407    ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

Состав работы:

1.Подготовка труб к изготовлению трубопровода. 2.Изготовление трубопровода. 3.Сборка деталей трубопровода в блоки. 4.Прокладка труб. 5.Установка коробок. 6.Окраска. 7.Затягивание проволоки.

Измеритель: 100 м

|  | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: |
| --- | --- |
| 08-02-407-1 | 25 |
| 08-02-407-2 | 40 |
| 08-02-407-3 | 50 |
| 08-02-407-4 | 80 |
| 08-02-407-5 | 100 |
|  | Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до: |
| 08-02-407-6 | 25 |
| 08-02-407-7 | 40 |
| 08-02-407-8 | 50 |
| 08-02-407-9 | 80 |
| 08-02-407-10 | 100 |
|  | Труба по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр, мм, до: |
| 08-02-407-11 | 25 |
| 08-02-407-12 | 40 |
| 08-02-407-13 | 50 |
| 08-02-407-14 | 80 |
| 08-02-407-15 | 100 |
|  | Труба по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр, мм, до: |
| 08-02-407-16 | 40 |
| 08-02-407-17 | 50 |
| 08-02-407-18 | 80 |
| 08-02-407-19 | 100 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-407-1 | 08-02-407-2 | 08-02-407-3 | 08-02-407-4 | 08-02-407-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 30,8 | 41,5 | 47,4 | 67,5 | 92,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,9 | 28,4 | 32,6 | 36,3 | 53,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,47 | 0,8 | 0,91 | 1,45 | 1,89 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,47 | 0,8 | 0,91 | 1,45 | 1,89 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 20 | 26,8 | 30,8 | 33,4 | 50 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,42 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 6,18 | 8,47 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9627 | Лента ФУМ | кг | 0,03 | 0,032 | 0,034 | 0,036 | 0,038 |
| 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,21 | 0,21 |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,1 | 3,1 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,62 | 0,62 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1,02 | 1,02 | - | - | - |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 2 | 2 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | - | - | 10 | 7,6 | 7,6 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | - | - | 10 | 7,6 | 7,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-407-6 | 08-02-407-7 | 08-02-407-8 | 08-02-407-9 | 08-02-407-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 19 | 23,7 | 28,4 | 42,7 | 54,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,94 | 1,6 | 1,82 | 2,9 | 3,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,47 | 0,8 | 0,91 | 1,45 | 1,89 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,47 | 0,8 | 0,91 | 1,45 | 1,89 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9627 | Лента ФУМ | кг | 0,03 | 0,032 | 0,034 | 0,036 | 0,038 |
| 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1,02 | 1,02 | - | - | - |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1,05 | 1,05 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,003 | 0,0034 | 0,0042 | 0,005 | 0,0058 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-407-11 | 08-02-407-12 | 08-02-407-13 | 08-02-407-14 | 08-02-407-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 33,1 | 42,7 | 52,1 | 72,2 | 93,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,94 | 1,6 | 1,82 | 2,9 | 3,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,47 | 0,8 | 0,91 | 1,45 | 1,89 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,47 | 0,8 | 0,91 | 1,45 | 1,89 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9627 | Лента ФУМ | кг | 0,03 | 0,032 | 0,034 | 0,036 | 0,038 |
| 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 101-9692 | Хомутик | шт. | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1,02 | 1,02 | - | - | - |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1,05 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-407-16 | 08-02-407-17 | 08-02-407-18 | 08-02-407-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 33,1 | 40,3 | 58,1 | 69,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,9 | 24,8 | 37,1 | 46,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,8 | 0,91 | 1,45 | 1,89 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,8 | 0,91 | 1,45 | 1,89 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 19,3 | 23 | 34,2 | 42,9 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9,13 | 9,9 | 10,9 | 12,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9627 | Лента ФУМ | кг | 0,032 | 0,034 | 0,036 | 0,38 |
| 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 0,65 | 0,31 | 0,21 | 0,21 |
| 101-9692 | Хомутик | шт. | 40 | 40 | 30 | 30 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1,02 | - | - | - |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 4,1 | 4,1 | 3,1 | 3,1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-408    ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

Состав работы:

1.Подготовка труб к изготовлению трубопровода. 2.Изготовление трубопровода. 3.Прокладка труб. 4.Устройство разделительных уплотнений. 5.Установка коробок. 6.Затягивание проволоки. 7.Окраска. 8.Испытание трубопровода.

Измеритель: 100 м

|  | Труба по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами , диаметр, мм, до: |
| --- | --- |
| 08-02-408-1 | 25 |
| 08-02-408-2 | 40 |
| 08-02-408-3 | 50 |
|  | Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, диаметр, мм, до: |
| 08-02-408-4 | 25 |
| 08-02-408-5 | 40 |
| 08-02-408-6 | 50 |
|  | Труба по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов, диаметр, мм, до: |
| 08-02-408-7 | 25 |
| 08-02-408-8 | 40 |
| 08-02-408-9 | 50 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-408-1 | 08-02-408-2 | 08-02-408-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 62,8 | 79,4 | 95,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 38,1 | 46,8 | 57 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,51 | 0,76 | 0,95 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,51 | 0,76 | 0,95 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 37,1 | 45,6 | 55,1 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 11,3 | 14,5 | 16,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 300-9235 | Контргайка | шт. | 10 | 10 | 10 |
| 500-9627 | Лента ФУМ | кг | 0,03 | 0,032 | 0,034 |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 0,5 | 0,5 | - |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 500-9837 | Уплотнительный состав | кг | 1,36 | 1,36 | 1,36 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-408-4 | 08-02-408-5 | 08-02-408-6 | 08-02-408-7 | 08-02-408-8 | 08-02-408-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 47,4 | 59,2 | 73,5 | 61,8 | 75,2 | 93,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,9 | 17,1 | 20,9 | 1,02 | 1,52 | 1,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,51 | 0,76 | 0,95 | 0,51 | 0,76 | 0,95 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,51 | 0,76 | 0,95 | 0,51 | 0,76 | 0,95 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 12,9 | 15,6 | 19 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 300-9235 | Контргайка | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 500-9627 | Лента ФУМ | кг | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,16 | 0,18 | 0,19 |
| 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 | - |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 500-9837 | Уплотнительный состав | кг | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,003 | 0,0034 | 0,0042 | 0,003 | 0,0034 | 0,0042 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-409    ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

Состав работы:

1.Заготовка труб. 2.Прокладка. 3.Установка коробок. 4.Затягивание проволоки.

Измеритель: 100 м

|  | Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: |
| --- | --- |
| 08-02-409-1 | 25 |
| 08-02-409-2 | 50 |
| 08-02-409-3 | 63 |
|  | Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: |
| 08-02-409-4 | 50 |
| 08-02-409-5 | 63 |
|  | Труба по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр, мм, до: |
| 08-02-409-6 | 25 |
| 08-02-409-7 | 50 |
| 08-02-409-8 | 63 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-409-1 | 08-02-409-2 | 08-02-409-3 | 08-02-409-4 | 08-02-409-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 23,8 | 34,4 | 39,1 | 27,3 | 29,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16 | 24,3 | 30,3 | 12,2 | 15,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,33 | 0,44 | 0,33 | 0,44 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,11 | 0,33 | 0,44 | 0,33 | 0,44 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 15,8 | 23,5 | 29,4 | 11,5 | 14,6 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 4,84 | 6,96 | 8,97 | 5,26 | 6,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 | 0,4 | 0,55 | 0,4 | 0,55 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-409-6 | 08-02-409-7 | 08-02-409-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 19,1 | 21,4 | 23,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,66 | 0,88 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,33 | 0,44 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,11 | 0,33 | 0,44 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2,94 | 3,6 | 4,29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 2 | 2 | 2 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 | 0,4 | 0,55 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 | 1 | - |
| 500-9090 | Профиль монтажный | шт. | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-410    ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ

Состав работы:

1.Заготовка труб. 2.Прокладка. 3.Установка коробок. 4.Затягивание проволоки.

Измеритель: 100 м

|  | Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: |
| --- | --- |
| 08-02-410-1 | 25 |
| 08-02-410-2 | 50 |
| 08-02-410-3 | 63 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-410-1 | 08-02-410-2 | 08-02-410-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16,7 | 19,1 | 19,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,22 | 0,28 | 0,44 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,14 | 0,22 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,11 | 0,14 | 0,22 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0,81 | 1,04 | 1,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 113-9042 | Клей БМК-5к | кг | 0,2 | 0,4 | 0,55 |
| 500-9090 | Профиль монтажный | шт. | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 32 | 32 | 32 |
| 500-9030 | Заглушки | 10 шт. | 1 | 1 | - |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-411    РУКАВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ВВОДЫ ГИБКИЕ

Состав работы:

Для норм 1­3:

1.Изготовление конструкций. 2.Установка конструкций. 3.Прокладка металлорукавов. 4.Установка коробок. 5.Затягивание проволоки.

Для норм 4­7:

1.Установка вводов.

Измеритель: 100 м (нормы 1­3), 1 ввод (нормы 4­7)

|  | Рукав наружным диаметром, мм, до: |
| --- | --- |
| 08-02-411-1 | 48 |
| 08-02-411-2 | 60 |
| 08-02-411-3 | 78 |
|  | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава, мм, до: |
| 08-02-411-4 | 27 |
| 08-02-411-5 | 48 |
| 08-02-411-6 | 60 |
| 08-02-411-7 | 78 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-411-1 | 08-02-411-2 | 08-02-411-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 34,7 | 35,8 | 35,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | 0,66 | 0,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,22 | 0,33 | 0,36 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,22 | 0,33 | 0,36 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 4,44 | 4,64 | 5,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,0515 | 0,0515 | 0,0515 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 10 | 10 | 10 |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 25 | 20 | 20 |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,00218 | 0,00218 | 0,00218 |
| 103-9160 | Муфты соединительные | шт. | 10 | 10 | 10 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 5 | 5 | 5 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 1 | 1 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-411-4 | 08-02-411-5 | 08-02-411-6 | 08-02-411-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-412    ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА

Состав работы:

1.Заготовка проводов. 2.Затягивание проводов. 3.Соединение проводов в коробках. 4.Прозвонка.

Измеритель: 100 м

|  | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-02-412-1 | 2,5 |
| 08-02-412-2 | 6 |
| 08-02-412-3 | 16 |
| 08-02-412-4 | 35 |
| 08-02-412-5 | 70 |
| 08-02-412-6 | 120 |
| 08-02-412-7 | 150 |
| 08-02-412-8 | 240 |
|  | Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: |
| 08-02-412-9 | 6 |
| 08-02-412-10 | 35 |
| 08-02-412-11 | 70 |
| 08-02-412-12 | 120 |
| 08-02-412-13 | 150 |
| 08-02-412-14 | 240 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-412-1 | 08-02-412-2 | 08-02-412-3 | 08-02-412-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,61 | 6,74 | 7,86 | 11,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00043 | 0,0006 | 0,00105 | 0,00116 |
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,32 |
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-412-5 | 08-02-412-6 | 08-02-412-7 | 08-02-412-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14,6 | 18 | 26,9 | 39,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,28 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,14 | 0,25 | 0,3 | 0,4 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,14 | 0,25 | 0,3 | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,00126 | 0,00137 | 0,00148 | 0,00157 |
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-412-9 | 08-02-412-10 | 08-02-412-11 | 08-02-412-12 | 08-02-412-13 | 08-02-412-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,29 | 5,61 | 8,98 | 11,2 | 14,6 | 18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,16 | 0,28 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,08 | 0,14 | 0,25 | 0,3 | 0,4 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,08 | 0,14 | 0,25 | 0,3 | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,0006 | 0,00116 | 0,00126 | 0,00137 | 0,00148 | 0,00157 |
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 0,32 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-413    ПРОВОД В РЕЗИНОБИТУМНЫХ ТРУБКАХ

Состав работы:

1.Заготовка проводов. 2.Затягивание проводов в трубки. 3.Прокладка трубок с затянутыми проводами. 4.Установка коробок. 5.Соединение жил проводов. 6.Прозвонка.

Измеритель: 100 м трубок

|  | Провод, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-02-413-1 | 6 |
| 08-02-413-2 | 16 |
|  | Провод, количество проводов в трубке до 3, сечение провода, мм2, до: |
| 08-02-413-3 | 6 |
| 08-02-413-4 | 16 |
| 08-02-413-5 | 35 |
| 08-02-413-6 | 70 |
|  | Провод, количество проводов в трубке до 4, сечение провода, мм2, до: |
| 08-02-413-7 | 2,5 |
| 08-02-413-8 | 6 |
| 08-02-413-9 | 16 |
| 08-02-413-10 | 35 |
| 08-02-413-11 | 70 |
|  | Провод, количество проводов в трубке до 6, сечение провода, мм2, до: |
| 08-02-413-12 | 2,5 |
| 08-02-413-13 | 6 |
| 08-02-413-14 | 16 |
| 08-02-413-15 | 35 |
|  | Провод, количество проводов в трубке до 8, сечение провода, мм2, до: |
| 08-02-413-16 | 2,5 |
| 08-02-413-17 | 6 |
| 08-02-413-18 | 16 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-413-1 | 08-02-413-2 | 08-02-413-3 | 08-02-413-4 | 08-02-413-5 | 08-02-413-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 20,2 | 28,1 | 23,5 | 33,7 | 44,9 | 57,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | 0,66 | 0,44 | 0,72 | 1,46 | 2,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,22 | 0,33 | 0,22 | 0,36 | 0,73 | 1,12 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,22 | 0,33 | 0,22 | 0,36 | 0,73 | 1,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,0003 | 0,0005 | 0,0005 | 0,00067 | 0,00067 | 0,0078 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,32 | 0,4 |
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-413-7 | 08-02-413-8 | 08-02-413-9 | 08-02-413-10 | 08-02-413-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 23,5 | 28,1 | 40,4 | 52,8 | 66,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | 0,44 | 0,8 | 1,46 | 2,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,4 | 0,73 | 1,45 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,4 | 0,73 | 1,45 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,0003 | 0,0005 | 0,00067 | 0,00078 | 0,00099 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,32 | 0,4 |
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-413-12 | 08-02-413-13 | 08-02-413-14 | 08-02-413-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 28,1 | 33,7 | 49,4 | 68,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,8 | 0,88 | 1,46 | 2,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,4 | 0,44 | 0,73 | 1,45 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,4 | 0,44 | 0,73 | 1,45 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,0003 | 0,0005 | 0,00067 | 0,00078 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,32 |
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-413-16 | 08-02-413-17 | 08-02-413-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 32,6 | 40,4 | 59,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,8 | 0,88 | 1,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,4 | 0,44 | 0,76 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,76 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,0005 | 0,00067 | 0,00078 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00033 | 0,00033 | 0,00033 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 0,16 | 0,32 |
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-414    КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДОВ

Состав работы:

1.Изготовление конструкций. 2.Установка. 3.Окраска.

Измеритель: т

| 08-02-414-1 | Конструкция |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-414-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 186 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 62,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,67 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,67 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 59,6 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 10,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 500-9090 | Профиль монтажный | шт. | 144 |
| 500-9380 | Изоляторы | шт. | 3,33 |
| 101-0490 | Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 | т | 0,063 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 6,25 |
| 500-9115 | Шпильки | кг | 22,2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 26,9 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-415    ШИНОПРОВОДЫ ОТКРЫТЫЕ

Состав работы:

1.Изготовление. 2.Прокладка. 3.Заготовка компенсаторов. 4.Приварка компенсаторов. 5.Присоединение узлов питания. 6.Монтаж глухих перемычек. 7.Прозвонка.

Измеритель: 100 м однопроводной линии

|  | Шинопровод на установленных конструкциях, сечение, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-02-415-1 | 250 |
| 08-02-415-2 | 640 |
| 08-02-415-3 | 1200 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-415-1 | 08-02-415-2 | 08-02-415-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 34,7 | 46,6 | 62,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,31 | 11,6 | 15,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,19 | 0,36 | 0,51 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,19 | 0,36 | 0,51 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 4,37 | 6,04 | 8,52 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 10,9 | 14,6 | 22,6 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 3,56 | 4,84 | 6,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9852 | Краска | кг | 1,77 | 2,81 | 3,5 |
| 542-9010 | Флюс ВАМИ | кг | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 80 | 120 | 140 |
| 500-9838 | Устройство натяжное | комплект | 6 | 6 | 6 |
| 500-9822 | Распорки | шт. | 11 | 11 | 11 |
| 500-9182 | Вставки изоляционные | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 500-9820 | Проволока СВАК5 | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 11 | 11 | 11 |
| 520-0001 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм | т | 0,0014 | 0,00277 | 0,0035 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-416    ШИНОПРОВОДЫ ЗАКРЫТЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Состава работы:

1.Установка конструкций. 2.Сборка шинопроводов в блоки. 3.Прокладка шинопроводов. 4.Присоединение узлов питания. 5.Прозвонка

Измеритель: 100 м шинопровода

|  | Шинопровод на ток, А, до: |
| --- | --- |
| 08-02-416-1 | 1600, на стойках |
| 08-02-416-2 | 1600, на конструкциях по стенам и колоннам |
| 08-02-416-3 | 1600, на конструкциях по фермам |
| 08-02-416-4 | 2500, на стойках |
| 08-02-416-5 | 2500, на конструкциях по стенам и колоннам |
| 08-02-416-6 | 2500, на конструкциях по фермам |
| 08-02-416-7 | 4000, на стойках |
| 08-02-416-8 | 4000, на конструкциях по стенам и колоннам |
| 08-02-416-9 | 4000, на конструкциях по фермам |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-416-1 | 08-02-416-2 | 08-02-416-3 | 08-02-416-4 | 08-02-416-5 | 08-02-416-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 236 | 232 | 259 | 301 | 259 | 330 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3, 8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 79 | 74,9 | 83,9 | 101 | 85,4 | 109 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,22 | 2,76 | 2,87 | 5,85 | 4,87 | 4,66 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 4,22 | 2,76 | 2,87 | 5,85 | 4,87 | 4,66 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 35 | 34,4 | 38,8 | 44,3 | 37,5 | 49,6 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 35,6 | 35 | 39,4 | 45,1 | 38,2 | 50,5 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 41,9 | 39,9 | 39,9 | 59,4 | 57,1 | 57,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 8,8 | 4,4 | - | 8,8 | 4,4 | - |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 8,8 | 4,4 | - | 8,8 | 4,4 | - |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 9,5 | 4,15 | 3,15 | 9,5 | 4,15 | 3,15 |
| 500-9743 | Кожухи защитные | шт. | 33 | 33 | 33 | 39 | 39 | 39 |
| 520-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т | 0,0485 | 0,0485 | 0,0315 | 0,0582 | 0,0582 | 0,0582 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 500-9820 | Проволока СВАК5 | т | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 500-9812 | Подвес тросовый | шт. | - | 8 | - | - | 8 | - |
| 534-9100 | Муфта | шт. | - | 8 | - | - | 8 | - |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | - | 0,00429 | - | - | 0,00429 | - |
| 500-9202 | Анкер тросовый | 100 шт. | - | 0,08 | - | - | 0,08 |  |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-416-7 | 08-02-416-8 | 08-02-416-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 330 | 330 | 359 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 114 | 112 | 122 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 7,55 | 6,21 | 6,4 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 7,55 | 6,21 | 6,4 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 49 | 49,1 | 53,9 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 49,9 | 50 | 54,9 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 72,7 | 70,4 | 70,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 8,8 | 4,4 | - |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 8,8 | 4,4 | - |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 11,4 | 6,04 | 5,04 |
| 500-9743 | Кожухи защитные | шт. | 40 | 40 | 40 |
| 520-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т | 0,0776 | 0,0776 | 0,0776 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 500-9820 | Проволока СВАК5 | т | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 20 | 20 | 20 |
| 500-9812 | Подвес тросовый | шт. | - | 8 | - |
| 534-9100 | Муфта | шт. | - | 8 | - |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | - | 0,00429 | - |
| 500-9202 | Анкер тросовый | 100 шт. | - | 0,08 | - |

### Таблица ГЭСНм 08-02-417    ШИНОПРОВОДЫ ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Состав работы:

1.Установка конструкций. 2.Сборка шинопроводов в блоки. 3.Прокладка шинопроводов. 4.Присоединение узлов питания. 5.Прозвонка.

Измеритель: 100 м шинопровода

|  | Шинопровод на ток до 630 А на: |
| --- | --- |
| 08-02-417-1 | Стойках |
| 08-02-417-2 | конструкциях по стенам |
| 08-02-417-3 | конструкциях по колоннам |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-417-1 | 08-02-417-2 | 08-02-417-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 166 | 163 | 163 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 36,4 | 35,6 | 35,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,98 | 2,36 | 2,36 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,98 | 2,36 | 2,36 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 30,4 | 30,9 | 30,9 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 26,3 | - | 16,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,29 | 0,37 | 0,42 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 8,8 | 4,4 | - |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 8,8 | 4,4 | - |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 3,81 | - | 1,69 |
| 500-9812 | Подвес тросовый | шт. | - | - | 16 |
| 500-9202 | Анкер тросовый | 100 шт. | - | - | 0,32 |
| 534-9100 | Муфта | шт. | - | - | 16 |
| 500-9369 | Зажимы тросовые | шт. | - | - | 32 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | - | - | 0,0224 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-418    ШИНОПРОВОДЫ ЗАКРЫТЫЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Состав работы:

1.Установка конструкций. 2.Прокладка шинопроводов. 3.Присоединение узлов питания. 4.Прозвонка.

Измеритель: 100 м шинопровода

|  | Шинопровод на конструкциях на напряжение до 1000 В на ток, А, до: |
| --- | --- |
| 08-02-418-1 | 2500 |
| 08-02-418-2 | 4000 |
| 08-02-418-3 | 6300 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-418-1 | 08-02-418-2 | 08-02-418-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 226 | 252 | 280 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 72,2 | 83,8 | 94,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,3 | 5,37 | 6,51 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 3,3 | 5,37 | 6,51 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 65,6 | 73,1 | 81,6 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| 101-9535 | Электроды угольные | кг | 0,29 | 0,46 | 0,46 |
| 520-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т | 0,015 | 0,0228 | 0,0228 |
| 542-9010 | Флюс ВАМИ | кг | 2,24 | 2,85 | 2,85 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 12 | 12 | 12 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,06 | 0,07 | 0,08 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-419    ШИНОПРОВОДЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ

Состав работы:

1.Сборка шинопроводов в блоки. 2.Прокладка шинопроводов. 3.Присоединение узлов питания. 4.Прозвонка.

Измеритель: 100 м шинопровода

| 08-02-419-1 | Шинопровод на установленных конструкциях |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-419-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 59,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,09 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,09 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 22,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 16,6 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 16,6 |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 3,4 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 25 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,08 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-420    КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ ШИНОПРОВОДУ

Состав работы:

1.Установка коробок с присоединением к шинам. 2.Присоединение проводов и кабелей к коробкам.

Измеритель: 100 шт.

| 08-02-420-1 | Коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-420-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 234 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 5,45 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 5,45 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 306 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-421    ПРОВОДКИ МОДУЛЬНЫЕ

Состав работы:

1.Заготовка труб. 2.Прокладка труб. 3.Установка коробок.

Измеритель: 100 м труб

|  | Проводка модульная стальными трубами, прокладываемыми в полу под заливку бетоном, расстояние между ответвительными коробками, м: |
| --- | --- |
| 08-02-421-1 | до 2 |
| 08-02-421-2 | свыше 2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-421-1 | 08-02-421-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 51,4 | 38,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,21 | 2,61 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,76 | 0,76 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,76 | 0,76 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13,7 | 8,77 |
| 331006 | Станки трубонарезные | маш.-ч | 1,69 | 1,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9759 | Лак спиртовой | кг | 2,6 | 2,6 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00252 | 0,00252 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,062 | 0,062 |
| 500-9837 | Уплотнительный состав | кг | 0,34 | 0,47 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2,1 | 1,58 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,06 | 0,06 |
| 500-9088 | Профиль монтажный | кг | 25 | 25 |
| 110-9105 | Гайки установочные заземляющие | 100 шт. | 1,57 | 1,01 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-422    ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛИНТУС

Состав работы:

1.Заготовка проводов. 2.Затягивание проволоки в каналы. 3.Затягивание провода. 4. Восстановление плинтуса после прокладки провода. 5.Прозвонка.

Измеритель: 100 м одного провода (норма 1,2), 100 м двухпроводной линии (норма 3), 100 м трехпроводной линии (норма 4)

|  | Провод: |
| --- | --- |
| 08-02-422-1 | один сечением до 2х2,5 мм2 |
| 08-02-422-2 | один сечением до 3х4 мм2 |
| 08-02-422-3 | два сечением до 2,5 мм2 |
| 08-02-422-4 | три сечением до 4 мм2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-422-1 | 08-02-422-2 | 08-02-422-3 | 08-02-422-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 24 | 26,2 | 27,1 | 33,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,03 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,4 |
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,15 |
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,31 | 0,31 | 0,62 | 0,93 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |

## РАЗДЕЛ 7. ШИНЫ ТЯЖЕЛЫЕ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.

2. В нормах не учтен расход шин и лент из цветных металлов.

### Таблица ГЭСНм 08-02-452    ШИНЫ ДЛЯ МОЩНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИЗНЫХ ВАНН

Состав работы:

Монтаж:

1.Прокладка пакетов шин. 2.Установка анодных стояков. 3.Соединение анодных стояков с пакетами шин. 4.Сварка.

Изготовление:

5.Правка шин на ребро и плоскость. 6.Резка. 7.Гибка. 8.Сварка. 9.Приварка вкладышей. 10.Сборка шинного пакета. 11.Маркировка. 12.Присоединение.

Измеритель: т

|  | Катодная ошиновка электролизера на 175 кА с применением электродуговой сварки: |
| --- | --- |
| 08-02-452-1 | изготовление и монтаж |
| 08-02-452-2 | монтаж без заготовки |
|  | Катодная ошиновка электролизера на 175 кА с применением аргонодуговой сварки: |
| 08-02-452-3 | изготовление и монтаж |
| 08-02-452-4 | монтаж без заготовки |
|  | Катодная ошиновка электролизеров на 255 кА, включая пакеты, стояки и гибкую часть стояков, с применением аргонодуговой сварки: |
| 08-02-452-5 | изготовление и монтаж |
| 08-02-452-6 | монтаж без заготовки |
| 08-02-452-7 | Монтаж без заготовки анодных шин с гибкими пакетами для алюминиевых электролизеров на 175 - 255 кА |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-452-1 | 08-02-452-2 | 08-02-452-3 | 08-02-452-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 11,9 | 3,24 | 31,1 | 17,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,64 | 1,81 | 3,64 | 1,81 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 1,82 | 1,13 | 1,82 | 1,13 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,32 | 1,65 | 1,52 | - |
| 331003 | Станки фрезерные | маш.-ч | 0,24 | - | 0,24 | - |
| 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 0,22 | - | 0,22 | - |
| 350751 | Станки с электромеханическим приводом для размотки рулонного материала | маш.-ч | 0,22 | - | 0,22 | - |
| 351201 | Шинотрубогибы | маш.-ч | 0,46 | - | 0,46 | - |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | - | - | 6,88 | 5,87 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм | т | 0,00121 | 0,00091 | - | 0,00167 |
| 101-9535 | Электроды угольные | кг | 0,9 | 0,3 | 0,61 | - |
| 500-9830 | Стеклотекстолит | кг | 7,67 | 1,82 | 5,91 | - |
| 520-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т | 0,01649 | 0,00751 | 0,01045 | - |
| 542-9010 | Флюс ВАМИ | кг | 1,39 | 0,36 | 0,49 | - |
| 101-0217 | Гидростеклоизол | м2 | 0,4 | 0,4 | - | 0,04 |
| 101-0803 | Проволока наплавочная диаметром 2 мм, марка ПП-Нп-30Х4Г2М | т | - | - | 0,00276 | 0,00115 |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | - | - | 1,53 | 1,16 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-452-5 | 08-02-452-6 | 08-02-452-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 53,8 | 34,7 | 6,59 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,34 | 1,81 | 1,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 1,82 | 1,13 | 0,38 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,21 | - | - |
| 331003 | Станки фрезерные | маш.-ч | 0,99 | - | - |
| 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 0,26 | - | - |
| 350751 | Станки с электромеханическим приводом для размотки рулонного материала | маш.-ч | 0,27 | - | - |
| 351201 | Шинотрубогибы | маш.-ч | 0,06 | - | - |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 20,98 | 14,88 | 2,39 |
| 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | 0,12 | - | - |
| 351200 | Кантователь шин | маш.-ч | 0,05 | - | - |
| 351210 | Рольганг приводной стоечный | маш.-ч | 0,26 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм | т | - | 0,00334 | - |
| 101-9535 | Электроды угольные | кг | 0,9 | - | - |
| 520-0009 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т | 0,00575 | - | 0,00429 |
| 542-9010 | Флюс ВАМИ | кг | 0,6 | - | - |
| 101-0217 | Гидростеклоизол | м2 | 0,62 | 0,62 | - |
| 101-0803 | Проволока наплавочная диаметром 2 мм, марка ПП-Нп-30Х4Г2М | т | 0,00729 | 0,00503 | 0,00186 |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 4,22 | 2,91 | 1,07 |
| 500-9606 | Ацеид | т | - | 0,01 | 0,002 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | - | - | 0,01 |

## РАЗДЕЛ 8. СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. В норме 08-02-472-10 не учтен расход провода

### Таблица ГЭСНм 08-02-471    ЗАЗЕМЛИТЕЛИ

Состав работы:

1.Изготовление заземлителей. 2.Монтаж и заглубление заземлителя. 3.Приварка.

Измеритель: 10 шт.

|  | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм: |
| --- | --- |
| 08-02-471-1 | 50х50х5 |
| 08-02-471-2 | 63х63х6 |
|  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: |
| 08-02-471-3 | 12 |
| 08-02-471-4 | 16 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-471-1 | 08-02-471-2 | 08-02-471-3 | 08-02-471-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,7 | 11,8 | 8,29 | 8,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,38 | 0,6 | 0,16 | 0,28 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,19 | 0,3 | 0,08 | 0,14 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,19 | 0,3 | 0,08 | 0,14 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,75 | 1,75 | 2,54 | 2,54 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,116 | - | - | - |
| 101-1642 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 100х100х10 мм | т | - | 0,177 | - | - |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,65 | 0,72 | 0,71 | 0,78 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,002 | 0,0024 | 0,0019 | 0,002 |
| 101-1613 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм | т | - | - | 0,047 | - |
| 101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | - | - | - | 0,081 |

### Таблица ГЭСНм 08-02-472    ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ

Состав работы:

Для норм 1­5:

1.Изготовление заземлителей. 2.Установка. 3.Приварка.

Для норм 6­9:

1.Изготовление проводников и деталей крепления. 2.Установка деталей крепления. 3.Изготовление защитных коробов. 4.Монтаж проводников. 5.Присоединение.

Для нормы 10:

1.Установка деталей крепления. 2.Раскладка и прокладка проводов. 3.Присоединение.

Для нормы 11:

1.Изготовление перемычки. 2.Установка. 3.Присоединение.

Измеритель: 100 м (нормы 1­10), 10 шт. (норма 11)

|  | Заземлитель горизонтальный из стали: |
| --- | --- |
| 08-02-472-1 | круглой диаметром 12 мм |
| 08-02-472-2 | полосовой сечением 160 мм2 |
|  | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: |
| 08-02-472-3 | полосовой сечением 100 мм2 |
| 08-02-472-4 | круглой диаметром 8 мм |
| 08-02-472-5 | круглой диаметром 12 мм |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: |
| 08-02-472-6 | 100 |
| 08-02-472-7 | 160 |
|  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром, мм: |
| 08-02-472-8 | 8 |
| 08-02-472-9 | 12 |
| 08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |
| 08-02-472-11 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-472-1 | 08-02-472-2 | 08-02-472-3 | 08-02-472-4 | 08-02-472-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 19 | 16,6 | 15,4 | 17,8 | 17,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,28 | 0,44 | 1,1 | 0,94 | 1,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,14 | 0,22 | 0,55 | 0,47 | 0,55 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,14 | 0,22 | 0,55 | 0,47 | 0,55 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,13 | 3,13 | 7,19 | 7,19 | 7,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1613 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 8 мм | т | - | - | - | 0,04 | - |
| 101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм | т | 0,092 | - | - | - | 0,092 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,002 | 0,0037 | 0,0037 | 0,002 | 0,0024 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 0,8 | 1,8 |
| 101-9373 | Сталь полосовая кипящая 40х4 мм | т | - | 0,13 | 0,081 | - | - |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | - | - | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-472-6 | 08-02-472-7 | 08-02-472-8 | 08-02-472-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 19 | 21,3 | 20,1 | 21,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,38 | 0,5 | 0,22 | 0,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,19 | 0,25 | 0,11 | 0,19 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,19 | 0,25 | 0,11 | 0,19 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 101-9852 | Краска | кг | 2 | 2,3 | 2 | 2,4 |
| 500-9105 | Держатель светильника | 10 шт. | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 101-9373 | Сталь полосовая кипящая 40х4 мм | т | 0,081 | 0,13 | - | - |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,55 | 1,3 | 0,9 | 0,9 |
| 101-1613 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 8 мм | т | - | - | 0,004 | - |
| 101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм | т | - | - | - | 0,092 |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-02-472-10 | 08-02-472-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 46,6 | 3,59 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,03 | 0,01 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,01 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 12,8 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | 0,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 500-9031 | Скобы | 10 шт. | 20,4 | - |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,04 | - |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 204 | - |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | - | 0,0002 |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | - | 0,001 |

# ОТДЕЛ 03. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ И ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

## РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных  ресурсов на высоту до 2 м.

В нормах табл. 08-03-488 учтены затраты на горизонтальное перемещение статора и ротора при установке на фундамент на расстояние до 10 м.

2. В нормах на установку электрических машин и агрегатов не учтены затраты на:

­ устройство защитных ограждений, определяемые по норме 08-01-087-3;

­ установку защитных кожухов на вводах питания, определяемые по норме 08-03-545-17;

­ установку температурных, водоструйных реле, определяемые по соответствующим нормам сборника ГЭСНм­2001­11 “Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники”;

­ монтаж централизованной системы смазки подшипников, определяемые по соответствующим  нормам сборника ГЭСНм­2001­12 “Технологические трубопроводы”.

3. Затраты на подготовку к испытанию, сдаче под наладку, а также присоединение к электрической сети агрегатов определяются по соответствующим нормам данного раздела настоящего сборника для каждой машины, входящей в состав агрегата, отдельно.

4. При установке электрических машин и агрегатов в помещениях со взрывоопасной средой к нормам на подготовку машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску и присоединение к электрической сети следует применять коэффициент 1,7.

5. В нормах не учтены затраты на изготовление вентиляционных кожухов, фундаментных болтов, болтов и пальцев для муфт, шпонок, изолирующих подкладок под подшипники и других деталей, являющихся принадлежностью оборудования, поставляемого заводами-изготовителями.

6. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

­ клиньев металлических;

­ кронштейнов;

­ подкладок металлических;

­ шин из цветных металлов всех профилей и сечений, за исключением норм с 08­03­494­1 по 08­03­494­4.

### Таблица ГЭСНм 08-03-481    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИЕ  В СОБРАННОМ ВИДЕ

Состав работы:

Для норм 1­12:

1.Подготовка к установке. 2.Установка.

Для норм 13­19:

1.Подготовка к установке. 2.Установка кронштейнов и машин.

Для норм 20­37:

1.Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску. 2.Оконцевание и присоединение жил к зажимам. 3.Установка гибкой перемычки.

Измеритель: шт.

| УСТАНОВКА МАШИН |
| --- |
|  | Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса , т, до: |
| 08-03-481-1 | 0,05 |
| 08-03-481-2 | 0,1 |
| 08-03-481-3 | 0,15 |
| 08-03-481-4 | 0,25 |
| 08-03-481-5 | 0,5 |
| 08-03-481-6 | 0,8 |
| 08-03-481-7 | 1,2 |
| 08-03-481-8 | 2 |
| 08-03-481-9 | 3 |
| 08-03-481-10 | 5 |
| 08-03-481-11 | 7 |
| 08-03-481-12 | 10 |
|  | Машина, устанавливаемая на кронштейнах, масса, т, до: |
| 08-03-481-13 | 0,05 |
| 08-03-481-14 | 0,1 |
| 08-03-481-15 | 0,15 |
| 08-03-481-16 | 0,25 |
| 08-03-481-17 | 0,5 |
| 08-03-481-18 | 0,8 |
| 08-03-481-19 | 1,2 |
| ПОДГОТОВКА МАШИН К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ |
|  | Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до: |
| 08-03-481-20 | 0,15 |
| 08-03-481-21 | 0,25 |
| 08-03-481-22 | 0,5 |
| 08-03-481-23 | 0,8 |
| 08-03-481-24 | 1,2 |
| 08-03-481-25 | 3 |
| 08-03-481-26 | 5 |
| 08-03-481-27 | 7 |
| 08-03-481-28 | 10 |
|  | Машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машина постоянного тока, масса, т, до: |
| 08-03-481-29 | 0,1 |
| 08-03-481-30 | 0,15 |
| 08-03-481-31 | 0,5 |
| 08-03-481-32 | 0,8 |
| 08-03-481-33 | 1,2 |
| 08-03-481-34 | 3 |
| 08-03-481-35 | 5 |
| 08-03-481-36 | 7 |
| 08-03-481-37 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-481-1 | 08-03-481-2 | 08-03-481-3 | 08-03-481-4 | 08-03-481-5 | 08-03-481-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,62 | 6,03 | 7,23 | 9,64 | 9,64 | 15,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 0,86 | 1,01 | 1,4 | 3,04 | 4,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,09 | 0,18 | 0,25 | 0,43 | 0,92 | 1,42 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,09 | 0,18 | 0,25 | 0,43 | 0,92 | 1,42 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 0,37 | 0,5 | 0,51 | 0,54 | 1,2 | 1,66 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,007 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | - | - | - | - | 0,005 | 0,005 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-481-7 | 08-03-481-8 | 08-03-481-9 | 08-03-481-10 | 08-03-481-11 | 08-03-481-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 18,1 | 22,9 | 28,9 | 42,2 | 54,3 | 73,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,19 | 9,44 | 10,8 | 17,6 | 22,6 | 27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,1 | 3,45 | 4,02 | 6,57 | 8,35 | 9,52 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,1 | 3,45 | 4,02 | 6,57 | 8,35 | 9,52 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 1,99 | 2,54 | 2,79 | 4,44 | 5,89 | 7,95 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,6 | 2,3 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | 0,07 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 2,76 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-481-13 | 08-03-481-14 | 08-03-481-15 | 08-03-481-16 | 08-03-481-17 | 08-03-481-18 | 08-03-481-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,85 | 9,42 | 11,8 | 15,1 | 15,2 | 23,4 | 27,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,01 | 1,44 | 1,63 | 2 | 4,29 | 6,07 | 8,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,59 | 1,17 | 1,67 | 2,45 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,59 | 1,17 | 1,67 | 2,45 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 0,51 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 1,95 | 2,73 | 3,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | - | - | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | - | - | - | - | - | - | 0,06 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,25 | 1,25 | 2 |
| 101­1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0105 | 0,0105 | 0,015 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-481-20 | 08-03-481-21 | 08-03-481-22 | 08-03-481-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,21 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,004 | 0,004 | 0,011 | 0,011 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,5 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00031 | 0,00031 | 0,00082 | 0,00082 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-481-24 | 08-03-481-25 | 08-03-481-26 | 08-03-481-27 | 08-03-481-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,63 | 3,63 | 4,82 | 6,08 | 7,23 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,013 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,013 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,19 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,011 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-481-29 | 08-03-481-30 | 08-03-481-31 | 08-03-481-32 | 08-03-481-33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,41 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 4,82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,004 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,01 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,019 | 0,023 | 0,026 | 0,028 | 0,03 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 5,1 | 7,14 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,051 | 0,0714 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | - | - | - | - | 2,4 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00031 | 0,0006 | 0,0008 | 0,0008 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-481-34 | 08-03-481-35 | 08-03-481-36 | 08-03-481-37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7,23 | 8,35 | 10,7 | 14,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,44 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 7,14 | 8,16 | 8,16 | 9,18 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0714 | 0,0816 | 0,0816 | 0,0918 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 5,3 | 5,3 | 7 | 7 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-482    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИЕ В СОБРАННОМ ВИДЕ

Состав работы:

Для норм 1­13:

1.Подготовка к установке. 2.Установка.

Для норм 14­33:

1.Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску. 2.Оконцевание и присоединение жил к зажимам. 3.Установка гибкой перемычки.

Измеритель: шт.

| УСТАНОВКА МАШИН |
| --- |
|  | Машина переменного или постоянного тока массой, т, до: |
| 08-03-482-1 | 0,05 |
| 08-03-482-2 | 0,1 |
| 08-03-482-3 | 0,15 |
| 08-03-482-4 | 0,25 |
| 08-03-482-5 | 0,35 |
| 08-03-482-6 | 0,5 |
| 08-03-482-7 | 0,8 |
| 08-03-482-8 | 1,2 |
| 08-03-482-9 | 2 |
| 08-03-482-10 | 3 |
| 08-03-482-11 | 5 |
| 08-03-482-12 | 7 |
| 08-03-482-13 | 10 |
| ПОДГОТОВКА МАШИН К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ |
|  | Машина переменного тока массой, т, до: |
| 08-03-482-14 | 0,25 |
| 08-03-482-15 | 0,35 |
| 08-03-482-16 | 0,8 |
| 08-03-482-17 | 1,2 |
| 08-03-482-18 | 2 |
| 08-03-482-19 | 3 |
| 08-03-482-20 | 5 |
| 08-03-482-21 | 7 |
| 08-03-482-22 | 10 |
|  | Машина постоянного тока массой, т, до: |
| 08-03-482-23 | 0,15 |
| 08-03-482-24 | 0,25 |
| 08-03-482-25 | 0,35 |
| 08-03-482-26 | 0,5 |
| 08-03-482-27 | 0,8 |
| 08-03-482-28 | 1,2 |
| 08-03-482-29 | 2 |
| 08-03-482-30 | 3 |
| 08-03-482-31 | 5 |
| 08-03-482-32 | 7 |
| 08-03-482-33 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-482-1 | 08-03-482-2 | 08-03-482-3 | 08-03-482-4 | 08-03-482-5 | 08-03-482-6 | 08-03-482-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,65 | 3,89 | 5,89 | 8,07 | 11,7 | 14,1 | 18,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,53 | 0,73 | 0,94 | 1,31 | 2,39 | 3,29 | 4,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 0,09 | 0,18 | 0,26 | 0,43 | 0,59 | 0,92 | 1,42 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,09 | 0,18 | 0,26 | 0,43 | 0,59 | 0,92 | 1,42 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,35 | 0,37 | 0,42 | 0,45 | 1,21 | 1,45 | 1,99 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,076 | 0,076 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | - | - | - | - | - | 0,005 | 0,005 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-482-8 | 08-03-482-9 | 08-03-482-10 | 08-03-482-11 | 08-03-482-12 | 08-03-482-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 24,3 | 37,2 | 51,2 | 82,5 | 112 | 168 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,95 | 11,1 | 13,9 | 22,6 | 31,2 | 37,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 2,75 | 4,2 | 5,87 | 9,49 | 13,1 | 18,3 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,1 | 3,43 | 4,02 | 6,53 | 9,07 | 9,52 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,1 | 3,43 | 4,02 | 6,53 | 9,07 | 9,52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,079 | 0,079 | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,11 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,015 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,05 | 0,05 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 2,76 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,06 | 0,06 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 2,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-482-14 | 08-03-482-15 | 08-03-482-16 | 08-03-482-17 | 08-03-482-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,39 | 3,6 | 4,78 | 5,99 | 7,17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,012 | 0,012 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | 0,006 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,006 | 0,006 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,27 | 0,27 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,011 | 0,011 | 0,02 | 0,03 | 0,035 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00005 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00031 | 0,00031 | 0,00084 | - | - |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | - | - | - | 2,4 | 2,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-482-19 | 08-03-482-20 | 08-03-482-21 | 08-03-482-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,29 | 10,6 | 13,1 | 16,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,016 | 0,016 | 0,024 | 0,024 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,008 | 0,008 | 0,012 | 0,012 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,008 | 0,008 | 0,012 | 0,012 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,035 | 0,035 | 0,04 | 0,04 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0612 | 0,0612 | 0,0612 | 0,0612 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-482-23 | 08-03-482-24 | 08-03-482-25 | 08-03-482-26 | 08-03-482-27 | 08-03-482-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,39 | 2,44 | 3,59 | 3,6 | 5,97 | 6,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,005 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,005 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00004 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0408 | 0,0408 | 0,0408 | 0,0408 | 0,0408 | 0,0408 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | - | - | - | 1,6 | 2,4 | 2,4 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00031 | 0,00031 | 0,00031 | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-482-29 | 08-03-482-30 | 08-03-482-31 | 08-03-482-32 | 08-03-482-33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,04 | 9,56 | 11,9 | 15,5 | 23,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,012 | 0,018 | 0,018 | 0,024 | 0,024 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,006 | 0,009 | 0,009 | 0,012 | 0,012 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,006 | 0,009 | 0,009 | 0,012 | 0,012 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,22 | 0,31 | 0,34 | 0,42 | 0,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,04 | 0,04 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 4,08 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0408 | 0,0612 | 0,0612 | 0,0612 | 0,0612 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-483    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ СО СТОЯКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИЕ В СОБРАННОМ ВИДЕ

Состав работы:

Для норм 1­10:

1.Подготовка к установке. 2.Установка.

Для норм 11­20:

1.Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску. 2.Оконцевание и присоединение жил к зажимам. 3.Установка гибкой перемычки.

Измеритель: шт.

| УСТАНОВКА МАШИН |
| --- |
|  | Машина переменного или постоянного тока массой, т, до: |
| 08-03-483-1 | 1,2 |
| 08-03-483-2 | 3 |
| 08-03-483-3 | 5 |
| 08-03-483-4 | 7 |
| 08-03-483-5 | 10 |
| 08-03-483-6 | 15 |
| 08-03-483-7 | 20 |
| 08-03-483-8 | 25 |
| 08-03-483-9 | 30 |
| 08-03-483-10 | 40 |
| ПОДГОТОВКА МАШИН К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ |
|  | Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до: |
| 08-03-483-11 | 5 |
| 08-03-483-12 | 10 |
| 08-03-483-13 | 20 |
| 08-03-483-14 | 40 |
|  | Машина переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машина постоянного тока массой, т, до: |
| 08-03-483-15 | 1,2 |
| 08-03-483-16 | 5 |
| 08-03-483-17 | 10 |
| 08-03-483-18 | 20 |
| 08-03-483-19 | 30 |
| 08-03-483-20 | 40 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-483-1 | 08-03-483-2 | 08-03-483-3 | 08-03-483-4 | 08-03-483-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 20,9 | 26,4 | 33,2 | 44,1 | 49,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,76 | 11,4 | 17 | 22,1 | 24,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,14 | 4,11 | 6,64 | 8,84 | 9,78 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,14 | 4,11 | 6,64 | 8,84 | 9,79 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 2,48 | 3,13 | 3,73 | 4,46 | 5,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,031 | 0,039 | 0,039 | 0,045 | 0,045 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,005 | 0,008 | 0,008 | 0,012 | 0,012 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,05 | 0,12 | 0,12 | 1,8 | 1,8 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,06 | 0,15 | 0,15 | 2,26 | 2,26 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-483-6 | 08-03-483-7 | 08-03-483-8 | 08-03-483-9 | 08-03-483-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 88,4 | 108 | 129 | 147 | 148 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34 | 43,7 | 53,4 | 57,8 | 79,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,99 | 1,28 | 1,67 | 2,44 | 2,93 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,99 | 1,28 | 1,67 | 2,44 | 2,93 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 12,5 | 16,2 | 19,9 | 20,5 | 21,7 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 7,03 | 8,7 | 10,3 | 11,9 | 30,2 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 12,2 | 15,8 | 19,4 | 20 | 21,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,048 | 0,063 | 0,069 | 0,076 | 0,092 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,028 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2,93 | 3,18 | 3,75 | 5,5 | 6,62 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 3,68 | 3,98 | 4,69 | 6,88 | 8,28 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-483-11 | 08-03-483-12 | 08-03-483-13 | 08-03-483-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,74 | 5,92 | 7,11 | 9,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,13 | 0,16 | 0,33 | 0,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,02 | 0,025 | 0,035 | 0,043 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,00003 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00005 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 5,3 | 7 | 9,6 | 15 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-483-15 | 08-03-483-16 | 08-03-483-17 | 08-03-483-18 | 08-03-483-19 | 08-03-483-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,28 | 9,48 | 10,7 | 13 | 15,4 | 15,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,41 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,048 | 0,048 | 0,058 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00049 | 0,00049 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 2,6 | 5,55 | 7 | 9,6 | 14 | 16 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 7,14 | 7,14 | 9,18 | 9,18 | 9,18 | 9,18 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0714 | 0,0714 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0918 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-484    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ СО СТОЯКОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Состав работы:

Для норм 1­23:

1.Подготовка к установке. 2.Установка.

Для норм 24­40:

1.Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску. 2.Оконцевание и присоединение жил к зажимам. 3.Установка гибкой перемычки.

Измеритель: шт.

| УСТАНОВКА МАШИН |
| --- |
|  | Машина переменного тока с короткозамкнутым или фазным ротором, масса, т, до: |
| 08-03-484-1 | 5 |
| 08-03-484-2 | 10 |
| 08-03-484-3 | 20 |
| 08-03-484-4 | 30 |
| 08-03-484-5 | 45 |
| 08-03-484-6 | 55 |
|  | Машина переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса, т, до: |
| 08-03-484-7 | 5 |
| 08-03-484-8 | 10 |
| 08-03-484-9 | 15 |
| 08-03-484-10 | 20 |
| 08-03-484-11 | 25 |
| 08-03-484-12 | 35 |
| 08-03-484-13 | 45 |
| 08-03-484-14 | 55 |
| 08-03-484-15 | 85 |
| 08-03-484-16 | 100 |
| 08-03-484-17 | 120 |
| 08-03-484-18 | 140 |
| 08-03-484-19 | 170 |
| 08-03-484-20 | 200 |
| 08-03-484-21 | 250 |
| 08-03-484-22 | 300 |
| 08-03-484-23 | 350 |
| ПОДГОТОВКА МАШИН К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ |
|  | Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до: |
| 08-03-484-24 | 5 |
| 08-03-484-25 | 10 |
| 08-03-484-26 | 20 |
| 08-03-484-27 | 30 |
| 08-03-484-28 | 55 |
|  | Машина переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машина постоянного тока, масса, т, до: |
| 08-03-484-29 | 5 |
| 08-03-484-30 | 10 |
| 08-03-484-31 | 20 |
| 08-03-484-32 | 25 |
| 08-03-484-33 | 45 |
| 08-03-484-34 | 70 |
| 08-03-484-35 | 100 |
| 08-03-484-36 | 170 |
| 08-03-484-37 | 200 |
| 08-03-484-38 | 250 |
| 08-03-484-39 | 300 |
| 08-03-484-40 | 350 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-484-1 | 08-03-484-2 | 08-03-484-3 | 08-03-484-4 | 08-03-484-5 | 08-03-484-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 121 | 151 | 260 | 322 | 328 | 433 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 29,4 | 41,8 | 55,7 | 63,9 | 113 | 143 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 9,17 | 14,1 | 2,49 | 4,08 | 2,77 | 2,77 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 11,1 | 13,6 | 18,3 | 22,7 | 58,8 | 78,2 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 9,17 | 14,1 | 2,49 | 4,08 | 2,77 | 2,77 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | - | - | 16,2 | 16,5 | 24,3 | 29,4 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | - | - | 15,8 | 16,1 | 23,7 | 28,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,49 | 0,68 | 1,13 | 1,58 | 1,56 | 1,56 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,04 | 0,06 | 0,11 | 0,17 | - | - |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,39 | 1,28 | 3,03 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,49 | 1,6 | 3,75 | 5,88 | 5,63 | 5,63 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-484-7 | 08-03-484-8 | 08-03-484-9 | 08-03-484-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 161 | 200 | 291 | 345 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 33,5 | 46,5 | 60,3 | 61,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 9,17 | 14,1 | 19,5 | 2,49 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 15,2 | 18,3 | 21,3 | 24,5 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 9,17 | 14,1 | 19,5 | 2,49 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | - | - | - | 16,2 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | - | - | - | 15,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,5 | 0,68 | 1,08 | 1,2 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,39 | 1,28 | 2,61 | 3,03 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,49 | 1,6 | 3,25 | 3,75 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 0,11 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-484-11 | 08-03-484-12 | 08-03-484-13 | 08-03-484-14 | 08-03-484-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 398 | 421 | 439 | 546 | 767 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 74,1 | 117 | 135 | 164 | 239 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,07 | 4,08 | 2,77 | 2,77 | 3,43 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 28,2 | 68,3 | 80,7 | 99,8 | 140 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 19,9 | 20,1 | 24,3 | 29,4 | 45,9 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 3,07 | 4,08 | 2,77 | 2,77 | 3,43 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 19,4 | 19,6 | 23,7 | 28,7 | 44,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1,36 | 1,48 | 1,56 | 1,56 | 0,07 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,13 | 0,17 | - | - | - |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3,84 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 4,75 | 5,88 | 5,63 | 5,63 | 7,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-484-16 | 08-03-484-17 | 08-03-484-18 | 08-03-484-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 875 | 1010 | 1169 | 1372 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 283 | 322 | 371 | 449 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,08 | 4,08 | 4,1 | 4,1 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 158 | 184 | 212 | 250 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 58,3 | 65,1 | 75,4 | 95,6 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 4,08 | 4,08 | 4,1 | 4,1 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 56,8 | 63,5 | 73,5 | 93,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 9 | 9 | 12 | 12 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 11,2 | 11,2 | 15 | 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-484-20 | 08-03-484-21 | 08-03-484-22 | 08-03-484-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1593 | 1965 | 2325 | 2600 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 513 | 656 | 762 | 869 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,97 | 5,63 | 6,28 | 6,52 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 4,97 | 5,63 | 7,28 | 6,52 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 289 | 355 | 421 | 472 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 107 | 145 | 164 | 192 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 105 | 142 | 160 | 187 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,16 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 15 | 18 | 21 | 22,5 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 18,8 | 22,5 | 26,3 | 35,6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-484-24 | 08-03-484-25 | 08-03-484-26 | 08-03-484-27 | 08-03-484-28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,67 | 5,93 | 7,05 | 9,39 | 10,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,13 | 0,16 | 0,33 | 0,41 | 0,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,02 | 0,025 | 0,035 | 0,04 | 0,04 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,00003 | 0,00004 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 5,3 | 7 | 9,6 | 13 | 15 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 3,06 | 3,06 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,00306 | 0,00306 | 0,00612 | 0,00612 | 0,00612 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-484-29 | 08-03-484-30 | 08-03-484-31 | 08-03-484-32 | 08-03-484-33 | 08-03-484-34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,51 | 10,6 | 13,1 | 13,6 | 16,7 | 19,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,41 | 0,44 | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,25 | 0,3 | 0,41 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00049 | 0,00049 | 0,00064 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 5,55 | 7 | 9,6 | 14 | 16 | 30 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 9,18 | 9,18 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0918 | 0,0918 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-484-35 | 08-03-484-36 | 08-03-484-37 | 08-03-484-38 | 08-03-484-39 | 08-03-484-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 23,9 | 29,9 | 34,7 | 40,6 | 47,8 | 55 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,18 | 0,22 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,63 | 0,29 | 0,36 | 0,36 | 0,41 | 0,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,00064 | 0,00076 | 0,00086 | 0,00116 | 0,00116 | 0,00116 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 30 | 48 | 60 | 75 | 75 | 75 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 10,2 | 5,1 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,102 | 0,051 | 0,0612 | 0,0612 | 0,0612 | 0,0612 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-485    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Состав работы:

Для норм 1­10:

1.Подготовка к установке. 2.Установка.

Для норм 11­21:

1.Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску. 2.Оконцевание и присоединение жил к зажимам. 3.Установка гибкой перемычки.

Измеритель: шт.

| УСТАНОВКА МАШИН |
| --- |
|  | Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до: |
| 08-03-485-1 | 5 |
| 08-03-485-2 | 10 |
| 08-03-485-3 | 20 |
| 08-03-485-4 | 30 |
|  | Машина переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса, т, до: |
| 08-03-485-5 | 5 |
| 08-03-485-6 | 10 |
| 08-03-485-7 | 15 |
| 08-03-485-8 | 30 |
| 08-03-485-9 | 85 |
| 08-03-485-10 | 100 |
| ПОДГОТОВКА МАШИН К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ |
|  | Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до: |
| 08-03-485-11 | 5 |
| 08-03-485-12 | 10 |
| 08-03-485-13 | 15 |
| 08-03-485-14 | 30 |
|  | Машина переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока, масса, т, до: |
| 08-03-485-15 | 5 |
| 08-03-485-16 | 10 |
| 08-03-485-17 | 15 |
| 08-03-485-18 | 30 |
| 08-03-485-19 | 40 |
| 08-03-485-20 | 85 |
| 08-03-485-21 | 100 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-485-1 | 08-03-485-2 | 08-03-485-3 | 08-03-485-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 416 | 564 | 800 | 903 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 49,8 | 69,5 | 94,9 | 104 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 9,47 | 13,7 | 2,38 | 2,92 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 30,9 | 42,1 | 57,7 | 65,5 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 9,47 | 13,7 | 2,38 | 2,92 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | - | - | 16,2 | 16,5 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | - | - | 15,8 | 16,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,5 | 0,68 | 1,2 | 1,58 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,042 | 0,058 | 0,11 | 0,17 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,39 | 1,28 | 3,03 | 4,65 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,49 | 1,6 | 3,75 | 5,81 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-485-5 | 08-03-485-6 | 08-03-485-7 | 08-03-485-8 | 08-03-485-9 | 08-03-485-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 552 | 760 | 973 | 1204 | 1554 | 2192 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 59,3 | 84 | 111 | 127 | 383 | 437 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 9,09 | 13,7 | 19,3 | 2,92 | 1,54 | 1,94 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 41,1 | 56,6 | 72,1 | 87,7 | 288 | 317 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 9,09 | 13,7 | 19,3 | 2,92 | 1,54 | 1,94 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | - | - | - | 16,5 | 45,9 | 58,3 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | - | - | - | 16,1 | 44,8 | 56,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,5 | 0,68 | 1,08 | 1,58 | 0,07 | 0,08 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,042 | 0,058 | 0,1 | 0,17 | - | - |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,39 | 1,28 | 2,61 | 4,65 | 6 | 9 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,49 | 1,6 | 3,25 | 5,81 | 7,5 | 11,25 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-485-11 | 08-03-485-12 | 08-03-485-13 | 08-03-485-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,15 | 9,21 | 11,4 | 14,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,32 | 0,92 | 1 | 1,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,46 | 0,5 | 0,6 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,16 | 0,46 | 0,5 | 0,6 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00005 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 100 | 270 | 300 | 360 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-485-15 | 08-03-485-16 | 08-03-485-17 | 08-03-485-18 | 08-03-485-19 | 08-03-485-20 | 08-03-485-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,3 | 13,8 | 14,9 | 20,5 | 21,8 | 26,3 | 29,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,92 | 1 | 2,12 | 3,36 | 6,02 | 6,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,46 | 0,5 | 1,06 | 1,68 | 3,01 | 3,35 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,17 | 0,46 | 0,5 | 1,06 | 1,68 | 3,01 | 3,35 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,32 | 0,41 | 0,58 | 0,75 | 0,75 | 0,21 | 0,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,12 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00043 | 0,00045 | 0,00055 | 0,00065 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 100 | 270 | 300 | 630 | 1000 | 1800 | 2000 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,12 | 8,16 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 4,08 | 6,12 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0612 | 0,0816 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,0408 | 0,0612 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-486    ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ДВУХЪЯКОРНЫЕ, ПОСТУПАЮЩИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Состав работы:

Для норм 1­10:

1.Подготовка к установке. 2.Установка.

Для норм 11­17:

1.Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску. 2.Оконцевание и присоединение жил к зажимам. 3.Установка гибкой перемычки.

Измеритель: шт.

| УСТАНОВКА МАШИН |
| --- |
|  | Машина постоянного тока массой, т, до: |
| 08-03-486-1 | 15 |
| 08-03-486-2 | 30 |
| 08-03-486-3 | 50 |
| 08-03-486-4 | 75 |
| 08-03-486-5 | 100 |
| 08-03-486-6 | 160 |
| 08-03-486-7 | 200 |
| 08-03-486-8 | 250 |
| 08-03-486-9 | 300 |
| 08-03-486-10 | 400 |
| ПОДГОТОВКА МАШИН К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ, ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ |
|  | Машина постоянного тока массой, т, до: |
| 08-03-486-11 | 30 |
| 08-03-486-12 | 50 |
| 08-03-486-13 | 160 |
| 08-03-486-14 | 200 |
| 08-03-486-15 | 250 |
| 08-03-486-16 | 300 |
| 08-03-486-17 | 400 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-486-1 | 08-03-486-2 | 08-03-486-3 | 08-03-486-4 | 08-03-486-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 300 | 421 | 593 | 812 | 1027 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 56,8 | 115 | 167 | 238 | 311 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,06 | 1,71 | 2,23 | 3,27 | 3,28 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 54,7 | 78,1 | 109 | 150 | 188 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,06 | 1,71 | 2,23 | 3,27 | 3,28 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | - | 16,5 | 26,9 | 40,8 | 58,3 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | - | 16,1 | 26,2 | 39,8 | 56,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,1 | 0,17 | - | - | - |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1,44 | 2,7 | 4,2 | 6 | 9 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 3,13 | 3,75 | 5,25 | 7,5 | 11,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-486-6 | 08-03-486-7 | 08-03-486-8 | 08-03-486-9 | 08-03-486-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1539 | 1882 | 2319 | 2730 | 3573 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 470 | 560 | 709 | 837 | 1105 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,55 | 1,26 | 6 | 6 | 7,25 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 280 | 343 | 421 | 497 | 652 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 90,3 | 107 | 138 | 164 | 219 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 4,55 | 1,26 | 6 | 6 | 7,25 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 88 | 105 | 135 | 160 | 213 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,2 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 12 | 18 | 24 | 24 | 30 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 15 | 19,4 | 30 | 30 | 37,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-486-11 | 08-03-486-12 | 08-03-486-13 | 08-03-486-14 | 08-03-486-15 | 08-03-486-16 | 08-03-486-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13,6 | 17,1 | 31 | 39,7 | 48,7 | 56,7 | 75,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,34 | 0,34 | 0,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,21 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,21 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,16 | 0,17 | 0,2 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,69 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,105 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,26 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,00009 | 0,0001 | 0,00066 | 0,00086 | 0,00106 | 0,00116 | 0,00126 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| 101-9247 | Масло турбинное | кг | 24 | 26 | 50 | 70 | 96 | 96 | 120 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 8,16 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,0408 | 0,0408 | 0,0408 | 0,0408 | 0,0408 | 0,0408 | 0,0816 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-487    ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕРАТОРОВ ДЛЯ ПАРОВЫХ ТУРБИН

Состав работы:

1.Испытание и монтаж нулевого и линейного выводов. 2.Продораживание и шлифовка коллектора. 3.Установка и притирка щеток. 4.Присоединение. 5. Подготовка генераторов к испытанию,  сдаче под наладку и пуску.

Измеритель: шт.

|  | Генератор мощностью, мВт, до: |
| --- | --- |
| 08-03-487-1 | 30 |
| 08-03-487-2 | 100 |
| 08-03-487-3 | 200 |
| 08-03-487-4 | 300 |
| 08-03-487-5 | 1000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-487-1 | 08-03-487-2 | 08-03-487-3 | 08-03-487-4 | 08-03-487-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 252 | 379 | 439 | 531 | 675 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,1 | 17,5 | 19,8 | 22,7 | 29,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,39 | 0,71 | 0,86 | 1,18 | 1,96 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,39 | 0,71 | 0,86 | 1,18 | 1,96 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 9,28 | 16,1 | 18,1 | 20,3 | 25,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0025 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 3.0-5.0 мм | т | 0,00276 | 0,00414 | 0,00822 | 0,0099 | 0,0108 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,048 | 0,072 | 0,072 | 0,108 | 0,216 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 1,8 | 3,6 | 7,08 | 8,64 | 11,9 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,36 | 7,82 | 9,16 | 11,2 | 15,4 |
| 101-9852 | Краска | кг | 8,4 | 15,3 | 37,8 | 54 | 59,4 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 7,2 | 10,8 | 19,8 | 21,6 | 30,6 |
| 500-9831 | Стеклоткань | м | 1,8 | 2,7 | 8,1 | 9,9 | 11,3 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,12 | 0,18 | 0,81 | 0,9 | 1,44 |
| 500-9603 | Фольга медная | кг | 0,3 | 0,9 | 1,71 | 2,07 | 2,43 |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 1,8 | 3,6 | 9 | 18 | 27 |
| 500-9806 | Миканит | кг | 6 | 9 | 18 | 20,7 | 24,3 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-488    СИНХРОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ

Состав работы:

1.Монтаж системы возбуждения компенсаторов. 2.Установка статора и ротора. 3.Сборка компенсаторов. 4.Монтаж нулевых выводов. 5.Проточка колец ротора. 6.Гидравлические испытания. 7.Монтаж газо- и маслоохладителей. 8. Проверка герметичности. 9. Пробный пуск и испытания.

Измеритель: шт.

|  | Компенсатор мощностью, мВ·А, до: |
| --- | --- |
| 08-03-488-1 | 16 |
| 08-03-488-2 | 50 |
| 08-03-488-3 | 100 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-488-1 | 08-03-488-2 | 08-03-488-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1255 | 3709 | 5268 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 130 | 302 | 582 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 9,03 | 20,1 | 25,7 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 9,03 | 20,1 | 25,7 |
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,44 | 97,9 | 214 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 104 | 1,1 | 1,1 |
| 070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 118 (160) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,44 | 97,9 | 214 |
| 252305 | Тельферы электрические 5 т | маш.-ч | 27,3 | - | - |
| 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 0,29 | 0,37 | 0,46 |
| 031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 99,3 | 18,3 | 30,2 |
| 350701 | Станции насосные для привода гидродомкратов | маш.-ч | 36 | 50,3 | 87,1 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 144 | 201 | 348 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 59,6 | 95,1 | 182 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 7,02 | 64,7 | 101 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | - | 64,7 | 171 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | - | 14,4 | 18,8 |
| 310155 | Агрегаты электронасосный 7.2 м3/ч | маш.-ч | - | 4,76 | 4,76 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 18,4 | 32,4 | 40,8 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,086 | 0,132 | 0,132 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 7,6 | 15 | 15 |
| 202-0012 | Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255. Рельсы железнодорожные | т | 0,004 | 0,006 | 0,006 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,15 | 0,26 | 0,3 |
| 101-1597 | Брезент | м2 | 0,8 | 2,4 | 4 |
| 500-9598 | Шлифовальная бумага | лист | 8,5 | 13 | 17 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 15 | 30 | 30 |
| 101-0020 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм | т | 0,0035 | 0,006 | 0,008 |
| 101-9852 | Краска | кг | 18,5 | 30,8 | 39 |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 100 | 150 | 150 |
| 500-9806 | Миканит | кг | 1 | 2 | 3 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 1,6 | 1,8 | 2 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 2 | 4 | 6 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 3,5 | 17,5 | 18,5 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 24,8 | 38,3 | 57,7 |
| 101-0312 | Карбид кальция для кусков 50/80 | т | 0,026 | 0,042 | 0,056 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-489    АГРЕГАТЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ В СОБРАННОМ ВИДЕ

Состав работы:

1.Установка.

Измеритель: шт.

|  | Агрегат двухмашинный массой, т, до: |
| --- | --- |
| 08-03-489-1 | 0,1 |
| 08-03-489-2 | 0,2 |
| 08-03-489-3 | 0,5 |
| 08-03-489-4 | 1 |
| 08-03-489-5 | 2 |
| 08-03-489-6 | 3 |
| 08-03-489-7 | 6 |
| 08-03-489-8 | 7 |
| 08-03-489-9 | 10 |
| 08-03-489-10 | 15 |
| 08-03-489-11 | 20 |
| 08-03-489-12 | 30 |
| 08-03-489-13 | 50 |
|  | Агрегат трехмашинный массой, т, до: |
| 08-03-489-14 | 0,1 |
| 08-03-489-15 | 0,5 |
| 08-03-489-16 | 1 |
| 08-03-489-17 | 2 |
| 08-03-489-18 | 3 |
| 08-03-489-19 | 6 |
| 08-03-489-20 | 7 |
| 08-03-489-21 | 10 |
| 08-03-489-22 | 15 |
| 08-03-489-23 | 20 |
| 08-03-489-24 | 25 |
| 08-03-489-25 | 30 |
| 08-03-489-26 | 50 |
|  | Агрегат четырехмашинный массой, т, до: |
| 08-03-489-27 | 1 |
| 08-03-489-28 | 2 |
| 08-03-489-29 | 3 |
| 08-03-489-30 | 5 |
| 08-03-489-31 | 7 |
| 08-03-489-32 | 10 |
| 08-03-489-33 | 15 |
| 08-03-489-34 | 20 |
| 08-03-489-35 | 30 |
| 08-03-489-36 | 40 |
|  | Агрегат пятимашинный массой, т, до: |
| 08-03-489-37 | 1 |
| 08-03-489-38 | 2 |
| 08-03-489-39 | 3 |
| 08-03-489-40 | 5 |
| 08-03-489-41 | 7 |
| 08-03-489-42 | 10 |
| 08-03-489-43 | 15 |
| 08-03-489-44 | 20 |
| 08-03-489-45 | 25 |
| 08-03-489-46 | 30 |
| 08-03-489-47 | 40 |
|  | Агрегат шестимашинный массой, т, до: |
| 08-03-489-48 | 1 |
| 08-03-489-49 | 2 |
| 08-03-489-50 | 3 |
| 08-03-489-51 | 5 |
| 08-03-489-52 | 7 |
| 08-03-489-53 | 10 |
| 08-03-489-54 | 15 |
| 08-03-489-55 | 20 |
| 08-03-489-56 | 25 |
| 08-03-489-57 | 30 |
| 08-03-489-58 | 40 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-489-1 | 08-03-489-2 | 08-03-489-3 | 08-03-489-4 | 08-03-489-5 | 08-03-489-6 | 08-03-489-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,21 | 12,7 | 14,1 | 21 | 25,4 | 29,9 | 38,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,15 | 1,51 | 3,8 | 7,47 | 10,2 | 11,8 | 19,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,22 | 0,4 | 0,95 | 1,85 | 3,6 | 4,18 | 7,63 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 0,71 | 0,71 | 1,9 | 3,77 | 2,98 | 3,45 | 4,25 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,22 | 0,4 | 0,95 | 1,85 | 3,6 | 4,18 | 7,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 1,65 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | - | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 2,13 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-489-8 | 08-03-489-9 | 08-03-489-10 | 08-03-489-11 | 08-03-489-12 | 08-03-489-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 44,7 | 56,2 | 104 | 128 | 173 | 230 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22,6 | 25,7 | 38,4 | 45,9 | 51,5 | 108 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 8,8 | 9,73 | 1,34 | 1,45 | 1,96 | 2,4 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 4,96 | 6,22 | 8,48 | 10,6 | 14,6 | 49,1 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 8,8 | 9,73 | 1,34 | 1,45 | 1,96 | 2,4 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | - | - | 13,6 | 16,2 | 16,5 | 26,9 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | - | - | 11,4 | 15,8 | 16,1 | 26,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,1 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1,65 | 1,65 | 3,35 | 3,35 | 5,35 | 6,73 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 2,13 | 2,13 | 4,25 | 4,25 | 6,75 | 8,78 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-489-14 | 08-03-489-15 | 08-03-489-16 | 08-03-489-17 | 08-03-489-18 | 08-03-489-19 | 08-03-489-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 13,1 | 15,3 | 23,3 | 28,8 | 31,2 | 43,4 | 50,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,54 | 4,02 | 6,59 | 10,7 | 12,1 | 20,2 | 23,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,22 | 0,98 | 1,85 | 3,67 | 4,22 | 7,66 | 8,83 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 1,1 | 2,06 | 2,89 | 3,37 | 3,69 | 4,88 | 5,56 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,22 | 0,98 | 1,85 | 3,67 | 4,22 | 7,66 | 8,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 0,06 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 1,82 | 1,82 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 2,38 | 2,38 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-489-21 | 08-03-489-22 | 08-03-489-23 | 08-03-489-24 | 08-03-489-25 | 08-03-489-26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 61,6 | 112 | 139 | 169 | 197 | 259 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 26,4 | 39,4 | 46,4 | 58,3 | 54,8 | 86,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 9,78 | 1,49 | 1,64 | 2,37 | 2,54 | 2,91 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 6,88 | 9,25 | 11,7 | 13,8 | 16,7 | 26,9 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 9,78 | 1,49 | 1,64 | 2,37 | 2,54 | 2,91 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | - | 13,6 | 16,2 | 19,9 | 16,5 | 26,9 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | - | 13,2 | 15,8 | 19,4 | 16,1 | 26,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,12 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1,82 | 3,5 | 3,5 | 5,85 | 5,85 | 7,83 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 2,38 | 4,38 | 4,38 | 7,38 | 7,38 | 9,75 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-489-27 | 08-03-489-28 | 08-03-489-29 | 08-03-489-30 | 08-03-489-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 25,8 | 31,2 | 35,8 | 48,5 | 55,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,08 | 11,1 | 12,8 | 19,5 | 24,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,89 | 3,71 | 4,25 | 7,05 | 8,91 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 3,3 | 3,69 | 4,28 | 5,36 | 6,27 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,89 | 3,71 | 4,25 | 7,05 | 8,91 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,06 | 0,06 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1,93 | 1,93 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 2,38 | 2,38 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-489-32 | 08-03-489-33 | 08-03-489-34 | 08-03-489-35 | 08-03-489-36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 69,2 | 127 | 158 | 219 | 234 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27,6 | 41,1 | 49,2 | 57 | 100 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 9,84 | 1,64 | 1,74 | 2,58 | 2,98 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 7,94 | 10,6 | 13,2 | 18,8 | 50,8 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 9,84 | 1,64 | 1,74 | 2,58 | 2,98 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | - | 13,6 | 16,2 | 16,5 | 21,7 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | - | 13,2 | 15,8 | 16,1 | 21,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1,93 | 3,75 | 3,75 | 5,9 | 7,83 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 2,38 | 4,75 | 4,75 | 7,38 | 9,75 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-489-37 | 08-03-489-38 | 08-03-489-39 | 08-03-489-40 | 08-03-489-41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 30,5 | 35,9 | 40,4 | 54,1 | 63,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,47 | 11,7 | 13,4 | 20,3 | 25,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,89 | 3,71 | 4,28 | 7,09 | 8,91 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 3,69 | 4,28 | 4,88 | 6,15 | 7,26 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,89 | 3,71 | 4,28 | 7,09 | 8,91 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 0,07 | 0,07 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1,93 | 1,93 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 2,38 | 2,38 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-489-42 | 08-03-489-43 | 08-03-489-44 | 08-03-489-45 | 08-03-489-46 | 08-03-489-47 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 79,5 | 144 | 179 | 213 | 335 | 355 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,7 | 42,5 | 51,3 | 63 | 74,6 | 128 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 9,84 | 1,67 | 1,78 | 2,43 | 2,8 | 3,27 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 9,04 | 12 | 15,4 | 18 | 29,2 | 78,5 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 9,84 | 1,67 | 1,78 | 2,43 | 2,8 | 3,27 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | - | 13,6 | 16,2 | 19,9 | 19,9 | 21,7 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | - | 13,2 | 15,8 | 16,1 | 16,5 | 21,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,07 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,14 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1,93 | 3,75 | 3,75 | 5,9 | 5,9 | 9,86 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 2,38 | 4,75 | 4,75 | 7,38 | 7,38 | 12,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-489-48 | 08-03-489-49 | 08-03-489-50 | 08-03-489-51 | 08-03-489-52 | 08-03-489-53 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 35,2 | 40,8 | 46,4 | 61,2 | 71,6 | 87,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,2 | 12,4 | 14,3 | 21,3 | 26,2 | 30,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,96 | 3,78 | 4,36 | 7,12 | 8,94 | 9,89 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 4,28 | 4,88 | 5,56 | 7,06 | 8,33 | 10,3 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,96 | 3,78 | 4,36 | 7,12 | 8,94 | 9,89 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-489-54 | 08-03-489-55 | 08-03-489-56 | 08-03-489-57 | 08-03-489-58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 161 | 203 | 245 | 371 | 369 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 44,5 | 53,2 | 65,8 | 78,1 | 133 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,82 | 1,82 | 2,58 | 2,87 | 3,41 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 13,7 | 17,4 | 20,8 | 32,6 | 82,5 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,82 | 1,82 | 2,58 | 2,87 | 3,41 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 13,6 | 16,1 | 19,9 | 19,9 | 21,7 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 13,2 | 15,8 | 16,1 | 16,6 | 21,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,15 | 0,18 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3,75 | 3,75 | 5,9 | 5,9 | 10,1 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 4,75 | 4,75 | 7,38 | 7,38 | 12,6 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-490    АГРЕГАТЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

Состав работы:

1.Подготовка к установке. 2.Установка.

Измеритель: шт.

|  | Агрегат двухмашинный массой, т, до: |
| --- | --- |
| 08-03-490-1 | 10 |
| 08-03-490-2 | 15 |
| 08-03-490-3 | 25 |
| 08-03-490-4 | 65 |
| 08-03-490-5 | 85 |
| 08-03-490-6 | 100 |
| 08-03-490-7 | 150 |
| 08-03-490-8 | 200 |
| 08-03-490-9 | 250 |
|  | Агрегат трехмашинный массой, т, до: |
| 08-03-490-10 | 10 |
| 08-03-490-11 | 15 |
| 08-03-490-12 | 25 |
| 08-03-490-13 | 35 |
| 08-03-490-14 | 65 |
| 08-03-490-15 | 85 |
| 08-03-490-16 | 100 |
| 08-03-490-17 | 150 |
| 08-03-490-18 | 200 |
| 08-03-490-19 | 250 |
| 08-03-490-20 | 300 |
|  | Агрегат четырехмашинный массой, т, до: |
| 08-03-490-21 | 10 |
| 08-03-490-22 | 15 |
| 08-03-490-23 | 25 |
| 08-03-490-24 | 35 |
| 08-03-490-25 | 65 |
| 08-03-490-26 | 85 |
| 08-03-490-27 | 100 |
| 08-03-490-28 | 150 |
| 08-03-490-29 | 200 |
| 08-03-490-30 | 250 |
| 08-03-490-31 | 350 |
|  | Агрегат пятимашинный массой, т, до: |
| 08-03-490-32 | 10 |
| 08-03-490-33 | 15 |
| 08-03-490-34 | 35 |
| 08-03-490-35 | 65 |
| 08-03-490-36 | 85 |
| 08-03-490-37 | 100 |
| 08-03-490-38 | 150 |
| 08-03-490-39 | 200 |
| 08-03-490-40 | 250 |
|  | Агрегат шестимашинный массой, т, до: |
| 08-03-490-41 | 10 |
| 08-03-490-42 | 15 |
| 08-03-490-43 | 25 |
| 08-03-490-44 | 35 |
| 08-03-490-45 | 65 |
| 08-03-490-46 | Агрегат семимашинный массой до 65 т |
| 08-03-490-47 | Агрегат восьмимашинный массой до 65 т |
| 08-03-490-48 | Агрегат девятимашинный массой до 65 т |
| 08-03-490-49 | Агрегат десятимашинный массой до 65 т |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-490-1 | 08-03-490-2 | 08-03-490-3 | 08-03-490-4 | 08-03-490-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 228 | 331 | 427 | 655 | 785 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 50 | 63,8 | 76,8 | 205 | 241 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 14,6 | 19,7 | 3,49 | 2,29 | 2,91 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 20,8 | 24,4 | 30 | 120 | 143 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 14,6 | 19,7 | 3,49 | 2,29 | 2,91 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | - | - | 19,9 | 40,1 | 46,1 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | - | - | 19,4 | 39,1 | 44,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,99 | 0,99 | 1,36 | 0,1 | 0,12 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | - | - |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 2,61 | 2,61 | 7,34 | 6 | 9 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 3,25 | 3,25 | 9,13 | 7,5 | 11,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-490-6 | 08-03-490-7 | 08-03-490-8 | 08-03-490-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 893 | 1242 | 1584 | 1928 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 285 | 395 | 508 | 634 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,98 | 3,71 | 3,92 | 4,69 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 162 | 226 | 286 | 349 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 58,3 | 80,6 | 107 | 138 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,98 | 3,71 | 3,92 | 4,69 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 56,8 | 78,5 | 105 | 135 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,18 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 9 | 15 | 15 | 18 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 11,3 | 18,8 | 18,8 | 22,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-490-10 | 08-03-490-11 | 08-03-490-12 | 08-03-490-13 | 08-03-490-14 | 08-03-490-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 280 | 391 | 518 | 625 | 788 | 961 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 55,1 | 68,1 | 84 | 114 | 231 | 275 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 14,7 | 19,6 | 3,74 | 3,85 | 2,91 | 3,49 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 25,7 | 28,9 | 19,9 | 44,4 | 144 | 176 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 14,7 | 19,6 | 3,74 | 3,85 | 2,91 | 3,49 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | - | - | 19,9 | 31,1 | 40,5 | 46,1 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | - | - | 19,4 | 30,3 | 39,4 | 44,9 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1,02 | 1,02 | 1,45 | 1,45 | 0,12 | 0,16 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,18 | 0,18 | - | - |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3,03 | 3,03 | 8,34 | 8,34 | 7,5 | 10,5 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 3,75 | 3,75 | 10,4 | 10,4 | 9,38 | 13,1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-490-16 | 08-03-490-17 | 08-03-490-18 | 08-03-490-19 | 08-03-490-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1091 | 1504 | 1950 | 2342 | 2756 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 325 | 443 | 573 | 711 | 839 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,71 | 4,18 | 4,64 | 5,2 | 5,37 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 199 | 274 | 350 | 425 | 500 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 59,5 | 80,6 | 107 | 138 | 164 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 3,71 | 4,18 | 4,64 | 5,2 | 5,37 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 58 | 78,5 | 105 | 135 | 160 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 10,5 | 18 | 21 | 24 | 24 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 13,1 | 22,5 | 26,3 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-490-21 | 08-03-490-22 | 08-03-490-23 | 08-03-490-24 | 08-03-490-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 287 | 420 | 565 | 683 | 885 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 56,1 | 70,9 | 88,3 | 120 | 250 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 14,9 | 19,9 | 4,18 | 4,28 | 3,16 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 26,3 | 31,1 | 40,1 | 48,8 | 163 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 14,9 | 19,9 | 4,18 | 4,28 | 3,16 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | - | - | 19,9 | 31,1 | 40,5 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | - | - | 19,4 | 30,3 | 39,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1,17 | 1,17 | 1,66 | 0,14 | 0,18 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,19 | - |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3,68 | 3,68 | 9,75 | 9,75 | 9 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 4,63 | 4,63 | 12,3 | 12,3 | 11,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-490-26 | 08-03-490-27 | 08-03-490-28 | 08-03-490-29 | 08-03-490-30 | 08-03-490-31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1084 | 1231 | 1716 | 2193 | 2695 | 3197 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 299 | 352 | 484 | 627 | 782 | 981 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,71 | 3,92 | 4,5 | 4,83 | 5,45 | 6,07 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 199 | 225 | 314 | 403 | 493 | 583 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 46,1 | 59,5 | 80,6 | 107 | 139 | 193 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 3,71 | 3,92 | 4,5 | 4,83 | 5,45 | 6,07 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 44,9 | 58 | 78,5 | 105 | 136 | 188 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,24 | 0,45 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 12 | 12 | 21 | 21 | 25,5 | 27 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 15 | 15 | 26,3 | 26,3 | 31,9 | 33,8 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-490-32 | 08-03-490-33 | 08-03-490-34 | 08-03-490-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 363 | 511 | 791 | 992 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 67,5 | 82,3 | 98,5 | 139 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 15 | 20,1 | 3,3 | 3,38 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 37,5 | 42,1 | 52,1 | 70 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | - | - | 19,9 | 31,1 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 15 | 20,1 | 3,3 | 3,38 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | - | - | 19,4 | 30,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1,28 | 1,28 | 1,68 | 0,14 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3,68 | 3,68 | 9,76 | 9 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 4,63 | 4,63 | 12,3 | 11,3 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,11 | 0,11 | 0,22 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-490-36 | 08-03-490-37 | 08-03-490-38 | 08-03-490-39 | 08-03-490-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1208 | 1364 | 1918 | 2419 | 2934 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 280 | 310 | 327 | 350 | 374 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,24 | 3,27 | 3,3 | 3,38 | 3,49 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 193 | 223 | 239 | 262 | 286 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 3,24 | 3,27 | 3,3 | 3,38 | 3,49 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,34 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 12 | 12 | 21 | 21 | 25,5 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 15 | 15 | 26,3 | 26,3 | 31,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-490-41 | 08-03-490-42 | 08-03-490-43 | 08-03-490-44 | 08-03-490-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 407 | 569 | 730 | 972 | 1041 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 67,5 | 82,3 | 98,5 | 139 | 280 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 15 | 20,1 | 3,3 | 3,38 | 3,24 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 37,5 | 42,1 | 52,1 | 70 | 193 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 15 | 20,1 | 3,3 | 3,38 | 3,24 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | - | - | 19,9 | 31,1 | 40,5 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | - | - | 19,4 | 30,3 | 39,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1,29 | 1,29 | 1,78 | 1,78 | 0,14 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,11 | 0,11 | 0,22 | 0,22 | - |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3,68 | 3,68 | 9,76 | 9,76 | 9,15 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 4,63 | 4,63 | 12,3 | 12,3 | 11,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-490-46 | 08-03-490-47 | 08-03-490-48 | 08-03-490-49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1208 | 1293 | 1401 | 1533 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 310 | 327 | 350 | 374 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,27 | 3,3 | 3,38 | 3,49 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 223 | 239 | 262 | 286 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 3,27 | 3,3 | 3,38 | 3,49 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 9,15 | 9,3 | 10,2 | 10,2 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 11,5 | 11,6 | 12,8 | 12,8 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-491    ТАХОГЕНЕРАТОРЫ  И  ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Состав работы:

Для норм 1­3,6:

1.Подготовка к установке. 2.Установка.

Для норм 4,5:

1.Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску. 2.Присоединение жил к эажимам.

Измеритель: шт.

|  | Установка тахогенераторов массой, кг, до: |
| --- | --- |
| 08-03-491-1 | 40 |
| 08-03-491-2 | 100 |
| 08-03-491-3 | 130 |
|  | Подготовка тахогенераторов к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса, кг, до: |
| 08-03-491-4 | 100 |
| 08-03-491-5 | 130 |
| 08-03-491-6 | Установка центробежных выключателей |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-491-1 | 08-03-491-2 | 08-03-491-3 | 08-03-491-4 | 08-03-491-5 | 08-03-491-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,68 | 4,85 | 5,85 | 1,15 | 1,25 | 7,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,59 | 1,93 | 2,18 | 0,004 | 0,004 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,19 | 0,23 | 0,002 | 0,002 | 0,02 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 1,43 | 1,55 | 1,78 | - | - | - |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,08 | 0,019 | 0,23 | 0,002 | 0,002 | 0,02 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | - | 0,31 | 0,31 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | - | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | - | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | - | - | - | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | - | - | - | 0,051 | 0,051 | 0,0408 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | - | - | - | 0,00014 | 0,00022 | - |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | - | - | - | 0,08 | 0,08 | - |

### Таблица ГЭСНм 08-03-492    ШКИВЫ, МУФТЫ, ПОЛУМУФТЫ, ШЕСТЕРНИ

Состав работы:

1.Насадка. 2.Прогрев ацетиленокислородной горелкой.

Измеритель: шт.

|  | Насадка на валы электрических машин, масса детали, т, до: |
| --- | --- |
| 08-03-492-1 | 0,004 |
| 08-03-492-2 | 0,01 |
| 08-03-492-3 | 0,035 |
| 08-03-492-4 | 0,1 |
| 08-03-492-5 | 0,15 |
| 08-03-492-6 | 0,25 |
| 08-03-492-7 | 1,5 |
| 08-03-492-8 | 2 |
| 08-03-492-9 | 2,5 |
| 08-03-492-10 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-492-1 | 08-03-492-2 | 08-03-492-3 | 08-03-492-4 | 08-03-492-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,11 | 2,25 | 3,38 | 8,38 | 9,44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,18 | 0,3 | 1,58 | 1,99 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,3 | 0,45 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,3 | 0,45 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | - | 0,98 | 1,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0312 | Карбид кальция для кусков 50/80 | т | 0,0013 | 0,0015 | 0,0018 | 0,0022 | 0,0026 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 4 | 6 |
| 101-0016 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0.2-0.3 мм | т | 0,0015 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,009 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-492-6 | 08-03-492-7 | 08-03-492-8 | 08-03-492-9 | 08-03-492-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,5 | 38,2 | 48,9 | 57,9 | 68,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,71 | 10,2 | 11,3 | 13,7 | 16,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,73 | 3,36 | 3,37 | 4,16 | 5,05 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 1,25 | 3,51 | 4,53 | 5,39 | 6,25 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,73 | 3,36 | 3,37 | 4,16 | 5,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0312 | Карбид кальция для кусков 50/80 | т | 0,006 | - | - | - | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 10 | - | - | - | - |
| 101-0016 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0.2-0.3 мм | т | 0,012 | - | - | - | - |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,01 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,26 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | - | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 102-0245 | Дрова разделанные длиной 1.5-2 м: ель, кедр, пихта, осина, липа, ива | м3 | - | 0,14 | 0,2 | 0,25 | 0,31 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | - | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,38 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-493    ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ МУФТЫ

Состав работы:

1.Установка. 2.Подготовка к сдаче. 3. Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Муфта электромагнитная массой, кг, до: |
| --- | --- |
| 08-03-493-1 | 10 |
| 08-03-493-2 | 20 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-493-1 | 08-03-493-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16,9 | 47,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,08 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,07 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,005 | 0,008 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,01 | 0,01 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,00008 | 0,00008 |
| 542-0031 | Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) | т | 0,00025 | 0,0003 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,04 | 0,04 |
| 101-0312 | Карбид кальция для кусков 50/80 | т | 0,0012 | 0,0012 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,5 | 1,5 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,001 | 0,001 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-494    ФЛАЖКОВЫЕ (ФИГУРНЫЕ) КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Состав работ:

1. Изготовление. 2. Присоединение.

Измеритель: 100 шт.

|  | За каждое присоединение флажковым (фигурным) наконечником добавлять к соответствующей норме на присоединение машины к электрической сети, наконечник медный сечением, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-03-494-1 | 360 |
| 08-03-494-2 | 640 |
|  | За каждое присоединение флажковым (фигурным) наконечником добавлять к соответствующей норме на присоединение машины к электрической сети, наконечник алюминиевый сечением, мм2, до: |
| 08-03-494-3 | 640 |
| 08-03-494-4 | 1000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03- 494-1 | 08-03- 494-2 | 08-03- 494-3 | 08-03- 494-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 104 | 164 | 81,2 | 105 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,46 | 0,08 | 0,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,09 | 0,23 | 0,04 | 0,11 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,09 | 0,23 | 0,04 | 0,11 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 12,3 | 24 | 6,83 | 11,6 |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | 2,27 | 2,44 | 0,93 | 1,9 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 4,34 | 8 | 3,25 | 5,5 |
| 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | 4,55 | 5,85 | 6,5 | 7,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9778 | Шины и ленты из цветных металлов | т | 0,0685 | 0,154 | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,77 | 1,1 | 0,98 | 1,26 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,00131 | 0,00192 | 0,00168 | 0,00224 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 1,05 | 1,44 | 1,26 | 1,68 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,62 | 0,82 | 0,7 | 0,88 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9805 | Медь для присадки | кг | 3 | 6,1 | - | - |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1,04 | 2,45 | 0,48 | 0,9 |
| 500-9393 | Шины алюминиевые | м | - | - | 51,3 | 99 |
| 520-0001 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм | т | - | - | 0,001 | 0,002 |

Исключаются материалы, учтенные нормами на присоединение электрических машин кабельными наконечниками:

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-494-1 | 08-03-494-2 | 08-03-494-3 | 08-03-494-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,88 | 1,5 | 1 | 1,5 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,00148 | 0,00252 | 0,00168 | 0,00252 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 1,28 | 2,19 | 1,46 | 2,19 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |

## РАЗДЕЛ 2. ТОКОПОДВОД К ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫМ УСТАНОВКАМ

Вводные указания

1. В нормах на монтаж троллеев учтены затраты на вертикальное перемещение электрооборудования и материальных ресурсов на высоту, м, до:

15 - крановых (кроме напольных);

8 - тельферных.

2. В нормах не учтены затраты на монтаж:

­ муфт и концевых заделок кабелей, определяемые по соответствующим нормам раздела 1 отдела 02;

­ разъединителя, дистанционного привода и блок-замка к нему, а также несущей конструкции для высоковольтного токоприемника, определяемые по соответствующим нормам отдела 01;

­ приборов световой сигнализации наличия напряжения на троллейных линиях и шинопроводах троллейных (светофоров), определяемые по норме 08-03-543-2.

3. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

­ изоляторов;

­ кабелей и проводов всех марок и сечений;

­ каната стального (троса);

­ комплектных троллейных устройств из двутаврового алюминиевого сплава;

­ компенсаторов троллейных;

­ кронштейнов троллейных с троллеедержателями;

­ планок сталеалюминиевых;

­ секций троллейных заводского изготовления;

­ шин из цветных металлов всех профилей и сечений;

­ шинодержателей;

­ шпилек к кронштейнам.

### Таблица ГЭСНм 08-03-501    ТРОЛЛЕИ ДЛЯ КРАНОВ (КРОМЕ НАПОЛЬНЫХ) ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

Состав работы:

1.Монтаж троллеев. 2.Присоединение.

Измеритель: 100 м (3 фазы) (нормы 1­3), 100м (1 фаза) (нормы 4­6)

|  | Троллеи трехфазные из угловой стали до №: |
| --- | --- |
| 08-03-501-1 | 5 |
| 08-03-501-2 | 6,3 |
| 08-03-501-3 | 7,5 |
|  | За каждую последующую фазу сверх трех фаз троллеев из угловой стали до №: |
| 08-03-501-4 | 5 |
| 08-03-501-5 | 6,3 |
| 08-03-501-6 | 7,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-501-1 | 08-03-501-2 | 08-03-501-3 | 08-03-501-4 | 08-03-501-5 | 08-03-501-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 160 | 169 | 197 | 40,6 | 43 | 50,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 38,6 | 42,5 | 51 | 7,93 | 10,3 | 15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 3,05 | 4,47 | 6,07 | 1,06 | 1,49 | 2,87 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 22,3 | 23,1 | 26,8 | 4,02 | 5 | 6,5 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 9,86 | 10,1 | 11,7 | 1,68 | 2,25 | 2,63 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 3,05 | 4,47 | 6,07 | 1,06 | 1,49 | 2,87 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 59,3 | 62,6 | 79,6 | 15,5 | 16,6 | 32 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 14,4 | 18,1 | 19,5 | 4,79 | 9,43 | 12,8 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 6,11 | 8,12 | 8,85 | 2,03 | 2,66 | 2,9 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 12,2 | 24,4 | 24,4 | 4,1 | 8,2 | 8,2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,97 | 0,97 | 4,12 | 0,31 | 0,65 | 1,27 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 16,2 | 18 | 19 | 5,4 | 6 | 6,32 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,09 | 0,24 | 0,24 | 0,03 | 0,08 | 0,08 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,18 | 0,49 | 0,49 | 0,06 | 0,16 | 0,16 |
| 101-9852 | Краска | кг | 25,2 | 26,6 | 27,8 | 8,38 | 8,54 | 9,22 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,122 | 0,244 | 0,244 | 0,041 | 0,082 | 0,082 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00566 | 0,00566 | 0,00566 | 0,00188 | 0,00188 | 0,00188 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 101-1148 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 6 мм | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-502    ТРОЛЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ КРАНОВ И ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ

Состав работы:

1.Установка кронштейнов. 2.Монтаж троллеев. 3.Присоединение.

Измеритель: 100 м (3 фазы)

| 08-03-502-1 | Троллеи трехфазные из угловой стали № 5, проложенные в тоннеле или в канале |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-502-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 122 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,94 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 1,46 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,94 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 58,2 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 14,4 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 6,11 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 12,2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,97 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 16,2 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,5 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,18 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,09 |
| 101-9852 | Краска | кг | 25,2 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,122 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,13 |
| 101-1148 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 6 мм | т | 0,09 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,56 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-503    ТРОЛЛЕИ ДЛЯ КРАНОВ (КРОМЕ НАПОЛЬНЫХ) ИЗ ТРОЛЛЕЙНЫХ СЕКЦИЙ И КОМПЛЕКТНЫЕ ТРОЛЛЕЙНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Состав работы:

1.Монтаж троллеев. 2.Присоединение.

Измеритель: 100 м (3 фазы)

|  | Троллейные секции трехфазные из профильной стали без подпиточных шин из угловой стали №: |
| --- | --- |
| 08-03-503-1 | 5 |
| 08-03-503-2 | 6,3 |
|  | Троллейные секции трехфазные из профильной стали с алюминиевой подпиточной шиной из угловой стали № |
| 08-03-503-3 | 5 |
| 08-03-503-4 | 6,3, шина сечением 5х40 или 5х50 мм |
| 08-03-503-5 | 6,3, шина сечением 6х60 или 6х80 мм |
| 08-03-503-6 | Устройство комплектное троллейное из двутаврового алюминиевого сплава, профиль №43004 1(30) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-503-1 | 08-03-503-2 | 08-03-503-3 | 08-03-503-4 | 08-03-503-5 | 08-03-503-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 122 | 126 | 164 | 177 | 177 | 118 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 59,4 | 64,3 | 79,8 | 87,8 | 88,1 | 58,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,91 | 4,39 | 3,71 | 4,55 | 4,87 | 1,56 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 20,8 | 21,5 | 28,1 | 30,8 | 30,5 | 20,5 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 32,8 | 34 | 44,3 | 47,9 | 47,9 | 32,3 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,91 | 4,39 | 3,71 | 4,55 | 4,87 | 1,56 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 50,6 | 50,8 | 88,2 | 89 | 89 | 28,8 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 2,2 | 5,1 | 2,2 | 5,1 | 5,1 | 2,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 12,2 | 24,4 | 12,2 | 24,4 | 24,4 | 12,2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,34 | 1,94 | 0,97 | 0,93 | 1,93 | 0,97 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 5,6 | 7,2 | 5,48 | 5,4 | 5,4 | 5 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,09 | 0,24 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,18 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,18 | 0,49 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,4 |
| 101-9852 | Краска | кг | 1,36 | 3,52 | 2,07 | 3,16 | 3,16 | 1,12 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,122 | 0,244 | 0,122 | 0,244 | 0,244 | 0,122 |
| 520-0001 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм | т | - | - | 0,00036 | 0,00036 | 0,00036 | - |

### Таблица ГЭСНм 08-03-504    ТРОЛЛЕИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ КРАНОВ И ТЕЛЕЖЕК ИЗ ТРОЛЛЕЙНЫХ СЕКЦИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Состав работы:

1.Установка кронштейнов. 2.Монтаж троллеев. 3.Присоединение.

Измеритель: 100 м (3 фазы)

|  | Троллеи трехфазные из угловой стали № 5 без подпиточных шин, проложенные в: |
| --- | --- |
| 08-03-504-1 | тоннеле |
| 08-03-504-2 | канале |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-504-1 | 08-03-504-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 81,8 | 71,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,82 | 5,82 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,91 | 2,91 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,91 | 2,91 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 49,5 | 39,8 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 2,2 | 2,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 12,2 | 12,2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,77 | 0,97 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 5 | 5 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,09 | 0,09 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,18 | 0,18 |
| 101-9852 | Краска | кг | 1,36 | 1,36 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,122 | 0,122 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,5 | 0,5 |
| 520-0001 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм | т | 0,0003 | 0,0003 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-505    ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ДЛЯ ПОДПИТКИ ТРОЛЛЕЕВ

Состав работ:

1.Прокладка шин. 2.Присоединение.

Измеритель: 100 м (3 фазы)

|  | Шина алюминиевая сечением, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-03-505-1 | 360 |
| 08-03-505-2 | 640 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-505-1 | 08-03-505-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 119 | 132 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24 | 27,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,65 | 1,06 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 9,32 | 10,9 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 6,27 | 7,22 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,65 | 1,06 |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 83,9 | 74,5 |
| 351201 | Шинотрубогибы | маш.-ч | 7,1 | 7,69 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 4 | 4 |
| 101-9852 | Краска | кг | 14,9 | 14,9 |
| 520-0001 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм | т | 0,00253 | 0,00253 |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | 1,5 | 1,44 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-506    ТРОЛЛЕИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТАЛЕЙ ТРЕХФАЗНЫЕ ИЗ ПРОФИЛЬНОЙ СТАЛИ

Состав работы:

1.Монтаж троллеев. 2.Присоединение.

Измеритель: 100 м (3 фазы)

|  | Троллеи из полосовой стали сечением до 5х50 мм или из угловой стали № 4, или из круглой стали диаметром 18 мм: |
| --- | --- |
| 08-03-506-1 | прямолинейные |
| 08-03-506-2 | криволинейные |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-506-1 | 08-03-506-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 107 | 251 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 54,2 | 80,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,45 | 1,49 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 0,94 | 0,94 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,45 | 1,49 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 72,2 | 109 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 44,1 | 69,9 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 10,5 | 10,5 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 20,1 | 20,1 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 6,26 | 6,26 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 4,58 | 4,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 9,2 | 9,2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,51 | 0,51 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 7,48 | 6,98 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 3 | 3,2 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,05 | 0,05 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,07 | 0,07 |
| 101-9852 | Краска | кг | 8,67 | 8,77 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,092 | 0,092 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00074 | 0,00074 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,09 | 0,09 |
| 101-1148 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 18 мм | т | 0,61 | 0,61 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-507    ГИБКИЙ ТОКОПОДВОД К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТАЛЯМ, КРАНАМ И ДРУГИМ ПЕРЕДВИЖНЫМ МЕХАНИЗМАМ

Состав работы:

1.Установка натяжного устройства. 2.Раскатка и натяжение троса (проволоки). 3.Установка кареток. 4.Прокладка кабеля.

Измеритель: 10 м троса (нормы 1,2), 10 м направляющей (норма 3)

|  | Токоподвод: |
| --- | --- |
| 08-03-507-1 | каретками на тросе |
| 08-03-507-2 | роликами или кольцами на тросе |
| 08-03-507-3 | каретками на жестких направляющих |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-507-1 | 08-03-507-2 | 08-03-507-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,53 | 3,53 | 9,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,92 | 1,79 | 3,91 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,3 | 0,22 | 0,08 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,3 | 0,22 | 0,08 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,81 | 0,81 | - |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 1,32 | 1,35 | 3,75 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9202 | Анкер тросовый | 100 шт. | 0,0408 | 0,0408 | - |
| 500-9369 | Зажимы тросовые | шт. | 2,04 | 2,04 | - |
| 534-9100 | Муфта | шт. | 1,02 | 2,04 | - |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00046 | 0,00076 | 0,00036 |
| 101-9502 | Лента киперная | 10 м | 0,72 | 1,32 | 0,72 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,1 | 0,1 | - |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,15 | 0,18 | 0,05 |
| 500-9718 | Подвесы скользящего и концевого крепления | 100 шт. | - | 0,122 | - |

### Таблица ГЭСНм 08-03-508    ТОКОПРИЕМНИКИ

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение. 3.Подготовка к включению.

Измеритель: шт. (нормы 1­10), 100м (3 фазы) (нормы 11,12), шт. (3 фазы) (норма 13)

|  | Токоприемник скользящий без опорной конструкции, масса, кг, до: |
| --- | --- |
| 08-03-508-1 | 10 |
| 08-03-508-2 | 15 |
| 08-03-508-3 | 25 |
|  | Токоприемник кольцевой с количеством контактных колец – 3, масса токоприемника, кг, до: |
| 08-03-508-4 | 40 |
| 08-03-508-5 | 60 |
|  | Токоприемник кольцевой с количеством контактных колец – 6, масса токоприемника, кг, до: |
| 08-03-508-6 | 45 |
| 08-03-508-7 | 80 |
| 08-03-508-8 | Токоприемник кольцевой с количеством контактных колец – 9, масса токоприемника до 60 кг |
|  | Токоприемник кольцевой с количеством контактных колец – 12, масса токоприемника, кг, до: |
| 08-03-508-9 | 90 |
| 08-03-508-10 | 110 |
|  | Токоприемник лыжного типа для рудного (угольного) перегружателя из швеллерной стали №: |
| 08-03-508-11 | 10 |
| 08-03-508-12 | 14 |
| 08-03-508-13 | Токоприемник высоковольтный для рудного (угольного) перегружателя |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-508-1 | 08-03-508-2 | 08-03-508-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,2 | 1,2 | 2,44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,13 | 0,17 | 0,35 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,05 | 0,07 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 1,02 | 1,02 | 2,04 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,04 | 0,25 | 0,16 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,0102 | 0,0102 | 0,0204 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,003 | 0,004 | 0,008 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,08 | 0,12 | 0,25 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,001 | 0,02 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,01 | 0,02 | 0,04 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-508-4 | 08-03-508-5 | 08-03-508-6 | 08-03-508-7 | 08-03-508-8 | 08-03-508-9 | 08-03-508-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,6 | 7,19 | 6,03 | 8,35 | 8,35 | 9,51 | 9,51 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,19 | 0,29 | 0,24 | 0,36 | 0,3 | 0,39 | 0,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,11 | 0,08 | 0,14 | 0,11 | 0,15 | 0,19 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,07 | 0,11 | 0,08 | 0,14 | 0,11 | 0,15 | 0,19 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,35 | 0,44 | 1,15 | 0,65 | 0,82 | 1,07 | 1,11 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 9,2 | 9,2 | 18 | 18 | 21 | 28 | 31 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,1 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,19 | 0,22 | 0,4 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,15 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,092 | 0,0902 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,28 | 0,31 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,09 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,1 | 0,16 | 0,22 | 0,32 | 0,33 | 0,38 | 0,64 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-508-11 | 08-03-508-12 | 08-03-508-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 217 | 252 | 21,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 42,7 | 49,9 | 2,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,98 | 6,4 | 0,09 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 4,98 | 6,4 | 0,09 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 82,6 | 82,9 | - |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 46,6 | 47,1 | 0,13 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 3,98 | 4,33 | - |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 1,33 | 1,58 | - |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 27,4 | 31,2 | - |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 22,4 | 22,4 | 0,3 |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 22,4 | 22,4 | 0,73 |
| 351201 | Шинотрубогибы | маш.-ч | - | - | 2,48 |
| 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | - | - | 0,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,51 | 0,59 | 0,003 |
| 101-9852 | Краска | кг | 25,8 | 25,8 | 0,11 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,18 | 0,22 | - |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,06 | 0,07 | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 6,23 | 10,2 | 5,85 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 37 | 37 | 3 |
| 101-1052 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, N 20-24 | т | 2,63 | 3,76 | - |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,06 | 0,06 | - |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 9,1 | 9,9 | - |
| 520-0001 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм | т | - | - | 0,00003 |
| 542-0008 | Аргон газообразный, сорт 1 | м3 | - | - | 0,02 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-509    АППАРАТУРА ЗАЩИТЫ

Состав работы:

1.Установка. 2.Подключение вторичного прибора.

Измеритель: шт.

| 08-03-509-1 | Сигнализатор давления ветра для рудного (угольного) перегружателя |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-509-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,63 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,03 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,03 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,01 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,4 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,15 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,06 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,08 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,3 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-510    ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ ПОДЪЕМНЫЕ (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ) И БАРАБАНЫ КАБЕЛЬНЫЕ

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение. 3.Подготовка к включению.

Измеритель: шт.

|  | Электромагнит массой, кг, до: |
| --- | --- |
| 08-03-510-1 | 500 |
| 08-03-510-2 | 1500 |
| 08-03-510-3 | 3500 |
| 08-03-510-4 | 4500 |
| 08-03-510-5 | Барабан кабельный |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-510-1 | 08-03-510-2 | 08-03-510-3 | 08-03-510-4 | 08-03-510-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,29 | 4,47 | 6,76 | 7,85 | 5,67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,04 | 5,37 | 9,67 | 11,9 | 0,97 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,17 | 2,83 | 4,98 | 6,1 | 0,44 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,87 | 2,54 | 4,69 | 5,81 | 0,44 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,03 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | - | - | 0,87 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | - | - | - | - | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,25 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,015 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | - | - | - | - | 0,4 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-511    ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ

Состав работы:

1.Установка кронштейнов. 2.Прокладка шинопроводов. 3.Установка кареток. 4.Присоединение.

Измеритель: 100 м

|  | Шинопровод на ток до 400 А, напряжением до 660 В на кронштейнах, масса кронштейна, кг, до: |
| --- | --- |
| 08-03-511-1 | 2 |
| 08-03-511-2 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-511-1 | 08-03-511-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 96,3 | 103 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31,8 | 37,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,71 | 1,78 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,71 | 1,78 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 28,4 | 33,6 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,76 | 3,77 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,011 | - |
| 500-9114 | Шпильки | комплект | 10 | 10 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,46 | 0,67 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 2,45 | 2,45 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 2,45 | 2,45 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 20 | 20 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,01 | 0,01 |
| 507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,00021 | 0,00021 |
| 500-9045 | Подвесы | 100 шт. | 0,33 | 0,33 |
| 500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 0,51 | 0,51 |
| 107-0001 | Клемма прижимная | шт. | 5,1 | 5,1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | - | 0,34 |

## РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВА ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. В нормах не учтены затраты на:

­ прокладку шинных и других соединений между блоками резисторов, определяемые по соответствующим нормам раздела 3 отдела 01 и раздела 6 отдела 02;

­ установку защитных ограждений блоков резисторов, определяемые по норме 08-01-087-3;

­ установку опорных конструкций для аппаратов по нормам табл.08-03-521, 08-03-522 и 08-03-523, определяемые по норме 08-01-087-3;

­ установку кожухов для защиты кабельных вводов и электрооборудования, определяемые по норме 08-03-545-17;

­ установку коробок с зажимами, определяемые по соответствующим нормам табл. 08-03-545;

­ присоединение к сети шинами аппаратов на ток свыше 2500 А, определяемые по соответствующим  нормам раздела 3 отдела 01.

3. При присоединении жил кабелей или проводов к устройствам флажковыми (фигурными) наконечниками из медных или алюминиевых шин к нормам настоящего раздела следует добавлять нормы табл. 08-03-494.

4. Нормы табл. 08-03-521, 08-03-522 и 08-03-523 следует применять только при реконструкции и техническом перевооружении промышленных предприятий.

5. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

­ аппаратов штепсельных;

­ выключателей и переключателей пакетных;

­ деталей дистанционных передач к пускорегулирующим устройствам (валов, тяг, подшипников, рычагов и т.п.);

­ колонок распределительных с рубильниками, предохранителями или со штепсельными розетками на ток до 400 А (для модульных проводок);

­ коробок с зажимами (по нормам табл. 08-03-545);

­ коробок для универсальных переключателей;

­ коробок штепсельных;

­ масла для маслонаполненных аппаратов;

­ предохранителей всех типов на ток до 400 А для напряжения до 1000 В;

­ пускателей на ток до 400 А (кроме масляных, магнитных и взрывозащищенных);

­ рубильников и переключателей на ток до 400 А;

­ световых сигнальных приборов (светофоров), включая стекло и лампы;

­ ящиков пусковых и силовых всех типов, не имеющих установленного оборудования;

­ щитков, шкафов и ящиков с предохранителями, выключателями, рубильниками и переключателями на ток до 400 А;

­ щитков, шкафов и пунктов всех типов и видов с установочными автоматами, используемых для осветительных сетей.

### Таблица ГЭСНм 08-03-521    РУБИЛЬНИКИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РАЗЪЕДИНИТЕЛИ)

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение

Измеритель: шт.

|  | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток, А, до: |
| --- | --- |
| 08-03-521-1 | 250 |
| 08-03-521-2 | 400 |
| 08-03-521-3 | 630 |
| 08-03-521-4 | 1600 |
| 08-03-521-5 | 2500 |
| 08-03-521-6 | 4000 |
| 08-03-521-7 | 6300 |
|  | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток, А, до: |
| 08-03-521-8 | 250 |
| 08-03-521-9 | 400 |
| 08-03-521-10 | 630 |
| 08-03-521-11 | 1600 |
| 08-03-521-12 | 2500 |
| 08-03-521-13 | 4000 |
| 08-03-521-14 | 6300 |
|  | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: |
| 08-03-521-15 | 250 |
| 08-03-521-16 | 400 |
| 08-03-521-17 | 630 |
| 08-03-521-18 | 1600 |
| 08-03-521-19 | 2500 |
| 08-03-521-20 | 4000 |
| 08-03-521-21 | 6300 |
|  | Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток, А, до: |
| 08-03-521-22 | 250 |
| 08-03-521-23 | 400 |
| 08-03-521-24 | 630 |
| 08-03-521-25 | 1600 |
| 08-03-521-26 | 2500 |
| 08-03-521-27 | 4000 |
|  | Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: |
| 08-03-521-28 | 250 |
| 08-03-521-29 | 400 |
| 08-03-521-30 | 630 |
| 08-03-521-31 | 1600 |
| 08-03-521-32 | 2500 |
| 08-03-521-33 | 4000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-521-1 | 08-03-521-2 | 08-03-521-3 | 08-03-521-4 | 08-03-521-5 | 08-03-521-6 | 08-03-521-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,18 | 1,59 | 1,96 | 3,55 | 1,36 | 1,89 | 2,02 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,018 | 0,016 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,009 | 0,008 | 0,03 | 0,03 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,009 | 0,008 | 0,03 | 0,03 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,12 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,1 | 0,2 | 0,22 | 0,42 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,01 | - | - | - |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | - | - | - |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,034 | - | - | - |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,005 | 0,01 | 0,012 | 0,03 | - | - | - |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,07 | 0,073 | 0,075 | 0,075 | 0,08 | 0,08 | 0,085 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2 | 4,1 | 4,1 | 6,1 | - | - | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,24 | 0,24 | 0,34 | 0,52 | 0,26 | 0,26 | 0,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-521-8 | 08-03-521-9 | 08-03-521-10 | 08-03-521-11 | 08-03-521-12 | 08-03-521-13 | 08-03-521-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,83 | 2,81 | 3,54 | 6,36 | 2,02 | 2,49 | 2,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,16 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,22 | 0,39 | 0,43 | 0,43 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | - | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,044 | 0,08 | 0,09 | 0,168 |  |  |  |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,005 | 0,008 | 0,01 | 0,018 | - | - | - |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,011 |  |  |  |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,018 | 0,032 | 0,035 | 0,067 | - | - | - |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,012 | 0,02 | 0,024 | 0,06 | - | - | - |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,07 | 0,073 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 | 8,2 | 8,2 | 12,2 | - | - | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,37 | 0,42 | 0,5 | 0,89 | 0,26 | 0,34 | 0,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-521-15 | 08-03-521-16 | 08-03-521-17 | 08-03-521-18 | 08-03-521-19 | 08-03-521-20 | 08-03-521-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,81 | 4,28 | 7,58 | 9,28 | 2,75 | 3,35 | 3,97 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,008 | 0,008 | 0,02 | 0,024 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,004 | 0,004 | 0,01 | 0,012 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,004 | 0,004 | 0,01 | 0,012 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,38 | 0,65 | 1,13 | 1,25 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,041 | 0,061 | 0,061 | - | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,072 | 0,132 | 0,216 | 0,252 | - | - | - |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,008 | 0,014 | 0,025 | 0,027 | - | - | - |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,005 | 0,005 | 0,014 | 0,016 | - | - | - |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,03 | 0,05 | 0,09 | 0,1 | - | - | - |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,048 | 0,036 | 0,072 | 0,09 | - | - | - |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,07 | 0,073 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 | 12,2 | 18,3 | 18,3 | - | - | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,53 | 0,54 | 0,65 | 1,28 | 0,52 | 0,52 | 0,55 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-521-22 | 08-03-521-23 | 08-03-521-24 | 08-03-521-25 | 08-03-521-26 | 08-03-521-27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,05 | 4,03 | 4,76 | 7,58 | 3,36 | 3,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,42 | 0,47 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,22 | 0,39 | 0,43 | 0,84 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,041 | 0,041 | 0,061 | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,044 | 0,08 | 0,09 | 0,168 |  |  |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,005 | 0,008 | 0,01 | 0,018 | - | - |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,003 | 0,005 | 0,006 | 0,01 | - | - |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,018 | 0,032 | 0,035 | 0,067 | - | - |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,012 | 0,02 | 0,024 | 0,06 | - | - |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,09 | 0,093 | 0,095 | 0,095 | 0,01 | 0,01 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 | 8,2 | 8,2 | 12,2 | - | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,72 | 0,66 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-521-28 | 08-03-521-29 | 08-03-521-30 | 08-03-521-31 | 08-03-521-32 | 08-03-521-33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,15 | 5,62 | 10,5 | 10,5 | 3,97 | 4,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,026 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,013 | 0,03 | 0,03 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,013 | 0,03 | 0,03 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,52 | 0,52 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,38 | 0,65 | 1,13 | 1,25 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,041 | 0,061 | 0,061 | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,072 | 0,132 | 0,216 | 0,252 | - | - |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,008 | 0,014 | 0,025 | 0,027 | - | - |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,005 | 0,008 | 0,014 | 0,016 | - | - |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,029 | 0,053 | 0,086 | 0,1 | - | - |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,048 | 0,036 | 0,072 | 0,09 | - | - |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,09 | 0,09 | 0,095 | 0,095 | 0,15 | 0,15 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 | 12,2 | 18,3 | 18,3 | - | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,575 | 0,676 | 0,761 | 1,476 | 0,376 | 0,63 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-522    ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (РУБИЛЬНИКИ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ)

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток, А, до: |
| --- | --- |
| 08-03-522-1 | 250 |
| 08-03-522-2 | 400 |
| 08-03-522-3 | 630 |
| 08-03-522-4 | 1600 |
| 08-03-522-5 | 2500 |
| 08-03-522-6 | 4000 |
| 08-03-522-7 | 6300 |
|  | Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток, А, до: |
| 08-03-522-8 | 250 |
| 08-03-522-9 | 400 |
| 08-03-522-10 | 630 |
| 08-03-522-11 | 1600 |
| 08-03-522-12 | 2500 |
| 08-03-522-13 | 4000 |
| 08-03-522-14 | 6300 |
|  | Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: |
| 08-03-522-15 | 250 |
| 08-03-522-16 | 400 |
| 08-03-522-17 | 630 |
| 08-03-522-18 | 1600 |
| 08-03-522-19 | 2500 |
| 08-03-522-20 | 4000 |
| 08-03-522-21 | 6300 |
|  | Переключатель на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток, А, до: |
| 08-03-522-22 | 250 |
| 08-03-522-23 | 400 |
| 08-03-522-24 | 630 |
| 08-03-522-25 | 1600 |
| 08-03-522-26 | 2500 |
| 08-03-522-27 | 4000 |
|  | Переключатель на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: |
| 08-03-522-28 | 250 |
| 08-03-522-29 | 400 |
| 08-03-522-30 | 630 |
| 08-03-522-31 | 1600 |
| 08-03-522-32 | 2500 |
| 08-03-522-33 | 4000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-522-1 | 08-03-522-2 | 08-03-522-3 | 08-03-522-4 | 08-03-522-5 | 08-03-522-6 | 08-03-522-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,62 | 2,45 | 2,95 | 5,15 | 1,89 | 2,38 | 2,51 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,008 | 0,008 | 0,016 | 0,018 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,004 | 0,004 | 0,008 | 0,009 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,004 | 0,004 | 0,008 | 0,009 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,12 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,15 | 0,29 | 0,32 | 0,63 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,061 | 0,061 | 0,092 | - | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,126 | - | - | - |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,003 | 0,004 | 0,007 | 0,014 | - | - | - |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,008 | - | - | - |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,012 | 0,016 | 0,026 | 0,05 | - | - | - |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,008 | 0,01 | 0,018 | 0,045 | - | - | - |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,105 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 | 6,1 | 6,1 | 9,2 | - | - | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,29 | 0,35 | 0,43 | 0,69 | 0,26 | 0,26 | 0,37 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-522-8 | 08-03-522-9 | 08-03-522-10 | 08-03-522-11 | 08-03-522-12 | 08-03-522-13 | 08-03-522-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,76 | 4,22 | 5,09 | 9,19 | 2,45 | 3,11 | 3,61 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,008 | 0,018 | 0,018 | 0,062 | 0,066 | 0,084 | 0,104 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,004 | 0,009 | 0,009 | 0,031 | 0,033 | 0,042 | 0,052 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,004 | 0,009 | 0,009 | 0,031 | 0,033 | 0,042 | 0,052 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,16 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,32 | 0,59 | 0,65 | 1,25 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,061 | 0,061 | 0,092 | - | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,066 | 0,12 | 0,12 | 0,252 | - | - | - |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,007 | 0,012 | 0,014 | 0,027 | - | - | - |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,004 | 0,007 | 0,008 | 0,016 | - | - | - |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,026 | 0,048 | 0,053 | 0,1 | - | - | - |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,018 | 0,03 | 0,036 | 0,09 | - | - | - |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,105 | 0,11 | 0,11 | 0,18 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | - | - | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,525 | 0,576 | 0,653 | 1,2 | 0,26 | 0,26 | 0,37 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-522-15 | 08-03-522-16 | 08-03-522-17 | 08-03-522-18 | 08-03-522-19 | 08-03-522-20 | 08-03-522-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,54 | 6,83 | 11,5 | 13,8 | 3,89 | 4,39 | 5,23 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,018 | 0,02 | 0,066 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,009 | 0,01 | 0,033 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,005 | 0,009 | 0,01 | 0,033 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,21 | 0,21 | 0,36 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,56 | 0,97 | 1,69 | 1,88 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,061 | 0,093 | 0,093 | - | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,108 | 0,198 | 0,324 | 0,378 | - | - | - |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,013 | 0,022 | 0,038 | 0,047 | - | - | - |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,007 | 0,012 | 0,021 | 0,024 | - | - | - |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,043 | 0,079 | 0,13 | 0,15 | - | - | - |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,072 | 0,094 | 0,108 | 0,135 | - | - | - |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,105 | 0,11 | 0,113 | 0,113 | 0,08 | 0,08 | 0,085 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 9,2 | 18,4 | 27,5 | 27,5 | - | - | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,765 | 0,815 | 0,97 | 1,78 | 0,26 | 0,52 | 0,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-522-22 | 08-03-522-23 | 08-03-522-24 | 08-03-522-25 | 08-03-522-26 | 08-03-522-27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,2 | 5,64 | 6,52 | 9,56 | 4,08 | 4,62 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,064 | 0,064 | 0,102 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,032 | 0,032 | 0,051 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,032 | 0,032 | 0,051 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,42 | 0,47 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,32 | 0,59 | 0,65 | 1,25 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,061 | 0,061 | 0,092 | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,066 | 0,12 | 0,129 | 0,252 | - | - |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,007 | 0,012 | 0,014 | 0,027 | - | - |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,042 | 0,072 | 0,084 | 0,162 | - | - |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,026 | 0,048 | 0,053 | 0,1 | - | - |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,018 | 0,03 | 0,036 | 0,09 | - | - |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,135 | 0,14 | 0,143 | 0,143 | 0,152 | 0,152 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 | 12,2 | 12,2 | 18,4 | - | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,575 | 0,675 | 0,753 | 1,3 | 0,359 | 0,488 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-522-28 | 08-03-522-29 | 08-03-522-30 | 08-03-522-31 | 08-03-522-32 | 08-03-522-33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,94 | 8,67 | 12,9 | 15,2 | 5,35 | 6,08 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,018 | 0,018 | 0,02 | 0,066 | 0,104 | 0,104 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,009 | 0,009 | 0,01 | 0,033 | 0,052 | 0,052 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,009 | 0,009 | 0,01 | 0,033 | 0,052 | 0,052 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,52 | 0,52 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,56 | 0,97 | 1,69 | 1,88 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,061 | 0,092 | 0,092 | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,108 | 0,198 | 0,224 | 0,252 | - | - |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,013 | 0,022 | 0,038 | 0,041 | - | - |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,007 | 0,013 | 0,022 | 0,024 | - | - |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,043 | 0,079 | 0,13 | 0,151 | - | - |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,072 | 0,094 | 0,108 | 0,143 | - | - |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,135 | 0,14 | 0,143 | 0,143 | 0,15 | 0,15 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 9,2 | 18,4 | 27,5 | 27,5 | - | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,814 | 0,814 | 0,991 | 1,8 | 0,358 | 0,616 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-523    ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до: |
| --- | --- |
| 08-03-523-1 | 100 |
| 08-03-523-2 | 250 |
| 08-03-523-3 | 400 |
| 08-03-523-4 | 630 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-523-1 | 08-03-523-2 | 08-03-523-3 | 08-03-523-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,17 | 1,23 | 1,83 | 2,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,08 | 0,1 | 0,2 | 0,22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,014 | 0,02 | 0,04 | 0,044 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,005 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,005 | 0,008 | 0,016 | 0,018 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,012 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2 | 2 | 4,1 | 4,1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,159 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-524    ЯЩИКИ И ШКАФЫ С РУБИЛЬНИКАМИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2.Установка ящиков. 3.Заземление. 4.Присоединение.

Измеритель: шт. (нормы 1­12,19­22), ящик (нормы 13­18)

|  | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: |
| --- | --- |
| 08-03-524-1 | 100 |
| 08-03-524-2 | 250 |
| 08-03-524-3 | 400 |
|  | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: |
| 08-03-524-4 | 100 |
| 08-03-524-5 | 250 |
| 08-03-524-6 | 400 |
|  | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: |
| 08-03-524-7 | 100 |
| 08-03-524-8 | 250 |
| 08-03-524-9 | 400 |
|  | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: |
| 08-03-524-10 | 100 |
| 08-03-524-11 | 250 |
| 08-03-524-12 | 400 |
|  | Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток, А, до: |
| 08-03-524-13 | 100 |
| 08-03-524-14 | 250 |
| 08-03-524-15 | 400 |
|  | Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток, А, до: |
| 08-03-524-16 | 100 |
| 08-03-524-17 | 250 |
| 08-03-524-18 | 400 |
|  | Шкаф с одним двухполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: |
| 08-03-524-19 | 630 |
| 08-03-524-20 | 1000 |
|  | Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: |
| 08-03-524-21 | 630 |
| 08-03-524-22 | 1000 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03- 524-1 | 08-03- 524 -2 | 08-03- 524 -3 | 08-03- 524 -4 | 08-03- 524 -5 | 08-03- 524 -6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,8 | 3,56 | 5,09 | 2,46 | 3,21 | 4,62 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,022 | 0,026 | 0,036 | 0,016 | 0,018 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,011 | 0,013 | 0,018 | 0,008 | 0,009 | 0,015 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,011 | 0,013 | 0,018 | 0,008 | 0,009 | 0,015 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,14 | 0,22 | 0,39 | 0,13 | 0,22 | 0,39 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,041 | 0,02 | 0,02 | 0,041 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,024 | 0,044 | 0,08 | 0,024 | 0,044 | 0,08 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,002 | 0,005 | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,005 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,003 | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,009 | 0,018 | 0,32 | 0,001 | 0,018 | 0,032 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,007 | 0,012 | 0,02 | 0,006 | 0,012 | 0,02 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,068 | 0,07 | 0,08 | 0,044 | 0,046 | 0,05 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 | 4,1 | 8,2 | 4,1 | 4,1 | 8,2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,271 | 0,508 | 0,495 | 0,27 | 0,418 | 0,492 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,014 | 0,014 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | - | - | - | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | - | - | - | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03- 524 -7 | 08-03- 524 -8 | 08-03- 524 -9 | 08-03- 524 -10 | 08-03- 524 -11 | 08-03- 524 -12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,17 | 4,47 | 6,39 | 2,89 | 4,17 | 5,99 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,026 | 0,03 | 0,038 | 0,02 | 0,024 | 0,032 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,013 | 0,015 | 0,019 | 0,01 | 0,012 | 0,016 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,013 | 0,015 | 0,019 | 0,01 | 0,012 | 0,016 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,2 | 0,38 | 0,65 | 0,2 | 0,38 | 0,65 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,014 | 0,014 | 0,015 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,041 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,036 | 0,072 | 0,132 | 0,036 | 0,072 | 0,132 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 | 0,008 | 0,014 | 0,004 | 0,008 | 0,014 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 | 0,005 | 0,084 | 0,002 | 0,005 | 0,084 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,014 | 0,029 | 0,053 | 0,014 | 0,029 | 0,053 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,009 | 0,048 | 0,056 | 0,009 | 0,048 | 0,056 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,068 | 0,07 | 0,078 | 0,046 | 0,046 | 0,05 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 | 6,1 | 12,2 | 6,1 | 6,1 | 12,2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,27 | 0,575 | 0,653 | 0,384 | 0,959 | 0,735 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,014 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | - | - | - | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | - | - | - | 1,22 | 1,22 | 1,22 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03- 524 -13 | 08-03- 524 -14 | 08-03- 524 -15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,44 | 2,84 | 4,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,026 | 0,03 | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,013 | 0,015 | 0,025 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,013 | 0,015 | 0,025 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,09 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,14 | 0,22 | 0,39 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,024 | 0,044 | 0,08 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,002 | 0,005 | 0,008 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,003 | 0,005 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,009 | 0,018 | 0,032 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 | 0,012 | 0,02 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,082 | 0,082 | 0,087 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 | 4,1 | 8,2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,271 | 0,418 | 0,503 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,08 | 0,08 | - |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 1,22 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03- 524-16 | 08-03- 524-17 | 08-03- 524-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,95 | 3,93 | 5,44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,074 | 0,079 | 0,092 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,058 | 0,06 | 0,067 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,016 | 0,019 | 0,025 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,2 | 0,38 | 0,65 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,041 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,036 | 0,072 | 0,132 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 | 0,008 | 0,014 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 | 0,005 | 0,084 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,014 | 0,028 | 0,053 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,009 | 0,048 | 0,056 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 | 6,1 | 12,2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,381 | 0,576 | 0,653 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 1,22 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03- 524 -19 | 08-03- 524 -20 | 08-03- 524 -21 | 08-03- 524 -22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,07 | 10,8 | 10,6 | 13,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,3 | 4,2 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,18 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,28 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,5 | 0,84 | 0,84 | 1,17 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,061 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,096 | 0,168 | 0,168 | 0,192 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,011 | 0,018 | 0,018 | 0,022 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,006 | 0,011 | 0,011 | 0,012 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,038 | 0,067 | 0,067 | 0,077 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,064 | 0,068 | 0,068 | 0,072 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,124 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 8,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,554 | 0,697 | 1,204 | 1,851 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,019 | 0,023 | 0,019 | 0,022 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-525    ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ, АППАРАТЫ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2.Установка оборудования. 3.Заземление. 4.Присоединение.

Измеритель: шт. (нормы 1­4), компл. (нормы 5­15)

|  | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: |
| --- | --- |
| 08-03-525-1 | 25 |
| 08-03-525-2 | 100 |
| 08-03-525-3 | 250 |
| 08-03-525-4 | 400 |
|  | Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов до: |
| 08-03-525-5 | 4 |
| 08-03-525-6 | 12 |
| 08-03-525-7 | 36 |
| 08-03-525-8 | 64 |
|  | Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей на ток, А, до: |
| 08-03-525-9 | 63 |
| 08-03-525-10 | 100 |
| 08-03-525-11 | 250 |
| 08-03-525-12 | 400 |
|  | Аппарат штепсельный взрывозащищенный до семи контактов на ток, А, до: |
| 08-03-525-13 | 63 |
| 08-03-525-14 | 160 |
| 08-03-525-15 | 320 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-525-1 | 08-03-525-2 | 08-03-525-3 | 08-03-525-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,09 | 2,81 | 3,52 | 4,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,008 | 0,018 | 0,1 | 0,146 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,004 | 0,009 | 0,07 | 0,096 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,004 | 0,009 | 0,03 | 0,05 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | - | - | 0,29 | 0,32 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,012 | 0,036 | 0,06 | 0,066 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,004 | 0,006 | 0,007 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,004 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,006 | 0,014 | 0,024 | 0,026 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 | 0,009 | 0,015 | 0,018 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,04 | 0,046 | 0,051 | 0,056 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,065 | 0,455 | 0,667 | 0,576 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,006 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,007 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0,61 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,61 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-525-5 | 08-03-525-6 | 08-03-525-7 | 08-03-525-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,91 | 3,33 | 7,63 | 12,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,041 | 0,061 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,008 | 0,048 | 0,144 | 0,256 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,005 | 0,014 | 0,026 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,002 | 0,007 | 0,014 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,004 | 0,024 | 0,072 | 0,128 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,004 | 0,024 | 0,072 | 0,128 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 12,2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-525-9 | 08-03-525-10 | 08-03-525-11 | 08-03-525-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,09 | 2,24 | 2,61 | 3,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,002 | 0,008 | 0,008 | 0,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,005 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,005 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,09 | 0,1 | 0,13 | 0,19 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,024 | 0,036 | 0,054 | 0,072 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,008 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,009 | 0,014 | 0,014 | 0,029 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,048 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,035 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,14 | 0,266 | 0,433 | 0,102 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,007 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-525-13 | 08-03-525-14 | 08-03-525-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,38 | 4,77 | 5,86 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,022 | 0,026 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,011 | 0,013 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,011 | 0,013 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,13 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,15 | 0,24 | 0,49 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,19 | 0,19 | 0,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,04 | 0,095 | 0,19 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 | 0,01 | 0,019 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 | 0,006 | 0,011 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,015 | 0,031 | 0,072 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,01 | 0,023 | 0,045 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,042 | 0,05 | 0,05 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 5,1 | 5,1 | 12,2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,128 | 0,692 | 1,606 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,002 | 0,004 | 0,004 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 1,22 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-526    ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2.Установка выключателей. 3.Заземление. 4.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: |
| --- | --- |
| 08-03-526-1 | 25 |
| 08-03-526-2 | 100 |
| 08-03-526-3 | 250 |
| 08-03-526-4 | 400 |
| 08-03-526-5 | 630 |
|  | Автомат одно-,двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: |
| 08-03-526-6 | 25 |
| 08-03-526-7 | 100 |
| 08-03-526-8 | 400 |
| 08-03-526-9 | 630 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-526-1 | 08-03-526-2 | 08-03-526-3 | 08-03-526-4 | 08-03-526-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,56 | 2,32 | 2,76 | 3,61 | 4,59 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,004 | 0,01 | 0,012 | 0,012 | 0,014 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,007 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,007 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | - | 0,2 | 0,23 | 0,32 | 0,59 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,012 | 0,036 | 0,042 | 0,066 | 0,096 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,011 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,006 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,006 | 0,014 | 0,016 | 0,026 | 0,038 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 | 0,009 | 0,009 | 0,018 | 0,036 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,036 | 0,047 | 0,047 | 0,066 | 0,066 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 | 0,38 | 0,431 | 0,576 | 1,86 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-526-6 | 08-03-526-7 | 08-03-526-8 | 08-03-526-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,62 | 2,59 | 3,93 | 4,93 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,006 | 0,016 | 0,018 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,003 | 0,008 | 0,009 | 0,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,003 | 0,008 | 0,009 | 0,01 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,23 | 0,23 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | - | 0,2 | 0,32 | 0,59 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,012 | 0,036 | 0,066 | 0,096 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,004 | 0,007 | 0,011 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,006 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,006 | 0,014 | 0,026 | 0,038 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 | 0,009 | 0,018 | 0,036 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,047 | 0,047 | 0,066 | 0,066 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 | 0,38 | 0,476 | 1,86 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,004 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-527    УСТРОЙСТВА ВВОДНЫЕ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2.Установка ящиков. 3.Заземление. 4.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: |
| --- | --- |
| 08-03-527-1 | 70 |
| 08-03-527-2 | 160 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-527-1 | 08-03-527-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,57 | 4,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,04 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,2 | 0,25 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,13 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,03 | 0,054 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,011 | 0,05 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 | 0,003 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,011 | 0,014 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,009 | 0,012 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,042 | 0,042 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 | 6,1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,508 | 0,497 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1т | т | 0,003 | 0,003 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,07 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 | 0,014 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-528    РЕВЕРСОРЫ И КОНТАКТОРЫ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций.2.Установка оборудования. 3.Заземление. 4.Присоединение.

Измеритель: шт.

| 08-03-528-1 | Реверсор с вакуумными или электромагнитными контакторами на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А в шкафу, устанавливаемый на конструкции на полу |
| --- | --- |
|  | Контактор на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А, устанавливаемый на конструкции на полу: |
| 08-03-528-2 | Вакуумный |
| 08-03-528-3 | Электромагнитный |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-528-1 | 08-03-528-2 | 08-03-528-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 90,5 | 49,4 | 51 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,87 | 1,16 | 1,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,54 | 1,13 | 1,24 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,33 | 0,03 | 0,08 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,28 | 0,23 | 0,28 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,95 | 0,75 | 0,75 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,16 | 0,14 | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,092 | 0,041 | 0,041 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,264 | 0,168 | 0,168 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,029 | 0,019 | 0,019 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,012 | 0,011 | 0,011 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,114 | 0,07 | 0,07 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,146 | 0,108 | 0,108 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,245 | 0,17 | 0,2 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 16,3 | 12,2 | 12,2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,721 | 0,578 | 1,649 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,034 | 0,01 | 0,034 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,082 | 0,02 | 0,041 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,408 | 0,122 | 0,122 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-529    КОНТАКТОРЫ И БЛОК-КОНТАКТОРЫ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2.Установка оборудования. 3.Заземление. 4.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Контактор постоянного тока на конструкции на ток, А, до: |
| --- | --- |
| 08-03-529-1 | 160 |
| 08-03-529-2 | 400 |
|  | Контактор переменного тока на конструкции на ток, А, до: |
| 08-03-529-3 | 160 |
| 08-03-529-4 | 400 |
|  | Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до: |
| 08-03-529-5 | 12 |
| 08-03-529-6 | 24 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-529-1 | 08-03-529-2 | 08-03-529-3 | 08-03-529-4 | 08-03-529-5 | 08-03-529-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,42 | 4,9 | 3,96 | 5,94 | 3,72 | 5,37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,014 | 0,02 | 0,016 | 0,04 | 0,008 | 0,012 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,007 | 0,01 | 0,008 | 0,02 | 0,004 | 0,006 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,007 | 0,01 | 0,008 | 0,02 | 0,004 | 0,006 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,06 | 0,06 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,2 | 0,25 | 0,29 | 0,38 | 0,2 | 0,2 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,046 | 0,052 | 0,066 | 0,076 | 0,012 | 0,016 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,006 | 0,011 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,003 | 0,005 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,019 | 0,022 | 0,027 | 0,029 | 0,029 | 0,053 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,013 | 0,035 | 0,048 | 0,051 | 0,029 | 0,053 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,047 | 0,066 | 0,047 | 0,066 | 0,047 | 0,047 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 4,1 | 4,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,368 | 0,418 | 0,526 | 0,576 | 0,576 | 0,576 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,003 | 0,003 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-530 ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2.Установка оборудования. 3.Заземление. 4.Присоединение.

Измеритель: шт. (нормы 1­7,15­18,23­25), пускатель (нормы 8­14,19­22)

|  | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: |
| --- | --- |
| 08-03-529-1 | 40 |
| 08-03-529-2 | 100 |
| 08-03-529-3 | 200 |
|  | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: |
| 08-03-529-4 | 40 |
| 08-03-529-5 | 100 |
| 08-03-529-6 | 160 |
| 08-03-529-7 | 200 |
|  | Сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на полу, на ток, А, до: |
| 08-03-529-8 | 40 |
| 08-03-529-9 | 100 |
| 08-03-529-10 | 200 |
|  | Сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: |
| 08-03-529-11 | 40 |
| 08-03-529-12 | 100 |
| 08-03-529-13 | 160 |
| 08-03-529-14 | 200 |
|  | Пускатель магнитный взрывозащищенный маслонаполненный отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до: |
| 08-03-529-15 | 100 |
| 08-03-529-16 | 250 |
|  | Пускатель магнитный взрывозащищенный маслонаполненный отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: |
| 08-03-529-17 | 100 |
| 08-03-529-18 | 250 |
|  | Сборка из нескольких пускателей магнитных взрывозащищенных маслонаполненных, устанавливаемых на конструкции на полу, на ток, А, до: |
| 08-03-529-19 | 100 |
| 08-03-529-20 | 250 |
|  | Сборка из нескольких пускателей магнитных взрывозащищенных маслонаполненных, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: |
| 08-03-529-21 | 100 |
| 08-03-529-22 | 250 |
|  | Пускатель магнитный взрывозащищенный в сухом исполнении отдельно стоящий, устанавливаемый на полу, на ток, А, до: |
| 08-03-529-23 | 25 |
| 08-03-529-24 | 100 |
| 08-03-529-25 | 250 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-530-1 | 08-03-530-2 | 08-03-530-3 | 08-03-530-4 | 08-03-530-5 | 08-03-530-6 | 08-03-530-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,74 | 4,72 | 5,21 | 3,17 | 3,86 | 4,64 | 5,01 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,012 | 0,026 | 0,044 | 0,012 | 0,022 | 0,026 | 0,038 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,006 | 0,013 | 0,022 | 0,006 | 0,011 | 0,013 | 0,019 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,006 | 0,013 | 0,022 | 0,006 | 0,011 | 0,013 | 0,019 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,12 | 0,23 | 0,23 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | - | 0,2 | 0,29 | - | 0,2 | 0,25 | 0,29 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,024 | 0,048 | 0,072 | 0,024 | 0,048 | 0,066 | 0,072 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,002 | 0,005 | 0,007 | 0,002 | 0,005 | 0,007 | 0,007 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,004 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,012 | 0,02 | 0,03 | 0,012 | 0,014 | 0,02 | 0,03 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,012 | 0,015 | 0,021 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,02 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,045 | 0,045 | 0,07 | 0,039 | 0,047 | 0,065 | 0,065 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | - | 6,1 | 6,1 | - | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,373 | 0,53 | 0,576 | 0,373 | 0,53 | 0,53 | 0,576 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,004 | 0,009 | 0,011 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | - | - | - | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | - | - | - | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-530-8 | 08-03-530-9 | 08-03-530-10 | 08-03-530-11 | 08-03-530-12 | 08-03-530-13 | 08-03-530-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,22 | 3,07 | 4,03 | 2,15 | 3,06 | 3,68 | 4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4,4 | 4 | 4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,018 | 0,03 | 0,06 | 0,012 | 0,022 | 0,03 | 0,038 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,009 | 0,015 | 0,03 | 0,006 | 0,011 | 0,015 | 0,019 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,009 | 0,015 | 0,03 | 0,006 | 0,011 | 0,015 | 0,019 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | - | 0,2 | 0,29 | - | 0,2 | 0,25 | 0,29 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,024 | 0,048 | 0,072 | 0,024 | 0,048 | 0,066 | 0,072 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,002 | 0,005 | 0,007 | 0,002 | 0,005 | 0,007 | 0,007 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,004 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,012 | 0,02 | 0,03 | 0,012 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,012 | 0,015 | 0,021 | 0,012 | 0,015 | 0,018 | 0,02 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,076 | 0,08 | 0,08 | 0,085 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | - | 6,1 | 6,1 | - | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,373 | 0,53 | 0,576 | 0,373 | 0,53 | 0,53 | 0,576 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,01 | 0,01 | 0,011 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | - | - | - | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | - | - | - | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-530-15 | 08-03-530-16 | 08-03-530-17 | 08-03-530-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,44 | 7,02 | 4,56 | 6,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 4,4 | 3,9 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 0,15 | 0,07 | 0,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,13 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,09 | 0,09 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,2 | 0,38 | 0,2 | 0,38 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,048 | 0,084 | 0,048 | 0,084 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,02 | 0,035 | 0,02 | 0,035 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,015 | 0,054 | 0,015 | 0,054 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,807 | 0,978 | 0,807 | 0,978 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,011 | 0,011 | 0,006 | 0,007 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,014 | 0,014 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | - | - | 1,22 | 1,22 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | - | - | 1,22 | 1,22 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-530-19 | 08-03-530-20 | 08-03-530-21 | 08-03-530-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,06 | 5,86 | 4,1 | 5,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,4 | 4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 0,21 | 0,15 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,13 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,07 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,09 | 0,1 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,2 | 0,38 | 0,2 | 0,38 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,17 | 0,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,048 | 0,084 | 0,048 | 0,084 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,02 | 0,035 | 0,02 | 0,035 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,015 | 0,054 | 0,015 | 0,054 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,136 | 0,136 | 0,074 | 0,136 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,717 | 0,984 | 0,717 | 0,984 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,006 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,014 | 0,014 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | - | - | 1,22 | 1,22 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | - | - | 1,22 | 1,22 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-530-23 | 08-03-530-24 | 08-03-530-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,4 | 6,36 | 10,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,23 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,15 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | - | 0,2 | 0,38 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,024 | 0,048 | 0,084 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,002 | 0,005 | 0,01 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,002 | 0,005 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,012 | 0,024 | 0,035 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,012 | 0,024 | 0,054 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | - | 6,1 | 6,1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | - | 0,331 | 0,479 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,031 | 0,031 | 0,031 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-531    ПУСКАТЕЛИ РУЧНЫЕ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2.Установка пускателей. 3.Заземление. 4.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на: |
| --- | --- |
| 08-03-531-1 | полу |
| 08-03-531-2 | стене или колонне |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-531-1 | 08-03-531-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,1 | 2,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,008 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,005 | 0,004 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,005 | 0,004 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,12 | 0,04 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,12 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,012 | 0,012 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,001 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,001 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,006 | 0,006 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 | 0,006 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,047 | 0,047 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,05 | 0,025 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,004 | 0,002 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,07 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,2 | 0,007 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | - | 0,61 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | - | 0.61 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-532    ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2. Установка постов. 3.Заземление. 4.Присоединение.

Измеритель: шт. (нормы 1­9), пост (нормы 10­15)

|  | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до: |
| --- | --- |
| 08-03-532-1 | 3 |
| 08-03-532-2 | 9 |
| 08-03-532-3 | 16 |
|  | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до: |
| 08-03-532-4 | 3 |
| 08-03-532-5 | 6 |
| 08-03-532-6 | 9 |
| 08-03-532-7 | 16 |
|  | Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции на: |
| 08-03-532-8 | полу |
| 08-03-532-9 | стене или колонне |
|  | Сборка из нескольких постов управления кнопочных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на полу, количество элементов поста до: |
| 08-03-532-10 | 3 |
| 08-03-532-11 | 6 |
|  | Сборка из нескольких постов управления кнопочных общего назначения, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до: |
| 08-03-532-12 | 3 |
| 08-03-532-13 | 6 |
|  | Сборка из нескольких постов управления кнопочных взрывозащищенных с количеством элементов поста до 3, устанавливаемых на: |
| 08-03-532-14 | полу |
| 08-03-532-15 | стене или колонне |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-532-1 | 08-03-532-2 | 08-03-532-3 | 08-03-532-4 | 08-03-532-5 | 08-03-532-6 | 08-03-532-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,87 | 3,04 | 4,35 | 1,8 | 2,37 | 2,99 | 4,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,008 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,012 | 0,036 | 0,064 | 0,012 | 0,024 | 0,036 | 0,064 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,004 | 0,006 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,006 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,006 | 0,018 | 0,032 | 0,006 | 0,012 | 0,018 | 0,032 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 | 0,018 | 0,032 | 0,006 | 0,012 | 0,018 | 0,032 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,035 | 0,035 | 0,04 | 0,04 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,005 | 0,005 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | - | - | - | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | - | - | - | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-532-8 | 08-03-532-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,18 | 2,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,022 | 0,018 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,011 | 0,009 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,011 | 0,009 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,23 | 0,04 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,14 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,012 | 0,012 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,001 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,001 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,006 | 0,006 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 | 0,006 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,072 | 0,049 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 | 0,1 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1т | т | 0,018 | 0,004 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,09 | 0,09 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 | 0,014 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,061 | 0,061 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-532-10 | 08-03-532-11 | 08-03-532-12 | 08-03-532-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,72 | 2,2 | 1,69 | 2,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,006 | 0,008 | 0,004 | 0,006 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,003 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,003 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,1 | 0,12 | 0,07 | 0,07 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,012 | 0,024 | 0,012 | 0,024 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,002 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 | 0,012 | 0,006 | 0,012 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,037 | 0,037 | 0,04 | 0,04 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,05 | 0,05 | 0,027 | 0,027 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,014 | 0,014 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | - | - | 1,22 | 1,22 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | - | - | 1,22 | 1,22 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,061 | 0,122 | 0,061 | 0,061 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-532-14 | 08-03-532-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,45 | 2,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,032 | 0,036 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,016 | 0,018 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,016 | 0,018 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,17 | 0,06 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,012 | 0,012 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,001 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,001 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,006 | 0,006 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 | 0,006 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,072 | 0,042 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 | 0,1 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1т | т | 0,005 | 0,003 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,033 | 0,033 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,02 | 0,014 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | - | 1,22 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | - | 1,22 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,061 | 0,061 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-533    ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ

Состав работы:

1.Установка постов на проложенный кабель (трос). 2.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Пост управления кнопочный подвесной, подвешиваемый на кабеле (тросе), количество элементов поста до: |
| --- | --- |
| 08-03-533-1 | 3 |
| 08-03-533-2 | 10 |
| 08-03-533-3 | 16 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-533-1 | 08-03-533-2 | 08-03-533-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,34 | 2,75 | 3,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,012 | 0,04 | 0,064 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,004 | 0,006 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,006 | 0,02 | 0,032 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,006 | 0,02 | 0,032 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,061 | 0,02 | 0,326 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-534    ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2. Установка переключателей. 3.Заземление. 4.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций до: |
| --- | --- |
| 08-03-534-1 | 4 |
| 08-03-534-2 | 10 |
| 08-03-534-3 | 16 |
| 08-03-534-4 | 24 |
|  | Переключатель универсальный взрывозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций до: |
| 08-03-534-5 | 4 |
| 08-03-534-6 | 14 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-534-1 | 08-03-534-2 | 08-03-534-3 | 08-03-534-4 | 08-03-534-5 | 08-03-534-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,29 | 3,4 | 4,71 | 7,49 | 3,21 | 5,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,006 | 0,008 | 0,012 | 0,018 | 0,02 | 0,022 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,01 | 0,011 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,003 | 0,004 | 0,006 | 0,009 | 0,01 | 0,011 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,016 | 0,04 | 0,064 | 0,1 | 0,016 | 0,056 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,01 | 0,016 | 0,006 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,001 | 0,003 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,001 | 0,002 | 0,032 | 0,05 | 0,003 | 0,028 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,003 | 0,02 | 0,032 | 0,05 | 0,003 | 0,028 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,082 | 0,248 | 0,326 | 0,49 | 0,082 | 0,286 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-535    КОМАНДОАППАРАТЫ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ (КОМАНДОКОНТРОЛЛЕРЫ)

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2.Установка командоконтроллера. 3.Заземление. 4.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Командоаппарат ручной контактный, устанавливаемый на конструкции на полу, массой до 15 кг, количество цепей до: |
| --- | --- |
| 08-03-535-1 | 6 |
| 08-03-535-2 | 12 |
| 08-03-535-3 | Командоаппарат ручной бесконтактный для подключения до 14 выводов, устанавливаемый на конструкции на полу, массой до 15 кг |
| 08-03-535-4 | Командоаппарат педальный (ножной) бесконтактный для подключения до 20 выводов, устанавливаемый на конструкции на полу, массой до 35 кг |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-535-1 | 08-03-535-2 | 08-03-535-3 | 08-03-535-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,49 | 4,5 | 5,2 | 6,54 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,02 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,02 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,12 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,024 | 0,048 | 0,056 | 0,08 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,002 | 0,005 | 0,006 | 0,008 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,012 | 0,024 | 0,028 | 0,04 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,012 | 0,024 | 0,028 | 0,04 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,068 | 0,068 | 0,092 | 0,048 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,177 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,009 | 0,009 | 0,012 | 0,004 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,122 | 0,245 | 0,286 | 0,41 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-536    КОНТРОЛЛЕРЫ КУЛАЧКОВЫЕ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2.Установка контроллера. 3.Заземление. 4.Присоединение.

Измеритель: шт.

| 08-03-536-1 | Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А, устанавливаемый на конструкции на полу |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-536-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,69 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,026 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,013 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,013 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,12 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,12 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,041 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,04 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,015 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,01 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,056 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 10,2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,882 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,09 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,1 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,02 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,041 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-537    КОМАНДОАППАРАТЫ РЕГУЛИРУЕМЫЕ (ПУТЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ)

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций (нормы 3,4,8­12). 2.Установка командоаппарата. 3.Заземление. 4.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Командоаппарат кулачковый регулируемый без редуктора, устанавливаемый на металлическом основании, количество цепей до: |
| --- | --- |
| 08-03-537-1 | 2 |
| 08-03-537-2 | 6 |
|  | Командоаппарат кулачковый регулируемый без редуктора, устанавливаемый на конструкции на полу, количество цепей до: |
| 08-03-537-3 | 2 |
| 08-03-537-4 | 6 |
|  | Командоаппарат кулачковый регулируемый со встроенным редуктором, устанавливаемый на металлическом основании, количество цепей до: |
| 08-03-537-5 | 2 |
| 08-03-537-6 | 8 |
| 08-03-537-7 | 24 |
|  | Командоаппарат кулачковый регулируемый со встроенным редуктором, устанавливаемый на конструкции на полу, количество цепей до: |
| 08-03-537-8 | 2 |
| 08-03-537-9 | 8 |
| 08-03-537-10 | 24 |
| 08-03-537-11 | Командоаппарат кулачковый регулируемый до 24 цепей со встроенным редуктором с электроприводом, устанавливаемый на конструкции на полу |
| 08-03-537-12 | Командоаппарат кулачковый регулируемый взрывозащищенный маслонаполненный со встроенным редуктором до 24 цепей, устанавливаемый на конструкции на полу |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-537-1 | 08-03-537-2 | 08-03-537-3 | 08-03-537-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,55 | 3,01 | 2,38 | 3,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,012 | 0,018 | 0,028 | 0,036 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,018 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,006 | 0,009 | 0,014 | 0,018 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | 0,25 | 0,25 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,008 | 0,024 | 0,008 | 0,024 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,002 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,004 | 0,012 | 0,004 | 0,012 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,004 | 0,012 | 0,004 | 0,012 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | - | - | 0,017 | 0,017 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,005 | 0,005 | 0,1 | 0,1 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | - | - | 0,02 | 0,02 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,041 | 0,122 | 0,041 | 0,122 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-537-5 | 08-03-537-6 | 08-03-537-7 | 08-03-537-8 | 08-03-537-9 | 08-03-537-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,69 | 5,59 | 12,1 | 3,39 | 6,23 | 12,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,06 | 0,23 | 0,04 | 0,19 | 0,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,18 | 0,02 | 0,15 | 0,19 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | - | - | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,031 | 0,01 | 0,02 | 0,031 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,008 | 0,031 | 0,1 | 0,008 | 0,031 | 0,1 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,003 | 0,01 | 0,001 | 0,003 | 0,01 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,002 | 0,005 | 0,001 | 0,002 | 0,005 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,004 | 0,016 | 0,05 | 0,004 | 0,016 | 0,05 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,004 | 0,016 | 0,05 | 0,004 | 0,016 | 0,05 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,334 | 0,334 | 1,294 | 0,334 | 0,334 | 0,334 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | - | - | - | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,041 | 0,163 | 0,49 | 0,041 | 0,163 | 0,49 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-537-11 | 08-03-537-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 30,9 | 4,67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 0,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,31 | 0,08 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,09 | 0,03 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,25 | 0,25 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,15 | 0,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,041 | 0,01 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,1 | 0,016 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,01 | 0,002 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,005 | 0,001 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,06 | 0,008 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,05 | 0,008 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,118 | 0,1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,959 | 0,334 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1т | т | 0,017 | 0,017 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,1 | 0,1 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,041 | 0,01 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-538    ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПУТЕВЫЕ КОНЕЧНЫЕ И МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2.Установка выключателей. 3.Заземление. 4.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Выключатель путевой или конечный: |
| --- | --- |
| 08-03-538-1 | рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг, устанавливаемый на металлическом основании |
| 08-03-538-2 | рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне |
| 08-03-538-3 | контактный взрывозащищенный,в том числе маслонаполненный, устанавливаемый на металлическом основании, массой до 10 кг |
| 08-03-538-4 | контактный малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель, устанавливаемый на металлическом основании |
| 08-03-538-5 | бесконтактный, устанавливаемый на металлическом основании |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-538-1 | 08-03-538-2 | 08-03-538-3 | 08-03-538-4 | 08-03-538-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,77 | 2,45 | 2,58 | 1,24 | 1,23 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,012 | 0,018 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,006 | 0,009 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,006 | 0,009 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | - | 0,08 | - | 0,23 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,27 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,004 | 0,006 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,03 | 0,058 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,024 | 0,049 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | - | 0,007 | - | - | - |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | - | 0,014 | - | - | - |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | - | 1,22 | - | - | - |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | - | 1,22 | - | - | - |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-539    ЛИНЕЙКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ХОДА МЕХАНИЗМОВ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкции и линейки.

Измеритель: шт.

|  | Линейка, устанавливаемая на металлической конструкции, масса, кг, до: |
| --- | --- |
| 08-03-539-1 | 5 |
| 08-03-539-2 | 10 |
| 08-03-539-3 | 25 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-539-1 | 08-03-539-2 | 08-03-539-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,56 | 2,14 | 2,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,012 | 0,016 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,006 | 0,008 | 0,015 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,006 | 0,008 | 0,015 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,24 | 0,29 | 0,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,072 | 0,092 | 0,172 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,181 | 0,181 | 0,55 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,005 | 0,005 | 0,01 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,1 | 0,12 | 0,14 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-540    РЕОСТАТЫ И РЕГУЛЯТОРЫ УСТАНОВОЧНЫЕ И ВОЗБУЖДЕНИЯ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2.Установка реостата и регулятора. 3.Заземление. 4.Присоединение.

Измеритель: шт.

| 08-03-540-1 | Реостат переменного тока масляный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции на полу, массой (без масла) до 350 кг |
| --- | --- |
|  | Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, масса, кг, до: |
| 08-03-540-2 | 25 |
| 08-03-540-3 | 50 |
| 08-03-540-4 | 100 |
|  | Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса, кг, до: |
| 08-03-540-5 | 25 |
| 08-03-540-6 | 100 |
| 08-03-540-7 | 200 |
| 08-03-540-8 | 350 |
| 08-03-540-9 | 500 |
| 08-03-540-10 | 800 |
|  | Регулятор возбуждения с электроприводом, устанавливаемый на полу, масса, кг, до: |
| 08-03-540-11 | 100 |
| 08-03-540-12 | 200 |
| 08-03-540-13 | 350 |
| 08-03-540-14 | 500 |
| 08-03-540-15 | 800 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-540-1 | 08-03-540-2 | 08-03-540-3 | 08-03-540-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 10,7 | 1,69 | 2,28 | 3,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,59 | 0,03 | 0,06 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,19 | 0,015 | 0,03 | 0,05 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,19 | 0,015 | 0,03 | 0,05 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,25 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,16 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 0,21 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,033 | 0,008 | 0,014 | 0,018 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,013 | 0,003 | 0,005 | 0,006 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,009 | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,113 | 0,047 | 0,054 | 0,054 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 | 2 | 2 | 2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,17 | 0,243 | 0,169 | 0,484 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,015 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,02 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | - | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | - | 1,22 | 1,22 | 1,22 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-540-5 | 08-03-540-6 | 08-03-540-7 | 08-03-540-8 | 08-03-540-9 | 08-03-540-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,12 | 3,71 | 5,43 | 8,72 | 10,2 | 11,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,19 | 0,31 | 0,59 | 0,77 | 1,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологи-ческого оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,13 | 0,2 | 0,19 | 0,26 | 0,41 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,02 | 0,06 | 0,11 | 0,19 | 0,26 | 0,41 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,28 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,2 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | - | 0,21 | 0,25 | 0,35 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,008 | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 0,024 | 0,04 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,003 | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 0,016 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,016 | 0,018 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,074 | 0,074 | 0,124 | 0,124 | 0,128 | 0,128 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,243 | 0,484 | 0,716 | 0,362 | 1,451 | 1,611 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,01 | 0,012 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,019 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,041 | 0,041 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-540-11 | 08-03-540-12 | 08-03-540-13 | 08-03-540-14 | 08-03-540-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,91 | 6,52 | 10,1 | 11,6 | 12,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 0,31 | 0,51 | 0,65 | 1,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,06 | 0,2 | 0,19 | 0,26 | 0,41 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,06 | 0,11 | 0,19 | 0,26 | 0,41 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,28 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 0,13 | 0,2 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | 0,13 | 0,13 | 0,35 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,03 | 0,036 | 0,038 | 0,04 | 0,056 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,006 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,013 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,024 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,011 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,018 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,077 | 0,124 | 0,124 | 0,128 | 0,14 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4,1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,787 | 0,898 | 0,898 | 1,455 | 1,611 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,011 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,022 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-541    БЛОКИ РЕЗИСТОРОВ (ЯЩИКИ СОПРОТИВЛЕНИЙ) БЕЗ ОШИНОВКИ И ДРУГИХ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ БЛОКАМИ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2.Установка блоков резисторов. 3.Заземление. 4.Присоединение.

Измеритель: шт. (нормы 1,2,6,7), блок (нормы 3­5), сборка (нормы 8,9)

|  | Блок резисторов до 660 В защищенного исполнения (в кожухе), устанавливаемый без стеллажа на конструкции на полу, масса, кг, до: |
| --- | --- |
| 08-03-541-1 | 50 |
| 08-03-541-2 | 250 |
| 08-03-541-3 | Сборка из блоков резисторов до 660 В однорядная, устанавливаемая без стеллажа на конструкции на полу, до трех ярусов, масса блока до 50 кг |
|  | Стеллаж с блоками резисторов до 660 В многорядный, устанавливаемый на конструкции на полу, до пяти ярусов, масса блока, кг, до: |
| 08-03-541-4 | 25 |
| 08-03-541-5 | 50 |
|  | Блок резисторов до 660 В подвесной, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, масса блока, кг, до: |
| 08-03-541-6 | 30 |
| 08-03-541-7 | 60 |
|  | Сборка из блоков резисторов до 1 кВ однорядная до четырех ярусов, устанавливаемая на конструкции на полу, масса сборки, кг, до: |
| 08-03-541-8 | 130 |
| 08-03-541-9 | 220 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-541-1 | 08-03-541-2 | 08-03-541-3 | 08-03-541-4 | 08-03-541-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,55 | 4,45 | 1,94 | 1,33 | 1,57 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,33 | 0,09 | 0,05 | 0,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,06 | 0,13 | 0,06 | 0,03 | 0,06 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,03 | 0,13 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,25 | 0,36 | 0,25 | 0,01 | 0,01 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,16 | 0,73 | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,15 | 0,34 | 0,17 | 0,05 | 0,05 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | 0,07 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,153 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,033 | 0,15 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 | 0,015 | 0,004 | 0,003 | 0,004 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 | 0,009 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,013 | 0,06 | 0,013 | 0,012 | 0,013 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,009 | 0,038 | 0,009 | 0,007 | 0,009 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,079 | 0,329 | 0,062 | 0,059 | 0,062 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 | 15,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,543 | 1,8 | 0,543 | 0,593 | 0,933 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,011 | 0,012 | 0,005 | 0,007 | 0,008 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,28 | 0,07 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,013 | 0,013 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-541-6 | 08-03-541-7 | 08-03-541-8 | 08-03-541-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,84 | 2,26 | 5,32 | 7,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 | 0,08 | 0,22 | 0,98 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,13 | 0,14 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,14 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,59 | 0,59 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,32 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,3 | 0,3 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | - | - | - | 0,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,03 | 0,033 | 0,033 | 0,066 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,008 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,004 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,012 | 0,013 | 0,013 | 0,026 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,007 | 0,009 | 0,009 | 0,02 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,047 | 0,047 | 0,088 | 0,088 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 6,1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,532 | 0,532 | 0,774 | 0,953 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,003 | 0,003 | 0,036 | 0,048 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,885 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | - | - |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | - | - |

### Таблица ГЭСНм 08-03-542    ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)

Состав работы:

1.Установка. 2.Заземление. 3.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Электромагнит длинно- или короткоходовой массой, кг, до: |
| --- | --- |
| 08-03-542-1 | 15 |
| 08-03-542-2 | 50 |
| 08-03-542-3 | 100 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-542-1 | 08-03-542-2 | 08-03-542-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,27 | 4,28 | 4,83 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,016 | 0,06 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,008 | 0,03 | 0,11 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,008 | 0,03 | 0,05 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,012 | 0,014 | 0,018 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,001 | 0,003 | 0,004 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,002 | 0,003 | 0,004 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,03 | 0,035 | 0,035 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,575 | 0,575 | 0,831 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-543    СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2.Установка светильника. 3.Заземление. 4.Присоединение. 5.Ввертывание ламп. 6.Опробование на зажигание.

Измеритель: шт.

|  | Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на: |
| --- | --- |
| 08-03-543-1 | полу |
| 08-03-543-2 | стене, колонне или балке |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-543-1 | 08-03-543-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,48 | 2,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,016 | 0,008 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,008 | 0,004 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,008 | 0,004 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,42 | 0,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,102 | 0,102 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,008 | 0,008 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,001 | 0,001 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,001 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,004 | 0,004 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,004 | 0,004 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,056 | 0,028 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 | 0,049 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1т | т | 0,001 | 0,002 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,2 | 0,15 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,041 | 0,041 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-544    КОЛОНКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЦЕХОВЫХ МОДУЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Колонка распределительная с автоматическими выключателями или с рубильником и предохранителями на ток до 63 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-03-544-1 | 35 |
| 08-03-544-2 | 95 |
|  | Колонка распределительная со штепсельными розетками на ток 25 А, устанавливаемая на модульной коробке и присоединяемая к магистрали из проводов с жилами сечением, мм2, до: |
| 08-03-544-3 | 35 |
| 08-03-544-4 | 95 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-544-1 | 08-03-544-2 | 08-03-544-3 | 08-03-544-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,31 | 2,54 | 1,91 | 2,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,12 | 0,006 | 0,012 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,1 | 0,003 | 0,006 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,003 | 0,006 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,006 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-545    КОРОБКИ (ЯЩИКИ) С ЗАЖИМАМИ И КОЖУХИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВВОДОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2.Установка коробок. 3.Заземление. 4.Присоединение.

Измеритель: шт. (нормы 1­3,5­16), зажим (норма 4), кг (норма 17)

|  | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до: |
| --- | --- |
| 08-03-545-1 | 10 |
| 08-03-545-2 | 20 |
| 08-03-545-3 | 32 |
| 08-03-545-4 | За каждый последующий зажим сверх 32 добавлять к норме 08-03-545-3 |
|  | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до: |
| 08-03-545-5 | 4 |
| 08-03-545-6 | 6 |
|  | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до: |
| 08-03-545-7 | 4 |
| 08-03-545-8 | 6 |
|  | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 32 мм2, с количеством зажимов до: |
| 08-03-545-9 | 4 |
| 08-03-545-10 | 6 |
|  | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 70 мм2, с количеством зажимов до: |
| 08-03-545-11 | 4 |
| 08-03-545-12 | 6 |
|  | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 120 мм2, с количеством зажимов до: |
| 08-03-545-13 | 4 |
| 08-03-545-14 | 6 |
|  | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 185 мм2, с количеством зажимов до: |
| 08-03-545-15 | 4 |
| 08-03-545-16 | 6 |
| 08-03-545-17 | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-545-1 | 08-03-545-2 | 08-03-545-3 | 08-03-545-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,31 | 5,17 | 7 | 0,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,004 | 0,008 | 0,012 | 0,002 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,001 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,001 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,25 | 0,33 | 0,25 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,031 | 0,031 | 0,061 | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,04 | 0,08 | 0,128 | 0,004 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,004 | 0,008 | 0,013 | 0,001 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,001 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,02 | 0,04 | 0,064 | 0,002 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,02 | 0,04 | 0,064 | 0,002 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,03 | 0,054 | 0,054 | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,049 | 0,049 | 0,049 | - |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,002 | 0,005 | 0,005 | - |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 | 0,014 | 0,014 | - |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | - |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 1,22 | - |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 1,22 | - |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 0,2 | 0,41 | 0,36 | 0,02 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-545-5 | 08-03-545-6 | 08-03-545-7 | 08-03-545-8 | 08-03-545-9 | 08-03-545-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,4 | 3,17 | 3,5 | 4,47 | 4,22 | 5,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,006 | 0,012 | 0,018 | 0,024 | 0,024 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,003 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,012 | 0,015 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,003 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,012 | 0,015 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | - | - | 0,23 | 0,35 | 0,27 | 0,41 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,041 | 0,02 | 0,041 | 0,02 | 0,041 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,024 | 0,036 | 0,032 | 0,048 | 0,048 | 0,072 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,002 | 0,004 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,007 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,004 |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,01 | 0,014 | 0,012 | 0,012 | 0,015 | 0,028 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,012 | 0,012 | 0,018 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,03 | 0,044 | 0,048 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | - | - | 8,2 | 12,2 | 8,2 | 12,2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,49 | 0,49 | 0,292 | 0,401 | 0,543 | 0,773 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-545-11 | 08-03-545-12 | 08-03-545-13 | 08-03-545-14 | 08-03-545-15 | 08-03-545-16 | 08-03-545-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,67 | 5,93 | 5,21 | 6,93 | 6,21 | 8,33 | 0,17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,024 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 0,002 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,012 | 0,015 | 0,015 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,001 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,012 | 0,015 | 0,015 | 0,023 | 0,022 | 0,003 | 0,001 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 0,33 | 0,5 | 0,43 | 0,65 | 0,56 | 0,84 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,006 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,041 | 0,02 | 0,041 | 0,696 | 1,392 | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,072 | 0,108 | 0,088 | 0,132 | 0,12 | 0,168 | - |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,007 | 0,011 | 0,01 | 0,014 | 0,027 | 0,018 | - |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,004 | 0,006 | 0,006 | 0,008 | 0,007 | 0,011 | - |
| 101-9760 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 0,027 | 0,027 | 0,035 | 0,053 | 0,045 | 0,067 | - |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,016 | 0,024 | 0,024 | 0,036 | 0,04 | 0,06 | - |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 8,2 | 12,2 | 8,2 | 12,2 | 8,2 | 12,2 | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,543 | 0,764 | 0,735 | 1,14 | 0,539 | 0,892 | 0,106 |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | - |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,01 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | - |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | - |

## РАЗДЕЛ 4. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Вводные указания

1. Настоящий раздел содержит нормы на монтаж щитов, пунктов, шкафов (ящиков) и пультов, именуемых низковольтными комплектными устройствами (НКУ).

2. В нормах на монтаж НКУ учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

3. В нормах не учтены затраты на:

­ монтаж сборных шин при поставке щитов одиночными панелями, определяемые по соответствующим нормам раздела 3 отдела 01;

­ установку дополнительных наборных зажимов и прокладку дополнительных проводов сверх смонтированных заводами-изготовителями, определяемые по соответствующим нормам раздела 3 отдела 01 и раздела 6 отдела 02;

­ монтаж кабельных наконечников сечением свыше 240 мм2;

­ монтаж разделанных жил кабелей вне панели, к которой подведен кабель, определяемые по соответствующим нормам раздела 6 отдела 02;

4. При реконструкции и расширении действующих электроустановок нормы на дополнительно устанавливаемые аппараты и приборы определяются по соответствующим нормам раздела 3 отдела 01 и раздела 3 отдела 03;

5. Нормы табл. 08-03-574 предназначены для определения затрат на подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах настоящего раздела.

6. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

­ проводов всех марок и сечений;

­ шин всех профилей и сечений;

­ шкафов (норма 08-03-571-2).

### Таблица ГЭСНм 08-03-571    ЩИТЫ И СТЕЛЛАЖИ С БЛОКАМИ РЕЗИСТОРОВ (ЯЩИКАМИ СОПРОТИВЛЕНИЯ) ВЫСОТОЙ СВЫШЕ 1700 ММ

Состав работы:

1.Установка. 2.Заземление. 3.Сборка щитов (нормы 1,2). 4.Окраска (нормы 1,2).

Измеритель: м ширины по фронту (нормы 1­5), стеллаж (нормы 6­13)

|  | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: |
| --- | --- |
| 08-03-571-1 | открытого исполнения |
| 08-03-571-2 | шкафного исполнения |
|  | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: |
| 08-03-571-3 | открытого исполнения, глубина до 800 мм |
| 08-03-571-4 | шкафного исполнения, глубина до 600 мм |
| 08-03-571-5 | шкафного исполнения, глубина до 800 мм |
|  | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса до 40 кг, ширина стеллажа по фронту, мм: |
| 08-03-571-6 | 900 |
| 08-03-571-7 | 1800 |
| 08-03-571-8 | 2700 |
| 08-03-571-9 | 3600 |
|  | Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В, масса до 60 кг, ширина стеллажа по фронту, мм: |
| 08-03-571-10 | 900 |
| 08-03-571-11 | 1800 |
| 08-03-571-12 | 2700 |
| 08-03-571-13 | 3600 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-571-1 | 08-03-571-2 | 08-03-571-3 | 08-03-571-4 | 08-03-571-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22,5 | 23,7 | 7,05 | 5,87 | 7,05 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,26 | 3,2 | 1,18 | 1,68 | 2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,59 | 1 | 0,59 | 0,84 | 1 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,59 | 1 | 0,59 | 0,84 | 1 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,94 | 2,7 | 1,94 | 2,2 | 2,69 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 1,08 | 1,2 | - | - | - |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 0,38 | 0,38 | - | - | - |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | - | - | - |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,08 | 0,08 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,081 | 0,081 | - | - | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,25 | 1,25 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-9852 | Краска | кг | 8,17 | 8,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-571-6 | 08-03-571-7 | 08-03-571-8 | 08-03-571-9 | 08-03-571-10 | 08-03-571-11 | 08-03-571-12 | 08-03-571-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5,87 | 8,22 | 10,6 | 12,9 | 7,05 | 9,39 | 12,9 | 16,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,12 | 2,12 | 3,2 | 4,32 | 1,54 | 2,94 | 4,5 | 6,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,56 | 1,06 | 1,6 | 2,16 | 0,77 | 1,47 | 2,25 | 3,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,56 | 1,06 | 1,6 | 2,16 | 0,77 | 1,47 | 2,25 | 3,01 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,55 | 3,24 | 4,08 | 4,93 | 2,81 | 3,88 | 5,06 | 6,23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0008 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,2 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-572    БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ (ШКАФЫ) ВЫСОТОЙ ДО 1700 ММ

Состав работы:

1.Установка конструкций (нормы 1,3­9). 2.Установка блоков. 3.Заземление.

Измеритель: шт.

|  | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на: |
| --- | --- |
| 08-03-572-1 | стене |
| 08-03-572-2 | металлическом основании |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: |
| 08-03-572-3 | 600х600 |
| 08-03-572-4 | 1200х1000 |
| 08-03-572-5 | 1700х1100 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до: |
| 08-03-572-6 | 1200х1000 |
| 08-03-572-7 | 1700х1100 |
|  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина, мм, до: |
| 08-03-572-8 | 700х850 |
| 08-03-572-9 | 1300х850 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-572-1 | 08-03-572-2 | 08-03-572-3 | 08-03-572-4 | 08-03-572-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 3,49 | 3,49 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,28 | 0,24 | 0,2 | 0,58 | 0,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,14 | 0,12 | 0,1 | 0,29 | 0,33 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,14 | 0,12 | 0,1 | 0,29 | 0,33 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,82 | - | 0,77 | 1,15 | 1,29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,015 | - | 0,015 | 0,025 | 0,03 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,1 | - | 0,15 | 0,25 | 0,25 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,26 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-572-6 | 08-03-572-7 | 08-03-572-8 | 08-03-572-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,49 | 4,66 | 2,32 | 2,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,6 | 0,82 | 0,2 | 0,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,3 | 0,41 | 0,1 | 0,21 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,3 | 0,41 | 0,1 | 0,21 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,79 | 1,04 | 0,55 | 0,66 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т | т | 0,025 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,06 | 0,06 | 0,17 | 0,17 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-573 ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ

Состав работы:

1.Установка. 2.Заземление.

Измеритель: шт.

|  | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту, мм, до: |
| --- | --- |
| 08-03-573-1 | 700х600 |
| 08-03-573-2 | 700х1000 |
| 08-03-573-3 | Вставка угловая напольная глубиной до 700 мм |
|  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: |
| 08-03-573-4 | 600х600х350 |
| 08-03-573-5 | 900х600х500 |
| 08-03-573-6 | 1200х600х500 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-573-1 | 08-03-573-2 | 08-03-573-3 | 08-03-573-4 | 08-03-573-5 | 08-03-573-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,37 | 2,37 | 1,19 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,83 | 1,21 | 0,83 | 0,36 | 0,53 | 0,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,24 | 0,34 | 0,24 | 0,07 | 0,12 | 0,17 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,24 | 0,34 | 0,24 | 0,07 | 0,12 | 0,17 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,35 | 0,53 | 0,35 | 0,22 | 0,29 | 0,31 |
| 100602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,35 | 0,53 | 0,35 | 0,22 | 0,29 | 0,31 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,79 | 1,2 | 0,79 | 0,71 | 0,84 | 0,92 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,15 | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | - | - | - |

### Таблица ГЭСНм 08-03-574    РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ

Состав работы:

1. Комплектование проводов. 2.Присоединение.

Измеритель: 100 жил

|  | Кабели или провода сечением, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-03-574-1 | 10 |
| 08-03-574-2 | 16 |
| 08-03-574-3 | 35 |
| 08-03-574-4 | 70 |
| 08-03-574-5 | 95 |
| 08-03-574-6 | 120 |
| 08-03-574-7 | 150 |
| 08-03-574-8 | 185 |
| 08-03-574-9 | 240 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-574-1 | 08-03-574-2 | 08-03-574-3 | 08-03-574-4 | 08-03-574-5 | 08-03-574-6 | 08-03-574-7 | 08-03-574-8 | 08-03-574-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16,8 | 34,7 | 38,8 | 46,6 | 60,9 | 72,9 | 78,9 | 88,4 | 100 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,09 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,09 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | - | 12,2 | 14,3 | 19,2 | 20,3 | 21,6 | 23,3 | 26,4 | 30,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| 101-1964 | Шпагат бумажный | кг | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,18 |
| 500-9619 | Нитки швейные | кг | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 |
| 542-9033 | Вазелин технический | кг | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 500-9502 | Бирки-оконцеватели | 100 шт. | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | - | 1,24 | 5,54 | 5,54 | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 17,98 | 26,96 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-575    ПРИБОРЫ И АППАРАТЫ, СНЯТЫЕ ПЕРЕД ТРАНСПОРТИРОВКОЙ

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение.

Измеритель: шт.

| 08-03-575-1 | Прибор или аппарат |
| --- | --- |
|  | Блок резисторов (ящик сопротивлений) массой, кг, до: |
| 08-03-575-2 | 15 |
| 08-03-575-3 | 40 |
| 08-03-575-4 | 50 |
| 08-03-575-5 | 60 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-575-1 | 08-03-575-2 | 08-03-575-3 | 08-03-575-4 | 08-03-575-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,004 | 0,05 | 0,14 | 0,16 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,025 | 0,07 | 0,08 | 0,1 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,002 | 0,025 | 0,07 | 0,08 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,02 | 0,14 | 0,14 | 0,36 | 0,36 |
| 113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | - | 0,00003 | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |

## РАЗДЕЛ 5. ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, ЩИТКИ И СЧЕТЧИКИ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования  и материальных ресурсов на высоту до 5 м, кроме табл. 08-03-599  и 08-03-600 - 2 м и табл. 08-03-596 - проектные отметки.

2. В нормах не учтены затраты на:

­ нанизывание и крепление хрусталя при монтаже люстр (художественной арматуры);

­ установку крепежных конструкций для отдельно стоящей (выносной) пускорегулирующей аппаратуры (ПРА), определяемые по соответствующим нормам табл. 08-01-087.

3. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

­ арматуры осветительной - светильников, прожекторов, светофоров, сигнальных фонарей и др., включая стекло, ПРА и стартеры;

­ вентиляторов;

­ выключателей, переключателей, штепсельных розеток (в том числе полугерметических, трехполюсных и герметических), патронов, блоков с выключателями и штепсельными розетками;

­ звонков электрических с кнопкой;

­ кабелей всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте с оборудованием, учитываемых как оборудование;

­ каната стального (троса);

­ конструкций металлических (табл. 08-03-599), а также для крепления светильников и прожекторов (кронштейнов, подвесов, стоек и др.);

­ ламп электрических;

­ комплектных осветительных устройств с щелевыми световодами;

­ коробок установочных;

­ ламп электрических;

­ проводов всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте с оборудованием, учитываемых как оборудование, а также проводов для заземления светильников и прожекторов;

­ счетчиков однофазных;

­ универсально-сборных электромонтажных конструкций (УСЭК) (табл. 08-03-598);

­ щитков лабораторных, не имеющих установленного оборудования;

­ щитков, шкафов и пунктов, используемых для осветительных сетей;

­ электрополотенец;

­ ящиков с понижающими трансформаторами;

- труб и рукавов металлических по норме 08-03-593-19.

### Таблица ГЭСНм 08-03-591    ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

Состав работы:

1.Установка коробок (нормы 2,5,7,9). 2.Изготовление и установка конструкций под приборы (нормы 3,10,11). 3.Установка приборов. 4.Присоединение. 5.Опробование на зажигание.

Измеритель: 100 шт.

|  | Выключатель: |
| --- | --- |
| 08-03-591-1 | одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |
| 08-03-591-2 | одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |
| 08-03-591-3 | полугерметический и герметический |
| 08-03-591-4 | двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке |
| 08-03-591-5 | двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |
|  | Переключатель: |
| 08-03-591-6 | неутопленного типа при открытой проводке |
| 08-03-591-7 | утопленного типа при скрытой проводке |
|  | Розетка штепсельная: |
| 08-03-591-8 | неутопленного типа при открытой проводке |
| 08-03-591-9 | утопленного типа при скрытой проводке |
| 08-03-591-10 | полугерметическая и герметическая |
| 08-03-591-11 | Трехполюсная |
| 08-03-591-12 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-591-1 | 08-03-591-2 | 08-03-591-3 | 08-03-591-4 | 08-03-591-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 39,5 | 32,2 | 76 | 43,9 | 32,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,06 | 0,08 | 0,2 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,03 | 0,04 | 0,1 | 0,04 | 0,04 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,03 | 0,04 | 0,1 | 0,04 | 0,04 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 6,4 | - | - | 6,4 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | 4,64 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9126 | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 1,03 | - | - | 1,03 | - |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 1,02 | - | - | 1,02 | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,11 | - | - | - | - |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,0003 | - | - | 0,0003 | - |
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | - | 102 | - | - | 102 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | 0,00315 | - | - | 0,00315 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | - | - | 0,014 | - | - |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | - | - | 0,0027 | - | - |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | - | - | 9,76 | - | - |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | - | - | 9,76 | - | - |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | - | - | 0,024 | - | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | - | - | 3,54 | - | - |
| 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,00016 | - | - | 0,00016 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-591-6 | 08-03-591-7 | 08-03-591-8 | 08-03-591-9 | 08-03-591-10 | 08-03-591-11 | 08-03-591-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 38,9 | 32,9 | 43,2 | 38,1 | 76,1 | 73,4 | 69,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,24 | 0,24 | 0,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | 0,07 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | 0,07 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 6,4 | - | 6,4 | - | - | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | - | - | 4,64 | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9126 | Подрозетники деревянные | 100 шт. | 1,03 | - | 1,03 | - | - | - | - |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 2,04 | - | 1,02 | - | - | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,11 | - | 0,11 | 0,42 | - | - | 0,42 |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,0003 | - | 0,0003 | - | - | - | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | - | - | - | 1,5 | 2,73 | - | 1,5 |
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | - | 102 | - | 102 | - | - | 102 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | - | 0,00315 | - | 0,00315 | - | - | 0,00315 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | - | - | - | - | 0,014 | 0,0096 | - |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | - | - | - | - | 0,0027 | - | - |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | - | - | - | - | 9,76 | 20,4 | - |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | - | - | - | - | 9,76 | 20,4 | - |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | - | - | - | - | 0,024 | - | - |
| 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,00016 | - | 0,00016 | - | - | - | - |

### Таблица ГЭСНм 08-03-592    ПАТРОНЫ

Состав работы:

1.Установка розеток. 2.Установка патронов. 3.Присоединение. 4.Ввертывание ламп. 5.Опробование на зажигание. 6.Установка крюков (норма 2). 7.Зарядка патронов (норма 2).

Измеритель:100 шт.

|  | Патрон: |
| --- | --- |
| 08-03-592-1 | стенной или потолочный |
| 08-03-592-2 | Подвесной |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-592-1 | 08-03-592-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 58 | 57,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24 | 0,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,12 | 0,13 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,12 | 0,13 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 9,54 | 6,96 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 500-9127 | Розетка деревянная | 100 шт. | 1,03 | - |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 1,51 | - |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,00026 | - |
| 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | - | 1,02 |
| 500-9109 | Крюк | шт. | - | 102 |
| 101­1305 | Цемент | т | - | 0,006 |
| 500-9361 | Зажим люстровый | шт. | - | 204 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | - | 0,3 |
| 101-1477 | Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм | т | 0,00016 | - |

### Таблица ГЭСНм 08-03-593    СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ

Состав работы:

Для норм 1­10:

1.Установка крюков (нормы 1­3). 2.Монтаж светильника. 3.Присоединение. 4.Ввертывание ламп. 5.Опробование на зажигание. 6.Заземление светильников (нормы 4,8,10).

Для норм 11­16:

1.Изготовление крюков. 2.Изготовление строительной шайбы. 3.Установка крюка и шайбы. 4.Монтаж светильника. 5.Присоединение. 6.Ввертывание ламп. 7.Опробование  на зажигание.

Для норм 17,18:

1.Оснастка кронштейнов. 2.Установка кронштейнов со светильниками. 3.Присоединение. 4.Ввертывание ламп. 5.Опробование на зажигание.

Для нормы 19:

1.Изготовление закладной обоймы. 2.Прокладка металлорукава. 3.Прокладка труб. 4.Затягивание проводов в трубы и металлорукава. 5.Установка крюка. 6.Подвеска светильника. 7.Присоединение. 8.Ввертывание ламп. 9.Опробование на зажигание.

Измеритель: 100 шт. (нормы 1­10,17­19), шт. (нормы 11­16)

|  | Светильник с подвеской на крюк для помещений с: |
| --- | --- |
| 08-03-593-1 | нормальными условиями среды |
| 08-03-593-2 | повышенной влажностью и пыльностью |
| 08-03-593-3 | тяжелыми условиями среды |
| 08-03-593-4 | Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений |
|  | Светильник потолочный или настенный: |
| 08-03-593-5 | уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды |
| 08-03-593-6 | с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый |
| 08-03-593-7 | с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый |
| 08-03-593-8 | Светильник с подвеской к смонтированной тросовой проводке |
| 08-03-593-9 | Светильник местного освещения |
| 08-03-593-10 | Световые настенные указатели |
|  | Люстры и подвесы с количеством ламп до: |
| 08-03-593-11 | 5 |
| 08-03-593-12 | 12 |
| 08-03-593-13 | 30 |
| 08-03-593-14 | 50 |
| 08-03-593-15 | 75 |
| 08-03-593-16 | 100 |
|  | Кронштейны со светильниками по: |
| 08-03-593-17 | стенам и потолкам |
| 08-03-593-18 | колоннам, фермам, балкам на мостиках |
| 08-03-593-19 | Светильник в подвесных потолках |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-593-1 | 08-03-593-2 | 08-03-593-3 | 08-03-593-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 48,2 | 62,6 | 90,1 | 102 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 42,6 | 56,5 | 82,6 | 85,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,16 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,08 | 0,1 | 0,15 | 0,16 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 42,4 | 56,3 | 82,3 | 85,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9109 | Крюк | шт. | 102 | 102 | 102 | - |
| 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1,02 | 1,02 | 1,02 | - |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00315 | 0,00315 | 0,00315 | - |
| 500-9361 | Зажим люстровый | шт. | 102 | 102 | 102 | - |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | - | - | - | 102 |
| 500-9627 | Лента ФУМ | кг | - | - | - | 0,3 |
| 507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | - | - | - | 0,003 |
| 500-9826 | Сжим соединительный | 100 шт. | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-593-5 | 08-03-593-6 | 08-03-593-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 93,4 | 88,3 | 97,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41,6 | 45,1 | 57,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,8 | 1,36 | 1,69 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,8 | 1,36 | 1,69 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 40 | 42,4 | 53,8 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,00306 | 0,00306 | 0,00306 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-593-8 | 08-03-593-9 | 08-03-593-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 43,7 | 85,3 | 98,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31,3 | 0,32 | 2,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,26 | 0,16 | 1,12 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,26 | 0,16 | 1,12 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 30,8 | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | 25,6 | 25,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 20,4 | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 1,02 | 0,31 | 0,21 |
| 507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,00062 | - | 0,00153 |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | - | 0,00306 | - |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | - | 4,08 | 4,08 |
| 500-9603 | Фольга медная | кг | - | 0,21 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-593-11 | 08-03-593-12 | 08-03-593-13 | 08-03-593-14 | 08-03-593-15 | 08-03-593-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,21 | 2,33 | 4,9 | 9,19 | 15 | 24,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,01 | 2,15 | 5,12 | 10,1 | 17,1 | 29,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,07 | 0,44 | 1,12 | 2,17 | 4,34 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,07 | 0,44 | 1,12 | 2,17 | 4,34 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 0,99 | 2,01 | 4,24 | 7,9 | 12,8 | 20,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-1148 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 6 мм | т | 0,00026 | 0,00026 | 0,00026 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,21 |
| 101-9460 | Лента ПХВ-304 | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,01 | 0,01 | 0,25 | 0,41 | 0,62 | 0,83 |
| 500-9361 | Зажим люстровый | шт. | 10,2 | 24,5 | 61 | 102 | 153 | 204 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-593-17 | 08-03-593-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 114 | 159 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,4 | 57 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,59 | 1,41 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,59 | 1,41 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6,26 | - |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 33,2 | 54,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,3 | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | - | 1,87 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | - | 0,0066 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 1,22 | - |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 19,5 | - |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 19,5 | - |
| 500-9105 | Держатель светильника | 10 шт. | 10,2 | 10,2 |
| 507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,00062 | 0,00062 |
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 1,02 | 1,02 |
| 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 10,2 | 10,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-593-19 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 118 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 32,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,36 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,36 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,085 |
| 113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | 0,01 |
| 500-9070 | Патрубки | 10 шт. | 10,2 |
| 534-9100 | Муфта | шт. | 102 |
| 500-9109 | Крюк | шт. | 102 |
| 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 1,02 |
| 500-9361 | Зажим люстровый | шт. | 102 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-594    СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ

Состав работы:

Для норм 1­5:

1.Установка штырей. 2.Установка светильников. 3.Ввертывание ламп. 4.Присоединение. 5.Опробование на зажигание.

Для норм 6­9:

1.Установка деталей крепления. 2.Установка светильника. 3.Ввертывание ламп. 4.Присоединение. 5.Опробование на зажигание.6. Оснастка кронштейнов (норма 9).

Для норм 10­15:

1.Изготовление конструкций. 2.Установка конструкций. 3.Установка светильников. 4.Присоединение. 5.Вертывание ламп. 6.Опробование на зажигание.

Для норм 16­18:

1.Установка светильника. 2.Присоединение. 3.Ввертывание ламп. 4.Опробование на зажигание.

Измеритель: 100 шт.

|  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: |
| --- | --- |
| 08-03-594-1 | 1 |
| 08-03-594-2 | 2 |
| 08-03-594-3 | до 4 |
| 08-03-594-4 | до 6 |
| 08-03-594-5 | до 10 |
|  | Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: |
| 08-03-594-6 | 1 |
| 08-03-594-7 | 2 |
| 08-03-594-8 | до 4 |
| 08-03-594-9 | Светильник на кронштейнах |
|  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до: |
| 08-03-594-10 | 2 |
| 08-03-594-11 | 4 |
| 08-03-594-12 | 6 |
|  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: |
| 08-03-594-13 | 2 |
| 08-03-594-14 | 4 |
| 08-03-594-15 | 6 |
|  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до: |
| 08-03-594-16 | 2 |
| 08-03-594-17 | 4 |
| 08-03-594-18 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-594-1 | 08-03-594-2 | 08-03-594-3 | 08-03-594-4 | 08-03-594-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 88 | 116 | 169 | 246 | 370 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,6 | 47,6 | 65,1 | 114 | 165 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъемностью 10 т | маш.-ч | 1,55 | 2,68 | 4,04 | 9,14 | 14,7 |
| 030902 | Подъемник гидравлический высотой подъема 10 м | маш.-ч | 31,5 | 42,4 | 57 | 96,1 | 136 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,55 | 2,68 | 4,04 | 9,14 | 14,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 500-9113 | Шпильки | шт. | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00315 | 0,00315 | 0,00315 | 0,00315 | 0,00315 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-594-6 | 08-03-594-7 | 08-03-594-8 | 08-03-594-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 111 | 148 | 185 | 177 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 44,4 | 63,8 | 73,1 | 56,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,59 | 2,74 | 4,27 | 1,87 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 41,2 | 58,3 | 64,6 | 52,4 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,59 | 2,74 | 4,27 | 1,87 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| 500-9129 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,00315 | 0,00315 | 0,00315 | 0,00315 |
| 500-9109 | Крюк | шт. | 204 | 204 | 204 | 204 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-594-10 | 08-03-594-11 | 08-03-594-12 | 08-03-594-13 | 08-03-594-14 | 08-03-594-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 271 | 317 | 396 | 221 | 267 | 346 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 61,7 | 77,2 | 112 | 77,1 | 92,6 | 127 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,21 | 1,55 | 1,88 | 1,21 | 1,55 | 1,88 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологи-ческого оборудования 10 т | маш.-ч | 1,21 | 1,55 | 1,88 | 1,21 | 1,55 | 1,88 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 59,3 | 74,1 | 108 | 74,7 | 89,5 | 123 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | 1,09 | 1,09 | 1,09 | - | - | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-1616 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм | Т | 0,56 | 0,56 | 0,56 | - | - | - |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | Т | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 500-9089 | Профиль монтажный перфорированный | шт. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | Кг | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | Кг | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 15,3 | 15,3 | 15,3 | - | - | - |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 15,3 | 15,3 | 15,3 | - | - | - |
| 405-0011 | Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные | Т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | - | - | - |
| 101-9852 | Краска | Кг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | Кг | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | Т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-594-16 | 08-03-594-17 | 08-03-594-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 119 | 164 | 244 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 44,6 | 60,1 | 95 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,21 | 1,55 | 1,88 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,21 | 1,55 | 1,88 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 42,2 | 57 | 91,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 500-9623 | Лента К226 | 100 м | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 500-9101 | Кнопки монтажные | 1000 шт. | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-595    СВЕТИЛЬНИКИ С РТУТНЫМИ ЛАМПАМИ

Состав работы:

1.Установка светильника с ПРА. 2.Присоединение. 3.Ввертывание ламп. 4.Опробование на зажигание. 5.Оснастка кронштейнов (нормы 1,2). 6.Оснастка подвесов (норма 3).

Измеритель: 100 шт.

|  | Светильник на кронштейнах на: |
| --- | --- |
| 08-03-595-1 | мостиках, включая установку ПРА |
| 08-03-595-2 | стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА |
| 08-03-595-3 | Светильник на трубчатых подвесах, включая установку ПРА, длина подвеса до 2500 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-595-1 | 08-03-595-2 | 08-03-595-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 267 | 291 | 242 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 100 | 100 | 105 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,6 | 1,73 | 4,21 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 96,9 | 96,9 | 96,9 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,6 | 1,73 | 4,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,26 | 0,11 | 0,5 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3,01 | - | - |
| 507-9001 | Провод | м | 248 | 248 | - |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 102 | 102 | - |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | - | 1,87 | - |
| 101-9692 | Хомутик | шт. | - | - | 204 |
| 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 2,04 | 2,04 | 2,04 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-596    ПРОЖЕКТОРЫ

Состав работы:

1.Изготовление кронштейнов и конструкций. 2.Установка кронштейнов и конструкций. 3.Монтаж прожекторов. 4.Присоединение. 5.Ввертывание ламп. 6.Фокусировка. 7.Опробование на зажигание. 8.Сборка прожекторов в блоки (нормы 9­14).

Измеритель:100 шт. (норма 1­8), 100 блоков (нормы 9­14)

|  | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле, с лампой мощностью, Вт: |
| --- | --- |
| 08-03-596-1 | 500 |
| 08-03-596-2 | 1000 |
|  | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой мощностью, Вт: |
| 08-03-596-3 | 500 |
| 08-03-596-4 | 1000 |
|  | Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью, Вт: |
| 08-03-596-5 | 500 |
| 08-03-596-6 | 1000 |
|  | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной мачте, с лампой мощностью, Вт: |
| 08-03-596-7 | 500 |
| 08-03-596-8 | 1000 |
|  | Прожектор, устанавливаемый блоками на стальной конструкции на крыше здания, количество прожекторов в блоке с лампами мощностью до 1000 Вт: |
| 08-03-596-9 | 2 |
| 08-03-596-10 | 3 |
| 08-03-596-11 | 4 |
|  | Прожектор, устанавливаемый блоками на стальной мачте, количество прожекторов в блоке с лампами мощностью до 1000 Вт: |
| 08-03-596-12 | 2 |
| 08-03-596-13 | 3 |
| 08-03-596-14 | 4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-596-1 | 08-03-596-2 | 08-03-596-3 | 08-03-596-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 188 | 212 | 358 | 419 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,66 | 5,66 | 151 | 180 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | - | - | 145 | 174 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9090 | Профиль монтажный | шт. | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-596-5 | 08-03-596-6 | 08-03-596-7 | 08-03-596-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 346 | 407 | 383 | 444 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 145 | 174 | 163 | 192 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | 139 | 168 | 157 | 186 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 500-9090 | Профиль монтажный | шт. | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-596-9 | 08-03-596-10 | 08-03-596-11 | 08-03-596-12 | 08-03-596-13 | 08-03-596-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 548 | 667 | 809 | 634 | 740 | 845 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 171 | 203 | 235 | 211 | 237 | 252 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,84 | 6,67 | 7,78 | 4,84 | 6,67 | 7,78 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 4,84 | 6,67 | 7,78 | 4,84 | 6,67 | 7,78 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 161 | 190 | 219 | - | - | - |
| 031050 | Вышки телескопические 25 м | маш.-ч | - | - | - | 201 | 224 | 236 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9090 | Профиль монтажный | шт. | 330 | 495 | 660 | 330 | 495 | 660 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 10,4 | 15,6 | 20,8 | 10,4 | 15,6 | 20,8 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,008 | 0,012 | 0,016 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 76 | 114 | 152 | 76 | 114 | 152 |
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 2,04 | 3,06 | 4,08 | 2,04 | 3,06 | 4,08 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-597    КОМПЛЕКТНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА С ЩЕЛЕВЫМИ СВЕТОВОДАМИ

Состав работы:

1.Изготовление конструкций для крепления. 2.Сборка световода. 3.Монтаж световода. 4.Установка ПРА. 5.Присоединение. 6.Опробование на зажигание.

Измеритель: компл.

| 08-03-597-1 | Устройство (КОУ) |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-597-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,24 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,26 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,26 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 1,29 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 0,43 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1030 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, N 10 | т | 0,00845 |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,00378 |
| 500-9113 | Шпильки | шт. | 4 |
| 500-9824 | Сальники ввертные | 100 шт. | 0,06 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,5 |
| 113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | 0,00019 |
| 101-1148 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 6 мм | т | 0,0004 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,084 |
| 411-0031 | Сжатый воздух | 100 м3 | 0,05086 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-598  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (УСЭК) ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ

Состав работы:

1.Заготовка и сборка конструкций из УСЭК. 2.Установка.

Измеритель: т

|  | Конструкция, устанавливаемая на: |
| --- | --- |
| 08-03-598-1 | Потолке |
| 08-03-598-2 | стене или колонне |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-598-1 | 08-03-598-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 180 | 136 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 129 | 98,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,67 | 1,67 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,67 | 1,67 |
| 030902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 126 | 95,2 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 31,2 | 23,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 1,25 | 1,25 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2,14 | 2,14 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 4,34 | 4,34 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 4,34 | 4,34 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,3 | 0,3 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-599    ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение. 3.Подготовка к включению. 4.Написание обозначений на щитках. 5.Изготовление и установка конструкций (нормы 5­8,12­14).

Измеритель: шт.

|  | Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: |
| --- | --- |
| 08-03-599-1 | 6 |
| 08-03-599-2 | 15 |
| 08-03-599-3 | 25 |
| 08-03-599-4 | 50 |
|  | Щитки, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до: |
| 08-03-599-5 | 6 |
| 08-03-599-6 | 15 |
| 08-03-599-7 | 25 |
| 08-03-599-8 | 50 |
|  | Щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: |
| 08-03-599-9 | 6 |
| 08-03-599-10 | 15 |
| 08-03-599-11 | 40 |
|  | Щитки, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка, кг, до: |
| 08-03-599-12 | 6 |
| 08-03-599-13 | 15 |
| 08-03-599-14 | 40 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-599-1 | 08-03-599-2 | 08-03-599-3 | 08-03-599-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,77 | 3,76 | 4,83 | 6,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,08 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,08 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0,23 | 0,38 | 0,51 | 0,75 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,124 | 0,144 | 0,196 | 0,247 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,016 | 0,02 | 0,039 | 0,058 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-599-5 | 08-03-599-6 | 08-03-599-7 | 08-03-599-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,47 | 4,46 | 5,49 | 6,93 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 0,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,09 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,09 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,25 | 0,25 | 0,32 | 0,41 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 | 0,00058 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,124 | 0,144 | 0,196 | 0,247 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,016 | 0,023 | 0,039 | 0,058 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-599-9 | 08-03-599-10 | 08-03-599-11 | 08-03-599-12 | 08-03-599-13 | 08-03-599-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,36 | 4,17 | 5,86 | 3,41 | 4,36 | 5,82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,04 | 0,14 | 0,04 | 0,06 | 0,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,07 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,07 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0,51 | 0,58 | 0,85 | - | - | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9041 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,124 | 0,144 | 0,247 | 0,144 | 0,196 | 0,247 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,016 | 0,023 | 0,058 | 0,023 | 0,039 | 0,058 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 500-9061 | Втулки изолирующие | шт. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 101-9100 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | - | - | - | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 101-9109 | Дюбели для пристрелки | 10 шт. | - | - | - | 0,408 | 0,408 | 0,408 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | - | - | - | - | 0,32 | 0,41 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | - | - | - | - | 0,00058 | 0,00058 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-600    СЧЕТЧИКИ

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение. 3.Опробование.

Измеритель: шт.

|  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: |
| --- | --- |
| 08-03-600-1 | однофазные |
| 08-03-600-2 | трехфазные |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-600-1 | 08-03-600-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,34 | 0,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,00003 | 0,00003 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-601    ЩИТКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Состав работы:

1.Изготовление конструкций. 2.Установка конструкций. 3.Установка щитков. 4.Присоединение. 5.Подготовка к включению.

Измеритель: шт.

| 08-03-601-1 | Щиток |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-601-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,48 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,02 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,28 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,04 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,06 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,01 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,00416 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00058 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,02 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-602    ПРИБОРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение. 3.Опробование.

Измеритель: шт.

| 08-03-602-1 | Электрополотенце |
| --- | --- |
| 08-03-602-2 | Электроплита |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-602-1 | 08-03-602-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,2 | 2,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,26 | 0,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,041 | - |

### Таблица ГЭСНм 08-03-603    ЯЩИКИ С ПОНИЖАЮЩИМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ

Состав работы:

1.Установка. 2.Присоединение. 3.Опробование.

Измеритель: шт.

| 08-03-603-1 | Ящик |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-603-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,02 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,02 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 0,04 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-604    ЗВОНКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С КНОПКОЙ

Состав работы:

1.Установка деревянной розетки. 2.Установка кнопки. 3.Установка звонка. 4.Зарядка вилки. 5.Присоединение. 6.Опробование.

Измеритель:100 компл.

| 08-03-604-1 | Звонок с кнопкой |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-604-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 76,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,1 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,1 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 19,2 |
| 4 | Материалы |  |  |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 3,06 |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм | т | 0,00032 |
| 500-9127 | Розетка деревянная | 100 шт. | 2,06 |
| 507-9001 | Провод | м | 40 |
| 500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт. | 10,2 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-605    ВЕНТИЛЯТОРЫ

Состав работы:

1.Установка вентилятора. 2.Присоединение. 3.Опробование.

Измеритель: шт.

| 08-03-605-1 | Вентилятор |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-605-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,08 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,08 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,02 |

## РАЗДЕЛ 6. УСТАНОВКИ ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.

2. При монтаже тросовой системы с количеством узлов передаточных роликов более трех за каждый дополнительный узел к нормам табл. 08-03-639 следует применять коэффициент 1,3.

3. При установке электронного темнителя следует применять коэффициент 1,2 к норме 08-03-634-3.

4. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

­ арматуры осветительной, включая стекло;

­ ламп электрических всех видов и мощностей;

­ каната стального (троса);

­ коробок клеммных;

­ коробок штепсельных и лючков для них;

­ приставок и приспособлений для осветительной арматуры;

­ проводов всех марок и сечений;

­ прожекторов;

­ роликов тросировочных для тросовой системы к сценическим регуляторам;

­ светофильтров, сеток и рамок;

­ шин сборных.

### Таблица ГЭСНм 08-03-631    АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2.Установка автотрансформатора. 3.Присоединение. 4.Подготовка к включению и сдаче под наладку.

Измеритель: шт.

| 08-03-631-1 | Автотрансформатор до 30 щеток |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-631-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 25,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101­1305 | Цемент | т | 0,0001 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,8 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,066 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0018 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,0008 |
| 101-9928 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 0,3 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 1 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,1 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,06 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,048 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,04 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,064 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-632    РЕГУЛЯТОРЫ СЦЕНИЧЕСКИЕ РЕВЕРСИВНЫЕ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2.Установка регулятора или электропривода. 3.Присоединение. 4.Подготовка к включению и сдаче под наладку.

Измеритель: шт.

|  | Регулятор, количество ручек, до: |
| --- | --- |
| 08-03-632-1 | 30 |
| 08-03-632-2 | 60 |
| 08-03-632-3 | 120 |
|  | Электропривод к регулятору: |
| 08-03-632-4 | Двухвальному |
| 08-03-632-5 | Трехвальному |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-632-1 | 08-03-632-2 | 08-03-632-3 | 08-03-632-4 | 08-03-632-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 31,3 | 41,5 | 50,1 | 184 | 225 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101­1305 | Цемент | т | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,8 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,8 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,066 | 0,132 | 0,132 | 0,066 | 0,132 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0018 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0018 | 0,0036 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,0008 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0008 | 0,0016 |
| 101-9928 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,6 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 3,3 | 6,6 | 9,9 | 4,8 | 6,2 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-633    РЕГУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций (нормы 1­6,8­13). 2.Установка электрооборудования. 3.Прокладка проводов или сборных шин с изоляторами. 4.Прозвонка. 5.Присоединение. 6.Подготовка к включению и сдаче под наладку.

Измеритель: шт.

|  | Пульт регулирования, количество ручек, до: |
| --- | --- |
| 08-03-633-1 | 24 |
| 08-03-633-2 | 60 |
| 08-03-633-3 | 120 |
| 08-03-633-4 | 200 |
| 08-03-633-5 | 240 |
| 08-03-633-6 | Щит групповой (шкаф) на 120 ручек переключений |
| 08-03-633-7 | Блок театрального регулятора света мощностью 5 кВт |
| 08-03-633-8 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А |
| 08-03-633-9 | Стойка тиристорных регуляторов до 15 блоков типа ШРН |
| 08-03-633-10 | Шкаф секционный типа ШС |
|  | Стойка промежуточной коммутации типа: |
| 08-03-633-11 | СПК-60 |
| 08-03-633-12 | СПК-120 |
| 08-03-633-13 | СПК-180 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-633-1 | 08-03-633-2 | 08-03-633-3 | 08-03-633-4 | 08-03-633-5 | 08-03-633-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 55,4 | 133 | 237 | 375 | 419 | 210 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,5 | 0,5 | 0,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0008 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0016 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,00025 | 0,00055 | 0,00055 | 0,00105 | 0,00105 | 0,00055 |
| 101-9928 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 0,1 | 0,25 | 0,26 | 0,4 | 0,4 | 0,25 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,3 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,066 | 0,066 | 0,02 |
| 500-9032 | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 4 | 12 | 24 | 24 | 26 | 28 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,32 | 0,64 | 1,4 | 1,68 | 1,84 | 1,17 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,16 | 0,32 | 0,52 | 0,84 | 0,92 | 0,72 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,36 | 0,88 | 1,7 | 2,6 | 3,12 | 2,44 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,12 | 0,28 | 0,5 | 0,66 | 0,72 | 0,73 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,48 | 0,96 | 1,56 | 2,52 | 2,76 | 1,98 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,084 | 0,222 | 0,39 | 0,574 | 0,638 | 1,462 |
| 101­1305 | Цемент | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-633-7 | 08-03-633-8 | 08-03-633-9 | 08-03-633-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9,68 | 43,7 | 205 | 26,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | 0,63 | 0,63 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | - | 0,0042 | 0,0042 | 0,0044 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | - | 0,00159 | 0,00137 | 0,00155 |
| 101-9928 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | - | 0,548 | 0,56 | 0,42 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | - | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | - | 0,086 | 0,086 | 0,066 |
| 500-9032 | Скобы двухлапковые | 10 шт. | - | - | 8 | 1,2 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,07 | 0,16 | 0,99 | 0,05 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,05 | 0,11 | 0,7 | 0,02 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | - | - | 0,84 | 0,6 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,004 | 0,448 | 0,517 | 0,34 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,036 | 0,136 | 0,908 | 0,024 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,028 | 0,072 | 0,856 | 0,12 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 8 | 12 | - | - |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,4 | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-633-11 | 08-03-633-12 | 08-03-633-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 88,2 | 150 | 219 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,48 | 0,96 | 1,6 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,24 | 0,48 | 0,8 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,484 | 0,604 | 0,784 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,21 | 0,4 | 0,62 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,72 | 1,44 | 0,96 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0026 | 0,0026 | 0,0026 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,00105 | 0,00105 | 0,00105 |
| 101-9928 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 500-9032 | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 9 | 16 | 22 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 1,3 | 2,6 | 4 |
| 101­1305 | Цемент | т | 0,00008 | 0,00006 | 0,00006 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | - | 0,8 | 0,8 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-634    ТЕМНИТЕЛИ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2.Установка темнителей. 3.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Темнитель мощностью, кВт: |
| --- | --- |
| 08-03-634-1 | 10 |
| 08-03-634-2 | 30 |
| 08-03-634-3 | 35 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-634-1 | 08-03-634-2 | 08-03-634-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 15,4 | 16,9 | 22 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101­1305 | Цемент | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-9928 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 1 | 1 | 1 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,05 | 0,05 | 0,11 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,03 | 0,03 | 0,07 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,024 | 0,024 | 0,042 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,02 | 0,02 | 0,054 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 12 | 12 | 12 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-635    ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ (СУХИЕ)

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2.Установка трансформатора. 3.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Автотрансформатор: |
| --- | --- |
| 08-03-635-1 | переходной напряжением 380/220 В |
| 08-03-635-2 | мощностью 225 кВ·А |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-635-1 | 08-03-635-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 17,2 | 20,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,5 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,3 | 0,3 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,02 | 0,02 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,0003 | 0,0003 |
| 101-9928 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 0,15 | 0,15 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 1 | 1 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,02 | 0,08 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 8 | 8 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,012 | 0,052 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,01 | 0,096 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС3О |  |  |  |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,02 | 0,06 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-636    АРМАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СЦЕНИЧЕСКАЯ

Состав работы:

1.Зарядка светильников. 2.Установка. 3.Заземление. 4.Ввертывание ламп. 5.Нарезка стеклянных светофильтров и установка в светильник рамки со светофильтрами. 6.Прочистка и регулировка контактов ламподержателя. 7.Зарядка штепсельного соединения. 8.Присоединение. 9.Опробование на зажигание. 10.Установка выпрямительного устройства и станции управления (норма 2). 11.Установка дистанционного управления (норма 4). 12.Установка понижающего трансформатора (норма 5).

Измеритель: шт.

|  | Софит: |
| --- | --- |
| 08-03-636-1 | (рамка-подсвет) четырехкамерный |
| 08-03-636-2 | с выпрямительным устройством или ксеноновой лампой, диапроектор и диапрожектор |
|  | Прожектор: |
| 08-03-636-3 | мощностью до 3 кВт |
| 08-03-636-4 | с дистанционным управлением |
| 08-03-636-5 | театральный низковольтный с понижающим трансформатором и ультрафиолетового излучения с дросселями |
| 08-03-636-6 | Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-636-1 | 08-03-636-2 | 08-03-636-3 | 08-03-636-4 | 08-03-636-5 | 08-03-636-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,33 | 19,7 | 6,5 | 26,2 | 9,12 | 8,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0005 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,0002 | 0,00032 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 101-9928 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,04 | 0,1 | 0,024 | 0,164 | 0,024 | 0,022 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,012 | 0,011 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,04 | 0,1 | 0,05 | 0,35 | 0,05 | 0,35 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,24 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | - | 1,4 | - | - | - | - |

### Таблица ГЭСНм 08-03-637    АРМАТУРА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЦЕНИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций (норма 3). 2.Установка аппаратов. 3.Присоединение. 4.Подготовка к пуску и сдаче под наладку.

Измеритель: шт.

| 08-03-637-1 | Устройство для дистанционной смены диапозитивов к диапроектору |
| --- | --- |
| 08-03-637-2 | Приставки и приспособления для осветительной арматуры |
| 08-03-637-3 | Коммутатор релейный КР-10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-637-1 | 08-03-637-2 | 08-03-637-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16,9 | 6,39 | 30,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,6 | 4,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | - | - | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,04 | 0,02 | - |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,12 | 0,01 | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,07 | 0,05 | - |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,12 | 0,08 | 0,184 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,0016 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,0006 |
| 101-9928 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 0,01 | 0,01 | 0,25 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 2 | 2 | - |
| 101-9460 | Лента ПХВ-304 | кг | - | 0,02 | - |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | - | - | 0,3 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | - | - | 0,02 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | - | - | 0,00006 |
| 101-9852 | Краска | кг | - | - | 0,023 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | - | - | 0,5 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-638    ЩИТЫ КОММУТАЦИОННЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ

Состав работы:

1. Установка шита. 2.Прокладка проводов. 3.Прозвонка. 4.Присоединение.

Измеритель: шт.

| 08-03-638-1 | Щит (шкаф) типа ШИК |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-638-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 217 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0008 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,00025 |
| 101-9928 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 0,1 |
| 500-9032 | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 32 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 1,76 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 1,08 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,81 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,995 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,316 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 2 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-639    СИСТЕМЫ ТРОСОВЫЕ К СЦЕНИЧЕСКИМ РЕГУЛЯТОРАМ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2.Прокладка троса с установкой зажимов и крепление к противовесам и щеткам трансформатора. 3.Присоединение. 4.Регулировка.

Измеритель: шт.

|  | Система, количество ручек, до: |
| --- | --- |
| 08-03-639-1 | 30 |
| 08-03-639-2 | 60 |
| 08-03-639-3 | 90 |
| 08-03-639-4 | 120 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-639-1 | 08-03-639-2 | 08-03-639-3 | 08-03-639-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 93,5 | 187 | 281 | 375 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 101-9928 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-640    ТОКОПРИЕМНИКИ КОЛЬЦЕВЫЕ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2.Установка токоприемников. 3.Присоединение. 4.Проверка, пригонка контактов, регулировка контактной пружины.

Измеритель: шт.

| 08-03-640-1 | Токоприемник вращающегося круга сцены до 12 колец |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-640-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 52,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,0001 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,8 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,066 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,22 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,14 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,084 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,108 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,012 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00181 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,00084 |
| 101-9928 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 0,32 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 24 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-641    КОРОБКИ С ЗАЖИМАМИ ПЕРЕХОДНЫЕ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ

Состав работы:

1.Изготовление и установка конструкций. 2.Установка коробок и лючков. 3.Присоединение.

Измеритель: шт.

|  | Коробка клеммная, количество зажимов, до: |
| --- | --- |
| 08-03-641-1 | 24х24 |
| 08-03-641-2 | 36х36 |
| 08-03-641-3 | 48х48 |
| 08-03-641-4 | 60х60 |
| 08-03-641-5 | 80х80 |
| 08-03-641-6 | 120х120 |
|  | Коробка штепсельная до 6 соединений типа: |
| 08-03-641-7 | КШГ, КШП, КШО |
| 08-03-641-8 | КШС |
| 08-03-641-9 | Лючки для штепсельных коробок типа ЛП-6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-641-1 | 08-03-641-2 | 08-03-641-3 | 08-03-641-4 | 08-03-641-5 | 08-03-641-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 20,9 | 23,4 | 30,7 | 36,9 | 46,1 | 76,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
| 101-9928 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,43 | 0,65 | 0,87 | 1,08 | 1,44 | 2,16 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,29 | 0,43 | 0,58 | 0,72 | 0,96 | 1,44 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,42 | 0,56 | 0,84 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,21 | 0,32 | 0,43 | 0,54 | 0,72 | 1,08 |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 48 | 72 | 96 | 120 | 160 | 240 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,12 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 0,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-641-7 | 08-03-641-8 | 08-03-641-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 14,5 | 29 | 1,14 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | - | - | 0,00006 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0012 | 0,0004 | 0,0012 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,0004 | 0,0001 | 0,0004 |
| 101-9928 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,22 | 0,14 | - |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,14 | 0,1 | - |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,08 | 0,06 | - |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,11 | 0,07 | - |
| 500-9055 | Наконечники кабельные медные | шт. | 24 | 16 | - |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,01 | 0,01 | - |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | - | - | 0,02 |

### Таблица ГЭСНм 08-03-642    ПЕТЛИ ГИБКИЕ

Состав работы:

Для норм 1­5:

1.Изготовление и установка конструкций.  2.Заготовка провода и изготовление петли. 3.Обмотка проводов брезентом. 4.Прозвонка.

Для норм 6­10:

1. Прокладка. 2.Присоединение. 3. Прозвонка.

Измеритель: м (нормы 1­5), петля (нормы 6­10)

|  | Петля гибкая (заготовка) самоукладывающаяся, количество проводов, до: |
| --- | --- |
| 08-03-642-1 | 20 |
| 08-03-642-2 | 40 |
| 08-03-642-3 | 80 |
| 08-03-642-4 | 120 |
| 08-03-642-5 | 180 |
|  | Петля гибкая (монтаж без заготовки) самоукладывающаяся, количество проводов, до: |
| 08-03-642-6 | 20 |
| 08-03-642-7 | 40 |
| 08-03-642-8 | 80 |
| 08-03-642-9 | 120 |
| 08-03-642-10 | 180 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-642-1 | 08-03-642-2 | 08-03-642-3 | 08-03-642-4 | 08-03-642-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 20,5 | 26,3 | 31,7 | 37,5 | 45,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0018 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |
| 101-9928 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 500-9032 | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 3,1 | 3,7 | 4,2 | 4,5 | 5,5 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,5 | 0,9 | 1,7 | 2,5 | 3,7 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,03 | - | 0,08 | 0,1 | 0,14 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,16 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,96 |
| 101-1597 | Брезент | м2 | 3,1 | 3,7 | 4,2 | 4,5 | 5 |
| 500-9630 | Нитки "Маккей" | кг | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
| 101-0114 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 0,00068 | 0,00082 | 0,00092 | 0,00099 | 0,0011 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-03-642-6 | 08-03-642-7 | 08-03-642-8 | 08-03-642-9 | 08-03-642-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 26,9 | 32,7 | 56,8 | 81 | 113 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 |
| 101-9928 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 0,26 | 0,52 | 1,04 | 1,56 | 2,34 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 0,16 | 0,32 | 0,64 | 0,96 | 1,44 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 0,12 | 0,24 | 0,48 | 0,72 | 1,08 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 |
| 101-9852 | Краска | кг | 0,04 | 0,07 | 0,14 | 0,22 | 0,32 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,6 |

# ОТДЕЛ 04. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

## РАЗДЕЛ 1. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И СПЕЦКОРПУСОВ АЭС

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.

2. Нормы табл. 08-04-742 следует добавлять к соответствующим нормам отдела 03 раздела 1 "Электрические машины” и к нормам на силовые вводы.

3. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

­ вводов герметичных ВГУ;

­ кабелей всех марок и сечений;

­ кожухов защитных для муфт;

­ проходок герметичных ПГКК;

­ труб (кроме отрезков труб для защиты кабелей  и проводов в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия).

4. Нормы табл. 08-04-744 следует применять при прокладке кабелей в спецпомещениях (реакторное  отделение и спецкорпус АЭС) по установленным конструкциям  и лоткам.

### Таблица ГЭСНм 08-04-741    МУФТЫ ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ

Состав работы:

1.Установка и снятие палатки. 2.Монтаж муфты.

Измеритель: шт. (нормы 1,2), компл. (3 фазы) (норма 3)

|  | Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-04-741-1 | 3х70 |
| 08-04-741-2 | 3х185 |
| 08-04-741-3 | Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 6 кВ, сечением до 1х240 мм2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-04-741-1 | 08-04-741-2 | 08-04-741-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8,24 | 11,3 | 13,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,006 | 0,006 | 0,008 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,003 | 0,003 | 0,004 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,31 | 0,31 | 0,27 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 500-9808 | Перчатка термоусаживаемая | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00012 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1 | 1 | 1 |
| 101-0025 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 3.0-5.0 мм | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 |
| 500-9803 | Манжета термоусаживаемая | шт. | 1 | 1 | 1 |

### Таблица ГЭСНм 08-04-742    ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЕЙ К ВВОДАМ И ОБОРУДОВАНИЮ

Состав работы:

1.Присоединение.

Измеритель: 1 присоединение (3 фазы) (нормы 1­4), шт. (нормы 5­7)

|  | Присоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжением 1 кВ, сечением, мм2, до: |
| --- | --- |
| 08-04-742-1 | 3х95 |
| 08-04-742-2 | 3х185 |
| 08-04-742-3 | Присоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжением 6 кВ, сечением до 1х240мм2 |
| 08-04-742-4 | Присоединение силового кабеля к вводу типа ВГУ со стороны "чистой" зоны |
|  | Присоединение контрольного кабеля к герметичной проходке типа ПГКК со стороны "чистой" зоны, количество жил, до: |
| 08-04-742-5 | 19 |
| 08-04-742-6 | 27 |
| 08-04-742-7 | 37 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-04-742-1 | 08-04-742-2 | 08-04-742-3 | 08-04-742-4 | 08-04-742-5 | 08-04-742-6 | 08-04-742-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,07 | 3,11 | 3,47 | 2,15 | 0,72 | 1,04 | 1,17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,19 | 0,27 | 0,37 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,3 | 0,05 | 0,07 | 0,1 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,49 | 0,06 | 0,07 | 0,1 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | - | - | - | 0,00002 | 0,00001 | 0,00002 | 0,00002 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | - | - | - | - | 0,02 | 0,06 | 0,08 |
| 530-9013 | Трубка термоусаживаемая | м | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

### Таблица ГЭСНм 08-04-743    ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

Состав работы:

1.Монтаж заделки.

Измеритель: 100 шт.

|  | Заделка кабелей с экранированными жилами, сечение жилы 0,5 мм2, число жил: |
| --- | --- |
| 08-04-743-1 | 7 |
| 08-04-743-2 | 14 |
| 08-04-743-3 | 24 |
| 08-04-743-4 | 37 |
| 08-04-743-5 | 52 |
|  | Заделка кабелей с общим экраном, сечение жилы 1,5 мм2, число жил: |
| 08-04-743-6 | 5 |
| 08-04-743-7 | 10 |
| 08-04-743-8 | 19 |
| 08-04-743-9 | 27 |
| 08-04-743-10 | 37 |
|  | Заделка кабелей с экранированными жилами и общим экраном, сечение жилы 1 мм2, число жил: |
| 08-04-743-11 | 7 |
| 08-04-743-12 | 14 |
| 08-04-743-13 | 19 |
| 08-04-743-14 | 24 |
| 08-04-743-15 | 37 |
| 08-04-743-16 | Заделка кабеля с изоляцией из облученного полиэтилена бронированного, сечение жилы 1,5 мм2, число жил 27 |
|  | Заделка кабеля с изоляцией из облученного полиэтилена бронированного, сечение жилы 2,5 мм2, число жил : |
| 08-04-743-17 | 14 |
| 08-04-743-18 | 37 |
|  | Заделка кабеля с изоляцией из облученного полиэтилена с экранированными жилами, сечение жилы 1,5 мм2, число жил 7, число кабелей до: |
| 08-04-743-19 | 1 |
| 08-04-743-20 | 2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-04-743-1 | 08-04-743-2 | 08-04-743-3 | 08-04-743-4 | 08-04-743-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 82 | 121 | 242 | 348 | 427 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 500-9624 | Лента ЛЭТСАР | кг | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,004 | 0,007 | 0,012 | 0,0175 | 0,024 |
| 507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 6,4 | 12,8 | 22 | 32,4 | 44 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,0024 | 0,0048 | 0,008 | 0,0112 | 0,016 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-04-743-6 | 08-04-743-7 | 08-04-743-8 | 08-04-743-9 | 08-04-743-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 72 | 84 | 109 | 142 | 229 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 500-9624 | Лента ЛЭТСАР | кг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 1 | 18 | 23 | 30 | 35 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0003 | 0,0011 | 0,0013 | 0,0014 | 0,0015 |
| 507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 3 | 6 | 10 | 13 | 15 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,00024 | 0,00056 | 0,00104 | 0,00144 | 0,00168 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-04-743-11 | 08-04-743-12 | 08-04-743-13 | 08-04-743-14 | 08-04-743-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 217 | 248 | 335 | 371 | 416 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 500-9624 | Лента ЛЭТСАР | кг | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,3 | 8,5 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,0035 | 0,007 | 0,012 | 0,0175 | 0,024 |
| 507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| 500-9264 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 8,4 | 12,8 | 17,6 | 22 | 32,4 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,0028 | 0,004 | 0,0048 | 0,0056 | 0,0072 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-04-743-16 | 08-04-743-17 | 08-04-743-18 | 08-04-743-19 | 08-04-743-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 421 | 317 | 421 | 1030 | 1440 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0501 | Лаки канифольные КФ-965 | т | 0,0015 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,002 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,07 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,1 |
| 500-9140 | Гильзы соединительные | 100 шт. | 27 | 14 | 37 | 7 | 21 |
| 500-9742 | Катализатор | кг | 0,017 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4 | 0,8 |
| 500-9062 | Наконечники кабельные | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 507-0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 |
| 500-9206 | Паста кварцевазелиновая | кг | 15 | 10 | 20 | 10 | 30 |
| 500-9815 | Подслой П-11 | кг | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 500-9822 | Распорки | шт. | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 |
| 530-9013 | Трубка термоусаживаемая | м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 541-0004 | Бумага асбестовая электроизоляционная, марки БЭ толщиной 0,2 мм | т | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500-9624 | Лента ЛЭТСАР | кг | 20 | 15 | 30 | 15 | 50 |

### Таблица ГЭСНм 08-04-744    КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ

Состав работы:

1.Установка и снятие лебедки. 2.Установка и снятие барабанов с кабелем. 3.Установка домкратов. 4.Отрезка кабеля. 5.Прокладка кабеля. 6.Протягивание кабеля через кабельные проходки. 7.Маркировка. 8.Проверка состояние изоляции кабеля до и после прокладки.

Измеритель: 100 м

|  | Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м, кг, до: |
| --- | --- |
| 08-04-744-1 | 1 |
| 08-04-744-2 | 2 |
| 08-04-744-3 | 3 |
| 08-04-744-4 | 6 |
| 08-04-744-5 | 9 |
| 08-04-744-6 | 13 |
| 08-04-744-7 | 18 |
|  | Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м, кг, до: |
| 08-04-744-8 | 1 |
| 08-04-744-9 | 2 |
|  | Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1м, кг, до: |
| 08-04-744-10 | 1 |
| 08-04-744-11 | 2 |
| 08-04-744-12 | 3 |
| 08-04-744-13 | 6 |
| 08-04-744-14 | 9 |
| 08-04-744-15 | 13 |
| 08-04-744-16 | 18 |
|  | Кабель контрольный с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до: |
| 08-04-744-17 | 1 |
| 08-04-744-18 | 2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-04-744-1 | 08-04-744-2 | 08-04-744-3 | 08-04-744-4 | 08-04-744-5 | 08-04-744-6 | 08-04-744-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 42,7 | 48,5 | 55,7 | 67,5 | 85,3 | 100 | 116 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,34 | 0,41 | 0,67 | 1,01 | 1,24 | 1,57 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,23 | 0,33 | 0,42 | 0,56 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,23 | 0,33 | 0,42 | 0,56 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,21 | 0,35 | 0,4 | 0,45 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
| 500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 103-0002 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.5 мм | м | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 500-9829 | Состав органосиликатный | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 530-9013 | Трубка термоусаживаемая | м | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 500-9624 | Лента ЛЭТСАР | кг | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-04-744-8 | 08-04-744-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 35,5 | 40,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,19 | 0,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,06 | 0,08 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,06 | 0,08 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,07 | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,00015 | 0,00015 |
| 500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 1 | 1 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,51 | 0,51 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,1 | 0,1 |
| 103-0002 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.5 мм | м | 1,6 | 1,6 |
| 500-9829 | Состав органосиликатный | кг | 0,02 | 0,02 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,22 | 0,22 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-04-744-10 | 08-04-744-11 | 08-04-744-12 | 08-04-744-13 | 08-04-744-14 | 08-04-744-15 | 08-04-744-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 50,7 | 57,3 | 65,7 | 78,4 | 98,1 | 115 | 131 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,19 | 0,34 | 0,41 | 0,67 | 1,01 | 1,21 | 1,57 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,23 | 0,33 | 0,42 | 0,56 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,06 | 0,11 | 0,14 | 0,23 | 0,33 | 0,42 | 0,56 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,07 | 0,12 | 0,13 | 0,21 | 0,35 | 0,37 | 0,45 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
| 500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 103-0002 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.5 мм | м | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 500-9829 | Состав органосиликатный | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 530-9013 | Трубка термоусаживаемая | м | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 500-9624 | Лента ЛЭТСАР | кг | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-04-744-17 | 08-04-744-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 38,8 | 43,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,18 | 0,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,06 | 0,08 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,06 | 0,08 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 0,06 | 0,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,03 | 0,03 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,00015 | 0,00015 |
| 500-9039 | Скобы и накладки для крепления кабеля | 10 шт. | 12 | 12 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 5 | 5 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | т | 0,00002 | 0,00002 |
| 103-0002 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.5 мм | м | 1,6 | 1,6 |
| 500-9829 | Состав органосиликатный | кг | 0,02 | 0,02 |
| 500-9500 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0,22 | 0,22 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,1 | 0,1 |

### Таблица ГЭСНм 08-04-745    ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ КАБЕЛЕЙ

Состав работы:

1.Герметизация. 2.Проверка на герметичность. 3.Проверка состояния изоляции кабеля после герметизации.

Измеритель: шт.

| 08-04-745-1 | Ввод герметичный унифицированный ВГУ |
| --- | --- |
|  | Проходка герметичная для контрольных кабелей типа ПГКК, диаметр, мм: |
| 08-04-745-2 | 159 |
| 08-04-745-3 | 194 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 08-04-745-1 | 08-04-745-2 | 08-04-745-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 21,5 | 24 | 26,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,01 | 4,52 | 4,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,18 | 0,13 | 0,13 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,13 | 0,13 |
| 030408 | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т) | маш.-ч | 3,65 | 4,26 | 4,61 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,13 | 2,9 | 3,71 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
| 101-9003 | Азот | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 101-0865 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм | т | 0,0035 | 0,0054 | 0,0054 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,00005 | - | - |
| 101-1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0,0013 | - | - |
| 500-9829 | Состав органосиликатный | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 0,5 | 5 | 0,5 |
| 101-0016 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0.2-0.3 мм | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2,5 | 2,5 | 3,2 |

Приложение 1

НОРМЫ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА КОНТРОЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ И ПОДСУШКУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

| Номер ГЭСН | Электроэнергия, кВт-ч | Номер ГЭСН | Электроэнергия, кВт-ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 08-01-001-9 | 1157 | 08-01-001-26 | 3700 |
| 08-01-001-12 | 341 | 08-01-001-27 | 2051 |
| 08-01-001-13 | 246 | 08-01-001-28 | 3383 |
| 08-01-001-14 | 1335 | 08-01-001-29 | 8280 |
| 08-01-001-15 | 719 | 08-01-001-30 | 3727 |
| 08-01-001-16 | 1098 | 08-01-002-1 | 89 |
| 08-01-001-17 | 661 | 08-01-002-3 | 1002 |
| 08-01-001-18 | 1774 | 08-01-004-5 | 108 |
| 08-01-001-19 | 3090 | 08-01-004-6 | 187 |
| 08-01-001-20 | 473 | 08-01-004-7 | 362 |
| 08-01-001-21 | 2016 | 08-01-005-1 | 2832 |
| 08-01-001-22 | 1273 | 08-01-005-2 | 3334 |
| 08-01-001-23 | 6025 | 08-01-005-3 | 8186 |
| 08-01-001-24 | 897 | 08-01-005-4 | 23526 |
| 08-01-001-25 | 2325 |  |  |

Приложение 2

НОРМЫ ОТХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В НОРМАХ

| Материальные ресурсы | Норма отхода, % |
| --- | --- |
| Арматура люминесцентная с рассеивателем из оргстекла | 1 |
| Арматура осветительная металлическая | - |
| Арматура осветительная пластмассовая | 1 |
| Арматура осветительная фарфоровая и стеклянная | 3 |
| Зажимы аппаратные и арматура линейная для крепления открытых распределительных устройств | 3 |
| Кабели всех марок и сечений | 2 |
| Лампы электрические всех видов, назначений и мощностей | 2 |
| Провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно | 3 |
| Провода всех марок сечением свыше 10 мм2 | 2 |
| Стекло для осветительной арматуры | 2 |
| Тросы | 2 |
| Трубы асбестоцементные и пластмассовые | 2 |
| Трубы из цветных металлов, стальные и рукава (шланги) | 3 |
| Шины и ленты из цветных металлов всех профилей и сечений | 3 |
| Электроустановочные изделия | 2 |

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть

ОТДЕЛ 01. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ

Раздел 1. Распределительные устройства открытые 6-750 кВ

Вводные указания

08-01-001  Трансформаторы и автотрансформаторы силовые

08-01-002  Трансформаторы для регулирования напряжения

08-01-003  Системы охлаждения трансформаторов

08-01-004  Реакторы масляные

08-01-005  Подсушка изоляции трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов

08-01-006  Трансформаторы тока

08-01-007  Трансформаторы напряжения

08-01-008  Выключатели воздушные

08-01-009  Выключатели масляные

08-01-010  Обработка и защита трансформаторного масла

08-01-011  Разъединители

08-01-012  Отделители

08-01-013  Заземлители

08-01-014  Короткозамыкатели

08-01-015  Разрядники вентильные и ограничители перенапряжений

08-01-016  Предохранители

08-01-017  Опоры шинные и изоляторы опорные

08-01-018  Изоляторы проходные и вводы линейные маслонаполненные

08-01-019  Прогрев маслонаполненных вводов

08-01-020  Гирлянды поддерживающие

08-01-021  Ошиновка гибкая

08-01-022  Ошиновка жесткая

08-01-023  Спуски, петли и перемычки

08-01-024  Токопроводы подвесные генераторного напряжения

08-01-025  Подстанции комплектные трансформаторные и блоки с оборудованием для комплектных подстанций

08-01-026  Распределительные устройства комплектные 6-10кВ

08-01-027  Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ

Раздел 2. Распределительные устройства закрытые 35-220 кВ

Вводные указания

08-01-042  Изоляторы

08-01-043  Разъединители

08-01-044  Выключатели

08-01-045  Ошиновка гибкая

08-01-046  Ошиновка из алюминиевых шин

Раздел 3. Распределительные устройства закрытые 3-20 кВ

Вводные указатели

08-01-052  Изоляторы

08-01-053  Трансформаторы тока

08-01-054  Трансформаторы напряжения

08-01-055  Разъединители однополюсные

08-01-056  Разъединители трехполюсные

08-01-057  Приводы к разъединителям

08-01-058  Выключатели нагрузки

08-01-059  Выключатели масляные

08-01-060  Выключатели воздушные

08-01-061  Предохранители

08-01-062  Трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы

08-01-063  Реакторы бетонные

08-01-064  Сушка масла

08-01-065  Заливка электрооборудования сухим трансформаторным маслом

08-01-066  Разрядники

08-01-067  Конденсаторы статические и комплектные конденсаторные установки

08-01-068  Шины сборные – одна полоса в фазе

08-01-069  Шины сборные – две полосы в фазе

08-01-070  Шины сборные – три полосы в фазе

08-01-071  Шины сборные – четыре полосы в фазе

08-01-072  Шины ответвительные – одна полоса в фазе

08-01-073  Шины ответвительные – две полосы в фазе

08-01-074  Шины ответвительные – три полосы в фазе

08-01-075  Шины ответвительные – четыре полосы в фазе

08-01-076  Шины круглые

08-01-077  Токопроводы неэкранированные из алюминиевых шин

08-01-078  Токопроводы экранированные из алюминиевых шин

08-01-079  Мосты шинные для сборных распределительных устройств

08-01-080  Приборы измерения и защиты

08-01-081  Аппараты управления и сигнализации

08-01-083  Устройства сигнально-блокировочные

08-01-082  Зажимы наборные

08-01-084  Камеры сборных распределительных устройств

08-01-085  Шкафы комплектных распределительных устройств

08-01-086  Комплектные трансформаторные подстанции (КТП)

08-01-087  Ограждения, плиты и металлические конструкции под оборудование

Раздел 4.  Преобразовательные устройства

Вводные указания

08-01-101  Преобразователи

08-01-102  Шкафы управления и регулирования

08-01-103  Шкафы с быстродействующими автоматами

08-01-104  Теплообменники для преобразовательных устройств

08-01-105  Автоматические выпрямительные устройства (АВУ)

Раздел 5.  Аккумуляторные установки

Вводные указания.

08-01-121  Аккумуляторы кислотные стационарные

08-01-122  Формирование и контрольный заряд-разряд аккумуляторных батарей

08-01-123  Стеллажи для аккумуляторов

08-01-124  Доски проходные в аккумуляторных помещениях.

# ОТДЕЛ 02.  КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1.  Кабельные линии до 500 кВ

Вводные указания

08-02-141  Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий

08-02-142  Устройство постели для кабеля

08-02-143  Покрытие кабеля, проложенного в траншее

08-02-144  Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей

08-02-145  Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений

08-02-146  Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами

08-02-147  Кабели до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам

08-02-148  Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах

08-02-149  Кабели до 35 кВ, подвешиваемые на тросе

08-02-151  Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам

08-02-152  Конструкции металлические кабельные

08-02-153  Короба для прокладки кабелей внутри и снаружи зданий

08-02-154  Плиты асбестоцементные

08-02-155  Герметизация проходов при вводе кабелей

08-02-156  Короба (кожухи) и кассеты для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях

08-02-157  Снятие с кабеля верхнего джутового покрова

08-02-158  Заделки концевые сухие

08-02-159  Заделки концевые в резиновой перчатке

08-02-160  Заделки концевые эпоксидные

08-02-161  Заделки концевые сухие с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля

08-02-162  Заделки концевые из самосклеивающихся лент

08-02-163  Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками

08-02-164  Муфты мачтовые концевые металлические

08-02-165  Муфты концевые эпоксидные

08-02-166  Муфты соединительные свинцовые с защитным кожухом

08-02-167  Муфты соединительные эпоксидные

08-02-168  Муфты соединительные поливинилхлоридные для контрольных небронированных кабелей

08-02-169  Муфты соединительные эпоксидные усовершенствованной конструкции

08-02-170  Муфты концевые из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом

08-02-171  Лотки стальные для крепления соединительных муфт

08-02-172  Кожухи защитные для эпоксидных муфт

08-02-173  Кабели маслонаполненные

08-02-174  Трубопроводы для маслонаполненных кабельных линий высокого давления

08-02-175  Муфты для кабелей 35 кВ и выше

08-02-176  Кабели 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией

08-02-177  Указатели кабельных трасс

08-02-178  Маслоподпитывающее оборудование

08-02-179  Обработка кабельного масла и заполнение им кабелепровода

08-02-180  Выводы питания контактных сетей городского транспорта с установкой конструкций

08-02-181  Бустеры для отсасывающих кабелей трамвая с установкой муфт

08-02-182  Ящики или короба кабельные для контактных сетей городского транспорта

Раздел 2. Сети контактные городского транспорта

Вводные указания.

08-02-301  Кронштейны на установленных опорах

08-02-302  Поперечины

08-02-303  Элементы системы подвески контактных сетей и продольно-несущих тросов

08-02-304  Анкеровки средние и струнки

08-02-305  Хомуты, розетки, крюки стенные и траверсы

08-02-306  Изоляторы

08-02-307  Подвесы потолочные и узлы подвешивания

08-02-308  Перемычки междупутные

08-02-309  Винты температурные и криводержатели

08-02-310  Провода контактные трамвая

08-02-311  Провода контактные троллейбуса

08-02-312  Провода контактные троллейбуса при продольно-цепной и полукомпенсированной подвеске

08-02-313  Стрелки и пересечения

08-02-314  Посты управления

08-02-315  Электроприводы и салазки стрелок трамвая

08-02-316  Провода контактно-сигнальные

08-02-317  Указатели, реле, сигнальные светофоры и стрелки

08-02-318  Оттяжки

Раздел 3. Сети контактные метрополитена.

Вводные указания.

08-02-331  Устройства в тоннелях метрополитена

08-02-332  Устройства на наземных участках метрополитена

Раздел 4. Сети контактные промышленного транспорта

Вводные указания.

08-02-341  Подвеска контактной сети на консолях

08-02-342  Подвеска контактной сети на гибких и жестких поперечинах

08-02-343  Подвеска контактной сети в тоннелях, под мостами и путепроводами

08-02-344  Передвижные контактные сети с боковой подвеской контактного провода

08-02-345  Рельсовые и шинные отсасывающие сети

08-02-346  Заземление

08-02-347  Воздушные питающие, отсасывающие и усиливающие сети

Раздел 5. Электроосвещение наружное

Вводные указания

08-02-361  Колонки

08-02-362  Цоколи к опорам

08-02-363  Кронштейны специальные на опорах для светильников

08-02-364  Кронштейны “Переход”

08-02-365  Растяжки

08-02-366  Планки

08-02-367  Провода

08-02-368  Провода, подвешиваемые на тросе

08-02-369  Светильники, устанавливаемые вне зданий

08-02-370  Щитки

08-02-371  Пускорегулирующие аппараты (ПРА) отдельно стоящие

08-02-372  Предохранители столбовые

08-02-373  Провода на переходах

08-02-374  Устройство вводов

Раздел 6. Сети проводок в зданиях и сооружениях

Вводные указания

08-02-391  Провода по деревянному основанию

08-02-392  Провода по роликам

08-02-394  Проводки тросовые

08-02-395  Лотки металлические

08-02-396  Короба металлические

08-02-397  Профили перфорированные монтажные

08-02-398  Провода в лотках

08-02-399  Провода в коробах

08-02-400  Провода по перфорированным профилям

08-02-401  Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок

08-02-402  Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок

08-02-403  Провода групповых осветительных сетей

08-02-404  Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах

08-02-405  Провода по стальным конструкциям и панелям

08-02-406  Конструкции металлические для труб

08-02-407  Трубы стальные по установленным конструкциям

08-02-408  Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям

08-02-409  Трубы винипластовые по установленным конструкциям

08-02-410  Трубы полиэтиленовые

08-02-411  Рукава металлические и вводы гибкие

08-02-412  Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава

08-02-413  Провод в резинобитумных трубках

08-02-414  Конструкции металлические для шинопроводов

08-02-415  Шинопроводы открытые

08-02-416  Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока

08-02-417  Шинопроводы закрытые распределительные переменного тока

08-02-418  Шинопроводы закрытые постоянного тока

08-02-419  Шинопроводы осветительные

08-02-420  Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу

08-02-421  Проводки модульные

08-02-422  Затягивание проводов в электротехнический плинтус

Раздел 7. Шины тяжелые

Вводные указания

08-02-452  Шины для мощных алюминиевых электролизных ванн

Раздел 8. Сети заземления электротехнических установок

Вводные указания

08-02-471  Заземлители

08-02-472  Заземляющие проводники

# ОТДЕЛ 03. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ И ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Раздел 1. Электрические машины

Вводные указания.

08-03-481  Электрические машины со щитовыми подшипниками, поступающие в собранном виде

08-03-482  Электрические машины фланцевые с горизонтальным или вертикальным валом, поступающие в собранном виде

08-03-483  Электрические машины со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающие в собранном виде

08-03-484  Электрические машины со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающие в разобранном виде

08-03-485  Электрические машины с вертикальным валом, поступающие в разобранном виде

08-03-486  Электрические машины двухъякорные, поступающие в разобранном виде

08-03-487  Электрическая часть генераторов для паровых турбин

08-03-488  Синхронные компенсаторы

08-03-489  Агрегаты, поступающие в собранном виде

08-03-490  Агрегаты, поступающие в разобранном виде

08-03-491  Тахогенераторы и центробежные выключатели

08-03-492  Шкивы, муфты, полумуфты, шестерни

08-03-493  Электромагнитные муфты

08-03-494  Флажковые (фигурные) кабельные наконечники

Раздел 2. Токоподвод к подъемно-транспортным установкам.

Вводные указания.

08-03-501  Троллеи для кранов (кроме напольных) из профильной стали и алюминиевого сплава

08-03-502  Троллеи для напольных кранов и тележек из профильной стали

08-03-503  Троллеи для кранов (кроме напольных) из троллейных секций и комплектные троллейные устройства заводского изготовления

08-03-504  Троллеи для напольных кранов и тележек из троллейных секций заводского изготовления.

08-03-505  Шины алюминиевые для подпитки троллеев

08-03-506  Троллеи для электрических талей  трехфазные из профильной стали

08-03-507  Гибкий токоподвод к электрическим талям, кранам и другим передвижным механизмам

08-03-508  Токоприемники

08-03-509  Аппаратура защиты

08-03-510  Электромагниты подъемные (электрическая часть) и барабаны кабельные

08-03-511  Шинопроводы троллейные

Раздел 3. Устройства пускорегулирующие

Вводные указания.

08-03-521  Рубильники (выключатели, разъединители)

08-03-522  Переключатели (рубильники переключающие)

08-03-523  Предохранители

08-03-524  Ящики и шкафы с рубильниками и предохранителями

08-03-525  Выключатели и переключатели пакетные, аппараты штепсельные

08-03-526  Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические

08-03-527  Устройства вводные

08-03-528  Реверсоры и контакторы высокого напряжения

08-03-529  Контакторы и блок-контакторы.

08-03-530  Пускатели магнитные

08-03-531  Пускатели ручные

08-03-532  Посты управления кнопочные

08-03-533  Посты управления кнопочные подвесные

08-03-534  Переключатели универсальные

08-03-535  Командоаппараты нерегулируемые (командоконтроллеры)

08-03-536  Контроллеры кулачковые

08-03-537  Командоаппараты регулируемые (путевые выключатели)

08-03-538  Выключатели путевые конечные и микропереключатели

08-03-539  Линейки ограничения хода механизмов

08-03-540  Реостаты и регуляторы установочные и возбуждения

08-03-541  Блоки резисторов (ящики сопротивлений) без ошиновки и других соединений между блоками

08-03-542  Электромагниты (электрическая часть)

08-03-543  Световые сигнальные приборы

08-03-544  Колонки распределительные для цеховых модульных распределительных сетей

08-03-545  Коробки (ящики) с зажимами и кожухи металлические для защиты вводов и электрооборудования

Раздел 4. Низковольтные комплектные устройства

Вводные указания

08-03-571  Щиты и стеллажи с блоками резисторов (ящиками сопротивления) высотой свыше 1700 мм

08-03-572  Блоки управления и распределительные пункты (шкафы) высотой до 1700 мм

08-03-573  Пульты и шкафы управления

08-03-574  Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах

08-03-575  Приборы и аппараты, снятые перед транспортировкой

Раздел 5. Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики

Вводные указания

08-03-591  Выключатели, переключатели и штепсельные розетки

08-03-592  Патроны

08-03-593  Светильники для ламп накаливания

08-03-594  Светильники с люминесцентными лампами

08-03-595  Светильники с ртутными лампами

08-03-596  Прожекторы

08-03-597  Комплектные осветительные устройства с щелевыми световодами

08-03-598  Универсальные сборные электромонтажные конструкции (УСЭК) для светильников

08-03-599  Щитки осветительные

08-03-600  Счетчики

08-03-601  Щитки лабораторные

08-03-602  Приборы нагревательные

08-03-603  Ящики с понижающими трансформаторами

08-03-604  Звонки  электрические с кнопкой

08-03-605  Вентиляторы

Раздел 6. Установки театрально-зрелищных предприятий

Вводные указания

08-03-631  Автотрансформаторы

08-03-632  Регуляторы сценические реверсивные

08-03-633  Регуляторы электрические

08-03-634  Темнители зрительного зала

08-03-635  Трансформаторы силовые (сухие)

08-03-636  Арматура осветительная сценическая

08-03-637  Арматура и приспособления для проектирования сценических эффектов

08-03-638  Щиты коммутационные сценические

08-03-639  Системы тросовые к сценическим регуляторам

08-03-640  Токоприемники кольцевые

08-03-641  Коробки с зажимами переходные и штепсельные сценические

08-03-642  Петли гибкие

# ОТДЕЛ 04. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

# Раздел 1. Кабельные линии и электрооборудование ядерных энергоустановок и спецкорпусов АЭС

# Вводные указания

# 08-04-741  Муфты для силовых кабелей

# 08-04-742  Присоединение кабелей к вводам и оборудованию

# 08-04-743  Заделки концевые для контрольных кабелей

# 08-04-744  Кабели силовые и контрольные

# 08-04-745  Герметизация проходов кабелей

# ПРИЛОЖЕНИЯ:

# 1. Нормы расхода электроэнергии на контрольный прогрев и подсушку электрооборудования

# 2. Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в нормах