ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97

УДК 628.94:006.354                                                                                                                  Е83

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Светильники

Часть 2

Частные требования

Раздел 1

СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Luminaires. Part 2. Particular requirements.

Section 1. Fixed general-purpose luminaires

ОКС 29.140.40

ОКП 34 6100

Дата введения 1998-01-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всероссийским научно-исследовательским, проектно-конструкторским светотехническим институтом им. С.И. Вавилова (ООО «ВНИСИ»)

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 12 марта 1997 г. № 86

3 Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст международного стандарта МЭК 598-2-1-79 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ Р МЭК 598-1-96 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний

1.1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к стационарным светильникам общего назначения с лампами накаливания с вольфрамовой нитью, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В.

Стандарт следует применять совместно с соответствующими разделами ГОСТ Р МЭК 598-1, на которые сделаны ссылки.

1.2 Общие требования к испытаниям

Применяются положения раздела 0 ГОСТ Р МЭК 598-1. Испытания, приведенные в соответствующем разделе части 1, должны проводиться в последовательности, указанной в настоящем стандарте.

1.3 Определения

Применяются определения, приведенные в разделе 1 ГОСТ Р МЭК 598-1.

1.4 Классификация

Светильники должны классифицироваться в соответствии с положениями раздела 2 ГОСТ Р МЭК 598-1.

1.5 Маркировка

Применяются положения раздела 3 ГОСТ Р МЭК 598-1.

1.6 Конструкция

Применяются положения раздела 4 ГОСТ Р МЭК 598-1.

1.7 Пути утечки и воздушные зазоры

Применяются положения раздела 11 ГОСТ Р МЭК 598-1.

1.8 Заземление

Применяются положения раздела 7 ГОСТ Р МЭК 598-1.

1.9 Контактные зажимы

Применяются положения разделов 14 и 15 ГОСТ Р МЭК 598-1.

1.10 Внешние провода и провода внутреннего монтажа Применяются положения раздела 5 ГОСТ Р МЭК 598-1.

1.11 Защита от поражения электрическим током Применяются положения раздела 8 ГОСТ Р МЭК 598-1.

1.12 Испытания на старение и тепловые испытания Применяются положения раздела 12 ГОСТ Р МЭК 598-1. Светильники с классификацией IP, превышающей IP20, должны подвергаться соответствующим испытаниям по 12.4-12.6 раздела 12 ГОСТ Р МЭК 598-1 после испытаний по 9.2, но до испытаний по 9.3 раздела 9 ГОСТ Р МЭК 598-1, указанных в 1.13 настоящего стандарта.

1.13 Защита от попадания пыли и влаги Применяются положения раздела 9 ГОСТ Р МЭК 598-1.

Для светильников с классификацией IP, превышающей IP20, порядок испытаний, указанный в разделе 9 ГОСТ Р МЭК 598-1, должен быть таким, как указано в 1.12 настоящего стандарта.

1.14 Сопротивление и электрическая прочность изоляции Применяются положения раздела 10 ГОСТ Р МЭК 598-1.

1.15 Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда

Применяются положения раздела 13 ГОСТ Р МЭК 598-1.

Содержание

Нормативные ссылки

1.1 Область применения

1.2 Общие требования к испытаниям

1.3 Определения

1.4 Классификация

1.5 Маркировка

1.6 Конструкция

1.7 Пути утечки и воздушные зазоры

1.8 Заземление

1.9 Контактные зажимы

1.10 Внешние провода и провода внутреннего монтажа

1.11 Защита от поражения электрическим током

1.12 Испытания на старение и тепловые испытания

1.13 Защита от попадания пыли и влаги

1.14 Сопротивление и электрическая прочность изоляции

1.15 Теплостойкость, огнестойкость и сопротивление токам поверхностного разряда

Ключевые слова: частные требования, требования, испытания