ТРУДОЕМКОСТЬ

К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

ЧАСТЬ 13

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом "Центральное конструкторское бюро Энергоремонт", Обществом с ограниченной ответственностью "Техно Конструкция"

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО "ЦКБ Энергоремонт") В.И. Николаев, П.А. Головлев, Г.Н. Дубинский, Б.И. Моисеенко, Л.А. Гуминская (ООО "Техно Конструкция")

СОГЛАСОВАНО Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта ОАО РАО "ЕЭС России" Начальник А.А. Романов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Трудоемкость настоящей части установлена на работы по ремонту антикоррозионных покрытий наружных поверхностей оборудования. При выполнении работ внутри оборудования диаметром или шириной до 1,2 м к трудоемкости разделов 02, 06 применяется коэффициент К = 1,4, а при диаметре или ширине более 1,2 м - коэффициент К = 1,2.

2. В трудоемкости настоящей части учтена трудоемкость на производство работ на высоте до 4 м, т.е. с устройством и разборкой лесов и подмостей. При выполнении работ на высоте более 4 м к трудоемкости применяются следующие коэффициенты:

свыше 4 до 30 м - К = 1,15

свыше 30 до 60 м - К = 1,3

свыше 60 до 150 м - К = 1,5

свыше 150 до 200 м - К= 1,6

свыше 200 до 250 м - К = 1,8

свыше 250 до 300 м – К = 1,9

свыше 300 до 350 м - К - 2,0

свыше 350 до 400 м - К - 2,2.

01 РЕМОНТ ГУММИРОВОЧНЫХ ПОКРЫТИИ

0101 Гуммировочное покрытие листовой резиной

Удаление старой резины и клея. Пескоструйная очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхности. Дублирование резины. Обкладка резиной металлических поверхностей.

Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда - 8%

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 по видам поверхности |
| --- | --- | --- |
|  |  | плоская и цилиндрическая | конусная, сферическая поверхности трубопроводов диаметром до 500мм | мелкие детали площадью до 0,1 м2 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01010101 | Ремонт двухслойного покрытия | 60,3 | 60,2 | 273,7 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 4,7 | 4,4 |
| 01010201 | Ремонт трехслойного покрытия | 67,0 | 66,0 | 279,6 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 4,7 | 4,4 |

0102 Гуммировочное покрытие самовулканизирующимся герметикой

Удаление старого покрытия, пескоструйная очистка, обеспыливание, обезжиривание. Нанесение грунта и рабочего состава.

Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда - 8%

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 при количестве слоев |
| --- | --- | --- |
|  |  | на 1-й слой | на каждый последующий |
|  |  | 01 | 02 |
| 01020101 | Ремонт самовулканизирующсго покрытия на основе тиоколового герметика | 23,5 | 5,3 |
| 01020201 | Ремонт самовулканизирующсго покрытия на основе жидкого наирита | 37,5 | 5,3 |

Примечания:

1. При гуммировочном покрытии само вулканизирующимся герметиком мелких деталей площадью до 0,1 м2 к трудоемкости позиций 0102010101, 0102020101 применяется коэффициент К = 4, а к трудоемкости позиций 0102010102, 0102020102 - коэффициент К = 2.

2. При замене гуммировочного покрытия на другое покрытие к трудоемкости позиции 0201010101 и раздела 04 применяется дополнительно трудоемкость на 10 м2 для всех видов поверхностей в размере 14,8 чел.-ч, для мелких деталей площадью до 0,1 м2 - в размере 20,8 чел.-ч.

02 РЕМОНТ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

Очистка, обеспыливание, обезжиривание поверхностей. Нанесение краскораспылителем лакокрасочных покрытий на наружные плоские, цилиндрические, конические и сферические поверхности.

Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда - 8%

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | на 1-й слой | на каждый последующий |
|  |  | 01 | 02 |
| 02010101 | Ремонт лакокрасочного покрытия | 11,6 | 0,32 |

Примечания:

1. При нанесении лакокрасочных покрытий на решетчатую конструкцию к трудоемкости раздела 02 применяется коэффициент К = 1,1.

2. При нанесении лакокрасочных покрытий кистью к трудоемкости раздела 02 применяется коэффициент К = 1,1.

3. При производстве работ многокомпонентными лакокрасочными материалами, применяемыми комплексно с отвердителями, пигментами, наполнителями и др., к трудоемкости раздела 02 применяется коэффициент К = 1,2.

4. При нанесении преобразователя ржавчины применяется трудоемкость на ремонт лакокрасочных покрытий наружных поверхностей.

5. При выполнении пескоструйной очистки без нанесения лакокрасочных покрытий применяется трудоемкость в размере 3,8 чел.-ч за 10м .

Указанная трудоемкость не может применяться дополнительно к трудоемкости позиции 0201010101.

6. Трудоемкость позиции 0201010101 установлена на ремонт лакокрасочных покрытий металлических и железобетонных поверхностей.

7. В трудоемкости позиции 0201010101 учтена трудоемкость на нанесение грунтового или окрасочного покрытия.

8. Пример определения трудоемкости ремонта лакокрасочного покрытия:

Т = (Т1 + Т2+...+ Тn) ( (1 +0,15 + 0,1+0,1 +0,2),

где: Т - трудоемкость ремонта лакокрасочного покрытия;

T1 + Т2 + ... + Tn - трудоемкость на первый слой и последующие слои;

0,15 + 0,1 + 0,1 + 0,2 - доплаты согласно п: 2 "Общих положений"

и п. 1-3 Примечаний к разделу 02.

03 РЕМОНТ ФУТЕРОВКИ

0301 Замена футеровки

Разборка футеровки. Сортировка и очистка штучных материалов. Приготовление замазки (раствора). Устройство футеровки.

Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда - 4%

| № позиции | Вид футеровки | Толщина, (мм, кирпич) | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 по видам покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плоская и цилиндрическая | сферическая и коническая | лотки, каналы, приямки | полы |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03010101 | Кислотоупорный кирпич на силикатной замазке (растворе) с химическими добавками | 1/4 | 27,9 | 32,4 | 31,7 | 24,3 |
| Средний разряд работ | 3,7 | 4,6 | 4,2 | 4,0 |
| 03010102 | То же | 1/2 | 42,7 | 49,0 | 47,9 | 36,9 |
| Средний разряд работ | 3,7 | 4,6 | 4,2 | 4,0 |
| 03010103 | То же | 1 | 65,3 | 75,3 | 73,3 | 56,9 |
| Средний разряд работ | 3,7 | 4,6 | 4,2 | 4,0 |
| 03010104 | Кислотоупорный кирпич на замазке "Арзамит" | 1/4 | 43,6 | 49,0 | 51,2 | 38,3 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 4,9 | 4,0 | 4,0 |
| 03010105 | То же | 1/2 | 64,2 | 71,6 | 75,2 | 56,6 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 4,9 | 4,0 | 4,0 |
| 03010106 | То же | 1 | 113,0 | 126,8 | 132,4 | 99,5 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 4,9 | 4,0 | 4,0 |
| 03010107 | Кислотоупорный кирпич на портландцементном растворе | 1/4 | 23,2 | 26,7 | 26,7 | 20,2 |
| Средний разряд работ | 3,7 | 4,6 | 4,0 | 4,0 |
| 03010108 | То же | 1/2 | 33,5 | 38,4 | 38,3 | 28,9 |
| Средний разряд работ | 3,7 | 4,6 | 4,0 | 4,0 |
| 03010109 | То же | 1 | 51,3 | 57,4 | 59,6 | 44,5 |
| Средний разряд работ | 3,7 | 4,6 | 4,0 | 4,0 |
| 03010110 | Керамическая плитка на портландцементном растворе | 10-35 | 18,3 | 20,7 | 20,2 | 16,0 |
| Средний разряд работ | 3,6 | 4,3 | 4,0 | 4,2 |
| 03010111 | Керамическая плитка на силикатной кислотоупорной замазке (растворе) с химическими добавками | 10-35 | 21,3 | 24,3 | 23,6 | 19,4 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 4,6 | 4,2 | 4,2 |
| 03010112 | Керамическая плитка на мастике "Битуминоль" | 10-35 | 22,3 | 26,6 | - | - |
| Средний разряд работ | 3,6 | 4,3 |  |  |
| 03010113 | Керамическая плитка с нанесением силикатной замазки и расшивкой швов замазкой "Арзамит" | 10-25 | 26,7 | 30,0 | 22,8 | 18,9 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 4,6 | 4,2 | 4,2 |
| 03010114 | Диабазовая плитка (каменное литье) на силикатной замазке (растворе) с химическими добавками | 18-30 | 24,0 | 27,0 | - | - |
| Средний раз | ряд работ | 3,9 | 4,6 |  |  |  |
| 03010115 | Керамическая плитка на замазке "Арзамит" | 10-35 | 31,4 | 35,9 | 34,6 | 27,7 |
| Средний разряд работ | 4,1 | 4,6 | 4,2 | 4,2 |

0302 Замена подслоя

Разборка старого подслоя и арматурной сетки. Очистка защищаемой поверхности. Устройство нового подслоя. Установка сетки Рабица.

Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда - 4%

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Тип подслоя | Толщина слоя, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 по видам поверхности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Горизонтальная (кроме потолочной) | Вертикальная | Потолочная |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03020101 | Штукатурка из силикатной замазки с химическими добавками из портландцементного раствора | 3 | 16,2 | 18,5 | - |
| 03020102 | То же | 10 | 19,9 | 22,5 | - |
| 03020103 | То же | 20 | 24,5 | 28,0 | - |
| 03020104 | Штукатурка из силикатной замазки с химическими добавками из портландцементного раствора по сетке Рабица | 20 | - | 35,0 | 38,7 |
| 03020105 | Штукатурка из полимерсиликатраствора по арматурной сетке Рабица | 20 | 29,7 | 34,7 | 36,7 |
| 03020106 | То же | 30 | 30,6 | 35,5 | 37,8 |

Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда - 4%

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Тип подслоя | Толщина слоя, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 03020107 | Армированное покрытие на основе эпоксидных материалов | 5 | 28,3 |

Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда - 4%

| № позиции | Тип подслоя | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 по видам поверхности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Прямоугольная и цилиндрическая | Коническая и сферическая |
|  |  | 01 | 02 |
| 03020108 | Поливинилхлоридный пластикат | 29,7 | 37,0 |
| Средний разряд работ | 3,4 | 3,4 |
| 03020109 | Полиизобутилен (два слоя) | 35,0 | 43,6 |
| Средний разряд работ | 3,4 | 3,4 |
| 03020110 | Винипласт толщиной 10 мм | 31,4 | 37,2 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 4,0 |
| 03020111 | Битумно-рубероидный (два слоя) | 26,8 | - |
| Средний разряд работ | 3,5 |  |

Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда - 4%

| № позиции | Тип подслоя | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 по видам поверхности |
| --- | --- | --- |
|  |  | горизонтальная | вертикальная |
|  |  | 01 | 02 |
| 03020112 | Битумная мастика | 14,8 | 15,9 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 4,0 |

0303 Разделка швов футеровки, выполненной на силикатных замазках и портландцементном растворе

Окисловка швов с приготовлением раствора. Разделка швов с приготовлением замазки.

Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда - 4%

Средний разряд работ - 4,6

| № позиции | Тип футеровки | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 по типам замазки |
| --- | --- | --- |
|  |  | эпоксидная смола с графитовым порошком | арзамит | эпоксидная шпатлевка ЭП-0010 | лак этиноль с графитовым порошком |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03030101 | Плитка | 19,9 | 11,5 | 15,1 | 12,6 |
| 03030102 | Кислотоупорный кирпич | - | 10,9 | 11,4 | - |

Примечании:

1. При искусственной сушке кладки футеровки к трудоемкости подраздела 0301 применяется дополнительно трудоемкость в размере 0,6 чел.-ч на 10 м2 футеровки.

2. Трудоемкость подраздела 0303 может применяться дополнительно к трудоемкости подраздела 0301 на замену футеровки.

3. К трудоемкости таблицы 0301 применяются следующие коэффициенты: при разборке футеровки - К = 0,25; при устройстве футеровки с учетом сортировки и очистки штучных материалов - К = 0,75.

4. К трудоемкости таблицы 0302 применяются следующие коэффициенты; при разборке подслоя - К = 0,15; при устройстве подслоя - К = 0,85.

04 РЕМОНТ ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

Очистка поверхности. Нанесение покрытий.

Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда - 4%

| № позиции | Вид покрытия | Метод нанесения покрытия | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 04010101 | Абразивостойкое на основе полимерного компаунда | Установка полимерного напыления | 3,7 | 43,0 |
| 04010102 | Компаунд эпоксидный | То же | 3,7 | 29,8 |
| 04010103 | Полиэтилен | Напыление с термообработкой | 3,7 | 20,6 |
| 04010104 | Полиэтилен | Оплавление | 3,7 | 123,6 |
| 04010105 | Фосфатирование (2 слоя) | Вручную | 3,4 | 15,0 |
| 04010106 | Краска порошковая | Напыление с термообработкой | 3,4 | 17,9 |
| 04010107 | Полистирол | Окунание | 3,4 | 22,8 |

Примечание:

Трудоемкость позиций 0401010101 и 0401010201 установлена на покрытие первого слоя. При покрытии на каждый последующий слой трудоемкость увеличивается на 20%.

05 СТЕКЛОЭМАЛИРОВАНИЕ

Термическая обработка поверхности. Покрытие поверхности грунтовым и эмалевым шликером с их приготовлением.

Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда - 12%

Средний разряд работ - 4,1

| № позиции | Способ термической обработки | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 при количестве слоев |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
|  |  | 01 | 02 |
| 05010101 | Индукционный | 39,4 | 47,6 |
| 05010102 | Открытым пламенем | 37,1 | 44,8 |

06 МЕТАЛЛИЗАЦИЯ

Подготовка материалов и поверхности. Металлизация электродуговым или газовым методом.

0601 Оборудование (кроме трубопроводов)

Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда - 8%

Средний разряд работ- 3,5

| № позиции | Вид поверхности | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06010101 | Плоская | 56,7 |
| 06010102 | Криволинейная | 83,2 |
| 06010103 | Решетчатая | 177,1 |
| 06010104 | Поверхность сварных швов | 82,4 |

0602 Трубопроводы

Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда - 8%

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Диаметр, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06020101 | До 25 | 326,5 |
| 06020102 | Свыше 25 до 50 | 217,3 |
| 06020103 | Свыше 50 до 100 | 192,4 |
| 06020104 | Свыше 100 до 500 | 120,1 |
| 06020105 | Свыше 500 | 104,7 |

Примечания:

1. При металлизации мелких деталей применяется трудоемкость позиции 0601010401.

2. В трудоемкости учтена металлизация поверхности толщиной 300 мк. При покрытии слоем толщиной свыше 300 мк трудоемкость увеличивается на 25% на каждый последующий слой толщиной 100 мк. При толщине покрытия менее 300 мк трудоемкость уменьшается на 25% на каждые 100 мк толщины слоя.

3. В трудоемкости учтена трудоемкость на металлизацию проволокой диаметром 1,5 мм. При металлизации проволокой диаметром свыше 1,5 мм применяется коэффициент К = 0,75.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Ремонт гуммировочных покрытий

02 Ремонт лакокрасочных покрытий

03 Ремонт футеровки

04 Ремонт прочих неметаллических покрытий

05 Стеклоэмалирование

06 Металлизация