ТРУДОЕМКОСТЬ

К «БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ»

ЧАСТЬ 7

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ НАСОСОВ, ОПОР И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ МУФТ ВРАЩАЮЩИХСЯ МЕХАНИЗМОВ

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт», Обществом с ограниченной ответственностью «Техно Конструкция»

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО «ЦКБ Энергоремонт»)

В.И. Николаев, П.А. Головлев, Г.Н. Дубинский, Б.И. Моисеенко, Л.А. Гуминская (ООО «Техно Конструкция»)

СОГЛАСОВАНО Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта

ОАО РАО «ЕЭС России» Начальник А.А. Романов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. При выполнении работ по ремонту насосов, перекачивавших химически активные и агрессивные жидкости, к трудоемкости применяется коэффициент К = 1,3.

2. В трудоемкости настоящей части учтены виброналадочные работы.

3. Работы по центровке насосов с электродвигателем учтены в трудоемкости на ремонт насосов. При выполнении работы по центровке насоса с электродвигателем как отдельной операции применяется трудоемкость таблицы 030303 части 5.

01 Насосы центробежные горизонтальные секционные

I Группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование.

II Группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование.

III Группа сложности ремонта

Разборка подшипников, уплотнений, узла разгрузки. Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей. Сборка. Опробование.

0101 - Насосы типа Кс

| № позиции | Подача, м3/ч | Напор, м | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01010101 | 32 | 150 | 3,5 | 69,6 | 41,8 | 20,3 |
| 01010102 | 50 | 55 | 3,5 | 58,6 | 34,9 | 19,5 |
| 01010103 | 50 | 110 | 3,5 | 100,6 | 60,5 | 25,6 |
| 01010104 | 80 | 155 | 4,0 | 87,2 | 52,7 | 35,0 |

0102 Насосы типа ЦНС, ЦНСК, ЦНСГ, ЦНСМ

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при подаче (м3/ч) по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 38 | 60 | 105 | 180 | 300 |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 01020101 | 2 | 34,6 | 21,7 | 13,7 | 50,6 | 31,3 | 20,6 | 56,6 | 36,6 | 24,5 | 76,2 | 44,0 | 33,3 | 94,6 | 55,8 | 44,0 |
| 01020102 | 3 | 44,8 | 27,5 | 13,7 | 61,9 | 37,9 | 20,6 | 70,9 | 45,1 | 24,5 | 90,5 | 56,9 | 33,3 | 110,3 | 68,7 | 44,0 |
| 01020103 | 4 | 56,4 | 33,5 | 13,7 | 73,7 | 44,8 | 20,6 | 85,8 | 53,1 | 24,5 | 105,9 | 64,9 | 33,3 | 130,6 | 75,9 | 44,0 |
| 01020104 | 5 | 67,6 | 39,6 | 13,7 | 85,5 | 51,4 | 20,6 | 99,5 | 61,6 | 24,5 | 121,5 | 72,9 | 33,3 | 147,7 | 89,1 | 44,0 |
| 01020105 | 6 | 79,2 | 45,4 | 13,7 | 98,7 | 58,0 | 20,6 | 112,5 | 70,9 | 24,5 | 139,4 | 80,6 | 33,3 | 174,6 | 103,1 | 44,0 |
| 01020106 | 7 | 88,0 | 51,4 | 13,7 | 110,8 | 64,6 | 20,6 | 126,2 | 77,8 | 24,5 | 157,6 | 91,6 | 33,3 | 193,9 | 116,3 | 44,0 |
| 01020107 | 8 | 96,7 | 57,2 | 13,7 | 122,6 | 73,7 | 20,6 | 139,7 | 84,1 | 24,5 | 174,3 | 102,0 | 33,3 | 210,3 | 123,2 | 44,0 |
| 01020108 | 9 | 108,3 | 64,1 | 13,7 | 134,5 | 84,4 | 20,6 | 152,9 | 91,6 | 24,5 | 191,6 | 110,0 | 33,3 | 232,6 | 136,9 | 44,0 |
| 01020109 | 10 | 119,9 | 71,2 | 13,7 | 146,3 | 92,9 | 20,6 | 165,8 | 99,3 | 24,5 | 209,0 | 120,2 | 33,3 | 248,6 | 143,5 | 44,0 |

0103 Насосы однокорпусные типа ПЭ, П, СПЭ, ПП, ПТН, ПТ, МСК

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при напоре (м) по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 700 | свыше 700 |
|  |  | I | II | III | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01030101 | Свыше 60 до 100 | 374,0 | 219,8 | 89,3 | - | - | - |
| 01030102 | Свыше 100 до 150 | 615,1 | 363,3 | 149,2 | 638,2 | 386,9 | 201,4 |
| 01030103 | Свыше 150 до 800 | - | - | - | 869,9 | 524,5 | 214,6 |
| 01030104 | Свыше 800 до 1650 | - | - | - | 2 238,4 | 1 411,0 | 597,4 |
| 01030105 | Свыше 1650 до 3750 | - | - | - | 2 600,1 | 2 019,0 | 662,0 |

0104 Насосы двухкорпусные типа ПЭ, СПЭ, ПН, ПТН, СВПТ

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Подача, м3/ч | Напор, м | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01040101 | Свыше 350 до 720 | Свыше 1800 до 4000 | 1 418,3 | 842,7 | 318,2 |
| 01040102 | Свыше 720 до 1500 | Свыше 1800 до 4000 | 1 624,6 | 974,2 | 392,7 |

Примечания:

1. При ремонте двухкорпусных насосов с заменой внутреннего корпуса к трудоемкости I группы сложности ремонта (позиции 0104010101, 0104010201) применяется коэффициент К = 0,5.

2. При ремонте внутренних корпусов (резервных) двухкорпусных насосов к трудоемкости I группы сложности ремонта (позиции 0104010101, 0104010201) применяется коэффициент К = 0,5.

02 Насосы центробежные горизонтальные спирального типа

I Группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование.

II Группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса (без разборки ротора). Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Восстановление плотности сопряженных поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование.

III Группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса (без разборки ротора). Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование.

0201 Многоступенчатые насосы типа СЭ, Кс, КсД, ЦН

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при напоре (м) по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 60 | свыше 60 до 150 | свыше 150 до 250 | свыше 250 до 350 | свыше 350 до 500 |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02010101 | До 100 | 73,2 | 53,5 | 37,6 | 96,0 | 69,8 | 49,0 | 119,9 | 87,2 | 61,2 | 143,8 | 109,0 | 71,6 | 169,5 | 128,5 | 84,6 |
| 02010102 | Свыше 100 до 150 | 254,1 | 185,3 | 136,3 | 278,5 | 203,5 | 149,7 | 289,4 | 211,3 | 155,5 | 324,9 | 247,3 | 170,5 | 377,6 | 286,5 | 188,4 |
| 02010103 | Свыше 150 до 300 | - | - | - | 292,5 | 213,6 | 156,2 | 303,9 | 221,9 | 162,5 | 341,3 | 259,8 | 178,3 | 396,6 | 300,5 | 197,8 |
| 02010104 | Свыше 300 до 600 | - | - | - | 297,2 | 217,0 | 159,3 | 308,8 | 225,5 | 165,6 | 355,3 | 270,4 | 191,3 | - | - | - |
| 02010105 | Свыше 600 до 3500 | - | - | - | 332,7 | 242,9 | 178,3 | 368,5 | 258,2 | 194,1 | 413,9 | 302,3 | 213,1 | - | - | - |
| 02010106 | Свыше 1500 до 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 479,3 | 331,4 | 254,1 |  | - | - |

0202 Одноступенчатые насосы типа Д, СЭ, ЦН, Кс, ПД

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02020101 | До 400 | 63,8 | 46,2 | 31,9 |
| 02020102 | Свыше 400 до 800 | 133,9 | 99,7 | 65,9 |
| 02020103 | Свыше 800 до 1600 | 244,2 | 152,3 | 128,5 |
| 02020104 | Свыше 1600 до 2500 | 344,4 | 254,8 | 179,1 |
| 02020105 | Свыше 2500 до 4000 | 427,7 | 318,4 | 214,6 |
| 02020106 | Свыше 4000 до 6500 | 636,3 | 465,1 | 318,4 |
| 02020107 | Свыше 6500 до 12500 | 692,7 | 502,2 | 333,2 |

Примечания:

1. При ремонте роторов (резервных) насосов к трудоемкости 1 группы сложности ремонта настоящего раздела применяется коэффициент К = 0,35.

2. При ремонте насосов с заменой ротора к трудоемкости 1 группы сложности ремонта настоящего раздела применяется коэффициент К = 0,65.

3. При ремонте насосов, не имеющих маслосистемы, к трудоемкости позиций 0201010506, 0201010509, 0201010512, 0201010612, 0202010103, 0202010203, 0202010303, 0202010403, 0202010503, 0202010603, 0202010703, применяется коэффициент К = 0,8, к трудоемкости позиций 0201010505, 0201010508, 0201010511, 0201010611, 0202010102, 0202010202, 0202010302, 0202010402, 0202010502, 0202010602, 0202010702 - коэффициент К = 0,86, к трудоемкости позиций 0201010504, 0201010507, 0201010510, 0201010610, 0202010101, 0202010201, 0202010301, 0202010401, 0202010501, 0202010601, 0202010701 - коэффициент К = 0,9.

4. В трудоемкости настоящего раздела учтены работы по ремонту насосов с подшипниками скольжения. При ремонте насосов с подшипниками качения к трудоемкости III группы сложности ремонта применяется коэффициент К = 0,8, к трудоемкости II группы сложности ремонта - коэффициент К = 0,86, к трудоемкости I группы сложности ремонта - коэффициент К = 0,9.

03 Насосы центробежные горизонтальные консольного типа

0301 Насосы центробежные горизонтальные консольного типа одноступенчатые

030101 Насосы центробежные горизонтальные консольного типа подачей до 800 м3/ч

I группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса. Очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса. Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, центровка, опробование.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при напоре (м) по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 35 | свыше 35 до 85 |
|  |  | I | II | I | II |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03010101 | До 50 | 11,6 | 6,9 | 30,9 | 18,7 |
| 03010102 | Свыше 50 до 100 | 18,7 | 11,2 | 34,5 | 20,8 |
| 03010103 | Свыше 100 до 200 | 33,2 | 20,0 | 61,2 | 37,1 |
| 03010104 | Свыше 200 до 290 | 40,2 | 24,1 | 74,7 | 44,9 |
| 03010105 | Свыше 290 до 500 | - | - | 102,5 | 61,5 |
| 03010106 | Свыше 500 до 800 | - |  | 135,0 | 81,0 |

030102 Насос типа ЭТДН-4

I Группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопрягаемых поверхностей. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование.

II Группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов. Ремонт маслосистемы (без ремонта маслонасосов). Сборка, центровка. Опробование.

III Группа сложности ремонта

Разборка картеров подшипников, уплотнений, узла разгрузки. Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей. Сборка. Опробование.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Подача, м3/ч | Напор, м | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03010201 | 1140-1170 | До 30 | 1 242,8 | 762,5 | 288,8 |

030103 Насосы грунтовые двухкорпусные

I группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса. Очистка, дефектация. Замена внутреннего корпуса, рабочего колеса, подшипников. Восстановление вала, напорного и всасывающего патрубков наплавкой с последующей обработкой. Устранение дефектов системы охлаждения и уплотнений. Сборка, центровка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса. Очистка, дефектация. Замена внутреннего корпуса и рабочего колеса. Устранение дефектов системы охлаждения и уплотнений. Сборка, центровка, опробование.

III группа сложности ремонта

Подтяжка крепежа, добавление масла в подшипники, замена сальника.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03010301 | До 50 | 40,7 | 22,3 | 0,65 |
| 03010302 | Свыше 50 до 100 | 45,4 | 24,9 | 0,73 |
| 03010303 | Свыше 100 до 160 | 81,0 | 44,6 | 1,3 |
| 03010304 | Свыше 160 до 400 | 98,6 | 54,2 | 1,6 |
| 03010305 | Свыше 400 до 800 | 178,6 | 91,6 | 2,8 |
| 03010306 | Свыше 800 до 1600 | 194,4 | 106,7 | 3,1 |

030104 Насосы центробежные самовсасывающие типа НЦС

I группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса. Очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса. Очистка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, центровка, опробование.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03010401 | До 60 | 15,6 | 9,3 |

0302 Насосы центробежные горизонтальные консольного типа двухступенчатые

030201 Насосы типа ЗСН

I группа сложности ремонта

Разборка насосов, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка насоса, очистка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03020101 | До 10 | 71,6 | 55,3 |

04 Насосы центробежные вертикальные

0401 Насосы центробежные секционные вертикальные двухкорпусные типа КсВ, НВР

I группа сложности ремонта

Снятие электродвигателя. Разборка насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка, опробование.

II группа сложности ремонта

Снятие электродвигателя. Разборка насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, центровка, опробование.

040101 Многоступенчатые секционные насосы типа КсВ, НВР

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04010101 | До 25 | 249,4 | 158,9 |
| 04010102 | Свыше 25 до 60 | 267,0 | 160,0 |
| 04010103 | Свыше 60 до 150 | 348,1 | 209,2 |
| 04010104 | Свыше 150 до 200 | 426,5 | 240,3 |
| 04010105 | Свыше 200 до 500 | 751,7 | 450,9 |
| 04010106 | Свыше 500 до 1200 | 1 345,1 | 804,8 |
| 04010107 | Свыше 1200 до 2000 | 1 810,1 | 1 083,1 |

040102 Многоступенчатые секционные насосы с вертикальным разъемом нижней части внутреннего корпуса типа КсВ

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04010201 | Свыше 300 до 475 | 297,2 | 130,1 |
| 04010202 | Свыше 950 до 1850 | 1 440,5 | 720,1 |

0402 Насосы центробежные вертикальные одноступенчатые

040201 Насосы типа В

I группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, подшипников электродвигателя. Вывод ротора электродвигателя. Разборка насоса, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Ремонт маслованн, маслоохладителей, подшипников электродвигателя. Сборка, центровка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, подшипников электродвигателя. Вывод ротора электродвигателя. Разборка насоса, очистка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов. Очистка маслованн и маслоохладителей. Сборка, центровка, опробование.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04020101 | Свыше 5000 до 8000 | 1 729,6 | 803,9 |
| 04020102 | Свыше 8000 до 10000 | 1 847,0 | 868,1 |
| 04020103 | Свыше 10000 до 15000 | 2 028,8 | 971,7 |
| 04020104 | Свыше 15000 до 25000 | 2 376,3 | 1 105,7 |

040202 Насосы типа ЦНГ, НЦВ

I группа сложности ремонта

Разборка насоса, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка насоса, очистка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04020201 | До 50 | 157,6 | 104,2 |
| 04020202 | Свыше 50 до 150 | 185,6 | 122,6 |
| 04020203 | Свыше 150 до 300 | 259,8 | 169,7 |
| 04020204 | Свыше 300 | 333,8 | 220,0 |

040203 Насосы вертикальные фекальные типа ФВ

I группа сложности ремонта

Снятие электродвигателя, насоса. Разборка насоса. Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка насоса, установка насоса и электродвигателя, опробование.

II группа сложности ремонта

Снятие электродвигателя, насоса. Разборка насоса. Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка насоса, установка насоса и электродвигателя, опробование.

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04020301 | До 85 | 53,5 | 32,0 |
| 04020302 | Свыше 85 до 150 | 100,0 | 60,0 |

0403 Насосы центробежные вертикальные двухступенчатые

040301 Насосы типа ЭКН

I группа сложности ремонта

Разборка насоса, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка насоса, очистка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04030101 | До 60 | 218,2 | 142,0 |

040302 Насосы типа НЦВС

I группа сложности ремонта

Снятие насоса с электродвигателем. Разборка муфты, насоса. Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей насоса. Сборка, опробование.

II группа сложности ремонта

Снятие насоса с электродвигателем. Разборка муфты, насоса. Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04030201 | до 65 | 350,9 | 220,2 |

0404 Насосы центробежные погружные типа MB, KM, MKB, НА

I группа сложности ремонта

Снятие электродвигателя, выемка насоса. Разборка насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка, опробование.

II группа сложности ремонта

Снятие электродвигателя, выемка насоса. Разборка насоса (с разборкой ротора). Очистка, дефектация, замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, центровка, опробование.

040401 Насосы многоступенчатые секционные типа MB, НА

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04040101 | Свыше 30 до 80 | 267,0 | 159,8 |
| 04040102 | Свыше 80 до 150 | 302,2 | 181,2 |
| 04040103 | Свыше 150 до 400 | 338,2 | 202,6 |
| 04040104 | Свыше 400 до 600 | 497,1 | 298,3 |

040402 Насосы одноступенчатые типа КМ, МКВ, НА

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04040201 | До 300 | 232,3 | 120,1 |
| 04040202 | Свыше 300 | 307,5 | 166,2 |

0405 Насосы типа "ГНОМ"

I группа сложности ремонта

Разборка насоса. Очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка насоса. Очистка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04050101 | До 10 | 12,5 | 7,2 |
| 04050102 | Свыше 10 до 25 | 21,0 | 12,2 |
| 04050103 | Свыше 25 до 40 | 38,8 | 22,6 |

0406 Насосы артезианские типа ЭЦВ

I группа, сложности ремонта

Выемка насосного агрегата, отсоединение электродвигателя. Разборка насоса. Очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка насоса, соединение с электродвигателем, установка насосного агрегата. Опробование.

II группа сложности ремонта

Выемка насосного агрегата, отсоединение электродвигателя. Разборка насоса. Очистка, дефектация. Замена дефектных управляющих элементов. Сборка насоса, соединение с электродвигателем, установка насосного агрегата. Опробование.

Средний разряд работ - 3,9

| № позиции | Количество ступеней | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 04060101 | 1 | До 210 | 78,2 | 46,7 |

05 Насосы осевые и диагональные вертикальные

I группа сложности ремонта

Разборка трубопроводов смазки, обтекателя, подшипников, рабочей камеры, рабочего колеса, соединительной муфты с опусканием ротора насоса и выводом ротора электродвигателя. Очистка, дефектация. Устранение дефектов рабочей камеры, рабочего колеса, подшипников, уплотнений. Замена изношенных деталей. Сборка, центровка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка трубопроводов смазки, обтекателя, подшипников, рабочей камеры, рабочего колеса, соединительной муфты с опусканием ротора насоса и выводом ротора электродвигателя. Очистка, дефектация. Устранение дефектов уплотняющих элементов. Сборка, центровка, опробование.

0501 Насосы типа ОВ, ОПВ

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | 11 |
|  |  | 01 | 02 |
| 05010101 | До 4000 | 697,3 | 421,7 |
| 05010102 | Свыше 4000 до 6000 | 711,4 | 430,3 |
| 05010103 | Свыше 6000 до 15000 | 1 873,7 | 1 124,2 |
| 05010104 | Свыше 15000 до 25000 | 2 162,9 | 1 303,6 |
| 05010105 | Свыше 25000 до 40000 | 2 483,4 | 1 419,8 |
| 05010106 | Свыше 40000 до 70000 | 2 584,1 | 1 492,5 |

0502 Насосы диагональные поворотно-лопастные

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 11 |
|  |  | 01 | 02 |
| 05020101 | 16200 | 1 030,3 | 622,1 |

06 Насосы роторные

I группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка, опробование

II группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса. Очистка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, центровка, опробование

0601 Насосы шестеренчатые

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 06010101 | До 6 | 18,4 | 11,2 |
| 06010102 | Свыше 6 до 20 | 30,9 | 18,7 |
| 06010103 | Свыше 20 до 60 | 40,5 | 24,7 |
| 06010104 | Свыше 60 до 105 | 62,5 | 37,9 |

0602 Насосы винтовые

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 06020101 | До 5 | 41,0 | 24,1 |
| 06020102 | Свыше 5 до 20 | 45,9 | 27,8 |

07 Насосы объемные

0701 Насосы плунжерные

Разборка насоса. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07010101 | До 25 | 3,6 |
| 07010102 | Свыше 25 до 40 | 3,9 |
| 07010103 | Свыше 40 до 60 | 7,3 |
| 07010104 | Свыше 60 до 100 | 8,4 |
| 07010105 | Свыше 100 до 330 | 9,7 |
| 07010106 | Свыше 330 до 400 | 10,9 |
| 07010107 | Свыше 400 до 600 | 12,3 |
| 07010108 | Свыше 600 до 800 | 13,2 |
| 07010109 | Свыше 800 до 1000 | 15,6 |
| 07010110 | Свыше 1000 до 1500 | 20,7 |
| 07010111 | Свыше 1500 до 2500 | 29,3 |

0702 Насосы поршневые

070201 Насосы поршневые ручные

Разборка насоса. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07020101 | До 10 | 13,5 |

070202 Насосы двухпоршневые паровые вертикальные

I группа сложности ремонта

Разборка насоса и привода. Очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Ремонт систем парораспределения и паровых поршней. Притирка водяных клапанов. Ремонт системы смазки. Сборка, регулировка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка насоса. Очистка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов. Притирка водяных клапанов. Ремонт системы смазки. Сборка, регулирование, опробование.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 07020201 | До 25 | 75,3 | 45,2 |

0703 Насосы диафрагменные

Разборка насоса. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Подача, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07030101 | До 25 | 10,3 |

08 Узлы насосов

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов крепежа, замена прокладок. Сборка, опробование.

0801 Гидромуфты питательных насосов

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Номинальная передаваемая мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 08010101 | До 5000 | 210,0 | 90,6 |
| 08010102 | Свыше 5000 до 8000 | 264,7 | 115,5 |

0802 Редукторы питательных насосов

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Номинальная передаваемая мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 08020101 | До 5000 | 274,1 | 146,6 |
| 08020102 | Свыше 5000 до 8000 | 328,0 | 167,1 |

0803 Муфты жесткие, полужесткие, пальцевые

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Диаметр вала, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 08030101 | До 70 | 28,3 | 9,2 |
| 08030102 | Свыше 70 до 120 | 42,6 | 13,8 |
| 08030103 | Свыше 120 до 160 | 68,5 | 22,8 |
| 08030104 | Свыше 160 до 250 | 84,3 | 28,0 |

0804 Муфты зубчатые

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Диаметр вала, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 08040101 | До 120 | 78,9 | 45,2 |

0805 Призматическая направляющая шпонка

Очистка, обмер, восстановление зазоров до формулярных.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 08050101 | 42,3 |

Примечания:

1. Трудоемкость подразделов 0803, 0804, 0805 не применяется дополнительно к трудоемкости ремонта насосов.

2. Трудоемкость работ по замене шпилек насосов определяется по трудоемкости таблицы 010207 части 2 «Трудоемкости».

09 Опоры вращающихся механизмов

0901 Опоры с подшипниками скольжения

090101 Ремонт опор

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Замена вкладышей. Восстановление рабочей поверхности вала шлифовкой. Сборка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Восстановление рабочих поверхностей вкладышей шабровкой и вала - шлифовкой. Сборка.

III группа сложности ремонта

Разборка, очистка. Проверка формулярных зазоров. Сборка.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Диаметр шейки вала, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 09010101 | До 70 | 34,3 | 28,3 | 9,0 |
| 09010102 | Свыше 70 до 120 | 40,2 | 33,2 | 10,3 |
| 09010103 | Свыше 120 до 160 | 51,4 | 42,8 | 12,7 |
| 09010104 | Свыше 160 до 300 | 77,1 | 64,4 | 19,5 |
| 09010105 | Свыше 300 до 450 | 93,7 | 78,1 | 23,4 |

090102 Перезаливка вкладыша подшипника (без механической обработки)

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Диаметр внутреннего вкладыша, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при длине вкладыша, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 до 250 | свыше 250 до 300 | свыше 300 до 375 | свыше 375 до 450 | свыше 450 до 550 | свыше 550 до 650 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 09010201 | До 50 | 11,1 | 11,5 | 12,0 | 12,4 | 12,6 | - | - | - |  |
| 09010202 | Свыше 50 до 75 | 11,8 | 12,4 | 12,8 | 13,2 | 13,7 | 14,0 | 14,6 | - | - |
| 09010203 | Свыше 75 до 100 | 12,2 | 12,6 | 13,2 | 13,7 | 14,3 | 14,6 | 15,1 | 16,0 | 16,5 |
| 09010204 | Свыше 100 до 150 | 17,9 | 18,4 | 19,0 | 19,2 | 19,8 | 20,3 | 20,9 | 21,4 | 22,3 |
| 09010205 | Свыше 150 до 200 | 22,5 | 23,9 | 25,3 | 25,6 | 26,7 | 27,8 | 28,9 | 30,0 | 31,3 |
| 09010206 | Свыше 200 до 300 | 31,6 | 32,4 | 33,5 | 34,4 | 34,9 | 35,7 | 36,6 | 37,1 | 37,9 |
| 09010207 | Свыше 300 до 400 | 35,2 | 36,6 | 37,9 | 39,9 | 41,8 | 43,4 | 45,4 | 47,3 | 49,5 |
| 09010208 | Свыше 400 до 500 | - | 50,9 | 52,8 | 55,0 | 56,9 | 59,1 | 61,3 | 63,8 | 66,3 |
| 09010209 | Свыше 500 до 600 | - | - | - | 60,5 | 62,7 | 64,9 | 67,4 | 69,8 | 72,6 |

090103 Ремонт вкладыша подшипника (с перезаливкой и механической обработкой)

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Диаметр внутреннего вкладыша, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при длине вкладыша, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 до 250 | свыше 250 до 300 | свыше 300 до 375 | свыше 375 до 450 | свыше 450 до 550 | свыше 550 до 650 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 09010301 | До 50 | 16,8 | 19,5 | 20,6 | 21,4 | 22,0 | - | - | - | - |
| 09010302 | Свыше 50 до 75 | 20,9 | 21,7 | 22,3 | 23,1 | 23,6 | 24,5 | 25,3 | - | - |
| 09010303 | Свыше 75 до 100 | 21,4 | 22,3 | 23,1 | 23,9 | 24,7 | 25,6 | 26,7 | 27,8 | 28,9 |
| 09010304 | Свыше 100 до 150 | 30,8 | 32,2 | 33,3 | 33,8 | 34,4 | 35,3 | 36,3 | 37,4 | 38,5 |
| 09010305 | Свыше 150 до 200 | 39,6 | 41,8 | 44,0 | 44,5 | 46,7 | 48,4 | 50,3 | 52,2 | 54,7 |
| 09010306 | Свыше 200 до 300 | 55,0 | 56,6 | 58,6 | 59,1 | 59,9 | 62,1 | 63,8 | 65,2 | 66,8 |
| 09010307 | Свыше 300 до 400 | 61,6 | 63,8 | 66,3 | 69,8 | 72,9 | 75,9 | 78,4 | 83,0 | 86,9 |
| 09010308 | Свыше 400 до 500 | - | 86,1 | 89,4 | 92,9 | 96,5 | 100,6 | 104,5 | 109,2 | 113,8 |
| 09010309 | Свыше 500 до 600 | - | - | - | 107,2 | 111,6 | 114,4 | 120,4 | 125,7 | 131,4 |

0902 Опоры направляющие с обрезиненными вкладышами

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Замена вкладышей с восстановлением плотности разъема и посадочных мест корпуса шабровкой. Сборка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Замена вкладышей. Сборка.

III группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Восстановление формулярных зазоров. Сборка.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Диаметр шейки вала, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 09020101 | До 250 | 208,7 | 104,6 | 34,5 |
| 09020102 | Свыше 250 до 450 | 334,3 | 160,9 | 52,4 |

0903 Выносные опоры с подшипниками качения

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Замена подшипников, прокладок. Восстановление сопрягаемых поверхностей. Сборка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Замена подшипников, прокладок. Сборка.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Диаметр шейки вала, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 09030101 | До 70 | 14,8 | 7,3 |
| 09030102 | Свыше 70 до 100 | 21,5 | 10,5 |
| 09030103 | Свыше 100 до 150 | 27,0 | 13,2 |

Примечания:

1. Трудоемкость работ по ремонту опор не применяется дополнительно к трудоемкости работ по ремонту насосов.

2. Трудоемкость таблиц 090102, 090103 не распространяется на работы по ремонту подшипников шаровых барабанных мельниц.

10 Насосы вакуумные

1001 Насосы типа РМК, ВВН

I группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса. Очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка, центровка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, насоса. Очистка, дефектация. Замена изношенных уплотняющих элементов. Сборка, центровка, опробование.

Средний разряд работ - 2,1

| № позиции | Производительность, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 10010101 | До 270 | 19,3 | 11,5 |
| 10010102 | Свыше 270 до 720 | 23,7 | 14,2 |
| 10010103 | Свыше 720 | 28,4 | 17,0 |

11 Прочие работы

1101 Снятие насоса с помощью стационарного грузоподъемного механизма

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку массой, т |
| --- | --- |
|  | до 0,05 | свыше 0,05 до 0,1 | свыше 0,1 до 0,3 | свыше 0,3 до 0,5 | свыше 0,5 до 1,0 | свыше 1,0 до 2,0 | свыше 2,0 до 3,0 | свыше 3,0 до 4,0 | свыше 4,0 до 5,0 | свыше 5,0 до 6,0 | свыше 6,0 до 8,0 | свыше 8,0 до 10,0 | свыше 10,0 до 15,0 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11010101 | 0,25 | 0,29 | 0,79 | 1,3 | 1,9 | 2,9 | 3,6 | 4,4 | 4,9 | 5,5 | 6,9 | 8,4 | 12,1 |

1102 Установка насоса с помощью стационарного грузоподъемного механизма

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку массой, т |
| --- | --- |
|  | до 0,05 | свыше 0,05 до 0,1 | свыше 0,1 до 0,3 | свыше 0,3 до 0,5 | свыше 0,5 до 1,0 | свыше 1,0 до 2,0 | свыше 2,0 до 3,0 | свыше 3,0 до 4,0 | свыше 4,0 до 5,0 | свыше 5,0 до 6,0 | свыше 6,0 до 8,0 | свыше 8,0 до 10,0 | свыше 10,0 до 15,0 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11020101 | 0,34 | 0,39 | 0,99 | 1,5 | 2,3 | 3,5 | 4,4 | 5,3 | 5,9 | 6,4 | 7,4 | 9,1 | 13,0 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Насосы центробежные горизонтальные секционные

02 Насосы центробежные горизонтальные спирального типа

03 Насосы центробежные горизонтальные консольного типа

04 Насосы центробежные вертикальные

05 Насосы осевые и диагональные вертикальные

06 Насосы роторные

07 Насосы объемные

08 Узлы насосов

09 Опоры вращающихся механизмов

10 Насосы вакуумные

11 Прочие работы