Национальная система ценообразования и сметного нормирования в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЭСНр-2001-67

Сборник № 67

Электромонтажные работы

Утверждены и рекомендованы к применению

постановлением Союза Инженеров-сметчиков

от 14 ноября 2005 года № 12/ПС

РАЗРАБОТАНЫ Координационным центром по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве "КЦЦС" (Горячкин П.В., Гурьев В.Г., Жуков А.Н., Макарова М.В.), Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве "РЦЦС СПб" (Штоколов А.И., Иванов А.П., Бархударян Б.А.)

при участии специалистов - Олтяну А.А. (к.э.н., доцент Государственного Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета, Сборники ЭСН 65(71), ФГУП "СоюзморНИИпроект" (Бирюков К.И., Шебунина Н.Ф., Сборники 72, 73) и ОАО "Гипрогазочистка" (Любановский В.Д., Волкова Н.А., Сборник 70).

РАССМОТРЕНЫ Правлением Межрегиональной общественной организации "Союз инженеров-сметчиков" (председатель правления Варзарь С.А.) с учетом экспертных заключений Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга (письмо от 25.10.05 № 2-35221/05), ОАО "ЛенжилНИИпроект" (письмо от 16.09.05 № 12-Р/149) и 26 Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ (письмо от 07.12.05 г. № 193/2108).

УТВЕРЖДЕНЫ И РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ с 1 января 2006 года постановлением Межрегиональной общественной организации "Союз инженеров-сметчиков" от 14.11.2005 г. № 12/ПС.

Предназначены для определения состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения ремонтно-строительных работ на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом, а также для расчетов за выполненные работы и списания материалов.

ЭСНр являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на ремонтно-строительные работы, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие Элементные сметные нормы (ЭСНр) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении электромонтажных работ при ремонте зданий и сооружений и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ЭСНр являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

1.2. ЭСНр отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам ремонтно-строительных работ и позволяют достоверно определять сметную стоимость электромонтажных работ при составлении смет. В связи с этим, ЭСНр рекомендуется применять предприятиями и организациями независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-строительные работы на объектах с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов, а так же для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц.

1.3. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по ремонту и демонтажу электрического освещения и силовых проводок в жилых и общественных зданиях независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок.

1.4. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: перестановку приспособлений; частичную разборку и сборку электроаппаратуры при осмотре; устройство ограждений; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготовительных работ, демонтаже и т.п.

1.5. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ рассчитан исходя из условий производства работ с лестниц-стремянок и монтажных подмостей на высоте до 5 метров.

1.6. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по демонтажу проводов рассчитан с учетом отсоединения проводов, отвертывания болтов и гаек, свертывания проводов в бухты. В нормах табл. 01-002 предусмотрен расход ресурсов на демонтаж труб без сохранения материала.

1.7. Марки и сечения проводов и кабелей, материалы и диаметры труб, типы светильников, выключателей, переключателей, штепсельных розеток и т.п. принимаются по проектным данным.

1.8. В нормах настоящего сборника, в которых не указаны масса строительного мусора и возврат материалов, они определяются по факту при осмотре на месте.

1.7. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по электроосвещению определяется по проектным данным.

1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ЭСНр 67-01-001 Демонтаж электропроводки

Состав работ:

01. Снятие проводок с отсоединением жил. 02. Демонтаж конструкций, изоляторов.

Измеритель: 100 м

|  | Демонтаж электропроводки: |
| --- | --- |
| 67-01-001-1 | скрытой |
| 67-01-001-2 | шнура на роликах |
|  | Демонтаж провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: |
| 67-01-001-3 | 16 мм2 |
| 67-01-001-4 | 70 мм2 |
| 67-01-001-5 | 150 мм2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-01-001-1 | 67-01-001-2 | 67-01-001-3 | 67-01-001-4 | 67-01-001-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,54 | 2,77 | 13,71 | 15,72 | 18,06 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,004 | 0,007 | 0,017 | 0,07 | 0,16 |

Таблица ЭСНр 67-01-002 Демонтаж труб и проводов

Состав работ:

01. Вытягивание проводов из труб (нормы 1-4). 02. Демонтаж труб и креплений (нормы 5-12).

Измеритель: 100 м пучка проводов (нормы 1-4), 100 м труб (нормы 5-12)

|  | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: |
| --- | --- |
| 67-01-002-1 | до 6 мм2 |
| 67-01-002-2 | до 16 мм2 |
| 67-01-002-3 | до 35 мм2 |
| 67-01-002-4 | до 70 мм2 |
|  | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах, диаметром: |
| 67-01-002-5 | до 25 мм |
| 67-01-002-6 | до 40 мм |
| 67-01-002-7 | до 80 мм |
|  | Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола, диаметром: |
| 67-01-002-8 | до 25 мм |
| 67-01-002-9 | до 40 мм |
| 67-01-002-10 | до 80 мм |
|  | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах, диаметром: |
| 67-01-002-11 | до 25 мм |
| 67-01-002-12 | до 50 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-01-002-1 | 67-01-002-2 | 67-01-002-3 | 67-01-002-4 | 67-01-002-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,25 | 2,95 | 3,98 | 5,84 | 16,84 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | — | — | — | — | 1,48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | — | — | — | — | 0,29 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | — | — | — | — | 0,04 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-01-002-6 | 67-01-002-7 | 67-01-002-8 | 67-01-002-9 | 67-01-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,39 | 36,77 | 30,44 | 50,39 | 65,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-01-002-11 | 67-01-002-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,31 | 9,17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 | 2,5 |

Таблица ЭСНр 67-01-003 Демонтаж кабеля

Состав работ:

01. Демонтаж кабеля, проложенного с креплением скобами.

Измеритель: 100 м

| 67-01-003-1 | Демонтаж кабеля |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-01-003-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 |

Таблица ЭСНр 67-01-004 Демонтаж приборов и аппаратов

Состав работ:

01. Снятие приборов, аппаратов.

Измеритель: 100 шт.

|  | Демонтаж осветительных приборов и аппаратов: |
| --- | --- |
| 67-01-004-1 | выключатели, розетки |
| 67-01-004-2 | патроны, подвесы |
| 67-01-004-3 | светильники с лампами накаливания |
| 67-01-004-4 | бра, плафоны |
| 67-01-004-5 | светильники для люминесцентных ламп |
| 67-01-004-6 | электросчетчики |
| 67-01-004-7 | магнитные пускатели |
| 67-01-004-8 | пакетные выключатели |
| 67-01-004-9 | выключатели автоматические (автоматы) |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-01-004-1 | 67-01-004-2 | 67-01-004-3 | 67-01-004-4 | 67-01-004-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,84 | 3,74 | 6,32 | 10,81 | 17,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,3 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-01-004-6 | 67-01-004-7 | 67-01-004-8 | 67-01-004-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 25,72 | 88,9 | 73,4 | 65,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | — | 4 | 1,9 | 1,8 |

2. СМЕНА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ И ПРИБОРОВ

Таблица ЭСНр 67-01-012 Смена светильников

Состав работ:

01. Снятие плафона или рассеивателя (при необходимости). 02. Снятие светильника. 03. Установка нового светильника. 04. Установка плафона или рассеивателя (при необходимости). 05. Проверка работы светильника.

Измеритель: 100 шт.

|  | Смена светильников: |
| --- | --- |
| 67-01-012-1 | с лампами накаливания |
| 67-01-012-2 | с люминесцентными лампами |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-01-012-1 | 67-01-012-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 89,1 | 163,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 503-9041 | Светильники с лампами накаливания | шт. | 100 | — |
| 503-9042 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | шт. | — | 100 |

Таблица ЭСНр 67-01-013 Смена электросчетчиков

Состав работ:

01. Отсоединение счетчика от сети. 02. Демонтаж старого счетчика. 03. Монтаж нового счетчика. 04. Опробование работы электросчетчика.

Измеритель: 100 шт.

| 67-01-013-1 | Смена электросчетчиков |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-01-013-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 87,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 500-9016 | Электроаппаратура соответствующего типа | шт. | 100 |

Таблица ЭСНр 67-01-014 Смена патронов

Состав работ:

01. Отсоединение жил проводов от зажимов в патроне. 02. Присоединение проводов к зажимам нового патрона. 03. Опробование работы патрона.

Измеритель: 100 шт.

| 67-01-014-1 | Смена патронов |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 67-01-014-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 81,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 500-9016 | Электроаппаратура соответствующего типа | шт. | 100 |

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

2. Правила определения объемов работ

1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ЭСНр 67-01-001 Демонтаж электропроводки

Таблица ЭСНр 67-01-002 Демонтаж труб и проводов

Таблица ЭСНр 67-01-003 Демонтаж кабеля

Таблица ЭСНр 67-01-004 Демонтаж приборов и аппаратов

2. СМЕНА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ И ПРИБОРОВ

Таблица ЭСНр 67-01-012 Смена светильников

Таблица ЭСНр 67-01-013 Смена электросчетчиков

Таблица ЭСНр 67-01-014 Смена патронов