ТРУДОЕМКОСТЬ

К «БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ»

ЧАСТЬ 6

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ТРАНСФОРМАТОРОВ И РЕАКТОРОВ

| РАЗРАБОТАНО | Открытым акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт», |
| --- | --- |
|  | Обществом с ограниченной ответственностью «Техно Конструкция» |
| ИСПОЛНИТЕЛИ | Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО «ЦКБ Энергоремонт») |
|  | В.И. Николаев, П.А. Головлев, Г.Н. Дубинский, Б.И. Моисеенко, Л.А. Гуминская (ООО «Техно Конструкция») |
| СОГЛАСОВАНО | Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта ОАО РАО «ЕЭС России» Начальник А.А. Романов |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. При выполнении ремонтных работ трансформаторов в условиях электрических сетей к трудоемкости применяется коэффициент К=1,2.

2. При выполнении демонтажа и монтажа отдельных узлов оборудования, а также при замене одного типа трансформатора другим, и при выполнении демонтажа и монтажа разными организациями, к трудоемкости на замену узлов применяются коэффициенты: при демонтаже К=0,3; при монтаже - К=0,7.

3. В трудоемкости настоящей части не учтены работы по восстановлению антикоррозионных покрытий наружных поверхностей. Трудоемкость работ по восстановлению антикоррозионных покрытий определяется по трудоемкости части 13.

4. В трудоемкости настоящей части учтены работы по проведению приемо-сдаточных и высоковольтных испытаний. При выполнении испытаний Заказчиком к трудоемкости применяются скидки, определяемые по согласованию Заказчика с Подрядчиком.

01 РЕМОНТ И ЗАМЕНА ТРАНСФОРМАТОРОВ

0101 Ремонт и замена силовых масляных трансформаторов

I группа сложности работ

Ремонт силовых масляных трансформаторов со сменой обмоток.

Разборка трансформатора с расшихтовкой верхнего ярма. Снятие (установка) обмоток и главной изоляции. Ремонт или замена переключающих устройств. Сушка активной части. Восстановление антикоррозионных покрытий внутренних поверхностей оборудования (узлов). Сборка, заливка маслом, испытания.

II группа сложности работ

Ремонт силовых масляных трансформаторов без смены обмоток.

Разборка трансформатора. Осмотр и ремонт активной части (без разборки). Сборка, заливка маслом, испытания.

III группа сложности работ

Замена трансформатора (демонтаж и монтаж).

Разгерметизация демонтирующего трансформатора. Демонтаж съемных комплектующих узлов. Установка транспортных креплений узлов на активной части и консервация демонтированных комплектующих узлов. Герметизация. Разгерметизация монтируемого трансформатора. Осмотр активной части и устранение выявленных дефектов, снятие транспортных креплений узлов. Расконсервация и монтаж комплектующих узлов. Герметизация, заливка маслом, испытания.

IV группа сложности работ

Демонтаж трансформатора.

Разгерметизация. Демонтаж съемных комплектующих узлов. Установка транспортных креплений узлов на активной части и консервация комплектующих узлов. Герметизация.

V группа сложности работ

Монтаж трансформатора.

Разгерметизация. Осмотр активной части и устранение выявленных дефектов, снятие транспортных креплений узлов. Расконсервация и монтаж комплектующих узлов. Герметизация, заливка маслом, испытания.

010101 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 10 кВ, переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 2,5 | 2,5 | ( | ( | ( |
| 01010101 | 20 | 26,9 | 9,8 | ( | ( | ( |
| 01010102 | 25 | 28,8 | 10,5 | ( | ( | ( |
| 01010103 | 30 | 31,3 | 11,5 | ( | ( | ( |
| 01010104 | 40 | 34,1 | 13,0 | ( | ( | ( |
| 01010105 | 50 | 36,8 | 14,1 | ( | ( | ( |
| 01010106 | 63 | 38,5 | 15,0 | ( | ( | ( |
| 01010107 | 100 | 44,8 | 15,8 | ( | ( | ( |
| 01010108 | 160 | 51,2 | 17,2 | ( | ( | ( |
| 01010109 | 180 | 54,3 | 17,4 | ( | ( | ( |
| 01010110 | 250 | 61,2 | 19,7 | ( | ( | ( |
| 01010111 | 320 | 76,7 | 24,4 | ( | ( | ( |
| Средний разряд работ | 2,7 | 2,5 | ( | ( | ( |
| 01010112 | 400 | 95,0 | 29,3 | ( | ( | ( |
| 01010113 | 560 | 122,7 | 34,6 | ( | ( | ( |
| 01010114 | 630 | 150,7 | 42,6 | ( | ( | ( |
| 01010115 | 750 | 227,4 | 66,4 | ( | ( | ( |
| Средний разряд работ | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 01010116 | 1000 | 278,6 | 80,3 | ( | ( | ( |
| 01010117 | 1600 | 325,4 | 96,0 | ( | ( | ( |
| 01010118 | 1800 | 345,2 | 115,4 | 97,9 | 39,2 | 58,8 |
| 01010119 | 2500 | 379,0 | 126,2 | 107,2 | 43,0 | 64,2 |
| 01010120 | 3200 | 417,9 | 137,1 | 116,7 | 46,8 | 69,9 |
| 01010121 | 4000 | 450,8 | 141,7 | 120,2 | 48,2 | 72,1 |
| 01010122 | 5600 | 513,9 | 171,4 | 145,6 | 58,2 | 87,3 |
| 01010123 | 6300 | 576,2 | 202,1 | 171,9 | 68,8 | 103,1 |

010102 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 10 кВ, регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,8 | ( | ( | ( |
| 01010201 | 60 | 71,2 | 25,6 | ( | ( | ( |
| 01010202 | 100 | 93,1 | 34,5 | ( | ( | ( |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,8 | ( | ( | ( |
| 01010203 | 560 | 204,7 | 57,6 | ( | ( | ( |
| 01010204 | 750 | 260,5 | 75,7 | ( | ( | ( |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 01010205 | 1000 | 271,4 | 77,8 | ( | ( | ( |
| 01010206 | 6300 | 603,7 | 187,0 | 120,7 | 48,4 | 72,3 |

010103 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 10 кВ с расщепленной обмоткой НН, регулируемые под нагрузкой

Средний разряд работ - 3,9

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01010301 | 25000 | 1 218,9 | 361,4 | 307,0 | 122,8 | 184,1 |
| 01010302 | 32000 | 1 419,5 | 394,0 | 335,1 | 134,0 | 201,1 |

010104 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 35 кВ, переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 2,5 | 2,5 | ( | ( | ( |
| 01010401 | 100 | 58,4 | 26,0 | ( | ( | ( |
| 01010402 | 160 | 95,0 | 34,9 | ( | ( | ( |
| 01010403 | 180 | 107,1 | 35,7 | ( | ( | ( |
| 01010404 | 250 | 135,4 | 42,9 | ( | ( | ( |
| 01010405 | 320 | 155,9 | 49,0 | ( | ( | ( |
| Средний разряд работ | 2,8 | 2,5 | ( | ( | ( |
| 01010406 | 400 | 171,9 | 60,9 | ( | ( | ( |
| 01010407 | 560 | 193,8 | 65,1 | ( | ( | ( |
| 01010408 | 630 | 215,4 | 69,8 | ( | ( | ( |
| 01010409 | 750 | 238,9 | 79,5 | ( | ( | ( |
| Средний разряд работ | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 01010410 | 1000 | 267,7 | 88,4 | ( | ( | ( |
| 01010411 | 1600 | 318,7 | 112,1 | ( | ( | ( |
| 01010412 | 1800 | 404,9 | 144,7 | 123,2 | 49,2 | 74,0 |
| 01010413 | 2500 | 425,1 | 151,3 | 128,7 | 51,7 | 77,0 |
| Средний разряд работ | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 01010414 | 3200 | 483,8 | 189,1 | 161,1 | 64,2 | 96,9 |
| 01010415 | 4000 | 499,1 | 197,0 | 167,6 | 67,2 | 100,4 |
| 01010416 | 5600 | 581,9 | 207,0 | 176,0 | 70,5 | 105,6 |
| 01010417 | 6300 | 602,3 | 217,5 | 181,2 | 72,4 | 108,8 |
| Средний разряд работ | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| 01010418 | 7500 | 670,4 | 220,8 | 189,1 | 75,0 | 112,5 |
| 01010419 | 10000 | 682,5 | 227,0 | 194,3 | 77,2 | 115,5 |
| Средний разряд работ | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 01010420 | 15000 | 781,0 | 275,7 | 234,3 | 93,8 | 140,5 |
| 01010421 | 16000 | 813,6 | 285,4 | 242,4 | 97,0 | 145,5 |
| 01010422 | 20000 | 1 032,3 | 307,5 | 261,6 | 104,8 | 156,7 |
| 01010423 | 31500 | 1 122,9 | 385,0 | 327,4 | 130,8 | 196,6 |
| 01010424 | 40500 | 1 501,7 | 476,5 | 405,0 | 162,0 | 243,0 |
| Средний разряд работ | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 01010425 | 75000 | 1 834,8 | 557,4 | 473,8 | 189,4 | 284,4 |
| 01010426 | 80000 | 1 871,0 | 566,2 | 481,3 | 192,5 | 288,8 |

010105 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 35 кВ, регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,8 | ( | ( | ( |
| 01010501 | 560 | 214,4 | 71,4 | ( | ( | ( |
| 01010502 | 1000 | 269,1 | 87,6 | ( | ( | ( |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 01010503 | 1600 | 366,1 | 125,7 | ( | ( | ( |
| 01010504 | 1800 | 434,8 | 151,7 | 129,0 | 51,5 | 77,5 |
| 01010505 | 2500 | 462,3 | 161,7 | 137,6 | 55,1 | 82,5 |
| 01010506 | 3200 | 495,2 | 189,6 | 161,2 | 64,4 | 96,8 |
| 01010507 | 4000 | 564,6 | 216,1 | 183,7 | 73,5 | 110,2 |
| 01010508 | 5600 | 631,1 | 230,9 | 196,3 | 78,5 | 117,8 |
| 01010509 | 6300 | 655,5 | 238,8 | 203,0 | 81,1 | 121,9 |
| 01010510 | 7500 | 754,0 | 241,2 | 205,1 | 82,1 | 123,1 |
| 01010511 | 10000 | 787,4 | 252,6 | 214,7 | 85,9 | 128,8 |
| 01010512 | 15000 | 844,9 | 297,0 | 252,8 | 101,4 | 151,5 |
| 01010513 | 16000 | 878,5 | 305,1 | 259,3 | 103,8 | 155,5 |
| 01010514 | 20000 | 1 038,3 | 351,4 | 298,6 | 119,5 | 179,1 |
| 01010515 | 25000 | 1 066,2 | 365,2 | 309,4 | 123,6 | 185,8 |
| 01010516 | 31500 | 1 331,0 | 451,8 | 358,3 | 143,4 | 214,9 |
| 01010517 | 40000 | 1 367,2 | 466,6 | 383,1 | 153,4 | 229,7 |

010106 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 35 кВ с расщепленной обмоткой НН, регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 01010601 | 25000 | 1 272,1 | 434,8 | 369,5 | 147,4 | 222,1 |
| Средний разряд работ | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 01010602 | 32000 | 1 485,4 | 472,0 | 401,0 | 160,5 | 240,4 |
| 01010603 | 40000 | 1 770,6 | 521,9 | 443,7 | 177,5 | 266,2 |
| 01010604 | 63000 | 1 967,7 | 536,5 | 456,1 | 182,5 | 273,6 |

010107 Трансформаторы трехфазные трехобмоточные класса напряжения 35 кВ, регулируемые под нагрузкой

Средний разряд работ - 3,9

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01010701 | 6300 | 789,3 | 239,2 | 203,2 | 81,3 | 121,9 |
| 01010702 | 10000 | 984,6 | 263,8 | 224,5 | 89,9 | 134,5 |
| 01010703 | 16000 | 1 097,9 | 319,2 | 271,2 | 108,5 | 162,7 |

010108 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 110 кВ, переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 01010801 | 2500 | 766,6 | 173,6 | 156,5 | 62,6 | 93,8 |
| 01010802 | 3200 | 838,4 | 193,1 | 173,6 | 69,5 | 104,1 |
| 01010803 | 4000 | 874,4 | 201,5 | 181,0 | 72,4 | 108,7 |
| 01010804 | 5600 | 952,0 | 234,5 | 211,2 | 84,9 | 126,3 |
| 01010805 | 6300 | 972,5 | 238,1 | 214,5 | 85,9 | 128,6 |
| 01010806 | 7500 | 1 132,1 | 259,5 | 237,0 | 93,3 | 143,7 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 01010807 | 10000 | 1 149,2 | 278,5 | 250,7 | 100,3 | 150,4 |
| 01010808 | 15000 | 1 351,5 | 343,2 | 308,5 | 123,6 | 185,0 |
| 01010809 | 16000 | 1 368,7 | 344,4 | 310,3 | 124,3 | 186,0 |
| 01010810 | 20000 | 1 574,8 | 411,9 | 370,7 | 148,3 | 222,4 |
| 01010811 | 25000 | 1 598,4 | 418,0 | 376,0 | 150,4 | 225,7 |
| 01010812 | 31500 | 1 622,0 | 433,9 | 390,4 | 155,9 | 234,5 |
| 01010813 | 32000 | 1 628,4 | 435,4 | 391,7 | 156,4 | 235,3 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 01010814 | 40000 | 1 677,3 | 474,1 | 414,2 | 170,6 | 256,2 |
| 01010815 | 40500 | 1 685,3 | 476,6 | 429,1 | 171,8 | 257,2 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 01010816 | 60000 | 1 761,9 | 514,5 | 462,8 | 184,9 | 277,9 |
| 01010817 | 63000 | 1 788,6 | 522,0 | 469,6 | 187,8 | 281,8 |
| 01010818 | 70000 | 1 815,7 | 524,0 | 471,5 | 188,8 | 282,7 |
| 01010819 | 75000 | 1 850,1 | 533,7 | 480,6 | 192,2 | 288,3 |
| 01010820 | 80000 | 1 867,1 | 538,4 | 484,5 | 193,9 | 290,5 |
| 01010821 | 90000 | 1 953,4 | 554,0 | 498,4 | 199,3 | 299,1 |
| 01010822 | 120000 | 2 317,9 | 618,2 | 555,9 | 222,5 | 333,5 |
| 01010823 | 125000 | 2 345,5 | 640,3 | 575,7 | 230,5 | 345,2 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 01010824 | 180000 | 2 509,6 | 693,9 | 624,5 | 249,6 | 374,8 |
| 01010825 | 200000 | 2 639,7 | 721,4 | 649,3 | 260,0 | 389,3 |
| 01010826 | 240000 | 2 731,9 | 742,7 | 668,4 | 267,5 | 400,9 |
| 01010827 | 250000 | 2 776,9 | 750,4 | 675,1 | 269,9 | 405,2 |
| 01010828 | 400000 | 3 137,0 | 872,2 | 784,9 | 314,0 | 470,8 |

010109 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 110 кВ, регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 01010901 | 2500 | 958,4 | 209,7 | 188,7 | 75,6 | 113,1 |
| 01010902 | 5600 | 1 190,0 | 272,4 | 245,2 | 98,0 | 147,2 |
| 01010903 | 6300 | 1 207,4 | 276,0 | 248,5 | 99,5 | 149,1 |
| 01010904 | 10000 | 1 415,2 | 351,6 | 316,3 | 126,7 | 189,6 |
| 01010905 | 15000 | 1 689,3 | 411,0 | 370,0 | 147,9 | 222,1 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 01010906 | 16000 | 1 706,4 | 412,2 | 370,9 | 148,4 | 222,5 |
| 01010907 | 20000 | 1 968,6 | 458,4 | 412,7 | 165,1 | 247,6 |
| 01010908 | 25000 | 2 008,4 | 494,9 | 445,1 | 178,2 | 266,9 |
| 01010909 | 31500 | 2 158,2 | 511,4 | 460,4 | 184,1 | 276,2 |
| 01010910 | 40000 | 2 186,3 | 559,3 | 503,5 | 201,3 | 302,2 |
| 01010911 | 40500 | 2 196,6 | 561,0 | 504,7 | 202,0 | 302,7 |
| Средний разряд работ | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 01010912 | 60000 | 2 170,8 | 628,8 | 566,0 | 226,4 | 339,7 |
| 01010913 | 63000 | 2 206,4 | 637,6 | 573,9 | 229,5 | 344,4 |
| 01010914 | 80000 | 2 300,7 | 658,1 | 592,3 | 237,1 | 355,2 |

010110 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 110 кВ с расщепленной обмоткой НН, регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 01011001 | 25000 | 2 165,6 | 518,1 | 466,6 | 186,8 | 279,8 |
| 01011002 | 32000 | 2 260,8 | 562,7 | 506,6 | 202,7 | 303,9 |
| 01011003 | 40000 | 2 333,3 | 607,3 | 546,7 | 218,5 | 328,2 |
| Средний разряд работ | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 01011004 | 63000 | 2 388,1 | 704,9 | 634,0 | 253,8 | 380,2 |
| 01011005 | 80000 | 2 531,0 | 765,0 | 688,4 | 275,3 | 413,1 |
| Средний разряд работ | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 01011006 | 125000 | 3 153,5 | 858,0 | 772,4 | 308,9 | 463,5 |

010111 Трансформаторы трехфазные трехобмоточные класса напряжения 110 кВ, переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 01011101 | 5600 | 1 162,8 | 283,8 | 255,5 | 102,3 | 153,2 |
| 01011102 | 6300 | 1 231,3 | 300,7 | 270,5 | 107,9 | 162,6 |
| 01011103 | 7500 | 1 270,4 | 307,1 | 276,4 | 110,5 | 166,0 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 01011104 | 10000 | 1 381,6 | 326,2 | 293,9 | 117,5 | 176,4 |
| 01011105 | 15000 | 1 487,7 | 359,8 | 324,0 | 129,6 | 194,3 |
| 01011106 | 16000 | 1 573,3 | 372,5 | 335,1 | 134,2 | 200,9 |
| 01011107 | 20000 | 1 624,6 | 438,9 | 395,0 | 157,9 | 237,0 |
| 01011108 | 31500 | 1 949,2 | 516,0 | 464,5 | 186,0 | 278,5 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 01011109 | 60000 | 2 298,7 | 532,3 | 486,7 | 194,7 | 292,0 |
| 01011110 | 63000 | 2 402,2 | 562,5 | 506,4 | 202,7 | 303,7 |
| 01011111 | 75000 | 2 654,6 | 626,7 | 564,0 | 225,6 | 338,3 |

010112 Трансформаторы трехфазные трехобмоточные класса напряжения 110 кВ, регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 01011201 | 6300 | 1 550,9 | 358,3 | 322,5 | 129,3 | 193,2 |
| 01011202 | 10000 | 1 708,1 | 364,0 | 327,5 | 131,0 | 196,5 |
| 01011203 | 15000 | 1 859,8 | 424,1 | 381,4 | 152,7 | 228,7 |
| 01011204 | 16000 | 1 926,4 | 447,5 | 402,9 | 161,0 | 241,9 |
| 01011205 | 20000 | 2 030,8 | 484,2 | 435,8 | 174,4 | 261,4 |
| 01011206 | 25000 | 2 234,1 | 515,5 | 463,7 | 185,6 | 278,1 |
| 01011207 | 31500 | 2 436,3 | 553,9 | 498,8 | 199,4 | 299,4 |
| 01011208- | 40000 | 2 633,3 | 611,4 | 550,3 | 220,2 | 330,1 |
| 01011209 | 40500 | 2 679,6 | 616,4 | 554,6 | 221,6 | 333,0 |
| Средний разряд работ | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 01011210 | 60000 | 2 799,9 | 661,0 | 594,6 | 237,6 | 357,1 |
| 01011211 | 63000 | 2 914,1 | 712,0 | 640,9 | 256,4 | 384,5 |
| Средний разряд работ | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 01011212 | 75000 | 3 186,3 | 766,6 | 690,1 | 276,0 | 414,1 |
| 01011213 | 80000 | 3 252,4 | 819,6 | 737,5 | 295,3 | 442,2 |

010113 Трансформаторы однофазные двухобмоточные класса напряжения 110 кВ, переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 01011301 | 10500 | 853,9 | 239,1 | 215,0 | 85,9 | 129,1 |
| 01011302 | 20000 | 1 256,8 | 351,5 | 316,4 | 126,9 | 189,5 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 01011303 | 40000 | 1 461,9 | 394,7 | 354,9 | 142,2 | 212,7 |
| 01011304 | 50000 | 1 723,1 | 465,2 | 418,6 | 167,3 | 251,3 |

010114 Трансформаторы однофазные трехобмоточные класса напряжения 110 кВ, переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 01011401 | 5000 | 872,1 | 243,9 | 219,6 | 87,9 | 131,7 |
| 01011402 | 6667 | 923,6 | 258,3 | 232,5 | 93,0 | 139,5 |
| 01011403 | 10500 | 1 024,7 | 286,8 | 256,0 | 102,3 | 153,6 |
| 01011404 | 13500 | 1 115,8 | 312,1 | 280,7 | 112,5 | 168,3 |
| 01011405 | 20000 | 1 218,4 | 340,6 | 306,5 | 122,6 | 184,0 |

010115 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 150 кВ, переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 01011501 | 10000 | 1 167,1 | 367,7 | 331,0 | 132,4 | 198,6 |
| 01011502 | 15000 | 1 364,6 | 405,3 | 364,9 | 146,1 | 218,8 |
| 01011503 | 31500 | 1 722,4 | 494,5 | 445,0 | 177,9 | 267,1 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 01011504 | 60000 | 2 073,5 | 561,6 | 505,5 | 202,2 | 303,2 |
| 01011505 | 70000 | 2 277,9 | 611,3 | 550,1 | 220,0 | 330,1 |
| Средний разряд работ | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 01011506 | 125000 | 2 664,2 | 679,6 | 611,8 | 244,9 | 366,9 |
| Средний разряд работ | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 01011507 | 250000 | 3 537,2 | 826,6 | 744,1 | 297,6 | 446,5 |
| 01011508 | 400000 | 4 216,1 | 960,0 | 864,0 | 345,4 | 518,6 |

010116 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 150 кВ, регулируемые под нагрузкой

Средний разряд работ - 3,9

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01011601 | 6300 | 1 234,4 | 314,1 | 256,4 | 102,6 | 153,9 |
| 01011602 | 16000 | 1 632,3 | 457,7 | 411,9 | 164,6 | 247,4 |

010117 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 150 кВ с расщепленной обмоткой НН, регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 01011701 | 32000 | 2 210,7 | 598,9 | 538,8 | 215,6 | 323,2 |
| Средний разряд работ | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 01011702 | 63000 | 2 758,4 | 749,9 | 674,8 | 270,0 | 404,8 |

010118 Трансформаторы трехфазные трехобмоточные класса напряжения 150 кВ, переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 01011801 | 15000 | 1 637,3 | 426,8 | 384,1 | 153,6 | 230,5 |
| 01011802 | 31500 | 2 066,8 | 523,6 | 471,3 | 188,5 | 282,8 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 01011803 | 60000 | 2 488,6 | 618,2 | 556,4 | 222,7 | 333,7 |

010119 Трансформаторы трехфазные трехобмоточные класса напряжения 150 кВ, регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 01011901 | 10000 | 1 708,1 | 376,4 | 338,7 | 135,5 | 203,2 |
| 01011902 | 16000 | 2 069,7 | 509,3 | 458,5 | 183,4 | 275,0 |
| 01011903 | 25000 | 2 158,7 | 601,6 | 542,9 | 217,1 | 333,0 |
| 01011904 | 40000 | 2 690,8 | 737,3 | 663,8 | 265,5 | 398,3 |
| Средний разряд работ | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 01011905 | 63000 | 3 255,7 | 811,5 | 730,4 | 292,2 | 438,2 |

010120 Трансформаторы однофазные двухобмоточные класса напряжения 150 кВ, переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 01012001 | 20000 | 1 264,4 | 367,4 | 330,8 | 132,2 | 198,6 |
| 01012002 | 30000 | 1 448,3 | 390,9 | 344,4 | 141,0 | 211,0 |

010121 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 220 кВ, переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 01012101 | 80000 | 3 210,7 | 720,8 | 684,8 | 273,9 | 410,9 |
| 01012102 | 90000 | 3 316,7 | 745,0 | 707,7 | 283,1 | 424,6 |
| 01012103 | 120000 | 3 646,7 | 853,8 | 811,2 | 324,5 | 486,7 |
| 01012104 | 125000 | 3 998,0 | 878,1 | 819,5 | 327,7 | 491,7 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 01012105 | 160000 | 4 165,5 | 911,3 | 843,6 | 337,3 | 506,3 |
| 01012106 | 180000 | 4 349,3 | 940,9 | 893,9 | 357,6 | 536,4 |
| 01012107 | 200000 | 4 421,0 | 956,4 | 908,4 | 363,2 | 545,2 |
| 01012108 | 240000 | 4 643,9 | 1 008,8 | 958,3 | 383,3 | 575,0 |
| 01012109 | 250000 | 5 009,2 | 1 041,8 | 989,6 | 395,9 | 593,7 |
| 01012110 | 275000 | 5 037,5 | 1 186,7 | 1 100,2 | 440,0 | 660,3 |
| Средний разряд работ | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 01012111 | 360000 | 5 312,8 | 1 216,2 | 1 155,4 | 462,2 | 693,1 |
| 01012112 | 400000 | 5 586,7 | 1 279,0 | 1 179,2 | 471,8 | 707,4 |
| 01012113 | 630000 | 5 685,2 | 1 334,0 | 1 200,6 | 480,3 | 720,3 |
| Средний разряд работ | ( | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 01012114 | 1000000 | ( | 1 421,1 | 1 350,4 | 540,1 | 810,4 |

010122 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 220 кВ, регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 01012201 | 32000 | 3 325,5 | 628,0 | 596,9 | 238,6 | 358,2 |
| Средний разряд работ | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 01012202 | 63000 | 3 810,2 | 795,3 | 755,5 | 302,4 | 453,1 |
| Средний разряд работ | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 01012203 | 160000 | 5 761,9 | 1 262,2 | 1 199,2 | 479,7 | 719,5 |

010123 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 220 кВ с расщепленной обмоткой НН, регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 01012301 | 32000 | 3 693,2 | 697,2 | 627,5 | 251,0 | 376,5 |
| Средний разряд работ | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 01012302 | 40000 | 3 961,1 | 843,4 | 759,1 | 303,5 | 455,6 |
| 01012303 | 63000 | 4 229,3 | 882,4 | 838,3 | 335,3 | 503,0 |
| 01012304 | 100000 | 4 660,8 | 1 083,2 | 982,4 | 393,0 | 589,4 |
| Средний разряд работ | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 01012305 | 160000 | 5 868,8 | 1 388,6 | 1 319,3 | 527,6 | 791,7 |

010124 Трансформаторы трехфазные трехобмоточные класса напряжения 220 кВ, регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 4,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 01012401 | 20000 | 2 278,3 | 618,4 | 587,5 | 235,0 | 352,5 |
| 01012402 | 25000 | 2 338,0 | 658,5 | 625,5 | 250,1 | 375,4 |
| Средний разряд работ | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 01012403 | 40000 | 3 137,6 | 732,6 | 641,3 | 256,5 | 384,8 |
| 01012404 | 63000 | 3 705,4 | 833,4 | 791,8 | 316,6 | 475,2 |

010125 Трансформаторы однофазные двухобмоточные класса напряжения 220 кВ, переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 01012501 | 20000 | 1 426,2 | 364,2 | 346,1 | 138,6 | 207,5 |
| 01012502 | 25000 | 1 540,6 | 399,0 | 376,5 | 150,5 | 226,0 |
| 01012503 | 40000 | 1 654,1 | 444,1 | 421,9 | 168,8 | 253,1 |
| 01012504 | 50000 | 1 825,5 | 476,6 | 452,8 | 181,2 | 271,6 |
| Средний разряд работ | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 01012505 | 60000 | 1 869,0 | 481,2 | 457,1 | 183,0 | 274,1 |
| 01012506 | 66667 | 2 042,5 | 522,1 | 496,1 | 198,6 | 297,5 |
| 01012507 | 72000 | 2 079,9 | 531,7 | 505,2 | 202,0 | 303,3 |

010126 Трансформаторы однофазные трехобмоточные класса напряжения 220 кВ, переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 01012601 | 30000 | 1 775,0 | 472,0 | 448,4 | 179,6 | 268,9 |
| 01012602 | 33333 | 1 979,2 | 522,4 | 496,3 | 198,6 | 297,7 |
| 01012603 | 40000 | 2 040,7 | 531,8 | 505,2 | 202,0 | 303,2 |
| 01012604 | 46667 | 2 163,6 | 558,4 | 530,4 | 212,3 | 318,1 |
| 01012605 | 50000 | 2 222,7 | 570,5 | 541,4 | 216,7 | 324,8 |
| Средний разряд работ | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 01012606 | 60000 | 2 242,7 | 563,6 | 535,5 | 214,2 | 321,3 |
| 01012607 | 82500 | 2 548,9 | 633,9 | 602,1 | 240,9 | 361,2 |

010127 Автотрансформаторы трехфазные класса напряжения 220 кВ, переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 01012701 | 63000 | 2 485,7 | 635,9 | 605,4 | 242,0 | 363,4 |
| 01012702 | 90000 | 2 928,5 | 762,6 | 724,5 | 289,9 | 434,6 |
| 01012703 | 120000 | 3 224,7 | 824,3 | 783,1 | 313,3 | 469,8 |
| Средний разряд работ | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 01012704 | 180000 | 3 811,7 | 1 048,1 | 927,2 | 370,8 | 556,3 |
| 01012705 | 240000 | 4 437,6 | 1 060,9 | 1 007,9 | 403,1 | 604,9 |

010128 Автотрансформаторы трехфазные класса напряжения 220 кВ, регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 01012801 | 30000 | 2 543,2 | 694,4 | 659,6 | 263,8 | 395,8 |
| 01012802 | 32000 | 2 559,3 | 728,3 | 681,1 | 272,5 | 408,6 |
| Средний разряд работ | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 01012803 | 60000 | 2 717,1 | 747,5 | 709,8 | 284,1 | 425,7 |
| 01012804 | 63000 | 2 747,0 | 795,6 | 755,9 | 302,4 | 453,6 |
| 01012805 | 125000 | 4 081,2 | 1 043,2 | 991,1 | 396,3 | 594,7 |
| Средний разряд работ | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 01012806 | 200000 | 5 367,1 | 1 250,8 | 1 188,2 | 475,1 | 713,1 |
| 01012807 | 250000 | 5 685,0 | 1 359,0 | 1 290,7 | 516,4 | 774,3 |

010129 Автотрансформаторы однофазные класса напряжения 220 кВ, переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 01012901 | 40000 | 1 695,1 | 463,1 | 439,7 | 176,1 | 263,6 |
| Средний разряд работ | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 01012902 | 60000 | 2 047,0 | 512,8 | 487,2 | 194,6 | 292,6 |
| 01012903 | 80000 | 2 421,8 | 561,5 | 533,5 | 213,3 | 320,2 |
| 01012904 | 120000 | 2 687,3 | 690,0 | 655,3 | 262,1 | 393,2 |
| 01012905 | 133000 | 2 963,8 | 725,2 | 688,9 | 275,7 | 413,3 |

010130 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 330 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 01013001 | 125000 | 4 083,2 | 1 050,5 | 998,1 | 399,1 | 598,9 |
| 01013002 | 180000 | 4 685,5 | 1 117,3 | 1 061,5 | 424,8 | 636,7 |
| 01013003 | 200000 | 4 771,5 | 1 137,7 | 1 080,8 | 432,5 | 648,3 |
| 01013004 | 250000 | 5 002,3 | 1 157,9 | 1 099,9 | 440,0 | 660,0 |
| 01013005 | 400000 | 5 639,5 | 1 468,8 | 1 395,2 | 558,1 | 837,1 |
| 01013006 | 630000 | 6 725,8 | 1 623,8 | 1 542,8 | 616,9 | 925,8 |
| 01013007 | 1000000 | ( | 1 948,5 | 1 851,5 | 740,5 | 1 110,9 |
| 01013008 | 1250000 | ( | 2 338,2 | 2 221,6 | 888,7 | 1 332,9 |

010131 Автотрансформаторы трехфазные класса напряжения 330 кВ, переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 01013101 | 60000 | 3 497,7 | 880,2 | 836,3 | 334,4 | 501,9 |
| Средний разряд работ | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 01013102 | 120000 | 4 133,8 | 1 047,9 | 995,4 | 398,0 | 597,4 |
| 01013103 | 240000 | 5 311,1 | 1 346,3 | 1 279,1 | 511,5 | 767,5 |
| 01013104 | 250000 | 6 249,7 | 1 584,3 | 1 505,2 | 602,0 | 903,2 |

010132 Автотрансформаторы трехфазные класса напряжения 330 кВ, регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 01013201 | 63000 | 4 257,1 | 812,5 | 772,0 | 308,8 | 463,1 |
| Средний разряд работ | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 01013202 | 125000 | 5 017,5 | 1 155,0 | 1 097,3 | 438,9 | 658,4 |
| 01013203 | 200000 | 6 198,6 | 1 328,9 | 1 262,6 | 505,2 | 757,4 |
| 01013204 | 240000 | 6 346,1 | 1 346,3 | 1 279,1 | 511,5 | 767,5 |
| 01013205 | 250000 | 6 375,0 | 1 352,2 | 1 284,6 | 513,7 | 770,8 |

010133 Автотрансформаторы однофазные класса напряжения 330 кВ, регулируемые под нагрузкой

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01013301 | 133000 | ( | 753,7 | 716,2 | 286,5 | 429,7 |

010134 Трансформаторы трехфазные класса напряжения 500 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 01013401 | 206000 | 5 994,1 | 1 445,1 | 1 361,6 | 544,5 | 817,2 |
| 01013402 | 250000 | 6 072,7 | 1 507,2 | 1 431,9 | 572,8 | 859,1 |
| 01013403 | 400000 | 6 965,9 | 1 672,3 | 1 588,9 | 635,6 | 953,3 |
| 01013404 | 630000 | 8 156,7 | 2 257,6 | 2 144,8 | 858,0 | 1 286,8 |
| Средний разряд работ | ( | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 01013405 | 1000000 | ( | 3 005,8 | 2 855,5 | 1 141,9 | 1 713,6 |

010135 Автотрансформаторы трехфазные класса напряжения 500 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 01013501 | 250000 | 8 693,8 | 1 575,9 | 1 497,1 | 598,9 | 898,2 |

010136 Автотрансформаторы однофазные класса напряжения 500 кВ, переключаемые без возбуждения

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 01013601 | 90000 | 4 757,4 | 927,4 | 881,0 | 352,6 | 528,5 |
| 01013602 | 125000 | 5 099,5 | 996,7 | 946,7 | 378,5 | 568,2 |
| 01013603 | 135000 | 5 425,9 | 1 060,2 | 1 007,3 | 403,1 | 604,2 |
| Средний разряд работ | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 01033604 | 250000 | 5 796,1 | 1 187,1 | 1 127,8 | 451,0 | 676,9 |
| 01013605 | 267000 | 6 062,6 | 1 304,6 | 1 239,4 | 495,7 | 743,6 |
| 01013606 | 417000 | 6 913,7 | 1 374,2 | 1 305,4 | 522,1 | 783,4 |

010137 Автотрансформаторы однофазные класса напряжения 500 кВ, регулируемые под нагрузкой

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 01033701 | 133000 | 6 781,9 | 1 325,4 | 1 259,1 | 503,4 | 755,7 |
| 01013702 | 167000 | 6 966,6 | 1 338,8 | 1 271,8 | 508,7 | 763,1 |
| 01013703 | 210000 | 7 139,9 | 1 439,1 | 1 367,3 | 546,9 | 820,4 |
| 01013704 | 250000 | 7 245,1 | 1 484,1 | 1 409,9 | 564,0 | 845,9 |
| 01013705 | 267000 | 7 364,8 | 1 523,0 | 1 447,0 | 578,7 | 868,3 |
| 01013706 | 417000 | 8 619,6 | 1 713,1 | 1 627,3 | 650,7 | 976,6 |

010138 Трансформаторы однофазные класса напряжения 750 кВ

Средний разряд работ - 4,6

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01013801 | 417000 | ( | 1 379,0 | 1 310,2 | 524,0 | 786,2 |

010139 Автотрансформаторы однофазные класса напряжения 750 кВ

Средний разряд работ - 4,6

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01013901 | 333000 | ( | 1 235,7 | 1 173,8 | 469,4 | 704,3 |
| 01013902 | 417000 | ( | 1 446,2 | 1 373,8 | 549,5 | 824,3 |

010140 Трансформаторы вольтодобавочные класса напряжения 35 кВ, регулируемые под нагрузкой

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01014001 | 120000 | 1 207,8 | 397,1 | 337,6 | 135,1 | 202,5 |
| 01014002 | 180000 | 1 827,6 | 609,1 | 517,9 | 207,4 | 310,5 |
| 01014003 | 240000 | 1 840,8 | 613,8 | 521,8 | 208,8 | 313,0 |
| 01014004 | 270000 | 1 881,3 | 626,9 | 533,0 | 213,2 | 319,8 |
| 01014005 | 360000 | 1 947,9 | 649,1 | 551,8 | 220,8 | 331,0 |
| 01014006 | 405000 | 1 974,5 | 658,2 | 559,4 | 223,7 | 335,7 |
| 01014007 | 480000 | 2 027,9 | 676,0 | 574,5 | 229,8 | 344,7 |
| 01014008 | 750000 | 2 441,4 | 813,8 | 691,8 | 276,6 | 415,2 |

010141 Трансформаторы линейные класса напряжения 10 кВ, регулируемые под нагрузкой

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01014101 | 16000 | 550,1 | 183,5 | 155,9 | 62,4 | 93,5 |
| 01014102 | 40000 | 845,0 | 279,5 | 237,8 | 95,3 | 142,5 |

010142 Трансформаторы линейные класса напряжения 35 кВ, регулируемые под нагрузкой

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01014201 | 40000 | 626,0 | 203,0 | 172,5 | 69,0 | 103,4 |
| 01014202 | 63000 | 920,6 | 306,9 | 261,0 | 104,4 | 156,6 |
| 01014203 | 100000 | 1 256,8 | 418,8 | 355,9 | 142,5 | 213,4 |

010143 Трансформаторы однофазные класса напряжения 500 кВ с расщепленной обмоткой НН

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Средний разряд работ | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 01014301 | 210000 | 6 612,4 | 1 313,8 | 1 248,6 | 499,3 | 749,3 |

0102 Ремонт и замена сухих трансформаторов

010201 Ремонт и замена силовых сухих трансформаторов напряжением до 10 кВ

I группа сложности ремонта

Снятие кожуха, разборка активной части, устранение дефектов остова, замена обмоток и главной изоляции, сборка, сушка и отделка активной части, установка кожуха, испытания.

II группа сложности ремонта

Снятие кожуха, ремонт (замена) доступных для ремонта узлов активной части без разборки, установка кожуха, испытания.

III группа сложности ремонта - Замена трансформатора

Снятие кожуха демонтируемого трансформатора, расшиновка, снятие кожуха монтируемого трансформатора, осмотр, испытания, ошиновка и установка трансформатора.

IV группа сложности ремонта – Демонтаж

Снятие кожуха демонтируемого трансформатора, расшиновка.

V группа сложности ремонта - Монтаж

Снятие кожуха монтируемого трансформатора, осмотр, испытания, ошиновка и установка трансформатора.

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01020101 | От 0,5 до 5 | 2,5 | 30,2 | 8,7 | ( | ( | ( |
| 01020102 | Свыше 5 до 25 | 2,5 | 37,9 | 10,5 | ( | ( | ( |
| 01020103 | 40 | 2,5 | 45,4 | 14,1 | ( | ( | ( |
| 01020104 | 63 | 2,5 | 59,8 | 20,2 | ( | ( | ( |
| 01020105 | 100 | 2,5 | 79,7 | 31,8 | ( | ( | ( |
| 01020106 | 160 | 2,5 | 128,5 | 47,6 | ( | ( | ( |
| 01020107 | 180 | 2,5 | 148,4 | 55,1 | ( | ( | ( |
| 01020108 | 250 | 2,5 | 152,8 | 56,8 | ( | ( | ( |
| 01020109 | 320 | 2,5 | 161,4 | 59,5 | ( | ( | ( |
| 01020110 | 400 | 2,5 | 178,3 | 65,9 | ( | ( | ( |
| 01020111 | 560 | 2,5 | 200,4 | 72,8 | 62,0 | 24,9 | 37,1 |
| 01020112 | 630 | 2,5 | 203,5 | 75,3 | 64,0 | 25,5 | 38,5 |
| 01020113 | 750 | 2,5 | 250,3 | 92,7 | 78,6 | 31,6 | 47,1 |
| 01020114 | 1000 | 2,7 | 259,8 | 96,3 | 84,9 | 34,0 | 50,9 |
| 01020115 | 1600 | 2,7 | 321,3 | 118,9 | 101,2 | 40,5 | 60,7 |

010202 Ремонт и замена сухих вольтодобавочных сериесных трансформаторов

I группа сложности ремонта

Снятие кожуха, продувка сжатым воздухом, разборка активной части, устранение дефектов остова, замена обмоток и главной изоляции, сборка, пропитка обмоток влагостойким лаком, сушка и отделка активной части, установка кожуха, испытания.

II группа сложности ремонта

Снятие кожуха, продувка сжатым воздухом, ремонт (замена) без разборки доступных для ремонта узлов активной части, подтяжка болтов контактных соединений, допропитка обмоток влагостойким лаком, сушка, установка кожуха, испытания.

III группа - Замена трансформатора

Снятие кожуха, расшиновка и снятие трансформатора, снятие кожуха монтируемого трансформатора, осмотр, установка, испытание и ошиновка.

IV группа - Демонтаж

Снятие кожуха демонтируемого трансформатора, расшиновка, снятие трансформатора.

V группа - Монтаж

Снятие кожуха монтируемого трансформатора, осмотр, установка, испытание и ошиновка трансформатора.

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Тип трансформатора | Номинальный ток сетевой обмотки, А | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01020201 | ТСВ-1000У4 | 825 | 188,8 | 70,2 | 59,3 | 23,7 | 35,6 |
| 01020202 | ТСВ-2500 | 1550 | 345,9 | 128,5 | 108,7 | 43,5 | 65,2 |
| 01020203 | ТСВ-6300У4 | 3150 | 349,8 | 129,5 | 110,7 | 44,5 | 66,2 |
| 01020204 | ТСВ-5000 | 3700 | 359,7 | 133,4 | 113,6 | 45,5 | 68,2 |
| 01020205 | ТСВ-4000 | 4000 | 374,6 | 138,4 | 118,6 | 47,4 | 71,2 |
| 01020206 | TCB-4000-1 | 5350 | 388,4 | 145,3 | 123,5 | 49,4 | 74,1 |
| 01020207 | ОСВ-10000У3, ОСВ-10000У4, ОСВ-3333-I, ОСВ-3333-III | 8630-8675 | 403,2 | 149,2 | 127,5 | 51,4 | 76,1 |
| 01020208 | OCB-3333-I, OCB-12500-I, ОСВ-12500-II, ОСВ-12500У3-I | 10200-11200 | 431,9 | 160,1 | 136,4 | 54,4 | 82,0 |

0103 Восстановление витков обмоток

Размотка витков обмоток. Восстановление (изготовление) изоляционных деталей и элементов емкостной защиты. Намотка витков обмоток. Сушка, отделка, испытания.

010301 Обмотки НН класса напряжения до 1 кВ цилиндрические из прямоугольного провода

Средний разряд работ - 2,5

| № позиции | Внутренний диаметр обмотки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 1 виток в зависимости от числа параллельных проводов в витке, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV и более |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030101 | До 130 | 0,08 | 0,09 | ( | ( |
| 01030102 | Свыше 130 до 140 | 0,10 | 0,12 | ( | ( |
| 01030103 | Свыше 140 до 150 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 |
| 01030104 | Свыше 150 до 160 | 0,18 | 0,21 | 0,23 | 0,23 |
| 01030105 | Свыше 160 до 170 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,29 |
| 01030106 | Свыше 170 до 180 | 0,29 | 0,32 | 0,33 | 0,36 |
| 01030107 | Свыше 180 до 200 | ( | 0,38 | 0,42 | 0,50 |
| 01030108 | Свыше 200 | ( | 0,71 | 1,0 | 1,3 |

010302 Обмотки класса напряжения свыше 1 кВ до 35 кВ цилиндрические из круглого провода

Средний разряд работ - 2,5

| № позиции | Внутренний диаметр обмотки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 10 витков |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030201 | До 170 | 0,03 |
| 01030202 | Свыше 170 до 180 | 0,04 |
| 01030203 | Свыше 180 до 190 | 0,06 |
| 01030204 | Свыше 190 до 210 | 0,08 |
| 01030205 | Свыше 210 до 220 | 0,09 |
| 01030206 | Свыше 220 до 240 | 0,15 |
| 01030207 | Свыше 240 до 260 | 0,23 |
| 01030208 | Свыше 260 до 270 | 0,27 |
| 01030209 | Свыше 270 до 300 | 0,35 |
| 01030210 | Свыше 300 | 0,38 |

010303 Обмотки ВН класса напряжения от 3 кВ до 10 кВ цилиндрические из прямоугольного провода

Средний разряд работ - 2,5

| № позиции | Внутренний диаметр обмотки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 10 витков в зависимости от числа параллельных проводов в витке, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III и более |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01030301 | До 180 | 0,21 | 0,25 | 0,27 |
| 01030302 | Свыше 180 до 200 | 0,28 | 0,32 | 0,36 |
| 01030303 | Свыше 200 до 300 | 0,38 | 0,42 | 0,46 |
| 01030304 | Свыше 300 до 400 | 0,63 | 0,67 | 0,73 |
| 01030305 | Свыше 400 | 1,4 | 1,6 | 1,7 |

010304 Обмотки ВН класса напряжения свыше 10 кВ до 35 кВ цилиндрические из прямоугольного провода

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Внутренний диаметр обмотки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 10 витков |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030401 | От 300 до 400 | 0,40 |
| 01030402 | Свыше 400 | 0,89 |

010305 Обмотки НН класса напряжения свыше 35 кВ и обмотки РО всех классов напряжения цилиндрические из прямоугольного провода

Средний разряд работ - 4,1

| № позиции | Внутренний диаметр обмотки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 1 виток в зависимости от числа параллельных проводов в витке, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | свыше 9 до 12 | свыше 12 до 18 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01030501 | Свыше 400 до 500 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 4,5 | 5,1 |
| 01030502 | Свыше 500 до 600 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 5,5 | 6,2 |
| 01030503 | Свыше 600 до 1000 | 3,3 | 3,9 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,9 | 7,3 | 7,9 |
| 01030504 | Свыше 1000 до 1500 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 7,2 | 10,6 | 11,2 |
| 01030505 | Свыше 1500 до 2000 | 5,5 | 6,6 | 7,8 | 8,4 | 8,9 | 10,6 | 12,1 | 12,6 |
| 01030506 | Свыше 2000 | 5,9 | 7,0 | 8,1 | 8,8 | 9,4 | 11,0 | 12,6 | 13,2 |

010306 Обмотки непрерывные всех классов напряжений

Средний разряд работ - 4,1

| № позиции | Внутренний диаметр обмотки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 1 виток в зависимости от числа параллельных проводов в витке, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01030601 | До 300 | 0,46 | 0,50 | 0,56 | 0,60 | ( | ( | ( | ( |
| 01030602 | Свыше 300 до 500 | 0,65 | 0,74 | 0,77 | 0,86 | 0,97 | 1,1 | ( | ( |
| 01030603 | Свыше 500 до 700 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 3,0 |
| 01030604 | Свыше 700 до 1000 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| 01030605 | Свыше 1000 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,9 | 6,4 |

010307 Обмотки одноходовые винтовые

Средний разряд работ - 4,1

| № позиции | Внутренний диаметр обмотки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 1 виток в зависимости от числа параллельных проводов в витке, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01030701 | До 650 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,7 |
| 01030702 | Свыше 650 до 900 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,9 |
| 01030703 | Свыше 900 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,7 | 4,2 |

010308 Обмотки двухходовые винтовые

Средний разряд работ - 4,4

| № позиции | Внутренний диаметр обмотки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 1 виток в зависимости от числа параллельных проводов в витке, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 01030801 | До 1000 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 3,8 | 4,4 | 5,8 | 6,3 | 7,0 | 7,6 | 8,1 | 8,8 | 9,5 |
| 01030802 | Свыше 1000 до 1350 | 2,6 | 3,2 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | 5,3 | 5,8 | 6,3 | 6,9 | 7,5 | 7,9 | 8,5 |
| 01030803 | Свыше 1350 до 1700 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | 7,4 | 7,8 | 8,3 | 8,8 |
| 01030804 | Свыше 1700 | 3,6 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 5,7 | 6,2 | 6,7 | 7,2 | 7,7 | 8,2 | 8,7 | 9,2 |

Примечания:

1. При восстановлении витков дисковых обмоток к трудоемкости раздела 0103 применяется коэффициент К=2,0.

2. При восстановлении обмоток с внутренними регулировочными отводами к трудоемкости раздела 0103 применяется коэффициент К=1,1.

3. При перемотке витков обмоток "на ребро" к трудоемкости раздела 0103 применяется коэффициент К=1,3.

0104 РАБОТЫ ПО ПЕРЕИЗОЛИРОВКЕ И ПЕРЕТЯЖКЕ ПРОВОДОВ

010401 Переизолировка обмоточного провода

Удаление старой изоляции. Отжиг проволоки. Наложение новой изоляции.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Толщина изоляции, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 1000 м в зависимости от сечения проволоки, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 до 30 | свыше 30 до 40 | свыше 40 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01040101 | До 0,5 | 15,7 | 18,8 | 22,6 | 26,5 | 30,5 |
| 01040102 | Свыше 0,5 до 1,35 | 18,8 | 21,8 | 25,7 | 29,5 | 37,7 |
| 01040103 | Свыше 1,35 | 21,8 | 25,2 | 29,2 | 32,9 | 44,8 |

010402 Переизолировка проводов отводов

Удаление старой изоляции. Наложение новой изоляции.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Марка провода | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01040201 | ПБОТ- 3 | 6,6 |
| 01040202 | ПБОТ- 6 | 11,0 |
| 01040203 | ПБОТ- 8 | 13,5 |

010403 Перетяжка обмоточной проволоки с уменьшением сечения до 10%

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на 1000 м |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01040301 | 10,1 |

0105 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ

010501 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения до 35 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01050101 | До 63 | 3,0 | 6,8 |
| 01050102 | Свыше 63 до 160 | 3,0 | 9,4 |
| 01050103 | Свыше 160 до 400 | 3,0 | 12,7 |
| 01050104 | Свыше 400 до 630 | 3,0 | 18,8 |
| 01050105 | Свыше 630 до 1000 | 3,0 | 34,0 |
| 01050106 | Свыше 1000 до 1600 | 3,0 | 48,3 |
| 01050107 | Свыше 1600 до 2500 | 3,5 | 57,4 |
| 01050108 | Свыше 2500 до 4000 | 3,5 | 72,7 |
| 01050109 | Свыше 4000 до 6300 | 3,5 | 83,7 |
| 01050110 | Свыше 6300 до 10000 | 3,5 | 95,2 |
| 01050111 | Свыше 10000 до 16000 | 3,5 | 105,4 |
| 01050112 | Свыше 16000 до 25000 | 3,5 | 123,1 |
| 01050113 | Свыше 25000 до 32000 | 4,1 | 130,2 |
| 01050114 | Свыше 32000 до 40000 | 4,1 | 145,7 |
| 01050115 | Свыше 40000 до 63000 | 4,1 | 179,4 |
| 01050116 | Свыше 63000 до 80000 | 4,1 | 200,3 |

010502 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 110 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01050201 | До 2500 | 4,1 | 128,1 |
| 01050202 | Свыше 2500 до 6300 | 4,1 | 156,4 |
| 01050203 | Свыше 6300 до 10000 | 4,1 | 179,4 |
| 01050204 | Свыше 10000 до 16000 | 4,1 | 207,1 |
| 01050205 | Свыше 16000 до 25000 | 4,1 | 227,8 |
| 01050206 | Свыше 25000 до 32000 | 4,5 | 237,3 |
| 01050207 | Свыше 32000 до 40000 | 4,5 | 261,7 |
| 01050208 | Свыше 40000 до 63000 | 4,5 | 313,7 |
| 01050209 | Свыше 63000 до 80000 | 4,5 | 373,2 |
| 01050210 | Свыше 80000 до125000 | 4,5 | 446,6 |

010503 Трансформаторы трехфазные трехобмоточные класса напряжения 110 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01050301 | До 6300 | 4,1 | 172,5 |
| 01050302 | Свыше 6300 до 10000 | 4,1 | 197,1 |
| 01050303 | Свыше 10000 до 16000 | 4,1 | 227,8 |
| 01050304 | Свыше 16000 до 25000 | 4,1 | 262,2 |
| 01050305 | Свыше 25000 до 32000 | 4,5 | 254,5 |
| 01050306 | Свыше 32000 до 40000 | 4,5 | 264,6 |
| 01050307 | Свыше 40000 до 63000 | 4,5 | 303,6 |
| 01050308 | Свыше 63000 до 80000 | 4,5 | 331,7 |

010504 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 150 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01050401 | До 10000 | 4,1 | 197,6 |
| 01050402 | Свыше 10000 до 16000 | 4,1 | 228,0 |
| 01050403 | Свыше 16000 до 25000 | 4,1 | 250,6 |
| 01050404 | Свыше 25000 до 32000 | 4,5 | 261,3 |
| 01050405 | Свыше 32000 до 40000 | 4,5 | 287,8 |
| 01050406 | Свыше 40000 до 63000 | 4,5 | 344,9 |
| 01050407 | Свыше 63000 до 80000 | 4,5 | 410,8 |
| 01050408 | Свыше 80000 до 125000 | 4,5 | 491,4 |

010505 Трансформаторы трехфазные трехобмоточные класса напряжения 150 кВ

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01050501 | До 10000 | 4,1 | 216,8 |
| 01050502 | Свыше 10000 до 16000 | 4,1 | 250,6 |
| 01050503 | Свыше 16000 до 25000 | 4,1 | 288,2 |
| 01050504 | Свыше 25000 до 32000 | 4,1 | 296,6 |
| 01050505 | Свыше 32000 до 40000 | 4,5 | 290,9 |
| 01050506 | Свыше 40000 до 63000 | 4,5 | 333,9 |

010506 Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 220 кВ

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01050601 | До 25000 | 226,1 |
| 01050602 | Свыше 25000 до 32000 | 246,6 |
| 01050603 | Свыше 32000 до 40000 | 279,7 |
| 01050604 | Свыше 40000 до 63000 | 319,4 |
| 01050605 | Свыше 63000 до 80000 | 357,9 |
| 01050606 | Свыше 80000 до 125000 | 398,0 |

010507 Трансформаторы трехфазные трехобмоточные класса напряжения 220 кВ

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01050701 | До 25000 | 233,4 |
| 01050702 | Свыше 25000 до 32000 | 255,1 |
| 01050703 | Свыше 32000 до 40000 | 288,9 |
| 01050704 | Свыше 40000 до 63000 | 373,9 |
| 01050705 | Свыше 63000 до 80000 | 433,4 |
| 01050706 | Свыше 80000 до 125000 | 507,2 |

Примечания:

1. Трудоемкость изготовления главной изоляции трехфазных трехобмоточных трансформаторов класса напряжения до 35 кВ определяется по трудоемкости изготовления главной изоляции трехфазных двухобмоточных трансформаторов соответствующих мощностей с коэффициентом К=1,2.

2. Трудоемкость изготовления главной изоляции однофазных трансформаторов определяется по трудоемкости изготовления трехфазных трансформаторов соответствующих по мощности и классу напряжения с коэффициентом К=0,75.

0106 РЕМОНТ И ЗАМЕНА УЗЛОВ ТРАНСФОРМАТОРОВ

010601 Работы, связанные с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов

Установка технологического оборудования на ремонтной площадке и его опробование. Слив масла. Разгерметизация трансформатора и подготовка его к заливке маслом. Испытания трансформатора. Демонтаж технологического оборудования.

| № позиции | Мощность, кВА | Класс напряжения, кВ | Вид защиты масла трансформатора | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на одну работу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 |
| 01060101 | 2500 и выше | До 35 | Воздухоосушителем | 3,2 | 66,8 |
| 01060102 | Независимо | Свыше 110 до 150 | Воздухоосушителем | 3,6 | 106,1 |
| 01060103 | Независимо | Свыше 220 до 500 | Воздухоосушителем | 4,2 | 235,2 |
| 01060104 | Независимо | Свыше до 750 | Пленочная | 4,3 | 291,2 |
| 01060105 | Независимо | Свыше 220 до 500 | Азотная | 4,3 | 349,2 |

010602 Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ

I - Ремонт.

Разборка, очистка поверхностей изоляторов, токоведущих элементов, изоляционных деталей. Ремонт (замена) дефектных деталей, замена уплотнений. Сборка.

II - Замена. Демонтаж и монтаж ввода.

Средний разряд работ - 2,5

| № позиции | Номинальный ток, А | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 01060201 | До 630 | 1,7 | ( |
| 01060202 | Свыше 630 до 2000 | 2,2 | 1,3 |
| 01060203 | Свыше 2000 до 4000 | 2,8 | 1,7 |
| 01060204 | Свыше 4000 | 5,3 | 3,5 |

010603 Вводы негерметичные класса напряжения свыше 110 кВ до 500 кВ

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка поверхностей, промывка, сушка остова, замена дефектных деталей и уплотнений. Сборка, заливка масла, вакуумирование, испытания.

II группа сложности ремонта

Замена масла во вводе и гидрозатворе, ремонт (замена) маслоуказателя, воздухоосушителя, замена дефектных уплотнений, очистка поверхностей, испытания.

III – Замена

Демонтаж и монтаж ввода.

| № позиции | Класс напряжения, кВ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01060301 | 110 | 3,5 | 31,2 | 9,5 | 7,6 |
| 01060302 | 150 | 3,5 | 31,2 | 9,5 | 7,6 |
| 01060303 | 220 | 4,0 | 44,3 | 22,4 | 9,6 |
| 01060304 | 330 | 4,3 | ( | 25,7 | 10,3 |
| 01060305 | 500 | 4,3 | ( | 37,0 | 22,8 |

010604 Вводы герметичные класса напряжения от 110 кВ до 750 Кв

I группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, очистка поверхностей, промывка, сушка остова, замена дефектных деталей и уплотнений. Сборка, заливка масла, вакуумирование, испытание.

II группа сложности ремонта

Замена масла во вводе, замена деффектных уплотнений, очистка поверхностей, доливка масла во ввод, испытания.

III - Замена

| № позиции | Класс напряжения, кВ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01060401 | 110 | 4,1 | 29,3 | 8,8 | 7,1 |
| 01060402 | 150 | 4,1 | 29,3 | 9,6 | 7,1 |
| 01060403 | 220 | 4,5 | 41,7 | 20,9 | 8,9 |
| 01060404 | 330 | 4,5 | ( | 25,0 | 8,9 |
| 01060405 | 500 | 4,5 | ( | 36,0 | 22,2 |
| 01060406 | 750 | 4,5 | ( | 55,5 | 27,7 |

Примечание:

При ремонте вводов от 110 кВ до 750 кВ по II группе сложности без замены масла во вводе к трудоемкости применяется коэффициент К=0,3.

010605 Вентиляторы

I - Ремонт

Разборка вентиляторов и электродвигателей, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой подшипников, смазка. Сборка, испытания, балансировка.

II - Замена

Отсоединение кабеля, демонтаж вентилятора, монтаж вентилятора, подсоединение и фазировка кабеля, опробование.

| № позиции | Тип, марка | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01060501 | МЦ-4 | 3,1 | 4,0 | 3,3 |
| 01060502 | МЦ-8 | 3,5 | 6,0 | 5,7 |
| 01060503 | НАП № 7,4 | 3,5 | 7,2 | 7,2 |

010606 Маслонасосы типа Т, ТЭ, ЭЦТ

I группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, замена дефектных обмоток, подшипников и уплотнений. Сборка, испытания.

II группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, замена дефектных подшипников и уплотнений. Сборка, испытания.

III - Замена

Отсоединение кабеля, демонтаж маслонасоса, монтаж маслонасоса, подсоединение и фазировка кабеля, опробование.

Средний разряд работ - 4,1

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01060601 | 11,9 | 8,8 | 8,3 |

010607 Охладители

I группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей, заварка и заглушка дефектных трубок, замена уплотнений. Сборка, испытания.

II группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, очистка поверхностей, замена дефектных уплотнений. Сборка, испытания.

III - Замена

Разборка маслопровода, демонтаж охладителя, монтаж охладителя. Замена уплотнений, чистка фильтра, сборка маслопровода.

| № позиции | Тип, марка | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01060701 | ДЦ | 4,1 | 35,6 | 13,2 | 10,3 |
| 01060702 | Ц, МП -21 | 4,1 | 45,8 | 17,0 | 14,6 |
| 01060703 | Ц, МП - 37 | 4,1 | 47,6 | 17,7 | 16,3 |
| 01060704 | Ц, МП - 65 | 4,1 | 51,4 | 19,1 | 17,7 |
| 01060705 | МО-53-4А | 3,8 | 63,9 | 23,6 | 21,9 |

010608 Переключающие устройства ПБВ

I - Ремонт

Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей. Сборка, регулировка.

II - Замена

Распайка соединений регулировочных отводов, демонтаж переключателя. Осмотр и монтаж переключателя, пайка и изолировка соединений регулировочных отводов, регулировка.

| № позиции | Класс напряжения, кВ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01060801 | До 10 | 3,9 | 13,6 | 12,2 |
| 01060802 | 35 | 3,9 | 18,1 | 15,0 |
| 01060803 | 110 | 4,1 | 23,5 | 20,5 |
| 01060804 | 220 | 4,2 | 28,9 | 26,1 |

010609 Избиратели переключающих устройств РПН

I группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, сборка, регулировка.

II группа сложности ремонта

Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка.

III - Замена

Отсоединение отводов, демонтаж избирателя, осмотр, устранение дефектов (без разборки), монтаж избирателя, подсоединение отводов, регулировка.

| № позиции | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01060901 | РНО-9/10 | 4,8 | 19,2 | 3,7 | 7,5 |
| 01060902 | РНО-13/35 | 4,8 | 49,3 | 9,6 | 19,2 |
| 01060903 | РНТ-9/10 | 4,8 | 35,6 | 7,0 | 13,9 |
| 01060904 | РНТ-13/35 | 4,8 | 82,4 | 16,0 | 32,0 |
| 01060905 | РНТ-18/35 | 4,8 | 113,8 | 22,1 | 44,3 |
| 01060906 | РНТ-20/35 | 4,8 | 139,6 | 27,2 | 54,4 |
| 01060907 | РНТА-2-10/400 | 5,1 | 96,6 | 18,6 | 37,4 |
| 01060908 | РНТА-2-35/1250 | 5,1 | 102,7 | 20,0 | 39,8 |
| 01060909 | РНТА-4-35/1000 | 5,1 | 104,5 | 20,2 | 40,4 |
| 01060910 | РС-3-35/400; РС-4-35/400 | 5,1 | 102,5 | 20,0 | 39,8 |
| 01060911 | РОНА-35/1000 | 5,1 | 104,7 | 20,6 | 41,4 |
| 01060912 | SDV-35/630 | 5,1 | 108,6 | 21,2 | 42,5 |
| 01060913 | SCV-35/1000 | 5,1 | 110,6 | 21,4 | 42,9 |
| 01060914 | РС-3-110/400; РС-4-110/400 | 5,1 | 105,3 | 20,4 | 40,8 |
| 01060915 | РС-3-110/630; РС-4-110/630 | 5,1 | 105,7 | 20,6 | 41,4 |
| 01060916 | РНОА-110/1000 | 5,1 | 109,2 | 21,2 | 42,5 |
| 01060917 | ЗРНОА-110/1000 | 5,1 | 191,8 | 37,4 | 74,6 |
| 01060918 | SAV-110/1600 | 5,1 | 130,4 | 25,3 | 50,5 |
| 01060919 | РС-3-220/400; РС-4-220/400 | 5,1 | 113,4 | 22,0 | 43,9 |
| 01060920 | РНОА-220/2000 | 5,1 | 120,9 | 23,4 | 47,1 |
| 01060921 | SAV-220/1600 | 5,1 | 138,1 | 26,9 | 53,6 |
| 01060922 | РС-3-330/1200; PC-4-330/1200 | 5,1 | 118,7 | 23,0 | 46,1 |
| 01060923 | РНОА-330/2000 | 5,1 | 123,7 | 24,1 | 47,7 |

010610 Контакторы переключающих устройств РПН

I группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов. Сборка, регулировка.

II группа сложности ремонта

Осмотр, устранение дефектов (без разборки), чистка контактов, подтяжка болтовых соединений, регулировка.

III - Замена

Отсоединение отводов, демонтаж контактора, осмотр, устранение дефектов (без разборки), монтаж контактора, подсоединение отводов, регулировка.

| № позиции | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061001 | РНО-9/10 | 4,8 | 12,2 | 1,9 | 3,7 |
| 01061002 | РНО-13/35 | 4,8 | 31,2 | 4,9 | 9,6 |
| 01061003 | РНТ-9/10 | 4,8 | 22,6 | 3,5 | 7,0 |
| 01061004 | РНТ-13/35 | 4,8 | 52,1 | 8,0 | 16,0 |
| 01061005 | РНТ-18/35 | 4,8 | 71,7 | 11,0 | 21,9 |
| 01061006 | РНТ-20/35 | 4,8 | 87,9 | 13,5 | 27,2 |
| 01061007 | РНТА-2-10/400 | 5,1 | 60,8 | 9,5 | 19,0 |
| 01061008 | РНТА-2-35/1250 | 5,1 | 64,9 | 10,0 | 20,0 |
| 01061009 | РНТА-4-35/1000 | 5,1 | 66,1 | 10,3 | 20,4 |
| 01061010 | РС-3-35/400; РС-4-35/400 | 5,1 | 64,9 | 20,0 | 20,0 |
| 01061011 | РНОА-35/1000 | 5,1 | 67,1 | 10,3 | 20,4 |
| 01061012 | SDV-35/630 | 5,1 | 68,7 | 10,5 | 21,0 |
| 01061013 | SCV-35/1000 | 5,1 | 69,7 | 10,7 | 21,4 |
| 01061014 | РС-3-110/400; РС-4-110/400 | 5,1 | 66,5 | 20,4 | 20,4 |
| 01061015 | РС-3-110/630; РС-4-110/630 | 5,1 | 66,7 | 20,4 | 20,4 |
| 01061016 | РНОА-110/1000 | 5,1 | 68,9 | 10,7 | 21,4 |
| 01061017 | ЗРНОА-110/1000 | 5,1 | 121,5 | 18,6 | 37,4 |
| 01061018 | SAV-110/1600 | 5,1 | 82,3 | 12,7 | 25,5 |
| 01061019 | РС-3-220/400; РС-4-220/400 | 5,1 | 71,8 | 22,0 | 22,0 |
| 01061020 | РНОА-220/2000 | 5,1 | 76,4 | 11,7 | 23,4 |
| 01061021 | SAV-220/1600 | 5,1 | 87,1 | 13,3 | 26,5 |
| 01061022 | РС-3-330/1200; РС-4-330/1200 | 5,1 | 74,8 | 23,0 | 23,0 |
| 01061023 | РНОА-330/2000 | 5,1 | 78,2 | 11,9 | 21,4 |

010611 Привод переключающего устройства РГГН

I группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, чистка контактов, смазка. Сборка, регулировка.

II группа сложности ремонта

Осмотр, устранение дефектов (без разборки), проверка работы привода в конечных положениях, чистка контактов, смазка редукторов, регулировка.

III - Замена

Демонтаж, монтаж и регулировка привода.

Средний разряд работ - 4,8

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01061101 | 61,3 | 17,1 | 10,8 |

Примечание. Трудоемкость таблицы 010611 установлена на ремонт приводов переключающих устройств РПН отечественного производства. При ремонте приводов переключающих устройств производства инофирм применяется коэффициент К=1,2.

010612 Реакторы переключающих устройств РПН

I - Ремонт.

Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой обмоток и главной изоляции. Сборка, сушка, испытания.

II - Замена.

Отсоединение отводов, демонтаж реактора, монтаж реактора, подсоединение отводов.

Средний разряд работ - 4,1

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 01061201 | 36,7 | 14,6 |

010613 Термосифонные фильтры

I группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, заварка мест течи, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания.

II группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей сеток, замена силикагеля и дефектных уплотнений. Сборка, испытания.

III - Замена

Демонтаж и монтаж фильтра.

Средний разряд работ - 2,5

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061301 | ТФ-8, ТФ-10 | 6,2 | 3,1 | 3,1 |
| 01061302 | ТФ-16, ТФ-25 | 7,1 | 3,5 | 3,5 |
| 01061303 | ТФ-40, ТФ-63 | 10,5 | 5,3 | 5,3 |
| 01061304 | ТФ-100, ТФ-160 | 15,8 | 7,1 | 7,1 |

010614 Расширители трансформаторов без пленочной защиты масла

I группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, очистка и обезжиривание поверхностей, заварка мест течи, замена дефектных уплотнений, ремонт (замена) маслоуказателя, воздухоосушителя, арматуры. Сборка, испытания.

II группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, очистка поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт (замена) маслоуказателя, воздухоосушителя. Сборка, испытания.

III - Замена

Разборка трубопроводов, демонтаж расширителя. Сборка трубопроводов.

| № позиции | Диаметр расширителя, мм | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061401 | До 200 | 3,5 | 22,2 | 7,7 | 2,6 |
| 01061402 | Свыше 200 до 500 | 3,5 | 30,7 | 9,9 | 3,5 |
| 01061403 | Свыше 500 до 1000 | 3,5 | 50,4 | 14,2 | 4,7 |
| 01061404 | Свыше 1000 | 4,1 | 70,2 | 17,7 | 6,5 |

010615 Расширители трансформаторов с пленочной защитой масля

I группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, демонтаж гибкой оболочки, очистка и обезжиривание поверхностей, заварка мест течи, замена дефектных уплотнений, ремонт (замена) гибкой оболочки, маслоуказателя, воздухоосушителя, арматуры, установка и тренировка гибкой оболочки. Сборка, испытания.

II группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, тренировка гибкой оболочки, очистка поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт (замена) маслоуказателя, воздухоосушителя, арматуры. Сборка, испытания.

III - Замена

Разборка трубопроводов, демонтаж расширителя, монтаж. Сборка трубопроводов.

Средний разряд работ - 4,1

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01061501 | 183,6 | 26,5 | 17,7 |

010616 Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами

I группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, устранение дефектов с заменой изношенных деталей, замена дефектных уплотнений, очистка внутренних поверхностей, обезжиривание, заварка мест течи, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.

II группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, дефектация, очистка внутренних поверхностей, замена дефектных уплотнений, ремонт кранов, промывка. Сборка, испытания.

III - Замена

Демонтаж и монтаж радиаторов.

Средний разряд работ - 4,1

| № позиции | Расстояние между центрами патрубков, мм | Трудоемкость в чел.-ч на радиатор |
| --- | --- | --- |
|  |  | однорядный | двухрядный |
|  |  | I | II | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01061601 | До 1200 | 8,5 | 5,1 | 13,7 | 6,9 | 2,6 |
| 01061602 | Свыше 1200 до 1880 | 10,3 | 6,2 | 14,4 | 7,3 | 3,2 |
| 01061603 | Свыше 1880 до 2285 | 12,3 | 7,3 | 16,3 | 9,6 | 3,8 |
| 01061604 | Свыше 2285 до 3000 | 13,2 | 7,9 | 17,0 | 10,3 | 4,1 |
| 01061605 | Свыше 3000 до 3750 | 17,0 | 10,3 | 19,8 | 19,8 | 5,0 |
| 01061606 | Свыше 3750 до 4250 | 17,9 | 10,9 | 20,5 | 20,5 | 5,3 |

010617 Ремонт магнитной системы

Разборка магнитной системы, обезжиривание, покрытие пластин лаком, термосушка, сборка.

Средний разряд работ - 4,1

| № позиции | Толщина стали, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 1 тонну в зависимости от количества слоев, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061701 | 0,35 | 54,4 | 79,3 | 104,1 |
| 01061702 | 0,5 | 38,1 | 50,0 | 61,8 |

010618 Выхлопные трубы

I - Ремонт

Очистка, ремонт диафрагмы, испытания избыточным давлением на герметичность.

II - Замена

Снятие и установка.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Диаметр труб, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 01061801 | До 100 | 6,1 | 4,4 |
| 01061802 | Свыше 100 до 250 | 6,8 | 5,0 |
| 01061803 | Свыше 250 | 8,4 | 6,8 |

010619 Замена предохранительных клапанов

| № позиции | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | I |
|  |  | 01 |
| 01061901 | 3,0 | 3,3 |

010620 Расшиновка и ошиновка трансформатора

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на один цикл |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01062001 | До 25000 | 3,0 | 13,5 |
| 01062002 | Свыше 25000 до 125000 | 3,5 | 19,0 |
| 01062003 | Свыше 125000 | 4,1 | 24,2 |

010621 Ремонт тележки и катков трансформатора

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на трансформатор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01062101 | От 16000 до 80000 | 46,1 |
| 01062102 | Свыше 80000 | 72,8 |

010622 Ремонт бака трансформатора

Чистка и промывка внутренних и наружных поверхностей бака. Зачистка мест трещин под сварку, заварка трещин. Правка вмятин, замена уплотнений

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01062201 | До 630 | 2,5 | 14,1 |
| 01062202 | Свыше 630 до 1800 | 2,5 | 24,9 |
| 01062203 | Свыше 1800 до 4000 | 2,5 | 26,0 |
| 01062204 | Свыше 4000 до 6300 | 3,0 | 26,7 |
| 01062205 | Свыше 6300 до 10000 | 3,5 | 28,2 |
| 01062206 | Свыше 10000 до 16000 | 3,5 | 29,7 |
| 01062207 | Свыше 16000 до 20000 | 3,5 | 34,6 |
| 01062208 | Свыше 20000 до 25000 | 3,8 | 37,8 |
| 01062209 | Свыше 25000 до 40000 | 3,8 | 42,4 |
| 01062210 | Свыше 40000 до 63000 | 3,8 | 46,5 |
| 01062211 | Свыше 63000 до 80000 | 3,9 | 66,2 |
| 01062212 | Свыше 80000 до 100000 | 3,9 | 71,2 |
| 01062213 | Свыше 100000 до 125000 | 3,9 | 82,0 |
| 01062214 | Свыше 125000 до 200000 | 4,0 | 86,7 |
| 01062215 | Свыше 200000 до 250000 | 4,0 | 89,6 |
| 01062216 | Свыше 250000 до 400000 | 4,0 | 99,5 |
| 01062217 | Свыше 400000 до 630000 | 4,0 | 138,9 |
| 01062218 | Свыше 630000 до 1000000 | 4,0 | 157,6 |

0107 Пропиточно-сушильные работы

010701 Трансформаторы класса напряжения до 35 кВ

I - Сушка

II - Подсушка

III - Прогрев

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на одну технологическую операцию по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01070101 | До 63 | 10,1 | 3,8 | 0,95 |
| 01070102 | Свыше 63 до 160 | 13,0 | 4,4 | 1,2 |
| 01070103 | Свыше 160 до 400 | 18,2 | 6,4 | 1,9 |
| 01070104 | Свыше 400 до 630 | 56,9 | 20,2 | 5,7 |
| 01070105 | Свыше 630 до 1000 | 64,4 | 22,7 | 6,4 |
| 01070106 | Свыше 1000 до 1600 | 79,7 | 28,2 | 7,9 |
| 01070107 | Свыше 1600 до 2500 | 87,2 | 30,7 | 8,9 |
| 01070108 | Свыше 2500 до 4000 | 106,1 | 37,2 | 10,7 |
| 01070109 | Свыше 4000 до 6300 | 140,1 | 49,2 | 14,0 |
| 01070110 | Свыше 6300 до 10000 | 159,1 | 55,7 | 15,7 |
| 01070111 | Свыше 10000 до 16000 | 221,8 | 77,7 | 22,5 |
| 01070112 | Свыше 16000 до 20000 | 235,0 | 82,2 | 23,5 |
| 01070113 | Свыше 20000 до 25000 | 246,3 | 86,4 | 24,7 |
| 01070114 | Свыше 25000 до 40000 | 276,7 | 96,9 | 27,7 |
| 01070115 | Свыше 40000 до 63000 | 314,5 | 110,1 | 31,5 |
| 01070116 | Свыше 63000 до 80000 | 352,4 | 123,4 | 35,5 |

010702 Трансформаторы класса напряжения от 110 кВ до 150 кВ

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на одну технологическую операцию по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01070201 | До 2500 | 432,1 | 151,4 | 43,2 |
| 01070202 | Свыше 2500 до 4000 | 473,5 | 166,1 | 47,5 |
| 01070203 | Свыше 4000 до 6300 | 519,0 | 181,8 | 51,7 |
| 01070204 | Свыше 6300 до 10000 | 568,5 | 198,8 | 56,9 |
| 01070205 | Свыше 10000 до 16000 | 596,7 | 208,8 | 59,9 |
| 01070206 | Свыше 16000 до 20000 | 610,2 | 213,8 | 60,9 |
| 01070207 | Свыше 20000 до 25000 | 625,2 | 219,0 | 62,4 |
| 01070208 | Свыше 25000 до 40000 | 659,4 | 230,8 | 65,9 |
| 01070209 | Свыше 40000 до 63000 | 697,3 | 244,0 | 69,7 |
| 01070210 | Свыше 63000 до 80000 | 738,8 | 259,0 | 73,9 |
| 01070211 | Свыше 80000 до 125000 | 757,8 | 265,2 | 75,7 |
| 01070212 | Свыше 125000 до 200000 | 807,0 | 282,7 | 80,9 |
| 01070213 | Свыше 200000 до 250000 | 818,5 | 286,5 | 81,7 |
| 01070214 | Свыше 250000 до 400000 | 871,4 | 305,0 | 87,4 |

010703 Трансформаторы класса напряжения 220 кВ

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на одну технологическую операцию по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01070301 | До 25000 | 579,6 | 202,9 | 58,0 |
| 01070302 | Свыше 25000 до 32000 | 616,3 | 214,3 | 61,7 |
| 01070303 | Свыше 32000 до 40000 | 646,1 | 226,1 | 64,8 |
| 01070304 | Свыше 40000 до 63000 | 679,5 | 237,8 | 68,1 |
| 01070305 | Свыше 63000 до 80000 | 719,5 | 251,8 | 71,8 |
| 01070306 | Свыше 80000 до 100000 | 741,2 | 259,5 | 74,4 |
| 01070307 | Свыше 100000 до 125000 | 769,5 | 269,6 | 76,8 |
| 01070308 | Свыше 125000 до 160000 | 782,7 | 276,2 | 78,4 |
| 01070309 | Свыше 160000 до 200000 | 796,1 | 278,6 | 79,7 |
| 01070310 | Свыше 200000 до 250000 | 802,7 | 280,8 | 80,1 |
| 01070311 | Свыше 250000 до 400000 | 819,4 | 286,7 | 81,9 |
| 01070312 | Свыше 400000 до 630000 | 849,4 | 297,5 | 85,0 |

010704 Трансформаторы класса напряжения 330 кВ

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на одну технологическую операцию по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01070401 | До 90000 | 735,3 | 257,3 | 78,8 |
| 01070402 | Свыше 90000 до 125000 | 779,4 | 272,9 | 83,6 |
| 01070403 | Свыше 125000 до 200000 | 832,7 | 291,3 | 90,2 |
| 01070404 | Свыше 200000 до 250000 | 894,2 | 313,1 | 94,4 |
| 01070405 | Свыше 250000 до 400000 | 952,6 | 333,3 | 96,8 |
| 01070406 | Свыше 400000 до 630000 | 995,9 | 348,6 | 103,2 |
| 01070407 | Свыше 630000 до 1000000 | 1 057,6 | 371,7 | 112,2 |

010705 Трансформаторы класса напряжения 500 кВ

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на одну технологическую операцию по видам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01070501 | До 90000 | 789,5 | 276,4 | 78,8 |
| 01070502 | Свыше 90000 до 125000 | 836,0 | 292,5 | 83,6 |
| 01070503 | Свыше 125000 до 200000 | 902,6 | 316,1 | 90,2 |
| 01070504 | Свыше 200000 до 250000 | 942,5 | 330,0 | 94,4 |
| 01070505 | Свыше 250000 до 400000 | 969,3 | 339,4 | 96,8 |
| 01070506 | Свыше 400000 до 630000 | 1 032,5 | 361,4 | 103,2 |
| 01070507 | Свыше 630000 до 1000000 | 1 094,2 | 391,7 | 112,2 |

010706 Сушка обмоток класса напряжения до 35 кВ

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на обмотку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01070601 | Свыше 1600 до 16000 | 19,0 |
| 01070602 | Свыше 16000 до 40000 | 23,7 |
| 01070603 | Свыше 40000 до 80000 | 28,5 |

010707 Сушка обмоток класса напряжения от 110 кВ до 150 кВ

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на обмотку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01070701 | До 25000 | 26,7 |
| 01070702 | Свыше 25000 до 40000 | 30,0 |
| 01070703 | Свыше 40000 до 80000 | 36,2 |
| 01070704 | Свыше 80000 до 125000 | 45,7 |

010708 Сушка обмоток класса напряжения 220 кВ

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на обмотку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01070801 | До 63000 | 37,5 |
| 01070802 | Свыше 63000 до 125000 | 44,3 |

010709 Восстановление и сушка сорбентов

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на 100 кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01070901 | Восстановление отработанного силикагеля | 8,0 |
| 01070902 | Восстановление отработанного цеолита | 11,3 |
| 01070903 | Сушка силикагеля и цеолита | 4,3 |

0108 Обработка и заливка трансформаторного масла

| № позиции | Наименование работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01080101 | Азотирование трансформаторного масла | 4,1 | 2,8 |
| 01080201 | Дегазация трансформаторного масла | 5,1 | 1,0 |
| 01080301 | Заливка масла в трансформатор | 3,1 | 1,8 |
| 01080401 | Заливка масла в трансформатор с дегазацией | 5,1 | 2,2 |
| 01080501 | Регенерация трансформаторного масла | 4,1 | 11,9 |
| 01080601 | Сушка и очистка трансформаторного масла | 4,1 | 4,1 |
| 01080701 | Регенерация со стабилизацией трансформаторного масла | 4,1 | 13,7 |

0109 Силовые трехфазные трансформаторы

010901 Испытания силовых трехфазных трансформаторов

Комплектация и подготовка испытательного оборудования. Ознакомление с результатами предыдущих замеров. Сборка схемы. Испытания с составлением протоколов. Разборка схемы.

Средний разряд работ - 4,5 (до 110 кВ вкл.)

- 5,0 (свыше 110 кВ)

| № позиции | Расстояние между центрами патрубков, мм | Трудоемкость в чел.-ч на один трансформатор напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | двухобмоточные | трехобмоточные |
|  |  | 3-20 | 35 | 110-150 | 220-330 | 500 | 35 | 110-150 | 220-330 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01090101 | Осмотр и оценка состояния обмоток | 0,28 | 0,47 | 0,94 | 1,4 | 1,6 | 0,62 | 1,2 | 1,7 |
| 01090102 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,7 |
| 01090103 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции напряжением 35 кВ мощностью 10000 кВА, напряжением 110 кВ и выше всех мощностей | ( | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | ( | 2,9 | 3,1 |
| 01090104 | Определение отношения C2/С50 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
| 01090105 | Определение отношения (С/с | ( | ( | 1,5 | 1,6 | 1,8 | ( | 1,6 | 1,8 |
| 01090106 | Изменение сопротивления обмоток постоянному току | 5,6 | 7,0 | 8,7 | 9,3 | 10,2 | 9,8 | 10,5 | 11,3 |
| 01090107 | Проверка коэффициента трансформации | 1,6 | 2,3 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 2,7 | 4,0 | 5,6 |
| 01090108 | Проверка группы соединения обмоток | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 3,1 |
| 01090109 | Измерение тока с потерь холостого хода | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 2,8 |

010902 Испытания вводов

Сборка схемы. Испытания, измерения с составлением протоколов. Разборка схемы

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на один ввод (проходной изолятор) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение изоляции ввода |
|  |  | фарфоровая | бумажно-бакелитовая | бумажно-эпоксидная | масло-баргерная | бумажно-масляная |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01090201 | Осмотр и оценка состояния изоляции | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 01090202 | Измерение сопротивления изоляции | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 01090203 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | ( | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,1 |
| 01090204 | Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,1 | ( | ( | ( | ( |

010903 Испытание трансформаторного масла

Подготовка приборов. Сборка схемы. Выход на режим. Калибровка. Испытание. Обработка результатов с выдачей заключения по результатам испытаний.

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Наименование работ | Единицы измерения | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01090301 | Хроматографический анализ трансформаторного масла | 1 анализ | 4,7 |
| 01090302 | Измерение тангенса угла диэлектрических потерь | 1 проба масла | 3,4 |

0110 Промывка системы охлаждения типа "Ц" силовых масляных трансформаторов

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на один трансформатор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01100101 | Свыше 250000 до 400000 | 269,7 |
| 01100102 | Свыше 400000 до 630000 | 363,6 |
| 01100103 | Свыше 630000 до 1000000 | 491,1 |

Примечание: Трудоемкость таблицы 0110 не может применяться дополнительно к трудоемкости I и II групп сложности ремонта силовых масляных трансформаторов подраздела 0101.

0111 Разборка и сборка системы пожаротушения силовых масляных трансформаторов

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на один трансформатор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01110101 | Свыше 63000 до 417000 | 60,3 |
| 01110102 | Свыше 417000 до 630000 | 115,6 |
| 01110103 | Свыше 630000 до 1000000 | 157,2 |

Примечание: Трудоемкость таблицы 0111 может применяться дополнительно к трудоемкости I и II групп сложности ремонта силовых масляных трансформаторов подраздела 0101.

0112 Промывка герметичных вводов класса напряжения от 330 до 750 кВ

Разборка и сборка ввода. Сборка и разборка схемы промывки. Промывка. Замена дефектных уплотнений. Заливка маслом, вакуумирование, испытание.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Класс напряжения, кВ | Трудоемкость в чел.-ч на один ввод |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01120101 | 330 | 56,7 |
| 01120102 | 500 | 96,2 |
| 01120103 | 750 | 136,8 |

Примечания:

1. Трудоемкость работ по промывке второго и последующего вводов определяется с учетом коэффициента К=0,8.

2. Трудоемкость таблицы 0112 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 010604.

0113 Отсоединение и присоединение кожуха экранированного токопровода к блочному трансформатору класса напряжения 500 кВ

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на одну фазу |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01130101 | 1000000 | 111,9 |

Примечание:

Трудоемкость позиции 01130101 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0101340503-0101340505.

0114 Восстановление изоляции между корпусом блочного трансформатора класса напряжения 500 кВ и кожухом экранированного токопровода

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность трансформатора, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на одну фазу |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01140101 | 1000000 | 66,2 |

Примечание:

Трудоемкость позиции 01140101 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0101340502-0101340505.

0115 Испытание трансформаторного масла

| № позиции | Наименование работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на одну пробу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01150101 | Определение количества растворенной воды в масле | 3,0 | 2,0 |
| 01150102 | Определение содержания механических примесей | 3,0 | 1,6 |
| 01150103 | Определение прозрачности масла | 3,0 | 0,41 |
| 01150104 | Определение кислотного числа | 3,0 | 0,99 |
| 01150105 | Определение водорастворимых кислот и щелочей | 3,0 | 0,59 |
| 01150106 | Определение температуры вспышки масла | 2,0 | 0,99 |
| 01150107 | Определение электрической прочности масла | 4,0 | 1,2 |

Примечания:

1. В трудоемкости на ремонт и замену трансформаторов не учтены работы по ремонту и замене узлов (подраздел 0106), за исключением работ по ремонту и замене переключающих устройств, а также работ, связанных с разгерметизацией трансформатора при ремонте и замене узлов.

Трудоемкость таблиц 010608-010612 не может применяться дополнительно к трудоемкости I группы сложности ремонта трансформаторов, а трудоемкость таблицы 010601 - к трудоемкости на ремонт и замену трансформаторов.

2. Трудоемкость таблицы 010601 применяется дополнительно при ремонте и замене узлов однократно, независимо от количества ремонтируемых и заменяемых узлов.

3. При изменении схемы соединения отводов обмоток трансформаторов к трудоемкости II группы сложности ремонта (позиции 0101010102-0101011602) применяется коэффициент К=1,3.

4. При выполнении монтажа и демонтажа узлов трансформаторов разными организациями к трудоемкости на замену узлов (таблицы 010602-010616 и 010618) применяются коэффициенты: при демонтаже К=0,45; при монтаже К=0,55.

5. Трудоемкость ремонта адсорбера системы охлаждения ДЦ трансформаторов определяется по трудоемкости позиций 0106130201-0106130203.

6. В трудоемкости на ремонт силовых трансформаторов I группы сложности ремонта учтены работы по сушке активной части.

7. В трудоемкости на ремонт силовых трансформаторов II группы сложности ремонта не учтены работы по прогреву, подсушке и сушке трансформаторов. Трудоемкость указанных работ определяется по трудоемкости подраздела 0107.

8. В трудоемкости на замену трансформаторов (III группа сложности) не учтены работы по прогреву трансформаторов. Трудоемкость этих работ определяется по трудоемкости подраздела 0107.

9. Трудоемкость таблицы 010901 не может применяться дополнительно к трудоемкости раздела 01 на ремонт трансформаторов по I группе сложности работ.

10. Трудоемкость поз. 0109010101-0109010208 не может применяться дополнительно к трудоемкости раздела 01 на ремонт трансформаторов по II, III, V группам сложности работ.

11. Трудоемкость таблицы 010902 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 010603,010604 на ремонт вводов.

12. Трудоемкость таблицы 010902 может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 010602 на ремонт вводов съемных.

13. Трудоемкость таблицы 010903 может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 0108 на обработку и заливку трансформаторного масла.

02 Ремонт и замена реакторов

0201 Шунтирующие масляные реакторы

020101 Ремонт и замена шунтирующих масляных реакторов

I группа сложности ремонта

Ремонт реакторов со сменой обмоток.

Разборка реактора с расшихтовкой верхнего ярма. Снятие (установка) обмоток и главной изоляции. Сушка активной части. Сборка, заливка маслом, испытания.

II группа сложности ремонта

Ремонт реактора без смены обмоток.

Разборка реактора. Осмотр и ремонт активной части (без разборки). Сборка, заливка маслом, испытания.

III группа сложности

Замена реактора (демонтаж и монтаж).

Разгерметизация демонтируемого реактора. Демонтаж съемных комплектующих узлов. Установка транспортных креплений узлов на активной части и консервация демонтированных комплектующих узлов. Герметизация. Разгерметизация монтируемого реактора. Осмотр активной части и устранение выявленных дефектов, снятие транспортных креплений узлов. Расконсервация и монтаж комплектующих узлов. Герметизация, заливка маслом, испытания.

IV группа

Демонтаж реактора.

Разгерметизация. Демонтаж съемных комплектующих узлов. Установка транспортных креплений узлов на активной части и консервация комплектующих узлов. Герметизация.

V группа

Монтаж реактора.

Разгерметизация. Осмотр активной части и устранение выявленных дефектов, снятие транспортных креплений узлов. Расконсервация и монтаж комплектующих узлов. Герметизация, заливка маслом, испытания.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип реактора | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 02010101 | РОДЦ-60000/500 | 2 629,8 | 492,3 | 468,0 | 187,2 | 280,8 |
| 02010102 | РОДЦ-110000/750 | 3 287,2 | 615,4 | 584,7 | 233,9 | 350,8 |

020102 Разборка и сборка системы пожаротушения масляных реакторов

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип реактора | Трудоемкость в чел.-ч на один реактор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010201 | РОДЦ-60000/500 | 43,4 |
| 02010202 | РОДЦ-110000/750 | 54,2 |

Примечание: Трудоемкость таблицы 020102 может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0201010101, 0201010102, 0201010201 и 0201010202.

0202 Токоограничивающие бетонные реакторы

020201 Ремонт токоограничивающих бетонных реакторов

Дефектация, ремонт контактных соединений, выправка деформированных обмоток, ремонт и чистка изоляции.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Тип реактора | Трудоемкость в чел.-ч на фазу при номинальном токе, А |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1000 | свыше 1000 до 1600 | свыше 1600 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02020101 | РБ-6-10 | 3,3 | 3,3 | 3,8 |
| 02020102 | РБС-6-10, РБАС-6-10 | 4,2 | 4,9 | ( |

020202 Испытания токоограничивающих бетонных реакторов

Подбор испытательного оборудования. Сборка схемы. Испытания, измерения с составлением протоколов. Разборка схемы.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на один реактор |
| --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивное исполнение реактора |
|  |  | одинарное | сдвоенное |
|  |  | 01 | 02 |
| 02020201 | Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно болтов крепления и земли | 2,1 | 2,7 |
| 02020202 | Испытание опорных изоляторов реактора повышенным напряжением | 2,1 | 1,7 |

Примечание:

1. Трудоемкость таблицы 020202 может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 020201 на ремонт токоограничивающих бетонных реакторов.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Ремонт и замена трансформаторов

0101 Ремонт и замена силовых масляных трансформаторов

0102 Ремонт и замена сухих трансформаторов

0103 Восстановление витков обмоток

0104 Работы по изолировке и перетяжке проводов

0105 Изготовление главной изоляции трансформаторов

0106 Ремонт и замена узлов трансформаторов

0107 Пропиточно-сушильные работы

0108 Обработка и заливка трансформаторного масла

0109 Силовые трехфазные трансформаторы

0110 Промывка системы охлаждения типа "Ц" силовых масляных трансформаторов

0111 Разборка и сборка системы пожаротушения силовых масляных трансформаторов

0112 Промывка герметичных вводов класса напряжения от 330 до 750 кВ

0113 Отсоединение и присоединение кожуха экранированного токопровода к блочному трансформатору класса напряжения 500 кВ

0114 Восстановление изоляции между корпусом блочного трансформатора класса напряжения 500 кВ и кожухом экранированного токопровода

0115 Испытание трансформаторного масла

02 Ремонт и замена реакторов

0201 Шунтирующие масляные реакторы

0202 Токоограничивающие бетонные реакторы