ГОСТ 26691-85

УДК 001.4.621.039.8:006.354                                                                                           Группа Е00

001.4.621.56:006.354

621.039.5:001.4:006.354

621.452.3.6:006.354

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Термины и определения

Thermal power. Terms and definitions

МКС 01.040.27

ОКСТУ 0101

Дата введения 01.01.87

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.85 № 4071

2.Стандарт соответствует Публикации МЭК 50(602)

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 19431-84 | 1, 16, 26, 29, 37 |
| ГОСТ 23172-78 | 12 |
| ГОСТ 23290-78 | 14 |

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области теплоэнергетики.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается.

Недопустимый к применению термин-синоним приведен в стандарте в качестве справочного и обозначен пометой "Ндп".

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приведено и в графе "Определение" поставлен прочерк.

В стандарте в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иноязычные эквиваленты.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ |
| 1. Теплоэнергетика | По ГОСТ 19431 |
| 2. Теплоноситель теплосиловой установки Теплоноситель | Движущаяся среда, используемая для передачи тепла в теплосиловой установке от более нагретого тела к менее нагретому |
| 3. Рабочее тело теплосиловой установки Рабочее тело Ндп. Рабочая среда | Вещество, с помощью которого тепло в теплосиловой установке преобразуется в механическую или в электрическую энергию |
| 4. Термодинамический цикл теплосиловой установки Термодинамический цикл D. Thermodynamischer Kreisprozess Е. Thermodynamic cycle F. Cycle thermodynamique | Определенная последовательность термодинамических процессов, после которых рабочее тело теплосиловой установки возвращается в первоначальное состояние |
| 5. Прямой термодинамический цикл теплосиловой установки Прямой термодинамический цикл D. Rechtsläufinger Kreisprozess Е. Clockwise cycle Р. Cycle thermodynamique direct | Термодинамический цикл теплосиловой установки, в котором часть тепла, сообщаемого рабочему телу, преобразуется в полезную работу |
| 6. Обратный термодинамический цикл теплосиловой установки Обратный термодинамический цикл D. Liksläufinger Kreisprozess Е. Anticlockwise cycle F. Cycle thermodynamique inverse | Термодинамический цикл теплосиловой установки, в котором за счет затраты работы осуществляется передача тепла от менее нагретого тела к более нагретому |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И УСТАНОВОК |
| 7. Тепловой насос | Устройство для производства тепла с использованием обратного термодинамического цикла |
| 8. Термоэлектрический генератор ТЭГ | Устройство для прямого преобразования тепла в электрическую энергию с использованием термоэлектрических явлений |
| 9. Магнитогидродинамический генератор МГД-генератор | Устройство, в котором энергия электропроводящей среды, движущейся в магнитном поле, непосредственно преобразуется в электрическую энергию |
| 10. Аккумулятор тепла | Устройство для накопления тепла с целью его дальнейшего использования |
| 11. Теплосиловая установка | Установка, предназначенная для преобразования тепла в механическую или электрическую энергию с использованием прямого термодинамического цикла |
| 12. Котельная установка D. Dampfkesselanlage Е. Boiler plant F. Installation de chaudière | По ГОСТ 23172 |
| 13. Паротурбинная установка | Установка, предназначенная для преобразования энергии пара в механическую, включающая паровую турбину и вспомогательное оборудование |
| 14. Газотурбинная установка ГТУ | По ГОСТ 23290 |
| 15. Парогазовая установка ПГУ | Установка, предназначенная для одновременного преобразования энергии двух рабочих тел - пара и газа, в механическую энергию |
| 16. Тепловая электростанция ТЭС D. Wärmekraftwerk Е. Conventional thermal power station F. Centrale thermique classique | По ГОСТ 19431 |
| 17. Паротурбинная электростанция | Тепловая электростанция с паротурбинными установками |
| 18. Конденсационная электростанция КЭС | Паротурбинная электростанция, предназначения для производства электрической энергии |
| 19. Теплоэлектроцентраль ТЭЦ | Паротурбинная электростанция, предназначенная для производства электрической энергии и тепла |
| 20. Газотурбинная электростанция ГТЭС | Тепловая электростанция с газотурбинными установками |
| 21. Воздушно-аккумулирующая газотурбинная электростанция ВАГТЭС D. Luftspeicherkraftwerk E. Compressed air power station F. Centrale par accumulation d’air comprimé | Тепловая электростанция с воздушно-аккумулирующими газотурбинными агрегатами |
| 22. Парогазовая электростанция ПГЭС | Тепловая электростанция с парогазовыми установками |
| 23. Стационарная дизельная электростанция ДЭС | Тепловая электростанция со стационарными дизельными установками |
| 24. Энергетическая магнитогидродинамическая установка Энергетическая МГД-установка | Установка, предназначенная для производства электрической энергии, основным элементом которой является магнитогидродинамический генератор |
| 25. Магнитогидродинамическая электростанция МГД-электростанция D. Magnetohydrodynamisches (MHD-) Kraftwerk Е. Magneto-hydrodynamic thermal power station, MHD power station F. Centrale magnétohydrodynamique Centrale MHD | Тепловая электростанция с энергетическими магнитогидродинамическими установками |
| 26. Атомная электростанция АЭС D. Kernkraftwerk Е. Nuclear (thermal) power station F. Centrale nucléaire (thermique) | По ГОСТ 19431 |
| 27. Конденсационная атомная электростанция | Атомная электростанция, предназначенная для производства электрической энергии |
| 28. Атомная теплоэлектроцентраль АТЭЦ | Атомная электростанция, предназначенная для производства электрической энергии и тепла |
| 29. Термоядерная электростанция | По ГОСТ 19431 |
| 30. Солнечная электростанция СЭС D. Sonnenkraftwerk Е. Solar power station F. Centrale solaire | Электростанция, предназначенная для производства электрической энергии преобразованием солнечной радиации в тепло |
| 31. Солнечно-топливная электростанция СТЭС | Электростанция, преобразующая по единой технологической схеме энергию солнечного излучения и химическую энергию топлива в электрическую энергию и тепло |
| 32. Геотермальная электростанция ГеоТЭС D. Geothermisches Kraftwerk Е. Geothermal power station F. Centrale géothermique | Электростанция, предназначенная для преобразования глубинного тепла Земли в электрическую энергию |
| 33. Станция теплоснабжения CT | Комплекс установок, предназначенных для производства тепла в целях теплоснабжения |
| 34. Атомная станция теплоснабжения ACT | Станция теплоснабжения, использующая для производства тепла энергию деления ядер атомов |
| 35. Котельная станция теплоснабжения Котельная | Станция теплоснабжения, использующая для производства тепла химическую энергию топлива |
| 36. Теплоутилизационная котельная установка | Установка со стационарным котлом-утилизатором |
| СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |
| 37. Система теплоснабжения | По ГОСТ 19431 |
| 38. Тепловой пункт | Комплекс установок, предназначенных для преобразования и распределения тепла, поступающего из тепловой сети |
| 39. Водяная система теплоснабжения | Система теплоснабжения, в которой теплоносителем является вода |
| 40. Закрытая водяная система теплоснабжения | Водяная система теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети, используется только как теплоноситель и из сети не отбирается |
| 41. Открытая водяная система теплоснабжения | Водяная система теплоснабжения, в которой вода частично или полностью отбирается из сети потребителями тепла |
| 42. Паровая система теплоснабжения | Система теплоснабжения, в которой теплоносителем является пар |
| 43. Паровая система теплоснабжения с возвратом конденсата | Паровая система теплоснабжения, в которой осуществляется частично или полностью возврат конденсата |
| 44. Паровая система теплоснабжения без возврата конденсата | - |
| ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 45. Тепловой баланс | Количественная характеристика производства, потребления и потерь тепла |
| 46. Тепловая нагрузка системы теплоснабжения Тепловая нагрузка | Суммарное количество тепла, получаемое от источников тепла, равное сумме теплопотреблений приемников тепла и потерь в тепловых сетях в единицу времени |
| 47. График тепловой нагрузки системы теплоснабжения График тепловой нагрузки | Изменение во времени тепловой нагрузки системы теплоснабжения |
| 48. Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии | Количество топлива, израсходованного на единицу отпущенной электрической энергий |
| 49. Удельный расход топлива на отпуск тепла | Количество топлива, израсходованного на единицу отпущенного тепла |
| 50. Коэффициент теплофикации | Отношение тепловой мощности отборов турбин к максимальной мощности источников тепла |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

| Аккумулятор тепла | 10 |
| --- | --- |
| ACT | 34 |
| АТЭЦ | 28 |
| АЭС | 26 |
| Баланс тепловой | 45 |
| ВАГТЭС | 21 |
| Генератор магнитогидродинамический | 9 |
| Генератор термоэлектрический | 8 |
| ГеоТЭС | 32 |
| График тепловой нагрузки | 47 |
| График тепловой нагрузки системы теплоснабжения | 47 |
| ГТУ | 14 |
| ГТЭС | 20 |
| ДЭС | 23 |
| Котельная | 35 |
| Коэффициент теплофикации | 50 |
| КЭС | 18 |
| МГД-генератор | 9 |
| МГД-установка энергетическая | 24 |
| МГД-электростанция | 25 |
| Нагрузка системы теплоснабжения тепловая | 46 |
| Нагрузка тепловая | 46 |
| Насос тепловой | 7 |
| ПГУ | 15 |
| ПГЭС | 22 |
| Пункт тепловой | 38 |
| Расход топлива на отпуск тепла удельный | 49 |
| Расход топлива на отпуск электрической энергии удельный | 48 |
| Система теплоснабжения | 37 |
| Система теплоснабжения водяная | 39 |
| Система теплоснабжения водяная закрытая | 40 |
| Система теплоснабжения водяная открытая | 41 |
| Система теплоснабжения паровая | 42 |
| Система теплоснабжения паровая без возврата конденсата | 44 |
| Система теплоснабжения паровая с возвратом конденсата | 43 |
| Среда рабочая | 3 |
| СТ | 33 |
| Станция теплоснабжения | 33 |
| Станция теплоснабжения атомная | 34 |
| Станция теплоснабжения котельная | 35 |
| СТЭС | 31 |
| СЭС | 30 |
| Тело рабочее | 3 |
| Тело рабочее теплосиловой установки | 3 |
| Теплоноситель | 2 |
| Теплоноситель теплосиловой установки | 2 |
| Теплоэлектроцентраль | 19 |
| Теплоэлектроцентраль атомная | 28 |
| Теплоэнергетика | 1 |
| ТЭГ | 8 |
| ТЭС | 16 |
| ТЭЦ | 19 |
| Установка газотурбинная | 14 |
| Установка котельная | 12 |
| Установка магнитогидродинамическая энергетическая | 24 |
| Установка парогазовая | 15 |
| Установка паротурбинная | 13 |
| Установка теплосиловая | 11 |
| Установка теплоутилизационная котельная | 36 |
| Цикл термодинамический | 4 |
| Цикл термодинамический обратный | 6 |
| Цикл термодинамический прямой | 5 |
| Цикл термодинамический теплосиловой установки | 4 |
| Цикл термодинамический теплосиловой установки обратный | 6 |
| Цикл термодинамический теплосиловой установки прямой | 5 |
| Электростанция атомная | 26 |
| Электростанция атомная конденсационная | 27 |
| Электростанция газотурбинная | 20 |
| Электростанция газотурбинная воздушно-аккумулирующая | 21 |
| Электростанция геотермальная | 32 |
| Электростанция дизельная стационарная | 23 |
| Электростанция конденсационная | 18 |
| Электростанция магнитогидродинамическая | 25 |
| Электростанция парогазовая | 22 |
| Электростанция паротурбинная | 17 |
| Электростанция солнечная | 30 |
| Электростанция солнечно-топливная | 31 |
| Электростанция тепловая | 16 |
| Электростанция термоядерная | 29 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

| Geothermisches Kraftwerk | 32 |
| --- | --- |
| Dampfkesselanlage | 12 |
| Kernkraftwerk | 26 |
| Liksläufiger Kreisprozess | 6 |
| Luftspeicherkraftwerk | 21 |
| Magnetohydrodynamisches(MHD-) Kraftwerk | 25 |
| Rechtsläufiger Kreisprozess | 5 |
| Sonnenkraftwerk | 30 |
| Thermodynamisher Kreisprozess | 4 |
| Wärmekraftwerk | 16 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

| Anticlockwise cycle | 6 |
| --- | --- |
| Boiler plant | 12 |
| Clockwise cycle | 5 |
| Compressed air power station | 21 |
| Conventional thermal power station | 16 |
| Geothermal power station | 32 |
| Magneto-hydrodynamic thermal power station MHD power station | 25 |
| Nuclear (thermal) power station | 26 |
| Solar power station | 30 |
| Thermodynamic cycle | 4 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

| Centrale géothermique | 32 |
| --- | --- |
| Centrale magnétohydrodynamique Centrale MHD | 25 |
| Centrale nucléaire (thermique) | 26 |
| Centrale par accumulation d’air comprimé | 21 |
| Centrale solaire | 30 |
| Centrale thermique classique | 16 |
| Cycle thermodynamique | 4 |
| Cycle thermodynamique direct | 5 |
| Cycle thermodynamique inverse | 6 |
| Installation de chaudière | 12 |