ТРУДОЕМКОСТЬ

К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ"

ЧАСТЬ 2

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК

| РАЗРАБОТАНО | Открытым акционерным обществом "Центральное конструкторское бюро Энергоремонт" |
| --- | --- |
|  | Обществом с ограниченной ответственностью "Техно Конструкция" |
| ИСПОЛНИТЕЛИ | Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО "ЦКБ Энергоремонт") |
|  | В.И. Николаев, П.А. Головлев, Г.Н. Дубинский, Б.И. Моисеенко, Л.А. Гуминская (ООО "Техно Конструкция") |
| СОГЛАСОВАНО | Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта ОАО РАО "ЕЭС России" Начальник А.А. Романов |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Трудоемкость, приведенная в настоящей части, для которой одним из параметров является мощность турбин К-200-130 ЛМЗ и К-300-240 ЛМЗ и ХТГЗ, применяется для их модификаций и модернизированных турбин этого типа.

2. В трудоемкости настоящей части учтена трудоемкость на зачистку под контроль металла и не учтена трудоемкость на контроль металла. Трудоемкость на работы по контролю металла включена в часть 22.

01 РЕМОНТ ПАРОВЫХ ТУРБИН

0101 Разборка цилиндров

010101 Вскрытие корпусов ЦВД и ЦСД

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Тип турбины | Начальное давление пара, МПа (ата) | Мощность турбины, МВт | Завод-изготовитель | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам цилиндров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЦВД наружный | ЦВД внутренний | ЦСД наружный | ЦСД внутренний |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01010101 | Конденсационная | До 3,43 (35) | Независимо | Независимо | 73,1 | - | - | - |
| 01010102 | То же | 8,83 (90) | То же | То же | 104,3 | - | - | - |
| 01010103 | То же | 12,75 (130) | То же | ХТГЗ | 314,0 | 156,8 | - | - |
| 01010104 | То же | 12,75 (130) | То же | ЛМЗ | 273,1 | 156,8 | 144,3 | - |
| 01010105 | То же | 23,5 (240) | То же | ХТГЗ | 365,7 | 156,8 | 219,4 | 85,7 |
| 01010106 | То же | 23,5 (240) | То же | ЛМЗ | 339,3 | 156,8 | 186,3 | 87,9 |
| 01010107 | Теплофикационная | До 3,43 (35) | До 25 | Независимо | 77,9 | - | - | - |
| 01010108 | То же | 8,89 (90) | До 25 | То же | 125,7 | - | - | - |
| 01010109 | То же | 8,83 (90) | Свыше 25 | То же | 219,4 | - | - | - |
| 01010110 | То же | 12,75 (130) | 50-100 | То же | 233,9 | - | 144,3 | - |
| 01010111 | То же | 12,75 (130) | 135-210 | Независимо | 323,7 | 156,8 | 144,3 | - |
| 01010112 | То же | 23,5 (240) | 250 | То же | 339,3 | 156,8 | 186,3 | - |
| 01010113 | С противодавлением | До 3,43 (35) | Независимо | Независимо | 62,3 | - | - | - |
| 01010114 | То же | 8,83 (90) | То же | То же | 193,0 | - | - | - |
| 01010115 | То же | 12,75 (130) | То же | То же | 309,0 | 156,8 | - | - |

Примечание:

В трудоемкости позиции 0101010901 учтена трудоемкость на вскрытие корпуса одноцилиндровой турбины. При вскрытии корпуса ЦВД двухцилиндровой турбины применяется коэффициент К = 0,9.

010102 Вскрытие корпуса ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Мощность турбины, МВт | Вид ресиверов | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам корпусов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | однопоточный | двухпоточный |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01010201 | До 100 | Независимо | 107,3 | - |
| 01010202 | Свыше 100 | То же | 121,0 | - |
| 01010203 | Независимо | Верхние | - | 132,7 |
| 01010204 | То же | Нижние | - | 103,7 |

010103 Разборка проточной части высокого и среднего давления турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Завод-изготовитель | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по видам проточной части |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦВД | ЦСД |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01010301 | До 3,43 (35) | Независимо | 146,3 | - |
| 01010302 | 8,83 (90) | Независимо | 182,3 | - |
| 01010303 | 12,75 (130) | ЛМЗ, ТМЗ | 262,3 | 210,6 |
| 01010304 | То же | ХТГЗ | 302,5 | 210,6 |
| 01010305 | 23,5 (240) | Независимо | 238,9 | 229,0 |

010104 Разборка проточной части низкого давления турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип корпуса | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по видам проточной части |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010401 | Двухпоточный | 170,5 |
| 01010402 | Однопоточный | 119,9 |

010105 Проверка разбега роторов в упорном подшипнике (без вскрытия цилиндров) турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ – 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на проверку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01010501 | 39,5 |

Примечание:

Трудоемкость позиции 0101050101 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 010103.

010106 Замер боя РВД в районе переднего камина (при закрытом ЦВД) турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на замер |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01010601 | 31,6 |

Примечание:

Трудоемкость позиции 0101060101 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 010101, 010801, 010804.

010107 Маятниковая проверка РВД или ротора подвозбудителя турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на проверку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01010701 | 11,9 |

Примечание:

Трудоемкость позиции 0101070101 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 010103, подраздела 0108 и таблицы 010908.

010108 Снятие и установка верхней половины камина турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01010801 | 47,5 |

Примечание:

Трудоемкость позиции 0101080101 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 010101 и 010102 и позиций 0103010401-0103010604, 0103021301-0103022402.

0102 Ремонт крепежа цилиндров и фланцев пароподводящих труб

010201 Ремонт крепежа корпусов ЦВД (наружного и внутреннего) и фланцев пароподводящих труб

1 группа сложности ремонта - Ремонт без замены шпилек и гаек.

2 группа сложности ремонта - Ремонт с заменой до 2 шпилек и 5 гаек (поврежденных).

3 группа сложности ремонта - Ремонт с заменой до 4 шпилек и 10 гаек (поврежденных).

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Тип турбины | Начальное давление пара, МПа (ата) | Мощность турбины, МВт | Завод-изготовитель | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01020101 | Конденсационная | До 3,43 (35) | Независимо | Независимо | 48,8 | 73,3 | 97,8 |
| 01020102 | То же | 8,83 (90) | То же | То же | 82,3 | 132,8 | 167,0 |
| 01020103 | То же | 12,75 (130) | То же | ХТГЗ | 221,6 | 279,4 | 359,4 |
| 01020104 | То же | То же | То же | ЛМЗ, ТМЗ | 143,6 | 187,4 | 256,9 |
| 01020105 | То же | 23,5 (240) | То же | ХТГЗ | 231,5 | 300,7 | 369,3 |
| 01020106 | То же | То же | То же | ЛМЗ | 174,0 | 265,7 | 334,9 |
| 01020107 | Теплофикационная | До 3,43 (35) | До 25 | Независимо | 48,8 | 74,2 | 98,7 |
| 01020108 | То же | 8,83 (90) | До 25 | То же | 79,1 | 113,3 | 147,4 |
| 01020109 | То же | То же | Свыше 25 | То же | 98,7 | 167,9 | 236,5 |
| 01020110 | То же | 12,75 (130) | 50-100 | То же | 88,8 | 157,4 | 226,6 |
| 01020111 | То же | То же | 135-210 | То же | 118,2 | 187,4 | 256,1 |
| 01020112 | То же | 23,5 (240) | 250 | То же | 121,2 | 189,5 | 259,0 |
| 01020113 | С противодавлением | До 3,43 (35) | Независимо | Независимо | 48,8 | 73,3 | 93,7 |
| 01020114 | То же | 8,83 (90) | То же | То же | 66,6 | 134,9 | 209,9 |
| 01020115 | То же | 12,75 (130) | То же | То же | 88,8 | 156,2 | 226,6 |

Примечание:

В трудоемкости позиций 0102010901-0102010903 учтена трудоемкость на ремонт крепежа корпуса одноцилиндровых турбин. При ремонте крепежа корпуса ЦВД двухцилиндровых турбин применяется коэффициент К = 0,9.

010202 Полная замена крепежа корпусов ЦВД

Средний разряд работ -3,2

| № позиции | Тип турбины | Начальное давление пара, МПа (ата) | Мощность турбины, МВт | Завод-изготовитель | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам цилиндров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЦВД наружный | ЦВД внутренний |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 |
| 01020201 | Конденсационная | До 3,43 (35) | Независимо | Независимо | 153,6 | - |
| 01020202 | То же | 8,83 (90) | До 50 | То же | 470,5 | - |
| 01020203 | То же | То же | Свыше 50 | То же | 671,6 | - |
| 01020204 | То же | 12,75 (130) | Независимо | То же | 671,6 | 575,9 |
| 01020205 | То же | 23,5 (240) | То же | ХТГЗ | 671,6 | 404,1 |
| 01020206 | То же | То же | То же | ЛМЗ, ТМЗ | 1007,3 | 605,2 |
| 01020207 | Теплофикационная | До 3,43 (35) | До 25 | Независимо | 72,4 | - |
| 01020208 | То же | 8,83 (90) | До 25 | То же | 120,0 | - |
| 01020209 | То же | 8,83 (90) | Свыше 25 | То же | 480,1 | - |
| 01020210 | То же | 12,75 (130) | 50-175 | То же | 671,6 | 575,9 |
| 01020211 | То же | 23,5 (240) | 250 | То же | 671,6 | 605,2 |
| 01020212 | С противодавлением | До 3,43 (35) | Независимо | Независимо | 72,4 | - |
| 01020213 | То же | 8,83 (90) | То же | То же | 167,8 | 120,0 |
| 01020214 | То же | 12,75 (130) | То же | То же | 671,6 | 575,9 |

Примечание:

В трудоемкости позиции 0102020901 учтена трудоемкость по замене крепежа корпуса одноцилиндровых турбин. При замене крепежа двухцилиндровых турбин применяется коэффициент К = 0,7.

010203 Полная замена крепежа фланцевого соединения пароподводящих труб турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Тип крепежа | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01020301 | Сквозной | 29,3 |
| 01020302 | Глухой | 119,1 |

010204 Ремонт крепежа корпуса ЦСД (наружного и внутреннего) и фланцев пароподводящих труб турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 |
| 01020401 | Ремонт без замены шпилек и гаек | 66,6 | 197,4 |
| 01020402 | Ремонт с заменой до 2 шпилек и 5 гаек (поврежденных) | 136,6 | 266,6 |
| 01020403 | Ремонт с заменой до 4 шпилек и 10 гаек (поврежденных) | 205,2 | 336,1 |

010205 Полная замена крепежа корпусов ЦСД турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Мощность турбины, МВт | Завод-изготовитель | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам цилиндров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЦСД наружный | ЦСД внутренний |
|  |  |  |  | 01 | 02 |
| 01020501 | 12,75 (130) | Независимо | Независимо | 384,7 | - |
| 01020502 | 23,5 (240) | 300, 500 | ХТГЗ | 551,7 | 225,4 |
| 01020503 | То же | 250, 300, 500 | ЛМЗ, ТМЗ | 727,2 | 336,8 |
| 01020504 | То же | 800 | ЛМЗ | 769,4 | 384,7 |
| 01020505 | То же | 1200 | ЛМЗ | 822,9 | 422,6 |

010206 Ремонт и частичная (до 30%) замена крепежа горизонтального и вертикального разъемов ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01020601 | Ремонт без замены шпилек и гаек | 52,8 | 74,2 | 84,1 | 94,9 |
| 01020602 | Замена шпилек и гаек до 30% | 68,3 | 108,3 | 121,2 | 142,5 |

010207 Замена шпильки цилиндров

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на шпильку диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 22 | свыше 22 до 27 | свыше 27 до 36 | свыше 36 до 42 | свыше 42 до 56 | свыше 56 до 76 | свыше 76 до 100 | свыше 100 до 120 | свыше 120 до 140 | свыше 140 до 160 | свыше 160 до 180 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01020701 | Замена шпильки (выворачивание дефектной, подготовка и установка новой) | 4,0 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 |
| 01020702 | Замена шпильки (удаление дефектной шпильки высверливанием и расточкой, подготовка и установка новой) | 4,0 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,1 | 8,0 | 8,9 | 9,7 | 10,6 | 11,5 | 12,3 | 13,0 |
| 01020703 | Замена шпильки (удаление оборванной шпильки сверловкой диаметром 0,5-0,6 диаметра шпильки, нарезанием обратной резьбы и выворачиванием шпильки ключом, подготовка и установка новой) | 3,5 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,4 |
| 01020704 | Замена шпильки (навертывание на шпильку гайки, приварка ее к шпильке, выворачивание ключом, подготовка и установка новой) | 3,3 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 |
| 01020705 | Замена шпильки (удаление оборванной шпильки приваркой гайки изнутри к шпильке квадрата, выворачивание ключом, подготовка и установка новой) | 3,3 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,0 |

0103 Ремонт концевых уплотнений цилиндров

010301 Ремонт каминных уплотнений ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Количество заменяемых сегментов уплотнительных колец, % | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030101 | Ремонт при разобранном цилиндре | Без замены | 46,7 | 73,1 | 80,0 | 114,9 |
| 01030102 | То же | До 50 | 57,5 | 91,6 | 102,3 | 142,4 |
| 01030103 | То же | Свыше 50 до 100 | 64,3 | 113,0 | 126,8 | 162,8 |
| 01030104 | Ремонт без разборки цилиндра | Без замены | 54,4 | 80,8 | 88,8 | 123,7 |
| 01030105 | То же | До 50 | 63,2 | 103,4 | 118,0 | 152,1 |
| 01030106 | То же | Свыше 50 до 100 | 71,2 | 132,5 | 140,5 | 188,1 |

Примечания:

1. В трудоемкости позиций 0103010404, 0103010504, 0103010604 учтена трудоемкость на ремонт каминных уплотнений турбин ХТГЗ и ТМЗ. При ремонте уплотнений турбин ЛМЗ применяется коэффициент К = 0,85.

2. В трудоемкости позиций 0103010101-0103010104, 0103010201-0103010204, 0103010301-0103010304 учтена трудоемкость на ремонт каминных уплотнений выносного корпуса камина. При ремонте каминных уплотнений встроенного корпуса камина применяется коэффициент К = 0,5.

010302 Ремонт каминных уплотнений ЦСД турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Количество заменяемых сегментов уплотнительных колец, % | Мощность турбины, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  |  | 01 | 02 |
| 01030201 | Ремонт при разобранном цилиндре | Без замены | Независимо | 82,8 | - |
| 01030202 | То же | То же | 300 | - | 105,4 |
| 01030203 | То же | То же | 250, 500, 800 | - | 147,1 |
| 01030204 | То же | То же | 1200 | - | 139,1 |
| 01030205 | То же | До 50 | Независимо | 98,4 | - |
| 01030206 | То же | То же | 300 | - | 128,7 |
| 01030207 | То же | То же | 250, 500, 800 | - | 170,5 |
| 01030208 | То же | То же | 1200 | - | 183,4 |
| 01030209 | То же | Свыше 50 до 100 | Независимо | 110,3 | - |
| 01030210 | То же | То же | 300 | - | 149,0 |
| 01030211 | То же | То же | 250, 500, 800 | - | 196,9 |
| 01030212 | То же | То же | 1200 | - | 205,7 |
| 01030213 | Ремонт без разборки цилиндра | Без замены | Независимо | 94,6 | - |
| 01030214 | То же | То же | 300 |  | 118,0 |
| 01030215 | То же | То же | 250, 500, 800 | - | 175,4 |
| 01030216 | То же | То же | 1200 | - | 187,2 |
| 01030217 | То же | До 50 | Независимо | 110,3 | - |
| 01030218 | То же | То же | 300 | - | 143,3 |
| 01030219 | То же | То же | 250,500,800 | - | 198,8 |
| 01030220 | То же | То же | 1200 | - | 206,8 |
| 01030221 | То же | Свыше 50 до 100 | Независимо | 121,8 | - |
| 01030222 | То же | То же | 300 | - | 157,8 |
| 01030223 | То же | То же | 250, 500,800 | - | 225,2 |
| 01030224 | То же | То же | 1200 | - | 234,0 |

Примечание: В трудоемкости позиций 0103020202, 0103020602, 0103021002, 0103021402, 0103021802, 0103022202 учтена трудоемкость на ремонт уплотнений цилиндра турбин ХТГЗ. При ремонте уплотнений цилиндра турбин ЛМЗ применяется коэффициент К = 0,75.

010303 Ремонт концевых уплотнений ЦНД при разобранном цилиндре турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество заменяемых сегментов уплотнительных колец, % | Мощность турбины, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030301 | Без замены | Независимо | 66,3 | 81,9 | 103,4 | - |
| 01030302 | То же | 300 | - | - | - | 103,4 |
| 01030303 | То же | 250, 500, 800 | - | - | - | 193,0 |
| 01030304 | То же | 1200 | - | - | - | 198,0 |
| 01030305 | До 50 | Независимо | 80,0 | 90,7 | 116,9 | - |
| 01030306 | То же | 300 | - | - | - | 118,0 |
| 01030307 | То же | 250, 500, 800 | - | - | - | 215,6 |
| 01030308 | То же | 1200 | - | - | - | 230,1 |
| 01030309 | Свыше 50 до 100 | Независимо | 94,6 | 110,3 | 132,5 | - |
| 01030310 | То же | 300 | - | - | - | 134,5 |
| 01030311 | То же | 250, 500, 800 | - | - | - | 231,0 |
| 01030312 | Свыше 50 до 100 | 1200 | - | - | - | 245,5 |

Примечание:

В трудоемкости позиций 0103030204, 0103030604, 0103031004 учтена трудоемкость на ремонт концевых уплотнений цилиндра турбин ЛМЗ. При ремонте уплотнений турбин ХТГЗ применяется коэффициент К = 0,52.

010304 Ремонт обойм уплотнений ЦВД с шабрением горизонтального разъема и заменой сегментов уплотнительных колец турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество заменяемых сегментов уплотнительных колец, % | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030401 | Без замены | 133,6 | 286,5 | 461,1 | 502,1 |
| 01030402 | До 50 | 177,4 | 328,6 | 511,7 | 582,1 |
| 01030403 | Свыше 50 до 100 | 212,5 | 370,4 | 562,6 | 661,8 |

010305 Ремонт обойм уплотнений ЦСД с шабрением горизонтального разъема и заменой сегментов уплотнительных колец турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество заменяемых сегментов уплотнительных колец, % | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр турбин мощностью, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100-300 | 500 | 800-1200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01030501 | Без замены | 276,9 | 577,1 | 360,7 |
| 01030502 | До 50 | 328,6 | 669,8 | 428,9 |
| 01030503 | Свыше 50 до 100 | 391,0 | 762,2 | 497,1 |

010306 Ремонт кольца сегментов концевых или промежуточных уплотнений цилиндра

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип уплотнения | Диаметр вала, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при количестве гребней кольца, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | независимо от количества | до 10 | свыше 10 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01030601 | Елочное | До 600 | 25,3 | - | - |
| 01030602 | То же | Свыше 600 | 32,2 | - | - |
| 01030603 | Цельноточечное | До 600 | - | 29,3 | 45,9 |
| 01030604 | То же | Свыше 600 | - | 39,0 | 63,2 |
| 01030605 | Зачеканенное (профили сборные) | До 600 | - | 37,9 | 60,5 |
| 01030606 | То же | Свыше 600 | - | 51,7 | 82,5 |

Примечание:

Трудоемкость таблицы 010306 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 010301-010305, 010307 и 010308.

010307 Ремонт обойм уплотнений ЦВД без шабрения горизонтального разъема, с заменой сегментов уплотнительных колец турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество заменяемых сегментов уплотнительных колец, % | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030701 | Без замены | 90,9 | 194,8 | 313,6 | 341,4 |
| 01030702 | До 50 | 134,6 | 236,9 | 364,1 | 421,4 |
| 01030703 | Свыше 50 до 100 | 169,8 | 278,7 | 415,0 | 501,2 |

010308 Ремонт обойм уплотнений ЦСД без шабрения горизонтального разъема, с заменой сегментов уплотнительных колец турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество заменяемых сегментов уплотнительных колец, % | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр турбин мощностью, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100-300 | 500 | 800-1200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01030801 | Без замены | 188,3 | 392,4 | 245,3 |
| 01030802 | До 50 | 240,0 | 485,1 | 313,5 |
| 01030803 | Свыше 50 до 100 | 302,4 | 577,5 | 381,7 |

0104 Ремонт обойм диафрагм

010401 Ремонт обойм диафрагм ГДВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Количество заменяемых надбандажных уплотнений, % | Количество восстанавлива емых пазов надбандажных уплотнений, % | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040101 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой крепежа | Без замены | Без восстановления | 66,8 | 618,1 | 463,0 | 204,8 |
| 01040102 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, заменой крепежа и обоймы | Без замены | Без восстановления | 103,4 | 721,5 | 566,4 | 276,0 |
| 01040103 | Ремонт с заменой надбандажных уплотнений | До 50 | Без восстановления | - | 309,1 | 257,4 | 92,7 |
| 01040104 | То же | Свыше 50 до 100 | Без восстановления | - | 350,0 | 298,3 | 134,5 |
| 01040105 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, заменой крепежа и надбандажных уплотнений | До 50 | Без восстановления | - | 839,4 | 643,4 | 268,1 |
| 01040106 | То же | Свыше 50 до 100 | Без восстановления | - | 880,4 | 689,3 | 309,9 |
| 01040107 | Ремонт с восстановлением пазов и заменой надбандажных уплотнений | До 50 | До 50 | - | - | 545,2 | 298,3 |
| 01040108 | То же | Свыше 50 до 100 | Свыше 50 до 100 | - | - | 726,2 | 324,7 |
| 01040109 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, восстановлением пазов, заменой крепежа и надбандажных уплотнений | До 50 | До 50 | - | - | 932,9 | 473,8 |
| 01040110 | То же | Свыше 50 до 100 | Свыше 50 до 100 | - | - | 1216,7 | 604,4 |

Примечание:

В трудоемкости позиций 0104010304, 0104010404, 0104010504, 0104010604, 0104010704, 0104010804, 0104010904, 0104011004 учтена трудоемкость на ремонт обойм диафрагм турбин мощностью 300-1200 МВт. При ремонте обойм диафрагм турбин мощностью 250 МВт по позициям 0104010304, 0104010404 применяется коэффициент К = 6,0, а по позициям 0104010504, 0104010604, 0104010704, 0104010804, 0104010904, 0104011004 - коэффициент К = 3,0.

010402 Ремонт обойм диафрагм ЦВД со смещением обоймы в осевом направлении турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- |
|  | До 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040201 | 136,4 | 643,5 | 558,7 | 472,9 |

Примечание:

Трудоемкость позиций 0104020101-0104020104 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0104010101-0104011004.

010403 Ремонт обойм диафрагм ЦСД турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Количество заменяемых надбандажных уплотнений, % | Количество восстанавлива емых пазов надбандажных уплотнений, % | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр турбин мощностью, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100-210 | 250 | 300 | 500 | 800-1200 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01040301 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой крепежа | Без замены | Без восстановления | 386,0 | 643,4 | 643,4 | 386,0 | 772,1 |
| 01040302 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, заменой крепежа и обоймы | Без замены | Без восстановления | 514,7 | 767,1 | 767,1 | 514,7 | 643,4 |
| 01040303 | Ремонт с заменой надбандажных уплотнений | До 50 | Без восстановления | - | 432,8 | 360,7 | - | 360,7 |
| 01040304 | То же | Свыше 50 до 100 | Без восстановления | - | 303,4 | 669,3 | - | 669,8 |
| 01040305 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, заменой крепежа и надбандажных уплотнений | До 50 | До 50 | - | 969,0 | 916,4 | - | 1035,2 |
| 01040306 | То же | Свыше 50 до 100 | Свыше 50 до 100 | - | 1359,1 | 1225,5 | - | 1344,3 |
| 01040307 | Ремонт с восстановлением пазов и заменой надбандажных уплотнений | До 50 | До 50 | - | 617,0 | 514,7 | - | 514,7 |
| 01040308 | То же | Свыше 50 до 100 | Свыше 50 до 100 | - | 1376,4 | 927,2 | - | 927,2 |
| 01040309 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, восстановлением пазов, заменой крепежа и надбандажных уплотнений | До 50 | До 50 | - | 1172,7 | 1070,4 | - | 1189,5 |
| 01040310 | То же | Свыше 50 до 100 | Свыше 50 до 100 | - | 1932,1 | 1482,9 | - | 1601,6 |

010404 Ремонт обойм диафрагм ЦСД со смещением обоймы в осевом направлении турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр турбин мощностью, МВт |
| --- | --- |
|  | 100-210 | 250 | 300 | 500 | 800-1200 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01040401 | 234,0 | 259,3 | 259,3 | 234,0 | 311,0 |

Примечание:

Трудоемкость позиций 0104040101-0104040104 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0104030101-0104031004.

010405 Ремонт обойм диафрагм ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр при количестве обойм, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 2 | свыше 2 до 5 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01040501 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой крепежа | 243,6 | 568,3 |
| 01040502 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, заменой крепежа и восстановлением пазов | 419,3 | 860,9 |
| 01040503 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, заменой обоймы и крепежа | 284,6 | 683,3 |

010406 Полная замена обойм диафрагм ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр при количестве обойм, шт. |
| --- | --- |
|  | до 2 | свыше 2 до 5 |
|  | 01 | 02 |
| 01040601 | 275,0 | 688,2 |

010407 Ремонт обойм диафрагм ЦНД со смещением обоймы в осевом направлении турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр при количестве обойм, шт. |
| --- | --- |
|  | до 2 | свыше 2 до 5 |
|  | 01 | 02 |
| 01040701 | 309,1 | 653,0 |

Примечание:

Трудоемкость позиций 0104070101-0104070102 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0104050101-0104050302.

010408 Ремонт обоймы диафрагм ЦВД (ЦСД) с восстановлением посадочного гребня и заменой надбандажных уплотнений турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при количестве посадочных пазов под диафрагмы, шт |
| --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040801 | 219,6 | 293,5 | 367,5 | 439,4 |

0105 Ремонт диафрагм

010501 Ремонт диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050101 | До 10 | 299,2 | - | 505,1 | - |
| 01050102 | 11-12 | 361,6 | - | - | - |
| 01050103 | До 12 | - | 402,5 | - | 608,2 |
| 01050104 | 11-13 | - | - | 659,9 | - |
| 01050105 | 13-16 | 484,5 | - | - | - |
| 01050106 | 13-20 | - | 815,0 | - | - |
| 01050107 | 14-15 | - | - | 763,3 | - |
| 01050108 | 16-17 | - | - | 865,6 | - |
| 01050109 | 21-25 | - | 1020,6 | - | - |

010502 Ремонт диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема и заменой уплотнительных колец турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050201 | До 10 | 454,2 | - | 763,3 | - |
| 01050202 | 11-12 | 546,9 | - | - | - |
| 01050203 | До 12 | - | 659,9 | - | 865,6 |
| 01050204 | 11-13 | - | - | 995,4 |  |
| 01050205 | 13-16 | 804,3 | - | - | - |
| 01050206 | 13-20 | - | 1329,7 | - | - |
| 01050207 | 14-15 | - | - | 1149,3 | - |
| 01050208 | 16-17 | - | - | 1304,4 | - |
| 01050209 | 21-25 | - | 1664,1 | - | - |

010503 Ремонт диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема и восстановлением надбандажных уплотнений турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050301 | До 10 | 711,6 | - | 1124,0 | - |
| 01030302 | 11-12 | 752,6 | - | - | - |
| 01050303 | До 12 | - | 813,9 | - | 1721,5 |
| 01050304 | 11-13 | - | - | 1278,0 | - |
| 01050305 | 13-16 | 834,5 | - | - | - |
| 01050306 | 13-20 | - | 1020,6 | - | - |
| 01050307 | 14-15 | - | - | 1381,4 | - |
| 01050308 | 16-17 | - | - | 1484,8 | - |
| 01050309 | 21-25 | - | 1122,9 | - | - |

Примечание:

В трудоемкости позиции 0105030304 учтена трудоемкость на ремонт диафрагм цилиндра турбин мощностью 250, 500, 800 и 1200 МВт. При ремонте диафрагм ЦВД турбин мощностью 300 МВт применяется коэффициент К = 0,75.

010504 Ремонт диафрагм ЦВД с восстановлением осевых зазоров и шабрением горизонтального разъема турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050401 | До 10 | 556,8 | - | 763,3 | - |
| 01050402 | 11-12 | 669,8 | - | - | - |
| 01050403 | До 12 | - | 659,9 | - | 917,3 |
| 01050404 | 11-13 | - | - | 994,3 | - |
| 01050405 | 13-16 | 896,9 | - | - | - |
| 01050406 | 13-20 | - | 1329,7 | - | - |
| 01050407 | 14-15 | - | - | 1149,3 | - |
| 01050408 | 16-17 | - | - | 1363,0 | - |
| 01050409 | 21-25 | - | 1664,1 | - | - |

010505 Ремонт диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема, заменой уплотнительных колец и восстановлением осевых зазоров турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050501 | До 10 | 711,6 | 917,3 | 1020,6 | 770,2 |
| 01050502 | 11-12 | 855,9 | - | - | - |
| 01050503 | До 12 | - | 1101,5 | - | 1174,6 |
| 01050504 | 11-13 | - | - | 1329,7 | - |
| 01050505 | 13-16 | 1215,6 | - | - | - |
| 01050506 | 13-20 | - | 1844,4 | - | - |
| 01050507 | 14-15 | - | - | 1537,3 | - |
| 01050508 | 16-17 | - | - | 1742,1 | - |
| 01050509 | 21-25 | - | 2308,6 | - | - |

010506 Ремонт диафрагм ЦВД с шабрением горизонтального разъема, восстановлением надбандажных уплотнений и осевых зазоров, заменой уплотнительных колец турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050601 | До 10 | 1124,0 | 1329,7 | 1639,9 | 1906,8 |
| 01050602 | 11-12 | 1246,9 | - | - | - |
| 01050603 | До 12 | - | 1513,1 | - | 2288,2 |
| 01050604 | 11-13 | - | - | 1947,8 | - |
| 01050605 | 13-16 | 1565,6 | - | - | - |
| 01050606 | 13-20 | - | 2050,1 | - | - |
| 01050607 | 14-15 | - | - | 2155,4 | - |
| 01050608 | 16-17 | - | - | 2361,1 | - |
| 01050609 | 21-25 | - | 2410,8 | - | - |

010507 Ремонт диафрагм ЦСД турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Начальное давление пара, МПа (ата) | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр при количестве ступеней, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 10 | свыше 10 | 11-15 | свыше 15 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050701 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема | 12,75 (130) | 589,0 | 855,9 | - | - |
| 01050702 | То же | 23,5 (240) | 627,7 | - | 916,4 | 1101,5 |
| 01050703 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой уплотнительных колец | 12,75 (130) | 717,4 | 1035,2 | - | - |
| 01050704 | То же | 23,5 (240) | 750,6 | - | 1110,3 | 1334,7 |
| 01050705 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и восстановлением надбандажных уплотнений | 12,75 (130) | 1226,3 | 1721,5 | - | - |
| 01050706 | То же | 23,5 (240) | 1396,0 | - | 2092,2 | 1886,5 |
| 01050707 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и восстановлением осевых зазоров | 12,75 (130) | 846,3 | 1201,0 | - | - |
| 01050708 | То же | 23,5 (240) | 885,1 | - | 1303,3 | 1541,4 |
| 01050709 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, восстановлением осевых, зазоров и заменой уплотнительных колец | 12,75 (130) | 1103,7 | 1549,9 | - |  |
| 01050710 | То же | 23,5 (240) | 1140,5 | - | 1676,7 | 1979,2 |
| 01050711 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, восстановлением надбандажных уплотнений и осевых зазоров, заменой уплотнительных колец | 12,75 (130) | 1741,0 | 2415,8 | - | - |
| 01050712 | То же | 23,5 (240) | 1908,8 | - | 2852,4 | 2763,9 |

Примечание:

В трудоемкости позиции 0105070604 учтена трудоемкость на ремонт диафрагм ЦСД турбин мощностью 300 МВт ХТГЗ и 250 ТМЗ. При ремонте диафрагм ЦСД турбин мощностью 300 МВт ЛМЗ применяется коэффициент К = 1,3.

010508 Ремонт диафрагм ЦНД конденсационных турбин

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Начальное давление пара, МПа (ата) | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр при количестве ступеней, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 5 | 6-15 | до 8 | 9-12 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050801 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема | До 3,43 (35) | 293,4 | 783,9 | - | - |
| 01050802 | То же | 8,83-12,75 (90-130) | - | - | 608,2 | 917,3 |
| 01050803 | То же | 23,5 (240) | - | - | 629,7 | 917,3 |
| 01050804 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой до двух диафрагм | 23,5 (240) | - | - | 844,1 | 1122,9 |
| 01050805 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой уплотнительных колец | До 3,43 (35) | 412,4 | 1118,3 | - | - |
| 01050806 | То же | 8,83-12,75 (90-130) | - | - | 834,5 | 1174,6 |
| 01050807 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой уплотнительных колец | 23,5 (240) | - | - | 865,6 | 1174,6 |
| 01050808 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой надбандажных уплотнений | 23,5 (240) | - | - | 1091,9 | 1474,1 |
| 01050809 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, заменой уплотнительных колец и надбандажных уплотнений | 23,5 (240) | - | - | 1327,8 | 1731,4 |

010509 Ремонт диафрагм ЦНД теплофикационных турбин

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Начальное давление пара, МПа (ата) | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр при количестве ступеней, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 8 | 9-12 | 13-15 | свыше 15 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050901 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема | До 3,43 (35) | - | - | 782,8 | - |
| 01050902 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема | 8,83-12,75 (90-130) | 507,9 | 917,3 | 1149,3 | 1381,4 |
| 01050903 | То же | 23,5 (240) | 732,2 | - | - | - |
| 01050904 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой до двух диафрагм | 23,5 (240) | 937,9 | - | - | - |
| 01050905 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой уплотнительных колец | До 3,43 (35) | - | - | 1118,3 | - |
| 01050906 | То же | 8,83-12,75 (90-130) | 588,7 | 1226,3 | 1522,7 | 1819,1 |
| 01050907 | То же | 23,5 (240) | 834,5 | - | - | - |
| 01050908 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и заменой надбандажных уплотнений | 12,75 (130) | 879,3 | 1601,6 | - | - |
| 01050909 | То же | 23,5 (240) | 1474,1 | - | - | - |
| 01050910 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема, заменой уплотнительных колец и надбандажных уплотнений | 12,75 (130) | 960,2 | 1910,7 | - | - |
| 01050911 | То же | 23,5 (240) | 1576,3 | - | - | - |

010510 Ремонт диафрагмы ЦВД (ЦСД) с восстановлением посадочного гребня и заменой надбандажных уплотнений турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01051001 | 132,1 |

Примечание:

Трудоемкость позиции 0105100101 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 010501-010507.

010511 Ремонт диафрагмы турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на диафрагму диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 1500 | свыше 1500 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01051101 | Ремонт без шабрения горизонтального разъема | 4,0 | 18,9 | 27,8 |
| 01051102 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема | 4,5 | 29,2 | 39,9 |
| 01051103 | Ремонт без шабрения горизонтального разъема с заменой одного ряда уплотнительных колец | 4,5 | 27,8 | 36,5 |
| 01051104 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема с заменой одного ряда уплотнительных колец | 4,5 | 37,9 | 48,6 |
| 01051105 | Ремонт без шабрения горизонтального разъема с заменой двух рядов уплотнительных колец | 4,5 | 36,5 | 44,7 |
| 01051106 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема с заменой двух рядов уплотнительных колец | 4,5 | 46,6 | 57,3 |
| 01051107 | Восстановление направляющих лопаток диафрагм при износе выходных кромок до 50% | 4,9 | 153,5 | - |
| 01051108 | Ремонт без шабрения горизонтального разъема с восстановлением до двух рядов надбандажных уплотнений | 4,5 | 49,5 | 58,2 |
| 01051109 | Ремонт без шабрения горизонтального разъема с восстановлением свыше двух до четырех рядов надбандажных уплотнений | 4,5 | 73,0 | 81,7 |
| 01051110 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и восстановлением до двух рядов надбандажных уплотнений | 4,5 | 59,7 | 70,8 |
| 01051111 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема и восстановлением свыше двух до четырех рядов надбандажных уплотнений | 4,5 | 83,1 | 94,5 |
| 01051112 | Восстановление осевых зазоров диафрагм | 4,0 | 77,9 | 116,5 |

Примечания:

1. Трудоемкость позиций 0105110101-0105110602 и 0105110801-0105111102 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 010501-010510.

2. Трудоемкость позиций 0105111201-0105111202 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0105110101-0105111102.

010512 Замена диафрагмы турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на диафрагму диаметром, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1500 | свыше 1500 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01051201 | Замена и перецентровка диафрагмы | 33,3 | 41,0 |

Примечание:

Трудоемкость таблицы 010512 может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 010501, 010502, позиций 0105070101-0105070204, 0105070501-0105070804, таблиц 010508, 010509.

010513 Ремонт поворотной диафрагмы турбин теплофикационных

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на диафрагму диаметром, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 1500 | свыше 1500 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01051301 | Ремонт с притиркой поясков | 4,0 | 67,7 | 87,5 |
| 01051302 | Ремонт с притиркой поясков и заменой уплотнительных колец | 4,4 | 101,0 | 138,0 |
| 01051303 | Ремонт с притиркой поясков и шабрением горизонтального разъема | 4,0 | 77,9 | 99,7 |
| 01051304 | Ремонт с притиркой поясков, шабрением горизонтального разъема и заменой уплотнительных колец | 4,4 | 111,0 | 150,2 |

Примечание:

Трудоемкость таблицы 010513 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 010509.

0106 Ремонт роторов

010601 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01060101 | До 9 | - | - | 262,3 | - |
| 01060102 | До 10 | - | 196,9 | - | - |
| 01060103 | 10-12 | - | - | 282,7 | - |
| 01060104 | 11-20 | - | 282,7 | - | - |
| 01060105 | 13-15 | - | - | 308,0 | - |
| 01060106 | Свыше 15 | - | - | 334,3 | - |
| 01060107 | 21-25 | - | 368,4 | - | - |
| 01060108 | Независимо | 218,3 | - | - | 282,7 |

010602 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и заменой уплотнительных усиков, завальцованных в роторе турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01060201 | До 10 | - | 363,8 | - |
| 01060202 | 11-20 | - | 468,0 | - |
| 01060203 | 21-25 | - | 560,4 | - |
| 01060204 | Независимо | 366,5 | - | 659,1 |

010603 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и шлифовкой центрального отверстия ротора турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01060301 | До 9 | - | 882,1 | - |
| 01060302 | До 10 | 677,5 | - | - |
| 01060303 | 10-12 | - | 909,6 | - |
| 01060304 | 11-20 | 769,1 | - | - |
| 01060305 | 13-15 | - | 936,8 | - |
| 01060306 | Свыше 15 | - | 965,1 | - |
| 01060307 | 21-25 | 852,9 | - | - |
| 01060308 | Независимо | - | - | 882,1 |

010604 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений, шлифовкой центрального отверстия и заменой уплотнительных усиков, завальцованных в роторе турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01060401 | До 10 | 969,0 | - | - |
| 01060402 | 11-20 | 1248,9 | - | - |
| 01060403 | 21-25 | 1156,2 | - | - |
| 01060404 | Независимо | - | 1253,8 | 1319,0 |

Примечание:

В трудоемкости позиции 0106040403 учтена трудоемкость на ремонт РВД турбин ХТГЗ и ЛМЗ. При ремонте турбин ТМЗ применяется коэффициент К = 1,2.

010605 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и перелопачиванием регулирующей (первой) ступени турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ -3,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01060501 | До 9 | - | - | 650,3 | - |
| 01060502 | До 10 | - | 440,8 | - | - |
| 01060503 | 10-12 | - | - | 678,6 | - |
| 01060504 | 11-20 | - | 678,6 | - | - |
| 01060505 | 13-15 | - | - | 706,9 | - |
| 01060506 | Свыше 15 | - | - | 735,0 | - |
| 01060507 | 21-25 | - | 770,2 | - | - |
| 01060508 | Независимо | 502,9 | - | - | 678,6 |

010606 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и перелопачиванием ступени с Т-образными хвостами лопаток и ленточным бандажом турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ-3,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01060601 | До 9 | - | - | 602,4 | - |
| 01060602 | До 10 | - | 440,8 | - | - |
| 01060603 | 10-12 | - | - | 630,8 | - |
| 01060604 | 11-20 | - | 630,8 | - | - |
| 01060605 | 13-15 | - | - | 659,1 | - |
| 01060606 | Свыше 15 | - | - | 688,2 | - |
| 01060607 | 21-25 | - | 725,3 | - | - |
| 01060608 | Независимо | 503,2 | - | - | 659,1 |

010607 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и перелопачиванием ступени с Т-образными хвостами лопаток, ленточным и проволочным бандажами турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01060701 | До 9 | - | 602,4 | - |
| 01060702 | До 10 | 559,5 | - | - |
| 01060703 | 10-12 | - | 655,2 | - |
| 01060704 | 11-20 | 655,2 | - | - |
| 01060705 | 13-15 | - | 683,3 | - |
| 01060706 | Свыше 15 | - | 854,0 | - |
| 01060707 | 21-25 | 749,5 | - | - |
| 01060708 | Независимо | - | - | 655,2 |

010608 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и перелопачиванием ступени с вильчатой посадкой лопаток и ленточным бандажом турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8-83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01060801 | До 9 | - | - | 774,0 | - |
| 01060802 | До 10 | - | 727,3 | - | - |
| 01060803 | 10-12 | - | - | 802,3 | - |
| 01060804 | 11-20 | - | 779,8 | - | - |
| 01060805 | 13-15 | - | - | 830,7 | - |
| 01060806 | Свыше 15 | - | - | 860,9 | - |
| 01060807 | 21-25 | - | 867,5 | - | - |
| 01060808 | Независимо | 750,6 | - | - | 773,2 |

010609 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и перелопачиванием ступени с вильчатой посадкой лопаток и проволочным бандажом турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01060901 | До 10 | - | 723,4 | - |
| 01060902 | 11-20 | - | 775,9 | - |
| 01060903 | 21-25 | - | 861,7 | - |
| 01060904 | Независимо | 744,9 | - | 775,9 |

010610 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и перелопачиванием ступени с верховой посадкой лопаток и ленточным бандажом турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- |
|  | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01061001 | 728,1 | 782,8 | 809,2 |

010611 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и заменой диска турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) |
|  |  | 01 | 02 |
| 01061101 | До 20 | - | 630,8 |
| 01061102 | 21-25 | - | 726,4 |
| 01061103 | Независимо | 559,5 | - |

010612 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой и механической обработкой турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061201 | До 9 | До 0,5 | - | - | 4708,9 |
| 01061202 | До 9 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 4823,7 |
| 01061203 | До 9 | Свыше 1,0 | - | - | 4937,3 |
| 01061204 | До 10 | До 0,5 | - | 4644,9 | - |
| 01061205 | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 4760,4 | - |
| 01061206 | До 10 | Свыше 1,0 | - | 4874,0 | - |
| 01061207 | 10-12 | До 0,5 | - | - | 4775,8 |
| 01061208 | 10-12 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 4900,3 |
| 01061209 | 10-12 | Свыше 1,0 | - | - | 5024,5 |
| 01061210 | 11-20 | До 0,5 | - | 4816,7 | - |
| 01061211 | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 4951,8 | - |
| 01061212 | 11-20 | Свыше 1,0 | - | 5085,9 | - |
| 01061213 | 13-15 | До 0,5 | - | - | 4823,7 |
| 01061214 | 13-15 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 4954,7 |
| 01061215 | 13-15 | Свыше 1,0 | - | - | 5083,0 |
| 01061216 | Свыше 15 | До 0,5 | - | - | 4881,7 |
| 01061217 | Свыше 15 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 5018,7 |
| 01061218 | Свыше 15 | Свыше 1,0 | - | - | 5155,7 |
| 01061219 | 21-25 | До 0,5 | - | 4978,8 | - |
| 01061220 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 5131,6 | - |
| 01061221 | 21-25 | Свыше 1,0 | - | 5282,1 | - |
| 01061222 | Независимо | До 0,5 | 4737,9 | - | - |
| 01061223 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 4870,1 | - | - |
| 01061224 | Независимо | Свыше 1,0 | 5002,5 | - | - |

010613 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061301 | До 9 | До 0,5 | - | - | 2878,5 |
| 01061302 | До 9 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 2993,3 |
| 01061303 | До 9 | Свыше 1,0 | - | - | 3108,8 |
| 01061304 | До 10 | До 0,5 | - | 2814,5 | - |
| 01061305 | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 2929,0 | - |
| 01061306 | До 10 | Свыше 1,0 | - | 3043,8 | - |
| 01061307 | 10-12 | До 0,5 | - | - | 2945,7 |
| 01061308 | 10-12 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 3070,9 |
| 01061309 | 10-12 | Свыше 1,0 | - | - | 3195,3 |
| 01061310 | 11-20 | До 0,5 | - | 2987,3 | - |
| 01061311 | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 3121,4 | - |
| 01061312 | 11-20 | Свыше 1,0 | - | 3255,5 | - |
| 01061313 | 13-15 | До 0,5 | - | - | 2994,3 |
| 01061314 | 13-15 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 3123,3 |
| 01061315 | 13-15 | Свыше 1,0 | - | - | 3252,4 |
| 01061316 | Свыше 15 | До 0,5 | - | - | 3051,5 |
| 01061317 | Свыше 15 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 3280,9 |
| 01061318 | Свыше 15 | Свыше 1,0 | - | - | 3325,3 |
| 01061319 | 21-25 | До 0,5 | - | 3148,7 | - |
| 01061320 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 3301,2 | - |
| 01061321 | 21-25 | Свыше 1,0 | - | 3452,7 | - |
| 01061322 | Независимо | До 0,5 | 2908,7 | - | - |
| 01061323 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 3040,9 | - | - |
| 01061324 | Независимо | Свыше 1,0 | 3171,9 | - | - |

010614 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой и заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061401 | До 10 | До 0,5 | - | 3353,1 | - |
| 01061402 | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 4918,7 | - |
| 01061403 | До 10 | Свыше 1,0 | - | 5032,5 | - |
| 01061404 | 11-20 | До 0,5 | - | 4975,9 | - |
| 01061405 | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 5110,1 | - |
| 01061406 | 11-20 | Свыше 1,0 | - | 5244,2 | - |
| 01061407 | 21-25 | До 0,5 | - | 5138,3 | - |
| 01061408 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 5289,9 | - |
| 01061409 | 21-25 | Свыше 1,0 | - | 5441,4 | - |
| 01061410 | Независимо | До 0,5 | 4908,0 | - | 5172,2 |
| 01061411 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | 5013,9 | - | 5309,2 |
| 01061412 | То же | Свыше 1,0 | 5116,8 | - | 5446,2 |

010615 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061501 | До 10 | До 0,5 | - | 2973,7 | - |
| 01061502 | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 3088,5 | - |
| 01061503 | До 10 | Свыше 1,0 | - | 3203,1 | - |
| 01061504 | 11-20 | До 0,5 | - | 3145,8 | - |
| 01061505 | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 3280,9 | - |
| 01061506 | 11-20 | Свыше 1,0 | - | 3414,8 | - |
| 01061507 | 21-25 | До 0,5 | - | 3307,9 | - |
| 01061508 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 3416,9 | - |
| 01061509 | 21-25 | Свыше 1,0 | - | 3612,0 | - |
| 01061510 | Независимо | До 0,5 | 3051,5 | - | 3342,0 |
| 01061511 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 3183,7 | - | 3480,0 |
| 01061512 | Независимо | Свыше 1,0 | 3315,7 | - | 3616,8 |

010616 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061601 | 12,75 (130) | До 9 | До 0,5 | 5882,4 | 6984,2 | 9260,2 |
| 01061602 | То же | До 9 | Свыше 0,5 до 1,0 | 5997,0 | 7099,7 | 9375,0 |
| 01061603 | То же | До 9 | Свыше 1,0 | 6110,8 | 7213,3 | 9489,6 |
| 01061604 | То же | 10-12 | До 0,5 | 6241,8 | 7426,2 | 10058,0 |
| 01061605 | 12,75 (130) | 10-12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 6366,2 | 7550,4 | 9505,5 |
| 01061606 | То же | 10-12 | Свыше 1,0 | 6491,7 | 7674,9 | 10306,6 |
| 01061607 | То же | 13-15 | До 0,5 | 6370,1 | 7668,1 | 10473,9 |
| 01061608 | То же | 13-15 | Свыше 0,5 до 1,0 | 6500,4 | 7798,1 | 10603,9 |
| 01061609 | То же | 13-15 | Свыше 1,0 | 6629,4 | 7927,4 | 10733,2 |
| 01061610 | То же | Свыше 15 | До 0,5 | 6809,2 | 8403,5 | 11337,4 |
| 01061611 | То же | Свыше 15 | Свыше 0,5 до 1,0 | 6947,2 | 8540,5 | 11475,3 |
| 01061612 | То же | Свыше 15 | Свыше 1,0 | 7083,3 | 8676,6 | 11611,4 |
| 01061613 | 8,83 (90) | До 10 | До 0,5 | 5721,2 | 6920,9 | 9196,2 |
| 01061614 | 8,83 (90) | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | 5932,9 | 7035,7 | 9311,9 |
| 01061615 | 8,83 (90) | До 10 | Свыше 1,0 | 6047,5 | 7149,3 | 9425,5 |
| 01061616 | 8,83 (90) | 11-20 | До 0,5 | 6417,7 | 7661,3 | 10506,7 |
| 01061617 | 8,83 (90) | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 6552,8 | 7796,2 | 10641,8 |
| 01061618 | 8,83 (90) | 11-20 | Свыше 1,0 | 6686,9 | 7930,3 | 10776,0 |
| 01061619 | 8,83 (90) | 21-25 | До 0,5 | 6900,6 | 8500,9 | 11435,7 |
| 01061620 | 8,83 (90) | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 7053,1 | 8652,2 | 11587,0 |
| 01061621 | 8,83 (90) | 21-25 | Свыше 1,0 | 7204,6 | 8804,7 | 11738,8 |
| 01061622 | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 6338,9 | 7583,5 | 10429,2 |
| 01061623 | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 6472,1 | 7715,7 | 10560,1 |
| 01061624 | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 6603,3 | 7846,9 | 10692,3 |

010617 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061701 | 12,75 (130) | До 9 | До 0,5 | 4052,0 | 5154,8 | 7430,1 |
| 01061702 | То же | До 9 | Свыше 0,5 до 1,0 | 4167,8 | 5269,3 | 7545,6 |
| 01061703 | То же | До 9 | Свыше 1,0 | 4281,4 | 5384,1 | 7660,4 |
| 01061704 | То же | 10-12 | До 0,5 | 4411,6 | 5595,8 | 8228,5 |
| 01061705 | 12,75 (130) | 10-12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 4536,8 | 5721,2 | 8353,0 |
| 01061706 | То же | 10-12 | Свыше 1,0 | 4661,3 | 5845,5 | 8477,2 |
| 01061707 | То же | 13-15 | До 0,5 | 4540,9 | 5838,7 | 8644,4 |
| 01061708 | То же | 13-15 | Свыше 0,5 до 1,0 | 4670,0 | 5968,0 | 8773,7 |
| 01061709 | То же | 13-15 | Свыше 1,0 | 4799,3 | 6098,2 | 8885,4 |
| 01061710 | То же | Свыше 15 | До 0,5 | 4979,8 | 6573,4 | 9508,2 |
| 01061711 | 12,75 (130) | Свыше 15 | Свыше 0,5 до 1,0 | 5116,8 | 6710,1 | 9645,0 |
| 01061712 | То же | Свыше 15 | Свыше 1,0 | 5253,9 | 6847,2 | 9782,0 |
| 01061713 | 8,83 (90) | До 10 | До 0,5 | 3988,0 | 5090,7 | 7367,0 |
| 01061714 | То же | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | 4103,5 | 5205,3 | 7481,5 |
| 01061715 | То же | До 10 | Свыше 1,0 | 4218,3 | 5319,8 | 7596,1 |
| 01061716 | То же | 11-20 | До 0,5 | 4588,3 | 5831,9 | 8677,6 |
| 01061717 | То же | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 4722,4 | 5967,0 | 8811,4 |
| 01061718 | То же | 11-20 | Свыше 1,0 | 4857,5 | 6101,1 | 8945,6 |
| 01061719 | То же | 21-25 | До 0,5 | 5070,2 | 6670,3 | 9605,3 |
| 01061720 | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 5222,9 | 6822,8 | 9756,8 |
| 01061721 | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 5374,2 | 6974,5 | 9908,4 |
| 01061722 | 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 4509,8 | 5753,1 | 8598,8 |
| 01061723 | То же | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | 4641,7 | 5885,3 | 8731,0 |
| 01061724 | То же | То же | Свыше 1,0 | 4773,9 | 6016,6 | 8862,0 |

010618 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061801 | 8,83 (90) | До 10 | До 0,5 | 5341,3 | 5806,5 | 6809,2 |
| 01061802 | То же | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | 5455,9 | 5921,3 | 6923,8 |
| 01061803 | То же | До 10 | Свыше 1,0 | 5569,7 | 6034,9 | 7037,6 |
| 01061804 | 8,83 (90) | 11-12 | До 0,5 | 5781,4 | 6228,3 | 7482,5 |
| 01061805 | То же | 11-12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 5916,5 | 6363,4 | 7617,6 |
| 01061806 | То же | 11-12 | Свыше 1,0 | 6050,6 | 6497,5 | 7751,7 |
| 01061807 | То же | 21-25 | До 0,5 | 6105,0 | 6749,1 | 7995,6 |
| 01061808 | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 6257,5 | 6901,5 | 8244,2 |
| 01061809 | 8,83 (90) | 21-25 | Свыше 1,0 | 6408,1 | 6569,7 | 8395,8 |
| 01061810 | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 5687,2 | 6135,0 | 7388,3 |
| 01061811 | До 3,43 (35) | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | 5819,4 | 6508,8 | 7520,5 |
| 01061812 | То же | То же | Свыше 1,0 | 5950,6 | 7203,6 | 7651,7 |

010619 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01061901 | 8,83 (90) | До 10 | До 0,5 | 3510,9 | 3976,4 | 4978,8 |
| 01061902 | То же | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | 3625,7 | 4091,0 | 5093,6 |
| 01061903 | То же | До 10 | Свыше 1,0 | 3740,3 | 4205,5 | 5208,2 |
| 01061904 | То же | 31-20 | До 0,5 | 3951,3 | 4399,1 | 5652,1 |
| 01061905 | То же | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 4086,1 | 4533,0 | 5787,2 |
| 01061906 | То же | 11-20 | Свыше 1,0 | 4220,2 | 4668,0 | 5921,3 |
| 01061907 | То же | 21-25 | До 0,5 | 4274,6 | 4919,6 | 6262,3 |
| 01061908 | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 4427,1 | 5071,2 | 6414,8 |
| 01061909 | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 4578,6 | 5222,9 | 6565,4 |
| 01061910 | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 3856,8 | 4304,8 | 5557,9 |
| 01061911 | То же | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | 3989,9 | 4436,8 | 5690,1 |
| 01061912 | То же | То же | Свыше 1,0 | 4121,2 | 4569,0 | 5822,3 |

010620 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество снимаемых дисков, шт | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01062001 | До 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 8098,5 | 9341,9 | 12187,5 |
| 01062002 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 8316,0 | 9559,6 | 12405,0 |
| 01062003 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 8534,7 | 9777,1 | 12622,8 |
| 01062004 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 8915,6 | 10514,5 | 13449,5 |
| 01062005 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 9150,5 | 10749,6 | 13684,7 |
| 01062006 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 9385,6 | 10984,8 | 13919,6 |
| 01062007 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 8267,4 | 9511,1 | 12355,5 |
| 01062008 | То же | До 3,43 (35) | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | 8549,2 | 9792,6 | 12706,9 |
| 01062009 | То же | До 3,43 (35) | То же | Свыше 1,0 | 8833,9 | 10076,3 | 12922,0 |
| 01062010 | Свыше 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 8323,8 | 9567,4 | 12412,0 |
| 01062011 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 8556,0 | 9799,6 | 12645,0 |
| 01062012 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 8789,2 | 10032,8 | 12878,2 |
| 01062013 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 9139,9 | 10740,0 | 13673,8 |
| 01062014 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 9390,5 | 10990,6 | 13925,6 |
| 01062015 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 9641,1 | 11240,2 | 14175,3 |
| 01062016 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 9179,7 | 10423,1 | 13268,8 |
| 01062017 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 9508,2 | 10751,5 | 13596,2 |
| 01062018 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 9835,4 | 11080,0 | 13925,6 |

010621 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажей ступеней, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество снимаемых дисков, шт. | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01062101 | До 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 6269,1 | 7477,7 | 10357,1 |
| 01062102 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 6485,6 | 7730,2 | 10574,9 |
| 01062103 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 6701,4 | 7944,8 | 10789,5 |
| 01062104 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 7085,2 | 8685,5 | 11620,1 |
| 01062105 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 7028,9 | 8920,2 | 11854,3 |
| 01062106 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 7556,2 | 9156,3 | 12090,4 |
| 01062107 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 6437,1 | 7680,7 | 10525,3 |
| 01062108 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 6428,4 | 7963,4 | 10808,8 |
| 01062109 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 7003,5 | 8247,1 | 11092,5 |
| 01062110 | Свыше 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 6493,6 | 7737,0 | 10581,7 |
| 01062111 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 6725,6 | 7969,2 | 10814,9 |
| 01062112 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 6960,0 | 8203,4 | 11049,0 |
| 01062113 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 7310,4 | 8909,6 | 11844,6 |
| 01062114 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 7560,3 | 9160,4 | 12095,5 |
| 01062115 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 7810,9 | 9411,0 | 12344,9 |
| 01062116 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 7349,4 | 8593,0 | 11437,4 |
| 01062117 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 7677,8 | 8921,4 | 11766,8 |
| 01062118 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 8007,2 | 9250,6 | 12096,2 |

010622 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| №. позиции | Количество снимаемых дисков, шт. | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01062201 | До 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 6698,5 | 7145,4 | 8399,6 |
| 01062202 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 6915,1 | 7362,9 | 8616,2 |
| 01062203 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 7133,8 | 7580,6 | 8834,9 |
| 01062204 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 7021,2 | 7666,2 | 9008,6 |
| 01062205 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 7256,1 | 7901,1 | 9243,8 |
| 01062206 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 7492,2 | 8136,2 | 7535,9 |
| 01062207 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 6897,7 | 7345,5 | 8598,8 |
| 01062208 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 7180,4 | 7628,2 | 8881,5 |
| 01062209 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 7464,1 | 7912,0 | 9165,2 |
| 01062210 | Свыше 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 6922,8 | 7370,9 | 8624,1 |
| 01062211 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 7156,0 | 7602,9 | 8856,1 |
| 01062212 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 7388,3 | 7836,1 | 9090,3 |
| 01062213 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 7245,4 | 7890,5 | 9233,2 |
| 01062214 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 7496,0 | 8141,1 | 9485,7 |
| 01062215 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 7746,7 | 8391,9 | 9734,4 |
| 01062216 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 7810,9 | 7810,7 | 9512,0 |
| 01062217 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 8139,4 | 8586,0 | 9840,2 |
| 01062218 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 8467,6 | 8915,4 | 10168,6 |

010623 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество снимаемых дисков, шт. | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01062301 | До 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 4871,1 | 5315,0 | 6569,2 |
| 01062302 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 5085,9 | 5532,7 | 6787,0 |
| 01062303 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 5300,5 | 5748,3 | 7001,6 |
| 01062304 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 5191,7 | 5835,8 | 7179,5 |
| 01062305 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 5425,9 | 6070,9 | 7413,6 |
| 01062306 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 5661,8 | 6307,0 | 7649,5 |
| 01062307 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 5068,2 | 5515,3 | 6769,4 |
| 01062308 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 5351,0 | 5797,8 | 7052,1 |
| 01062309 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 5634,7 | 6081,6 | 7335,8 |
| 01062310 | Свыше 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 5092,7 | 5540,5 | 6793,8 |
| 01062311 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 5325,9 | 5772,7 | 7027,0 |
| 01062312 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 5558,8 | 6006,9 | 7259,9 |
| 01062313 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 5416,0 | 6061,3 | 7403,7 |
| 01062314 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 5666,6 | 6310,9 | 7653,6 |
| 01062315 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 5916,5 | 6561,5 | 7904,2 |
| 01062316 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 5554,0 | 6002,1 | 7255,1 |
| 01062317 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 5881,5 | 6426,4 | 7582,6 |
| 01062318 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 6210,9 | 6658,7 | 7912,0 |

010624 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой и заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01062401 | До 9 | До 0,5 | - | - | 5090,7 |
| 01062402 | До 9 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 5205,3 |
| 01062403 | До 9 | Свыше 1,0 | - | - | 5319,1 |
| 01062404 | До 10 | До 0,5 | - | 5026,7 | - |
| 01062405 | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 5141,2 | - |
| 01062406 | До 10 | Свыше 1,0 | - | 5255,8 | - |
| 01062407 | 10-12 | До 0,5 | - | - | 5349,1 |
| 01062408 | 10-12 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 5473,5 |
| 01062409 | 10-12 | Свыше 1,0 | - | - | 5597,7 |
| 01062410 | 11-12 | До 0,5 | - | 5580,3 | - |
| 01062411 | 11-12 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 5715,4 | - |
| 01062412 | 11-12 | Свыше 1,0 | - | 5849,3 | - |
| 01062413 | 13-15 | До 0,5 | - | - | 5491,9 |
| 01062414 | 13-15 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 5622,2 |
| 01062415 | 13-15 | Свыше 1,0 | - | - | 5751,2 |
| 01062416 | Свыше 15 | До 0,5 | - | - | 5693,0 |
| 01062417 | Свыше 15 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 5831,0 |
| 01062418 | Свыше 15 | Свыше 1,0 | - | - | 5967,0 |
| 01062419 | 21-25 | До 0,5 | - | 6076,7 | - |
| 01062420 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 6229,2 | - |
| 01062421 | 21-25 | Свыше 1,0 | - | 6380,7 | - |
| 01062422 | Независимо | До 0,5 | 5454,9 | - | - |
| 01062423 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 5587,1 | - | - |
| 01062424 | Независимо | Свыше 1,0 | 5718,3 | - | - |

010625 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01062501 | До 9 | До 0,5 | - | - | 3260,3 |
| 01062502 | До 9 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 3374,9 |
| 01062503 | До 9 | Свыше 1,0 | - | - | 3489,7 |
| 01062504 | До 10 | До 0,5 | - | 3196,3 | - |
| 01062505 | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 3310,8 | - |
| 01062506 | До 10 | Свыше 1,0 | - | 3425,4 | - |
| 01062507 | 10-12 | До 0,5 | - | - | 3518,7 |
| 01062508 | 10-12 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 3644,1 |
| 01062509 | 10-12 | Свыше 1,0 | - | - | 3768,6 |
| 01062510 | 11-12 | До 0,5 | - | 3750,9 | - |
| 01062511 | 11-12 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 3886,0 | - |
| 01062512 | 11-12 | Свыше 1,0 | - | 4019,2 | - |
| 01062513 | 13-15 | До 0,5 | - | - | 3759,1 |
| 01062514 | 13-15 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 3792,0 |
| 01062515 | 13-15 | Свыше 1,0 | - | - | 3921,1 |
| 01062516 | Свыше 15 | До 0,5 | - | - | 3863,8 |
| 01062517 | Свыше 15 | Свыше 0,5 до 1,0 | - |  | 4000,6 |
| 01062518 | Свыше 15 | Свыше 1,0 | - | - | 4106,7 |
| 01062519 | 21-25 | До 0,5 | - | 4247,3 | - |
| 01062520 | 25-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 4399,1 | - |
| 01062521 | 21-25 | Свыше 1,0 | - | 4550,6 | - |
| 01062522 | Независимо | До 0,5 | 3624,5 | - | - |
| 01062523 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 3756,7 | - | - |
| 01062524 | Независимо | Свыше 1,0 | 3888,0 | - | - |

010626 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе, и заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01062601 | До 10 | До 0,5 | - | 5185,9 | - |
| 01062602 | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 5300,5 | - |
| 01062603 | До 10 | Свыше 1,0 | - | 5414,1 | - |
| 01062604 | 11-20 | До 0,5 | - | 5739,6 | - |
| 01062605 | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 5875,1 | - |
| 01062606 | 11-20 | Свыше 1,0 | - | 6008,8 | - |
| 01062607 | 21-25 | До 0,5 | - | 6236,0 | - |
| 01062608 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 6388,7 | - |
| 01062609 | 21-25 | Свыше 1,0 | - | 6540,2 | - |
| 01062610 | Независимо | До 0,5 | 5597,7 | - | 5984,4 |
| 01062611 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 5729,9 | - | 6121,4 |
| 01062612 | Независимо | Свыше 1,0 | 5861,2 | - | 6257,5 |

010627 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе, и заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01062701 | До 10 | До 0,5 | - | 3355,6 | - |
| 01062702 | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 3470,3 | - |
| 01062703 | До 10 | Свыше 1,0 | - | 3584,9 | - |
| 01062704 | 11-20 | До 0,5 | - | 3909,2 | - |
| 01062705 | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 4044,3 | - |
| 01062706 | 11-20 | Свыше 1,0 | - | 4178,4 | - |
| 01062707 | 21-25 | До 0,5 | - | 4405,8 | - |
| 01062708 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | 4558,3 | - |
| 01062709 | 21-25 | Свыше 1,0 | - | 4709,9 | - |
| 01062710 | Независимо | До 0,5 | 3767,6 | - | 4154,3 |
| 01062711 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 3900,5 | - | 4291,0 |
| 01062712 | Независимо | Свыше 1,0 | 4031,7 | - | 4428,1 |

010628 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток, заменой бандажа и заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01062801 | 12,75 (130) | До 9 | До 0,5 | 6264,3 | 7366,0 | 9642,1 |
| 01062802 | То же | До 9 | Свыше 0,5 до 1,0 | 6381,7 | 7481,5 | 9757,8 |
| 01062803 | То же | До 9 | Свыше 1,0 | 6493,6 | 7595,1 | 9871,4 |
| 01062804 | То же | 10-12 | До 0,5 | 6815,0 | 7999,2 | 10631,2 |
| 01062805 | То же | 10-12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 6939,5 | 8014,9 | 10755,4 |
| 01062806 | То же | 10-12 | Свыше 1,0 | 7063,9 | 8248,1 | 10880,8 |
| 01062807 | То же | 13-15 | До 0,5 | 7038,6 | 8336,6 | 11142,1 |
| 01062808 | То же | 13-15 | Свыше 0,5 до 1,0 | 7168,8 | 8466,6 | 11272,3 |
| 01062809 | То же | 13-15 | Свыше 1,0 | 7297,9 | 8595,9 | 11401,6 |
| 01062810 | То же | Свыше 15 | До 0,5 | 7621,5 | 9214,8 | 12149,6 |
| 01062811 | 12,75 (130) | Свыше 15 | Свыше 0,5 до 1,0 | 7758,5 | 9351,6 | 12286,6 |
| 01062812 | То же | Свыше 15 | Свыше 1,0 | 7895,3 | 9488,6 | 12423,6 |
| 01062813 | 8,83 (90) | До 10 | До 0,5 | 6200,2 | 7302,7 | 9579,0 |
| 01062814 | То же | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | 6314,8 | 7417,5 | 9693,8 |
| 01062815 | То же | До 10 | Свыше 1,0 | 6429,3 | 7531,1 | 9807,4 |
| 01062816 | То же | 11-20 | До 0,5 | 7182,4 | 8425,7 | 11203,7 |
| 01062817 | То же | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 7316,2 | 8559,9 | 11405,5 |
| 01062818 | То же | 11-20 | Свыше 1,0 | 7450,6 | 8695,0 | 11539,6 |
| 01062819 | То же | 21-25 | До 0,5 | 7998,5 | 9598,6 | 12533,4 |
| 01062820 | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 8151,0 | 9750,8 | 12685,9 |
| 01062821 | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 8302,5 | 9902,6 | 12836,4 |
| 01062822 | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 7056,0 | 8299,6 | 11145,0 |
| 01062823 | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 7189,1 | 8431,8 | 11277,2 |
| 01062824 | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 7319,4 | 8562,8 | 11408,4 |

010629 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток, заменой бандажа и заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ 4,5

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01062901 | 12,75 (130) | До 9 | До 0,5 | 4373,0 | 5537,6 | 7812,9 |
| 01062902 | То же | До 9 | Свыше 0,5 до 1,0 | 4549,6 | 5651,2 | 7927,4 |
| 01062903 | То же | До 9 | Свыше 1,0 | 4663,2 | 5765,9 | 8042,2 |
| 01062904 | То же | 10-12 | До 0,5 | 4984,9 | 6169,0 | 8800,8 |
| 01062905 | То же | 10-12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 5110,1 | 6294,5 | 8926,2 |
| 01062906 | То же | 10-12 | Свыше 1,0 | 5234,5 | 6418,7 | 9050,5 |
| 01062907 | То же | 13-15 | До 0,5 | 5209,1 | 6507,1 | 9312,9 |
| 01062908 | То же | 13-15 | Свыше 0,5 до 1,0 | 5338,4 | 6636,4 | 9442,0 |
| 01062909 | То же | 13-15 | Свыше 1,0 | 5467,7 | 6766,7 | 9571,2 |
| 01062910 | 12,75 (130) | Свыше 15 | До 0,5 | 5791,1 | 7384,4 | 10319,2 |
| 01062911 | То же | Свыше 15 | Свыше 0,5 до 1,0 | 5928,1 | 7522,4 | 10456,2 |
| 01062912 | То же | Свыше 15 | Свыше 1,0 | 6065,1 | 7659,4 | 10593,3 |
| 01062913 | 8,83 (90) | До 10 | До 0,5 | 4371,8 | 5472,6 | 7748,6 |
| 01062914 | То же | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | 4485,4 | 5587,1 | 7863,4 |
| 01062915 | То же | До 10 | Свыше 1,0 | 4600,1 | 5701,7 | 7977,9 |
| 01062916 | То же | 11-20 | До 0,5 | 5352,0 | 6595,6 | 9441,0 |
| 01062917 | То же | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 5487,1 | 6730,7 | 9575,1 |
| 01062918 | То же | 11-20 | Свыше 1,0 | 5621,2 | 6864,6 | 9710,2 |
| 01062919 | То же | 21-25 | До 0,5 | 6169,0 | 7768,2 | 10703,0 |
| 01062920 | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 6320,6 | 7920,7 | 10855,7 |
| 01062921 | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 6472,1 | 8072,2 | 11007,2 |
| 01062922 | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 5225,8 | 6470,2 | 9314,8 |
| 01062923 | То же | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | 5358,7 | 6602,4 | 9446,8 |
| 01062924 | То же | То же | Свыше 1,0 | 5489,0 | 6733,6 | 9578,0 |

010630 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа, заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01063001 | 8,83 (90) | До 10 | До 0,5 | 5722,2 | 6188,4 | 7191,1 |
| 01063002 | То же | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | 5837,7 | 6303,2 | 7305,6 |
| 01063003 | То же | До 10 | Свыше 1,0 | 5951,3 | 6416,8 | 7420,4 |
| 01063004 | То же | 11-20 | До 0,5 | 6545,1 | 6992,9 | 8246,2 |
| 01063005 | То же | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 6680,2 | 7128,0 | 8381,0 |
| 01063006 | То же | 11-20 | Свыше 1,0 | 6814,1 | 7260,9 | 8515,2 |
| 01063007 | То же | 21-25 | До 0,5 | 7202,7 | 7847,9 | 9190,4 |
| 01063008 | 8,83 (90) | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 7355,2 | 8000,4 | 9342,9 |
| 01063009 | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 7506,9 | 8151,0 | 9494,4 |
| 01063010 | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 6501,3 | 6851,0 | 8104,3 |
| 01063011 | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 6535,4 | 6983,2 | 8236,5 |
| 01063012 | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 6666,4 | 7920,7 | 8367,5 |

010631 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа, заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01063101 | 8,83 (90) | До 10 | До 0,5 | 3892,8 | 4358,2 | 5360,7 |
| 01063102 | То же | До 10 | Свыше 0,5 до 1,0 | 4007,3 | 4472,8 | 5475,5 |
| 01063103 | То же | До 10 | Свыше 1,0 | 4122,1 | 4587,3 | 5590,0 |
| 01063104 | То же | 11-20 | До 0,5 | 4714,7 | 5162,5 | 6416,8 |
| 01063105 | То же | 11-20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 4850,7 | 5297,6 | 6550,9 |
| 01063106 | То же | 11-20 | Свыше 1,0 | 4983,9 | 5431,7 | 6686,0 |
| 01063107 | То же | 21-25 | До 0,5 | 5372,3 | 6017,5 | 7361,2 |
| 01063108 | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 5427,9 | 6170,0 | 7512,7 |
| 01063109 | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 5676,5 | 6321,5 | 7664,2 |
| 01063110 | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 4663,2 | 5020,6 | 6274,9 |
| 01063111 | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 4795,4 | 5152,8 | 6407,1 |
| 01063112 | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 4926,4 | 5285,0 | 6538,3 |

010632 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, заменой заклепок замковых лопаток ступеней, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,45 (35) | 8,83 (90) |
|  |  |  | Количество снимаемых дисков, шт. |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01063201 | До 20 | До 0,5 | - | - | 6497,5 | 6721,7 |
| 01063202 | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 6715,0 | 6954,9 |
| 01063203 | До 20 | Свыше 1,0 | - | - | 6932,7 | 7188,2 |
| 01063204 | 21-25 | До 0,5 | - | - | 6992,9 | 7218,1 |
| 01063205 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 7229,0 | 7469,0 |
| 01063206 | 21-25 | Свыше 1,0 | - | - | 7463,9 | 7719,6 |
| 01063207 | Независимо | До 0,5 | 6665,4 | 7577,7 | - | - |
| 01063208 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 6948,2 | 7906,2 | - | - |
| 01063209 | Независимо | Свыше 1,0 | 7231,9 | 8235,6 | - | - |

010633 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, заменой заклепок замковых лопаток ступеней, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,45 (35) | 8,83 (90) |
|  |  |  | Количество снимаемых дисков, шт. |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01063301 | До 20 | До 0,5 | - | - | 4667,1 | 4891,4 |
| 01063302 | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 4884,6 | 5124,6 |
| 01063303 | До 20 | Свыше 1,0 | - | - | 5099,2 | 5357,8 |
| 01063304 | 21-25 | До 0,5 | - | - | 5163,5 | 5388,7 |
| 01063305 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 5398,6 | 5638,6 |
| 01063306 | 21-25 | Свыше 1,0 | - | - | 5634,7 | 5889,2 |
| 01063307 | Независимо | До 0,5 | 4835,0 | 5747,3 | - | - |
| 01063308 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 5117,8 | 6076,7 | - | - |
| 01063309 | Независимо | Свыше 1,0 | 5401,5 | 6406,1 | - | - |

010634 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе, заменой заклепок замковых лопаток, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,45 (35) | 8,83 (90) |
|  |  |  | Количество снимаемых дисков, шт. |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01063401 | До 20 | До 0,5 | - | - | 6656,7 | 6881,2 |
| 01063402 | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 6873,3 | 7113,2 |
| 01063403 | До 20 | Свыше 1,0 | - | - | 7092,0 | 7346,7 |
| 01063404 | 21-25 | До 0,5 | - | - | 7153,4 | 7377,6 |
| 01063405 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 7387,3 | 7627,3 |
| 01063406 | 21-25 | Свыше 1,0 | - | - | 7623,4 | 7877,9 |
| 01063407 | Независимо | До 0,5 | 6809,2 | 7721,5 | - | - |
| 01063408 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 7092,0 | 8049,7 | - | - |
| 01063409 | Независимо | Свыше 1,0 | 7374,7 | 8378,1 | - | - |

010635 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе, заменой заклепок замковых лопаток, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ – 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,45 (35) | 8,83 (90) |
|  |  |  | Количество снимаемых дисков, шт. |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01063501 | До 20 | До 0,5 | - | - | 4826,3 | 5051,8 |
| 01063502 | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 5044,1 | 5284,1 |
| 01063503 | До 20 | Свыше 1,0 | - | - | 5258,7 | 5517,3 |
| 01063504 | 21-25 | До 0,5 | - | - | 5323,0 | 5547,2 |
| 01063505 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 5557,9 | 5797,8 |
| 01063506 | 21-25 | Свыше 1,0 | - | - | 5793,0 | 6048,5 |
| 01063507 | Независимо | До 0,5 | 4978,8 | 5464,6 | - | - |
| 01063508 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 5261,6 | 5792,0 | - | - |
| 01063509 | Независимо | Свыше 1,0 | 5545,3 | 6121,4 | - | - |

010636 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ – 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,45 (35) | 8,83 (90) |
|  |  |  | Количество снимаемых дисков, шт |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01063601 | До 20 | До 0,5 | - | - | 5733,8 | 5958,3 |
| 01063602 | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 5950,3 | 6191,5 |
| 01063603 | До 20 | Свыше 1,0 | - | - | 6169,0 | 6423,5 |
| 01063604 | 21-25 | До 0,5 | - | - | 5895,0 | 6120,5 |
| 01063605 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 6130,1 | 6370,1 |
| 01063606 | 21-25 | Свыше 1,0 | - | - | 6366,2 | 6620,7 |
| 01063607 | Независимо | До 0,5 | 5949,4 | 6861,7 | - | - |
| 01063608 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 6232,1 | 7190,1 | - | - |
| 01063609 | Независимо | Свыше 1,0 | 6515,8 | 7519,5 | - | - |

010637 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,45 (35) | 8,83 (90) |
|  |  |  | Количество снимаемых дисков, шт |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01063701 | До 20 | До 0,5 | - | - | 3903,4 | 4127,9 |
| 01063702 | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 4121,2 | 4361,1 |
| 01063703 | До 20 | Свыше 1,0 | - | - | 4335,8 | 4594,1 |
| 01063704 | 21-25 | До 0,5 | - | - | 4065,8 | 4290,1 |
| 01063705 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 4300,7 | 4536,8 |
| 01063706 | 21-25 | Свыше 1,0 | - | - | 4535,9 | 4791,5 |
| 01063707 | Независимо | До 0,5 | 4119,2 | 5032,2 | - | - |
| 01063708 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 4402,0 | 5359,7 | - | - |
| 01063709 | Независимо | Свыше 1,0 | 4685,5 | 5689,1 | - | - |

010638 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, заменой усиков уплотнений, за вальцованных в роторе, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,45 (35) | 8,83 (90) |
|  |  |  | Количество снимаемых дисков, шт. |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01063801 | До 20 | До 0,5 | - | - | 5892,1 | 6117,6 |
| 01063802 | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 6109,8 | 6349,8 |
| 01063803 | До 20 | Свыше 1,0 | - | - | 6328,3 | 6607,2 |
| 01063804 | 21-25 | До 0,5 | - | - | 6054,5 | 6278,8 |
| 01063805 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 6289,4 | 6529,4 |
| 01063806 | 21-25 | Свыше 1,0 | - | - | 6524,5 | 6780,2 |
| 01063807 | Независимо | До 0,5 | 5938,7 | 6995,8 | - | - |
| 01063808 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 6374,9 | 7430,1 | - | - |
| 01063809 | Независимо | Свыше 1,0 | 6658,9 | 7662,3 | - | - |

010639 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, ММ | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,45 (35) | 8,83 (90) |
|  |  |  | Количество снимаемых дисков, шт. |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 | до 4 | свыше 4 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01063901 | До 20 | До 0,5 | - | - | 4061,7 | 4287,2 |
| 01063902 | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 4279,5 | 4520,4 |
| 01063903 | До 20 | Свыше 1,0 | - | - | 4495,0 | 4753,6 |
| 01063904 | 21-25 | До 0,5 | - | - | 4224,1 | 4449,6 |
| 01063905 | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | - | - | 4459,2 | 4699,2 |
| 01063906 | 21-25 | Свыше 1,0 | - | - | 4695,4 | 4949,8 |
| 01063907 | Независимо | До 0,5 | 4262,0 | 4747,8 | - | - |
| 01063908 | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 4544,6 | 5076,0 | - | - |
| 01063909 | Независимо | Свыше 1,0 | 4828,3 | 5405,4 | - | - |

010640 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней, заменой заклепок замковых лопаток, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество снимаемых дисков, шт | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01064001 | До 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 8862,9 | 10105,6 | 12951,0 |
| 01064002 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 9077,8 | 10323,1 | 13168,7 |
| 01064003 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 9298,2 | 10541,8 | 13386,4 |
| 01064004 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 10013,3 | 11613,3 | 14547,2 |
| 01064005 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 10248,4 | 11848,5 | 14782,3 |
| 01064006 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 10484,5 | 12083,4 | 15018,4 |
| 01064007 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 8983,5 | 10226,9 | 13071,8 |
| 01064008 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 9071,7 | 10509,6 | 13089,9 |
| 01064009 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 9550,0 | 10792,4 | 13638,0 |
| 01064010 | Свыше 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 9087,4 | 10330,8 | 13175,5 |
| 01064011 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 9320,6 | 10563,3 | 13408,7 |
| 01064012 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 9552,6 | 10796,3 | 13641,7 |
| 01064013 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 10237,8 | 11819,2 | 14772,7 |
| 01064014 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 10489,3 | 12088,5 | 15023,3 |
| 01064015 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 10739,0 | 12338,1 | 15272,9 |
| 01064016 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 9895,8 | 11170,4 | 13984,8 |
| 01064017 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 10224,0 | 11467,6 | 14313,2 |
| 01064018 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 10553,6 | 11797,0 | 14641,4 |

010641 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней, заменой заклепок замковых лопаток, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество снимаемых дисков, шт. | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01064101 | До 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 7032,5 | 8275,2 | 11120,8 |
| 01064102 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 7249,3 | 8493,9 | 11338,3 |
| 01064103 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 7465,1 | 8708,5 | 11554,1 |
| 01064104 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 8183,8 | 9783,9 | 12718,0 |
| 01064105 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 8418,0 | 10018,1 | 12952,9 |
| 01064106 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 8655,1 | 10254,2 | 13188,0 |
| 01064107 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 7153,4 | 8396,7 | 11242,1 |
| 01064108 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 7435,9 | 8679,5 | 11525,1 |
| 01064109 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 7719,6 | 8963,0 | 11808,6 |
| 01064110 | Свыше 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 7257,3 | 8500,7 | 11345,3 |
| 01064111 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 7489,3 | 8733,9 | 11579,3 |
| 01064112 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 7723,5 | 8967,1 | 11813,4 |
| 01064113 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 8408,3 | 10010,4 | 12942,3 |
| 01064114 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 8658,9 | 10259,0 | 13193,1 |
| 01064115 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 8908,6 | 10508,7 | 13443,5 |
| 01064116 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 8065,4 | 9309,0 | 12153,5 |
| 01064117 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 8393,8 | 9637,2 | 12483,8 |
| 01064118 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 8723,2 | 9990,5 | 12812,2 |

010642 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней, заменой заклепок замковых лопаток, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество снимаемых дисков, шт | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01064201 | До 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 7462,2 | 7910,0 | 9163,3 |
| 01064202 | То же | То же | До20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 7632,1 | 8126,6 | 9379,8 |
| 01064203 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 7849,8 | 8345,3 | 9598,3 |
| 01064204 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 8118,8 | 18763,8 | 10106,5 |
| 01064205 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 8354,9 | 8999,0 | 10341,7 |
| 01064206 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 8590,1 | 9234,1 | 10576,8 |
| 01064207 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 7613,7 | 8061,5 | 9314,8 |
| 01064208 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 7896,2 | 8344,3 | 9598,3 |
| 01064209 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 8180,0 | 8628,0 | 9881,1 |
| 01064210 | Свыше 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 7686,5 | 8134,5 | 9387,6 |
| 01064211 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 7919,7 | 8366,5 | 9620,8 |
| 01064212 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 8151,9 | 8599,7 | 9854,0 |
| 01064213 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 8344,3 | 8988,3 | 10330,8 |
| 01064214 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 8594,9 | 9239,0 | 10581,7 |
| 01064215 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 8844,6 | 9489,6 | 10832,3 |
| 01064216 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 8526,8 | 8526,8 | 10227,9 |
| 01064217 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 8855,2 | 9302,3 | 10556,3 |
| 01064218 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 9184,6 | 9631,4 | 10884,7 |

010643 Ремонт РВД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, заменой усиков уплотнений, завальцованных в роторе, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней, заменой заклепок замковых лопаток, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество снимаемых дисков, шт. | Начальное давление пара, МПа (ата) | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при обнизке рабочих лопаток и замене бандажа ступеней, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 |
|  |  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01064301 | До 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 5631,8 | 6079,6 | 7332,9 |
| 01064302 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 5849,3 | 6296,4 | 7550,4 |
| 01064303 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 6064,2 | 6512,0 | 7765,3 |
| 01064304 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 6289,4 | 6934,7 | 8277,1 |
| 01064305 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 6524,5 | 7169,8 | 8511,3 |
| 01064306 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 6759,7 | 7404,7 | 8747,4 |
| 01064307 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 5784,3 | 6232,1 | 7485,4 |
| 01064308 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 6067,1 | 6514,9 | 7768,2 |
| 01064309 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 6350,8 | 6798,6 | 8051,9 |
| 01064310 | Свыше 4 | 8,83 (90) | До 20 | До 0,5 | 5856,3 | 6304,1 | 7557,4 |
| 01064311 | То же | То же | До 20 | Свыше 0,5 до 1,0 | 6089,3 | 6538,1 | 7790,4 |
| 01064312 | То же | То же | До 20 | Свыше 1,0 | 6322,5 | 6770,3 | 8316,0 |
| 01064313 | То же | То же | 21-25 | До 0,5 | 6513,9 | 6824,7 | 8298,5 |
| 01064314 | То же | То же | 21-25 | Свыше 0,5 до 1,0 | 6764,5 | 7408,6 | 8752,2 |
| 01064315 | То же | То же | 21-25 | Свыше 1,0 | 7015,1 | 7659,4 | 9001,9 |
| 01064316 | То же | До 3,43 (35) | Независимо | До 0,5 | 6270,1 | 6314,8 | 8397,7 |
| 01064317 | То же | То же | Независимо | Свыше 0,5 до 1,0 | 6598,5 | 7045,3 | 8726,1 |
| 01064318 | То же | То же | Независимо | Свыше 1,0 | 6927,9 | 7374,7 | 9055,3 |

010644 Ремонт РВД с очисткой от солевых отложений и заменой втулок уплотнений турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) |
|  |  | 01 | 02 |
| 01064401 | Независимо | 516,6 | - |
| 01064402 | До 20 | - | 475,7 |
| 01064403 | 21-25 | - | 462,2 |

010645 Ремонт РСД с очисткой от солевых отложений турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Начальное давление пара, МПа (ата) | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при количестве ступеней, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 12 | 13-18 | 13-14 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01064501 | Ремонт с очисткой от солевых отложений | 12,75 (130) | 333,5 | - | 374,5 |
| 01064502 | То же | 23,5 (240) | 407,5 | 425,9 | - |
| 01064503 | Ремонт с очисткой от солевых отложений и шлифовкой центрального отверстия | 12,75 (130) | 932,9 | - | 960,2 |
| 01064504 | То же | 23,4 (240) | 983,5 | 1011,9 | - |
| 01064505 | Ремонт с очисткой от солевых отложений и заменой диска | 12,75 (130) | 653,0 | - | 680,5 |
| 01064506 | То же | 23,5 (240) | 713,5 | 732,2 | - |
| 01064507 | Ремонт с очисткой от солевых отложений и заменой втулок уплотнений | 12,75 (130) | 539,2 | - | 572,2 |

010646 Ремонт РСД с очисткой от солевых отложений и перелопачиванием ступени турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип посадки рабочих лопаток ступени и тип бандажа | Начальное давление пара, МПа (ата) | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при количестве ступеней, шт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 12 | 13-18 | 13-14 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01064601 | Т-образная посадка и ленточный бандаж | 12,75 (130) | 664,0 | - | 692,1 |
| 01064602 | То же | 23,5 (240) | 692,1 | 716,5 | - |
| 01064603 | Т-образная посадка, ленточный и проволочный бандаж | 12,75 (130) | 688,2 | - | 715,4 |
| 01064604 | То же | 23,5 (240) | 715,4 | 768,2 | - |
| 01064605 | Вильчатая посадка и проволочный бандаж | 12,75 (130) | 862,8 | - | 890,9 |
| 01064606 | То же | 23,5 (240) | 924,1 | 942,6 | - |
| 01064607 | Верховая посадка и ленточный бандаж | 12,75 (130) | 865,6 | - | 893,9 |
| 01064608 | То же | 23,5 (240) | 872,2 | 945,6 | - |
| 01064609 | Верховая посадка, ленточный и проволочный (трубчатый) бандаж | 12,75 (130) | 886,2 | - | 911,5 |
| 01064610 | То же | 23,5 (240) | 947,5 | 966,2 | - |
| 01064611 | Осевая заводка лопаток | 12,75 (130) | 653,3 | - | 682,4 |

010647 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой и механической обработкой турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01064701 | До 12 | До 0,5 | 4411,6 |
| 01064702 | До 12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 4438,7 |
| 01064703 | До 12 | Свыше 1,0 | 4467,0 |
| 01064704 | Свыше 12 | До 0,5 | 4468,9 |
| 01064705 | Свыше 12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 4504,0 |
| 01064706 | Свыше 12 | Свыше 1,0 | 4538,8 |

010648 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термической в механической обработкой турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ – 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01064801 | До 12 | До 0,5 | 2582,2 |
| 01064802 | До 12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 2609,5 |
| 01064803 | До 12 | Свыше 1,0 | 2943,5 |
| 01064804 | Свыше 12 | До 0,5 | 2639,5 |
| 01064805 | Свыше 12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 2674,5 |
| 01064806 | Свыше 12 | Свыше 1,0 | 2709,6 |

010649 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Обнизка рабочих лопаток и замена бандажа ступеней, % | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01064901 | До 12 | До 0,5 | До 30 | 5781,4 |
| 01064902 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | 6902,5 |
| 01064903 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | 9376,9 |
| 01064904 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | 5809,7 |
| 01064905 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | 6929,8 |
| 01064906 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | 9403,3 |
| 01064907 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | 5836,8 |
| 01064908 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | 6957,9 |
| 01064909 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | 9430,3 |
| 01064910 | Свыше 12 | До 0,5 | До 30 | 5952,3 |
| 01064911 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | 7149,3 |
| 01064912 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | 9801,6 |
| 01064913 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | 5987,3 |
| 01064914 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | 7184,3 |
| 01064915 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | 9836,6 |
| 01064916 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | 5296,4 |
| 01064917 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | 7218,1 |
| 01064918 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | 9870,4 |

010650 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Обнизка рабочих лопаток и замена бандажа ступеней, % | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01065001 | До 12 | До 0,5 | До 30 | 3953,0 |
| 01065002 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | 5073,1 |
| 01065003 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | 7545,6 |
| 01065004 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | 3980,3 |
| 01065005 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | 5100,4 |
| 01065006 | То же | То же | Свыше 50 | 7572,9 |
| 01065007 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | 4007,3 |
| 01065008 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | 6956,9 |
| 01065009 | То же | То же | Свыше 50 | 7600,9 |
| 01065010 | Свыше 12 | До 0,5 | До 30 | 4123,1 |
| 01065011 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | 5319,8 |
| 01065012 | То же | То же | Свыше 50 | 7972,1 |
| 01065013 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | 4157,2 |
| 01065014 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | 5353,9 |
| 01065015 | То же | То же | Свыше 50 | 8006,2 |
| 01065016 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | 4192,0 |
| 01065017 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | 5389,2 |
| 01065018 | То же | То же | Свыше 50 | 8041,2 |

010651 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой и заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01065101 | До 12 | До 0,5 | 4889,4 |
| 01065102 | До 12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 4915,8 |
| 01065103 | До 12 | Свыше 1,0 | 4944,0 |
| 01065104 | Свыше 12 | До 0,5 | 5185,9 |
| 01065105 | Свыше 12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 5220,7 |
| 01065106 | Свыше 12 | Свыше 1,0 | 5255,8 |

010652 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Глубина обработки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01065201 | До 12 | До 0,5 | 3059,3 |
| 01065202 | До 12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 3086,6 |
| 01065203 | До 12 | Свыше 1,0 | 3114,6 |
| 01065204 | Свыше 12 | До 0,5 | 3355,6 |
| 01065205 | Свыше 12 | Свыше 0,5 до 1,0 | 3390,6 |
| 01065206 | Свыше 12 | Свыше 1,0 | 3425,4 |

010653 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термообработкой, механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней, заменой заклепок замковых лопаток турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Обнизка рабочих лопаток и замена бандажа ступеней, % | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01065301 | До 12 | До 0,5 | До 30 | 6260,4 |
| 01065302 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | 7380,5 |
| 01065303 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | 9855,0 |
| 01065304 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | 6286,5 |
| 01065305 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | 7407,6 |
| 01065306 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | 9880,1 |
| 01065307 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | 6314,8 |
| 01065308 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | 7434,9 |
| 01065309 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | 9908,4 |
| 01065310 | Свыше 12 | До 0,5 | До 30 | 6668,3 |
| 01065311 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | 7866,3 |
| 01065312 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | 10517,4 |
| 01065313 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | 6703,4 |
| 01065314 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | 7900,4 |
| 01065315 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | 10552,4 |
| 01065316 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | 6738,4 |
| 01065317 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | 7935,2 |
| 01065318 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | 10587,5 |

010654 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа, заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Обнизка рабочих лопаток и замена бандажа ступеней, % | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01065401 | До 12 | До 0,5 | До 30 | 4430,0 |
| 01065402 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | 5550,1 |
| 01065403 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | 8023,6 |
| 01065404 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | 4457,3 |
| 01065405 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | 5884,6 |
| 01065406 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | 8050,9 |
| 01065407 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | 4484,4 |
| 01065408 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | 7456,2 |
| 01065409 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | 8050,9 |
| 01065410 | Свыше 12 | До 0,5 | До 30 | 4839,2 |
| 01065411 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | 6035,9 |
| 01065412 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | 8688,2 |
| 01065413 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | 4874,0 |
| 01065414 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | 6070,0 |
| 01065415 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | 8108,2 |
| 01065416 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | 4909,0 |
| 01065417 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | 6105,0 |
| 01065418 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | 8757,1 |

010655 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, снятием и посадкой дисков, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ – 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Обнизка рабочих лопаток и замена бандажа ступеней, % | Количество снимаемых дисков, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 |
| 01065501 | До 12 | До 0,5 | До 30 | До 4 | 6551,6 |
| 01065502 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | То же | 7672,0 |
| 01065503 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | То же | 10145,4 |
| 01065504 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | То же | 6934,7 |
| 01065505 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | То же | 7748,6 |
| 01065506 | До 12 | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | До 4 | 10221,1 |
| 01065507 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | То же | 6705,3 |
| 01065508 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | То же | 7825,4 |
| 01065509 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | То же | 10297,9 |
| 01065510 | Свыше 12 | До 0,5 | До 30 | То же | 6794,7 |
| 01065511 | То же | До 0,5 | До 30 | Свыше 4 | 6987,1 |
| 01065512 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | До 4 | 7997,5 |
| 01065513 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 8190,8 |
| 01065514 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | До 4 | 11257,8 |
| 01065515 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | Свыше 4 | 11450,0 |
| 01065516 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | До 4 | 6896,7 |
| 01065517 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | Свыше 4 | 7095,8 |
| 01065518 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | До 4 | 8099,5 |
| 01065519 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 8298,6 |
| 01065520 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | До 4 | 11358,9 |
| 01065521 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | Свыше 4 | 11559,0 |
| 01065522 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | До 4 | 6997,7 |
| 01065523 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | Свыше 4 | 7204,6 |
| 01065524 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | До 4 | 8200,5 |
| 01065525 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 8407,4 |
| 01065526 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | До 4 | 11583,1 |
| 01065527 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | Свыше 4 | 11667,7 |

010656 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, снятием и посадкой дисков, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа ступеней турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Глубина обработки, мм | Обнизка рабочих лопаток и замена бандажа ступеней, % | Количество снимаемых дисков, шт | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 |
| 01065601 | До 12 | До 0,5 | До 30 | До 4 | 5643,4 |
| 01065602 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | То же | 5842,6 |
| 01065603 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | То же | 8315,1 |
| 01065604 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | То же | 4798,3 |
| 01065605 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | То же | 5918,4 |
| 01065606 | До 12 | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | До 4 | 8390,9 |
| 01065607 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | То же | 4874,9 |
| 01065608 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | То же | 5996,0 |
| 01065609 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | То же | 8468,5 |
| 01065610 | Свыше 12 | До 0,5 | До 30 | То же | 4965,3 |
| 01065611 | То же | До 0,5 | До 30 | Свыше 4 | 5157,7 |
| 01065612 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | До 4 | 6168,1 |
| 01065613 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 6360,4 |
| 01065614 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | До 4 | 9428,4 |
| 01065615 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | Свыше 4 | 9620,8 |
| 01065616 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | До 4 | 5066,3 |
| 01065617 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | Свыше 4 | 5265,5 |
| 01065618 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | До 4 | 6269,1 |
| 01065619 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 6469,2 |
| 01065620 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | До 4 | 9507,7 |
| 01065621 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | Свыше 4 | 9728,6 |
| 01065622 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | До 4 | 5167,3 |
| 01065623 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | Свыше 4 | 5374,2 |
| 01065624 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | До 4 | 6370,1 |
| 01065625 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 6577,0 |
| 01065626 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | До 4 | 9630,5 |
| 01065627 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | Свыше 4 | 9837,3 |

010657 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, снятием и посадкой дисков, заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Количество снимаемых дисков, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01065701 | До 12 | До 0,5 | До 4 | 5658,9 |
| 01065702 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 4 | 5734,8 |
| 01065703 | То же | Свыше 1,0 | До 4 | 5811,4 |
| 01065704 | Свыше 12 | До 0,5 | До 4 | 6028,2 |
| 01065705 | То же | До 0,5 | Свыше 4 | 6220,5 |
| 01065706 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 4 | 6129,2 |
| 01065707 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 4 | 6329,3 |
| 01065708 | То же | Свыше 1,0 | До 4 | 6230,2 |
| 01065709 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 4 | 6438,0 |

010658 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, снятием и посадкой дисков, заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Глубина обработки, мм | Количество снимаемых дисков, шт | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01065801 | До 12 | До 0,5 | До 4 | 3828,7 |
| 01065802 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 4 | 3904,4 |
| 01065803 | То же | Свыше 1,0 | До 4 | 3982,2 |
| 01065804 | Свыше 12 | До 0,5 | До 4 | 4198,7 |
| 01065805 | То же | До 0,5 | Свыше 4 | 4391,1 |
| 01065806 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 4 | 4300,0 |
| 01065807 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 4 | 4499,1 |
| 01065808 | То же | Свыше 1,0 | До 4 | 4400,8 |
| 01065809 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 4 | 4607,9 |

010659 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Глубина обработки, мм | Количество снимаемых дисков, шт | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01065901 | До 12 | До 0,5 | До 4 | 5180,9 |
| 01065902 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 4 | 5257,7 |
| 01065903 | То же | Свыше 1,0 | До 4 | 5334,6 |
| 01065904 | Свыше 12 | До 0,5 | До 4 | 5312,1 |
| 01065905 | То же | До 0,5 | Свыше 4 | 5504,5 |
| 01065906 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 4 | 5413,4 |
| 01065907 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 4 | 5613,2 |
| 01065908 | То же | Свыше 1,0 | До 4 | 5514,1 |
| 01065909 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 4 | 5722,2 |

010660 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, снятием и посадкой дисков турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Количество снимаемых дисков, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01066001 | До 12 | До 0,5 | До 4 | 3351,7 |
| 01066002 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 4 | 3427,6 |
| 01066003 | То же | Свыше 1,0 | До 4 | 3505,1 |
| 01066004 | Свыше 12 | До 0,5 | До 4 | 3481,9 |
| 01066005 | То же | До 0,5 | Свыше 4 | 3674,3 |
| 01066006 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 4 | 3583,0 |
| 01066007 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 4 | 3783,1 |
| 01066008 | То же | Свыше 1,0 | До 4 | 3684,0 |
| 01066009 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 4 | 3891,8 |

010661 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термообработкой, правкой, механической обработкой, снятием и посадкой дисков, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа, заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Глубина обработки, мм | Обнизка рабочих лопаток и замена бандажа ступеней, % | Количество снимаемых дисков, шт | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 |
| 01066101 | До 12 | До 0,5 | До 30 | До 4 | 7028,9 |
| 01066102 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | То же | 8150,0 |
| 01066103 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | То же | 10622,5 |
| 01066104 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | То же | 7412,4 |
| 01066105 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | То же | 8225,6 |
| 01066106 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | То же | 10698,1 |
| 01066107 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | То же | 7182,4 |
| 01066108 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | То же | 8302,5 |
| 01066109 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | То же | 10776,0 |
| 01066110 | Свыше 12 | До 0,5 | До 30 | До 4 | 7511,8 |
| 01066111 | То же | То же | До 30 | Свыше 4 | 7704,1 |
| 01066112 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | До 4 | 8714,3 |
| 01066113 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 8906,9 |
| 01066114 | То же | То же | Свыше 50 | До 4 | 11973,7 |
| 01066115 | Свыше 12 | До 0,5 | Свыше 50 | Свыше 4 | 12166,0 |
| 01066116 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | До 4 | 7612,5 |
| 01066117 | То же | То же | До 30 | Свыше 4 | 7811,9 |
| 01066118 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 8815,3 |
| 01066119 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 9014,7 |
| 01066120 | То же | То же | Свыше 50 | До 4 | 12075,6 |
| 01066121 | То же | То же | Свыше 50 | Свыше 4 | 12275,0 |
| 01066122 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | До 4 | 7713,8 |
| 01066123 | То же | То же | До 30 | Свыше 4 | 7921,6 |
| 01066124 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | До 4 | 8916,6 |
| 01066125 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 9123,4 |
| 01066126 | То же | То же | Свыше 50 | До 4 | 12299,2 |
| 01066127 | То же | То же | Свыше 50 | Свыше 4 | 12322,8 |

010662 Ремонт РСД с очисткой от отложений, термической и механической обработкой, снятием и посадкой дисков, обнизкой рабочих лопаток и заменой бандажа, заменой заклепок замковых лопаток ступеней турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Глубина обработки, мм | Обнизка рабочих лопаток и замена бандажа ступеней, % | Количество снимаемых дисков, шт | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара 12,75 (130), МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 |
| 01066201 | До 12 | До 0,5 | До 30 | До 4 | 5438,5 |
| 01066202 | То же | До 0,5 | Свыше 30 до 50 | То же | 6319,6 |
| 01066203 | То же | До 0,5 | Свыше 50 | То же | 8793,1 |
| 01066204 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | То же | 5275,1 |
| 01066205 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 30 до 50 | То же | 6396,2 |
| 01066206 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 50 | То же | 8868,7 |
| 01066207 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | То же | 5352,9 |
| 01066208 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 30 до 50 | То же | 6473,1 |
| 01066209 | То же | Свыше 1,0 | Свыше 50 | То же | 8945,6 |
| 01066210 | Свыше 12 | До 0,5 | До 30 | До 4 | 5681,4 |
| 01066211 | То же | То же | До 30 | Свыше 4 | 5873,7 |
| 01066212 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | До 4 | 6883,9 |
| 01066213 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 7077,5 |
| 01066214 | То же | То же | Свыше 50 | До 4 | 10144,5 |
| 01066215 | Свыше 12 | До 0,5 | Свыше 50 | Свыше 4 | 10336,8 |
| 01066216 | То же | Свыше 0,5 до 1,0 | До 30 | До 4 | 5782,4 |
| 01066217 | То же | То же | До 30 | Свыше 4 | 5982,5 |
| 01066218 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | До 4 | 6985,2 |
| 01066219 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 7185,3 |
| 01066220 | То же | То же | Свыше 50 | До 4 | 10245,5 |
| 01066221 | То же | То же | Свыше 50 | Свыше 4 | 10444,6 |
| 01066222 | То же | Свыше 1,0 | До 30 | До 4 | 5883,4 |
| 01066223 | То же | То же | До 30 | Свыше 4 | 6091,2 |
| 01066224 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | До 4 | 7086,2 |
| 01066225 | То же | То же | Свыше 30 до 50 | Свыше 4 | 7294,0 |
| 01066226 | То же | То же | Свыше 50 | До 4 | 10346,5 |
| 01066227 | То же | То же | Свыше 50 | Свыше 4 | 10553,4 |

010663 Ремонт РНД с очисткой от отложений турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Начальное давление пара, МПа (ата) | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при количестве ступеней, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | независимо | до 8 | 9-12 | 13-16 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01066301 | Ремонт с очисткой от отложений | До 3,43 (35) | 196,9 | - | - | - |
| 01066302 | То же | 8,83 (90) | 375,3 | - | - | - |
| 01066303 | То же | 12,75 (130) | - | 261,2 | 341,2 | 416,3 |
| 01066304 | То же | 23,5 (240) | 317,9 | - | - | - |
| 01066305 | Ремонт с очисткой от отложений и заменой втулок уплотнений | До 3,43 (35) | 235,9 | - | - | - |
| 01066306 | То же | 8,83-12,75 (90-130) | - | 484,5 | 669,8 | 702,0 |
| 01066307 | То же | 23,5 (240) | 516,6 | - | - | - |
| 01066308 | Ремонт с очисткой от отложений и заменой диска | До 3,43 (35) | 331,3 | - | - | - |
| 01066309 | То же | 8,83 (90) | 759,4 | - | - | - |
| 01066310 | То же | 12,75 (130) | - | 646,4 | 727,3 | 702,0 |
| 01066311 | То же | 23,5 (240) | 674,8 | - | - | - |

010664 Ремонт РНД с очисткой от отложений и перелопачиванием ступени турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип посадки рабочих лопаток и тип бандажа | Начальное давление пара, МПа (ата) | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при количестве ступеней, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | независимо | до 8 | 9-12 | 13-16 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01066401 | Т-образная посадка и ленточный бандаж | До 3,43 (35) | 417,1 | - | - | - |
| 01066402 | То же | 8,83 (90) | 688,2 | - | - | - |
| 01066403 | То же | 12,75 (130) | - | 586,5 | 659,1 | 736,1 |
| 01066404 | То же | 23,5 (240) | 635,7 | - | - | - |
| 01066405 | Т-образная посадка, ленточный и проволочный бандажи | 8,83 (90) | 711,6 | - | - | - |
| 01066406 | То же | 23,5 (240) | 659,1 | - | - | - |
| 01066407 | Вильчатая посадка и проволочный бандаж | До 3,43 (35) | 713,5 | - | - | - |
| 01066408 | То же | 8,83 (90) | 892,0 | - | - | - |
| 01066409 | То же | 12,75 (130) | - | 788,6 | 857,9 | 932,9 |
| 01066410 | То же | 23,5 (240) | 834,5 | - | - | - |
| 01066411 | Вильчатая посадка, проволочный и ленточный бандажи | 23,5 (240) | 834,5 | - | - | - |
| 01066412 | Верховая посадка и ленточный бандаж | 8,83 (90) | 900,8 | - | - | - |
| 01066413 | То же | 12,75 (130) | - | 796,6 | 865,6 | 940,6 |
| 01066414 | То же | 23,5 (240) | 842,2 | - | - | - |
| 01066415 | Верховая посадка и проволочный (трубчатый) бандаж | 8,83 (90) | 904,6 | - | - | - |
| 01066416 | То же | 12,75 (130) | - | - | 869,7 | 945,6 |
| 01066417 | То же | 23,5 (240) | 847,2 | - | - | - |
| 01066418 | Осевая заводка | 12,75 (130) | - | - | 706,6 | 880,4 |
| 01066419 | То же | 23,5 (240) | 683,3 | - | - | - |
| 01066420 | Двухъярусные лопатки (типа Баумана) | 12,75 (130) | 972,8 | - | - | - |

010665 Ремонт рабочих лопаток последней ступени РНД с измерением эрозионного износа (без вскрытия цилиндра) турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Мощность турбины, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на ступень турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 8,83-12,75 (90-130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 |
| 01066501 | Независимо | 157,8 | - |
| 01066502 | 250-800 | - | 200,7 |
| 01066503 | 1200 | - | 300,3 |

010666 Замена ротора турбины

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип турбины | Тип ротора | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01066601 | Конденсационная, теплофикационная и с противодавлением | РВД | 331,3 |
| 01066602 | Конденсационная и теплофикационная | РСД | 397,9 |
| 01066603 | То же | РНД | 284,6 |

010667 Восстановление шлифовкой тепловых канавок и придисковых гантелей РВД и РСД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Трудоемкость в чел.-ч на ротор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01066701 | До 12 | 257,4 |
| 01066702 | 13-15 | 309,1 |
| 01066703 | Свыше 15 | 360,7 |

010668 Замена бандажа ступени турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип бандажа | Трудоемкость в чел.-ч на пакет |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01066801 | Ленточный | 23,4 |
| 01066802 | Проволочный (трубчатый) | 20,5 |

010669 Восстановление уплотнительных гребней на бандаже ступени турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ступень |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01066901 | 158,9 |

010670 Восстановление шипов рабочих лопаток ступени турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ступень при количестве рядов шипов, шт. |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
|  | 01 | 02 |
| 01067001 | 62,4 | 149,0 |

010671 Замена (до 30%) рабочих лопаток ступени турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип посадки лопаток и тип бандажа | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01067101 | Т-образная посадка и ленточный бандаж | 131,6 |
| 01067102 | Т-образная посадка, ленточный и проволочный бандажи | 151,1 |
| 01067103 | Т-образная посадка и цельнофрезерованный бандаж | 78,9 |
| 01067104 | Вильчатая посадка и ленточный бандаж | 257,4 |
| 01067105 | Вильчатая посадка и проволочный бандаж | 189,2 |
| 01067106 | Вильчатая посадка, ленточный и проволочный бандажи | 227,1 |
| 01067107 | Вильчатая посадка и три ряда бандажа (проволока непаяная) | 197,9 |
| 01067108 | Верховая посадка и ленточный бандаж | 149,1 |
| 01067109 | Верховая посадка и проволочный бандаж | 138,4 |
| 01067110 | Верховая посадка и два ряда проволочного бандажа | 161,8 |
| 01067111 | Верховая посадка и два ряда трубчатого бандажа | 193,0 |
| 01067112 | Двухъярусные лопатки (типа Баумана) | 386,0 |
| 01067113 | Осевая заводка | 87,7 |

010672 Перелопачивание каждой последующей ступени ротора

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип посадки лопаток и тип бандажа | Трудоемкость в чел.-ч на ступень |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01067201 | Т-образная посадка и ленточный бандаж | 435,8 |
| 01067202 | Т-образная посадка, ленточный и проволочный бандажи | 455,3 |
| 01067203 | Т-образная посадка и цельнофрезерованный бандаж | 254,3 |
| 01067204 | Вильчатая посадка и ленточный бандаж | 687,4 |
| 01067205 | Вильчатая посадка и проволочный бандаж | 596,7 |
| 01067206 | Вильчатая посадка, ленточный и проволочный бандажи | 706,6 |
| 01067207 | Вильчатая посадка, проволочный и трубчатый бандажи | 662,8 |
| 01067208 | Вильчатая посадка и три ряда бандажа (проволока непаяная) | 619,9 |
| 01067209 | Верховая посадка и ленточный бандаж | 493,3 |
| 01067210 | Верховая посадка и проволочный бандаж | 458,1 |
| 01067211 | Верховая посадка и два ряда проволочного бандажа | 478,7 |
| 01067212 | Верховая посадка и два ряда трубчатого бандажа | 500,1 |
| 01067213 | Осевая заводка | 396,8 |

010673 Замена каждого последующего диска ротора

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на диск. |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01067301 | 89,6 |

010674 Замена единичных лопаток ступени с вильчатой посадкой роторов турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Тип бандажа | Трудоемкость в чел.-ч при количестве лопаток, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | Пакет |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01067401 | Ленточный и один ряд проволочного | 63,8 | 76,4 | 89,1 | 157,2 |
| 01067402 | Проволочный и трубчатый | 59,9 | 71,7 | 83,2 | 146,3 |
| 01067403 | Три ряда бандажа (проволока непаяная) | 72,8 | 84,3 | 96,1 | 136,8 |

Примечание:

В трудоемкости позиций 0106740102, 0106740103, 0106740202, 0106740203, 0106740302 и 0106740303 учтена трудоемкость на замену рядом расположенных на диске рабочих лопаток. При замене рабочих лопаток, находящихся в разброс по диску, применяется трудоемкость на замену одной лопатки с учетом их фактического количества.

010675 Замена призамкового пакета рабочих лопаток ступени с Т-образной посадкой роторов турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на пакет |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01067501 | 62,8 |

Примечание:

Трудоемкость таблицы 010675 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 010606, 010607 и позиций 0106460101-0106460402, 0106640101-0106640601, 0106720101-0106720301.

010676 Проточка и шлифовка упорного диска ротора с установкой приспособления без вскрытия цилиндра турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на диск |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01067601 | 87,3 |

010677 Ремонт диска ротора с посадкой на втулку или кольцо для увеличения натяга

Средний разряд работ - 4,3

| № позиции | Диаметр диска, мм | Трудоемкость в чел.-ч на диск |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01067701 | До 1500 | 102,1 |
| 01067702 | Свыше 1500 | 114,6 |

Примечание:

В трудоемкости таблицы 010677 учтена трудоемкость на ремонт последнего диска ротора. При ремонте остальных дисков применяется дополнительно трудоемкость в размере 33 чел.-ч.

010678 Ремонт РВД без очистки от солевых отложений турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара. МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01067801 | До 9 | - | - | 152,9 | - |
| 01067802 | До 10 | - | 114,8 | - | - |
| 01067803 | 10-12 | - | - | 164,8 | - |
| 01067804 | 11-20 | - | 364,8 | - | - |
| 01067805 | 13-15 | - | - | 194,9 | - |
| 01067806 | Свыше 15 | - | - | - | - |
| 01067807 | 21-25 | - | 214,8 | - | - |
| 01067808 | Независимо | 127,3 | - | - | 164,8 |

010679 Ремонт РСД без очистки от солевых отложений турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 |
| 01067901 | До 12 | 194,6 | 237,6 |
| 01067902 | 13-18 | - | 252,8 |
| 01067903 | 13-14 | 218,3 | - |

010680 Ремонт РНД без очистки от солевых отложений турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество ступеней, шт | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01068001 | Независимо | 114,8 | 218,8 | - | 185,3 |
| 01068002 | До 8 | - | - | 152,3 | - |
| 01068003 | 9-12 | - | - | 198,9 | - |
| 01068004 | 13-18 | - | - | 242,7 | - |

010681 Осмотр лопаток последних ступеней РНД (без вскрытия цилиндра) турбин конденсационных мощностью 300-1200 МВт

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ступень |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01068101 | 4,0 |

Примечание:

Трудоемкость позиции 0106810101 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 010665

010682 Шлифовка опорной шейки ротора (без вскрытия цилиндра) турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на шейку при ее диаметре, мм |
| --- | --- |
|  | до 300 | свыше 300 до 450 | свыше 450 до 620 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01068201 | 9,9 | 11,9 | 15,8 |

010683 Шлифовка упорного гребня ротора вручную (без установки приспособления и без вскрытия цилиндра) турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на гребень |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01068301 | 15,8 |

010684 Снятие и установка пробки центрального отверстия ротора турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на пробку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01068401 | 31,6 |

Примечание:

Трудоемкость позиции 0106840101 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 010603, 010604 и позиций 0106450301-0106450402.

010685 Расконсервация РВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ – 3,3

| № позиции | Количество ступеней, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на ротор турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01068501 | До 10 | - | 31,6 | - | - |
| 01068502 | Свыше 10 до 12 | - | - | 39,5 | - |
| 01068503 | 11-20 | - | 51,4 | - | - |
| 01068504 | 13-15 | - | - | 47,4 | - |
| 01068505 | Свыше 15 | - | - | 63,3 | - |
| 01068506 | Независимо | 31,6 | - | - | 53,4 |

Примечание:

Трудоемкость таблицы 010685 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиции 0106660101.

010686 Расконсервация РСД турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при количестве ступеней, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 12 | 13-18 | 13-14 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01068601 | 12,75 (130) | 55,4 | - | 63,3 |
| 01068602 | 23,5 (240) | - | 69,2 | - |

Примечание:

Трудоемкость таблицы 010686 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиции 0106660201.

010687 Расконсервация РНД турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Начальное давление пара, МПа (ата) | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при количестве ступеней, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | независимо | до 8 | 9-12 | 13-16 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01068701 | До 3,43 (35) | 31,6 | - | - | - |
| 01068702 | 8,83 (90) | 55,4 | - | - | - |
| 01068703 | 12,75 (130) | - | 40,5 | 53,4 | 64,2 |
| 01068704 | 23,5 (240) | 47,4 | - | - | - |

Примечание:

Трудоемкость таблицы 010687 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиции 0106660301.

0107 Ремонт корпусов цилиндров

010701 Ремонт наружного корпуса ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Содержание работ | Тип турбины | Трудоемкость в чел.-ч на корпус турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01070101 | Ремонт без устранения дефектов металла | Независимо | 202,3 | 289,9 | 541,3 | 579,8 |
| 01070102 | То же | Одноцилиндровая | - | 579,8 | - | - |
| 01070103 | То же | Двухцилиндровая | - | 541,3 | - | - |
| 01070104 | Ремонт с устранением дефектов металла | Независимо | 329,5 | 615,4 | 896,0 | 936,6 |
| 01070105 | То же | Одноцилиндровая | - | 935,6 | - | - |
| 01070106 | То же | Двухцилиндровая | - | 896,0 | - | - |
| 01070107 | Ремонт с заменой соплового аппарата | Независимо | 374,6 | 649,4 | 950,7 | 990,2 |
| 01070108 | То же | Одноцилиндровая | - | 969,5 | - | - |
| 01070109 | То же | Двухцилиндровая | - | 931,1 | - | - |

Примечание:

В трудоемкости позиций 0107010102, 0107010402, 0107010702 учтена трудоемкость на ремонт корпуса цилиндра турбин мощностью свыше 25 МВт. При ремонте турбин мощностью до 25 МВт к трудоемкости позиции 0107010102 применяется коэффициент К = 0,5, а к позициям 0107010402, 0107010702 - коэффициент К = 0,7.

010702 Ремонт наружного корпуса ЦВД с исправлением поверхности разъема турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип турбины | Завод-изготовитель | Трудоемкость в чел.-ч на корпус турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01070201 | Независимо | Независимо | 343,2 | 593,6 | - | - |
| 01070202 | То же | ЛМЗ, ТМЗ | - | - | 973,9 | 1009,9 |
| 01070203 | То же | ХТГЗ | - | - | 1263,6 | 805,4 |
| 01070204 | Двухцилиндровая | Независимо | - | 948,6 | - | - |
| 01070205 | Одноцилиндровая | ЛМЗ, ТМЗ | - | 1140,5 | - | - |
| 01070206 | То же | ХТГЗ | - | 802,3 | - | - |

Примечание:

В трудоемкости позиции 0107020102 учтена трудоемкость на ремонт корпуса турбин мощностью свыше 25 МВт. При ремонте турбин мощностью до 25 МВт применяется коэффициент К = 0,5.

010703 Ремонт внутреннего корпуса ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Вид ремонта | Завод-изготовитель | Мощность турбины, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на корпус турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01070301 | Ремонт без устранения дефектов металла | Независимо | Независимо | 134,5 | 229,0 | - |
| 01070302 | То же | ЛМЗ | То же | - | - | 229,0 |
| 01070303 | То же | ХТГЗ, ТМЗ | 250, 300 | - | - | 351,9 |
| 01070304 | То же | ХТГЗ | 500 | - | - | 149,0 |
| 01070305 | Ремонт с исправлением горизонтального разъема | Независимо | Независимо | 241,7 | 359,6 | - |
| 01070306 | Ремонт с исправлением горизонтального разъема | ЛМЗ | Независимо | - | - | 359,6 |
| 01070307 | То же | ХТГЗ, ТМЗ | 250, 300 | - | - | 482,6 |
| 01070308 | То же | ХТГЗ | 500 | - | - | 280,7 |
| 01070309 | Ремонт с устранением дефектов металла | Независимо | Независимо | 242,8 | 409,4 | - |
| 01070310 | То же | ЛМЗ | То же | - | - | 409,4 |
| 01070311 | То же | ХТГЗ, ТМЗ | 250, 300 | - | - | 535,3 |
| 01070312 | То же | ХТГЗ | 500 | - | - | 327,5 |
| 01070313 | Ремонт с заменой соплового аппарата | Независимо | Независимо | - | 563,7 | - |
| 01070314 | То же | ЛМЗ | То же | - | - | 993,4 |
| 01070315 | То же | ХТГЗ, ТМЗ | 250, 300 | - | - | 762,5 |
| 01070316 | То же | ХТГЗ | 500 | - | - | 866,7 |
| 01070317 | Ремонт с заменой надбандажных уплотнений | ЛМЗ | Независимо | - | - | 322,8 |
| 01070318 | То же | ХТГЗ | 300 | - | - | 430,0 |
| 01070319 | То же | То же | 500 | - | - | 223,3 |
| 01070320 | Ремонт с устранением дефектов металла и исправлением горизонтального разъема | Независимо | Независимо | 350,0 | 540,0 | - |
| 01070321 | То же | ЛМЗ | То же | - | - | 540,0 |
| 01070322 | То же | ХТГЗ, ТМЗ | 250, 300 | - | - | 666,0 |
| 01070323 | То же | ХТГЗ | 500 | - | - | 536,2 |

010704 Ремонт наружного корпуса ЦСД турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на корпус турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 |
| 01070401 | Ремонт без устранения дефектов металла | 584,8 | 726,2 |
| 01070402 | Ремонт с устранением дефектов металла | 954,4 | 1096,8 |
| 01070403 | Ремонт с заменой направляющего аппарата | 714,9 | - |

010705 Ремонт наружного корпуса ЦСД с исправлением поверхности разъема турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Завод-изготовитель | Мощность турбины, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на корпус турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01070501 | ХТГЗ | 300 | - | 1390,2 |
| 01070502 | ТМЗ, ХТГЗ | 250,500 | - | 1163,1 |
| 01070503 | ЛМЗ | Независимо | - | 1540,3 |
| 01070504 | Независимо | То же | 869,7 | - |

010706 Ремонт внутреннего корпуса ЦСД турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на корпус турбин мощностью, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 300, 500 | 800, 1200 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01070601 | Ремонт без устранения дефектов металла | 127,6 | 196,9 |
| 01070602 | Ремонт с исправлением поверхностей разъема | 218,3 | 319,0 |
| 01070603 | Ремонт с устранением дефектов металла | 211,4 | 315,9 |
| 01070604 | Ремонт с заменой направляющего аппарата | 256,3 | 324,5 |
| 01070605 | Ремонт с заменой надбандажных уплотнений | 224,1 | 389,9 |
| 01070606 | Ремонт с устранением дефектов металла и исправлением горизонтального разъема | 302,2 | 438,0 |
| 01070607 | Ремонт с устранением дефектов металла, исправлением горизонтального разъема и заменой направляющего аппарата | 430,9 | 565,6 |
| 01070608 | Ремонт с устранением дефектов металла, исправлением горизонтального разъема, заменой направляющего аппарата и надбандажных уплотнений | 527,4 | 758,6 |

010707 Ремонт наружного корпуса ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Мощность турбины, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01070701 | До 100 | 282,7 |
| 01070702 | Свыше 100 до 800 | 207,6 |
| 01070703 | 1200 | 279,4 |

010708 Ремонт охлаждающего устройства ЦНД (с опрессовкой) турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01070801 | 51,7 |

010709 Ремонт внутреннего корпуса (обоймы) ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01070901 | Ремонт с исправлением поверхностей разъема и заменой крепежа | 629,7 |
| 01070902 | Ремонт с исправлением поверхностей разъема, заменой крепежа и восстановлением до 30% пазов | 761,4 |
| 01070903 | Ремонт без исправления поверхностей разъема и замены крепежа | 384,1 |

010710 Перецентровка корпусов цилиндров

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип турбины | Тип цилиндра | Трудоемкость в чел.-ч на корпус турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01071001 | Независимо | ЦВД наружный (без демонтажа СРК и паропроводов) | 231,8 | 320,3 | 413,1 | 455,7 |
| 01071002 | То же | ЦВД внутренний | - | - | 319,7 | 319,7 |
| 01071003 | Конденсационная и теплофикационная | ЦСД наружный | - | - | 482,6 | 489,2 |
| 01071004 | То же | ЦСД внутренний |  | - | 319,7 | 319,7 |

010711 Центровка проточной части ЦВД и ЦСД с исправлением тепловых зазоров

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип турбины | Тип цилиндра | Количество ступеней, шт | Трудоемкость в чел.-ч на проточную часть цилиндра турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01071101 | Конденсационная, теплофикационная и с противодавлением | ЦВД | До 10 | 175,4 | 185,3 | 185,3 | 293,4 |
| 01071102 | То же | То же | 11-15 | 251,6 | 251,6 | 251,6 | - |
| 01071103 | То же | То же | До 12 | - | - | - | 251,6 |
| 01071104 | То же | То же | Свыше 15 | 237,0 | - | 273,0 | - |
| 03071105 | То же | То же | 16-20 | - | 318,7 | - | - |
| 01071106 | То же | То же | Свыше 20 | - | 381,1 | - | - |
| 01071107 | Конденсационная и теплофикационная | ЦСД | До 10 | - | - | 185,3 | - |
| 01071108 | То же | То же | 11-15 | - | - | 251,6 | - |
| 01071109 | То же | То же | До 12 | - | - | - | 253,5 |
| 01071110 | То же | То же | 13-18 | - | - | - | 442,7 |

010712 Центровка проточной части ЦНД с исправлением тепловых зазоров турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип цилиндра | Количество ступеней, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на проточную часть цилиндра турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01071201 | Двухпоточный | До 8 | - | - | 173,5 | - |
| 01071202 | То же | 9-12 | - | - | 210,6 | - |
| 01071203 | То же | До 10 | - | 173,5 | - | 210,6 |
| 01071204 | Однопоточный | То же | 116,9 | 183,4 | - | - |
| 01071205 | То же | Свыше 10 | 159,8 | 235,9 | - | - |
| 01071206 | То же | До 15 | - | - | 241,7 | - |
| 01071207 | То же | Свыше 15 | - | - | 282,7 | - |

010713 Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях цилиндра

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип турбины | Тип цилиндра | Трудоемкость в чел.-ч на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01071301 | Конденсационная, теплофикационная и с противодавлением | ЦВД | 516,6 | 741,0 | 797,4 |
| 01071302 | Конденсационная и теплофикационная | ЦСД | - | 614,3 | 689,3 |
| 01071303 | То же | ЦНД | 253,5 | 365,7 | 428,9 |

Примечание:

В трудоемкости позиции 0107130303 учтена трудоемкость на восстановление радиальных зазоров турбин ЛМЗ и ТМЗ. При восстановлении радиальных зазоров турбин ХТГЗ применяется коэффициент К = 0,5.

010714 Исправление реакции опор корпуса цилиндра (без работ по трубопроводам) турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на две опоры |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01071401 | 466,1 |

010715 Ремонт обшивки турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Мощность турбины, МВт | Завод-изготовитель | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам цилиндров |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦВД | ЦСД | ЦНД |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01071501 | До 12 | Независимо | 27,4 | - | - |
| 01071502 | Свыше 12 до 25 | То же | 35,0 | - | - |
| 01071503 | Свыше 25 до 50 | То же | 42,0 | - | - |
| 01071504 | Свыше 50 до 80 | То же | 30,4 | - | 32,1 |
| 01071505 | Свыше 80 до 160 | То же | 30,4 | 34,2 | 20,4 |
| 01071506 | 160 | ХТГЗ | 47,9 | - | 31,2 |
| 01071507 | Свыше 160 до 300 | Независимо | 25,4 | 30,4 | 21,3 |
| 01071508 | 500 | То же | 29,2 | 25,4 | 32,1 |
| 01071509 | Свыше 500 | То же | 29,2 | 30,4 | 32,1 |

010716 Ремонт ресиверных труб (без учета работ по их снятию и установке) турбин конденсационных и теплофикационных

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на пару ресиверных труб турбин мощностью, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 100 | свыше 100 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01071601 | Ремонт без опрессовки | 3,1 | 36,9 | 46,2 |
| 01071602 | Ремонт с опрессовкой и изготовлением заглушек | 3,3 | 70,1 | 85,3 |
| 01071603 | Ремонт с опрессовкой и установкой заглушек | 3,2 | 54,4 | 66,7 |
| 01071604 | Ремонт с опрессовкой и изготовлением коробов | 3,8 | - | 160,1 |

010717 Перепаковка фланцев горячего промперегрева турбины К-300-240 ХТГЗ со снятием клапанов промперегрева, подъемом нижних половин корпусов ЦВД и ЦСД, с разборкой вертикального разъема ЦСД

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на турбину |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01071701 | 3579,5 |

010718 Замена соплового аппарата турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на сегмент турбин мощностью, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 25 | свыше 25 до 100 | свыше 100 до 300 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01071801 | Замена соплового аппарата с болтовым креплением | 34,0 | 40,0 | 60,6 |

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект турбин мощностью, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | свыше 50 до 300 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01071802 | Замена соплового аппарата турбин ЛМЗ высокого давления или турбин аналогичных конструкций | 142,8 | 161,7 |

010719 Замена направляющего аппарата регулирующей ступени турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность турбины, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на аппарат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01071901 | До 12 | 18,7 |
| 01071902 | Свыше 12 до 50 | 29,1 |
| 01071903 | Свыше 50 до 100 | 36,1 |
| 01071904 | Свыше 100 до 250 | 65,1 |
| 01071905 | Свыше 250 до 300 | 91,2 |

010720 Ремонт наружного корпуса ЦВД с исправлением поверхности разъема и устранением дефектов металла корпуса турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип турбины | Завод-изготовитель | Трудоемкость в чел.-ч на корпус турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01072001 | Независимо | Независимо | 474,9 | 674,2 | - | - |
| 01072002 | Независимо | ЛМЗ, ТМЗ | - | - | 1356,7 | 1379,5 |
| 01072003 | Независимо | ХТГЗ | - | - | 1245,9 | 1174,9 |
| 01072004 | Двухцилиндровая | Независимо | - | 1316,0 | - | - |
| 01072005 | Одноцилиндровая | ЛМЗ, ТМЗ | - | 1509,0 | - | - |
| 01072006 | Одноцилиндровая | ХТГЗ | - | 1170,8 | - | - |

Примечание:

В трудоемкости позиции 0107200102 учтена трудоемкость на ремонт корпуса турбин мощностью свыше 25 МВт При ремонте корпуса турбин мощностью до 25 МВт применяется коэффициент К = 0,4.

010721 Ремонт наружного корпуса ЦСД с устранением дефектов металла и исправлением горизонтального разъема

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Завод-изготовитель | Мощность турбины, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на корпус турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01072101 | ХТГЗ | 300 | - | 1760,8 |
| 010721О2 | ТМЗ, ХТГЗ | 250, 500 | - | 1533,7 |
| 01072103 | ЛМЗ | Независимо | - | 1911,0 |
| 01072104 | Независимо | То же | 1239,2 | - |

010722 Перепаковка фланцев пароподводящих труб ЦВД и ЦСД (без вскрытия цилиндров) турбины К-800-240 ЛМЗ

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на цилиндр |
| --- | --- |
|  | ЦВД | ЦСД |
|  | 01 | 02 |
| 01072201 | 142,3 | 189,7 |

010723 Измерение реакции опор корпуса цилиндра турбин конденсационных, теплофикационным и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на пару опор |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01072301 | 94,9 |

Примечание:

Трудоемкость позиции 0107230101 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 010714.

010724 Ремонт поперечных шпонок (без вскрытия корпусов ЦВД и ЦСД) турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект из четырех шпонок по типам цилиндров |
| --- | --- |
|  | ЦВД | ЦСД |
|  | 01 | 02 |
| 01072401 | 94,9 | 118,6 |

Примечание:

При выполнении работ для пары шпонок цилиндра к трудоемкости позиций 0107240101-0107240102 применяется коэффициент К = 0,5.

010725 Ремонт амортизатора цилиндра турбины К-800-240 ЛМЗ

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01072501 | 31,6 |

010726 Ремонт стакана под установку термопары регулирующей ступени ЦВД и ЦСД турбины К-800-240 ЛМЗ

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01072601 | 39,5 |

Примечание:

Трудоемкость позиции 0107260101 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 010701-010706.

010727 Ремонт дистанционных болтов корпуса ЦНД турбины К-800-240 ЛМЗ

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01072701 | 31,6 |

Примечание:

Трудоемкость позиции 0107270101 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 010707.

0108 Сборка цилиндров

010801 Контрольная сборка ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Количество ступеней, шт | Трудоемкость в чел.-ч на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01080101 | До 10 | - | 130,7 | - | - |
| 01080102 | 11-20 | - | 219,4 | - | - |
| 01080103 | Свыше 20 | - | 292,6 | - | - |
| 01080104 | Независимо | 124,9 | - | 273,1 | 224,1 |

010802 Контрольная сборка ЦСД турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Мощность турбины, МВт (тип цилиндра) | Трудоемкость в чел.-ч на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 |
| 01080201 | 250 (ЦСД-1), 500-1200 | - | 224,1 |
| 01080202 | Независимо | 250,6 | 309,0 |

010803 Контрольная сборка ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Тип цилиндра | Трудоемкость в чел.-ч на цилиндр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01080301 | Однопоточный | 199,9 |
| 01080302 | Двухпоточный | 178,5 |

010804 Сборка и закрытие ЦВД турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Количество ступеней, шт | Трудоемкость в чел.-ч на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3,43 (35) | 8,83 (90) | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01080401 | До 10 | - | 297,3 | - | - |
| 01080402 | 11-20 | - | 497,2 | - | - |
| 01080403 | Свыше 20 | - | 661,0 | - | - |
| 01080404 | Независимо | 282,8 | - | 604,3 | 507,0 |

010805 Сборка и закрытие ЦСД турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ -3,4

| № позиции | Мощность турбины, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на цилиндр турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | 01 | 02 |
| 01080501 | 500 | - | 428,8 |
| 01080502 | Независимо | 485,6 | 621,8 |

010806 Сборка и закрытие ЦНД турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Тип цилиндра | Трудоемкость в чел.-ч на цилиндр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01080601 | Однопоточный | 292,6 |
| 01080602 | Двухпоточный | 263,1 |

010807 Снятие и установка обшивы турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Мощность турбины, МВт | Завод-изготовитель | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типу цилиндра |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЦВД | ЦСД | ЦНД |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01080701 | До 12 | Независимо | 31,6 | - | - |
| 01080702 | Свыше 12 до 25 | То же | 39,5 | - | - |
| 01080703 | Свыше 25 до 50 | То же | 47,5 | - | - |
| 01080704 | Свыше 50 до 80 | То же | 39,5 | - | 47,5 |
| 01080705 | Свыше 80 до 160 | Независимо | 39,5 | 47,5 | 27,7 |
| 01080706 | 160 | ХТГЗ | 55,4 | - | 39,5 |
| 01080707 | Свыше 160 до 300 | Независимо | 27,7 | 39,5 | 47,5 |
| 01080708 | 500 | То же | 31,6 | 27,7 | 47,5 |
| 01080709 | Свыше 500 до 1200 | Независимо | 31,6 | 39,5 | 55,4 |

Примечания:

1. Трудоемкость позиций 0108070101-0108070902 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0101010101-0101011501, 0101010403, 0101010503, 0101010603, 0101011003, 0101011103, 0101011203 и таблиц 010804 и 010805.

2. Трудоемкость позиций 0108070403, 0108070503, 0108070603, 0108070703, 0108070803 и 0108070903 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 010102 и 010806.

010808 Снятие и установка нижней половины выхлопной части корпуса ЦСД (без учета работ по сварке) турбины К-800-240 ЛМЗ

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на одну часть |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01080801 | Снятие нижней половины выхлопной части корпуса ЦСД | 3,5 | 79,1 |
| 01080802 | Установка нижней половины выхлопной части корпуса ЦСД | 3,8 | 94,9 |

0109 Ремонт опор турбоагрегата

010901 Ремонт передней опоры турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Содержание работ | Тип подшипника в опоре | Трудоемкость в чел.-ч на опору при диаметре вкладыша подшипника, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 200 | свыше 200 | до 300 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01090101 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки ротора | Опорный | - | - | 171,6 |
| 01090102 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки ротора | Опорно-упорный | 214,4 | 292,6 | - |
| 01090103 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе | Опорный | - | - | 119,9 |
| 01090104 | То же | Опорно-упорный | 161,8 | 240,8 | - |
| 01090105 | Ремонт с заменой вкладыша без выемки ротора | Опорный | - | - | 230,0 |
| 01090106 | То же | Опорно-упорный | 273,1 | 366,5 | - |
| 01090107 | Ремонт с заменой вкладыша при вынутом роторе | Опорный | - | - | 180,2 |
| 01090108 | То же | Опорно-упорный | 220,2 | 324,5 | - |
| 01090109 | Ремонт с заменой вкладыша и упорных колодок без выемки ротора | То же | 292,6 | 391,8 | - |
| 01090110 | Ремонт с заменой вкладыша и упорных колодок при вынутом роторе | То же | 265,3 | 371,5 | - |
| 01090111 | Ремонт с перезаливкой вкладыша без выемки ротора | Опорный | - | - | 296,4 |
| 01090112 | То же | Опорно-упорный | 339,3 | 445,5 | - |
| 01090113 | Ремонт с перезаливкой вкладыша при вынутом роторе | Опорный | - | - | 245,6 |
| 01090114 | То же | Опорно-упорный | 290,6 | 394,9 | - |
| 01090115 | Ремонт с заменой 100% упорных колодок без выемки ротора | Опорно-упорный | 257,2 | 344,2 | - |
| 01090116 | Ремонт с заменой 50% упорных колодок без выемки ротора | Опорно-упорный | 232,3 | 313,0 | - |
| 01090117 | Ремонт с заменой 100% упорных колодок при вынутом роторе | То же | 204,4 | 291,4 | - |
| 01090118 | Ремонт с заменой 50% упорных колодок при вынутом роторе | То же | 179,7 | 260,5 | - |
| 01090119 | Ремонт с заменой 100% опорно-упорных колодок без выемки ротора | То же | 282,6 | 377,7 | - |
| 01090120 | Ремонт с заменой до 50% опорно-упорных колодок без выемки ротора | Опорно-упорный | 247,8 | 331,3 | - |
| 01090121 | Ремонт с заменой 100% опорно-упорных колодок при вынутом роторе | То же | 243,0 | 411,2 | - |
| 01090122 | Ремонт с заменой 50% опорно-упорных колодок при вынутом роторе | То же | 195,1 | 278,8 | - |

010902 Ремонт скользящих поверхностей передней опоры и рамы турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на опору при мощности турбины, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до210 | свыше 210 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01090201 | Ремонт без снятия корпуса подшипника | 198,0 | 241,7 |
| 01090202 | Ремонт со снятием корпуса подшипника | 586,8 | 715,5 |

010903 Ремонт опоры РВД-РСД (РНД) турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на опору по типам подшипников в опоре |
| --- | --- | --- |
|  |  | опорные | опорный и опорно-упорный |
|  |  | 01 | 02 |
| 01090301 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки роторов | 308,1 | 521,4 |
| 01090302 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутых роторах | 258,3 | 468,0 |
| 01090303 | Ремонт с заменой или подгонкой упорных колодок без выемки роторов | - | 593,7 |
| 01090304 | Ремонт с заменой или подгонкой упорных колодок при вынутых роторах | - | 542,0 |
| 01090305 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника без выемки роторов | 412,4 | 629,9 |
| 01090306 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника при вынутых роторах | 360,7 | 577,0 |
| 01090307 | Ремонт с заменой двух вкладышей подшипников без выемки роторов | 517,5 | - |
| 01090308 | Ремонт с заменой двух вкладышей подшипников при вынутых роторах | 463,0 | - |
| 01090309 | Ремонт с перезаливкой двух вкладышей подшипников без выемки роторов | 763,4 | - |
| 01090310 | Ремонт с перезаливкой двух вкладышей подшипников при вынутых роторах | 684,4 | - |
| 01090311 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника без выемки роторов | 367,6 | 682,4 |
| 01090312 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника при вынутых роторах | 412,4 | 629,9 |

010904 Ремонт скользящих поверхностей опоры РВД-РСД (РНД) и рамы турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на опору |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01090401 | Ремонт без снятия корпусов подшипников | 444,4 |
| 01090402 | Ремонт со снятием корпусов подшипников | 1332,6 |

010905 Ремонт опор РСД-РСД, РСД-РНД, РНД-РНД турбин конденсационных и теплофикационных

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на опору |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01090501 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки роторов | 321,8 |
| 01090502 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутых роторах | 269,2 |
| 01090503 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника без выемки роторов | 382,1 |
| 01090504 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника при вынутых роторах | 332,3 |
| 01090505 | Ремонт с заменой двух вкладышей подшипников без выемки роторов | 442,7 |
| 01090506 | Ремонт с заменой двух вкладышей подшипников при вынутых роторах | 395,7 |
| 01090507 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника без выемки роторов | 478,6 |
| 01090508 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника при вынутых роторах | 426,0 |
| 01090509 | Ремонт с перезаливкой двух вкладышей подшипников без выемки роторов | 635,7 |
| 01090510 | Ремонт с перезаливкой двух вкладышей подшипников при вынутых роторах | 582,9 |
| 01090511 | Ремонт опоры с ремонтом ВПУ без выемки роторов | 404,6 |
| 01090512 | Ремонт опоры с ремонтом ВПУ при вынутых роторах | 352,9 |

010906 Ремонт опоры РТ-РГ турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на опору при мощности турбин, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 25 | свыше 25 до 210 | свыше 210 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01090601 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки роторов | 99,6 | 191,1 | 321,8 |
| 01090602 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутых роторах | 73,1 | 151,0 | 269,2 |
| 01090603 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника без выемки роторов | 141,3 | 250,6 | 373,5 |
| 01090604 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника при вынутых роторах | 115,1 | 198,8 | 332,3 |
| 01090605 | Ремонт с заменой двух вкладышей подшипников без выемки роторов | 183,3 | 310,1 | 424,9 |
| 01090606 | Ремонт с заменой двух вкладышей подшипников при вынутых роторах | 156,8 | 246,7 | 395,7 |
| 01090607 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника без выемки роторов | 183,3 | 345,1 | 478,6 |
| 01090608 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника при вынутых роторах | 156,8 | 292,6 | 426,0 |
| 01090609 | Ремонт с перезаливкой двух вкладышей подшипников без выемки роторов | 267,3 | 499,2 | 635,7 |
| 01090610 | Ремонт с перезаливкой двух вкладышей подшипников при вынутых роторах | 240,8 | 433,8 | 582,9 |
| 01090611 | Ремонт опоры с ремонтом ВПУ без выемки роторов | 156,8 | 273,9 | 396,6 |
| 01090612 | Ремонт опоры с ремонтом ВПУ при вынутых роторах | 146,3 | 222,5 | 352,9 |

010907 Ремонт опоры РГ

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на опору по типам подшипников и диаметрам вкладышей, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | выносной | встроенный |
|  |  | до 300 | свыше 300 | до 300 | свыше 300 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01090701 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша без выемки ротора | 104,3 | 136,5 | - | - |
| 01090702 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша при вынутом роторе | 77,9 | 113,2 | 138,5 | 183,3 |
| 01090703 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника без выемки ротора | 183,3 | 240,8 | - | - |
| 01090704 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника при вынутом роторе | 156,8 | 214,4 | 217,5 | 284,8 |
| 01090705 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника без выемки ротора | 209,7 | 292,6 | - | - |
| 01090706 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника при вынутом роторе | 183,3 | 267,0 | 243,6 | 337,3 |

010908 Ремонт опор ротора возбудителя (подвозбудителя, генератора собственных нужд и т.п.)

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на две опоры по диаметрам вкладышей подшипников, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 150 | свыше 150 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01090801 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладышей | 131,5 | 223,3 |
| 01090802 | Ремонт с заменой вкладыша подшипника | 168,5 | 275,9 |
| 01090803 | Ремонт с заменой двух вкладышей подшипника | 205,8 | 328,4 |
| 01090804 | Ремонт с перезаливкой вкладыша подшипника | 185,2 | 296,4 |
| 01090805 | Ремонт с перезаливкой двух вкладышей подшипников | 238,9 | 369,6 |

010909 Ремонт водородных уплотнений генератора

Средний разряд работ -3,4

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на одно уплотнение при мощности генератора, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 300 | свыше 300 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01090901 | Ремонт без восстановления рабочих поверхностей | 261,1 | 387,9 | 557,6 |
| 01090902 | Ремонт с восстановлением рабочих поверхностей | 352,9 | 505,0 | 661,9 |
| 01090903 | Ремонт с восстановлением рабочих поверхностей и заменой вкладышей | 384,0 | 563,4 | 775,9 |
| 01090904 | Ремонт с восстановлением рабочих поверхностей и перезаливкой вкладышей | 444,7 | 635,2 | 885,2 |

010910 Ремонт маслоуловителя турбогенератора с заменой уплотнительных ножей

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на маслоуловитель |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01091001 | 36,2 |

Примечание:

Трудоемкость таблицы 010910 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 010909.

010911 Проточка и шлифовка упорного гребня ротора турбогенератора

Средний разряд работ - 4,1

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на гребень при мощности генераторов МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 300 | свыше 300 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01091101 | Проточка и шлифовка с установкой приспособления на разъеме щита | 34,0 | 77,7 | 79,5 |
| 01091102 | Проточка и шлифовка с установкой приспособления на корпусе подшипника | 29,2 | 33,0 | 33,0 |

010912 Ремонт вкладыша уплотнений турбогенератора

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности турбогенераторов, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 300 | свыше 300 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01091201 | Ремонт вкладыша с устранением дефектов наплавкой и шабровкой | 50,6 | 91,9 | 108,0 |
| 01091202 | Ремонт вкладыша с перезаливкой мехобработкой, разделкой масляного клина | 70,1 | 126,4 | 147,7 |

Примечание:

Трудоемкость таблицы 010912 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 010909.

010913 Тарировка пружин водородного уплотнения турбогенератора

Средний разряд работ - 4,3

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на одно уплотнение |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01091301 | 25,3 |

010914 Ремонт валоповоротного устройства

Средний разряд работ - 4,3

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности турбин, МВт |
| --- | --- |
|  | до 25 | свыше 25 до 200 | свыше 200 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01091401 | 72,8 | 125,2 | 190,4 |

010915 Устранение протечек масла с вскрытием и закрытием крышек подшипников турбогенератора (без разборки турбины)

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип ресиверных труб | Трудоемкость в чел.-ч на комплект подшипников на турбоагрегат мощностью, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 12 | свыше 12 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 до 160 | свыше 160 до 210 | свыше 210 до 300 | свыше 300 до 500 | 800 | 1200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01091501 | Верхние | 23,4 | 54,2 | 70,1 | 194,4 | 267,0 | 352,8 | 380,3 | 440,5 | - |
| 01091502 | Нижние | - | - | - | - | - | 304,1 | 327,5 | 380,3 | 419,0 |

Примечание:

В трудоемкости позиций 0109150108 и 0109150208 учтена трудоемкость на турбину одновального исполнения. При выполнении работ на турбине двухвального исполнения применяется коэффициент К = 1,55.

010916 Устранение протечек масла с вскрытием и закрытием крышки подшипника турбоагрегата (без разборки турбины)

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип подшипника | Диаметр вкладыша подшипника, мм | Трудоемкость в чел.-ч на подшипник |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01091601 | Опорный | До 150 | 11,8 |
| 01091602 | То же | Свыше 150 до 300 | 17,6 |
| 01091603 | То же | Свыше 300 | 33,5 |
| 01091604 | Опорно-упорный | До 200 | 28,0 |
| 01091605 | То же | Свыше 200 | 56,6 |

010917 Снятие, очистка, сушка и установка изоляционных прокладок стула подшипника генератора и возбудителя турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01091701 | 15,8 |

010918 Снятие, ремонт и установка кронштейнов датчиков относительных расширений механических величин турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01091801 | 2,3 |

010919 Замена кронштейнов датчиков относительных расширений механических величин турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01091901 | 2,3 |

010920 Удаление вкладышей подшипников генератора для вывода ротора

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект при мощности генератора, МВт |
| --- | --- |
|  | до 100 | свыше 100 до 300 | свыше 300 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01092001 | 15,8 | 19,8 | 23,7 |

010921 Вскрытие подшипников, выкатывание и установка вкладышей, снятие и установка подшипников возбудителя для вывода ротора

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект при мощности генератора, МВт |
| --- | --- |
|  | до 100 | свыше 100 до 300 | свыше 300 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01092101 | 11,9 | 19,8 | 23,7 |

010922 Вскрытие и закрытие рифленок подшипников с чисткой ригелей турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на подшипник |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01092201 | 4,9 |

010923 Подгонка комплекта опорных колодок подшипника со сверлением отверстий под установку термопар турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01092301 | 122,5 |

010924 Подгонка комплекта упорных колодок подшипника со сверлением отверстий под установку термопар турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01092401 | 138,3 |

010925 Замена тахогенератора турбины К-800-240 ЛМЗ

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01092501 | 15,8 |

010926 Ремонт щеткодержателя переднего подшипника РВД и подшипника генератора турбины К-800-240 ЛМЗ

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01092601 | 31,6 |

Примечания:

1. Трудоемкость позиции 0109260101 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 010901.

2. Трудоемкость позиции 0109260101 может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 010907.

010927 Ремонт узла сопряжения корпуса подшипника генератора с фундаментной плитой турбины К-800-240 ЛМЗ

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на узел |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01092701 | 47,4 |

0110 Ремонт валопровода турбоагрегата

011001 Устранение дефектов центровки валопровода турбоагрегата

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество роторов валопровода, шт | Трудоемкость в чел.-ч на валопровод |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01100101 | 3 | 268,1 |
| 01100102 | 4 | 401,7 |
| 01100103 | 5 | 514,7 |
| 01100104 | 6 | 618,1 |
| 01100105 | 7 | 721,5 |

011002 Устранение коленчатости соединения пары роторов турбоагрегата

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество болтов в муфте, шт | Трудоемкость в чел.-ч на соединение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01100201 | До 12 | 228,2 |
| 01100202 | Свыше 12 до 18 | 336,3 |
| 01100203 | Свыше 18 до 24 | 456,2 |

011003 Ремонт муфты турбоагрегата

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на полумуфту по типу конструкции муфты |
| --- | --- | --- |
|  |  | жесткая, полужесткая | пружинная |
|  |  | 01 | 02 |
| 01100301 | Ремонт со снятием и посадкой полумуфты | 183,4 | 303,3 |
| 01100302 | Ремонт с заменой полумуфты | 497,1 | 458,1 |
| 01100303 | Ремонт без снятия полумуфты | 66,0 | 109,2 |

011004 Перецентровка главного масляного насоса системы регулирования турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на насос |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01100401 | Перецентровка шестеренчатого или винтового насоса с установкой новых контрольных шпилек | 25,2 |
| 01100402 | Перецентровка центробежного насоса | 49,6 |

011005 Замер центровки ротора по полумуфте турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на соединение |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01100501 | 11,9 |

Примечание:

Трудоемкость позиции 0110050101 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 011001.

011006 Замена болтов муфты (жесткой, полужесткой) турбоагрегата (без вскрытия корпусов цилиндров) с последующей проверкой центровки валопровода турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на муфту |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01100601 | 89,0 |

Примечание:

Трудоемкость позиции 0110060101 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 011002.

0111 Ремонт системы парораспределения

011101 Ремонт клапана автоматического затвора высокого и среднего давления (стопорно-регулирующего, отсечного)

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на клапан турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) по диаметрам клапанов, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | до 500 | до 500 | свыше 500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01110101 | Ремонт с устранением дефектов металла выборкой и последующей шлифовкой | 282,7 | 290,6 | 298,3 |
| 01110102 | Ремонт с устранением дефектов металла выборкой с последующей наплавкой и шлифовкой | 409,4 | 406,7 | 424,0 |
| 01110103 | Ремонт с устранением дефектов металла выборкой, последующей зашлифовкой и заменой изношенных деталей | 318,7 | 331,6 | 343,2 |
| 01110104 | Ремонт с устранением дефектов металла выборкой с последующей наплавкой, шлифовкой и заменой изношенных деталей | 442,7 | 460,3 | 472,9 |
| 01110105 | Ремонт со шлифовкой и притиркой уплотняющих поверхностей | 231,8 | 238,3 | 244,6 |

Примечание:

В трудоемкости позиций 0111010101, 0111010201, 0111010301 и 0111010401 учтена трудоемкость на ремонт клапанов турбин ЛМЗ, ХТГЗ и ТМЗ. При ремонте клапанов турбин КТЗ, НЗЛ и инофирм применяется коэффициент К = 0,7.

011102 Ремонт клапана регулирующего высокого и среднего давления (сбросного)

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на клапан турбин с начальным давлением пара, МПа (ата) по диаметрам клапанов, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 12,75 (130) | 23,5 (240) |
|  |  | до 200 | свыше 200 | до 225 | свыше 225 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01110201 | Ремонт с устранением дефектов металла выборкой и последующей шлифовкой | 196,0 | 210,6 | 232,9 | 263,1 |
| 01110202 | Ремонт с устранением дефектов металла выборкой с последующей наплавкой и шлифовкой | 243,6 | 263,1 | 292,6 | 325,6 |
| 01110203 | Ремонт с устранением дефектов металла выборкой, последующей зашлифовкой и заменой изношенных деталей | 224,1 | 242,8 | 266,2 | 302,2 |
| 01110204 | Ремонт с устранением дефектов металла выборкой с последующей наплавкой, шлифовкой и заменой изношенных деталей | 292,6 | 314,0 | 350,8 | 387,1 |
| 01110205 | Ремонт со шлифовкой и притиркой уплотняющих поверхностей | 160,8 | 172,7 | 191,0 | 215,8 |

Примечание:

В трудоемкости позиций 0111020101, 0111020201, 0111020301 и 0111020401 учтена трудоемкость на ремонт клапанов турбин ЛМЗ, ХТГЗ и ТМЗ. При ремонте клапанов турбин КТЗ, НЗЛ и инофирм применяется коэффициент К = 0,7.

011103 Ремонт распределительного устройства регулирующих клапанов турбин с заменой изношенных деталей

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Завод-изготовитель | Трудоемкость в чел.-ч на устройство |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01110301 | ЛМЗ, ХТГЗ, ТМЗ | 375,3 |
| 01110302 | КТЗ, НЗЛ, инофирм | 76,2 |

011104 Ремонт поворотной заслонки турбин с заменой изношенных деталей

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01110401 | 193,0 |

011105 Ремонт и замена узлов парораспределения

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01110501 | Замена ролика, кольца и втулки рычага регулирующего клапана | 5,0 | 5,9 |
| 01110502 | Ремонт рычажных связей системы парораспределения турбин мощностью до 25 МВт | 3,5 | 12,6 |
| 01110503 | Ремонт рычажных связей системы парораспределения турбин мощностью свыше 25 до 100 МВт | 3,5 | 16,5 |
| 01110504 | Ремонт рычажных связей системы парораспределения турбин мощностью свыше 100 МВт | 3,5 | 21,4 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01110505 | Замена штока регулирующего клапана с креплением клапана к штоку на пальцах | 4,0 | 5,7 |
| 01110506 | Замена штока регулирующего дроссельного или стопорного клапана | 4,0 | 17,4 |
| 01110507 | Замена седла стопорного клапана с притиркой | 3,5 | 63,2 |
| 01110508 | Замена односедельного регулирующего клапана | 3,5 | 29,1 |

Примечания:

1. Трудоемкость позиций 0111050501 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0111020301-0111020304, 0111020401-0111020404.

2. Трудоемкость позиций 0111050601 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0111010301-0111010303, 0111010401-0111010403, 0111020301-0111020304, 0111020401-0111020404.

3. Трудоемкость позиций 0111050701 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0111010301-0111010303, 0111010401-0111010403.

0112 Ремонт системы регулирования и защиты

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Содержание работ | Тип турбины | Трудоемкость в чел.-ч на систему турбины мощностью, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 25 | свыше 25 до 100 | свыше 100 до 210 | свыше 210до 300 | свыше 300 до 800 | 1200 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01120101 | Разборка, очистка, дефектация системы регулирования и защиты. Устранение дефектов или замена изношенных деталей. Стендовая наладка узлов импульсной части. Сборка. Промывка системы рабочей жидкостью. Настройка по заводским данным. Анализ результатов и оформление техдокументации | Конденсационная | 1291,4 | 1619,8 | 2400,2 | 3407,8 | 3648,0 | 3719,8 |
| 01120102 | То же | С одним регулируемым отбором | 1666,5 | 2143,6 | 2756,9 | 3619,8 | - | - |
| 01120103 | То же | С двумя регулируемыми отборами (с двухступенчатым отбором) | 2059,2 | 2842,4 | 3584,7 | - | - | - |
| 01120104 | Разборка, очистка, дефектация узлов системы регулирования и защиты. Устранение дефектов или замена изношенных деталей. Сборка. Заполнение формуляров | Конденсационная | 347,9 | 412,1 | 623,9 | 1280,8 | 1303,2 | 1350,6 |
| 01120105 | То же | С одним регулируемым отбором | 526,6 | 584,1 | 857,0 | 1477,1 | - | - |
| 01120106 | То же | С двумя регулируемыми отборами (с двухступенчатым отбором) | 811,4 | 923,1 | 1226,3 | - | - | - |
| 01120107 | Снятие характеристик системы регулирования. Настройка по заводским данным с подгонкой узлов: Подготовка и установка приспособлений и приборов. Снятие характеристик. Анализ причин, вызывающих нарушение работы. Наладка, подгонка узлов. Корректировка настройки в соответствии с данными завода-изготовителя. Заполнение формуляров, составление акта и отчета | Конденсационная | 168,1 | 221,6 | 344,1 | 504,4 | 551,0 | 578,3 |
| 01120108 | То же | С одним регулируемым отбором | 250,8 | 383,9 | 554,8 | 633,5 | - | - |
| 01120109 | То же | С двумя регулируемыми отборами (с двухступенчатым отбором) | 331,5 | 633,5 | 858,1 | - | - | - |
| 01120110 | Снятие характеристик системы регулирования перед выводом в ремонт или для определения ее состояния: Подготовка и установка приспособлений. Снятие характеристик. Анализ результатов. Заполнение формуляров | Конденсационная | 56,5 | 75,9 | 121,5 | 178,7 | 178,7 | 178,7 |
| 01120111 | То же | С одним регулируемым отбором | 89,5 | 139,9 | 204,9 | 229,4 | - | - |
| 01120112 | То же | С двумя регулируемыми отборами (с двухступенчатым отбором) | 120,5 | 238,0 | 324,7 | - | - | - |
| 01120113 | Настройка системы регулирования по заводским данным: Анализ причин, вызывающих нарушение работы системы. Наладка и корректировка настройки системы регулирования в соответствии с формулярными данными завода-изготовителя. Составление акта и отчета | Конденсационная | 84,4 | 114,7 | 183,8 | 269,2 | 269,2 | 269,2 |
| 01120114 | То же | С одним регулируемым отбором | 134,1 | 210,0 | 307,0 | 344,1 | - | - |
| 01120115 | То же | С двумя регулируемыми отборами (с двухступенчатым отбором) | 180,7 | 356,7 | 486,0 | - | - | - |
| 01120116 | Снятие динамических характеристик системы регулирования и защиты с целью определения временных параметров: Установка датчиков и подготовка приборов. Проведение замеров. Оформление техдокументации | Конденсационная | 412,9 | 493,6 | 544,2 | 578,3 | 622,9 | 622,9 |
| 01120117 | То же | С одним регулируемым отбором | 412,9 | 493,6 | 544,2 | 578,3 | - | - |
| 01120118 | То же | С двумя регулируемыми отборами (с двухступенчатым отбором) | 412,9 | 493,6 | 544,2 | - | - | - |
| 01120119 | Промывка системы рабочей жидкостью: Сборка схемы промывки, установка приспособлений. Промывка системы. Разборка схемы промывки и сборка системы в рабочее состояние | Конденсационная | 133,1 | 187,5 | 291,6 | 320,6 | 349,9 | 349,9 |
| 01120120 | То же | С одним регулируемым отбором | 133,1 | 187,5 | 291,6 | 320,6 | - | - |
| 01120121 | То же | С двумя регулируемыми отборами (с двухступенчатым отбором) | 133,1 | 187,5 | 291,6 | - | - | - |
| 01120122 | Разборка, очистка, дефектация узлов импульсной части системы регулирования и защиты. Устранение дефектов или замена изношенных деталей. Сборка. Настройка по заводским данным. Анализ результатов настройки и оформление техдокументации | Конденсационная | 767,6 | 823,0 | 962,9 | 1497,6 | 1632,4 | 1749,1 |
| 01120123 | То же | С одним регулируемым отбором | 807,6 | 961,9 | 1752,2 | 1945,2 | - | - |
| 01120124 | То же | С двумя регулируемыми отборами (с двухступенчатым отбором) | 928,1 | 1426,5 | 1743,3 | - | - | - |
| 01120125 | Стендовая наладка и испытание узлов импульсной части системы регулирования и защиты: Подгонка узлов, установка (и снятие) на стенд Испытание и настройка узлов. Оформление техдокументации | Конденсационная | 586,1 | 722,9 | 1019,4 | 1101,1 | 1262,4 | 1262,4 |
| 01120126 | То же | С одним регулируемым отбором | 666,7 | 848,2 | 848,2 | 936,7 | - | - |
| 01120127 | То же | С двумя регулируемыми отборами (с двухступенчатым отбором) | 662,7 | 860,1 | 884,3 | - | - | - |
| 01120128 | Определение временных характеристик системы регулирования и защиты от разгона: Ознакомление со схемой, установка датчиков и приборов Сборка схемы осциллографирования. Осциллографирование переходных процессов работы системы регулирования и защиты от разгона на остановленной турбине и при мгновенных сбросах нагрузки частично и до нуля. Анализ результатов, разработка рекомендаций. Оформление техдокументации | Конденсационная | 894,1 | 1072,8 | 1189,5 | 1255,6 | 1351,6 | 1351,6 |
| 01120129 | То же | С одним регулируемым отбором | 894,1 | 1072,8 | 1189,5 | 1255,6 | - | - |
| 01120130 | То же | С двумя регулируемыми отборами (с двухступенчатым отбором) | 894,1 | 1072,8 | 1189,5 | - | - | - |

Примечание:

Трудоемкость позиций 0112010401-0112011503 и 0112011901-0112012703 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0112010101-0112010303.

011202 Ремонт и наладка узлов системы регулирования

Анализ состояния, дефектация, контрольные замеры. Подготовка приспособлений и приборов, составление схемы измерений. Проведение испытаний. Ремонт узла с доведением характеристик до заводских. Составление отчета и акта. Заполнение формуляров.

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Наименование узла | Трудоемкость в чел.-ч на узел турбины мощностью, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 200 | свыше 200 до 300 | свыше 300 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01120201 | Регулятор скорости типа РС-3000 | 121,5 | 121,5 | 121,5 |
| 01120202 | Регулятор скорости ПО ХТЗ | 138,9 | 138,9 | 138,9 |
| 01120203 | Регулятор скорости мембранно-ленточный | 269,2 | 269,2 | - |
| 01120204 | Блок золотников регулятора скорости | 179,7 | 216,8 | 216,8 |
| 01120205 | Блок золотников регулятора скорости ПО ТМЗ | 287,6 | 287,6 | - |
| 01120206 | Блок золотников автомата безопасности | 137,1 | 161,3 | 161,3 |
| 01120207 | Золотник автомата безопасности ПО ТМЗ и ПО ХТЗ | 181,7 | 199,4 | - |
| 01120208 | Блок автоматов безопасности с гидравлическим опробованием | 128,3 | 151,5 | 151,5 |
| 01120209 | Автомат безопасности ПО ХТЗ | 181,7 | 199,1 | - |
| 01120210 | Регулятор давления механический без гидравлической части | 116,7 | 116,7 | - |
| 01120211 | Регулятор давления механический без гидравлической части ПО ТМЗ | 269,2 | 269,2 | - |
| 01120212 | Регулятор давления с гидроусилителем | 187,5 | 223,6 | - |
| 01120213 | Регулятор давления с гидроусилителем ПО ТМЗ | 287,6 | 287,6 | - |
| 01120214 | Дифференциатор | 156,5 | 187,5 | - |
| 01120215 | Промежуточный золотник | 160,3 | 242,0 | 242,0 |
| 01120216 | Усилитель промежуточный | 152,5 | 161,3 | 161,3 |
| 01120217 | Елок суммирующих золотников ПО ТМЗ | 430,5 | 430,5 | - |
| 01120218 | Сервомотор автоматического затвора (отсечного клапана) | 129,3 | 152,5 | 152,5 |
| 01120219 | Сервомотор сбросного клапана | 145,7 | 171,9 | 171,9 |
| 01120220 | Сервомотор регулирующего клапана (сервомотор с обратной связью и отсечным золотником) | 122,5 | 142,9 | 186,5 |
| 01120221 | Электрогидравлический преобразователь | 136,1 | 153,5 | 153,5 |
| 01120222 | Электрогидравлический преобразователь с электромеханическим преобразователем | 181,7 | 199,1 | 199,1 |

Примечания:

1. В трудоемкости позиции 0112022001 учтена трудоемкость на ремонт узла турбины до 185 МВт. При ремонте данного узла турбины 200 МВт применяется трудоемкость позиции 0112022003.

2. Трудоемкость на ремонт узлов позиций 0112020101-0112020103, 0112020301-0112020302 и 0112022101-0112022103 применяется дополнительно только в сочетании с трудоемкостью позиций 0112010401-0112012403 и 0112012801-0112013003.

3. Трудоемкость позиций 0112020101-0112020302, 0112021001-0112021302, 0112022101-0112022203 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0112012201-0112012403.

011203 Замена узлов системы регулирования. Замена узла системы регулирования с его подгонкой

| № позиции | Наименование узла | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01120301 | Вал регулятора скорости (сo снятием и посадкой находящихся на нем деталей) турбин ПО ЛМЗ и ПО ТМЗ | 4,5 | 51,5 |
| 01120302 | Вал регулятора скорости (со снятием и посадкой находящихся на нем деталей) турбин ПО ХТЗ | 4,5 | 38,9 |
| 01120303 | Подшипники вала регулятора скорости (комплект) | 6,0 | 19,5 |
| 01120304 | Роликовый или игольчатый подшипник | 5,0 | 7,7 |
| 01120305 | Золотник с одним рядом регулирующих окон (поясков) | 4,0 | 9,6 |
| 01120306 | Букса с одним рядом регулирующих окон (поясков) | 4,0 | 13,5 |
| 01120307 | Золотник с двумя рядами регулирующих окон (поясков) | 4,0 | 11,7 |
| 01120308 | Букса с двумя рядами регулирующих окон (поясков) | 4,0 | 17,4 |
| 01120309 | Золотник или букса с тремя рядами регулирующих окон | 4,0 | 19,5 |

Примечание:

Трудоемкость позиций 0112030301-0112030901 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0112010101-0112010603 и 0112012201-0112012403.

0113 Ремонт маслосистемы турбоагрегата

011301 Ремонт маслосистемы турбоагрегата (без маслоохладителей и маслобаков) турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ и тип системы | Трудоемкость в чел.-ч на маслосистему турбин мощностью, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01130101 | Ремонт маслосистемы смазки | 358,9 | 744,5 |
| 01130102 | Ремонт гидравлической (силовой) части системы регулирования (масло, вода) | 162,2 | 162,2 |
| 01130103 | Ремонт маслосистемы уплотнений генератора | 252,1 | 252,1 |
| 01130104 | Ремонт системы огнестойкой жидкости | - | 389,6 |

011302 Ремонт маслобака турбин

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при емкости, м |
| --- | --- |
|  | до 15 | свыше 15 до 30 | свыше 30 до 60 | свыше 60 до 80 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01130201 | 198,0 | 247,7 | 446,5 | 594,7 |

011303 Ремонт маслоохладителя

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при площади поверхности теплообмена, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01130301 | Ремонт без замены трубок | 138,3 | 173,5 | 218,3 |
| 01130302 | Ремонт с заменой до 30% трубок | 158,0 | 234,0 | 337,1 |
| 01130303 | Ремонт с полной заменой трубок | 226,9 | 445,7 | 752,7 |

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на маслоохладитель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01130304 | Очистка водяной полости | 33,6 |

Примечания:

1. Трудоемкость позиции 0113030401 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0113030101-0113030303.

2. В трудоемкости на ремонт маслоохладителей с заменой трубок учтена трудоемкость на замену латунных трубок. При ремонте маслоохладителей с заменой латунных трубок на трубки из нержавеющей стали, или уже установленных трубок из нержавеющей стали на аналогичные трубки, к трудоемкости применяются следующие коэффициенты: при замене до 30% - К = 1,25; при замене 100% - К = 1,3.

011304 Ремонт эксгаустера

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01130401 | Ремонт с проверкой состояния подшипников и зазоров между крыльчаткой и кожухом | 3,5 | 17,6 |
| 01130402 | Замена крыльчатки эксгаустера с ее изготовлением | 3,4 | 37,0 |

Примечание:

Трудоемкость позиции 0113040101 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 011301.

011305 Ремонт поплавка масляного бака

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01130501 | 8,2 |

Примечание:

Трудоемкость таблицы 011305 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 011302.

011306 Ремонт маслоуказателя масляного бака

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01130601 | 7,4 |

Примечание:

Трудоемкость таблицы 011306 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 011302.

011307 Ремонт фильтров масляного бака

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект при емкости маслобака, м |
| --- | --- |
|  | до 30 | свыше 30 до 60 | свыше 60 до 80 | свыше 80 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01130701 | 3,6 | 8,8 | 12,4 | 15,7 |

Примечание:

Трудоемкость таблицы 011307 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 011302.

011308 Замена сетки фильтра с ее изготовлением

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01130801 | 11,7 |

011309 Ремонт маслоочистительной установки с полной разборкой

Снятие маслосборной ванны. Разборка барабана сепаратора. Снятие электродвигателя и насоса, горизонтального и вертикального валов сепаратора (в сборе). Очистка и промывка деталей сепаратора. Разборка вертикального и горизонтального валов, снятие и промывка подшипников, замена дефектных подшипников и червячной шестерни, сборка валов. Ремонт фрикционной муфты, замена тормозных прокладок кулачков. Замена уплотнительных колец и дефектных пружин. Ремонт насоса с устранением дефектов. Ремонт арматуры сепараторов. Очистка и промывка вакуум-бака, ремонт вакуум-насоса. Проверка состояния электродвигателя. Установка валов в корпусе сепаратора, насосов и электродвигателя. Установка и сборка барабана, закрепление маслосборной ванны. Регулировка положения вертикального вала, присоединение трубопроводов.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип установки | Трудоемкость в чел.-ч на установку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01130901 | ПСМ1-3000 | 55,8 |
| 01130902 | CM1-3000 | 47,3 |
| 01130903 | НСМ-2 | 33,8 |
| 01130904 | НСМ-3 | 39,6 |
| 01130905 | НСМ-4 | 40,1 |

011310 Ремонт узлов маслоочистительной установки со снятием крышек

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на установку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01131001 | Снятие (установка) крышек, осмотр, очистка узлов | 23,4 |
| 01131002 | Снятие (установка) крышек, осмотр, очистка узлов и замена тарельчатого пакета | 32,4 |
| 01131003 | Снятие (установка) крышек, замена тарельчатого пакета | 9,6 |

Примечания:

1. При замене маслонасоса (электродвигателя) применяется дополнительно трудоемкость в размере 9,6 чел.-ч.

2. Трудоемкость таблицы 011310 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 011309.

011311 Ремонт фильтра-пресса

Разборка, очистка, промывка рам и плит фильтра. Очистка маслосборной ванны Замена фильтрующего материала. Сборка.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01131101 | 4,7 |

011312 Вскрытие, закрытие и очистка аварийных масло бачков, установленных на крышках подшипников турбин конденсационных, теплофикационных и с противодавлением

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Мощность турбины, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на маслобачок |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01133201 | До 100 | 9,9 |
| 01131202 | Свыше 100 до 300 | 12,9 |
| 01131203 | Свыше 300 | 15,8 |

Примечание:

Трудоемкость таблицы 011312 не может применяться дополнительно к трудоемкости подраздела 0109 и позиций 0113010101-0113010102.

0114 Ремонт вакуумной системы

011401 Ремонт вакуумной системы с устранением неплотностей и заменой прокладок

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Мощность турбины, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на систему |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01140101 | До 210 | 157,1 |
| 01140102 | Свыше 210 до 500 | 189,2 |
| 01140103 | Свыше 500 до 800 | 238,1 |
| 01140104 | Свыше 800 до 1200 | 390,1 |

011402 Ремонт вакуумной системы с определением мест присосов течеискателем

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Мощность турбины, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на систему |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01140205 | До 210 | 1413,6 |
| 01140202 | Свыше 210 до 500 | 1701,6 |
| 01140203 | Свыше 500 до 800 | 2143,2 |
| 01140204 | Свыше 800 до 1200 | 3511,2 |

0115 Виброналадочные работы

011501 Частотная настройка рабочих лопаток ротора турбины

Подготовка измерительной аппаратуры. Измерение частот лопаток (пакетов лопаток). Расчет динамических частот и сопоставление результатов с частотными характеристиками завода-изготовителя. Настройка лопаток. Составление отчета.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Ступень в порядке начала работы | Трудоемкость в чел.-ч на ступень |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01150101 | Первая | 68,0 |
| 01150102 | Каждая последующая | 51,4 |

011502 Частотная настройка рабочих лопаток ротора дымососа

Подготовка рабочего места и измерительной аппаратуры. Измерение частот лопаток и сопоставление результатов с нормативом завода-изготовителя. Настройка лопаток. Составление отчета.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Ступень в порядке начала работы | Трудоемкость в чел.-ч на ступень |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01150201 | Первая | 81,8 |
| 01150202 | Последующая | 61,2 |

011503 Контрольное измерение вибрации опор турбоагрегата

Подготовка измерительной аппаратуры и рабочего места. Измерения, заполнение таблиц и составление отчета.

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на замер на турбоагрегат при количестве опор, шт |
| --- | --- |
|  | до 6 | свыше 6 до 8 | свыше 8 до 10 | свыше 10 до 12 | свыше 12 до 14 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01150301 | 17,4 | 18,8 | 23,5 | 27,1 | 33,2 |

Примечание:

Трудоемкость установлена на выполнение непосредственно виброналадочных работ. При выполнении сопутствующих работ (снятие кожуха, установка теплоотражательного щита, обеспечение проведения замеров и т.п.) трудоемкость определяется с помощью коэффициента К = 0,2 со средним разрядом работ 3,0.

011504 Контрольное измерение вибрации контактных колец электрических машин

Подготовка измерительной аппаратуры и рабочего места. Измерения, заполнение таблиц и составление отчета.

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на замер на агрегат при количестве контактных дорожек, шт |
| --- | --- |
|  | до 4 | свыше 4 |
|  | 01 | 02 |
| 01150401 | 18,1 | 25,3 |

Примечание:

Трудоемкость установлена на выполнение непосредственно виброналадочных работ. При выполнении работ по снятию щеток и обеспечению проведения измерений трудоемкость определяется с помощью коэффициента К = 0,3 со средним разрядом работ 3,0.

011505 Контрольное измерение вибрации опор вращающихся механизмов котлотурбинных и электрических цехов

Подготовка измерительной аппаратуры и рабочего места. Измерения, заполнение таблиц и составление отчета.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Тип привода | Трудоемкость в чел.-ч на замер на агрегат при количестве опор, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 4 | свыше 4 до 6 | свыше 6 до 8 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01150501 | С электроприводом | 10,6 | 12,8 | 14,0 |
| 01150502 | С турбоприводом | 14,7 | 16,4 | 18,1 |

Примечание:

Трудоемкость установлена на выполнение непосредственно виброналадочных работ. При выполнении работ по подготовке места замера и обеспечению проведения измерений трудоемкость определяется с помощью коэффициента К = 0,25 со средним разрядом работ 3,0.

011506 Виброобследование турбоагрегата с целью выявления причин повышенной вибрации опор

Подготовка измерительной аппаратуры и рабочего места. Ознакомление с ремонтной документацией и составление программы виброобследования. Проведение испытаний на необходимых режимах. Обработка данных, выдача рекомендаций и составление отчета.

Средний разряд работ - 5,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на агрегат при количестве опор, шт. |
| --- | --- |
|  | 4 | 6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01150601 | 115,9 | 145,8 | 186,3 | 243,2 | 380,7 | 534,8 |

Примечание:

Трудоемкость установлена на выполнение непосредственно виброналадочных работ. При выполнении сопутствующих работ (снятие кожухов, установка отражательных щитков, восстановление реперов для измерений расширения турбины, обеспечение проведения измерений и т.п.) трудоемкость определяется с помощью коэффициента К = 0,14 со средним разрядом работ 3,0.

011507 Балансировка валопровода турбоагрегата на месте

Подготовка измерительной аппаратуры и рабочего места. Нанесение необходимой разметки на роторе и статорных частях. Выполнение комплекса измерений. Расчеты балансировочных грузов, контроль их установки. Измерение вибрации при балансировочных пусках и после окончательной установки балансировочных грузов. Составление технического отчета (акта).

Средний разряд работ - 5,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на агрегат мощностью, МВт |
| --- | --- |
|  | до 25 | свыше 25 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 220 до 300 | свыше 300 до 500 | свыше 500 до 800 | 1200 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01150701 | 403,1 | 505,2 | 626,6 | 947,3 | 1314,4 | 1530,1 | 1831,3 | 2059,6 |

Примечания:

1. Трудоемкость установлена на балансировку выполняемую путем установки балансировочных грузов в двух плоскостях. При установке грузов в дополнительных плоскостях трудоемкость увеличивается с помощью коэффициента К = 0,25 за каждую дополнительную плоскость. При установке балансировочных грузов в одной плоскости к трудоемкости применяется коэффициент К = 0,7.

2. При выполнении балансировки ротора генератора на критической частоте вращения с переносом грузов на бочку ротора к трудоемкости применяется коэффициент К = 1,6.

3. Трудоемкость установлена на выполнение непосредственно виброналадочных работ. При выполнении сопутствующих работ трудоемкость определяется с помощью следующих коэффициентов:

3.1. Изготовление и установка балансировочных грузов – К = 0,04 со средним разрядом работ 3,5.

3.2. Вскрытие и закрытие люков ЦНД, подготовка рабочего места, изготовление балансировочных грузов и установка при закрытом цилиндре – К = 0,2 со средним разрядом работ 3,5.

4. Трудоемкость на работы по вскрытию и закрытию опор турбоагрегата определяется с помощью коэффициента К = 0,4 к трудоемкости подраздела 0109 "Ремонт опор турбоагрегата" части 2 на ремонт соответствующей опоры без выемки роторов.

5. Трудоемкость на работы по снятию и установке щитов генератора определяется по трудоемкости таблицы 010201 части 5.

011508 Балансировка роторов электрических машин на месте их установки (электродвигателей, мотор-генераторов, синхронных компенсаторов, резервных возбудителей, машинных преобразователей)

Подготовка измерительной аппаратуры и рабочего места. Нанесение необходимой разметки на роторе и статорных частях. Выполнение комплекса измерений. Расчеты балансировочных грузов, контроль их установки. Измерение вибрации при балансировочных пусках и после окончательной установки балансировочных грузов. Составление технического отчета (акта).

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Частота вращения, об/мин | Трудоемкость в чел.-ч на ротор агрегата мощностью, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 500 | свыше 500 до 2000 | свыше 2000 до 4000 | свыше 4000 до 8000 | свыше 8000 до 25000 | свыше 25000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01150801 | До 1500 | 98,1 | 124,4 | 136,8 | 153,3 | 168,0 | 184,4 |
| 01150802 | Свыше 1500 до 3000 | 126,2 | 146,5 | 168,0 | 189,3 | 210,7 | 223,4 |

Примечание:

Трудоемкость установлена на выполнение непосредственно виброналадочных работ. При выполнении сопутствующих работ трудоемкость определяется с помощью следующих коэффициентов:

- обеспечение выполнения измерений, разворот агрегата, снятие и установка щитов, установка агрегата на место К = 0,5;

- изготовление и установка (непосредственно) балансировочных грузов К = 0,16.

011509 Динамическая балансировка роторов (на станке) турбины и генераторов

Подготовка балансировочного станка и необходимых индивидуальных приспособлений, подготовка измерительных устройств и аппаратуры. Настройка балансировочного станка. Ознакомление с ремонтной документацией. Выполнение балансировочных пусков. Расчеты балансировочных грузов, контроль их установки. Проверка результатов балансировки. Уборка рабочего места. Составление технического отчета (акта).

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор массой, тонн |
| --- | --- |
|  | до 0,5 | свыше 0,5 до 1,0 | свыше 1 до 3 | свыше 3 до 5 | свыше 5 до 15 | свыше 15 до 25 | свыше 25 до 50 | свыше 50 до 80 | свыше 80 до 110 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01150901 | 59,2 | 102,0 | 123,5 | 171,1 | 242,9 | 305,9 | 390,5 | 466,4 | 582,9 |

Примечания:

1. Трудоемкость установлена на установку балансировочных грузов в двух штатных плоскостях ротора, при установке грузов в дополнительные плоскости применяются надбавки, определяемые с помощью коэффициента К = 0,3 за каждую плоскость.

2. Трудоемкость установлена на выполнение непосредственно виброналадочных работ. При выполнении работ по сборке (разборке) балансировочного станка (в т.ч. изготовление и установка ограничительных упоров, подгонка подшипников), центровке электродвигателя с балансируемым ротором, изготовлению и установке балансировочных грузов трудоемкость определяется с помощью коэффициента К = 0,53 со средним разрядом работ 3,5.

011510 Статическая балансировка роторов электродвигателей

Подготовка, установка и настройка приспособлений (станка). Балансировка ротора. Составление акта. Разборка приспособлений (станка).

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор массой, тонн |
| --- | --- |
|  | до 0,05 | свыше 0,05 до 0,2 | свыше 0,2 до 1,0 | свыше 1 до 2,5 | свыше 2,5 до 4,0 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01151001 | 20,3 | 36,0 | 50,5 | 70,8 | 92,3 |

Примечание:

Трудоемкость установлена на выполнение непосредственно виброналадочных работ. При выполнении работ по установке (снятию) и консервации приспособлений (станка) трудоемкость определяется с помощью коэффициента К = 0,13 со средним разрядом работ 2,5.

0116 Диагностические работы

011601 Экспресс-испытание турбоустановки

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Мощность турбины | Трудоемкость в чел.-ч на экспресс-испытание по типам турбин и начальному давлению пара, МПа (ата) |
| --- | --- | --- |
|  |  | конденсационные | теплофикационные |
|  |  | 12,75 (130) | 23,5 (240) | 12,75 (130) |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01160101 | 150, 200, 210 | 1832,6 | - | - |
| 01160102 | 300 | - | 2915,0 | - |
| 01160103 | 60 | - | - | 1471,9 |
| 01160104 | 100 | - | - | 1228,3 |

Примечания к разделу 01:

1. При ремонте теплофикационных турбин типа ПТР-3 0-2,9/06 и ПТР-3 0-2,9/025 применяется трудоемкость на ремонт узлов теплофикационной турбины мощностью до 25 МВт с начальным давлением пара до 3,43 МПа.

2. При отсутствии на ремонтной площадке мостового, козлового или полукозлового крана, предусмотренного технологией производства работ, к трудоемкости раздела 01 применяется коэффициент К = 1,1.

02 РЕМОНТ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ

0201 Ремонт подогревателей низкого давления

020101 Ремонт подогревателей низкого давления с фланцевыми соединениями корпуса с трубной системой и водяной камерой

I группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, трубной системы, водоуказательного прибора и крепежных изделий. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, присоединение трубопроводов, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, разборка с выемкой и заменой трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежных изделий. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, присоединение трубопроводов, гидроиспытание.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Тип подогревателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 02010101 | ПН-18 | 39,8 | 33,7 |
| 02010102 | ПН-30, ПН-36, ПН-40 | 51,5 | 45,4 |
| 02010103 | ПН-56, ПН-65, ПН-67, ПС-50 | 73,8 | 68,2 |
| 02010104 | ПН-90, ПН-100, ПС-100, ПС-115 | 81,2 | 74,1 |
| 02010105 | ПН-130, ПН-150, ПН-200, ПН-250, ПС-220, ПС-250 | 104,8 | 78,6 |
| 02010106 | ПН-300, ПН-350, ПС-300, ПН-400 | 134,4 | 103,8 |
| 02010107 | ПН-800 | 143,3 | 116,8 |

020102 Ремонт подогревателей низкого давления с фланцевыми соединениями корпуса с водяной камерой и трубной системой, уплотненными мембранами

I группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, разборка без выемки трубной системы, очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежных изделий. Замена мембран и прокладок с их изготовлением. Сборка, присоединение трубопроводов и гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, разборка с выемкой и заменой трубной системы, очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежных изделий. Замена мембран и прокладок с их изготовлением. Сборка, присоединение трубопроводов, гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Тип подогревателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 02010201 | ПН-700, ПН-800 | 146,8 | 215,8 |
| 02010202 | ПН-900, ПН-1000 | 154,8 | 223,8 |
| 02010203 | ПН-1500, ПН-1600 | 179,7 | 252,2 |
| 02010204 | ПН-2200, ПН-2400 | 192,2 | 264,7 |

020103 Ремонт подогревателей низкого давления с двумя водяными камерами, оборудованными люками, неразъемными соединениями трубной системы с корпусом и фланцевыми соединениями (уплотненными мембранами) корпуса с водяными камерами

I группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, открытие люков, очистка осмотр, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, водяных камер, водоуказательного прибора и крепежных изделий.

Замена прокладок с их изготовлением. Закрытие люков, присоединение трубопроводов, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, разборка с выемкой и заменой трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация.

Устранение дефектов корпуса, водяных камер, водоуказательного прибора и крепежных изделий. Замена мембран и прокладок с их изготовлением. Сборка, присоединение трубопроводов, гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Тип подогревателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 02010301 | ПН-1200 | 61,3 | 276,6 |
| 02010302 | ПН-1300, ПН-1400 | 61,3 | 294,4 |
| 02010303 | ПН-1600 | 61,3 | 308,2 |
| 02010304 | ПН-3000 | 61,3 | 359,5 |

020104 Ремонт подогревателей низкого давления с двумя водяными камерами без люков, неразъемными соединениями трубной системы с корпусом и фланцевыми соединениями (уплотненными мембранами) корпуса с водяными камерами

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, трубной системы, водоуказательного прибора и крепежа. Замена мембраны и прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой и заменой трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена мембран и прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Тип подогревателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |
|  |  | 01 | 02 |
| 02010401 | ПН-950 | 315,4 | 262,8 |
| 02010402 | ПН-1800 | 381,8 | 318,1 |

020105 Ремонт трубных систем подогревателей низкого давления с заменой трубок

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Тип подогревателя | Трудоемкость в чел.-ч на одну трубную систему при замене трубок, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 30 | 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02010501 | ПН-18 | 9,2 | 21,5 | 69,1 |
| 02010502 | ПН-30 | 12,3 | 27,6 | 71,3 |
| 02010503 | ПН-36, ПН-40 | 14,8 | 33,6 | 77,1 |
| 02010504 | ПН-56, ПН-65, ПН-67 | 25,7 | 55,3 | 119,6 |
| 02010505 | ПН-90 | 32,6 | 74,7 | 190,9 |
| 02010506 | ПН-100, ПН-130, ПН-150, ПС-100, ПС-115 | 35,6 | 80,1 | 200,6 |
| 02010507 | ПН-200 | 54,4 | 124,7 | 320,0 |
| 02010508 | ПН-250 | 52,2 | 119,6 | 305,9 |
| 02010509 | ПН-300 | 57,0 | 151,2 | 405,2 |
| 02010510 | ПН-350 | 73,1 | 166,0 | 445,7 |
| 02010511 | ПН-400 | 96,7 | 221,9 | 569,4 |
| 02010512 | ПН-700, ПН-800 | 133,2 | 305,9 | 784,7 |
| 02010513 | ПН-900, ПН-1000 | 151,0 | 346,8 | 889,3 |
| 02010514 | ПН-950 | 166,8 | 382,6 | 980,9 |
| 02010515 | ПН-1200, ПН-1300 | 224,5 | 514,8 | 1320,0 |
| 02010516 | ПН-1400 | 227,9 | 522,7 | 1340,3 |
| 02010517 | ПН-1500, ПН-1600 | 223,5 | 512,6 | 1314,2 |
| 02010518 | ПН-1800, ПН-2400 | 333,5 | 764,9 | 1961,6 |
| 02010519 | ПН-2200 | 306,9 | 704,0 | 1804,8 |
| 02010520 | ПН-3000 | 590,9 | 1355,8 | 3476,1 |
| 02010521 | ПС-50 | 23,4 | 53,4 | 137,3 |
| 02010522 | ПС-220, ПС-250 | 57,0 | 131,5 | 336,9 |
| 02010523 | ПС-300 | 69,6 | 160,0 | 410,1 |

020106 Ремонт подогревателя низкого давления горизонтального типа с неразъемным соединением трубной системы типа ТНГ-600-25-М1

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, резка корпуса и замена трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, трубной системы, водоуказательного прибора и крепежа. Сварка корпуса. Гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 02010601 | 226,3 |

020107 Ремонт трубной системы с полной заменой трубок подогревателя низкого давления горизонтального типа с неразъемным соединением трубной системы типа ТНГ-600-25-М1

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 02010701 | 222,4 |

0202 Ремонт подогревателей высокого давления

020201 Ремонт подогревателей высокого давления со спиральной трубной системой и горизонтальными разъемами, уплотненными мембранами

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка разъема и снятие корпуса. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водоуказательного прибора, трубной системы с заменой до 10 спиралей, крепежа. Замена до 2-х дроссельных шайб и мембраны с ее изготовлением. Установка корпуса, сборка разъема, гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип подогревателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020101 | ПН-180 | 224,2 |
| 02020102 | ПН-200 | 230,7 |
| 02020103 | ПВ-250 | 237,5 |
| 02020104 | ПВ-350 | 244,0 |
| 02020105 | ПВ-425 | 247,3 |
| 02020106 | ПВ-450 | 250,4 |
| 02020107 | ПВ-500 | 261,1 |
| 02020108 | ПВ-600 | 263,7 |
| 02020109 | ПВ-700 | 273,5 |
| 02020110 | ПВ-800 | 283,4 |
| 02020111 | ПВ-900 | 296,6 |
| 02020112 | ПВ-1200 | 316,4 |
| 02020113 | ПВ-1600 | 339,5 |
| 02020114 | ПВ-2000 | 369,3 |
| 02020115 | ПВ-2300 | 389,0 |
| 02020116 | ПВ-2500 | 405,4 |

020202 Ремонт подогревателей высокого давления с V-образной трубной системой

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация.

Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, трубной системы, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой и заменой трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Тип подогревателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 02020201 | ПВ-60 | 73,8 | 68,2 |
| 02020202 | ПВ-150 | 84,7 | 87,3 |

020203 Ремонт подогревателей высокого давления с прямотрубной системой

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка разъемов, снятие водяных камер. Очистка, осмотр, дефектация.

Устранение дефектов корпуса водяных камер, трубной системы, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Установка водяных камер, сборка разъемов, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с демонтажом корпуса. Очистка, осмотр, дефектация.

Устранение дефектов корпуса, водяных камер, водоуказательного прибора и крепежа. Замена трубок водяной системы и прокладок с их изготовлением. Монтаж, сборка, гидравлическое испытание

Средний разряд работ - I группа сложности ремонта - 3,8

II группа сложности ремонта - 4,5

| № позиции | Тип подогревателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности при замене трубок, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 30 | 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02020301 | ПВ-39 | 66,1 | 34,0 | 71,3 | 182,9 |
| 02020302 | ПВ-85 | 86,0 | 43,8 | 92,1 | 235,4 |

020204 Ремонт трубных систем подогревателей высокого давления с полной заменой трубок V-образных трубных систем

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Тип оборудования | Трудоемкость в чел.-ч на трубную систему |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020401 | ПВ-60 | 167,4 |
| 02020402 | ПВ-150 | 189,7 |

020205 Замена спирали трубной системы подогревателя

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 02020501 | 13,8 |

Примечание:

Для спиралей, находящихся за кожухом, к трудоемкости позиции 0202050101 применяется коэффициент К = 1,25.

0203 Ремонт подогревателей сетевой воды

020301 Ремонт подогревателей сетевой воды горизонтального типа с устранением дефектов трубной системы

Открытие люков и крышек. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяных камер, конденсатосборника, трубной системы, водоуказательного прибора и крепежа.

Замена прокладок с их изготовлением Закрытие люков и крышек, гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Тип подогревателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02030101 | ПСГ-800 | 131,1 |
| 02030102 | ПСГ-1300 | 164,7 |
| 02030103 | ПСГ-2200, ПСГ-2300 | 174,3 |
| 02030104 | ПСГ-5000 | 207,6 |

020302 Ремонт подогревателей сетевой воды горизонтального типа с заменой трубок трубной системы

Открытие (закрытие) люков и крышек водяных камер. Монтаж (демонтаж) лебедок для выемки трубок. Выемка трубок, устранение дефектов корпуса, очистка трубных досок и парового пространства подогревателя. Подготовка, установка и вальцевание новых трубок. Ремонт крепежных изделий, изготовление уплотнительных шнуров. Гидроиспытание, устранение дефектов трубной системы и водяного пространства.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Тип подогревателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при замене трубок, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 30 | 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02050201 | ПСГ-800 | 363,7 | 835,1 | 2140,7 |
| 02030202 | ПСГ-1300 | 474,4 | 1126,7 | 3103,4 |
| 02030203 | ПСГ-2200 | 654,3 | 1498,3 | 3293,1 |
| 02030204 | ПСГ-2300 | 681,9 | 1567,5 | 3445,3 |
| 02030205 | ПСГ-5000 | 1139,4 | 2613,2 | 6701,7 |

020303 Ремонт подогревателей сетевой воды вертикального типа

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяных камер, трубной системы, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой и заменой трубной системы Очистка, осмотр, дефектация Устранение дефектов корпуса, водяных камер, водоуказательного прибора и крепежа Замена прокладок с их изготовлением Сборка, гидравлическое испытание

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Тип подогревателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 02030301 | БП-43, ПСВ-45 | 85,2 | 48,3 |
| 02030302 | БП-65, ПСВ-63 | 91,1 | 53,9 |
| 02030303 | БО-90, БП-90, ПСВ-90 | 113,9 | 67,4 |
| 02030304 | БО-130, ПСВ-125 | 126,9 | 75,1 |
| 02030305 | БО-200, БП-200, ПСВ-200 | 133,8 | 91,9 |
| 02030306 | БП-300 | 138,8 | 99,2 |
| 02030307 | ПСВ-315 | 141,1 | 104,1 |
| 02030308 | БО-350 | 150,8 | 106,7 |
| 02030309 | ПСВ-500, БП-500, БО-550 | 183,4 | 126,5 |

020304 Ремонт трубных систем подогревателей сетевой воды с заменой трубок

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Тип подогревателя | Трудоемкость в чел.-ч на трубную систему при замене трубок, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 30 | 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02030401 | БП-43, ПСВ-45 | 13,5 | 30,7 | 95,9 |
| 02030402 | БП-65, ПСВ-63 | 15,5 | 42,5 | 109,7 |
| 02030403 | БО-90, БП-90, ПСВ-90 | 32,6 | 90,9 | 190,9 |
| 02030404 | БО-130, ПСВ-125 | 37,9 | 71,3 | 223,4 |
| 02030405 | БП-200, БО-200, ПСВ-200 | 41,5 | 124,7 | 370,6 |
| 02030406 | БП-300, ПСВ-315 | 57,0 | 160,1 | 410,2 |
| 02030407 | БО-350 | 64,8 | 181,9 | 465,5 |
| 02030408 | ПСВ-500, БП-500, БО-550 | 134,4 | 309,3 | 775,8 |

Примечание:

Трудоемкость таблицы 020304 может применяться дополнительно к трудоемкости работ 2 группы сложности ремонта таблицы 020303.

0204 Ремонт охладителей

020401 Ремонт охладителей с фланцевыми соединениями корпуса с трубной системой и водяной камерой

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы, очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой и заменой трубной системы. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

Средний разряд работ: I группа сложности ремонта - 3,8

II группа сложности ремонта - 4,5

| № позиции | Тип охладителя | Трудоемкость в чел.-ч на охладитель по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 02040101 | ОВА-2 | 36,6 | 28,7 |
| 02040102 | ОВА-8 | 39,5 | 29,6 |
| 02040103 | ОВА-16 | 55,4 | 41,5 |
| 02040104 | ОВА-24 | 76,1 | 57,3 |
| 02040105 | ОВ-5 | 47,4 | 35,6 |
| 02040106 | ОВ-18 | 65,2 | 49,4 |
| 02040107 | ОВ-28 | 85,0 | 64,2 |
| 02040108 | ОВА-40, ОВА-40М | 93,9 | 71,2 |

020402 Ремонт охладителей с двумя водяными камерами

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка разъемов и снятие водяных камер. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяных камер, трубной системы и крепежа.

Замена прокладок с их изготовлением. Установка водяных камер, сборка разъемов, гидравлическое испытание

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с демонтажом корпуса. Очистка, осмотр, дефектация.

Устранение дефектов корпуса, водяных камер и крепежа.

Замена трубок трубной системы и прокладок с их изготовлением. Монтаж, сборка, гидравлическое испытание.

Средний разряд работ: I группа сложности ремонта - 3,8

II группа сложности ремонта - 4,5

| № позиции | Тип охладителя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности при замене трубок, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 30 | 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02040201 | ОВ-140 | 106,5 | 63,4 | 132,7 | 340,0 |
| 02040202 | ОВ-700 | 123,7 | 161,1 | 336,9 | 863,2 |

020403 Ремонт трубных систем охладителей с заменой трубок

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Тип оборудования | Трудоемкость в чел.-ч на трубную систему при замене трубок, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | 10-30 | 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02040301 | ОВА-2 | 9,1 | 21,3 | 54,4 |
| 02040302 | ОВА-8 | 6,8 | 15,5 | 39,4 |
| 02040303 | ОВ-40, ОВ-40М | 11,1 | 25,4 | 65,5 |

Примечание:

Трудоемкость таблицы 020403 может применяться дополнительно к трудоемкости работ 2 группы сложности ремонта таблицы 020401.

0205 Ремонт конденсаторов

020501 Ремонт конденсаторов с устранением дефектов трубной системы

Открытие (закрытие) люков. Очистка, устранение дефектов трубной системы и водяных камер.

Гидравлическое испытание, устранение дефектов трубной системы.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип конденсатора | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02050101 | КП-540, КС-940 | 101,2 |
| 02050102 | КП-1200, КП-1650 | 107,5 |
| 02050103 | 25КЦС-6 | 126,2 |
| 02050104 | К2-2000, К2-3000 | 138,6 |
| 02050105 | 50КЦС-5 | 146,0 |
| 02050106 | К-160-9115, 180КЦС-1 | 347,8 |
| 02050107 | 200КЦС-1, 200КЦС-2 | 386,6 |
| 02050108 | КГ2-6200-1 | 386,6 |
| 02050109 | К-10120 | 347,8 |
| 02050110 | К-12150 | 322,8 |
| 02050111 | К-15240, 300КЦС-3 | 378,3 |
| 02050112 | К-11520 | 300,3 |
| 02050113 | K-22550 | 399,5 |
| 02050114 | K-16560 | 438,0 |
| 02050115 | 800КЦС-2 | 264,0 |
| 02050116 | 800КЦС-3 | 326,7 |
| 02050117 | К-15200 | 251,9 |
| 02050118 | К-33160 | 586,5 |

020502 Ремонт конденсаторов с заменой трубок

Открытие (закрытие) люков задних водяных камер. Снятие (установка) или открытие (закрытие) крышек передних водяных камер. Монтаж (демонтаж) лебедок для выемки трубок. Выемка трубок, замена сливных трубок, устранение дефектов корпуса, очистка конденсатора и отверстий трубных досок. Подготовка, установка и вальцевание новых трубок. Гидроиспытание, устранение дефектов трубной системы, гидроиспытание водяного пространства после сборки.

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Тип конденсатора | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при замене трубок, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 30 | 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02050201 | КП-540 | 323,2 | 598,9 | 1443,8 |
| 02050202 | КС-940 | 330,1 | 605,8 | 1498,2 |
| 02050203 | КП-1200 | 339,0 | 623,6 | 1541,7 |
| 02050204 | КП-1650 | 368,6 | 676,0 | 1672,1 |
| 02050205 | 25КЦС-6 | 428,9 | 1084,1 | 2945,9 |
| 02050206 | K2-2000 | 438,8 | 1094,0 | 2955,8 |
| 02050207 | К2-3000 | 441,7 | 1096,9 | 2958,8 |
| 02050208 | 50-КЦС-5 | 444,7 | 1099,9 | 2961,7 |
| 02050209 | К-160-Э115, 180КЦС-1 | 1259,0 | 2664,3 | 6364,2 |
| 02050210 | 200КЦС-1, 200КЦС-2 | 1402,3 | 3603,1 | 8366,4 |
| 02050211 | КГ2-6200-1 | 1402,3 | 3603,1 | 8366,4 |
| 02050212 | К-10120 | 1517,9 | 3475,6 | 8898,1 |
| 02050213 | К-12150 | 1457,6 | 3338,3 | 8546,3 |
| 02050214 | К-15240 | 2441,9 | 4555,8 | 11663,2 |
| 02050215 | 300КЦС-3 | 2441,9 | 4555,8 | 11666,1 |
| 02050216 | К-11520 | 1837,1 | 4206,9 | 10769,8 |
| 02050217 | К-22550 | 3232,5 | 7402,9 | 18951,4 |
| 02050218 | К-16560 | 4088,3 | 9362,6 | 23967,7 |
| 02050219 | 800КЦС-2 | 1852,9 | 4243,5 | 10862,7 |
| 02050220 | 800КЦС-3 | 2445,9 | 5601,3 | 14339,3 |
| 02050221 | К-15200 | 1649,1 | 3778,7 | 9672,9 |
| 02050222 | К-33160 | 2423,2 | 5548,9 | 14204,9 |

Примечания:

1. При ремонте одного конденсатора в группе из двух конденсаторов в случае заполнения парового пространства обоих конденсаторов при гидравлическом испытании трубной системы к трудоемкости раздела 0205 применяется коэффициент К = 1,01.

2. При замене трубок конденсаторов с приваренными крышками передних водяных камер к трудоемкости таблицы 020502 применяется коэффициент К = 1,01.

0206 Ремонт эжекторов

020601 Ремонт эжекторов водоструйных и пароструйных

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов и замена изношенных деталей. Сборка, гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип эжектора | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02060101 | ЭВ-1, ЭВ-3, ЭВ-6, ЭВ-12, ЭВ-25, ЭВ-50, ЭВ-75, ЭВ-150, ЭВ-200, ЭВ1-270, ЭВ-275, ЭВ1-350, ЭВ4-600 | 24,7 |
| 02060102 | ЭП-1-80, ЭП-1-110, ЭП-1-150, ЭП-1-600-3 | 25,7 |
| 02060103 | ЭВ4-1100, ЭВ4-1400 | 31,6 |
| 02060104 | ЭВ7-1000 | 41,5 |

020602 Ремонт эжекторов с конденсаторами лабиринтового пара с устранением дефектов трубной системы конденсатора

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка без снятия корпусов конденсатора. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, паровой камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка со снятием и заменой корпусов с трубными системами конденсаторов. Очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов паровой камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

Средний разряд работ: I группа сложности ремонта - 3,8

II группа сложности ремонта - 3,5

| № позиции | Тип эжектора | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 02060201 | ЭУ-6 | 31,6 | 21,2 |
| 02060202 | ЭУ-8, ЭУ-8М | 44,9 | 21,2 |
| 02060203 | ЭУ-12 | 47,5 | 37,1 |
| 02060204 | ЭУ-15, ЭУ-16 | 63,4 | 53,1 |
| 02060205 | ЭУ-120 | 81,2 | 63,5 |

020603 Замена трубок трубной системы конденсатора лабиринтового пара эжекторов

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Тип оборудования | Трудоемкость в чел.-ч на корпус при замене трубок, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | 10-30 | 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02060301 | ЭУ-6 | 21,7 | 50,4 | 128,5 |
| 02060302 | ЭУ-8, ЭУ-8М | 43,5 | 99,8 | 256,9 |
| 02060303 | ЭУ-12 | 51,4 | 118,6 | 304,4 |
| 02060304 | ЭУ-15 | 62,3 | 144,3 | 368,6 |
| 02060305 | ЭУ-16 | 74,1 | 170,0 | 434,8 |
| 02060306 | ЭУ-120 | 60,3 | 137,4 | 352,8 |

Примечание:

Трудоемкость таблицы 020603 может применяться дополнительно к трудоемкости работ 2 группы сложности ремонта таблицы 020602.

020604 Ремонт пароструйных эжекторов с холодильником

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, корпуса, крепежа. Замена изношенных деталей, сопел, диффузоров, регулировка зазоров. Сборка, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, крепежа. Замена трубной системы, дефектных деталей, сопел и диффузоров с последующей регулировкой зазоров. Сборка, гидравлическое испытание.

Средний разряд работ: I группа сложности ремонта - 3,

II группа сложности ремонта - 3,5

| № позиции | Тип эжектора | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 02060401 | ЭЖ-Б, ЭО-30 | 28,7 | 23,7 |
| 02060402 | ЭО-50 | 37,6 | 23,7 |
| 02060403 | ЭП-12 | 17,3 | 23,7 |
| 02060404 | Э1-В, 25-Э-2 | 26,7 | 23,7 |
| 02060405 | ЭП-2-1 | 30,6 | 28,7 |
| 02060406 | ЭП-2-25/45 | 34,6 | 28,7 |
| 02060407 | ЭП-2-400-3 | 37,6 | 28,7 |
| 02060408 | ЭП-3-2 | 49,4 | 43,5 |
| 02060409 | ЭП-3-3 | 59,3 | 43,5 |
| 02060410 | ЭП-3-25/75 | 68,2 | 43,5 |
| 02060411 | ЭП-3-50/150 | 76,1 | 43,5 |
| 02060412 | ЭП-3-600-4; ЭП-3-700-1 | 87,0 | 59,3 |
| 02060413 | ЭП-3-100/300 | 95,9 | 59,3 |

020605 Ремонт трубных систем пароструйных эжекторов с холодильником с заменой трубок

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Тип оборудования | Трудоемкость в чел.-ч на корпус при замене трубок, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 30 | 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02060501 | ЭЖ-Б, ЭО-30, ЭП-12, Э1-В, 25-Э-2 | 13,8 | 29,6 | 75,1 |
| 02060502 | ЭО-50 | 17,8 | 41,5 | 108,7 |
| 02060503 | ЭП-2-1, ЭП-2-25/45, ЭП-2-400-3, ЭП-3-2, ЭП-3-3 | 16,8 | 39,5 | 100,8 |
| 02060504 | ЭП-3-25/75 | 65,2 | 149,2 | 383,4 |
| 02060505 | ЭП-3-50/150 | 63,2 | 145,3 | 372,6 |
| 02060506 | ЭП-3-600-4; ЭП-3-700-1 | 27,7 | 62,3 | 160,1 |
| 02060507 | ЭП-3-100/300 | 29,6 | 69,2 | 176,9 |

Примечание:

Трудоемкость таблицы 020605 может применяться дополнительно к трудоемкости работ 2 группы сложности ремонта таблицы 020604.

0207 Ремонт испарителей

020701 Ремонт испарителей

Снятие (установка) крышек люков, гидроиспытание и дефектация трубной системы, устранение дефектов, замена деталей крепежа. Разборка, очистка, дефектация паропромывочных устройств. Устранение дефектов. Изготовление прокладок. Полная сборка, гидроиспытание.

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Тип испарителя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02070101 | И-120-1 | 127,5 |
| 02070102 | И-120-2 | 133,4 |
| 02070103 | И-250-1 | 140,3 |
| 02070104 | И-250-2 | 147,2 |
| 02070105 | И-350 | 160,1 |
| 02070106 | И-585-1 | 167,0 |
| 02070107 | И-585-2 | 173,9 |
| 02070108 | И-600-1 | 180,8 |
| 02070109 | И-600-2 | 112,7 |
| 02070110 | И-1000-1 | 116,6 |
| 02070111 | И-1000-2 | 120,6 |

0208 Ремонт деаэраторов

020801 Ремонт деаэраторов вакуумных

Вскрытие люков. Очистка, осмотр, дефектация, ремонт деталей сепаратора, внутренней поверхности корпуса, крепежных изделий. Закрытие люков, гидроиспытание.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип деаэратора | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02080101 | ДСВ-5 | 53,1 |
| 02080102 | ДСВ-15 | 59,7 |
| 02080103 | ДСВ-25 | 66,3 |
| 02080104 | ДСВ-50 | 72,9 |
| 02080105 | ДСВ-75 | 79,7 |
| 02080106 | ДСВ-100 | 99,5 |
| 02080107 | ДСВ-150 | 119,3 |
| 02080108 | ДСВ-200 | 146,0 |
| 02080109 | ДСВ-300 | 172,7 |
| 02080110 | ДСВ-400М | 185,9 |
| 02080111 | ДСВ-800 | 224,4 |

020802 Ремонт деаэраторов атмосферного давления

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, вскрытие люков, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов конструкций бака, колонки и сварных швов, водоуказательного прибора. Замена крепежных изделий. Изготовление прокладок. Сборка, гидроиспытание.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип деаэратора | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02080201 | ДСА-1 | 39,9 |
| 02080202 | ДСА-3 | 43,4 |
| 02080203 | ДСА-5 | 46,5 |
| 02080204 | ДСА-10/15 | 53,1 |
| 02080205 | ДСА-25 | 67,6 |
| 02080206 | ДСА-50 | 80,3 |
| 02080207 | ДСА-75 | 92,3 |
| 02080208 | ДСА-100 | 116,3 |
| 02080209 | ДСА-150 | 148,8 |
| 02080210 | ДСА-200 | 182,0 |

020803 Ремонт деаэратора повышенного давления

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, установка (снятие) заглушек, вскрытие люков бака и колонки, очистка, дефектация. Устранение дефектов конструкций бака и колонки, сварных швов, водоуказательного прибора. Замена крепежных изделий, изготовление прокладок. Закрытие люков, гидроиспытание.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип деаэратора | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02080301 | ДСП-6 | 77,1 |
| 02080302 | ДСП-13 | 95,9 |
| 02080303 | ДСП-225-7 | 306,5 |
| 02080304 | ДСП-400 | 325,3 |
| 02080305 | ДСП-500М-2 с одной колонкой | 431,1 |
| 02080306 | ДСП-500М-2 с двумя колонками | 514,2 |
| 02080307 | ДСП-1000 | 476,6 |
| 02080308 | ДСП-1600М-1 | 508,2 |
| 02080309 | ДСП-2000М-1 | 533,9 |

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на деаэратор производительностью, м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 400 | свыше 400 до 500 | свыше 500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02080310 | Снятие колонки деаэратора с разборкой фланцевого соединения | 128,5 | 180,9 | 241,2 |
| 02080311 | Установка колонки деаэратора со сборкой фланцевого соединения | 218,5 | 242,2 | 268,9 |

0209 Ремонт водоочистных вращающихся сеток

020901 Ремонт водоочистных вращающихся сеток

Снятие (установка) ограждений. Разборка, чистка, дефектация привода и ведомого валов, устранение дефектов с заменой дефектных деталей привода, сеток, ведущего и ведомого валов. Сборка, испытание.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Тип водоочистной вращающейся сетки | Количество секций сеточных рам, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на одну вращающуюся сетку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 02090101 | ТН-3000, Т-3000 | до 50 | 390,5 |
| 02090102 | ТН-3000, Т-3000 | до 70 | 507,1 |
| 02090103 | ТН-3000, Т-3000 | до 90 | 623,8 |
| 02090104 | Л-3100 | до 50 | 384,5 |
| 02090105 | Л-3100 | до 70 | 461,7 |
| 02090106 | Л-3100 | до 90 | 538,8 |
| 02090107 | ТЛ-3000 | до 50 | 246,2 |
| 02090108 | ТЛ-3000 | до 70 | 295,6 |
| 02090109 | ТЛ-3000 | до 90 | 345,0 |

020902 Замена узлов водоочистных вращающихся сеток

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02090201 | Замена подшипников ведущего вала | 26,0 |
| 02090202 | Замена эластичного уплотнения секции сита с вырезкой новой полосы уплотнения | 3,5 |
| 02090203 | Замена сетки на рамке (без изготовления) | 2,9 |
| 02090204 | Изготовление сетки рамы | 2,0 |
| 02090205 | Замена секции сита | 4,7 |

Примечание:

Трудоемкость позиции 0209020401 может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 020901.

0210 Прочие работы, выполняемые при ремонте теплообменных аппаратов

021001 Восстановление отверстий в трубных досках

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание таблицы | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02100101 | Развертывание отверстия в трубной доске для удаления продольных рисок до максимально допустимого диаметра отверстия | 0,16 |

Примечание:

В трудоемкости раздела 02 учтена трудоемкость на замену латунных трубок теплообменных аппаратов на трубки из аналогичного материала. При ремонте трубных систем с заменой латунных трубок на трубки из нержавеющей стали, или уже установленных трубок из нержавеющей стали на аналогичные трубки, к трудоемкости применяются следующие коэффициенты: при замене до 10% - К = 1,15; свыше 10% до 30% - К = 1,25; при 100% - К = 1,3.

03 РЕМОНТ ПРИВОДНЫХ ТУРБИН

0301 Разборка цилиндров

030101 Вскрытие цилиндра и разборка проточной части

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на цилиндр по типам турбин |
| --- | --- |
|  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 03010101 | 108,1 | 118,8 | 133,6 |

030102 Проверка радиальных зазоров проточной части цилиндра и в уплотнениях по калиброванному валу

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на цилиндр турбины |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03010201 | 46,7 |

Примечание:

Трудоемкость таблицы 030102 может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 030101.

0302 Ремонт крепежа горизонтального разъема корпуса цилиндра

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на цилиндр по типам турбин - |
| --- | --- |
|  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 03020101 | 7,9 | 6,7 | 13,7 |

0303 Ремонт концевых уплотнений цилиндра

030301 Ремонт корпусов и обойм концевых уплотнений без замены сегментов уплотнительных колец при разобранном цилиндре

Средний разряд работ – 3,1

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на цилиндр по типам турбин |
| --- | --- |
|  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 03030101 | 45,0 | 34,0 | 74,1 |

030302 Ремонт корпусов и обойм концевых уплотнений с заменой сегментов уплотнительных колец при разобранном цилиндре

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Количество заменяемых сегментов уплотнительных колец, % | Трудоемкость в чел.-ч на цилиндр по типам турбин |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОР-12 | ОК-18 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03030201 | До 50 | 108,3 | 171,5 |
| 03030202 | Свыше 50 до 100 | 171,5 | 269,8 |

0304 Ремонт диафрагм цилиндра

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на цилиндр по типам турбин |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03040101 | Ремонт без замены уплотнений | 73,6 | 82,7 | 71,2 |
| 03040102 | Ремонт с заменой сегментов диафрагменных уплотнений | 95,9 | 106,6 | 94,8 |
| 03040103 | Ремонт с заменой сегментов надбандажных уплотнений | - | 281,5 | - |
| 03040104 | Ремонт с заменой сегментов надбандажных и диафрагменных уплотнений | - | 305,1 | - |
| 03040105 | Ремонт с заменой усов надбандажных уплотнений и шабрением торцов диафрагм и проставок | - | - | 238,5 |
| 03040106 | Ремонт с заменой сегментов диафрагменных и усов надбандажных уплотнений и шабрением торцов диафрагм и проставок | - | - | 262,4 |
| 03040107 | Ремонт с заменой усов надбандажных уплотнений | 124,6 | - | 207,3 |
| 03040108 | Ремонт с заменой усов надбандажных уплотнений и сегментов диафрагменных уплотнений | 146,9 | - | 231,2 |
| 03040109 | Ремонт с заменой усов надбандажных и торцовых уплотнений | 226,9 | - | - |
| 03040110 | Ремонт с заменой усов надбандажных и торцовых уплотнений и сегментов диафрагменных уплотнений | 249,2 | - | - |

0305 Ремонт роторов

030501 Ремонт ротора без замены уплотнительных усиков, завальцованных в роторе

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор по типам турбин |
| --- | --- |
|  | OP-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 03050101 | 80,1 | 80,1 | 85,8 |

030502 Ремонт ротора с заменой уплотнительных усиков, завальцованных в роторе

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество заменяемых усиков, % | Трудоемкость в чел.-ч на ротор по типам турбин |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03050201 | До 50 | 152,8 | 121,0 | 266,9 |
| 03050202 | Свыше 50 до 100 | 226,0 | 161,7 | 448,5 |

030503 Перелопачивание ступени ротора

Средний разряд работ - 4,3

| № позиции | Тип бандажа | Трудоемкость в чел.-ч на ступень |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03050301 | Ленточный | 206,0 |
| 03050302 | Проволочный | 157,3 |

0306 Ремонт корпусов цилиндров

030601 Ремонт корпуса цилиндра с шабрением горизонтального разъема

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на корпус по типам турбин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03060101 | Ремонт с шабрением горизонтального разъема | 3,3 | 96,5 | 67,8 | 133,1 |
| 03060102 | Ремонт с устранением промоин и шабрением горизонтального разъема | 3,5 | 163,3 | 106,7 | 226,6 |

030602 Центровка проточной части турбин с восстановлением тепловых зазоров

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на проточную часть по типам турбин |
| --- | --- |
|  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 03060201 | 75,8 | 83,6 | 103,0 |

030603 Восстановление радиальных зазоров в концевых и диафрагменных уплотнениях цилиндра

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Количество восстанавливаемых зазоров, % | Трудоемкость в чел.-ч на цилиндр по типам турбин |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03060301 | До 50 | 51,4 | 60,0 | 145,3 |
| 03060302 | Свыше 50 до 100 | 93,4 | 108,7 | 264,5 |

0307 Сборка цилиндров

030701 Контрольная сборка цилиндра турбины

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на цилиндр по типам турбин |
| --- | --- |
|  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 03070101 | 46,6 | 31,2 | 46,6 |

030702 Сборка и закрытие цилиндра турбины

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на цилиндр по типам турбин |
| --- | --- |
|  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 03070201 | 113,0 | 103,2 | 116,0 |

0308 Ремонт опор турбины

030801 Ремонт передней опоры турбины при вынутом роторе

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на опору по типам турбин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03080101 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша | 3,5 | 66,8 | 80,3 | 88,8 |
| 03080102 | Ремонт с заменой вкладыша и упорных колодок | 4,1 | 103,6 | 126,6 | 136,3 |
| 03080103 | Ремонт с перезаливкой вкладыша и упорных колодок | 4,1 | 110,2 | 129,7 | 139,4 |

030802 Ремонт задней опоры турбины при вынутом роторе

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на опору по типам турбин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03080201 | Ремонт без замены (перезаливки) вкладыша | 3,5 | 57,5 | 58,0 | 59,9 |
| 03080202 | Ремонт с заменой вкладыша | 4,1 | 101,5 | 102,6 | 106,4 |
| 03080203 | Ремонт с перезаливкой вкладыша | 4,1 | 106,4 | 107,4 | 111,3 |

030803 Ремонт подвески задней опоры турбины ОК-18

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на подвеску |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03080301 | 35,0 |

Примечание:

В трудоемкости позиций 0308020103, 0308020203, 0308020303 не учтена трудоемкость на работы по ремонту подвески опоры.

030804 Ремонт зубчатой муфты

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03080401 | Ремонт без снятия полумуфт | 22,3 |
| 03080402 | Ремонт со снятием полумуфт | 55,5 |
| 03080403 | Замена муфты | 63,2 |
| 03080404 | Ремонт с восстановлением зацепления шабровкой (без снятия полумуфт) | 53,6 |
| 03080405 | Ремонт с восстановлением зацепления шабровкой (со снятием полумуфт) | 142,0 |

0309 Ремонт валопровода турбины

030901 Устранение дефектов центровки валопровода турбины и питательного насоса

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на валопровод |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03090101 | 124,9 |

030902 Устранение коленчатости соединения зубчатой муфты райберовкой отверстий и заменой болтов

Средний разряд работ - 4,7

| № позиции | Количество болтов в муфте, шт | Трудоемкость в чел.-ч на муфту |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03090201 | 16 | 59,7 |
| 03090202 | 20 | 73,9 |

0310 Ремонт парораспределения

031001 Ремонт стопорного (парозапорного) клапана

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на клапан по типам турбин |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОР-12 | ОК-18 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03100101 | Ремонт без Замены изношенных деталей | 76,8 | 71,9 |
| 03100102 | Ремонт с заменой изношенных деталей | 170,0 | 167,1 |

031002 Ремонт регулирующего клапана

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на клапан по типам турбин |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОР-12 | ОК-18 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03100201 | Ремонт без замены изношенных деталей | 53,5 | 45,7 |
| 03100202 | Ремонт с заменой изношенных деталей | 105,9 | 98,1 |

031003 Ремонт блока клапанов (регулирующего и байпасного) турбины ОСПТ-1150

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на блок клапанов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03100301 | Ремонт без замены изношенных деталей | 32,4 |
| 03100302 | Ремонт с заменой изношенных деталей | 134,7 |

031004 Ремонт предохранительного клапана турбины ОСПТ-1150

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на клапан |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03100401 | Ремонт без замены изношенных деталей | 13,5 |
| 03100402 | Ремонт с заменой изношенных деталей | 19,5 |

031005 Ремонт обратного клапана турбины ОК-18

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на клапан |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03100501 | Ремонт без замены изношенных деталей | 11,7 |
| 03100502 | Ремонт с заменой изношенных деталей | 19,5 |

031006 Ремонт рычагов парораспределения

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбин |
| --- | --- | --- |
|  |  | ОР-12, ОК-18 | ОСПТ-1150 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03100601 | Ремонт без замены изношенных деталей | 12,7 | 7,3 |
| 03100602 | Ремонт с заменой изношенных деталей | 16,6 | 11,2 |

0311 Ремонт системы регулирования

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на систему по типам турбин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОР-12 | ОСПТ-1150 | ОК-18 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03110101 | Разборка, очистка, дефектация, устранение дефектов или замена изношенных деталей, сборка | 4,0 | 218,8 | 120,4 | 247,8 |
| 03110102 | Снятие характеристик системы регулирования | 5,0 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 03110103 | Настройка системы регулирования по заводским данным | 5,0 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |

Примечание к разделу 03:

При отсутствии на ремонтной площадке мостового, козлового или полукозлового крана, предусмотренного технологией производства работ, к трудоемкости раздела 03 применяется коэффициент К = 1,1.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Ремонт паровых турбин

0101 Разборка цилиндров

0102 Ремонт крепежа цилиндров и фланцев пароподводящих труб

0103 Ремонт концевых уплотнений цилиндров

0104 Ремонт обойм диафрагм

0105 Ремонт диафрагм

0106 Ремонт роторов

0107 Ремонт корпусов цилиндров

0108 Сборка цилиндров

0109 Ремонт опор турбоагрегата

0110 Ремонт валопровода турбоагрегата

0111 Ремонт системы парораспределения

0112 Ремонт системы регулирования и защиты

0113 Ремонт маслосистемы турбоагрегата

0114 Ремонт вакуумной системы

0115 Виброналадочные работы

0116 Диагностические работы

02 Ремонт теплообменных аппаратов

0201 Ремонт подогревателей низкого давления

0202 Ремонт подогревателей высокого давления

0203 Ремонт подогревателей сетевой воды

0204 Ремонт охладителей

0205 Ремонт конденсаторов

0206 Ремонт эжекторов

0207 Ремонт испарителей

0208 Ремонт деаэраторов

0209 Ремонт водоочистных вращающихся сеток

0210 Прочие работы, выполняемые при ремонте теплообменных аппаратов

03 Ремонт приводных турбин

0301 Разборка цилиндров

0302 Ремонт крепежа горизонтального разъема корпуса цилиндра

0303 Ремонт концевых уплотнений цилиндра

0304 Ремонт диафрагм цилиндра

0305 Ремонт роторов

0306 Ремонт корпусов цилиндров

0307 Сборка цилиндров

0308 Ремонт опор турбины

0309 Ремонт валопровода турбины

0310 Ремонт парораспределения

0311 Ремонт системы регулирования