ГОСТ 22270-76

(СТ СЭВ 2145-80)

УДК 001.4:628.8:006.354                                                                                               Группа Г00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА, ВЕНТИЛЯЦИИ И ОТОПЛЕНИЯ

Термины и определения

Equipment for air conditioning, ventilation and heating.

Terms and definitions

ОКСТУ 4860

Дата введения 01.01.78

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Г.С. Куликов, В.М. Литовка, Б.И. Бялый, А.Т. Пихота, А.С. Бережная, И.М. Петлах

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 22.12.76 № 2799

3. Срок проверки - 2000 г., периодичность проверки - 10 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 19471-74 | 58 |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июль 1993 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в марте 1981 г., сентябре 1989 г. (ИУС 7-82, 1-90)

Стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения понятий в области оборудования для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления.

Настоящий стандарт соответствует CT СЭВ 2145-80 в части воздухо-технического и вентиляционного оборудования, оборудования для кондиционирования воздуха, вентиляторов и воздушных фильтров, тепломассообменников, воздуховодов и воздухораспределительного устройства, отсасывающего и пылеотсасывающего оборудования.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены "Ндп".

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте указаны в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты терминов на немецком (D) и английском (E) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

Термины, относящиеся к кондиционированию воздуха, вентиляции и отоплению, приведены в приложении 1; термины, относящиеся к микроклимату, - в приложении 2.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Кондиционер воздуха в помещении Кондиционер Ндп. Климатизер D. Klimagerät E. Air conditioner | Агрегат для кондиционирования воздуха в помещении. Примечание. Кондиционер воздуха, работающий на наружном воздухе, называется прямоточным; на внутреннем воздухе - рециркуляционным; на смеси наружного и внутреннего воздуха - с рециркуляцией |
| 2. Местный кондиционер воздуха Местный кондиционер | Кондиционер воздуха, конструкция которого предусматривает установку его в обслуживаемом помещении или рядом с ним |
| 3. Центральный кондиционер воздуха Центральный кондиционер D. Zentralklimagerät E. Central air conditioner | Кондиционер воздуха, конструкция которого предусматривает установку его вне обслуживаемого помещения и возможность обслуживания одного или нескольких помещений |
| 3а. Кондиционер-теплоутилизатор | Агрегат, конструктивно состоящий из блоков центрального кондиционера с включением блока теплоутилизации |
| 3б. Блок тепломассообмена | Тепломассообменный аппарат для тепло-влажностной обработки воздуха в составе центрального кондиционера, состоящий из увлажнителя воздуха и поверхностного воздухоохладителя |
| 3в. Приемный блок кондиционера | Воздухоприемное устройство в составе центрального кондиционера |
| 3г. Присоединительный блок кондиционера | Совокупность элементов центрального кондиционера для соединения вентиляторного агрегата с другими элементами кондиционера |
| 3д. Камера обслуживания кондиционера | Вспомогательный блок центрального кондиционера для соединения блоков между собой и обслуживания функциональных элементов кондиционера |
| 3а-3д. (Введены дополнительно, Изм. № 2). |
| 4. Неавтономный кондиционер воздуха Неавтономный кондиционер | Кондиционер воздуха, снабжаемый холодом от отдельно установленного источника |
| 5. Автономный кондиционер воздуха Автономный кондиционер D. Kompaktklimagerät E. Self-contained air conditioner | Кондиционер воздуха со встроенным источником холода. Примечание. Автономные кондиционеры воздуха бывают с воздушным, водяным или испарительным охлаждением конденсатора |
| 6. Раздельный кондиционер воздуха Раздельный кондиционер E. Split-type air conditioner | Автономный кондиционер воздуха, конструкция которого предусматривает возможность самостоятельной установки входящих в него агрегатов |
| 7. Секционный кондиционер воздуха Секционный кондиционер D. Klimagerät in Sektionsbauweise E. Sectional air conditioner | Кондиционер воздуха, конструкция которого позволяет располагать функциональные элементы в желаемой последовательности согласно принятой схеме приготовления воздуха |
| 8. Вертикальный кондиционер воздуха Вертикальный кондиционер | Кондиционер воздуха, функциональные элементы которого расположены по вертикали в едином корпусе |
| 9. Горизонтальный кондиционер воздуха Горизонтальный кондиционер | Кондиционер воздуха, функциональные элементы которого расположены по горизонтали в едином корпусе |
| 10. Напольный кондиционер воздуха Напольный кондиционер E. Floor-type air conditioner | Кондиционер воздуха для установки на полу |
| 11. Настенный кондиционер воздуха Настенный кондиционер D. Wandklimagerät E. Wall-type air conditioner | Кондиционер воздуха для навешивания на стену |
| 12. Оконный кондиционер воздуха Оконный кондиционер D. Fensterklimagerät E. Window-type air conditioner | Кондиционер воздуха для установки в оконном блоке |
| 13. Подвесной кондиционер воздуха Подвесной кондиционер | Кондиционер воздуха для установки в конструкции перекрытия или для подвешивания к потолку |
| 13а. Блок кондиционера | Совокупность функциональных элементов кондиционера, имеющая конструктивную автономность |
| (Введен дополнительно, Изм. № 2). |
| 14. Вентиляционный агрегат | - |
| 15. Вентиляционно-приточный агрегат Приточный агрегат D. Belüftungsgerät | Вентиляционный агрегат для подачи в помещение наружного воздуха. Примечание. Вентиляционно-приточный агрегат может осуществлять очистку и нагрев наружного воздуха до температуры воздуха в помещении |
| 16. Вентиляционно-вытяжной агрегат Вытяжной агрегат D. Entlüftungsgerät | Вентиляционный агрегат для удаления внутреннего воздуха помещения |
| 17. Вентилятор D. Lüfter E. Fan | Вращающаяся лопаточная машина, передающая механическую энергию газа в одном или нескольких рабочих колесах, вызывая таким образом непрерывное течение газа при его относительном максимальном сжатии 1,3 |
| 18. Радиальный вентилятор D. Radiallüfter E. Centrifugal fan | Вентилятор, у которого направление меридиональной скорости потока газа на входе в рабочее колесо параллельно, а на выходе из рабочего колеса перпендикулярно оси его вращения. Примечание. В зависимости от конструкции рабочего колеса вентиляторы могут быть одностороннего или двустороннего всасывания |
| 19. Осевой вентилятор D. Axiallüfter E. Axial fan | Вентилятор, у которого направление меридиональной скорости потока газа на входе и выходе из рабочего колеса параллельно оси его вращения |
| 20. Диаметральный вентилятор D. Querstromgebläse E. Transverse flow wheel | Вентилятор, у которого направление меридиональной скорости потока газа на входе и выходе из рабочего колеса перпендикулярно оси его вращения |
| 21. Диагональный вентилятор | Вентилятор, у которого направление меридиональной скорости потока газа на входе в рабочее колесо параллельно оси его вращения, а на выходе из рабочего колеса - под углом, образующим с осью его вращения около 45° |
| 22. Вентилятор для обычных сред | Вентилятор для перемещения неагрессивного газа или воздуха с температурой не более 80 °С и запыленностью не более 100 мг/м3, не содержащего липких и волокнистых веществ |
| 23. Коррозионностойкий вентилятор E. Fan for handling corrosive and moist gases | Вентилятор для перемещения агрессивного газа или воздуха с температурой не более 80 °С и запыленностью не более 100 мг/м3 |
| 24. Взрывозащищенный вентилятор | Вентилятор для перемещения взрывоопасных смесей, не содержащих взрывчатых, волокнистых и липких веществ, конструкция которого исключает возможность возникновения в нем взрыва при нормальной работе. Примечание. (Исключено, Изм. № 2). |
| 25. Пылевой вентилятор E. Fan for handling dust laden gases | Вентилятор для перемещения газа с температурой не более 80 °С, с запыленностью более 100 мг/м3 или для пневматического транспортирования сыпучих и волокнистых материалов |
| 26. Вентилятор теплостойкого исполнения E. Fan for handling hot gases | Вентилятор для перемещения газа с температурой от 80 до 200 °С |
| 27. Крышный вентилятор D. Dachlüfter E. Roof ventilator | Вентилятор, конструктивно приспособленный для установки на крыше. Примечание. Крышные вентиляторы могут быть радиальные и осевые |
| 27a. Осевой вентилятор с меридиональным ускорением | Вентилятор, у которого статическое давление за рабочим колесом приблизительно равно статическому давлению перед рабочим колесом |
| 27б. Осевой вентилятор с постоянной меридиональной скоростью | Вентилятор, у которого статическое давление за рабочим колесом значительно выше, чем перед рабочим колесом |
| 27в. Одноступенчатый вентилятор | Вентилятор с одним рабочим колесом |
| 27г. Многоступенчатый вентилятор | Вентилятор с несколькими рабочими колесами, конструкцией которого предусмотрена возможность прохождения потока газа последовательно через все колеса. Примечание. В зависимости от направления вращения рабочих колес многоступенчатые вентиляторы могут быть одинакового или встречного вращения |
| 27д. Реверсивный вентилятор | Осевой вентилятор, конструкция которого позволяет при необходимости направлять поток газа от всасывающего фланца к нагнетательному фланцу и наоборот |
| 27е. Радиальный вентилятор одностороннего всасывания | Радиальный вентилятор с односторонним рабочим колесом |
| 27ж. Радиальный вентилятор двухстороннего всасывания | Радиальный вентилятор с двухсторонним рабочим колесом |
| 27з. Вентилятор правого вращения | Вентилятор, рабочее колесо которого вращается по часовой стрелке - вид со стороны всасывания. Примечание. У радиального вентилятора двухстороннего всасывания и диаметрального вентилятора вид со стороны всасывания - противоположный по отношению к приводу |
| 27и. Вентилятор левого вращения | Вентилятор, рабочее колесо которого вращается против часовой стрелки - вид со стороны всасывания. Примечание. У радиального вентилятора двухстороннего всасывания и диаметрального вентилятора вид со стороны всасывания - противоположный по отношению к приводу |
| 27к. Горизонтальный вентилятор | Вентилятор, у которого ось вращения рабочего колеса при работе должна находиться в горизонтальном положении |
| 27л. Вертикальный вентилятор | Вентилятор, у которого ось вращения рабочего колеса при работе должна находиться в вертикальном положении |
| 27м. Нерегулируемый вентилятор | Вентилятор, у которого отсутствует специальное регулирующее устройство и не предусмотрена возможность поворота лопаток рабочего колеса |
| 27н. Регулируемый вентилятор | Вентилятор с регулирующим устройством или вентилятор, у которого предусмотрена возможность поворота лопаток рабочего колеса. Примечания: 1. Регулируемый вентилятор может быть с ручным или автоматическим регулированием. 2. Различают вентиляторы с регулированием только во время остановки и вентиляторы с регулированием во время работы |
| 27о. Рабочее колесо вентилятора | Вращающаяся часть вентилятора, в которой механическая энергия передается воздуху посредством динамического действия лопаток |
| 27п. Нагнетательное отверстие вентилятора | Часть вентилятора, через которую воздух выходит из вентилятора. |
| 27р. Всасывающее отверстие вентилятора | Часть вентилятора, через которую воздух входит в вентилятор |
| 27с. Направляющий аппарат вентилятора | Устройство для регулирования производительности вентилятора изменением угла входа потока на рабочее колесо вентилятора |
| 27т. Спрямляющий аппарат вентилятора | Устройство для раскручивания воздушного потока за рабочим колесом |
| 27у. Корпус вентилятора | Часть вентилятора, в которой вращается рабочее колесо |
| 27ф. Спиральный корпус вентилятора | Корпус радиального вентилятора спиральной формы, конструкция которого позволяет направлять поток воздуха от рабочего колеса к нагнетательному отверстию |
| 28. Воздушно-отопительный агрегат | Агрегат, осуществляющий перемещение и нагрев рециркуляционного воздуха. Примечание. (Исключено, Изм. № 2). |
| 29. Отопительно-вентиляционный агрегат D. Luftheizgerät mit Aussenluftschaltkasten E. Heating and ventilating unit (Измененная редакция, Изм. № 2). | Агрегат для нагрева и подачи в помещение наружного воздуха |
| 30. Отопительный прибор | Прибор для передачи в обслуживаемое помещение установленного количества тепла. Примечание. Отопительный прибор с преобладанием теплоотдачи естественной конвекцией относится к отопительным приборам конвективного типа, с преобладанием теплоотдачи излучением - к отопительным приборам радиационного типа |
| 30а. Вентиляторный конвектор | Отопительный прибор конвективного типа с искусственным перемещением воздуха, осуществляемым вентилятором |
| 31. Воздухонагреватель | Теплообменное устройство непосредственно для нагрева воздуха. Примечание. По виду энергоносителя воздухонагреватель может быть водяным, паровым, электрическим или газовым |
| 32. Поверхностный воздухонагреватель | Воздухонагреватель, в котором передача тепла осуществляется через стенку, разделяющую теплоноситель и нагреваемый воздух. Примечание. Теплоотдача воздухонагревателя осуществляется преимущественно за счет вынужденной конвекции |
| 33. Воздухоохладитель | Теплообменное устройство непосредственно для понижения температуры воздуха, а также для снижения влагосодержания воздуха. Примечание. Через воздухоохладитель может протекать холодная вода или холодный агент |
| 34. Поверхностный воздухоохладитель | Воздухоохладитель, в котором отвод тепла осуществляется через стенку, разделяющую холодоноситель или хладагент и охлаждаемый воздух. Примечание. Теплоотдача поверхностного воздухоохладителя осуществляется преимущественно за счет вынужденной конвекции |
| 35. Воздухоохладитель непосредственного охлаждения E. Direct expansion air cooler | Поверхностный воздухоохладитель, в котором в качестве охлаждающей среды используется кипящий хладагент |
| 36. Воздухоувлажнительный агрегат D. Luftbefeuchtungsgerät E. Unit humidifier | Агрегат для приготовления воздуха заданной относительной влажности, осуществляющий перемещение и увлажнение воздуха |
| 37. Увлажнитель воздуха D. Luftbefeuchter E. Air humidifier | Тепловлагообменник непосредственно для повышения влагосодержания воздуха. Примечание. В зависимости от вида увлажняющей среды воздухоувлажнитель может быть водяной или паровой |
| 37a. Форсуночный увлажнитель воздуха | Увлажнитель воздуха, в котором вода распыляется форсунками под напором воздуха |
| 37б. Роторный увлажнитель воздуха | Увлажнитель воздуха, в котором вода распыляется вращающимся диском |
| 37в. Пленочный увлажнитель воздуха | Увлажнитель воздуха, в котором увлажнение воздуха происходит при соприкасании со смоченной поверхностью насадки |
| 37г. Пористый увлажнитель воздуха | Увлажнитель воздуха, в котором увлажнение воздуха происходит вследствие испарения воды с поверхности влажного пористого материала |
| 37д. Кипятильный увлажнитель воздуха | Увлажнитель воздуха, в котором увлажнение воздуха происходит вследствие испарения и кипения воды, организованного с помощью нагревательного элемента |
| 37е. Паровой увлажнитель воздуха | Увлажнитель воздуха, в котором водяной пар от центрального или собственного источника подается непосредственно в поток воздуха |
| 38. Воздухоосушительный агрегат D. Luftentfeuchtungsgerät E. Unit dehumidifier | Агрегат для приготовления воздуха заданной относительной влажности, в котором осуществляется перемещение и осушение воздуха |
| 39. Осушитель воздуха D. Luftentfeuchter E. Air dehumidifier | Тепловлагообменник непосредственно для понижения влагосодержания воздуха |
| 40. Абсорбционный осушитель воздуха | Осушитель воздуха, в котором снижение влагосодержания воздуха происходит за счет поглощения водяных паров раствором абсорбента |
| 41. Адсорбционный осушитель воздуха | Осушитель воздуха, в котором снижение влагосодержания воздуха происходит за счет поглощения водяных паров с последующей их капиллярной конденсацией в пористом адсорбенте |
| 41а. Конденсационный осушитель воздуха | Осушитель воздуха, в котором снижение влагосодержания происходит за счет конденсации, водяного пара на поверхности холодильника |
| 42. Камера орошения Ндп. Промывная камера D. Düsenkammer E. Air washer | Контактный тепловлагообменный аппарат для охлаждения, нагрева, увлажнения и осушения воздуха непосредственным соприкосновением с водой или раствором солей. Примечание. По виду фазового контакта различают камеры орошения разбрызгивающие - форсуночные, роторные и пленочные - насадочные, пенные |
| 43. Доводчик E. Room terminal | Агрегат или прибор, предназначенный для доведения параметров приточного воздуха до требуемых значений для каждого помещения или зоны |
| 44. Прямоточный доводчик | Доводчик, осуществляющий без рециркуляции нагрев и (или) охлаждение воздуха, предварительно прошедшего обработку в центральном кондиционере воздуха |
| 45. Эжекционный доводчик D. Düsenkonvektor E. Induction terminal | Элемент высокоскоростной одноканальной системы кондиционирования воздуха, осуществляющий эжекцию вторичного воздуха из помещения, который предварительно прошел обработку в теплообменнике установки, потоком приточного воздуха |
| 46. Вентиляторный доводчик D. Klimakonvektor E. Fan coil unit | Доводчик, осуществляющий с помощью встроенного вентилятора местную рециркуляцию и подачу в помещение смеси внутреннего воздуха с наружным воздухом, предварительно прошедшим обработку в центральном кондиционере воздуха, а также нагрев и (или) охлаждение воздуха |
| 46a. Вентиляторный агрегат | Агрегат, состоящий из вентилятора с регулирующими и виброизолирующими устройствами |
| (Введен дополнительно, Изм. № 2). |
| 47. Теплоутилизатор | Теплообменный аппарат для утилизации бросового тепла или холода технологического процесса или выбрасываемого воздуха в целях его дальнейшего использования для нагрева или охлаждения воздуха |
| 47а. Блок теплоутилизации | Теплоутилизатор, снабженный функциональными элементами центрального кондиционера |
| (Введен дополнительно, Изм. № 2). |
| 48. Воздушный фильтр D. Luftfilter E. Air filter | Фильтр для очистки воздуха от взвешенных частиц |
| 49. Рулонный воздушный фильтр Ндп. Катушечный фильтр D. Rollbandfilter E. Automatic renewable media air filter | Ленточный воздушный фильтр с периодически перемещающимся с катушки на катушку фильтрующим материалом по мере его загрязнения |
| 50. Ячейковый воздушный фильтр Ндп. Кассетный фильтр D. Kassettenfilter E. Cell-type air filter | Воздушный фильтр, фильтрующим элементом которого является одна или несколько сменных ячеек, неподвижно закрепленных в установочной раме |
| 51. (Исключен, Изм. № 1). |
| 52. Карманный воздушный фильтр D. Taschenfilter E. Bag-type air filter | Воздушный фильтр с неподвижно вмонтированным фильтрующим материалом в форме глубоких карманов |
| 53. Самоочищающийся воздушный фильтр D. Umlauffilter mit automatischer Reinigung E. Self-cleaning air filter | Ленточный воздушный фильтр с непрерывно движущимся в замкнутом контуре и непрерывно регенерируемым фильтрующим материалом |
| 54. Электрический воздушный фильтр Электрофильтр D. Elektrofilter Е. Electronic air filter | Воздушный фильтр, осуществляющий ионизацию и осаждение пыли при прохождении воздуха через просветы между коронирующими и осадительными электродами |
| 54a. Сухой воздушный фильтр | Воздушный фильтр, в котором очищаемый воздух пропускается сквозь сухой фильтрующий материал |
| 54б. Смоченный воздушный фильтр | Воздушный фильтр, в котором очищаемый воздух пропускается сквозь фильтрующий материал, смачиваемый жидкостью |
| 54в. Многослойный воздушный фильтр | Воздушный фильтр, в котором фильтрующие элементы состоят из слоев фильтрующего материала одинакового состава, но различной структуры, или фильтрующего материала различного состава |
| 54г. Складчатый воздушный фильтр | Ячейковый воздушный фильтр, фильтрующие ячейки которого размещены таким образом, чтобы максимальная поверхность фильтрующего материала уместилась в минимальном объеме |
| 54д. Электростатический воздушный фильтр | Воздушный фильтр, функциональным элементом которого является диэлектрический фильтрующий материал, расположенный в электростатическом поле |
| 54е. Фильтрующая ячейка | Функциональная часть фильтра, заполненная фильтрующим материалом и представляющая собой самостоятельный сменный элемент |
| 55. Дезодоратор воздуха | Устройство для искусственного устранения из воздуха или маскировки неприятно пахнущих газов и паров, содержащихся в воздухе |
| 56. Парфюмеризатор воздуха | Устройство, подающее в воздух вещества для создания определенных ароматов |
| 57. Дезинфикатор воздуха | Устройство для обеззараживания воздуха |
| 58. Аэроионизатор | По ГОСТ 19471 |
| 59. Воздуховод D. Luftleitung E. Air duct | Замкнутый по периметру канал, предназначенный для перемещения воздуха или смеси воздуха с примесями под действием разности давлений на концах канала. Примечание. По форме поперечного сечения воздуховод может быть прямоугольным или круглым |
| 60. Фасонная часть воздуховода D. Luftleitung-Formstück E. Duct fitting | Часть воздуховода, которая обеспечивает изменение направления, слияние или разделение, расширение или сужение воздушного потока. Примечание. (Исключено, Изм. № 1). |
| 60а. Отвод воздуховода | Фасонная часть воздуховода, которая обеспечивает изменение направления воздушного потока; внутренний и внешний контуры - криволинейны, центры кривизны, как правило, идентичны |
| 60б. Колено воздуховода | Фасонная часть прямоугольного воздуховода, которая обеспечивает изменение направления воздушного потока; внутренние и внешние стенки в месте соединения должны быть выполнены без скругления; в большинстве случаев в колене устанавливают направляющие лопатки |
| 61. Смеситель воздуха Смеситель D. Mischkasten E. Mixing box | Элемент высокоскоростной двухканальной системы кондиционирования воздуха, предназначенный для смешения в требуемой пропорции потоков воздуха |
| 61а. Выравниватель потока | Устройство, которое обеспечивает выравнивание скорости воздушного потока в сечении воздуховода |
| 62. Воздухоприемное устройство Воздухоприемник | Устройство для забора наружного и (или) внутреннего воздуха |
| 62а. Воздушный клапан | Устройство, обеспечивающее регулирование расхода воздуха |
| (Введен дополнительно, Изм. № 2). |
| 63. Воздухораспределитель | Концевой элемент для выпуска или отвода в обслуживаемое помещение требуемого количества воздуха. Примечания: 1. Виды воздухораспределителей по конструктивному признаку: решетка, насадок, перфорированная панель. 2. По месту установки воздухораспределители могут быть: потолочные, пристенные, напольные. 3. По характеру организации приточной струи воздухораспределители могут быть: с подачей компактной струи, с подачей неполной веерной струи, с подачей полной веерной струи, с подачей плоской струи, с двухструйной подачей |
| 63а. Эжекционный воздухораспределитель | Воздухораспределитель для подачи в обслуживаемое помещение воздуха, в котором под действием приточного воздуха происходит интенсивное подмешивание комнатного воздуха |
| 64. Воздуховытяжное устройство | Устройство для отвода из помещения заданного количества воздуха и выброса его в атмосферу |
| 64а. Местный отсос | Концевой элемент системы, отсасывающий воздух, содержащий вредные вещества непосредственно в месте их выделения |
| 64б. Вытяжной зонт | Отсос, установленный непосредственно над источником вредных веществ, плотность которых меньше плотности воздуха |
| 64в. Бортовой отсос | Отсос, применяемый в большинстве случаев в ваннах, причем отношение его сторон не больше 10:1. Примечание. Виды воздуховытяжных устройств: для удаления воздуха при общеобменной вентиляции - решетка, насадок, перфорированная панель; для удаления воздуха в местах выделения вредных веществ - вытяжной шкаф, вытяжной зонт, бортовой отсос, насадок; для выброса воздуха в атмосферу - вытяжная шахта, дефлектор, воздуховод с факельным выбросом |
| 65. Дефлектор | Воздуховытяжное устройство для усиления тяги под воздействием ветра |
| 66. Шумоглушитель D. Schalldämpfer E. Silencer | Устройство для снижения уровня аэродинамического шума |
| 67. Трубчатый шумоглушитель | Шумоглушитель, состоящий из воздуховода, внутренняя поверхность которого покрыта звукопоглощающим материалом. Примечание. По форме поперечного сечения различают прямоугольные и квадратные шумоглушители |
| 68. Пластинчатый шумоглушитель | Шумоглушитель, состоящий из набора шумопоглощающих пластин, расположенных параллельно потоку воздуха, и конструктивных элементов |
| 69. Сотовый шумоглушитель | Шумоглушитель, состоящий из набора шумопоглощающих ячеек, расположенных параллельно потоку воздуха |
| 70. Камерный шумоглушитель | Шумоглушитель, состоящий из последовательного ряда шумопоглощающих камер |
| 71. Светильник-воздухораспределитель | Светильник, совмещенный с воздухораспределительным и (или) воздуховытяжным устройством |
| 72. Воздухотехническое оборудование | Технические средства, обеспечивающие перемещение, а в большинстве случаев и кондиционирование воздуха, когда перемещение воздуха производит вентилятор или оно вызвано разностью его удельных масс, а в некоторых случаях - воздействием ветра. Примечания: 1. К воздухотехническому оборудованию относят: вентиляционное оборудование и оборудование для кондиционирования воздуха, газоочистное и пылеулавливающее оборудование. 2. Под понятием "воздух" следует понимать воздухопаровые смеси, газы и в некоторых случаях их смеси с взвешенными частицами |
| 73. Вентиляционное оборудование | Воздухотехническое оборудование, обеспечивающее регулируемый воздухообмен в помещении с искусственным перемещением удаляемого или приточного воздуха, а также их комбинации |
| 74. Оборудование для кондиционирования воздуха | Воздухотехническое оборудование, обеспечивающее в помещении установленный температурно-влажностный и воздушный режим, с более чем одной термодинамической обработкой приточного воздуха. Примечание. Оборудование для кондиционирования воздуха может обеспечивать: скорость движения, скорость изменения давления, а также газовый, ионный и бактериологический состав воздуха |
| 75. Отсасывающее оборудование | Оборудование для задержания и отвода вредных веществ воздухом от места их выделения и обеспечивающее в некоторых случаях сепарацию, сорбцию или нейтрализацию примесей |
| 76. Пылеотсасывающее оборудование | Отсасывающее оборудование для задержания и отвода пыли от места ее выделения и предусматривающее, последующую сепарацию |
| 77. Аспиратор | Система элементов, обеспечивающих задержание и отвод вредных веществ, в некоторых случаях проводится последующая сепарация |
| 78. Пылесос | Аспиратор с пылеуловителем для задержания и отвода пыли |
| 79. Отсасывающий стол | Аспиратор, составленный из рабочего стола и элементов отсасывающего оборудования |
| 80. Отсасывающий бокс | Аспиратор, составленный из рабочего шкафа и элементов отсасывающего оборудования |
| 81. Промышленный пылесос | Система элементов для отсоса пыли с пола, с промышленного оборудования или с конструкций в производственных цехах. |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

| Агрегат вентиляторный | 46а |
| --- | --- |
| Агрегат вентиляционно-вытяжной | 16 |
| Агрегат вентиляционно-приточный | 15 |
| Агрегат вентиляционный | 14 |
| Агрегат воздухоосушительный | 38 |
| Агрегат воздухоувлажнительный | 36 |
| Агрегат вытяжной | 16 |
| Агрегат отопительно-вентиляционный | 29 |
| Агрегат воздушно-отопительный | 28 |
| Агрегат приточный | 15 |
| Аппарат вентилятора направляющий | 27с |
| Аппарат вентилятора спрямляющий | 27т |
| Аспиратор | 77 |
| Аэроионизатор | 58 |
| Блок кондиционера | 13а |
| Блок кондиционера приемный | 3в |
| Блок кондиционера присоединительный | 3г |
| Блок тепломассообмена | 3б |
| Блок теплоутилизации | 47а |
| Бокс отсасывающий | 80 |
| Вентилятор | 17 |
| Вентилятор вертикальный | 27л |
| Вентилятор взрывозащищенный | 24 |
| Вентилятор горизонтальный | 27к |
| Вентилятор диагональный | 21 |
| Вентилятор диаметральный | 20 |
| Вентилятор для обычных сред | 22 |
| Вентилятор коррозионностойкий | 23 |
| Вентилятор крышный | 27 |
| Вентилятор левого вращения | 27и |
| Вентилятор многоступенчатый | 27г |
| Вентилятор нерегулируемый | 27м |
| Вентилятор осевой | 19 |
| Вентилятор одноступенчатый | 27в |
| Вентилятор осевой с меридиональным ускорением | 27а |
| Вентилятор осевой с постоянной меридиональной скоростью | 27б |
| Вентилятор правого вращения | 27з |
| Вентилятор пылевой | 25 |
| Вентилятор радиальный двухстороннего всасывания | 27ж |
| Вентилятор радиальный одностороннего всасывания | 27е |
| Вентилятор реверсивный | 27д |
| Вентилятор регулируемый | 27н |
| Вентилятор радиальный | 18 |
| Вентилятор теплостойкого исполнения | 26 |
| Воздуховод | 59 |
| Воздухонагреватель | 31 |
| Воздухонагреватель поверхностный | 32 |
| Воздухоохладитель | 33 |
| Воздухоохладитель непосредственного охлаждения | 35 |
| Воздухоохладитель поверхностный | 34 |
| Воздухоприемник | 62 |
| Воздухораспределитель | 63 |
| Воздухораспределитель эжекционный | 63а |
| Выравниватель потока | 61а |
| Дезинфикатор воздуха | 57 |
| Дезодоратор воздуха | 55 |
| Дефлектор | 65 |
| Доводчик | 43 |
| Доводчик вентиляторный | 46 |
| Доводчик прямоточный | 44 |
| Доводчик эжекционный | 45 |
| Зонт вытяжной | 64б |
| Камера обслуживания кондиционера | 3д |
| Камера орошения | 42 |
| Камера промывная | 42 |
| Клапан воздушный | 62а |
| Климатизер | 1 |
| Колено воздуховода | 60б |
| Колесо вентилятора рабочее | 27о |
| Кондиционер | 1 |
| Кондиционер автономный | 5 |
| Кондиционер вертикальный | 8 |
| Кондиционер воздуха в помещении | 1 |
| Кондиционер воздуха автономный | 5 |
| Кондиционер воздуха вертикальный | 8 |
| Кондиционер воздуха горизонтальный | 9 |
| Кондиционер воздуха местный | 2 |
| Кондиционер воздуха напольный | 10 |
| Кондиционер воздуха настенный | 11 |
| Кондиционер воздуха неавтономный | 4 |
| Кондиционер воздуха оконный | 12 |
| Кондиционер воздуха подвесной | 13 |
| Кондиционер воздуха раздельный | 6 |
| Кондиционер воздуха секционный | 7 |
| Кондиционер воздуха центральный | 3 |
| Кондиционер-теплоутилизатор | 3а |
| Конвектор вентиляторный | 30а |
| Корпус вентилятора | 27у |
| Корпус вентилятора спиральный | 27ф |
| Кондиционер горизонтальный | 9 |
| Кондиционер местный | 2 |
| Кондиционер напольный | 10 |
| Кондиционер настенный | 11 |
| Кондиционер неавтономный | 4 |
| Кондиционер оконный | 12 |
| Кондиционер подвесной | 13 |
| Кондиционер раздельный | 6 |
| Кондиционер секционный | 7 |
| Кондиционер центральный | 3 |
| Оборудование вентиляционное | 73 |
| Оборудование воздухотехническое | 72 |
| Оборудование для кондиционирования воздуха | 74 |
| Оборудование отсасывающее | 75 |
| Оборудование пылеотсасывающее | 76 |
| Осушитель воздуха | 39 |
| Осушитель воздуха абсорбционный | 40 |
| Осушитель воздуха адсорбционный | 41 |
| Осушитель воздуха конденсационный | 41а |
| Отверстие вентилятора всасывающее | 27р |
| Отверстие вентилятора нагнетательное | 27п |
| Отвод воздуховода | 60а |
| Отсос бортовой | 64в |
| Отсос местный | 64а |
| Парфюмеризатор воздуха | 56 |
| Прибор отопительный | 30 |
| Пылесос | 78 |
| Пылесос промышленный | 81 |
| Светильник-воздухораспределитель | 71 |
| Смеситель | 61 |
| Смеситель воздуха | 61 |
| Стол отсасывающий | 79 |
| Теплоутилизатор | 47 |
| Увлажнитель воздуха | 37 |
| Увлажнитель воздуха кипятильный | 37д |
| Увлажнитель воздуха паровой | 37е |
| Увлажнитель воздуха пленочный | 37в |
| Увлажнитель воздуха пористый | 37г |
| Увлажнитель воздуха роторный | 37б |
| Увлажнитель воздуха форсуночный | 37а |
| Устройство воздуховытяжное | 64 |
| Устройство воздухоприемное | 62 |
| Воздухораспределитель | 63 |
| Фильтр воздушный | 48 |
| Фильтр воздушный карманный | 52 |
| Фильтр воздушный многослойный | 54в |
| Фильтр воздушный складчатый | 54г |
| Фильтр воздушный смоченный | 54б |
| Фильтр воздушный сухой | 54а |
| Фильтр воздушный рулонный | 49 |
| Фильтр воздушный самоочищающийся | 53 |
| Фильтр воздушный электрический | 54 |
| Фильтр воздушный электростатический | 54д |
| Фильтр воздушный ячейковый | 50 |
| Фильтр кассетный | 50 |
| Фильтр катушечный | 49 |
| Часть воздуховода фасонная | 60 |
| Шумоглушитель | 66 |
| Шумоглушитель камерный | 70 |
| Шумоглушитель пластинчатый | 68 |
| Шумоглушитель сотовый | 69 |
| Шумоглушитель трубчатый | 67 |
| Электрофильтр | 54 |
| Ячейка фильтрующая | 54е |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

| Axiallüfter | 19 |
| --- | --- |
| Belüftungsgerät | 15 |
| Dachlüfter | 27 |
| Düsenkammer | 42 |
| Düsenkonvektor | 45 |
| Elektrofilter | 54 |
| Entlüftungsgerät | 16 |
| Fensterklimagerät | 12 |
| Kassettenfilter | 50 |
| Klimagerät | 1 |
| Klimagerät in Sektionsbauweise | 7 |
| Klimakonvektor | 46 |
| Kompaktklimagerät | 5 |
| Luftbefeuchter | 37 |
| Luftbefeuchtungsgerät | 36 |
| Luftentfeuchter | 39 |
| Luftentfeuchtungsgerät | 38 |
| Lüfter | 17 |
| Luftfilter | 48 |
| Luftheizgerät mit Aussenluftschaltkasten | 29 |
| Luftleitung | 59 |
| Luftleitung-Formstück | 60 |
| Mischkasten | 61 |
| Querstromgebläse | 20 |
| Radiallüfter | 18 |
| Rollbandfilter | 49 |
| Schalldämpfer | 66 |
| Taschenfilter | 52 |
| Umlauffilter mit automatischer Reinigung | 53 |
| Wandklimagerät | 11 |
| Zentralklimagerät | 3 |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

| Air conditioner | 1 |
| --- | --- |
| Air dehumidifier | 39 |
| Air duct | 59 |
| Air filter | 48 |
| Air humidifier | 37 |
| Air washer | 42 |
| Automatic renewable media air filter | 49 |
| Axial fan | 19 |
| Bag-type air filter | 52 |
| Cell-type air filter | 50 |
| Central air conditioner | 3 |
| Centrifugal fan | 18 |
| Direct expansion air cooler | 35 |
| Duct fitting | 60 |
| Electronic air filter | 54 |
| Fan | 17 |
| Fan coil unit | 46 |
| Fan for handling corrosive and moist gases | 23 |
| Fan for handling dust laden gases | 25 |
| Fan for handling hot gases | 26 |
| Floor-type air conditioner | 10 |
| Heating and ventilating unit | 29 |
| Induction terminal | 45 |
| Mixing box | 61 |
| Roof ventilator | 27 |
| Room terminal | 43 |
| Sectional air conditioner | 7 |
| Self-cleaning air filter | 53 |
| Self-contained air conditioner | 5 |
| Silencer | 66 |
| Split-type air conditioner | 6 |
| Transverse flow wheel | 20 |
| Unit dehumidifier | 38 |
| Unit humidifier | 36 |
| Wall-type air conditioner | 11 |
| Window-type air conditioner | 12 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Кондиционирование воздуха | Обеспечение в помещении требуемого температурно-влажностного и воздушного режимов. Примечание. Кондиционирование воздуха может обеспечивать в помещении требуемые: температуру, относительную влажность, чистоту, скорость движения, давление, скорость изменения давления, а также газовый, ионный и бактериологический составы воздуха |
| 2. Вентиляция | Регулируемый газообмен. Примечание. Как правило, происходит воздухообмен |
| 3. Отопление | Искусственное поддержание температуры воздуха в помещении на уровне более высоком, чем температура наружного воздуха |
| 4. Кондиционированный воздух | Воздух, который был отработан в воздухотехническом оборудовании и соответствует требованиям поддержания в обслуживаемых помещениях микроклиматических условий воздушной среды, наиболее благоприятных для самочувствия людей и ведения технологических процессов |
| 5. Приточный воздух | Воздух, подаваемый в помещение |
| 6. Внутренний воздух | Воздух внутри помещения |
| 7. Удаляемый воздух | Воздух, отводимый из вентилируемого помещения |
| 8. Наружный воздух | Воздух внешней среды |
| 9. Рециркуляционный воздух | Удаляемый воздух, который возвращается в вентилируемое помещение |
| 10. Выбросной воздух | Удаляемый воздух, который не возвращается в вентилируемое помещение |
| 11. Вредное вещество | Вещество, которое отрицательно влияет на живые организмы, постройки и (или) на оборудование |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Микроклимат помещения | Климат помещения, обусловленный температурой воздуха, влажностью, скоростью движения, давлением, скоростью изменения давления, газовым и ионным составом, наличием дисперсных фаз, микроорганизмов, электрических зарядов, элементарных частиц, спектров акустических, световых и невидимых электромагнитных волн |
| 2. Система регулирования микроклимата помещения | Комплекс систем кондиционирования воздуха, вентиляции, отопления и охлаждения для искусственного поддержания установленного микроклимата помещения |
| 3. Система организации микроклимата помещения | Совокупность системы регулирования микроклимата помещения и конструктивно-планировочных мероприятий для формирования микроклимата помещения |
| 4. Система кондиционирования воздуха | Совокупность воздухотехнического оборудования, предназначенная для кондиционирования воздуха в помещениях |
| 5. Низкоскоростная система кондиционирования воздуха | Система кондиционирования воздуха, в которой скорость воздуха в воздуховодах на превышает 12 м/с |
| 6. Высокоскоростная система кондиционирования воздуха | Система кондиционирования воздуха, в которой скорость воздуха в воздуховодах превышает 12 м/с |
| 7. Воздушная система кондиционирования воздуха | Система кондиционирования воздуха без доводчиков, с подачей тепловой энергии в помещение только с приточным воздухом |
| 8. Водовоздушная система кондиционирования воздуха | Система кондиционирования воздуха с подачей тепловой энергии в помещение приточным воздухом и водой в доводчиках. Примечание. Распределение воды осуществляется двумя или четырьмя трубопроводами |
| 9. Одноканальная система кондиционирования воздуха | Система кондиционирования воздуха, в которой приточный воздух подается в помещение по одному каналу |
| 10. Двухканальная система кондиционирования воздуха | Система кондиционирования воздуха, в которой приточный воздух подается при разных температурах по двум каналам, а смешение производится непосредственно перед поступлением в помещение в соответствии с его тепловой нагрузкой |
| 11. Система вентиляции | Совокупность воздухотехнического оборудования, предназначенная для вентиляции помещений |
| 12. Приточная система вентиляции | Система вентиляции, служащая для подачи воздуха в помещение |
| 13. Вытяжная система вентиляции | Система вентиляции, служащая для удаления воздуха из помещения |
| 14. Общеобменная система вентиляции | Система вентиляции, обеспечивающая воздухообмен при одинаковых условиях в полном объеме помещения |
| 15. Зональная система вентиляции | Система вентиляции, обеспечивающая одновременную подачу воздуха с переменными параметрами в отдельные помещения - зоны. Примечание. К параметрам относят: расход, состояние и т.д. |
| 16. Местная система вентиляции | Система вентиляции, обеспечивающая воздухообмен в части помещения |

(Измененная редакция, Изм. № 1).