РОССИЙСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

02.02.2007                                                                                                                          № ЯУ-238

Об индексации уровня договорных цен на работы по ремонту энергооборудования

Установить с 01 января 2007 года предельный индекс - 1,3 к базовым ценам на работы по ремонту энергооборудования, указанным в руководящем документе «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» («ОАО ЦКБ Энергоремонт», Москва, 2003 г.).

| Заместитель Председателя Правления |  | Я.М. Уринсон |
| --- | --- | --- |

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ

НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫЕ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

ЧАСТЬ 1

БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПАРОВЫХ КОТЛОВ, ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Дата введения с 01 января 2004 года

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт»

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов

(ОАО «ЦКБ Энергоремонт»)

СОГЛАСОВАНО Заместитель Министра Энергетики Российской Федерации И.В. Леонов

СОГЛАСОВАНО Заместитель Председателя Федеральной Энергетической комиссии Российской Федерации Е.В. Яркин

СОГЛАСОВАНО ОАО РАО «ЕЭС России»

Заместитель Председателя Правления Я.М. Уринсон

Департамент экономического планирования

Начальник И.С. Кожуховский

Департамент электрических станций

Начальник А.А. Вагнер

Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта

Начальник А.А. Романов

Взамен "Справочника структурных показателей для формирования свободных цен на энергоремонт в условиях перехода к рыночной экономике"

ВНЕСЕНА Поправки по письму ОАО "ЦКБ Энергоремонт" № 6-127 от 24.05.2004 г.

ВНЕСЕНО Дополнение № 1, введенное в действие с 01 января 2007 года.

Настоящий руководящий документ устанавливает базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению, порядок и правила их применения.

Настоящие базовые цены подлежат применению генерирующими, управляющими компаниями, электростанциями, предприятиями тепловых и электрических сетей и ремонтными предприятиями (организациями) для определения стоимости работ по ремонту энергооборудования, выполняемых подрядным и хозяйственным способом.

Настоящие базовые цены разработаны с учетом требований и положений Налогового кодекса Российской Федерации и "Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей" (2003 г.).

На основе настоящих базовых цен, носящих предельный характер, определяются договорные цены с учетом индексов, учитывающих производственно-экономические показатели предприятий и организаций-производителей работ по планируемому объему и номенклатуре ремонтных работ, и соответствующие сметно-финансовые документы.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Базовые цены предназначены для формирования договорных цен на работы по ремонту энергооборудования и сооружений, выполняемые подрядными организациями и собственным персоналом электростанций и сетевых предприятий.

2. Структура базовых цен по технологической части базируется на технологической документации и "Правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электростанций и сетей" (2003 г.)

3. Экономическая часть базовых цен построена на основе положений Налогового кодекса Российской Федерации, определяющих состав и структуру себестоимости и прибыли.

4. Базовые цены, приведенные в настоящей части, предназначены для оценки затрат на работы по ремонту паровых котлов, водогрейных котлов и вспомогательного котельного оборудования, выполняемые ремонтными предприятиями и персоналом электростанций и сетевых предприятий.

5. Базовые цены настоящей части предназначены для оценки затрат на работы по ремонту энергооборудования, выполняемые как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий.

6. Базовые цены настоящей части установлены на работы по ремонту энергооборудования. Расчеты с заказчиками за материалы и запасные части подрядчика, фактически использованные при ремонте энергооборудования, производятся по договорным ценам с учетом транспортно-заготовительных расходов.

7. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты подрядчика но доставке давальческих материалов и запасных частей к месту ремонта (изготовления), затраты производственных баз ремонтных предприятий на погрузку-разгрузку оборудования (узлов), подлежащего ремонту, или отремонтированного (изготовленного), а также затраты на отправку отремонтированного (изготовленного) оборудования (узлов) в упакованном виде или закрепление его на транспортных средствах (приспособление транспортных средств). Расчеты с заказчиками за выполнение указанных работ производятся по согласованным калькуляциям.

8. В базовых ценах настоящей части не учтены затраты на предоставление Заказчиком Подрядчику на период производства ремонтных работ служебных, производственных, бытовых помещений, их обеспечение теплом, электроэнергией и водой, а также затраты по установке телефонов Подрядчику и их абонентной плате.

Взаимоотношения Подрядчика и Заказчика по возмещению вышеуказанных затрат регулируется Договором, составленным с учетом "Основных положений и требований договора на выполнение работ по ремонту оборудования электростанций" РД 153-34.1-20.602-2002.

9. При производстве ремонта энергооборудования на месте установки оборудования электроэнергия, топливо, пар, сжатый воздух, вода, кислород, ацетилен, природный и инертный газ, используемые для выполнения ремонтных работ, предоставляются Заказчиком Подрядчику безвозмездно.

10. В базовых ценах настоящей части учтена заработная плата производственных рабочих исходя из следующих месячных тарифных ставок для нормальных условий производства работ:

I разряд -3232 руб.;

II разряд -3556 руб.;

III разряд - 3879 руб.;

IV разряд - 4364 руб.;

V разряд -5010 руб.;

VI разряд -5818 руб.

В основной заработной плате производственных рабочих, кроме того, учтена доплата по премиальной системе в размере 75% к тарифу.

Средний разряд работ по данной части - 3,6, чему соответствует среднемесячная основная заработная плата одного производственного рабочего - 7298 руб.

11. В себестоимости базовых цен настоящей части, кроме основной заработной платы производственных рабочих, учтены:

- дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих -12%;

- единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих (далее ЕСН) - 36,7%;

- накладные расходы по отношению к основной заработной плате производственных рабочих - 138,9%, в том числе:

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования - 21%;

- цеховые расходы - 69,9%;

- общезаводские расходы - 48,0%.

12. В базовых ценах настоящей части учтена прибыль исходя из рентабельности к себестоимости в размере 19%.

13. В базовых ценах настоящей части не учтены районные коэффициенты, а также процентные надбавки к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера. При ремонте энергооборудования, производимом предприятиями, применяющими районный коэффициент и процентную надбавку к заработной плате, предусмотренную для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, базовые цены увеличиваются в том же размере, что и заработная плата. Таким образом, например:

- при районном коэффициенте к заработной плате 1,1 доплата к базовой цене составит - 10%;

- при процентной надбавке к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера - 30% доплата к базовой цене применяется в том же размере.

14. Увеличение стоимостного объема в связи с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, согласно п. 13 "Общих положений" настоящей части рассчитывается каждое в отдельности от стоимостного объема в базовых ценах с учетом индексации.

15. В базовых ценах настоящей части не учтены выплаты единовременного вознаграждения за выслугу лет согласно Постановлению Совета Министров СССР № 1275 от 13.12.90 г. (письмо Минэнерго СССР от 04.02.91 № М-567).

В связи с этим, при ремонте энергооборудования, производимом ремонтными предприятиями, по согласованию с Заказчиком могут устанавливаться доплаты к базовым ценам, возмещающие затраты ремонтных предприятий на выплату вознаграждения за выслугу лет. Аналогичные доплаты могут устанавливаться при выполнении ремонтных работ персоналом электростанций и сетевых предприятий.

Доплата к базовым ценам рассчитывается в следующем порядке:

N(цеха, участка) = (100, где:

N - увеличение объема товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет промышленно-производственному персоналу, %;

Д - доплата к объему товарной продукции в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет (по цеху, участку), тыс. руб.

Т - объем товарной продукции без учета доплат по районному коэффициенту и процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера, доплат за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда и вознаграждения за выслугу лет, тыс. руб.

, где:

Н1 - вознаграждение за выслугу лет производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия;

Н2 - вознаграждение за выслугу лет контингента промышленно-производственного персонала ремонтного предприятия, оплата труда которого планируется и учитывается по статьям накладных расходов;

Ф - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих ремонтного предприятия, тыс. руб.;

Ф1 - фонд оплаты труда по тарифным ставкам (должностным окладам) производственных рабочих цеха (участка) ремонтного предприятия, тыс. руб.;

К1 - единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по отношению к заработной плате производственных рабочих - 36,7%.

Расчет увеличения объема товарной продукции производится на основе экономических показателей ремонтного предприятия по плану на текущий год (квартал).

Окончательные расчеты с заказчиком производятся аналогичным образом исходя из фактических затрат.

Пример расчета договорной цены:

Цд = [(1000 ( 1,011) + (1000 ( 0,04)] ( i,

где:

Цд - договорная цена;

1000- базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда, в размере 1,1 % к базовой цене;

0,04 - доплата в связи с выплатой единовременного вознаграждения за выслугу лет в размере 4 % к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно «Общих положений».

16. В базовых ценах настоящей части учтены затраты при выполнении работ в нормальных условиях труда. При производстве ремонтных работ, как на месте установки оборудования, так и на производственных базах ремонтных предприятий, с тяжелыми, вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда применяются следующие доплаты:

| Степень вредности в баллах | Размер доплат к тарифным ставкам, % | Доплата к базовой цене, % |
| --- | --- | --- |
| До 2 | 4 | 1,1 |
| 2,1-4,0 | 8 | 2,2 |
| 4,1-6,0 | 12 | 3,3 |
| 6,1-8,0 | 16 | 4,4 |
| 8,1-10,0 | 20 | 5,5 |
| Более 10,0 | 24 | 6,6 |

17. В ряде таблиц настоящей части приведены базовые цены на ремонт, замену и изготовление 1 тонны узла. Базовая цена ремонта узла (участка) определяется с учетом паспортной массы узла (участка) с указанием границы ремонтируемого участка (панель, высотная отметка и др.). Стоимость замены или изготовления узла (участка) определяется с учетом массы заменяемого (изготовляемого) узла (участка).

18. В базовых ценах настоящей части учтены затраты на зачистку под контроль металла и не учтены затраты на контроль металла.

Базовые цены на работы по контролю металла включены в часть 22.

19. При выполнении монтажа и демонтажа отдельных узлов оборудования, а также при определении стоимости законченной производством замены в случае различной массы демонтируемого и монтируемого узла к базовым ценам на замену узлов применяются коэффициенты: при демонтаже К = 0,3; при монтаже – К = 0,7.

20. Стоимость неплановых и аварийных работ по ремонту оборудования (узлов) определяется следующим образом:

- по базовым ценам настоящей части. При наличии дополнительных затрат, не учтенных в базовых ценах, Заказчик возмещает Подрядчику указанные затраты на основе согласованных калькуляций.

- при отсутствии базовых цен в настоящей части - по калькуляциям, согласованным с Заказчиком.

21. Стоимость работ по ремонту оборудования (узлов), не включенных в настоящую часть, определяется на основе калькуляций, согласованных с заказчиком. Калькуляции составляются в соответствии с "Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования" РД 153-34.1-20.607-2002. При этом накладные расходы и рентабельность учитываются на уровне, не превышающем приведенного в "Общих положениях" настоящей части.

22. Затраты подрядчика, связанные с выездом ремонтного персонала (командировочные расходы, стоимость проезда, провоз инструментов, приборов, приспособлений и т.д.) в базовые цены настоящей части не включены и учитываются в смете дополнительно в размере до 50% (включительно) от объема товарной продукции. Окончательные расчеты с заказчиком производятся по фактическим затратам.

23. Базовые цены настоящей части носят предельный характер. На основе базовых цен формируются договорные цены посредством применения поправочных индексов. Поправочный индекс разрабатывается ремонтным предприятием на основе его производственно-экономических показателей, согласовывается и утверждается заказчиком.

При выполнении ремонтных работ хозяйственным способом разработанный поправочный индекс подлежит утверждению руководством электростанции (сетевого предприятия).

Поправочные индексы к настоящим базовым ценам, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями и сетевыми предприятиями, в период до 01 января 2005 г. не должны быть более 1,0.

В последующие годы при наличии инфляционных процессов к базовым ценам должны устанавливаться предельные индексы. При этом поправочные индексы, разрабатываемые ремонтными предприятиями, электростанциями, сетевыми предприятиями не должны превышать уровень предельных индексов.

24. Методика расчета поправочного индекса к базовым ценам.

24.1. Поправочный индекс определяется путем соотношения плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) одного из шести разрядов на текущий период и стоимости чел.-мес. рабочего аналогичного разряда по настоящей части базовых цен.

24.2. Определение плановой стоимости чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия на текущий период.

24.2.1. Плановая стоимость чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) определяется на базе основной заработной платы производственных рабочих.

24.2.2. Основная заработная плата производственных рабочих формируется на основе заработной платы по тарифу и доплаты по премиальной системе согласно действующему положению о премировании на предприятии.

В доплату по премиальной системе включаются премии стимулирующего характера за производственные результаты, достигнутые при выполнении непосредственно ремонта энергооборудования.

В основную заработную плату производственных рабочих не включаются:

- доплаты за выполнение работ в тяжелых, особо тяжелых, вредных и особо вредных условиях труда;

- доплаты по районному коэффициенту;

- процентная надбавка к заработной плате и другие льготы, предусмотренные для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера;

- вознаграждение за выслугу лет;

- премии за перевыполнение объемов работ, экономию топлива, перевыполнение заданий по рабочей мощности и т.п. выплаты.

24.2.3. Единый социальный налог принимается по нормативам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации, а средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 183 ФЗ.

24.2.4. Затраты по статьям "Дополнительная заработная плата производственных рабочих", "Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования", "Цеховые расходы", "Общезаводские расходы" принимаются на уровне показателей ремонтного предприятия по плану на текущий период.

24.2.5. Прибыль учитывается в размере рентабельности к себестоимости ремонтного предприятия по плану на текущий период.

24.3. Стоимость чел.-мес. по настоящей части базовых цен рабочего разряда, принятого при определении плановой цены ремонтного предприятия, рассчитывается исходя из экономических показателей, приведенных в п.п. 10, 11, 12 "Общих положений".

24.4. Пример расчета поправочного индекса к базовым ценам.

Расчет произведен на основе месячной тарифной ставки производственного рабочего 3,6 разряда.

| Показатели | Структурные составляющие стоимости чел.-мес, учтенные в базовых ценах | Структурные составляющие цены чел.-мес. рабочего ремонтного предприятия (подразделения электростанции, сетевого предприятия) |
| --- | --- | --- |
|  | % | сумма, руб. | % | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Основная заработная плата производственных рабочих | - | 7298 | - | 6630 |
| 1.1. Заработная плата по тарифу |  | 4170 | - | 3900 |
| 1.2. Доплата по премиальной системе к заработной плате по тарифу | 75 | 3128 | 70 | 2730 |
| 2. Дополнительная заработная плата производственных рабочих по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 12 | 876 | 11 | 729 |
| 3. Единый социальный налог и средства на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕСН) по отношению к основной и дополнительной заработной плате производственных рабочих | 36,7 | 3000 | 36,7 | 2701 |
| 4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 21 | 1532 | 19 | 1260 |
| 5. Цеховые расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 69,9 | 5101 | 65 | 4310 |
| 6. Общезаводские расходы (исчисляются пропорционально основной заработной плате производственных рабочих) | 48 | 3503 | 43 | 2851 |
| 7. Себестоимость | - | 21310 | - | 18481 |
| 8. Прибыль (исходя из рентабельности по строке 10) | - | 4049 | - | 2587 |
| 9. Стоимость чел.-мес. | - | 25359 | - | 21068 |
| Справочно: |  |  |  |  |
| 10. Рентабельность в % к себестоимости | 19 |  | 14 |  |
| 11. Накладные расходы (сумма строк 4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 138,9 | 10136 | 127 | 8421 |
| 12. Сумма затрат по дополнительной заработной плате производственных рабочих, ЕСН и накладных расходов (сумма строк 2+3+4+5+6) по отношению к основной заработной плате производственных рабочих | 192 | 14012 | 178,7 | 11851 |

Расчет поправочного индекса:

25. Для облегчения пользования базовыми ценами ниже приводится порядок применения основных доплат) к ним.

Пример:

Цд = (1000(1,011(i)((1+0,6+0,3), где:

Цд - договорная цена;

1000 - базовая цена;

1,011 - коэффициент, учитывающий доплату за выполнение работ с вредными условиями труда в размере 1,1% к базовой цене;

i - поправочный индекс, разработанный согласно п. 24 "Общих положений" настоящей части;

0,6 - доплата в связи с применением районного коэффициента к заработной плате в размере 1,6;

0,3 - доплата в связи с применением процентной надбавки к заработной плате, предусмотренной для районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей и остальных районов Севера в размере 30%.

26. "Общие положения" настоящей части базовых цен распространяются на все последующие Дополнения к ней, если иное не оговорено в Дополнении.

27. В базовых ценах разделов 14(21 на ремонт вращающихся механизмов не учтены затраты на балансировочные работы, стоимость которых определяется по соответствующим базовым ценам части 2.

01 ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА

0101 Экраны

010101 Ремонт экранов

Осмотр и дефектация труб. Снятие и установка обшивы для контроля креплений и опор. Проверка креплений и опор с восстановлением дефектных. Рихтовка труб. Зачистка под контроль металла.

| № позиции | Наименование узла | Базовая цена в руб. за тонну узла при диаметре труб, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 38 | свыше 38 до 60 | свыше 60 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01010101 | Экраны ВРЧ | 4096 | 3321 | - |
| 01010102 | Экраны СРЧ | 4834 | 4502 | - |
| 01010103 | Экраны НРЧ | 5830 | 5166 | - |
| 01010104 | Экраны барабанных котлов | - | 2103 | 1771 |
| 01010105 | Экраны ошипованные | 7601 | 3838 | 3321 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за метр шва |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010106 | Устранение неплотности газоплотных панелей проваркой дефектных швов с двух сторон | 399 |

010102 Замена труб экранов прямоточных и барабанных котлов, труб настенных, радиационных и потолочных пароперегревателей, труб котельного пучка

Удаление дефектных труб, установка новых с деталями дистанционирования, сварка. Восстановление крепежных связей. Зачистка под контроль металла.

| № позиции | Длина труб, м | Базовая цена в руб. за тонну при диаметре труб, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 38 | свыше 38 до 60 | свыше 60 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01010201 | До 8 | 62039 | 37377 | 31684 |
| 01010202 | Свыше 8 | 43490 | 25430 | 21833 |

010103 Замена газоплотных панелей

Вырезка дефектных панелей, подготовка новых, установка, сварка стыков и плавников. Зачистка под контроль металла.

| № позиции | Длина панели, м | Базовая цена в руб. за панель при количестве труб в панели, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 25 | 56 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01010301 | До 2 | 4716 | 6079 | 7545 | 8908 | 11038 | 13309 | 21064 | 47228 |
| 01010302 | Свыше 2 до 3 | 5624 | 7161 | 8418 | 10165 | 12331 | 14601 | 23300 | 52189 |
| 01010303 | Свыше 3 до 5 | 6603 | 8104 | 9747 | 11353 | 13449 | 16627 | 27737 | 62109 |
| 01010304 | Свыше 5 до 7 | 7755 | 9362 | 10794 | 12610 | 14812 | 17291 | 28853 | 64624 |
| 01010305 | Свыше 7 до 9 | 8908 | 10550 | 12610 | 13903 | 16313 | 18723 | 29937 | 67104 |
| 01010306 | Свыше 9 до 12 | 10235 | 12156 | 14497 | 15964 | 18759 | 21518 | 34442 | 77165 |

010104 Изготовление труб экранов, радиационных, настенных и потолочных пароперегревателей, котельного пучка

Подбор труб, разметка, резка, гнутье, плазировка, прокатка шаром.

| № позиции | Диаметр труб, мм | Базовая цена в руб. за тонну при длине труб, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 4 | свыше 4 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01010401 | До 38 | 17970 | 15609 |
| 01010402 | Свыше 38 до 60 | 16494 | 12841 |
| 01010403 | Свыше 60 | 14243 | 10406 |

010105 Ошиповка труб поверхностей нагрева

| № позиции | Содержание работ | Условия производства работ | Базовая цена в руб. за тонну труб при диаметре, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 42 | свыше 42 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01010501 | Ошиповка гладкостенных труб (под слоем флюса) | На плазу | 14991 | 13516 |
| 01010502 | Ошиповка гладкостенных труб | В топке | 16507 | 14991 |
| 01010503 | Восстановление ошиповки ошипованных труб (шип на шип) | В топке | 25477 | 22937 |

0102 Пароперегреватели, экономайзеры, переходные зоны

010201 Ремонт пароперегревателей

Осмотр и дефектация труб. Снятие и установка обшивы для контроля креплений и опор. Проверка креплений и опор с восстановлением дефектных. Рихтовка труб. Зачистка под контроль металла. Устранение дефектов золозащитных устройств.

| № позиции | Диаметр труб, мм | Базовая цена в руб. за тонну узла по типам пароперегревателей (экономайзеров) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Конвективный | Ширмовый | Радиационный | Потолочный |
|  |  | вертикальное исполнение | горизонтальное исполнение |  |  |  |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01020101 | До 38 | 3284 | 5314 | 2103 | 5166 | 4908 |
| 01020102 | Свыше 38 | 2546 | 4280 | 1667 | 3985 | 4022 |

010202 Замена пароперегревателей

Удаление дефектных змеевиков (пакетов, ширм), установка новых с деталями дистанционирования, сварка. Зачистка под контроль металла.

| № позиции | Диаметр труб, мм | Базовая цена в руб. за тонну узла по типам пароперегревателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Конвективный | Ширмовый |
|  |  | вертикальное исполнение | горизонтальное исполнение | вертикальное исполнение | горизонтальное исполнение |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01020201 | До 38 | 10829 | 18409 | 9956 | 11108 |
| 01020202 | Свыше 38 | 8873 | 16767 | 8663 | 9082 |

010203 Изготовление пароперегревателей, экономайзеров, переходных зон

Подбор труб, входной контроль, разметка, резка, гнутье, сборка в змеевик (пакет, ширму) с установкой деталей дистанционирования. Прокатка шаром, зачистка под контроль металла, гидравлическое испытание.

| № позиции | Наименование узла | Базовая цена в руб. за тонну при диаметре труб, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 38 | свыше 38 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01020301 | Змеевики | 21291 | 19926 |
| 01020302 | Ширмы | 20664 | 18192 |

010204 Ремонт экономайзеров и переходных зон

Осмотр и дефектация труб. Снятие и установка обшивы для контроля креплений и опор. Проверка креплений и опор с восстановлением дефектных. Рихтовка труб. Зачистка под контроль металла. Устранение дефектов золозащитных устройств.

| № позиции | Диаметр труб, мм | Базовая цена в руб. за тонну узла |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01020401 | До 38 | 5092 |
| 01020402 | Свыше 38 | 4207 |

010205 Замена змеевиков экономайзеров и переходных зон

Снятие (установка) обмуровочных блоков. Удаление дефектных змеевиков. Установка новых змеевиков с деталями дистанционирования, сварка. Зачистка под контроль металла.

| № позиции | Диаметр труб, мм | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01020501 | До 38 | 14671 |
| 01020502 | Свыше 38 | 11737 |

010206 Ремонт чугунных ребристых экономайзеров

Осмотр, замена калачей, ребристых труб (секций), прокладок

| № позиции | Базовая цена в руб. за тонну узла |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01020601 | 5938 |

0103 Отдельные элементы поверхностей нагрева

010301 Замена отдельных элементов поверхностей нагрева

| № позиции | Наименование узла (элемента) | Масса элемента или детали, кг | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01030101 | Опора, стойка, деталь дистанционирования или крепления, групповая скользящая опора, подвеска | До 1 | 85 |
| 01030102 | То же | Свыше 1 до 3 | 123 |
| 01030103 | То же | Свыше 3 до 5 | 246 |
| 01030104 | То же | Свыше 5 до 10 | 283 |
| 01030105 | То же | Свыше 10 | 438 |
| 01030106 | Участок змеевика, трубы, петля, гиб, "утка", "калач" | До 20 | 961 |
| 01030107 | То же | Свыше 20 | 1257 |
| 01030108 | Накладка золовой защиты |  | 77 |

| № позиции | Наименование узла (элемента) | Длина заменяемого участка, м | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01030109 | Участок подвесной трубы | До 2 | 507 |
| 01030110 | То же | Свыше 2 | 657 |

| № позиции | Наименование узла (элемента) | Диаметр труб, мм | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01030111 | Вставка газоплотной панели (контрольный образец) | 32 | 2236 |
| 01030112 | То же | 60 | 3075 |

| № позиции | Наименование узла (элемента) | Диаметр труб, мм | Базовая цена в руб. за штуку при длине заменяемого участка, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | свыше 2 до 4 | свыше 4 до 6 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01030113 | Участок трубы газоплотной панели | 32 | 3218 | 5572 | 7545 |
| 01030114 | То же | 60 | 3526 | 5836 | 7942 |

| № позиции | Наименование узла (элемента) | Базовая цена в руб. за кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030115 | Защитная планка (гребенка) разъемов газоплотных панелей | 700 |

010302 Изготовление отдельных элементов поверхностей нагрева

| № позиции | Наименование элемента | Масса элемента, кг | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01030201 | Деталь дистанционирования, крепление, подвеска, накладка, хомут | До 1 | 31 |
| 01030202 | То же | Свыше 1 до 3 | 125 |
| 01030203 | То же | Свыше 3 до 5 | 229 |
| 01030204 | То же | Свыше 5 до 10 | 332 |
| 01030205 | То же | Свыше 10 | 475 |
| 01030206 | Групповая скользящая опора экранов | До 20 | 1106 |
| 01030207 | То же | Свыше 20 | 1250 |
| 01030208 | Участок змеевика, трубы, петля, гиб, "утка", "калач" | До 10 | 228 |
| 01030209 | То же | Свыше 10 | 304 |
| 01030210 | Накладка золовой защиты | - | 49 |

| № позиции | Наименование элемента | Базовая цена в руб. за кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030211 | Защитная планка (гребенка) разъема газоплотной панели | 145 |

010303 Ремонт отдельных элементов поверхностей нагрева

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре труб, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 38 | свыше 38 до 60 | свыше 60 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01030301 | Правка трубы (змеевика) без вырезки с нагревом газовой горелкой | 364 | 450 | 554 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030302 | Отключение трубы (змеевика) | 410 |
| 01030303 | Восстановление сварного соединения трубы (змеевика) с креплением (деталью дистанционирования) | 43 |

| № позиции | Наименование элемента | Базовая цена в руб. за 10 труб |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030304 | Проверка труб прогонкой шарика по трубам из коллектора (камеры) или барабана | 140 |

0104 Изготовление плаза для элементов и сборочных единиц поверхностей нагрева

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за плаз для труб длиной, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 4 | свыше 4 до 8 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01040101 | Плаз с контуром труб, имеющих 1-2 гиба | 2117 | 2786 |
| 01040102 | Плаз с контуром труб, имеющих 3-5 гибов | 2438 | 3208 |

Примечания к разделу 01:

1. Базовые цены таблицы 010102 установлены на замену труб экранов независимо от их конфигурации.

2. Базовые цены таблиц 010102, 010202, 010205 учитывают затраты на замену труб поверхностей нагрева массой до 20 тонн (в пределах одного узла). При замене труб (одного узла) массой свыше 20 тонн применяется коэффициент К = 0,9.

3. Базовые цены таблиц 010104, 010203 учитывают затраты на изготовление поверхностей нагрева массой до 5 тонн. При изготовлении поверхностей нагрева массой свыше 5 тонн применяется коэффициент К = 0,9.

4. Базовые цены таблицы 010104 учитывают затраты на изготовление труб с 1-3 гибами. При изготовлении прямых участков применяется коэффициент К = 0,5. При изготовлении труб, имеющих более 3 гибов, применяется коэффициент К = 1,2.

5. В базовых ценах таблицы 010105 не учтены затраты на изготовление шипов.

6. Базовые цены позиций 0103010601, 0103010701 учитывают затраты по замене отдельных участков труб узла (одной поверхности нагрева) в количестве до 100 штук. При замене свыше 100 до 300 штук применяется коэффициент К = 0,8. При замене свыше 300 штук расчеты с заказчиком следует производить по базовым ценам таблиц 010102, 010202, 010205.

7. Расчеты с заказчиком за вырезку участка трубы поверхности нагрева для изготовления контрольного образца и последующую установку вставки производятся по базовой цене позиции 0103010601.

8. Базовые цены позиций 0103011101, 0103011201, 0103011301 - 0103011303, 0103011401 - 0103011403 учитывают затраты на изготовление заменяемого элемента.

9. При замене ширм с одновременной заменой коллектора ширмового пароперегревателя к базовым ценам позиций 0102020103, 0102020203, 0102020104, 0102020204 применяется коэффициент К = 0,85.

10. При замене змеевиков экономайзеров блоками к базовым ценам таблицы 010205 применяется коэффициент К = 0,65.

11. При замене змеевиков экономайзеров весом до 200 кг к базовой цене позиции 0102050101 применяется коэффициент К = 1,3.

12. В базовых ценах на замену прямого участка трубы поверхности нагрева (поз. 0103010601 - 0103010701) учтены затраты на разметку и отрезку нового участка трубы.

13. В тех случаях, когда при ремонте поверхностей нагрева не выполняются работы по восстановлению креплений и опор, рихтовке труб, зачистке и контролю металла к базовым ценам таблиц 010101, 010201, 010204 применяется коэффициент К = 0,2.

14. В базовых ценах позиций 0103030101 - 0103030103 учтены затраты по устранению одного прогиба, при устранении второго и последующих прогибов на одной трубе применяется доплата в размере 80% за устранение каждого прогиба.

15. Базовая цена позиции 0103010801 учитывает затраты по замене накладок золовой защиты в количестве до 100 штук. При замене свыше 100 штук применяется коэффициент К = 0,8.

16. Базовые цены таблиц 010202, 010203, 010205, 010301 и 010302 учитывают затраты на изготовление и замену поверхностей нагрева из углеродистых и легированных сталей. При изготовлении и замене поверхностей нагрева из нержавеющих сталей применяются следующие коэффициенты к базовым ценам:

таблица 010205 - К = 1,05; таблица 010202 и позиции 0102030201, 0102030202 - К = 1,1; позиции 0102030101, 0102030102, 0103010101(0103010801, 0103020101(0103021001 - К = 1,15.

17. Базовые цены таблицы 010302 учитывают затраты на изготовление элементов до 25 штук. При изготовлении элементов однотипного конструктивного исполнения в количестве свыше 25 штук к базовым ценам применяется коэффициент К = 0,9, а свыше 100 штук – К = 0,7.

18. Базовые цены позиций 0103030101 - 0103030103 и 0103030201 - 0103030401 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 010101, 010201, 010204.

02 КОЛЛЕКТОРЫ И КАМЕРЫ

0201 Ремонт коллекторов и камер со сварными донышками

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010101 | Дефектация. Устранение дефектов опор, креплений и реперов теплового расширения. Зачистка под контроль металла. | 891 |

0202 Ремонт коллекторов с лючковыми затворами

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020101 | Снятие и установка лючковых затворов. Дефектация, устранение дефектов зеркал, хвостовиков, опор креплений и реперов, замена прокладок с их изготовлением. | 5202 |

0203 Замена коллекторов, конденсаторов конденсационной установки, поверхностного конденсатора впрыска собственного конденсата

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02030101 | Снятие и установка коллектора (конденсатора) с опорами, подвесками и реперами | 11807 |

0204 Изготовление коллектора

Изготовление коллектора с установкой штуцеров и донышек.

| № позиции | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 02040101 | 31963 |

0205 Ремонт отдельных элементов коллекторов и камер

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02050101 | Ремонт или замена указателя теплового расширения | 114 |

Примечания к разделу 02:

1. При ремонте коллекторов с внутренним осмотром к базовой цене позиции 0201010101 за отрезку (приварку) и зачистку для контроля сварного шва донышка в качестве доплат применяются базовые цены таблицы 050402.

2. В базовой цене позиции 02010101 не учтены затраты на обработку отрезанных донышек (колпачков-заглушек), стоимость которой необходимо определять по калькуляциям.

3. При отсутствии на ремонтной площадке мостового, козлового или полукозлового крана, предусмотренного технологией производства работ, к базовой цене позиции 0203010101 применяется коэффициент К = 1,1.

4. В базовой цене позиции 0203010101 учтены затраты на замену коллектора (конденсатора) с количеством подводящих и отводящих труб до 10 штук. При количестве труб свыше 10 штук в качестве доплат применяются базовые цены таблицы 050402 за отрезку и приварку каждой дополнительной трубы.

03 БАРАБАНЫ КОТЛОВ

0301 Ремонт барабанов

030101 Ремонт барабанов с полной разборкой внутрибарабанных устройств

Вскрытие и закрытие люков. Разборка и сборка внутрибарабанных устройств. Зачистка под контроль металла. Устранение дефектов трубных отверстий глубиной до 1 мм.

| № позиции | Тип внутрибарабанных устройств | Базовая цена в руб. за штуку при длине барабана, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | свыше 5000 до 10000 | свыше 10000 до 18000 | свыше 18000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03010101 | На сварке | - | 56335 | 80136 | 119626 |
| 03010102 | На болтах | 26470 | 50798 | 72093 | - |
| 03010103 | С циклонами | - | 65202 | 92760 | 143888 |

030102 Ремонт барабанов с разборкой до 50% внутрибарабанных устройств

Вскрытие и закрытие люков. Разборка и сборка внутрибарабанных устройств (50%). Зачистка под контроль металла. Устранение дефектов трубных отверстий глубиной до 1 мм.

| № позиции | Тип внутрибарабанных устройств | Базовая цена в руб. за штуку при длине барабана, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | свыше 5000 до 10000 | свыше 10000 до 18000 | свыше 18000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03010201 | На сварке | - | 38469 | 54819 | 77202 |
| 03010202 | На болтах | 21328 | 32701 | 46381 | - |
| 03010203 | С циклонами | - | 42029 | 59796 | 84223 |

030103 Ремонт барабанов без разборки внутрибарабанных устройств

Вскрытие и закрытие люков. Наружный и внутренний осмотр (без контроля металла). Устранение дефектов крепежа внутрибарабанных устройств.

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку при длине барабана, мм |
| --- | --- |
|  | до 5000 | свыше 5000 до 10000 | свыше 10000 до 18000 | свыше 18000 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03010301 | 8109 | 9011 | 9380 | 9871 |

0302 Ремонт узлов барабанов, коллекторов, пароперегревателей, пароохладителей и элементов трубопроводов

030201 Ремонт внутрибарабанных устройств

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03020101 | Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных элементов | 86096 |

030202 Вырезка отверстий и замена штуцеров

| № позиции | Содержание работ | Толщина стенки, мм | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре отверстия , мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 до 108 | свыше 108 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03020201 | Вырезка отверстия в стенке барабана (коллектора) | До 30 | 907 | 1359 | 2114 |
| 03020202 | То же | Свыше 30 до 50 | 1963 | 2868 | 4680 |
| 03020203 | То же | Свыше 50 до 70 | 2718 | 4076 | 6492 |
| 03020204 | То же | Свыше 70 до 100 | 3322 | 4983 | 8002 |
| 03020205 | То же | Свыше 100 до 130 | 4076 | 6191 | 9814 |
| 03020206 | То же | Свыше 130 | 5284 | 8002 | 12683 |

| № позиции | Содержание работ | Толщина стенки, мм | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре штуцера, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 60 | свыше 60 до 108 | свыше 108 до 159 | свыше 159 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03020207 | Замена штуцера барабана (коллектора) | До 6 | 138 | 305 | 459 | - |
| 03020208 | То же | Свыше 6 до 10 | 260 | 565 | 855 | 1207 |
| 03020209 | То же | Свыше 10 до 15 | - | 886 | 1344 | 1878 |
| 03020210 | То же | Свыше 15 до 20 | - | 1252 | 1863 | 2611 |
| 03020211 | То же | Свыше 20 до 26 | - | - | 2444 | 3422 |
| 03020212 | То же | Свыше 26 | - | - | 3284 | 4598 |

030203 Устранение дефектов металла

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за дм3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03020301 | Выборка металла в барабанах, коллекторах, дефектных стыках трубопроводов, литых отводах и других элементах с последующей наплавкой, зачисткой под контроль металла | 19680 |

030204 Замена и изготовление защиты дренажных труб нижних коллекторов в холодной воронке

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03020401 | Замена защиты дренажных труб | 11796 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну при диаметре трубы, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 60 | 108 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03020402 | Изготовление элементов защиты дренажных труб | 9298 | 9748 |

0303 Изготовление узлов барабанов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре штуцера, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 60 | свыше 60 до 108 | свыше 108 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03030101 | Изготовление штуцера. Подбор труб, разметка, резка, обработка кромок | 55 | 70 | 82 |

Примечания к разделу 03:

1. При ремонте барабанов без внутрибарабанных устройств к базовой цене позиции 0301010201 применяется коэффициент К = 0,5.

2. В базовых ценах позиций 0302020801(0302021204 на замену штуцеров не учтены затраты на предварительный и сопутствующий подогрев сварных швов и их термическую обработку. При выполнении предварительного и сопутствующего подогрева сварных швов и их термической обработки применяются базовые цены таблиц 050403, 050404.

3. При выборке металла без последующей наплавки и зачистки под контроль металла к базовой цене позиции 0302030101 применяется коэффициент К = 0,35

04 ПАРООХЛАДИТЕЛИ

0401 Поверхностный пароохладитель

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010101 | Разборка, очистка, дефектация, гидравлическое испытание. Устранение неплотностей. Сборка. Зачистка под контроль металла | 13764 |
| 04010102 | Разборка, очистка, дефектация, гидравлическое испытание. Устранение неплотностей, замена дефектных змеевиков. Зачистка под контроль металла | 20644 |
| 04010103 | Изготовление змеевика | 558 |

0402 Конденсатор конденсационной установки

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04020101 | Отрезка и приварка труб подвода питательной воды. Разборка, очистка, дефектация, устранение дефектов. Сборка. Гидравлическое испытание. Зачистка под контроль металла | 21343 |
| 04020102 | Ремонт конденсатора с заменой трубного пучка. Отрезка и приварка труб подвода питательной воды. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса. Замена труб трубного пучка. Зачистка под контроль металла. Сборка, гидравлическое испытание | 51210 |
| 04020103 | Изготовление трубного пучка конденсационной установки массой до 460 кг | 36692 |
| 04020104 | Ремонт коллектора корпуса конденсатора с заменой входного участка | 12921 |
| 04020105 | Ремонт коллектора корпуса конденсатора без замены входного участка | 8011 |

0403 Паропаровой теплообменник

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04030101 | Очистка, дефектация. Устранение неплотностей, замена реперов теплового расширения, опор и подвесок. Гидравлическое испытание. Зачистка под контроль металла | 5694 |
| 04030102 | Разборка секции. Очистка, дефектация, замена дефектных труб, реперов теплового расширения, опор и подвесок. Гидравлическое испытание. Зачистка под контроль металла. | 29064 |
| 04030103 | Замена секции | 10654 |

0404 Впрыскивающий пароохладитель

| № позиции | Содержание работ | Толщина стенки коллектора, мм | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре коллектора, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 325 | свыше 325 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 04040101 | Выемка и установка диффузора. Очистка, дефектация, устранение дефектов, сварка стыков. Зачистка под контроль металла | До 30 | 7476 | 15055 |
| 04040102 | То же | Свыше 30 до 50 | 10654 | 21379 |
| 04040103 | То же | Свыше 50 | 12785 | 25709 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04040201 | Замена впрыскивающего пароохладителя | 11877 |
| 04040301 | Изготовление впрыскивающего пароохладителя | 39927 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04040401 | Замена впрыскивающего устройства пароохладителя впрыска | 3109 |

Примечания к разделу 04:

1. К базовой цене позиции 0402010201 может применяться в качестве доплаты базовая цена позиции 0402010401 с коэффициентом К = 0,8.

2. Базовая цена позиции 0402010501 не может применяться в качестве доплаты к базовой цене позиции 0402010201.

05 ТРУБОПРОВОДЫ

(Паропроводы насыщенного и перегретого пара, промежуточного перегрева. Трубы необогреваемого контура. Трубопроводы питательные, дренажные, продувочные, конденсатные, пожаротушения, технической воды, газовые, мазутные. Пылепроводы и др.)

0501 Ремонт трубопроводов

Дефектация и замер ползучести. Устранение дефектов опор, подвесок, реперов теплового расширения.

| № позиции | Базовая цена в руб. за тонну при диаметре трубопроводов, мм |
| --- | --- |
|  | до 42 | свыше 42 до 60 | свыше 60 до 108 | свыше 108 до 159 | свыше 159 до 245 | свыше 245 до 325 | свыше 325 до 465 | свыше 465 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 05010101 | 6392 | 4925 | 3633 | 3248 | 2760 | 1991 | 1781 | 1606 |

0502 Замена прямых участков

Вырезка (разборка фланцев), снятие дефектного участка, изготовление и установка нового, сварка (сборка фланцев). Зачистка под контроль металла

| № позиции | Диаметр труб, мм | Базовая цена в руб. за тонну при длине участка (м) и толщине стенки трубопровода (мм) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | свыше 3 до 6 |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 до 36 | свыше 36 до 45 | свыше 45 | до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 до 36 | свыше 36 до 45 | свыше 45 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 05020101 | До 42 | 48430 | 44954 | - | - | - | 25807 | 23953 | - | - | - |
| 05020102 | Свыше 42 до 76 | 41786 | 38786 | - | - | - | 20398 | 18932 | - | - | - |
| 05020103 | Свыше 76 до 108 | 38755 | 36006 | 31438 | - | - | 19380 | 17829 | 15567 | - | - |
| 05020104 | Свыше 108 до 133 | 33756 | 30716 | 26819 | - | - | 18061 | 16480 | 14387 | - | - |
| 05020105 | Свыше 133 до 194 | 31210 | 23957 | 20917 | 20537 | - | 13573 | 12759 | 11130 | 10927 | - |
| 05020106 | Свыше 194 до 245 | 26118 | 20537 | 19620 | 19263 | 18483 | 12077 | 10994 | 10499 | 10314 | 9898 |
| 05020107 | Свыше 245 до 325 | 21033 | 19413 | 18808 | 18465 | 17717 | 11241 | 10486 | 10075 | 9700 | 8858 |
| 05020108 | Свыше 325 до 426 | 18901 | 17609 | 17302 | 16631 | 15834 | 10034 | 9456 | 8643 | 8315 | 7893 |
| 05020109 | Свыше 426 до 550 | 18268 | 16313 | 15646 | 14861 | 14208 | 9550 | 8159 | 7830 | 7424 | 7112 |
| 0502010 | Свыше 550 до 720 | 16502 | 15205 | 14867 | - | - | 8846 | 7580 | 7128 | - | - |
| 05020111 | Свыше 720 до 820 | 15849 | 13004 | 11557 | - | - | 8456 | 6924 | 6471 | - | - |
| 05020112 | Свыше 820 до 1020 | 13583 | 12551 | 10801 | - | - | 6909 | 5314 | 4971 | - | - |
| 05020113 | Свыше 1020 до 1420 | 9483 | 8049 | - | - | - | 5033 | 4267 | - | - | - |
| 05020114 | Свыше 1420 до 1620 | - | 7033 | - | - | - | - | 3829 | - | - | - |

0503 Замена и изготовление гибов трубопроводов

050301 Замена гибов трубопроводов

Вырезка (разборка фланцев) и снятие дефектного гиба, установка нового гиба, сварка (сборка фланцев), зачистка под контроль металла

| № позиции | Диаметр труб, мм | Базовая цена в руб. за тонну при длине гиба (м) и толщине стенки трубопровода (мм) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1,5 | свыше 1,5 до 3,0 | свыше 3,0 до 6,0 |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 до 36 | свыше 36 до 45 | свыше 45 | до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 до 36 | свыше 36 до 45 | свыше 45 | до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 до 36 | свыше 36 до 45 | свыше 45 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 05030101 | До 42 | 113299 | 109611 | - | - | - | 62959 | 60436 | - | - | - | 38424 | 36164 | - | - | - |
| 05030102 | Свыше 42 до 76 | 89544 | 86634 | - | - | - | 49739 | 47746 | - | - | - | 29837 | 28083 | - | - | - |
| 05030103 | Свыше 76 до 108 | 83286 | 80574 | 70420 | - | - | 46275 | 44420 | 38808 | - | - | 27743 | 26112 | 22802 | - | - |
| 05030104 | Свыше 108 до 133 | 79039 | 71907 | 62841 | - | - | 43909 | 39943 | 34906 | - | - | 26336 | 23969 | 20931 | - | - |
| 05030105 | Свыше 133 до 194 | 59499 | 56061 | 48995 | 47394 | - | 33051 | 31149 | 27215 | 26559 | - | 19828 | 18692 | 16326 | 16102 | - |
| 05030106 | Свыше 194 до 245 | 54366 | 48034 | 45955 | 44452 | 42773 | 3020S | 26687 | 25520 | 24903 | 23633 | 18117 | 16015 | 15302 | 15095 | 14703 |
| 05030107 | Свыше 245 до 325 | 49243 | 45651 | 44052 | 42613 | 40998 | 27359 | 25984 | 24449 | 23857 | 22642 | 16406 | 14140 | 14671 | 14472 | 14097 |
| 05030108 | Свыше 325 до 426 | 44452 | 44004 | 42246 | 41638 | 40103 | 24625 | 23735 | 23473 | 22498 | 21618 | 14807 | 13959 | 12631 | 12200 | 11199 |
| 05030109 | Свыше 426 до 550 | 43013 | 42677 | 41366 | 40806 | 39255 | 23377 | 22754 | 22178 | 21587 | 20867 | 14039 | 13592 | 12024 | 11209 | 10537 |
| 05030110 | Свыше 550 до 720 | 42374 | 41590 | 40263 | - | - | 21634 | 21059 | 20131 | - | - | 13080 | 12376 | 11353 | - | - |
| 05030111 | Свыше 720 до 820 | 29102 | 28574 | 27519 | - | - | 16070 | 15318 | 14407 | - | - | 9642 | 9162 | 8155 | - | - |
| 05030112 | Свыше 820 до 1020 | 22938 | 19373 | 18612 | - | - | 12664 | 11385 | 10697 | - | - | 7595 | 6412 | 5772 | - | - |
| 05030113 | Свыше 1020 до 1420 | 17301 | 14615 | - | - | - | 9546 | 8539 | - | - | - | 5724 | 4845 | - | - | - |
| 05030114 | Свыше 1420 до 1620 | - | 11721 | - | - | - |  | 6892 | - | - | - | - | 3886 | - | - | - |

050302 Изготовление гибов трубопроводов

Подбор труб, разметка, резка, холодное гнутье, зачистка под контроль металла.

| № позиции | Диаметр труб, мм | Базовая цена в руб. за тонну при длине гиба (м) и толщине стенки трубопровода (мм) |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | свыше 3 до 6 |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 до 36 | до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 до 36 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 05030201 | До 42 | 39893 | - | - | 23824 | - | - |
| 05030202 | Свыше 42 до 76 | 18060 | - | - | 10445 | - | - |
| 05030203 | Свыше 76 до 108 | 15161 | 9956 | - | 9921 | 6288 | - |
| 05030204 | Свыше 108 до 133 | 14113 | 8628 | - | 8628 | 4961 | - |
| 05030205 | Свыше 133 до 194 | 13589 | 7860 | 5519 | 8209 | 4437 | 3668 |

0504 Работы по ремонту трубопроводов

050401 Замена опор и подвесок

| № позиции | Содержание работ | Диаметр труб, мм | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 05040101 | Замена опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение | До 42 | 88 |
| 05040102 | - " - | Свыше 42 до 76 | 219 |
| 05040103 | - " - | Свыше 76 до 108 | 350 |
| 05040104 | - " - | Свыше 108 до 133 | 466 |
| 05040105 | - " - | Свыше 133 до 194 | 641 |
| 05040106 | - " - | Свыше 194 до 245 | 816 |
| 05040107 | - " - | Свыше 245 до 325 | 933 |
| 05040108 | - " - | Свыше 325 до 426 | 1253 |
| 05040109 | - " - | Свыше 426 до 550 | 1690 |
| 05040110 | - " - | Свыше 550 до 720 | 2200 |
| 05040111 | - " - | Свыше 720 до 820 | 2666 |
| 05040112 | - " - | Свыше 820 до 1020 | 3191 |
| 05040113 | - " - | Свыше 1020 до 1420 | 4240 |
| 05040114 | - " - | Свыше 1420 до 1620 | 5289 |

| № позиции | Содержание работ | Диаметр труб, мм | Базовая цена в руб. за штуку при количестве тяг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на одной тяге | на двух тягах |
|  |  |  | с 1-ой пружиной | с 2-мя пружинами | с 3-мя пружинами | с 2-мя пружинами | с 4-мя пружинами | с 6-ю пружинами |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 05040115 | Замена пружинной подвески трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение | До 108 | 958 | 1268 | 1681 | 1371 | 2080 | 3023 |
| 05040116 | - " - | Свыше 108 до 194 | 1134 | 1502 | 1991 | 1624 | 2319 | 3371 |
| 05040117 | - " - | Свыше 194 до 273 | 1296 | 1717 | 2277 | 1856 | 2651 | 3854 |
| 05040118 | - " - | Свыше 273 до 377 | 1509 | 1999 | 2651 | 2160 | 3085 | 4486 |
| 05040119 | - " - | Свыше 377 до 465 | 1680 | 2225 | 2951 | 2403 | 3433 | 4993 |

050402 Переварка дефектных стыков труб поверхности нагрева, трубопроводов и донышек коллекторов. Зачистка под контроль металла

| № позиции | Диаметр труб, мм | Базовая цена в руб. за штуку при толщине стенки, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 до 36 | свыше 36 до 45 | свыше 45 до 50 | свыше 50 до 60 | свыше 60 до 70 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 05040201 | До 60 | 116 | 241 | - | - | - | - | - |
| 05040202 | Свыше 60 до 89 | 197 | 408 | - | - | - | - | - |
| 05040203 | Свыше 89 до 108 | 246 | 517 | 1017 | - | - | - |  |
| 05040204 | Свыше 108 до 133 | 288 | 556 | 1341 | - | - | - | - |
| 05040205 | Свыше 133 до 159 | 352 | 597 | 1429 | 2016 | - | - | - |
| 05040206 | Свыше 159 до 175 | 424 | 712 | 1742 | 2456 | - | - | - |
| 05040207 | Свыше 176 до 219 | 496 | 840 | 2020 | 2860 | - | - | - |
| 05040208 | Свыше 219 до 273 | 589 | 998 | 2406 | 3403 | 4309 | 5401 | 7015 |
| 05040209 | Свыше 273 до 325 | 718 | 1214 | 2932 | 4140 | 5255 | 6569 | 8531 |
| 05040210 | Свыше 325 до 377 | 849 | 1430 | 3437 | 4859 | 6152 | 7711 | 10010 |
| 05040211 | Свыше 377 до 426 | 970 | 1631 | 3779 | 5338 | 6767 | 8472 | 11006 |
| 05040212 | Свыше 426 до 529 | 1171 | 1983 | 4776 | 6744 | 8553 | 10707 | 13852 |
| 05040213 | Свыше 529 до 630 | 1531 | 2581 | 6224 | 8782 | - | - | - |
| 05040214 | Свыше 630 до 820 | 1854 | 3133 | 7546 | - | - | - | - |
| 05040215 | Свыше 820 до 1020 | 2214 | 3745 | 8652 | - | - | - | - |
| 05040216 | Свыше 1020 до 1420 | 2940 | 4967 | - | - | - | - | - |
| 05040217 | Свыше 1420 до 1620 | - | 6182 | - | - | - | - | - |

050403 Предварительный и сопутствующий подогрев сварных швов: трубопроводов, литых отводов, коллекторов

| № позиции | Диаметр труб, мм | Базовая цена в руб. за метр шва при толщине стенки, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 20 | свыше 20 до 45 | свыше 45 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05040301 | До 273 | 357 | 533 | 631 |
| 05040302 | Свыше 273 до 465 | 533 | 766 | 881 |
| 05040303 | Свыше 465 | 766 | 840 | 995 |

050404 Термическая обработка сварных швов: трубопроводов, литых отводов, коллекторов

| На позиции | Диаметр труб, мм | Базовая цена в руб. за штуку при толщине стенки, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 20 | свыше 20 до 45 | свыше 45 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05040401 | До 273 | 1373 | 1843 | 2171 |
| 05040402 | Свыше 273 | 1454 | 1925 | 2294 |

050405 Разборка и сборка фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок

Разболчивание фланцевого соединения, раздвижка фланцев, удаление прокладки, зачистка уплотнительных поверхностей фланцев, установка новой прокладки, сборка фланцевого соединения.

| № позиции | Базовая цена в руб. за фланцевое соединение при диаметре трубопроводов, мм |
| --- | --- |
|  | до 57 | свыше 57 до 89 | свыше 89 до 108 | свыше 108 до 133 | свыше 133 до 159 | свыше 159 до 219 | свыше 219 до 273 | свыше 273 до 325 | свыше 325 до 426 | свыше 426 до 529 | свыше 529 до 630 | свыше 630 до 820 | свыше 820 до 1020 | свыше 1020 до 1420 | свыше 1420 до 1620 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 05040501 | 224 | 272 | 368 | 448 | 528 | 576 | 624 | 736 | 959 | 1199 | 1295 | 1471 | 1663 | 2159 | 2446 |

050406 Замена дисковых и воротниковых фланцев трубопроводов

Отрезка дефектного фланца, подготовка кромок, насадка (установка) нового фланца, приварка.

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за фланец при диаметре трубопроводов, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 57 | свыше 57 до 89 | свыше 89 до 108 | свыше 108 до 133 | свыше 133 до 159 | свыше 159 до 219 | свыше 219 до 273 | свыше 273 до 325 | свыше 325 до 426 | свыше 426 до 529 | свыше 529 до 630 | свыше 630 до 820 | свыше 820 до 1020 | свыше 1020 до 1420 | свыше 1420 до 1620 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 05040601 | Замена дискового фланца | 210 | 247 | 317 | 386 | 459 | 565 | 740 | 882 | 988 | 1116 | 1328 | 1626 | 1999 | 2458 | 3011 |
| 05040602 | Замена воротникового фланца | 230 | 253 | 407 | 519 | 819 | 1085 | 1668 | 2269 | 2451 | 2870 | 3416 | 4181 | 5138 | 6319 | 7742 |

050407 Изготовление секторных отводов

| № позиции | Диаметр труб, мм | Базовая цена в руб. за штуку при количестве секторов, |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05040701 | До 219 | 1352 | 1536 | 1986 | 2445 |
| 05040702 | Свыше 219 до 377 | 3031 | 4219 | 4997 | 6021 |
| 05040703 | Свыше 377 до 426 | 3892 | 4669 | 5775 | 7290 |
| 05040704 | Свыше 426 до 529 | 4423 | 5448 | 6553 | 8028 |
| 05040705 | Свыше 529 до 630 | - | - | 7905 | 9625 |
| 05040706 | Свыше 630 до 820 | - | - | 9461 | 11509 |
| 05040707 | Свыше 820 | - | - | 11386 | 13844 |

050408 Изготовление тройников, крестовин, опор и подвесок

| № позиции | Наименование узла | Диаметр труб, мм | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 05040801 | Тройник | До 108 | 446 |
| 05040802 | То же | Свыше 108 до 219 | 902 |
| 05040803 | То же | Свыше 219 до 377 | 1494 |
| 05040804 | То же | Свыше 377 до 426 | 2294 |
| 05040805 | То же | Свыше 426 | 3481 |
| 05040806 | Крестовина | До 108 | 798 |
| 05040807 | То же | Свыше 108 до 219 | 1536 |
| 05040808 | То же | Свыше 219 до 377 | 2498 |
| 05040809 | То же | Свыше 377 до 426 | 3850 |
| 05040810 | То же | Свыше 426 | 5898 |
| 05040811 | Опора | - | 724 |
| 05040812 | Подвеска | - | 394 |

050409 Изготовление трубных переходов

| № позиции | Диаметр, мм | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05040901 | 42(32 | 221 |
| 05040902 | 51(32 | 246 |
| 05040903 | 57(51 | 385 |
| 05040904 | 76(57 | 422 |
| 05040905 | 89(76 | 449 |
| 05040906 | 108(89 | 456 |
| 05040907 | 133(108 | 471 |
| 05040908 | 159(133 | 656 |
| 05040909 | 219(194 | 921 |
| 05040910 | 273(219 | 1146 |
| 05040911 | 325(273 | 1617 |

050410 Зачистка для контроля за металлом

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за дм2 поверхности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05041001 | Зачистка гибов или околошовной зоны сварных соединений трубопроводов до металлического блеска (подготовка для выполнения работ по контролю за металлом) | 16 |

050411 Прочие работы

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 штук |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05041101 | Установка бобышек контроля ползучести | 86 |
| 05041102 | Установка указателей расположения бобышек контроля ползучести с их изготовлением | 135 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 1 штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05041103 | Установка разгрузочных поясов под изоляцию на вертикальных участках трубопроводов с их изготовлением | 672 |

050412 Испытание газовых трубопроводов котла

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за комплект котла производительностью, т/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 230 | свыше 230 до 500 | свыше 500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 05041201 | Гидравлическое испытание газовых трубопроводов со сборкой и разборкой испытательной схемы | 2458 | 3359 | 4219 |
| 05041202 | Испытание газовых трубопроводов сжатым воздухом с проверкой плотности фланцевых соединений и арматуры | 3563 | 4833 | 5694 |

050413 Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины

| № позиции | Базовая цена в руб. за 10 штук при диаметре трубопровода, мм |
| --- | --- |
|  | до 60 | свыше 60 до 89 | свыше 89 до 108 | свыше 108 до 133 | свыше 133 до 159 | свыше 159 до 219 | свыше 219 до 325 | свыше 325 до 426 | свыше 426 до 529 | свыше 529 до 630 | свыше 630 до 820 | свыше 820 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 05041301 | 167 | 236 | 335 | 454 | 474 | 529 | 654 | 835 | 919 | 1073 | 1240 | 1407 |

050414 Врезка трубопровода в трубопровод

Вырезка отверстия в стенке трубопровода, подготовка под сварку отверстия и врезаемого трубопровода, стыковка, сварка и зачистка под контроль.

| № позиции | Диаметр труб, мм | Базовая цена в руб. за одну врезку при толщине стенки, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 до 36 | свыше 36 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05041401 | До 60 | 727 | 1230 | - | - |
| 05041402 | Свыше 60 до 89 | 975 | 1649 | - | - |
| 05041403 | Свыше 89 до 133 | 1132 | 1914 | - | - |
| 05041404 | Свыше 133 до 160 | 1232 | 2085 | 3239 | - |
| 05041405 | Свыше 160 до 176 | 1413 | 2390 | 3713 | - |
| 05041406 | Свыше 176 до 219 | 1608 | 2721 | 4228 | - |
| 05041407 | Свыше 219 до 273 | 1859 | 3144 | 4884 | 6049 |
| 05041408 | Свыше 273 до 377 | 2178 | 3685 | 5724 | 7090 |
| 05041409 | Свыше 377 до 465 | - | 4151 | 6449 | 7986 |
| 05041410 | Свыше 465 до 630 | - | 4315 | 6704 | - |
| 05041411 | Свыше 630 до 820 | - | 4770 | 7410 | - |

0505 Работы по ремонту пылепроводов

| № позиции | Содержание работ | Паропроизводительность котла, т/ч | Базовая цена в руб. за комплект на котел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 05050101 | Осмотр, опрессовка системы пылеприготовления, выявление дефектов | До 170 | 7167 |
| 05050102 | То же | Свыше 170 до 420 | 10444 |
| 05050103 | То же | Свыше 420 до 1000 | 11961 |
| 05050104 | То же | Свыше 1000 | 17162 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05050201 | Замена сальниковых компенсаторов с их изготовлением | 6144 |
| 05050301 | Ремонт гибов пылепроводов с изготовлением броневых листов | 6553 |
| 05050401 | Усиление гибов пылепроводов профилями коробчатой формы с их изготовлением | 3113 |

Примечания к разделу 05:

1. К базовым ценам подразделов 0502, 0503 и таблицы 050402 применяется коэффициент К = 0,8 при замене, изготовлении и переварке дефектных стыков нижеперечисленных трубопроводов: водяного пара давлением до 0,07 МПа; горячей воды температурой до 115 °С; безнапорных и других не регистрируемых в органах Госгортехнадзора (кроме газопроводов природного газа и мазутопроводов).

Этот же коэффициент применяется к базовой цене на замену и изготовление пылепроводов.

2. В базовых ценах таблицы 050404 учтены затраты на термообработку одного стыка. При термообработке каждого последующего стыка применяется коэффициент К = 0,8.

3. В базовых ценах таблицы 050402 учтены затраты на разводку стыков трубопроводов.

4. При врезках трубопроводов в трубопроводы водяного пара давлением до 0,07 МПа; горячей воды температурой до 115°С; безнапорных и других не регистрируемых в органах Госгортехнадзора (кроме газопроводов природного газа и мазутопроводов), к базовым ценам таблицы 050414 применяется коэффициент К = 0,9.

5. При замене фланца фланцевого соединения к базовым ценам таблицы 050406 применяются в качестве доплаты базовые цены таблицы 050405 на разборку и сборку фланцевого соединения трубопроводов с заменой прокладок.

6. Базовые цены таблиц 050405 и 050406 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам таблиц 0502, 050301.

7. Стоимость работ по замене линзовых компенсаторов определяется по базовым ценам таблицы 0502 на замену прямых участков трубопроводов.

8. Базовые цены таблиц 0502, 050301, 050302, 050402, 050407, 050408, 050409, 050414 учитывают затраты при работе с углеродистыми и легированными сталями. При выполнении работ с нержавеющими сталями применяются следующие коэффициенты к базовым ценам:

- таблиц 0502, 050301, 050402, 050414 - К = 1,05;

- таблицы 050302 - К = 1,1;

- таблиц 050407, 050408, 050409 - К = 1,15

06 ГАРНИТУРА КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

0601 Ремонт гарнитуры

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06010101 | Ремонт лаза котла с заменой отдельных элементов | 378 |
| 06010102 | Ремонт гляделки (лючка) котла с заменой отдельных элементов | 197 |
| 06010103 | Ремонт лазов на воздушных и газовых коробах с заменой отдельных элементов | 224 |
| 06010104 | Ремонт откидных взрывных клапанов с заменой отдельных элементов | 921 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре клапана, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 500 | Св.500 до 700 | Св.700 до 1000 | Св. 1000 до 1500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 06010105 | Ремонт мембранных взрывных клапанов с заменой мембран | 254 | 299 | 508 | 776 |

0602 Замена элементов гарнитуры

| № позиции | Наименование узла (элемента) | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06020101 | Дверца (крышка) лаза | 217 |
| 06020102 | Дверца (крышка) гляделки (лючка) | 112 |
| 06020103 | Дверца откидного взрывного клапана | 526 |
| 06020104 | Рамка (корпус) лаза | 479 |
| 06020105 | Рамка (корпус) гляделки (лючка) | 336 |
| 06020106 | Рамка (корпус) откидного взрывного клапана | 1190 |
| 06020107 | Лаз воздушного или газового короба | 649 |

0603 Изготовление элементов гарнитуры

| № позиции | Наименование узла (элемента) | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06030101 | Дверца (крышка) лаза | 365 |
| 06030102 | Дверца (крышка) гляделки (лючка) | 204 |
| 06030103 | Дверца откидного взрывного клапана | 927 |
| 06030104 | Лаз воздушного или газового короба | 589 |
| 06030105 | Рамка (корпус) лаза | 288 |
| 06030106 | Рамка (корпус) гляделки (лючка) | 173 |
| 06030107 | Рамка (корпус) откидного взрывного клапана | 729 |

Примечания к разделу 06:

1. В базовых ценах позиций 0601010401, 0601010501(0601010504 учтены затраты на изготовление заменяемых элементов, за исключением рамки (корпуса) откидного взрывного клапана - позиция 0603010701.

2. Базовые цены позиций 0602010101(0602010301 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 0601010101, 0601010201, 0601010401.

07 ГАЗОВОЗДУХОПРОВОДЫ

0701 Ремонт газовоздухопроводов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за топну заплат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07010101 | Ремонт дефектных участков газовоздухопроводов наложением заплат | 26008 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за погонный метр шва |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07010102 | Устранение неплотностей газовоздухопроводов, обшивки топки и конвективных шахт электросваркой | 95 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07010103 | Ремонт подвески газовоздухопровода | 426 |

0702 Замена и изготовление участков и элементов газовоздухопроводов

070201 Замена участков газовоздухопроводов и компенсаторов теплового расширения

| № позиции | Наименование узла (элемента) | Базовая цена в руб. за тонну при массе участка (узла), т |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,2 | свыше 0,2 до 0,5 | свыше 0,5 до 1 | свыше 1 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07020101 | Прямой участок газовоздухопровода прямоугольного или круглого сечения | 26746 | 21585 | 13476 | 11878 |
| 07020102 | Фасонный участок | 35429 | 26951 | 19578 | 15772 |

| № позиции | Наименование элемента | Базовая цена в руб. за тонну при массе участка, т |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,05 | свыше 0,05 до 0,1 | свыше 0,1 до 0,2 | свыше 0,2 до 0,5 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07020103 | Компенсатор теплового расширения | 44535 | 43455 | 41291 | 35388 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 100 штук |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07020104 | Установка крючьев для крепления тепловой изоляции с их изготовлением | 617 |

070202 Замена опор и подвесок газовоздухопроводов

| № позиции | Наименование узла | Базовая цена в руб. за штуку при массе заменяемой опоры (подвески), кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 25 | свыше 25 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 07020201 | Опора | 647 | 881 | 983 |
| 07020202 | Подвеска | 573 | 700 | 840 |

070203 Замена сетки воздухозабора

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07020301 | Замена сетки воздухозабора короба всаса из котельного зала | 154 |

070204 Изготовление участков и элементов газовоздухопроводов

| № позиции | Наименование узла | Базовая цена в руб. за тонну при массе участка, тонна |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,2 | свыше 0,2 до 0,5 | свыше 0,5 до 1 | свыше 1 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07020401 | Прямой участок газовоздухопровода прямоугольного и круглого сечения | 15647 | 11182 | 8069 | 4546 |
| 07020402 | Фасонный участок | 21176 | 15155 | 10813 | 7332 |

070205 Изготовление подвесок и опор газовоздухопроводов

| № позиции | Наименование узла (элемента) | Базовая цена в руб. за штуку при массе, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 20 | свыше 20 |
|  |  | 01 | 02 |
| 07020501 | Опора | 840 | 1331 |
| 07020502 | Подвеска | 902 | 1454 |

070206 Изготовление компенсаторов теплового расширения

| № позиции | Форма сечения | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07020601 | Прямоугольная | 43048 |
| 07020602 | Круглая | 63650 |

0703 Ремонт клапанов (шиберов)

Очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей привода и уплотнений

| № позиции | Тип клапана | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07030101 | Одноосный | 1556 |
| 07030102 | Двухосный | 2621 |
| 07030103 | Трехосный | 3236 |
| 07030104 | Четырехосный | 4219 |
| 07030105 | Пятиосный | 4833 |
| 07030106 | Шестиосный | 5365 |
| 07030107 | Семиосный | 6348 |
| 07030108 | Восьмиосный | 7004 |
| 07030109 | Девятиосный | 7823 |
| 07030110 | Десятиосный | 8601 |
| 07030111 | Одиннадцатиосный | 9175 |
| 07030112 | Двенадцатиосный | 9748 |

0704 Замена клапанов (шиберов) с последующим опробованием

| № позиции | Базовая цена в руб. за тонну при массе клапана (шибера), т |
| --- | --- |
|  | до 0,1 | свыше 0,1 до 0,2 | свыше 0,2 до 0,5 | свыше 0,5 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07040101 | 28998 | 18924 | 12165 | 7865 |

0705 Изготовление клапанов (шиберов)

| № позиции | Базовая цена в руб. за тонну при массе клапана (шибера), т |
| --- | --- |
|  | до 0,1 | свыше 0,1 до 0,2 | свыше 0,2 до 0,5 | свыше 0,5 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 07050101 | 31538 | 31006 | 30023 | 27115 |

0706 Ремонт аппаратов обдувки

Снятие (установка), разборка, очистка, осмотр, дефектация, устранение дефектов и замена изношенных деталей. Сборка, опробование

| № позиции | Тип аппарата | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07060101 | ОПР-5 | 3400 |
| 07060102 | ОПК-7 | 4382 |
| 07060103 | ОГ-8 | 5202 |
| 07060104 | М-3 | 7373 |

0707 Система встроенных жалюзийных золоуловителей

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07070101 | Ремонт системы. Очистка, дефектация. Замена до 50% креплений лопаток. Испытание на плотность | 24821 |
| 07070102 | Замена неохлаждаемой лопатки | 176 |
| 07070103 | Замена охлаждаемой лопатки | 573 |

Примечания к разделу 07:

1. Базовая цена позиции 0701010201 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам позиций 0701010101, 0702010101 - 0702010204.

2. В базовых ценах таблиц 070201, 070202 и позиций 0704010101 - 0704010104 учтены затраты при работе на высоте до 10 м. При работе на высоте свыше 10 м применяется коэффициент К = 1,1.

3. Базовая цена позиции 0702010401 не может применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 0702010101 - 0702010104, 0702010201 - 0702010204 и таблицы 070204.

4. В базовой цене позиции 0706010401 учтены затраты на ремонт запорного механизма люка.

08 НАРУЖНАЯ ОБШИВА, ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА КОТЛА И ДРУГИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

0801 Наружная обшива котла

080101 Снятие и установка обшивы котла

| № позиции | Содержание работ | Масса обшивы, т | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 08010101 | Снятие и установка листов наружной обшивы котла | - | 35921 |
| 08010102 | Снятие и установка щитов обшивы котла | До 0,2 | 14418 |
| 08010103 | То же | Свыше 0,2 до 0,5 | 12328 |
| 08010104 | То же | Свыше 0,5 | 8478 |

080102 Изготовление обшивы котла

| № позиции | Содержание работ | Масса обшивы, т | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 08010201 | Изготовление листов наружной обшивы | - | 8069 |
| 08010202 | Изготовление щитов наружной обшивы | До 0,2 | 17449 |
| 08010203 | То же | Свыше 0,2 до 0,5 | 15605 |
| 08010204 | То же | Свыше 0,5 | 10322 |

0802 Лестницы и площадки

| № позиции | Содержание работ | Масса металлоконструкции, т | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 08020101 | Ремонт лестниц и площадок, правка поручней, стоек, бортовых полос. Замена отдельных элементов | - | 3080 |
| 08020201 | Снятие и установка лестниц и площадок | До 0,2 | 11755 |
| 08020202 | То же | Свыше 0,2 до 0,5 | 9257 |
| 08020203 | То же | Свыше 0,5 | 6144 |
| 08020301 | Изготовление лестниц и площадок | До 0,2 | 19578 |
| 08020302 | То же | Свыше 0,2 до 0,5 | 15401 |
| 08020303 | То же | Свыше 0,5 | 10240 |

0803 Каркас, металлоконструкции котла и другого оборудования

080301 Замена элементов каркасов котла и другого оборудования

Установка такелажных приспособлений. Строповка и отрезка дефектных элементов каркаса (колонн, стоек, ферм, балок, ригелей, раскосов и т.п.). Подготовка опор и мест сопряжения для новых элементов каркаса. Входной контроль и установка новых элементов каркаса, выверка положения и соединения с узлами опор и сопряжений. Снятие такелажных приспособлений.

| № позиции | Масса элемента, т | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08030101 | до 0,05 | 25524 |
| 08030102 | свыше 0,05 до 0,1 | 17506 |
| 08030103 | свыше 0,1 до 0,2 | 11854 |
| 08030104 | свыше 0,2 до 0,5 | 8864 |
| 08030105 | свыше 0,5 до 1,0 | 5814 |
| 08030106 | свыше 1,0 до 1,5 | 5421 |
| 08030107 | свыше 1,5 до 2,0 | 4198 |
| 08030108 | свыше 2,0 до 3,0 | 3383 |
| 08030109 | свыше 3,0 до 4,0 | 2801 |
| 08030110 | свыше 4,0 до 5,0 | 2639 |
| 08030111 | свыше 5,0 | 2506 |

080302 Замена кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций

Установка такелажных приспособлений. Отрезка дефектных металлоконструкций. Подготовка мест сопряжения для новых металлоконструкций. Входной контроль и установка новых металлоконструкций, выверка положения и соединение с узлами сопряжений. Снятие такелажных приспособлений.

| № позиции | Масса элемента, т | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08030201 | до 0,02 | 31152 |
| 08030202 | свыше 0,02 до 0,05 | 21729 |
| 08030203 | свыше 0,05 до 0,1 | 13711 |
| 08030204 | свыше 0,1 до 0,15 | 11204 |
| 08030205 | свыше 0,15 | 9256 |

080303 Изготовление элементов каркасов котла и другого оборудования

Подборка и сортировка материалов, разметка и вырезка деталей, контрольная сборка элементов каркаса, соединение по линиям сопряжения.

| № позиции | Масса элемента, т | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08030301 | до 0,05 | 36045 |
| 08030302 | свыше 0,05 до 0,1 | 18926 |
| 08030303 | свыше 0,1 до 0,2 | 16548 |
| 08030304 | свыше 0,2 до 0,5 | 13110 |
| 08030305 | свыше 0,5 до 1,0 | 8649 |
| 08030306 | свыше 1,0 до 1,5 | 7732 |
| 08030307 | свыше 1,5 до 2,0 | 6991 |
| 08030308 | свыше 2,0 до 3,0 | 6553 |
| 08030309 | свыше 3,0 до 4,0 | 6252 |
| 08030310 | свыше 4,0 до 5,0 | 5919 |
| 08030311 | свыше 5,0 | 5587 |

080304 Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08030401 | Изготовление кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций | 19766 |

Примечания к разделу 08:

1. При изготовлении обшивы из старогодных листов к базовой цене позиции 0801020101 применяется коэффициент К = 1,2.

2. При установке и снятии временных металлоконструкций к базовым ценам таблицы 080302 применяется коэффициент К = 0,8.

3. При отсутствии стационарного крана к базовым ценам таблицы 080301 применяются следующие коэффициенты при работе на высоте:

- свыше 10 до 20 м ( К = 1,03;

- свыше 20 до 30 м ( К = 1,07;

- свыше 30 до 40 м ( К = 1,12;

- свыше 40 м           ( К = 1,2

4. В том случае, когда при изготовлении элементов каркаса не требуется выполнение сварочных работ, к базовым ценам таблицы 080303 применяется коэффициент К = 0,87.

5. В том случае, когда при изготовлении кронштейнов, рам и других мелких металлоконструкций не требуется выполнение сварочных работ, к базовой цене позиции 0803040101 применяется коэффициент К = 0,8.

09 ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ

0901 Установка непрерывного золошлакоудаления со скребковым транспортером

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09010101 | Ремонт установки. Отсоединение трубопроводов, устранение дефектов и замена изношенных деталей, шиберов, редуктора, дробилки и тяговой цепи. Сборка, опробование. | 30023 |

0902 Шнековое шлакоудаляющее устройство

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09020101 | Ремонт шнековой установки без замены шнека. Отсоединение (присоединение) трубопроводов. Разборка, очистка, дефектация. Замена дефектных подшипников, участков спирали и ванны. Наплавка спирали и ванны износостойкими электродами. Сборка, опробование. | 46324 |
| 09020102 | Ремонт шнековой установки с заменой шнека. Отсоединение (присоединение) трубопроводов. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена шнека. Сборка, опробование | 25108 |
| 09020103 | Ремонт привода шнека. Разборка, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Сборка, опробование | 2867 |
| 09020104 | Ремонт гидрозатвора проваркой дефектных швов и наложением заплат | 1454 |
| 09020201 | Замена ванны | 3317 |
| 09020202 | Замена шнековой установки | 30637 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за ванну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09020203 | Замена полуцилиндрической брони ванны | 2581 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09020204 | Замена шлакового комода | 23429 |
| 09020301 | Изготовление ванны | 4178 |
| 09020302 | Изготовление шнека | 15974 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за ванну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09020303 | Изготовление полуцилиндрической брони ванны. Разметка трубы, резка, обработка кромок | 274 |

0903 Шлаковая смывная шахта

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09030101 | Ремонт шлаковой смывной шахты. Осмотр, дефектация, устранение дефектов люка, гляделки, шлакового затвора, смывных и оросительных сопл с заменой насадок | 20439 |
| 09030201 | Замена дефектной сливной решетки | 881 |
| 09030301 | Изготовление сливной решетки | 1352 |

0904 Аппарат системы Москалькова

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09040101 | Ремонт золошлакосмывного аппарата системы Москалькова. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена брони, изношенных элементов диффузоров и концевой насадки смывного сопла. Сборка, опробование. | 7496 |

0905 Смывное устройство типа "Чайник"

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09050101 | Ремонт золосмывного устройства типа "Чайник" с заменой сопла и уплотнений | 958 |
| 09050201 | Замена золосмывного устройства типа "Чайник" | 2040 |
| 09050301 | Изготовление золосмывного устройства типа "Чайник" | 3727 |

0906 Узлы устройств гидрозолоудаления

090601 Трубопроводы смывной воды

| № позиции | Содержание работ | Диаметр трубы, мм | Базовая цена в руб. за погонный метр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 09060101 | Снятие и установка участков трубопроводов, смывной воды с очисткой внутренней поверхности от карбоната кальция | От 159 до 219 | 164 |
| 09060102 | То же | Свыше 219 | 688 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09060103 | Ремонт фильтров трубопроводов смывной воды с очисткой внутренней поверхности от карбоната кальция и заменой отдельных элементов | 536 |

090602 Каналы гидрозолоудаления

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за погонный метр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09060201 | Ремонт решетчатых перекрытий каналов гидрозолоудаления с очисткой подрешетчатых штроб | 504 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09060202 | Замена насадки сопла в канале гидрозолоудаления | 138 |

090603 Бункеры золы

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну заплат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09060301 | Ремонт бункера золы наложением заплат | 11182 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09060302 | Ремонт датчика уровня золы в бункере | 185 |
| 09060303 | Ремонт люков с быстросъемной крышкой на бункере золы | 193 |

| № позиции | Содержание работ | Диаметр трубы, мм | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 09060304 | Замена отсосной трубы бункера золы с ее изготовлением | От 89 до 108 | 262 |
| 09060305 | То же | От 108 до 219 | 418 |

0907 Узлы системы пневмозолоудаления

090701 Ремонт узлов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за погонный метр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09070101 | Ремонт пневможелоба. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов струбцин, замена аэроткани. Сборка, испытание на плотность | 303 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09070102 | Ремонт лючка пневможелоба с заменой прокладки | 28 |
| 09070103 | Ремонт пневмослоевого затвора-переключателя (без снятия) системы пневмозолоудаления с заменой аэроткани | 1229 |

090702 Замена узлов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09070201 | Замена пневмослоевого затвора-переключателя с заменой аэроткани | 1311 |
| 09070202 | Замена перехода между пневможелобами с его изготовлением | 1413 |
| 09070203 | Замена лючка пневможелоба с его изготовлением | 221 |
| 09070204 | Замена приемной коробки с соединительными переходами от пневможелоба к золосмывному устройству с се изготовлением | 1659 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за погонный метр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09070205 | Замена верхней части пневможелоба | 182 |
| 09070206 | Замена нижней части пневможелоба | 102 |

10 КАЛОРИФЕРНЫЕ УСТАНОВКИ

1001 Ремонт калориферных установок с отглушкой дефектных труб

Открытие и закрытие лазов. Вырезка и установка уплотнительных листов. Гидравлические испытания с устранением дефектов на батареях и коллекторах. Заглушка дефектных труб.

| № позиции | Тип калориферной установки | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 10010101 | СО-110 | 7086 |
| 10010102 | КСФ-6, КСФ-7, КСФ-9, КФБ-6, КФБ-7, КФСО-8, КФСО-9 | 5571 |
| 10010103 | КФС-10, КФС-11, КФС-12; КФБ-9, КФБ-10, КФБ-11, КФБ-12; КФБО-8, КФБО-9, КФБО-10, КФБО-11; КФСО-11; КП-410 | 4874 |
| 10010104 | СТД-3009Б-9; СТД-3009Б-14 | 3646 |

1002 Ремонт калориферных установок с обваркой труб в трубной доске

Открытие и закрытие лазов. Вырезка и установка уплотнительных листов. Гидравлические испытания с устранением дефектов на батареях и коллекторах. Обварка труб в трубной доске с предварительной вырезкой отверстия в стенке камеры и последующим восстановлением.

| № позиции | Тип калориферной установки | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 10020101 | СО-110 | 15072 |
| 10020102 | КСФ-6, КСФ-7, КСФ-8, КСФ-9, КФБ-5, КФБ-6, КФБ-7, КФСО-8, КФСО-9 | 14090 |
| 10020103 | КФС-10, КФС-11, КФС-12, КФБ-9, КФБ-10, КФБ-11, КФБ-12, КФБО-8, КФБО-9, КФБО-10, КФБО-11; КФСО-11, КП-410 | 13107 |
| 10020104 | СТД-3009Б-9, СТД-3009Б-14 | 11428 |

1003 Замена секций калориферных установок

Открытие и закрытие лазов, вырезка и установка уплотнительных листов, замена секций, гидравлические испытания.

| № позиции | Тип калориферной установки | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 10030101 | СО-110 | 11796 |
| 10030102 | КСФ-6, КСФ-7, КСФ-8, КСФ-9, КФБ-5, КФБ-6, КФБ-7, КФСО-8, КФСО-9 | 23141 |
| 10030103 | КФС-10, КФС-11, КФС-12; КФБ-9, КФБ-10, КФБ-11, КФБ-12; КФБО-8, КФБО-9, КФБО-10, КФБО-11; КФСО-11; КП-410 | 15728 |
| 10030104 | СТД-3009Б-9; СТД-3009Б-14 | 14582 |

Примечание: При отсутствии на ремонтной площадке мостового, козлового или полукозлового крана, предусмотренного технологией производства работ, к базовым ценам таблицы 1003 применяется коэффициент К = 1,1.

11 ГОРЕЛКИ

1101 Ремонт горелок

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов рассекателей, форсунок, воздушных регистров, внутренней и выходной труб, улитки и подшипников привода. Замена насадок. Сборка.

| № позиции | Тип горелки | Базовая цена в руб. за горелку с тепловой производительностью*, т/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 25 | свыше 25 до 50 | свыше 50 до 75 | свыше 75 до 100 | свыше 100 до 125 | свыше 125 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 11010101 | Прямоточная | 5202 | 6758 | 8315 | 9994 | - | - |
| 11010102 | Вихревая комбинированная пылегазомазутная | 11551 | 13476 | 15441 | 17366 | 19291 | 21299 |
| 11010103 | Вихревая комбинированная газомазутная | 10034 | 12124 | 14213 | 16015 | 18309 | 20357 |

_____________

* Производительность котла деленная на количество горелок.

1102 Замена горелок

| № позиции | Тип горелки | Базовая цена в руб. за горелку с тепловой производительностью*, т/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 25 | свыше 25 до 50 | свыше 50 до 75 | свыше 75 до 100 | свыше 100 до 125 | свыше 125 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 11020101 | Прямоточная | 8478 | 11141 | 13721 | 16343 | - | - |
| 11020102 | Вихревая комбинированная пылегазомазутная | 16343 | 19128 | 21912 | 24658 | 27402 | 30187 |
| 11020103 | Вихревая комбинированная газомазутная | 10403 | 12534 | 14663 | 16793 | 19005 | 21053 |

_____________

* Производительность котла деленная на количество горелок.

1103 Прочие работы по ремонту горелок

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 11030101 | Устранение дефектов и тарировка мазутной форсунки | 2335 |
| 11030102 | Устранение дефектов растопочной газовой горелки | 696 |
| 11030201 | Замена сопла кольцевой трубы газовой горелки с предварительной вырезкой участка воздушного короба и последующим его восстановлением | 4178 |
| 11030202 | Замена запально-защитного устройства | 225 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 11030203 | Замена брони улитки и выходного участка трубы аэросмеси с их изготовлением | 34692 |
| 11030204 | Замена кольцевой трубы н се сопел с их изготовлением | 16138 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре насадки, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 300 | свыше 300 |
|  |  | 01 | 02 |
| 11030205 | Замена насадки пылеугольной горелки | 508 | 659 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 11030206 | Замена бачка охлаждения мазутной форсунки | 619 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 11030301 | Изготовление деталей горелок | 28262 |

1104 Ремонт механической топки котла ТЛМЗ (движущая колосниковая решетка)

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 11040101 | Ремонт топки с полной заменой колосников. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов валов, звездочек, редуктора привода, рамы, дутьевого короба. Полная замена колосников и штырей. Сборка, опробование. | 78887 |
| 11040102 | Ремонт топки с заменой до 50% колосников. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов валов, звездочек, редуктора привода, рамы дутьевого короба. Замена до 50% колосников и штырей. Сборка опробование в работе | 64346 |
| 11040201 | Замена переднего вала | 6021 |
| 11040202 | Замена заднего вала | 4833 |

Примечание к разделу 11.

Базовая цена позиции 1103020301 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам подраздела 1101.

12 ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛИ

1201 Регенеративные вращающиеся воздухоподогреватели

120101 Регенеративные вращающиеся воздухоподогреватели в сборе

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре ротора, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 4100 | свыше 4100 до 5400 | свыше 5400 до 7016 | свыше 7016 до 9800 | свыше 9800 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 12010101 | Вскрытие и закрытие лазов и люков. Дефектация деталей ротора с выемом контрольной партии набивки. Полная замена полос радиальных уплотнений. Ремонт межсекторных перегородок, замена опорной решетки холодного слоя. Устранение биения фланцев ротора и цевочного обода. Дефектация уплотнений. Устранение неплотностей корпуса. Дефектация подшипников, восстановление вертикальности вала и горизонтальности верхней опоры. Дефектация привода | 83337 | 112507 | 138330 | 149179 | 160012 |
| 12010102 | Вскрытие и закрытие лазов и люков. Дефектация деталей ротора с выемом контрольной партии набивки. Замена полос радиальных уплотнений (до 50%). Правка межсекторных перегородок, ремонт опорной решетки холодного слоя. Устранение биения фланцев ротора и цевочного обода. Дефектация уплотнений. Устранение неплотностей корпуса. Дефектация подшипников, восстановление вертикальности вала и горизонтальности верхней опоры. Дефектация привода | 59104 | 80074 | 98342 | 106657 | 114358 |
| 12010103 | Вскрытие и закрытие лазов и люков. Дефектация деталей ротора с выемом контрольной партии набивки. Замена полос радиальных уплотнений (до 15%). Устранение биения фланцев ротора и цевочного обода. Дефектация уплотнений. Устранение неплотностей корпуса. Дефектация подшипников и привода | 29573 | 40057 | 49151 | 53001 | 56933 |
| 12010104 | Регулировка уплотнений воздухоподогревателя при «холодном» роторе | 1475 | 1925 | 2540 | 3359 | 4013 |
| 12010105 | Регулировка уплотнений воздухоподогревателя при «горячем» роторе | 2212 | 2908 | 3769 | 5038 | 6021 |

120102 Ротор

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за ротор при диаметре ротора, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 4100 | свыше 4100 до 5400 | свыше 5400 до 7016 | свыше 7016 до 9800 | свыше 9800 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 12010201 | Устранение биения фланцев ротора приваркой и наплавкой металла с последующей проточкой | 6225 | 9544 | 12615 | 16670 | 20726 |
| 12010202 | Ремонт цевочного обода с заменой дефектных цевок и регулировкой | 15564 | 17695 | 21176 | 24780 | 43867 |
| 12010203 | Замена цевочного обода | 28262 | 32152 | 38542 | 45013 | 51403 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 12010204 | Замена нагревательной набивки «холодного слоя» | 4669 |
| 12010205 | Замена нагревательной набивки «горячего слоя» | 3973 |
| 12010206 | Ремонт пакета набивки с заменой дефектных листов | 5955 |

120103 Уплотнения ротора

| № позиции | Содержание работ | Ремонт с разборкой и сборкой | Замена |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре ротора, мм | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре ротора, мм |
|  |  | до 4100 | свыше 4100 до 5400 | свыше 5400 до 7016 | свыше 7016 до 9800 | свыше 9800 | до 4100 | свыше 4100 до 5400 | свыше 5400 до 7016 | свыше 7016 до 9800 | свыше 9800 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 12010301 | Верхние колодочные периферийные уплотнения | 11337 | 12792 | 15574 | 19252 | 20579 | 11129 | 12563 | 14828 | 17335 | 20204 |
| 12010302 | Нижние колодочные периферийные уплотнения | 14167 | 15990 | 18868 | 22066 | 25728 | 13907 | 15704 | 18528 | 21669 | 25262 |
| 12010303 | Уплотнения вала и центральные | 4956 | 5571 | 6676 | 7823 | 9461 | 4304 | 4832 | 5814 | 6795 | 8230 |
| 12010304 | Плита верхних радиальных уплотнений | 5612 | 7675 | 8555 | 15111 | 18980 | 6437 | 8806 | 9830 | 17350 | 21230 |
| 12010305 | Плита нижних радиальных уплотнений | 6892 | 9434 | 10521 | 18580 | 23329 | 7489 | 10240 | 11425 | 20178 | 25336 |
| 12010306 | Плита аксиальных уплотнений | - | - | - | 25936 | 35146 | - | - | - | 31292 | 42392 |
| 12010307 | Верхние пластинчатые периферийные уплотнения | 13687 | 15191 | 20771 | - | - | 8847 | 9830 | 13434 | - | - |
| 12010308 | Нижние пластинчатые периферийные уплотнения | 19044 | 22370 | 28366 | - | - | 12328 | 14459 | 18349 | - | - |
| 12010309 | Верхние периферийные уплотнения с плитами и грузами | 13959 | 14807 | 19012 | - | - | 15155 | 17285 | 20643 | - |  |
| 12010310 | Нижние периферийные уплотнения с плитами и грузами | 15654 | 18261 | 21379 | - | - | 16997 | 19824 | 23224 | - | - |

120104 Ходовая часть

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре ротора, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 4100 | свыше 4100 до 5400 | свыше 5400 до 7016 | свыше 7016 до 9800 | свыше 9800 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 12010401 | Ремонт нижней опоры с подъемом ротора и заменой подшипника (воздухоподогреватели типа РВП (РВВ)). Для воздухоподогревателей типа ВПР - с полной разборкой и заменой подшипника | 38696 | 46371 | 50209 | 57564 | 72755 |
| 12010402 | Ремонт нижней опоры с очисткой и осмотром | 2239 | 2718 | 2878 | 3358 | 4157 |
| 12010403 | Ремонт верхней опоры с полной разборкой и заменой подшипника (воздухоподогреватели типа РВП (РВВ)). Для воздухоподогревателей типа ВПР - с подъемом ротора и заменой подшипника | 10394 | 12472 | 13432 | 15510 | 19828 |
| 12010404 | Ремонт верхней опоры с очисткой и осмотром | 2558 | 3038 | 3358 | 3838 | 4797 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за ротор при диаметре ротора, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 4100 | свыше 4100 до 5400 | свыше 5400 до 7016 | свыше 7016 до 9800 | свыше 9800 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 12010405 | Восстановление шеек вала наплавкой с последующей проточкой, шабровкой и подгонкой посадочных мест | 19188 | 23026 | 24944 | 28782 | 36457 |

120105 Привод

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре ротора, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 4100 | свыше 4100 до 5400 | свыше 5400 до 7016 | свыше 7016 до 9800 | свыше 9800 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 12010501 | Ремонт привода со снятием редуктора, ремонтом амортизатора и подвижной плиты (для РВП, РВВ) | 11513 | 13592 | 13592 | 16790 | 21746 |
| 12010502 | Ремонт привода с очисткой и устранением дефектов (для РВП, РВВ) | 3838 | 4477 | 4477 | 7196 | 9274 |
| 12010503 | Ремонт привода со снятием редуктора и заменой дробевой муфты (для ВПР) | 9274 | 11193 | 11193 | 14071 | - |
| 12010504 | Ремонт привода с разборкой, устранением дефектов редуктора и дробевой муфты (для ВПР) | 10553 | 12792 | 12792 | 15990 | - |
| 12010505 | Ремонт мотор-редуктора с полной разборкой и заменой дефектных деталей | 9914 | 11993 | 11993 | 16790 | 21746 |
| 12010506 | Ремонт тихоходного редуктора с полной разборкой и заменой дефектных деталей | - | - | - | 9594 | 12472 |
| 12010507 | Ремонт конического редуктора с полной разборкой и заменой дефектных деталей (для ВПР) | 11193 | 13592 | 14391 | 17909 | - |
| 12010508 | Ремонт цилиндрического редуктора с полной разборкой и заменой дефектных деталей (для ВПР) | 8315 | 10074 | 10074 | 12472 | - |
| 12010509 | Замена звездочки привода (для РВП, РВВ) | - | 6396 | 6396 | 7995 | 10394 |

120106 Маслостанция

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре ротора, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 4100 | свыше 4100 до 5400 | свыше 5400 до 7016 | свыше 7016 до 9800 | свыше 9800 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 12010601 | Ремонт с устранением дефектов маслоохладителей, бака, маслопроводов, заменой фильтров. Замена масла | 2558 | 2878 | 3230 | 4461 | 5165 |
| 12010602 | Ремонт с очисткой фильтров, маслоохладителей и регулировкой производительности | 1279 | 1599 | 1919 | 2239 | 3198 |

1202 Рекуперативный трубчатый воздухоподогреватель

120201 Ремонт кубов воздухоподогревателей

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 12020101 | Вскрытие и закрытие лазов, замена прокладок с их изготовлением. Осмотр, дефектация. Устранение дефектов компенсаторов, обшивы. Восстановление плотности или заглушка дефектных труб. Замена защитных насадок. Испытание на плотность | 3850 |
| 12020102 | Вскрытие и закрытие лазов, замена прокладок с их изготовлением. Осмотр, дефектация | 114 |

120202 Замена узлов и элементов воздухоподогревателей

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 12020201 | Замена нижних кубов | 7455 |
| 12020202 | Замена верхних (средних) кубов | 8109 |
| 12020203 | Замена труб воздухоподогревателя | 40590 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 12020204 | Замена защитной насадки трубы | 43 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну накладок |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 12020205 | Замена уплотняющих накладок с их изготовлением | 33791 |

120203 Изготовление пакетов трубных досок воздухоподогревателей

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за пакет трубных досок с количеством отверстий, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 300 | свыше 300 до 500 | свыше 500 до 700 | свыше 700 до 900 | свыше 900 до 1200 | свыше 1200 до 1500 | свыше 1500 до 1800 | свыше 1800 до 2100 | свыше 2100 до 2400 | свыше 2400 до 2700 | свыше 2700 до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | И |
| 12020301 | Изготовление пакета трубных досок площадью до 5 м2 с отверстиями для труб диаметром 40 мм | 2986 | 6229 | 9044 | 11860 | 15657 | 19879 | - | - | - | - | - |
| 12020302 | То же, для труб диаметром 51 мм | 3114 | 6442 | 9343 | 12528 | 16168 | 20520 | - | - | - | - | - |
| 12020303 | Изготовление пакета трубных досок площадью свыше 5 до 10 м2 с отверстиями для труб диаметром 40 мм | - | - | - | - | - | - | 24117 | 28340 | 32578 | 36802 | 41039 |
| 12020304 | То же, для труб диаметром 51 мм | - | - | - | - | - | - | 24885 | 29236 | 33602 | 37953 | 42319 |

120204 Изготовление секций (кубов) трубчатых воздухоподогревателей

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за секцию с количеством труб, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 300 | свыше 300 до 500 | свыше 500 до 700 | свыше 700 до 900 | свыше 900 до 1200 | свыше 1200 до 1500 | свыше 1500 до 1800 | свыше 1800 до 2100 | свыше 2100 до 2400 | свыше 2400 до 2700 | свыше 2700 до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12020401 | Изготовление секции высотой от 1,5 до 2,0 м с трубами диаметром 40 мм | 7970 | 21275 | 31912 | 42549 | 55840 | - | - | - | - | - | - |
| 12020402 | То же, с трубами диаметром 51 мм | 9079 | 24189 | 36284 | 48378 | 63489 | - | - | - | - | - | - |
| 12020403 | Изготовление секции высотой от 2,0 до 2,5 м с трубами диаметром 40 мм | 8787 | 23432 | 35147 | 46863 | 61507 | 79082 | - | - | - | - | - |
| 12020404 | То же, с трубами диаметром 51 мм | 9909 | 26404 | 39606 | 52809 | 69303 | 89121 | - | - | - | - | - |
| 12020405 | Изготовление секции высотой от 2,5 до 3,5 м с трубами диаметром 40 мм | 9398 | 25064 | 37595 | 50127 | 65791 | 84590 | 103386 | - | - | - | - |
| 12020406 | То же, с трубами диаметром 51 мм | 10492 | 27978 | 41966 | 55955 | 73442 | 94426 | 115408 | - | - | - | - |
| 12020407 | Изготовление секции высотой от 3,5 до 4,5 м с трубами диаметром 40 мм | - | - | - | - | - | 88524 | 108196 | 127867 | 147540 | 167211 | 186884 |
| 12020408 | То же, с трубами диаметром 51 мм | - | - | - | - | - | 98359 | 120218 | 142075 | 163933 | 185790 | 207649 |
| 12020409 | Изготовление секции высотой от 4,5 до 5,5 м с трубами диаметром 40 мм | - | - | - | - | - | 92458 | 113004 | 133551 | 154097 | 174643 | 195190 |
| 12020410 | То же, с трубами диаметром 51 мм | - | - | - | - | - | 102294 | 125026 | 147759 | 170490 | 193222 | 215955 |
| 12020411 | Изготовление секции высотой от 5,5 до 7,0 м с трубами диаметром 40 мм | - | - | - | - | - | - | 117813 | 139234 | 160654 | 182074 | 203495 |
| 12020412 | То же, с трубами диаметром 51 мм | - | - | - |  | - | - | 129835 | 153441 | 177047 | 200654 | 224260 |

120205 Изготовление элементов воздухоподогревателей

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 12020501 | Изготовление защитной насадки трубы | 55 |

Примечания к разделу 12:

1. Стоимость изготовления полос радиального уплотнения определяется по базовым ценам таблицы 080302.

2. Базовые цены позиций 1201020101-1201020105 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 1201010101-1201010305.

3. Стоимость устранения дефектов уплотнений ротора определяется с коэффициентом К=0,15 к базовой цене ремонта с разборкой и сборкой конкретного вида уплотнения, приведенной в таблице 120103.

4. Базовые цены позиций 1201050902-1201050905 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 1201050102-1201050105.

5. В базовых ценах на изготовление секций (кубов) трубчатых воздухоподогревателей не учтены затраты на изготовление трубных досок.

13 ШАРОВЫЕ БАРАБАННЫЕ МЕЛЬНИЦЫ

1301 Барабан

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по типам мельниц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ш-6 | Ш-10 | Ш-12 | Ш-16 | Ш-25, Ш-25а | Ш-32, Ш-32а | Ш-50 | Ш-50а | НШ-70 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 13010101 | Ремонт барабана с выгрузкой и загрузкой шаров, полной заменой цилиндрической и торцевой брони, заменой втулки полой цапфы | 48578 | 66640 | 86096 | 99284 | 123819 | 180547 | 246942 | 225644 | 314688 |
| 13010102 | Ремонт барабана с выгрузкой и загрузкой шаров, заменой цилиндрической и торцевой брони до 50%, ремонтом втулки полой цапфы | 31534 | 50011 | 64552 | 74505 | 92813 | 135697 | 185175 | 169980 | 235964 |
| 13010103 | Ремонт барабана с выгрузкой и загрузкой шаров, заменой цилиндрической и торцевой брони до 30%, ремонтом втулки полом цапфы | 29121 | 40057 | 51608 | 59554 | 74299 | 111654 | 145937 | 139547 | 180179 |
| 13010104 | Ремонт барабана с открытием люков, подтяжкой болтов, заменой уплотнений, устранением дефектов бронеплит и клиньев, догрузкой шаров в мельницу | 7127 | 11509 | 11961 | 14006 | 18841 | 25804 | 34037 | 32358 | 41738 |
| 13010105 | Замена передней торцевой крышки барабана с выгрузкой и загрузкой шаров в мельницу и проточкой втулки полой цапфы барабана | - | - | - | - | - | - | 254273 | 294659 | - |
| 13010106 | Замена задней торцевой крышки барабана с выгрузкой и загрузкой шаров в мельницу | - | - | - | - | - | - | 172683 | 237030 | - |
| 13010107 | Замена барабана с выгрузкой и загрузкой шаров, снятием (установкой) торцевой, цилиндрической брони и подшипников мельницы | 237685 | 376863 | 442480 | 458823 | 573549 | 655467 | 819303 | 819303 | 1294509 |
| 13010108 | Замена обшивки барабана и войлочной изоляции | 1085 | 1986 | 2335 | 2867 | 3440 | 3646 | 4219 | 4219 | 6594 |
| 13010109 | Проточка полой цапфы барабана | 1843 | 2294 | 2744 | 2908 | 3236 | 3359 | 3686 | 3809 | 4301 |
| 13010110 | Замена втулки полой цапфы при снятом патрубке | 3686 | 4792 | 5079 | 5488 | 5898 | 6307 | 6430 | 6430 | 8232 |
| 13010111 | Восстановление втулки полой цапфы с устранением дефектов поверхности и фланца, заменой направляющих ребер | 1638 | 1966 | 2458 | 2704 | 3191 | 3440 | 3686 | 3932 | 5448 |
| 13010112 | Ремонт обшивы барабана со снятием и установкой | 1863 | 2908 | 3277 | 3932 | 4588 | 4956 | 5775 | 5775 | 8724 |
| 13010113 | Выгрузка и сортировка шаров с установкой и снятием приспособлений | 1638 | 2744 | 3031 | 3277 | 4382 | 5202 | 6430 | 6430 | 10157 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 13010114 | Замена торцевой брони | 4055 |
| 13010115 | Замена цилиндрической брони | 3317 |
| 13010116 | Загрузка шаров в мельницу | 234 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 штук |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 13010117 | Обтяжка болтов крепления брони с заменой уплотнения | 418 |

1302 Патрубки

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по типам мельниц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ш-6 | Ш-10 | Ш-12 | Ш-16 | Ш-25, Ш-25а | Ш-32, Ш-32а | Ш-50 | Ш-50а | НШ-70 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 13020101 | Ремонт патрубка с его снятием и заменой дефектной брони | 4219 | 5775 | 6717 | 7823 | 10567 | 14376 | 18022 | 18022 | 28425 |
| 13020102 | Ремонт патрубка без его снятия | 1044 | 1311 | 1556 | 1761 | 2950 | 3317 | 4219 | 4219 | 6390 |
| 13020103 | Снятие и установка патрубка | 1433 | 2007 | 2540 | 3113 | 4055 | 4465 | 4710 | 4710 | 6799 |
| 13020104 | Ремонт уплотнения патрубка с заменой уплотняющего элемента (при снятом патрубке) | 561 | 770 | 770 | 1004 | 1229 | 1269 | 1352 | 1352 | 1904 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну брони независимо от типа мельниц |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 13020105 | Замена брони патрубка | 12491 |
| 13020106 | Изготовление брони патрубка | 5493 |

1303 Сушильная камера

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по типам мельниц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ш-6 | Ш-10 | Ш-12 | Ш-16 | Ш-25, Ш-25а | Ш-32, Ш-32а | Ш-50 | Ш-50а | НШ-70 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 13030101 | Ремонт камеры и выходной горловины с заменой брони до 80% | 4874 | 6758 | 6963 | 8109 | 10034 | 11018 | 12861 | 12861 | 20357 |
| 13030102 | Ремонт камеры и выходной горловины с заменой брони до 40% | 2458 | 3317 | 3440 | 4055 | 5038 | 5529 | 6963 | 6963 | 10199 |
| 13030103 | Ремонт камеры и выходной горловины без замены брони | 983 | 1250 | 1352 | 1617 | 2089 | 2335 | 2704 | 2704 | 4259 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 13030104 | Замена сушильной камеры | 6799 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну брони независимо от типа мельниц |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 13030105 | Замена брони сушильной камеры | 12491 |
| 13030106 | Изготовление брони сушильной камеры | 5493 |

1304 Редуктор

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по типам мельниц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ш-6 | Ш-10 | Ш-12 | Ш-16 | Ш-25, Ш-25а | Ш-32, Ш-32а | Ш-50 | Ш-50а | НШ-70 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 13040101 | Ремонт редуктора с разборкой и заменой дефектных деталей | 11386 | 13353 | 15564 | 17776 | 18882 | 24493 | - | - | - |
| 13040102 | Ремонт редуктора с его вскрытием, промывкой, измерением зазоров и устранением дефектов | 3481 | 4259 | 4956 | 5734 | 5980 | 7742 | - | - | - |

1305 Привод

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за мельницу по их типам |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ш-6 | Ш-10 | Ш-12 | Ш-16 | Ш-25, Ш-25а | Ш-32, Ш-32а | Ш-50 | Ш-50а | НШ-70 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 13050101 | Ремонт привода с открытием люка, снятием крышек, очисткой, контролем зазоров в подшипниках и зацеплении, проверкой состояния зубьев шестерен, заменой уплотнений и смазки | 15524 | 20152 | 24370 | 26173 | 31415 | 35184 | 40836 | 40836 | 56400 |
| 13050102 | Замена (поворот) венцовой шестерни с заменой войлочного уплотнения | 22404 | 29121 | 31784 | 32358 | 33546 | 34775 | 37600 | 37600 | 67746 |
| 13050103 | Замена приводной шестерни с проверкой и зачисткой посадочных мест вала | 6553 | 8847 | 10567 | 12247 | 16589 | 22691 | 28344 | 28344 | 44849 |
| 13050104 | Замена (поворот) приводной шестерни в сборе с валом и подшипниками | 4628 | 6184 | 7659 | 8847 | 11878 | 16220 | 20397 | 20397 | 32152 |
| 13050105 | Центровка барабана и привода с перемещением привода и поворотом барабана | 2130 | 2867 | 3317 | 3973 | 6348 | 7455 | 9093 | 9093 | 10936 |
| 13050106 | Центровка редуктора по полумуфте привода | 840 | 1085 | 1311 | 1454 | 1659 | 1925 | - | - | - |
| 13050107 | Центровка электродвигателя по полумуфтам | 942 | 1085 | 1454 | 1454 | 1823 | 2027 | 2375 | 2375 | 2867 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за мельницу по их типам |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ш-50, Ш-50А | НШ-70 |
|  |  | 01 | 02 |
| 13050108 | Ремонт промежуточного вала с заменой дефектных деталей муфт | 7086 | 9953 |
| 13050109 | Замена промежуточного вала | 3400 | 4096 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за мельницу по их типам |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ш-6 | Ш-10 | Ш-12 | Ш-16 | Ш-25, Ш-25а | Ш-32, Ш-32а | Ш-50 | Ш-50а | НШ-70 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 13050110 | Проверка радиального и осевого биения венцовой шестерни с проворачиванием барабана | 1718 | 2252 | 2252 | 2785 | 2990 | 3277 | 3604 | 3604 | 4259 |
| 13050111 | Обтяжка шпилек на стыке половин (четвертин) венцовой шестерни и болтов крепления шестерни к барабану | 512 | 569 | 708 | 708 | 737 | 766 | 819 | 795 | 860 |
| 13050112 | Снятие пневмозубилом и зачистка наждачным кругом наклепов и заусенцев на зубьях венцовой шестерни | 1433 | 1843 | 1966 | 2089 | 2498 | 2540 | 2827 | 2540 | 3400 |
| 13050113 | Снятие пневмозубилом и зачистка наждачным кругом наклепов и заусенцев на зубьях приводной шестерни | 426 | 512 | 569 | 569 | 622 | 680 | 737 | 737 | 860 |
| 13050114 | Ремонт кожуха венцовой и приводной шестерен | 619 | 754 | 754 | 819 | 942 | 1023 | 1106 | 1106 | 1515 |
| 13050115 | Снятие и установка кожуха венцовой и приводной шестерен | 1106 | 1229 | 1229 | 1515 | 2171 | 2375 | 2827 | 2827 | 3359 |
| 13050116 | Напрессовка смазки в подшипники привода | 145 | 203 | 203 | 234 | 262 | 290 | 320 | 320 | 376 |
| 13050117 | Центровка электродвигателя, привода и барабана с установкой промежуточного вала и соединением полумуфт | - | - | - | - | - | - | 7725 | 7725 | 10815 |
| 13050118 | Замена подшипника с проверкой и зачисткой посадочного места вала | 1236 | 1854 | 2163 | 2472 | 2472 | 2781 | 2781 | 2781 | 3090 |
| 13050119 | Замена полумуфты привода с зачисткой посадочного места вала | 1854 | 2781 | 2781 | 3708 | 4944 | 6180 | 7416 | 7416 | 8652 |

1306 Подшипники мельницы

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за мельницу по типам мельниц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ш-6 | Ш-10 | Ш-12 | Ш-16 | Ш-25, Ш-25а | Ш-32, Ш-32а | Ш-50 | Ш-50а | НШ-70 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 13060101 | Ремонт подшипника с поднятием (опусканием) барабана; перезаливкой, расточкой и подгонкой вкладышей | 20193 | 30227 | 35225 | 40386 | 45259 | 47758 | 50257 | 50257 | 78272 |
| 13060102 | Ремонт подшипника с поднятием (опусканием) барабана; устранением дефектов баббитовой заливки вкладышей наплавкой и шабрением | 14376 | 21339 | 25927 | 31621 | 38542 | 40959 | 45178 | 45178 | 71351 |
| 13060103 | Ремонт подшипника со снятием крышек, очисткой, восстановлением зазоров, заменой уплотнений | 4546 | 6758 | 7988 | 9011 | 10157 | 10649 | 11305 | 11305 | 17776 |
| 13060104 | Перезаливка комплекта вкладышей подшипника с последующей расточкой | 15647 | 23470 | 27360 | 31375 | 35102 | 37109 | 38952 | 38952 | 60456 |
| 13060105 | Замена войлочных уплотнений подшипника | 594 | 742 | 742 | 815 | 902 | 902 | 1188 | 1188 | 1475 |
| 13060106 | Замена вкладышей подшипника | 4013 | 4546 | 5898 | 7373 | 9298 | 10034 | 10813 | 10813 | 15072 |
| 1307 Редуктор вспомогательного привода |
| 13070101 | Ремонт редуктора с разборкой, сборкой, заменой дефектных деталей | - | - | - | - | 6922 | 7988 | - | 9830 | 12738 |
| 13070102 | Ремонт редуктора со снятием крышки, осмотром, устранением дефектов и регулировкой | - | - | - | - | 2089 | 2294 | - | 3031 | 3809 |

1308 Маслосистема

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за мельницу по типам мельниц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ш-6 | Ш-10 | Ш-12 | Ш-16 | Ш-25, Ш-25а | Ш-32, Ш-32а | Ш-50 | Ш-50а | НШ-70 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 13080101 | Ремонт маслостанции жидкой смазки (ремонт маслонасоса, очистка фильтров, маслоохладителей, бака, замена масла) | 4546 | 5202 | 5202 | 5598 | 6553 | 6758 | 7086 | 7086 | 8519 |
| 13080102 | Ремонт маслоохладителя и регулировка производительности маслостанции жидкой смазки | 1034 | 1355 | 1355 | 1355 | 1534 | 1729 | 1819 | 1819 | 2319 |
| 13080103 | Ремонт трубопроводов жидкой смазки | 1498 | 1855 | 1855 | 2176 | 2176 | 2354 | 2568 | 2568 | 3246 |
| 13080104 | Ремонт маслосистемы густой смазки (осмотр, очистка и промывка маслосистемы, арматуры и форсунок) | 1498 | 1819 | 1819 | 2069 | 2568 | 2568 | 2568 | 2568 | 3210 |

1309 Прочие работы по ремонт шаровых барабанных мельниц

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за мельницу по типам мельниц |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ш-6 | Ш-10 | Ш-12 | Ш-16 | Ш-25, Ш-25а | Ш-32, Ш-32а | Ш-50 | Ш-50а | НШ-70 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 13090101 | Осмотр и дефектация мельницы (без проверки биения венцовой шестерни) | 567 | 567 | 631 | 695 | 766 | 856 | 945 | 945 | 1070 |

Примечания к разделу 13:

1. В базовых ценах позиций 1305010107 - 1305010109 для мельниц типа Ш-50, Ш-50А и НШ-70 учтены затраты на снятие (установку) промежуточного вала.

2. Базовые цены позиций 1301010901 - 1301010909 могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 1301010101 - 1301010309, а базовые цены позиций 1301011101 - 1301011109 могут применятся в качестве доплат к базовым ценам позиций 1301010101 - 1301010109.

3. При ремонте барабана без ремонта его обшивы к базовым ценам позиций 1301010101 - 1301010309 применяется скидка в размере базовых цен позиций 1301011201 - 1301011209.

4. Базовые цены позиций 1305011001 - 1305011109 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 1305010201 - 1305010209, а базовые цены позиций 1305011201 - 1305011309 и 1305011501 - 1305011609 соответственно - к базовым ценам позиций 1305010101 - 1305010109.

5. Базовые цены позиций 1306010501 - 1306010509 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 1306010101 - 1306010309.

6. В базовых ценах подразделов 1301(1308 учтены затраты на осмотр и дефектацию мельниц. В случае выполнения указанных работ силами заказчика базовые цены позиций 1309010101(1309010109 применяются в качестве скидок со стоимости работ по ремонту мельниц.

7. При замене брони через горловину мельницы к базовым ценам позиций 1301010101(1301010309 применяется коэффициент К = 0,8

14 МЕЛЬНИЦЫ МОЛОТКОВЫЕ (ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЕ И АКСИАЛЬНЫЕ)

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре и длине рабочей части ротора |
| --- | --- | --- |
|  |  | диаметр, мм |
|  |  | до 1000 | свыше 1000 до 1300 | свыше 1300 до 1500 | свыше 1500 до 2000 | свыше 2000 |
|  |  | длина, мм |
|  |  | до 1000 | до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 2000 | свыше 2000 | до 2000 | свыше 2000 до 2500 | свыше 2500 | до 3000 | до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 14010101 | Ремонт мельницы с выводом ротора, заменой бил, билодержателей, брони корпуса и подшипников. Ремонт системы охлаждения вала | 29241 | 40008 | 41945 | 53165 | 61905 | 55418 | 67538 | 74791 | 92498 | 102950 |
| 14010102 | Ремонт мельницы без вывода ротора с заменой бил, билодержателей, брони корпуса, устранением дефектов системы охлаждения вала и подшипниковых узлов | 22077 | 30802 | 32727 | 41738 | 48249 | 43867 | 49888 | 58162 | 72989 | 81385 |
| 14010103 | Ремонт мельницы без вывода ротора с проверкой состояния бил и билодержателей, брони корпуса, устранением дефектов системы охлаждения вала | 1413 | 1863 | 2130 | 2375 | 2621 | 2621 | 2867 | 3071 | 3071 | 3523 |
| 14010104 | Замена бил, билодержателей, брони задней и нижней стенок корпуса | 13353 | 23674 | 29490 | 32358 | 38378 | 36371 | 43867 | 52960 | 59718 | 68484 |
| 14010105 | Замена бил и билодержателей | 5079 | 7823 | 9461 | 10403 | 12328 | 11715 | 14090 | 17162 | 19251 | 21995 |
| 14010106 | Ремонт ротора с разборкой и заменой дефектных деталей | 4669 | 7536 | 9461 | 10322 | 12247 | 10322 | 12247 | 13270 | 14991 | 18841 |
| 14010107 | Ремонт сепаратора с заменой изношенных участков корпуса, заменой и бронировкой внутреннего конуса | 12492 | 13885 | 14499 | 17489 | 18022 | 16630 | 18309 | 20397 | 20397 | 21791 |
| 14010108 | Ремонт сепаратора с его осмотром и устранением дефектов | 2375 | 2744 | 3236 | 3604 | 4300 | 3604 | 4300 | 4669 | 5407 | 6226 |
| 14010109 | Замена опорного подшипника | 3236 | 4055 | 4055 | 4423 | 5038 | 5038 | 5898 | 5898 | 6471 | 7086 |
| 14010110 | Замена опорно-упорного подшипника | 4096 | 4465 | 4465 | 5202 | 5652 | 5652 | 6758 | 6758 | 8028 | 10936 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 14010111 | Изготовление плоских участков брони мельницы и сепарационной шахты | 3277 |
| 14010112 | Изготовление фасонных участков брони мельницы и сепарационной шахты | 5161 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре и длине рабочей части ротора |
| --- | --- | --- |
|  |  | диаметр, мм |
|  |  | до 1000 | свыше 1000 до 1300 | свыше 1300 до 1500 | свыше 1500 до 2000 | свыше 2000 |
|  |  | длина, мм |
|  |  | до 1000 | до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 2000 | свыше 2000 | до 2000 | свыше 2000 до 2500 | свыше 2500 | до 3000 | до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 14010113 | Ремонт ротора с разборкой (сборкой) и восстановлением вала и дисков | 29859 | 48168 | 60702 | 66477 | 79051 | 66477 | 79051 | 84785 | 96377 | 120460 |
| 14010114 | Замена втулки корпуса подшипника | 983 | 1065 | 1065 | 1250 | 1352 | 1352 | 1598 | 1598 | 1946 | 2621 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 14010115 | Замена брони мельницы | 5284 |
| 14010116 | Замена брони сепарационной шахты | 3563 |

Примечания к разделу 14:

1. В базовых ценах позиций 1401010701(1401010810 учтены затраты на замену мембран взрывных клапанов с их изготовлением.

2. Базовые цены позиций 1401011401(1401011410 могут применяться в качестве доплаты к базовым ценам позиций 1401010201(1401010210.

15 МЕЛЬНИЦЫ ВАЛКОВЫЕ СРЕДНЕХОДОВЫЕ

1501 Мельница

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за мельницу по их типам |
| --- | --- | --- |
|  |  | МВС-90 | МВС-105 | МВС-125 | МВС-140 | МВС-180 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 15010101 | Ремонт с заменой бандажей валков, брони и бортов размольного стола, секторов клиновой и кольцевой брони, снятием (установкой) пружинных блоков с заменой дефектных деталей и тарировкой пружин, устранением дефектов течки провала | 34323 | 37477 | 42392 | 46939 | 61029 |
| 15010102 | Ремонт с заменой бандажей валков, наплавкой брони стола и заменой борта размольного стола, устранением дефектов течки провала | 29040 | 31743 | 36248 | 39607 | 51936 |
| 15010103 | Ремонт с откидыванием валков, наплавкой бандажей и устранением пыления мельницы | 19005 | 20603 | 24248 | 26214 | 34078 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 15010104 | Замена брони размольного стола | 1331 |
| 15010105 | Изготовление брони размольного стола | 2027 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за мельницу по их типам |
| --- | --- | --- |
|  |  | МВС-90 | МВС-105 | МВС-125 | МВС-140 | МВС-180 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 15010106 | Ремонт валков со снятием и установкой корпусов, заменой подшипников, деталей воздушных и масляных уплотнений | 12239 | 13405 | 16027 | 16756 | 24187 |
| 15010107 | Снятие и установка бандажей валков | 10505 | 11512 | 13671 | 14390 | 20722 |
| 15010108 | Замена деталей масляных уплотнений валков | 1439 | 1439 | 1727 | 2015 | 2591 |
| 15010109 | Замена деталей воздушных уплотнений валков | 1439 | 1439 | 1727 | 2015 | 2591 |
| 15010110 | Замена скребков размольного стола | 1990 | 2274 | 2842 | 3127 | 3979 |
| 15010111 | Замена течки провала | 1421 | 1421 | 1706 | 1990 | 2558 |
| 15010112 | Ремонт мигалки | 1439 | 1439 | 1727 | 2015 | 2591 |
| 15010113 | Замена муфты | 1152 | 1296 | 1439 | 1583 | 1727 |
| 15010114 | Ремонт муфты с заменой резиновых колец и пальцев | 350 | 350 | 408 | 408 | 466 |

1502 Редуктор

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по типам мельниц |
| --- | --- | --- |
|  |  | МВС-90 | МВС-105 | МВС-125 | МВС-140 | МВС-180 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 15020101 | Ремонт с выкаткой редуктора, разборкой (сборкой), заменой дефектных подшипников, зубчатых колес, шестерен и регулировкой | 19251 | 20766 | 22650 | 24821 | 32275 |
| 15020102 | Ремонт с выкаткой редуктора, снятием верхней крышки, осмотром зубчатых зацеплений и подшипников, устранением дефектов и регулировкой | 6226 | 7290 | 7577 | 8601 | 11141 |

1503 Сепаратор

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по типам мельниц |
| --- | --- | --- |
|  |  | МВС-90 | МВС-105 | МВС-125 | МВС-140 | МВС-180 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 15030101 | Ремонт с заменой изношенных участков корпуса, внутреннего конуса, заменой распорок крепления внутреннего конуса, устранением дефектов лопаточного аппарата и заменой мембран взрывных клапанов | 47143 | 49068 | 53329 | 58079 | 75488 |
| 15030102 | Ремонт с наплавкой и бронировкой внутреннего конуса, устранением дефектов лопаточного аппарата и заменой мембран взрывных клапанов | 7905 | 7905 | 8478 | 9052 | 11796 |
| 15030103 | Ремонт с устранением дефектов лопаточного аппарата, неплотностей и заменой мембран взрывных клапанов | 3523 | 4096 | 5202 | 6184 | 8028 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 15030104 | Замена участков корпуса сепаратора | 24944 |
| 15030105 | Замена участков внутреннего корпуса сепаратора | 34775 |
| 15030106 | Изготовление участков корпуса сепаратора | 19537 |
| 15030107 | Изготовление участков внутреннего корпуса сепаратора | 29244 |

1504 Маслостанция

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по типам мельниц |
| --- | --- | --- |
|  |  | МВС-90 | МВС-105 | МВС-125 | МВС-140 | МВС-180 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 15040101 | Ремонт маслостанции с устранением дефектов маслонасоса, очисткой маслоохладителей, бака и заменой масла | 2867 | 3113 | 3317 | 3523 | 4588 |
| 15040102 | Ремонт маслоохладителя с очисткой, промывкой и регулировкой | 983 | 983 | 983 | 1250 | 1556 |

Примечания к разделу 15.

1. Базовые цены позиций 1501010701(1501010705 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 1501010101(1501010305, 1501010601(1501010605.

2. Базовые цены позиций 1501010801(1501010905 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 1501010101(1501010205, 1501010601(1501010605.

3. Базовые цены позиций 1501011001(1501011005 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 1501010101(1501010205.

4. Базовые цены позиций 1501011101(1501011205 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 1501010101(1501010205.

5. Базовые цены позиций 1501011301(1501011405 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 1502010101(1502010205.

16 МЕЛЬНИЦЫ-ВЕНТИЛЯТОРЫ

1601 Мельница

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре рабочего колеса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | свыше 1600 до 2100 | свыше 2100 до 2700 | свыше 2700 до 3400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 16010101 | Ремонт с заменой ротора, заменой радиальной и торцевой брони корпуса до 75% | 46078 | 51568 | 64552 | 76798 |
| 16010102 | Ремонт с заменой ротора, заменой радиальной и торцевой брони корпуса до 50% | 32943 | 36946 | 46324 | 55089 |
| 16010103 | Ремонт с заменой ротора, заменой радиальной и торцевой брони корпуса до 25% | 20397 | 22732 | 28548 | 34037 |
| 16010104 | Ремонт с осмотром ротора и корпуса, измерением зазоров и устранением дефектов | 3400 | 4096 | 5365 | 6553 |
| 16010105 | Ремонт ротора с заменой мелющих лопаток | 4259 | 5571 | 7127 | 8601 |
| 16010106 | Ремонт ротора с заменой мелющих лопаток и брони | 5652 | 6758 | 8724 | 10567 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 16010107 | Замена торцевой брони корпуса | 11796 |
| 16010108 | Замена радиальной брони корпуса | 2950 |
| 16010109 | Изготовление торцевой брони корпуса | 7290 |
| 16010110 | Изготовление радиальной брони корпуса | 5161 |

1602 Подводящие патрубки

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре рабочего колеса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | свыше 1600 до 2100 | свыше 2100 до 2700 | свыше 2700 до 3400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 16020101 | Ремонт патрубка с полной заменой брони и предохранительной решетки | 11018 | 12901 | 16753 | 20397 |
| 16020102 | Ремонт патрубка с устранением дефектов брони и предохранительной решетки | 4669 | 5529 | 6553 | 8642 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 16020103 | Замена брони | 4055 |
| 16020104 | Изготовление брони | 5938 |

1603 Привод

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре рабочего колеса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | свыше 1600 до 2100 | свыше 2100 до 2700 | свыше 2700 до 3400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 16030101 | Ремонт тележки привода с заменой изношенных деталей | - | - | 5898 | 7086 |
| 1604 Блок подшипников |
| 16040101 | Замена блока подшипников | 2540 | 3031 | 4382 | 5202 |
| 16040102 | Ремонт с разборкой и заменой дефектных деталей | 8519 | 11755 | 14622 | 16793 |
| 16040103 | Ремонт со снятием крышки и устранением дефектов | 2089 | 3031 | 3686 | 4178 |
| 1605 Сепаратор |
| 16050101 | Ремонт с заменой брони, заменой регулирующих и направляющих лопаток, мембран взрывных клапанов, устранением дефектов привода | 54066 | 63281 | 82574 | 99571 |
| 16050102 | Ремонт с заменой брони (до 25%), устранением дефектов привода и заменой мембран взрывных клапанов | 9215 | 10526 | 12615 | 16588 |
| 16050103 | Осмотр сепаратора и устранение дефектов | 1823 | 2044 | 2294 | 2621 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 16050104 | Замена торцевой брони | 4055 |
| 16050105 | Замена радиальной брони | 2950 |
| 16050106 | Изготовление торцевой брони | 7290 |
| 16050107 | Изготовление радиальной брони | 5161 |

1606 Отсечной шибер

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре рабочего колеса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | свыше 1600 до 2100 | свыше 2100 до 2700 | свыше 2700 до 3400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 16060101 | Ремонт с устранением неплотностей и дефектов приводной и холостой тележек | - | - | 5898 | 7004 |

1607 Маслостанция

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за маслостанцию при диаметре рабочего колеса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | свыше 1600 до 2100 | свыше 2100 до 2700 | свыше 2700 до 3400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 16070101 | Очистка маслоохладителей, проверка производительности и регулировка | 1454 | 1556 | 1659 | 1823 |
| 16070102 | Ремонт маслонасоса с очисткой маслоохладителя, бака и заменой масла | 3113 | 3317 | 3523 | 3809 |

1608 Подшипники мельницы

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре рабочего колеса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | свыше 1600 до 2100 | свыше 2100 до 2700 | свыше 2700 до 3400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 16080101 | Замена подшипника со стороны ротора | 6103 | 8232 | 10322 | 13844 |
| 16080102 | Замена подшипника со стороны электродвигателя | 4300 | 6103 | 7455 | 9298 |

17 СЕПАРАТОРЫ ПЫЛИ

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре корпуса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3000 | свыше 3000 до 4000 | свыше 4000 до 5000 | свыше 5000 до 6000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 17010101 | Ремонт с заменой изношенных участков корпуса, внутреннего конуса, заменой патрубка возврата и распорок крепления внутреннего конуса, ремонтом лопаточного аппарата и приводного механизма и заменой мембран взрывных клапанов | 47881 | 52510 | 64469 | 75815 |
| 17010102 | Ремонт с наплавкой и бронировкой внутреннего конуса и патрубка возврата, устранением дефектов лопаточного аппарата и заменой мембран взрывных клапанов | 7455 | 10854 | 13270 | 15524 |
| 17010103 | Осмотр, устранение неплотностей корпуса сепаратора, дефектов лопаточного аппарата, замена мембран взрывных клапанов | 2704 | 3809 | 4628 | 5325 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 17010104 | Замена участков корпуса сепаратора | 18718 |
| 17010105 | Замена участков внутреннего конуса сепаратора | 26091 |
| 17010106 | Изготовление участков корпуса сепаратора | 14663 |
| 17010107 | Изготовление участков внутреннего конуса сепаратора | 21912 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре корпуса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3000 | свыше 3000 до 4000 | свыше 4000 до 5000 | свыше 5000 до 6000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 17010108 | Бронирование внутреннего конуса прутками | 2114 | 2416 | 2869 | 3322 |
| 17010109 | Ремонт лопаточного аппарата и приводного механизма с правкой соединительных колец и поводков, регулировкой | 2567 | 2567 | 2567 | 2567 |

18 ЦИКЛОНЫ ПЫЛИ

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре корпуса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1500 | свыше 1500 до 2500 | свыше 2500 до 3500 | свыше 3500 до 4000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 18010101 | Ремонт циклона с заменой участков корпуса до 10%, брони циклона и выхлопной трубы до 15% и мембран взрывных клапанов | 42597 | 49888 | 60414 | 70982 |
| 18010102 | Ремонт циклона с заменой участков корпуса до 5%, брони циклона и выхлопной трубы до 5% и мембран взрывных клапанов | 20029 | 23224 | 28098 | 33136 |
| 18010103 | Замена мембран взрывных клапанов и устранение неплотностей | 2252 | 2621 | 3031 | 3646 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 18010104 | Замена участков корпуса | 9421 |
| 18010105 | Замена брони | 10567 |
| 18010106 | Изготовление участков корпуса | 7373 |
| 18010107 | Изготовление брони | 6799 |

19 МЕЛЬНИЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре рабочего колеса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1500 | свыше 1500 до 1700 | свыше 1700 до 1800 | свыше 1800 до 2000 | свыше 2000 до 2200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 19010101 | Ремонт со снятием всасывающего патрубка, съемного сектора улитки и выемкой ротора, заменой подшипников, крыльчатки рабочего колеса, распорок улитки и ее брони | 39853 | 46611 | 53370 | 59841 | 66640 |
| 19010102 | Ремонт со снятием съемного сектора улитки, выемкой ротора, осмотром подшипников, заменой крыльчатки рабочего колеса, брони улитки (до 50%) | 24821 | 28998 | 32971 | 37109 | 41246 |
| 19010103 | Ремонт со снятием съемного сектора улитки, наплавкой изношенных лопаток рабочего колеса, осмотром подшипников, проваркой дефектных сварных швов улитки | 12288 | 14499 | 15237 | 18432 | 20562 |
| 19010104 | Замена крыльчатки рабочего колеса | 2621 | 2867 | 4013 | 4628 | 4628 |
| 19010105 | Замена опорного подшипника вентилятора | 5898 | 6226 | 6226 | 6758 | 6758 |
| 19010106 | Замена опорно-упорного подшипника вентилятора | 4628 | 5407 | 5407 | 5898 | 5898 |
| 19010107 | Ремонт осевого направляющего аппарата с его снятием (установкой), проверкой работы поворотных колец, устранением дефектов, заменой изношенных деталей | 2744 | 3194 | 3277 | 3523 | 3850 |
| 19010108 | Ремонт крыльчатки с заменой лопаток, наплавкой их твердым сплавом | 19414 | 22568 | 25722 | 29163 | 32398 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 19010109 | Замена участков брони улитки | 14868 |
| 19010110 | Изготовление участков брони улитки | 10526 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре рабочего колеса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1500 | свыше 1500 до 1700 | свыше 1700 до 1800 | свыше 1800 до 2000 | свыше 2000 до 2200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 19010111 | Ремонт со снятием всасывающего патрубка, съемного сектора улитки, заменой ротора, распорок улитки и ее брони | 30591 | 34562 | 36709 | 40680 | 44960 |
| 19010112 | Ремонт ротора с заменой рабочих колес и подшипников | 13905 | 15713 | 16686 | 18494 | 20441 |
| 19010113 | Ремонт ротора с заменой крыльчатки и подшипников | 9270 | 10475 | 11124 | 12329 | 13627 |

Примечания к разделу 19:

1. Базовые цены позиций 1901010401 - 1901010405 могут применяться в качестве скидок с базовым ценам позиций 1901010101 - 1901010205 и 1901010901 - 1901010905.

2. Базовые цены позиций 1901011201(1901011305 могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 1901011101(1901011105.

20 ПИТАТЕЛИ ТОПЛИВА

2001 Ленточный питатель сырого угля

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при ширине ленты и расстояний между осями барабана |
| --- | --- | --- |
|  |  | ширина ленты, мм |
|  |  | 800 | 1200 | 2000 |
|  |  | расстояние между осями барабана, мм |
|  |  | до 6000 | свыше 6000 до 8000 | свыше 8000 до 10500 | до 6000 | свыше 6000 до 8000 | свыше 8000 до 10500 | до 6000 | свыше 6000 до 8000 | свыше 8000 до 10500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 20010101 | Ремонт питателя с заменой транспортерной ленты и подшипников, устранением дефектов барабанов, ремонт роликоопор с заменой дефектных роликов; ремонт натяжного устройства и регулирующего шибера | 12738 | 16178 | 21831 | 16178 | 21831 | 28917 | 27033 | 36167 | 46980 |
| 20010102 | Ремонт питателя с его очисткой, устранением дефектов, смазкой роликов и подшипников барабанов, регулировкой натяжения транспортерной ленты | 2867 | 3727 | 5079 | 3727 | 5079 | 6676 | 6307 | 8396 | 10854 |
| 20010103 | Замена транспортерной ленты | 3359 | 4178 | 5652 | 4178 | 5652 | 7413 | 7045 | 9380 | 12082 |
| 20010104 | Ремонт редуктора с разборкой и заменой дефектных подшипников, зубчатых колес и шестерен | 1392 | 1966 | 2498 | 1966 | 2498 | 2950 | 2867 | 4096 | 5079 |
| 20010105 | Регулировка натяжения транспортерной ленты | 373 | 401 | 431 | 401 | 431 | 459 | 443 | 459 | 487 |
| 20010106 | Ремонт редуктора с осмотром, заменой уплотнений и регулировкой | 687 | 985 | 1253 | 985 | 1253 | 1492 | 1433 | 2059 | 2537 |
| 20010107 | Ремонт ролика с заменой подшипников | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 20010108 | Замена муфты | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 896 | 896 | 896 |
| 20010109 | Ремонт муфты с заменой резиновых колец и пальцев | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 20010110 | Замена подшипника барабана | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 20010111 | Замена ролика | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 20010112 | Замена стояка роликоопоры с изготовлением | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |

Примечание. Базовые цены позиций 2001010501(2001010509 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 2001010101(2001010309.

2002 Шнековые питатели сырого угля

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за питатель с максимальной производительностью, т/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 20 | свыше 20 до 45 | свыше 45 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 20020101 | Ремонт питателя с выемкой шнеков, заменой изношенных спиралей, дефектных участков корпуса до 20% и желоба до 50% | 17080 | 24289 | 29204 |
| 20020102 | Ремонт питателя со снятием крышек, торцевых стенок, кожухов и наплавкой дефектных участков спиралей шнека | 4300 | 5980 | 7209 |
| 20020103 | Ремонт питателя со вскрытием крышек, торцевых стенок и кожухов, очисткой, подтяжкой крепежа и дополнением смазки в подшипники | 2908 | 4013 | 4874 |
| 20020104 | Ремонт редуктора с разборкой и сборкой, заменой дефектных подшипников, зубчатых колес, шестерен и регулировкой | 1966 | 2908 | 3277 |
| 20020105 | Ремонт редуктора со снятием верхней крышки, осмотром зубчатых зацеплений и подшипников, устранением дефектов и регулировкой | 742 | 963 | 1106 |
| 20020106 | Замена желоба с его изготовлением | 4423 | 6184 | 7086 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 20020107 | Замена участков желоба с их изготовлением | 32030 |
| 20020108 | Замена брони желоба с его изготовлением | 16834 |
| 20020109 | Изготовление спирали | 8014 |

Примечание. К базовым ценам позиций 2002010701, 2002010801 применяются следующие коэффициенты:

- на изготовление - К = 0,4;

- на замену            - К = 0,6.

2003 Дисковые питатели сырого угля

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 20030101 | Ремонт питателя с разборкой и заменой брони диска | 6717 |
| 20030102 | Ремонт питателя со снятием крышек и устранением дефектов | 1598 |
| 20030103 | Ремонт редуктора с разборкой и сборкой, заменой дефектных подшипников, зубчатых колес, шестерен и регулировкой | 7086 |
| 20030104 | Ремонт редуктора со снятием верхней крышки, осмотром зубчатых зацеплений и подшипников, устранением дефектов и регулировкой | 1598 |

2004 Пластинчатые питатели топлива

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при ширине ленты, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1200 | свыше 1200 до 1500 | свыше 1500 до 1800 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 20040101 | Ремонт питателя с заменой пластинчатой цепи, участков полотна и направляющих до 50%, стенок корпуса до 20%, устранением дефектов приводной станции и узла натяжения с заменой подшипников | 22732 | 27033 | 29531 |
| 20040102 | Ремонт питателя со снятием пластинчатой цепи, заменой участков полотна и направляющих до 50% | 10403 | 12451 | 13557 |
| 20040103 | Ремонт питателя с устранением дефектов корпуса (проваркой швов) и пластинчатой цепи (правкой и заменой дефектных пластин) | 4178 | 4915 | 5284 |
| 20040104 | Замена пластинчатой цепи | 2130 | 2498 | 2867 |
| 20040201 | Ремонт редуктора с разборкой и сборкой, заменой дефектных подшипников, зубчатых колес, шестерен и регулировкой | 2867 | 3359 | 3727 |
| 20040202 | Ремонт редуктора со снятием верхней крышки, осмотром зубчатых зацеплений и подшипников, устранением дефектов и регулировкой | 1106 | 1229 | 1373 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку (комплект) при ширине ленты, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1200 | свыше 1200 до 1500 | свыше 1500 до 1800 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 20040301 | Замена полотна стола с его изготовлением | 881 | 1044 | 1188 |
| 20040302 | Замена комплекта направляющих шин с их изготовлением | 373 | 446 | 504 |
| 20040303 | Изготовление полотна стола | 1311 | 1577 | 1761 |
| 20040304 | Изготовление комплекта направляющих шин | 566 | 656 | 758 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 20040401 | Замена участков корпуса | 6676 |
| 20040402 | Изготовление участков корпуса | 6226 |

2005 Скребковые питатели топлива

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при ширине цепи и расстоянии между осями валов |
| --- | --- | --- |
|  |  | ширина цепи, мм |
|  |  | 500 | 700 | 900 | 1100 |
|  |  | расстояние между осями валов, мм |
|  |  | 3000 | 5000 | 3000 | 7000 | 10000 | 12000 | 14000 | 30000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | И |
| 20050101 | Ремонт питателя с заменой скребковой цепи, участков стола до 50%, направляющих стенок до 20% и устранением дефектов приводной станции и узла натяжения с заменой подшипников | 6799 | 10280 | 9052 | 15974 | 19087 | 22691 | 26583 | 51199 | 22691 | 34160 | 56728 |
| 20050102 | Ремонт питателя со снятием скребковой цепи, заменой участков стола и направляющих до 50%, устранением дефектов приводной станции и узла натяжения | 2744 | 4259 | 3769 | 6636 | 8109 | 9544 | 16056 | 21258 | 9544 | 14253 | 23797 |
| 20050103 | Ремонт питателя с устранением дефектов корпуса, проваркой швов и рихтовкой скребковой цепи | 1065 | 1598 | 1598 | 2662 | 3113 | 3769 | 6267 | 8232 | 3769 | 5407 | 9298 |
| 20050104 | Замена скребковой цепи | 860 | 1065 | 1065 | 1598 | 1802 | 2171 | 3481 | 4710 | 2171 | 3400 | 5407 |
| 20050105 | Ремонт редуктора с разборкой и сборкой, заменой дефектных подшипников, зубчатых колес, шестерен и регулировкой | 1065 | 1598 | 1433 | 2458 | 3031 | 3481 | 6061 | 8109 | 3481 | 5407 | 8929 |
| 20050106 | Ремонт редуктора со снятием верхней крышки, осмотром зубчатых зацеплений и подшипников, устранением дефектов и регулировкой | 266 | 373 | 373 | 742 | 860 | 1065 | 1802 | 2294 | 1065 | 1598 | 2458 |
| 20050107 | Замена прижимного башмака цепи с их изготовлением | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| 20050108 | Замена комплекта направляющих шин скребковой цепи с его изготовлением | - | - | - | - | - | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 |
| 20050109 | Замена полотен стола | 921 | 983 | 983 | 1044 | 1167 | 1229 | 1454 | 1577 | 1229 | 1392 | 1925 |
| 20050110 | Изготовление полотен стола | 1392 | 1475 | 1475 | 1577 | 1740 | 1843 | 2171 | 2335 | 1843 | 2089 | 2867 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 20050111 | Замена участков корпуса | 7045 |
| 20050112 | Изготовление участков корпуса | 6881 |

2006 Питатели комбинированные сырого топлива

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по типам питателей при расстоянии между осями валов, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПКСТ-15/25 | ПКСТ-50 | ПКСТ-80 |
|  |  | 9000 | 13000 | 21000 | 32000 | 9000 | 13000 | 25000 | 34000 | 13000 | 25000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 20060101 | Ремонт дозатора и транспортера с заменой скребковых цепей, звездочек приводных секций, подшипников, дефектных участков корпуса, направляющих и полотен столов | 50789 | 60087 | 79214 | 105142 | 62913 | 77372 | 121689 | 155481 | 77372 | 121689 |
| 20060102 | Ремонт дозатора и транспортера с осмотром подшипников, очисткой скребковых цепей и заменой дефектных звеньев и скребков, заменой направляющих до 50% | 14459 | 17653 | 24452 | 33627 | 18678 | 23716 | 39280 | 51158 | 23716 | 39280 |
| 20060103 | Ремонт дозатора и транспортера с очисткой скребковых цепей и регулировкой натяжения, уплотнением корпуса и люков | 8396 | 8806 | 9503 | 10609 | 8929 | 9503 | 11346 | 12738 | 9503 | 11432 |
| 20060104 | Ремонт комплекта редукторов дозатора и транспортера с полной разборкой, сборкой, заменой дефектных деталей и масла | 25927 | 25927 | 25927 | 25927 | 25927 | 25927 | 25927 | 25927 | 25927 | 25927 |
| 20060105 | Осмотр редукторов дозатора и транспортера со снятием и установкой крышек, устранением дефектов, заменой масла | 15072 | 15072 | 15072 | 15072 | 15072 | 15072 | 15072 | 15072 | 11632 | 11632 |
| 20060106 | Замена скребковой цепи дозатора | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 | 1761 |
| 20060107 | Замена скребковой цепи транспортера | 1598 | 2498 | 3727 | 5938 | 1966 | 2867 | 5284 | 7167 | 2867 | 5284 |
| 20060108 | Замена полотна стола транспортера | 594 | 758 | 1208 | 1843 | 840 | 1188 | 2294 | 3071 | 1167 | 2294 |
| 20060109 | Замена комплекта направляющих транспортера | 492 | 737 | 902 | 1373 | 614 | 881 | 1700 | 2335 | 881 | 1700 |
| 20060110 | Изготовление полотна стола транспортера | 881 | 1146 | 1802 | 2744 | 1250 | 1782 | 3400 | 4669 | 1802 | 3400 |
| 20060111 | Изготовление комплекта направляющих транспортера | 737 | 1106 | 1373 | 2089 | 942 | 1331 | 2581 | 3481 | 1331 | 2581 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку (комплект) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 20060112 | Замена полотна стола дозатора | 1106 |
| 20060113 | Замена комплекта направляющих дозатора | 819 |
| 20060114 | Изготовление полотна стола дозатора | 1700 |
| 20060115 | Изготовление комплекта направляющих дозатора | 1250 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 20060116 | Замена участков корпуса | 7045 |
| 20060117 | Изготовление участков корпуса | 6881 |

2007 Лопастной питатель пыли

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по типам питателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | УЛПП-1 | УЛПП-2-64 | ППЛ-3,5 | ППЛ-5 | ППЛ-7 | ППЛ-10 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 20070101 | Ремонт питателя с разборкой, заменой рабочих колес, тарелок и подшипников дозатора, устранением дефектов отсекающих шиберов и редуктора | 8281 | 13846 | 8281 | 9668 | 13846 | 16547 |
| 20070102 | Ремонт питателя с заменой дозатора, редуктора, устранением дефектов отсекающих шиберов | 3432 | 5371 | 3432 | 3775 | 5371 | 6177 |
| 20070103 | Ремонт питателя с заменой дозатора, устранением дефектов редуктора и отсекающих шиберов | 2865 | 4476 | 2865 | 3133 | 4476 | 5147 |
| 20070104 | Ремонт питателя с заменой редуктора, устранением дефектов дозатора и отсекающих шиберов | 2388 | 3730 | 2388 | 2626 | 3730 | 4297 |
| 20070105 | Ремонт питателя с устранением дефектов дозатора, редуктора и отсекающих шиберов | 1597 | 2492 | 1597 | 1761 | 2492 | 2865 |
| 20070106 | Устранение заклинивания рабочих колес питателя со вскрытием и очисткой дозатора | 478 | 836 | 478 | 731 | 836 | 1104 |
| 20070107 | Очистка дозатора, измерение зазоров, добавление смазки | 299 | 373 | 299 | 328 | 373 | 448 |
| 20070108 | Ремонт дозатора с очисткой, разборкой, заменой рабочих колес и тарелок, подшипников, наплавкой лопастей ворошителя, ремонтом вала, регулировкой зазоров, сборкой и смазкой | 8952 | 13876 | 8952 | 10743 | 13876 | 17904 |
| 20070109 | Ремонт редуктора с разборкой, заменой дефектных деталей, регулировкой и заменой масла | 1433 | 2343 | 1433 | 1716 | 2343 | 2746 |
| 20070110 | Ремонт редуктора со вскрытием, осмотром, регулировкой и заменой масла | 716 | 1164 | 716 | 866 | 1164 | 1373 |
| 20070111 | Замена муфты | 597 | 597 | 597 | 597 | 672 | 746 |
| 20070112 | Ремонт муфты с заменой дефектных пальцев (штифтов) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Примечания:

1. Базовые цены позиций 2007010701(2007010706 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 2007010101(2007010106, 2007010401(2007010606, 2007010801(2007010806».

2. Базовые цены позиций 2007011101(2007011106 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 2007010101(2007010106, 2007010801(2007010806.

2008 Шнековый питатель пыли

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при производительности, т/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 6,0 | свыше 6,0 до 9,0 |
|  |  | 01 | 02 |
| 20080101 | Ремонт питателя с выемкой шнека, заменой участков корпуса до 50%, подшипников, устранением дефектов спиралей шнека (наплавкой и правкой) | 19045 | 23716 |
| 20080102 | Ремонт питателя с выемкой шнека, устранением дефектов изношенных спиралей (наплавкой и правкой), проваркой швов корпуса | 6471 | 8069 |
| 20080103 | Ремонта питателя со снятием крышек (осмотр шнека, корпуса, подшипников, восстановление зазоров) | 2458 | 3194 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 20080104 | Замена участков корпуса | 9052 |
| 20080105 | Изготовление участков корпуса | 6021 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при производительности, т/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 6,0 | свыше 6,0 до 9,0 |
|  |  | 01 | 02 |
| 20080106 | Замена шнека | 1180 | 1474 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 20080107 | Замена спирали шнека | 4422 |
| 20080108 | Изготовление спирали шнека | 8107 |

2009 Аэрационные питатели пыли

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 20090101 | Ремонт питателя с разборкой, сборкой и заменой дефектных деталей | 2990 |
| 20090102 | Демонтаж питателя | 1004 |
| 20090103 | Установка питателя на фланец бункера пыли | 1167 |
| 20090104 | Замена смесителя питателя | 266 |
| 20090105 | Ремонт отсекающего шибера с разборкой (сборкой) и заменой дефектных участков | 3973 |
| 20090106 | Демонтаж отсекающего шибера | 1004 |
| 20090107 | Установка отсекающего шибера на фланец бункера пыли | 1004 |
| 20090108 | Замена уплотнений отсекающего шибера | 896 |

Примечание. Базовая цена позиции 2009010801 не может применяться в качестве доплаты к базовым ценам позиций 2009010601(2009010701.

2010 Пылевые реверсивные шнеки

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре шнека, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 400 | свыше 400 |
|  |  | 01 | 02 |
| 20100101 | Ремонт со снятием крышек, выемом шнека и заменой подшипников, наплавкой и правкой изношенных спиралей шнека, заменой участков желоба до 50% | 58162 | 64633 |
| 20100102 | Ремонт со снятием крышек, выемкой дефектных звеньев шнека, наплавкой и правкой изношенных спиралей шнека | 14058 | 15647 |
| 20100103 | Ремонт со снятием крышек, осмотром шнека, подшипников, желоба, измерением зазоров и устранением дефектов | 3932 | 4382 |
| 20100104 | Ремонт редуктора с разборкой и сборкой, заменой до 25% подшипников, зубчатых колес, шестерен и регулировкой | 2007 | 2007 |
| 20100105 | Ремонт редуктора со снятием верхней крышки, осмотром зубчатых зацеплений и подшипников, устранением дефектов и регулировкой | 742 | 742 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 20100106 | Замена участков корпуса | 9052 |
| 20100107 | Изготовление участков корпуса | 6021 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре шнека, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 400 | свыше 400 |
|  |  | 01 | 02 |
| 20100108 | Замена звена шнека | 1180 | 1327 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 20100109 | Замена спирали | 4422 |
| 20100110 | Изготовление спирали | 8107 |

2011 Пневмомеханические забрасыватели

201101 Ремонт пневмомеханического забрасывателя

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 20110101 | Разборка, очистка, дефектация. Замена ротора, эксцентрикового механизма, привода плунжера. Сборка, опробование | 14213 |
| 20110102 | Разборка, очистка, дефектация, устранение дефектов. Сборка, опробование | 9503 |

201102 Ремонт узлов

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, сборка, опробование

| № позиции | Наименование узла | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 20110201 | Ротор | 1863 |
| 20110202 | Эксцентриковый механизм | 1598 |
| 20110203 | Привод плунжера | 1475 |

2012 Бункера и течки топлива

201201 Ремонт узлов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну заплат |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 20120101 | Ремонт бункеров и течек топлива наложением заплат | 5734 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за погонный метр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 20120102 | Устранение неплотностей бункеров и течек топлива электросваркой | 95 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 20120103 | Ремонт двухстворчатого шиберного затвора бункера топлива | 4465 |
| 20120104 | Ремонт штыкового затвора бункера топлива | 4710 |
| 20120105 | Ремонт сигнализатора обрыва топлива | 287 |
| 20120106 | Ремонт указателя уровня пыли в бункере с устранением обрыва (заменой) троса | 1556 |
| 20120107 | Ремонт указателя уровня пыли в бункере с устранением отрыва (заменой) поплавка | 983 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре условного прохода, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 до 300 | свыше 300 до 400 | свыше 400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 20120108 | Ремонт мигалки течки топлива с заменой брони корпуса, наплавкой заслонки, устранением дефектов сальника | 376 | 462 | 554 | 668 | 770 |

201202 Замена узлов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 20120201 | Замена дефектных участков бункеров и течек топлива | 4710 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 20120202 | Замена виброплиты бункера с ее изготовлением | 3031 |
| 20120203 | Замена вибратора бункера | 376 |
| 20120204 | Замена регулятора слоя топлива с его изготовлением | 175 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 20120205 | Замена брони течек топлива | 14295 |

201203 Изготовление узлов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 20120301 | Изготовление прямого участка прямоугольного сечения течек и бункеров топлива | 7577 |
| 20120302 | Изготовление фасонных участков течек и бункеров топлива | 7986 |
| 20120303 | Изготовление брони течек топлива | 12288 |

21 ДЫМОСОСЫ И ВЕНТИЛЯТОРЫ

2101 Дымососы двустороннего всасывания

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре рабочего колеса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1550 | свыше 1550 до 2200 | свыше 2200 до 2600 | свыше 2600 до 2900 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 21010101 | Ремонт дымососа с выемкой ротора, заменой рабочего колеса, подшипников, диффузоров, брони до 50%, устранением дефектов направляющих аппаратов | 64054 | 68252 | 84862 | 94390 |
| 21010102 | Ремонт дымососа с выемкой ротора, наплавкой лопаток рабочего колеса более 30%, наплавкой диска, заменой брони до 15% и устранением дефектов направляющих аппаратов и подшипниковых узлов | 44482 | 51977 | 63281 | 70736 |
| 21010103 | Ремонт дымососа с выемкой ротора, устранением дефектов рабочего колеса, направляющих аппаратов, подшипниковых узлов | 16916 | 20193 | 24493 | 27401 |
| 21010104 | Ремонт дымососа без выемки ротора с наплавкой лопаток рабочего колеса до 30%, проваркой дефектных сварных швов улитки, регулировкой направляющих аппаратов, устранением дефектов подшипниковых узлов | 22487 | 27033 | 32604 | 36536 |
| 21010105 | Ремонт дымососа без выемки ротора с устранением дефектов проточной части, удалением отложений золы | 10732 | 12615 | 15851 | 17776 |
| 21010106 | Замена опорного подшипника дымососа | 3359 | 4259 | 4628 | 5079 |
| 21010107 | Замена опорно-упорного подшипника дымососа | 4096 | 4628 | 5242 | 5898 |
| 21010108 | Замена лопатки рабочего колеса | 330 | 379 | 494 | 543 |
| 21010109 | Изготовление лопатки рабочего колеса | 230 | 265 | 320 | 369 |
| 21010110 | Замена диффузора | 1536 | 1904 | 2458 | 2744 |
| 21010111 | Изготовление диффузора | 1433 | 1700 | 2212 | 2498 |
| 21010112 | Замена рабочего колеса (со ступицей) | 3148 | 3775 | 4969 | 5431 |
| 21010113 | Замена крыльчатки рабочего колеса | 1290 | 1556 | 2007 | 2212 |
| 21010114 | Ремонт рабочего колеса с заменой лопаток, наплавкой их твердым сплавом | 42638 | 51772 | 60824 | 72743 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 21010115 | Замена брони | 22364 |
| 21010116 | Изготовление брони | 7496 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре рабочего колеса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1550 | свыше 1550 до 2200 | свыше 2200 до 2600 | свыше 2600 до 2900 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 21010117 | Ремонт дымососа с заменой ротора, диффузоров, брони до 50%, устранением дефектов направляющего аппарата | 56202 | 59343 | 74307 | 83518 |
| 21010118 | Ремонт ротора с заменой рабочего колеса, подшипников, полумуфт | 8034 | 9116 | 10815 | 11124 |
| 21010119 | Ремонт ротора с наплавкой лопаток рабочего колеса (свыше 30%), заваркой трещин крепления лопаток, заменой подшипников, полумуфт | 29355 | 41715 | 49440 | 54848 |

Примечание. «Базовые цены позиций 2101011801(2101011904 могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 2101011701(2101011704

2102 Дымососы одностороннего всасывания

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре рабочего колеса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1200 | свыше 1200 до 1550 | свыше 1550 до 2000 | свыше 2000 до 3230 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 21020101 | Ремонт дымососа с выемкой ротора, наплавкой лопаток рабочего колеса свыше 30%, заменой брони до 15%, устранением дефектов направляющего аппарата и подшипникового узла | 42311 | 57916 | 67951 | 93550 |
| 21020102 | Ремонт дымососа с выемкой ротора, заменой рабочего колеса и подшипников, заменой брони до 50%, устранением дефектов направляющего аппарата | 28124 | 33313 | 38648 | 53374 |
| 21020103 | Ремонт дымососа с выемкой ротора, проверкой крепления лопаток рабочего колеса с устранением дефектов, заменой подшипников, проваркой дефектных сварных швов улитки, устранением дефектов направляющего аппарата | 25149 | 30433 | 35921 | 50174 |
| 21020104 | Ремонт дымососа без выемки ротора с наплавкой лопаток рабочего колеса до 30%, проваркой дефектных сварных швов улитки, регулировкой направляющего аппарата, подшипниковых узлов | 8847 | 10609 | 12534 | 17449 |
| 21020105 | Ремонт дымососа без выемки ротора с дефектацией и устранением дефектов проточной части, чисткой колес, всасывающих карманов от отложений золы, регулировкой направляющего аппарата | 6348 | 7905 | 9338 | 13024 |
| 21020106 | Замена опорного подшипника дымососа | 5529 | 5980 | 6881 | 7167 |
| 21020107 | Замена опорно-упорного подшипника дымососа | 4546 | 5284 | 5938 | 6307 |
| 21020108 | Замена лопатки рабочего колеса | 319 | 319 | 369 | 426 |
| 21020109 | Изготовление лопатки рабочего колеса | 107 | 107 | 160 | 213 |
| 21020110 | Замена рабочего колеса (со ступицей) | 2506 | 2801 | 3096 | 4688 |
| 21020111 | Замена крыльчатки рабочего колеса | 792 | 1004 | 1127 | 1782 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 21020112 | Замена брони | 18186 |
| 21020113 | Изготовление брони | 14991 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре рабочего колеса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1200 | свыше 1200 до 1550 | свыше 1550 до 2000 | свыше 2000 до 3230 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 21020114 | Ремонт дымососа с заменой ротора, заменой брони до 50%, устранением дефектов направляющего аппарата | 22318 | 27059 | 31740 | 44530 |
| 21020115 | Ремонт ротора с заменой рабочего колеса, подшипников и полумуфт | 6644 | 7231 | 8034 | 10383 |
| 21020116 | Ремонт ротора с наплавкой лопаток рабочего колеса (свыше 30%), заваркой трещин крепления лопаток, заменой подшипников, полумуфт | 17397 | 21043 | 24720 | 34608 |
| 21020117 | Ремонт рабочего колеса с заменой лопаток, наплавкой их твердым сплавом | 18501 | 22386 | 26272 | 36809 |

Примечание. Базовые цены позиций 2102011501(2102011604 могут применять в качестве доплат к базовым ценам позиций 2102011401(2102011404.

2103 Дымососы осевые

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по типам дымососов |
| --- | --- | --- |
|  |  | ДОД-28,5 | ДОД-31,5 | ДОД-41 | ДОД-43 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 21030101 | Ремонт дымососа с выемкой ротора, заменой лопаток рабочих колес, подшипников, зубчатой муфты, брони корпуса (до 70%), заменой носовых частей (до 50%), лопаток спрямляющего аппарата (до 50%), закрылков направляющего аппарата, устранением дефектов тормозного устройства и вентилятора охлаждения опорного подшипника | 185504 | 227936 | 242026 | 269510 |
| 21030102 | Ремонт дымососа с выемкой ротора, заменой рабочих колес, подшипников, зубчатой муфты, брони корпуса (до 70%), заменой носовых частей (до 50%), лопаток спрямляющего аппарата (до 50%), закрылков направляющего аппарата, устранением дефектов тормозного устройства и вентилятора охлаждения опорного подшипника | 133595 | 165351 | 176860 | 202378 |
| 21030103 | Ремонт дымососа с выемкой ротора, заменой опорного подшипника, брони корпуса (до 40%), заменой закрылков направляющего аппарата (до 50%), наплавкой носовых частей направляющего аппарата и лопаток спрямляющего аппарата. Устранение дефектов крепления лопаток рабочих колес (проваркой швов), тормозного устройства и вентилятора охлаждения опорного подшипника | 83474 | 102602 | 109033 | 121279 |
| 21030104 | Ремонт дымососа с выемкой ротора, заменой подшипников, устранением дефектов корпуса, направляющего и спрямляющего аппаратов, креплений лопаток рабочего колеса, тормозного устройства и вентилятора охлаждения опорного подшипника | 71432 | 78395 | 92281 | 97933 |
| 21030105 | Ремонт дымососа без выемки ротора, устранением дефектов швов крепления лопаток рабочих колес, корпуса, направляющего и спрямляющего аппаратов | 33259 | 37109 | 55622 | 59391 |
| 21030106 | Ремонт дымососа со вскрытием лазов, осмотром и устранением дефектов проточной части и устранением отложений золы | 10486 | 11346 | 17449 | 18349 |
| 21030107 | Ремонт маслостанции с устранением дефектов маслонасоса, маслоохладителей, бака и заменой масла | 4669 | 4669 | 7209 | 7209 |
| 21030108 | Ремонт маслоохладителей и регулировка производительности | 902 | 902 | 1373 | 1373 |
| 21030109 | Замена опорного подшипника дымососа | 12124 | 14213 | 20930 | 23920 |
| 21030110 | Замена опорно-упорного подшипника дымососа | 17695 | 20397 | 24944 | 27893 |
| 21030111 | Ремонт рабочего колеса с полной заменой лопаток, наклепом сварных швов и отстройкой от резонанса | 68238 | 70941 | 74259 | 77413 |
| 21030112 | Замена лопатки рабочего колеса | 2827 | 2990 | 3071 | 3194 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 21030113 | Замена брони | 11182 |
| 21030114 | Изготовление брони | 6676 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за дымосос по его типам |
| --- | --- | --- |
|  |  | ДОД-28,5 | ДОД-31,5 | ДОД-41 | ДОД-43 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 21030115 | Установка и снятие шандоров | 679 | 679 | 849 | 849 |
| 21030116 | Рассоединение и соединение полумуфт зубчатой муфты с заменой смазки | 509 | 509 | 849 | 849 |
| 21030117 | Ремонт направляющего аппарата с разборкой и сборкой, заменой подшипников и лопаток | 7521 | 7521 | 15358 | 15358 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за подшипник |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 21030118 | Ремонт подстуловой изоляции подшипников электродвигателя | 2037 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по типам дымососов |
| --- | --- | --- |
|  |  | ДОД-28,5 | ДОД-31,5 | ДОД-41 | ДОД-43 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 21030119 | Ремонт дымососа с заменой ротора, брони корпуса (до 70%), заменой носовых частей (до 50%), лопаток спрямляющего аппарата (до 50%), закрылков направляющего аппарата, устранение дефектов тормозного устройства и вентилятора охлаждения опорного подшипника | 98813 | 127413 | 138923 | 156535 |
| 21030120 | Ремонт ротора с заменой рабочих колес, подшипников, зубчатой муфты | 34782 | 37944 | 44268 | 45849 |
| 21030121 | Ремонт ротора с устранением дефектов швов крепления лопаток рабочих колес, заменой подшипников и зубчатой муфты | 20781 | 22003 | 25747 | 27504 |

Примечания:

1. Базовые цены позиций 2103011101 - 2103011104 установлены на ремонт рабочих колес с 18 лопатками. При ремонте рабочих колес с 20 лопатками применяется коэффициент К = 1,1.

2. Базовые цены позиций 2103011501(2103011504 и 2103011601(2103011604 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 2103010101(2103010604, 2103011901(2103011904;

3. Базовые цены позиций 2103011701(2103011704 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 2103010101(2103010504, 2103011901(2103011904;

4. В базовых ценах позиций 2103010101(2103010504, 2103011901(2103011904 учтены затраты на ремонт подстуловой изоляции подшипников электродвигателя;

5. Базовые цены позиций 2103012001(2103012104 могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 2103011901(2103011904.

2104 Вентиляторы одностороннего всасывания (дутьевые, рециркуляции топочных газов, острого дутья и др.)

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре рабочего колеса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1000 | свыше 1000 до 1550 | свыше 1550 до 2000 | свыше 2000 до 3230 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 21040101 | Ремонт вентилятора с выемкой ротора, заменой подшипников, восстановлением входных кромок лопаток рабочего колеса (наплавкой), проваркой дефектных швов улитки, устранением дефектов направляющего аппарата и его регулировкой | 18472 | 23021 | 26050 | 31088 |
| 21040102 | Ремонт вентилятора без выемки ротора с восстановлением зазоров между рабочим колесом и диффузором, регулировкой направляющего аппарата | 7167 | 8438 | 9584 | 11509 |
| 21040103 | Замена рабочего колеса (со ступицей) | 2386 | 2869 | 3171 | 4802 |
| 21040104 | Замена подшипника качения вала вентилятора | 4183 | 5527 | 6297 | 6614 |
| 21040105 | Ремонт вентилятора с заменой ротора, восстановление входных кромок лопаток рабочего колеса (наплавкой), проваркой дефектных сварных швов улитки, устранением дефектов направляющего аппарата и его регулировкой | 12362 | 15876 | 18107 | 20827 |
| 21040106 | Ремонт ротора с заменой рабочего колеса, подшипников и полумуфт | 6180 | 7231 | 8034 | 10383 |
| 21040107 | Ремонт ротора с проверкой крепления лопаток рабочего колеса и устранением дефектов, осмотром подшипников | 3056 | 3698 | 4340 | 6112 |

Примечания:

1. При замене двух подшипников вентилятора одного подшипникового узла к базовым ценам позиций 2104010401 - 2104010404 применяется коэффициент К = 1,15.

2. В базовых ценах позиций 2104010104, 2104010504 учтены затраты на ремонт подстуловой изоляции подшипников электродвигателя.

3. Базовые цены позиций 2104010601(2104010704 могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 2104010501(2104010504.

2105 Вентиляторы двустороннего всасывания

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку при диаметре колеса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1650 | свыше 1650 до 2500 | свыше 2500 до 3600 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 21050101 | Ремонт вентилятора с выемкой ротора, заменой подшипников, наплавкой изношенных лопаток рабочего колеса, проваркой дефектных швов улитки и всасывающих карманов | 23101 | 28098 | - |
| 21050102 | Ремонт вентилятора с выемкой ротора, наплавкой изношенных лопаток рабочего колеса, проваркой дефектных сварных швов улитки и всасывающих карманов, устранением дефектов подшипниковых узлов | - | - | 27483 |
| 21050103 | Ремонт вентилятора без выемки ротора с устранением дефектов крепления лопаток рабочего колеса, муфты, устранением дефектов подшипниковых узлов | 7679 | 9054 | 11619 |
| 21050104 | Ремонт направляющего аппарата с заменой дефектных деталей | 2891 | 3481 | 3996 |
| 21050105 | Замена рабочего колеса | 3398 | 4334 | 6825 |
| 21050106 | Замена опорного подшипника вентилятора | 3530 | 4584 | 5684 |
| 21050107 | Замена опорно-упорного подшипника вентилятора | 4357 | 5242 | 6489 |
| 21050108 | Ремонт направляющего аппарата с разборкой и сборкой, заменой подшипников и лопаток | 8568 | 10279 | 11798 |
| 21050109 | Ремонт вентилятора с заменой ротора, проваркой дефектных сварных швов улитки и всасывающих карманов | 10815 | 13442 | 20549 |
| 21050110 | Ремонт ротора с заменой рабочего колеса, подшипников и полумуфт | 8498 | 10352 | - |
| 21050111 | Ремонт ротора с проверкой крепления лопаток рабочего колеса и устранением дефектов, осмотром подшипников | 4737 | 5654 | 7182 |

Примечания:

1. Базовая цена рассоединения и соединения зубчатой муфты вентилятора типа ВДН-36(23 с заменой смазки определяется по базовой цене позиции 2103011604.

2. Базовая цена на ремонт подстуловой изоляции подшипников электродвигателя вентилятора типа ВДН-36(23 определяется по базовой цене позиции 2103012001.

3. В базовых ценах позиций 2105010102, 2105010203, 2105010902(2105010903 учтены затраты на ремонт подстуловой изоляции подшипников электродвигателя.

4. Базовые цены позиций 2105011001(2105011103 могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 2105010901(2105010903.

2106 Вентиляторы осевые

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку по типам вентиляторов |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВДОД-31,5 | ВДОД-41 |
|  |  | 01 | 02 |
| 21060101 | Ремонт вентилятора с выемкой ротора, заменой подшипников, устранением дефектов корпуса, направляющего и спрямляющего аппаратов, креплений лопаток рабочего колеса, тормозного устройства и вентилятора охлаждения опорного подшипника | 78395 | 92281 |
| 21060102 | Ремонт вентилятора без выемки ротора с устранением дефектов швов крепления лопаток рабочих колес, корпуса, направляющего и спрямляющего аппаратов | 37109 | 55622 |
| 21060103 | Ремонт маслостанции с устранением дефектов маслонасоса, маслоохладителей, бака и заменой масла | 4669 | 7209 |
| 21060104 | Ремонт маслоохладителей и регулировка производительности маслостанции | 1032 | 1579 |
| 21060105 | Замена опорного подшипника | 14213 | 20930 |
| 21060106 | Замена опорно-упорного подшипника | 20397 | 24944 |
| 21060107 | Замена дефектной лопатки рабочего колеса | 2990 | 3071 |
| 21060108 | Ремонт вентилятора со вскрытием лазов, осмотром и устранением дефектов проточной части | 11353 | 17450 |
| 21060109 | Ремонт вентилятора с заменой ротора, устранением дефектов корпуса, направляющего и спрямляющего аппаратов, тормозного устройства и вентилятора охлаждения опорного подшипника | 44694 | 52594 |
| 21060110 | Ремонт ротора с заменой рабочих колес, подшипников, зубчатой муфты | 37944 | 44268 |
| 21060111 | Рассоединение и соединение полумуфт зубчатой муфты с заменой смазки | 516 | 842 |

Примечания:

1. Базовые цены позиций 2106011101(2106011102 не могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 2106010101(2106010202, 2106010801(2106010902.

2. Базовые цены позиций 2106011001(2106011002 могут применяться в качестве доплат к базовым ценам позиций 2106010901(2106010902.

22 СИСТЕМА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА

2201 Система уравнительных низкочастотных встряхивателей

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 22010101 | Замена вывода уплотнения виброштанг с силовым пневмоцилиндром | 36290 |
| 22010102 | Замена виброштанги | 11509 |
| 22010103 | Замена вибропояса из балок с креплениями | 6430 |
| 22010104 | Установка пластин защиты труб ширм | 46 |

2202 Виброустройство с неохлаждаемой штангой

220201 Ремонт виброустройства

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 22020101 | Ремонт виброустройства с подваркой до 25% сварных швов. Снятие (установка) вибратора. Очистка, дефектация. Устранение дефектов подвески подвибраторной плиты, сварных швов креплений штанги к змеевикам. Опробование | 5734 |

220202 Замена узлов и элементов

| № позиции | Наименование узла | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 22020201 | Неохлаждаемая штанга | 1556 |
| 22020202 | Крепление неохлаждаемой штанги к змеевику | 561 |
| 22020203 | Уплотнение прохода неохлаждаемой штанги через обмуровку котла | 467 |
| 22020204 | Подвибраторная плита неохлаждаемой штанги | 4711 |

2203 Виброустройство с охлаждаемой штангой

220301 Ремонт виброустройства

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 22030101 | Ремонт виброустройства с заменой подвибраторной плиты. Снятие (установка) вибратора. Отжиг, очистка, дефектация. Замена подвибраторной плиты с противовесом. Устранение дефектов сварных швов креплений. Опробование | 34610 |
| 22030102 | Ремонт демпферующей опоры. Очистка, дефектация. Замена резиновых прокладок. Регулировка растяжек | 348 |

220302 Замена узлов и элементов

| № позиции | Наименование заменяемого узла (элемента) | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 22030201 | Наварыш основного вибропояса и штанги | 55 |
| 22030202 | Накладка штанги | 125 |
| 22030203 | Демпферирующий пояс | 717 |
| 22030204 | Вывод штанги | 3113 |

2204 Дробеструйная установка эксплуатационной очистки поверхностей нагрева котла

220401 Ремонт узлов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 22040101 | Ремонт контура дробеструйной установки. Очистка и дефектация. Устранение дефектов решеток нижнего бункера. Замена глушителей дробетранспортных труб с их изготовлением, замена парового эжектора | 15564 |
| 22040102 | Ремонт порционера дроби с устранением дефектов шибера и заменой мигалок | 2294 |
| 22040103 | Ремонт верхнего бункера дроби с изготовлением и заменой до 10% дефектных участков | 1250 |
| 22040104 | Ремонт сепаратора дроби с изготовлением и заменой дефектных элементов | 4874 |

220402 Замена узлов

| № позиции | Наименование узлов | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 22040201 | Короб камнеуловителя с решеткой | 8684 |
| 22040202 | Мигалка дробетранспортной трубы | 283 |
| 22040203 | Поддон сбора дроби | 95 |

Примечание. В базовой цене позиций 2204020101, 2204020301 учтены затраты на изготовление заменяемых узлов.

23 ЭКСПРЕСС-ИСПЫТАНИЯ КОТЛОАГРЕГАТОВ

| № позиции | Паропроизводительность котлоагрегата, т/ч | Базовая цена в руб. за экспресс-испытание |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 23010101 | До 120 | 108705 |
| 23010102 | Свыше 120 до 260 | 170184 |
| 23010103 | Свыше 260 до 320 | 186117 |
| 23010104 | Свыше 320 до 420 | 196726 |
| 23010105 | Свыше 420 до 670 | 290194 |
| 23010106 | Свыше 670 до 1000 | 370146 |

Примечание: Базовые цены установлены при условии сжигания твердого топлива. Для других видов топлива базовые цены определяются со следующими коэффициентами: К = 0,9 - при сжигании жидкого топлива; К = 0,8 - при сжигании газообразного топлива.

24 КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ

2401 Экраны

240101 Ремонт экранов

Осмотр и дефектация труб. Проверка креплений, опор с заменой или восстановлением дефектных. Правка деформированных (вышедших из ряда) труб. Зачистка под контроль металла.

| № позиции | Содержание работ | Диаметр труб, мм | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 24010101 | Ремонт экранов | До 60 | 378 |
| 24010102 | То же | Свыше 60 | 2916 |

240102 Замена экранов

| 24010201 | Замена экранных труб | До 60 | 46420 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24010202 | То же | Свыше 60 | 39077 |
| 24010203 | Замена экранов блоками | - | 22029 |

240103 Изготовление экранных труб гладкостенных

| № позиции | Диаметр труб, мм | Базовая цена в руб. за тонну узла при длине труб, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 4 | свыше 4 |
|  |  | 01 | 02 |
| 24010301 | До 60 | 20029 | 14949 |
| 24010302 | Свыше 60 | 17530 | 12943 |

Примечания:

1. В базовых ценах таблицы 240103 учтены затраты на изготовление труб с 1-3 гибами. При изготовлении прямых участков применяется коэффициент К = 0,5. При изготовлении труб, имеющих более 3 гибов, применяется коэффициент К = 1,2.

2. Расчеты с заказчиком за вырезку участка трубы поверхности нагрева для изготовления контрольного образца и последующую установку вставки производятся по базовой цене позиции 0103010601.

3. При ремонте трубчатых воздухоподогревателей водогрейных котлов расчеты с заказчиком производятся по базовым ценам подраздела 1202.

4. При замене труб экранов котлов с натрубной газоплотной обшивой к базовым ценам таблицы 240102 применяется коэффициент К = 1,4

2402 Конвективная часть

240201 Ремонт пакетов змеевиков (полусекции)

Дефектация труб. Правка деформированных труб и восстановление дистанционирующих полос. Отглушка дефектных пакетов змеевиков (полусекции).

| № позиции | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 24020101 | 5565 |

240202 Полная замена пакетов змеевиков (полусекции)

| № позиции | Тип котла | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 24020201 | КВГМ-10, КГВМ-20, КГВМ-30, ПТВМ-50 | 15719 |
| 24020202 | ПТВМ-30, ТВГМ-30, КВГМ-50, КВГМ-100, ПТВМ-100, ПТВМ-180 | 9520 |

240203 Замена отдельных дефектных пакетов змеевиков (полусекций)

| № позиции | Тип котла | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 24020301 | КВГМ-10, КВГМ-20, КВГМ-30, ПТВМ-50 | 23616 |
| 24020302 | ПТВМ-30, ТВГМ-30, КВГМ-50, КВГМ-100, ПТВМ-100, ПТВМ-180 | 14280 |

240204 Изготовление пакетов змеевиков (полусекции)

| № позиции | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 24020401 | 23347 |

Примечание: При полной замене пакетов змеевиков (полусекций) и замене отдельных дефектных пакетов змеевиков (полусекций) котла типа «КВТК - 100 - 150» к базовым ценам позиций 2402020201 и 2402030201 применяется коэффициент К = 1,2.

2403 Секции секционных котлов

240301 Полная замена секции секционных котлов с поверхностью нагрева до 70 м2

| № позиции | Базовая цена в руб. за котел |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 24030101 | 47512 |

2404 Колосниковые решетки секционных котлов

240401 Ремонт колосниковой решетки и механизма поворота колосников секционных котлов с поверхностью нагрева до 70м2

| № позиции | Базовая цена в руб. за комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 24040101 | 8684 |

Примечание: При ремонте колосниковой решетки и механизма поворота колосников котлов ДКВР применяется базовая цена позиции 2404010101.

2405 Горелки

240501 Ремонт горелок

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей. Ремонт привода и замена подшипников. Сборка, опробование.

| № позиции | Тип горелки | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 24050101 | Газовая | 1188 |
| 24050102 | Газомазутная | 2827 |
| 24050103 | Комбинированная | 3236 |

240502 Замена горелок

| № позиции | Тип горелки | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 24050201 | Газовая | 2007 |
| 24050202 | Газомазутная | 3071 |
| 24050203 | Комбинированная | 3236 |

2406 Дробеструйная установка

240601 Ремонт дробеструйной установки

Разборка, дефектация. Устранение дефектов и наладка распределения дроби по сечению конвективной шахты.

| № позиции | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 24060101 | 4096 |

2407 Дутьевые вентиляторы

240701 Ремонт дутьевого вентилятора

| № позиции | Содержание работ | Диаметр рабочего колеса, мм | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 24070101 | Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов ходовой части, восстановление плотности соединений с воздуховодами | До 400 | 2375 |

2408 Шнековые питатели пыли 240801 Ремонт шнековых питателей пыли

| № позиции | Содержание работ | Диаметр рабочего колеса, мм | Базовая цена в руб. за штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 24080101 | Разборка, очистка, дефектация ходовой части, восстановление плотности соединений с воздуховодами | Свыше 400 до 700 | 3087 |

Примечания:

1. Базовая цена изготовления деталей горелок водогрейных котлов определяется по позиции 1103030101 раздела 11.

2. Базовые цены ремонта, замены и изготовления коллекторов водогрейных котлов определяются по соответствующим позициям раздела 02.

25 ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА УЗЛОВ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ИЗНОСА И КОРРОЗИИ

| № позиции | Содержание работ | Толщина слоя, мм | Базовая цена в руб. за дм2 по видам поверхностей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Детали вращающихся механизмов | Детали углеразмольного оборудования массой, кг |
|  |  |  |  | до 20 | свыше 20 до 100 | свыше 100 до 300 | свыше 300 до 1000 | свыше 1000 до 3000 | свыше 3000 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 25010101 | Наплавка износостойкими электродами | до 2,0 | 278 | 185 | 221 | 303 | 443 | 554 | 663 |

| № позиции | Содержание работ | Толщина слоя, мм | Базовая цена в руб. за дм: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 25010102 | Наплавка износостойкими электродами уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры с термообработкой | до 2,0 | 462 |
| 25010103 | Наплавка износостойкими угольными электродами порошкообразных материалов | до 1,0 | 262 |
| 25010104 | Аргонодуговая наплавка | до 1,0 | 443 |

| № позиции | Содержание работ | Толщина слоя, мм | Базовая цена в руб. за дм по видам поверхностей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | трубы поверхностей нагрева диаметром25-60 мм, детали с толщиной стенки 2-6 мм | детали с толщиной стенки свыше 6 мм |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 25010105 | Газопорошковая наплавка | 0,5 | 132 | 327 |

| № позиции | Содержание работ | Толщина слоя, мм | Базовая цена в руб. за дм2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 25010201 | Газотермическое напыление | 0,5 | 352 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за 10 см2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 25010202 | Устранение дефектов корпусных деталей насосов методом термического напыления | 381 |

Примечания к разделу 25:

1. При производстве работ на месте установки оборудования к базовым ценам раздела 25 применяется коэффициент К = 1,6.

2. Базовые цены позиций 2501010101 - 2501010502 установлены на работы по наплавке ручным способом. При производстве полуавтоматической наплавки порошковыми и износостойкими проволоками к базовым ценам применяется коэффициент К = 0,5, а при производстве автоматической наплавки порошковой лентой - коэффициент К = 0,25.

3. При увеличении толщины слоя наплавки (напыления) базовая цена рассчитывается по формуле:

Ор = Оп ( (1 + Тд/Тп ( К), где:

Ор - расчетная базовая цена;

Оп - базовая цена, приведенная в таблицах раздела;

Тд - увеличение толщины слоя, мм;

Тп - толщина слоя, приведенная в таблицах раздела;

К - коэффициент, применяемый к базовой цене раздела.

(К базовым ценам позиций 2501010101 - 2501010502 применяется коэффициент К = 0,6, а к базовым ценам позиции 2501020101 - коэффициент К = 0,8).

4. При производстве работ с использованием газов-заменителей ацетилена к базовым ценам позиций 2501010501 - 2501020101 применяется коэффициент К = 1,6.

26 ПРОЧИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ КОТЛОАГРЕГАТА

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м2 настила при высоте лесов, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | свыше 3 до 6 | свыше 6 до 10 | свыше 10 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 26010101 | Сборка и разборка деревянных лесов | 197 | 258 | 348 | 446 |

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 26010201 | Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов | 5407 |
| 26010301 | Резка металлолома по габаритным размерам для "Вторчермета" | 308 |

260104 Проверка на плотность топки, конвективной части и газоходов однокорпусного котла

| № позиции | Базовая цена в руб. за котел паровой производительностью, т/ч |
| --- | --- |
|  | до 50 | свыше 50 до 120 | свыше 120 до 320 | свыше 320 до 670 | свыше 670 до 1650 | свыше 1650 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 26010401 | 3154 | 4259 | 6307 | 9380 | 11263 | 13189 |

260105 Проверка на плотность топки, конвективной части и газоходов двухкорпусного котла

| № позиции | Базовая цепа в руб. за корпус котла паровой производительностью, т/ч |
| --- | --- |
|  | до 670 | свыше 670 до 1000 | свыше 1000 до 1650 | свыше 1650 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 26010501 | 5775 | 7946 | 9052 | 12082 |

260106 Гидравлическое испытание однокорпусного котла рабочим давлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за котел паровой производительностью т/ч |
| --- | --- |
|  | до 50 | свыше 50 до 120 | свыше 120 до 320 | свыше 320 до 670 | свыше 670 до 1650 | свыше 1650 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 26010601 | 2130 | 4588 | 6922 | 8929 | 10403 | 14828 |

260107 Гидравлическое испытание двухкорпусного котла рабочим давлением

| № позиции | Базовая цена руб. за корпус котла паровой производительностью, т/ч |
| --- | --- |
|  | до 670 | свыше 670 до 1000 | свыше 1000 до 1650 | свыше 1650 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 26010701 | 6430 | 7496 | 8806 | 9215 |

260108 Наружный осмотр действующего котла, воздухоподогревателей и тягодутьевых механизмов до ремонта и их дефектации

| № позиции | Базовая цена и руб. за комплект при паровой производительности котла, т/ч |
| --- | --- |
|  | до 50 | свыше 50 до 170 | свыше 170 до 320 | свыше 320 до 670 | свыше 670 до 1000 | свыше 1000 до 1650 | свыше 1650 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 26110801 | 3400 | 5898 | 10363 | 14295 | 25272 | 32235 | 38788 |

260109 Установка и снятие заглушек при фланцевом соединении трубопроводов

Разболчивание фланцевого соединения, раздвижка фланцев, удаление прокладки, зачистка уплотнительной поверхности одного фланца, установка новой прокладки и заглушки, сборка фланцевого соединения. Разболчивание фланцевого соединения, раздвижка фланцев, удаление заглушки, зачистка уплотнительной поверхности второго фланца, установка прокладки, сборка фланцевого соединения.

| № позиции | Базовая цена в руб. за фланцевое соединение при диаметре трубопроводов, мм |
| --- | --- |
|  | до 57 | свыше 57 до 89 | свыше 89 до 108 | свыше 108 до 133 | свыше 133 до 159 | свыше 159 до 219 | свыше 219 до 273 | свыше 273 до 325 | свыше 325 до 426 | свыше 426 до 529 | свыше 529 до 630 | свыше 630 до 820 | свыше 820 до 1020 | свыше 1020 до 1420 | свыше 1420 до 1620 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 26010901 | 376 | 457 | 618 | 753 | 887 | 968 | 1048 | 1236 | 1611 | 2014 | 2176 | 2471 | 2794 | 3627 | 4109 |

260110 Сборка и разборка деревянных настилов

| № позиции | Содержание работ | Базовая цена в руб. за м2 на высоте, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3 | свыше 3 до 6 | свыше 6 до 10 | свыше 10 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 26011001 | Сборка и разборка деревянных настилов с наружной стороны котла на существующих металлоконструкциях | 141 | 188 | 253 | 351 |

260111 Гидравлическое испытание водогрейного котла рабочим давлением

| № позиции | Базовая цена в руб. за водогрейный котел теплопроизводительностью, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 до 180 |
|  | 02 | 03 | 04 |
| 26011101 | 2054 | 2370 | 2844 |

Примечания к разделу 26:

1. В базовых ценах таблиц 260104, 260105 и 260108 учтены затраты на осмотр и проверку металлической части газоходов.

2. При осмотре котлоагрегатов, оборудованных рекуперативным воздухоподогревателем, к базовым ценам позиций 2601080101 - 2601080107 применяется коэффициент К = 0,7.

260112 Установка и снятие заглушек при сварном соединении трубопроводов

Разрезка трубопровода или сварного соединения трубопровода, раздвижка или разводка участков трубопровода, обработка кромки торца одного участка, установка и приварка заглушки. Отрезка заглушки, обработка кромок торцов обоих участков трубопровода для сварки, сборка и сварка стыка трубопровода. Зачистка под контроль металла.

| № позиции | Диаметр труб, мм | Базовая цена в руб. за штуку при толщине стенки, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 до 36 | свыше 36 до 45 | свыше 45 до 50 | свыше 50 до 60 | свыше 60 до 70 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 26011201 | До 60 | 164 | 340 | - | - | - | - | - |
| 26011202 | Свыше 60 до 89 | 278 | 575 | - | - | - | - | - |
| 26011203 | Свыше 89 до 108 | 347 | 729 | 1434 | - | - | - | - |
| 26011204 | Свыше 108 до 133 | 406 | 784 | 1891 | - | - | - | - |
| 26011205 | Свыше 133 до 159 | 496 | 842 | 2015 | 2843 | - | - | - |
| 26011206 | Свыше 159 до 175 | 598 | 1004 | 2456 | 3463 | - | - | - |
| 26011207 | Свыше 176 до 219 | 699 | 1184 | 2848 | 4033 | - | - | - |
| 26011208 | Свыше 219 до 273 | 830 | 1407 | 3392 | 4798 | 6076 | 7615 | 9891 |
| 26011209 | свыше 273 до 325 | 1012 | 1712 | 4134 | 5837 | 7410 | 9262 | 12029 |
| 26011210 | свыше 325 до 377 | 1197 | 2016 | 4846 | 6851 | 8674 | 10873 | 14114 |
| 26011211 | Свыше 377 до 426 | 1368 | 2300 | 5328 | 7527 | 9541 | 11946 | 15518 |
| 26011212 | Свыше 426 до 529 | 1651 | 2796 | 6734 | 9509 | 12060 | 15097 | 19531 |
| 26011213 | Свыше 529 до 630 | 2159 | 3639 | 8776 | 12383 | - | - | - |
| 26011214 | Свыше 630 до 820 | 2614 | 4418 | 10640 | - | - | - | - |
| 26011215 | Свыше 820 до 1020 | 3122 | 5280 | 12199 | - | - | - | - |
| 26011216 | Свыше 1020 до 1420 | 4145 | 7003 | - | - | - | - | - |
| 26011217 | Свыше 1420 до 1620 | - | 8717 | - | - | - | - | - |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Поверхности нагрева

02 Коллекторы и камеры

03 Барабаны котлов

04 Пароохладители

05 Трубопроводы

06 Гарнитура котельной установки

07 Газовоздухопроводы

08 Наружная обшива, лестницы, площадки, элементы каркаса котла и другие металлоконструкции

09 Золошлакоудаление

10 Калориферные установки

11 Горелки

12 Воздухоподогреватели

13 Шаровые барабанные мельницы

14 Мельницы молотковые (тангенциальные и аксиальные)

15 Мельницы валковые среднеходные

16 Мельницы-вентиляторы

17 Сепараторы пыли

18 Циклоны пыли

19 Мельничные вентиляторы

20 Питатели топлива

21 Дымососы и вентиляторы

22 Система эксплуатационной очистки поверхностей нагрева

23 Экспресс-испытания котлоагрегатов

24 Котлы водогрейные

25 Восстановление и защита узлов оборудования от износа и коррозии

26 Прочие работы, выполняемые при ремонте котлоагрегата