СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ

НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН-2001

Сборник № 39

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Книга 1

Дата введения 2002-04-01

РАЗРАБОТАНЫ РАО ЕЭС России (Ю.А. Лелекер, Н.Ю. Максимова), ОАО "Институт Гидропроект" (Ю.Н. Соловьев), 31 ГПИ СС МО РФ (В.Г. Гурьев), Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве (А.Н. Жуков) и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве ООО "РЦЭС" (П.В. Горячкин, Е.Е. Дьячков) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И. Дмитренко).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Н. Маклаков, Г.А. Шанин).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 апреля 2002 года постановлением Госстроя России от 1 апреля 2002 года N 13.

Внесены Изменения и дополнения, утвержденные и введенные в действие с 20 октября 2002 года постановлением Госстроя России от 15 октября 2002 года № 127.

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при возведении металлических конструкций гидротехнических сооружений и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСН-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на строительные работы федерального (ФЕР), территориального (ТЕР), отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие положения

1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по возведению металлических конструкций гидротехнических сооружений и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСН являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

2. ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН носят рекомендательный характер.

3. Сборник состоит из двух книг.

В книгу 1 входит раздел:

01. Металлические конструкции гидротехнических сооружений.

1. Закладные части механического оборудования и металлических конструкций.

2. Трубопроводы на поверхности.

3. Облицовки.

4. Прочие металлические конструкции.

В книгу 2 входит раздел:

01. Металлические конструкции гидротехнических сооружений.

5. Металлические конструкции морских сооружений.

6. Распределительные пояса и анкерные тяги речных набережных.

4. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

РАЗДЕЛ 01.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Нормы подразделов 1(4 раздела 01 настоящего сборника распространяются на монтаж металлических конструкций гидротехнических сооружений гидроэнергетического назначения.

1.2. В нормах не учтены и подлежат дополнительному определению следующие работы и затраты:

а) приобретение и установка кондукторов и стеллажей для укрупнительной сборки негабаритных трубопроводов, облицовок и других гидротехнических конструкций;

б) испытание конструкций под нагрузкой, в том числе гидравлические испытания трубопроводов;

в) установка резиновых уплотнений с прижимными планками, крепежом и вулканизацией стыков резинового уплотнения (норма 7 табл.01-002);

г) устройство настила, пешеходных мостиков, монтаж подкрановых путей и упоров на бетоновозных эстакадах, установка анкерных болтов (норма 1 табл.01-009);

д) перевозка металлических конструкций от приобъектного склада до места производства работ (табл.01-001, 01-002, 01-004, 01-006, 01-007).

1.3. Нормами табл.01-001, 01-002 предусмотрен монтаж как вертикальных, так и наклонных закладных частей.

1.4. В нормах табл.01-004 предусмотрен монтаж прямых звеньев трубопроводов массой до 50 т на поверхности с углом наклона до 30°; при условиях, отличных от учтенных в нормах, следует применять коэффициенты по пп.3.2(3.9 настоящей технической части.

1.5. В норме 1 табл.01-004 предусмотрен монтаж трубопроводов из готовых звеньев, поставляемых заводом-изготовителем с приваренными ребрами жесткости и опорными кольцами.

При монтаже трубопроводов с установкой и приваркой ребер жесткости и опорных колец на месте монтажа следует применять коэффициенты по п.3.1 настоящей технической части.

1.6. Нормами табл.01-001, 01-002, 01-004, 01-006, 01-007 предусмотрены сборка и монтаж конструкций из стали марки 09Г2С (С345-3).

При монтаже конструкций из углеродистой стали следует применять коэффициенты по п.3.10 настоящей технической части.

2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Массу металлических конструкций следует принимать по спецификации к рабочим чертежам с исключением массы металлоконструкций монтажного назначения.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ

| Коэффициенты к нормам |
| --- |
| Условия применения | Номер таблиц (норм) | затрат труда рабочих-строителей | времени эксплуатации машин | расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Монтаж трубопроводов из готовых звеньев с установкой и приваркой ребер жесткости и опорных колец на месте монтажа | 01-004 (1) | 1,17 |

1,24 (краны)

| 1,7 (лебедки электрические, автоматы сварочные, установки для сварки, аппараты для газовой сварки и резки, выпрямители сварочные, машины шлифовальные электрические) | 1,35 (кислород технический газообразный, проволока сварочная, сортовой фасонный горячекатаный прокат круглый и квадратный, сортовой фасонный горячекатаный прокат угловой равнополочный, балки двутавровые, толстолистовой горячекатаный прокат, болты строительные, ветошь, шлифкруги, пропан-бутан, пиломатериалы хвойных пород брусья необрезные, пиломатериалы хвойных пород доски обрезные, шпалы пропитанные, флюс) |
| --- | --- |
| 3.2. Монтаж звеньев трубопровода массой более 50 т | 01-004 (10, 12) | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3.3. Монтаж трубопровода на поверхности с углом наклона более 30° при диаметре: |
| а) от 1,6 до 4 м | 01-004 (1-4) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| б) свыше 4 м | 01-004 (5-12) | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 3.4. Монтаж на поверхности коленчатых, переходных звеньев и коллекторов трубопроводов при диаметре: |
| а) от 1,6 до 4 м | 01-004 (1-4) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| б) свыше 4 м | 01-004 (5-12) | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 3.5. Монтаж трубопровода в тоннелях с углом наклона до 30° при диаметре: |
| а) от 1,6 до 6 м | 01-004 (1-7) | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| б) свыше 6 м | 01-004 (8-12) | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 3.6. Монтаж трубопровода в тоннелях с углом наклона свыше 30° | 01-004 (1-12) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 3.7. Монтаж коленчатых переходных звеньев и коллекторов на поверхности с углом наклона свыше 30° при диаметре: |
| а) от 1,6 до 4 м | 01-004 (1-4) | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| б) свыше 4 м | 01-004 (5-12) | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 3.8. Монтаж коленчатых переходных звеньев и коллекторов в тоннелях при диаметре: |
| а) от 1,6 до 4 м | 01-004 (1-4) | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| б) свыше 4 м | 01-004 (5-12) | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 3.9. Монтаж облицовок в тоннелях | 01-007 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 3.10. Монтаж конструкций из углеродистых сталей: |
| а) закладные части | 01-001, 01-002 | 0,95 | 0,9 | - |
| б) трубопроводы и облицовки | 01-004( 01-007 | 0,92 | 0,92 | - |
| в) прочие конструкции | 01-009 (2,10,11) | 0,95 | 0,95 | - |

1. ЗАКЛАДНЫЕ ЧАСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

| Таблица ГЭСН 39-01-001 | Установка бесштрабным способом закладных частей |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подготовка конструкций к монтажу. 02. Изготовление, установка и разборка монтажных приспособлений для выверки и раскрепления закладных частей. 03. Разбивка вспомогательных геодезических осей, укрупнение, установка закладных частей с закреплением в проектное положение. 04. Выполнение монтажных соединений. 05. Подготовка конструкций к сдаче.

Измеритель: 1 т конструкций

|  | Установка бесштрабным способом закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку: |
| --- | --- |
| 39-01-001-1 | до 10 т |
| 39-01-001-2 | свыше 10 до 20 т |
| 39-01-001-3 | свыше 20 т |
| 39-01-001-4 | Установка бесштрабным способом литых закладных частей. |
|  | Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой: |
| 39-01-001-5 | до 15 т |
| 39-01-001-6 | свыше 15 т |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-001-1 | 39-01-001-2 | 39-01-001-3 | 39-01-001-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 103,99 | 87,96 | 60,29 | 29,17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 16,9 | 12,58 | 10,24 | 6,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|  | 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | - | - | 7,24 | - |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | - | 7,58 | - | 3,05 |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 11,9 | - | - | - |
| 020418 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 120 т | маш.-ч | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 4,64 | 1,79 | 1,21 | 0,19 |
| 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 7 | 10 | 11 | 15 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 12,38 | 3,96 | 1,12 | 0,74 |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 10 | 14 | 14 | 18 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,43 | 1,24 | 0,27 | 0,09 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 15 | 12 | 10 | 10 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,85 | 0,6 | 0,54 | 0,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
|  | 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,24 | 0,11 | 0,07 | 0,01 |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,2 | 3,96 | 1,12 | 0,74 |
| 101-0802 | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 0,007 | 0,01 | 0,0113 | 0,0015 |
| 101-0837 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А | т | 0,0004 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,0019 | 0,0005 | 0,0081 | 0,0012 |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм сталь марки Ст0 | т | 0,0414 | 0,052 | 0,0278 | 0,0995 |
| 101-1019 | Швеллеры N 40 сталь марки Ст0 | т | 0,0276 | 0,02 | 0,0154 | 0,0062 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 | т | 0,0327 | 0,0125 | 0,0127 | 0,0015 |
| 101-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, шириной свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 | т | 0,001 | 0,003 | 0,0005 | 0,0001 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,023 | 0,02 | 0,016 | 0,016 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0005 | 0,0003 | - | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0025 | 0,001 | 0,0002 | - |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,185 | 0,06 | 0,054 | 0,018 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,95 | 1,24 | 0,35 | 0,23 |
| 102-0058 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,177 | 0,102 | 0,0057 | 0,0084 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-001-5 | 39-01-001-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 80,02 | 65,95 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 12,88 | 12,39 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|  | 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | 8,88 | 8,39 |
| 020418 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 120 т | маш.-ч | 2 | 2 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 2,01 | 1,19 |
| 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 7 | 5 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,57 | 0,58 |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 10 | 7 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 1 | 0,2 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 12 | 10 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,6 | 0,49 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
|  | 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,02 | 0,05 |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,57 | 1,12 |
| 101-0802 | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 0,007 | 0,005 |
| 101-0837 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,002 | 0,004 |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм сталь марки Ст0 | т | 0,033 | 0,0245 |
| 101-1019 | Швеллеры N 40 сталь марки Ст0 | т | 0,005 | 0,008 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 | т | 0,017 | 0,006 |
| 101-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, шириной свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 | т | 0,002 | 0,0003 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,02 | 0,016 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,001 | - |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 3 | 1 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,06 | 0,049 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,12 | 0,35 |
| 102-0058 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,001 | 0,002 |

| Таблица ГЭСН 39-01-002 | Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подготовка конструкций к монтажу. 02. Изготовление, установка и разборка монтажных приспособлений для выверки и раскрепления закладных частей. 03. Разбивка вспомогательных геодезических осей, укрупнение, установка закладных частей с закреплением в проектное положение. 04. Выполнение монтажных соединений. 05. Подготовка конструкций к сдаче.

Измеритель: 1 т конструкций

|  | Установка закладных частей плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку: |
| --- | --- |
| 39-01-002-1 | до 1,5 т |
| 39-01-002-2 | до 3 т |
| 39-01-002-3 | свыше 3 до 10 т |
| 39-01-002-4 | свыше 10 до 20 т |
| 39-01-002-5 | свыше 20 т |
|  | Установка закладных частей механического оборудования в штрабах: |
| 39-01-002-6 | для поверхностных сегментных и секторных затворов и ворот с горизонтальной осью вращения |
| 39-01-002-7 | для глубинных сегментных затворов с горизонтальной осью вращения |
| 39-01-002-8 | для поворотных двустворчатых ворот |
| 39-01-002-9 | для откатных ворот |
|  | Установка закладных частей металлических конструкций в штрабах при обрамлении ниш каналов, проемов и шахт, масса комплекта: |
| 39-01-002-10 | до 1 т |
| 39-01-002-11 | свыше 1 т |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-002-1 | 39-01-002-2 | 39-01-002-3 | 39-01-002-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 143,53 | 202,22 | 151,46 | 57,61 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 12,69 | 19,46 | 11,22 | 9,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|  | 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | - | - | 7,22 | 7,43 |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 8,69 | 15,46 | - | - |
| 020418 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 120 т | маш.-ч | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 1,54 | 2,32 | 4,63 | 2,05 |
| 031900 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,17 | 0,25 | 0,5 | 1,48 |
| 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 1 | 1,1 | 0,7 | 1,1 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4,15 | 6,19 | 12,32 | 3,95 |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 2,5 | 3,4 | 3,9 | 4,3 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,6 | 0,92 | 1,84 | 0,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
|  | 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,09 | 0,09 | 0,184 | 0,13 |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,15 | 6,19 | 12,32 | 3,95 |
| 101-0802 | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,0007 | 0,0011 |
| 101-0837 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А | т | 0,0004 | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0005 |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,0538 | 0,0538 | 0,0413 | 0,0519 |
| 101-1019 | Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 | т | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,0075 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 | т | 0,0125 | 0,0125 | 0,0326 | 0,0125 |
| 101-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, шириной свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,0075 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0003 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,06 | 0,092 | 0,184 | 0,058 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,29 | 1,93 | 3,84 | 1,25 |
| 102-0058 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,044 | 0,04 | 0,177 | 0,04 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-002-5 | 39-01-002-6 | 39-01-002-7 | 39-01-002-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 49,24 | 85,47 | 43,59 | 53,17 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,77 | 8,66 | 6,4 | 10,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|  | 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | 5,77 | - | 3,4 | 8,46 |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | - | 5,66 | - | - |
| 020418 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 120 т | маш.-ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 1,2 | 2,38 | 0,54 | 2,45 |
| 031900 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0,42 | 0,56 | - | - |
| 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 11 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,5 | 2,42 | 0,48 | 3,39 |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 15 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | - | - | 0,27 | 0,15 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 10,1 | 4,8 | 6,1 | 5,5 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,53 | 0,82 | 0,27 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
|  | 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,07 | 0,15 | 0,14 | 0,07 |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,5 | 2,42 | 0,48 | 3,39 |
| 101-0802 | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 0,0113 | 0,0106 | 0,017 | 0,0071 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 101-0837 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А | т | 0,0002 | 0,0004 | 0,0002 | 0,0007 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,0008 | 0,0005 | - | 0,0008 |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,0282 | 0,0098 | 0,0039 | 0,009 |
| 101-1008 | Балки двутавровые N 60, сталь марки Ст0 | т | - | 0,063 | 0,016 | 0,001 |
| 101-1019 | Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 | т | 0,0075 | 0,1028 | 0,053 | 0,008 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 | т | 0,0142 | 0,0311 | 0,02 | 0,0027 |
| 101-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, шириной свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 | т | 0,0005 | 0,0004 | - | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,016 | 0,0075 | 0,009 | 0,011 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0001 | 0,0034 | 0,002 | 0,005 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 3 | 3 | 0,1 | 0,15 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0002 | 0,0078 | 0,0003 | - |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,053 | 0,082 | 0,027 | 0,014 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,47 | 0,78 | 0,18 | 1,06 |
| 102-0058 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,057 | 0,127 | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-002-9 | 39-01-002-10 | 39-01-002-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 66,81 | 90,58 | 53,01 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,6 | 4,3 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 11,59 | 15,04 | 8,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | - | 13,04 | - |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 9,59 | - | 5,88 |
| 020418 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 120 т | маш.-ч | 1 | 1 | 1 |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | - | - | 0,46 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 3,61 | 2,86 | 12,04 |
| 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 0,5 | - | 7 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,83 | 13,74 | 9,01 |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 0,3 | - | 10 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,32 | 0,33 | 0,67 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 5,14 | 10,2 | 9,7 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,32 | - | 0,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,07 | - | - |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,83 | 13,74 | 9,01 |
| 101-0802 | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 0,0001 | 0,01 | 0,007 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 0,0002 | - | - |
| 101-0837 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,0024 | - | - |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,0204 | 0,072 | 0,072 |
| 101-1008 | Балки двутавровые N 60, сталь марки Ст0 | т | 0,019 | - | - |
| 101-1019 | Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 | т | 0,0275 | - | - |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 | т | 0,0119 | 0,035 | 0,036 |
| 101-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, шириной свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 | т | 0,0013 | - | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,001 | 0,018 | 0,016 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,4 | 0,4 | - |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | - | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,032 | - | 0,08 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,87 | 4,2 | 2,8 |

2. ТРУБОПРОВОДЫ НА ПОВЕРХНОСТИ

| Таблица ГЭСН 39-01-004 | Монтаж трубопроводов на поверхности |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подготовка конструкций к сборке. 02. Укрупнительная сборка и сварка звеньев. 03. Установка ребер жесткости, распорок, опорных башмаков и узлов строповки. 04. Зачистка и шлифовка швов. 05. Установка звеньев трубопровода в проектное положение и сварка монтажных стыков. 06. Заготовка, установка, сварка и последующее снятие монтажных элементов со шлифовкой мест их приварки. 07. Изготовление, установка и снятие подмостей и других монтажных устройств.

Измеритель: 1 т конструкций

| 39-01-004-1 | Монтаж трубопроводов на поверхности из готовых звеньев с приваренными ребрами жесткости и опорными кольцами, диаметр от 1,6 до 3,2 м |
| --- | --- |
|  | Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода свыше 3,2 до 4 м, при массе звена: |
| 39-01-004-2 | до 16 т |
| 39-01-004-3 | до 22 т |
| 39-01-004-4 | до 32 т |
|  | Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода свыше 4 до 6 м, при массе звена: |
| 39-01-004-5 | до 16 т |
| 39-01-004-6 | до 22 т |
| 39-01-004-7 | до 32 т |
|  | Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода свыше 6 до 8 м, при массе звена: |
| 39-01-004-8 | до 22 т |
| 39-01-004-9 | до 32 т |
| 39-01-004-10 | до 50 т |
|  | Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода свыше 8 м, при массе звена: |
| 39-01-004-11 | до 32 т |
| 39-01-004-12 | до 50 т |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-004-1 | 39-01-004-2 | 39-01-004-3 | 39-01-004-4 | 39-01-004-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 33,71 | 77,36 | 44,58 | 43,62 | 85,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,98 | 5,85 | 3 | 3,72 | 7,07 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш.-ч | 2,98 | - | - | - | - |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | - | 2,51 | 1,86 | 1,82 | 3,57 |
| 021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50-63 т | маш.-ч | - | 1,67 | 0,57 | 0,95 | 1,75 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 10,34 | 11,37 | 10,89 | 10,75 | 10,55 |
| 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 7,17 | 13,73 | 15,87 | 17,74 | 26,58 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,62 | 5,51 | 5,76 | 7,76 | 24,96 |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 9,88 | 25,5 | 21,57 | 19,85 | 34,42 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,94 | 7,73 | 5,6 | 4,97 | 3,96 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,98 | 11,92 | 7,89 | 8,67 | 11,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| 101-1000 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой неравнополочный, толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 180-200 мм, сталь марки Ст3пс | т | - | 0,0428 | 0,02 | 0,02 | 0,053 |
| 101-1159 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-II диаметром 10 мм | т | - | 0,008 | 0,0057 | 0,0057 | 0,01 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0048 | 0,0128 | 0,0085 | 0,0085 | 0,0116 |
| 101-1731 | Сталь полосовая марки Ст0, шириной 70 мм, толщиной 4-5 мм | т | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,033 | 0,0015 | 0,005 | 0,0037 | 0,0456 |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,94 | 7,73 | 5,6 | 4,97 | 3,96 |
| 101-0808 | Проволока сварочная легированная диаметром 12 мм | т | 0,006 | 0,01 | 0,09 | 0,008 | 0,0172 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0005 |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,006 | 0,035 | 0,025 | 0,025 | 0,021 |
| 101-1008 | Балки двутавровые N 60, сталь марки Ст0 | т | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,004 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 | т | 0,009 | 0,072 | 0,044 | 0,044 | 0,041 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0001 | 0,0018 | 0,001 | 0,001 | 0,0008 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,298 | 1,192 | 0,789 | 0,867 | 1,165 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,62 | 2,39 | 1,75 | 1,53 | 1,23 |
| 102-0035 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, I сорта | м3 | 0,005 | 0,001 | - | - | 0,002 |
| 102-0058 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,01 | 0,04 | 0,059 | 0,064 | 0,025 |
| 105-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1 | шт. | 0,2 | 0,3 | 0,27 | 0,27 | 0,26 |
| 548-0004 | Флюс АН-47 | т | 0,0008 | 0,0125 | 0,011 | 0,011 | 0,018 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-004-6 | 39-01-004-7 | 39-01-004-8 | 39-01-004-9 | 39-01-004-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 68,45 | 57,94 | 73,03 | 60,37 | 47,46 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,82 | 3,9 | 4,09 | 2,31 | 2,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | - | 1,26 | - | - | - |
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | - | - | 1,5 | - | - |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 3 | 2,64 | 2,24 | 1,99 | 1,92 |
| 020802 | Краны мостовые электрические при работе на гидроэнергетическом строительстве 50/10 т | маш.-ч | - | - | 0,35 | 0,32 | 0,29 |
| 021219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50-63 т | маш.-ч | 1,41 | - | - | - | - |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 10,62 | 10,49 | 10,07 | 9,06 | 7,03 |
| 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 22,39 | 20,31 | 10,87 | 8,77 | 7,01 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 16,46 | 12,77 | 10,05 | 8,09 | 4,89 |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 30,76 | 23,93 | 34,01 | 25,78 | 19,85 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,55 | 2,95 | 10,92 | 8,46 | 4,64 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 9,25 | 8,24 | 7,4 | 5,38 | 4,43 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| 101-1000 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой неравнополочный, толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 180-200 мм, сталь марки Ст3пс | т | 0,0273 | 0,025 | 0,0366 | 0,0285 | 0,0319 |
| 101-1159 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-II диаметром 10 мм | т | 0,0082 | 0,0054 | 0,0067 | 0,0053 | 0,0067 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0116 | 0,0115 | 0,0118 | 0,0115 | 0,0084 |
| 101-1731 | Сталь полосовая марки Ст0, шириной 70 мм, толщиной 4-5 мм | т | 0,0127 | 0,0143 | 0,0175 | 0,0187 | 0,0175 |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,0452 | 0,0334 | 0,1174 | 0,0865 | 0,0343 |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,55 | 2,95 | 10,92 | 8,46 | 4,64 |
| 101-0808 | Проволока сварочная легированная диаметром 12 мм | т | 0,0128 | 0,0069 | 0,012 | 0,0066 | 0,0126 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0077 | 0,0002 |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,0134 | 0,021 | 0,041 | 0,06 | 0,02 |
| 101-1008 | Балки двутавровые N 60, сталь марки Ст0 | т | 0,002 | 0,0017 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 | т | 0,018 | 0,0439 | 0,0876 | 0,07 | 0,0427 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0017 | 0,0016 | 0,002 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | - | 0,035 | 0,03 | - | - |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,925 | 0,824 | 0,74 | 0,538 | 0,443 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,1 | 0,92 | 1,39 | 2,63 | 1,42 |
| 102-0035 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, I сорта | м3 | 0,0013 | 0,001 | - | 0,0008 | 0,0006 |
| 102-0058 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,03 | 0,029 | 0,059 | 0,048 | 0,026 |
| 105-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1 | шт. | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,26 |
| 548-0004 | Флюс АН-47 | т | 0,016 | 0,014 | 0,015 | 0,009 | 0,011 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-004-11 | 39-01-004-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 60,79 | 48,99 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 5,4 | 5,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч. | 10,32 | 11,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|  | 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | 1,71 | 1,64 |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 2,51 | - |
| 020436 | Краны козловые 65 т, высота подъема крюка 24 м при работе на гидроэнергетическом строительстве | маш.-ч | - | 2,57 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 5 | 4 |
| 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 6,1 | 6,37 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,46 | 3,06 |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 14,88 | 13,79 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,9 | 3,55 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 4,71 | 4,98 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
|  | 101-1000 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой неравнополочный, толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 180-200 мм, сталь марки Ст3пс | т | 0,025 | 0,025 |
| 101-1159 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-II диаметром 10 мм | т | 0,005 | 0,005 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0131 | 0,0106 |
| 101-1731 | Сталь полосовая марки Ст0, шириной 70 мм, толщиной 4-5 мм | т | 0,015 | 0,015 |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1т | т | 0,046 | 0,0278 |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,9 | 3,55 |
| 101-0808 | Проволока сварочная легированная диаметром 12 мм | т | 0,0066 | 0,0013 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,002 | 0,002 |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,02 | 0,02 |
| 101-1008 | Балки двутавровые N 60, сталь марки Ст0 | т | 0,0015 | 0,0015 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 | т | 0,04 | 0,042 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0016 | 0,0005 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,3 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,471 | 0,498 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,92 | 1,1 |
| 102-0035 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100,125 мм, I сорта | м3 | 0,0008 | 0,0015 |
| 102-0058 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0,029 | 0,027 |
| 105-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1 | шт. | 0,25 | 0,24 |
| 548-0004 | Флюс АН-47 | т | 0,009 | 0,013 |

| Таблица ГЭСН 39-01-005 | Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подача звена на стенд для контроля. 02. Внешний осмотр и измерения. 03. Шлифовка околошовной зоны. 04. Очистка после шлифовки. 05. Установка, подключение и настройка дефектоскопа. 06. Смазывание стыка маслом. 07. Прозвучивание сварных швов. 08. Подача звена на стеллажи для хранения. 09. Составление технической документации.

Измеритель: 1 м шва

|  | Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода: |
| --- | --- |
| 39-01-005-1 | до 30 мм |
| 39-01-005-2 | свыше 30 мм |
|  | Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода: |
| 39-01-005-3 | до 30 мм |
| 39-01-005-4 | свыше 30 мм |
|  | Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода: |
| 39-01-005-5 | до 30 мм |
| 39-01-005-6 | свыше 30 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-005-1 | 39-01-005-2 | 39-01-005-3 | 39-01-005-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 6,26 | 7,75 | 7,36 | 7,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 2,4 | 3,1 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|  | 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | - | - | 0,13 | 0,21 |
| 020802 | Краны мостовые электрические при работе на гидроэнергетическом строительстве 50/10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,08 | - | - |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,78 | 1,11 | 0,83 | 1,15 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,9 | 1,92 | 2,03 | 2,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
|  | 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,19 | 0,192 | 0,203 | 0,201 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-005-5 | 39-01-005-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 8,27 | 8,51 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,19 | 0,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|  | 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,19 | 0,17 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 0,88 | 1,19 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,17 | 2,09 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00004 | 0,00004 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,217 | 0,209 |

| Таблица ГЭСН 39-01-006 | Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подача звена на стенд для контроля. 02. Очистка поверхности сварных швов. 03. Разметка сварных швов. 04. Внешний осмотр и измерения. 05. Подготовка аппарата к работе и его установка. 06. Определение границ опасной зоны и ограждение ее знаками. 07. Зарядка и снятие кассет. 08. Просвечивание. 09. Подготовка реактивов и обработка пленки. 10. Просмотр обработанной пленки и составление заключения. 11. Снятие звена со стенда и подача на место для складирования готовых звеньев.

Измеритель: 1 снимок

|  | Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода от 1,6 до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода: |
| --- | --- |
| 39-01-006-1 | до 30 мм |
| 39-01-006-2 | свыше 30 мм |
|  | Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода: |
| 39-01-006-3 | до 30 мм |
| 39-01-006-4 | свыше 30 мм |
|  | Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода: |
| 39-01-006-5 | до 30 мм |
| 39-01-006-6 | свыше 30 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-006-1 | 39-01-006-2 | 39-01-006-3 | 39-01-006-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 2,67 | 3,78 | 3,16 | 3,73 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 5,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,39 | 0,37 | 0,97 | 1,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|  | 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | - | - | 0,04 | 0,05 |
| 020802 | Краны мостовые электрические при работе на гидроэнергетическом строительстве 50/10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | - | - |
| 041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш.-ч | 0,67 | - | 0,84 | - |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | - | 1,1 | - | 1,03 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,38 | 0,35 | 0,93 | 1,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
|  | 101-9706 | Фотобумага | лист | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-006-5 | 39-01-006-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,3 | 3,77 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 5,6 | 5,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,97 | 1,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|  | 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,05 | 0,04 |
| 041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш.-ч | 0,84 | - |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | - | 1,02 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,92 | 0,97 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
|  | 101-9706 | Фотобумага | лист | 1 | 1 |
| 101-9707 | Фотопроявитель | л | 0,02 | 0,02 |
| 101-9708 | Фотофиксаж | л | 0,02 | 0,02 |

3. ОБЛИЦОВКИ

| Таблица ГЭСН 39-01-007 | Установка облицовок необетонированных металлических конструкций |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Складирование и комплектование конструкций. 02. Укрупнительная сборка и сварка. 03. Подача конструкций к месту монтажа. 04. Установка конструкций в проектное положение, их закрепление и сварка монтажных стыков. 05. Изготовление, установка и последующее снятие монтажных конструкций. 06. Зачистка и шлифовка сварных швов.

Измеритель: 1 т конструкций

|  | Установка облицовок необетонированных металлических конструкций: |
| --- | --- |
| 39-01-007-1 | пола |
| 39-01-007-2 | стен |
| 39-01-007-3 | потолка |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-007-1 | 39-01-007-2 | 39-01-007-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 61,62 | 79,19 | 54,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,8 | 4,5 | 5,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,14 | 5,27 | 2,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 1,7 | - | - |
| 020202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.-ч | 1,56 | 2,95 | 0,65 |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 1,88 | 2,32 | 1,9 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 1,7 | 2,24 | 4,11 |
| 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 0,1 | 0,3 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,11 | 5,1 | 10,2 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,48 | 1,88 | 2,25 |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 19,75 | 23,06 | 25,11 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 4,25 | 8,29 | 10 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| 101-1000 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой неравнополочный, толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 180-200 мм, сталь марки Ст3пс | т | 0,0102 | 0,1534 | П |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0198 | 0,0176 | 0,0292 |
| 101-1788 | Сталь полосовая спокойная Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм | т | - | 0,0381 | П |
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 | т | - | 0,0905 | П |
| 101-9340 | Сталь круглая | т | 0,0021 | 0,00185 | 0,0038 |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,0408 | П | П |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,48 | 1,88 | 2,25 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | - | 0,0004 | - |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованнаядиаметром 3,0 мм | т | 0,0001 | 0,0003 | - |
| 101-0837 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А | т | 0,0001 | 0,0002 | 0,011 |
| 101-0997 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой неравнополочный, толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,02 | - | - |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 | т | 0,02 | - | - |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | 0,0003 | 0,0002 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | - | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,425 | 0,829 | 1 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,08 | 0,3133 | 0,375 |
| 102-0058 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | - | 0,022 | 0,2 |

4. ПРОЧИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

| Таблица ГЭСН 39-01-009 | Монтаж прочих металлических конструкций |
| --- | --- |

Состав работ:

01. Подготовка конструкций к монтажу. 02. Подача конструкций к месту установки. 03. Установка конструкций в проектное положение. 04. Установка анкерных болтов.

Измеритель: 1 т конструкций

| 39-01-009-1 | Монтаж металлических бетоновозных эстакад |
| --- | --- |
|  | Монтаж металлических перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металлических дверей: |
| 39-01-009-2 | габаритных |
| 39-01-009-3 | негабаритных |
| 39-01-009-4 | Монтаж металлических эстакад, балок, мостов под механизмы служебных пешеходных мостиков |
| 39-01-009-5 | Монтаж металлических лестниц и площадок |
|  | Монтаж металлических подкрановых путей: |
| 39-01-009-6 | по стальным балкам |
| 39-01-009-7 | по бетонному основанию |
|  | Монтаж балластных устройств затворов, заграждений: |
| 39-01-009-8 | из сборного железобетона |
| 39-01-009-9 | из монолитного железобетона |
|  | Монтаж металлических эстакад монорельсовых, устанавливаемых на: |
| 39-01-009-10 | ГРЭС, АЭС, ТЭЦ, массой до 3 т |
| 39-01-009-11 | ГРЭС, АЭС, ТЭЦ, массой свыше 3 т |
| 39-01-009-12 | ГЭС |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-009-1 | 39-01-009-2 | 39-01-009-3 | 39-01-009-4 | 39-01-009-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 14,42 | 69,39 | 29,05 | 32,33 | 44,36 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,8 | 4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,49 | 5,62 | 4,32 | 3,83 | 5,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | 0,88 | 5,62 | 4,32 | 3,83 | 1,15 |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,61 | - | - | - | 4,45 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 0,2 | 17,73 | 0,83 | 1,9 | 14,28 |
| 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | 0,2 | - | - | 0,1 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,71 | 1,32 | 2,24 | 5,22 | 2,5 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,31 | 9,95 | 1,96 | 2,51 | 7,52 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 5,27 | 3,92 | 6,7 | 10,77 | 5,4 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,11 | - | 1,18 | 1,35 | 1,38 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 0,15 | 0,08 | 0,28 | 0,33 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 0,02 | - | - | 0,05 | - |
| 101-0810 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 0,55 мм | т | 0,0002 | - | - | 0,0001 | - |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,0008 | - | - | 0,0015 | - |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,31 | 9,95 | 1,96 | 2,51 | 7,52 |
| 101-0802 | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 0,0036 | 0,0031 | 0,006 | 0,005 | 0,01 |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,0101 | - | - | 0,0197 | - |
| 101-1019 | Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 | т | 0,006 | - | - | - | - |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 | т | 0,0034 | - | - | 0,004 | - |
| 102-0058 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | - | - | - | 0,0373 | - |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0056 | 0,0055 | 0,002 | 0,002 | 0,01 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0001 | - | - | 0,0001 | - |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,011 | - | 0,118 | 0,135 | 0,138 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,4 | 3,1 | 0,6 | 0,78 | 2,34 |
| 105-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1 | шт. | 0,29 | - | - | - | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-009-6 | 39-01-009-7 | 39-01-009-8 | 39-01-009-9 | 39-01-009-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 12,39 | 46,15 | 3,91 | 10,86 | 42,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,9 | 4,3 | 3,8 | 3,7 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,3 | 6,03 | 0,98 | 2,27 | 9,68 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | 1,3 | 6,03 | 0,98 | - | - |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | - | - | - | - | 3,37 |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | - | - | - | 2,27 | 6,31 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | - | - | - | - | 10,79 |
| 040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.-ч | - | - | - | - | 0,1 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,25 | 2,49 | - | - | 5,66 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,44 | - | - | 0,52 | 5,41 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 1,25 | 2,49 | - | - | 5,66 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,23 | - | - | - | - |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | - | 0,15 | - | 0,19 | - |
| 331440 | Пилы маятниковые для резки металлопроката | маш.-ч | - | 0,7 | - | 1,7 | - |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | - | - | - | - | 1 |
| 105-9070 | Подкрановые рельсы | т | 1 | 1 | - | - | - |
| 401-0035 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В50 (М650) | м3 | - | - | - | 0,43 | - |
| 440-9006 | Конструкции сборные железобетонные | м3 | - | - | 0,36 | - | - |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | - | - | - | - | 0,0001 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,44 | - | - | 0,52 | 5,41 |
| 101-0802 | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | - | 0,001 | - | - | 0,002 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | - | - | - | - | 0,0001 |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | - | - | - | - | 0,008 |
| 101-1019 | Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 | т | - | - | - | - | 0,0046 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 | т | - | - | - | - | 0,0025 |
| 101-1159 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-II диаметром 10 мм | т | - | - | - | - | 0,002 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,001 | 0,002 | - | - | 0,0042 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | - | - | - | - | 0,0001 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,023 | - | - | - | - |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,47 | - | - | 0,16 | 1,7 |
| 105-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1 | шт. | - | - | - | - | 0,174 |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | - | - | - | 0,54 | - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 39-01-009-11 | 39-01-009-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 39,01 | 34,19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 4,4 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7,91 | 9,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|  | 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | - | 1,32 |
| 020201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.-ч | 2,67 | - |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 5,24 | 7,69 |
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.-ч | 4,82 | 3,97 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6,27 | 2,71 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4,82 | 1,99 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 6,27 | 2,71 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,19 | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
|  | 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 0,00006 | 0,00002 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,82 | 1,99 |
| 101-0802 | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 0,0025 | 0,002 |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,03 | 0,0262 |
| 101-1019 | Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 | т | 0,003 | 0,0026 |
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0 | т | 0,0024 | 0,0014 |
| 101-1159 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-II диаметром 10 мм | т | 0,035 | 0,034 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0052 | 0,003 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0001 | 0,0002 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 0,019 | 0,04 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,46 | 0,62 |
| 105-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1 | шт. | 0,059 | 0,1 |