Национальная система ценообразования и сметного нормирования в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

СБОРНИК ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЭСНр-2001-66

Сборник № 66

Наружные инженерные сети

Утверждены и рекомендованы к применению

постановлением Союза Инженеров-сметчиков

от 14 ноября 2005 года № 12/ПС

РАЗРАБОТАНЫ Координационным центром по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве "КЦЦС" (Горячкин П.В., Гурьев В.Г., Жуков А.Н., Макарова М.В.), Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве "РЦЦС СПб" (Штоколов А.И., Иванов А.П., Бархударян Б.А.)

при участии специалистов - Олтяну А.А. (к.э.н., доцент Государственного Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета, Сборники ЭСН 65(71), ФГУП "СоюзморНИИпроект" (Бирюков К.И., Шебунина Н.Ф., Сборники 72, 73) и ОАО "Гипрогазочистка" (Любановский В.Д., Волкова Н.А., Сборник 70).

РАССМОТРЕНЫ Правлением Межрегиональной общественной организации "Союз инженеров-сметчиков" (председатель правления Варзарь С.А.) с учетом экспертных заключений Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга (письмо от 25.10.05 № 2-35221/05), ОАО "ЛенжилНИИпроект" (письмо от 16.09.05 № 12-Р/149) и 26 Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ (письмо от 07.12.05 г. № 193/2108).

УТВЕРЖДЕНЫ И РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ с 1 января 2006 года постановлением Межрегиональной общественной организации "Союз инженеров-сметчиков" от 14.11.2005 г. № 12/ПС.

Предназначены для определения состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения ремонтно-строительных работ на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом, а также для расчетов за выполненные работы и списания материалов.

ЭСНр являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на ремонтно-строительные работы, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие Элементные сметные нормы (ЭСНр) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по ремонту наружных инженерных сетей и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ЭСНр являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

1.2. ЭСНр отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам ремонтно-строительных работ и позволяют достоверно определять сметную стоимость работ по ремонту наружных инженерных систем при составлении смет. В связи с этим, ЭСНр рекомендуется применять предприятиями и организациями независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-строительные работы на объектах с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов, а так же для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц.

1.3. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение работ по разборке, ремонту и замене наружных инженерных сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения с использованием узлов, деталей и сборных конструкций промышленного изготовления; по ремонту наружных сетей водоснабжения и канализации бестраншейными методами с применением импортных технологий.

1.4. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, включая: очистку внутренних и наружных поверхностей труб от загрязнений; подчистку готовых приямков и проверку уклонов; подбивку труб грунтом; зачистку дна траншей; перестановку креплений при опускании труб и др.; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве подготовительных работ.

1.5. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ по разборке трубопроводов рассчитан исходя из условий полной разборки на отдельные трубы и фасонные части.

1.6. В нормах учтены усредненные условия производства работ:

— разборка и замена труб в траншеях с естественной влажностью грунта 	 - 70 %;

— разборка и замена труб в траншеи в грунтах, насыщенных водой, т.е. в условиях налипания грунта на обувь, инструменты, трубы, детали и крепления и т.п. 	 - 30 %;

— длина труб - в соответствии с ГОСТ.

Вносить в нормы изменения или поправки в зависимости от длины и толщины стенок труб, глубины и состояния траншей и т.п. не допускается.

1.7. В нормах приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу.

Если проектом предусматриваются трубы диаметром, отличающимся от приведенных в нормах, то расход ресурсов на выполнение работ с использованием таких труб следует определять по нормам, рассчитанным для труб последующего диаметра.

1.8. В нормах, в которых не указаны масса строительного мусора и возврат материалов, они определяются по факту при осмотре на месте.

1.9. Нормами таблиц 01-006 и 01-018 затраты на разборку и устройство покрытия вокруг люка не учтены и должны учитывать дополнительно.

1.10. В нормах таблицы 02-003 расход клеевой композиции (код 113-9049) при температуре воздуха ниже +5 °С следует увеличивать в 1,5 раза.

1.11. В нормах таблицы 03-006 при работе в затопленном колодце все нормы затрат труда рабочих-строителей, машинистов и времени эксплуатации машин и механизмов увеличиваются вдвое. Для заглушек диаметром 600-800 мм (норма 03-006-4) и диаметром 800-1200 мм (норма 03-006-5) добавляется промывочная машина в количестве 0,5 и 1,0 маш.-ч соответственно.

1.12. При выполнении работ по нормам таблиц 03-010, 03-012, 03-013 и 03-014 в случаях заиливания трубопроводов более чем на 30% дополнительные затраты по использованию механизмов: машины промывочные «Скания П112» (код 380161), установки для очистки «SISU» (код 380181) и расходу воды для промывки труб определяются по соответствующим нормам таблицы 03-016 с учетом коэффициентов графы 3 таблицы 1.1 настоящей Технической части.

При выполнении работ по нормам таблицы 03-016 по промывке канализационных сетей с заиливанием трубопроводов более чем на 30% затраты ресурсов определяются с учетом коэффициентов графы 4 таблицы 1.1 настоящей Технической части.

1.13. В нормах таблиц разделов 02 и 03 настоящего сборника расход ряда материалов дан с учетом нормального числа их оборотов и норм допустимых потерь после каждого оборота согласно таблице 1.2 настоящей Технической части.

Таблица 1.1

| №№ п/п | Процент заиленности | Коэффициенты к нормам затрат ресурсов - «Машины промывочные» (код 380161), «Установки для очистки» (код 380181), «Вода» (код 411-0001) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 30-40 | — | 1,00 |
| 2 | 45 | 0,16 | 1,16 |
| 3 | 50 | 0,29 | 1,29 |
| 4 | 55 | 0,41 | 1,41 |
| 5 | 60 | 0,54 | 1,54 |
| 6 | 65 | 0,67 | 1,67 |
| 7 | 70 | 0,80 | 1,80 |
| 8 | 75 | 0,93 | 1,93 |
| 9 | 80 | 1,06 | 2,06 |
| 10 | 85 | 1,19 | 2,19 |
| 11 | 90 | 1,31 | 2,31 |
| 12 | 100 | 1,56 | 2,56 |

Таблица 1.2

| №№ п/п | Код ресурса | Наименование ресурса | Номер таблицы (нормы) | Ед. измер. | Расход на первоначальную установку | Норматив оборачиваемости | Расход с учетом оборачиваемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 201-9281 | Щиты опалубки металлические | 02-009 02-010 | т | 0,4 | 20 | 0,023 |
| 2 | 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | 02-009 02-010 | т | 1,0 | 20 | 0,057 |
| 3 | 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | 02-010 | т | 0,1 | 20 | 0,005 |
|  |  |  | 03-010 03-012 | т | 0,11 | 10 | 0,013 |
| 4 | 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 03-001 (1,2) 03-017 (1,2) | т | 0,03 | 5 | 0,007 |
|  |  |  | 03-001 (3) 03-017 (3) | т | 0,04 |  | 0,01 |
|  |  |  | 03-001 (4,5) 03-017 (4,5) | т | 0,06 |  | 0,015 |
|  |  |  | 03-001 (6) 03-017 (6) | т | 0,08 |  | 0,02 |
| 5 | 103-0175 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской, диаметром от 20 до 377 мм, из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4 мм | 03-002 (1) | м | 0,67 | 5 | 0,167 |
|  |  |  | 03-002 (2) | м | 0,84 |  | 0,21 |
|  |  |  | 03-002 (3) | м | 1,01 |  | 0,252 |
|  |  |  | 03-002 (4) | м | 1,34 |  | 0,335 |
|  |  |  | 03-002 (5) | м | 1,68 |  | 0,42 |
|  |  |  | 03-002 (6) | м | 2,01 |  | 0,502 |
|  |  |  | 03-011 | м | 1,33 |  | 0,332 |
|  |  |  | 03-013 | м | 13,57 |  | 3,392 |
|  |  |  | 03-018 (1) | м | 0,68 |  | 0,17 |
|  |  |  | 03-018 (2) | м | 0,85 |  | 0,212 |
|  |  |  | 03-018 (3) | м | 1,02 |  | 0,255 |
|  |  |  | 03-018 (4) | м | 1,37 |  | 0,342 |
|  |  |  | 03-018 (5) | м | 1,7 |  | 0,425 |
|  |  |  | 03-018 (6) | м | 2,03 |  | 0,507 |
| 6 | 300-9641 | Заглушка типа ПТ | 03-006 | шт. | 1,0 | 10 | 0,115 |
|  |  |  | 03-017 03-018 | шт. | 2,0 |  | 0,23 |
| 7 | 300-9642 | Пневмозаглушка резинокордная | 03-006 | шт. | 1,0 | 10 | 0,115 |
|  |  |  | 03-017 03-018 | шт. | 2,0 |  | 0,23 |
| 8 | 102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта | 03-015 | м3 | 0,5 | 10 | 0,131 |

1.14. Нормами 1-4 таблицы 03-010 учтены затраты на бестраншейную замену канализационных трубопроводов с помощью пневмопробойника при наличии не более двух колодцев на 100 м трубопровода. При наличии более двух колодцев на 100 м трубопровода на каждый колодец добавлять затраты, учтенные нормой 5 табл. 03-010.

1.15. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по разборке и замене трубопроводов следует определять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями и арматурой.

РАЗДЕЛ 01.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

1. ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Таблица ЭСНр 66-01-001 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах

Состав работ:

01. Вскрытие непроходного канала. 02. Газовая резка труб. 03. Подъем труб на поверхность и очистка от грязи.

Измеритель: 100 м трубопровода

|  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб: |
| --- | --- |
| 66-01-001-1 | до 50 мм |
| 66-01-001-2 | до 80 мм |
| 66-01-001-3 | до 100 мм |
| 66-01-001-4 | до 150 мм |
| 66-01-001-5 | до 200 мм |
| 66-01-001-6 | до 250 мм |
| 66-01-001-7 | до 300 мм |
| 66-01-001-8 | до 400 мм |
| 66-01-001-9 | до 500 мм |
| 66-01-001-10 | до 600 мм |
| 66-01-001-11 | до 700 мм |
| 66-01-001-12 | до 800 мм |
| 66-01-001-13 | до 1000 мм |
| 66-01-001-14 | до 1200 мм |
| 66-01-001-15 | до 1400 мм |
|  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном, диаметром труб: |
| 66-01-001-16 | до 50 мм |
| 66-01-001-17 | до 80 мм |
| 66-01-001-18 | до 100 мм |
| 66-01-001-19 | до 150 мм |
| 66-01-001-20 | до 200 мм |
| 66-01-001-21 | до 250 мм |
| 66-01-001-22 | до 300 мм |
| 66-01-001-23 | до 400 мм |
| 66-01-001-24 | до 500 мм |
| 66-01-001-25 | до 600 мм |
| 66-01-001-26 | до 700 мм |
| 66-01-001-27 | до 800 мм |
| 66-01-001-28 | до 1000 мм |
| 66-01-001-29 | до 1200 мм |
| 66-01-001-30 | до 1400 мм |
|  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью лебедкой, диаметром труб: |
| 66-01-001-31 | до 50 мм |
| 66-01-001-32 | до 80 мм |
| 66-01-001-33 | до 100 мм |
| 66-01-001-34 | до 150 мм |
| 66-01-001-35 | до 200 мм |
| 66-01-001-36 | до 250 мм |
| 66-01-001-37 | до 300 мм |
| 66-01-001-38 | до 400 мм |
| 66-01-001-39 | до 500 мм |
| 66-01-001-40 | до 600 мм |
| 66-01-001-41 | до 700 мм |
| 66-01-001-42 | до 800 мм |
| 66-01-001-43 | до 1000 мм |
| 66-01-001-44 | до 1200 мм |
| 66-01-001-45 | до 1400 мм |
|  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную, диаметром труб: |
| 66-01-001-46 | до 50 мм |
| 66-01-001-47 | до 80 мм |
| 66-01-001-48 | до 100 мм |
| 66-01-001-49 | до 150 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-001-1 | 66-01-001-2 | 66-01-001-3 | 66-01-001-4 | 66-01-001-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,4 | 33,8 | 35,1 | 37,8 | 43,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,87 | 2,14 | 2,14 | 2,42 | 2,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,67 | 1,94 | 1,94 | 2,22 | 2,49 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,53 | 1,78 | 1,78 | 2,03 | 2,28 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,38 | 0,74 | 0,94 | 2,13 | 2,97 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,09 | 0,18 | 0,23 | 0,52 | 0,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-001-6 | 66-01-001-7 | 66-01-001-8 | 66-01-001-9 | 66-01-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 59,6 | 66,3 | 90,8 | 108 | 122 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,54 | 4,08 | 4,27 | 5,46 | 6,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 3,34 | 3,88 | 4,07 | 5,26 | 5,82 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,06 | 3,56 | 4,07 | 4,82 | 5,34 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,75 | 4,47 | 7,34 | 8,28 | 10,93 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,88 | 1,05 | 1,32 | 1,61 | 2,12 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-001-11 | 66-01-001-12 | 66-01-001-13 | 66-01-001-14 | 66-01-001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 149 | 217 | 234 | 321 | 373 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,05 | 8,17 | 10,38 | 12,32 | 13,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 6,65 | 7,77 | 9,98 | 11,92 | 13,32 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6,1 | 7,12 | 9,14 | 10,92 | 12,2 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,7 | 14,34 | 18,06 | 28,41 | 32,77 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,46 | 2,8 | 3,5 | 5,13 | 5,91 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 66-01-001-16 | 66-01-001-17 | 66-01-001-18 | 66-01-001-19 | 66-01-001-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,7 | 33,8 | 35,1 | 48,1 | 53,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,14 | 2,46 | 2,46 | 2,77 | 3,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,94 | 2,26 | 2,26 | 2,57 | 2,89 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,53 | 1,78 | 1,78 | 2,03 | 2,28 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,38 | 0,74 | 0,94 | 2,13 | 2,97 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,09 | 0,18 | 0,23 | 0,52 | 0,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-001-21 | 66-01-001-22 | 66-01-001-23 | 66-01-001-24 | 66-01-001-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 59,6 | 76,6 | 90,8 | 119 | 153 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,08 | 4,71 | 5,36 | 6,31 | 6,97 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 3,88 | 4,51 | 5,16 | 6,11 | 6,77 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,06 | 3,56 | 4,07 | 4,82 | 5,34 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,75 | 4,47 | 7,34 | 8,28 | 10,93 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,88 | 1,05 | 1,32 | 1,61 | 2,12 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-001-26 | 66-01-001-27 | 66-01-001-28 | 66-01-001-29 | 66-01-001-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 170,1 | 188,1 | 254,1 | 342,1 | 403,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,13 | 9,43 | 11,99 | 14,25 | 15,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 7,73 | 9,03 | 11,59 | 13,85 | 15,47 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6,1 | 7,12 | 9,14 | 10,92 | 12,2 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,7 | 14,34 | 18,06 | 28,41 | 32,77 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,46 | 2,8 | 3,5 | 5,13 | 5,91 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-001-31 | 66-01-001-32 | 66-01-001-33 | 66-01-001-34 | 66-01-001-35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,7 | 33,8 | 45,4 | 48,1 | 53,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030301 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.-ч | 10 | 10 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,53 | 1,78 | 1,78 | 2,03 | 2,28 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,38 | 0,74 | 0,94 | 2,13 | 2,97 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,09 | 0,18 | 0,23 | 0,52 | 0,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-001-36 | 66-01-001-37 | 66-01-001-38 | 66-01-001-39 | 66-01-001-40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 69,9 | 86,9 | 101 | 129 | 163 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030301 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.-ч | 16,7 | 20 | — | — | — |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,06 | 3,56 | 4,07 | 4,82 | 5,34 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 030303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.-ч | — | — | 23,3 | 30 | 36,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,75 | 4,47 | 7,34 | 8,28 | 10,93 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,88 | 1,05 | 1,32 | 1,61 | 2,12 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-001-41 | 66-01-001-42 | 66-01-001-43 | 66-01-001-44 | 66-01-001-45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 180 | 208 | 265 | 363 | 435 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030304 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 29,43 (3) кН (т) | маш.-ч | 40 | 46,7 | 53,3 | — | — |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6,1 | 7,12 | 9,14 | 10,92 | 12,2 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 030306 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | — | — | — | 63,3 | 76,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,7 | 14,34 | 18,06 | 28,41 | 32,77 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,46 | 2,8 | 3,5 | 5,13 | 5,91 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-001-46 | 66-01-001-47 | 66-01-001-48 | 66-01-001-49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,7 | 33,8 | 45,4 | 48,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,53 | 1,78 | 1,78 | 2,03 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,38 | 0,74 | 0,94 | 2,13 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,09 | 0,18 | 0,23 | 0,52 |

Таблица ЭСНр 66-01-002 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы

Состав работ:

01. Снятие плит перекрытия над окном-шурфом. 02. Перерезка труб на месте. 03. Перемещение труб к окну-шурфу, строповка и подъем на поверхность.

Измеритель: 100 м трубопровода

|  | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах с повышенной влажностью через окна-шурфы, диаметром труб: |
| --- | --- |
| 66-01-002-1 | до 50 мм |
| 66-01-002-2 | до 80 мм |
| 66-01-002-3 | до 100 мм |
| 66-01-002-4 | до 150 мм |
| 66-01-002-5 | до 200 мм |
| 66-01-002-6 | до 250 мм |
| 66-01-002-7 | до 300 мм |
| 66-01-002-8 | до 400 мм |
| 66-01-002-9 | до 500 мм |
| 66-01-002-10 | до 600 мм |
| 66-01-002-11 | до 700 мм |
| 66-01-002-12 | до 800 мм |
| 66-01-002-13 | до 1000 мм |
| 66-01-002-14 | до 1200 мм |
| 66-01-002-15 | до 1400 мм |
|  | Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы, диаметром труб: |
| 66-01-002-16 | до 50 мм |
| 66-01-002-17 | до 80 мм |
| 66-01-002-18 | до 100 мм |
| 66-01-002-19 | до 150 мм |
| 66-01-002-20 | до 200 мм |
| 66-01-002-21 | до 250 мм |
| 66-01-002-22 | до 300 мм |
| 66-01-002-23 | до 400 мм |
| 66-01-002-24 | до 500 мм |
| 66-01-002-25 | до 600 мм |
| 66-01-002-26 | до 700 мм |
| 66-01-002-27 | до 800 мм |
| 66-01-002-28 | до 1000 мм |
| 66-01-002-29 | до 1200 мм |
| 66-01-002-30 | до 1400 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-002-1 | 66-01-002-2 | 66-01-002-3 | 66-01-002-4 | 66-01-002-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 53,3 | 54,4 | 66 | 68,7 | 84,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,44 | 3,44 | 4,08 | 4,08 | 4,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 3,24 | 3,24 | 3,88 | 3,88 | 4,52 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,53 | 1,78 | 1,78 | 2,03 | 2,28 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 030301 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.-ч | 16,98 | 17,3 | 21,17 | 22,1 | 27,52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,38 | 0,74 | 0,94 | 2,13 | 2,97 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,09 | 0,18 | 0,23 | 0,52 | 0,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-002-6 | 66-01-002-7 | 66-01-002-8 | 66-01-002-9 | 66-01-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 101 | 138 | 153 | 191 | 216 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,38 | 7,32 | 7,96 | 9,9 | 10,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 5,18 | 7,12 | 7,76 | 9,7 | 10,28 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,06 | 3,56 | 4,07 | 4,82 | 5,34 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 030301 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.-ч | 32,84 | 45,08 | — | — | — |
| 030303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.-ч | — | — | 50,03 | 62,54 | 71,29 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,75 | 4,47 | 7,34 | 8,28 | 10,93 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,88 | 1,05 | 1,32 | 1,61 | 2,12 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-002-11 | 66-01-002-12 | 66-01-002-13 | 66-01-002-14 | 66-01-002-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 242 | 270 | 316 | 424 | 517 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,04 | 13,34 | 13,98 | 16,56 | 20,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 11,64 | 12,94 | 13,58 | 16,16 | 19,98 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6,1 | 7,12 | 9,14 | 10,92 | 12,2 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 030304 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 29,43 (3) кН (т) | маш.-ч | 79,7 | 88,9 | 104,9 | — | — |
| 030306 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | — | — | — | 142,8 | 174,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,7 | 14,34 | 18,06 | 28,41 | 32,77 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,46 | 2,8 | 3,5 | 5,13 | 5,91 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-002-16 | 66-01-002-17 | 66-01-002-18 | 66-01-002-19 | 66-01-002-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 43 | 54,4 | 55,7 | 68,7 | 74,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,78 | 3,44 | 3,44 | 4,08 | 4,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2,58 | 3,24 | 3,24 | 3,88 | 3,88 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,53 | 1,78 | 1,78 | 2,03 | 2,28 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 030301 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.-ч | 13,62 | 17,3 | 17,8 | 22,1 | 24,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,38 | 0,74 | 0,94 | 2,13 | 2,97 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,09 | 0,18 | 0,23 | 0,52 | 0,7 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-002-21 | 66-01-002-22 | 66-01-002-23 | 66-01-002-24 | 66-01-002-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 90,5 | 128 | 132 | 170 | 184 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,72 | 6,67 | 6,67 | 8,62 | 8,62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 4,52 | 6,47 | 6,47 | 8,42 | 8,42 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,06 | 3,56 | 4,07 | 4,82 | 5,34 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 030301 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.-ч | 29,4 | 41,8 | — | — | — |
| 030303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.-ч | — | — | 43,12 | 55,63 | 60,68 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,75 | 4,47 | 7,34 | 8,28 | 10,93 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,88 | 1,05 | 1,32 | 1,61 | 2,12 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-002-26 | 66-01-002-27 | 66-01-002-28 | 66-01-002-29 | 66-01-002-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 211 | 239 | 296 | 404 | 486 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,11 | 11,4 | 12,69 | 15,29 | 18,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 9,71 | 11 | 12,29 | 14,89 | 18,12 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6,1 | 7,12 | 9,14 | 10,92 | 12,2 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 030304 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 29,43 (3) кН (т) | маш.-ч | 69,56 | 78,71 | 98,36 | — | — |
| 030306 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | — | — | — | 136,24 | 164,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,7 | 14,34 | 18,06 | 28,41 | 32,77 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,46 | 2,8 | 3,5 | 5,13 | 5,91 |

Таблица ЭСНр 66-01-003 Демонтаж сальниковых компенсаторов

Состав работ:

01. Снятие плит перекрытия камер (нормы 13-24). 02. Вырезка сальникового компенсатора из трубопровода. 03. Строповка и подъем компенсатора. 04. Очистка компенсатора от набивки и старой изоляции.

Измеритель: 1 компенсатор

|  | Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: |
| --- | --- |
| 66-01-003-1 | до 100 мм |
| 66-01-003-2 | до 200 мм |
| 66-01-003-3 | до 300 мм |
| 66-01-003-4 | до 400 мм |
| 66-01-003-5 | до 500 мм |
| 66-01-003-6 | до 600 мм |
| 66-01-003-7 | до 700 мм |
| 66-01-003-8 | до 800 мм |
| 66-01-003-9 | до 900 мм |
| 66-01-003-10 | до 1000 мм |
| 66-01-003-11 | до 1200 мм |
| 66-01-003-12 | до 1400 мм |
|  | Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: |
| 66-01-003-13 | до 100 мм |
| 66-01-003-14 | до 200 мм |
| 66-01-003-15 | до 300 мм |
| 66-01-003-16 | до 400 мм |
| 66-01-003-17 | до 500 мм |
| 66-01-003-18 | до 600 мм |
| 66-01-003-19 | до 700 мм |
| 66-01-003-20 | до 800 мм |
| 66-01-003-21 | до 900 мм |
| 66-01-003-22 | до 1000 мм |
| 66-01-003-23 | до 1200 мм |
| 66-01-003-24 | до 1400 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-003-1 | 66-01-003-2 | 66-01-003-3 | 66-01-003-4 | 66-01-003-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,95 | 4,12 | 4,83 | 5,65 | 6,74 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,1 | 1,4 | 1,53 | 1,73 | 1,97 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,9 | 1,2 | 1,33 | 1,53 | 1,77 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,32 | 0,42 | 0,65 | 0,74 | 0,88 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,06 | 0,12 | 0,25 | 0,45 | 0,56 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,17 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-003-6 | 66-01-003-7 | 66-01-003-8 | 66-01-003-9 | 66-01-003-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,72 | 8,75 | 9,84 | 11,2 | 11,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,17 | 2,4 | 2,63 | 2,83 | 3,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,97 | 2,2 | 2,43 | 2,63 | 2,83 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,97 | 1,11 | 1,29 | 1,39 | 1,66 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,82 | 0,94 | 1,08 | 1,2 | 1,58 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,46 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-003-11 | 66-01-003-12 | 66-01-003-13 | 66-01-003-14 | 66-01-003-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14 | 16,2 | 3,46 | 4,53 | 5,55 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,27 | 3,5 | 1,27 | 1,53 | 1,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 3,07 | 3,3 | 1,07 | 1,33 | 1,53 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,99 | 2,22 | 0,32 | 0,42 | 0,65 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,89 | 2,99 | 0,06 | 0,12 | 0,25 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,55 | 0,87 | 0,02 | 0,04 | 0,08 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрет | Ед. измер. | 66-01-003-16 | 66-01-003-17 | 66-01-003-18 | 66-01-003-19 | 66-01-003-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,68 | 7,88 | 8,96 | 10,1 | 11,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,93 | 2,33 | 2,57 | 2,83 | 3,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,73 | 2,13 | 2,37 | 2,63 | 2,9 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,74 | 0,88 | 0,97 | 1,11 | 1,29 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,45 | 0,56 | 0,82 | 0,94 | 1,08 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,14 | 0,17 | 0,25 | 0,28 | 0,32 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-003-21 | 66-01-003-22 | 66-01-003-23 | 66-01-003-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,9 | 14 | 16 | 18,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,4 | 3,63 | 3,9 | 4,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 3,2 | 3,43 | 3,7 | 3,97 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,39 | 1,66 | 1,99 | 2,22 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,2 | 1,58 | 1,89 | 2,99 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,35 | 0,46 | 0,55 | 0,87 |

Таблица ЭСНр 66-01-004 Демонтаж П-образных компенсаторов

Состав работ:

01. Разрезка компенсатора на месте. 02. Строповка и подъем компенсатора на поверхность. 03. Очистка компенсатора.

Измеритель: 1 компенсатор

|  | Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: |
| --- | --- |
| 66-01-004-1 | до 100 мм |
| 66-01-004-2 | до 200 мм |
| 66-01-004-3 | до 300 мм |
| 66-01-004-4 | до 400 мм |
| 66-01-004-5 | до 500 мм |
| 66-01-004-6 | до 600 мм |
| 66-01-004-7 | до 700 мм |
| 66-01-004-8 | до 800 мм |
| 66-01-004-9 | до 900 мм |
| 66-01-004-10 | до 1000 мм |
| 66-01-004-11 | до 1200 мм |
| 66-01-004-12 | до 1400 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-004-1 | 66-01-004-2 | 66-01-004-3 | 66-01-004-4 | 66-01-004-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,95 | 9,42 | 14,2 | 18,4 | 22,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,23 | 1,63 | 2,03 | 2,43 | 2,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,03 | 1,43 | 1,83 | 2,23 | 2,67 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,64 | 0,84 | 1,3 | 1,48 | 1,76 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 | 0,18 | 0,26 | 0,34 | 0,49 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-004-6 | 66-01-004-7 | 66-01-004-8 | 66-01-004-9 | 66-01-004-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27 | 48,5 | 53 | 65,1 | 79,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,27 | 3,7 | 4,13 | 4,53 | 4,93 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 3,07 | 3,5 | 3,93 | 4,33 | 4,73 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,94 | 2,22 | 2,58 | 2,78 | 3,32 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,65 | 0,92 | 1,03 | 1,15 | 1,52 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,1 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,21 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-004-11 | 66-01-004-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 103 | 125 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,37 | 5,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 5,17 | 5,6 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,98 | 4,44 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,8 | 2,8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,24 | 0,27 |

Таблица ЭСНр 66-01-005 Демонтаж задвижек

Состав работ:

01. Снятие плит перекрытия камер (нормы 5-14). 02. Отсоединение от трубопровода. 03. Снятие задвижки с места. 04. Подъем на поверхность. 05. Разборка, очистка всех частей и отдельных деталей задвижки. 06. Складирование.

Измеритель: 1 задвижка

|  | Демонтаж задвижек диаметром: |
| --- | --- |
| 66-01-005-1 | до 50 мм |
| 66-01-005-2 | до 100 мм |
| 66-01-005-3 | до 150 мм |
| 66-01-005-4 | до 200 мм |
| 66-01-005-5 | до 300 мм |
| 66-01-005-6 | до 400 мм |
| 66-01-005-7 | до 500 мм |
| 66-01-005-8 | до 600 мм |
| 66-01-005-9 | до 700 мм |
| 66-01-005-10 | до 800 мм |
| 66-01-005-11 | до 900 мм |
| 66-01-005-12 | до 1000 мм |
| 66-01-005-13 | до 1200 мм |
| 66-01-005-14 | до 1400 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-005-1 | 66-01-005-2 | 66-01-005-3 | 66-01-005-4 | 66-01-005-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,61 | 1,14 | 1,86 | 2,45 | 3,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,47 | 1,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | — | — | — | 0,37 | 1 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-005-6 | 66-01-005-7 | 66-01-005-8 | 66-01-005-9 | 66-01-005-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,8 | 6,9 | 8,1 | 10,4 | 13,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,4 | 1,75 | 2,19 | 2,69 | 3,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 1,3 | 1,65 | 2,09 | 2,59 | 3,15 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-005-11 | 66-01-005-12 | 66-01-005-13 | 66-01-005-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,7 | 17,45 | 22,37 | 25,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,75 | 4,38 | 5,44 | 6,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 3,65 | 4,28 | 5,34 | 6,45 |

Таблица ЭСНр 66-01-006 Демонтаж чугунных люков

Состав работ:

01. Очистка люка. 02. Снятие крышки и корпуса люка.

Измеритель: 1 люк

| 66-01-006-1 | Демонтаж чугунных люков |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-006-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,57 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,1 |

Таблица ЭСНр 66-01-007 Разборка тепловой изоляции трубопроводов

Состав работ:

01. Разборка крепежных элементов изоляции. 02. Разборка изоляционного покрытия.

Измеритель: 100 м2 наружной площади разобранной изоляции

|  | Разборка тепловой изоляции трубопроводов из: |
| --- | --- |
| 66-01-007-1 | из плит, сегментов и скорлуп |
| 66-01-007-2 | из ваты минеральной |
| 66-01-007-3 | из ваты стеклянной |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-007-1 | 66-01-007-2 | 66-01-007-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,3 | 19,1 | 19,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 |

2. СМЕНА, ЗАМЕНА И УСТРОЙСТВО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Таблица ЭСНр 66-01-014 Смена сборных железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы

Состав работ:

01. Демонтаж железобетонной подушки. 02. Разбивка старого основания под подушку вручную. 03. Устройство выравнивающего слоя из раствора. 04. Монтаж опорной подушки.

Измеритель: 1 шт.

| 66-01-014-1 | Смена сборных железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-014-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,16 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 440-9027 | Подушка железобетонная марки 150 | м3 | П |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,01 |
| 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,05 |

Таблица ЭСНр 66-01-015 Смена участков трубопроводов

Состав работ:

01. Газовая резка труб в траншее. 02. Подъем труб на поверхность. 03. Строповка и опускание новых труб в траншею. 04. Закрепление новой трубы в траншее подбивкой грунта. 05. Прихватка стыков. 06. Сварка стыков труб в траншее с зачисткой сварных швов вручную.

Измеритель: 1 вставка длиной 6 м

|  | Смена участков трубопроводов диаметром: |
| --- | --- |
| 66-01-015-1 | до 100 мм |
| 66-01-015-2 | до 200 мм |
| 66-01-015-3 | до 300 мм |
| 66-01-015-4 | до 400 мм |
| 66-01-015-5 | до 500 мм |
| 66-01-015-6 | до 600 мм |
| 66-01-015-7 | до 700 мм |
| 66-01-015-8 | до 800 мм |
| 66-01-015-9 | до 900 мм |
| 66-01-015-10 | до 1000 мм |
| 66-01-015-11 | до 1200 мм |
| 66-01-015-12 | до 1400 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-015-1 | 66-01-015-2 | 66-01-015-3 | 66-01-015-4 | 66-01-015-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,86 | 9,8 | 13,5 | 15,5 | 14,51 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,39 | 3,57 | 6,17 | 6,76 | 9,37 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,32 | 0,42 | 0,65 | 0,74 | 0,88 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 103-9011 | Трубы стальные | м | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,15 | 0,34 | 0,73 | 0,95 | 1,18 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0004 | 0,0009 | 0,002 | 0,0026 | 0,0032 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,04 | 0,09 | 0,19 | 0,21 | 0,26 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-015-6 | 66-01-015-7 | 66-01-015-8 | 66-01-015-9 | 66-01-015-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,87 | 18,74 | 20,9 | 24,62 | 27,51 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | — | — |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11,97 | 13,61 | 17,68 | 19,82 | 23,69 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,97 | 1,11 | 1,29 | 1,39 | 1,66 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч | — | — | — | 0,41 | 0,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 103-9011 | Трубы стальные | м | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,41 | 2,09 | 2,38 | 3,21 | 3,57 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0038 | 0,0056 | 0,0064 | 0,0087 | 0,0096 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,31 | 0,46 | 0,52 | 0,71 | 0,79 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-015-11 | 66-01-015-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 35,82 | 43,93 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 0,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 29,78 | 34,61 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,99 | 2,22 |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,14 | 0,14 |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч | 0,41 | 0,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 103-9011 | Трубы стальные | м | 6,09 | 6,09 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,84 | 10,07 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,016 | 0,027 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,29 | 2,22 |

Таблица ЭСНр 66-01-016 Смена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов

Состав работ:

01. Разболтовка фланцев и раздвижка. 02. Сбивка или срезка паронитовой прокладки. 03. Очистка фланцев. 04. Укладка новой прокладки. 05. Сбалчивание фланцев.

Измеритель: 10 прокладок

|  | Смена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: |
| --- | --- |
| 66-01-016-1 | до 100 мм |
| 66-01-016-2 | до 150 мм |
| 66-01-016-3 | до 200 мм |
| 66-01-016-4 | до 250 мм |
| 66-01-016-5 | до 300 мм |
| 66-01-016-6 | до 400 мм |
| 66-01-016-7 | до 500 мм |
| 66-01-016-8 | до 600 мм |
| 66-01-016-9 | до 700 мм |
| 66-01-016-10 | до 800 мм |
| 66-01-016-11 | до 1000 мм |
| 66-01-016-12 | до 1200 мм |
| 66-01-016-13 | до 1400 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-016-1 | 66-01-016-2 | 66-01-016-3 | 66-01-016-4 | 66-01-016-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,43 | 3,8 | 4,47 | 5,87 | 5,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9896 | Прокладки паронитовые | 1000 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-016-6 | 66-01-016-7 | 66-01-016-8 | 66-01-016-9 | 66-01-016-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,67 | 10,4 | 12,6 | 14,63 | 16,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9896 | Прокладки паронитовые | 1000 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-016-11 | 66-01-016-12 | 66-01-016-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,9 | 21,53 | 23,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-9896 | Прокладки паронитовые | 1000 шт. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Таблица ЭСНр 66-01-017 Смена набивки сальниковых компенсаторов

Состав работ:

01. Ослабление гайки. 02. Вытаскивание уплотнительного кольца. 03. Смена набивки. 04. Шабрение уплотнительного кольца. 05. Установка уплотнительного кольца. 06. Завинчивание гайки.

Измеритель: 1 компенсатор

|  | Смена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: |
| --- | --- |
| 66-01-017-1 | до 150 мм |
| 66-01-017-2 | до 250 мм |
| 66-01-017-3 | до 400 мм |
| 66-01-017-4 | до 600 мм |
| 66-01-017-5 | до 800 мм |
| 66-01-017-6 | до 1000 мм |
| 66-01-017-7 | до 1400 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-017-1 | 66-01-017-2 | 66-01-017-3 | 66-01-017-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,75 | 3,61 | 5,36 | 7,21 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 103-9099 | Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб | кг | 0,26 | 1,24 | 1,41 | 3,61 |
| 101-0024 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 2,0-2,5 мм | т | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,005 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-017-5 | 66-01-017-6 | 66-01-017-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,66 | 10,2 | 11,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 103-9099 | Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб | кг | 4,68 | 5,79 | 8,03 |
| 101-0024 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 2,0-2,5 мм | т | 0,007 | 0,009 | 0,012 |

Таблица ЭСНр 66-01-018 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер

Состав работ:

01. Очистка люков. 02. Снятие крышки и крепления обоймы. 03. Разборка кирпичной кладки горловины. 04. Новая кладка горловины из кирпича. 05. Выравнивание основания под обойму раствором. 06. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы раствором и установкой крышки.

Измеритель: 1 люк

| 66-01-018-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-018-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,53 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 103-9200 | Люки чугунные | шт. | 1 |
| 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0,03 |
| 404-0011 | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 300 | 1000 шт. | 0,017 |

Таблица ЭСНр 66-01-019 Смена люков колодцев и камер

Состав работ:

01. Очистка люков. 02. Снятие крышки и крепления обоймы. 03. Выравнивание основания под обойму раствором. 06. Установка и закрепление обоймы с заделкой обоймы раствором и установкой крышки.

Измеритель: 1 люк

| 66-01-019-1 | Смена люков колодцев и камер |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-019-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,06 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 103-9200 | Люки чугунные | шт. | 1 |
| 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 0,02 |

Таблица ЭСНр 66-01-020 Устройство лестниц в существующих тепловых камерах

Состав работ:

01. Пробивка отверстий в стенах. 02. Опускание и монтаж лестниц. 03. Заделка отверстий.

Измеритель: 1 т

|  | Устройство лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: |
| --- | --- |
| 66-01-020-1 | кирпичными |
| 66-01-020-2 | бетонными |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-020-1 | 66-01-020-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31,8 | 37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,86 | 3,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,6 | 1,6 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 1,36 | 2,71 |
| 330805 | Молотки отбойные пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 1,36 | 2,71 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 201-0650 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 1 | 1 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,001 | 0,001 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,035 | 0,035 |

3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица ЭСНр 66-01-025 Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер

Состав работ:

01. Отбивка штукатурки вручную. 02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности. 03. Оштукатуривание.

Измеритель: 100 м2 оштукатуренной поверхности

| 66-01-025-1 | Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-025-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 180 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 2,2 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,1 |

Таблица ЭСНр 66-01-026 Очистка камер от грязи и ила

Состав работ:

01. Очистка камер от грязи и ила с выкидкой на поверхность вручную (нормы 1-3). 02. Очистка камер от грязи и ила с подъемом на поверхность при помощи лебедок (нормы 4-6).

Измеритель: 1 м3 ила, грязи

|  | Очистка камер от сухого ила и грязи: |
| --- | --- |
| 66-01-026-1 | при наличии труб с отключенным теплоносителем |
| 66-01-026-2 | при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов |
| 66-01-026-3 | без труб и арматуры |
|  | Очистка камер от мокрого ила и грязи: |
| 66-01-026-4 | при наличии труб с отключенным теплоносителем |
| 66-01-026-5 | при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов |
| 66-01-026-6 | без труб и арматуры |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-026-1 | 66-01-026-2 | 66-01-026-3 | 66-01-026-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,24 | 6,38 | 4,32 | 6,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030304 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 29,43 (3) кН (т) | маш.-ч | — | — | — | 2,96 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-026-5 | 66-01-026-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,02 | 5,45 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,9 | 1,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030304 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 29,43 (3) кН (т) | маш.-ч | 3,6 | 2,45 |

Таблица ЭСНр 66-01-027 Очистка проходных и полупроходных каналов

Состав работ:

01. Очистка каналов от грязи и ила со сгребанием его в кучи и выкидкой на поверхность вручную.

Измеритель: 1 м3 ила, грязи

|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи на расстояние до 4 м: |
| --- | --- |
| 66-01-027-1 | при снятых трубах, глубина очистки до 2 м |
| 66-01-027-2 | при снятых трубах, глубина очистки до 3 м |
| 66-01-027-3 | при снятых трубах, глубина очистки более 3 м |
| 66-01-027-4 | при наличии труб, глубина очистки до 2 м |
| 66-01-027-5 | при наличии труб, глубина очистки более 2 м |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от сухого ила и грязи на расстояние более 4 м: |
| 66-01-027-6 | при снятых трубах, глубина очистки до 2 м |
| 66-01-027-7 | при снятых трубах, глубина очистки до 3 м |
| 66-01-027-8 | при снятых трубах, глубина очистки более 3 м |
| 66-01-027-9 | при наличии труб, глубина очистки до 2 м |
| 66-01-027-10 | при наличии труб, глубина очистки более 2 м |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи на расстояние до 4 м: |
| 66-01-027-11 | при снятых трубах, глубина очистки до 2 м |
| 66-01-027-12 | при снятых трубах, глубина очистки до 3 м |
| 66-01-027-13 | при снятых трубах, глубина очистки более 3 м |
| 66-01-027-14 | при наличии труб, глубина очистки до 2 м |
| 66-01-027-15 | при наличии труб, глубина очистки более 2 м |
|  | Очистка проходных и полупроходных каналов от мокрого ила и грязи на расстояние более 4 м: |
| 66-01-027-16 | при снятых трубах, глубина очистки до 2 м |
| 66-01-027-17 | при снятых трубах, глубина очистки до 3 м |
| 66-01-027-18 | при снятых трубах, глубина очистки более 3 м |
| 66-01-027-19 | при наличии труб, глубина очистки до 2 м |
| 66-01-027-20 | при наличии труб, глубина очистки более 2 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-027-1 | 66-01-027-2 | 66-01-027-3 | 66-01-027-4 | 66-01-027-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,93 | 5,96 | 7,3 | 6,38 | 9,57 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-027-6 | 66-01-027-7 | 66-01-027-8 | 66-01-027-9 | 66-01-027-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,1 | 8,64 | 10,6 | 9,16 | 14 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-027-11 | 66-01-027-12 | 66-01-027-13 | 66-01-027-14 | 66-01-027-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,17 | 7,51 | 10,3 | 8,13 | 12,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-027-16 | 66-01-027-17 | 66-01-027-18 | 66-01-027-19 | 66-01-027-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,95 | 10,9 | 13,6 | 11,8 | 18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

Таблица ЭСНр 66-01-028 Очистка непроходных каналов от ила и грязи

Состав работ:

01. Очистка каналов от грязи и ила со сгребанием в кучи и выкидкой на поверхность вручную.

Измеритель: 1 м3 ила, грязи

|  | Очистка непроходных каналов от сухого ила и грязи: |
| --- | --- |
| 66-01-028-1 | при снятых трубах, глубина очистки до 2 м |
| 66-01-028-2 | при снятых трубах, глубина очистки более 2 м |
| 66-01-028-3 | при наличии труб, глубина очистки до 2 м |
| 66-01-028-4 | при наличии труб, глубина очистки более 2 м |
|  | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи: |
| 66-01-028-5 | при снятых трубах, глубина очистки до 2 м |
| 66-01-028-6 | при снятых трубах, глубина очистки более 2 м |
| 66-01-028-7 | при наличии труб, глубина очистки до 2 м |
| 66-01-028-8 | при наличии труб, глубина очистки более 2 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-028-1 | 66-01-028-2 | 66-01-028-3 | 66-01-028-4 | 66-01-028-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,49 | 4,83 | 4,42 | 6,27 | 4,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-028-6 | 66-01-028-7 | 66-01-028-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,07 | 5,55 | 7,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 |

Таблица ЭСНр 66-01-029 Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния стальных труб

Состав работ:

01. Газовая резка труб. 02. Подъем вырезанных труб, их очистка, проверка их внутреннего состояния. 03. Опускание новых труб в траншею. 04. Прихватка стыков. 05. Сварка труб в траншее с зачисткой сварных швов вручную.

Измеритель: 1 вставка длиной 1 м

|  | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния стальных труб диаметром: |
| --- | --- |
| 66-01-029-1 | до 100 мм |
| 66-01-029-2 | до 200 мм |
| 66-01-029-3 | до 300 мм |
| 66-01-029-4 | до 400 мм |
| 66-01-029-5 | до 500 мм |
| 66-01-029-6 | до 600 мм |
| 66-01-029-7 | до 700 мм |
| 66-01-029-8 | до 800 мм |
| 66-01-029-9 | до 900 мм |
| 66-01-029-10 | до 1000 мм |
| 66-01-029-11 | до 1200 мм |
| 66-01-029-12 | до 1400 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-029-1 | 66-01-029-2 | 66-01-029-3 | 66-01-029-4 | 66-01-029-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,6 | 5,4 | 8,08 | 9,82 | 13,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,39 | 3,57 | 6,17 | 6,76 | 9,37 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,32 | 0,42 | 0,65 | 0,74 | 0,88 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | — | — | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 103-9011 | Трубы стальные | м | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,15 | 0,34 | 0,73 | 0,95 | 1,18 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0004 | 0,0009 | 0,002 | 0,0026 | 0,0032 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,04 | 0,09 | 0,19 | 0,21 | 0,26 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-029-6 | 66-01-029-7 | 66-01-029-8 | 66-01-029-9 | 66-01-029-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,1 | 16,1 | 17,9 | 22,4 | 26,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,54 | 0,54 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 11,97 | 13,61 | 15,52 | 19,82 | 23,69 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,97 | 1,11 | 1,29 | 1,39 | 1,66 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 103-9011 | Трубы стальные | м | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,41 | 2,09 | 2,38 | 3,21 | 3,57 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,0038 | 0,0056 | 0,0064 | 0,0087 | 0,0096 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,31 | 0,46 | 0,52 | 0,71 | 0,79 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-029-11 | 66-01-029-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 33,8 | 38,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,54 | 0,54 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 29,78 | 32,34 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,99 | 2,22 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,14 | 0,14 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,4 | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 103-9011 | Трубы стальные | м | 1,02 | 1,02 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,84 | 10,07 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0,016 | 0,027 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,29 | 2,22 |

Таблица ЭСНр 66-01-030 Прочистка дренажа штангами

Состав работ:

01. Открывание и закрывание люков. 02. Очистка труб от нароста и грязи штангами. 03. Очистка колодцев от грязи.

Измеритель: 1 пролет

| 66-01-030-1 | Прочистка дренажа штангами |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-01-030-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2,58 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,5 |

РАЗДЕЛ 02.

РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ ТИПА «ПРОЦЕСС ФЕНИКС»

Таблица ЭСНр 66-02-001 Промывка трубопровода для последующего санирования

Состав работ:

01. Развертывание и сворачивание промывочной машины. 02. Промывка трубопровода.

Измеритель: 100 м трубопровода

|  | Промывка трубопроводов для последующего санирования диаметром: |
| --- | --- |
| 66-02-001-1 | до 150 мм |
| 66-02-001-2 | до 300 мм |
| 66-02-001-3 | до 450 мм |
| 66-02-001-4 | до 600 мм |
| 66-02-001-5 | до 800 мм |
| 66-02-001-6 | до 1000 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-02-001-1 | 66-02-001-2 | 66-02-001-3 | 66-02-001-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 128,96 | 169,28 | 211,6 | 251,92 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 57,96 | 76,28 | 95,6 | 113,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.-ч | 72 | 96 | 120 | 144 |
| 380105 | Машины промывочные на базе автомобиля «Мерседес» | маш.-ч | 27 | 35 | 44 | 52 |
| 390405 | Электростанции «Хонда» | маш.-ч | 72 | 96 | 120 | 144 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 115,2 | 153,6 | 192 | 230,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-02-001-5 | 66-02-001-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 294,24 | 334,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 133,24 | 151,56 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.-ч | 168 | 192 |
| 380105 | Машины промывочные на базе автомобиля «Мерседес» | маш.-ч | 61 | 69 |
| 390405 | Электростанции «Хонда» | маш.-ч | 168 | 192 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 268,8 | 307,2 |

Таблица ЭСНр 66-02-002 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой

Состав работ:

01. Подготовка к работе инспекционного оборудования. 02. Обследование трубопровода с одновременной сушкой. 03. Свертывание оборудования и приведение его в транспортное положение.

Измеритель: 100 м трубопровода

|  | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой диаметром: |
| --- | --- |
| 66-02-002-1 | до 150 мм |
| 66-02-002-2 | до 300 мм |
| 66-02-002-3 | до 450 мм |
| 66-02-002-4 | до 600 мм |
| 66-02-002-5 | до 800 мм |
| 66-02-002-6 | до 1000 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-02-002-1 | 66-02-002-2 | 66-02-002-3 | 66-02-002-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,28 | 22,69 | 25,1 | 27,51 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,16 | 14,8 | 16,45 | 18,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.-ч | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| 380111 | Оборудование инспекционное на базе микроавтобуса «Фольксваген» | маш.-ч | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| 390405 | Электростанции «Хонда» | маш.-ч | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| 391701 | Компрессоры «ATLAS COPCO» | маш.-ч | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-02-002-5 | 66-02-002-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 68,32 | 72,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,74 | 21,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.-ч | 18 | 19,5 |
| 380111 | Оборудование инспекционное на базе микроавтобуса «Фольксваген» | маш.-ч | 6 | 6,5 |
| 390405 | Электростанции «Хонда» | маш.-ч | 18 | 19,5 |
| 391701 | Компрессоры «ATLAS COPCO» | маш.-ч | 6 | 6,5 |

Таблица ЭСНр 66-02-003 Санирование трубопровода по методике типа «Процесс Феникс»

Состав работ:

01. Подготовка клеевой композиции и рукава. 02. Заправка рукава в парогенератор. 03. Подготовка к работе оборудования для санирования. 04. Ввод рукава в санируемый трубопровод. 05. Пропаривание просанированного трубопровода. 06. Свертывание оборудования и приведение его в транспортное положение.

Измеритель: 100 м трубопровода

|  | Санирование по методике типа «Процесс Феникс» трубопроводов диаметром: |
| --- | --- |
| 66-02-003-1 | до 100 мм |
| 66-02-003-2 | до 150 мм |
| 66-02-003-3 | до 200 мм |
| 66-02-003-4 | до 300 мм |
| 66-02-003-5 | до 400 мм |
| 66-02-003-6 | до 450 мм |
| 66-02-003-7 | до 500 мм |
| 66-02-003-8 | до 600 мм |
| 66-02-003-9 | до 700 мм |
| 66-02-003-10 | до 800 мм |
| 66-02-003-11 | до 900 мм |
| 66-02-003-12 | до 1000 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-02-003-1 | 66-02-003-2 | 66-02-003-3 | 66-02-003-4 | 66-02-003-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 49,62 | 55,87 | 62,13 | 68,38 | 74,64 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 33,79 | 38,29 | 42,79 | 47,29 | 51,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.-ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 380101 | Машины для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля «Мерседес» | маш.-ч | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 | 17,5 |
| 380102 | Мастерские аварийные на базе автомобиля «Мерседес» | маш.-ч | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| 390405 | Электростанции «Хонда» | маш.-ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 391701 | Компрессоры «ATLAS COPCO» | маш.-ч | 10,5 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 300-9513 | Феникс-шланг | м | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 113-9049 | Клеевая композиция | т | 0,0324 | 0,061 | 0,0813 | 0,243 | 0,325 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-02-003-6 | 66-02-003-7 | 66-02-003-8 | 66-02-003-9 | 66-02-003-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 80,89 | 87,15 | 93,4 | 99,66 | 105,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 56,29 | 60,79 | 65,29 | 69,79 | 74,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.-ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 380101 | Машины для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля «Мерседес» | маш.-ч | 19 | 20,5 | 22 | 23,5 | 25 |
| 380102 | Мастерские аварийные на базе автомобиля «Мерседес» | маш.-ч | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 |
| 390405 | Электростанции «Хонда» | маш.-ч | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 391701 | Компрессоры «ATLAS COPCO» | маш.-ч | 18 | 19,5 | 21 | 22,5 | 24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 300-9513 | Феникс-шланг | м | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 113-9049 | Клеевая композиция | т | 0,366 | 0,41 | 0,5 | 0,56 | 0,66 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-02-003-11 | 66-02-003-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 112,17 | 117,67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 78,79 | 83,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.-ч | 3 | 3 |
| 380101 | Машины для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля «Мерседес» | маш.-ч | 26,5 | 28 |
| 380102 | Мастерские аварийные на базе автомобиля «Мерседес» | маш.-ч | 25,5 | 27 |
| 390405 | Электростанции «Хонда» | маш.-ч | 3 | 3 |
| 391701 | Компрессоры «ATLAS COPCO» | маш.-ч | 25,5 | 27 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 300-9513 | Феникс-шланг | м | 115 | 115 |
| 113-9049 | Клеевая композиция | т | 0,75 | 0,85 |

Таблица ЭСНр 66-02-004 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования

Состав работ:

01. Развертывание и сворачивание инспекционной машины. 02. Непосредственное обследование трубопровода.

Измеритель: 100 м трубопровода

| 66-02-004-1 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-02-004-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,65 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.-ч | 1,5 |
| 380111 | Оборудование инспекционное на базе микроавтобуса «Фольксваген» | маш.-ч | 1 |
| 390405 | Электростанции «Хонда» | маш.-ч | 1,5 |

2. ЗАМЕНА СТАРЫХ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКОВ

Таблица ЭСНр 66-02-009 Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы

Состав работ:

01. Подготовка плети из полиэтиленовых труб со сваркой стыков. 02. Установка лебедки на основание из металлического щита с последующим демонтажем. 03. Монтаж и демонтаж анкерного устройства. 04. Протаскивание троса в существующую трубу. 05. Установка и демонтаж расширителя и клапана. 06. Сборка пневматического шланга. 07. Протаскивание пневматического шланга в полиэтиленовую трубу с последующим его демонтажем. 08. Протаскивание полиэтиленовой трубы с помощью пневмопробойника. 09. Закрытие концов трубы.

Измеритель: 100 м трубопровода

|  | Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы с изменением диаметра: |
| --- | --- |
| 66-02-009-1 | с dy 50 и 100 мм на dн 90 мм |
| 66-02-009-2 | с dy 100 мм на dн 110 мм |
| 66-02-009-3 | с dy 100 мм на dн 160 мм и 180 мм |
| 66-02-009-4 | с dy 150 мм на dн 160 мм и 180 мм |
| 66-02-009-5 | с dy 150 мм на dн 200 мм и 225 мм |
| 66-02-009-6 | с dy 200 мм на dн 200 мм и 225 мм |
| 66-02-009-7 | с dy 200 мм на dн 250 мм |
| 66-02-009-8 | с dy 250 мм на dн 250 мм |
| 66-02-009-9 | с dy 250 мм на dн 315 мм |
| 66-02-009-10 | с dy 300 мм на dн 315 мм |
| 66-02-009-11 | с dy 300 мм на dн 355 мм |
| 66-02-009-12 | с dy 350 мм на dн 355 мм |
| 66-02-009-13 | с dy 350 мм на dн 400 мм |
| 66-02-009-14 | с dy 400 мм на dн 400 мм |
| 66-02-009-15 | с dy 400 мм на dн 450 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-02-009-1 | 66-02-009-2 | 66-02-009-3 | 66-02-009-4 | 66-02-009-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 241,52 | 252,5 | 274,46 | 263,48 | 312,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 73,5 | 79,5 | 91,5 | 85,5 | 105,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 45,2 | 47,2 | 51,2 | 49,2 | 57,2 |
| 390405 | Электростанции «Хонда» | маш.-ч | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 |
| 390501 | Мотолебедки 20 т | маш.-ч | 15 | 17 | 21 | 19 | 25 |
| 391701 | Компрессоры «ATLAS COPCO» | маш.-ч | 10 | 12 | 16 | 14 | 20 |
| 392107 | Пневмопробойники «Олимп» | маш.-ч | 10 | 12 | 16 | 14 | 20 |
| 392208 | Агрегаты сварочные «Ротенбергер» | маш.-ч | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 101-0218 | Глицерин синтетический | т | 0,002 | 0,0024 | 0,0032 | 0,0028 | 0,004 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,00062 | 0,00073 | 0,00095 | 0,00084 | 0,0012 |
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 201-0782 | Щиты опалубки металлические | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-02-009-6 | 66-02-009-7 | 66-02-009-8 | 66-02-009-9 | 66-02-009-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 290,42 | 334,34 | 312,38 | 367,24 | 334,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 93,7 | 117,7 | 105,7 | 138,16 | 120,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 53,2 | 61,2 | 57,2 | 69,46 | 63,46 |
| 390405 | Электростанции «Хонда» | маш.-ч | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| 390501 | Мотолебедки 20 т | маш.-ч | 21 | 29 | 25 | 35 | 29 |
| 391701 | Компрессоры «ATLAS COPCO» | маш.-ч | 16 | 24 | 20 | 30 | 24 |
| 392107 | Пневмопробойники «Олимп» | маш.-ч | 16 | — | — | — | — |
| 392208 | Агрегаты сварочные «Ротенбергер» | маш.-ч | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 392103 | Пневмопробойники «Гигант» | маш.-ч | — | 24 | 20 | 30 | 24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 101-0218 | Глицерин синтетический | т | 0,0032 | 0,0096 | 0,008 | 0,012 | 0,0096 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,00095 | 0,0027 | 0,023 | 0,034 | 0,0028 |
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 201-0782 | Щиты опалубки металлические | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-02-009-11 | 66-02-009-12 | 66-02-009-13 | 66-02-009-14 | 66-02-009-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 479,21 | 446 | 501,48 | 479,79 | 545,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 162,85 | 144,65 | 174,95 | 163,15 | 198,95 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 78,86 | 72,86 | 83,16 | 79,16 | 91,16 |
| 390401 | Электростанции «Дженсет» | маш.-ч | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 390501 | Мотолебедки 20 т | маш.-ч | 41,2 | 35 | 45 | 41,2 | 53 |
| 391701 | Компрессоры «ATLAS COPCO» | маш.-ч | 36 | 30 | 40 | 36 | 48 |
| 392106 | Пневмопробойники «Колосс» | маш.-ч | 36 | 30 | 40 | 36 | 48 |
| 392207 | Агрегаты сварочные OMICRON | маш.-ч | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 101-0218 | Глицерин синтетический | т | 0,018 | 0,015 | 0,02 | 0,018 | 0,024 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,0061 | 0,051 | 0,0067 | 0,0061 | 0,0081 |
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 201-0782 | Щиты опалубки металлические | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |

Таблица ЭСНр 66-02-010 Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника

Состав работ:

01. Подготовка плети из полиэтиленовых труб со сваркой стыков. 02. Установка лебедки на основание из металлического щита с последующим демонтажем. 03. Монтаж и демонтаж анкерного устройства. 04. Протаскивание троса в существующую трубу. 05. Установка и демонтаж оголовка для крепления троса к шаблону. 06. Протаскивание и отсоединение шаблона. 07. Присоединение оголовка к трубе с последующим отсоединением. 08. Дополнительный демонтаж и монтаж анкерного устройства для извлечения шаблона (нормы 8-16). 09. Протаскивание полиэтиленовой трубы с помощью пневмопробойника. 10. Закрытие концов трубы.

Измеритель: 100 м трубопровода

|  | Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: |
| --- | --- |
| 66-02-010-1 | с dy 100 мм на dн 75 мм |
| 66-02-010-2 | с dy 150 мм на dн 110 мм |
| 66-02-010-3 | с dy 200 мм на dн 160 мм |
| 66-02-010-4 | с dy 250 мм на dн 200 мм |
| 66-02-010-5 | с dy 300 мм на dн 225 мм |
| 66-02-010-6 | с dy 350 мм на dн 315 мм |
| 66-02-010-7 | с dy 400 мм на dн 315 мм |
| 66-02-010-8 | с dy 450 мм на dн 355 мм |
| 66-02-010-9 | с dy 500 мм на dн 400 мм |
| 66-02-010-10 | с dy 600 мм на dн 500 мм |
| 66-02-010-11 | с dy 700 мм на dн 560 мм |
| 66-02-010-12 | с dy 750 мм на dн 630 мм |
| 66-02-010-13 | с dy 800 мм на dн 710 мм |
| 66-02-010-14 | с dy 900 мм на dн 800 мм |
| 66-02-010-15 | с dy 1000 мм на dн 900 мм |
| 66-02-010-16 | с dy 1200 мм на dн 1000 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-02-010-1 | 66-02-010-2 | 66-02-010-3 | 66-02-010-4 | 66-02-010-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 182,84 | 187,2 | 191,54 | 217,88 | 222,24 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 53,2 | 55,2 | 57,2 | 65,4 | 67,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 39,2 | 40,2 | 41,2 | 48,2 | 49,2 |
| 390405 | Электростанции «Хонда» | маш.-ч | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 390501 | Мотолебедки 20 т | маш.-ч | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 392208 | Агрегаты сварочные «Ротенбергер» | маш.-ч | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,00035 | 0,0004 | 0,00046 | 0,00051 | 0,00057 |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 201-0782 | Щиты опалубки металлические | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-02-010-6 | 66-02-010-7 | 66-02-010-8 | 66-02-010-9 | 66-02-010-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 249,02 | 253,38 | 359,98 | 364,92 | 390,82 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 75,86 | 77,86 | 100,8 | 103,1 | 112,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 56,46 | 57,46 | 76,86 | 78,16 | 86,46 |
| 390405 | Электростанции «Хонда» | маш.-ч | 12 | 12 | — | — | — |
| 390501 | Мотолебедки 20 т | маш.-ч | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 392208 | Агрегаты сварочные «Ротенбергер» | маш.-ч | 12 | 12 | — | — | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 390401 | Электростанции «Дженсет» | маш.-ч | — | — | 22 | 22 | 22 |
| 392207 | Агрегаты сварочные OMICRON | маш.-ч | — | — | 22 | 22 | 22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,00124 | 0,00135 | 0,00212 | 0,00229 | 0,00252 |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 201-0782 | Щиты опалубки металлические | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-02-010-11 | 66-02-010-12 | 66-02-010-13 | 66-02-010-14 | 66-02-010-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 395,96 | 401,18 | 427,28 | 432,22 | 441,68 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 114,82 | 117,3 | 126,7 | 129,02 | 133,42 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 87,88 | 89,36 | 97,76 | 99,08 | 101,48 |
| 390501 | Мотолебедки 20 т | маш.-ч | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 390401 | Электростанции «Дженсет» | маш.-ч | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 392207 | Агрегаты сварочные OMICRON | маш.-ч | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,00269 | 0,00285 | 0,00302 | 0,00326 | 0,00359 |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 201-0782 | Щиты опалубки металлические | т | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-02-010-16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 455,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 137,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 103,98 |
| 390501 | Мотолебедки 20 т | маш.-ч | 28 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,6 |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 1,6 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 1,6 |
| 390401 | Электростанции «Дженсет» | маш.-ч | 22 |
| 392207 | Агрегаты сварочные OMICRON | маш.-ч | 22 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 105 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 0,00392 |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 |
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 0,057 |
| 201-0782 | Щиты опалубки металлические | т | 0,023 |

РАЗДЕЛ 03.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОМ

Таблица ЭСНр 66-03-001 Облицовка колодцев методом типа «TROLINING»

Состав работ:

01. Изготовление и установка заготовок днища и стенок колодца из полиэтилена со сваркой. 02. Приготовление и нагнетание пластифицированного раствора в межтрубное пространство.

Измеритель: 1 колодец

|  | Облицовка колодцев методом типа «TROLINING» при диаметре колодцев и высоте: |
| --- | --- |
| 66-03-001-1 | диам. 1,0 м, высота 1,0 м |
| 66-03-001-2 | диам. 1,0 м, высота 2,5 м |
| 66-03-001-3 | диам. 1,0 м, высота 3,0 м |
| 66-03-001-4 | диам. 1,5 м, высота 4,0 м |
| 66-03-001-5 | диам. 1,5 м, высота 5,0 м |
| 66-03-001-6 | диам. 1,5 м, высота 6,0 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-03-001-1 | 66-03-001-2 | 66-03-001-3 | 66-03-001-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45,41 | 51,37 | 63,34 | 103,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,25 | 2,27 | 2,31 | 4,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч | 0,15 | 0,17 | 0,21 | 0,32 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 2,09 | 2,09 | 2,79 | 3,48 |
| 391601 | Насосы смесительные типа «G4-SUPER» | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,67 |
| 392202 | Аппараты сварочные экструдерные мощностью 3,5 кВт WEGENER | маш.-ч | 2,65 | 3,15 | 3,65 | 5,39 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,84 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9540 | Цемент | т | 0,152 | 0,19 | 0,228 | 0,38 |
| 113-9037 | Полиэтилен листовой | м2 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 4,04 |
| 113-9038 | Полиэтилен шипованный | м2 | 4,7 | 6,28 | 7,87 | 13,94 |
| 113-0374 | Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм | т | 0,019 | 0,02 | 0,022 | 0,0283 |
| 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,007 | 0,007 | 0,01 | 0,015 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-03-001-5 | 66-03-001-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 120 | 148,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,93 | 5,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч | 0,37 | 0,5 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 3,48 | 4,9 |
| 391601 | Насосы смесительные типа «G4-SUPER» | маш.-ч | 2,67 | 2,67 |
| 392202 | Аппараты сварочные экструдерные мощностью 3,5 кВт WEGENER | маш.-ч | 6,42 | 7,32 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,89 | 2,58 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9540 | Цемент | т | 0,48 | 0,576 |
| 113-9037 | Полиэтилен листовой | м2 | 4,04 | 4,04 |
| 113-9038 | Полиэтилен шипованный | м2 | 18,7 | 23,45 |
| 113-0374 | Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм | т | 0,0315 | 0,0347 |
| 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,015 | 0,02 |

Таблица ЭСНр 66-03-002 Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами

Состав работ:

01. Изготовление и установка заготовок днища колодца из листового полиэтилена со сваркой. 02. Резка полиэтиленовых труб. 03. Опускание полиэтиленовых труб в колодец. 04. Заполнение межтрубного пространства цементным раствором.

Измеритель: 1 колодец

|  | Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев и высоте: |
| --- | --- |
| 66-03-002-1 | диам. 1,0 м, высота 1,0 м |
| 66-03-002-2 | диам. 1,0 м, высота 2,5 м |
| 66-03-002-3 | диам. 1,0 м, высота 3,0 м |
| 66-03-002-4 | диам. 1,5 м, высота 4,0 м |
| 66-03-002-5 | диам. 1,5 м, высота 5,0 м |
| 66-03-002-6 | диам. 1,5 м, высота 6,0 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-03-002-1 | 66-03-002-2 | 66-03-002-3 | 66-03-002-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,77 | 29,18 | 34,57 | 65,07 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,24 | 1,46 | 1,69 | 2,94 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч | 0,64 | 0,79 | 0,94 | 2,04 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,69 |
| 110201 | Бетононасосы при работе на строительстве тоннелей 10 м3/ч (передвижные) | маш.-ч | 0,3 | 0,37 | 0,45 | 0,6 |
| 392202 | Аппараты сварочные экструдерные мощностью 3,5 кВт WEGENER | маш.-ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,46 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-9037 | Полиэтилен листовой | м2 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 4,04 |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 1,03 | 2,58 | 3,09 | 4,12 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 2,01 |
| 113-0374 | Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм | т | 0,00187 | 0,00187 | 0,00187 | 0,00233 |
| 103-0175 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0,167 | 0,21 | 0,252 | 0,335 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,51 | 0,64 | 0,77 | 1,03 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3 | 3 | 3 | 0,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,33 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-03-002-5 | 66-03-002-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 82,03 | 97,01 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,51 | 4,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч | 2,47 | 2,95 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,69 | 0,69 |
| 110201 | Бетононасосы при работе на строительстве тоннелей 10 м3/ч (передвижные) | маш.-ч | 0,74 | 0,89 |
| 392202 | Аппараты сварочные экструдерные мощностью 3,5 кВт WEGENER | маш.-ч | 1,46 | 1,46 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,3 | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113-9037 | Полиэтилен листовой | м2 | 4,04 | 4,04 |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 5,15 | 6,18 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,01 | 2,01 |
| 113-0374 | Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм | т | 0,00233 | 0,00233 |
| 103-0175 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0,42 | 0,502 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 1,25 | 1,53 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,25 | 0,3 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,33 | 0,33 |

2. ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК

Таблица ЭСНр 66-03-005 Очистка участка трубы под заглушку

Состав работ:

01. Очистка колодца от грязи. 02. Очистка трубы вручную с помощью пневмоскребков. 03. Промывка трубы.

Измеритель: 1 операция

|  | Очистка участка трубы диаметром: |
| --- | --- |
| 66-03-005-1 | до 600 мм |
| 66-03-005-2 | 600-900 мм |
| 66-03-005-3 | 1000-1400 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-03-005-1 | 66-03-005-2 | 66-03-005-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,28 | 1,55 | 2,13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,05 | 1,28 | 1,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,9 | 1,1 | 1,5 |
| 330807 | Скребки пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 0,9 | 1,1 | 1,5 |
| 380161 | Машины промывочные «Скания П112» | маш.-ч | 0,05 | 0,08 | 0,15 |
| 380181 | Установки для очистки «SISU» | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Таблица ЭСНр 66-03-006 Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки

Состав работ:

01. Установка и снятие вспомогательной пневмозаглушки типа ПТ в трубу. 02. Установка и демонтаж резинокордной пневмозаглушки. 03. Перекрытие трубы пневмозаглушкой с помощью компрессора. 04. Поддержание резинокордной пневмозаглушки в течение суток.

Измеритель: 1 шт.

|  | Монтаж и демонтаж резинокордных пневмозаглушек диаметром: |
| --- | --- |
| 66-03-006-1 | 100 - 200 мм |
| 66-03-006-2 | 200 - 400 мм |
| 66-03-006-3 | 400 - 600 мм |
| 66-03-006-4 | 600 - 800 мм |
| 66-03-006-5 | 800 - 1200 мм |
| 66-03-006-6 | Контроль поддержания заглушки в сутки |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-03-006-1 | 66-03-006-2 | 66-03-006-3 | 66-03-006-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,53 | 8,6 | 12,49 | 21,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,53 | 1,54 | 3,2 | 6,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,53 | 1,54 | 0,3 | 0,3 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | — | — | 2,9 | 5,8 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | — | — | 2,9 | 5,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 300-9641 | Заглушки типа ПТ | шт. | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |
| 300-9642 | Пневмозаглушка резинокордная | шт. | 0,115 | 0,115 | 0,115 | 0,115 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-03-006-5 | 66-03-006-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 43,41 | 4,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,9 | 2,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,3 | 1,1 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 9,6 | — |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 9,6 | 1,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 300-9641 | Заглушки типа ПТ | шт. | 0,115 | — |
| 300-9642 | Пневмозаглушка резинокордная | шт. | 0,115 | — |

3. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица ЭСНр 66-03-010 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника

Состав работ:

01. Обход трассы с открыванием люков. 02. Промывка трубы и очистка колодцев при заиливании не более 30%. 03. Перекачка сточных вод. 04. Прокладка временного трубопровода. 05. Разбивка стенки 2-х колодцев и лотков с последующим восстановлением. 06. Монтаж и демонтаж анкерного устройства в колодце. 07. Монтаж патрубков и протаскивание трубы с помощью пневмопробойника. 08. Присоединение трубы к колодцам. 09. Телевизионный контроль качества сборки. 10. Изготовление заготовок секций трубы.

Измеритель: 100 м трубопровода (нормы 1-4), 1 колодец (норма 5)

|  | Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника: |
| --- | --- |
| 66-03-010-1 | с изменением диаметра dy 100 мм на dн 225 мм |
| 66-03-010-2 | с изменением диаметра dy 230 мм на dн 315 мм |
| 66-03-010-3 | с изменением диаметра dy 230 мм на dн 225 мм |
| 66-03-010-4 | с изменением большего диаметра трубы на меньший |
| 66-03-010-5 | На каждый дополнительный колодец сверх двух добавлять к нормам с 66-03-010-1 по 66-03-010-4 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-03-010-1 | 66-03-010-2 | 66-03-010-3 | 66-03-010-4 | 66-03-010-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2530,5 | 2711,7 | 2443 | 2643,3 | 153,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 585,2 | 570,57 | 538,65 | 562,65 | 43,76 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 155 | 144 | 120 | 120 | — |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 38,68 | 44,48 | 38,68 | 44,48 | 0,22 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 10,44 | 1,04 |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч | 465,44 | 454,44 | 430,44 | 430,44 | 48 |
| 330805 | Молотки отбойные пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 260 | 260 | 260 | 260 | 26 |
| 380131 | Телеустановки МК | маш.-ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | — |
| 380161 | Машины промывочные «Скания П112» | маш.-ч | 30 | 30 | 30 | 30 | — |
| 380181 | Установки для очистки «SISU» | маш.-ч | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 0,5 |
| 391702 | Компрессоры «Ингерзоль-Ранд» | маш.-ч | 360,6 | 349,6 | 325,6 | 349,6 | 27,12 |
| 392105 | Пневмопробойники МПС-24 | маш.-ч | 155 | 144 | 120 | 120 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 113 | 113 | 113 | 113 | — |
| 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 0,914 |
| 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 0,00325 | 0,00395 | 0,00325 | 0,00395 | — |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 15,55 | 23,1 | 15,55 | 23,1 | — |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0002 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,031 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,037 |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 0,0732 | 0,0732 | 0,0732 | 0,0732 | 0,03654 |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 80 | 105 | 80 | 105 | — |

Таблица ЭСНр 66-03-011 Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором

Состав работ:

01. Монтаж и разборка бетоновода диам. 150 мм. 02. Прием смеси из кузова. 03. Подача смеси в трубопровод бетононасосом. 04. Очистка бетоновода и бетононасоса нагнетанием воды.

Измеритель: 1 м3 заполнения

|  | Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: |
| --- | --- |
| 66-03-011-1 | песком |
| 66-03-011-2 | бетоном |
| 66-03-011-3 | цементным раствором |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-03-011-1 | 66-03-011-2 | 66-03-011-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,05 | 2,33 | 2,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 110201 | Бетононасосы при работе на строительстве тоннелей 10 м3/ч (передвижные) | маш.-ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 1,015 | — | — |
| 103-0175 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм, из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0,332 | 0,332 | 0,332 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 401-0001 | Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50) | м3 | — | 1,015 | — |
| 402-0001 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 25 | м3 | — | — | 1,015 |

Таблица ЭСНр 66-03-012 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника

Состав работ:

01. Обход трассы с открыванием люков. 02. Промывка трубы и очистка колодцев при заиливании не более 30%. 03. Перекачка сточных вод. 04. Прокладка временного трубопровода. 05. Разбивка колодца с последующим восстановлением. 06. Монтаж и демонтаж анкерного устройства в колодце. 07. Монтаж патрубков и протаскивание трубы с помощью пневмопробойника. 08. Фиксация модулей. 09. Телевизионное обследование трубы.

Измеритель: 100 м трубопровода

|  | Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника: |
| --- | --- |
| 66-03-012-1 | с изменением диаметра dy 150 мм на dн 200 мм |
| 66-03-012-2 | с изменением диаметра dy 150 мм на dн 225 мм; dy 200 мм на dн 280 мм |
| 66-03-012-3 | с изменением диаметра dy 230 мм на dн 250 мм; dy 250 мм на dн 280 мм |
| 66-03-012-4 | с изменением диаметра dy 230 мм на dн 280 мм; dy 200 мм на dн 250 мм; dy 250 мм на dн 315 мм |
| 66-03-012-5 | с изменением диаметра dy 300 мм на dн 315 мм |
| 66-03-012-6 | с изменением диаметра dy 350 мм на dн 355 мм |
| 66-03-012-7 | с изменением большего диаметра трубы на меньший |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-03-012-1 | 66-03-012-2 | 66-03-012-3 | 66-03-012-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1440,2 | 1433,9 | 1418,9 | 1499,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 578,55 | 567,2 | 555,55 | 590,68 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 151000 | Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика) | маш.-ч | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч | 385,3 | 380,3 | 375,3 | 390,3 |
| 330805 | Молотки отбойные пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 193,4 | 193,4 | 193,4 | 193,4 |
| 380131 | Телеустановки МК | маш.-ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 380161 | Машины промывочные «Скания П112» | маш.-ч | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 380181 | Установки для очистки «SISU» | маш.-ч | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 390501 | Мотолебедки 20 т | маш.-ч | 140 | 135 | 130 | 145 |
| 391702 | Компрессоры «Ингерзоль-Ранд» | маш.-ч | 240,85 | 235,85 | 230,85 | 245,85 |
| 392101 | Пневмопробойники «Мини Олимп» 180 мм | маш.-ч | 140 | 135 | 130 | 145 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,55 | 0,85 | 0,85 | 1,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 0,0483 | 0,0483 | 0,0483 | 0,0483 |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 1,208 | 1,208 | 1,208 | 1,208 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 75 | 100 | 102 | 102 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-03-012-5 | 66-03-012-6 | 66-03-012-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1404,9 | 1359,1 | 1359,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 544,08 | 532,64 | 532,43 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 151000 | Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика) | маш.-ч | 5 | 5 | 5 |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч | 370,3 | 365,3 | 365,3 |
| 330805 | Молотки отбойные пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 193,4 | 193,4 | 193,4 |
| 380131 | Телеустановки МК | маш.-ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 380161 | Машины промывочные «Скания П112» | маш.-ч | 30 | 30 | 30 |
| 380181 | Установки для очистки «SISU» | маш.-ч | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| 390501 | Мотолебедки 20 т | маш.-ч | 125 | 120 | 120 |
| 391702 | Компрессоры «Ингерзоль-Ранд» | маш.-ч | 225,85 | 220,85 | 220,85 |
| 392101 | Пневмопробойники «Мини Олимп» 180 мм | маш.-ч | 125 | 120 | 120 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,03 | 1,24 | 1,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 105 | 105 | 105 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 0,0483 | 0,0483 | 0,0483 |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 1,208 | 1,208 | 1,208 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 105 | 108 | 100 |

Таблица ЭСНр 66-03-013 Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом типа «ФЛЕКСОРЕН»

Состав работ:

01. Обход трассы с открыванием люков. 02. Откачивание сточных вод. 03. Промывка трубы при заиливании не более 30% с отсасыванием воды. 04. Телевизионное обследование трубы. 05. Установка и демонтаж монтажного оборудования. 06. Протаскивание троса и шаблона. 07. Сборка труб и футеровка старой трубы трубой «Флексорен» с фиксацией. 08. Заполнение межтрубного пространства специальным цементным раствором. 09. Устройство сопряжения входного и выходного отверстия цементным раствором.

Измеритель: 100 м трубопровода

| 66-03-013-1 | Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом типа «ФЛЕКСОРЕН» диаметром 140 - 270 мм |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-03-013-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 850,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 218,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 110201 | Бетононасосы при работе на строительстве тоннелей 10 м3/ч (передвижные) | маш.-ч | 5,9 |
| 253800 | Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ-5М2 | маш.-ч | 20 |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч | 133 |
| 380131 | Телеустановки МК | маш.-ч | 7,5 |
| 380141 | Оборудование монтажное на базе микроавтобуса | маш.-ч | 80 |
| 380161 | Машины промывочные «Скания П112» | маш.-ч | 40 |
| 380181 | Установки для очистки «SISU» | маш.-ч | 40 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,17 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 103-9016 | Трубы «Флексорен» | м | 110 |
| 300-9178 | Кольцо сварное для труб «Флексорен» | шт. | 10 |
| 102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0,1 |
| 103-0175 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 3,39 |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 0,008 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 10,2 |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 0,2 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 75 |

Таблица ЭСНр 66-03-014 Восстановление канализационных трубопроводов методом типа «ИНСИТУФОРМ»

Состав работ:

01. Обход трассы с открыванием люков. 02. Перекачка сточных вод с отводом по временной трубе. 03. Промывка трубы при заиливании не более 30% с отсасыванием воды и отвозкой на 35 км. 04. Обследование сети телеустановкой. 05. Разбивка выступающей части присоединения в колодце. 06. Санирование чулком «ИНСИТУФОРМ» с прогревом. 07. Откачка технологических вод из колодцев. 08. Вырезка хвостовой части и лотка с отвозкой отходов от чулка. 09. Телевизионное обследование чулка. 10. Заделка сопряжений в ж/б колодцах.

Измеритель: 100 м трубопровода

|  | Восстановление канализационных трубопроводов методом типа «ИНСИТУФОРМ» диаметром: |
| --- | --- |
| 66-03-014-1 | 300 мм |
| 66-03-014-2 | 350 мм |
| 66-03-014-3 | 375 мм |
| 66-03-014-4 | 400 мм |
| 66-03-014-5 | 450 мм |
| 66-03-014-6 | 500 мм |
| 66-03-014-7 | 600 мм |
| 66-03-014-8 | 700 мм |
| 66-03-014-9 | 800 мм |
| 66-03-014-10 | 900 мм |
| 66-03-014-11 | 1000 мм |
| 66-03-014-12 | 1200 мм |
| 66-03-014-13 | 1500 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-03-014-1 | 66-03-014-2 | 66-03-014-3 | 66-03-014-4 | 66-03-014-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1083,3 | 1099 | 1107 | 1115,2 | 1175,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 177,51 | 183,5 | 186,49 | 189,49 | 199,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 253800 | Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ-5М2 | маш.-ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч | 132,9 | 135,9 | 137,4 | 138,9 | 143,4 |
| 330805 | Молотки отбойные пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 380131 | Телеустановки МК | маш.-ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 380161 | Машины промывочные «Скания П112» | маш.-ч | 30 | 33 | 34,5 | 36 | 40,5 |
| 380181 | Установки для очистки «SISU» | маш.-ч | 22,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 29,5 |
| 380201 | Машины бойлерные | маш.-ч | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 73,75 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 103-9017 | Труба-чулок «Инситуформ» | м | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 114 | 120 | 124 | 131 | 146 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-03-014-6 | 66-03-014-7 | 66-03-014-8 | 66-03-014-9 | 66-03-014-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1189,8 | 1231,2 | 1297 | 1361,4 | 1456,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 208,71 | 222,94 | 241,16 | 265,12 | 301,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 253800 | Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ-5М2 | маш.-ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч | 147,9 | 154,28 | 162,9 | 174,9 | 192,9 |
| 330805 | Молотки отбойные пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 380131 | Телеустановки МК | маш.-ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 380161 | Машины промывочные «Скания П112» | маш.-ч | 45 | 51,38 | 60 | 72 | 90 |
| 380181 | Установки для очистки «SISU» | маш.-ч | 32,5 | 37 | 42,5 | 50,5 | 62,5 |
| 380201 | Машины бойлерные | маш.-ч | 73,75 | 75 | 76,25 | 76,25 | 76,25 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 103-9017 | Труба-чулок «Инситуформ» | м | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 155 | 177 | 198 | 215 | 252 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-03-014-11 | 66-03-014-12 | 66-03-014-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1628,1 | 1990,1 | 2423,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 362,21 | 485,76 | 846,41 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 253800 | Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ-5М2 | маш.-ч | 5 | 5 | 5 |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч | 222,9 | 282,9 | 462,9 |
| 330805 | Молотки отбойные пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 380131 | Телеустановки МК | маш.-ч | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 380161 | Машины промывочные «Скания П112» | маш.-ч | 120 | 180 | 360 |
| 380181 | Установки для очистки «SISU» | маш.-ч | 82,5 | 122,5 | 242,5 |
| 380201 | Машины бойлерные | маш.-ч | 77,5 | 81,25 | 82,5 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1 | 1 | 1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 103-9017 | Труба-чулок «Инситуформ» | м | 110 | 110 | 110 |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 282 | 347 | 459 |

Таблица ЭСНр 66-03-015 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом типа «ГРУНДОКРАК»

Состав работ:

01. Установка деревянных регулировочных блоков. 02. Раскладка труб на поверхности со сваркой стыков. 03. Монтаж и демонтаж оборудования. 04. Опускание пробойника с трубой в котлован. 05. Протаскивание трубы.

Измеритель: 100 м трубопровода

|  | Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом типа «ГРУНДОКРАК» диаметром: |
| --- | --- |
| 66-03-015-1 | до 250 мм |
| 66-03-015-2 | 315 мм |
| 66-03-015-3 | 355 - 450 мм |
| 66-03-015-4 | 560 - 630 мм |
| 66-03-015-5 | 710 - 1200 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-03-015-1 | 66-03-015-2 | 66-03-015-3 | 66-03-015-4 | 66-03-015-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 78,98 | 79,82 | 105,02 | 109,64 | 127,19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 35,08 | 36,17 | 38,85 | 44,68 | 61,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч | 4,38 | 5,13 | 7,24 | 11,28 | 23,33 |
| 390511 | Лебедки волочильные RW-20 «Грундовинч» | маш.-ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 390541 | Бензопилы дисковые «Партнер» | маш.-ч | 1,42 | 1,46 | 1,54 | 1,83 | 3,33 |
| 391702 | Компрессоры «Ингерзоль-Ранд» | маш.-ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 392102 | Пневмопробойники «Геркулес» | маш.-ч | 10 | — | — | — | — |
| 392206 | Агрегаты сварочные KVH | маш.-ч | 7,5 | 7,5 | — | — | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,7 | 1,04 | 1,61 | 3,4 | 8,2 |
| 392103 | Пневмопробойники «Гигант» | маш.-ч | — | 10 | 10 | — | — |
| 392207 | Агрегаты сварочные OMICRON | маш.-ч | — | — | 15 | 20 | 20 |
| 392104 | Пневмопробойники «Голиаф» | маш.-ч | — | — | — | 10 | 10 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта | м3 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |

Таблица ЭСНр 66-03-016 Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU»

Состав работ:

01. Обход трассы с открыванием люков. 02. Откачка воды из колодцев. 03. Промывка трубопроводов машиной «СКАНИЯ» с откачкой машиной «SISU» при заиливании не более 30%. 04. Телевизионное обследование сети после промывки.

Измеритель: 100 м трубопровода

|  | Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: |
| --- | --- |
| 66-03-016-1 | 150 - 250 мм |
| 66-03-016-2 | 300 мм |
| 66-03-016-3 | 400 мм |
| 66-03-016-4 | 500 мм |
| 66-03-016-5 | 600 мм |
| 66-03-016-6 | 700 мм |
| 66-03-016-7 | 800 мм |
| 66-03-016-8 | 900 мм |
| 66-03-016-9 | 1000 мм |
| 66-03-016-10 | 1200 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-03-016-1 | 66-03-016-2 | 66-03-016-3 | 66-03-016-4 | 66-03-016-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 130,53 | 191,5 | 225,3 | 276 | 312,62 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 48,92 | 56,52 | 67,16 | 83,13 | 94,56 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч | 36,78 | 42,5 | 50,5 | 62,5 | 71,1 |
| 380131 | Телеустановки МК | маш.-ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 380161 | Машины промывочные «Скания П112» | маш.-ч | 17,14 | 20 | 24 | 30 | 34,3 |
| 380181 | Установки для очистки «SISU» | маш.-ч | 17,14 | 20 | 24 | 30 | 34,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 75 | 105 | 115 | 130 | 140 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-03-016-6 | 66-03-016-7 | 66-03-016-8 | 66-03-016-9 | 66-03-016-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 360,8 | 428,4 | 529,8 | 699,5 | 1037,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 109,72 | 131 | 162,93 | 216,13 | 322,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч | 82,5 | 98,5 | 122,5 | 162,5 | 242,5 |
| 380131 | Телеустановки МК | маш.-ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 380161 | Машины промывочные «Скания П112» | маш.-ч | 40 | 48 | 60 | 80 | 120 |
| 380181 | Установки для очистки «SISU» | маш.-ч | 40 | 48 | 60 | 80 | 120 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 411-0001 | Вода | м3 | 148 | 150 | 170 | 180 | 200 |

Таблица ЭСНр 66-03-017 Восстановление канализационных колодцев методом типа «TROLINING»

Состав работ:

01. Снятие и восстановление люков. 02. Срезка и восстановление ходовых скоб. 03. Очистка колодца. 04. Установка и демонтаж пневмозаглушек. 05. Изготовление и установка заготовок днища и стенок колодца из полиэтилена со сваркой. 06. Приготовление и нагнетание пластифицированного раствора в межтрубное пространство.

Измеритель: 1 колодец

|  | Восстановление канализационных колодцев методом типа «TROLINING» при диаметре колодцев и высоте: |
| --- | --- |
| 66-03-017-1 | диам. 1,0 м, высота 1,0 м |
| 66-03-017-2 | диам. 1,0 м, высота 2,5 м |
| 66-03-017-3 | диам. 1,0 м, высота 3,0 м |
| 66-03-017-4 | диам. 1,5 м, высота 4,0 м |
| 66-03-017-5 | диам. 1,5 м, высота 5,0 м |
| 66-03-017-6 | диам. 1,5 м, высота 6,0 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-03-017-1 | 66-03-017-2 | 66-03-017-3 | 66-03-0174 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 108,46 | 114,82 | 129,01 | 217,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,74 | 29,47 | 29,96 | 40,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч | 0,56 | 0,64 | 0,8 | 1,4 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 13,69 | 13,69 | 14,39 | 22,68 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,99 | 1,38 | 1,58 | 1,98 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 17,28 | 17,93 | 18,26 | 26,91 |
| 252600 | Насосы фекальные напором 24 м (ФГ 216/24) | маш.-ч | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 253800 | Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ-5М2 | маш.-ч | 3,99 | 4,88 | 5,58 | 8,5 |
| 330805 | Молотки отбойные пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 1,68 | 2,33 | 5,48 | 6,82 |
| 330807 | Скребки пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 |
| 380161 | Машины промывочные «Скания П112» | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,16 |
| 380181 | Установки для очистки «SISU» | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 391601 | Насосы смесительные типа «G4-SUPER» | маш.-ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,67 |
| 392202 | Аппараты сварочные экструдерные мощностью 3,5 кВт WEGENER | маш.-ч | 2,65 | 3,15 | 3,65 | 5,39 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9540 | Цемент | т | 0,152 | 0,19 | 0,228 | 0,38 |
| 113-9037 | Полиэтилен листовой | м2 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 4,04 |
| 113-9038 | Полиэтилен шипованный | м2 | 4,7 | 6,28 | 7,87 | 13,94 |
| 300-9641 | Заглушки типа ПТ | шт. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 300-9642 | Пневмозаглушка резинокордная | шт. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 | 0,58 | 0,72 | 0,9 |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,0026 | 0,0026 | 0,003 | 0,004 |
| 113-0374 | Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм | т | 0,019 | 0,02 | 0,022 | 0,0283 |
| 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,007 | 0,007 | 0,01 | 0,015 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 0,2 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-03-017-5 | 66-03-017-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 235,96 | 270,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41,68 | 43,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч | 1,73 | 2,11 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 22,68 | 24,5 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,57 | 3,16 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 27,92 | 28,9 |
| 252600 | Насосы фекальные напором 24 м (ФГ 216/24) | маш.-ч | 8 | 8 |
| 253800 | Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ-5М2 | маш.-ч | 10,21 | 11,79 |
| 330805 | Молотки отбойные пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 8,89 | 10,92 |
| 330807 | Скребки пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 2,2 | 2,2 |
| 380161 | Машины промывочные «Скания П112» | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 380181 | Установки для очистки «SISU» | маш.-ч | 0,7 | 0,7 |
| 391601 | Насосы смесительные типа «G4-SUPER» | маш.-ч | 2,67 | 2,67 |
| 392202 | Аппараты сварочные экструдерные мощностью 3,5 кВт WEGENER | маш.-ч | 6,42 | 7,32 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-9540 | Цемент | т | 0,48 | 0,576 |
| 113-9037 | Полиэтилен листовой | м2 | 4,04 | 4,04 |
| 113-9038 | Полиэтилен шипованный | м2 | 18,7 | 23,45 |
| 300-9641 | Заглушки типа ПТ | шт. | 0,23 | 0,23 |
| 300-9642 | Пневмозаглушка резинокордная | шт. | 0,23 | 0,23 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,03 | 1,35 |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,04 | 0,05 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0,004 | 0,006 |
| 113-0374 | Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм | т | 0,0315 | 0,0347 |
| 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,015 | 0,02 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3 | 3 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,21 | 0,28 |

Таблица ЭСНр 66-03-018 Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами

Состав работ:

01. Снятие и восстановление люков. 02. Срезка и восстановление ходовых скоб. 03. Очистка колодца. 04. Установка и демонтаж пневмозаглушек. 05. Изготовление и установка заготовок днища из листового полиэтилена со сваркой. 06. Облицовка стенок колодца полиэтиленовой трубой. 07. Приготовление и нагнетание цементного раствора в межтрубное пространство.

Измеритель: 1 колодец

|  | Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев и высоте: |
| --- | --- |
| 66-03-018-1 | диам. 1,0 м, высота 1,0 м |
| 66-03-018-2 | диам. 1,0 м, высота 2,5 м |
| 66-03-018-3 | диам. 1,0 м, высота 3,0 м |
| 66-03-018-4 | диам. 1,5 м, высота 4,0 м |
| 66-03-018-5 | диам. 1,5 м, высота 5,0 м |
| 66-03-018-6 | диам. 1,5 м, высота 6,0 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-03-018-1 | 66-03-018-2 | 66-03-018-3 | 66-03-018-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 97,18 | 104,61 | 113,92 | 196,18 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27,55 | 28,42 | 28,98 | 38,95 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч | 0,67 | 0,82 | 0,97 | 2,08 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 19,2 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,84 | 3,23 | 3,43 | 4,01 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 17,28 | 17,93 | 18,26 | 26,91 |
| 110201 | Бетононасосы при работе на строительстве тоннелей 10 м3/ч (передвижные) | маш.-ч | 0,3 | 0,37 | 0,45 | 0,6 |
| 252600 | Насосы фекальные напором 24 м (ФГ 216/24) | маш.-ч | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 253800 | Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ-5М2 | маш.-ч | 4,2 | 4,59 | 4,79 | 6,98 |
| 330805 | Молотки отбойные пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 1,68 | 2,33 | 5,48 | 6,82 |
| 330807 | Скребки пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 |
| 380161 | Машины промывочные «Скания П112» | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,16 |
| 380181 | Установки для очистки «SISU» | маш.-ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 392202 | Аппараты сварочные экструдерные мощностью 3,5 кВт WEGENER | маш.-ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,46 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 113-9037 | Полиэтилен листовой | м2 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 4,04 |
| 300-9641 | Заглушки типа ПТ | шт. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 300-9642 | Пневмозаглушка резинокордная | шт. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 1,06 | 2,58 | 3,09 | 4,12 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,73 | 2,45 | 2,49 | 2,61 |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 113-0374 | Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм | т | 0,0019 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0023 |
| 103-0175 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0,17 | 0,212 | 0,255 | 0,342 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,51 | 0,64 | 0,77 | 1,03 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3,1 | 3,13 | 3,15 | 3,2 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,408 | 0,418 | 0,423 | 0,542 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 66-03-018-5 | 66-03-018-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 218,67 | 244,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 40,55 | 42,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч | 2,53 | 3,02 |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 19,2 | 19,2 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 4,6 | 5,19 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 27,92 | 28,9 |
| 110201 | Бетононасосы при работе на строительстве тоннелей 10 м3/ч (передвижные) | маш.-ч | 0,74 | 0,89 |
| 252600 | Насосы фекальные напором 24 м (ФГ 216/24) | маш.-ч | 8 | 8 |
| 253800 | Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ-5М2 | маш.-ч | 7,66 | 8,34 |
| 330805 | Молотки отбойные пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 8,89 | 10,92 |
| 330807 | Скребки пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 2,2 | 2,2 |
| 380161 | Машины промывочные «Скания П112» | маш.-ч | 0,16 | 0,16 |
| 380181 | Установки для очистки «SISU» | маш.-ч | 0,7 | 0,7 |
| 392202 | Аппараты сварочные экструдерные мощностью 3,5 кВт WEGENER | маш.-ч | 1,46 | 1,46 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 113-9037 | Полиэтилен листовой | м2 | 4,04 | 4,04 |
| 300-9641 | Заглушки типа ПТ | шт. | 0,23 | 0,23 |
| 300-9642 | Пневмозаглушка резинокордная | шт. | 0,23 | 0,23 |
| 530-9001 | Трубы полиэтиленовые | м | 5,15 | 6,18 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,37 | 3,5 |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,04 | 0,05 |
| 113-0374 | Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм | т | 0,0023 | 0,0023 |
| 103-0175 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0,425 | 0,507 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 1,28 | 1,53 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 3,25 | 3,3 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,557 | 0,571 |

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

2. Правила определения объемов работ

РАЗДЕЛ 01. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

1. ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Таблица ЭСНр 66-01-001 Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах

Таблица ЭСНр 66-01-002 Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы

Таблица ЭСНр 66-01-003 Демонтаж сальниковых компенсаторов

Таблица ЭСНр 66-01-004 Демонтаж П-образных компенсаторов

Таблица ЭСНр 66-01-005 Демонтаж задвижек

Таблица ЭСНр 66-01-006 Демонтаж чугунных люков

Таблица ЭСНр 66-01-007 Разборка тепловой изоляции трубопроводов

2. СМЕНА, ЗАМЕНА И УСТРОЙСТВО КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Таблица ЭСНр 66-01-014 Смена сборных железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы

Таблица ЭСНр 66-01-015 Смена участков трубопроводов

Таблица ЭСНр 66-01-016 Смена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов

Таблица ЭСНр 66-01-017 Смена набивки сальниковых компенсаторов

Таблица ЭСНр 66-01-018 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер

Таблица ЭСНр 66-01-019 Смена люков колодцев и камер

Таблица ЭСНр 66-01-020 Устройство лестниц в существующих тепловых камерах

3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица ЭСНр 66-01-025 Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер

Таблица ЭСНр 66-01-026 Очистка камер от грязи и ила

Таблица ЭСНр 66-01-027 Очистка проходных и полупроходных каналов

Таблица ЭСНр 66-01-028 Очистка непроходных каналов от ила и грязи

Таблица ЭСНр 66-01-029 Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния стальных труб

Таблица ЭСНр 66-01-030 Прочистка дренажа штангами

РАЗДЕЛ 02. РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ ТИПА «ПРОЦЕСС ФЕНИКС»

Таблица ЭСНр 66-02-001 Промывка трубопровода для последующего санирования

Таблица ЭСНр 66-02-002 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой

Таблица ЭСНр 66-02-003 Санирование трубопровода по методике типа «Процесс Феникс»

Таблица ЭСНр 66-02-004 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования

2. ЗАМЕНА СТАРЫХ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКОВ

Таблица ЭСНр 66-02-009 Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы

Таблица ЭСНр 66-02-010 Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника

РАЗДЕЛ 03. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОМ

Таблица ЭСНр 66-03-001 Облицовка колодцев методом типа «TROLINING»

Таблица ЭСНр 66-03-002 Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами

2. ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК

Таблица ЭСНр 66-03-005 Очистка участка трубы под заглушку

Таблица ЭСНр 66-03-006 Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки

3. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица ЭСНр 66-03-010 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника

Таблица ЭСНр 66-03-011 Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором

Таблица ЭСНр 66-03-012 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника

Таблица ЭСНр 66-03-013 Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом типа «ФЛЕКСОРЕН»

Таблица ЭСНр 66-03-014 Восстановление канализационных трубопроводов методом типа «ИНСИТУФОРМ»

Таблица ЭСНр 66-03-015 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом типа «ГРУНДОКРАК»

Таблица ЭСНр 66-03-016 Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU»

Таблица ЭСНр 66-03-017 Восстановление канализационных колодцев методом типа «TROLINING»

Таблица ЭСНр 66-03-018 Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами