ГОСТ 30372-95

ГОСТ P 50397-92

УДК 621.38.001.4 : 006.354                                                                                              Группа Э00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ

Термины и определения

Electromagnetic compatibility for electronic equipment.

Terms and definitions

ОКСТУ 3401, 6301, 6501

Дата введения 1997—01—01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации в области электромагнитной совместимости технических средств (ТК-30)

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 12 октября 1995 г. в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ 30372—95.

Постановлением Госстандарта России от 15 мая 1996 г. № 308 ГОСТ 30372—95 введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с момента принятия указанного постановления и признан имеющим одинаковую силу с ГОСТ P 50397—92 на территории Российской Федерации в связи с полной аутентичностью их содержания

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
| Туркменистан | Главгосинспекция «Туркменстандартлары» |
| Украина | Госстандарт Украины |

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области электромагнитной совместимости технических средств.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по электромагнитной совместимости, входящих в сферу работ по стандартизации и использующих результаты этой работы.

Настоящий стандарт должен применяться совместно со стандартами в области электромагнитной совместимости классов технических средств.

1. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой «Ндп».

2. Заключенная в круглых скобках часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

В алфавитном указателе данные термины приведены обязательно с указанием номера одной статьи.

3. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

4. В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (de), английском (en) и французском (fr) языках.

5. В стандарте приведены алфавитные указатели терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов.

6. Термины и определения общетехнических понятий, необходимые для понимания текста стандарта, приведены в приложении.

7. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, — светлым, а синонимы — курсивом.

1. Общие понятия

| 1.1 | электромагнитная совместимость технических средств; ЭМС технических средств: способность технического средства функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средством |  | de elektromagnetische Veträglichkeit; EMV en electromagnetic compatibility; EMC fr compatibilité électromagnétique; СЕМ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | электромагнитная обстановка; ЭМО (поле помех. Ндп): совокупность электромагнитных явлений, процессов в заданной области пространства, частотном и временном диапазонах |  | de elektromagnetische Umgebung en electromagnetic environment fr environnement électromagnétique |
| 1.3 | электромагнитная помеха; помеха: электромагнитное явление, процесс, которые снижают или могут снизить качество функционирования технического средства |  | de elektromagnetische Störung en electromagnetic disturbance fr brouillage électromagnétique |
| 1.4 | влияние помехи: снижение показателей качества функционирования технического средства, вызванного электромагнитной помехой |  | de Störeinwirkung en electromagnetic interference (EMI) fr influence d'brouillage |
| 1.5 | допустимая помеха: электромагнитная помеха, при которой качество функционирования технического средства, подверженного ее воздействию, сохраняется на заданном уровне |  | de Zulässigstörung en permissible disturbance fr brouillage permissible |
| 1.6 | недопустимая помеха: электромагнитная помеха, воздействие которой снижает качество функционирования технического средства до недопустимого уровня |  | de Unzulässigstörung en intolerable disturbance fr brouillage intolerables |
| 1.7 | приемлемая помеха: электромагнитная помеха, превышающая допустимую и устанавливаемая путем соглашения |  | de Annehmbarstörung en accepted disturbance fr brouillage accepté |
| 1.8 | уровень помехи: значение величины электромагнитной помехи, измеренное в регламентированных условиях |  | de Störungspegel en level of disturbance fr niveau de brouillage |
| 1.9 | норма на помеху: регламентированный максимальный уровень помехи |  | de Beeinflussungsschwelle en limit of disturbance fr limite de brouillage |
| 1.10 | источник помехи: источник искусственного или естественного происхождения, которые создают или могут создать электромагнитную помеху |  | de elektromagnetische Störguelle en source of disturbance fr source de brouillage |
| 1.11 | рецептор: техническое средство, реагирующее на электромагнитный сигнал и (или) электромагнитную помеху |  | de Rezeptor en receptor fr récepteur |
| 1.12 | электромагнитная эмиссия от источника помехи; помехоэмиссия: генерирование источником помехи электромагнитной энергии. |  |  |
|  | Примечание. Генерируемая источником энергия может излучаться в пространство или распространяться кондуктивным путем |  |  |
| 1.13 | уровень эмиссии: значение величины электромагнитной помехи, эмитируемой от источника, измеренный в регламентированных условиях |  | de Emissionspegel en emission level fr niveau d'émission |
| 1.14 | норма на эмиссию: регламентированный максимальный уровень эмиссии |  | de Emissiongrenze en emission limit fr limite d'émission |
| 1.15 | электромагнитное излучение; излучение: явление, процесс, при котором энергия излучается источником в пространство в виде электромагнитных волн |  | de elektromagnetische Strahlung en electromagnetic radiation fr rayonnement électromagnétique |
| 1.16 | уровень излучения: уровень электрического и (или) магнитного поля и (или) плотности потока мощности, излучаемые техническим средством, измеренные в регламентированных условиях |  | de Strählungspegel en radiation level fr niveau de rayonnement |
| 1.17 | норма на уровень излучения: регламентированный максимальный уровень излучения |  | de Strähl-Grenzwert en radiation level limit fr valeur limite d'une niveau de rayonnement |
| 1.18 | электромагнитная кондукция (от источника помехи); кондукция: явление, процесс, при котором помеха распространяется от источника кондуктивным путем в проводящей среде. |  |  |
|  | Примечание. Проводящей средой могут быть сигнальные цепи ввода-вывода, цепи электропитания, экраны, заземлители |  |  |
| 1.19 | уровень кондукции: уровень электрического тока и (или) напряжения, и (или) мощности, кондуктируемые техническим средством, измеренный в регламентированных условиях |  |  |
| 1.20 | норма на уровень кондукции: регламентированный максимальный уровень кондукции |  |  |

2. Обеспечение электромагнитной совместимости

| 2.1 | организационное обеспечение ЭМС: организационные решения, постановления, нормативно-технические документы, направленные на исключение или снижение до приемлемого уровня электромагнитных помех между техническими средствами |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | техническое обеспечение ЭМС: технические решения, направленные на улучшение характеристик их ЭМС |  |  |
| 2.3 | зона влияния (радиус влияния. Ндп): область пространства, в пределах которой уровень электромагнитной помехи превышает допустимый |  |  |
| 2.4 | сертификация ТС на соответствие требованиям ЭМС: мероприятия, в результате которых удостоверяется соответствие определенного типа технического средства требованиям государственных, международных или иных нормативно-технических документов, регламентирующих характеристики ЭМС, посредством выдачи предприятию—изготовителю сертификата |  |  |
| 2.5 | экспертиза ЭМС: экспериментальное и (или) теоретическое исследование состояния обеспечения ЭМС технического средства в заданной электромагнитной обстановке |  |  |
| 2.6 | подавление помех: мероприятия, имеющие целью ослабление или устранение влияния помех |  | de Beeinflussungs-Unterdruckung en interference suppression fr antibrouillage |
| 2.7 | помехоподавляющее оборудование: устройство или комплект устройств, предназначенных для подавления помех |  | de Entstörausrüstung en disturbance suppression equipment fr equipment d'antiparasitage |
| 2.8 | помехоподавляющий элемент: часть помехоподавляющего устройства, непосредственно осуществляющая подавление помех |  | de Entstörelement en suppression component fr dispositif d'antiparasitage |
| 2.9 | экран (электромагнитный): устройство или элемент конструкции устройства, обеспечивающий поглощение, преобразование или отражение электрических и (или) магнитных полей и электромагнитных волн |  | de Schirm en screen fr écran |
| 2.10 | экранирование (электромагнитное): способ ослабления электромагнитной помехи с помощью экрана с высокой электрической и (или) магнитной проводимостями |  | de Schirmung en screening fr blindage |
| 2.11 | биологическая защита (от электромагнитного излучения): обеспечение регламентированных уровней электромагнитных излучений, соответствующих установленным санитарными нормами |  |  |

3. Характеристики и параметры технических средств, влияющих на ЭМС

| 3.1 | характеристика ЭМС: характеристика технического средства, отражающая возможность его функционирования в заданной ЭМО и (или) степень его воздействия на другие технические средства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Примечание. Характеристика ЭМС может отражать свойства технического средства как источника помех, как рецептора и (или) свойства окружающей среды, влияющие на ЭМС технического средства |  |  |
| 3.2 | параметр ЭМС: величина, количественно характеризующая какое-либо свойство ЭМС, отражающая одно из значений характеристики ЭМС |  |  |
| 3.3 | восприимчивость (электромагнитная): способность рецептора реагировать на электромагнитную помеху |  | de Störempfindlichkeit en susceptibility fr susceptibilité |
| 3.4 | порог восприимчивости: минимальная величина электромагнитной помехи, при которой рецептор на нее реагирует |  | de Störemptindungsgrenze en sensibility threshold fr seuil de sensibilité |
| 3.5 | невосприимчивость (электромагнитная): способность технического средства противостоять воздействию электромагнитной помехи |  | de Storfestigkeit en immunity fr immunité |
| 3.6 | устойчивость к электромагнитной помехе; помехоустойчивость: способность технического средства сохранять заданное качество функционирования при воздействии на него внешних помех с регламентируемыми значениями параметров в отсутствие дополнительных средств защиты от помех, не относящихся к принципу действия или построения технического средства |  | de Storfestigkeit gegenuber einer Storung en immunity to a disturbance fr immunité à une perturbance |
| 3.7 | помехозащищенность: способность ослаблять действие электромагнитной помехи за счет дополнительных средств защиты от помех, не относящихся к принципу действия или построения технического средства |  | de äußere Störfestigkeit fr immunité externe (protection) |

4. Электромагнитные помехи

| 4.1 | естественная помеха: электромагнитная помеха, источником которой являются природные физические явления |  | de Natürstörung en natural noise fr bruit naturel |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | искусственная помеха: электромагнитная помеха, источником которой является устройство, созданное человеком |  |  |
| 4.3 | атмосферная помеха: естественная помеха, источником которой являются электрические разряды в атмосфере |  | de atmosphärische Störung en atmospheric disturbance fr bruit atmosphérique |
| 4.4 | космическая помеха: естественная помеха, источником которой является излучение Солнца, звезд и галактики |  | de galaktische Störung en cosmic disturbance fr bruit cosmique |
| 4.5 | электростатический разряд: импульсный перенос электрического заряда между телами с разными электростатическими потенциалами |  | de elektrostatische Entladung en electrostatic discharge fr décharge électrostatique |
| 4.6 | электростатическая помеха: естественная помеха, обусловленная электризацией и проявляющаяся вследствие импульсных токов стекания накопленных электрических зарядов и (или) электростатических разрядов |  | de elektrostatische Störung en electrostatic disturbance fr brouillage électrostatique |
| 4.7 | излучаемая помеха: электромагнитная помеха, распространяющаяся в пространстве |  | de gestrählte Störung en radiated disturbance fr brouillage rayonnements |
| 4.8 | кондуктивная помеха: электромагнитная помеха, распространяющаяся по проводникам |  | de leitungsgefuhrte Störung en conducted disturbance fr brouillage conduitic |
| 4.9 | индустриальная помеха: электромагнитная помеха, создаваемая техническими средствами. |  | de industrie Störung en man-made noise |
|  | Примечание. К индустриальным помехам не относятся помехи, создаваемые излучениями выходных трактов радиопередатчиков |  | fr brouillage industrielle |
| 4.10 | коммутационная помеха: индустриальная помеха, возникающая при процессах коммутации тока и напряжения |  | de Kommutationstörung en switching disturbance fr brouillage de commutation |
| 4.11 | контактная помеха: электромагнитная помеха, обусловленная излучением токопроводящих контактов и (или) среды с нелинейной проводимостью при воздействии на них электромагнитного поля |  | de Kontaktstörung en contact disturbance fr brouillage de contact |
| 4.12 | электромагнитный импульс; ЭМИ: изменение уровня электромагнитной помехи в течение времени, соизмеримого со временем установления переходного процесса в техническом средстве, на которое это изменение воздействует |  | de elektromagnetischer Impuls en electromagnetic pulse fr impulsion électromagnétic |
| 4.13 | импульсная помеха: электромагнитная помеха в виде одиночного импульса, последовательности или пачки импульсов |  | de Impulsstörung en impulsive disturbance fr perturbation impulsive |
| 4.14 | шумовая помеха: электромагнитная помеха, источником которой является электромагнитный шум |  | de Rauschstörung en noise disturbance fr brouillage de bruit |
| 4.15 | импульсно-шумовая помеха: электромагнитная помеха, энергетический спектр которой имеет импульсные и шумовые составляющие |  | de Impulsrauschstörung en pulse-noise disturbance fr brouillage de bruit et impuis |
| 4.16 | непрерывная помеха: электромагнитная помеха, уровень которой не уменьшается ниже определенного значения в регламентированном интервале времени |  | de Dauerstörung en continuous disturbance fr perturbation continue |
| 4.17 | кратковременная помеха: электромагнитная помеха, длительность которой, измеренная в регламентированных условиях, меньше некоторой величины, регламентированной для данного технического средства |  | de Knackstörung en click fr claquement |
| 4.18 | непродолжительная помеха: электромагнитная помеха, длительность которой, измеренная в регламентированных условиях, сравнительно невелика, но больше некоторой величины, регламентированной для данного технического средства |  | de Krachstörung en buzz fr crachement |
| 4.19 | регулярная помеха: электромагнитная помеха, возникающая и исчезающая через определенные промежутки времени |  | de Regularstörung en regular disturbance fr brouillage regulier |
| 4.20 | нерегулярная помеха: электромагнитная помеха, возникающая и исчезающая через различные случайные промежутки времени |  | de Unregularstörung en irregular disturbance fr brouillage non regulier |
| 4.21 | узкополосная помеха: электромагнитная помеха, ширина спектра которой меньше или равна ширине полосы пропускания рецептора |  | de Smalbandstörung en narrowband disturbance fr brouillage à bande etraite |
| 4.22 | широкополосная помеха: электромагнитная помеха, ширина спектра которой больше полосы пропускания рецептора |  | de Breitbandstörung en broadband disturbance fr brouillage à large bande |
| 4.23 | межсистемная помеха: электромагнитная помеха, источник которой находится в системе, не относящейся к рассматриваемой |  | de Zwischensistemstörung en inter-system disturbance fr brouillage inter-systèmes |
| 4.24 | внутрисистемная помеха: электромагнитная помеха, источник которой находится внутри рассматриваемой системы |  | de inner System-Beeinflussung en intra-system disturbance fr brouillage intra-systèmes |
| 4.25 | мешающий сигнал: электромагнитный сигнал, который ухудшает качество функционирования технического средства |  | de Störsignal en unwanted signal fr signal brouilleur |

5. Измерительное оборудование и аппаратура

| 5.1 | экранированная камера: помещение, обладающее свойствами экранирования для разделения внутренней электромагнитной обстановки от внешней |  | de Schirmungsraum en screened chamber fr chambre de écran |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | безэховая камера: экранированная камера с поглощающим электромагнитные волны покрытием внутренних поверхностей |  | de reflexionfreier Raum en anechoic chamber fr chambre non écho |
| 5.3 | Т-камера: экранированная камера, представляющая собой отрезок волновода, в которой может быть возбуждена поперечная электромагнитная волна |  | de T-Raum en TEM-cell fr chambre T-genre |
| 5.4 | измерительная площадка: площадка, пригодная для измерения помех, излучаемых испытуемым устройством, параметров и характеристик ЭМС технического средства и отвечающая регламентированным требованиям |  | de Feldstarke-Meßplatz en test site fr emplasement d'essai |
| 5.5 | измеритель помех: селективный микровольтметр, для которого регламентирована величина отношения синусоидального напряжения к спектральной плотности напряжения импульсов на входе, вызывающих одинаковое показание измерительного прибора, содержащий инерционные детекторы |  | de Stör-Meßgerät en noise meter fr appareil de mesure de brouillage |
| 5.6 | анализатор помех: измеритель помех, оборудованный устройством временной селекции |  | de Störanalizator en interference analyzer fr analyzeur des paraites |
| 5.7 | имитируемая помеха: электромагнитная помеха с заданными значениями параметров, создаваемая с целью измерения или оценки помехоустойчивости |  | de Imitationstörung en simulated disturbance fr brouillage imiter |
| 5.8 | имитатор помех: устройство, предназначенное для генерации и передачи в проводящую среду и (или) окружающее пространство имитируемых помех |  | de Störimitator en simulator of disturbance fr imitateur de brouillage |

Алфавитный указатель терминов на русском языке

| Анализатор помех | 5.6 |
| --- | --- |
| Восприимчивость | 3.3 |
| Влияние помехи | 1.4 |
| Защита биологическая (от электромагнитного излучения) | 2.11 |
| Зона влияния | 2.3 |
| Излучение | 1.16 |
| Излучение электромагнитное (от источника помехи) | 1.15 |
| Измеритель помех | 5.5 |
| Имитатор помех | 5.8 |
| Импульс электромагнитный | 4.12 |
| Источник помехи | 1.10 |
| Камера безэховая | 5.2 |
| Камера-Т | 5.3 |
| Камера экранированная | 5.1 |
| Кондукция электромагнитная (от источника помехи) | 1.18 |
| Невосприимчивость | 3.5 |
| Норма на помеху | 1.9 |
| Норма на уровень излучения | 1.17 |
| Норма на уровень кондукции | 1.20 |
| Норма на эмиссию | 1.14 |
| Обеспечение ЭМС организационное | 2.1 |
| Обеспечение ЭМС техническое | 2.2 |
| Оборудование помехоподавляющее | 2.7 |
| Обстановка электромагнитная | 1.2 |
| Параметр ЭМС | 3.2 |
| Площадка измерительная | 5.4 |
| Подавление помех | 2.6 |
| Поле помех | 1.2 |
| Помеха | 1.3 |
| Помеха атмосферная | 4.3 |
| Помеха внутрисистемная | 4.24 |
| Помеха допустимая | 1.5 |
| Помеха естественная | 4.1 |
| Помеха излучаемая | 4.7 |
| Помеха имитируемая | 5.7 |
| Помеха импульсная | 4.13 |
| Помеха импульсно-шумовая | 4.15 |
| Помеха индустриальная | 4.9 |
| Помеха искусственная | 4.2 |
| Помеха коммутационная | 4.10 |
| Помеха кондуктивная | 4.8 |
| Помеха контактная | 4.11 |
| Помеха космическая | 4.4 |
| Помеха кратковременная | 4.17 |
| Помеха межсистемная | 4.23 |
| Помеха недопустимая | 1.6 |
| Помеха непрерывная | 4.16 |
| Помеха непродолжительная | 4.18 |
| Помеха нерегулярная | 4.20 |
| Помеха приемлемая | 1.7 |
| Помеха регулярная | 4.19 |
| Помеха узкополосная | 4.21 |
| Помеха широкополосная | 4.22 |
| Помеха шумовая | 4.14 |
| Помеха электромагнитная | 1.3 |
| Помеха электростатическая | 4.6 |
| Помехозащищенность | 3.7 |
| Помехоустойчивость | 3.6 |
| Порог восприимчивости | 3.4 |
| Радиус влияния | 2.3 |
| Разряд электростатический | 4.5 |
| Рецептор | 1.11 |
| Сертификация ТС на соответствие требованиям ЭМС | 2.4 |
| Сигнал мешающий | 4.25 |
| Совместимость технических средств электромагнитная | 1.1 |
| Уровень излучения | 1.16 |
| Уровень кондукции | 1.19 |
| Уровень помехи | 1.8 |
| Уровень эмиссии | 1.13 |
| Устойчивость к электромагнитной помехе | 3.6 |
| Характеристика ЭМС | 3.1 |
| Экран | 2.9 |
| Экранирование | 2.10 |
| Экспертиза ЭМС | 2.5 |
| Элемент помехоподавляющий | 2.8 |
| ЭМИ | 4.12 |
| Эмиссия | 1.12 |
| Эмиссия электромагнитная (от источника помехи) | 1.12 |
| эмо | 1.2 |
| ЭМС технических средств | 1.1 |

Алфавитный указатель терминов на немецком языке

| Annehmbarstörung | 1.7 |
| --- | --- |
| außere Storfestigkeit | 3.7 |
| atmosphärische Störung | 4.3 |
| Beeinflussungs-Unterdruckung | 2.6 |
| Breitbandstörung | 4.22 |
| Dauerstörung | 4.16 |
| elektromagnetische Strahlung | 1.15 |
| elektromagnetische Impuls | 4.12 |
| elektromagnetische Störguelle | 1.10 |
| elektromagnetische Störung | 1.3 |
| elektromagnetische Umgebung | 1.2 |
| elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | 1.1 |
| elektrostatische Entladung | 4.5 |
| elektrostatische Störung | 4.6 |
| Emissionsgrenze | 1.14 |
| Emissionspegel | 1.13 |
| Entstörausrüstung | 2.7 |
| Entstörelement | 2.8 |
| Feldstarke-Meßplatz | 5.4 |
| galaktische Störung | 4.4 |
| gestrählte Störung | 4.7 |
| Imitationstörung | 5.7 |
| Lmpulsrauschstörung | 4.15 |
| Impulsstörung | 4.13 |
| industrie Störung | 4.9 |
| innere System-Beeinflussung | 4.24 |
| Kommutationstörung | 4.10 |
| Kontaktstörung | 4.11 |
| Knackstörung | 4.17 |
| Krachstörung | 4.18 |
| leitungsgefuhrte Störung | 4.8 |
| Naturstörung | 4.1 |
| Rauschstörung | 4.14 |
| reflexionfreier Raum | 5.2 |
| Regularstörung | 4.19 |
| Reseptor | 1.11 |
| Schirm | 2.9 |
| Schimung | 2.10 |
| Schirmungsraum | 5.1 |
| Smallandstörung | 4.21 |
| Störanalisator | 5.6 |
| Störeinwirkung | 1.4 |
| Storfestigkeit | 3.5 |
| Störfestigkeit gegenuber einer Störung | 3.6 |
| Störempfindlichkeit | 3.3 |
| Störempfindungsgrenze | 3.4 |
| Störimitator | 5.8 |
| Stör-Meßgerät | 5.5 |
| Störsignal | 4.25 |
| Störungspegel | 1.8 |
| Strähl-Grenzwert | 1.17 |
| Strählungspegel | 1.16 |
| T-Raum | 5.3 |
| Unregularstörung | 4.20 |
| Unzulässigstörung | 1.6 |
| Zulässigstörung | 1.5 |
| Zwischensistemstörung | 4.23 |

Алфавитный указатель терминов на английском языке

| Accepted disturbance | 1.7 |
| --- | --- |
| Anechoic chamber | 5.2 |
| Atmospheric disturbance | 4.3 |
| Broadband disturbance | 4.22 |
| Buzz | 4.18 |
| Click | 4.17 |
| Conducted disturbance | 4.8 |
| Contact disturbance | 4.11 |
| Continuous disturbance | 4.16 |
| Cosmic disturbance | 4.4 |
| Disturbance suppression equipment | 2.7 |
| Electromagnetic compatibility; EMC | 1.1 |
| Electromagnetic disturbance | 1.3 |
| Electromagnetic environment | 1.2 |
| Electromagnetic interference; EMI | 1.4 |
| Electromagnetic pulse | 4.12 |
| Electromagnetic radiation | 1.15 |
| Electrostatic discharge | 4.5 |
| Electrostatic disturbance | 4.6 |
| Emission level | 1.13 |
| Emission limit | 1.14 |
| Immunity | 3.5 |
| Immunity to a disturbance | 3.6 |
| Impulsive disturbance | 4.13 |
| Interference analyzer | 5.6 |
| Interference suppression | 2.6 |
| Intra-system disturbance | 4.23 |
| Intra-system disturbance | 4.24 |
| Intolerable disturbance | 1.6 |
| Irregular disturbance | 4.20 |
| Level of disturbance | 1.8 |
| Limit of disturbance | 1.9 |
| Man-made noise | 4.9 |
| Narrowband disturbance | 4.21 |
| Natural noise | 4.1 |
| Noise disturbance | 4.14 |
| Noise meter | 5.5 |
| Permissible disturbance | 1.5 |
| Perturbation continue | 4.16 |
| Pulse-noise disturbance | 4.15 |
| Radiated disturbance | 4.7 |
| Radiation level | 1.16 |
| Radiation level limit | 1.17 |
| Receptor | 1.11 |
| Regular disturbance | 4.19 |
| Screen | 2.9 |
| Screened chamber | 5.1 |
| Screening | 2.10 |
| Sensibility threshold | 3.4 |
| Simulated disturbance | 5.7 |
| Simulator of disturbance | 5.8 |
| Source of disturbance | 1.10 |
| Suppression component | 2.8 |
| Susceptibility | 3.3 |
| Switching disturbance | 4.10 |
| Test site | 5.4 |
| TEM-cell | 5.3 |
| Unwanted signal | 4.25 |

Алфавитный указатель терминов на французском языке

| Analyzeur des paraites | 5.6 |
| --- | --- |
| Antiparasitage | 2.6 |
| Appareil de mesure de brouillage | 5.5 |
| Blindage | 2.10 |
| Brouillage à barde etraite | 4.21 |
| Brouillage à large bande | 4.22 |
| Brouillage accepté | 1.7 |
| Brouillage conduitic | 4.8 |
| Brouillage de bruit | 4.14 |
| Brouillage de bruit et impuis | 4.15 |
| Brouillage de commutation | 4.10 |
| Brouillage de contact | 4.11 |
| Brouillage électromagnétique | 1.3 |
| Brouillage électrostatique | 4.6 |
| Brouillage imiter | 5.7 |
| Brouillage industrielle | 4.9 |
| Brouillage inter-systèmes | 4.23 |
| Brouillage intolerables | 1.6 |
| Brouillage intra-systèmes | 4.24 |
| Brouillage non regulier | 4.20 |
| Brouillage permissible | 1.5 |
| Brouillage rayonnements | 4.7 |
| Brouillage regulier | 4.19 |
| Bruit atmosphérique | 4.3 |
| Bruit cosmique | 4.4 |
| Bruit électromagnétique | 1.2 |
| Brait naturel | 4.1 |
| Chambre de écran | 5.1 |
| Chambre non écho | 5.2 |
| Chambre T-genre | 5.3 |
| Claquement | 4.17 |
| Compatibilité électromagnétique (СЕМ) | 1.1 |
| Continuous disturbance | 4.16 |
| Crachement | 4.18 |
| Decharge électrostatique | 4.5 |
| Dispositif d'antiparasitage | 2.8 |
| Ecran | 2.9 |
| Emplasement d'essai | 5.4 |
| Environnement électromagnétique | 1.2 |
| Equipement d'antiparazitage | 2.7 |
| Imitateur de brouilage | 5.8 |
| Immunité | 3.5 |
| Immunité à une perturbance | 3.6 |
| Immunité externe (protection) | 3.7 |
| Impulsion électromagnétic | 4.12 |
| Influence de brouillage | 1.4 |
| Limite de brouillage | 1.9 |
| Limite d'émission | 1.14 |
| Niveau admissible | 1.16 |
| Niveau d'émission | 1.13 |
| Niveau de brouillage | 1.8 |
| Perturbation impulsive | 4.13 |
| Rayonnements électromagnétique | 1.15 |
| Recepteur | 1.11 |
| Seuil de sensibilité | 3.4 |
| Signal brouilleur | 4.25 |
| Source de brouillage | 1.10 |
| Susceptibilité | 3.3 |
| Valeur limite d'une niveau admissible | 1.17 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Термины и определения общетехнических понятий, использованные в стандарте

1. Техническое средство: изделие, оборудование, аппаратура или их составные части, функционирование которых основано на законах электротехники, радиотехники и (или) электроники, содержащие электронные компоненты и (или) схемы, которые выполняют одну или несколько следующих функций: усиление, генерирование, преобразование, переключение и запоминание.

Примечание. Техническое средство может быть радиоэлектронным средством (РЭС), средством вычислительной техники (СВТ), средством электронной автоматики (СЭА), электротехническим средством, а также изделием промышленного, научного и медицинского назначения (ПНМ-установки)

2. Уровень (величины): среднее или иначе взвешенное значение изменяющейся во времени величины, оцененное определенным способом за определенный интервал времени

3. Норма на уровень: регламентированный уровень

4. Сигнал: изменяющаяся физическая величина, отображающая сообщение или иным образом предназначенная для функционирования технического средства

5. Полезный сигнал: электромагнитный сигнал, предназначенный для функционирования технического средства

6. Качество функционирования (технического средства): совокупность показателей технического средства, характеризующих его способность удовлетворять требованиям эксплуатации

7. Переходный процесс: процесс изменения величины между двумя стационарными состояниями