ТРУДОЕМКОСТЬ

К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

ЧАСТЬ 18

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом "Центральное конструкторское бюро Энергоремонт", Обществом с ограниченной ответственностью "Техно Конструкция"

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО "ЦКБ Энергоремонт") В.И. Николаев, П.А. Головлев, Г.Н. Дубинский, Б.И. Моисеенко, Л.А. Гуминская (ООО "Техно Конструкция")

СОГЛАСОВАНО Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта ОАО РАО "ЕЭС России" Начальник А.А. Романов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. При отсутствии на ремонтной площадке мостового, козлового или полукозлового крана, предусмотренного технологией производства работ, к трудоемкости настоящей части применяется коэффициент К = 1,1.

2. В трудоемкости настоящей части учтены работы по зачистке под контроль металла и не учтены работы по контролю металла.

Трудоемкость работ по контролю металла включена в часть 22.

3. К трудоемкости на замену отдельных узлов оборудования применяются следующие коэффициенты:

- на демонтаж - К = 0,3;

- на монтаж - К = 0,7.

01 РЕМОНТ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК

Отсоединение трубопроводов. Разборка. Ремонт всасывающих и нагнетательных клапанов, блока цилиндров, шатунно-поршневой группы с заменой колец и бронзовых втулок, подшипников, коленчатого вала с устранением овальности и конусности шеек, системы смазки. Замена дефектных прокладок с изготовлением. Сборка. Подсоединение трубопроводов. Центровка с двигателем. Заливка масла в картер. Опробование.

0101 Компрессоры угловые одноцилиндровые и двухцилиндровые безкрейцкопфные

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип компрессора | Трудоемкость в чел.-ч на компрессор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010101 | ВКС-5 | 58,9 |
| 01010102 | КВ-100 | 62,0 |
| 01010103 | ВК-3/6 | 63,3 |
| 01010104 | ВК-3/5 | 63,6 |
| 01010105 | КВ-200 | 75,8 |
| 01010106 | АВВ-5/2 | 99,7 |
| 01010107 | 2СА-25 | 103,3 |
| 01010108 | 200В-10/8, IBB-10/8 | 134,2 |
| 01010109 | В200-2К | 241,9 |
| 01010110 | ВК-5 | 274,1 |

0102 Компрессоры вертикальные угловые двухрядные крейцкопфные

| № позиции | Тип компрессора | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на компрессор |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01020101 | КПК-6, ГСВ-0,6/12 | 4,0 | 92,4 |
| 01020102 | 2ВП-2/18, 2ГП-6/18, 202ВП-6/18 | 4,0 | 98,9 |
| 01020103 | 2ВГ-12/3,2ГП-12/3 | 4,0 | 107,2 |
| 01020104 | 202ВП-12/3 | 3,3 | 122,2 |
| 01020105 | 7ГП-10/20 | 3,5 | 133,4 |
| 01020106 | 2СГ-4 | 3,5 | 143,3 |
| 01020107 | 2СГ-8, 2СГ-50 | 3,8 | 144,7 |
| 01020108 | 2ВП-20/2, 2ГП-20/2 | 3,8 | 153,5 |
| 01020109 | 2ГП-6/30, 2ВП-6/35, 2ГП-6/35, 202ВП-6/35, 2СГ-603 | 3,8 | 165,1 |
| 01020110 | ВП-10/8 | 3,5 | 185,0 |
| 01020111 | 2ВП-10/8, 2ГП-10/8, 202ВП-10/8, 302ВП-10/8, 3С2СНП-10/8, 2ГП-5/70 | 3,5 | 192,2 |
| 01020112 | ВП-20/8, 3ГП-20/8, 7ВП-20/8, 202ВП-20/8, 3ГП-20/8У4, 305ВП-20/8 | 3,8 | 246,1 |
| 01020113 | 205ВП-20/18 | 3,8 | 266,5 |
| 01020114 | 205ВП-40/3, 205ВП-60/2 | 3,8 | 286,7 |
| 01020115 | ВП-30/8, 205ВП-30/8, 205ГП-30/8, 305ВП-30/8 | 3,8 | 296,8 |
| 01020116 | 205ВП-20/35, 205ГП-20/30, 205ГП-20/35 | 3,8 | 302,4 |
| 01020117 | ВП-50/8 | 3,8 | 313,5 |
| 01020118 | 205ВП-16/70, 205ГП-16/70, 305ВП-16/70, 3С2НП-6/30 | 3,8 | 334,0 |
| 01020119 | 202ВП-4/220, 2ГП-2/220 | 3,8 | 421,6 |
| 01020120 | 205ВП-13/450 | 3,8 | 425,8 |
| 01020121 | 205ВП-12/220 | 3,8 | 489,0 |
| 01020122 | 7ВП-20/220 | 3,8 | 657,6 |

0103 Компрессоры V-образные и W-образные

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип компрессора | Трудоемкость в чел.-ч на компрессор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030101 | ВУ-0,6/8 | 61,0 |
| 01030102 | КСЭ-ЭМ, КСЭ-5М | 66,7 |
| 01030103 | ВУ-6/4В | 72,9 |
| 01030104 | КСЭ-6М | 74,7 |
| 01030105 | ВУ-3/8, ВУ-3/8В | 91,6 |
| 01030106 | ВУ-6/8 | 93,7 |
| 01030107 | КУЭ-60/40М | 114,2 |
| 01030108 | АВШ-1,5/45 | 124,6 |
| 01030109 | ПК-5-2,5 | 128,5 |
| 01030110 | ВШ-3/40, ВШ-3/40М | 145,1 |
| 01030111 | 160В-20/8 | 173,1 |
| 01030112 | ВШВ-2,3/230 | 301,0 |

0104 Компрессоры вертикальные двухрядные крейцкопфные

| № позиции | Тип компрессора | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на компрессор |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01040101 | 2Р-2/4 | 4,0 | 59,7 |
| 01040102 | ВК-253, P1/220 | 4,0 | 82,0 |
| 01040103 | 2Р-20/8 | 3,5 | 139,7 |
| 01040104 | 2РА-3/350 | 3,5 | 150,1 |
| 01040105 | 2Р-10/20, К3Р-5/165 | 3,5 | 155,9 |
| 01040106 | 2PB-3/350 | 3,5 | 163,1 |
| 01040107 | К3Р-10/30 | 3,5 | 172,9 |
| 01040108 | 2Р-3/220 | 3,5 | 195,2 |
| 01040109 | 3P-7/220 | 3,5 | 326,7 |

0105 Компрессоры горизонтальные

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Тип компрессора | Трудоемкость в чел.-ч на компрессор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01050101 | 5КГ-100/13 | 315,7 |
| 01050102 | ВГ-8, 7ВВ-32/7 | 340,9 |
| 01050103 | 3,5Г-108/35, 4Г-105/40 | 355,2 |
| 01050104 | 3Г-50/200 | 464,1 |
| 01050105 | 4ВГ | 505,8 |
| 01050106 | 4Г-40/555-220 | 512,7 |
| 01050107 | 55В | 522,7 |
| 01050108 | 5Г-100/8 | 578,8 |

0106 Компрессоры мембранные

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Тип компрессора | Трудоемкость в чел.-ч на компрессор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01060101 | МК-20/200М | 333,4 |

02 РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ КОМПРЕССОРОВ

0201 Ремонт узлов и деталей компрессоров

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010101 | Ремонт коленчатого вала с наплавкой и шлифовкой | 7,5 |
| 02010102 | Ремонт клапанных досок | 2,9 |
| 02010103 | Ремонт поршня или крейцкопфа с подрезкой торца и расточкой отверстий под втулки пальца шатуна | 2,6 |
| 02010104 | Ремонт шатуна с перезаливкой и расточкой подшипника, заменой (правкой) маслотрубки | 3,9 |
| 02010105 | Ремонт маховика с проточкой отверстия под цангу с балансировкой | 2,1 |
| 02010106 | Ремонт цилиндра 1-й ступени с его проточкой и запрессовкой гильзы | 8,4 |
| 02010107 | Ремонт цилиндра 2-й ступени или цилиндра крейцкопфа с их проточкой и запрессовкой гильзы | 6,0 |
| 02010108 | Ремонт цилиндра 3-й ступени с его проточкой и запрессовкой гильзы | 5,6 |
| 02010109 | Ремонт холодильника воздуха | 62,0 |
| 02010110 | Ремонт водомаслоотделитеяя с заменой и изготовлением прокладок | 2,4 |
| 02010111 | Ремонт картера с восстановлением сопрягаемых поверхностен наплавкой и последующей обработкой | 9,4 |
| 02010112 | Ремонт обоймы подшипника коленчатого вала с восстановлением расточки наплавкой и последующей обработкой | 2,1 |
| 02010113 | Ремонт крышек клапанов шабровкой и притиркой | 0,88 |
| 02010114 | Замена цанги с восстановлением посадочной поверхности наплавкой с последующей обработкой | 3,0 |
| 02010115 | Замена гиба змеевика холодильника с изготовлением гиба и муфт | 0,76 |
| 02010116 | Замена змеевика холодильника | 1,5 |
| 02010117 | Замена комплекта боковых и промежуточных проставок холодильника | 2,4 |

Примечания:

1. При ремонте компрессора с восстановлением коленчатого вала наплавкой с последующей проточкой и шлифовкой трудоемкость раздела 01 увеличивается на 4,9 чел.-ч.

2. Трудоемкость позиций 0201011501, 0201011601, 0201011701 может применяться дополнительно к трудоемкости позиции 0201010901.

3. В трудоемкости не учтены работы по восстановлению антикоррозионных покрытий компрессоров.

0202 Изготовление узлов и деталей компрессоров

Средний разряд работ - 5,0

| № позиция | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020101 | Изготовление поршня 1-й ступени | 16,7 |
| 02020102 | Изготовление поршня 2-й ступени | 14,0 |
| 02020103 | Изготовление поршня 3-й ступени | 7,0 |
| 02020104 | Изготовление крейцкопфа | 5,2 |
| 02020105 | Изготовление цанги маховика | 9,4 |
| 02020106 | Изготовление крышки маслонасоса | 4,1 |
| 02020107 | Изготовление гильзы цилиндра 1-й ступени | 6,8 |
| 02020108 | Изготовление гильзы цилиндра 2-й ступени и цилиндра крейцкопфа | 5,4 |
| 02020109 | Изготовление гильзы цилиндра 3-й ступени | 2,8 |
| 02020110 | Изготовление крышки цилиндра 3-й ступени | 4,3 |

03 РЕМОНТ УЗЛОВ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК

0301 Ремонт узлов установок разделения воздуха

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование узла | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам установок |
| --- | --- | --- |
|  |  | АК-0,6 | КЖКАЖ-0,25 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03010101 | Блок очистки воздуха | 227,6 | 296,1 |
| 03010102 | Блок разделения воздуха | 236,2 | 419,9 |
| 03010103 | Турбодетандер | 53,5 | 65,4 |
| 03010104 | Газгольдер | 74,0 | - |
| 03010105 | Насос сжиженного газа | - | 90,3 |
| 03010106 | Холодильная машина | - | 111,3 |

0302 Ремонт установок осушки воздуха

Вскрытие (закрытие) люков адсорберов. Выгрузка (загрузка) силикагеля. Очистка, дефектация. Устранение дефектов теплообменников и арматуры. Проверка плотности.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип установки | Трудоемкость в чел.-ч на установку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03020101 | УОВ-100М | 367,2 |

0303 Ремонт газификаторов

Вскрытие (закрытие) люков сосудов. Очистка, дефектация. Устранение дефектов предохранительных клапанов и вакуумных систем. Замена панелей испарителя. Проверка плотности.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип установки | Трудоемкость в чел.-ч на установку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03030101 | ГХК-25/16-500 | 265,5 |

0304 Ремонт установок жидкого азота

Ремонт вакуумного насоса. Вскрытие (закрытие) люков сосудов. Очистка, дефектация сосудов. Устранение дефектов предохранительных клапанов. Замена панелей испарителя. Проверка плотности.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип установки | Трудоемкость в чел.-ч на установку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03040101 | РУВ-63/0,5 | 561,9 |

0305 Ремонт реципиентной станции азота и кислорода высокого давления

Вскрытие (закрытие) люков сосудов. Очистка, дефектация. Устранение неплотностей. Ремонт предохранительных клапанов. Проверка плотности.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на установку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03050101 | 379,2 |

0306 Ремонт воздухосборников

Вскрытие (закрытие) люков. Очистка, дефектация. Проверка состояния вентилей, предохранительного клапана, электроподогревателя. Проверка плотности, опробование.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Емкость, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 03 |
| 03060101 | 3 | 22,3 |
| 03060102 | 5 | 26,5 |

04 КОМПРЕССОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

I группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, компрессора. Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена изношенных деталей, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка компрессора, центровка, сборка соединительной муфты. Опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, компрессора. Очистка, дефектация, замена дефектных уплотнительных элементов. Сборка компрессора, центровка, сборка соединительной муфты. Опробование.

0401 Турбовоздуходувки

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип компрессора | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04010101 | ТВ-80 | 336,6 | 211,5 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Ремонт компрессорных установок

0101 Компрессоры угловые одноцилиндровые и двухцилиндровые безкрейцкопфные

0102 Компрессоры вертикальные угловые двухрядные крейцкопфные

0103 Компрессоры V-образные и W-образные

0104 Компрессоры вертикальные двухрядные крейцкопфные

0105 Компрессоры горизонтальные

0106 Компрессоры мембранные

02 Ремонт и изготовление узлов и деталей компрессоров

0201 Ремонт узлов и деталей компрессоров

0202 Изготовление узлов и деталей компрессоров

03 Ремонт узлов компрессорных установок

0301 Ремонт узлов установок разделения воздуха

0302 Ремонт установок осушки воздуха

0303 Ремонт газификаторов

0304 Ремонт установок жидкого азота

0305 Ремонт реципиентной станции азота и кислорода высокого давления

0306 Ремонт воздухосборников

04 Компрессоры центробежные

0401 Турбовоздуходувки