ГОССТАНДАРТ РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

(ВНИИМС)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

РЕКОМЕНДАЦИЯ

КОДИФИКАТОР ГРУПП СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

МИ 2314-00

Дата введения 2000-08-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

РАЗРАБОТАНА ГФУП Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы Госстандарта России (ВНИИМС)

ИСПОЛНИТЕЛИ Александрова А.Н., Бадич В.В., Грищенко Л.В., Максименкова Т.Ф., Орлова Л.М., Орлов С.Б. (руководитель темы)

УТВЕРЖДЕНА ВНИИМС 31 июля 2000 г.

ОТ РАЗРАБОТЧИКОВ

Номенклатура групп средств измерений в Кодификаторе приводится в соответствии с автоматизированной версией Указателя комплектов средств поверки (АИС «Указатель КСП») по состоянию на январь 2000 года.

В Кодификаторе даны описания групп СИ для наиболее распространенных областей измерений. С момента выхода Кодификатора в 1994 году мы получили большое число запросов, предложений, позволивших увеличить число групп с 740 в 1994, до 2600 в 1997 и до 2800 в настоящем издании. По мере расширения круга наших корреспондентов состав групп будет продолжать пополняться.

Если Вы пользовались прежними изданиями Кодификатора, то в настоящем издании обнаружите некоторые изменения, в частности, перегруппированы области измерений влажности; объединены отдельные области измерений давления, радиоэлектронных измерений.

В Кодификаторе по сравнению с прежними его изданиями изменены коды отдельных групп СИ. Изменение кодов групп является следствием упорядочения отдельной области измерений или необходимости перераспределения групп в связи с утверждением новой редакции государственной поверочной схемы.

В раздел «Измерения механических величин» введена область измерений «Средства измерений системы автосервиса», включающая в себя группы СИ для контроля технического состояния автомобиля.

Добавлен раздел 39 «СИ медицинского назначения» включающий в себя все группы СИ медицинского назначения без деления их по видам измерений.

Изменение кодов групп, использованных Вами в описаниях своих областей аккредитации или лицензирования, не является основанием для переоформления соответствующих документов.

Мы будем Вам благодарны за любую информацию об изменениях в составах комплектов поверочного оборудования, о новых методиках поверки, о состоянии производства поверочного оборудования; за Ваши замечания и поправки к кодификатору групп СИ.

Настоящий кодификатор устанавливает коды групп средств измерений (далее СИ), подлежащих поверке или калибровке.

Кодификатор предназначен для использования, в частности, при составлении паспортов метрологических служб, при описании областей аккредитации метрологических служб на право поверки (калибровки) СИ, в документах по анализу состояния измерений, при решении комплексных задач метрологических служб; для использования в автоматизированных системах управления деятельностью в области поверки (калибровки) СИ, при разработке справочников по размещению и специализации поверочных лабораторий и т.п.

Коды групп СИ предназначены для обозначения групп вместо их развернутых описаний в нормативных, проектных, плановых, учетных, отчетных, аккредитационных документах метрологических лабораторий по видам поверочных и калибровочных работ, в переписке.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КОМПЛЕКТ СРЕДСТВ ПОВЕРКИ (КСП) - минимальная совокупность эталонов, вспомогательных устройств и приспособлений, достаточная для поверки в полном объеме одного типа (типоразмера) СИ.

ГРУППА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ (Группа СИ) - совокупность типов СИ, поверка (калибровка) которых может быть выполнена с использованием одного комплекта средств поверки.

ОБЛАСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ - логически завершенная совокупность групп СИ, охватываемых, как правило, одной поверочной схемой.

ВИД ИЗМЕРЕНИЙ - высшая классификационная группировка, объединяющая области измерений, по принадлежности измеряемых величин к одной области физики.

ВЕТВЬ ОБЛАСТИ ИЗМЕРЕНИЙ – вспомогательное объединение групп СИ по принадлежности к одной ветви поверочной схемы, или по диапазону измерений, или по конструктивным особенностям.

При определении границ групп использован признак принадлежности СИ одному полю поверочной схемы. В соответствии с этим признаком СИ-эталоны и рабочие СИ относят к разным группам даже при условии их поверки с применением одного и того же КСП.

Границы групп СИ с одинаковыми наименованиями определяют метрологическими характеристиками (диапазон измерений, характеристика точности).

2. СТРУКТУРА КОДА ГРУППЫ СИ

Код группы СИ содержит семь цифровых разрядов и образуется последовательным добавлением младших разрядов к коду вида измерений (1 и 2 разряды), к коду области измерений (1-4 разряды).

Цифры от 0 до 4 в пятом разряде кода соответствуют разряду СИ-эталонов, образующих группу (0 для рабочих эталонов 0-го разряда, установок высшей точности, эталонов-копий).

Цифрами от 5 до 9 в пятом разряде кода обозначают группы рабочих СИ; меньшие значения используют для групп более точных СИ.

3. ПОСТРОЕНИЕ КОДИФИКАТОРА ГРУПП СИ

Кодификатор (см. таблицу) содержит краткие описания и коды групп СИ.

Описание группы содержит наименование СИ, составляющих группу, диапазон измерений, характеристику точности.

Описания групп упорядочены по областям измерений.

В пределах областей измерений описания групп расположены по алфавиту наименований.

В ряде областей измерений списки групп разделены по ветвям.

27 ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

| Наименование группы СИ | Диапазон измерений | Характеристика точности | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2701 Средства измерений длины. Меры длины концевые |
| Валики цилиндрические | 3..100 мм | ПГ 1 мкм | 2701814 |
| Диафрагмы | ДИАМ до 150 мм |  | 2701716 |
| Диафрагмы | ДИАМ 150..300 мм |  | 2701717 |
| Диафрагмы | ДИАМ 300..700 мм |  | 2701718 |
| Диафрагмы | ДИАМ свыше 700 мм |  | 2701719 |
| Диски цилиндрические гладкие 3 разряда | ДИАМ 80; 250 мм | ПГ 1..3 мкм Биение 0,05; 0,15; 3 мкм | 2701325 |
| Калибры гладкие для валов и отверстий | До 500 мм | КТ 1..9 | 2701621 |
| Калибры гладкие для валов | 500..1200 мм | КТ 3..4 | 2701632 |
| Калибры гладкие для валов | 1200..2000 мм | КТ 3..4 | 2701633 |
| Калибры гладкие для валов | 150..1250 мм | КТ 5..11 | 2701731 |
| Калибры гладкие для валов | 600..2500 мм | КТ 5..11 | 2701732 |
| Калибры гладкие для валов | 1250..3150мм | КТ 5..11 | 2701733 |
| Калибры гладкие для отверстий | 500..1000 мм | КТ 3..4 | 2701641 |
| Калибры гладкие для отверстий | Св. 1000..2000мм | КТ 3..4 | 2701643 |
| Калибры гладкие для отверстий | Св. 2000..3150мм | КТ 3а..11 | 2701644 |
| Калибры гладкие для отверстий | 500..630 мм | КТ 4..11 | 2701741 |
| Калибры гладкие для отверстий | Св. 630..1000 мм | КТ 5..11 | 2701742 |
| Кольца 3 разряда | 3..160 мм | ПГ (0,2+2L) мкм | 2701311 |
| Кольца 4 разряда | 1..160 мм | ПГ (0,5+5L) мкм | 2701411 |
| Кольца установочные | 3..160мм | КТ 1 и 2 | 2701611 |
| Кольца установочные | 3..160 мм | КТ 3; 4 и 5 | 2701711 |
| Меры высоты ступенчатые с цифровым отсчетом БВ 6151 | 5..330 мм ЦД 0,001 мм | КТ 0 и 1 | 2701708 |
| Меры длины концевые 1 разряда | 0,1..100 мм | ПГ (0,02+0,2L) мкм | 2701101 |
| Меры длины концевые 1 разряда | 100..1000 мм | ПГ (0,02+0,2L) мкм | 2701103 |
| Меры длины концевые 2 разряда | 0,1..100мм | ПГ (0,05+0,5L) мкм | 2701201 |
| Меры длины концевые 2 разряда | 100..1000 мм | ПГ (0,05+0,5L) мкм | 2701203 |
| Меры длины концевые 3 разряда | 0,1..100 мм | ПГ (0,1+1L) мкм | 2701301 |
| Меры длины концевые 3 разряда | 125..500 мм | ПГ (0,1+1L) мкм | 2701303 |
| Меры длины концевые 3 разряда | 600..1000 мм | ПГ (0,1+1L) мкм | 2701304 |
| Меры длины концевые 4 разряда | 0,1..100 мм | ПГ (0,2+2L) мкм | 2701401 |
| Меры длины концевые 4 разряда | 125..500 мм | ПГ (0,2+2L) мкм | 2701403 |
| Меры длины концевые 4 разряда | 600..1000 мм | ПГ (0,2+2L) мкм | 2701404 |
| Меры длины концевые КТ 00 | 0,1..100 мм | ПГ 0,05..0,14 мкм | 2701601 |
| Меры длины концевые КТ 00 | 100..1000 мм | ПГ 0,2..1,0 мкм | 2701603 |
| Меры длины концевые КТ 0 | 0,1..100 мм | ПГ 0,1..0,3 мкм | 2701602 |
| Меры длины концевые КТ 0 | 100..1000 мм | ПГ 0,4..2 мкм | 2701604 |
| Меры длины концевые КТ 1 | 0,1..100 мм | ПГ 0,2..0,6 мкм | 2701701 |
| Меры длины концевые КТ 1 | 125..500 мм | ПГ 0,8..2,0 мкм | 2701703 |
| Меры длины концевые КТ 1 | 600..1000 мм | ПГ 2,5..4,0 мкм | 2701704 |
| Меры длины концевые КТ 2 и КТ 3 | 0,1..100 мм | КТ 2 ПГ 0,4..1,2 мкм КТ 3 ПГ 0,8..2,5 мкм | 2701801 |
| Меры длины концевые КТ 2 и КТ 3 | 125..500 мм | КТ 2 ПГ 1,6..4,0 мкм КТ 3 ПГ 3,0.. 8,0 мкм | 2701803 |
| Меры длины концевые КТ 2 и КТ 3 | 600..1000 мм | КТ 2 ПГ 5,0..8,0 мкм КТ 3 ПГ 10,0..16,0 мкм | 2701804 |
| Меры длины концевые КТ 4 и КТ 5 | 0,1..100 мм | КТ 4 ПГ 2,0..5,0 мкм КТ 5 ПГ 4,0..10,0 мкм | 2701901 |
| Меры длины концевые КТ 4 и КТ 5 | 125..500 мм | КТ 4 ПГ 6,0..16,0 мкм КТ 5 ПГ 10,0..30,0 мкм | 2701903 |
| Меры длины концевые КТ 4 и КТ 5 | 600..1000 мм | КТ 4 ПГ 20,0..30,0 мкм КТ 5 ПГ35,0..40,0 мкм | 2701904 |
| Наборы принадлежностей к мерам длин концевым (боковики радиусные и плоскопараллельные) | 10(9(75 мм (плоско-параллельные) R2; 5; 10 и 15 мм (радиусные) |  | 2701909 |
| Приборы автоматизированные для поверки мер длины концевых типа АПМ - 100 | 0,5..100 мм | ПГ (0,1+1L) мкм | 2701323 |
| Проволочки | ДИАМ 0,101..1 мм | КТ 0 и 1 | 2701811 |
| Проволочки | ДИАМ 1,01..4,98 мм | КТ 0 и 1 | 2701812 |
| Ролики 3 разряда | ДИАМ 2..60 мм | ПГ 2..3 мкм | 2701313 |
| Ролики | ДИАМ 5..35,0 мм | КТ 0 и 1 | 2701813 |
| Установки для аттестации мер длины концевых плоскопараллельных модель 70701 | 0,5..100 мм | ПГ (0,1+L) мкм | 2701423 |
| Щупы | 0,02..1 мм | КТ 1 и 2 | 2701908 |
| 2702 Средства измерений длины. Меры длины штриховые |
| Вилки лесные измерительные, скобы лесные | 1..750 мм | ПГ 2..7,5 мм | 2702941 |
| Жезлы геодезические 1 разряда | До 4 м | ПГ (0,1+0,2L) мкм | 2702121 |
| Компараторы оптико-механические | 1 м |  | 2702302 |
| Компараторы оптико-механические | До 24 м ЦД 1 мкм |  | 2702212 |
| Компараторы поперечные ф-мы "СИП" | До 4 м |  | 2702122 |
| Комплексы измерительные лазерные (компараторы) | 0..1000 мм | ПГ 0,1 мкм | 2702001 |
| Комплексы измерительные лазерные (компараторы) | 0..2000 мм | ПГ 0,1 мкм | 2702002 |
| Ленты землемерные | До 50 м | ПГ 3 мм | 2702812 |
| Ленты измерительные 2 разряда | До 24 м | ПГ (2+2L) мкм | 2702211 |
| Ленты измерительные 3 разряда | До 50 м | ПГ (10+10L) мкм | 2702311 |
| Ленты специальные 1 разряда | До 24 м | ПГ (1+1L) мкм | 2702111 |
| Линейки измерительные металлические | 0..1000 мм | ПГ 0,1..0,2 мм | 2702951 |
| Машины для измерения длины текстильного полотна | ДИАМ рулона: 600..1100 мм - раскатываемого 400..1100 мм - накатываемого | ПГ (10+1,5L).. (20+8,0L) мм при L менее 10 м ПГ 0,25..1 % при L более 10 м | 2702961 |
| Меры (метры) брусковые деревянные и металлические | До 1000 мм | ПГ 1..7,5 мм | 2702822 |
| Меры длины штриховые 1 разряда (Тип II) | 0,1..200 мм | ПГ (0,1+0,2L) мкм | 2702101 |
| Меры длины штриховые 1 разряда (Тип I и II) | 0,1..1000 мм | ПГ (0,1+0,2L) мкм | 2702102 |
| Меры длины штриховые 2 разряда (Тип II) | 200 мм | ПГ (0,2+0,5L) мкм | 2702201 |
| Меры длины штриховые 2 разряда (Тип I и II) | 0,1..1000 мм | ПГ (0,2+0,5L) мкм | 2702202 |
| Меры длины штриховые 3 разряда (Тип II, III, IV) | 0,1..1000 мм | ПГ (1+5L) мкм | 2702301 |
| Меры длины штриховые 4 разряда (Тип IV) | 0,1..1000 мм | ПГ (20+30L) мкм | 2702401 |
| Меры длины штриховые 4 разряда (линейки измерительные металлические) | 0..1000 мм | ПГ (20+30L) мкм | 2702402 |
| Меры длины штриховые 4 разряда (метры-компараторы) | 0,1..1000 мм | ПГ (20+30L) мкм | 2702403 |
| Меры длины штриховые (Тип II) КТ 0 и КТ 1 | 200 мм | КТ 0 ПГ (0,5+0,5L) мкм КТ 1 ПГ (1+1L) мкм | 2702601 |
| Меры длины штриховые (Тип I и II) КТ 0 и КТ 1 | 0,1..2000 мм | КТ 0 ПГ (0,5+0,5L) мкм КТ 1 ПГ(1+1L) мкм | 2702602 |
| Меры длины штриховые (Тип II) КТ2 | 200 мм | ПГ(2+2L) мкм | 2702701 |
| Меры длины штриховые (Тип II и III) КТ 2 и КТ 3 | 0,1..2000 мм | КТ 2 ПГ (2+2L) мкм КТ 3 ПГ (5+5L) мкм | 2702801 |
| Меры длины штриховые (Тип II; III и IV) КТ 4 и КТ 5 | 0,1..1000 мм | КТ 4 ПГ (10+15L) мкм КТ 5 ПГ (20+30L) мкм | 2702901 |
| Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях | До 4500 мм | ПГ 2,0 мм | 2702921 |
| Объект-микрометры | До 1 мм ЦД 0,01 мм | ПГ 3 мкм | 2702731 |
| Преобразователи линейных перемещений измерительные | 0,1..2000 мм | ПГ 0,3..3,5 мкм | 2702605 |
| Преобразователи линейных перемещений измерительные | 0,1..2000 мм | ПГ 1,5..20 мкм | 2702805 |
| Рейки нивелирные | 0..4000 мм | ПГ 0,1..1 мм | 2702821 |
| Рулетки измерительные КТ 1 | До 50 м | ПГ 0,2..2 мм | 2702711 |
| Рулетки измерительные КТ 2 и КТ 3 | До 100 м | КТ 2 ПГ 0,4..10 мм КТ 3 ПГ 0,4..14 мм | 2702811 |
| Столы мерные горизонтальные для текстильного полотна | 3000 мм | ПГ 0,2 мм | 2702861 |
| Установки 1 разряда для поверки лент измерительных | До 25 м | ПГ (1+1L) мкм | 2702112 |
| Шкалы с перекрестием Шк2 | 25мм ЦД 0,1 мм |  | 2702911 |
| 2703 Средства измерений длины. Измерительный инструмент |
| Глубиномеры индикаторные | 2..150 мм ЦД 0,01 мм | ПГ 0,006..0,02 мм | 2703772 |
| Глубиномеры микрометрические | 0..150 мм ЦД 0,01 мм | КТ 1 и 2 | 2703771 |
| Головки измерительные пружинные, малогабаритные, микаторы ГОСТ 14712-79 | ЦД 0,2 и 0,5 мкм |  | 2703665 |
| Головки измерительные пружинные, малогабаритные, микаторы ГОСТ 14712-79 | ЦД 1 мкм |  | 2703765 |
| Головки измерительные пружинные, малогабаритные, микаторы ГОСТ 14712-79 | ЦД 2 мкм |  | 2703865 |
| Головки измерительные пружинные | ЦД 0,02; 0,05 мкм |  | 2703561 |
| Головки измерительные пружинные, микрокаторы ГОСТ 6933-8 1 | ЦД 0,1; 0,2 мкм |  | 2703661 |
| Головки измерительные пружинные, микрокаторы ГОСТ 6933-81 | ЦД 0,5 и 1 мкм |  | 2703761 |
| Головки измерительные пружинные, микрокаторы ГОСТ 6933-81 | ЦД 2; 5; 10 мкм |  | 2703861 |
| Головки измерительные пружинно-оптические, оптикаторы ГОСТ 10593-74 | ЦД 0,1; 0,2 мкм |  | 2703662 |
| Головки измерительные пружинно-оптические, оптикаторы ГОСТ 10593-74 | ЦД 0,5 мкм |  | 2703762 |
| Головки измерительные рычажно-зубчатые ГОСТ 18833-73 | ЦД 1 мкм |  | 2703763 |
| Головки измерительные рычажно-зубчатые ГОСТ 18833-73 | ЦД 2 мкм |  | 2703863 |
| Головки измерительные рычажно-пружинные, миникаторы ТУ 2-034-229-88 | -40..40 мкм ЦД 1 мкм | ПГ 0,5..1 мкм | 2703862 |
| Головки измерительные цифровые ТУ 2-034-219-87 | 10..60 мм ЦД 1..10 мкм |  | 2703969 |
| Головки микрометрические типа МГ ГОСТ 6507-78 | 0..25 мм ЦД 0,01 мм | КТ 1 | 2703551 |
| Головки микрометрические типа МГ ГОСТ 6507-78 | 0..25 мм ЦД 0,01 мм | КТ 2 | 2703552 |
| Индикаторы многооборотные ГОСТ 9696-82 | ЦД 1 мкм |  | 2703764 |
| Индикаторы многооборотные ГОСТ 9696-82 | ЦД 2 мкм |  | 2703864 |
| Индикаторы многооборотные мод.05205 мод.05305 | 0..5 мм ЦД 2 мкм | ПГ 4..5 мкм | 2703866 |
| Индикаторы рычажно-зубчатые ГОСТ 5584-75 | ЦД 0,01 мм |  | 2703967 |
| Индикаторы часового типа ГОСТ 577-68 | 0..2; 5; 10 мм ЦД 0,01 мм | КТ 0 и 1 | 2703961 |
| Индикаторы часового типа ИЧ25; ИЧ50 | 0..50 мм ЦД 0,01 мм | ПГ 0,015..0,048 мм | 2703963 |
| Индикаторы часового типа 1ИЧТ; 2ИЧТ; 3ИЧТ ТУ 2-034-627-84 ТУ 2-034-628-80 | 8..9 мм ЦД 0,01 мм ЦД 0,005 мм | ПГ 0,01 мм ПГ 0,005 мм | 2703965 |
| Индикаторы часового типа с демпфирующим устройством ИЧ10МД КТ 0 и КТ 1 ГОСТ 577-68 | 0..10 мм ЦД 0,01 мм | ПГ 0,004..0,02 мм | 2703966 |
| Индикаторы часового типа специальные 1ИЧС; 2ИЧС ТУ 2-034-622-84 | -0,5..0,5 мм 0..5 мм ЦД 0,01мм | ПГ 0,006..0,016 мм | 2703964 |
| Комплекты для измерения соединителей коаксиальных КИСК |  | ПГ 0,02 мм | 2703991 |
| Меры установочные к микрометрам типа МК и рычажным | 25..100 мм |  | 2703655 |
| Меры установочные к микрометрам типа МК и рычажным | 100..600 мм |  | 2703656 |
| Меры установочные к микрометрам рычажным | 600..2000 мм |  | 2703657 |
| Микрометры настольные со стрелочным отсчетом | 0..10 мм ЦД 0,001 мм |  | 2703553 |
| Микрометры призматические типов МТИ, МПИ, МСИ ТУ 2-034-770-83 | 5..105 мм ЦД 0,01 мм | ПГ 0,004 мм | 2703852 |
| Микрометры рычажные | 0..50 мм ЦД 0,001мм 75..500 мм ЦД 0,002 мм |  | 2703555 |
| Микрометры рычажные | 50..500 мм ЦД 0,005 мм |  | 2703653 |
| Микрометры рычажные | 300..2000 мм ЦД 0,01 мм |  | 2703654 |
| Микрометры со вставками ГОСТ 4380-86 | 25..350 мм ЦД 0,01 мм |  | 2703853 |
| Микрометры тина МЗ КТ 1 и КТ 2 ГОСТ 6507-78 | 0..100 мм ЦД 0,01 мм | ПГ 4,0..5,0 мкм | 2703851 |
| Микрометры типов МК, МЛ, МП, МТ КТ 1 и КТ 2 ГОСТ 6507-78 | 0..50 мм 0..600 мм | КТ 1 КТ 2 | 2703651 |
| Микрометры типа МК КТ 1 ГОСТ 6507-78 | 50..600 мм | КТ1 | 2703652 |
| Микрометры трубные МТ15-М ТУ 2-034-621-85 | 0…15 мм ЦД 0,01 мм | ПГ 0,004 мм | 2703871 |
| Нутромеры индикаторные КТ 1 и КТ 2 ГОСТ 868-82 | 6..250 мм ЦД 0,01 мм | KT 1 ПГ 0,005..0,015 мм КТ 2 ПГ 0,008..0,018 мм | 2703674 |
| Нутромеры индикаторные КТ 2 ГОСТ 868-82 | 250..450 мм ЦД 0,01 мм | ПГ 0,014..0,022 мм | 2703675 |
| Нутромеры индикаторные КТ 2 ГОСТ 868-82 | 450..1000 мм ЦД 0,01 мм | ПГ 0,022 мм | 2703676 |
| Нутромеры микрометрические | 50..175 мм ЦД 0,01 мм | ПГ 0,004..0,006 мм | 2703671 |
| Нутромеры микрометрические | 150..4000 мм ЦД 0,01 мм | ПГ 0,006..0,06 мм | 2703672 |
| Нутромеры микрометрические | 2500..6000 мм ЦД 0,01 мм | ПГ 0,05..0,09 мм | 2703673 |
| Нутромеры с ценой деления 0,001 и 0,002 мм КТ 1 и КТ 2 | 3..260 мм | ПГ 0,003..0,015 мм | 2703571 |
| Приборы для измерения диаметров отверстий мод 09601 | 6..20 мм | ПГ 0,2..1 мкм | 2703572 |
| Приборы ПМИ для поверки индикаторов часового типа | 0..50 мм |  | 2703463 |
| Приборы ППГ для поверки измерительных головок | 2 мм ЦД 0,1; 0,2 мкм | ПГ 0,1 мкм | 2703462 |
| Приборы типа ППИ-3 ППИ-4 для поверки индикаторов | 0..10 мм ЦД 0,01 мм | ПГ 0,003 мм | 2703461 |
| Приборы ППМ-600 для поверки микрометров | 0..600 мм ЦД 0,001мм | ПГ 0,5 мкм | 2703464 |
| Скобы индикаторные | 200..1000 мм ЦД 0,01 мм | ПГ 0,01..0,02 мм | 2703556 |
| Скобы рычажные и индикаторные | 0..150 мм ЦД 0,002 мм ЦД 0,01 мм | ПГ 0,002 мм ПГ 0,01 мм | 2703554 |
| Стенкомеры индикаторные | 0..90 мм ЦД 0,1мм 0..10 мм ЦД 0,01мм | ПГ 0,1..0,15 мм ПГ 0,015..0,02 мм | 2703872 |
| Толщиномеры индикаторные ГОСТ 11358-89 | 0..10 мм ЦД 0,01 мм 0..50 мм ЦД 0,1 мм | ПГ 0,018 мм ПГ 0,08..0,15 мм | 2703873 |
| Шаблоны путевые контрольные | 1519,5 мм | ПГ 0,1 мм | 2703942 |
| Шаблоны радиусные | 1..25 мм | ПГ 20..40 мм | 2703891 |
| Штангензубомеры с нониусом типов Ш3Н-18; Ш3Н-40 | Мод 1..40 мм ЦД 0,05 мм | ПГ 0,02 мм | 2703881 |
| Штангенциркули ГОСТ 166-89, штангенрейсмасы ГОСТ 164-90, штангенглубиномеры ГОСТ 162-80 | 0..400 мм ЦД 0,05; 0,1 мм |  | 2703841 |
| Штангенциркули ГОСТ 166-89 штангенрейсмасы ГОСТ 164-90 | 400..1000 мм ЦД 0,05; 0,1 мм |  | 2703842 |
| Штангенциркули ГОСТ 166-89 штангенрейсмасы ГОСТ 164-90 | 1000..2500 мм ЦД 0,1 мм |  | 2703843 |
| Штангенциркули путевые ТУ 2-034-655-83 | 0..290 мм ЦД 0,1 мм | ПГ 0,1..0,2 мм | 2703941 |
| 2705 Средства измерений длины. Оптико-механические приборы |
| Длиномеры вертикальные (ДВО, ДВЭ) | 0..250 мм ЦД 1 мкм | ПГ (1,5+L/140)мкм | 2705732 |
| Длиномеры вертикальные ИЗВ-5 | 0..160 мм | ПГ (0,3+L/800) мкм | 2705631 |
| Длиномеры горизонтальные КИЗ | 0..100 мм ЦД 1 мкм | ПГ (1,5+L/140) мкм | 2705734 |
| Длиномеры оптические горизонтальные ДГЭ | 0..500 мм ЦД 1 мкм | ПГ (1,5+L/140) мкм | 2705733 |
| Измерители радиусов типа ИЗР-60 | R кривизны 4,5..12 мм ЦД 0,02 мм | ПГ 0,01мм | 2705397 |
| Интерферометры контактные вертикальные и горизонтальные с переменной ценой деления | 0..150 мм; 0..500 мм ЦД 0,05..0,2 мкм | ПГ 0,05..0,1 мкм | 2705221 |
| Катетометры | 0..1250 мм ЦД 0,01 мм |  | 2705782 |
| Компараторы горизонтальные типа ИЗА-7 | 0..200 мм | ПГ (1+L/200)мкм | 2705641 |
| Компараторы горизонтальные типа ИЗА-8 | 0..200 мм | ПГ (0,5+5L) мкм | 2705642 |
| Машины измерительные трехкоординатные | Х 0..1000 мм У 0..1000 мм Z 0..1000 мм | ПГО 4..5 мкм/м | 2705651 |
| Машины измерительные трехкоординатные | Х св. 1000..15000 мм У св. 1000..5000 мм Z св. 1000..5000 мм | ПГ изм. головки 0,5..50 мкм | 2705652 |
| Машины оптико-механические типа ИЗМ-1 и ИЗМ-2 | 1; 2 м ЦД 1 мкм |  | 2705831 |
| Машины оптико-механические типа ИЗМ-4 | 4м ЦД 1 мкм |  | 2705832 |
| Микроскопы инструментальные | 0..160 мм; 0..80 мм ЦД 0,0002..0,005 мм |  | 2705784 |
| Микроскопы инструментальные типа МИ-1 | 12..60Х 0..50 мм | ПГ 5 мкм | 2705881 |
| Микрометры окулярные винтовые | 15Х 0..8 мм ЦД 0,01 мм |  | 2705871 |
| Микроскопы отсчетные типа МИР | 19..33Х 0,015..6 мм |  | 2705872 |
| Микроскопы отсчетные типа МПБ-2 | 24Х 0..6,5 мм ЦД 0,05 мм |  | 2705873 |
| Микроскоп отсчетный типа МПВ-1 | 15..125Х 0..12 мм ЦД 0,01 мм |  | 2705874 |
| Микроскопы универсальные измерительные типа УИМ-2 1 (УИМ-200) | 0..200 мм ЦД 0,001 мм |  | 2705681 |
| Микроскопы универсальные измерительные типов УИМ-23 (УИМ-200Э) и УИМ-29 | 0..200 мм ЦД 0,001 мм |  | 2705682 |
| Оптиметры вертикальные и горизонтальные | 0..100 мм; 0..200 мм; 0..500 мм ЦД 0,001 мм |  | 2705731 |
| Приборы измерительные двухкоординатные типа ДИП-1 | 0..200 мм ЦД 0,001 мм |  | 2705685 |
| Приборы измерительные двухкоординатные типа ДИП-5 | 0..200 мм ЦД 0,001 мм |  | 2705683 |
| Приборы "Combi Lazer" | -3..3 мм | ПГ 2% | 2705661 |
| Приборы настольные с цифровым отсчетом для линейных измерений модель 19005 | 0..10 мм ЦД 0,001 мм | ПГ 0,002 мм | 2705761 |
| Проекторы измерительные | 10..200Х ЦД 0,001..0,1 мм |  | 2705781 |
| Системы цифровые растровые для линейных измерений Модели 19000, 19001 | 0..30 мм ЦД 1 мкм | ПГ 2 мкм | 2705762 |
| Стекла пробные образцовые | Радиусы кривизны 10..37,5 мм | ПГ 0,003% | 2705291 |
| Стекла пробные образцовые | Радиусы кривизны 37,5..1000 мм | ПГ 0,005..0,002% | 2705292 |
| Стекла пробные | Радиусы кривизны 0,5..2 мм | КТ 1 | 2705791 |
| Стекла пробные | Радиусы кривизны 0,5..2 мм 2..10 мм | КТ 2 KT 1 | 2705792 |
| Стекла пробные | Радиусы кривизны 0,5..2 мм 2..10 мм 10..37,5 мм | КТ 3 КТ 2 КТ 1 | 2705793 |
| Стекла пробные | Радиусы кривизны 37,5..1000 мм | КТ 1 и 2 | 2705794 |
| Стекла пробные | Радиусы кривизны 37,5..1000 мм | КТ 3 | 2705795 |
| Стекла пробные | Радиусы кривизны 2..10 мм | КТ 3 | 2705991 |
| Стекла пробные | Радиусы кривизны 10..37,5 мм | КТ 2 | 2705992 |
| Стекла пробные | Радиусы кривизны 10..37,5 мм | КТ 3 | 2705993 |
| Столы круглые типа СТ-26 | 0..360 градус | ПГ 10" | 2705687 |
| Сферометры типа ИЗС-7 | Радиусы кривизны 37,5..750 мм 10..1000 мм | ПГ 0,02% ПГ 0,04% | 2705393 |
| Сферометры накладные типа ИЗС-8 | Радиус кривизны 80..40000 мм | ПГ 0,04..0,5% | 2705392 |
| Сферометры типа ИЗС-11 | Радиусы кривизны 10..5000 мм | ПГ 0,02..0,05% | 2705391 |
| Устройство проекционное типа ИЗВ-23 (в комплекте с УИМ-23, УИМ-29 или ДИП-1) | 60Х 0..100 мм | ЦД 0,001мм | 2705686 |
| 2706 Средства измерений длины в диапазоне 24..75000 м |
| Базисы линейные 2 разряда | 24..20000 м | ПГ 2(10-6(L мм | 2706201 |
| Базисы линейные 2 разряда | 20000..75000 м | ПГ 2(10-6(L мм | 2706202 |
| Дальномеры импульсные | 24..75000 м | ПГ 2(102 мм | 2706751 |
| Дальномеры оптические | 24..700 м | ПГ 4(10-4(L мм | 2706701 |
| Светодальномеры 1 разряда | 24..10000 м | ПГ (0,6+10-6(L) мм | 2706111 |
| Светодальномеры | 24..3000 м | ПГ (0,6+10-6(L) мм | 2706611 |
| Светодальномеры | 24..15000 м | ПГ (10+10-5(L) мм | 2706711 |
| Светодальномеры, радиодальномеры, системы радиогеодезические | 50..75000 м | ПГ (10+5(10-5(L) мм | 2706741 |
| 2707 Средства измерений разностей координат по сигналам космических навигационных систем |
| Дальномеры лазерные спутниковые 1 разряда | Св. 30 км | ПГ 10..30 км | 2707101 |
| Светодальномеры фазовые 1 разряда | 24..10000 м | ПГ (0,6+10-6(L) мм | 2707121 |
| Сети эталонных базисов 2 разряда | 0,02..4000 км | ПГ 5..30 мм | 2707221 |
| Средства измерений разностей координат кодовыми методами по сигналам КНС |  | ПГ 0,1..15 м | 2707751 |
| Средства измерений разностей координат фазовыми методами по сигналам КНС (двухчастотные) |  | ПГ (5+10-6(L) мм | 2707721 |
| Средства измерений разностей координат фазовыми методами по сигналам КНС (одночастотные) |  | ПГ (10+2(10-6(L) мм | 2707731 |
| Средства фазовых измерений разностей координат по сигналам КНС 3 разряда | 10..1000 км | ПГ (5+10-6(L) мм | 2707321 |
| 2721 Средства измерений параметров шероховатости Rmax, и Rz и Ra в диапазоне 0,025-6000 мкм |
| Меры шероховатости 1 разряда | Rz Rmax 0,1..1 мкм Rz Rmax 1..100 мкм | ПГ 3% ПГ 0,3% | 2721130 |
| Меры шероховатости 2 разряда | Rz Rmax 0,1..1 мкм Rz Rmax 1..300 мкм | ПГ 5% ПГ 1% | 2721230 |
| Меры шероховатости 2 разряда | Ra 0,05..10 мкм | ПГ 3% | 2721231 |
| Меры шероховатости 3 разряда | Rz Rmax 0,1..1 мкм Rz Rmax 1..1000 мкм | ПГ 8% ПГ 3% | 2721330 |
| Микроинтерферометры и микровысотомеры интерференционные 1 разряда | Rz Rmax 0,1..1 мкм Rz Rmax 1..300 мкм | ПГ 3% ПГ 0,3% | 2721110 |
| Микроинтерферометры и микровысотомеры интерференционные 2 разряда | Rz Rmax 0,1..1 мкм Rz Rmax 1..300 мкм | ПГ 5% ПГ 2% | 2721210 |
| Микроинтерферометры и приборы светового сечения | Rz Rmax 0,1..400 мкм | ПГ 30..2,5% | 2721710 |
| Образцы шероховатости поверхности (сравнения) | Ra 0,025..25 мкм Ra 25..400 мкм | ПГ 10..20% | 2721750 |
| Профилографы-профилометры 1 разряда | Rz Rmax 0,1..1 мкм Rz Rmax 1..1000 мкм | ПГ 3% ПГ 0,3% | 2721120 |
| Профилографы-профилометры 2 разряда | Ra 0,02..300 мкм Rz Rmax 0,1..1 мкм Rz Rmax 1..500 мкм | ПГ 5% ПГ 5% ПГ 1% | 2721220 |
| Профилографы-профилометры | Rz Rmax 0,025..6000 мкм Ra 0,02..100 мкм | ПГ 4% ПГ 5% | 2721720 |
| 2723 Средства измерений отклонений от круглости |
| Меры для проверки измерительных трактов кругломеров (набор без мер круглости) 1 разряда | 0,02..400 мкм | ПГ 4,0% | 2723102 |
| Меры для проверки измерительных трактов кругломеров (набор без мер круглости) 2 разряда | 0,02..400 мкм | ПГ 7,5% | 2723202 |
| Меры круглости 1 разряда | 0,005..0,02 мкм | ПГ 0,002 мкм | 2723101 |
| Меры круглости 2 разряда | 0,02..0,04 мкм | ПГ 0,005 мкм | 2723201 |
| Приборы для измерения отклонений формы и расположения поверхностей вращения КТ 1 | 0,05..1000 мкм | ПГ 10% | 2723611 |
| Приборы для измерения отклонений формы и расположения поверхностей вращения КТ 2 | 0,12..1000 мкм | ПГ 15% | 2723711 |
| 2724 Средства измерений отклонений от плоскости интерференционные |
| Бруски контрольные | 150..500 мм Н 0,2..1 мкм |  | 2724632 |
| Интерферометры ИТ-100 | ДИАМ 100 мм | ПГ 0,02 мкм | 2724201 |
| Интерферометры ИТ-200 | ДИАМ 200 мм | ПГ 0,06 мкм | 2724202 |
| Пластины плоские стеклянные нижние 3 разряда | ДИАМ до 100 мм Н 0,03 мкм ДИАМ от 100 мм Н 0,06 мкм |  | 2724321 |
| Пластины плоские стеклянные нижние | ДИАМ до 100мм Н 0,03 мкм ДИАМ от 100 мм Н 0,06 мкм | КТ 1 | 2724621 |
| Пластины плоские стеклянные нижние и верхние | ДИАМ до 100 мм Н 0,09 мкм ДИАМ от 100мм Н 0,12 мкм | КТ 2 | 2724631 |
| Пластины плоскопараллельные стеклянные | ДИАМ 30..50 мм высота 15..90 мм Н 0,1 мкм непараллельность 0,6..1 мкм |  | 2724633 |
| Установки интерференционные | ЦД 0,01мм ДВ 0,5461 мкм | СКО 0,005 мкм | 2724203 |
| 2725 Средства измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности |
| Блоки инструментально-поверочные 2 разряда | 1,6..5 м Н 4..20 мкм | ПГ (1+0,5L+0,02H) мкм | 2725288 |
| Блоки инструментально-поверочные 3 разряда | 1,6..5 м Н 6..32 мкм | ПГ (2+L+0,04Н) мкм | 2725388 |
| Блоки инструментально-поверочные | 1,6..5 м Н 4..20 мкм | КТ 00 | 2725688 |
| Блоки инструментально-поверочные | 1,6..5 м Н 6..32 мкм | КТ 0 | 2725788 |
| Линейки оптические 1 разряда | 0,15..1,6 м ЦД 0,5; 1мкм | ПГ 0,5; 1 мкм | 2725113 |
| Линейки оптические | 0,8..1,6 м ЦД 0,5; 1мкм | ПГ (0,5+0,005Н).. ..(2+0,01Н) мкм | 2725613 |
| Линейки поверочные лекальные типов ЛТ, ЛЧ, ЛД | 50..500 мм Н 0,6..2 мкм | КТ 0 | 2725651 |
| Линейки поверочные лекальные типов ЛТ, ЛЧ, ЛД | 50..500 мм Н 1..3 мкм | КТ1 | 2725751 |
| Линейки поверочные типа ШМ 2 разряда | 0,4..0,63 м Н 2,5..4 мкм | ПГ (0,05+0,5L+0,01Н) мкм | 2725231 |
| Линейки поверочные типа ШМ 2 разряда | 0,63..1,6 м Н 4..6 мкм | ПГ (1+0,5L+0,02H) мкм | 2725232 |
| Линейки поверочные типа ШМ 3 разряда | 0,4..0,63 м Н 6..10 мкм | ПГ (1+L+0,02Н) мкм | 2725331 |
| Линейки поверочные типа ШМ 3 разряда | 0,63..1,6 м Н 10..16 мкм | ПГ (2+L+0,04H) мкм | 2725332 |
| Линейки поверочные типа ШМ 3 разряда | 1.6..3 м Н 16..30 мкм | ПГ (2+L+0,04Н) мкм | 2725333 |
| Линейки поверочные типов ШМ и УТ | 0,25..0,63 м Н 2..4 мкм | КТ 0 | 2725631 |
| Линейки поверочные типов ШМ и УТ | 0,63..1,6 м Н 4..6 мкм | КТ 0 | 2725632 |
| Линейки поверочные типа ШМ | 0,4..0,63 м Н 6..10 мкм | КТ 1 | 2725731 |
| Линейки поверочные типов ШМ и УТ | 0,63..1,6 м Н 10..16 мкм | КТ 1 | 2725732 |
| Линейки поверочные типа ШМ | 1,6..3 м Н 16..30 мкм | КТ 1 | 2725733 |
| Линейки поверочные типа ШМ | 0,4..0,63 м Н 10..16 мкм | КТ 2 | 2725831 |
| Линейки поверочные типа ШМ | 0,63..1,6 м Н 16..25 мкм | КТ 2 | 2725832 |
| Линейки поверочные тина ШМ | 1,6..3 м Н 25..50 мкм | КТ 2 | 2725833 |
| Линейки поверочные типов ШП и ШД 2 разряда | 0,25..0,63 м Н 2..4 мкм | ПГ (0,5+0,5L+0,01H) мкм | 2725241 |
| Линейки поверочные типов ШП и ШД 2 разряда | 0,63..1,6 м Н 4..6 мкм | ПГ (1+0,5L+0,02H) мкм | 2725242 |
| Линейки поверочные типов ШП и ШД 3 разряда | 0,25..0,63 м Н 5..10 мкм | ПГ (1+L+0,02Н) мкм | 2725341 |
| Линейки поверочные типов ШП и ШД 3 разряда | 0,63..1,6 м Н 10..16 мкм | ПГ (2+L+0,04H) мкм | 2725342 |
| Линейки поверочные типов ШП и ШД 3 разряда | 1,6..4 м Н 16..40 мкм | ПГ (2+L+0,04H) мкм | 2725343 |
| Линейки поверочные типов ШП и ШД | 0,25..0,63 м Н 2..4 мкм | КТ 0 | 2725641 |
| Линейки поверочные типов ШП и ЩД | 0,63..1,6 м Н 4..6 мкм | КТ 0 | 2725642 |
| Линейки поверочные типов ШП и ЩД | 0,25..0,63 м Н 5..10 мкм | КТ 1 | 2725741 |
| Линейки поверочные типов ШП и ШД | 0,63..1,6 м Н 10..16 мкм | КТ 1 | 2725742 |
| Линейки поверочные типов ШП и ШД | 1,6..3 м Н 16..30 мкм | КТ 1 | 2725743 |
| Линейки поверочные типов ШП и ШД | 0,25..0,63 м Н 8..16 мкм | КТ 2 | 2725841 |
| Линейки поверочные типов ШП и ШД | 0,63..1,6 Н 16..25 мкм | КТ 2 | 2725842 |
| Линейки поверочные типов ШП и ШД | 1,6..4 м Н 25..60 мкм | КТ 2 | 2725843 |
| Микронивелиры типа МН-2 2 разряда | 0,4..10 м ЦД 0,025 мм/м | ПГ 0,005 мм/м | 2725212 |
| Микронивелиры типа МН-2 | 0,4..10 м ЦД 0,025 мм/м | ПГ (2+L+0,04H) мкм | 2725712 |
| Нивелиры |  | СКО 0,3..10 мм/км | 2725761 |
| Плиты поверочные 2 разряда | 1000..2500 мм Н 5..8 мкм | ПГ (1,5+0,8L+0,02H) мкм | 2725281 |
| Плиты поверочные 3 разряда | 1000..2500 мм Н 20..30 мкм | ПГ (3+l,5L+0,04H) мкм | 2725381 |
| Плиты поверочные | 160..630 мм Н 2..8 мкм | КТ 00 и 0 | 2725681 |
| Плиты поверочные | 1000..2500 мм Н 5..8 мкм | КТ 00 | 2725682 |
| Плиты поверочные | 400..1000 мм Н 6..10 мкм | КТ 0 | 2725781 |
| Плиты поверочные | 1000..2500 мм Н 10..16 мкм | КТ 0 | 2725782 |
| Плиты поверочные | 160..630 мм Н 8..16 мкм | КТ 1 | 2725881 |
| Плиты поверочные | 630..1000 мм Н 16..20 мкм | КТ 1 | 2725882 |
| Плиты поверочные | 1000..2500 мм Н 20..30 мкм | КТ 1 | 2725883 |
| Плиты поверочные | 160..1000 мм Н 16..40 мкм | КТ 2 | 2725981 |
| Плиты поверочные | 630..2500 мм Н 30..60 мкм | КТ 2 | 2725982 |
| Плиты поверочные | 400..1000 мм Н 50..80 мкм | КТ 3 | 2725983 |
| Плиты поверочные | 1000..2500 мм Н 80..120 мкм | КТ 3 | 2725984 |
| Плоскомеры оптические 3 разряда | 0,5..5 м ЦД 1 мкм | ПГ (5+5L) мкм | 2725311 |
| Плоскомеры оптические | 0,5..5 м ЦД 1 мкм | ПГ (5+5L) мкм | 2725611 |
| Плоскомеры оптические | 0,5..5 м ЦД 5 мкм | ПГ (5+12L) мкм | 2725711 |
| Приборы типа ППС (трубы визирные) | 0,5..30 м | ПГ(10+5L) мкм | 2725718 |
| Призмы поверочные и разметочные | 35(40(30 ..300(125(180 мм | КТ 0; КТ 1; КТ 2 | 2725971 |
| Струны оптические 3 разряда | 0,5..10 м ЦД 1 мкм | ПГ (4+2L) мкм | 2725313 |
| Струны оптические | 0,5..10 м ЦД 1 мкм | ПГ (4+2L) мкм | 2725713 |
| Уровни гидростатические 3 разряда | 0,5..6 м ЦД 10 мкм | ПГ (10+3L) мкм | 2725321 |
| Уровни гидростатические | 0,5..6 м ЦД 10 мкм | ПГ (10+3L) мкм | 2725721 |
| Устройство компарирующее | ЦД 0,001 мм | ПГ 0,0015 мм | 2725612 |
| 2741 Средства измерений параметров эвольвентных поверхностей |
| Колеса зубчатые измерительные 3 разряда | ДИАМ 68..200 мм М 1..10 мм | ПГ 2,5 мкм | 2741301 |
| Меры эвольвентные 3 разряда | РДО 37..150 мм | ПГ 2,5 мкм | 2741311 |
| Приборы для контроля профиля зуба (интерференционные приборы ИППК) 2 разряда |  | ПГ 1,2 мкм | 2741211 |
| Приборы для контроля профиля зуба (координатно-измерительные машины) |  | ПГ 5 мкм | 2741621 |
| Приборы для контроля профиля зуба (эвольвентомеры) 2 разряда | 20..450 мм М 0,8..10 мм | ПГ 1,5 мкм | 2741201 |
| Приборы для контроля профиля зуба (эвольвентомеры) повышенной точности | 20..450 мм | ПГ 1,2..4 мкм | 2741601 |
| Приборы для контроля профиля зуба (эвольвентомеры) | ДИАМ 20..320 мм М 1..10 мм | ПГ 5..8 мкм | 2741611 |
| 2745 Средства измерений параметров резьб |
| Калибры резьбовые вентилей и горловин баллонов газовых: пробки, кольца | ДИАМ 20,2..31,7 мм |  | 2745723 |
| Калибры резьбовые квадратных бурильных штанг: пробки, кольца | ДИАМ 4..6" |  | 2745725 |
| Калибры резьбовые метрические: пробки, кольца | M 1..100 мм | 4..8 степень точности | 2745711 |
| Калибры резьбовые метрические: пробки, кольца | М 105..300 мм | 4..8 степень точности | 2745713 |
| Калибры резьбовые трапецеидальные однозаходные: пробки, кольца | ДИАМ 10..300 мм | КТ 1; 2; 3 | 2745731 |
| Калибры резьбовые трубные конические: пробки, кольца | 1/8..6" |  | 2745721 |
| Калибры резьбовые трубные цилиндрические: пробки, кольца | 1/8..4" | КТ А и В | 2745715 |
| Калибры резьбы буров; бурильных, обсадных, насосно-компрессорных труб, муфт; замковой резьбы: пробки, кольца | ДУ 40..407 мм |  | 2745735 |
| Калибры с круглой резьбой для цоколей и патронов электроламп: пробки, кольца | Е5, Е10, Е14, Е27, Е40 |  | 2745733 |
| Ножи измерительные | ГОСТ 7013-67 |  | 2745701 |
| Приспособление для измерения среднего диаметра внутренней резьбы типа ИП-9 |  |  | 2745702 |
| Шаблоны резьбовые | 0,4..6,0 мм 28..4 нитки на 1" | ПГ 0,01..0,015 мм ПГ 35..20' | 2745801 |
| 2751 Средства измерений параметров зубчатых зацеплений |
| Биениемеры | M 1..10 мм | ПГ 4..8 мкм | 2751631 |
| Зубомеры смещения | М 2..50 мм | ПГ 9..50 мкм | 2751681 |
| Зубомеры хордовые | М 1,5..18 мм | ПГ 20 мкм | 2751661 |
| Колеса зубчатые измерительные 3 разряда, аттестованные по кинематической погрешности | М 1..8 мм | ПГ 3 мкм | 2751301 |
| Колеса зубчатые измерительные 3 разряда, аттестованные по окружному шагу и биению | M 1..50 мм | ПГ 2,5..5 мкм | 2751311 |
| Межцентромеры | М 1..10 мм | ПГ 10..20 мкм | 2751651 |
| Нормалемеры | 0..300 мм | ПГ 5..16 мкм | 2751641 |
| Приборы для контроля кинематической погрешности | М 1..8 мм | ПГ 4..12 мкм | 2751601 |
| Приборы для контроля направления зуба | М 1..8 мм | ПГ 2..4 мкм | 2751671 |
| Приборы зубоизмерительные фирмы "Карл Цейс" 2 разряда | М 1..12 мм ДИАМ 10..450 мм | ПГ 2 мкм | 2751211 |
| Приспособление специальное для поверки шагомеров типа HЦ 3 разряда | ДИАМ 3..40 мм | ПГ 3 мкм | 2751321 |
| Шагомеры для контроля окружного шага | М 2..50 мм | ПГ 5..15 мкм | 2751611 |
| Шагомеры для контроля шага зацепления | М 2..50 мм | ПГ 5..15 мкм | 2751621 |
| 2761 Средства измерений плоского угла |
| Автоколлиматоры 2 разряда | ЦД 0,2; 0,5" | ПГ 1" | 2761271 |
| Автоколлиматоры 3 разряда | ЦД 0,5; 1" | ПГ 2" | 2761371 |
| Автоколлиматоры визуальные | ЦД 0,2; 0,5" | ПГ 0,6..6" | 2761771 |
| Автоколлиматоры визуальные | ЦД 1; 5" | ПГ 5..30" | 2761871 |
| Автоколлиматоры фотоэлектрические | ЦД 0,1" | ПГ 2" | 2761772 |
| Головки делительные оптические | 0..360 градус | ПГ 2" | 2761651 |
| Головки делительные оптические | 0..360 градус ЦД 5" | ПГ 5" | 2761751 |
| Головки делительные оптические | 0..360 градус ЦД 20; 60" | ПГ 20" | 2761851 |
| Гониометры-спектрометры 1 разряда | 0..360 градус | ПГ 0,3" | 2761161 |
| Гониометры 2 разряда | 0..360 градус | ПГ 1" | 2761261 |
| Гониометры 3 разряда | 0..360 градус | ПГ 3" | 2761361 |
| Гониометры | 0..360 градус | ПГ 1; 2" | 2761661 |
| Гониометры | 0..360 градус | ПГ 3; 5" | 2761761 |
| Квадранты оптические | 0..360 градус ЦД 2" | ПГ 5" | 2761752 |
| Квадранты оптические | 0..360 градус ЦД 10" | ПГ 10" | 2761852 |
| Квадранты оптические | 0..360 градус ЦД 60" | ПГ 30" | 2761952 |
| Линейки синусные КТ 1 | 100..500 мм | ПГ 4..10" | 2761731 |
| Линейки синусные КТ 2 | 100..500 мм | ПГ 6..15" | 2761831 |
| Меры плоского угла 1 разряда тип 4 многогранные |  | ПГ 0,3" | 2761101 |
| Меры плоского угла 2 разряда тип 4, многогранные |  | ПГ 1" | 2761201 |
| Меры плоского угла 2 разряда типов 1, 2, 3 |  | ПГ 1" | 2761202 |
| Меры плоского угла 3 разряда тип 4, многогранные |  | ПГ 3" | 2761301 |
| Меры плоского угла 3 разряда типов 1, 2 и 3 |  | ПГ 3" | 2761302 |
| Меры плоского угла 4 разряда тип 4, многогранные |  | ПГ 10" | 2761401 |
| Меры плоского угла 4 разряда типов 1, 2 и 3 |  | ПГ 10" | 2761402 |
| Меры плоского угла тип 4, многогранные КТ 0 |  | ПГ 5" | 2761701 |
| Меры плоского угла типов 1, 2 и 3 КТ 0 |  | ПГ 5" | 2761702 |
| Меры плоского угла тип 4, многогранные КТ 1 |  | ПГ 10" | 2761801 |
| Меры плоского угла типов 1, 2, 3 КТ 1 |  | ПГ 10" | 2761802 |
| Меры плоского угла тип 4, многогранные КТ 2 |  | ПГ 30" | 2761901 |
| Меры плоского угла типов 1, 2, 3 КТ 2 |  | ПГ 30" | 2761902 |
| Приборы КПУ-3 для поверки мер угловых 3 разряда | -90..+90" | ПГ 3..5" | 2761341 |
| Приборы угловые измерительные делительные | 0..360 градус | ПГ 0,25; 0,5" | 2761641 |
| Системы углоизмерительные типа ГС1Л | 0..360 градус | СКО 0,14" | 2761642 |
| Столы делительные оптические | 0..360 градус | ПГ 1..3" | 2761741 |
| Столы делительные оптические | 0..360 градус | ПГ 5..7" | 2761742 |
| Столы делительные оптические | 0..360 градус | ПГ 10..20" | 2761743 |
| Тахеометры электронные | 0..3000 м 0..360 градус | ПГ 3..8 мм/км ПГ 1..10" | 2761692 |
| Теодолиты | 0..360 градус – горизонт. углы -55..60 градус - вертикальные угль | СКО 0,5..60" | 2761662 |
| Угломеры для контроля углов многолезвийного инструмента модели 2УРИ | 0..35 градус ЦД 1 градус | ПГ 20' | 2761942 |
| Угломеры маятниковые типа 3УРИ-М | 0..360 градус ЦД 1 градус | ПГ 1 градус | 2761943 |
| Угломеры оптические и с нониусом типов 1; 2; 3 и 4 | 0..360 градус ЦД 2; 5; 10' | ПГ 2; 5; 10' | 2761941 |
| Угольники поверочные 90 градусов всех типов | 60..630 мм | КТ 0; 1; 2 | 2761502 |
| Угольники поверочные 90 градусов типа УШ | 630..1600 мм | КТ 1; 2 | 2761501 |
| Уровни рамные и брусковые | 200 мм ЦД 0,02..0,15 мм/м | ПГ 10" | 2761783 |
| Уровни с микрометрической подачей ампулы тип 1 | -10..10 мм/м ЦД 0,01 мм/м | ПГ 0,02 мм/м | 2761782 |
| Уровни с микрометрической подачей ампулы тип 2 | -30..30 мм/м ЦД 0,1 мм/м | ПГ 0,1 мм/м | 2761882 |
| Уровни электронные 2 разряда | -30"..30" ЦД 1" | ПГ 0,5" | 2761282 |
| Установки автоматизированные для поверки мер угловых призматических 1 разряда | 0..360 градус | ПГ 0,2" | 2761141 |
| Экзаменаторы 1 разряда | 0..1200" ЦД 0,1; 0,5" | ПГ 0,15..0,4" | 2761181 |
| Экзаменаторы 2 разряда | ЦД 1; 4" | ПГ 0,4..2" | 2761281 |
| 2771 Средства измерений неразрушающего контроля |
| Образцы эквивалентной ультразвуковой толщины | 4500..6500 м/с 0,2..300 мм | ПГ 0,7..0,3% | 2771251 |
| Толщиномеры контактные ультразвуковые | 4500..6500 м/с 0,6..1000 мм | ПГ 15..1% | 2771851 |
| 2772 Средства измерений поверхностной плотности и толщины листовых материалов |
| Меры эквивалентные поверхностной плотности 1 разряда | 5..5000 г/м2 | ПГ 0,1..0,3% | 2772111 |
| Меры эквивалентные поверхностной плотности 2 разряда | 5..5000 г/м2 | ПГ 0,4..1,2% | 2772211 |
| Меры эквивалентные поверхностной плотности и толщины тонких пластичных материалов 1 разряда | 5..50 г/м2 0,005..0,5 мм | ПГ 0,2..0,3% | 2772131 |
| Меры эквивалентные поверхностной плотности и толщины тонких пластичных материалов 2 разряда | 5..500 г/м2 0,005..0,5 мм | ПГ 0,5..1,2% | 2772231 |
| Меры поверхностной плотности | 5..5000 г/м2 | ПГ 0,2..1,2% | 2772611 |
| Меры поверхностной плотности | 5..5000 г/м2 | ПГ 0,4..1,2% | 2772711 |
| Меры поверхностной плотности и толщины | 5..500 г/м2 0,005..0,5 мм | ПГ 0,4..1,2% | 2772631 |
| Меры поверхностной плотности и толщины | 5..500 г/м2 0,005..0,5 мм | ПГ1..1,2% | 2772731 |
| Меры поверхностной плотности и толщины | 200..5000 г/м2 0,2..5 мм | ПГ 0,4..1,2% | 2772751 |
| Меры эквивалентные поверхностной плотности и толщины твердых хрупких материалов 2 разряда | 200..5000 г/м2 0,2..5 мм | ПГ 0,2..1,2% | 2772251 |
| Меры поверхностной плотности и толщины мягких пластичных материалов 2 разряда | 200..5000 г/м2 0,2..5 мм | ПГ 0,5..1,2% | 2772271 |
| Меры поверхностной плотности и толщины мягких пластичных материалов | 200..5000 г/м2 0,2..5 мм | ПГ 1..1,2% | 2772771 |
| Толщиномеры радиоизотопные для листовых и ленточных материалов, отградуированные в единицах поверхностной плотности | 5..5000 г/м2 | КТ 0,25 | 2772621 |
| Толщиномеры радиоизотопные для листовых и ленточных материалов, отградуированные в единицах поверхностной плотности | 5..5000 г/м2 | КТ 1 | 2772721 |
| Толщиномеры радиоизотопные для тонких пластичных листовых и ленточных материалов, отградуированные в единицах длины | 0,005..0,5 мм | КТ 0,5 | 2772641 |
| Толщиномеры радиоизотопные для тонких пластичных листовых и ленточных материалов, отградуированные в единицах длины | 0,005..0,5 мм | КТ 1; 1,5 | 2772741 |
| Толщиномеры радиоизотопные для тонких пластичных листовых и ленточных материалов, отградуированные в единицах длины | 0,005..0,5 мм | КТ 2,5; 4 | 2772841 |
| Толщиномеры радиоизотопные для твердых хрупких листовых и ленточных материалов, отградуированные в единицах длины | 0,2..5 мм | КТ 0,5..1,5 | 2772761 |
| Толщиномеры радиоизотопные для твердых хрупких листовых и ленточных материалов, отградуированные в единицах длины | 0,2..5 мм | КТ 2,5; 4 | 2772861 |
| Толщиномеры радиоизотопные для мягких пластичных листовых и ленточных материалов, отградуированные в единицах длины | 0,2..5 мм | КТ 0,5..1,5 | 2772781 |
| Толщиномеры радиоизотопные для мягких пластичных листовых и ленточных материалов, отградуированные в единицах длины | 0,2..0,5 мм | КТ 2,5; 4 | 2772881 |
| Установки радиоизотопные для поверки мер поверхностной плотности 1 разряда | 5..5000 г/м2 | ПГ 0,2..0,6% | 2772122 |
| 2773 Средства измерений поверхностной плотности покрытий в диапазоне 0,001..1,000 кг/м2 |
| Государственные стандартные образцы поверхностной плотности покрытий 1 разряда | 1..1000 г/м2 | ПГ 1..3% | 2773111 |
| Государственные и отраслевые стандартные образцы поверхностной плотности покрытий 2 разряда | 2...1000 г/м2 | ПГ 3..6% | 2773211 |
| Стандартные образцы поверхностной плотности покрытий | 2..1000 г/м2 | ПГ5..10% | 2773611 |
| Стандартные образцы поверхностной плотности покрытий | 1..1000 г/м2 | ПГ 10% | 2773711 |
| Толщиномеры покрытий радиоизотопные 2 разряда | 2…1000 г/м2 0,2...100 мкм | ПГ 5% | 2773201 |
| Толщиномеры покрытий радиоизотопные | 2..1000 г/м2 0,2…100 мкм | ПГ 2..5% | 2773601 |
| Толщиномеры покрытий радиоизотопные | 5..1000 г/м2 0,5..1000 мкм | ПГ6..20% | 2773701 |
| 2774 Средства измерений толщины покрытий в диапазоне 1..20000 мкм |
| Комплекс средств для поверки мер толщины покрытий 1 разряда | 1..10000 мкм | ПГ (0,05+0,01L) мкм | 2774101 |
| Наборы мер толщины покрытий 2 разряда | 1,6..1000 мкм | ПГ 2,5% | 2774222 |
| Наборы мер толщины покрытий | 1,6..1000 мкм | ПГ 2,5% | 2774622 |
| Наборы мер толщины полупроводниковых и диэлектрических покрытий на диэлектрических и полупроводниковых основаниях 2 разряда | 1..30 мкм | ПГ 2,5% | 2774221 |
| Приборы для определения толщины защитного слоя бетона | 30..500 мм | ПГ 10% | 2774831 |
| Толщиномеры диэлектрических покрытий на немагнитных токопроводящих и магнитных основаниях | 2..20000 мкм | ПГ 1..200 мкм | 2774631 |
| Толщиномеры диэлектрических покрытий на полупроводниковых основаниях | 1..5 мкм | ПГ 0,4..1 мкм | 2774651 |
| Толщиномеры магнитных покрытий на магнитных основаниях | 6.. 100 мкм | ПГ 0,5..10 мкм | 2774691 |
| Толщиномеры магнитных покрытий на немагнитных токопроводящих основаниях | 1,6..100 мкм | ПГ 0,4..10 мкм | 2774681 |
| Толщиномеры немагнитных токопроводящих покрытий на магнитном основании | 4..1000 мкм | ПГ 1,5..100 мкм | 2774661 |
| Толщиномеры немагнитных токопроводящих покрытий на немагнитных токопроводящих основаниях | 2..500 мкм | ПГ 0,4..18 мкм | 2774671 |
| Толщиномеры полупроводниковых покрытий на диэлектрических основаниях | 10..30 мкм | ПГ 0,4..1 мкм | 2774641 |
| Установки для поверки магнитных и вихретоковых толщиномеров диэлектрических покрытий 2 разряда | 1..20000 мкм | ПГ 0,6..20 мкм | 2774201 |
| 2780 Средства измерений площади |
| Линейки контрольные | 437 мм 0,6 м2 | ПГ 0,5% | 2780351 |
| Машины кожемерные механические | 50..600 дм2 | ПГ 2% | 2780623 |
| Машины электронные для измерения площадей жестких кож | 50..399 дм2 | ПГ 2..0,5% | 2780622 |
| Машины электронные для измерения площадей мягких кож | 50..399 дм2 | ПГ 2..0,5% | 2780621 |
| Машины для измерения площадей меховых овчин | 30..150 дм2 | ПГ 3,5..2% | 2780624 |
| Машины электронные для измерения площадей шаблонов и лекал | 100..1000 см2 1000..11000 см2 | ПГ 1% ПГ 0,5% | 2780611 |
| Планиметры кожемерные | До 3м2 | ПГ 2% | 2780651 |
| Планиметры полярные | 20..400 см2 | ПГ 0,5..0,4% | 2780653 |
| Планиметры пропорциональные и корневые | 20..400 см2 | ПГ 0,8% ПГ 0,5..0,4% | 2780652 |
| Шаблоны контрольные | 100 см2; 1000см2 Толщина 1..2 мм | ПГ 0,1% | 2780311 |
| Шаблоны контрольные | 30 дм2; 50 дм2 Толщина 0,2..6,0 мм | ПГ 0,5% | 2780321 |
| 2781 Средства измерения относительного изменения площади сечения протяженных изделий |
| Измерители относительного изменения площади сечения протяженных изделий | ДИАМ 6..64 мм Диапазон измерений 0..30% | ПГ 1..4% | 2781821 |
| Имитаторы относительного изменения площади сечения протяженных изделий | ДИАМ 6..64 мм ДИАМ проволоки 0,5..5 мм | ПГ 0,5% | 2781421 |
| 2782 Средства измерений геометрических размеров и расположения локальных несплошностей материалов деталей |
| Дефектомеры | 0,1..5 мм | ПГ 5..10% | 2782821 |
| Измерители глубины расположения локальных несплошностей | 0..1500 мм | ПГ 10% | 2782851 |
| Измерители объема условной локальной несплошности | 1,1..40 мм3 | ПГ 10% | 2782861 |
| Образцы стандартные с искусственным дефектом | 0,1..5 мм | ПГ 1..4% | 2782421 |
| 2799 Средства измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел в диапазоне температур 90..1800К |
| Дилатометры 1 разряда | 90..1500 К (0,3..25)(10-6 1/К | ПГ (0,25..10)(10-7 1/К | 2799111 |
| Дилатометры 3 разряда | 90..1500 К (3..25)(10-6 1/К | ПГ (0,8..30)(10-7 1/К | 2799311 |
| Дилатометры интерференционные и компараторные | 90..1800 К (0,05..25)(10-6 1/К | ПГ (0,3..15)(10-7 1/К | 2799611 |
| Дилатометры интерференционные и компараторные | 90..1500 К (0,3..25)(10-6 1/К | ПГ (1,2..45)(10-7 1/К | 2799711 |
| Дилатометры компараторные | 90..1500 К (3..25)(10-6 1/К | ПГ (0,35..15)(10-6 1/К | 2799811 |
| Дилатометры компараторные и с толкателем | 90..1800 К (3..25)(10-6 1/К | ПГ (2..25)(10-7 1/К | 2799621 |
| Дилатометры с толкателем | 90..1500 К (3..25)(10-6 1/К | ПГ (1,2..45)(10-7 1/К | 2799721 |
| Дилатометры с толкателем | 90..1500 К (5..50)(10-6 1/К | ПГ (0,35..20)(10-6 1/К | 2799821 |
| Меры температурного коэффициента линейного расширения 2 разряда | 90..1500 К (0,3..25)(10-6 1/К | ПГ (0,4..15)(10-7 1/К | 2799231 |
| Меры температурного коэффициента линейного расширения 4 разряда | 90..1500 К (3..25)(10-6 1/К | ПГ (1,1..45)(10-7 1/К | 2799421 |

28 ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

| Наименование группы СИ | Диапазон измерений | Характеристика точности | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2801 Средства измерений массы |
| Весы автомобильные | 10..60 т | ПГ 1..3 дел. | 2801751 |
| Весы автомобильные | До 200 т | ПГ 1..3 дел. | 2801752 |
| Весы вагонные общего назначения | 7,5..200 т | ПГ 1..3 дел. | 2801661 |
| Весы для взвешивания вагонов в движении | 70..200 т | КТ 0,2..2 | 2801662 |
| Весы крановые и монорельсовые | 100..2(105 кг | ПГ 1..3 дел. | 2801641 |
| Весы крутильные торсионные | 0,02..5 г | ПГ 0,001..0,01 мг | 2801621 |
| Весы крутильные торсионные | 1..1000 мг | ЦД 0,002..1 мг | 2801622 |
| Весы крутильные торсионные | 0,02..5 г | ПГ 0,02..10 мг | 2801721 |
| Весы лабораторные 1 разряда | 0,002..20 кг | СКО 0,003..1,5 мг | 2801131 |
| Весы лабораторные 2 разряда | 0,002..20 кг | СКО 0,007..6 мг | 2801231 |
| Весы лабораторные 3 разряда | 0,002..50 кг | СКО 0,02..60 мг | 2801331 |
| Весы лабораторные 4 разряда | 0,02..50 кг | ПГ 1,2..600 мг | 2801431 |
| Весы лабораторные общего назначения | 0,002..50 кг | КТ 1 | 2801531 |
| Весы лабораторные общего назначения | 0,001..50 кг | КТ 2 | 2801631 |
| Весы лабораторные общего назначения | 0,002..50 кг | КТ 3 | 2801731 |
| Весы лабораторные общего назначения | 0,05..50 кг | КТ 4 | 2801831 |
| Весы настольные для определения и регистрации массы продукта | 3..30 кг | ПГ 3..30 г | 2801552 |
| Весы настольные гирные и циферблатные общего назначения | 1..20 кг ЦД 1..10 г | ПГ 1,5 дел | 2801553 |
| Весы непрерывного действия | 3,0..450 т/ч | КТ 0,5..4 | 2801791 |
| Весы непрерывного действия | 100..18000 кг/ч | КТ 0,5..4 | 2801792 |
| Весы непрерывного действия | 450..4500 т/ч | КТ 0,5..2 | 2801793 |
| Весы платформенные передвижные и врезные | 2,5..600 кг | ПГ 1..3 дел. | 2801551 |
| Весы платформенные передвижные и врезные | Св.600..1000 кг | ПГ 1..3 дел. | 2801554 |
| Весы платформенные передвижные и врезные | Св. 1000..2000 кг | ПГ 1..3 дел. | 2801555 |
| Весы платформенные передвижные и врезные | Св. 2000..5000 кг | ПГ 1..3 дел. | 2801556 |
| Весы платформенные автомобильные, вагонеточные | 50..10000 кг | ПГ 1..3 дел. | 2801651 |
| Весы счетные и специального назначения | 0,25..500 кг | ПГ 0,5..1,5 дел. | 2801541 |
| Весы счетные и специального назначения | 500..1000 кг | ПГ 0,75 кг | 2801542 |
| Весы счетные и специального назначения | 1000..2000 кг | ПГ 0,75..1 кг | 2801543 |
| Весы элеваторные | 250..70000 кг | ПГ 1..3дел. | 2801741 |
| Гири 4 разряда | 500..2000 кг | ПГ 50..200 г | 2801411 |
| Гири 4 разряда | 50; 100; 200 кг | ПГ 5; 10;20 г | 2801413 |
| Гири 1 разряда и общего назначения 1 КТ | 1(10-6..1 кг | ПГ 6(10-4..0,15 мг | 2801101 |
| Гири 2 разряда и общего назначения 2 КТ | 1..500 мг | ПГ 0,006..0,025 мг | 2801201 |
| Гири 2 разряда и общего назначения 2 КТ | 1..500 г | ПГ 0,03..0,75 мг | 2801202 |
| Гири 2 разряда и общего назначения 2 КТ | 1..20 кг | ПГ 1,5..30 мг | 2801203 |
| Гири 3 разряда и общего назначения 3 КТ | 1(10-6..20 кг | ПГ 0,015..75 мг | 2801301 |
| Гири 4 разряда и общего назначения 4 КТ | 5(10-6..20 кг | ПГ 0,4..2000 мг | 2801401 |
| Гири общего назначения 5 КТ | 0,01..20 кг | ПГ 20..3200 мг | 2801501 |
| Гири общего назначения 6 КТ | 0,01..10 кг | ПГ 50..5000 мг | 2801601 |
| Гири условные | 0,1..5кг | ПГ 30..800 мг | 2801701 |
| Дозаторы весовые дискретного действия | 0,5..100 кг | КТ 0,1..2,5 | 2801581 |
| Дозаторы весовые дискретного действия | 100..3000 кг | КТ 0,1..2,5 | 2801582 |
| Дозаторы непрерывного действия | до 30 т/ч | КТ 0,25..2,5 | 2801691 |
| Дозаторы непрерывного действия | 30..600 т/ч | КТ 0,25..2,5 | 2801692 |
| Дозаторы непрерывного действия | 630..1600 т/ч | КТ 0,25..2,5 | 2801693 |
| Компараторы электротензометрические 3 разряда | 500..2000 кг | ПГ 10..50 г | 2801351 |
| Компараторы электротензометрические 3 разряда | 50..100 кг | ПГ 1..2 г | 2801352 |
| Пурки литровые 1 разряда | 1 л | ПГ 1,5 г | 2801171 |
| Пурки литровые 2 разряда | 1 л | ПГ 2 г | 2801271 |
| Пурки литровые | 1 л | ПГ 4 г | 2801471 |
| Пурки 20-литровые | 20 л | ПГ 20 г | 2801771 |
| Тележки самоходные весоповерочные 4 разряда | 2000 кг | ПГ 200 г | 2801412 |
| 2811 Средства измерений силы |
| Граммометры | 0,05..3 Н | ПГ 4% | 2811941 |
| Динамометры 1 разряда | 10..106 Н | ПГ 0,1% | 2811112 |
| Динамометры 3 разряда | 10..3(105 Н | ПГ 0,5% | 2811301 |
| Динамометры 3 разряда | 50..5(103 Н | ПГ 0,5% | 2811302 |
| Динамометры 3 разряда | 103..2(105 Н | ПГ 0,5% | 2811303 |
| Динамометры 3 разряда | 200..2(106 Н | ПГ 0,5% | 2811311 |
| Динамометры 3 разряда | 5(104..2(106 Н | ПГ 0,5% | 2811312 |
| Динамометры 3 разряда | 106..1(107 Н | ПГ 0,5% | 2811313 |
| Динамометры виброчастотные 1 разряда | 103..5(104 Н | ПГ 0,1% | 2811101 |
| Динамометры виброчастотные 1 разряда | 2(104..106 Н | ПГ 0,1% | 2811111 |
| Динамометры и датчики силы | 103..2(105 Н | ПГ 0,5% | 2811603 |
| Динамометры и датчики силы | 200..3(105 Н | ПГ 0,1% | 2811501 |
| Динамометры и датчики силы | 50..5(103 Н | ПГ 0,5% | 2811602 |
| Динамометры и датчики силы | 200..2(106 Н | ПГ 0,5% | 2811611 |
| Динамометры и датчики силы | 5(104..2(106 Н | ПГ 0,5% | 2811612 |
| Динамометры и датчики силы | 106..3(107 Н | ПГ 0,5% | 2811613 |
| Динамометры и датчики силы | 10..2(106 Н | ПГ 1% | 2811621 |
| Динамометры и датчики силы | 1(106..3(107 Н | ПГ 1% | 2811622 |
| Динамометры и датчики силы | 10-2..10 Н | ПГ 0,1% | 2811541 |
| Динамометры пружинные общего назначения | 10..105 H | ПГ 2% | 2811731 |
| Динамометры пружинные общего назначения | 2(103..2(105 Н | ПГ 2% | 2811732 |
| Динамометры пружинные общего назначения | 5(102..5(105 Н | ПГ 2% | 2811733 |
| Динамометры реверсионные | 5(10-2..5 H |  | 2811841 |
| Копры маятниковые | 5..2(103 Дж | ПГ 5(10-1..2,5(10 Дж | 2811691 |
| Машины для испытания проволок на скручивание | 30; 60 об/мин | ПГ 3; 6 об/мин 0,5 об. числа скручив. | 2811976 |
| Машины и установки силоизмерительные 2 разряда | 10..5(104 Н | ПГ 0,2% | 2811202 |
| Машины и установки силоизмерительные 2 разряда | 102..2(105 Н | ПГ 0,2% | 2811203 |
| Машины и установки силоизмерительные 2 разряда | 103..106 Н | ПГ 0,2% | 2811211 |
| Машины и установки силоизмерительные 2 разряда | 2(103..2(106 Н | ПГ 0,2% | 2811212 |
| Машины и установки силоизмерительные 2 разряда | 3(103..3(106 Н | ПГ 0,2% | 2811213 |
| Машины и установки силоизмерительные 2 разряда | 1(106..3(107 Н | ПГ 0,2% | 2811214 |
| Машины и установки силоизмерительные малых сил | 10-2..10 Н | ПГ 0,2% | 2811231 |
| Машины испытательные | 1..5(103 Н | ПГ 2% | 2811772 |
| Машины испытательные | 2(103..105 Н | ПГ 2% | 2811773 |
| Машины испытательные | 4(103..2(105 Н | ПГ 2% | 2811774 |
| Машины испытательные | 104..5(105 Н | ПГ 2% | 2811775 |
| Машины испытательные | 10-2..103 Н | ПГ 2,5% | 2811781 |
| Машины испытательные | 102..5(103 Н | ПГ 2,5% | 2811782 |
| Машины испытательные, прессы и установки | 2(105..5(106 Н | ПГ 3% | 2811881 |
| Машины испытательные, прессы и установки | 10..3(105 Н | ПГ 1% | 2811651 |
| Машины испытательные прессы и установки | 103..5(105 Н | ПГ 1% | 2811653 |
| Машины испытательные прессы и установки | 2(102..2(106 Н | ПГ 1% | 2811654 |
| Машины испытательные прессы и установки | 1(106..3(107 Н | ПГ 1% | 2811655 |
| Машины испытательные прессы и установки | 10-2..50 Н | ПГ 2% | 2811771 |
| Преобразователи силы унифицированные струнные | 1..10 Н | ПГ 0,4% | 2811547 |
| 2812 Средства измерений переменных сил |
| Динамометры переменных сил образцовые | (0,5..50)(104 Н 1..50 Гц | ПГ 1,5% | 2812301 |
| Машины для испытаний на усталость | (0,5..50)(104 Н 1..50 Гц | ПГ 3..5% | 2812601 |
| 2826 Средства измерений крутящего момента силы |
| Измерители крутящего момента | 0..3000 Н(м | ПГ 4% | 2826781 |
| Ключи моментные шкальные и предельные | 1..1,5(103 Н(м | ПГ 2% | 2826631 |
| Ключи моментные шкальные и предельные | 500..2000 Н(м | ПГ 5..6% | 2826731 |
| Ключи моментные шкальные и предельные | 50..200 Н(м | ПГ 4% | 2826741 |
| Ключи моментные шкальные и предельные | 15..200 Н(м | ПГ 6% | 2826742 |
| Ключи моментные шкальные и предельные | 30..100 Н(м | ПГ 6% | 2826752 |
| Ключи моментные шкальные и предельные | 15..50 Н(м | ПГ 4% | 2826761 |
| Машины и приборы для статических испытаний на прочность и жесткость | до 2(104 Н(м | ПГ 1% | 2826629 |
| Машины испытательные на кручение | 20..500 Н(м | ПГ 1% | 2826648 |
| Машины моментоизмерительные 1 разряда | 10..2(104 Н(м | ПГ 0,2..1% | 2826129 |
| Машины моментоизмерительные 1 разряда | 10..2500 Н(м | ПГ 0,2% | 2826138 |
| Машины моментоизмерительные 1 разряда | 500..2000 Н(м | ПГ 1% | 2826139 |
| Моментомеры переносные 2 разряда | 10..5(104 Н(м | ПГ 0,5..2,5% | 2826211 |
| Моментомеры переносные 2 разряда | 300..2000 Н(м | ПГ 0,5% | 2826231 |
| Моментомеры переносные 2 разряда | 60..500 Н(м | ПГ 0,5% | 2826241 |
| Моментомеры переносные 2 разряда | 30..100 Н(м | ПГ 0,5% | 2826251 |
| Моментомеры переносные 2 разряда | 15..50 Н(м | ПГ 0,5% | 2826261 |
| Моментомеры переносные | 20..2(104 Н(м | ПГ 0,5..2,5% | 2826622 |
| Моментомеры стационарные | 15..2000 Н(м | ПГ 1..5% | 2826739 |
| Приборы ротационные динамической вязкости | 0,49..250 Н(м | ПГ 2..5% | 2826749 |
| Приборы ротационные керамической вязкости | 0..20 Н(м | ПГ 4% | 2826769 |
| Стенды поверочные | 500..2000 Н(м | ПГ 2,5% | 2826339 |
| Торсионы крутящего момента 3 разряда | 0..20 Н(м | ПГ 1,5% | 2826369 |
| Установки для поверки моментных ключей 2 разряда | 1..1,5(103 Н(м | ПГ 2% | 2826239 |
| Установки поверочные крутящего момента 2 разряда | 40..200 Н(м | ПГ 1% | 2826249 |
| Установки поверочные крутящего момента 2 разряда | 30..100 Н(м | ПГ 1% | 2826259 |
| Установки поверочные крутящего момента 2 разряда | 15..50 Н(м | ПГ 1% | 2826269 |
| Устройства градуировочные | 0,4..250 Н(м | ПГ 1% | 2826247 |
| 2827 Средства измерений деформации |
| Тензокалибраторы | 0..106 1/млн | ПГ 0,04..1,5% | 2827201 |
| Тензометры и датчики деформации | -106..106 1/млн | ПГ 1..6% | 2827601 |
| Тензорезисторы | -3000..3000 1/млн | ПГ 1..2% | 2827621 |
| Тензорезисторы | -3000..3000 1/млн | ПГ 2..6% | 2827631 |
| Системы измерительные тензометрические | -39999..39999 1/млн 10..700 мм | СКО 2 1/млн ПГ 0,25мм | 2827651 |
| Установки с балками постоянного сечения, нагружаемыми по схеме чистого изгиба 1 разряда | -3000..3000 1/млн | ПГ 0,5..0,8% | 2827101 |
| Установки с балками постоянного сечения, нагружаемыми по схеме чистого изгиба 2 разряда | 3000..3000 1/млн | ПГ 1..2% | 2827211 |
| 2843 Средства измерений постоянного линейного ускорения твердого тела в диапазоне 0,001..200 м/с2 |
| Акселерометры 1 разряда | 5..200 м/с2 | ПГ 0,03% | 2843101 |
| Акселерометры 1 разряда | 0,1..10 м/с2 | ПГ 8..0,006% | 2843111 |
| Акселерометры | 0,001..200 м/с2 | ПГ 50..0,3% | 2843701 |
| Акселерометры | 0,001..10 м/с2 | ПГ 32..0,024% | 2843711 |
| Акселерометры повышенной точности | 0,001..200 м/с2 | ПГ 20..0,5% | 2843601 |
| Акселерометры повышенной точности | 0,001..10 м/с2 | ПГ 10..0,01% | 2843611 |
| Центрифуги 2 разряда | 5..200 м/с2 | ПГ 0,1% | 2843201 |
| Центрифуги 2 разряда | 0,001..10 м/с2 | ПГ 16..0,012% | 2843211 |
| 2844 Средства измерений угловой скорости в диапазоне 5(10-8..2,5(10-4 рад/с |
| Генераторы оптические квантовые кольцевые с частотной подставкой | 5(10-7..2,5(10-4 рад/с | ПГ 3(10-7 рад/с | 2844813 |
| Гироскопы, платформы гиростабилизированные |  | СКО 1,5(10-8 рад/с | 2844611 |
| Гироскопы, платформы гиростабилизированные |  | ПГ 1,8(10-7 рад/с | 2844711 |
| Гиротахометры | 3(10-7..2,5(10-4 рад/с | ПГ 3(10-7 рад/с | 2844811 |
| Столы поворотные 2 разряда | 1,5(10-7..2,5(10-4 рад/с | ПГ 10-7 рад/с | 2844212 |
| Тахометры электронные | 3(10-7..2,5(10-4 рад/с | ПГ 3(10-7 рад/с | 2844812 |
| Установки для средств измерений угловой скорости 1 разряда | 5(10-8..2,5(10-4 рад/с | ПГ 2(10-8 рад/с | 2844111 |
| Установки для средств измерений угловой скорости 2 разряда | 5(10-8..2,5(10-4 рад/с | ПГ 6(10-8 рад/с | 2844211 |
| 2845 Средства измерений постоянного углового ускорения в диапазоне 1..100 рад/с2 |
| Акселерометры угловые | 1..100 рад/с2 | ПГ 1..3% | 2845611 |
| Акселерометры угловые | 1..100 рад/с2 | ПГ 3..9% | 2845711 |
| Акселерометры угловые | 1..100 рад/с2 | ПГ 9..15% | 2845811 |
| Меры углового ускорения 1 разряда | 1..100 рад/с2 | ПГ 0,3% | 2845101 |
| Меры углового ускорения 2 разряда | 1..100 рад/с2 | ПГ 1% | 2845201 |
| Меры углового ускорения 2 разряда | 5..100 рад/с2 | ПГ 3% | 2845202 |
| 2846 Средства измерений ускорения в диапазоне частот 0,5..30 Гц |
| Акселерометры линейные 1 разряда | 5..102 м/с2 | ПГ 6(10-3 | 2846101 |
| Акселерометры линейные | 5..102 м/с2 | ПГ 6(10-3..2(10-2 | 2846601 |
| Акселерометры линейные | 5..102 м/с2 | ПГ 3(10-2..8(10-2 | 2846701 |
| Центрифуги двойные 2 разряда | 5..102 м/с2 | ПГ 10-2 | 2846211 |
| 2849 Средства измерений скорости |
| Измерители скорости бурения | 0..50 м/ч 9999,99 м | ПГ 5% ПГ 0,07 м | 2849921 |
| Комплексы тахометрические | 160..4(103 об/мин | ПГ 5 об/мин | 2849611 |
| Комплексы тахометрические | 50..2500 об/мин | ПГ 1,5% | 2849612 |
| Скоростемеры | 5..220 км/ч | ПГ 0,015 | 2849621 |
| Спидометры автомобильные | 20..220 км/ч | ПГ 3 км/ч | 2849631 |
| Стенды испытательные 2 разряда | 10..199 км/ч | КТ 0,1 | 2849221 |
| Таксометры | 0,1..999,9 км | ПГ 0,1 км | 2849651 |
| Тахометры и стенды 1 разряда | 10..6(104 об/мин | ПГО 2(10-4..5(10-4 | 2849101 |
| Тахометры | 10..6(104 об/мин | ПГО 15(10-4..3(10-3 | 2849601 |
| Установки и стенды тахо- и таксометрические 2 разряда | 10..6(104 об/мин 5..220 км/ч 0,01..999 км | ПГО 1(10-3 ПГ 5(10-3..1 км/ч ПГ 2(10-2 км | 2849201 |
| 2861 Средства измерений твердости по шкалам Бринелля |
| Меры твердости МТБ 1 разряда | 75..450 НВ | ПГ 6(10-3 | 2861101 |
| Меры твердости МТБ 2 разряда | 75..450 НВ | ПГ 1,6(10-2..2,1(10-2 | 2861201 |
| Твердомеры Бринелля ТБ | 8..450 НВ | ПГ 4..5% | 2861601 |
| Твердомеры-компараторы Бринелля 1 разряда | 8..450 НВ | СКО 5(10-3 | 2861111 |
| 2862 Средства измерений твердости по шкалам Виккерса |
| Меры твердости МТВ 1 разряда | 375..850 HV | ПГ 0,15..0,25 | 2862101 |
| Меры твердости МТВ 2 разряда | 375..850 HV | ПГ 3(10-3..8(10-3 | 2862201 |
| Твердомеры Виккерса ТВ | 8..2000 HV | ПГ 3..5% | 2862601 |
| Твердомеры-компараторы Виккерса 1 разряда | 8..2000 HV | ПГ 2,5(10-3..4(10-3 | 2862111 |
| 2863 Средства измерений твердости по шкалам Роквелла и Супер-Роквелла |
| Меры твердости МТР 1 разряда | 80..86 HRA 80..100 HRB 20..70 HRC | СКО 0,15..0,2 HR | 2863101 |
| Меры твердости МТР 2 разряда | 80..86 HRA 80..100 HRB 20..70 HRC | ПГ 0,3..0,5 HR | 2863201 |
| Меры твердости МТСР 1 разряда | 40..94 HRN 40..82 HRT | СКО 0,3..0,5 HR | 2863111 |
| Меры твердости МТСР 2 разряда | 40..94 HRN 40..82 HRT | ПГ 0,5..1,2 НR | 2863211 |
| Твердомеры-компараторы Роквелла 1 разряда | 70..93 HRA 25..100 HRB 20..67 НRСэ | ПГ 0,25..0,4 HR | 2863121 |
| Твердомеры Роквелла | 70..93 HRA 25..10 HRB 20..67 НRСэ | ПГ 1..2 HR | 2863601 |
| Твердомеры Супер-Роквелла | 20..94 HRN 10..93 HRT | ПГ 1..3 HR | 2863611 |
| Твердомеры-компараторы Супер-Роквелла 1 разряда | 20..94 HRN 10..93 HRT | ПГ 0,4..0,8 HRC | 2863131 |
| 2864 Средства измерений твердости по шкале Шора D |
| Меры твердости МТШ 1 разряда | 23..102 HSD | ПГ 0,7..1,1 HSD | 2864101 |
| Меры твердости МТШ 2 разряда | 23..102 HSD | ПГ 1,7..2,8 HSD | 2864201 |
| Твердомеры переносные Шора Д | 20..100 НSD | ПГ 3,5 HSD | 2864601 |
| Твердомеры-компараторы Шора Д 1 разряда | 23..102 HSD | ПГ 1,3 HSD | 2864111 |
| 2890 Средства измерений системы автосервиса |
| Анализаторы параметров двигателей автомобилей |  |  | 2890781 |
| Линии контроля технического состояния автомобилей |  |  | 2890611 |
| Приборы для проверки регулировки света фар | 300..1200 мм | ПГ 3% | 2890721 |
| Приборы для проверки рулевого управления по люфту и силе трения | 0..70 Н 0..15 град | ПГ 3% ПГ 2% | 2890731 |
| Стенды для контроля углов установки колес автомобиля | 0..30 мм 15 град | ПГ 0,5 мм ПГ 5' | 2890711 |
| Стенды и приборы для балансировки колес автомобилей | 0..300 г | ПГ 2..5 г | 2890712 |
| Стенды для проверки тормозных систем автомобилей | 500..100000 Н | ПГ 2% | 4000741 |
| Стенды для проверки тяговых свойств систем автомобилей | 0..10 кН 0..200 кВт 0..200 км/ч | ПГ 2% | 4000742 |
| Стенды и приборы для балансировки колес автомобилей | 0..300 г | ПГ 2..5 г | 2890712 |
| Стенды для проверки тормозных систем автомобилей | 500..100000 Н | ПГ 2% | 4000741 |
| Стенды для проверки тяговых свойств систем автомобилей | 0..10 кН 0..200 кВт 0..200 км/ч | ПГ 2% | 4000742 |

29 ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА, РАСХОДА, УРОВНЯ, ОБЪЕМА ВЕЩЕСТВ

| Наименование группы СИ | Диапазон измерений | Характеристика точности | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2900 Информационно-измерительные системы (ИИС). Элементы ИИС. |
| Вторичные приборы |
| Логометры |  | КТ 0,25..1 КТ 1,5 и ниже | 2900801 2900901 |
| Мосты уравновешенные автоматические |  | КТ 0,25..1 КТ 1,5 и ниже | 2900802 2900902 |
| Милливольтметры |  | КТ 0,25..1 КТ 1,5 и ниже | 2900803 2900903 |
| Потенциометры автоматические |  | КТ 0,25..1 КТ 1,5 и ниже | 2900804 2900904 |
| Миллиамперметры |  | КТ 0,25..1 КТ 1,5 и ниже | 2900805 2900905 |
| Приборы пневматические |  | КТ 0,5 КТ 1 и ниже | 2900806 2900906 |
| Задание входных сигналов измерительных преобразователей |
| Постоянный ток | 0..20 мА | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 2900671 2900771 2900871 2900971 |
| Постоянное напряжение | -100..100 мВ; 0..10 В | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 2900673 2900773 2900873 2900973 |
| Сопротивление |  | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 2900675 2900775 2900875 2900975 |
| Частота | 1..8 кГц | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 2900676 2900776 2900876 2900976 |
| Взаимная индуктивность | 10..0..10 мГн | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 2900677 2900777 2900877 2900977 |
| Пневматический сигнал | 0,2..1 кгс/см2 (0,02..0,1) МПа | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 2900678 2900778 2900878 2900978 |
| Контроль выходных сигналов измерительных преобразователей |
| Постоянный ток | 0..20 мА | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 2900691 2900791 2900891 2900991 |
| Постоянное напряжение | -100..100 мВ; 0..10 В | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 2900693 2900793 2900893 2900993 |
| Сопротивление |  | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 2900695 2900795 2900895 2900995 |
| Частота | 1..8 кГц | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 2900696 2900796 2900896 2900996 |
| Взаимная индуктивность | 10..0..10 мГн | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 2900697 2900797 2900897 2900997 |
| Пневматический | 0,2..1 кгс/см2 (0,02..0,1) МПа | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 2900698 2900798 2900898 2900998 |
| Измерительные каналы ИИС |  |  | 2900731 |
| 2901 Средства измерений массового расхода жидкости в диапазоне 10-3..2(103 кг/с |
| Преобразователи, расходомеры жидкости массовые | ВПИ 10-4..10-2 кг/с | ПГ 0,25..0,5% | 2901621 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости массовые | ВПИ 10-4..10-2 кг/с | ПГ 1..5% | 2901721 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости массовые | ВПИ 10-3..10-1 кг/с | ПГ 0,25..0,5% | 2901631 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости массовые | ВПИ 10-3..10-1 кг/с | ПГ 1..5% | 2901731 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости массовые | ВПИ 10-2..1 кг/с | ПГ 0,25..0,5% | 2901641 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости массовые | ВПИ 10-2..1 кг/с | ПГ 1..5% | 2901741 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости массовые | ВПИ 0,1..10 кг/с | ПГ 0,25..0,5% | 2901651 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости массовые | ВПИ 0,1..10 кг/с | ПГ 1..5% | 2901751 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости массовые | ВПИ 1..100 кг/с | ПГ 0,25..0,5% | 2901661 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости массовые | ВПИ 1..100 кг/с | ПГ 1..5% | 2901761 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости массовые | ВПИ 10..1000 кг/с | ПГ 0,25..0,5% | 2901671 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости массовые | ВПИ 10..1000 кг/с | ПГ 1..5% | 2901771 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости массовые | ВПИ 0,1..10 т/с | ПГ 0,25..0,5% | 2901681 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости массовые | ВПИ 0,1..10 т/с | ПГ 1..5% | 2901781 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости массовые | ВПИ св. 10 т/с | ПГ 0,25..0,5% | 2901691 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости массовые | ВПИ св. 10 т/с | ПГ 1..5% | 2901791 |
| Расходомеры жидкости массовые 1 разряда | ВПИ 15..200 кг/с | ПГ 0,3..1% | 2901151 |
| Расходомеры жидкости массовые 1 разряда | ВПИ 80..1000 кг/с | ПГ 0,3..1% | 2901171 |
| Счетчики жидкости массовые | 10-4..10-2 кг/с | ПГ 0,25..0,5% | 2901622 |
| Счетчики жидкости массовые | 10-4..10-2 кг/с | ПГ 1..5% | 2901722 |
| Счетчики жидкости массовые | 10-3..10-1 кг/с | ПГ 0,25..0,5% | 2901632 |
| Счетчики жидкости массовые | 10-3..10-1 кг/с | ПГ 1..5% | 2901732 |
| Счетчики жидкости массовые | 10-2..1 кг/с | ПГ 0,25..0,5% | 2901642 |
| Счетчики жидкости массовые | 10-2..1 кг/с | ПГ 1..5% | 2901742 |
| Счетчики жидкости массовые | 0,1..10 кг/с | ПГ 0,25..0,5% | 2901652 |
| Счетчики жидкости массовые | 0,1..10 кг/с | ПГ 1..5% | 2901752 |
| Счетчики жидкости массовые | 1..100 кг/с | ПГ 0,25..0,5% | 2901662 |
| Счетчики жидкости массовые | 1..100 кг/с | ПГ 1..5% | 2901762 |
| Счетчики жидкости массовые | 10..1000 кг/с | ПГ 0,25..0,5% | 2901672 |
| Счетчики жидкости массовые | 10..1000 кг/с | ПГ 1..5% | 2901772 |
| Счетчики жидкости массовые | 0,1..10 т/с | ПГ 0,25..0,5% | 2901682 |
| Счетчики жидкости массовые | 0,1..10 т/с | ПГ 1..5% | 2901782 |
| Счетчики жидкости массовые | св. 10 т/с | ПГ 0,25..0,5% | 2901692 |
| Счетчики жидкости массовые | св. 10 т/с | ПГ 1..5% | 2901792 |
| Установки массового расхода жидкости 0 разряда | 15..200 кг/с | СКО 2(10-4 | 2901051 |
| Установки поверочные массового расхода жидкости 1 разряда | 10-3..10-1 кг/с | ПГ 0,1..0,25% | 2901139 |
| Установки поверочные массового расхода жидкости 1 разряда | 10-2..10 кг/с | ПГ 0,1..0,25% | 2901159 |
| Установки поверочные массового расхода жидкости 1 разряда | 1..100 кг/с | ПГ 0,1..0,25% | 2901169 |
| Установки поверочные массового расхода жидкости 1 разряда | 50..2000 кг/с | ПГ 0,1..0,25% | 2901179 |
| Установки поверочные массового расхода жидкости 2 разряда | 10-3..10-1 кг/с | ПГ 0,5..1,5% | 2901239 |
| Установки поверочные массового расхода жидкости 2 разряда | 10-2..10 кг/с | ПГ 0,5..1,5% | 2901259 |
| Установки поверочные массового расхода жидкости 2 разряда | 1..100 кг/с | ПГ 0,5..1,5% | 2901269 |
| Установки поверочные массового расхода жидкости 2 разряда | 50..2000 кг/с | ПГ 0,5..1,5% | 2901279 |
| Установки поверочные на базе весов ОГВ 0 разряда | 100..1000 кг 100 м3/ч | ПГ 0,01..0,02% | 2901071 |
| 2902 Средства измерений объемного расхода жидкости в диапазоне 3(10-6..10 м3/с |
| Преобразователи расхода жидкости электромагнитные (беспроливная поверка) | ДУ 50..200 мм | ПГ 0,5% | 2902601 |
| Преобразователи расхода жидкости электромагнитные (беспроливная поверка) | ДУ 50..200 мм | ПГ 1% | 2902602 |
| Преобразователи расхода жидкости электромагнитные (беспроливная поверка) | ДУ 50..200 мм | ПГ 1,5..2,5% | 2902603 |
| Преобразователи расхода жидкости корреляционные (беспроливная поверка) | 3..400 м3/ч | ПГ 0,35% | 2902611 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости объемные | ВПИ 3(10-7..3(10-5 м3/c | ПГ 0,5..1,25% | 2902621 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости объемные | ВПИ 3(10-6..3(10-4 м3/c | ПГ 0,5..1,25% | 2902631 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости объемные | ВПИ 3(10-5..3(10-3 м3/c | ПГ 0,5..1,25% | 2902641 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости объемные | ВПИ 3(10-4..10-1 м3/c | ПГ 0,5..1,25% | 2902651 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости объемные | ВПИ 10-2..1 м3/c | ПГ 0,5..1,25% | 2902661 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости объемные | ВПИ 0,1..10 м3/с | ПГ 0,5..1,25% | 2902671 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости объемные | ВПИ 1..100 м3/с | ПГ 0,5..1,25% | 2902681 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости объемные | ВПИ 10..1000 м3/с | ПГ 0,5..1,25% | 2902691 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости объемные | ВПИ 3(10-7..3(10-5 м3/с | ПГ 1,5..5% | 2902721 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости объемные | ВПИ 3(10-6..3(10-4 м3/c | ПГ 1,5..5% | 2902731 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости объемные | ВПИ 3(10-5..3(10-3 м3/с | ПГ 1,5..5% | 2902741 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости объемные | ВПИ 3(10-4..10-1 м3/с | ПГ 1,5..5% | 2902751 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости объемные | ВПИ 10-2..1 м3/с | ПГ 1,5..5% | 2902761 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости объемные | ВПИ 0,1..10 м3/с | ПГ 1,5..5% | 2902771 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости объемные | ВПИ 1..100 м3/с | ПГ 1,5..5% | 2902781 |
| Преобразователи, расходомеры жидкости объемные | ВПИ 10..1000 м3/с | ПГ 1,5..5% | 2902791 |
| Расходомеры электромагнитные 0 разряда (ЭРО-1М) | 0,05..1 м3/ч 1..100 м3/ч | ПГ 0,45% ПГ 0,35% | 2902011 |
| Расходомеры жидкости 1 разряда | ВПИ 3(10-7..3(10-5 м3/с | ПГ 0,5..1% | 2902121 |
| Расходомеры жидкости 1 разряда | ВПИ 3(10-6..3(10-4 м3/с | ПГ 0,5..1% | 2902131 |
| Расходомеры жидкости 1 разряда | ВПИ 3(10-5..3(10-3 м3/с | ПГ 0,5..1% | 2902141 |
| Расходомеры жидкости 1 разряда | ВПИ 3(10-4..0,1 м3/с | ПГ 0,5..1% | 2902151 |
| Расходомеры жидкости 1 разряда | ВПИ 10-2..1 м3/с | ПГ 0,5..1% | 2902161 |
| Расходомеры жидкости 1 разряда | ВПИ 0,1..10 м3/с | ПГ 0,5..1% | 2902171 |
| Расходомеры жидкости 1 разряда | ВПИ 1..100 м3/с | ПГ 0,5..1% | 2902181 |
| Расходомеры жидкости 1 разряда | ВПИ 10..1000 м3/с | ПГ 0,5..1% | 2902191 |
| Счетчики жидкости объемные | 3(10-7..3(10-5 м3/c | ПГ 0,5..1,25% | 2902622 |
| Счетчики жидкости объемные | 3(10-6..3(10-4 м3/c | ПГ 0,5..1,25% | 2902632 |
| Счетчики жидкости объемные | 3(10-5..3(10-3 м3/c | ПГ 0,5..1,25% | 2902642 |
| Счетчики жидкости объемные | 3(10-4..10-1 м3/c | ПГ 0,5..1,25% | 2902652 |
| Счетчики жидкости объемные | 10-2..1 м3/с | ПГ 0,5..1,25% | 2902662 |
| Счетчики жидкости объемные | 0,1..10 м3/с | ПГ 0,5..1,25% | 2902672 |
| Счетчики жидкости объемные | 1..100 м3/с | ПГ 0,5..1,25% | 2902682 |
| Счетчики жидкости объемные | 10..1000 м3/с | ПГ 0,5..1,25% | 2902692 |
| Счетчики жидкости объемные | 3(10-7..3(10-5 м3/c | ПГ 1,5..5% | 2902722 |
| Счетчики жидкости объемные | 3(10-6..3(10-4 м3/c | ПГ 1,5..5% | 2902732 |
| Счетчики жидкости объемные | 3(10-5..3(10-3 м3/c | ПГ 1,5..5% | 2902742 |
| Счетчики жидкости объемные | 3(10-4..10-1 м3/c | ПГ 1,5..5% | 2902752 |
| Счетчики жидкости объемные | 10-2..1 м3/с | ПГ 1,5..5% | 2902762 |
| Счетчики жидкости объемные | 0,1..10 м3/с | ПГ 1,5..5% | 2902772 |
| Счетчики жидкости объемные | 1..100 м3/с | ПГ 1,5..5% | 2902782 |
| Счетчики жидкости объемные | 10..1000 м3/с | ПГ 1,5..5% | 2902792 |
| Установки расходомерные имитационные "Поток" | ДУ 50..200 мм | ПГ 0,15..0,3% | 2902109 |
| Установки поверочные объемного расхода жидкости 1 разряда | 3(10-6..3(10-3 м3/c | ПГ 0,15..0,4% | 2902129 |
| Установки поверочные объемного расхода жидкости 1 разряда | 3(10-4..10-1 м3/c | ПГ 0,15..0,4% | 2902149 |
| Установки поверочные объемного расхода жидкости 1 разряда | 3(10-3..1 м3/c | ПГ 0,15..0,4% | 2902169 |
| Установки поверочные объемного расхода жидкости 1 разряда | 0,01..10 м3/с | ПГ 0,15..0,4% | 2902179 |
| Установки поверочные объемного расхода жидкости 2 разряда | 3(10-6..3(10-3 м3/c | ПГ 0,6..1,5% | 2902229 |
| Установки поверочные объемного расхода жидкости 2 разряда | 3(10-4..10-1 м3/c | ПГ 0,6..1,5% | 2902249 |
| Установки поверочные объемного расхода жидкости 2 разряда | 3(10-3..1 м3/c | ПГ 0,6..1,5% | 2902269 |
| Установки поверочные объемного расхода жидкости 2 разряда | 0,01..10 м3/с | ПГ 0,6..1,5% | 2902279 |
| 2903 Средства измерений расхода нефтепродуктов в диапазоне 2,8(10-6..2,8(10-2 м3/с |
| Преобразователи, расходомеры нефтепродуктов объемные | ВПИ 3(10-6..3(10-5 м3/с | ПГ 0,3..1,5% | 2903621 |
| Преобразователи, расходомеры нефтепродуктов объемные | ВПИ 3(10-6..3(10-5 м3/с | ПГ 2..5% | 2903721 |
| Преобразователи, расходомеры нефтепродуктов объемные | ВПИ 3(10-5..3(10-4 м3/с | ПГ 0,3..1,5% | 2903631 |
| Преобразователи, расходомеры нефтепродуктов объемные | ВПИ 3(10-5..3(10-4 м3/с | ПГ 2..5% | 2903731 |
| Преобразователи, расходомеры нефтепродуктов объемные | ВПИ 3(10-4..3(10-3 м3/с | ПГ 0,3..1,5% | 2903641 |
| Преобразователи, расходомеры нефтепродуктов объемные | ВПИ 3(10-4..3(10-3 м3/с | ПГ 2..5% | 2903741 |
| Преобразователи, расходомеры нефтепродуктов объемные | ВПИ 3(10-3..3(10-2 м3/с | ПГ 0,3..1,5% | 2903651 |
| Преобразователи, расходомеры нефтепродуктов объемные | ВПИ 3(10-3..3(10-2 м3/с | ПГ 2..5% | 2903751 |
| Преобразователи, расходомеры нефтепродуктов объемные | ВПИ 3(10-2..3 м3/с | ПГ 0,3..1,5% | 2903661 |
| Преобразователи, расходомеры нефтепродуктов объемные | ВПИ 3(10-2..3 м3/с | ПГ 2..5% | 2903761 |
| Расходомеры нефтепродуктов объемные 1 разряда | ВПИ 3(10-4..3(10-3 м3/с | ПГ 0,3..0,5% | 2903141 |
| Расходомеры нефтепродуктов объемные 1 разряда | ВПИ 3(10-3..3(10-2 м3/с | ПГ 0,3..0,5% | 2903151 |
| Счетчики нефтепродуктов объемные | 3(10-6..3(10-5 м3/с | ПГ 0,3..1,5% | 2903622 |
| Счетчики нефтепродуктов объемные | 3(10-6..3(10-5 м3/с | ПГ 2..5% | 2903722 |
| Счетчики нефтепродуктов объемные | 3(10-5..3(10-4 м3/с | ПГ 0,3..1,5% | 2903632 |
| Счетчики нефтепродуктов объемные | 3(10-5..3(10-4 м3/с | ПГ 2..5% | 2903732 |
| Счетчики нефтепродуктов объемные | 3(10-4..3(10-3 м3/с | ПГ 0,3..1,5% | 2903642 |
| Счетчики нефтепродуктов объемные | 3(10-4..3(10-3 м3/с | ПГ 2..5% | 2903742 |
| Счетчики нефтепродуктов объемные | 3(10-3..3(10-2 м3/с | ПГ 0,3..1,5% | 2903652 |
| Счетчики нефтепродуктов объемные | 3(10-3..3(10-2 м3/с | ПГ 2..5% | 2903752 |
| Счетчики нефтепродуктов объемные | 3(10-2..3 м3/с | ПГ 0,3..1,5% | 2903662 |
| Счетчики нефтепродуктов объемные | 3(10-2..3 м3/с | ПГ 2..5% | 2903762 |
| Установки поверочные объемного расхода нефтепродуктов | 3(10-6..3(10-4 м3/с | ПГ 0,1..0,5% | 2903129 |
| Установки поверочные объемного расхода нефтепродуктов | 3(10-4..3(10-2 м3/с | ПГ 0,1..0,3% | 2903149 |
| 2904 Средства измерений объемного расхода воды в диапазоне 2,8(10-8..2,8(10-2 м3/с |
| Преобразователи, расходомеры воды объемные | ВПИ 0,1..5 л/ч | ПГ 0,1% | 2904501 |
| Преобразователи, расходомеры воды объемные | ВПИ 0,1..5 л/ч | ПГ 0,3..1,5% | 2904601 |
| Преобразователи, расходомеры воды объемные | ВПИ 0,1..5 л/ч | ПГ 2..5% | 2904701 |
| Преобразователи, расходомеры воды объемные | ВПИ 1..50 л/ч | ПГ 0,1% | 2904511 |
| Преобразователи, расходомеры воды объемные | ВПИ 1..50 л/ч | ПГ 0,3..1,5% | 2904611 |
| Преобразователи, расходомеры воды объемные | ВПИ 1..50 л/ч | ПГ 2..5% | 2904711 |
| Преобразователи, расходомеры воды объемные | ВПИ 10..500 л/ч | ПГ 0,1% | 2904521 |
| Преобразователи, расходомеры воды объемные | ВПИ 10..500 л/ч | ПГ 0,3..1,5% | 2904621 |
| Преобразователи, расходомеры воды объемные | ВПИ 10..500 л/ч | ПГ 2..5% | 2904721 |
| Преобразователи, расходомеры воды объемные | ВПИ 0,1..5 м3/ч | ПГ 0,1% | 2904531 |
| Преобразователи, расходомеры воды объемные | ВПИ 0,1..5 м3/ч | ПГ 0,3..1,5% | 2904631 |
| Преобразователи, расходомеры воды объемные | ВПИ 0,1..5 м3/ч | ПГ 2..5% | 2904731 |
| Преобразователи, расходомеры воды объемные | ВПИ 1..50 м3/ч | ПГ 0,1% | 2904541 |
| Преобразователи, расходомеры воды объемные | ВПИ 1..50 м3/ч | ПГ 0,3..1,5% | 2904641 |
| Преобразователи, расходомеры воды объемные | ВПИ 1..50 м3/ч | ПГ 2..5% | 2904741 |
| Преобразователи, расходомеры воды объемные | ВПИ 10..500 м3/ч | ПГ 0,1% | 2904551 |
| Преобразователи, расходомеры воды объемные | ВПИ 10..500 м3/ч | ПГ 0,3..1,5% | 2904651 |
| Преобразователи, расходомеры воды объемные | ВПИ 10..500 м3/ч | ПГ 2..5% | 2904751 |
| Преобразователи, расходомеры воды объемные | ВПИ 100..5000 м3/ч | ПГ 0,1% | 2904561 |
| Преобразователи, расходомеры воды объемные | ВПИ 100..5000 м3/ч | ПГ 0,3..1,5% | 2904661 |
| Преобразователи, расходомеры воды объемные | ВПИ 100..5000 м3/ч | ПГ 2..5% | 2904761 |
| Расходомеры воды объемные 1 разряда | ВПИ 10..500 л/ч | ПГ 0,15..0,5% | 2904121 |
| Расходомеры воды объемные 1 разряда | ВПИ 0,1..5 м3/ч | ПГ 0,15..0,5% | 2904131 |
| Расходомеры воды объемные 1 разряда | ВПИ 1..50 м3/ч | ПГ 0,15..0,5% | 2904141 |
| Расходомеры воды объемные 1 разряда | ВПИ 10..500 м3/ч | ПГ 0,3..0,5% | 2904151 |
| Расходомеры воды объемные 2 разряда | ВПИ 0,1..5 м3/ч | ПГ 0,5..1,25% | 2904231 |
| Расходомеры воды объемные 2 разряда | ВПИ 1..50 м3/ч | ПГ 0,5..1,25% | 2904241 |
| Расходомеры воды объемные 2 разряда | ВПИ 10..500 м3/ч | ПГ 0,5..1,25% | 2904251 |
| Счетчики воды объемные | 0,1..5 л/ч | ПГ 0,1% | 2904502 |
| Счетчики воды объемные | 0,1..5 л/ч | ПГ 0,3..1,5% | 2904602 |
| Счетчики воды объемные | 0,1..5 л/ч | ПГ 2..5% | 2904702 |
| Счетчики воды объемные | 1..50 л/ч | ПГ 0,1% | 2904512 |
| Счетчики воды объемные | 1..50 л/ч | ПГ 0,3..1,5% | 2904612 |
| Счетчики воды объемные | 1..50 л/ч | ПГ 2..5% | 2904712 |
| Счетчики воды объемные | 10..500 л/ч | ПГ 0,1% | 2904522 |
| Счетчики воды объемные | 10..500 л/ч | ПГ 0,3..1,5% | 2904622 |
| Счетчики воды объемные | 10..500 л/ч | ПГ 2..5% | 2904722 |
| Счетчики воды объемные | 0,1..5 м3/ч | ПГ 0,1% | 2904532 |
| Счетчики воды объемные | 0,1..5 м3/ч | ПГ 0,3..1,5% | 2904632 |
| Счетчики воды объемные | 0,1..5 м3/ч | ПГ 2..5% | 2904732 |
| Счетчики воды объемные | 1..50 м3/ч | ПГ 0,1% | 2904542 |
| Счетчики воды объемные | 1..50 м3/ч | ПГ 0,3..1,5% | 2904642 |
| Счетчики воды объемные | 1..50 м3/ч | ПГ 2..5% | 2904742 |
| Счетчики воды объемные | 10..500 м3/ч | ПГ 0,1% | 2904552 |
| Счетчики воды объемные | 10..500 м3/ч | ПГ 0,3..1,5% | 2904652 |
| Счетчики воды объемные | 10..500 м3/ч | ПГ 2..5% | 2904752 |
| Счетчики воды объемные | 100..5000 м3/ч | ПГ 0,1% | 2904562 |
| Счетчики воды объемные | 100..5000 м3/ч | ПГ 0,3..1,5% | 2904662 |
| Счетчики воды объемные | 100..5000 м3/ч | ПГ 2..5% | 2904762 |
| Счетчики спиртосодержащих жидкостей | 1..50 л/ч | ПГ 0,3..1,5% | 2904613 |
| Счетчики спиртосодержащих жидкостей | 10..500 л/ч | ПГ 0,3..1,5% | 2904623 |
| Счетчики спиртосодержащих жидкостей | 0,1..5 м3/ч | ПГ 0,3..1,5% | 2904633 |
| Счетчики спиртосодержащих жидкостей | 1..50 м3/ч | ПГ 0,3..1,5% | 2904643 |
| Установки трубопоршневые 0 разряда | 5..1000 м3/ч | ПГ 0,05..0,1% | 2904058 |
| Установки трубопоршневые 1 разряда | 5..1000 м3/ч | ПГ 0,05..0,1% | 2904158 |
| Установки трубопоршневые 1 разряда | 5..4000 м3/ч | ПГ 0,05..0,1% | 2904168 |
| Установки трубопоршневые 2 разряда | 5..1000 м3/ч | ПГ 0,05..0,1% | 2904258 |
| Установки трубопоршневые 2 разряда | 5..4000 м3/ч | ПГ 0,1..0,2% | 2904268 |
| Установки поверочные объемного расхода воды 1 разряда | 0,1..100 л/ч | ПГ 0,1..0,5% | 2904109 |
| Установки поверочные объемного расхода воды 1 разряда | 10 л/ч..10 м3/ч | ПГ 0,1..0,5% | 2904129 |
| Установки поверочные объемного расхода воды 1 разряда | 1..1000 м3/ч | ПГ 0,1..0,5% | 2904149 |
| Установки поверочные объемного расхода воды 1 разряда | 10..5000 м3/ч | ПГ 0,1..0,5% | 2904159 |
| Установки поверочные объемного расхода воды 2 разряда | 10 л/ч..10 м3/ч | ПГ 0,5..1% | 2904229 |
| Установки поверочные 2 разряда счетчиков холодной воды (типа УПХ) | Д.усл. 80..200 мм 1,5..900 м3/ч | ПГ 0,5..1% | 2904249 |
| 2906 Средства измерений количества жидкости при поступлении, хранении и отпуске |
| Дозаторы жидкости, нефти и нефтепродуктов | Свыше 10 л |  | 2906961 |
| Колонки топливораздаточные | 33(10-6..42(10-4 м3/с | ПГ 0,25..1% | 2906771 |
| Колонки маслораздаточные | 66(10-6..41(10-5 м3/c | ПГ 0,25..1% | 2906772 |
| Колонки топливомаслораздаточные для двухкомпонентных смесей |  | ПГ 0,25..1% | 2906773 |
| Счетчики тепла микропроцессорные | 1,6..2500 м3/ч 5..150С | ПГ 2..6% | 2906712 |
| Тепловычислители |  |  | 2906721 |
| Теплосчетчики |  |  | 2906711 |
| Установки газозаправочные |  |  | 2906751 |
| Установки, системы налива топлива |  | ПГ 0,25% | 2906761 |
| Установки поверочные «Поток-Т» |  |  | 2906111 |
| Установки подвижные для поверки топливо и маслораздаточных колонок | 33(10-6..42(10-4 м3/с | ПГ 0,16% | 2906271 |
| 2909 Средства измерений объема вместимостью до 2 л |
| Бутирометры |  | ПГ 0,005 мл | 2909721 |
| Дозаторы | До 0,02 л | ПГ 0,5..4% | 2909912 |
| Дозаторы | 0,02..0,1 л | ПГ 0,5..4% | 2909922 |
| Дозаторы | 0,1..0,5 л | ПГ 0,5..4% | 2909932 |
| Дозаторы | 0,5..2 л | ПГ 0,5..4% | 2909942 |
| Дозаторы твердых веществ | До 10-4 м3 (100 мл) | ПГ 1..2% | 2909933 |
| Жиромеры, микропипетки | 10-7..5(10-5 м3 | ПГ 0,5..2,5% | 2909822 |
| Колбы, пипетки, бюретки 1 разряда | 10-4..2(10-3 м3 | ПГ 0,015..0,1% | 2909141 |
| Колбы, бюретки 2 разряда | 10-6..10-5 м3 | ПГ 0,1..0,25% | 2909221 |
| Колбы, бюретки 2 разряда | 10-5..10-4 м3 | ПГ 0,1..0,25% | 2909231 |
| Колбы, бюретки 2 разряда | 10-4..2(10-3 м3 | ПГ 0,1..0,25% | 2909241 |
| Кружки мерные, колбы, цилиндры, мензурки | 10-4..2(10-3 м3 | ПГ 0,025..0,2% | 2909841 |
| Кружки мерные, колбы, цилиндры, мензурки | 10-4..2(10-3 м3 | ПГ 0,5..2% | 2909941 |
| Микробюретки, бюретки | 10-7..10-5 м3 | ПГ 0,1..1% | 2909821 |
| Микропипетки 1 разряда | 2(10-8..10-6 м3 | ПГ 0,1..0,5% | 2909121 |
| Пипетки, бюретки 1 разряда | 10-6..10-4 м3 | ПГ 0,02..0,1% | 2909131 |
| Пипетки, бюретки, колбы | 10-5..10-4 м3 | ПГ 0,05..0,5% | 2909831 |
| Цилиндры, мензурки | 10-5..10-4 м3 | ПГ 0,5..2,5% | 2909931 |
| Шприцы медицинские, меры вместимости специальные | 2(10-8..10-4 м3 | ПГ 0,5..5% | 2909921 |
| 2910 Средства измерений объема жидкости вместимостью более 2 л |
| Мерники 1 разряда | 2; 5; 10 л | ПГ 0,025% | 2910133 |
| Мерники 1 разряда | 20; 50; 100 л | ПГ 0,025% | 2910141 |
| Мерники 1 разряда | 200; 500; 1000 л | ПГ 0,025% | 2910144 |
| Мерники 2 разряда | 2..10 л | ПГ 0,1% | 2910233 |
| Мерники 2 разряда | 20; 50; 100 л | ПГ 0,1% | 2910241 |
| Мерники 2 разряда | 200; 500; 1000 л | ПГ 0,1% | 2910244 |
| Мерники газовые 1 разряда | 2..10 л | ПГ 0,025% | 2910111 |
| Мерники газовые 2 разряда | 2..10 л | ПГ 0,1% | 2910211 |
| Мерники газовые | 2..10 л | ПГ 0,15..0,5% | 2910811 |
| Мерники технические 1 класса | 2..10 л | ПГ 0,2% | 2910633 |
| Мерники технические 1 класса | 20; 50; 100 л | ПГ 0,2% | 2910641 |
| Мерники технические 1 класса | 200; 500; 1000 л | ПГ 0,2% | 2910644 |
| Мерники технические 1 класса | Свыше 1000 л | ПГ 0,2% | 2910645 |
| Мерники технические 2 класса | 2..10 л | ПГ 0,5% | 2910733 |
| Мерники технические 2 класса | 20; 50; 100 л | ПГ 0,5% | 2910741 |
| Мерники технические 2 класса | 200; 500; 1000 л | ПГ 0,5% | 2910744 |
| Мерники технические 2 класса | Свыше 1000 л | ПГ 0,5% | 2910745 |
| Мерники технические 2 класса | 50..500 мл | ПГ 0,15..0,5% | 2910823 |
| Мерники технические 2 класса | 1..10 л | ПГ 0,15..0,5% | 2910831 |
| Резервуары вертикальные цилиндрические металлические | 20000..50000 м3 | ПГ 0,1..0,5% | 2910885 |
| Резервуары вертикальные цилиндрические металлические | 50000..100000 м3 | ПГ 0,1..0,5% | 2910886 |
| Резервуары вертикальные цилиндрические металлические | Свыше 100000 | ПГ 0,1..0,5% | 2910887 |
| Резервуары вертикальные цилиндрические со сборной стенкой | до 5000 м3 | ПГ 0,1..0,5% | 2910881 |
| Резервуары вертикальные цилиндрические со сборной стенкой | 5000..10000 м3 | ПГ 0,1..0,5% | 2910882 |
| Резервуары вертикальные цилиндрические со сборной стенкой | 10000..20000 м3 | ПГ 0,1..0,5% | 2910883 |
| Резервуары вертикальные цилиндрические со сборной стенкой | 20000..50000 м3 | ПГ 0,1..0,5% | 2910884 |
| Резервуары горизонтальные цилиндрические | до 5000 л | ПГ 0,3..1% | 2910861 |
| Резервуары горизонтальные цилиндрические | 5000..10000 л | ПГ 0,3..1% | 2910862 |
| Резервуары горизонтальные цилиндрические | 10000..25000 л | ПГ 0,3..1% | 2910863 |
| Резервуары горизонтальные цилиндрические | 25000..50000 л | ПГ 0,3..1% | 2910864 |
| Резервуары горизонтальные цилиндрические | 50000..75000 л | ПГ 0,3..1% | 2910865 |
| Резервуары горизонтальные цилиндрические | Свыше 75000 л | ПГ 0,3..1% | 2910866 |
| Резервуары шаровые | До 3000 м3 | ПГ 0,1..0,5% | 2910841 |
| Установка для поверки (калибровки) автоцистерн |  | ПГ 0,025% | 2910171 |
| Цистерны автомобильные | до 3 м3 | ПГ 0,2% | 2910771 |
| Цистерны автомобильные | 3..5 м3 | ПГ 0,2% | 2910772 |
| Цистерны автомобильные | 5..10 м3 | ПГ 0,2% | 2910773 |
| Цистерны автомобильные | Свыше 10 м3 | ПГ 0,2% | 2910774 |
| Цистерны автомобильные, железнодорожные | до 3000 л | ПГ 0,3..1% | 2910871 |
| Цистерны автомобильные, железнодорожные | 3000..5000 л | ПГ 0,3..1% | 2910872 |
| Цистерны автомобильные, железнодорожные | 5000..10000 л | ПГ 0,3..1% | 2910873 |
| Цистерны автомобильные, железнодорожные | 10000..50000 л | ПГ 0,3..1% | 2910874 |
| Цистерны автомобильные, железнодорожные | 50000..100000 л | ПГ 0,3..1% | 2910875 |
| 2921 Средства измерений объемного расхода газа в диапазоне 10-6..102 м3/с |
| Аспираторы, пробозаборные устройства | 2(10-5..2.10-3 м3/с |  | 2904832 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры, реометры | ВПИ 2(10-8..2(10-6 м3/с | ПГ 0,15..0,5% | 2921511 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры, реометры | ВПИ 2(10-8..2(10-6 м3/с | ПГ 1..1,5% | 2921611 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры, реометры | ВПИ 2(10-8..2(10-6 м3/с | ПГ 2..6% | 2921711 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры, реометры | ВПИ 2(10-6..2(10-4 м3/с | ПГ 0,15..0,5% | 2921521 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры, реометры | ВПИ 2(10-6..2(10-4 м3/с | ПГ 1..1,5% | 2921621 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры, реометры | ВПИ 2(10-6..2(10-4 м3/с | ПГ 2..6% | 2921721 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры, реометры | ВПИ 2(10-5..2(10-3 м3/с | ПГ 0,15..0,5% | 2921531 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры, реометры | ВПИ 2(10-5..2(10-3 м3/с | ПГ 1..1,5% | 2921631 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры, реометры | ВПИ 2(10-5..2(10-3 м3/с | ПГ 2..6% | 2921731 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры, реометры | ВПИ 2(10-4..2(10-2 м3/с | ПГ 0,15..0,5% | 2921541 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры, реометры | ВПИ 2(10-4..2(10-2 м3/с | ПГ 1..1,5% | 2921641 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры, реометры | ВПИ 2(10-4..2(10-2 м3/с | ПГ 2..6% | 2921741 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры, реометры | ВПИ 2(10-3..0,4 м3/с | ПГ 0,15..0,5% | 2921551 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры, реометры | ВПИ 2(10-3..0,4 м3/с | ПГ 1..1,5% | 2921651 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры, реометры | ВПИ 2(10-3..0,4 м3/с | ПГ 2..6% | 2921751 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры | ВПИ 2(10-2..4 м3/с | ПГ 0,15..0,5% | 2921561 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры | ВПИ 2(10-2..4 м3/с | ПГ 1..1,5% | 2921661 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры | ВПИ 2(10-2..4 м3/с | ПГ 2..6% | 2921761 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры | ВПИ 0,2..40 м3/с | ПГ 0,15..0,5% | 2921571 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры | ВПИ 0,2..40 м3/с | ПГ 1..1,5% | 2921671 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры | ВПИ 0,2..40 м3/с | ПГ 2..6% | 2921771 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры | ВПИ 2..400 м3/с | ПГ 0,15..0,5% | 2921581 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры | ВПИ 2..400 м3/с | ПГ 1..1,5% | 2921681 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры | ВПИ 2..400 м3/с | ПГ 2..6% | 2921781 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры | ВПИ свыше 200 м3/с | ПГ 0,15..0,5% | 2921591 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры | ВПИ свыше 200 м3/с | ПГ 1..1,5% | 2921691 |
| Преобразователи, расходомеры объемного расхода газов, ротаметры | ВПИ свыше 200 м3/с | ПГ 2..6% | 2921791 |
| Рабочие эталоны объемного расхода газа 0 разряда | 10-3..5(10-1 м3/с | СКО 10-3 | 2921051 |
| Расходомеры газа объемные 1 разряда | ВПИ 2(10-6..2(10-4 м3/с | ПГ 0,3..1% | 2921121 |
| Расходомеры газа объемные 1 разряда | ВПИ 2(10-5..2(10-3 м3/с | ПГ 0,3..1% | 2921131 |
| Расходомеры газа объемные 1 разряда | ВПИ 2(10-4..2(10-2 м3/с | ПГ 0,3..1% | 2921141 |
| Расходомеры газа объемные 1 разряда | ВПИ 2(10-3..0,4 м3/с | ПГ 0,3..1% | 2921151 |
| Расходомеры газа объемные 1 разряда | ВПИ 2(10-2..4 м3/с | ПГ 0,3..1% | 2921161 |
| Расходомеры газа объемные 1 разряда | ВПИ 0,2..40 м3/с | ПГ 0,3..1% | 2921171 |
| Расходомеры газа объемные 1 разряда | ВПИ 2..400 м3/с | ПГ 0,3..1% | 2921181 |
| Расходомеры газа объемные 2 разряда | ВПИ 2(10-6..2(10-4 м3/с | ПГ 1..1,25% | 2921221 |
| Расходомеры газа объемные 2 разряда | ВПИ 2(10-5..2(10-3 м3/с | ПГ 1..1,25% | 2921231 |
| Расходомеры газа объемные 2 разряда | ВПИ 2(10-4..2(10-2 м3/с | ПГ 1..1,25% | 2921241 |
| Расходомеры газа объемные 2 разряда | ВПИ 2(10-3..0,4 м3/с | ПГ 1..1,25% | 2921251 |
| Расходомеры газа объемные 2 разряда | ВПИ 2(10-2..4 м3/с | ПГ 1..1,25% | 2921261 |
| Расходомеры газа объемные 2 разряда | ВПИ 0,2..40 м3/с | ПГ 1..1,25% | 2921271 |
| Расходомеры газа объемные 2 разряда | ВПИ 2..400 м3/с | ПГ 1..1,25% | 2921281 |
| Счетчики объемного расхода газов | 2(10-8..2(10-6 м3/с | ПГ 0,15..0,5% | 2921512 |
| Счетчики объемного расхода газов | 2(10-8..2(10-6 м3/с | ПГ 1..1,5% | 2921612 |
| Счетчики объемного расхода газов | 2(10-8..2(10-6 м3/с | ПГ 2..6% | 2921712 |
| Счетчики объемного расхода газов | 2(10-6..2(10-4 м3/с | ПГ 0,15..0,5% | 2921522 |
| Счетчики объемного расхода газов | 2(10-6..2(10-4 м3/с | ПГ 1..1,5% | 2921622 |
| Счетчики объемного расхода газов | 2(10-6..2(10-4 м3/с | ПГ 2..6% | 2921722 |
| Счетчики объемного расхода газов | 2(10-5..2(10-3 м3/с | ПГ 0,15..0,5% | 2921532 |
| Счетчики объемного расхода газов | 2(10-5..2(10-3 м3/с | ПГ 1..1,5% | 2921632 |
| Счетчики объемного расхода газов | 2(10-5..2(10-3 м3/с | ПГ 2..6% | 2921732 |
| Счетчики объемного расхода газов | 2(10-4..2(10-2 м3/с | ПГ 0,15..0,5% | 2921542 |
| Счетчики объемного расхода газов | 2(10-4..2(10-2 м3/с | ПГ 1..1,5% | 2921642 |
| Счетчики объемного расхода газов | 2(10-4..2(10-2 м3/с | ПГ 2..6% | 2921742 |
| Счетчики объемного расхода газов | 2(10-3..0,4 м3/с | ПГ 0,15..0,5% | 2921552 |
| Счетчики объемного расхода газов | 2(10-3..0,4 м3/с | ПГ 1..1,5% | 2921652 |
| Счетчики объемного расхода газов | 2(10-3..0,4 м3/с | ПГ 2..6% | 2921752 |
| Счетчики объемного расхода газов | 2(10-2..4 м3/с | ПГ 0,15..0,5% | 2921562 |
| Счетчики объемного расхода газов | 2(10-2..4 м3/с | ПГ 1..1,5% | 2921662 |
| Счетчики объемного расхода газов | 2(10-2..4 м3/с | ПГ 2..6% | 2921762 |
| Счетчики объемного расхода газов | 0,2..40 м3/с | ПГ 0,15..0,5% | 2921572 |
| Счетчики объемного расхода газов | 0,2..40 м3/с | ПГ 1..1,5% | 2921672 |
| Счетчики объемного расхода газов | 0,2..40 м3/с | ПГ 2..6% | 2921772 |
| Счетчики объемного расхода газов | 2..400 м3/с | ПГ 0,15..0,5% | 2921582 |
| Счетчики объемного расхода газов | 2..400 м3/с | ПГ 1..1,5% | 2921682 |
| Счетчики объемного расхода газов | 2..400 м3/с | ПГ 2..6% | 2921782 |
| Счетчики объемного расхода газов | свыше 200 м3/с | ПГ 0,15..0,5% | 2921592 |
| Счетчики объемного расхода газов | свыше 200 м3/с | ПГ 1..1,5% | 2921692 |
| Счетчики объемного расхода газов | свыше 200 м3/с | ПГ 2..6% | 2921792 |
| Установки поверочные объемного расхода газа 1 разряда | 10-7..10-5 м3/c | ПГ 0,3..1% | 2921119 |
| Установки поверочные объемного расхода газа 1 разряда | 10-6..10-3 м3/c | ПГ 0,3..1% | 2921139 |
| Установки поверочные объемного расхода газа 1 разряда | 10-4..10-2 м3/c | ПГ 0,3..1% | 2921149 |
| Установки поверочные объемного расхода газа 1 разряда | 10-3..1 м3/с | ПГ 0,3..1% | 2921169 |
| Установки поверочные объемного расхода газа 1 разряда | 0,1..100 м3/с | ПГ 0,3..1% | 2921189 |
| Установки поверочные объемного расхода газа 2 разряда | 10-7..10-5 м3/с | ПГ 1..1,25% | 2921219 |
| Установки поверочные объемного расхода газа 2 разряда | 10-6..10-3 м3/с | ПГ 1..1,25% | 2921239 |
| Установки поверочные объемного расхода газа 2 разряда | 10-4..10-2 м3/с | ПГ 1..1,25% | 2921249 |
| Установки поверочные объемного расхода газа 2 разряда | 10-3..1 м3/с | ПГ 1..1,25% | 2921269 |
| Установки поверочные объемного расхода газа 2 разряда | 0,1..100 м3/с | ПГ 1..1,25% | 2921289 |
| 2922 Средства измерений массового расхода газа в диапазоне 4(10-2..2,5(102 кг/с |
| Преобразователи, расходомеры газа массовые | ВПИ 0,04..0,1 кг/с | ПГ 0,5..1% | 2922621 |
| Преобразователи, расходомеры газа массовые | ВПИ 0,1..0,4 кг/с | ПГ 0,5..1% | 2922631 |
| Преобразователи, расходомеры газа массовые | ВПИ 0,4..2,5 кг/с | ПГ 0,5..1% | 2922641 |
| Преобразователи, расходомеры газа массовые | ВПИ 2,5..16 кг/с | ПГ 0,5..1% | 2922651 |
| Преобразователи, расходомеры газа массовые | ВПИ 16..100 кг/с | ПГ 0,5..1% | 2922661 |
| Преобразователи, расходомеры газа массовые | ВПИ 100..250 кг/с | ПГ 0,5..1% | 2922671 |
| Преобразователи, расходомеры газа массовые | ВПИ 0,04..0,1 кг/с | ПГ 1..2,5% | 2922721 |
| Преобразователи, расходомеры газа массовые | ВПИ 0,1..0,4 кг/с | ПГ 1..2,5% | 2922731 |
| Преобразователи, расходомеры газа массовые | ВПИ 0,4..2,5 кг/с | ПГ 1..2,5% | 2922741 |
| Преобразователи, расходомеры газа массовые | ВПИ 2,5..16 кг/с | ПГ 1..2,5% | 2922751 |
| Преобразователи, расходомеры газа массовые | ВПИ 16..100 кг/с | ПГ 1..2,5% | 2922761 |
| Преобразователи, расходомеры газа массовые | ВПИ 100..250 кг/с | ПГ 1..2,5% | 2922771 |
| Преобразователи, расходомеры газа массовые | ВПИ 0,04..0,1 кг/с | ПГ 2,5..5% | 2922821 |
| Преобразователи, расходомеры газа массовые | ВПИ 0,1..0,4 кг/с | ПГ 2,5..5% | 2922831 |
| Преобразователи, расходомеры газа массовые | ВПИ 0,4..2,5 кг/с | ПГ 2,5..5% | 2922841 |
| Преобразователи, расходомеры газа массовые | ВПИ 2,5..16 кг/с | ПГ 2,5..5% | 2922851 |
| Преобразователи, расходомеры газа массовые | ВПИ 16..100 кг/с | ПГ 2,5..5% | 2922861 |
| Преобразователи, расходомеры газа массовые | ВПИ 100..250 кг/с | ПГ 2,5..5% | 2922871 |
| Рабочие эталоны 0 разряда | 0,04..2,5 кг/с | СКО 5,2( 10-4 | 2922021 |
| Расходомеры газа массовые дифференциальные 1 разряда | ВПИ 0,04..0,1 кг/с | СКО 10(10-4 | 2922122 |
| Расходомеры газа массовые дифференциальные 1 разряда | ВПИ 0,1..0,4 кг/с | СКО 10(10-4 | 2922132 |
| Расходомеры газа массовые дифференциальные 1 разряда | ВПИ 0,4..2,5 кг/с | СКО 10(10-4 | 2922142 |
| Расходомеры газа массовые дифференциальные 1 разряда | ВПИ 2,5..16 кг/с | СКО 10(10-4 | 2922152 |
| Расходомеры газа массовые дифференциальные 1 разряда | ВПИ 16..100 кг/с | СКО 10(10-4 | 2922162 |
| Расходомеры газа массовые дифференциальные 1 разряда | ВПИ 100..250 кг/с | СКО 10(10-4 | 2922172 |
| Расходомеры газа массовые дифференциальные 2 разряда | ВПИ 0,04..0,1 кг/с | СКО 15(10-4 | 2922222 |
| Расходомеры газа массовые дифференциальные 2 разряда | ВПИ 0,1..0,4 кг/с | СКО 15(10-4 | 2922232 |
| Расходомеры газа массовые дифференциальные 2 разряда | ВПИ 0,4..2,5 кг/с | СКО 15(10-4 | 2922242 |
| Расходомеры газа массовые дифференциальные 2 разряда | ВПИ 2,5..16 кг/с | СКО 15(10-4 | 2922252 |
| Расходомеры газа массовые дифференциальные 2 разряда | ВПИ 16..100 кг/с | СКО 15(10-4 | 2922262 |
| Расходомеры газа массовые дифференциальные 2 разряда | ВПИ 100..250 кг/с | СКО 15(10-4 | 2922272 |
| Расходомеры газа массовые критические 1 разряда | ВПИ 0,1..0,4 кг/с | СКО 6(10-4 | 2922131 |
| Расходомеры газа массовые критические 1 разряда | ВПИ 0,4..2,5 кг/с | СКО 6(10-4 | 2922141 |
| Расходомеры газа массовые критические 1 разряда | ВПИ 2,5..16 кг/с | СКО 6(10-4 | 2922151 |
| Расходомеры газа массовые критические 2 разряда | ВПИ 0,1..0,4 кг/с | СКО 7(10-4 | 2922231 |
| Расходомеры газа массовые критические 2 разряда | ВПИ 0,4..2,5 кг/с | СКО 7(10-4 | 2922241 |
| Расходомеры газа массовые критические 2 разряда | ВПИ 2,5..16 кг/с | СКО 7(10-4 | 2922251 |
| Расходомеры газа массовые критические 2 разряда | ВПИ 16..100 кг/с | СКО 7(10-4 | 2922261 |
| Счетчики газа массовые | 0,04..0,1 кг/с | ПГ 0,5..1% | 2922622 |
| Счетчики газа массовые | 0,1..0,4 кг/с | ПГ 0,5..1% | 2922632 |
| Счетчики газа массовые | 0,4..2,5 кг/с | ПГ 0,5..1% | 2922642 |
| Счетчики газа массовые | 2,5..16 кг/с | ПГ 0,5..1% | 2922652 |
| Счетчики газа массовые | 16..100 кг/с | ПГ 0,5..1% | 2922662 |
| Счетчики газа массовые | 100..250 кг/с | ПГ 0,5..1% | 2922672 |
| Счетчики газа массовые | 0,04..0,1 кг/с | ПГ 1..2,5% | 2922722 |
| Счетчики газа массовые | 0,1..0,4 кг/с | ПГ 1..2,5% | 2922732 |
| Счетчики газа массовые | 0,4..2,5 кг/с | ПГ 1..2,5% | 2922742 |
| Счетчики газа массовые | 2,5..16 кг/с | ПГ 1..2,5% | 2922752 |
| Счетчики газа массовые | 16..100 кг/с | ПГ 1..2,5% | 2922762 |
| Счетчики газа массовые | 100..250 кг/с | ПГ 1..2,5% | 2922772 |
| Счетчики газа массовые | 0,04..0,1 кг/с | ПГ 2,5..5% | 2922822 |
| Счетчики газа массовые | 0,1..0,4 кг/с | ПГ 2,5..5% | 2922832 |
| Счетчики газа массовые | 0,4..2,5 кг/с | ПГ 2,5..5% | 2922842 |
| Счетчики газа массовые | 2,5..16 кг/с | ПГ 2,5..5% | 2922852 |
| Счетчики газа массовые | 16..100 кг/с | ПГ 2,5..5% | 2922862 |
| Счетчики газа массовые | 100..250 кг/с | ПГ 2,5..5% | 2922872 |
| Установки поверочные массового расхода газа | 0,04..0,1 кг/с | ПГ 0,5..1,5% | 2922229 |
| Установки поверочные массового расхода газа | 0,1..0,4 кг/с | ПГ 0,5..1,5% | 2922239 |
| Установки поверочные массового расхода газа | 0,4..2,5 кг/с | ПГ 0,5..1,5% | 2922249 |
| Установки поверочные массового расхода газа | 2,5..16 кг/с | ПГ 0,5..1,5% | 2922259 |
| Установки поверочные массового расхода газа | 16..100 кг/с | ПГ 0,5..1,5% | 2922269 |
| 2947 Средства измерений скорости водного потока в диапазоне 0,005..25 м/с |
| Бассейны измерительные | 0,02..5 м/с | CKO 5(10-3..10-2 | 2947031 |
| Вертушки гидрометрические | 0,02..5 м/с | ПГ 1,5..3% | 2947131 |
| Вертушки гидрометрические | 0,04..5 м/с | ПГ 5..9% | 2947831 |
| Измерители скорости потока | 0,05..20 м/с | ПГ4..15% | 2947801 |
| Измерители скорости потока лазерные | 0,005..25 м/с | ПГ 1% | 2947701 |
| Измерители скорости течений | 0,02..5 м/с | ПГ 1,5..6% | 2947731 |
| Трубки Пито дифференциальные | 0,5..25 м/с | ПГ 1,2..3,5% | 2947711 |
| Трубки Пито дифференциальные | 0,5..25 м/с | ПГ 3,6..6% | 2947811 |
| Установка гидродинамическая измерительная 0 разряда | 0,05..20 м/с | СКО 4(10-3..6(10-3 | 2947001 |
| Установка гидродинамическая измерительная 1 разряда | 0,05..20 м/с | ПГ 1,2..1,8% | 2947101 |
| Электроанемометры | 0,1..20 м/с | ПГ 4..15% | 2947821 |
| 2957 Средства измерений скорости воздушного потока |
| Анемометры 1 разряда | 1..20 м/с | ПГ (0,15+0,03V) м/с | 2957131 |
| Приемники полного и статического давления воздушного потока 0 разряда | 10..100 м/с | СКО (0,001+0,006V) м/c | 2957001 |
| Приемники полного и статического давления воздушного потока 1 разряда | 10..100 м/с | СКО (0,002+0,01V) м/с | 2957101 |
| Приемники полного и статического давления воздушного потока рабочие | 10..100 м/с | ПГ (0,006+0,03V) м/с | 2957701 |
| Рабочие эталоны скорости воздушного потока 0 разряда | 1..60 м/с | СКО (0,003+0,005V) м/с | 2957031 |
| Средства измерений скорости воздушного потока | 0,1..60 м/с | ПГ (0,02+0,04V) м/с | 2957731 |
| Средства измерений скорости воздушного потока | 0,1..60 м/с | ПГ (0,3+0,06V)1 м/с | 2957831 |
| Трубы аэродинамические 1 разряда | 10..100 м/с | СКО (0,003+0,015V) м/с | 2957111 |
| Трубы аэродинамические рабочие | 10..100 м/с | ПГ (0,003+0,03V) м/с | 2957711 |
| Установки измерительные аэродинамические 1 разряда | 0,1..60 м/с | СКО (0,01+0,02V) м/с | 2957121 |
| 2971 Средства измерений уровня жидкости |
| Датчики уровня акустические | 0..30 м | ПГ 0,5% | 2971645 |
| Датчики уровня акустические | 0..30 м | ПГ 1% | 2971745 |
| Датчики уровня акустические | 0..30 м | ПГ 1,5..2,5% | 2971845 |
| Указатель уровня воды | 0..1 м | ПГ 4% | 2971851 |
| Уровнемеры | 0..1 м | ПГ 2..5 мм | 2971611 |
| Уровнемеры | 0..12 м | ПГ 2..5 мм (0,1..0,5%) | 2971613 |
| Уровнемеры | 0..20 м | ПГ 2..5 мм (0,1..0,5%) | 2971615 |
| Уровнемеры жидкости 2 разряда | 0..1 м | ПГ 1..2 мм | 2971211 |
| Уровнемеры жидкости 2 разряда | 0..12 м | ПГ 1..2 мм | 2971213 |
| Уровнемеры жидкости 2 разряда | 0..20 м | ПГ 1..2 мм | 2971215 |
| Уровнемеры жидкости 3 разряда | 0..1 м | ПГ 3..6 мм | 2971311 |
| Уровнемеры жидкости 3 разряда | 0..12 м | ПГ 3..6 мм | 2971313 |
| Уровнемеры жидкости 3 разряда | 0..20 м | ПГ 3..6 мм | 2971315 |
| Установки уровнемерные имитационные 2 разряда |  |  | 2971245 |
| Установки уровня жидкости 1 разряда | 0..1 м | ПГ 0,3..1 мм | 2971101 |
| Установки уровня жидкости 1 разряда | 0..20 м | ПГ 0,3..1 мм | 2971105 |
| Установки уровня жидкости 1 разряда | 0..20м | ПГ 1..2 мм | 2971205 |
| Установки уровня жидкости 2 разряда | 0..1 м | ПГ 1..2 мм | 2971201 |

30 ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУМНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

| Наименование группы СИ | Диапазон измерений | Характеристика точности | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3000 Информационно-измерительные системы (ИИС). Элементы ИИС. |
| Вторичные приборы |
| Логометры |  | КТ 0,25..1 КТ 1,5 и ниже | 3000801 3000901 |
| Мосты уравновешенные автоматические |  | КТ 0,25..1 КТ 1,5 и ниже | 3000802 3000902 |
| Милливольтметры |  | КТ 0,25..1 КТ 1,5 и ниже | 3000803 3000903 |
| Потенциометры автоматические |  | КТ 0,25..1 КТ 1,5 и ниже | 3000804 3000904 |
| Миллиамперметры |  | КТ 0,25..1 КТ 1,5 и ниже | 3000805 3000905 |
| Приборы пневматические | 20..100 кПа | КТ 0,5 КТ 1 и ниже | 3000806 3000906 |
| Задание входных сигналов измерительных преобразователей |
| Постоянный ток | 0..20 мА | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3000671 3000771 3000871 3000971 |
| Постоянное напряжение | -100..100 мВ; 0..10 В | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3000673 3000773 3000873 3000973 |
| Сопротивление |  | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3000675 3000775 3000875 3000975 |
| Частота | 1..8 кГц | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3000676 3000776 3000876 3000976 |
| Взаимная индуктивность | 10..0..10 мГн | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3000677 3000777 3000877 3000977 |
| Пневматический сигнал | 0,2..1 кгс/см2 (0,02..0,1) МПа | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3000678 3000778 3000878 3000978 |
| Контроль выходных сигналов измерительных преобразователей |
| Постоянный ток | 0..20 мА | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3000691 3000791 3000891 3000991 |
| Постоянное напряжение | -100..100мВ; 0..10 В | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3000693 3000793 3000893 3000993 |
| Сопротивление |  | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3000695 3000795 3000895 3000995 |
| Частота | 1..8 кГц | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3000696 3000796 3000896 3000996 |
| Взаимная индуктивность | 10..0..10 мГн | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3000697 3000797 3000897 3000997 |
| Пневматический | 0,2..1 кгс/см2 (0,02..0,1) МПа | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3000698 3000798 3000898 3000998 |
| Измерительные каналы ИИС |  |  | 3000731 |
| 3001 Средства измерений избыточного давления до 250 МПа |
| Вакуумметры, ВПИ -100..600 кПа |
| Вакуумметры грузопоршневые 1 разряда | ВПИ -700 мм рт.ст. | КТ 0,02 | 3001101 |
| Вакуумметры, преобразователи давления измерительные | ВПИ -1 кгс/см2 (-0,1 МПа) | КТ 0,05 | 3001201 |
| Задатчик давления "Воздух 0,4 В" | ВПИ -0,4 кгс/см2 (-0,04 МПа) | КТ 0,05 | 3001202 |
| Вакуумметры, преобразователи давления измерительные | ВПИ -0,6..-1 кгс/см2 (-0,06..-0,1 МПа) | КТ 0,4 | 3001301 |
| Вакуумметры, тягомеры | -160..-4000 кгс/м2 | КТ 0,15 | 3001302 |
| Вакуумметры, преобразователи давления измерительные | ВПИ -0,6..-1 кгс/см2 (-0,06..-0,1 МПа) | КТ 0,5 | 3001601 |
| Вакуумметры, преобразователи давления измерительные | ВПИ-0,6..-1 кгс/см2 (-0,06..-0,1 МПа) | КТ 1 | 3001701 |
| Вакуумметры, преобразователи давления измерительные | ВПИ -0,6..-1 кгс/см2 (-0,06..-0,1 МПа) | КТ 2,5 | 3001801 |
| Микроманометры, тягомеры, тягонапоромеры, напоромеры ВПИ 0,02..40 кПа |
| Микроманометры компенсационные 1 разряда типа МКМ | 10..400 кгс/м2 (0,1..4,0 кПа) | КТ 0,01 | 3001121 |
| Микроманометры жидкостные компенсационные 2 разряда МКВ-250 | 10..250 кгс/м2 (0,1..2,5 кПа) | КТ 0,02 | 3001221 |
| Задатчики избыточного давления и разности давлений 2 разряда "Воздух- 1600" | 2..1600 кгс/м2 (0,02..16 кПа) | КТ 0,02 | 3001222 |
| Манометры дифференциальные, напоромеры, преобразователи давления и разности давлений измерительные 4 разряда | ВПИ 1..250 кгс/м2 (0,01..2,5 кПа) | КТ 0,4 | 3001421 |
| Микроманометры, манометры дифференциальные, перепадомеры | ВПИ 4..500 кгс/м2 (0,04..5 кПа) | ПГ 0,1% | 3001521 |
| Микроманометры, манометры дифференциальные, перепадомеры | ВПИ 20..1600 кгс/м2 (0,2..16 кПа) | ПГ 0,1% | 3001522 |
| Тягомеры, перепадомеры, тягонапоромеры, напоромеры, преобразователи давления и разности давлений | ВПИ 2..4000 кгс/м2 (0,02..40 кПа) | ПГ 0,06..0,25 % | 3001523 |
| Тягомеры, перепадомеры, тягонапоромеры, напоромеры, преобразователи давления и разности давлений | ВПИ 2..4000 кгс/м2 (0,02..40 кПа) | ПГ 0,4..0,6% | 3001623 |
| Тягомеры, перепадомеры, тягонапоромеры, напоромеры, преобразователи давления и разности давлений | ВПИ 2..4000 кгс/м2 (0,02..40 кПа) | ПГ 1..1,5% | 3001723 |
| Тягомеры, перепадомеры, тягонапоромеры, напоромеры, преобразователи давления и разности давлений | ВПИ 2..4000 кгс/м2 (0,02..40 кПа) | ПГ 2,5..6% | 3001823 |
| Сфигмаманометры, тонометры |
| Сфигмаманометры | 300 мм рт.ст. | ПГ 3 мм рт.ст. | 3001631 |
| Манометры ВПИ 4..160 кПа |
| Задатчик давления "Воздух-1,6" | ВПИ 1,6 кгс/см2 (160 кПа) | КТ 0,02 | 3001142 |
| Манометры, преобразователи давления измерительные, задатчики давления | ВПИ 0,04..1,6 кгс/см2 (4..160 кПа) | КТ 0,05 | 3001241 |
| Манометры, преобразователи давления измерительные, задатчики давления | ВПИ 0,04..1,6 кгс/см2 (4..160 кПа) | КТ 0,15 | 3001341 |
| Манометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 0,04..1,6 кгс/см2 (4..160 кПа) | КТ 0,4 | 3001441 |
| Манометры ВПИ 60..250 кПа |
| Задатчик давления "Воздух-2,5" | ВПИ 2,5 кгс/см2 (0,25 МПа) | КТ 0,02 | 3001152 |
| Манометры, преобразователи давления измерительные (датчики), задатчики давления 2 разряда | ВПИ 1..2,5 кгс/см2 (0,1..0,25 МПа) | КТ 0,05 | 3001251 |
| Манометры жидкостные, Мановакуумметры типа МВП-2,5, переносный прибор ППР-4 | -0,95..2,5 кгс/см2 | КТ 0,05 | 3001252 |
| Манометры, дифманометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 1..2,5 кгс/см2 (0,1..0,25 МПа) | КТ 0,15 | 3001351 |
| Манометры, дифманометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 1..2,5 кгс/см2 (0,1..0,25 МПа) | КТ 0,4 | 3001451 |
| Манометры, дифманометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 0,6..2,5 кгс/см2 (0,06..0,25 МПа) | КТ 0,6 | 3001651 |
| Манометры, дифманометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 0,6..2,5 кгс/см2 (0,06..0,25 МПа) | КТ 1 | 3001751 |
| Манометры, дифманометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 0,6..2,5 кгс/см2 (0,06..0,25 МПа) | КТ 2,5 | 3001851 |
| Манометры ВПИ 250..600 кПа |
| Манометры грузопоршневые | ВПИ 2,5..6 кгс/см2 (0,25..0,6 МПа) | КТ 0,02 | 3001161 |
| Задатчик давления "Воздух 6,3" | ВПИ 6,3 кгс/см2 (0,63 МПа) | КТ 0,02 | 3001162 |
| Манометры, преобразователи давления измерительные (датчики) | ВПИ 4..6 кгс/см2 (0,4..0,6 МПа) | КТ 0,05 | 3001261 |
| Манометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 1,6..6 кгс/см2 (0,16..0,6 МПа) | КТ 0,05 | 3001262 |
| Манометры, дифманометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 4..6 кгс/см2 (0,4..0,6 МПа) | КТ 0,15 | 3001361 |
| Манометры, дифманометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 1,6..6 кгс/см2 (0,16..0,6 МПа) | КТ 0,15 | 3001362 |
| Манометры, дифманометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 0,6..4 кгс/см2 (0,06..0,4 МПа) | КТ 0,25 | 3001363 |
| Манометры, дифманометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 1,6..6 кгс/см2 (0,16..0,6 МПа) | КТ 0,4 | 3001462 |
| Манометры, дифманометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 4..6 кгс/см2 (0,4..0,6) МПа | КТ 0,6 | 3001661 |
| Манометры, дифманометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 4..6 кгс/см2 (0,4..0,6 МПа) | КТ 1 | 3001761 |
| Манометры, дифманометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 4..6 кгс/см2 (0,4..0,6 МПа) | КТ 2,5 | 3001861 |
| Манометры ВПИ 1..6 МПа |
| Манометры грузопоршневые 1 разряда | ВПИ 10..60 кгс/см2 (1..6 МПа) | КТ 0,02 | 3001171 |
| Манометры грузопоршневые, преобразователи давления (датчики), задатчики давления 2 разряда | ВПИ 10..60 кгс/см2 (1..6 МПа) | КТ 0,05 | 3001271 |
| Манометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 10..60 кгс/см2 (1..6 МПа) | КТ 0,15 | 3001371 |
| Манометры, мановакуумметры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 4..16 кгс/см2 (0,4..1,6 МПа) | КТ 0,25 | 3001372 |
| Манометры кислородные | ВПИ 10..60 кгс/см2 | КТ 0,25 | 3001374 |
| Манометры, преобразователи давления, задатчики давления 4 разряда | ВПИ 10..60 кгс/см2 (1..6 МПа) | КТ 0,4 | 3001471 |
| Манометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 10..60 кгс/см2 (1..6 МПа) | КТ 0,4 | 3001671 |
| Манометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 10..60 кгс/см2 (1..6 МПа) | КТ 1 | 3001771 |
| Манометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 10..60 кгс/см2 (1..6 МПа) | КТ 2,5 | 3001871 |
| Манометры ВПИ 10..60 МПа |
| Манометры грузопоршневые задатчики давления 1 разряда | ВПИ 100..2500 кгс/см2 (10..250 МПа) | КТ 0,02 | 3001181 |
| Манометры грузопоршневые задатчики давления 2 разряда | ВПИ 100..600 кгс/см2 (10..60 МПа) | КТ 0,05 | 3001281 |
| Манометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 100..600 кгс/см2 (10..60 МПа) | КТ 0,15 | 3001381 |
| Манометры кислородные | ВПИ 100..600 кгс/см2 | КТ 0,25 | 3001384 |
| Манометры, преобразователи давления, задатчики давления 4 разряда | 100..600 кгс/см2 | КТ 0,4 | 3001481 |
| Манометры, преобразователи давления, задатчики давления | 100..600 кгс/см2 | КТ 0,06 | 3001581 |
| Манометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 100..600 кгс/см2 (10..60 МПа) | КТ 0,4 | 3001681 |
| Манометры кислородные | 100..600 кгс/см2 | КТ 0,4 | 3001684 |
| Манометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 100..600 кгс/см2 (10..60 МПа) | КТ 1 | 3001781 |
| Манометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 100..600 кгс/см2 (10..60 МПа) | КТ 2,5 | 3001881 |
| Манометры ВПИ 100..250 МПа |
| Манометры грузопоршневые 2 разряда | ВПИ 2500 кгс/см2 (250 МПа) | КТ 0,05 | 3001291 |
| Манометры, преобразователи давления, задатчики давления 3 разряда | 1000..2500 кгс/см2 | КТ 0,1 | 3001391 |
| Манометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 1000..2500 кгс/см2 (100..250 МПа) | КТ 0,4 | 3001491 |
| Манометры, преобразователи давления, задатчики давления | 1000..2500 кгс/ см2 | КТ 0,06 | 3001591 |
| Манометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 1000..2500 кгс/см2 (100..250 МПа) | КТ 0,4 | 3001691 |
| Манометры, преобразователи давления измерительные | ВПИ 1000..2500 кгс/см2 (100..250 МПа) | КТ 1 | 3001791 |
| Манометры, преобразователи давления, задатчики давления | 1000..2500 кгс/см2 | КТ 2,5 | 3001891 |
| 3002 Средства измерений давления с верхними пределами от 10000(105..40000(105 Па |
| Манометры грузопоршневые с измерительным мультипликатором 1 разряда | 600..1600 МПа |  | 3002141 |
| Манометры сопротивления 1 разряда | 1000..1600 МПа |  | 3002151 |
| Манометры сопротивления 2 разряда | 1000 МПа | КТ 0,4 | 3002221 |
| Манометры сопротивления 2 разряда | 1000 МПа | КТ 0,6 | 3002231 |
| Манометры сопротивления 2 разряда | 1600 МПа | КТ 0,4 | 3002241 |
| Манометры сопротивления 2 разряда | 1600 МПа | КТ 0,6 | 3002251 |
| Манометры сопротивления 2 разряда | 2500 МПа | КТ 0,4 | 3002261 |
| Манометры сопротивления 2 разряда | 2500 МПа | КТ 0,6 | 3002271 |
| Манометры сопротивления и деформационные | 1000 МПа | КТ 0,4 | 3002721 |
| Манометры сопротивления и деформационные | 1000 МПа | КТ 0,6 | 3002731 |
| Манометры сопротивления и деформационные | 1000 МПа | КТ 1,5 | 3002921 |
| Манометры сопротивления и деформационные | 1000 МПа | КТ 2 | 3002931 |
| Манометры сопротивления и деформационные | 1600 МПа | КТ 0,4 | 3002741 |
| Манометры сопротивления и деформационные | 1600 МПа | КТ 0,6 | 3002751 |
| Манометры сопротивления и деформационные | 1600 МПа | КТ 1,5 | 3002941 |
| Манометры сопротивления и деформационные | 1600 МПа | КТ 2 | 3002951 |
| Манометры сопротивления и деформационные | 2500 МПа | КТ 0,4 | 3002761 |
| Манометры сопротивления и деформационные | 2500 МПа | КТ 0,6 | 3002771 |
| Манометры сопротивления и деформационные | 250..1600 МПа | КТ 1 | 3002801 |
| Манометры сопротивления и деформационные | 400..1000 МПа | КТ 1 | 3002811 |
| 3021 Средства измерений абсолютного давления в диапазоне 10-8..103 Па |
| Вакуумметры компрессионные 2 разряда | 10-1..103 Па | ПГ 15..7% | 3021251 |
| Вакуумметры мембранно-емкостные, компрессионные, установки с калиброванными мерами 1 разряда | 10-3..103 Па | ПГ 3..2% | 3021141 |
| Вакуумметры ионизационные 2 разряда | 10-8..1 Па | ПГ 30..6% | 3021221 |
| Вакуумметры магнитные, ионизационные, измерители парциальных давлений | 10-6..10-3 Па | ПГ 50..10% | 3021731 |
| Вакуумметры магнитные, ионизационные, измерители парциональных давлений | 10-8..10-1 Па | ПГ 100..20% | 3021821 |
| Вакуумметры магнитные, ионизационные, компрессионные, термопарные, деформационные | 10-3..103 Па | ПГ 50..10% | 3021741 |
| Вакуумметры сопротивления, деформационные, термопарные | 10-2..103 Па | ПГ 10..5% | 3021651 |
| Вакуумметры сопротивления, деформационные, термопарные | 10-1..103 Па | ПГ 50..10% | 3021751 |
| Вакуумметры сопротивления, деформационные, термопарные, компрессионные, ионизационные | 10-1..103 Па | ПГ 100..20% | 3021851 |
| Вакуумметры тепловые 2 разряда | 10-1..100 Па | ПГ 10..5% | 3021252 |
| Рабочие эталоны единицы давления 0 разряда | 10-3..103 Па | СКО 0,5(10-2 | 3021041 |
| Установки вакуумметрические редукционные 1 разряда | 10-7..10-1 Па | ПГ 7..3% | 3021131 |
| 3022 Средства измерений абсолютного давления в диапазоне 2,7(102..4000(102 Па |
| Барометры грузопоршневые 1 разряда | (2,7..1040)(102 Па (2..780 мм.рт.ст.) | ПГ 13 Па (0,1 мм рт.ст) | 3022121 |
| Барометры деформационные | (580..1090)(102 Па (580..1090 мбар) | ПГ 26 Па (0,26 мбар) | 3022611 |
| Барометры деформационные | (400..1090)(102 Па (400...1090 мбар) | ПГ 100..150 Па (1..1,5 мбар) | 3022811 |
| Барометры и барографы деформационные | (780..1060)(102 Па (780..1060 мбар) | ПГ 200 Па (2 мбар) | 3022812 |
| Барометры ртутные | (680..1070)(102 Па (680..1070 мбар) | ПГ 50 Па (0,5 мбар) | 3022821 |
| Барометры ртутные 0 разряда | (970..1050)(102 Па (730..790 мм.рт.ст.) | СКО 1,3 Па (0,01 мм рт.ст) | 3022021 |
| Барометры ртутные 2 разряда | (880..1090)(102 Па (880..1090 мбар) | ПГ 20 Па (0,2 мбар) | 3022221 |
| Барометры ртутные 3 разряда | (570..1070)(102 Па (570..1070 мбар) | ПГ 30 Па (0,3 мбар) | 3022321 |
| Манометр грузопоршневой абсолютного давления | (670..1300)(102 Па | СКО 0,5 Па | 3022011 |
| Эталон сравнения |  |  |  |
| Манометры грузопоршневые абсолютного давления 0 разряда | (2,7..1300)(102 Па (2..1000 мм.рт.ст.) | СКО 1,3 Па (0,01 мм рт.ст) | 3022081 |
| Манометры грузопоршневые абсолютного давления 1 разряда | (2,7..4000)(102 Па (2..3000 мм.рт.ст.) | ПГ 13..40 Па (0,1..0,3 мм рт.ст) | 3022111 |
| Манометры грузопоршневые абсолютного давления 1 разряда | (2,7..2900)(102 Па (2..2200 мм.рт.ст.) | ПГ 6,7..13 Па (0,05..0,1 мм рт.ст.) | 3022181 |
| Манометры грузопоршневые абсолютного давления 2 разряда | (2,7..4000)(102 Па (2..3000 мм.рт.ст.) | ПГ 27..80 Па (0,2..0,6 мм рт.ст.) | 3022211 |
| Манометры грузопоршневые абсолютного давления 2 разряда | (670..1100)(102 Па (500..825 мм.рт.ст.) | ПГ 20 Па (0,15 мм рт.ст) | 3022281 |
| Манометры деформационные абсолютного давления | (200..1060)(102 Па (150..800 мм.рт.ст.) | ПГ 100 Па (0,7 мм рт.ст.) | 3022761 |
| Манометры деформационные абсолютного давления | (2,7..4000)(102 Па (2..3000 мм.рт.ст.) | ПГ 320 Па (2,4 мм рт.ст.) | 3022861 |
| Манометры деформационные абсолютного давления 3 разряда | (10..1080)(102 Па (8..815 мм.рт.ст.) | ПГ 50..80 Па (0,4..0,6 мм рт.ст.) | 3022361 |
| Манометры ртутные абсолютного давления | (1,3..1250)(102 Па (1..930 мм.рт.ст.) | ПГ 130 Па (1 мм рт.ст.) | 3022871 |
| Манометры ртутные абсолютного давления 3 разряда | (2..1070)(102 Па (2..1070 мбар) | ПГ 50 Па (0,5 мбар) | 3022371 |
| Микробарометры и микробарографы деформационные | (400..1060)(102 Па (400..1060 мбар) | ПГ 27 Па (0,27 мбар) | 3022612 |
| Преобразователи абсолютного давления деформационные измерительные | (0..60)(102 Па (0..600 кгс/м2) | ПГ 40..240 Па (4..24 кгс/м2) | 3022681 |
| Преобразователи абсолютного давления деформационные измерительные | 0..4000(102 Па (0..40000 кгс/ м2) | ПГ 150..10000 Па (15..1000 кгс/м2) | 3022781 |
| Преобразователи атмосферного давления деформационные измерительные | (570..1090)(102 Па (570..1090 мбар) | ПГ 50 Па (0,5 мбар) | 3022631 |
| Преобразователи атмосферного давления деформационные измерительные | (450..1050)(102 Па (450..1050 мбар) | ПГ 100 Па (1 мбар) | 3022731 |
| Преобразователи атмосферного давления деформационные измерительные | (5..1060)(102 Па (5..1060 мбар) | ПГ 260 Па (2,6 мбар) | 3022831 |
| Преобразователи атмосферного давления ртутные измерительные | (680..1070)(102 Па (680..1070 мбар) | ПГ 40 Па (0,4 мбар) | 3022741 |
| 3042 Средства измерений периодического давления в диапазоне 1..250 МПа при частотах до 10 кГц |
| Генераторы периодического давления 1 разряда | Рст 1..250 МПа Ра 0,1..10,0 МПа | ПГ 3..5% | 3042151 |
| Генераторы периодического давления 2 разряда | Рст 1..250 МПа Ра 0,1..10,0 МПа | ПГ 6..10% | 3042251 |
| Компараторы манометрические 1 разряда | Рст 1..50 МПа Ра 0,1..4,0 МПа 0..10 кГц | ПГ 3..5% | 3042123 |
| Компараторы манометрические 1 разряда | Рст 1..250 МПа Ра 0,1..10,0 МПа | ПГ 3..5% | 3042143 |
| Манометры периодического давления 1 разряда | Рст 1..100 МПа Ра 0,1..1,0 МПа | ПГ 3..5% | 3042131 |
| Манометры периодического давления 2 разряда | Рст 1..250 MПa Pa 0,1..10,0 МПа | ПГ 6..10% | 3042241 |
| Преобразователи измерительные и манометры периодического давления | Рст 1..50 МПа Ра 0,2..3,0 МПа 5..50 Гц | ПГ 6..10% | 3042711 |
| Преобразователи измерительные и манометры периодического давления | Рст 1..50 МПа Ра 0,2..3,0 МПа 5..50 Гц | ПГ 12..20% | 3042811 |
| Преобразователи измерительные и манометры периодического давления | Рст 1..50 МПа Ра 0,2..3,0 МПа 0,3..10,0 кГц | ПГ 6..10% | 3042721 |
| Преобразователи измерительные и манометры периодического давления | Рст 1..50 МПа Ра 0,2..3,0 МПа 0,3..10,0 кГц | ПГ 12..20% | 3042821 |
| Преобразователи измерительные и манометры периодического давления | Рст 1..100 МПа Ра 0,1..1,0 МПа | ПГ 8..12% | 3042731 |
| Преобразователи измерительные и манометры периодического давления | Рст 1..250 МПа Ра 0,1..10 МПа | ПГ 6..10% | 3042741 |
| Преобразователи измерительные и манометры периодического давления | Рст 1..250 МПа Ра 0,1..10 МПа | ПГ 12..20% | 3042841 |
| Рабочие эталоны периодического давления 0 разряда | Рст 1..100 MПa Pа 0,1..1,0 МПа 0..10 кГц | СКО 1(10-2 | 3042031 |
| Установки поверочные 1 разряда | Рст 1..50 МПа Ра 0,2..3,0 МПа 5..50 Гц | ПГ 3..5% | 3042111 |
| Установки поверочные 1 разряда | Рст 1..50 МПа Ра 0,1..1,0 МПа 0,3..10 кГц | ПГ 3..5% | 3042121 |
| Установки поверочные 2 разряда | Рст 1..50 МПа Ра 0,2..3 МПа |  | 3042211 |
| Установки поверочные 2 разряда | Рст 1..50 МПа Ра 0,1..1,0 МПа 0,3..10,0 кГц | ПГ 6..10% | 3042221 |
| 3043 Средства измерений импульсного давления |
| Генераторы избыточного импульсного давления 1 разряда | 1..200 МПа (0,2..5)(10-3 с | ПГ 3% | 3043142 |
| Генераторы избыточного импульсного давления 2 разряда | 1..200 МПа 0,2(10-3..5(10-3 с | ПГ 6..10% | 3043242 |
| Генераторы импульсного давления | 104..106 Па 10-3..10-1 с | ПГ 8..20% | 3043741 |
| Генераторы импульсного давления 1 разряда (УБК-5 УБК-2М УТ-5) | 104..6(107 Па 5(10-5..10 с | ПГ 5..7% | 3043141 |
| Генераторы импульсного давления 2 разряда | 104..10+7 Па 10-5..10 с | ПГ 10% | 3043241 |
| Генераторы периодического давления | 104..106 Па 10..103 Гц | ПГ 10..20% | 3043891 |
| Комплекс установок гармонического давления 1 разряда | 102..106 Па 5(10-2..104 Гц | ПГ 10% | 3043101 |
| Манометры избыточного импульсного давления 1 разряда | 1..200 МПа 0,2(10-3..5(10-3 с | ПГ 3% | 3043132 |
| Манометры избыточного импульсного давления 2 разряда | 1..200 МПа 0,2(10-3..5(10-3 с | ПГ 6..10% | 3043232 |
| Манометры периодического давления 1 разряда | 102..106 Па 5(10-2..104 Гц | ПГ 5..10% | 3043171 |
| Манометры предельного давления | 1..200 МПа 0,2(10-3..5(10-3 с | ПГ 12..20% | 3043732 |
| Преобразователи и манометры импульсного давления | 104..106 Па 10-5..10-2 с | ПГ 10..20% | 3043821 |
| Преобразователи и манометры переменного давления | 102..106 Па 5(10-2..104 Гц 10-5..10 с | ПГ 5..10% | 3043601 |
| Преобразователи и манометры переменного давления | 102..106 Па 5(10-2..104 Гц 10-5..10 с | ПГ 10..20% | 3043801 |
| Преобразователи и манометры периодического давления | 10-2..106 Па 5(10-2..104 Гц | ПГ 10..20% | 3043871 |
| Преобразователи переменного давления | Рст 106..4(107 Па Римп до 0,3 Рст 0,1..10-3 с |  | 3043711 |
| Преобразователи переменного давления | Рст 106..6(108 Пa Римп 106..5(108 Па 2(10-4..10-3 с |  | 3043731 |
| Преобразователи переменного давления при 293..693 К | Рст 106..6(107 Па Римп до 0,5 Рст 10-3..0,1 с |  | 3043811 |
| Преобразователи переменного давления при 77..293К | Рст 106..6(107 Па Римп до 0,5 Рст 10-3..0,1 с |  | 3043812 |
| Рабочие эталоны импульсного давления 0 разряда (МИД-1; МИД-2) | 104..106 Па 10-5..10 с | СКО 2(10-2 | 3043001 |
| Установка высшей точности для воспроизведения единицы давления в области избыточного импульсного давления | 106..2(108 Па 2(10-4..5(10-3 с | СКО 1,5% НСП 2% | 3043031 |
| Установки гармонического давления в жидкости 2 разряда | 103..106 Па 1..5(104 Гц | ПГ 5..8% | 3043291 |
| Установки импульсного давления с преобразователем (ПТД-1) 1 разряда | Рст 106..6(108 Па Римп 106..5(108 Па 0,1..2(10-4 с |  | 3043131 |
| Установки переходных процессов давления с преобразователем (ПТД-1) 2 разряда | Рст 106..6(107 Па Римп до 0,5 Рст 0,1..10-3 с |  | 3043211 |

31 ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ

| Наименование группы СИ | Диапазон измерений | Характеристика точности | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| 3100 Информационно-измерительные системы (ИИС). Элементы ИИС |
| Вторичные приборы |
| Логометры |  | КТ 0,25..1 КТ 1,5 и ниже | 3100801 3100901 |
| Мосты уравновешенные автоматические | -200..650С | КТ 0,25..1 КТ 1,5 и ниже | 3100802 3100902 |
| Милливольтметры | -50..1600С | КТ 0,25..1 КТ 1,5 и ниже | 3100803 3100903 |
| Потенциометры автоматические | -50..3000С | КТ 0,25..1 КТ 1,5 и ниже | 3100804 3100904 |
| Миллиамперметры | -50..3000С | КТ 0,25..1 КТ 1,5 и ниже | 3100805 3100905 |
| Приборы пневматические | 20..100 кПа | КТ 0,5 КТ 1 и ниже | 3100806 3100906 |
| Задание входных сигналов измерительных преобразователей. |
| Постоянный ток. | 0..20 мА | КТ 0,06 КТ 0,1. .0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3100671 3100771 3100871 3100971 |
| Постоянное напряжение. | -100..100 мВ; 0..10 В | КТ 0,06 КТ 0,1…0,25 КТ 0,5…0,6 КТ 1 и ниже | 3100673 3100773 3100873 3100973 |
| Сопротивление |  | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3100675 3100775 3100875 3100975 |
| Частота. | 1..8 кГц | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3100676 3100776 3100876 3100976 |
| Взаимная индуктивность. | 10..0..10 мГн | КТ 0,06 КТ 0,1…0,25 КТ 0,5…0,6 КТ 1 и ниже | 3100677 3100777 3100877 3100977 |
| Пневматический сигнал | 0,2..1 кгс/см2 (0,02..0,1) МПа | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3100678 3100778 3100878 3100978 |
| Контроль выходных сигналов измерительных преобразователей |
| Постоянный ток. | 0..20 мА | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3100691 3100791 3100891 3100991 |
| Постоянное напряжение. | -100..100 мВ; 0..10 В | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3100693 3100793 3100893 3100993 |
| Сопротивление |  | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3100695 3100795 3100895 3100995 |
| Частота | 1..8 кГц | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3100696 3100796 3100896 3100996 |
| Взаимная индуктивность | 10..0..10 мГн | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3100697 3100797 3100897 3100997 |
| Пневматический. | 0,2..1 кгс/см2 (0,02..0,1) МПа | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3100698 3100798 3100898 3100998 |
| Измерительные каналы ИИС |  |  | 3100731 |
| 3101 Средства измерений кинематической вязкости жидкости |
| Вискозиметры капиллярные 1 разряда | 4(10-7..3,4(10-2 м2/с | ПГ 3(10-3 | 3101101 |
| Вискозиметры капиллярные | 4(10-7..10-1 м2/с | ПГ 3(10-2 с | 3101601 |
| Вискозиметры капиллярные с падающим шариком | 4(10-7..1(10-1 м2/с | ПГ 3(10-2 с | 3101701 |
| Вискозиметры с падающим шариком | 4(10-7..6(10-2 м2/с | ПГ 0,5..1,5% | 3101801 |
| Вискозиметры вибрационные | 4(10-7..1(10-1 м2/с | ПГ 1,5..2,5% | 3101611 |
| Вискозиметры вибрационные | 4(10-7..6(10-2 м2/с | ПГ6(10-2 | 3101711 |
| Вискозиметры ротационные | 4(10-7..1(10-1 м2/с | ПГ 1,5..2,5% | 3101621 |
| Вискозиметры ротационные | 4(10-7..6(10-2 м2/с | ПГ 6(10-2 | 3101721 |
| Вискозиметры типа ВУ и ВЗ условной вязкости | 10..150 с | ПГ 0,5..0,2 с | 3101631 |
| Жидкости градуировочные (для поверки вискозиметров) | 6(10-7..3,4(10-2 м2/с | ПГ 0,2..0,4% | 3101651 |
| Установки для измерения вязкости 1 разряда | 4(10-7..3,4(10-2 м2/с | ПГ 10-3 | 3101191 |
| 3116 Средства измерений плотности жидкости |
| Анализаторы сахаров |  | ПГ 10% | 3116881 |
| Ареометры АК 1 разряда | 1560..1620 кг/м3 | ПГ 0,1 кг/м3 | 3116141 |
| Ареометры АК | 1530…1630 кг/м3 ЦД 1; 0,2 кг/м3 | ПГ 0,2; 1 кг/м3 | 3116641 |
| Ареометры для грунта | 670.. 1070 кг/м3 ЦД 1 кг/м3 | ПГ 1 наим. дел. | 3116841 |
| Ареометры для молока 2 разряда | 1010..1040 кг/м3 | ПГ 0,03 кг/м3 | 3116221 |
| Ареометры для молока | 1015..1040 кг/м3 ЦД 0,5..1 кг/м3 |  | 3116621 |
| Ареометры для морской воды 1 разряда | 1..1,04 ед. отн. плотн. | ПГ 3(10-5 ед. отн. плотн | 3116101 |
| Ареометры для морской воды | 1..1,0360 ед. отн.плотн. ЦД 0,0001 ЦД 0,001 | ПГ 1..1.04 ед.отн.плотн. ПГ 1 наим. дел. | 3116601 |
| Ареометры для нефти | 650..1070 кг/м3 ЦД 0,5 кг/м3 |  | 3116631 |
| Ареометры для нефти | 1000..1050 кг/м3 ЦД 1 кг/м3 | ПГ 1 наим. дел. | 3116731 |
| Ареометры общего назначения 1 разряда | 650..2000 кг/м3 | ПГ 0,1 кг/м3 | 3116111 |
| Ареометры общего назначения 2 разряда | 650..2000 кг/м3 | ПГ 0,3 кг/м3 | 3116211 |
| Ареометры общего назначения и аккумуляторные | 700..2000 кг/м3 ЦД 1; 5; 10; 20 кг/м3 | ПГ 1 наим.дел. | 3116611 |
| Ареометры сахаромеры 1 разряда | 0..90% | ПГ 0,03..0,01% | 3116181 |
| Ареометры сахаромеры 2 разряда | 0..90% | ПГ 0,1% сахара по массе | 3116281 |
| Ареометры сахаромеры | 0..70% сахара по массе ЦД 0,05; 0,01% | ПГ 1 наим.дел. | 3116681 |
| Ареометры сахаромеры | 0..75% сахара по массе ЦД 0,01; 0,2; 0,5% | ПГ 1 наим.дел. | 3116781 |
| Ареометры для спирта 1 разряда | 0..100% | ПГ 0,02..0,01% | 3116161 |
| Ареометры для спирта 2 разряда | 0..100% алкоголя | ПГ 0,1% | 3116261 |
| Ареометры для спирта | 0…105% алкоголя ЦД 0,1% |  | 3116661 |
| Ареометры для спирта | 0..105% по объему ЦД 1% |  | 3116861 |
| Ареометры для урины | 1050..1400 кг/м3 ЦД 2; 5; 10 кг/м3 | ПГ 1 наим.дел. | 3116741 |
| Гидрометры | 1000..1070 кг/м3 ЦД 0,5 кг/м3 | ПГ 1 наим.дел. | 3116941 |
| Клеемеры 2 разряда | 0..50% по массе | ПГ 0,2% | 3116251 |
| Клеемеры | 0..50% по массе ЦД 0,1 | ПГ 1 наим.дел. | 3116651 |
| Спиртометры металлические типа А (с 8 гирьками) | 10..100 ед. ЦД 0,1ед. 33..100% об. |  | 3116671 |
| 3118 Средства измерений плотности (автоматические плотномеры) |
| Анализаторы жидкости гидростатические типа ГАЖ и РАЖ, преобразователи плотности гидростатические | 0,9..1,8 г/см3 | КТ 2,5; 4 | 3118661 |
| Гамма-плотномеры горных пород скважинные | 1,7..2,9 г/см3 | ПГ 1,2% | 3118731 |
| Датчики плотности жидкости вибрационные поточные фирмы "Шлюмберже" | 700..1 800 кг/м3 -5..60С 0..6 МПа | ПГ 0,15..1 кг/м3 | 3118781 |
| Датчики плотности типа ДУВ, Денситон | 0,05..1,2 г/см3 | ПГ 1% | 3118611 |
| Плотномеры жидкости дифференциальные поплавковые | 0,8..2,8 г/см3 | ПГ 2,5% | 3118601 |
| Плотномеры жидкости поточные с унифицированным выходом типа АИП-2 | 670..1050 кг/м3 | ПГ 1 кг/м3 | 3118701 |
| Плотномеры поплавковые автоматические типа ППИ | 1000..1800 кг/м3 | ПГ 1,5..2% | 3118801 |
| Плотномеры типа ПАЖ-301-1, -2; -302 | 500..2500 кг/м3 | ПГ 1% | 3118901 |
| Плотномеры радиоизотопные жидких сред и пульп типа ПР | 500..3000 кг/м3 300..3500 кг/м3 | ПГ 1..6% ПГ 2% | 3118621 |
| Концентратомеры-плотномеры радиоизотопные типа РКП-1 |  |  |  |
| Плотномеры радиоизотопные для цементации скважин типа РПЦ-2М | 1000, 2000 кг/м3 | ПГ 50 кг/м3 | 3118631 |
| Плотномеры жидкости радиоизотопные типа ПЖР, ПР | 5..35% | ПГ 10% | 3118641 |
| Плотномеры весовые типа АВП-1 | 1000..2500 кг/м3 | ПГ 1% | 3118651 |
| Плотномеры молока типа АПМ-101 | 1030..1200 кг/м3 | ПГ 2% | 3118671 |
| Плотномеры вибрационные импортные фирм "Солартрон" и "Ниигата" | 800..1000 кг/м3 | ПГ 0,1..0,2% | 3118681 |
| Плотномеры газов поточные с унифицированным выходом типа АИГ-1 | 0,5..2 кг/м3 0,75..1,66 кг/м3 | ПГ 0,01% | 3118881 |
| Плотномеры-вискозиметры топливные типа ПВТС-, ПВТ-, П- и т.п. | 450..2000 кг/см3 0,5..100 мм2/с 60..150С | ПГ 1..6% ПГ 0,2..1С | 3118691 |
| 3121 Средства измерений влажности фотоматериалов |
| Влагомеры повышенной точности | 1..25% | ПГ 0,5..0,7% | 3121601 |
| Влагомеры инфракрасные | 1..25% | ПГ 1..1,5% | 3121701 |
| Стандартные образцы 2 разряда | 1..25% | ПГ 0,5% | 3121201 |
| Установки для аттестации СО 1 разряда | 1..25% | ПГ 0,5% | 3121101 |
| Установки воздушно-тепловые | 1..25% | ПГ 0,5% | 3121691 |
| Установки вакуумно-тепловые 1 разряда | 1..25% | ПГ 0,2..0,3% | 3121191 |
| 3131 Средства измерений влажности неводных жидкостей |
| Влагомеры |  | ПГ 2% | 3131601 |
| Влагомеры |  | ПГ 2,5..10% | 3131701 |
| Влагомеры диэлькометрические |  | ПГ 2,5% | 3131611 |
| Установки для воспроизведения образцовых эмульсий 1 разряда | 0..15% | ПГ 0,12…03% | 3131191 |
| 3132 Средства измерений объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов |
| Влагомеры диэлькометрические для нефти и нефтепродуктов | 0,05..60% об. | ПГ 2,5% | 3132611 |
| Влагомеры диэлькометрические для нефти и нефтепродуктов | 0,05..60% об. | ПГ 4..6% | 3132711 |
| Влагомеры для нефти и нефтепродуктов | 0,05..60% об. | ПГ 2,5% | 3132601 |
| Влагомеры для нефти и нефтепродуктов всех типов | 0,05..60% об. | ПГ 2,5..6% | 3132701 |
| Лаборатория поверки диэлькометрических влагомеров для нефти и нефтепродуктов 1 разряда | 0,05..60% об. | ПГ 0,8..2% | 3132101 |
| Установка для градуировки и поверки влагомеров нефти УПВН-2 1 разряда | 0,05..60% об. | ПГ 0,8..2% | 3132191 |
| 3141 Средства измерений влажности газов |
| АРМП кулонометрических гигрометров объемной доли влаги - АРМП-К | 0,08..20000 млн-1 | ПГ 2,5% | 3141191 |
| Влагомеры воздуха | 20..90% | ПГ 3% и более | 3141901 |
| Генераторы влажности динамические 1 разряда | 5..99% отн. | ПГО 0,5% | 3141111 |
| Генераторы влажности динамические 2 разряда | 5..99% 500..150000 млн-1 | ПГО 0,5..1% | 3141211 |
| Гигрометры 1 разряда | 5..100% -60..60С | ПГ 0,2…0,5% | 3141101 |
| Гигрометр 2 разряда | 10..98% -5..60С | ПГ 0,5% | 3141201 |
| Гигрометры относительной влажности пьезосорбционные и сорбционно-резистивные 3 разряда | 0..100% 5..60С | ПГ 1,5…3% | 3141301 |
| Гигрометры относительной влажности пьезосорбционные и сорбционно-резистивные | 0..100% 5..60С | ПГ 1,5…3% | 3141601 |
| Гигрометры и гигрографы | 5..100% -60..60С | ПГ 3..15% | 3141701 |
| Гигрометры кулонометрические объемной доли влаги | 0,1..30000 млн-1 | ПГ 2,5..10% | 3141631 |
| Гигрометры, датчики точки росы, первичные преобразователи | 10..100% -20..80С т.р. -25..80С | ПГ 0,1..1С т.р. | 3141651 |
| Гигростат солевой термостатированный 3 разряда, установки для определения динамических характеристик гигрометров 3 разряда | 12..97% -18..49С 45..95% отн. | ПГ 0,1С и 0,4С НСТБ температур 0,034С | 3141351 |
| Преобразователи температуры и влажности измерительные | 0..100% отн. -40- 110С | ПГ 3% ПГ0,1..0,4С | 3141641 |
| Психрометры | 10..100% 5..40С | ПГ 2..7% | 3141671 |
| Установки разные (увлажнение) | -15..20С т.р. | ПГ 1% | 3141691 |
| 3161 Средства измерений влажности зерна, зернопродуктов и прочего с/х сырья |
| Влагомеры зерна повышенной точности лабораторные | 5..45% | ПГ 0,5..1% | 3161601 |
| Влагомеры зерна резистивные | 5..45% | ПГ 1..2,5% | 3161611 |
| Влагомеры зерна диэлькометрические | 5..45% | ПГ 1..2,5% ПГГ 0,35..1% | 3161621 |
| Влагомеры сырья льна | 10..50% | ПГ 6% | 3161651 |
| СО влажности зерна 3 разряда | 5..45% | ПГ 0,15..0,3% | 3161311 |
| СО влажности и масличности зерна для поверки ЯРМ-анализаторов 3 разряда (комплект) | Влажность: 5..18% масличность: 15..65% | ПГ 0,5% ПГ 0,1% | 3161331 |
| Установки вакуумно-тепловые 1 разряда | 5..45% | ПГ 0,15..0,25% | 3161101 |
| Установки воздушно-тепловые 2 разряда; влагомеры лабораторные повышенной точности | 5..45% | ПГ 0,35..0,9% ПГ 0,5..1% | 3161201 |
| Установки для аттестации СО-имитаторов влажности зерна 2 разряда | 5..45% | ПГ 0,15..0,3% | 3161211 |
| ЯРМ-анализаторы влажности и масличности семян подсолнечника | Влажность:5..18% масличность: 25..75% | ПГ 0,5..1% | 3161631 |
| 3162 Средства измерений влажности твердых материалов и веществ |
| Влагомеры твердых материалов и веществ | 0..50% | ПГ 0,1..1% | 3162601 |
| Влагомеры ИК твердых и сыпучих материалов и веществ | 0,3..20% | ПГ 0,3% | 3162611 |
| Влагомеры СВЧ твердых материалов и веществ | 0..0,8..2,5% | ПГ 0,006..0,15% | 3162621 |
| Влагомеры термогравиметрические твердых материалов и веществ | 0..0,1..100% | ПГ 0,02..1% | 3162631 |
| Влагомеры нейтронные стационарные типа ВНС-7206 | 0..13% | ПГ 0,5% | 3162651 |
| Меры влажности эквивалентные для поверки ИК влагомеров твердых и сыпучих материалов и веществ (комплект) | 1,93 мкм; 1,75 мкм N1, коэф. отраж. 1; МС-20 толщина 7 мм. N2, к.проп.0,9; ЖС-20/ЖС18 Толщина 4 мм. N3, к.проп. 0,9; ЖС-20/ЖС18 Толщина 4 мм. N4, к.проп.0,7; ЖС-20/ЖЗС-18 Толщина 10 мм | ПГ 0,03 ПГ 0,05 ПГ 0,05 ПГ 0,05 | 3162311 |
| 3163 Средства измерений содержания компонентов в сельскохозяйственных материалах и пищевых продуктах |
| ИК-анализаторы состава пищевых продуктов | 0..50% | ПГ 0,5..1% | 3163701 |
| ИК-анализаторы состава сельскохозяйственных материалов | 0..50% | ПГ 0,5..1% | 3163711 |
| ЯРМ-анализаторы состава сельскохозяйственных материалов | 0..50% | ПГ 0,5..1% | 3163721 |
| Измерители количества и качества клейковины | 10..80% | ПГ5..10% | 3163771 |
| Измерители стекловидности | 10..80% | ПГ 1..5% | 3163781 |
| 3164 Средства измерений микроконцентраций газов в воздушной среде |
| Газоанализаторы образцовые разряда | 4..400 мг/м3(СО) 0..0,05%(СО; СО2; СН4) | ПГ 2..4% | 3164121 |
| Газоанализаторы для определения углеродных соединений в воздухе производственных помещений и атмосфере городов | 0...0,05% 40..4000 мг/м3 (СО; СО2; СН4) | ПГ 5..10% | 3164601 |
| Газоанализаторы для определения сернистых соединений, хлора, азона в атмосфере городов | 0..10 мг/м3 (SO2, H2S; Cl2; О3) | ПГ 20..50% | 3164611 |
| Газоанализаторы для определения хлора, сероводорода, аммиака, фосгена, сероуглерода в воздухе производственных помещений | 0..0,5 мг/м3 0..30 мг/м3 | ПГ 15..20% | 3164621 |
| ПГС — поверочные газовые смеси в баллонах под давлением 1 разряда | 0..0,005% | ПГ 2.. 4% | 3164111 |
| Установки поверочные 1 разряда | 0..10 мг/м3 (SO2) 0..005 мг/м3 (Н2S) 0..1 мг/м3 (Сl2) 0..0,5 мг/м3 (О3) | ПГ 8% ПГ 15% ПГ 10% ПГ 10% | 3164101 |
| 3165 Средства измерений содержания компонентов в газовых средах |
| Газоанализаторы А, Б, В 1 разряда | 1(10-5..100% | ПГ 6..0,01% | 3165101 |
| Газосмесительные установки А, Б, В 1 разряда | 1(10-5..100% | ПГ6..0,01% | 3165102 |
| Газоанализаторы А, Б, В, Г 2 разряда | 1(10-5..100% | ПГ 12..0,1% | 3165201 |
| Газосмесительные установки А, Б, В, Г 2 разряда | 1(10-5..100% | ПГ 12..0,1% | 3165202 |
| Газоанализаторы высокой точности | 10-5..100% об | КТ 8..0,05 | 3165601 |
| Газоанализаторы средней точности | 10-5..100% об. | КТ 15..0,2 | 3165701 |
| Газоанализаторы низкой точности | 10-5..100% об. | КТ 30..0,5 | 3165801 |
| Генераторы чистых газов и газовых смесей А, Б, В, Г 1 разряда | 1(10-5..99,99% | ПГ 6..0,01% | 3165121 |
| Генераторы чистых газов и газовых смесей А, Б, В, Г 2 разряда | 1(10-5..99,99% | ПГ 12..0,1% | 3165221 |
| СО состава чистых газов А, Б, В 1 разряда | 1(10-3..99,99% | ПГ 5..0,01% | 3165111 |
| СО состава газовых смесей А, Б, В 1 разряда | 1(10-3..99,99% | ПГ5..0,01% | 3165112 |
| СО состава чистых газов А, Б, В 2 разряда | 1(10-3..99,99% | ПГ 10..0,1% | 3165211 |
| СО состава газовых смесей А, Б, В 2 разряда | 1(10-3..99,99% | ПГ 10..0,1% | 3165212 |
| 3166 Хроматографы |
| Газы углеводородные индивидуальные | Основного вещества не менее 99,5% | 3166341 |
| Газовые углеводородные смеси в баллонах под давлением | 10-3..95% мольн. | ПГ 5..10% аттестации | 3166641 |
| Дозаторы газовые для поверки и градуировки лабораторных и промышленных газовых хроматографов | 5(10-4..1(10-2 см3 |  | 3166331 |
| Дозаторы для ввода жидкости - микрошприцы (Газохром-101) | 10-4..102 см3 | ПГ 1,5..10% аттестации | 3166731 |
| Лаборатория хроматографическая: комплекс КХЛ-1 |  | ПГ 6% | 3166691 |
| Установки для аттестации дозаторов УАД | 5(10-4..10-2 см3 | ПГ 0,5% отн. | 3166131 |
| Установки газосмесительные статические для приготовления бинарных газовых смесей - СГУ | 1(10-4..95% мольн. | ПГ 1..15% | 3166241 |
| Хроматографы аналитические газовые лабораторные типа: Газохром-300, 1106, 1109; Биохром-1, Хром-5,6; Автохром; ХМ-8МД; Цвет-100, 500, 500М, 6000; Хрусталь-4001, 5002; Агат... |  | СКО: по высоте 1..10%; по времени 1..2,5%; по высотам пиков 1..3% | 3166601 |
| Хроматографы газовые промышленные |  | ПГ 10% ПГ 15% с детектором теплопроводности; | 3166611 |
| Хроматографы газовые НР 5890А с масс-спектрометрическим детектором НP 5972A | 2..1000 а.е.м. 100..4000 а.е.м. | ПГ 0,2 а.е.м. | 3166612 |
| Хроматографы жидкостные |  | СКО по высоте пиков 5%; по времени удержания 2% | 3166621 |
| 3167 Масс-спектрометры |
| Масс-спектрометры типа МС-720 | 1..450 а.е.м. порог чувствит. 1(10-10 А |  | 3167611 |
| Масс-спектрометры типа МИ | 1..300..600 а.е.м. СКО 0,02..0,05% |  | 3167621 |
| Масс-спектрометры химические типа MX | 1..8000 а.е.м. РС 15000 |  | 3167701 |
| Масс-спектрометры типа МСХ-6 | 1..3000 а.е.м. |  | 3167801 |
| Образцовые смеси углеводородов 1 разряда |  | ПГ 1% | 3167101 |
| Образцовые смеси углеводородов: гексан-октан-нонан-гептан | Концентрация 10.. 60% | ПГ 1% | 3167601 |
| Установки для приготовления смесей углеводородов 2 разряда |  | ПГ 1% | 3167291 |
| 3176 Средства измерений температуры вспышки нефти и нефтепродуктов |
| СИ для определения температуры вспышки нефти и нефтепродуктов 1 разряда | 20..110С 110..300С | ПГ 0,15С ПГ 0,25С | 3176101 |
| СИ для определения температуры вспышки нефти и нефтепродуктов 2 разряда | 20..110С 110..300С | ПГ 0,5С ПГ 1,2С | 3176201 |
| СИ для определения температуры вспышки нефти и нефтепродуктов 3 разряда | 20..300С | ПГ 1C | 3176301 |
| СИ для определения температуры вспышки нефти и нефтепродуктов | 20..300С | ПГ 2С | 3176601 |
| Установки высшей точности | 20..110С 110..300С | ПГ 0,1С ПГ 0,2С | 3176001 |
| 3181 Средства измерений рН и ОВП |
| Имитаторы электродной системы И-01 и И-02 | 0..2011 мВ | ПГ 10 мВ | 3181801 |
| Потенциостаты | -8..+8 В; 0,2..2 А 20..200В быстродействие: 10-4..10-8 с | ПГ 3 мВ | 3181901 |
| Преобразователи измерительные pH-метров | 0..1,21 В | ПГ 0,06..0,9 мВ | 3181631 |
| Преобразователи лабораторных и промышленных pH-метров, ионометров и редоксметров (вторичные приборы) | -4..+20 ед.рХ 1950..+2000 мВ | ПГ 0,01..0,15 ед.рХ ПГ 0,06..9 мВ | 3181641 |
| Растворы буферные 1 разряда | 2..10 ед.pH | ПГ 0,003; 05 ед.pH | 3181112 |
| Растворы буферные 2 разряда | 25С 2..9 ед.pH | ПГ 0,015 ед.pH | 3181211 |
| Растворы буферные 4 разряда для поверки пределов измерения рН | -0,5+ 14 ед.pH | ПГ 0,05 ед.pH | 3181411 |
| Растворы для поверки пределов измерения окислительно-восстановительного потенциала и pX 4 разряда | 20С: -132..+1235 мВ -4..+20 ед.рХ | СКО 3 мВ ПГ 0,05 ед.рХ | 3181471 |
| pH-метры 1 разряда | -0,5..+14 ед.pH | ПГ 0,011 ед.pH | 3181101 |
| pH-метры (иономеры) лабораторные 3 разряда | -1..20 ед.рХ | ПГ 0,02 ед.рХ | 3181321 |
| pH-метры | 5..8 ед.pH | ПГ 0,01..0,03 ед. рН | 3181521 |
| pH-метры, иономеры и редоксметры промышленные и лабораторные (комплекты) | 0..14 ед.pH -4..20 ед.рХ -1999..+1999 мВ | ПГ 0,3 ед.рХ ПГ 20 мВ | 3181621 |
| pH-метры, иономеры и редоксметры промышленные (встроенные) | 0..14 ед.pH -4..+20 ед.рХ -1999..+1999мВ | ПГ 0,3 ед.рХ ПГ 20 мВ | 3181622 |
| Установки автоматические для поверки pH-метров УАПП-1М; установки для поверки комплектов pH-метров УПКП-1М1 2 разряда | 0..2,1 В э.д.с. | ПГ 0,2 мВ (0,003 ед.pH) | 3181221 |
| Электроды сравнения 2 разряда ЭСО-01 | 20С 199,5..204,5 мВ | ПГ 0,015 ед.pH | 3181201 |
| Электроды вспомогательные лабораторные и промышленные |  | ПГ 3 мВ (ПГ 0,05 ед.pH) | 3181601 |
| Электроды стеклянные для определения активности ионов водорода (измерения рН) | 25С -0,5+14 ед.pH | ПГ 0,2 ед.pH | 3181701 |
| Электроды стеклянные для определения активности ионов натрия и калия (ионометрия) | 25С -0,5..4 ед.рNа -0,3…5 ед.pAg 0..3,5 ед.рК 0..3 ед.рNH4 | ПГ 0,2 ед.рХ | 3181671 |
| Электроды для измерения окислительно-восстановительного потенциала водных растворов (редоксметрия) | -200..+1250 мВ | ПГ 12 мВ | 3181771 |
| 3182 Средства измерений удельной электрической проводимости растворов электролитов в диапазоне 10-4…102 См/м |
| Кондуктометры высокочастотные (КВЧ) Преобразователи кондуктометрические (высокочастотные контура) | 20..30 См/м | ПГ 2,5% | 3182631 |
| Кондуктометры высокочастотные общепромышленного применения типа КВЧ | 6..81 См/м | ПГ 4% | 3182731 |
| Кондуктометры, входящие в состав установок УПС-1 и УПКК-2 2 разряда | 10-4..102 См/м | ПГ 0,25% | 3182211 |
| Кондуктометры промышленные; кондуктометрические концентратомеры | 10-4..102 См/м | ПГ 0,5..6% | 3182611 |
| Кондуктометры лабораторные, входящие в состав установок УПС-1 и УПКК-2 | 10-4..102 См/м | ПГ 0,25% | 3182711 |
| Солемеры промышленные, нитратомеры | 10-4…101 См/м | ПГ3..12% | 3182601 |
| Солемеры и кондуктометры морской воды | 0,5…7,1 См/м ОЭП: 0,17..0,8 0,8…0,17 | ПГ 0,004 См/м ПГ 0,00075 ПГ 0,0005 | 3182621 |
| Установки кондуктометрические автоматизированные УОК-1МА 1 разряда | 10-4 См/м | ПГ 0,1% | 3182191 |
| Установки автоматизированные эталонные для поверки общепромышленных кондуктометров и солемеров типа УПКС-1 2 разряда | 0,1 мСм/см..150 См/м | ПГ 0,25% | 3182291 |
| 3187 Анализаторы жидкости и твердых веществ |
| Анализаторы вольтамперметрические | 0..20% массовая доля | ПГ 1..5% отн. | 3187731 |
| Анализаторы жидкости спектрометрические ИК диапазона | 0..60% массовая доля | ПГ 0,02% | 3187713 |
| Анализаторы жидкости флуоресцентные | 0,05…50 мг/дм3 | ПГ4..15% | 3187712 |
| Анализаторы качества воды многопараметрические | 0…100 мСм/с 0..19,9 мг/л 0..14 рН 0..50С | ПГ 0,1% ПГ 1% ПГ 0,5 ПГ 0,3% | 3187609 |
| Анализаторы мутности флуорометрические | 0..1 мг/дм3 | ПГ 1..10% | 3187762 |
| Анализаторы мутности фотометрические | 350..650 нм | ПГ от 0,05 ЕМФ | 3187763 |
| Анализаторы паров ртути | 0,0001..0,05 мкг/см3 | ПГ 20% | 3187851 |
| Анализаторы питьевой воды и водоемов | 0…2 мг/л | ПГ 2..10% | 3187701 |
| Анализаторы промышленных и сточных вод | 0..120 мг/л | ПГ 3% | 3187703 |
| Анализаторы пыли | 0..0,1 мг/м3 0,1..50000 мг/м3 | ПГ 0,025 мг/м3 ПГ 8..10% | 3187764 |
| Анализаторы радиоизотопные универсальные | 10-2..100% | ПГ 0,1..2% | 3187791 |
| Анализаторы размеров частиц аэрозолей | 0,2..1100 мкм | ПГ 10% (по размеру) ПГ 25% (по распределению) | 3187771 |
| Анализаторы растворенного в воде кислорода (оксиметры) | 0,01..200 мг/дм3 | ПГ 2..10% | 3187704 |
| Анализаторы содержания газов и газообразующих элементов в твердых материалах и жидкостях | 0,00001..10% массовая доля | ПГ 3..30% отн. | 3187751 |
| Анализаторы состава вещества оптико-эмиссионные | 0,0001..50% массовая доля | ПГ 0,5..20% | 3187735 |
| Анализаторы состава и свойств нефти и нефтепродуктов | 0,01..10% | ПГ 1..3% отн. | 3187722 |
| Анализаторы состава материалов peнтгенофлуоресцентные | 0..99,99% массовая доля | ПГ 3% отн. | 3187732 |
| Анализаторы состава спектрометрические с индуктивно-связанной плазмой | 0,00001..10% | ПГ 2..20% | 3187734 |
| Дымомеры, пылемеры (оптический метод) | 0…9,99 | 0,2..10% | 3187765 |
| Микроанализаторы рентгеноспектральные твердых веществ | 10-3..100% | ПГ 0,1..10% | 3187737 |
| Мутномеры поверхностного рассеяния | 0..1000 ЕМФ | ПГ 1..10% | 3187761 |
| Полярографы постоянно, -переменно-токовые, осциллографичсские | 10-3..10-8 моль/л | ПГ 5..8% | 3187681 |
| Спектрометры оже-электронов | 0,01..100% | ПГ 5..20% | 3187736 |
| Титраторы лабораторные общего назначения | 10-3..100% | ПГ 1..1,5% | 3187641 |
| Титраторы лабораторные фотоэлектрические | 365..750 нм 0,05..0,1 Д | ПГ 1% | 3187642 |
| Титраторы промышленные общего назначения | 10-2..100% | ПГ 4% | 3187741 |
| Установки спектрографические для анализа металлов | 0,005..99,99% массовая доля | ПГ 5..20% отн. | 3187733 |

32 ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

| Наименование группы СИ | Диапазон измерений | Характеристика точности | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| 3200 Информационно-измерительные системы (ИИС). Элементы ИИС |
| Вторичные приборы |
| Логометры |  | КТ 0,25..1 КТ 1,5 и ниже | 3200801 3200901 |
| Мосты уравновешенные автоматические | -200..650С | КТ 0,25..1 КТ 1,5 и ниже | 3200802 3200902 |
| Милливольтметры | -50..1600С | КТ 0,25..1 КТ 1,5 и ниже | 3200803 3200903 |
| Потенциометры автоматические | -50..3000С | КТ 0,25..1 КТ 1,5 и ниже | 3200804 3200904 |
| Миллиамперметры | -50..3000С | КТ 0,25..1 КТ 1,5 и ниже | 3200805 3200905 |
| Приборы пневматические | 20..100 кПа | КТ 0,5 КТ 1 и ниже | 3200806 3200906 |
| Задание входных сигналов измерительных преобразователей. |
| Постоянный ток. | 0..20 мА | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3200671 3200771 3200871 3200971 |
| Постоянное напряжение | -100..100 мВ; 0..10 В | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3200673 3200773 3200873 3200973 |
| Сопротивление |  | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3200675 3200775 3200875 3200975 |
| Частота. | 1..8 кГц | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3200676 3200776 3200876 3200976 |
| Взаимная индуктивность. | 10..0..10 мГн | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3200677 3200777 3200877 3200977 |
| Пневматический сигнал | 0,2..1 кгс/см2 (0,02..0,1) МПа | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3200678 3200778 3200878 3200978 |
| Контроль выходных сигналов измерительных преобразователей |
| Постоянный ток | 0..20 мА | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3200691 3200791 3200891 3200991 |
| Постоянное напряжение | -100...100 мВ; 0..10 В | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3200693 3200793 3200893 3200993 |
| Сопротивление |  | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3200695 3200795 3200895 3200995 |
| Частота | 1..8 кГц | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3200696 3200796 3200896 3200996 |
| Взаимная индуктивность | 10..0..10 мГн | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3200697 3200797 3200897 3200997 |
| Пневматический. | 0,2..1 кгс/см2 (0,02..0,1) МПа | КТ 0,06 КТ 0,1..0,25 КТ 0,5..0,6 КТ 1 и ниже | 3200698 3200798 3200898 3200998 |
| Измерительные каналы ИИС |  |  | 3200731 |
| 3201 Термометры |
| Термометры для измерения разности температур | 273..423К | ПГ 0,01..0,2К | 3201501 |
| Термометры для измерения температуры поверхности | 293..773К | ПГ 0,5..15К | 3201816 |
| Термометры жидкостные для измерения разности температур 2 разряда | 273..423К | ПГ 0,004..0,1К | 3201201 |
| Термометры жидкостные стеклянные | 213..903К | ПГ 0,05..15К | 3201801 |
| Термометры манометрические | 273..573К | ПГ 0,15..10К | 3201651 |
| Термометры манометрические | 573..873К | ПГ 3..15К | 3201652 |
| Термометры ртутные равноделенные 1 разряда | 273..573К | ПГ 0,002..0,1К | 3201101 |
| Термометры ртутные стеклянные | 273..903К | ПГ 0,005..2К | 3201601 |
| Термометры ртутные стеклянные 2 разряда | 243..903К | ПГ 0,01..1К | 3201202 |
| Термометры ртутные стеклянные 3 разряда | 243..342К | ПГ 0,03..0,5К | 3201301 |
| Термометры ртутные стеклянные 3 разряда | 413..573К | ПГ 0.5..3К | 3201303 |
| Термометры ртутные стеклянные 3 разряда | 328..428К | ПГ 0,1..0,5К | 3201302 |
| Термометры сопротивления | 273..903К | ПГ 0,002..0,02К | 3201511 |
| Термометры сопротивления | 273..903К | ПГ 0,02..0,05К | 3201611 |
| Термометры сопротивления | 273..903К | ПГ 0,2..0,5К | 3201712 |
| Термометры сопротивления | 903..1360К | ПГ 0,1..1К | 3201713 |
| Термометры сопротивления платиновые 1 разряда | 273..430К | ПГ 0,002..0,003К | 3201112 |
| Термометры сопротивления платиновые 1 разряда | 692,73..1358,03К | ПГ 0,05..0,2К | 3201113 |
| Термометры сопротивления платиновые 2 разряда | 273..430К | ПГ 0,01..0,02К | 3201212 |
| Термометры сопротивления платиновые 2 разряда | 692,73..1358,03К | ПГ 0,07..0,6К | 3201213 |
| Термометры сопротивления платиновые 2 разряда | 273..903К | ПГ 0,03..0,07К | 3201214 |
| Термометры сопротивления платиновые 1 разряда | 273..903К | ПГ 0,01..0,03К | 3201111 |
| Термометры сопротивления полупроводниковые | 223..573К | ПГ 0,1..2К | 3201811 |
| Термометры сопротивления полупроводниковые | 273..903К | ПГ 0,1..15К | 3201812 |
| Термометры термоэлектрические вольфрамрениевые 2 разряда | 1200..2800К | ПГ 0,8..10К | 3201236 |
| Термометры термоэлектрические вольфрамрениевые 3 разряда | 1200..2800К | ПГ2..17К | 3201336 |
| Термометры термоэлектрические из вольфрамрениевых сплавов | 800..2800К | ПГ 5..25К | 3201836 |
| Термометры термоэлектрические из неблагородных металлов | 273..1473К | ПГ 1,5..15К | 3201831 |
| Термометры термоэлектрические из неблагородных металлов | 1473..2073К | 1,5..15К | 3201832 |
| Термометры термоэлектрические из платинородиевых сплавов | 800..2100К | ПГ 1,2..6К | 3201634 |
| Термометры термоэлектрические из платинородиевых сплавов | 800..2100К | ПГ2..14К | 3201734 |
| Термометры термоэлектрические платинородиевые | 900..2100К | ПГ 0,8..4К | 3201633 |
| Термометры термоэлектрические платинородиевые 1 разряда | 1200..2042К | ПГ 0,5..2,5К | 3201131 |
| Термометры термоэлектрические платинородиевые 2 разряда | 1200..2073К | ПГ 0,8..4К | 3201232 |
| Термометры термоэлектрические платинородиевые 3 разряда | 1200..2073К | ПГ 1,2..6К | 3201332 |
| Термометры термоэлектрические платинородий-платиновые | 600..1400К | ПГ 0,4..1,5К | 3201621 |
| Термометры термоэлектрические платинородий-платиновые | 573..1473К | ПГ 1,5..6К | 3201721 |
| Термометры термоэлектрические платинородий-платиновые 1 разряда | 573..1373К | ПГ 0,25..0,6К | 3201121 |
| Термометры термоэлектрические платинородий-платиновые 2 разряда | 573..1473К | ПГ 0,4..1К | 3201224 |
| Термометры термоэлектрические платинородий-платиновые 3 разряда | 573..1473К | ПГ 0,8..2К | 3201324 |
| Термостаты (муфельные печи) | 173..1473К |  | 3201981 |
| 3202 Пирометры излучения и температурные лампы |
| Лампы температурные цветовые 1 разряда | 1500..3100К | ПГ 4..17К | 3202112 |
| Лампы температурные цветовые 2 разряда | 1500..3100К | ПГ 4,5..19К | 3202211 |
| Лампы температурные яркостные 1 разряда | 1100..2300К | ПГ 2..4,5К | 3202101 |
| Лампы температурные яркостные 2 разряда | 1100..2300К | ПГ 3..6К | 3202201 |
| Меры широкоапертурные яркостных температур | 78..500К 5..178ГГц | ПГ 0,5..3К | 3202132 |
| Пирометры монохроматические 1 разряда | 1100..2800К | ПГ 2..6,5К | 3202121 |
| Пирометры монохроматические визуальные | 1100..2300К | ПГ 3..7К | 3202621 |
| Пирометры оптические | 1100..1700К | ПГ4..10К | 3202661 |
| Пирометры полного и частичного излучения 2 разряда | 300..900К | ПГ 1..9К | 3202231 |
| Пирометры полного и частичного излучения 2 разряда | 900..2800К | ПГ9..15К | 3202232 |
| Пирометры полного излучения | 300..573К | ПГ 8..30К | 3202641 |
| Пирометры полного излучения | 573..873К | ПГ 8..30К | 3202642 |
| Пирометры полного излучения | 673..1773К | ПГ 8..30К | 3202643 |
| Пирометры полного излучения | 1673….2800К | ПГ 8..30К | 3202644 |
| Пирометры спектрального отношения | 1500..3100К | ПГ 10..35К | 3202623 |
| Пирометры частичного излучения | 723..1023К | ПГ 3..25К | 3202651 |
| Пирометры частичного излучения | 873..1573К | ПГ 3..25К | 3202652 |
| Пирометры частичного излучения | 1373..1973К | ПГ 3..25К | 3202653 |
| Пирометры частичного излучения | 1773..2800К | ПГ3..25К | 3202654 |
| Преобразователи пирометрические и пирометры частичного излучения «Смотрич» | 373..623К | КТ 1..2,5 | 3202751 |
| Преобразователи пирометрические и пирометры частичного излучения «Смотрич» | 573..973К | КТ 1; 1,5 | 3202752 |
| Преобразователи пирометрические и пирометры частичного излучения «Смотрич» | 773..1773К | КТ 1; 1,5 | 3202753 |
| Преобразователи пирометрические и пирометры частичного излучения «Смотрич» | 1073..1673К | КТ 1; 1,5 | 3202754 |
| Преобразователи пирометрические и пирометры частичного излучения «Смотрич» | 1273..2473К | КТ 1..2 | 3202755 |
| Преобразователи пирометрические и пирометры частичного излучения «Смотрич» | 1473..2073К | КТ 1..1,5 | 3202756 |
| Преобразователи пирометрические и пирометры частичного излучения «Смотрич» | 1673..3773К | КТ 1..2 | 3202757 |
| Телескопы полного излучения | 700..2300К | ПГ 15..20К | 3202645 |
| 3203 Средства измерений температуры плазмы в инфракрасной области в диапазоне 5000..15000 К |
| Излучатели яркостные лабораторные | 5000..15000К | ПГ 150..200К | 3203601 |
| Спектропирометры фотоэлектрические | 5000..15000К | ПГ 150..200К | 3203611 |
| 3208 Средства измерений температуры в диапазоне 1000…100000 К по излучению в микроволновой области спектра |
| Излучатели широкоапертурные | 103..105 К | ПГ 12(10-2 | 3208601 |
| Радиопирометры | 103..105К | ПГ 12(10-2 | 3208611 |
| 3222 Средства измерений температуры в диапазоне ниже 273,15 К |
| Термометры сопротивления полупроводниковые 1 разряда | 1,5..30К | ПГ 0,005…0,01К | 3222101 |
| Термометры сопротивления родий- железные 1 разряда | 0,8..303К | ПГ 0,003..0,006К | 3222111 |
| Термометры сопротивления платиновые низкотемпературные 1 разряда | 13,81..273,15К | ПГ 0,003..0,01К | 3222121 |
| Термометры сопротивления платиновые низкотемпературные 1 разряда | 77..273,15К | ПГ 0,005..0,01К | 3222141 |
| Термометры сопротивления родий- железные 2 разряда | 0,8..303К | ПГ 0,015..0,3К | 3222211 |
| Термометры сопротивления 2 разряда | 13,8...273,15К | ПГ 0,015..0,04К | 3222221 |
| Преобразователи термоэлектрические медь-константановые и медь-копелевые 2 разряда | 73..273К | ПГ 0,1К | 3222241 |
| Термометры сопротивления низкотемпературные 2 разряда | 90..273К | ПГ 0,2К | 3222242 |
| Термометры стеклянные ртутные низкотемпературные 2 разряда | 243..273К | ПГ 0,01К | 3222281 |
| Термометры стеклянные ртутные низкотемпературные 3 разряда | 243..273К | ПГ 0,03К | 3222381 |
| Термометры сопротивления родий-железные | 0,8..303К | ПГ 0,05..1К | 3222611 |
| Термометры сопротивления низкотемпературные | 13,81..273,15К | ПГ 0,05..1К | 3222621 |
| Термометры сопротивления платиновые низкотемпературные повышенной точности | 78..273,15К |  | 3222641 |
| Термометры жидкостные в том числе ртутные низкотемпературные | 200..293К | ПГ 0,05..1К | 3222681 |
| Термометры сопротивления полупроводниковые | 1,5..30К | ПГ 0,05К | 3222701 |
| Преобразователи термоэлектрические | 73,15..273,15К | ПГ 0,1К | 3222743 |
| Преобразователи манометрические | 73,15…273,15К | ПГ 0,15К | 3222744 |
| Термометры полупроводниковые | 223,15...273,15К | ПГ 0,1К | 3222761 |
| Термометры манометрические | 233..273 К | ПГ 0,5К | 3222764 |
| Термометры сопротивления | 73..273К | ПГ 1К | 3222942 |
| Преобразователи термоэлектрические и пьезокварцевые | 77..273,15К | ПГ 0,5..5К | 3222943 |
| Термометры манометрические | 73,15..273,15К | ПГ5К | 3222945 |
| 3231 Средства измерений количества теплоты |
| Вещества органические 1 разряда | Чистота 99.95 мол | ПГ 0,04% | 3231165 |
| Вещества элементоорганические 2 разряда |  | ПГ 0,04..0,1% | 3231265 |
| Вторичные измерительные преобразователи (тепловычислители) | 10-4..107 ГДж | КТ 0,5; 1; 1,5; 2,5 | 3231801 |
| Калориметры газовые | 20..40 кДж | ПГ 1..3% | 3231621 |
| Калориметры газовые | 0..50 мДж/м3 | ПГ 1% | 3231622 |
| Калориметры с вращающейся бомбой | 25..40 кДж | ПГ 0,18..1% | 3231602 |
| Калориметры со статической бомбой 2 разряда | 20..40 кДж | ПГ 0,1% | 3231201 |
| Калориметры со статической и вращающейся бомбами | 25..40 кДж | ПГ 0,06..1% | 3231601 |
| Калориметры со статической и вращающейся бомбами 1 разряда | 25..40 кДж | ПГ 0,03..0,17% | 3231101 |
| 3232 Средства измерений теплопроводности твердых тел 0,1..5 Вт/(м(К) |
| Меры теплопроводности 1 разряда | 0,1..20 Вт/(м(К) | ПГ 3(10-2..5(10-2 | 3232101 |
| Приборы для измерения теплопроводности твердых тел | 0,1..20 Вт/(м(К) | ПГ 5(10-2..10(10-2 | 3232611 |
| Приборы для измерения теплопроводности твердых тел | 0,1..20 Вт/(м(К) | ПГ 15(10-2 | 3232621 |
| Приборы для измерения теплопроводности твердых тел 1 разряда | 0,1..20 Вт/(м(К) | ПГ 5(10-2 | 3232111 |
| Приборы измерения теплопроводности твердых тел | 0,1..20 Вт/(м(К) | ПГ 5(10-2 | 3232601 |
| 3233 Средства измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 273,15..700 К |
| Калориметры типа С-21 | 200..1700 Дж/(кг(К) 273,15..700 К | ПГ 1% | 3233121 |
| Меры удельной теплоемкости | 200..1700 Дж/(кг(К) 273,15..700 К | ПГ 0,5% | 3233111 |
| Приборы для измерений комплекса теплофизических величин | 200..1700 Дж/(кг(К) 273,15..700 К | ПГ 3..10% | 3233642 |
| Приборы для измерений удельной теплоемкости | 200..1700 Дж/(кг(К) 273,15..700 К | ПГ 1..3% | 3233641 |
| Установки для измерений удельной теплоемкости | 300..1700 Дж/(кг(К) 273,15..700К | ПГ 0,3..1% | 3233531 |
| 3251 Средства измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 400..1800 К |
| Меры удельной теплоемкости и удельной энтальпии | 400..1800К (9,5..14,14)(102 Дж/(кг(К) 28..2477,3 кДж/кг | ПГ 0,1..1,5% (для теплоемкости) ПГ 0,1..0,3% (для энтальпии) | 3251111 |
| Установки калориметрические | 400..1800К | ПГ 2..5% (для теплоемкости) | 3251621 |
| Калориметры дифференциальные |  | ПГ 0,6..5% (для энтальпии) |  |
| Установки смешения калориметрические и термографического анализа | 400..1800К (9,5..14,14)(102 Дж/(кг(К) | ПГ 1,5..2% (для теплоемкости) ПГ 0,4..1% (для энтальпии) | 3251521 |
| 3252 Средства измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 1800..3000 К |
| Установки калориметрические смешения. Установки для термографического анализа | 1800..3000К 100..2500 Дж/(кг(К) | ПГ(2,5..8)(10-2 (для теплоемкости) | 3252601 |
| Установки для комплексного определения теплофизических величин |  | ПГ(1,2..3)(10-2 (для энтальпии) |  |
| 3264 Средства измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 4,2..90 К |
| Калориметры с адиабатической и изотермической оболочками | 0,1..500 Дж/(кг(К) | ПГ 5(10-3..1,5(10-2 | 3264511 |
| Калориметры с адиабатической и изотермической оболочками | 0,1..500 Дж/(кг(К) | ПГ(1,8..6)(10-2 | 3264611 |
| Калориметры с адиабатической и изотермической оболочками | 0,1..500 Дж/(кг(К) | ПГ 5(10-2..1(10-1 | 3264612 |
| Меры удельной теплоемкости | 0,1..500 Дж/(кг(К) | ПГ (1..4)(10-3 | 3264111 |
| Меры удельной теплоемкости | 0,1..500 Дж/(кг(К) | ПГ 6(10-3..2(10-2 | 3264311 |
| Установки калориметрические эталонные | 0,1..500 Дж/(кг(К) | ПГ 4(10-3..1,2(10-2 | 3264221 |
| 3265 Средства измерений теплопроводности твердых тел в диапазоне температур 4,2..90 К |
| Меры теплопроводности эталонные | 0,1..10 Вт/(м(К) | ПГ 8(10-3 | 3265111 |
| Меры теплопроводности эталонные | 0,1..10 Вт/(м(К) | ПГ 3(10-2 | 3265311 |
| Приборы прецизионные для измерений теплопроводности | 0,1..10 Вт/(м(К) | ПГ (3..5)(10-2 | 3265631 |
| Приборы прецизионные для измерений теплопроводности | 0,1..10 Вт/(м(К) | ПГ (5..10)(10-2 | 3265632 |
| Установки эталонные для измерений теплопроводности твердых тел | 0,1..15 Вт/(м(К) | ПГ 2(10-2 | 3265221 |

33 ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ

| Наименование группы СИ | Диапазон измерений | Характеристика точности | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3301 Средства измерений времени и частоты |
| Генераторы прецизионные кварцевые | 0,001 Гц..2 МГц | ПГ(3..5)(10-7 | 3301531 |
| Генераторы низкочастотные (немодулированных синусоидных сигналов) | 0,1 Гц..30 МГц | ПГ 1..2% | 3301631 |
| Генераторы стандартных сигналов | 30 МГц..16,7 ГГц до 2 Вт | ПГ 10-7..10-6 | 3301632 |
| Генераторы стандартных сигналов | 0,01 МГц.. 150 ГГц 0,01..2 Вт | ПГ 1(10-7(f | 3301633 |
| Генераторы инфранизких частот | 0,10 Гц..20 кГц | ПГ(10-6..10-2)(f | 3301731 |
| Генераторы сигналов сложной формы | 0,01 Гц..1 МГц | ПГ 2..3% | 3301831 |
| Делители частоты | 10Гц...10МГц | ПГ 10-6..10-7 | 3301541 |
| Измерители временных интервалов (И2-17; И2-26) | 10..10-2с | ПГ 10(10-5 | 3301671 |
| Измерители параметров хода электронных часов | -9,99..9,99 с/сут. | ПГ 0,1 с/сут | 3301661 |
| Измерители частоты гетеродинные | 0,125..17000 МГц | ПГ 5(10-4..1(10-6 | 3301811 |
| Измерители частоты резонансного типа (И2-) | 0,02..78 ГГц | ПГ 0,05..0,5% | 3301911 |
| Имитатор импульсов хода механических часов |  | ПГ 7,5(10-6 | 3301561 |
| Источники временных сдвигов (И1-8) | 1 нс..1 с | ПГ 0,1 нс | 3301672 |
| Компараторы частоты Ч7- | 1; 5; 10 МГц 1..50 МГц | ПГ5(10-14 НСТБ 3(10-13 | 3301141 |
| Меры частоты и времени высокой точности образцовые и рабочие | 1 Гц; 0,1; 1,5МГц | ПГ до 10-12 | 3301111 |
| Меры частоты низкой точности | 0,1..300 МГц | ПГ до1,5(10-6 | 3301701 |
| Меры частоты ограниченной точности | 1 и 5 МГц |  | 3301601 |
| Приборы для определения хода механических часов | 120 с/сут. | ПГ 2 с/сут. | 3301662 |
| Приемники компараторы | 10..200 кГц | ПГ 5(10-11 за сутки | 3301641 |
| Секундомеры электрические | 0,1..1200 с |  | 3301651 |
| Секундомеры калибраторы | 5 мкс..1(106с |  | 3301652 |
| Секундомеры механические |  | ПГ 0,1..1 с за 30 мин. | 3301654 |
| Секундомеры электронные | 5..500 мс | ПГ 5% | 3301751 |
| Синтезаторы и преобразователи частоты | 0..178,4 ГГц |  | 3301642 |
| Синхронометры | 0,1..105 мкс | ПГ 5(10-7 | 3301451 |
| Синхронометры кварцевые | 10 нс..0,1 мкс |  | 3301653 |
| Счетчики импульсов | 1 мс..100с 45..55 Гц | ПГ 0,1..100 мс | 3301791 |
| Умножители частоты | 1..25 МГц |  | 3301741 |
| Установки для поверки секундомеров | 0,01. .100 с | ПГ 1 мс | 3301291 |
| Хронографы печатающие | 24 ч | ПГ 0,01с | 3301551 |
| Хронометры морские механические | суточный ход 3,5 с |  | 3301655 |
| Частотомеры электронно-счетные | до 1 ГГц |  | 3301612 |
| Частотомеры электронно-счетные | 20 Гц..120 Мгц | ПГ до 10-8 | 3301613 |
| Частотомеры электронно-счетные | свыше 1 ГГц |  | 3301614 |
| Частотомеры стрелочные показывающие | 10 Гц..20 кГц | КТ 0,02 | 3301621 |
| Часы технические | 12ч | ПГ 90 с/сут | 3301761 |
| Радиочасы | 1с..24ч | ПГ 0,1 с..1000 мкс | 3301961 |

34 ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН

| Наименование группы СИ | Диапазон измерений | Характеристика точности | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3401 Средства измерений силы постоянного электрического тока |
| Амперметры постоянного тока 2 разряда | 10-6..30 А | КТ 0,05 | 3401221 |
| Амперметры постоянного тока цифровые | 10-6..10 A | КТ 0,01..0,5% | 3401521 |
| Амперметры постоянного тока (М-) | 10-6..30 А | КТ 0,05..0,5 | 3401621 |
| Амперметры постоянного тока | 10-6..30 А | КТ 0,5..4 | 3401721 |
| Амперметры электрометрические | 10-5..10-16 А | ПГ 3..20% | 3401901 |
| Вольтметры-электрометры |  |  |  |
| Калибраторы постоянного тока 1 разряда программируемые | 10-9..10 А | ПГ 0,007..0,01% | 3401181 |
| Меры постоянного тока, калибраторы тока, ионизационные источники тока 2 разряда | 10-9..10-13 А НСТБ 10-2 | ПГ 0,5..1,5% | 3401201 |
| Меры, калибраторы постоянного тока резистивно-емкостные 2 разряда | 10-5..10-16 А | ПГО 0,2% | 3401211 |
| Меры и калибраторы постоянного тока резистивно-емкостные | 10-5..10-16А | ПГ 0,2…20% | 3401611 |
| Нановольтамперметры (Р325 и аналоги), гальванометры постоянного тока | 10-3..10-9 A | КТ 1..5 ОТКЛ. 0,5..1% | 3401661 |
| Установка для воспроизведения и измерения малых постоянных токов 1 разряда | 10-5..10-15 А | ПГ ВОСПР 0,1..0,5% ПГ ИЗМ 0,1..1% | 3401101 |
| Установки поверочные | 3(10-7..30 A | КТ 0,05..0,5 | 3401191 |
| Установки поверочные 1 разряда | 10-7..10 А | КТ 0,005..0,03 | 3401192 |
| Усилители и амперметры электрометрические | 10-5..10-8 А | ПГ 0,1..0,3% | 3401601 |
| Усилители и амперметры электрометрические | 10-9..10-13 А | ПГ 0,5..1,5% | 3401701 |
| Усилители и амперметры электрометрические | 10-5..10-13 А | ПГ 2..3% | 3401801 |
| Шунты многопредельные | 0,01..50 А | КТ 0,005..0,03 | 3401541 |
| Шунты многопредельные Ампервольтомметры цифровые | 0,1; 1; 10; 100; 1000 мА | КТ 0,1..0,2 | 3401641 |
| Шунты постоянного тока | 5..30 А | КТ 0,5 | 3401741 |
| 3402 Средства измерений электродвижущей силы и постоянного напряжения |
| Вольтметры постоянного тока 3 разряда | 10-9..103 В | ПГ 2(10-5..5(10-4 | 3402361 |
| Вольтметры постоянного тока 4 разряда | До 1000 В | ПГ 5(10-5..50(10-4 | 3402431 |
| Вольтметры постоянного тока | До 1000 В | КТ 0,0005 и 0,001 | 3402631 |
| Вольтметры постоянного тока | До 10-3 В | КТ 0,5..4 | 3402661 |
| Вольтметры постоянного тока | До 1000 В | ПГ5(10-4..4(10-2 | 3402731 |
| Вольтметры постоянного тока | До 1000 В | КТ 0,1..0,5 | 3402931 |
| Вольтметры постоянного тока цифровые | До 1000В | ПГ 0,01..0,5% | 3402971 |
| Делители напряжения постоянного тока |  | КТ 0,0002..0005; | 3402581 |
| Делители напряжения постоянного тока |  | КТ 0,02..0,005; 0,001 | 3402681 |
| Делители напряжения постоянного тока |  | КТ 0,2..1 | 3402981 |
| Измерители нестабильности | До 1000 В НСТБ 0,01..10% | ПГ 5..10% | 3402641 |
| Калибраторы напряжения | 10-6..10 В | КТ 0,0002 | 340211 |
| Компараторы напряжений | 10-8..111,1111 В | КТ 0,00025 | 3402251 |
| Меры э.д.с., напряжения 1 разряда | 1..10 В НСТБ 1,5(10-6 | ПГО 1(10-6 | 3402101 |
| Меры э.д.с., напряжения 2 разряда | 1..10 В НСТБ 5(10-6 | ПГ4(10-6 | 3402201 |
| Меры э.д.с., напряжения 3 разряда | 1..10В НСТБ 20(10-6 | ПГ 10(10-6 | 3402301 |
| Меры э.д.с., напряжения рабочие | 1..10 В | КТ 0,0002 | 3402601 |
| Меры э.д.с., напряжения | 1..10 В | ПГ4(10-6 | 3402701 |
| Меры э.д.с., напряжения | 1..10 В | КТ 0,002..0,005 | 3402801 |
| Меры э.д.с., напряжения | 1..10 В | КТ 0,01 и 0,02 | 3402901 |
| Потенциометры постоянного тока 1 разряда |  | КТ 0,00005 | 3402191 |
| Потенциометры постоянного тока 2 разряда |  | КТ 0,001..0,002 | 3402291 |
| Потенциометры постоянного тока |  | КТ 0,005 | 3402591 |
| Потенциометры постоянного тока |  | КТ 0,01 и грубее | 3402691 |
| Потенциометры постоянного тока |  | КТ 0,02 | 3402692 |
| Потенциометры постоянного тока |  | КТ 0,02 и грубее | 3402791 |
| Приборы для поверки вольтметров В1-, калибраторы напряжения | 1(10-5..1000 В | ПГ 0,005..0,01% | 3402311 |
| Установки потенциометрические |  | КТ 0,005 | 3402391 |
| 3403 Средства измерений сдвига угла фаз между двумя электрическими напряжениями в диапазоне частот 10-2..2(107 Гц |
| Генераторы напряжения двухфазные |  | ПГ 1 ° | 3403631 |
| Измерители разности фаз | 5..107 Гц | ПГ 0,01..0,2 градус | 3403601 |
| Измерители разности фаз | 1..5(106 Гц | ПГ 0,03..0,9° | 3403611 |
| Измерители разности фаз | 1..5(106 Гц | ПГ 0,9..5 ° | 3403621 |
| Калибраторы фазы 1 разряда | 5..1(107 Гц | ПГ 0,01..0,2° | 3403101 |
| Калибраторы фазовых сдвигов, измерители разности фаз 2 разряда | 0,001..107 Гц 1..5(106 Гц | ПГ 0,03…0,2 ° ПГО 0,03..0,9 ° | 3403201 |
| 3404 Средства измерений силы тока 2(10-8..25 А в диапазоне частот 20..106 Гц |
| Амперметры переменного тока 3 разряда | 2(10-5..25 А 40..2(104 Гц | КТ 0,1..0,5 | 3404301 |
| Амперметры переменного тока | 2(10-5..25 A 40..2(104 Гц | КТ 0,1..4 | 3404601 |
| Амперметры переменного тока | 2(10-5..10 А 40..105 Гц | КТ 1..4 | 3404701 |
| Амперметры переменного тока цифровые | 10-6..2А | КТ 0,5..2,5 | 3404611 |
| Калибраторы переменного тока 3 разряда | 10-6..2А | ПГ 0,1 | 3404311 |
| Клещи токоизмерительные | 2(10-5..25 А 40..105 Гц | КТ 2,5..4 | 3404721 |
| Преобразователи тока термоэлектрические (наборы) | 10-3..10 А 40..2(105 Гц | ПГ 5(10-5..5(10-4 | 3404101 |
| Установка для поверки амперметров 2 разряда | 2(10-5..25 A 40..2(105 Гц | ПГО 2(10..2(10-3 | 3404201 |
| 3405 Средства измерений напряжения 0,001..1000 В в диапазоне частот 10-2..3(10-9 Гц |
| Вольтметры переменного тока 3 разряда | 0,001..1000 В 20..105 Гц | КТ 0,05..0,5 | 3405311 |
| Вольтметры переменного тока | 0,001..1000 В 20..106 Гц | КТ 0,05..0,5 | 3405511 |
| Вольтметры переменного тока | 0,001..300 В 20..3(107 Гц | KT 0,1..1 | 3405601 |
| Вольтметры переменного тока | 0,1..600 В 20..2(104 Гц | КТ 0,5..4 | 3405641 |
| Вольтметры переменного тока | 0,1..1000 В 50 Гц | КТ 1..4 | 3405642 |
| Вольтметры переменного тока цифровые | до 1000 В 20..105 Гц | ПГ 0,1..1% | 3405651 |
| Меры напряжения 2 разряда | 0,001..1000 В 20..105 Гц | ПГ 2(10-4..5(10-3 | 3405211 |
| Меры напряжения 2 разряда | 0,001..1000 В 20..3(107 Гц | ПГ 2(10-4..3(10-2 | 3405231 |
| Меры напряжения | 0,001..300 В 20..3(107 Гц | КТ 0,1..1 | 3405631 |
| Преобразователи напряжения термоэлектрические 2 разряда | 0,001..1000 В 20..3(107 Гц | ПГ 2(10-4..3(10-2 | 3405201 |
| Приборы сравнения (дифферианциальный аппарат) | 100/(3..200 В 50 Гц | ПГ 0,001 ПГ 0,1( | 3405171 |
| Термопреобразователи напряжения 1 разряда | 0,001..300 В 20..3(107 Гц | ПГ 10-4..1,5(10-3 | 3405101 |
| Усилители переменного напряжения НЧ измерительные | 20 мВ..1 В 5 Гц..1 МГц | КТ 0,05..4 | 3405661 |
| Установки поверочные 1 разряда | 0,001..1000 В 20..105 Гц | ПГ 0,001% | 3405181 |
| Установки для поверки мер напряжения 1 разряда | 0,001..300 В 20..3(107 Гц | ПГ 10-4..1,5(10-3 | 3405191 |
| Установки поверочные полуавтоматические 2 разряда | 0,001..750 В 40..2(104 Гц | ПГ 0,03..0,1% | 3405281 |
| Установки поверочные 2 разряда | 0,001..1000 В 20..3(107 Гц | ПГ 2(10-4..3(10-2 | 3405291 |
| 3406 Средства измерений коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока |
| Масштабные измерительные преобразователи больших постоянных токов | 5/5 А; 5/1 А; 1/5 А | КТ 0,01..0,1 | 3406641 |
| Масштабные измерительные преобразователи больших переменных токов | 5/5А; 5/1А; 1/5А | КТ 0,01..0,1 | 3406651 |
| Трансформаторы тока | 0,5..300 А/1; 5 А 50; 60 Гц | КТ 0,02..10 | 3406601 |
| Трансформаторы тока | 300..3000А/1; 5А 50; 60 Гц | КТ 0,05..10 | 3406611 |
| Трансформаторы тока | 0,5..10000 А/1; 5 А 50 Гц | КТ 0,01..0,02 | 3406621 |
| Трансформаторы тока | 50..1000 А/5 А 50..10000 Гц | КТ 0,1..0,5 | 3406631 |
| Трансформаторы тока | 3000..10000А/1; 5 А 50; 60 Гц | КТ 0,05..10 | 3406721 |
| Трансформаторы тока | 5..1000 А/1; 5 А 50..10000 Гц | КТ 0,5..3,0 | 3406731 |
| Трансформаторы тока 2 разряда | 0,5..300 А/0,5..5 А 50 Гц | 50..1000 А/5 А 50..10000 Гц КТ 0,1..0,5 | 3406211 |
| Трансформаторы тока 1 разряда в одном устройстве с компаратором | 0,5..10000 А/1; 5 А 50 Гц | КТ 0,01..0,02 | 3406111 |
| Устройство для поверки измерительных трансформаторов 1 разряда | 0,5..300 А/0,5..5 А 50 Гц | ПГ 0,005% 0,3' | 3406191 |
| 3407 Средства измерений электрической мощности и коэффициента мощности в диапазоне частот 40..20000 Гц |
| Ваттметры постоянного тока 2 разряда | до 10 А до 600 В | ПГ 1(10-3..5(10-3 | 3407211 |
| Ваттметры и варметры, измерительные преобразователи мощности однофазные и трехфазные 2 разряда | 10-2..6000 Вт 40..1000 Гц | ПГ 2(10-3..5(10-3 КТ 0,1..4 | 3407221 |
| Ваттметры и варметры, измерительные преобразователи мощности однофазные и трехфазные; измерители КМ однофазные 2 разряда | 10-2..6000 BT КМ -1..+1 40..20000 Гц | ПГ 10-3..5(10-3 ПГ 2(10-3..5( 10-3 рад | 3407222 |
| Ваттметры малокосинусные 2 разряда | 10-2..6000 Вт КМ 0,1..0,5 40..500 Гц | ПГ 2(10-3..5(10-3 КТ 0,5..1 | 3407231 |
| Ваттметры малокосинусные | 10-2..6000 Вт КМ 0,1..0,5 40..500 Гц | ПГ 2(10-3..5(10-3 КТ 0,5..1 | 3407541 |
| Ваттметры малокосинусные | 10-2..6000 Вт КМ 0,1..0,5 40..500 Гц | КТ 1..4 | 3407641 |
| Ваттметры постоянного тока | до 10 А до 600 В | КТ 0,1..4 | 3407511 |
| Ваттметры, варметры, измерительные преобразователи мощности однофазные и трехфазные | 10-2..6000Вт КМ -1..+1 40..1000 Гц | КТ 1..4 | 3407601 |
| Ваттметры, варметры, измерительные преобразователи мощности однофазные и трехфазные | 10-2..6000 Вт КМ -1..+1 40..500 ГЦ | КТ 1..4 | 3407602 |
| Ваттметры; варметры; преобразователи мощности однофазные и трехфазные | 10-2..6000 Вт 40..1000 Гц | КТ 0,1..4 | 3407611 |
| Ваттметры; варметры; преобразователи мощности однофазные и трехфазные измерители КМ однофазные | 10-2..6000 Вт КМ -1..+1 40..20000 Гц | ПГ 10-3..5(10-3 ПГ 2(10-3..5(10-3 рад | 3407612 |
| Ваттметры, варметры, измерительные преобразователи мощности и измерители коэффициента мощности трехфазные | 10-2..6000 Вт КМ -1..+1 40..500 Гц | КТ 1..4 | 3407621 |
| Измерители коэффициента мощности однофазные | КМ -1..+1 40..65 Гц | КТ 1..4 | 3407651 |
| Измерители коэффициента мощности однофазные | КМ -1..+1 40..65 Гц | КТ 0,5..4 | 3407652 |
| Измерители коэффициента мощности трехфазные | КМ -1..+1 40..65 Гц | КТ 1..4 | 3407661 |
| Измерители коэффициента мощности однофазные | КМ -1..+1 40..1000 Гц | КТ 1..4 | 3407671 |
| Преобразователи мощности 1 разряда | 10-2..6000 Вт КМ -1..+1 40..20000 Гц | ПГ 4(10-4..5(10-3 | 3407101 |
| Установки 1 разряда однофазные для поверки малокосинусных ваттметров, СИ коэфф. мощности | 10-2..6000 Вт КМ -1..+1 40..20000Гц | ПГ 4(10-4..5(10-3 ПГ 10-3..6(10-3 рад | 3407191 |
| Установки поверочные 2 разряда | 10-2..6000Вт 40..1000 Гц | ПГ(2..5)(10-3рад КТ 0,1..4 | 3407201 |
| Установки поверочные 2 разряда | 10-2..6000Вт КМ -1..+1 40..20000 Гц | ПГ 10-3..5(10-3 ПГ(2..5)(10-3рад КТ 0,1..4 | 3407202 |
| 3408 Средства измерений электрического напряжения постоянного тока в диапазоне 1..800 кВ |
| Вольтметры пиковые, осциллографы для высоковольтных испытаний | 1..2000 В | ПГ 0,5..2% | 3408661 |
| Делители импульсных напряжений | 1 кВ..1 МВ | ПГ 0,3..3% | 3408651 |
| Источники напряжения постоянного тока | До 40000 В | НСТБ 0,01% | 3408591 |
| Киловольтметры электростатические | 1; 1,5; 31 кВ | ПГ 0,5..1% | 3408312 |
| Киловольтметры электростатические | 7,5..15..30 кВ | ПГ 1% | 3408611 |
| Киловольтметры электростатические | 25..50..75 кВ | ПГ 1,5% | 3408612 |
| Киловольтметры постоянного тока | 0..50 кВ | ПГ 0,5..4% | 3408613 |
| Киловольтметры радиационные | 40..140 кВ | ПГ 1..5% | 3408621 |
| Киловольтметры электростатические | До 100 кВ | ПГ 1..3% | 3408711 |
| Конденсаторы высоковольтные; мосты высоковольтные образцовые | До 200 кВ | ПГ 0,1..0,5% | 3408231 |
| Конденсаторы высоковольтные | 3...10 кВ 10-5..1мкФ; 50 пФ; | КТ 0,5..1; 0,2 | 3408631 |
| Рентген тестеры | 40..125 кВ | КТ 0,2..2 | 3408521 |
| Трансформаторы напряжения 1 разряда | 220..500 В/100:(3; 100:(3; 100; 127 В | КТ 0,05..0,5 | 3408101 |
| Трансформаторы напряжения, включая емкостные типа HDE, измерительные 2 разряда | 3..66(3 кВ..110:(3.. 1150:(3 кВ/100:(3; 100 B | КТ 0,1 | 3408201 |
| Трансформаторы напряжения, включая емкостные типа HDF, измерительные | 3..66:(3 кВ..110:(3.. 1150:(3 кВ/100:(3; 100 В | КТ 0,1..3 | 3408501 |
| Трансформаторы напряжения измерительные | 3..30кВ/100:(3..200 В | КТ 0,05..0,5 | 3408502 |
| Трансформаторы напряжения измерительные | 3..36кВ/100:(3; 100 В | КТ 0,5..3 | 3408601 |
| Трансформаторы напряжения измерительные | 110:(3..330:(3кВ/ 100:(3; 100 В | КТ 0,5..3 | 3408602 |
| Установки пробойные | До 100 кВ | ПГ 1..3% | 3408721 |
| 3409 Средства измерений больших постоянного и переменного токов |
| Клещи токоизмерительные | До 1000 В 50 Гц | КТ 2,5..4 | 3409751 |
| Преобразователи измерительные больших переменных токов эталонные | 10..1(105 А | ПГ 0,01..0,05% | 3409101 |
| Преобразователи измерительные больших постоянных токов эталонные | 10..100000А | ПГ 0,01..0,05% | 3409111 |
| Преобразователи больших постоянных токов эталонные, в т. ч. разъемные | 150..1500; 1000..7500 А | КГ 0,1% | 3409301 |
| Шунты постоянного тока переносные и стационарные | 30..150 А 45..150 мВ | КТ 0,1..0,5 | 3409601 |
| Шунты постоянного тока стационарные | 150..1500; 1500..7500А 75..100 мВ | КТ 0,5 | 3409611 |
| Установки поверочные больших постоянных токов | 300..5(105А | ПГ 0,03..0,01 | 3409191 |
| Установки для поверки преобразователей измерительных постоянного тока | 20..200 кА | ПГ 0,15..0,07 | 3409291 |
| 3410 Средства измерений электрической энергии постоянного и переменного токов |
| Счетчики индукционные электрической энергии переменного тока одно- и трехфазные промышленной частоты | 0,025..100 А 15..380 В 50; 60 Гц | КТ 1..2,5 | 3410611 |
| Счетчики индукционные активной и реактивной энергии переменного тока | 0..100 А 1000 В | КТ 0,5..4 | 3410612 |
| Счетчики статические активной и реактивной энергии переменного тока эталонные | 0..5(6) А 1000 В | КТ 0,05..0,55 | 3410151 |
| Счетчики статические ватт-часов активной энергии переменного тока | 0..5(6) А 0..1000 В | КТ 0,25..0,55 | 3410551 |
| Счетчики статические ватт-часов активной энергии переменного тока | 220; 380 В | КТ 0.5..2 Ср суточный уход таймера за сутки 5 с | 3410651 |
| Счетчики статические ватт-часов активной энергии переменного тока | 0..5(6) А 0..1000 В | КТ 1..2 | 3410652 |
| Счетчики статические ватт-часов реактивной энергии переменного тока | 0..5(6) А 1000 В | КТ 2..4 | 3410751 |
| Счетчики электрической энергии 2 разряда |  | КТ 0,1..0,2 | 3410241 |
| Счетчики электрической энергии переменного тока электронные 3 разряда |  | КТ 0,2 | 3410321 |
| Счетчики электрической энергии переменного тока электронные одно- и трехфазные |  | КТ 0,2 | 3410621 |
| Счетчики электрической энергии переменного тока электронные одно- и трехфазные |  | КТ 0,5 | 3410631 |
| Счетчики электрической энергии переменного тока электронные одно- и трехфазные |  | КТ 1 и ниже | 3410731 |
| Счетчики электрической энергии переменного тока электронные одно- и трехфазные |  | КТ 2 и ниже | 3410831 |
| Счетчики электрической энергии постоянного тока | 0..10 А 0..1000 В | КТ 0,1..4 | 3410601 |
| Счетчики электрической энергии электронные 1 разряда |  | КТ 0,05 | 3410141 |
| Установки для поверки электросчетчиков 3 разряда | 0,025..100 А 1,5..380 В | ПГ 0,2..0,5% | 3410391 |
| Установки для поверки счетчиков электроэнергии переменного тока | 0,1..50 А 150..600 В | ПГ 0,3..0,5% | 3410331 |
| Установки для поверки счетчиков электроэнергии переменного тока |  | КТ 0,1..0,2 | 3410231 |
| Установки для поверки электросчетчиков | 0,025..100 А 1,5..380 В | КТ 0,05 | 3410191 |
| Установки для поверки электросчетчиков электронных |  | КТ 0,05 | 3410121 |
| 3411 Средства измерений параметров сети переменного тока и показателей качества электроэнергии |
| Приборы для измерения сопротивления цепи фаза-ноль | 0..2 ОМ | ПГ 10% | 3411701 |
| Измерители тока короткого замыкания | 10..1000А | ПГ 10% |  |
| 3421 Средства измерений тангенса угла электрических потерь |
| Измерители тангенса угла потерь | 10-4..0,1 10..106 пФ | ПГ (0,05..0,1)(tg+ +(1..10)(10-4 | 3421631 |
| Конденсаторы измерительные | 10-5..10-4 10..103 пФ | ПГ 2(10-5 | 3421621 |
| Конденсаторы измерительные и магазины емкости | 10-4..5(10-2 1..109 пФ | ПГ(1..20)(10-4 | 3421721 |
| Конденсаторы измерительные и магазины емкости | 10-4..5(10-2 1..109 пФ | ПГ 0,2..5% | 3421821 |
| Меры тангенса угла потерь однозначные 1 разряда | 10-5..10-3 10..10+8 пФ | ПГ (2..10)(10-5 | 3421101 |
| Меры тангенса угла потерь многозначные 1 разряда | 3(10-5..1; 102..105 пФ | ПГ (0,002..0,008)(tg+ +(3..10)(10-5 | 3421102 |
| Меры тангенса угла потерь однозначные 2 разряда | 4(10-5..10-2 1..109 пФ | ПГ 4(10-3 | 3421201 |
| Меры тангенса угла потерь многозначные 2 разряда | 5(10-5..1; 102..10+8 пФ | ПГ (0,002..0,008)(tg+ +(3..10)(10-5 | 3421202 |
| Меры тангенса угла потерь | 3(10-5..1; 102..106 пФ | ПГ (0,002..0,008)(tg+ +(3..10)(10-5 | 3421601 |
| Меры тангенса угла потерь | 5(10-5..1; 102..10+8 пФ | ПГ (0,02..0,05)(tg+ +(2..10)(10-4 | 3421701 |
| Меры тангенса угла потерь | 5(10-4..1; 10...109 пФ | ПГ (0,02..0,05)(tg+ +(2..10)(10-4 | 3421801 |
| Мосты переменного тока 1 разряда | 2(10-5..1 10..10+8 пФ | ПГ (0,002..0,008)(tg+ +(2..10)(10-5 | 3421111 |
| Мосты переменного тока 2 разряда | 5(10-5..1; 10..10+8 пФ | ПГ (0,005..0,025)(tg+ +(0,5..2)(10-4 | 3421211 |
| Мосты переменного тока | 2(10-5..1 10..10+8 пФ | ПГ (0,002..0,008)(tg+ +(2..10)(10-5 | 3421611 |
| Мосты переменного тока | 5(10-5..1; 10..10+8 пФ | ПГ (0,005..0,02)(tg+ +(0,5..3)(10-4 | 3421711 |
| Мосты переменного тока | 10-4..1; 10..109 пФ | ПГ (0,02..0,1)(tg+ +(2..50)(10-4 | 3421811 |
| 3422 Средства измерений электрического сопротивления |
| Измерители электрического сопротивления 3 разряда | 10-3..1010 Ом | ПГ 0,002..0,1% | 3422341 |
| Измерители электрического сопротивления, омметры | 103..10+17 Ом | ПГ 0,005..100% | 3422641 |
| Измерители полного сопротивления (проводимости) | 10-2..10+8 Ом (102..10-8 См) | ПГ 0,01..5% | 3422691 |
| Компараторы сопротивления 2 разряда | 10-2..1010 Ом | ПГ 0,0001..0,01% | 3422251 |
| Меры электрического сопротивления однозначные 1 разряда | 10-4..1010 Ом | ПГ 0,00005..0,002% | 3422101 |
| Меры электрического сопротивления однозначные 2 разряда | 10-3..1010 Ом | ПГ 0,0001..0,005% | 3422201 |
| Меры электрического сопротивления однозначные 3 разряда | 10-4..105 Ом | ПГ 0,0003..2% | 3422301 |
| Меры электрического сопротивления однозначные 3 разряда | 106..10+14 Ом | ПГ 0,0003..2% | 3422311 |
| Меры электрического сопротивления многозначные 3 разряда | 106..10+14 Ом | ПГ 0,0003..2% | 3422331 |
| Меры электрического сопротивления однозначные | 10-3..1010 Ом | ПГ 0,0001..0,005% | 3422601 |
| Меры электрического сопротивления однозначные | 10-4..1010 Ом | КТ 0,001..1 | 3422801 |
| Меры электрического сопротивления однозначные | 10-5 Ом | ПГ 0,01% | 3422802 |
| Меры электрического сопротивления многозначные 1 разряда | 10-4..1010 Ом | ПГ 0,00005..0,002% | 3422121 |
| Меры электрического сопротивления многозначные 2 разряда | 10-3..1010 Ом | ПГ 0,0001..0,005% | 3422221 |
| Меры электрического сопротивления многозначные 3 разряда | 10-4..105 Ом | ПГ 0,0003..2% | 3422321 |
| Меры электрического сопротивления многозначные | 10-3..1010 Ом | ПГ 0,0001..0,005% | 3422621 |
| Меры электрического сопротивления многозначные | 10-4..1010 Ом | КТ 0,001..1 | 3422821 |
| Меры активного электрического сопротивления 1 разряда | 10-1..107 Ом 50..2(104 Гц | ПГ 0,0002..0,01% | 3422161 |
| Меры активного электрического сопротивления однозначные 2 разряда | 10-1..107 Ом 50..2(104 Гц | ПГ 0,001..0,02% | 3422261 |
| Меры активного электрического сопротивления однозначные 3 разряда | 10-1..107 Ом 50..105 Гц | ПГ 0,005..0,1% | 3422361 |
| Меры активного электрического сопротивления однозначные | 10-1..107 Ом 50..105 Гц | ПГ 0,005..0,1% | 3422661 |
| Меры активного электрического сопротивления (проводимости) однозначные | 10-1..10+8 Ом (1..10-8 См) | КТ 0,002..1 | 3422761 |
| Меры активного электрического сопротивления (проводимости) однозначные | 10-2..10+8 Ом (102..10-8 См) | КТ 0,02..1 | 3422861 |
| Меры активного электрического сопротивления (проводимости) однозначные | 10-1..10+8 Ом (10...10-8 См) | КТ 0,05..1 | 3422862 |
| Меры активного электрического сопротивления многозначные 3 разряда | 10-1..107 Ом 50..105 Гц | ПГ 0,005..0,1% | 3422372 |
| Меры активного электрического сопротивления (проводимости) многозначные | 10-1..10+8 Ом (1..10-8 См) | КТ 0,002..1 | 3422671 |
| Меры активного электрического сопротивления (проводимости) многозначные | 10-2..10+8 Ом (102..10-8 См) | КТ 0,02..1 | 3422871 |
| Мосты переменного тока 2 разряда | 10-1..107 Ом 50..10 Гц | ПГ 0,01..0,05% | 3422281 |
| Мосты переменного тока 3 разряда | 10-1..10+8 ОМ 50..105 Гц | ПГ 0,05..0,3% | 3422381 |
| Мосты переменного тока | 10-2..10+8 Ом (102..10-8 См) | ПГ 0,01..5% | 3422681 |
| Мосты постоянного тока одинарные, двойные, неуравновешенные и нестандартизованные | 10-3..10+17 Ом | ПГ 0,005..100% | 3422651 |
| 3423 Средства измерений индуктивности |
| Измерители индуктивности рабочие | 10-8..104 Гн 40..106 Гц | ПГ 1..15% | 3423621 |
| Меры взаимной индуктивности рабочие | 10-6..103 Гн 50..105 Гц | ПГ 0,03..0,5% | 3423611 |
| Меры взаимной индуктивности | 10-8..103 Гн 40..106 Гц | ПГ 0,5..10% | 3423711 |
| Меры индуктивности 1 разряда | 10-6..1Гн 50..105 Гц | ПГ 0,01..0,5% | 3423101 |
| Меры индуктивности 1 разряда | 10-6..1 Гн 40..106 Гц | ПГ 0,01..0,5% | 3423102 |
| Меры индуктивности 2 разряда | 10-8..10-3Гн 105..106Гц | ПГ 0,1..1% | 3423202 |
| Меры индуктивности 3 разряда | 1..103 Гн 40..103 Гц | ПГ 0,2..1% | 3423301 |
| Меры индуктивности и взаимной индуктивности 2 разряда | 10-6..103 Гн 50..105 Гц | ПГ 0,03..0,5% | 3423201 |
| Меры индуктивности и взаимной индуктивности 3 разряда | 10-6..1 Гн 40..106 Гц | ПГ 0,1..1% | 3423302 |
| Меры индуктивности и взаимной индуктивности 3 разряда | 10-8..1 Гн 40..106 Гц | ПГ 0,1..3% | 3423303 |
| Меры индуктивности 3 разряда | 10-8..10-3Гн 103..106Гц | ПГ 0,3..3% | 3423304 |
| Меры индуктивности | 10-8..1 Гн 40..106 Гц | ПГ 0,01..0,5% | 3423601 |
| Меры индуктивности | 10-8..103 Гн 40..106 Гц | ПГ 0,5..10% | 3423801 |
| Мосты переменного тока и измерители индуктивности 2 разряда | 10-7..1 Гн 40..106Гц | ПГ 0,03..0,3% | 3423231 |
| Мосты переменного тока и измерители индуктивности 3 разряда | 10-8..103 Гн 40..106 Гц | ПГ 0,1..3% | 3423331 |
| Мосты переменного тока и измерители индуктивности | 107..1 Гн 40..106 Гц | ПГ 0,03..0,3% | 3423631 |
| Мосты переменного тока | 10-8..104 Гн 40..106 Гц | ПГ 1..15% | 3423731 |
| Мосты переменного тока и измерители индуктивности 3 разряда | 10-8..103 Гн 40..106 Гц | ПГ 0,1..3% | 3423931 |
| 3424 Средства измерений электрической емкости |
| Измерители емкости | 10-3..1010 пФ 40..106 Гц | ПГ 0,2..5% | 3424631 |
| Измерительные конденсаторы и магазины емкости | 1..106 пФ 50..106 Гц | ПГ 0,02..0,4% | 3424621 |
| Измерительные конденсаторы и магазины емкости | 10-3..109 пФ 50..106 Гц | ПГ 0,05.. 1% | 3424721 |
| Измерительные конденсаторы и магазины емкости | 10-3..1010 пФ 40..106 Гц | ПГ 0,2..5% | 3424821 |
| Меры электрической емкости 1 разряда | 10-1..107 пФ 50..106 Гц | ПГ 0,01..0,05% | 3424101 |
| Меры электрической емкости 2 разряда | 10-3..109пФ 50..106 Гц | ПГ 0,02..0,4% | 3424201 |
| Меры электрической емкости 3 разряда | 10-3..1010 пФ 40..106 Гц | ПГ 0,05..1% | 3424301 |
| Мосты переменного тока 2 разряда | 10-3..109 пФ 50..106 Гц | ПГ 0,02..0,4% | 3424211 |
| Мосты переменного тока 3 разряда | 10-3..1010 пФ 40..106 Гц | ПГ 0,05..1% | 3424311 |
| Мосты переменного тока | 1..106 пФ 103 Гц | ПГ 0,003…0,01% | 3424611 |
| Мосты переменного тока | 10-1..107 пФ 50..106 Гц | ПГ 0,02..0,05% | 3424711 |
| Мосты переменного тока | 10-1..107 пФ 50..106 Гц | ПГ 0,05..0,1% | 3424811 |
| Мосты переменного тока | 10-3..10+12 пФ 40..106 Гц | ПГ 0,2..5% | 3424911 |
| 3441 Средства измерений постоянного магнитного потока |
| Меры магнитного потока 1 разряда | 1(10-4..1(10-2 Bб/A 1(10-5..1(10-2 Вб/А | ПГ 0,1..0,03% ПГ 0,5..0,1% | 3441101 |
| Установки поверочные для СО магнитных свойств (магнитные материалы) 1 разряда | 1(10-7..1(10-2 Вб | ПГ 1..0,2% | 3441111 |
| Катушки магнитного потока 2 разряда | 1(10-6..1(10-2 Вб 1(10-4..1(10-2 Вб/А | ПГ 0,1..0,5% | 3441201 |
| Меры магнитного потока - СО магнитных свойств (магнитные материалы) 2 разряда | 1(10-7..1(10-2 Вб | ПГ2..0,5% | 3441211 |
| Меры магнитного потока - СО (СО МММ и СО СФММ) 3 разряда | 1(10-7..1(10-2 Вб 1(102..5(104 Вб/А | ПГ 2..0,5% | 3441311 |
| Веберметры | 1(10-5..1(10-2 Вб | ПГ 5..0,3% | 3441601 |
| Установки для измерения параметров магнитных материалов | 1(10-7..1(10-2 Вб | ПГ6..0,5% | 3441611 |
| Катушки магнитного потока | 1(10-7..1(10-1 Вб 1(10-6..1(10-1 Вб/А | ПГ 5..0,3% | 3441651 |
| Катушки измерительные | 1(10-7..1(10-1 Вб 1(5(10-5..1(10 Вб/Тл | ПГ 20..0,3% | 3441751 |
| 3442 Средства измерений магнитной индукции и магнитного момента переменного поля в интервале частот 0,1-20000 Гц |
| Установка поверочная для мер и катушек магнитных величин переменного поля | 1(10-5..5 Вб/Тл 1(10-3..3(10-3 Вб/(А(м2) 1(10-2..5 А((м2/А) 1..20 кГц | ПГ 1,5..0,1% ПГ 1,5..0,02% | 3442101 |
| Меры магнитной индукции переменного поля 1 разряда | 1(5(10-15..2 Тл (1(5(10-9..2(104 А/м) 0,1..20000 Гц | ПГ 15..0,15% | 3442111 |
| Установка поверочная для меры катушек магнитных величин переменного поля 2 разряда | 1(10-6..3(103 Тл/А 1(10-6..3(10-3 Bб/(A(м2) 1(10-3..20 Вб/Тл 20 Гц..20 кГц | ПГ 5..0,5% | 3442201 |
| Меры магнитной индукции переменного поля 2 разряда | 1(10-13..3(10-2 Тл (1(10-7..3(104 А/м) 0,1..20000 Гц | ПГ 5..0,25% | 3442211 |
| Меры магнитной индукции переменного поля 3 разряда | 1(10-13..3(10-4 Тл (1(10-7..3(102А/м) 1..20000 Гц | ПГ 10..1% | 3442311 |
| Меры и катушки магнитной индукции. Измерительные катушки магнитного момента | 1(10-8..5(10-2 Тл 1(10-5..2(10-3 Вб/(А(м2) 0..20000 Гц | ПГ 3..0,5% | 3442601 |
| Меры и катушки магнитной индукции. Измерительные катушки магнитного момента | 1(10-5..5 Вб/Тл 1(10-4..1(102 А/м2 1(10-2..5А((м2/А) 0..20000 Гц | ПГ 3..0,2% | 3442701 |
| Меры и катушки магнитной индукции. Измерительные катушки магнитного момента | 1(10-8..5(10-2 Тл 1(10-7..2(10-2 Тл/А 1(10-7..2(10-2 Bб/(A(м2) 0..20000 Гц | ПГ 15..1% ПГ 15..3% | 3442801 |
| Измерительные катушки магнитной индукции, рамочные антенны, меры и катушки магнитного момента | 2(10-4..20 Вб/Тл 1(10-5..1(103 А/м2 1(10-3..1(102 А((м2/А) 0..20000 Гц | ПГ 15..3% | 3442901 |
| Тесламетры, магнитометры, градуированные в Тл(Гц и А/м | 1(10-9..1(10-3 Тл (1(103..1(103 А/м) 1..20000 Гц | ПГ 1,5..0,3% | 3442611 |
| Тесламетры, магнитометры, градуированные в Тл(Гц и А/м | 1(10-13..3(10-4Тл (1(10-7..3(102 А/м) 0,1..20000 Гц | ПГ 50..1% | 3442711 |
| Тесламетры, магнитометры, градуированные в Тл(Гц и А/м | 1(5(10-15..2 Тл (1(5(10-9..2(106 А/м) 0,1..20000 Гц | ПГ 50..1,5% | 3442811 |
| Тесламетры, магнитометры, градуированные в Тл(Гц и А/м | 1(10-13..3(10-4Тл (1(10-7..3(102А/м) 1.. 20000 Гц | ПГ 50..5% | 3442911 |
| Тесламетры индукционные | 1(10-10..1(10-7Тл 20..20000 Гц | ПГ 10..3% | 3442721 |
| 3443 Средства измерений магнитной индукции постоянного поля 1(10-12..5(10-2 Тл |
| Установки поверочные для тесламетров и мер магнитной индукции постоянного магнитного поля 1 разряда | 1(5(10-9..5(10-4 Тл | ПГ 3..0,0003% | 3443101 |
| Тесламетры постоянного поля | 1(10-8..5(10-4 Тл | ПГ 1,5..0,0004% |  |
| Установки образцовые для поверки мер магнитной индукции, тесламетров и мер магнитной индукции постоянного поля 2 разряда | 1(10-9..5(10-2 Тл | ПГ 10..0,002% | 3443201 |
| Тесламетры постоянного поля | 1(10-9..5(10-4 Тл | ПГ 10..0,0008% |  |
| Тесламетры постоянного поля эталонные | 2(10-5..1(10-4 Тл | ПГ 0,001..0,0001% | 3443102 |
| Тесламетры постоянного поля | 1(10-5..5(10-4 Тл | ПГ 0,001..0,0002% | 3443601 |
| Меры образцовые магнитной индукции постоянного поля 2 разряда | 1(10-6.5(10-2 Тл | ПГ 0,5..0,005% | 3443211 |
| Меры образцовые магнитной индукции постоянного поля 3 разряда и рабочие | 1(10-10..5(10-2 Тл 0..0,1 Гц | ПГ 10..0,02% | 3443311 |
| Тесламетры и тесламетры приращений | 1(10-12..5(10-2 Тл 0..10 Гц | ПГ 30..0,03% | 3443611 |
| Тесламетры и магнитные вариометры | 1(10-10..1(10-6 0,1..10 Гц | ПГ 10..3% | 3443711 |
| Тесламетры | 1(10-7..2(10-4 Тл 0..0,1 Гц | ПГ 20..0,5% | 3443621 |
| Тесламетры | 1(10-7..1,4(10-4 Тл | ПГ 20..0,5% | 3443631 |
| Тесламетры | 1(10-7..1(10-3 Тл | ПГ 20..1% | 3443632 |
| Тесламетры | 1(5(10-4..5(10-2 Тл | ПГ 10..0,3% | 3443641 |
| Вариометры магнитные | 1(10-8..1(10-5 Тл 0..0,1 Гц | ПГ 10..0,1% | 3443651 |
| 3444 Средства измерений магнитной индукции в диапазоне 0,05..2 Тл |
| Измерители магнитной индукции образцовые 1 разряда |  | ПГ 0,01..0,003% | 3444101 |
| Меры магнитной индукции образцовые 1 разряда |  | ПГ 0,03% | 3444201 |
| Измерители магнитной индукции образцовые 2 разряда |  | ПГ 0,03..0,01% | 3444211 |
| Меры магнитной индукции образцовые 3 разряда |  | ПГ 0,5..0,05% | 3444301 |
| Измерители магнитной индукции образцовые 3 разряда |  | ПГ 0,5..0,05% | 3444321 |
| Измерители магнитной индукции |  | ПГ 2,5..0,2% | 3444621 |
| 3456 Средства измерений статических магнитных характеристик магнитотвердых материалов |
| Государственные СО магнитных свойств магнитотвердых материалов 2 разряда | До 230 кА/м До 1,5 Тл | ПГ 2% не более | 3456201 |
| Установки для измерения параметров кривых размагничивания образцов магнитотвердых материалов 3 разряда | 20..300 кА/м 0,2..1,5 Тл | ПГ 5..2% | 3456301 |
| СО магнитных свойств магнитотвердых материалов ведомственные и образцовые 4 разряда | До 230 кА/м До 1,5 Тл | ПГ 2,5% не более | 3456401 |

35 РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

| Наименование группы СИ | Диапазон измерений | Характеристика точности | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3501 Средства измерений спектральной плотности мощности шумового радиоизлучения в диапазоне частот 0,002..178,3 ГГц |
| Генераторы шума измерительные с полноводным выходом | 20..100 ед. 12,05..37,5 ГГц | ПГ 0,4 дБ | 3501612 |
| Генераторы шума измерительные с коаксиальным выходом | 10..100 ед. 0,02..0,6 ГГц 50; 75 Ом | ПГ 0,4..0,6 дБ | 3501601 |
| Генераторы шума измерительные с коаксиальным выходом | 10...100 ед. 250; 750 Ом 0,484..17,44 ГГц | ПГ 0,25..0,4% | 3501603 |
| Генераторы шума образцовые | 0,03..37,5 ГГц | ПГ 1,7..7% | 3501101 |
| Генераторы шума с волноводным выходом | 1..100 ед 3,94..12,05 ГГц | ПГ 4..6% | 3501611 |
| Генераторы шума с коаксиальным выходом | 0,4..4 ГГц |  | 3501602 |
| Измерители коэффициента шума | 1..100 ед. 0,01..12,42 ГГц | ПГ 0,4..0,7 дБ | 3501621 |
| 3502 Средства измерений мощности электромагнитных колебаний в волноводных трактах в диапазоне частот 0,03..37,50 ГГц |
| Ваттметры поглощаемой мощности импульсные 2 разряда | 10-3..10-2 Вт | ПГ 2% | 3502211 |
| Ваттметры поглощаемой мощности импульсные | 10-3..10-2 Вт | КТ 6..25 | 3502611 |
| Ваттметры СВЧ мощности (большого уровня) 2 разряда | 2,59..37,5 ГГц 10-2..102 Вт | ПГ 1,5..4,0% | 3502231 |
| Ваттметры СВЧ мощности 1 разряда | 2,59..37,5 ГГц 10-3..10-2 Вт | ПГ 0,5..1,2% | 3502101 |
| Ваттметры, преобразователи приемные среднего и большого уровня мощности | 2,59..17,85 ГГц 10-2..106 Вт | КТ 4..25 | 3502631 |
| Ваттметры, преобразователи приемные среднего и большого уровня мощности | 5,64..37,5 ГГц 10-2..106 Вт | КТ 4..25 | 3502632 |
| Ваттметры, преобразователи приемные среднего и большого уровня мощности | 17,85..37,5 ГГц 10-2..106 Вт | КТ 4..25 | 3502633 |
| Ваттметры, преобразователи СВЧ мощности | 2,59..17,85 ГГц 10-5..10-2 Вт | КТ 4..25 | 3502601 |
| Ваттметры, преобразователи СВЧ мощности | 5,64..37,5 ГГц 10-5..10-2 Вт | КТ 4..25 | 3502602 |
| Ваттметры, преобразователи СВЧ мощности 2 разряда | 17,85...37,5 ГГц 10-5..10-2 Вт | КТ 4…25 | 3502603 |
| Калибраторы, ваттметры СВЧ мощности 2 разряда | 5,64..37,5 ГГц | ПГ 2,5% | 3502202 |
| Калибраторы, ваттметры СВЧ мощности 2 разряда | 2,59..17,85 ГГц | ПГ 2,5% | 3502201 |
| Калибраторы, ваттметры СВЧ мощности 2 разряда | 17,5..37,5 ГГц | ПГ 2,5% | 3502203 |
| 3503 Средства измерений электрического напряжения при частотах до 3000 МГц |
| Вольтметры диодные компенсационные 1 разряда | 0,1..100 В 10 Гц..1000 МГц | ПГ 0,05..1,7% | 3503121 |
| Вольтметры диодные электронные | 10 мВ..100 В 20 Гц..1000 МГц | ПГ 0,2..12% | 3503621 |
| Вольтметры постоянного тока электронные | 0,1 мВ..1000 В | ПГ 0,02% | 3503551 |
| Вольтметры постоянного тока электронные | 0,1 мВ..300 В | ПГ 1..10% | 3503651 |
| Вольтметры постоянного тока электронные | 0,1 мВ..1000 В | ПГ 1..10% | 3503652 |
| Вольтметры селективные | 30 мкВ..100 В 20 Гц..30 МГц | ПГ 6..15% | 3503641 |
| Вольтметры электронные 2 разряда | 10 мкВ..300 В 10 Гц...1000 МГц | ПГ 0,2..8% | 3503221 |
| Вольтметры электронные импульсного напряжения | 1 мВ..1000 В | ПГ 0,5..25% | 3503661 |
| Вольтметры электронные переменного тока | 10 мкВ..300 В 10 Гц..1000 МГц | ПГ 0,5..25% | 3503631 |
| Калибраторы импульсного напряжения | 1..1000 мкс F(след.) 0,1..1000 Гц 0,1..100 В | ПГ 20% | 3503662 |
| Усилители измерительные (У2-8..т.п.) | 5 мкВ..1 В 20 Гц..200 Кгц | ПГ 3..25% | 3503671 |
| Установки 2-го разряда для поверки электронных вольтметров | 10 мкВ..300 В 0..1000 Гц | ПГ 0,1..8% | 3503232 |
| Установки 2-го разряда для поверки электронных вольтметров переменного напряжения | 10 мкВ..300В 0..1000 Гц | ПГ 0,3..1% | 3503231 |
| 3505 Средства измерений мощности переменного тока в коаксиальных и волноводных трактах в диапазоне частот 0,03..18 ГГц |
| Ваттметры; преобразователи СВЧ мощности в коаксиальных трактах 1 разряда | 0,15..10 ГГц 50 Ом |  | 3505101 |
| Ваттметры; преобразователи СВЧ мощности в коаксиальных трактах 2 разряда | 10-4..1 Вт 0,15..3ГГц | ПГ 10-2..2,5(10-2 | 3505201 |
| Ваттметры; преобразователи СВЧ мощности в коаксиальных трактах 2 разряда | 10-4..1 Вт 3..10 ГГц | ПГ 10-2..2,5(10-2 | 3505202 |
| Ваттметры; преобразователи СВЧ мощности в коаксиальных трактах | 0,03..10 ГГц 10-4..1 Вт КСВН 1,6 50; 75 Ом | КТ 2,5..25 | 3505601 |
| Ваттметры; преобразователи СВЧ мощности малых уровней в трактах отличных от 7/3,04 мм |  | КТ 2,5..25 | 3505611 |
| Ваттметры; преобразователи СВЧ мощности среднего и большого уровня | 1..100 Вт | КТ 2,5..25 | 3505631 |
| 3506 Средства измерений напряженности магнитного поля в диапазоне частот 0,01..300 МГц |
| Измерители напряженности поля с рамочными антеннами | 0,01..30 МГц | ПГ 40% | 3506601 |
| Измерители напряженности поля с рамочными антеннами | 0,01..300 МГц | ПГ 50% | 3506611 |
| Измерители напряженности поля с ферритовыми антеннами | 0,01..30 МГц | ПГ 40% | 3506621 |
| Установки для измерения и воспроизведения напряженности магнитного ноля 1 разряда | 0,01..30 МГц | ПГ 2,5..3% | 3506101 |
| Установки для поверки измерителей напряженности поля с рамочными антеннами 2 разряда | 0,01..30 МГц | ПГ 5% | 3506201 |
| Установки для поверки измерителей напряженности поля с рамочными антеннами 2 разряда | 0,01..300 МГц 10(10-3..2 А/м | ПГ 10% | 3506211 |
| Установки для поверки измерителей напряженности поля с ферритовыми антеннами 2 разряда | 0,01..30 МГц 2,5(10-4..14(10-3А/м | ПГ 5% | 3506221 |
| 3507 Средства измерений напряженности электрического поля в диапазоне 0,0003..1000 МГц |
| Генераторы электрического поля 2 разряда | 0,0003..1000 МГц 0,1..3000 В/м | ПГ 3..12% | 3507211 |
| Генераторы электрического поля | 0,0003..1000 МГц 0,1..3000 В/м | ПГ 12..42% | 3507611 |
| Измерители напряженности поля со штыревыми антеннами | 0,15..30 МГц | ПГ 40% | 3507601 |
| Измерители напряженности поля с дипольными антеннами и измерительные дипольные антенны | 30..1000 МГц | ПГ 50% ПГ антенн 30% | 3507621 |
| Измерители радиопомех | 10 кГц..1000 МГц | ПГ 1..4 дБ | 3507651 |
| Установки для воспроизведения электрического поля 1 разряда | 0,15..30 МГц 0,1..60 В/м | ПГ 2,7..3,0% | 3507101 |
| Установки для измерения напряженности электрического поля 1 разряда | 30..1000 МГц 0,75..10 В/м | ПГ 5% | 3507111 |
| Установки для поверки измерителей напряженности поля со штыревыми антеннами и малыми дипольными антеннами 2 разряда | 0,15..30 МГц 0,1..60 В/м | ПГ 5% | 3507201 |
| Установки для измерения напряженности электрического поля 2 разряда | 1..10 B/м 30..1000 МГц | ПГ 6% | 3507221 |
| 3508 Средства измерений мощности электромагнитных колебаний в волноводных трактах в диапазоне частот 37,5..53,57 ГГц |
| Ваттметры поглощаемой мощности (мосты термисторные) 1 разряда | 0,03..53,5 ГГц 10 мкВт…10 мВт | ПГ 0,5..1% | 3508101 |
| Ваттметры поглощаемой мощности (мосты термисторные) | 37,7..53,5 ГГц 50..5000 мВт | ПГ 15..20% | 3508631 |
| Ваттметры проходящей мощности 2 разряда | 37,5..53,5 ГГц 0,5..7,5 мВт | ПГ 6% | 3508211 |
| Ваттметры проходящей мощности 2 разряда | 37,5..53,5 ГГц 50..5000 мВт | ПГ 6% | 3508231 |
| Преобразователи поглощаемой мощности измерительные первичные 2 разряда | 37,5..53,5 ГГц 1..20 мВт | ПГ 5% | 3508201 |
| Преобразователи приемные и ваттметры поглощаемой мощности | 37,7..53,5 ГГц 0,05..100 мВт | ПГ5..10% | 3508601 |
| Преобразователи измерительные первичные | 37,7..53,5 ГГц 1..20 мВт | ПГ5..10% | 3508611 |
| 3509 Средства измерений силы тока 0,04..300 А в диапазоне частот 0,1..300 МГц |
| Амперметры термоэлектрические | 1..20 А 0,1..50 Мгц | ПГ 2,5..7,5% | 3509631 |
| Измерители тока 1 разряда | 40 мА..20А 0,1..100 МГц | ПГ 0,3..1,5% | 3509111 |
| Измерители тока высокочастотные 2 разряда | 0,04..20 А 0,1..300 МГц | ПГ 0,5..3% | 3509201 |
| Миллиамперметры термоэлектрические, измерители тока в эквиваленте антенны | 0,04..1 А 0,1..300 МГц | ПГ 1..15% | 3509601 |
| Термопреобразователи | 0,04..1 А 1..300 МГц | ПГ 1..10% | 3509621 |
| Термопреобразователи | 0,01..0,5 А 1..1000 МГц | ПГ 1..10% | 3509622 |
| 3511 Средства измерений мощности электромагнитных колебаний в волноводных трактах в диапазоне частот 53,57..78,33 ГГц |
| Ваттметры поглощаемой мощности | 53,6..78,3 ГГц 2(10-2..1 Вт | ПГ 2% | 3511131 |
| Ваттметры поглощаемой мощности | 53,6..78,3 ГГц 5(10-2..5 Вт | ПГ 15..20% | 3511631 |
| Ваттметры проходящей мощности | 53,6..78,3 ГГц 5(10-4..7,5(10-3Вт | ПГ 6% | 3511211 |
| Ваттметры СВЧ мощности 1 разряда | 53,6..78,3 ГГц 1,6(10-2..2(10-2Вт | ПГ 2% | 3511111 |
| Ваттметры СВЧ мощности 2 разряда | 53,6..78,3 ГГц 10-2..1 Вт | ПГ 4..6% | 3511231 |
| Калибраторы мощности 1 разряда | 53,6..78,3 ГГц 0,5..20 мВт | СКО 0,07 | 3511101 |
| Приемные преобразователи, ваттметры поглощаемой мощности | 53,6..78,3 ГГц 0,5..50 мВт | ПГ 5..15% | 3511601 |
| Приемные преобразователи, ваттметры поглощаемой мощности 2 разряда | 53,6..78,3 ГГц 0,5..50 мВт | ПГ 5% | 3511201 |
| 3512 Средства измерений мощности электромагнитных колебаний в волноводных трактах в диапазоне частот 78,33..178,6 ГГц |
| Ваттметры поглощаемой мощности | 78,3..178,6 ГГц 5(10-4..10-2 Вт | ПГ 2,5..4% | 3512201 |
| Ваттметры поглощаемой мощности | 78,3..178,6 ГГц | ПГ 10% | 3512601 |
| Ваттметры проходящей мощности | 78,3..178,6 ГГц 5(10-4..10-2 Вт | ПГ 2,5..4% | 3512211 |
| Ваттметры проходящей мощности | 78,3..178,6 ГГц 5(10-4..10-2 Вт | ПГ 10..15% | 3512611 |
| Ваттметры СВЧ мощности | 78,3..178,6 ГГц 10-2..1 Вт | ПГ 4..6% | 3512231 |
| Ваттметры СВЧ мощности | 78,3..178,6 ГГц 10-7..10 Вт | ПГ 10..25% | 3512631 |
| 3514 Импульсные генераторы и осциллографы |
| Генераторы импульсов измерительные | 10 мВ..100 В 10-9..1 с 0,1 Гц..200 МГц | ПГ 0,001..20% ПГ 0,01..20% | 3514601 |
| Генераторы импульсов измерительные | 1мВ..100 В 0,1..1000 мкс 0,1 Гц..200 МГц | ПГ 0,001..20% ПГ 0,01..20% | 3514603 |
| Генераторы импульсов программируемые | 10 мВ..100 В 10-9..10-6 с 0,1 Гц..200 МГц | ПГ 0,001..20% ПГ 0,01..20% | 3514602 |
| Генераторы испытательных импульсов, генераторы перепада напряжения | 10 мВ..100 В 10-9..10-6 с 0,1 Гц..200 МГц | ПГ 0,001..10% ПГ 0,01..10% | 3514211 |
| Генераторы испытательных импульсов | 0..100 МГц фр.0,85..8,5 нс | ПГ 0,5..1% | 354212 |
| Осциллографы стробоскопические | 0..6 ГГц |  | 3514621 |
| Осциллографы стробоскопические | 0..18 ГГц 7 нс |  | 3514622 |
| Осциллографы одноканальные | 10 Гц..1000 МГц 10 мкВ..300 В | ПГ 0,5..25% | 3514611 |
| Осциллографы многоканальные | 10 Гц..1000 МГц 10 мкВ..300 В | ПГ 0,5..25% | 3514612 |
| Осциллографы запоминающие | 0..1000 МГц | ПГ 0,5..25% | 3514613 |
| 3515 Средства измерений проводной связи |
| Генераторы уровня | 0,2..2100 кГц -60..10 дБ | ПГ 0,05 дБ | 3515601 |
| Генераторы уровня | 200 Гц..18 МГц | ПГ 0,1..2 дБ | 3515801 |
| Генераторы уровня | 10 кГц..60 МГц -70..6 дБ | ПГ 2(10-6(f ПГ 0,1 дБ | 3515802 |
| Генераторы шума | 2 Гц..6,6 МГц | ПГ 4..5% | 3515651 |
| Измерители активности помех и перерывов | 0,3..20 кГц 0..50 дБ | ПГ 0,4..1,0 дБ | 3515941 |
| Измерители мощности сигналов ИМС- | 5,0..250 мкВт 0,05..2044 кГц | ПГ менее 20% за 1 мин. | 3515831 |
| Измерители уровня | 0,05..19 МГц -130..30 дБ | ПГ 0,1..0,3 дБ | 3515811 |
| Измерители уровня | 10 кГц..60 МГц -110..20 дБ | ПГ 2(10-6(f ПГ 0,1 дБ | 3515812 |
| Измерители уровня, прибор | 0,2..2100 кГц -100..20 дБ 15..9000 кГц | ПГ 2(10-6(f ПГ 0,05 дБ ПГ 1% | 3515611 |
| Измерители шумов квантования | 0..-90 дБ | ПГ 0,1 дБ | 3515881 |
| Приборы для измерения времени срабатывания реле | 10 мс..10 с (мех.) 10 мкс..10 с (электр.) | ПГ 0,25 мс | 3515791 |
| Приборы П-321; МV-73; ЕТ- |  | ПГ 0,3 дБ | 3515911 |
| Псофометры | 0,02..20 кГц | ПГ 0,1дБ | 3515821 |
| Фильтры | 0,05..3,4 кГц |  | 3515861 |
| Фильтры заграждающие КЭФ- |  | ПГ пропуск. менее 40 дБ ПГ задерж. более 40 дБ | 3515871 |
| 3516 Средства измерений плезиохронной и синхронной систем связи |
| Анализаторы ошибок | 700кбит/с..156Мбит/с |  | 3515631 |
| Анализаторы цифровых потоков | 50..2048 кбит/с 5 мВ..3 В | ПГ 15(10-6(f | 3516601 |
| Измерители коэффициентов ошибок | 10-2..10-11 | ПГ 5% | 3516651 |
| 3517 Средства измерений для исследования параметров электронных схем и элементов; блоки питания |
| Измерители параметров полупроводниковых приборов и интегральных схем |  | ПГ 5% | 3517601 |
| Блоки питания постоянного и переменного тока | 0..600 В 0..200 А | ПГ 15% | 3517621 |
| 3518 Средства измерений напряженности электрического поля 1..37,5 ГГц |
| Антенны измерительные, измерители параметров антенн | 1..17,5 ГГц |  | 3518611 |
| Антенны измерительные, измерители параметров антенн | 9 кГц..1 ГГц | ПГ 1.5..2 ДБ | 3518612 |
| Измерители плотности потока мощности в логарифмических и рупорных антеннах | 7,5 ГГц |  | 3518601 |
| Приемники измерительные | 1..37,5 ГГц |  | 3518621 |
| Приемники измерительные | 9 кГц..1 ГГц | ПГ 2 Дб по напр. | 3518622 |
| Установки для поверки измерительных антенн (УПИА-1) 1 разряда | 1000..1650 МГц | ПГ 3,5% | 3518101 |
| Установки для поверки измерительных антенн (УПИА-2) 2 разряда | 1..16,5 ГГц | ПГ 5% | 3518201 |
| 3521 Средства измерений коэффициента амплитудной модуляции ВЧ колебаний |
| Генераторы измерительные (по коэффициентам модуляции и гармоник) | 0,01..500 МГц | ПГ 5..20% | 3521611 |
| Измерители коэффициента амплитудной модуляции | М 5..100% 0,1..1200 МГц 0,03..500 кГц | ПГ1..10% | 3521601 |
| Измерители коэффициента амплитудной модуляции 2 разряда | М 5..100% 0,1..1200 МГц 0,03..500 кГц | ПГ 0,1..1% | 3521201 |
| Установки для поверки средств измерений коэффициента амплитудной модуляции высокочастотных колебаний 1 разряда | М 0,1..100% 0,01..500 МГц 0,03..200 кГц | ПГО 5(10-3..2(10-2 ПГА 5(10-4..1,5(10-3 | 3521101 |
| 3522 Средства измерений коэффициента нелинейных искажений в диапазоне частот 20 Гц..1 МГц |
| Анализаторы гармоник | 0,5..500 кГц 3..100 В | ПГ 2,5..40% | 352262 |
| Анализаторы законов распределения | 30 кГц..50 МГц 0,1..1 В | ПГ 5..10% | 3522632 |
| Анализаторы спектра | 0..40 ГГц | ПГ 1..40% | 3522621 |
| Генераторы сигналов измерительные (по коэффициентам модуляции и гармоник) | 20..1(106 Гц | КНИ от 0,005% | 3522601 |
| Генераторы сигналов измерительные (по коэффициенту гармоник) | 20..106 Гц | КНИ не более 0,1% | 3522701 |
| Измерители нелинейных искажений 2 разряда | 0,03..100% 20..106 Гц | ПГ (5..15)(10-2 | 3522211 |
| Измерители нелинейных искажений | 20..106 Гц 0,01..100% | ПГ 2..2,5% | 3522711 |
| Коррелометры НЧ | 0..250 кГц 40 мВ..10 В | ПГ 5% | 3522633 |
| Установки для поверки измерителей нелинейных искажений 1 разряда | КГ 0,01..100% 20..106 Гц | ПГ 0,01..0,03% | 3522101 |
| 3523 Средства измерений девиации частоты |
| Генераторы сигналов измерительные с нормированными ЧМ параметрами | Нес.0,1..1000 МГц ДЧ 10..1000 кГц | КТ 5 | 3523621 |
| Генераторы сигналов измерительные с нормированными ЧМ параметрами | Нес. 0,1..1000 МГц ДЧ 10..1000 кГц | КТ 10;15;25 | 3523721 |
| Измерители девиации частоты и генераторы сигналов с нормированными ЧМ параметрами 2 разряда | Нес.0,1..1000 МГц Мод. 0,2..300 Гц ДЧ 1..106 Гц | ПГ 3..6% | 3523201 |
| Измерители девиации частоты и генераторы сигналов с нормированными ЧМ параметрами | Нес 1..1000 МГц ДЧ 0,2..106 Гц Мод. 0,2..300 Гц | КТ 5..25 | 3523601 |
| Приборы для исследования АЧХ, генераторы качающейся частоты | 20 Гц..1000 МГц 1 МГц...40 ГГц |  | 3523631 |
| Установки измерительные 1 разряда К2- | Нес. 0,1..1000 МГц Мод 0,02..200 Гц ДЧ 1..106 Гц | ПГ 0,7..1,5% | 3523101 |
| 3541 Средства измерений угла сдвига фаз в диапазоне частот 8,2..12 ГГц |
| Фазовращатели волноводные | 0..3600 8,2..12 ГГц | ПГ 1,2° | 3541101 |
| Фазометры, фазовращатели | 8,2..12 ГГц | ПГ 3° | 3541601 |
| Измерители разности фаз | 0..180° 5..18 ГГц | ПГ 0,5..7° | 3541651 |
| 3542 Средства измерений электрической емкости в диапазоне частот 1..100 МГц |
| Измерители электрической емкости | 1..10000 пФ 1..100 МГц | ПГ 0,05..0,50% | 3542211 |
| Измерители электрической емкости | 1..10000 пФ 1..100 МГц | ПГ 0,1..20% | 3542611 |
| Конденсаторы измерительные | 1..10000 пФ 1..100 МГц | ПГ 0,1..5% | 3542621 |
| Магазины электрической емкости | 1..10000 пФ 1..100 МГц | ПГ 0,15..10% | 3542601 |
| Меры электрической емкости 1 разряда (набор) | 1..10000 пФ 1..100 МГц | ПГ 0,02..0,20% | 3542101 |
| Меры электрической емкости 2 разряда (набор) | 1..10000 пФ 1..100 МГц | ПГ 0,05..0,50% | 3542201 |
| Преобразователи емкостные измерительные | 10..10000 пФ 1..100 МГц | ПГ 0,15..10% | 3542631 |
| 3543 Средства измерений угла сдвига фаз в диапазоне частот 2,5..3,5 ГГц |
| Фазовращатели волноводные | 0..360( 2,5..3,5 ГГц | ПГ 1,2( | 3543101 |
| Фазометры, фазовращатели | 2,5..3,5 ГГц | ПГ 3( | 3543601 |
| 3544 Средства измерений электрической добротности |
| Измерители добротности | 5..1000 0,05..300 МГц | ПГ 4..25% | 3544621 |
| Меры добротности 1 разряда | 15..600 0,05..300 МГц | ПГ 0,6..3,5% | 3544111 |
| Меры добротности 2 разряда | 15..600 50 кГц..300 МГц | ПГ 1,2..7% | 3544211 |
| 3546 Средства измерений полного сопротивления оконечных элементов в коаксиальном волноводе сечением от 16/6.93 до 3.5/1.52 мм |
| Измерители комплексного коэффициента передачи | 0,001..5 ГГц КСВ 1,03..20 0..360( | ПГ КСВ (4,8..10)(10-2 ПГ фазы 4,5..10° | 3546641 |
| Измерители комплексного коэффициента передачи | 1..12,05 ГГц | ПГ 5% | 3546642 |
| Измерители КСВ панорамные | 0,01..18 ГГц КСВ 1,03..5 | ПГ 7(10-2..30(10-2 | 3546631 |
| Измерители параметров неоднородности | 0,02..18 ГГц | ПГ ВС 3(10-2..10(10-2 | 3546651 |
| Измерители полного сопротивления | 0,02..1 ГГц КСВ 1,1..10 0..360° | ПГ КСВ 7(10-2 ПГ фазы 7° | 3546621 |
| Измерительные линии | 0,5..36 ГГц | ПГ КСВ (4,5..12) (10-2 ПГ фазы 4..12° | 3546611 |
| Меры волнового сопротивления 1 разряда | 0..26 ГГц 50; 75 Ом | ПГ (0,2..1,5)(10-2 | 3546121 |
| Меры КСВ и полного сопротивления 1 разряда | 0,0.2..18 ГГц КСВ 1..3 0..360° | ПГ КСВ 10-2 ПГ фазы 1° | 3546111 |
| Нагрузки коаксиальные 2 разряда | 0..4 ГГц КСВ 1..5 0..360° | ПГ КСВ 2(10-2..10(10-2 ПГ фазы 3..10° | 3546201 |
| Установка для поверки мер КСВ и полного сопротивления 1 разряда | 0,3..7,5 ГГц 0..360° КСВ 1,015..3 | ПГ фазы 2..4° ПГ КСВ 1,5(10-2..3(10-2 | 3546101 |
| Эквиваленты сети | 0,009..100 МГц | ПГ(2..10)(10-2 | 3546922 |
| Элементы СВЧ оконечные | КСВ 1,0..5,0 | ПГ фазы 3..10° | 3546601 |
| 3550 Средства измерения ослабления и фазового сдвига |
| Аттенюаторы и магазины затухания НЧ, программируемые | 0..140 дБ 0,1..100 МГц |  | 3550502 |
| Вентили коаксиальные и волноводные | 0,9..1,8 ГГц 50; 75 Ом |  | 3550940 |
| Измерители группового времени запаздывания | 0,2 кГц..150 МГц | ПГ 2% | 3550651 |
| Измерители КСВН и коэффициента отражения волноводные | 2,59..37,5 ГГц | ПГ 3..10% | 3550631 |
| Измерители КСВН волноводные | 0..78,33 ГГц | ПГ 5% | 3550632 |
| Измерительные линии волноводные | 2,59..37,5 ГГц | ПГ 3..10% | 3550611 |
| Измерительные линии волноводные | 2,59..78,33 ГГц | КТ 2;3 | 3550612 |
| Меры комплексного коэффициента передачи | 0,02..12 ГГц |  | 3551311 |
| Меры ослабления | 0,02..12 ГГц КСВ 1,3 | ПГ 2 дБ | 3550301 |
| Нагрузки волноводные | 0..100 МГц 0..100 дБ | ПГ 0,004..0,05 дБ | 3550101 |
| Нагрузки волноводные | 72(34 мм | ПГ 1,5..2,5% | 3550502 |
| Нагрузки волноводные | 28,5(12,6 мм | ПГ 1,5..2,5% | 3550524 |
| Нагрузки волноводные | 23(10 мм | ПГ 1,5..2,5% | 3550525 |
| Нагрузки волноводные | 16(8 мм | ПГ 1,5..2,5% | 3550526 |
| Нагрузки волноводные | 11(5,5 мм | ПГ 1,5.2,5% | 3550527 |
| Нагрузки волноводные | 7,2(3,4 мм | ПГ 1,5..2,5% | 3550528 |
| Нагрузки волноводные 3 разряда | 72(34 мм | ПГ 0,5..1,2% | 3550320 |
| Нагрузки волноводные 3 разряда | 58(25 мм | ПГ 0,5..1,2% | 3550321 |
| Нагрузки волноводные 3 разряда | 48(24 мм; 40(20 мм | ПГ 0,5..1,2% | 3550322 |
| Нагрузки волноводные 3 разряда | 35(15 мм; 40(20 мм | ПГ 0,5..1,2% | 3550323 |
| Нагрузки волноводные 3 разряда | 28,5(12,6 мм | ПГ 0,5..1,2% | 3550324 |
| Нагрузки волноводные 3 разряда | 23(10 мм | ПГ 0,5..1,2% | 3550325 |
| Нагрузки волноводные 3 разряда | 16(8 мм; 17(8 мм | ПГ 0,5..1,2% | 3550326 |
| Нагрузки волноводные 3 разряда | 11(5,5 мм | ПГ 0,5..1,2% | 3552327 |
| Нагрузки волноводные 3 разряда | 7,2(3,4 мм | ПГ 0,5..1,2% | 3550328 |
| Нагрузки коаксиальные и волноводные | 1,02..5,0 0,3..78,33 ГГц | ПГ 4..15% | 3550721 |
| Переходы КВП | 12..17,85 ГГц | ПГ не > 0,3 дБ | 3550960 |
| Средства измерения ослабления и фазового сдвига на ВЧ и СВЧ | 10-4..17,85 ГГц |  | 3550601 |
| Средства измерения ослабления и фазового сдвига на ВЧ и СВЧ (волноводный тракт) | 1..17,85 ГГц |  | 3550603 |
| Средства измерения ослабления и фазового сдвига на ВЧ и СВЧ (коаксиальный тракт) | 10-4..7,2 ГГц |  | 3550602 |
| Установки для поверки средств измерения ослабления и фазовою сдвига 2 разряда (ДК1) | 10-4..7,44 ГГц 0..140 дБ | ПГ 0,01..1,5 дБ | 3550201 |
| Установки для поверки средств измерения ослабления 2 разряда (Д1) | 10-4..7,44 ГГц 0..140 дБ | ПГ 0,01..1,5 дБ | 3550202 |
| 3562 Средства измерений бикомплексной проницаемости и модуля коэффициента отражения в диапазоне частот 0,2..1 ГГц |
| Установки для измерений параметров диэлектриков мальв объемов 1 разряда | 0,2..1 ГГц ДПР 1..20 ТГДП 1(10-4..1(10-1 | ПГ 0,5..2% ПГ 7..30% | 3562111 |
| Установки для измерений комплексной диэлектрической проницаемости в интервале -50...+200°С и напряжений от 0 до 1000 В 1 разряда | 0,5..3 ГГц ДПР 10..4000 ТГДП 5(10-3..1 | ПГ 2% ПГ 10% | 3562131 |
| Стандартные образцы комплексной диэлектрической проницаемости диэлектриков малых объемов 2 разряда | 0,2..1 ГГц ДПР 1..20 ТГДП 10-4..10-1 | ПГ 1..3% ПГ 10..60% | 3562201 |
| Стандартные образцы бикомплексной проницаемости 2 разряда | 0,2..1 ГГц ДМПР 1..20 ТГДП 10-4..10-1 | ПГ 0,3..1% ПГ 10..30% | 3562221 |
| Стандартные образцы бикомплексной проницаемости 2 разряда | 1..7 ГГц ДМПР 1..20 ТГДП 10-4..10-1 | ПГ 0,3..1% ПГ 10..30% | 3562231 |
| Стандартные образцы диэлектрической проницаемости 2 разряда | 0,2..1 ГГц ДПР 1..10 | ПГ 1% | 3562241 |
| Стандартные образцы комплексной диэлектрической проницаемости 2 разряда | 0,5..3 ГГц ДПР 10..4000 ТГДП 5(10-3 | ПГ 3..6% ПГ 12% | 3562251 |
| Стандартные образцы модуля коэффициента отражения 2 разряда | 1..3 ГГц МКО 10-2..3,5(10-1 | ПГ 10..20% | 3562271 |
| 3563 Средства измерений относительной диэлектрической проницаемости жидких, твердых, газообразных диэлектриков в диапазоне частот 1..10 ГГц |
| Установки для измерения параметров твердых, жидких, газообразных диэлектриков 1 разряда | ДПРЖ 1..60 ДПРТ 1..100 ДПРГ 1..1,01 | ПГ 10-4..8(10-4 ПГ4(10-4..3(10-3 ПГ4(10-8..5(10-6 | 3563191 |
| Стандартные образцы диэлектрической проницаемости 2 разряда | ДПРЖ 2,02..2,29 ДПРТ 2..80 ТГДП 3(10-5..1(10-3 | ПГ 0,1% ПГ 0,2..1% ПГ 7..15% | 3563201 |
| Измерители диэлектрических параметров веществ | ДПРЖ 1..100 ДПРТ 1..100 ТГДП 2(10-5..1 | ПГ 1..10% ПГ 0,02..5% ПГ 5..80% | 3563611 |
| 3564 Средства измерений относительной диэлектрической проницаемости твердых и жидких диэлектриков в диапазоне частот 10..107 Гц |
| Установки для измерения параметров твердых и жидких диэлектриков 1 разряда | ДПРЖ 1..100 ДПРТ 1..100 | ПГ2(10-3..3(10-3 ПГ2(10-4..3(10-3 | 3564191 |
| Стандартные образцы диэлектрической проницаемости 2 разряда | ДПРЖ 2,02..2,29 ДПРТ 2..80 ТГДП 2(10-5..0,5 | ПГ 0,1% ПГ 0,2..1% ПГ 2..30% | 3564201 |
| Измерители диэлектрических параметров веществ | ДПРЖ 1..100 ДПРТ 1..100 ТГДП 2(10-5..1 | ПГ 0,02..5% ПГ 1..10% ПГ 5..80% | 3564611 |

36 ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

| Наименование группы СИ | Диапазон измерений | Характеристика точности | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3601 Средства измерений звукового давления в воздушной среде |
| Аппаратура вспомогательная, отградуированная в дБ | 1..200(103 Гц | ПГО 0,01..0,5 дБ | 3601661 |
| Аудиометры | 125 Гц..8 кГц | ПГ 1 дБ | 3601681 |
| Аудиометры | 125 Гц..8 кГц | ПГ 1,5 дБ | 3601781 |
| Вольтметры, анализаторы и др. СИ для акустических измерений | 0,5..200(103 Гц | ПГ 0,01..0,5 дБ | 3601761 |
| Детонометры |  | ПГ 1..10% | 3601662 |
| Заглушенная камера, микрофоны эталонные. Рабочие эталоны | 1..100 кГц | СКО 0,2..0,3 дБ | 3601041 |
| Калибраторы на фиксированной частоте | 100..1000 Гц | ПГ 0,2..0,5 дБ | 3601811 |
| Камеры малого объема, микрофоны эталонные. Рабочие эталоны | 20 Гц..100 кГц | СКО 0,1..0,3 дБ | 3601011 |
| Микрофоны 1 разряда | 2 Гц..125 Гц | ПГ 0,2 дБ | 3601101 |
| Микрофоны лабораторные | 2..125 Гц | ПГ 0,3..0,5 дБ | 3601601 |
| Микрофоны технические | 2..125 Гц | ПГ 0,5 дБ | 3601701 |
| Микрофоны, градуированные по давлению 1 разряда | 20 Гц..100 кГц | ПГ 0,15..0,4 дБ | 3601111 |
| Микрофоны, градуированные по давлению | 20..100(103 Гц | ПГ 0,3..0,5 дБ | 3601611 |
| Микрофоны технические, градуированные по давлению | 20..100(103 | ПГ 0,5..1 дБ | 3601711 |
| Микрофоны, градуированные по свободному полю 1 разряда | 20 Гц..100 кГц | ПГ 0,3..0,5 дБ | 3601121 |
| Микрофоны, градуированные по свободному полю | 20..20(103 Гц | ПГ 0,4..1 дБ | 3601621 |
| Микрофоны и шумомеры, градуированные по свободному полю | 20..20(103 Гц | ПГ 0,5..1,5 дБ | 3601721 |
| Микрофоны, градуированные по диффузному полю 1 разряда | 125 Гц..8 кГц | ПГ 0,3..0,5 дБ | 3601131 |
| Микрофоны, градуированные по диффузному полю | 125..8(103 Гц | ПГ 0,4..1 дБ | 3601631 |
| Микрофоны и шумомеры, градуированные по диффузному полю | 125..8(103 Гц | ПГ 0,5..1,5 дБ | 3601731 |
| Микрофоны, градуированные по свободному полю 1 разряда | 1..100 кГц | ПГ 0,3..0,5 дБ | 3601141 |
| Микрофоны, градуированные по диффузному полю | 1..100 кГц | ПГ 1..1,5 дБ | 3601641 |
| Микрофоны и шумомеры, градуированные по диффузному полю | 1..100 кГц | ПГ 1..1,5 дБ | 3601741 |
| Микрофоны, градуированные по свободному полю | 1..100 кГц | ПГ 0,5..1 дБ | 3601651 |
| Микрофоны, градуированные по свободному полю | 1..100 кГц | ПГ 0,6..1,5 дБ | 3601751 |
| Пистонфоны, микрофоны эталонные. Рабочие эталоны | 2 Гц..125 Гц | СКО 0,1 дБ | 3601001 |
| "Ухо искусственное" устройство 1 разряда | 50 Гц..8 кГц | ПГ 0,2 дБ | 3601191 |
| Приборы "Искусственное ухо" | 50 Гц..8 кГц | 0,3..0,5 дБ | 3601691 |
| Приборы "Искусственное ухо" | 50 Гц..6 кГц | ПГ 0,5..1 дБ | 3601791 |
| Установки для поверки источников шума 1 разряда | 63 Гц..8 кГц | ПГ 0,.5 дБ | 3601181 |
| Фильтры отставные, третьоктавные и др. | 1..200(103 Гц | ПГО 0,01..0,5 дБ | 3601671 |
| 3621 Средства измерений звукового давления в водной среде в диапазоне частот 0,001..200 кГц |
| Гидрофоны 1 разряда (комплект) | 10-3..2(102 кГц | ПГ 0,7..0,8 дБ | 3621101 |
| Гидрофоны | 10-3..2(102 кГц | 1..4 дБ | 3621601 |
| Гидрофоны | 20-3..2(102 кГц | ПГ 2..4 дБ | 3621701 |
| Гидрофоны 1 разряда | 10-3..2(102 кГц | ПГ 1..1,2 дБ | 3621111 |
| Излучатели измерительные | 10-3..2(102 кГц | ПГ 2..4 дБ | 3621641 |
| Измерители звукового давления | 0,3..100 кГц | ПГ 4 дБ | 3621411 |
| Приемники градиента звукового давления | 10-3..20 кГц | ПГ 2..4 дБ | 3621631 |
| Рабочие эталоны единицы звукового давления в водной среде | 10-3..3 кГц 3..2(102 кГц | CKO 2(10-2 CKO 4(10-2 | 3621001 |
| Усилители измерительные | 10-3..2(102 кГц | ПГ 2..4 дБ | 3621691 |
| Установки измерительные 2 разряда | 10-3..2(102 кГц | ПГ 0,9..1 дБ | 3621281 |
| Установки измерительные 2 разряда | 10-3..2(102 кГц | ПГ 1,5..3 дБ | 3621291 |
| 3623 Средства измерений звукового давления в водной среде 10..200 Па в диапазоне частот 0,1..500 Гц при избыточном давлении 0,1..50,0 МПа |
| Гидрофоны глубоководные образцовые 1 разряда | 0,1..500,0 Гц | ПГ 8(10-2..12(10-2 | 3623101 |
| Гидрофоны измерительные глубоководные | 0,1..500,0 Гц | ПГ 12(10-2..35(10-2 | 3623601 |
| Излучатели измерительные глубоководные | 0,1..500,0 Гц | ПГ 20(10-2..40(10-2 | 3623611 |
| Установки измерительные образцовые 2 разряда | 0,1..500,0 Гц | ПГ 10(10-2..25(10-2 | 3623201 |
| 3640 Средства измерений коэффициента двойного преобразования и ширины диаграммы направленности акустического поля УЗ иммерсионных прямых совмещенных пьезоэлектрических преобразователей в диапазоне частот 0,6..5 МГц |
| Комплексы аппаратуры измерительные 2 разряда | -60..-30 дБ | ПГ 0,3 | 3640201 |
| Комплексы аппаратуры измерительные 2 разряда | 1..10 градус | ПГ 0,25..0,3 | 3640211 |
| Комплексы аппаратуры измерительные |  | ПГ 0,4 | 3640621 |
| Преобразователи УЗ прямые совмещенные пьезоэлектрические измерительные 1 разряда | -60, -50, -40 дБ от 2..10 градус до 3,6(102 градус | ПГ 0,1 | 3640101 |
| Преобразователи измерительные |  | ПГ 0,2 | 3640601 |
| Преобразователи УЗ прямые совмещенные пьезоэлектрические измерительные |  | ПГ 0,5..0,6 | 3640701 |
| Эхо-импульсная УЗ аппаратура |  | ПГ 0,4 | 3640611 |
| 3641 Средства измерений амплитуды ультразвукового смещения, колебательной скорости частиц поверхности твердого тела и коэффициента электроакустического преобразования в диапазоне частот 0,001..50 МГц |
| Излучатели и калибраторы | 0,001..30 МГц 10-16..10-10 м | ПГ 10-1..5(10-1 | 3641621 |
| Измерители и меры коэффициента электроакустического преобразования | 0,001..50 МГц 10-12..10-9 м/В | ПГ 10-1..2(10-1 | 3641611 |
| Меры амплитуд УЗ смещения 2 разряда | 0,001..30 Мгц 10-13..10-8 м | ПГ 10-1..3(10-1 | 3641201 |
| Меры колебательной скорости частиц поверхности твердого тела 2 разряда | 0,001..30 Мгц 10-9..10-3 м | ПГ 10-1..3(10-1 | 3641211 |
| Преобразователи приемные бесконтактные | 0,001..50 МГц 104..107 В/м | ПГ 10-1..2(10-1 | 3641601 |
| Преобразователи приемные | 0,001..30 МГц 106..1010 В/м 10-2..106 В/(м/с) | ПГ 2(10-1 | 3641701 |
| Установки бесконтактные для измерения коэффициента электроакустического преобразования 1 разряда | 0,001..50 МГц 10-12..10-8 м/В | ПГ 3(10-2..6(10-2 | 3641181 |
| Установки бесконтактные для измерений УЗ смещений и колебательной скорости частиц поверхности твердого тела 1 разряда | 0,001..50 МГц 1,5(10-7..1,5(10-2 м/с | ПГ 5(10-2..10-1 | 3641191 |
| Установки для измерений коэффициента электроакустического преобразования 2 разряда | 0,001..30 МГц 10-6..10-10 В/м 10-2..2(106 В/(м/с) | ПГ 10-1..3(10-1 ПГ1,5(10-1..3(10-1 | 3641291 |
| Установки для измерений коэффициента электроакустического преобразования | 0,001(30 МГц 10-10..10-1 В/м 10-2..106 (м/с)/В |  | 3641691 |
| УЗ и акустико-эмиссионная аппаратура с электроакустическими преобразователями | 0,001..30 Мгц 10-16..10-10 м | ПГ 10-1..5(10-1 | 3641631 |
| УЗ аппаратура с акустико-эмиссионными преобразователями | 0,001..30 МГц 10-12..10-2 м/с | ПГ 2(10-1..5(10-1 | 3641641 |
| 3642 Средства измерений коэффициента затухания продольных УЗ колебаний в твердых средах |
| Измерители затухания УЗ | 2..2000 дБ/м | ПГ 0,04..0,1 | 3642511 |
| Измерители затухания | 2,5..2000 дБ/м | ПГ 0,1..0,3 | 3642611 |
| Меры коэффициента затухания продольных УЗ колебаний | 10..400 дБ/м 5(10-3..5(10-2 м 2.5..50 МГц | ПГ 2(10-2 | 3642101 |
| Меры и СО коэффициента затухания (ослабления) УЗ для эхо- импульсных дефектоскопов СО для УЗ структуроскопии | 2,5..2 дБ/м 0,60 дБ 2,5..2000 дБ/м | ПГ 0,1..0,3 ПГ 0,1..0,3 | 3642601 6342621 |
| Установки для измерений скорости распространения и ослабления УЗ колебаний в твердых телах | 2500..7000 м/с 2(10-2..3(10-1 м 0..60 дБ | ПГ 1(10-1 | 3642281 |
| Установки для измерений затухания УЗ в твердых средах | 2,5..2000 дБ/м | ПГ 5(10-2 | 3642291 |
| 3644 Средства измерений скорости распространения продольных УЗ волн в твердых средах |
| Измерители скорости распространения УЗ волн |  | ПГ 2(10-4..1(10-3 | 3644621 |
| Измерители скорости распространения УЗ волн |  | ПГ 1(10-3..5(10-2 | 3644721 |
| Меры скорости распространения продольных УЗ волн в твердых средах | 5000..6500 м/с ДИАМ.1..2(10-4м | ПГ 6(10-5..1(10-3 | 3644101 |
| Установки для измерения скорости распространения продольных УЗ волн в твердых средах | 2500..7000 м/с ДИАМ. 1..2(10-4м | ПГ 2(10-4..3(10-3 | 3644201 |
| СО скорости распространения продольных УЗ волн | 2500..7000 м/с | ПГ 4(10-4..6(10-3 | 3644301 |
| СО для поверки УЗ толщиномеров |  | ПГ 4(10-4..6(10-3 | 3644601 |
| СО для поверки УЗ дефектоскопов |  | ПГ 1(10-3..1(10-2 | 3644611 |
| Аппараты ультразвуковые | 0,88; 1,76; 2,64 МГц | ПГ 1 дБ | 3644921 |
| 3660 Средства измерений сейсмоперемещений, сейсмоскорости и сейсмоускорения в диапазоне частот 0,01..20 Гц |
| Сейсмометрические установки | 0,01..20 Гц 10-4..2(10-2 м 4(10-5..5 м/с 4(10-7..10 м/с2 | ПГ 1,5..30% | 3660041 |
| Сейсмопреобразователи | 0,5..20 Гц 10-6..10-3 м 3(10-4..7,5(10-2 м/с 10-5..1 м/с2 | ПГ 1,5..3% | 3660011 |
| Сейсмопреобразователи | 0,5..20 Гц 10-6..10-3 м 3(10-4..7,5(10-2 м/с 10-5..1 м/с2 | ПГ 3..7 % | 366711 |
| Сейсмопреобразователи | 0,01..20 Гц 10-4..2(10-2 м 4(10-5..5 м/с 4(10-7..10 м/с2 | ПГ 3..32% | 366741 |
| Сейсмопреобразователи | 0,01..20 Гц 10-8..10-2 м 6(10-9..5(10-4 м/с 4(10-9..3(10-2 м/с2 | ПГ 1,5..12% | 3660801 |
| Сейсмопреобразователи с внутренним калибратором | 0,01..20 Гц 10-8..10-2 м 3(10-4..7,5(10-2 м/с 10-5..1 м/с2 | ПГ 2..12% | 3660821 |
| 3661 Средства измерений виброперемещений |
| Виброметры и виброизмерительные преобразователи 1 разряда | 1..104 м/с2 3(10-1..2(104 Гц | ПГ 5(10-3..5(10-2 | 3661101 |
| Виброустановки поверочные 2 разряда | 1(10-1..1(104 м/с2 3(10-1..2(104 Гц | ПГ 10-2..10-1 | 3661201 |
| Виброметры и виброизмерительные преобразователи | 1(10-7..1 м 1(10-4..1 м/с 1(10-3..1(104 м/с2 3(10-1..2(104 Гц | ПГ 10-2..5(10-2 | 3661601 |
| Виброметры и виброизмерительные преобразователи | 10-8..1 м 10-6..10 м/с 10-5..105 м/с2 | ПГ 3(10-2..2(10-1 | 3661701 |
| Системы вибрационные информационно-измерительные и управляющие | 3(10-1..2(104 Гц |  |  |
| Приборы виброизмерительные со спектральным анализом | 10-8..1 м 10-6..10 м/с 10-5..105 м/с2 3(10-1..2(104 Гц | ПГ 3(10-2..2(10-1 | 3661711 |
| Преобразователи виброизмерительные бесконтактные (проксиметры и виброметры с проксиметрами) | 10-1..10 мм | ПГ 5(10-2..10-1 | 3661721 |
| 3662 Средства измерений ускорения при ударном движении |
| Акселерометры ударные | 103..106 м/с2 18..200 мкс | ПГ 15(10-2..17(10-2 | 3662601 |
| Акселерометры ударные | 50..4(103 м/с2 1000..5000 мкс | ПГ 20(10-1..22(10-2 | 3662621 |
| Имитаторы ударных импульсов | 100 Гц..30 кГц 15,3 м/с2 |  | 3662691 |
| Установки с параметрическим возбуждением 1 разряда | 10..2(103 м/с2 | ПГ 10% | 3662101 |
| Установки с пиковым ударным акселерометром 2 разряда | 10..4(103 м/с2 200..50000 мкс | ПГ 15(10-2..17(10-2 | 3662201 |

37 ОПТИЧЕСКИЕ  И ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

| Наименование группы СИ | Диапазон измерений | Характеристика точности | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| 3701 Средства измерений световых величин непрерывного и импульсного излучателя |
| Излучатели 1 разряда | 500; 3500 лм | ПГ 1,7(102..1,9(10-2 | 3701111 |
| Излучатели 1 разряда | 35; 100; 500; 580 кд 35; 100; 500; 580 лк | ПГ 10-2..1,3(10-2 | 3701121 |
| Излучатели импульсные 1 разряда | 5..1000 кд 0,1..1000 кд(с | ПГ 3(10-2..6(10-2 | 3701151 |
| Излучатели импульсные 1 разряда | 105..3(106 кд 1..1000 кд(с | ПГ 5(10-2..10(10-2 | 3701161 |
| Излучатели 2 разряда | 35; 100; 500; 580 кд 35; 100; 500; 580 лк | ПГ 1,4(10-2..2(10-2 | 3701221 |
| Излучатели — лампы 3 разряда типа СИС | 2360..2856 К | ПГ2,2(10-2..3,2(10-2 | 3701301 |
| Излучатели - лампы 3 разряда типа СИС и СИП | 2360..2856 К | ПГ 2,2(10-2..4(10-2 | 3701321 |
| Источники газоразрядные импульсные | 104..107 кд 1..104 кд(с | ПГ 10-2..20(10-2 | 3701661 |
| Лампы газоразрядные измерительные | 102..104 лм | ПГ 5(10-2..12(10 | 3701711 |
| Лампы измерительные | 1..5000 кд | ПГ 3(10-2..8(10-2 | 3701721 |
| Лампы накаливания 1 разряда | 35..500 кд | ПГ 102..1,3(10-2 | 3701101 |
| Лампы накаливания светоизмерительные 2 разряда типа СИС | 35..500 кд | ПГ 1,4(10-2..2(10-2 | 3701201 |
| Лампы накаливания светоизмерительные 2 разряда типа СИП | 10..3500 лм | ПГ 2(10-2..2,5(10-2 | 3701211 |
| Лампы накаливания светоизмерительные 3 разряда типа СИП | 10..3500 лм | ПГ2,5(10-1..3,4(10-2 | 3701311 |
| Лампы накаливания светоизмерительные типа СИС | 1..1500 кд | ПГ 3(10-2..5(10-2 | 3701601 |
| Лампы накаливания светоизмерительные типа СИП | 10..3500 лм | ПГ 3(10-2..5(10-2 | 3701611 |
| Лампы светоизмерительные типа СИС с системой формирования импульсов | 1..1500 кд 0,1..1500 кд(с | ПГ 10-1..20(10-2 | 3701851 |
| Люксметры 3 разряда | 2..500 лк | ПГ 4(10-2 | 3701351 |
| Люксметры | 1..105 лк | ПГ 10-1..15(10-2 | 3701651 |
| Люксметры нестандартные | 10-1..100 лк | ПГ 5(10-1..15(10-2 | 3701751 |
| Приборы для измерения силы света | 1..105 | ПГ 10(10-2..25(10-2 | 3701621 |
| Приборы светоизмерительные | 1..104 лк | ПГ 5(10-2..10(10-2 | 3701631 |
| Приборы для измерения яркости | 5..1000 кд(м-2 | ПГ 10-1 | 3701641 |
| Приборы светоизмерительные | 10..108 кд(м-2 1..104 лк | ПГ5(10-2..7(10-2 | 3701731 |
| Фотометры импульсные и экспозиметры | 10..104 лк 10-2..104 лк(с | ПГ 7(10-2..20(10-2 | 3701671 |
| Фотометры, фотометрические головки с измерителями тока | 10-3..1 кд | ПГ 8(10-2..20(10-2 | 3701821 |
| Экспозиметры 1 разряда | 0,1..1000 лк | ПГ 7(10-2 | 3701171 |
| 3702 Средства измерений координат цвета и координат цветности |
| Блескомеры фотоэлектрические типа ФБ-2 и др. | 0,1..1,0 | ПГ 4(10-2 | 3702632 |
| Блескомеры фотоэлектрические одноугловые тина БФО- 1 и др. | 0..100% отражения и белизны | ПГ 4% | 3702633 |
| Излучатели 1 разряда |  | ПГ 0,002..0,0005 | 3702161 |
| Измерители светопропускания автоматические для стекол БЛИК; ИСС-1 и др. | 40..100% | ПГ 5% | 3702821 |
| Источники А, В, С 1 разряда | ПГХ=ПГУ=0,002..0,004 | ПГКО 0,004 | 3702131 |
| Колориметры для прямого и отраженного цвета 1 разряда |  | ПГ пр. 0,15..0,2 ПГ отр. 0,002..0,2 | 3702111 |
| Колориметры 1 разряда |  | ПГ 0,002..0,005 | 3702151 |
| Колориметры визуальные для прозрачных и отражающих образцов |  | ПГ пр. 0,2..1 ПГ отр. 0,4..1,5 | 3702611 |
| Колориметры для прозрачных и отражающих образцов |  | ПГ пр. 0,2..0,25 ПГ отр. 0,4..0,5 | 3702621 |
| Колориметры для прозрачных и отражающих образцов |  | ПГ пр. 0,4..0,6 ПГ отр. 0,6..1 | 3702721 |
| Колориметры (самосветящиеся объекты) |  | ПГ 0,004..0,008 | 3702631 |
| Колориметры (самосветящиеся объекты) |  | ПГ 0,006 | 3702731 |
| Колориметры (самосветящиеся объекты) |  | ПГ 0,01..0,02 | 3702831 |
| Колориметры телевизионные |  | ПГ 0,001 | 3702661 |
| Меры спектрального коэффициента пропускания и координат цвета, спектрального коэффициента отражения и координат цвета; образцы белой поверхности 1 разряда | ПГХ=ПГУ=0,002..0,004 ПГКО=0,004 |  | 3702101 |
| Приборы цветоизмерительные: колориметры, компараторы, каталоги, наборы и шкалы, атласы, образцы | ПГХ=ПГУ=0,005 ПГКПР=ПГКО=0,01 | ПГ 0,002..0,005 | 3702601 |
| Спектрофотометры, спектроколориметры, компараторы цвета 1 разряда | ПТКПР=ПГКО=0,005 ПГКПР=ПГКО=0,003 | ПГ от 0,01 | 3702141 |
| Спектрофотометры видимой области спектра типа СФ-10, СФ-14, СФ-18 | 400..750 нм КПР 0..100% | ПГ 0,5% | 3702641 |
| Приборы для определения белизны муки типа РЗ-БПЛ-Ц | 0..100% | ПГ 2% | 3702832 |
| Фотоэлектроколориметры типа ФЭК; КФК; ЛМФ; НФР и др. | 0,01..1 | ПГ 0,005 | 3702521 |
| Фотоэлектроолориметры |  | ПГ 1,5% | 3702741 |
| 3703 Спектрофотометры ИК области и набор поверочных средств для ИК спектрофотометров |
| Средства поверочные для инфракрасных спектрофотометров НПС-ИКС (наборы) | 2500..200 см-1 | ПГ 1% | 3703201 |
| Спектрофотометры ИК области спектра излучения | 2..50 мкм КПР 0..100% ДВ 0,5..6 см-1 | ПГ 0,5..1% | 3703601 |
| "Фурье-спектрометры" ИК диапазона | 400…4000 см-1 | ПГ 0,01 см-1 | 3703671 |
| 3704 Средства измерений спектральных, интегральных и редуцированных коэффициентов направленного пропускания в диапазоне длин волн 0,2..50 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,2..20 мкм |
| Меры интегральных и редуцированных коэффициентов пропускания и отражения 1 разряда (наборы) | 0,2..50 мкм проп. 0,001..0,99 отр. 0,01..1 | ПГ 0,0015..0,025 ПГ 0,005..0,05 | 3704111 |
| Меры интегральных и редуцированных коэффициентов пропускания и отражения (наборы) | 0,2..50 мкм проп. 0,001..0,99 отр. 0,01..1 | ПГ 0,03..0,005 ПГ 0,008..0,08 | 3704611 |
| Меры спектральных коэффициентов пропускания и отражения 1 разряда (наборы) | 0.2..50 мкм проп. 0,0015...0,005 отр. 0,001..1 | ПГ 0,0015..0,005 ПГ 0,005..0,025 | 3704101 |
| Меры спектральных коэффициентов пропускания и отражения (наборы) | 0,2..50 мкм проп. 0,001..0,99 отр. 0,01..1 | ПГ 0,001..0,0015 ПГ 0,0035..0,02 | 3704701 |
| Меры спектральных коэффициентов пропускания и отражения (наборы) | 0,2..50 мкм проп. 0,001..0,99 отр. 0,01..1 | ПГ 0,0015..0,003 ПГ 0,005..0,025 | 3704801 |
| Меры спектральных коэффициентов пропускания и отражения (наборы) | 0,2..50 мкм проп. 0,001..0,99 отр. 0,01..1 | ПГ 0,003...0,02 ПГ 0,008..0,05 | 3704901 |
| Светофильтры для видимой области спектра излучения (комплект) | 186..2500 нм КПР 5..94% | ПГ 0,25..0,5% | 3704201 |
| Спектрофотометры УФ видимой и ближней ИК областей спектра излучения | 186..2500 нм КПР 0..100% | ПГ 1..4 нм ПГ 0,5..1% | 3704601 |
| Спектрофотометры атомно-абсорбционные | 0,05..20 мг/л | ПГ 2% | 3704602 |
| Спектрофотометры | 0,2..50 мкм проп. 0,001..0,1 отр. 0,01..1 | ПГ 0,0015..0,003 ПГ 0,005..0,25 | 3704621 |
| Спектрофотометры | 0,2..50 мкм проп. 0,001..0,1 отр. 0,01..1 | ПГ' 0,003..0,02 ПГ 0,008..0,05 | 3704721 |
| Установки спектрометрические 1 разряда | 0,2..50 мкм проп. 0,001..0,1 отр.0,01..1 | ПГ 0,0015..0,003 ПГ 0,005..0,25 | 3704191 |
| Установки спектрометрические | 0,2..50 мкм проп. 0,01..0,1 отр. 0,01..1 | ПГ 0,0008..0,0015 ПГ 0,0035..0,002 | 3704691 |
| Флуориметры |  | ПГ 2..10% | 3704812 |
| Фотометры 1 разряда | 0,2..50 мкм проп. 0,001..0,99 отр. 0,01..1 | ПГ 0,003..0,03 ПГ 0,0007..0,05 | 3704131 |
| Фотометры и зонные фотометры | 0,2..50 мкм проп. 0,001..0,99 отр. 0,01..1 | ПГ 0,003..0,05 ПГ 0,008..0,08 | 3704631 |
| Фотометры пламенные | 0,05..100 мг/л | ПГ 0,05..1,5% | 3704731 |
| 3705 Средства измерений коэффициента яркости, коэффициента пропускания (в белом цвете) и коэффициента преломления |
| Пластинки коэффициента яркости 2 разряда | 0,9..1 | ПГ 5(10-3 | 3705201 |
| Пластинки коэффициента яркости 3 разряда | 0,1..1 | ПГ 1(10-2 | 3705301 |
| Пластинки коэффициента яркости | 0,1..1 | ПГ1(10-2 | 3705601 |
| Пластинки коэффициента отражения 2 разряда | 0,9..1 | ПГ 5(10-3 | 3705211 |
| Пластинки коэффициента отражения 3 разряда | 0,3..1 | ПГ 1(10-2 | 3705311 |
| Пластинки коэффициента отражения | 0,3..1 | ПГ 1(10-2 | 3705611 |
| Светофильтры нейтральные 3 разряда (наборы) | общий коэфф. пропускания 0,01..0,92 | ПГ 0,2(10-2..3(10-2 для стекол разной плотности | 3705321 |
| 3721 Средства измерений энергетической яркости и силы излучения тепловых источников с температурой 220..900 К |
| Излучатели тепловые 1 разряда | 40..12000 Вт/(ср(м2) | ПГ 3(10-2 | 3721101 |
| Излучатели тепловые 2 разряда | 40..12000 Вт/(ср(м2) | ПГ 9(10-2 | 3721201 |
| Излучатели тепловые с энергетической яркостью | 40..12000 Вт/(ср(м2) | ПГ 3(10-2 | 3721601 |
| Излучатели тепловые с энергетической яркостью | 40..12000 Вт/(ср(м2) | ПГ9(10-2 | 3721701 |
| Излучатели тепловые с энергетической яркостью | 40..12000 Вт/(ср(м2) | ПГ 30(10-2 | 3721801 |
| Излучатели тепловые 2 разряда | 10-4..3,5 Вт/ср | ПГ 15(10-2 | 3721211 |
| Излучатели тепловые с силой излучения | 10-4..3,5 Вт/ср | ПГ 20(10-2 | 3721611 |
| Излучатели тепловые с силой излучения | 10-4..3,5 Вт/ср | ПГ 5(10-2 | 3721711 |
| Приемники лучистой энергии | 0,75..20 мкм | ПГ 3(10-2..5(10-2 | 3721641 |
| Радиометры, приемники ИК для силы излучения | 10-4..3,5 Вт/ср | ПГ 15(10-2 | 3721621 |
| Радиометры, приемники ИК для силы излучения | 10-4..3,5 Вт/ср | ПГ 50(10-2 | 3721721 |
| Радиометры-яркомеры | 40..12000 Вт/(ср(м2) | ПГ 1(10-1 | 3721631 |
| Радиометры-яркомеры | 40..12000 Вт/(ср(м2) | ПГ 30(10-2 | 3721731 |
| СИ спектральной плотности энергетической освещенности для градуировки и поверки приемников ИК излучения 1 разряда | 0,25(10-6..3(10-5 Вт(м-3 | ПГ 1(10-2 | 3721121 |
| 3722 Средства измерений силы излучения и энергетической освещенности непрерывного оптического излучения сплошного спектра в диапазоне 0,2..25 мкм |
| Излучатели 1 разряда (светоизмерительные лампы типа СИС); Приемники ПП-1 | 1..100 Вт/ср 0,1..100 Вт(м-2 10..2000 Вт(м2 | ПГ 10-2 | 3722101 |
| Излучатели 1 разряда | 0,35..1 мкм 5(10-7..5(10-11 Вт/м2 | ПГ 5(10-2..12(10-2 | 3722171 |
| Излучатели (светоизмерительные лампы типа СИС); приемники ПП- 1 | 1..100 Вт/ср 0,1..100 Вт(м-2 10..2000 Вт(м-2 | ПГ 2(10-2..6(10-2 | 3722601 |
| Излучатели | 0,35..25 мкм 1..100 Вт/ср | ПГ 2(10-2 | 3722661 |
| Приемники излучения 1 разряда | 0,254 мкм | ПГ 4(10-2..6(10-2 | 3722121 |
| Приемники излучения 1 разряда | 0,2..2,5 мкм 0,2..1 отн. ед. | ПГ 4(10-2..6(10-2 | 3722131 |
| Приемники излучения неселективные 1 разряда | 0,2..25 мкм 10..2000 Вт/м2 | ПГ 1(10-2 | 3722141 |
| Приемники излучения 1 разряда | 0,35..1 мкм 5(10-2..5(10-11 Вт/м2 | ПГ5(10-2..10(10-2 | 3722161 |
| Приемники излучения | 0,4..14 мкм 0,1..1000 Bт/м2 | ПГ 6(10-2 | 3722611 |
| Приемники излучения | 0,254 мкм | ПГ 6(10-2..8(10-2 | 3722621 |
| Приемники - СИ относительной спектральной чувствительности | 0,22..2,5 мкм 0,1..1 отн. ед. | ПГО 4(10-2..8(10-2 ПГА 5(10-2..10-1 | 3722631 |
| Приемники излучения | 0,35..0,8 мкм 0,2..1 отн. ед. | ПГ 1,5(10-2 | 3722641 |
| Приемники излучения | 0,35..1 мкм 5(10-7..7(10-11 Вт/м2 | ПГ 6(10-2..12(10-2 | 3722671 |
| Приемники излучения | 0,35..1 мкм 5(10-5..7(10-11 Вт/ м2 | ПГ 8(10-2..14(10-2 | 3722771 |
| Приемники излучения | 0,35..1 мкм 5(10-7..5(10-11 Вт/м2 | ПГ 8(10-2..16(10-2 | 3722871 |
| Спектрорадиометры УФ, видимой и ИК областей СРП-86, ДАУ-81, Р-01 и др. | 0,01..50 Вт/м2 | ПГ 25% | 3722801 |
| 3723 Средства измерений СПЕЯ, СПСИ, СПЭО в диапазоне длин волн 0,25..25 мкм |
| Излучатели 1 разряда СИ СПЭЯ; СИСИ; СПЭО | 0,22..10,6 мкм | ПГ 1,5(10-2..6(10-2 | 3723101 |
| Излучатели 1 разряда | 10..25 мкм 1,4(107..4,4(108 Вт/(ср(м3) 4,33(102..1,4(104 Вт/(ср(м) 4,33(102..1,4(104Вт/м3 | ПГ 3,5(10-2..8(10-2 | 3723111 |
| Излучатели лампы типа СИ | 0,22..10,6 мкм | ПГ 2(10-2..8(10-2 | 3723601 |
| Излучатели | 0,22..10,6 мкм | ПГО 3,5(10-2..12(10-2 | 3723701 |
| Излучатели | 10..25 мкм 1,4(107..4,4(108 Вт/(ср(м3) 4,33(102..1,4(104 Вт/(ср(м) 4,33(102..1,4(104Вт/м3 | ПГ 5(10-2..11(10-2 | 3723611 |
| Излучатели | 10..25 мкм 1,4(107..4,4(108 Вт/(ср(м3) 4,33(102..1,4(104 Вт/(ср(м) 4,33(102..1,4(104Вт/м3 | ПГ 8(10-2..15(10-2 | 3723711 |
| 3724 Средства измерений СПЭЯ оптического излучения в диапазоне длин волн 0,04..0,25 мкм |
| Излучатели | 0,12..0,25 мкм 109..1011 Вт/ср(м3 | ПГ 14(10-2 | 3724601 |
| Излучатели | 0,04..0,25 мкм 1014..1017 Вт/ср(м3 | ПГ 25(10-2 | 3724611 |
| Источники импульсного оптического излучения | 0,04..0,25 мкм 10-4..1017 Вт/ср(м3 | ПГ 35(10-2 | 3724711 |
| Источники непрерывного оптического излучения | 0,12..0,25 мкм 109..1011 Вт/ср(м3 | ПГ 17(10-2 | 3724701 |
| СИ непрерывного оптического излучения 1 разряда | 0,12..0,25 мкм 109..1011 Вт/ср(м3 | ПГ 14(10-2 | 3724101 |
| СИ СПЭЯ импульсного оптического излучения 1 разряда | 0,04..0,25 мкм 10-4..1017 Вт/ср(м3 | ПГ 25(10-2 | 3724111 |
| 3726 Средства измерений энергетической освещенности солнечным излучением в диапазоне длин волн 0,3..10 мкм |
| Актинометры, пиргелиометры 1 разряда | 0,3..10 мкм 400..1360 Вт/м3 | ПГ 1,3(10-2 | 376151 |
| Актинометры 2 разряда | 0,3..10 мкм 400..1100 Вт/м3 | ПГ 1,7(10-2 | 3726251 |
| Актинометры | 0,3..10 мкм 400..1100 Вт/м3 | ПГ 3(10-2..4(10-2 | 3726651 |
| Альбедометры | 0,3..2,4 мкм 50..1600 Вт/м2 | ПГ 6(10-2..11(10-2 | 3726771 |
| Балансометры | 0,3..10 мкм 10..1100 Вт/м2 | ПГ 3(10-2..4(10-2 ПГ 10-1..2(10-1 | 3726661 |
| Головки пиранометров 2 разряда | 0,3..2,4 мкм 400..1600 Вт/м2 | ПГ 2,3(10-2 | 3726271 |
| Излучатели 1 разряда | 0,32..1,2 мкм 102..10-6 Bт/(cp(м) 102..10-6 Вт/м3 | ПГ 4(10-2..7(10-2 | 3726131 |
| Излучатели | 0,32..1,2 мкм 102..10-6 Вт/(ср(м) 102..10-6 Вт/м3 | ПГ 6(10-2..9(10-2 | 3726631 |
| Излучатели | 0,32..1,2 мкм 102..10-6 Вт/(ср(м) 102..10-6Вт/м3 | ПГ 7(10-2..10(10-2 | 3726731 |
| Пиранометры | 0,3..2,4 мкм 10..1600 Вт/м2 | ПГ 6(10-2..11(10-2 | 3726671 |
| Фотометры 1 разряда | 0,32..1,2 мкм 102..10-3 Вт/(ср(м) 102..10-3 Вт/м3 | ПГ 4(10-2..7(10-2 | 3726141 |
| Фотометры | 0,32..1,2 мкм 102..10-3 Вт/(ср(м) 102..10-3 Вт/м3 | ПГ 7(10-2..10(10-2 | 3726641 |
| Фотометры и яркомеры | 0,25..25 мкм 107..1012 Вт/(ср(м3) 102..108 Вт/(ср(м) 102..108 Вт/м3 | ПГ 5(10-2..11(10-2 | 3726621 |
| Фотометры и яркомеры | 0,25..25 мкм 107..1012 Вт/(ср(м3) 102..108 Вт/(ср(м) 102..108 Вт/м3 | ПГ 8(10-2..15(10-2 | 3726721 |
| 3731 Средства измерений мощности и динамических параметров приемников импульсного лазерного излучения в диапазоне длин волн 0,4..10,6 мкм |
| Генераторы оптических сигналов 1 разряда | 0,85; 1,06; 1,3; 1,55 мкм 10-8..10-2 Вт | ПГ 10(10-2 | 3731111 |
| Генераторы оптических сигналов | 0,85; 1,3 мкм 10-8..10-2 Вт | ПГ 15(10-2 | 3731611 |
| СИ динамических параметров приемников лазерного излучения малых уровней 1 разряда | 10-5..10-3 Вт (0,85 мкм) 10-4..10-2 Вт (1,3 мкм) | ПГ 5(10-2..10(10-2 | 3731101 |
| СИ динамических параметров источников лазерного излучения малых уровней | 0,5..1,6 мкм 10-6..10-1 Вт 5(10-10..10-7 с | ПГ 10-1..15(10-2 | 3731601 |
| СИ динамических параметров приемников лазерного излучения малых уровней | 0,5..1,6 мкм 10-8..10-4 Вт 10-9..10-1 с | ПГ 10-1..15(10-2 | 3731701 |
| СИ мощности импульсного излучения малых уровней на фиксированных длинах волн 1 разряда | 0,5..1,6 мкм 10-6..10-2 Вт | ПГ 5(10-2..10-1 | 3731121 |
| СИ мощности импульсного лазерного излучения малых уровней на фиксированных длинах волн фотоэлектрические | 0,5..1,6 мкм 10-6..10-1 Вт 5(10-10..10-7 с | ПГ 15(10-2 | 3731621 |
| СИ максимальной мощности импульсного лазерного излучения на фиксированных длинах волн фотоэлектрические | 0,5..1,6 мкм 10-9..10-2 Вт 5(10-10..10-7с | ПГ 15(10-2..30(10-2 | 3731721 |
| СИ средней мощности импульсного лазерного излучения на фиксированных длинах волн фотоэлектрические | 0,5..1,6 мкм 10-8..10-2 Вт 10-9..10-7 с | ПГ 15(10-2..30(10-2 | 3731821 |
| СИ формы импульса лазерного излучения 1 разряда | 0,4..10,6 мкм 10-5..9(10-5 Вт 10..90 Вт 10-8..10-2 с | ПГ 12(10-2 | 3731131 |
| СИ формы импульса лазерного излучения фотоэлектрические | 0,4..10,6 мкм 10-4..1 Вт | ПГ 15(10-2..30(10-2 | 3731631 |
| СИ максимальной мощности импульсно-модулированного лазерного излучения 1 разряда | 0,4..10,6 мкм 1..105 Вт 10-8..10-6 с | ПГО 8(10-2..1(10-1 | 3731141 |
| СИ максимальной мощности импульсно-модулированного излучения и однократного импульсного излучения | 0,4..10,6 мкм 1..109 Вт | ПГ 15(10-2..25(10-2 | 3731641 |
| СИ максимальной мощности импульсно-модулированного излучения и однократного импульсного излучения | 0,4..10,6 мкм 1..109 Вт | ПГ 15(10-2..25(10-2 | 3731741 |
| 3733 Средства измерений потока излучения 10-6..10-2 Вт в диапазоне длин волн 0,4..1,4 мкм |
| СИ потока излучения 1 разряда | 0,4..1,4 мкм 10-4..10-2 Вт | СКО 2(10-2 | 3733101 |
| Излучатели на диодах и фотодиодах | 0,4..1,4 мкм 10-6..10-2 Вт | СКО 4(10-2..6(10-2 | 3733601 |
| Приемники на диодах и светодиодах | 0,4..1,4 мкм 10-6..10-2 Вт | СКО 4(10-2..6(10-2 | 3733611 |
| 3734 Средства измерений средней мощности лазерного излучения в диапазоне длин волн 0,3..12 мкм |
| Аппараты лазерной терапии | 0,78..1,3 мкм 2,5..50 мВт | ПГ 15% | 3734711 |
| Генераторы оптические измерительные 2 разряда | 0,75..0,95 мкм 1,2..1,65 мкм 10-6..10-3 Вт | ПГ 2,5(10-2..5(10-2 | 3734231 |
| Генераторы оптические измерительные | 0,75..0,95 мкм 1,2..1,65 мкм 10-6..10-3 Вт | ПГ 6(10-2..20(10-2 | 3734731 |
| Измерители средней мощности лазерного излучения 1 разряда | 0,3..12 мкм | ПГ 1(10-2..4(10-2 | 3734101 |
| Измерители средней мощности лазерного излучения | 0,3..12 мкм | ПГ 1(10-2..4(10-2 | 3734601 |
| СИ энергии и средней мощности лазерного излучения | 0,3..12 мкм | ПГ 4(10-2..15(10-2 | 3734701 |
| СИ средней мощности лазерного излучения 1 разряда | 10,6 мкм 1..102 Вт | ПГ 1,5(10-2..3(10-2 | 3734111 |
| СИ средней мощности лазерного излучения 1 разряда | 0,4..1,8 мкм 10-5..10-3 Вт | ПГ 1,5(10-2..3(10-2 | 3734121 |
| СИ средней мощности лазерного излучения 2 разряда | 0,4..1,8 мкм 10-9..10-3 Вт | ПГ 2,5(10-2..5(10-2 | 3734221 |
| СИ средней мощности лазерного излучения | 10,6 мкм 10-1..10-3 Вт | ПГ 5(10-2..20(10-2 | 3734611 |
| СИ средней мощности лазерного излучения | 0,4..1,8 мкм 10-10..10-2 Вт | ПГ 5(10-2..7(10-2 | 3734621 |
| СИ средней мощности, работающие излучателями | 0,75..0,95 мкм 1,2..1,65 мкм 10-12..10-2 Вт | ПГ 10(10-2..25(10-2 | 3734631 |
| СИ средней мощности лазерного излучения | 0,75..0,95 мкм 1,2..1,65 мкм 10-10..10-2 Вт | ПГ 8(10-2..15(10-2 | 3734721 |
| Установки лазерные хирургические | 0,5..100 Вт | ПГ 15% | 3734811 |
| Фотометры встроенные и автономные для лазерной терапевтической аппаратуры «Альфа», «Узор» и др. | 10-10..10-2 Вт | ПГ 15% | 3734821 |
| 3735 Средства измерений энергии импульсного лазерного излучения в диапазоне частот 0,3..12 мкм |
| Измерители и первичные измерительные преобразователи энергии импульсного лазерного излучения | 0,3..12 мкм | ПГ 5(10-2..20(10-2 | 3735611 |
| СИ энергии импульсного лазерного излучения 1 разряда | 0,3..12 мкм | ПГ 2(10-2..5(10-2 | 3735101 |
| СИ энергии импульсного лазерного излучения | 0,3..12 мкм | ПГ2(10-2..5(10-2 | 3735601 |
| 3737 Средства измерений потока импульсного оптического излучения в диапазоне длин волн 0,5..1,6 мкм |
| Излучатели 1 разряда | 0,5..1,1 мкм 10-5..10-2 Вт 10-7..10-4 с | ПГ 1(10-1 | 3737101 |
| Излучатели | 0,5..1,6 мкм 10-6..10-1 Вт 5(10-8..10-3 c | ПГ 15(10-2..25(10-2 | 3737601 |
| Устройства фотоприемные | 0,5..1,6 мкм 10-6..10-7 Вт 5(10-8..10-3 с | ПГ 15(10-2..25(10-2 | 3737611 |
| 3739 Средства измерений длин волн в диапазоне 0,186-50 мкм для спектроскопии |
| Измерители длин волн лазеров 1 разряда | 0,4..11 мкм | ПГ 2(10-10..10-8 | 3739121 |
| Измерители длин волн лазеров непрерывного излучения 2 разряде | 0,4..11 мкм | ПГ 10-8..10-6 | 3739221 |
| Измерители длин волн лазеров импульсного излучения 2 разряда | 0,4..1,2 мкм | ПГ 10-8..10-6 | 3739231 |
| Измерители длин волн лазеров импульсного излучения | 0,4..1,2 мкм | ПГ 10-8..10-6 | 3739631 |
| Измерители временных параметров импульсного лазерного излучения | 60..180 нс | ПГ 10-3 | 3739632 |
| Лазеры импульсного излучения | 0,4..1,2 мкм | ПГ10-6..5(10-4 | 3739731 |
| Лазеры частотно-стабилизированные 1 разряда | 0,4..11 мкм | ПГ 2(10-10..10-4 | 3739101 |
| Лазеры частотно-стабилизированные непрерывного излучения 2 разряда | 0,4..11 мкм | IIГ 10-8..10-6 | 3739201 |
| Лазеры перестраиваемые и газовые непрерывного действия; экспрессные измерители длин волн лазеров | 0,4..11 мкм | ПГ 10-7..10-4 | 3739601 |
| Лазеры частотно-стабилизированные непрерывного излучения | 0,4..11 мкм | ПГ 10-10..3(10-9 | 3739701 |
| Лазеры частотно-стабилизированные непрерывного излучения | 0,4..11 мкм | ПГ 10-9..3(10-8 | 3739801 |
| Лампы спектральные 1 разряда | 0,4..0,7 мкм | ПГ 5(10-9..7(10-8 | 3739111 |
| Лампы спектральные и стандартные образцы спектра поглощения и пропускания 2 разряда | 0,2..50 мкм | ПГ 2(10-5..1(10-3 | 3739211 |
| Спектрометры и спектрофотомефы | 0,2..50 мкм | ПГ 10-5..10-2 | 3739611 |
| Спектрометры лазерные 2 разряда | 0,4..11 мкм | ПГ 10-7..10-6 | 3739241 |
| Спектрометры лазерные и интерферометры сканирующие | 0,4..11 мкм | ПГ 10-7..10-4 | 3739641 |
| 3751 Средства измерений оптических вносимых потерь в компонентах волоконно-оптических систем передачи |
| Меры 1 разряда | 0,85 мкм 0,5..25 дБ | ПГ 0,2..0,5 дБ | 3751101 |
| Ослабители 1 разряда | 0,85 мкм и 1,3 мкм 0,5..10 дБ 10..50 дБ | ПГ 0,2 дБ ПГ 0,5 дБ | 3751111 |
| Ослабители, ответвители | 0,85 мкм и 1,3 мкм 0,5..10 дБ 10..30 дБ 30..65 дБ | ПГ 0,3 дБ ПГ 1..3 дБ ПГ 3..5 дБ | 3751611 |
| СИ оптических вносимых потерь в световоде 1 разряда | 0,85; 1,3 мкм 0,1..0,5 дБ 0,5..10 дБ 10..50 дБ | ПГ 0,1 дБ ПГ 0,2 дБ ПГ 0,5 дБ | 3751121 |
| СИ вносимых потерь в согласующих устройствах, соединениях, ответвлениях, разветвлениях, переключателях | 0,85; 1,3 мкм 0,5..10 дБ | ПГ 0,3 дБ | 3751621 |
| СИ спектрального распределения оптических вносимых потерь в световоде | 0,5..1,6 мкм 5..30 дБ | ПГ 0,4 дБ | 3751721 |
| СИ оптических вносимых потерь в световоде | 0,85; 1,3 мкм 0,2..0,5 дБ 0,5..30 дБ 30..50 дБ 50..100 дБ | ПГ 0,2 дБ ПГ 0.5 дБ ПГ 1..4 дБ ПГ 4..8 дБ | 3751821 |
| СИ распределенных оптических потерь в световоде | 0,85 мкм 0,3..25 дБ | ПГ 0,3..3 дБ | 3751601 |
| 3761 Средства измерений показателя преломления твердых и жидких прозрачных веществ |
| Гониометры для измерений показателя преломления | 1,2..2 | ПГ 10-5..10-1 | 3761631 |
| Меры показателя преломления 1 разряда (набор рефрактометрических пластин и призм) | 1,2..1,48 1,47..1,94 | ПГ 2(10-5..2,5(10-5 ПГ 2(10-5 | 3761101 |
| Меры разности показателей преломления 1 разряда (набор рефрактометрических клиньев) | 2(10-5..2(10-3 | ПГ2,5(10-7..1,5(10-5 | 3761121 |
| Рефрактометры 1 разряда | 1,33..1,64 | ПГ 2(10-5 | 3761111 |
| Рефрактометры дифференциальные 2 разряда | 10-3..10-2 | ПГ 2,5(10-7..5(10-6 | 3761211 |
| Рефрактометры 3 разряда | 1,5..2,5 | ПГ 2(10-5 | 3761311 |
| Рефрактометры лабораторные типа Пульфриха, Аббе и специализированные | 1,2..1,94 | ПГ 6(10-5..3(10-4 | 3761601 |
| Рефрактометры автоматические промышленные; лабораторные для измерений разности показателей преломления | 10-5..10-1 | ПГ 0,5..6% | 3761611 |
| Рефрактометры фотометрические | 1,2..1,94 | ПГ 10-5..10-2 | 3761621 |
| 3762 Голографические средства измерений |
| Установки измерительные топографические УИГ-; УГМ- | НУП до 158 мкм/м | ПГ 0,4 мкм | 3762601 |
| 3763 Диоптриметры, очковые линзы и призмы |
| Комплекты приспособлений для поверки диоптриметров (КПП-1 и КПП-2) | Линзы +25..-30 дптр Призмы 0,5..12 срад | ПГ 0,02..0,04 дптр ПГ 0,01 срад | 3763201 |
| Диоптриметры оптические ДО-3, проекционные ДП-02 | +25..-30 дптр до 6 срад до 12 срад (с компенсатором) | ПГ 0,06..0,25 дптр ПГ 0,1..0,15 срад ПГ 0,03..0,12 дптр | 3763301 |
| Линзы пробные очковые и призмы НБ, НС и НМ (набор) | +25..-30 дптр до 3 срад от 3 срад | ПГ 0,06..0,25 дптр ПГ 0,2 срад ПГ 0,3 срад | 3763601 |
| 3764 Средства измерений числовой апертуры оптического волокна |
| Меры числовой апертуры оптического волокна 1 разряда | 0,6; 0,81; 1,3; 1,7 мкм | ПГ 2,5(10-2 | 3764101 |
| СИ числовой апертуры оптического волокна | 0,63; 0,85; 1,3 мкм 0,1..0,5 | ПГ 5(10-2..10-1 | 3764601 |
| 3765 Средства измерений угла вращения плоскости поляризации, разности фаз при линейном двулучепреломлении, коэффициентов линейного и кругового дихроичного поглощения |
| Дихрометры малых уровней 1 разряда | 5(10-6..2(10-2 | ПГ 2(10-6 | 3765121 |
| Дихрометры | 5(10-6..10-1 | ПГ 2,5(10-6..2(10-5 | 3765721 |
| Компенсаторы | 0..108 градус | ПГ 1,3..6,6 градус ПГ 2..30 нм | 3765711 |
| Пластины эллипсометрические 2 разряда | -90..+90 градус | ПГ 4(10-2..2 градус | 3765211 |
| Пластины поляриметрические 2 разряда (наборы) | -8..+8 градус -17..+41 градус | ПГ 0,01 градус ПГ 0,005 градус ПГ сахарн. 0,03 градус | 3765221 |
| Пластины поляриметрические (наборы) | -17..+41 градус -25..+100 градус | ПГ 0,01 градус ПГ сахарн. 0,3 градус | 3765621 |
| Поляриметры 1 разряда | -41..+41 градус | ПГ 0,005 градус | 3765101 |
| Поляриметры и сахариметры 1 разряда | -80..+80 градус | ПГ 0,005 градус | 3765131 |
| Поляриметры и сахариметры лабораторные фотоэлектрические | -45..+45 градус | ПГ 0,015 градус | 3765601 |
| Поляриметры и сахариметры лабораторные (визуальные) | 0..360 градус | ПГ 0,05 градус | 3765701 |
| Поляриметры портативные | -20..+20 градус | ПГ 0,1..0,2 градус | 3765611 |
| Полярископы-поляриметры | 0..500 м | ПГ 2..10 нм | 3765612 |
| Эллипсометры 1 разряда | -90..+90 градус | ПГ 3(10-2 градус | 3765111 |
| Эллипсометры | -90..+90 градус | ПГ 5(10-2 градус | 3765811 |
| 3766 Средства измерений времени нарастания переходной характеристики и полосы пропускания световода |
| Меры времени нарастания переходной характеристики и полосы пропускания оптического волокна 1 разряда | 0,85 мкм 5(10-10..10-7 с 107..109 Гц | ПГ (2..5) (10-10 с ПГ 5(10-2 Гц | 3763101 |
| СИ времени нарастания переходной характеристики и полосы пропускания оптического волокна 1 разряда | 0,85 мкм 5(10-10..10-7 с 107..109 Гц | ПГ (3..2)(10-10 с ПГ (10..20) (10-2 Гц | 3766601 |
| 3767 Средства измерений профиля показателя преломления многомодового оптического волокна |
| Меры профиля показателя преломления оптического волокна (наборы) 1 разряда | 0,63; 0,85 мкм 10-2..3(10-2 | ПГ 7,5(10-4..9(10-4 | 3767101 |
| СИ профиля показателя преломления оптического волокна | 0,63; 0,85 мкм 10-2..3(10-2 | ПГ 7,5(10-4..9(10-4 | 3767601 |
| СИ профиля показателя преломления оптического волокна | 0,63; 0,85 мкм 10-2..3(10-2 | ПГ 1,2(10-3..2(10-3 | 3767701 |
| 3768 Средства измерений расстояния до места обрыва в световоде |
| Меры 1 разряда | 10..103 м 5(10-8..5(10-6 с | ПГ 1 м ПГ 10-9 с | 3768111 |
| Рефлектометры высшей точности | 50..2(103 м 5(10-7..2(10-5 c | ПГ 1..1,5 м ПГ 5(10-9..10-8 с | 3768601 |
| Рефлектометры оптические 1 разряда | 10..103 м 10-7..10-5 с | ПГ 1 м ПГ 10-8 с | 3768101 |
| Рефлектометры оптические | 2(103..8(103 м | ПГ1,6 3 м | 3768611 |
| Рефлектометры оптические | 8(103..30(103 м | ПГ 6..30 м | 3768621 |
| Рефлектометры оптические универсальные | 850, 1.3, 1.55, 1.625 нм свыше 30(103 м | ПГ (1+5(10-5(L) м | 3768651 |
| Эхо-генераторы 1 разряда | 10-7..10-3 с | ПГ 10-9 с | 3768121 |
| 3771 Средства измерений освещенности, эффективности времени экспонсирования и цветовой температуры в сенситомерии |
| Установки фотометрические 1 разряда | 0,02..6 Б 0,03..4 Б | ПГ 0,01..0,08 Б ПГ 0,01..0,03 Б | 3771101 |
| Сенситометры | 0,1..100000 лк 0,01..100 с 2000..6500 К | ПГО 6(10-2 ПГО 4(10-2 ПГО 3(10-2..5(10-2 | 3771601 |
| 3772 Средства измерений оптической плотности материалов в отраженном свете |
| Денситометры отраженного света | 0,02..2,5 Б | ПГ 0,02..0,7 Б | 3772621 |
| Меры оптической плотности на отражение | 0,01..2,5 Б | ПГ 0,01..0,03 Б | 3772511 |
| Установки денситометрические, работающие в отраженном свете 1 разряда | 0,02..2,5 Б 0,03..2,5 Б | ПГ 0,01..0,02 Б ПГ 0,015..0,03 Б | 3772121 |
| 3773 Средства измерений энергетической освещенности в спектросенситометрии в диапазоне длин волн 0,2..1,4 мкм |
| Установки спектросенсито-метрические 1 разряда | 0,2..1,4 мкм 0,1..100 Вт/м2 | ПГ 15(10-2 | 3773101 |
| Спектросенситометры | 0,1..102 Вт/м2 | ПГ 30% | 3773601 |
| 3774 Средства измерений разрешающей способности фотоматериалов |
| Установки резольвометрические 1 разряда | 32..1900 мм-1 | ПГ 7(10-2 | 3774101 |
| Резольвометры | 32..1900 мм-1 | ПГ 10-1 | 3774601 |
| 3775 Аппаратура фотохронографическая на основе электронно-оптических преобразователей |
| Аппаратура фотохронографическая на основе электронно-оптических преобразователей | 0,4..1,1 мкм 5(10-11..2(10-3 с | ПГ 10..35 % | 3775601 |
| 3776 Средства измерений оптической плотности материалов в проходящем свете |
| Денситометры для измерения диффузной и интегральной оптической плотностей | DЗ 0,03..4,00 Б DВ 0,02..6,00 Б | ПГ 0,03..0,07 Б ПГ 0,01..0,12 Б | 3776611 |
| Меры эффективной оптической плотности (наборы) 1 разряда | DЗВ 0,01..4 Б | ПГ 0,006..0,015 Б | 3776101 |
| Микроденситометры для измерения эффективной оптической плотности | DЗВ 0,01..4 Б | ПГ 0,01..0,07 Б | 3776601 |
| Установки денситометрические для измерения диффузионной и интегральной оптической плотностей 1 разряда | DЗ 0,03..4 Б DВ 0,02..6 Б | ПГ 0,01..0,03 Б ПГ 0,06..0,08 Б | 3776111 |

38 ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И ЯДЕРНЫХ КОНСТАНТ

| Наименование группы СИ | Диапазон измерений | Характеристика точности | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3801 Средства измерений экспозиционной дозы, мощности экспозиционной дозы и потока рентгеновского и гамма-излучений |
| Дозиметрические приборы 1 разряда | 3(10-11..50 Кл/кг 3(10-12..5(10-2 А/кг | ПГ 2,5..4% | 3801131 |
| Дозиметрические приборы 2 разряда | 3(10-11..50 Кл/кг 3(10-12..5(10-2 А/кг | ПГ 4..6% | 3801231 |
| Измерители потока энергии рентгеновского излучения | 2(10-5..2(10-3 Вт | ПГ 20% | 3801661 |
| Источники дозиметрические | 3(10-9..5(10-4 Кл/кг 3(10-12..5(10-7А/кг | ПГ 3..8% | 3801601 |
| Источники дозиметрические | 3(10-9..5(10-4 Кл/кг 3(10-12..5(10-7 А/кг | ПГ 8..12% | 3801701 |
| Источники дозиметрические | 3(10-9..5(10-4 Кл/кг 3(10-12..5(10-7 А/кг | ПГ 12..18% | 3801801 |
| Источники потока энергии рентгеновского излучения | 2(10-5..2(10-3 Вт | ПГ 20% | 3801651 |
| Калориметры потока энергии 1 разряда | 5..200 кэВ 2(10-5..2(10-3 Вт | ПГ 7% | 3801151 |
| Меры экспозиционной дозы и мощности экспозиционной дозы рентгеновского и гамма излучения 1 разряда | 3(10-11..5(10-4 Кл/кг 1(10-7..2 Р 3(10-12..5(10-6 А/кг 1(10-8..2(10-2 Р/ч | ПГ 2,5..4% | 3801101 |
| Меры экспозиционной дозы и мощности экспозиционной дозы 2 разряда | 3(10-11..5(10-4 Кл/кг 3(10-12..5(10-6 А/кг | ПГ 4..6% | 3801201 |
| Приборы для измерения поглощенной дозы мощности, эквивалентной дозы и мощности эквивалентной дозы рентгеновского и гамма-излучения МКС и др. |  | ПГ 10..30% | 3801671 |
| Меры экспозиционной дозы и мощности экспозиционной дозы 2 разряда | 3(10-11..5(10-4 Кл/кг 3(10-12..5(10-6 А/кг | ПГ 4..6% | 3801201 |
| Приборы для измерения поглощенной дозы мощности, эквивалентной дозы и мощности эквивалентной дозы рентгеновского и гамма-излучения МКС и др. |  | ПГ 10..30% | 3801671 |
| Приборы дозиметрические для измерения экспозиционной дозы и мощности экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучения ДРГ, ДП и др. | 3(10-11..5(10-4 Кл/кг 3(10-12..5(10-7 А/кг | ПГ 3..8% | 3801631 |
| Приборы дозиметрические для измерения экспозиционной дозы и мощности экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучения ДРГ, ДП и др. | 3(10-11..5(10-4Кл/кг 3(10-12..5(10-7 А/кг | ПГ 8..20% | 3801731 |
| Приборы дозиметрические для измерения экспозиционной дозы и мощности экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучения ДРГ, ДП и др. | 3(10-11..50 Кл/кг 3(10-12..5(10-2 А/кг | ПГ 20..30% | 3801831 |
| Установки дозиметрические УПГД, УПД, УПИД, УПДП и др. 1 разряда | 3(10-8..50 Кл/кг 3(10-9..5(10-2 А/кг | ПГ 2,5..4% | 3801191 |
| Установки дозиметрические УПГД, УПД, УПИД, УПДП и др. 2 разряда | 3(10-8..50 Кл/кг 3(10-9..5(10-2 А/кг | ПГ 4..7% | 3801291 |
| Установки дозиметрические УПГД, УПД УПИД УПДП и др. 3 разряда | 3(10-8..50 Кл/кг 3(10-9..5(10-2 А/кг | ПГ 8..12% | 3801391 |
| 3802 Средства излучения поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы бета излучения |
| Дозиметры бета-излучения | 10-3..103 Гр 10-5..10 Гр/с | ПГ 10% | 3802631 |
| Дозиметры бета-излучения | 10-3..103 Гр 10-5..10 Гр/с | ПГ 20% | 3802731 |
| Дозиметры бета-излучения | 10-5..10-2 Гр 10-7..10-4 Гр/с | ПГ 40% | 3802831 |
| Источники бета-излучения | 10-3..103 Гр 10-5..10 Гр/с | ПГ 10..15% | 3802601 |
| Меры образцовые поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы бета-излучения | 10-3..102 Гр 10-5..1 Гр/с | ПГ 7% | 3802101 |
| Меры образцовые поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы бета-излучения | 10-5..10-2 Гр 10-7..10-4 Гр/с | ПГ 15% | 3802111 |
| Установки образцовые с экстраполяционными тканеэквивалентными камерами и образцовые дозиметры бета-излучения | 10-3..1 Гр 10-5..10-2 Гр/с | ПГ 10% | 3802191 |
| 3803 Средства измерений мощности поглощенной дозы фотонного ионизирующего излучения |
| Дозиметры для измерения дозы и мощности дозы поглощенной и эквивалентной доз фотонного излучения 2 разряда | 0,66; 1,25 МэВ 10-8..10-1 Гр/с | ПГ 5..8% | 3803201 |
| Дозиметры для измерения дозы и мощности дозы поглощенной и эквивалентной доз фотонного излучения 2 разряда | 60..250 кэВ 10-8..10-1 Гр/с | ПГ 6..10% | 3803221 |
| Дозиметры 1 разряда | 0,66; 1,25 МэВ; 60..250 кэВ 10-6..10-1 Гр/с | ПГ 3,5..4% | 3803121 |
| Дозиметры 1 разряда | 1,25..50 МэВ 10-6..1 Гр/с | ПГ 4% | 3803141 |
| Дозиметры 1 разряда | 0,66; 1,25 МэВ; 50..250 кэВ 10-6..10-1 Гр/с | ПГ 2,5..4% | 3803161 |
| Дозиметры терапевтические | 0,66; 1,25 МэВ; 60..250 кэВ 10-6..10-1 Гр/с 10-5..102 Гр | ПГ 3..5% | 3803601 |
| Дозиметры аварийные | 60 кэВ..50 МэВ 10-5..1 Гр/с 10-4..102 Гр | ПГ 5..20% | 3803631 |
| Дозиметры повышенной точности | 60 кэВ..50 МэВ 10-4..1 Гр/с 10-3..10-4 Гр | ПГ 2..5% | 3803641 |
| Дозиметры технологические | 0,66; 1,25 МэВ 10-2..10 Гр/с 1..106 Гр | ПГ 8..30% | 3803661 |
| Дозиметры техники безопасности | 10-8..10-5 Зв/с 10-7..5(10-2 Зв | ПГ 10..50% | 3803731 |
| Установки 1 разряда | 0,66; 1,25 МэВ; 50..250 кэВ 1(10-6..1(10-1 Гр/с | ПГ 2,5..4% | 3803181 |
| Установки 1 разряда | 0,66; 1,25 МэВ; 50..250 кэВ 10-2..10 Гр/с | ПГ 3..5% | 3803191 |
| Установки поверочные 2 разряда | 0,66; 1,25 МэВ 10-8..10-1 Гр/с | ПГ 6..10% | 3803281 |
| Установки поверочные 2 разряда | 60..250 кэВ 10-8..10-1 Гр/с | ПГ 6..10% | 3803282 |
| Установки поверочные 2 разряда | 0,66; 1,25 МэВ 10-2..10 Гр/с | ПГ 6..8% | 3803291 |
| Установки рабочие | 10-2..10 Гр/с 1//1(105 Гр | ПГ 5..10% | 3803691 |
| 3804 Средства измерений потока энергии тормозного излучения с максимальной энергией фотонов 0,8..8 пДж (5..50 МэВ) |
| Измерители потока энергии | 10-4..102 Вт | ПГ 20..30% | 3805701 |
| Измерители потока энергии специального назначения | 10-4..102 Вт | ПГ 10..15% | 3804601 |
| Камеры ионизационные толстостенные 1 разряда | 10-4..102 Вт | ПГ 10% | 3804101 |
| Камеры ионизационные толстостенные | 10-4..102 Вт | ПГ 15% | 3804201 |
| 3805 Средства измерений потока электронов и потока энергии электронов с энергией 0,8..8 пДж (5..50 МэВ) |
| Ионизационные камеры, полупроводниковые детекторы, ВЭУ | 1(1010..1(1020 c-1 0,8..8 пДж | ПГ 10..15 % | 3805881 |
| Калориметры, ионизационные камеры, калориметры-цилиндры Фарадея 2 разряда | 1..102 Вт 0,032..2,4 пДж | ПГ 14% | 3805271 |
| Калориметры, квантомеры, ионизационные камеры | 1..102 0,032..2,4 пДж | ПГ 10..15% | 3805681 |
| Квантомеры, калориметры | 10-4..1 Вт 0,8..8 пДж | ПГ 10..15% | 3805781 |
| Приборы высшей точности | 1010..1020 с-1 0,8..8 пДж | ПГ 5..10% | 3805601 |
| Приборы высшей точности | 10-4..1 Вт 0,8..8 пДж | ПГ 5..10% | 3805641 |
| Приборы высшей точности | 1..102 Вт 0,032..2,4 пДж | ПГ 5..10% | 3805671 |
| Приборы для измерений потока энергии электронов | 10-4..1 Вт 0,8..8 пДж | ПГ 5..20% | 3805701 |
| Приборы для измерений потока энергии электронов | 10-4..1 Вт 0,8..8 пДж | ПГ 5..20% | 3805741 |
| Счетчики, зарядовые коллекторы, мишени, коллиматоры | 1010..1020 c-1 0,8..8 пДж | ПГ 20..25% | 3805691 |
| Установки поверочные для СИ потока электронов 1 разряда | 1010..1020 c-1 0,8..8 пДж | ПГ 9% | 3805101 |
| Установки поверочные для СИ потока электронов 2 разряда | 1010..1020 с-1 0,8..8 пДж | ПГ 14% | 3805201 |
| Установки поверочные для СИ потока энергии электронов 1 разряда | 10-4..1 Вт 0,8..8 пДж | ПГ 9% | 3805141 |
| Установки поверочные для СИ потока энергии электронов 2 разряда | 10-4..1 Вт 0,8..8 пДж | ПГ 14% | 3805241 |
| Установки поверочные с калориметрами-цилиндрами Фарадея 1 разряда | 1..102 Вт 0,032..2,4 пДж | ПГ 9% | 3805171 |
| 3806 Средства измерений поглощенной дозы рентгеновского излучения с максимальной энергией фотонов от 3 до 9 фДж (от 20 до 60 кэВ) |
| Дозиметрические приборы 1 разряда | 0,1..100 Дж/кг | ПГ 8% | 3806101 |
| Дозиметрические приборы 2 разряда | 0,1..100 Дж/кг | ПГ 12% | 3806201 |
| Дозиметрические приборы 2 разряда | 0,1..100 Дж/кг | ПГ 18..30% | 3806601 |
| Дозиметрические приборы специального назначения | 0,1..100 Дж/кг | ПГ 8..12% | 3806621 |
| Дозиметрические приборы специального назначения | 0,1..100 Дж/кг | ПГ 12..18% | 3806721 |
| Источники рентгеновского излучения | 0,1..100 Дж/кг | ПГ 18..30% | 3806611 |
| Установки поверочные дозиметрические 1 разряда | 0,1..100 Дж/кг | ПГ 8% | 3806191 |
| Установки поверочные дозиметрические 2 разряда | 0,1..100 Дж/кг | ПГ 8% | 3806291 |
| 3807 Средства измерений мощности поглощенной и эквивалентной, дозы нейтронного излучения |
| Дозиметры 1 разряда |  | ПГ 7% | 3807111 |
| Дозиметры 2 разряда |  | ПГ 11..18% | 3807211 |
| Дозиметры специального назначения |  | ПГ 5..9% | 3807611 |
| Дозиметры специального назначения |  | ПГ 10..15% | 3807711 |
| Дозиметры нейтронного излучения для измерений поглощенной и эквивалентной дозы нейтронного излучения и мощности поглощенной и эквивалентной дозы | 2(10-10..10-1 Гр/с 5(10-10..10-5 Зв/с | ПГ 20..30% | 3807621 |
| Источники нейтронов образцовые 1 разряда |  | ПГ 6..10% | 3807101 |
| Источники нейтронов образцовые 2 разряда |  | ПГ 11..18% | 3807201 |
| 3808 Средства измерений экспозиционной дозы, средней мощности экспозиционной дозы, среднего потока и средней плотности потока энергии импульсного рентгеновского излучения |
| Дозиметрические приборы экспозиционной дозы импульсного рентгеновскою излучения 1 разряда | 50..3000 кэВ 8(10-6..1(102 Кл/кг | ПГ 25% | 3808101 |
| Дозиметрические приборы экспозиционной дозы и средней мощности экспозиционной дозы импульсного рентгеновского излучения 1 разряда | 50..600 кэВ 8(10-9..3(10-5 А/кг | ПГ 15% | 3808111 |
| Дозиметрические приборы средней мощности экспозиционной дозы импульсного рентгеновского излучения | 50..600 кэВ 8(10-9..3(10-5 А/кг | ПГ 15% | 3808611 |
| Дозиметрические приборы экспозиционной дозы и средней мощности экспозиционной дозы импульсного рентгеновского излучения | 30..600 кэВ 8(10-7..3(10-4 Кл/кг 3(10-8..3(10-5 А/кг | ПГ 15..25% | 3808711 |
| Дозиметрические приборы среднего потока и средней плотности потока энергии импульсного рентгеновского излучения 1 разряда | 50..600 кэВ 5(10-6..5(10-3 Вт 2(10-4..20 Вт/м2 | ПГ 3% | 3808121 |
| Дозиметрические приборы среднего потока и средней плотности потока энергии импульсного рентгеновского излучения | 50..600 кэВ 5(10-6..5(10-3 Вт 2(10-4..20 Вт/м2 | ПГ 20% | 3808621 |
| Установки импульсного рентгеновского излучения | 50..3000 кэВ 3(10-4..3 Кл/кг | ПГ 40% | 3808601 |
| 3831 Средства измерений активности и удельной активности и радионуклидов |
| Альфа-радиометры | 1..105 Бк(см-2 | ПГ 10..20% | 3831631 |
| Альфа-радиометры | 1..105 Бк(см-2 | ПГ 20..30% | 3831641 |
| Альфа-радиометры | 1..105 Бк(см-2 | ПГ 30..50% | 3831651 |
| Альфа-спектрометры для измерений удельной и объемной активности альфа-излучающих радионуклидов | 10..104 Бк | ПГ 20..50% | 3831751 |
| Бета-радиометры | 1..106 Бк(см-2 | ПГ 10..15% | 3831691 |
| Бета-радиометры | 1..106 Бк(см-2 | ПГ 15..20% | 3831701 |
| Бета-радиометры | 1..106 Бк(см-2 | ПГ 20..35% | 3831711 |
| Бета-спектрометры для измерений удельной и объемной активности бета-излучающих радионуклидов | 10..104 Бк | ПГ 10..50% | 3831851 |
| Гамма-спектрометры для измерений удельной и объемной активности гамма-излучающих радионуклидов | 10..104 Бк | ПГ 10..50% | 3831921 |
| Источники радиометрические альфа-излучения 1 разряда | 2..2(107 Бк | ПГ 5% | 3831101 |
| Источники радиометрические альфа-излучения 2 разряда | 2..2(107 Бк | ПГ 7% | 3831201 |
| Источники радиометрические альфа-излучения 3 разряда | 2..2(107 Бк | ПГ 10% | 3831301 |
| Источники радиометрические альфа-излучения | 2..2(107 Бк | ПГ 15% | 3831601 |
| Источники радиометрические бета-излучения 1 разряда | 10-2..2(108 Бк | ПГ 5% | 3831111 |
| Источники радиометрические бета-излучения 2 разряда | 10-2..2(108 Бк | ПГ 7% | 3831211 |
| Источники радиометрические бета-излучения 3 разряда | 10-2..2(108 Бк | ПГ 10% | 3831311 |
| Источники радиометрические бета-излучения | 2..2(107 Бк | ПГ 15% | 3831661 |
| Источники радиометрические гамма-излучения 1 разряда | 107..2(1011 Бк | ПГ 5,5(10-2 | 3831121 |
| Источники радиометрические гамма-излучения 2 разряда | 107..2(1011 Бк | ПГ 8% | 3831221 |
| Источники радиометрические гамма-излучения | 107..2(1011 | ПГ 10% | 3831721 |
| Радиометры жидкостей (альфа-, бета-, Гамма- излучающих радионуклидов в жидкостях) |  | ПГ 10..20% | 3831861 |
| Радиометры жидкостей (альфа-, бета-, гамма- излучающих радионуклидов в жидкостях |  | ПГ 20..35% | 3831961 |
| Источники радионуклидные специального назначения 2 разряда | 10-2..1014 Бк | ПГ 1..10% | 3831271 |
| Источники радионуклидные специального назначения 1 разряда | 10-2..1014 Бк | ПГ 0,7..8% | 3831171 |
| Источники радионуклидные специального назначения |  | ПГ 0,7..7% | 3831671 |
| Источники радионуклидные специального назначения |  | ПГ 2..15% | 3831871 |
| Растворы радионуклидов 1 разряда | 103..108 Бк/г | ПГ 0,7..5% | 3831161 |
| Растворы радионуклидов 2 разряда | 103..108 Бк/г | ПГ 0,9..7% | 3831261 |
| Растворы нуклидов |  | ПГ 1,2..8% | 3831761 |
| Спектрометры-радиометры проб продуктов, стройматериалов, сред и т.п. | 5..1(104 Бк/кг | ПГ 5..15% | 3831971 |
| Установки радиометрические 1 разряда | 10-2..1011 Бк | ПГ 1..7% | 3831141 |
| Установки радиометрические 1 разряда | 10-2..1013 Бк | ПГ 1..7% | 3831142 |
| Установки радиометрические 2 разряда | 2..2(1011 Бк | ПГ 1,5..8% | 3831241 |
| Установки радиометрические | 2..2(1011 Бк | ПГ 1,5..50% | 3831791 |
| Установки радиометрические и приборы для измерений удельной активности альфа-, бета-, гамма-излучающих радионуклидов типа PУБ, PKГ, РУГ и т.п. | 2..2(1011 Бк | ПГ 10..50% | 3831792 |
| Установки радиометрические специального назначения |  | ПГ 10..25% | 3831891 |
| Установки радиометрические специального назначения |  | ПГ 25..50% | 3831991 |
| 3832 Средства измерений активности нуклидов в альфа-активных газах |
| Радиометры газовые для измерений объемной активности альфа-активных газов | ПГ 10..60% |  | 3832601 |
| 3833 Средства измерений активности нуклидов в бета-активных газах |
| Газы радиоактивные образцовые |  | ПГ 2..3% | 3833121 |
| Меры образцовые, содержащие 3Н и 14C в негазообразных соединениях |  | ПГ 3..5% | 383310 |
| Радиометры 3Н и 14С в негазообразных соединениях |  | ПГ 10..50% | 3833611 |
| Радиометры газов 1 разряда |  | ПГ 5% | 3833131 |
| Радиометры газов |  | ПГ 10..15% | 3833631 |
| Радиометры газов |  | ПГ 15..60% | 3833731 |
| 3834 Средства измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей |
| Радиометры для измерений объемной активности альфа-, бета-, гамма-активных аэрозолей и паров йода-131 (искусственные аэрозоли) 3 разряда | 3 разряд 3(102..3(105 Бк/м3 | ПГ 15..20% | 3834301 |
| Радиометры для измерений объемной активности альфа-, бета-, гамма-активных аэрозолей (естественные аэрозоли) 3 разряда | 3 разряд 3(102..3(105 Бк/м3 | ПГ 15..20% | 3834311 |
| Радиометры аэрозольные для измерений объемной активности альфа-, бета-, гамма- активных аэрозолей и паров йода | 3(102..3(105 Бк/м3 | ПГ 20..50% | 3834601 |
| Радиометры для измерений объемной активности радона в воздухе и в воде типа РРА и др. |  | ПГ 20..30% | 3834621 |
| 3835 Средства измерений загрязненности поверхности радиоактивными веществами |
| Радиометры загрязненности поверхности альфа-активными веществами типа КРА, КРК и др. |  | ПГ до 20% | 3835601 |
| Радиометры загрязненности поверхности альфа-активными веществами типа КРА, КРК и др. |  | ПГ 20..30% | 3835701 |
| Радиометры загрязненности поверхности альфа-активными веществами типа КРА, КРК и др. |  | ПГ более 30% | 3835801 |
| Радиометры загрязненности поверхности бета-активными веществами типа КРБ и др. |  | ПГ до 15% | 3835611 |
| Радиометры загрязненности поверхности бета-активными веществами типа КРБ и др. |  | ПГ 15..20% | 3835711 |
| Радиометры загрязненности поверхности бета-активными вещеегвами типа КРБ и др. |  | ПГ свыше 20% | 3835811 |
| 3836 Средства измерений массы радия |
| Источники гамма-излучения из радия 1 разряда | 0,001..1 мг | ПГ 3% | 3836101 |
| Источники гамма-излучения из радия 1 разряда | 1..200 мг | ПГ 2,5% | 3836111 |
| Источники гамма-излучения из радия 2 разряда | 0,001..1 мг | ПГ 3,5% | 3836201 |
| Источники гамма-излучения из радия 2 разряда | 1..200 мг | ПГ 3% | 3836211 |
| Источники гамма-излучения из радия | 0,001..1 | ПГ 3,5..5% | 3836601 |
| Источники гамма-излучения из радия | 1..200 мг | ПГ 3..5% | 3836611 |
| 3846 Средства измерений потока и плотности потока нейтронов |
| Источники нейтронные | 102..109 с-1 104..1012 с-1(м-2 | ПГ 16% | 3846621 |
| Меры потока и плотности потока нейтронов 1 разряда | 103..109 с-1 104..1010 с-1(м-2 | ПГ 4(10-2 ПГ 4(10-2..5(10-2 | 3846111 |
| Меры потока и плотности потока нейтронов 2 разряда | 103..109 с-1 104..1010 с-1(м-2 | ПГ 7(10-2 ПГ 7(10-2..8(10-2 | 3846201 |
| Радиометры плотности потока нейтронов 1 разряда | 105..1015 с-1(м-2 | ПГ 4(10-2..5(10-2 | 3846121 |
| Радиометры плотности потока нейтронов 1 разряда | 108..1015 с-1(м-2 | ПГ4(10-2..5(10-2 | 3846122 |
| Радиометры плотности потока нейтронов 2 разряда | 103..5(108 с-1(м-2 104..1015 с-1(м-2 | ПГ7(10-2..10(10-2 ПГ 12..21% | 3846211 |
| Радиометры плотности потока нейтронов 2 разряда | 108..5(1015 с-1(м-2 104..1015 с-1(м-2 | ПГ7(10-2..10(10-2 ПГ 12..21% | 3846212 |
| Радиометры потока нейтронов | 102..109 с-1 | ПГ 12..21% | 3846601 |
| Радиометры потока и плотности потока нейтронов | 103..109 с-1 103..1015 с-1(м-2 | ПГ 22..30% | 3846611 |
| Радиометры плотности потока нейтронов | 103..5(108 с-1(м-2 104..1015 с-1(м-2 | ПГ7(10-2..10(10-2 ПГ 12..21% | 3846711 |
| Радиометры плотности потока нейтронов | 103..1015 с-1(м-2 | ПГ 22..30% | 3846631 |
| Установки измерительные и радиометры 1 разряда | 102..109 с-1 105..1015 с-1(м-2 | ПГ 4(10-2 ПГ 4(10-2..5(10-2 | 3846101 |
| 3858 Измерительные каналы СРК (ИК систем радиационного контроля) |
| ИК удельной активности альфа-, бета-, гамма- излучающих радионуклидов |  | ПГ 10..50% | 3858601 |
| ИК объемной активности альфа-, бета-, гамма- излучающих радионуклидов |  | ПГ 10..50% | 3858701 |
| ИК объемной активности альфа-, бета-, активных аэрозолей, в т.ч. долгоживущих |  | ПГ 10..50% | 3858801 |
| ИК объемной активности альфа- активных газов |  | ПГ 10..50% | 3858611 |
| ИК объемной активности бета-активных газов |  | ПГ 10..50% | 3858711 |
| ИК объемной активности коротко живущих изотопов инертных газов |  | ПГ 10..50% | 3858811 |
| ИК объемной активности паров йода-131 и бета-активных аэрозолей |  | ПГ 10..50% | 3858621 |
| ИК объемной активности паров йода-131 по гамма-излучению и суммы нуклидов йода по бета-излучению |  | ПГ 10..50% | 3858721 |
| ИК экспозиционной дозы и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения |  | ПГ 10..50% | 3858641 |
| ИК мощности эквивалентной дозы нейтронов | 0,025..(107 эВ | ПГ 10..50% | 3858671 |
| ИК объемной активности жидкости по бета-излучению, в т.ч. суммарной | 100 кэВ..3,55 МэВ | ПГ 10..50% | 3858771 |
| ИК объемной активности жидкости по гамма-, бета-, альфа-излучению (в любом сочетании) |  | ПГ 10..50% | 3858981 |
| ИК потока гамма-квантов | 100 кэВ..3 МэВ | ПГ 10..50% | 3858941 |
| 3860 Функциональные узлы, блоки и устройства для измерений параметров ионизирующих излучений |
| Счетчики аэрозольных частиц |  | ПГ 10..20% | 3860601 |
| Счетчики импульсов (аппаратура для измерений ионизирующих излучений) | Длительность входных импульсов 0,04..104 мкс частота регистр. имп. 100..5(106 Гц амплитуда 1..100 В | ПГ 0,01..0,05% | 3860611 |
| Счетчики аэрозольных частиц эталонные АЗ.ПК.ГТА и др. | 2 разряд | ПГ 6..20% | 3860201 |

39 СИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| Наименование группы СИ | Диапазон измерений | Характеристика точности | Код |
| --- | --- | --- | --- |
| 3920 Средства измерений электродиагностические |
| Установки для поверки СИ электродиагностики |  |  | 3920201 |
| Электрокардиографы | 0,03..5 мВ 0..130 Гц | ПГ 0,15 | 3920601 |
| Электрокардиоскопы, кардиомониторы электрокардиоанализаторы |  |  | 390701 |
| Электромиографы |  |  | 3920621 |
| Электроэнцифалографы |  |  | 3920611 |
| 3930 Аппараты реаниматологические, анастезиологические |
| Аппаратура для электроанастезии |  |  | 3960751 |
| 3950 Средства анализа биологических сред |
| Растворы буферные для поверки анализаторов кислотно-основного равновесия крови 1 разряда | 6..8 ед.pH | ПГ 0,005 ед.pH | 3950101 |
| Гемоглобинометры | 0,4..0,7 г/л | ПГ 2% | 3950611 |
| 3960 Аппараты физиотерапевтические и хирургические |
| Аппаратура для диагностики и терапии импульсным и переменным током | 5..150 Гц | ПГ 15% | 3960811 |
| Аппаратура терапии постоянным током (гальванотерапия) | 50 мА при 500 Ом | ПГ 10% | 3960701 |
| Аппаратура для электросна |  |  | 3960702 |
| Аппаратура для дерсанвализации | 100..150 кГц 200..500 кГц | ПГ 5% ПГ 2,5% | 3960601 |
| Аппаратура НЧ терапии |  |  | 3960703 |
| Аппаратура для индуктотерапии | 1356 МГц | 0,05% | 3960621 |
| Аппаратура для магнитотерапии | 500 Э |  | 3960721 |
| Аппаратура для магнито-лазерной терапии | 0,835 мкм 26..30 мВт 45 мТл |  | 3960821 |
| Аппаратура для лазерной терапии | 0,78..1,3 мкм 2,5..50 мВт |  | 3960641 |
| Аппаратура ВЧ терапии |  |  | 3960631 |
| Аппаратура УВЧ терапии | 40..60 МГц | ПГ 2% | 3960632 |
| Аппаратура дециметровой терапии | 460 МГц | ПГ 10% | 3960633 |
| Аппаратура микроволновой терапии | 2375 МГц | ПГ 2% | 3960634 |
| Аппаратура для электрохирургии | 1760 кГц | ПГ 2,5% | 3960651 |
| 3980 Аппаратура для УЗИ |
| Меры длины акустического пути для поверки аппаратов УЗИ УЗС |  |  | 3980201 |
| Аппаратура УЗ терапии |  |  | 3980601 |
| Эхокардиографы, эхотомоскопы, эхоскопы медицинские | 10..300 мм | ПГ 5% | 3980611 |
| Эхоэнцефалоскопы |  | ПГ 5% | 3980612 |
| Фонокардиографы, фонокардиографические каналы полиграфов, мониторе и ИИС | 60..110 дБ | ПГ 1,5 дБ | 3980621 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные положения, термины и определения

2. Структура кода группы средств измерений

3. Построение кодификатора

ТАБЛИЦЫ ГРУПП СИ ПО ВИДАМ И ОБЛАСТЯМ ИЗМЕРЕНИЙ

## 27 ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

## 2701 Средства измерений длины. Меры длины концевые

## 2702 Средства измерений длины. Меры длины штриховые

## 2703 Средства измерений длины. Инструмент измерительный

## 2705 Средства измерений длины. Оптико-механические приборы

## 2706 Средства измерений длины в диапазоне 24..75000 м

## 2707 Средства измерений разностей координат по сигналам космических навигационных систем

2711* Средства измерений линейных размеров в диапазоне 0,1..10,0 мкм

2721 Средства измерений параметров шероховатости Rmax, и Rz и Ra в диапазоне 0,025-6000 мкм

2723 Средства измерений отклонений от круглости

2724 Средства измерений отклонений от плоскостности интерференционные

2725 Средства измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности

2741 Средства измерений параметров эвольвентньгх поверхностей

2745 Средства измерений параметров резьб

2751 Средства измерений параметров зубчатых зацеплений

2761 Средства измерений плоского угла

2771 Средства измерений неразрушающего контроля

2772 Средства измерений поверхностной плотности и толщины листовых материалов

2773 Средства измерений поверхностной плотности покрытий в диапазоне 0,001..1,000 кг/м2

2774 Средства измерений толщины покрытий в диапазоне 1..20000 мкм

2775* Средства измерений толщины особо тонких покрытий в диапазоне 2..1000 нм

2780 Средства измерений площади

2781 Средства измерений относительного изменения площади сечения протяженных изделий

2782 Средства измерений геометрических размеров и расположения локальных несплошностей материалов деталей

2798* Средства измерений температурного коэффициента линейного расширения в диапазоне температур 4,2..90 К

2799 Средства измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел в диапазоне температур 90..1800 К

28 ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

2801 Средства измерений массы

2811 Средства измерений силы

2812 Средства измерений переменных сил

2826 Средства измерений крутящего момента силы

2827 Средства измерений деформации

2838* Средства измерений ускорения свободного падения

2843 Средства измерений постоянного линейного ускорения твердого тела в диапазоне 0,001..200 м/с2

2844 Средства измерений угловой скорости в диапазоне 5(10-8..2,5(10-4 рад/с

2845 Средства измерений постоянного углового ускорения в диапазоне 1..100 рад/с2

2846 Средства измерений ускорения в диапазоне частот 0,5..30 Гц

2849 Средства измерения скорости

2861 Средства измерений твердости по шкалам Бринелля

2862 Средства измерений твердости по шкалам Виккерса

2863 Средства измерений твердости по шкалам Роквелла и Супер-Роквелла

2864 Средства измерений твердости по шкале Шора D

2890 Средства измерений системы автосервиса

29 ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА, РАСХОДА, УРОВНЯ, ОБЪЕМА ВЕЩЕСТВ

2900 Информационно-измерительные системы (ИИС)

Элементы ИИС

2901 Средства измерений массового расхода жидкости в диапазоне 10-3..2(103 кг/с

2902 Средства измерений объемного расхода жидкости в диапазоне 3(10-6..10 м3/с

2903 Средства измерений расхода нефтепродуктов в диапазоне 2,8(10-6..2,8(10-2 м3/с

2904 Средства измерений объемного расхода воды в диапазоне 2,8(10-8..2,8(10-2 м3/с

2906 Средства измерений количества жидкости при поступлении, хранении и отпуске

2909 Средства измерений объема жидкости вместимостью до 2 л

2910 Средства измерений объема жидкости вместимостью более 2 л

2921 Средства измерений объемного расхода газа в диапазоне 10-6..102 м3/с

2922 Средства измерений массового расхода газа в диапазоне 4(10-2..2,5(102 кг/с

2947 Средства измерений скорости водного потока в диапазоне 0,005..25 м/с

2957 Средства измерений скорости воздушного потока

2971 Средства измерений уровня жидкости

## 30 ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУМНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

3000 Информационно-измерительные системы (ИИС).

Элементы ИИС

3001 Средства измерений избыточного давления до 250 МПа

3002 Средства измерений давления с верхними пределами от 10000(105 до 40000(105 Па

3021 Средства измерений абсолютного давления в диапазоне 10-8..103 Па

3022 Средства измерений абсолютного давления в диапазоне 2,7(102..4000(102 Па

3042 Средства измерений периодического давления в диапазоне 1..250 МПа при частотах до 10 кГц

3043 Средства измерений импульсного давления

31 ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ

3100 Информационно-измерительные системы (ИИС)

Элементы ИИС

3101 Средства измерений кинематической вязкости жидкости

3116 Средства измерений плотности жидкости

3118 Средства измерений плотности (автоматические плотномеры)

3121 Средства измерений влажности фотоматериалов

3131 Средства измерений влажности неводных жидкостей

3132 Средства измерений объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов

3141 Средства измерений влажности газов

3161 Средства измерений влажности зерна, зернопродуктов и прочего с/х сырья

3162 Средства измерений влажности твердых материалов и веществ

3163 Средства измерений содержания компонентов в сельскохозяйственных материалах и пищевых продуктах

3164 Средства измерений микроконцентраций газов в воздушной среде

3165 Средства измерений содержания компонентов в газовых средах

3166 Хроматографы

3167 Масс-спектрометры

3176 Средства измерений температуры вспышки нефти и нефтепродуктов

3181 Средства измерений рН и ОВП

3182 Средства измерений удельной электрической проводимости растворов электролитов в диапазоне 10-4..102 См/м

3187 Анализаторы жидкости и твердых веществ

32  ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

3200 Информационно-измерительные системы (ИИС)

Элементы ИИС

3201 Термометры

3202 Пирометры излучения и температурные лампы

3203 Средства измерений температуры плазмы в инфракрасной области в диапазоне 5000..15000 К

3204* Средства измерений температуры в диапазоне 1800..3000 К по ультрафиолетовому излучению

3205* Средства измерений температуры в диапазоне 500..2300 К по инфракрасному излучению в области спектра от 0,8 до 8,0 мкм

3206* Средства измерений переменной температуры воды при амплитудах температуры 0,01..3 К

3207* Средства измерений температуры плазмы в диапазоне 10000..15000 К по излучению в видимой и ультрафиолетовой областях спектра

3208 Средства измерений температуры в диапазоне 1000..100000 К по излучению в микроволновой области спектра

3222 Средства измерений температуры в диапазоне ниже 273,15 К

3231 Средства измерений количества теплоты

3232 Средства измерений теплопроводности твердых тел 0,1..5 Вт/(м(К) при 90..500 К и 5..20 Вт/(м(К) при 300..1100 К

3233 Средства измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 273,15..700 К

3234* Средства измерений количества теплоты растворения и реакции

3251 Средства измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 400..1800 К

3252 Средства измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 1800..3000 К

3262* Средства измерений теплопроводности в диапазоне температур 90..300 К

3263* Средства измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 90..273,15 К

3264 Средства измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 4,2..90 К

3265 Средства измерений теплопроводности твердых тел в диапазоне температур 4,2..90 К

3281* Средства измерений поверхностной плотности теплового потока в диапазоне 10..2000 Вт/м2

33 ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ

3301 Средства измерений времени и частоты

34 ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН

3401 Средства измерений силы постоянного электрического тока

3402 Средства измерений электродвижущей силы и постоянного напряжения

3403 Средства измерений сдвига угла фаз между двумя электрическими напряжениями в диапазоне частот 10-2..2(107 Гц

3404 Средства измерений силы тока 2(10-8..25 А в диапазоне частот 20..106 Гц

3405 Средства измерений напряжения 0,001..1000 В в диапазоне частот 10-2..3(10-9 Гц

3406 Средства измерений коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока

3407 Средства измерений электрической мощности и коэффициента мощности в диапазоне частот 40..20000 Гц

3408 Средства измерений электрического напряжения постоянного тока в диапазоне 1..800 кВ

3409 Средства измерений больших постоянного и переменного токов

3410 Средства измерений электрической энергии постоянного и переменного токов

3411 Средства измерений параметров сети переменного тока и показателей качества электроэнергии

3412* Средства измерений напряженности электрического поля в диапазоне 0..20 кГц

3421 Средства измерений тангенса угла электрических потерь

3422 Средства измерений электрического сопротивления

3423 Средства измерений индуктивности

3424 Средства измерений электрической емкости

3441 Средства измерений постоянного магнитного потока

3442 Средства измерений магнитной индукции и магнитного момента переменного поля в интервале частот 0,1-20000 Гц

3443 Средства измерений магнитной индукции постоянного поля 1(10-12..5(10-2 Тл

3444 Средства измерений магнитной индукции в диапазоне 0,05..2 Тл

3445* Средства измерений магнитной индукции постоянного поля в диапазоне 2..10 Тл при 4,2 до 300 К и в диапазоне 0,1..2 Тл при 4,2..77 К

3446* Средства измерений магнитного момента и магнитной восприимчивости

3456 Средства измерений статических магнитных характеристик магнитотвердых материалов

3457* СИ магнитных потерь в магнитомягких материалах в диапазоне частот от 50 до 2(105 Гц

35 РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

3501 Средства измерений спектральной плотности мощности шумового радиоизлучения в диапазоне частот 0,002..178,3 ГГц

3502 Средства измерений мощности электромагнитных колебаний в волноводных трактах в диапазоне частот 0,03..37,5 ГГц

3503 Средства измерений электрического напряжения при частотах до 3000 МГц

3505 Средства измерений мощности переменного тока в коаксиальных и волноводных трактах в диапазоне частот 0,03..18 ГГц

3506 Средства измерений напряженности магнитного поля в диапазоне частот 0,01..300 МГц

3507 Средства измерений напряженности электрического поля в диапазоне 0,0003..1000 МГц

3508 Средства измерений мощности электромагнитных колебаний в волноводных трактах в диапазоне частот 37,5..53,57 ГГц

3509 Средства измерений силы тока 0,04..300 А в диапазоне частот 0,1..300 МГц

3511 Средства измерений мощности электромагнитных колебаний в волноводных трактах в диапазоне частот 53,57..78,33 ГГц

3512 Средства измерений мощности электромагнитных колебаний в волноводных трактах в диапазоне частот 78,3..178,6 ГГц

3513* Средства измерений напряженности импульсных электрических и магнитных полей

3514 Импульсные генераторы и осциллографы

3515 Средства измерений проводной связи

3516 Средства измерений для плезиохронной и синхронной систем связи

3517 Средства измерений для исследования параметров электронных схем и элементов; блоки питания

3518 Средства измерений напряженности электрического поля 1...37,5 ГГц

3521 Средства измерений коэффициента амплитудной модуляции ВЧ колебаний

3522 Средства измерений коэффициента нелинейных искажений в диапазоне частот20 Гц..1 МГц

3523 Средства измерений девиации частоты

3539* Средства измерений угла фазового сдвига в диапазоне частот 53,57..78,33 ГГц

3540* Средства измерений угла фазового сдвига между двумя электрическими напряжениями в коаксиальных трактах в диапазоне частот 0,001..17,4 ГГц

3541 Средства измерений угла сдвига фаз в диапазоне частот 8,2..12 ГГц

3542 Средства измерений электрической емкости в диапазоне частот 1..100 МГц

3543 Средства измерений угла сдвига фаз в диапазоне частот 2,5..3,5 ГГц

3544 Средства измерений электрической добротности

3545* Средства измерений угла сдвига фаз в диапазоне частот 25,95..37,50 ГГц

3546 Средства измерений полного сопротивления оконечных элементов в коаксиальном волноводе 16/6,95..3,5/1,52 мм в диапазоне частот 0,02..18 ГГц

3550 Средства измерения ослабления и фазового сдвига

3561* Средства измерений параметров спектров электронного парамагнитного резонанса

3562 Средства измерений бикомплексной проницаемости и модуля коэффициента отражения в диапазоне частот 0,2..1 ГГц

3563 Средства измерений относительной диэлектрической проницаемости жидких, твердых, газообразных диэлектриков в диапазоне частот 1..10 ГГц

3564 Средства измерений относительной диэлектрической проницаемости твердых и жидких диэлектриков в диапазоне частот 10-1.. 107 Гц

3565* Средства измерений начальной магнитной проницаемости в диапазоне частот 1..200 МГц

3566* Средства измерений относительной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот 1..200 МГц

3576* Средства измерений параметров поля раскрыва антенных систем 0,1..0,4 м в диапазоне частот 2,5..12 ГГц

3577* Средства измерений распределения углов сдвига фаз напряженности поля в раскрывах антенн 0,5..3 м в диапазоне частот 0,2..12 ГГц

3578* Средства измерений параметров излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов 0,75..1,5 м в диапазоне частот 2,5..42 ГГц

3579* Средства измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов 0,4..0,75 м в диапазоне частот 8,2..40 ГГц

3580* Средства измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов 1,5..3,0 м в диапазоне частот 2,5..40 ГГц

3581* Средства измерений распределения отношений напряженностей и углов сдвига фаз поля в раскрывах антенных, систем с размерами рабочей поверхности от 3(3 до 6(12 м2 в диапазонах частот 2,5..4,0 и 8,2..12,0 ГГц

3582* Средства измерений параметров поля излучения антенных систем с размерами раскрывов 5..100 м и бортовых антенн в диапазоне частот 0,3..3,0 ГГц

36 ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

3601 Средства измерений звукового давления в воздушной среде

3621 Средства измерений звукового давления в водной среде в диапазоне частот 0,001..200 кГц

3623 Средства измерений звукового давления в водной среде 10..200 Па в диапазоне частот 0,1..500 Гц при избыточном давлении 0,1..50,0 МПа

3624* Средства измерений скорости звука в дистиллированной воде в диапазоне значений 1407..1620 м/с

3640 Средства измерений коэффициента двойного преобразования и ширины диаграммы направленности акустического поля УЗ иммерсионных прямых совмещенных пьезоэлектрических преобразователей в диапазоне частот 0,6..5 МГц

3641 Средства измерений амплитуды ультразвукового смещения, колебательной скорости частиц поверхности твердого тела и коэффициента электроакустического преобразования в диапазоне частот 0,001..50 МГц

3642 Средства измерений коэффициента затухания продольных УЗ колебаний в твердых средах

3643* Средства измерений скорости распространения УЗ релеевских волн в твердых средах

3644 Средства измерений скорости распространения продольных УЗ волн в твердых средах

3660 Средства измерений сейсмоперемещений, сейсмоскорости и сейсмоускорения в диапазоне частот 0,01..20 Гц

3661 Средства измерений виброперемещений

3662 Средства измерений ускорения при ударном движении

37 ОПТИЧЕСКИЕ И ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

3701 Средства измерений световых величин непрерывного и импульсного излучения

3702 Средства измерений координат цвета и координат цветности

3703 Спектрофотометры ИК области и набор поверочных средств для ИК спектрофотометров

3704 Средства измерений спектральных, интегральных и редуцированных коэффициентов направленного пропускания в диапазоне длин волн 0,2..50 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,2..20 мкм

3705 Средства измерений коэффициента яркости, коэффициента пропускания (в белом цвете) и коэффициента преломления

3721 Средства измерений энергетической яркости и силы излучения тепловых источников с температурой 220..900 К

3722 Средства измерений силы излучения и энергетической освещенности непрерывного оптического излучения сплошного спектра в диапазоне 0,2..25 мкм

3723 Средства измерений СПЕЯ, СПСИ, СПЭО в диапазоне длин волн 0,25..25 мкм

3724 Средства измерений СПЭЯ оптического излучения в диапазоне длин волн 0,04..0,25 мкм

3725* Средства измерений энергетической освещенности малых уровней в диапазоне длин волн 1..50 мкм

3726 Средства измерений энергетической освещенности солнечным излучением в диапазоне длин волн 0,3..10 мкм

3731 Средства измерений мощности и динамических параметров приемников импульсного лазерного излучения в диапазоне длин волн 0,4..10,6 мкм

3733 Средства измерений потока излучения 10-6..10-2 Вт в диапазоне длин волн 0,4..1,4 мкм

3734 Средства измерений средней мощности лазерного излучения в диапазоне длин волн 0,3..12 мкм

3735 Средства измерений энергии импульсного лазерного излучения в диапазоне частот 0,3..12 мкм

3737 Средства измерений потока импульсного оптического излучения в диапазоне длин волн 0,5..1,6 мкм

3738* Средства измерений потока излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн 0,03..0,4 мкм

3739 Средства измерений длин волн в диапазоне 0,186-50 мкм для спектроскопии

3751 Средства измерений оптических вносимых потерь в компонентах волоконно-оптических систем передачи

3761 Средства измерений показателя преломления твердых и жидких прозрачных веществ

3762 Топографические средства измерений

3763 Диоптриметры, очковые линзы и призмы

3764 Средства измерений числовой апертуры оптического волокна

3765 Средства измерений угла вращения плоскости поляризации, разности фаз при линейном двулучепреломлении, коэффициентов линейного и кругового дихроичного поглощения

3766 Средства измерений времени нарастания переходной характеристики и полосы пропускания световода

3767 Средства измерений профиля показателя преломления многомодового оптического волокна

3768 Средства измерений расстояния до места обрыва в световоде

3771 Средства измерений освещенности, эффективного времени экспонирования и цветовой температуры в сенситометрии

3772 Средства измерений оптической плотности материалов в отраженном свете

3773 Средства измерений энергетической освещенности в спектросенситометрии в диапазоне длин волн 0,2..1,4 мкм

3774 Средства измерений разрешающей способности фотоматериалов

3775 Аппаратура фотохронографическая на основе электронно-оптических преобразователей

3776 Средства измерений оптической плотности материалов в проходящем свете

38 ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И ЯДЕРНЫХ КОНСТАНТ

3801 Средства измерений экспозиционной дозы, мощности экспозиционной дозы и потока энергии рентгеновского и гамма излучений

3802 Средства измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы бета излучения

3803 Средства измерений мощности поглощенной дозы фотонного ионизирующего излучения

3804 Средства измерений потока энергии тормозного излучения с максимальной энергией фотонов 0,8..8 пДж (5..50 МэВ)

3805 Средства измерений потока электронов и потока энергии электронов с энергией 0,8..8 пДж (5..50 МэВ)

3806 Средства измерений поглощенной дозы рентгеновского излучения с максимальной энергией фотонов 3..9 фДж (20..60 кэВ)

3807 Средства измерений мощности поглощенной и эквивалентной дозы нейтронного излучения

3808 Средства измерений экспозиционной дозы, средней мощности экспозиционной дозы, среднего потока и средней плотности потока энергии импульсного рентгеновского излучения

3809* Средства измерений внешнего гамма-излучения данной энергии (активности) в диапазоне энергий 60..3500 кэВ

3831 Средства измерений активности и удельной активности радионуклидов

3832 Средства измерений активности нуклидов в альфа-активных газах

3833 Средства измерений активности нуклидов в бета-активных газах

3834 Средства измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей

3835 Средства измерений загрязненности поверхности радиоактивными веществами

3836 Средства измерений массы радия

3846 Средства измерений потопа и плотности потока нейтронов

3847* Средства измерений плотности потока и флюенса нейтронов на ядерно-физических установках

3858 Измерительные каналы СРК (ИК систем радиационного контроля)

3860 Функциональные узлы, блоки и устройства для измерений параметров ионизирующих излучений

39 СИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3900* Средства измерений показателей двигательной активности

3920 Средства измерений электродиагностические

3930 Аппараты реаниматологические, анастезиологические

3950 Средства анализа биологических сред

3960 Аппараты физиотерапевтические и хирургические

3970* Средства измерений офтальмологические

3980* Аппаратура для УЗИ

____________

* Области измерений не развернутые до уровня групп СИ