ГОСТ 23771-79

УДК 621.3.001.4:006.354                                                                                                  Группа Е00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Electrochemical converters of electrical quantities. Terms and definitions

МКС 01.004.29

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 июля 1979 г. № 2856 дата введения установлена 01.07.1980 г.

ПЕРЕИЗДАНИЕ. 2005 г.

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий изделий молекулярной электроники, изучающей и использующей в практических целях преобразование энергии и информации на границах фаз электрод-электролит.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов стандартизованного термина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В стандарте приведен алфавитный указатель, содержащихся в нем терминов на русском языке.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Электрохимические преобразователи электрических величин |
| 1. Электрохимический преобразователь электрических величин | Измерительный преобразователь электрических величин, использующий принципы молекулярной электроники и основанный на процессах переноса электрических зарядов через фазовую границу электрод-электролит |
| 2. Электрохимический интегратор | Электрохимический преобразователь электрических величин с различными способами считывания информации, преобразующий количество электричества на основе законов электролиза Фарадея |
| 3. Электрохимический пороговый индикатор | Электрохимический преобразователь электрических величин, преобразующий напряжение в изменение цвета и (или) оптической плотности электролита или электродов |
| 4. Электрохимический интегратор дискретного действия | Электрохимический интегратор со считыванием значения количества электричества по интервалу времени от момента начала считывания до возникновения скачка напряжения между электродами или до замыкания электродов |
| 5. Электрохимический интегратор непрерывного действия | Электрохимический интегратор со считыванием количества электричества в данный момент времени по значению физической величины. |
|  | Примечание. Под физической величиной понимается механическое перемещение, электрическое сопротивление, емкость, индуктивность, э.д.с., предельный ток и т. д. |
| 6. Концентрационный электрохимический интегратор непрерывного действия | Электрохимический интегратор непрерывного действия со считыванием по предельному току диффузии или э.д.с. |
| 7. Ртутный капиллярный кулометр Ртутный кулометр | Электрохимический интегратор непрерывного действия со считыванием по значению перемещения границы фаз электрод-электролит в капилляре, заполненном ртутью, обусловленного электрохимическим переносом ртути |
| 8. Водородный электрохимический интегратор непрерывного действия | Электрохимический интегратор непрерывного действия со считыванием по значению перемещения границы фаз индикаторная жидкость-газ, обусловленного электрохимическим переносом водорода |
| 9. Электрохимический управляемый резистор ЭУР | Электрохимический интегратор непрерывного действия с параметрическим считыванием по значению электрического сопротивления резистивного электрода |
| Составные части и характеристики электрохимических преобразователей электрических величин |
| 10. Рабочий электрод электрохимического интегратора дискретного действия Рабочий электрод | Электрод электрохимического интегратора дискретного действия, на который (с которого) переносится вещество при интегрировании тока |
| 11. Электрод-склад электрохимического интегратора дискретного действия Электрод-склад | Электрод электрохимического интегратора дискретного действия, с которого переносится требуемое количество вещества на рабочий электрод |
| 12. Полный запас вещества электрохимического интегратора дискретного действия Полный запас вещества | Количество вещества, введенное в электрохимический интегратор дискретного действия при его изготовлении |
| 13. Полный заряд электрохимического интегратора дискретного действия Полный заряд | Количество электричества, пропущенное через электрохимический интегратор дискретного действия для накопления в нем полного запаса вещества при его изготовлении |
| 14. Напряжение отсечки тока электрохимического интегратора дискретного действия Напряжение отсечки | Напряжение между электродами электрохимического интегратора дискретного действия в момент срабатывания пороговой схемы при условии, что вещество при считывании удалено с рабочего электрода |
| 15. Остаточный ток электрохимического интегратора дискретного действия Остаточный ток | Ток, протекающий через электрохимический интегратор дискретного действия при подведении к нему постоянного напряжения после полного удаления вещества с рабочего электрода |
| 16. Резистивный электрод электрохимического управляемого резистора Резистивный электрод | Электрод электрохимического управляемого резистора, сопротивление которого изменяется при электрохимическом переносе на него (с него) рабочего вещества |
| 17. Управляющий электрод электрохимического управляемого резистора Управляющий электрод | Электрод электрохимического управляемого резистора, с которого (на который) на резистивный (с резистивного электрода) электрод переносится рабочее вещество |

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

| Запас вещества полный | 12 |
| --- | --- |
| Запас вещества электрохимического интегратора дискретного действия полный | 12 |
| Заряд полный | 13 |
| Заряд электрохимического интегратора дискретного действия полный | 13 |
| Интегратор дискретного действия электрохимический | 4 |
| Интегратор непрерывного действия электрохимический | 5 |
| Интегратор непрерывного действия электрохимический водородный | 8 |
| Интегратор непрерывного действия электрохимический концентрационный | 6 |
| Индикатор пороговый электрохимический | 3 |
| Интегратор электрохимический | 2 |
| Кулометр капиллярный ртутный | 7 |
| Кулометр ртутный | 7 |
| Напряжение отсечки | 14 |
| Напряжение отсечки тока электрохимического интегратора дискретного действия | 14 |
| Преобразователь электрических величин электрохимический | 1 |
| Резистор управляемый электрохимический | 9 |
| Ток остаточный | 15 |
| Ток электрохимического интегратора дискретного действия остаточный | 15 |
| Электрод рабочий | 10 |
| Электрод резистивный | 16 |
| Электрод-склад | 11 |
| Электрод-склад электрохимического интегратора дискретного действия | 11 |
| Электрод управляющий | 17 |
| Электрод электрохимического интегратора дискретного действия рабочий | 10 |
| Электрод электрохимического управляемого резистора резистивный | 16 |
| Электрод электрохимического управляемого резистора управляющий | 17 |
| ЭУР | 9 |