ГОСТ 23172-78

УДК 001.4.621.039.8:006.354                                                                                           Группа Е00

001.4.621.56:006.354

621.039.5:001.4:006.354

621.452.3.6:006.356

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОТЛЫ СТАЦИОНАРНЫЕ

Термины и определения

Steam and hot-water stationary boilers. Terms and definitions

МКС 01.040.27

Дата введения 01.07.79

1. РАЗРАБОТАН Министерством энергетического машиностроения

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12 июня 1978 г. № 1576

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ИЗДАНИЕ 2005г. с Изменением № 1, утвержденное в апреле 1983 г. (ИУС 7-83)

Стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения стационарных котлов и их основных составных частей.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в используемой в народном хозяйстве документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены "Ндп".

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте указаны в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и соответственно в графе "Определение" поставлен прочерк.

В стандарте для отдельных стандартизованных терминов в качестве справочных приведены их иностранные эквиваленты на немецком (D), английском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов, а также обязательное приложение, в котором приведены термины и определения горелок, применяемых в стационарных котлах.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ВИДЫ |
| 1. Котел Ндп. Парогенератор D. Kessel Е. Boiler F. Chaudière | Конструктивно объединенный в одно целое комплекс устройств для получения пара или для нагрева воды под давлением за счет тепловой энергии от сжигания топлива, при протекании технологического процесса или преобразовании электрической энергии в тепловую. Примечание. В котел могут входить полностью или частично: топка, пароперегреватель, экономайзер, воздухоподогреватель, каркас, обмуровка, тепловая изоляция, обшивка |
| 2. Стационарный котел D. Stationärkessel Е. Stationary boiler F. Chaudière fixe | Котел, установленный на неподвижном фундаменте |
| 3. Котельная установка D. Dampfkesselanlage E. Boiler plant F. Installation de chaudière | Совокупность котла и вспомогательного оборудования Примечание. В котельную установку могут входить кроме котла, тягодутьевые машины, устройства очистки поверхностей нагрева, топливоподача и топливоприготовление в пределах установки, оборудование шлако- и золоудаления, золоулавливающие и другие газоочистительные устройства, не входящие в котел газовоздухопроводы, трубопроводы воды, пара и топлива, арматура, гарнитура, автоматика, приборы и устройства контроля и защиты, а также относящиеся к котлу водоподготовительное оборудование и дымовая труба |
| 4. Паровой стационарный котел D. Dampfkessel E. Steam boiler F. Chaudière à vapeur | Стационарный котел для получения пара |
| 5. Водогрейный стационарный котел D. Heisswasserkessel E. Hot-water boiler F. Chaudière à 1'eau chaude | Стационарный котел для нагрева воды под давлением |
| 6. Пароводогрейный стационарный котел Ндп. Водогрейнопаровой стационарный котел D. Dampf-Heisswasserkessel Е. Steam-water boiler F. Chaudière à l'eau et vapeur | Стационарный котел для одновременного получения пара и нагрева воды под давлением |
| 7. Стационарный котел-утилизатор Ндп. Утилизационный экономайзер Утилизационный котел Утилькотел D. Abhitzekessel Е. Waste-heat boiler F. Chaudière de récuperation | Стационарный котел, в котором используется теплота отходящих горячих газов технологического процесса или двигателей |
| 8. Энерготехнологический котел D. Abfallbrennstoffkessel E. Waste fuel boiler F. Chaudière industrielle | Стационарный котел, в топке которого осуществляется переработка технологических материалов Примечание. К технологическим материалам относятся, например: жидкие промышленные стоки, содержащие токсичные вещества, газовые токсичные выбросы, мелкозернистые материалы, подвергающиеся огневой обработке (природные фосфаты, керамзит и другие), щелока целлюлозно-бумажной промышленности |
| 9. Электрический стационарный котел Электрокотел D. Elektrokessel E. Electric boiler F. Chaudière électrique | Стационарный котел, в котором для получения пара или нагрева воды используется электрическая энергия |
| 10. Электродный стационарный котел D. Elektrodenkessel E. Electrode boiler F. Chaudière à électrode | Электрический стационарный котел, в котором используется теплота, выделяемая при протекании электрического тока через воду |
| 11. Газотрубный стационарный котел D. Rauchrohrkessel E. Gas-tube boiler F. Chaudière à tubes de fumée | Стационарный котел, в котором продукты сгорания топлива проходят внутри труб поверхностей нагрева, а вода и пароводяная смесь - снаружи труб. Примечание. Различают жаротрубные, дымогарные и комбинированные газотрубные стационарные котлы |
| 12. Водотрубный стационарный котел D. Wasserrohrkessel Е. Water-tube boiler F. Chaudière à tube d'eau | Стационарный котел, в котором вода, пароводяная смесь и пар движутся внутри труб поверхностей нагрева, а продукты сгорания топлива - снаружи труб. Примечание. По расположению труб различают горизонтально-водотрубные и вертикально-водотрубные стационарные котлы |
| 13. Барабанный стационарный котел D. Trommelkessel E. Drum (-type) boiler F. Chaudière au reservoir | Водотрубный стационарный котел с одним или несколькими барабанами |
| 14. Стационарный котел докритического давления D. Kessel mit unterkritischem Druck E. Subcritical pressure boiler F. Chaudière à pression subcritique | Паровой стационарный котел для получения пара докритического давления |
| 15. Стационарный котел сверхкритического давления Ндп. Стационарный котел закритического давления D. Kessel mit überkritischem Druck E. Supercritical pressure boiler F. Chaudière à pression supercritique | Паровой стационарный котел для получения пара выше критического давления |
| 16. Стационарный котел низкого давления D. Niederdruckkessel E. Low pressure boiler F. Chaudière à basse pression | Паровой стационарный котел для получения пара с давлением менее 1,0 МПа (10 кгс/см2) |
| 17. Стационарный котел среднего давления D. Mitteldruckkessel E. Mean pressure boiler F. Chaudière à moyenne pression | Паровой стационарный котел для получения пара с давлением от 1 МПа до 10 МПа (от 10 до 100 кгс/см2) включительно |
| 18. Стационарный котел высокого давления D. Hochdruckkessel E. High-pressure boiler F. Chaudière à haute pression | Паровой стационарный котел для получения пара с давлением свыше 10 до 22,5 МПа (свыше 100 до 225 кгс/см2) включительно |
| 19. Стационарный котел для твердого топлива D. Kessel für festen Brennstoffe E. Boiler for solid fuel F. Chaudière au charbon | - |
| 20. Стационарный котел для жидкого топлива D. Ölgefeuerter Kessel Е. Oil-fired boiler F. Chaudière au mazout | - |
| 21. Стационарный котел для газообразного топлива D. Gasgefeuerter Kessel Е. Gas-fired boiler F. Chaudière à gaz | - |
| 22. Многотопливный стационарный котел D. Mehrstoffkessel E. Multifuel boiler F. Chaudière à multicombustible | - |
| 23. Стационарный котел с твердым шлакоудалением Ндп. Стационарный котел с сухим шлакоудалением D. Kessel mit trockener Entschlackung E. Dry-bottom boiler F. Chaudière à scorie solide | Стационарный котел с удалением из топки шлака в твердом состоянии |
| 24. Стационарный котел с жидким шлакоудалением D. Kessel mit flüssiger Entschlackung E. Wet-bottom or slag-tap boiler F. Chaudière à scorie liquefiée | Стационарный котел с удалением из топки шлака в расплавленном состоянии |
| 25. Стационарный котел с кипящим слоем D. Wirbelschichtkessel Е. Fluidised bed boiler F. Chaudière à couche fluidisée | Стационарный котел для сжигания топлива в псевдоожиженном слое инертного материала, золы или смесей с размещением в этом слое части поверхностей нагрева |
| 26. Стационарный котел с естественной циркуляцией D. Naturumlaufkessel Е. Natural circulation boiler F. Chaudière à circulation naturelle | Паровой стационарный котел, у которого циркуляция рабочей среды осуществляется за счет разности плотностей воды в опускных и пароводяной смеси в подъемных трубах |
| 27. Стационарный котел с принудительной циркуляцией D. Zwangumlaufkessel Е. Forced flow boiler F. Chaudière à circulation forcée | Стационарный котел, у которого циркуляция воды осуществляется насосом |
| 28. Стационарный котел с комбинированной циркуляцией D. Kessel mit kombiniertem Umlauf E. Combined circulation boiler F. Chaudière à circulation combinée | Стационарный котел, в котором циркуляция воды в некоторых, контурах или при отдельных режимах работы осуществляется с помощью насоса |
| 29. Прямоточный стационарный котел D. Zwangdurchlaufkessel E. Once-through boiler F. Chaudière à flux continu | Стационарный котел с последовательным однократным принудительным движением воды |
| 30. Прямоточный стационарный котел с рециркуляцией D. Zwangdurchlaufkessel mit Rücklauf E. Once-through boiler with recirculation F. Chaudière à flux continu avec récirculation | Прямоточный стационарный котел, в котором для увеличения скоростей воды при пусках и работе на малых нагрузках применяется принудительная рециркуляция воды специальным насосом |
| 31. Стационарный котел с естественной тягой D. Kessel mit natürlichem Zug E. Natural-draft boiler F. Chaudière à traction naturelle | Стационарный котел, в котором сопротивление газового тракта преодолевается за счет разности плотностей атмосферного воздуха и газов в дымовой трубе |
| 32. Стационарный котел с уравновешенной тягой D. Kessel mit ausgeglichenem Zug E. Balanced-draft boiler F. Chaudière à traction équilibrée | Стационарный котел, в котором давление в топке или начале газохода поддерживается близким к атмосферному совместной работой дымососов и дутьевых вентиляторов |
| 33. Стационарный котел с наддувом D. Überdruckkessel E. Pressurized boiler F. Chaudière sous pression | Стационарный котел, в котором сопротивление газового тракта преодолевается работой дутьевых вентиляторов |
| 34. Высоконапорный стационарный котел D. Überdruckgefeuerter Kessel E. Supercharged boiler F. Chaudière à pression élevée | Стационарный котел с наддувом, избыточное давление газов на выходе из которого превышает 0,1 МПа (1 кгс/cм2) |
| ПАРАМЕТРЫ |
| 35. Номинальная паропроизводительность стационарного котла D. Nenndampfleistung Е. Rated steaming capacity F. Puissance nominate de la chaudière | Наибольшая паропроизводительность, которую стационарный котел должен обеспечивать в длительной эксплуатации при сжигании основного топлива или подводе номинального количества теплоты при номинальных значениях параметров пара и питательной воды с учетом допускаемых отклонении |
| 36. Номинальная теплопроизводительность стационарного котла D. Nennwärmeleistung Е. Rated heating capacity F. Pouvoir calorifique nominal de la chaudière | Наибольшая теплопроизводительность которую стационарный котел должен обеспечивать в длительной эксплуатации при номинальных значениях параметров с учетом допускаемых отклонений |
| 37. Номинальное давление пара в стационарном котле Номинальное давление пара D. Nenndampfdruck Е. Rated steam pressure F. Pression nominale de la vapeur | Давление пара, которое должно обеспечиваться непосредственно за пароперегревателем, а при его отсутствии - непосредственно перед паропроводом к потребителю пара, при номинальной паропроизводительности стационарного котла |
| 38. Номинальная температура пара в стационарном котле Номинальная температура пара D. Nenndampftemperatur Е. Rated steam temperature F. Temperature nominale de la vapeur | Температура пара, которая должна обеспечиваться непосредственно за пароперегревателем стационарного котла, а при его отсутствии - непосредственно перед паропроводом к потребителю пара при номинальных значениях давления пара, температуры питательной воды и паропроизводительности с учетом допускаемых отклонений |
| 39. Номинальная температура промежуточного перегрева пара в стационарном котле Номинальная температура промежуточного перегрева D. Nenndampftemperatur der Zwischenüberhitzung Е. Rated reheat temperature F. Temperature nominate de la resurchauffe | Температура пара, которая должна обеспечиваться непосредственно за промежуточным пароперегревателем стационарного котла при номинальных значениях давления пара, температуры питательной воды, паропроизводительности, а также номинальных значениях остальных параметров пара промежуточного перегрева с учетом допускаемых отклонений |
| 40. Номинальная температура питательной воды в стационарном котле D. Nennspeisewassertemperatur Е. Rated feed water temperature F. Temperature nominale de l'eau d'alimentation | Температура воды, которая должна обеспечиваться перед входом в экономайзер или другой относящийся к стационарному котлу подогреватель питательной воды, а при отсутствии их, в барабан стационарного котла при номинальной паропроизводительности |
| 41. Номинальная температура горячей воды в водогрейном стационарном котле D. Nennheißwassertemperatur Е. Rated hot water temperature F. Temperature nominale de l'eau chaude | Температура горячей воды, которая должна обеспечиваться на выходе из водогрейного стационарного котла при номинальной производительности с учетом допускаемых отклонений |
| 42. Расчетное давление в стационарном котле Расчетное давление D. Auslegungsdruck Е. Design pressure F. Pression de calcul | Давление, принимаемое при расчете элемента стационарного котла на прочность |
| 43. Рабочее давление пара в стационарном котле Рабочее давление D. Betriebsdruck Е. Operating pressure F. Pression de service | Давление пара непосредственно за пароперегревателем или при его отсутствии на выходе из стационарного котла при расчетных режимах |
| 44. Пробное давление в стационарном котле Пробное давление D. Prüfdruck Е. Test pressure F. Pression d'essai | Давление, при котором стационарный котел подвергается гидравлическому испытанию на прочность и плотность, устанавливаемое в соответствии с правилами Госгортехнадзора СССР |
| ЭЛЕМЕНТЫ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КОТЛА |
| 45. Поставочный блок стационарного котла Поставочный блок D. Lieferungsblock Е. Delivery boiler assembly F. Livraison de la part de la chaudière | Технологически законченная часть стационарного котла, собираемая изготовителем из соединенных между собой сборочных единиц элементов и деталей, ограниченная по массе и габаритам конструктивными особенностями и условиями транспортирования |
| 46. Коллектор стационарного котла Коллектор D. Sammler E. Header F. Collecteur | Элемент стационарного котла, предназначенный для сбора или раздачи рабочей среды, объединяющий группу труб |
| 47. Барабан стационарного котла Барабан D. Trommel E. Drum F. Reservoir | Элемент стационарного котла, предназначенный для сбора и раздачи рабочей среды, для отделения пара от воды, очистки пара, обеспечения запаса воды в котле Примечание. Барабан объединяет, в зависимости от места установки парообразующие, пароотводящие и опускные трубы котла |
| 48. Каркас стационарного котла Каркас Ндп. Котельный каркас D. Gerüst Е. Structure F. Carcasse | Несущая металлическая конструкция, воспринимающая нагрузку от массы стационарного котла, с учетом временных и особых нагрузок и обеспечивающая требуемое взаимное расположение элементов котла |
| 49. Обмуровка стационарного котла Обмуровка D. Mauerwerk Е. Refractory F. Revetement | Система огнеупорных и теплоизоляционных ограждений или конструкций стационарного котла, предназначенная для уменьшения тепловых потерь и обеспечения газовой плотности |
| 50. Поверхность нагрева стационарного котла Поверхность нагрева D. Heizfläche Е. Heating surface F. Surface de chauffe | Элемент стационарного котла для передачи теплоты к рабочей среде или воздуху |
| 51. Парообразующая поверхность нагрева стационарного котла Парообразующая поверхность нагрева Ндп. Парогенерирующая поверхность нагрева D. Verdampfungscheizfläche Е. Evaporating heating surface F. Surface d'évaporation | - |
| 52. Радиационная поверхность нагрева стационарного котла Радиационная поверхность нагрева D. Strahlungscheizfläche Е. Radiant heating surface F. Surface de rayonnement | Поверхность нагрева стационарного котла, получающая теплоту, в основном, излучением |
| 53. Радиационно-конвективная поверхность нагрева стационарного котла Радиационно-конвективная поверхность нагрева D. Berührungs-und Strahlungsheizfläche Е. Radiant-convective heating surface F. Surface convective et rayonnement | Поверхность нагрева стационарного котла, получающая теплоту излучением и конвекцией примерно в равных количествах |
| 54. Конвективная поверхность нагрева стационарного котла Конвективная поверхность нагрева D. Berührungsheizfläche E. Convective heating surface F. Surface de convection | Поверхность нагрева стационарного котла, получающая теплоту, в основном, конвекцией |
| 55. Оребренная поверхность нагрева стационарного котла Оребренная поверхность нагрева D. Rippenheizfläche E. Finned heating surface F. Surface de chauffe nervurée | Поверхность нагрева стационарного котла, составленная из ребристых труб |
| 56. Ошипованная поверхность нагрева стационарного котла Ошипованная нагрева поверхность D. Bestiftete Heizfläche E. Studded heating surface F. Surface de chauffe à tourillon | Поверхность нагрева стационарного котла, составленная из труб с приваренными к ним шипами |
| 57. Экран стационарного котла Экран D. Rohrwand E. Waterwall F. Ecran à foyer | Поверхность нагрева стационарного котла, расположенная на стенах топки и газоходов и ограждающая их от воздействия высоких температур |
| 58. Двусветный экран стационарного котла Двусветный экран D. Zwischenrohrwand E. Division waterwall F. Ecran à double lumière | Экран стационарного котла, получающий теплоту излучением с обеих сторон |
| 59. Нижняя радиационная часть прямоточного стационарного котла НРЧ D. Unterer Strahlungsteil E. Lower radiation part F. Première partie du rayonnement | Экраны, расположенные в нижней части топки прямоточного стационарного котла |
| 60. Средняя радиационная часть прямоточного стационарного котла СРЧ D. Mittlerer Strahlungsteil E. Middle radiation part F. Deuxième partie du rayonnement | Экраны, расположенные в средней части топки прямоточного стационарного котла |
| 61. Верхняя радиационная часть прямоточного стационарного котла ВРЧ D. Oberer Strahlungsteil E. Upper radiation part F. Troisième partie du rayonnement | Экраны, расположенные в верхней части топки, в горизонтальном газоходе и на потолке прямоточного стационарного котла |
| 62. Мембранный экран стационарного котла Мембранный экран D. Membranwand Е. Membrane wall F. Ecran à membrane | Экран стационарного котла, изготовленный из сваренных между собой плавниковых или гладких труб с проставками. |
| 63. Панель экрана стационарного котла Панель экрана D. Rohrwandelement Е. Waterwall panel F. Panneau de l’éсrаn | Часть экрана, изготовленная из сваренных между собой или объединенных коллекторами труб |
| 64. Ширмовая поверхность нагрева стационарного котла D. Schottenheizfläche Е. Platen F. Paravent | Поверхность нагрева стационарного котла, выполненная из ширм с поперечным шагом между ними не менее 4-х - 5-ти диаметров трубы Примечание. Под ширмой понимают элемент поверхности нагрева, выполненный в виде плоской панели из труб, расположенных по ходу газов с шагом не более 1,3 диаметра, объединенных входным и выходным, коллекторами |
| 65. Котельный пучок стационарного котла Котельный пучок D. Kesselrohrbündel Е. Boiler tube bank F. Faisceau tubulaire | Группа труб конвективной парообразующей поверхности стационарного котла, соединенных общими коллекторами или барабанами |
| 66. Шлакоулавливающий пучок стационарного котла Шлакоулавливающий пучок D. Schlackenfangbündel Е. Slag screen F. Faisceau à crasses | Пучок труб, расположенный между камерами горения и охлаждения стационарного котла и предназначенный для улавливания расплавленного шлака |
| 67. Переходная зона стационарного котла ПЗ D. Übergangszone Е. Transition zone F. Zone de transition | Часть поверхности нагрева прямоточного стационарного котла, в которой заканчивается переход рабочей среды из жидкого в парообразное состояние |
| 68. Пароперегреватель стационарного котла Перегреватель Ндп. Первичный пароперегреватель D. Dampfüberhitzer Е. Superheater F. Surchauffeur | Устройство для повышения температуры пара выше температуры насыщения, соответствующей давлению в стационарном котле |
| 69. Ступень пароперегревателя стационарного котла Ступень перегревателя D. Überhitzerstufe E. Superheater stage F. Etage d'un surchauffeur | Часть пароперегревателя стационарного котла, ограниченная коллекторами |
| 70. Радиационный пароперегреватель стационарного котла Радиационный перегреватель D. Strahlungsüberhitzer E. Radiant superheater F. Surchauffeur à radiation | Пароперегреватель стационарного котла, расположенный в топке или газоходе и получающий теплоту, в основном, излучением |
| 71. Ширмовый пароперегреватель стационарного котла Ширмовый перегреватель D. Schottenüberhitzer E. Platen (-type) superheater F. Surchauffeur à ècran | Пароперегреватель стационарного котла, состоящий из ширм с большим поперечным шагом между ними и получающий теплоту газов излучением и конвекцией примерно в равных количествах |
| 72. Конвективный пароперегреватель стационарного котла Конвективный перегреватель D. Berührüngsüberhitzer E. Convective superheater F. Surchauffeur à convection | Пароперегреватель стационарного котла, расположенный в газоходах и получающий теплоту, в основном, конвекцией |
| 73. Экономайзер стационарного котла Экономайзер Ндп. Водяной экономайзер D. Ekonomiser E. Economizer F. Economiseur | Устройство, обогреваемое продуктами сгорания топлива и предназначенное для подогрева или частичного парообразования воды, поступающей в стационарный котел |
| 74. Экономайзер стационарного котла некипящего типа D. Nichtsiedender Ekonomiser E. Non-steaming type economizer F. Economiseur de l'eau nonbouillante | Экономайзер стационарного котла, в котором парообразование отсутствует |
| 75. Экономайзер стационарного котла кипящего типа D. Siedender Ekonomiser E. Steaming type economizer F. Economiseur de l'eau bouillante | Экономайзер стационарного котла, в котором происходит частичное парообразование |
| 76. Групповой экономайзер стационарных котлов D. Gruppenekonomiser E. Group economizer F. Economiseur de groupe | Экономайзер, обслуживающий группу стационарных котлов |
| 77. Змеевиковый экономайзер стационарного котла D. Rohrschlangenekonomiser E. Loop economizer F. Economiseur du type serpentin | Экономайзер стационарного котла, изготовленный из труб, собранных в пакеты змеевиков |
| 78. Ребристый экономайзер стационарного котла D. Rippenekonomiser Е. Finned tube economizer F. Economiseur aux tubes à ailettes | Экономайзер стационарного котла, изготовленный из ребристых труб |
| 79. Воздухоподогреватель стационарного котла ВП D. Luftvorwärmer (Luvo) E. Air heater F. Rechauffeur d'air | Устройство для подогрева воздуха продуктами сгорания топлива перед подачей в топку стационарного котла |
| 80. Рекуперативный воздухоподогреватель стационарного котла D. Recuperativ-Luvo E. Recuperative air heater F. Rechauffeur de récuperation | Воздухоподогреватель стационарного котла, в котором передача теплоты от продуктов сгорания к воздуху осуществляется через разделяющую их теплообменную поверхность |
| 81. Регенеративный воздухоподогреватель стационарного котла D. Regenerativ-Luvo E. Regenerative air heater F. Rechauffeur de régénération | Воздухоподогреватель стационарного котла, в котором передача теплоты от продуктов сгорания к воздуху осуществляется через одни и те же периодически нагреваемые и охлаждаемые теплообменные поверхности |
| 82. Воздухоподогреватель стационарного котла с промежуточным теплоносителем | Рекуперативный воздухоподогреватель стационарного котла, в котором передача теплоты от продуктов сгорания топлива к воздуху осуществляется за счет нагрева и охлаждения промежуточного теплоносителя |
| 83. Трубчатый воздухоподогреватель стационарного котла D. Röhren-Luvo E. Tubular (-type) air heater F. Rechauffeur tubulaire | Рекуперативный воздухоподогреватель стационарного котла, теплообменные поверхности которого выполнены из труб |
| 84. Пластинчатый воздухоподогреватель стационарного котла D. Platten-Luvo E. Plate-type air heater F. Rechauffeur à plateau | Рекуперативный воздухоподогреватель стационарного котла, теплообменные поверхности которого выполнены из стальных листов, образующих чередующиеся каналы для продуктов сгорания топлива и воздуха |
| 85. Регенеративный вращающийся воздухоподогреватель стационарного котла РВП D. Drehlufterhitzer E. Regenerative rotary air heater | Регенеративный воздухоподогреватель стационарного котла с вращающейся теплообменной поверхностью |
| 86. Опускная труба стационарного котла Ндп. Опускной трубопровод D. Fallrohr E. Downcomer tube F. Tubes d'abaissement | Труба стационарного котла, по которой циркулирующая вода поступает в раздающий коллектор подъемных труб или нижний барабан |
| 87. Отводящая труба экрана стационарного котла D. Steigrohr E. Steam-water riser F. Tuyau de vapeur d'echappement | Труба стационарного котла, по которой пароводяная смесь отводится из коллектора экрана в барабан или выносной циклон |
| 88. Дистанционирующая труба стационарного котла | Охлаждаемая рабочей средой труба, служащая для предотвращения выхода из рядов труб поверхностей нагрева стационарного котла |
| 89. Подвесная труба стационарного котла D. Tragrohr E. Support tube F. Tubes d'accrochage de la chaudière | Охлаждаемая рабочей средой труба, служащая для подвески поверхностей нагрева стационарного котла |
| 90. Перепускная труба стационарного котла D. Überströmrohr E. Crossover tube F. By-pass | Необогреваемая труба, по которой рабочая среда перепускается из одного элемента поверхности нагрева стационарного котла в другой |
| 91. Продувочная труба стационарного котла D. Abblaserohr E. Blowdown tube F. Tubes pour soufflage | Труба, по которой производится продувка или удаление воды и пара из элементов поверхностей нагрева стационарного котла |
| 92. Сепарационное устройство стационарного котла D. Dampfabscheider E. Steam separation device F. Séparateur | Устройство стационарного котла, предназначенное для отделения воды от пара |
| 93. Внутрибарабанное сепарационное устройство стационарного котла D. Trommelabscheideeinrichtung E. Internal separating device F. Séparateur intrareservoir | - |
| 94. Паропромывочное устройство стационарного котла Паропромывочное устройство D. Dampfwäscher E. Steam-washing device F. Séparateur pour lavage du vapeur | Устройство стационарного котла, предназначенное для повышения качества пара путем промывки его питательной водой |
| 95. Жалюзийный сепаратор стационарного котла Жалюзийный сепаратор D. Jalousieabscheider E. Corrugated-plate separator F. Creves d'aeration d'un séparateur | Сепаратор стационарного котла, выполненный из профилированных пластин, собранных в пакеты |
| 96. Внутрибарабанный циклон стационарного котла Внутрибарабанный циклон D. Dampftrocknerzyklon Е. Cyclone separator F. Cyclone intrareservoir | Центробежный сепаратор, расположенный внутри барабана стационарного котла |
| 97. Выносной циклон стационарного котла Выносной циклон D. Aussenzyklon Е. Outside cyclone F. Cyclone d'entrainement | Центробежный сепаратор, расположенный вне барабана котла циклон стационарного котла |
| 98. Сепаратор непрерывной продувки стационарного котла D. Abscheider mit Dauerabschlämmung E. Continuous blowdown separator F. Séparateur de la purge continue | Сепаратор для отделения пара от потока воды, сбрасываемой при непрерывной продувке стационарного котла |
| 99. Сепаратор периодической продувки стационарного котла D. Abscheider mit stoßweiser Abschlämmung E. Intermittent blowdown separator F. Séparateur de la purge disсontinue | Сепаратор для отделения пара от потока воды, сбрасываемой при периодических продувках стационарного котла |
| 100. Пароохладитель стационарного котла D. Dampfkühler E. Attemperator F. Refroidisseur de vapeur | Устройство для понижения температуры перегретого пара |
| 101. Впрыскивающий пароохладитель стационарного котла Ндп. Пароохладитель с впрыском D. Einspritzdampfkühler Е. Spray-type attemperator F. Refroidisseur de vapeur par injection | Пароохладитель стационарного котла, в котором понижение температуры перегретого пара производится путем впрыска в него питательной воды или конденсата |
| 102. Поверхностный пароохладитель стационарного котла D. Oberflächendampfkühler E. Surface type attemperator F. Refroidisseur de vapeur superficiel | Пароохладитель стационарного котла, в котором понижение температуры пара производится питательной или котловой водой через разделяющую поверхность |
| 103. Паропаровой теплообменник стационарного котла ППТО D. Dampf-Dampf-Wärmeaustäuscher E. Steam-to-steam meat exchanger F. Echangeur eau-vapeur | Поверхностный теплообменник стационарного котла, в котором температура вторичного пара повышается за счет теплоты первичного пара |
| 104. Газопаропаровой теплообменник стационарного котла ГППТО D. Gas-Dampf-Dampf-Wärmeaustauscher E. Gas-to steam-to-steam heat exchanger E. Echangeur gaz-vapeur | Поверхностный теплообменник стационарного котла, в котором температура вторичного пара повышается за счет теплоты первичного пара и за счет теплоты продуктов сгорания топлива |
| 105. Топка стационарного котла Топка D. Feuerung E. Furnace F. Foyer | Устройство стационарного котла, предназначенное для сжигания органического топлива, частичного охлаждения продуктов сгорания и выделения золы |
| 106. Топка стационарного котла с твердым шлакоудалением Ндп. Топка стационарного котла с сухим шлакоудалением D. Feuerung mit trockener Entschlackung E. Dry-bottom furnace | - |
| 107. Топка стационарного котла с жидким шлакоудалением D. Feuerung mit flussiger Entschlackung E. Wet-bottom or slag-tap furnace | - |
| 108. Слоевая топка стационарного котла Слоевая топка D. Rostfeuerung E. Stoker F. Foyer à couches | Топка стационарного котла для сжигания кускового твердого органического топлива в слое |
| 109. Ручная топка стационарного котла Ручная топка D. Handrostfeuerung E. Hand-operated stoker F. Foyer manuel | Слоевая топка стационарного котла, в которой загрузка топлива и удаление шлака и золы производится вручную |
| 110. Полумеханическая топка стационарного котла Полумеханическая топка D. Halbmechanische Rostfeuerung E. Semimechanical stoker F. Fover demimécanique | Слоевая топка стационарного котла, в которой загрузка топлива и удаление шлака и золы частично механизированы |
| 111. Механическая топка стационарного котла Механическая топка D. Mechanische Rostfeuerung E. Mechanical stoker F. Foyer mécanique | Слоевая топка стационарного котла, в которой загрузка топлива и удаление шлака и золы полностью механизированы |
| 112. Камерная топка стационарного котла Камерная топка D. Kammerfeuerung E. Furnace F. Foyer à chambre | Топка стационарного котла, в которой пылевидное, жидкое или газообразное топливо сжигается в факеле |
| 113. Вихревая топка стационарного котла Вихревая толка D. Wirbelfeuerung E. Swirl-type furnace F. Foyer à chambre de turbulence | Камерная топка стационарного котла с многократной циркуляцией топливовоздушной смеси, которая достигается специальной формой стен топки, компоновкой горелок и способом подачи топлива и воздуха |
| 114. Циклонная топка стационарного котла Циклонная топка D. Zyklonfeuerung E. Cyclone furnace F. Foyer à cyclone | Камерная топка стационарного котла, в которой основная масса топлива сжигается во вращающемся топливовоздушном потоке, создаваемом в циклонном предтопке |
| 115. Факельно-слоевая топка стационарного котла Факельно-слоевая топка D. Rostfeuerung mit Brennstoffeinblasung E. Stoker-spray furnace F. Foyer à flamme | Топка стационарного котла, в которой часть твердого топлива сжигается в слое, а мелкие фракции и горючие газы - в струе воздуха над слоем |
| 116. Камера горения топки стационарного котла Камера горения D. Brennkammer E. Primary furnace (in wet-bottom-furnace) F. Chambre de combustion | Часть топки стационарного котла, в которой происходит воспламенение и горение основной массы топлива |
| 117. Камера охлаждения топки стационарного котла Камера охлаждения D. Kühlkammer E. Secondary furnace (in wet-bottom furnace) F. Chambre de refroidissement | Часть топки стационарного котла, в которой происходит догорание топлива и частичное охлаждение продуктов горения |
| 118. Предтопок Ндп. Форкамера D. Vorfeuerung E. Antechamber F. Chambre de précombustion | Часть топки стационарного котла, в которой происходит подогрев, подсушка топлива, а иногда его воспламенение и горение |
| 119. Холодная воронка стационарного котла Холодная воронка D. Aschentrichter Е. Dry bottom F. Foyer du type V | Нижняя часть камерной топки стационарного котла, предназначенная для отвода твердого шлака |
| 120. Под топки стационарного котла Под топки D. Boden Е. Bottom F. Sole du foyer | Нижняя часть топки стационарного котла, образованная горизонтальными и слабонаклонными поверхностями или экранами |
| 121. Газоход стационарного котла Газоход D. Kesselzug Е. Flue (-gas) duct F. Conduit de gaz de la chaudière | Канал, предназначенный для направления продуктов сгорания топлива и размещения поверхностей нагрева стационарного котла Примечание. По расположению и назначению различают горизонтальный, вертикальный, подъемный, опускной, поворотный, обводной и другие газоходы |
| 122. Пережим топки стационарного котла D. Brennkammereinschnürung E. Furnace arch vestibule F. Etranglement du foyer | Местное сужение поперечного сечения топки стационарного котла |
| 123. Золовой бункер стационарного котла D. Aschenbunker E. Ash hopper F. Trémie pour cendre | Нижняя часть газохода стационарного котла, предназначенная для сбора золы, выпадающей из потока продуктов сгорания топлива |
| 124. Шлаковый бункер стационарного котла D. Schlackenbunker E. Slag hopper F. Trémie de scories | Бункер для сбора твердого шлака, расположенный под холодной воронкой стационарного котла |
| 125. Шлаковая ванная стационарного котла D. Schlackenbad E. Slag basin F. Bain de scories | Устройство для сбора и удаления расплавленного шлака, расположенное под топкой стационарного котла |

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

| Барабан | 47 |
| --- | --- |
| Барабан стационарного котла | 47 |
| Блок поставочный | 45 |
| Блок стационарного котла поставочный | 45 |
| Бункер стационарного котла золовой | 123 |
| Бункер стационарного котла шлаковый | 124 |
| Ванна стационарного котла шлаковая | 125 |
| Воздухоподогреватель стационарного котла | 79 |
| Воздухоподогреватель стационарного котла вращающийся регенеративный | 85 |
| Воздухоподогреватель стационарного котла пластинчатый | 84 |
| Воздухоподогреватель стационарного котла регенеративный | 81 |
| Воздухоподогреватель стационарного котла рекуперативный | 80 |
| Воздухоподогреватель стационарного котла с промежуточным теплоносителем | 82 |
| Воздухоподогреватель стационарного котла трубчатый | 83 |
| Воронка стационарного котла холодная | 119 |
| Воронка холодная | 119 |
| ВП | 79 |
| ВРЧ | 61 |
| Газоход | 121 |
| Газоход стационарного котла | 121 |
| ГППТО | 104 |
| Давление пара в стационарном котле номинальное | 37 |
| Давление пара в стационарном котле пробное | 44 |
| Давление пара в стационарном котле рабочее | 43 |
| Давление в стационарном котле расчетное | 42 |
| Давление пара номинальное | 37 |
| Давление пробное | 44 |
| Давление рабочее | 43 |
| Давление расчетное | 42 |
| Зона стационарного котла переходная | 67 |
| Камера горения | 116 |
| Камера горения топки стационарного котла | 116 |
| Камера охлаждения | 117 |
| Камера охлаждения топки стационарного котла | 117 |
| Каркас | 48 |
| Каркас котельный | 48 |
| Каркас стационарного котла | 48 |
| Коллектор | 46 |
| Коллектор стационарного котла | 46 |
| Котел | 1 |
| Котел стационарный | 2 |
| Котел стационарный барабанный | 13 |
| Котел стационарный водогрейнопаровой | 6 |
| Котел стационарный водогрейный | 5 |
| Котел стационарный водотрубный | 12 |
| Котел стационарный высокого давления | 18 |
| Котел стационарный высоконапорный | 34 |
| Котел стационарный газотрубный | 11 |
| Котел стационарный для газообразного топлива | 21 |
| Котел стационарный для жидкого топлива | 20 |
| Котел стационарный для твердого топлива | 19 |
| Котел стационарный докритического давления | 14 |
| Котел стационарный закритического давления | 15 |
| Котел стационарный многотопливный | 22 |
| Котел стационарный низкого давления | 16 |
| Котел стационарный пароводогрейный | 6 |
| Котел стационарный паровой | 4 |
| Котел стационарный прямоточный | 29 |
| Котел стационарный прямоточный с рециркуляцией | 30 |
| Котел стационарный сверхкритического давления | 15 |
| Котел стационарный с естественной тягой | 31 |
| Котел стационарный с естественной циркуляцией | 26 |
| Котел стационарный с жидким шлакоудалением | 24 |
| Котел стационарный с кипящим слоем | 25 |
| Котел стационарный с комбинированной циркуляцией | 28 |
| Котел стационарный с наддувом | 33 |
| Котел стационарный с принудительной циркуляцией | 27 |
| Котел стационарный среднего давления | 17 |
| Котел стационарный с сухим шлакоудалением | 23 |
| Котел стационарный с твердым шлакоудалением | 23 |
| Котел стационарный с уравновешенной тягой | 32 |
| Котел стационарный электрический | 9 |
| Котел стационарный электродный | 10 |
| Котел-утилизатор стационарный | 7 |
| Котел утилизационный | 7 |
| Котел энерготехнологический | 8 |
| НРЧ | 59 |
| Обмуровка | 49 |
| Обмуровка стационарного котла | 49 |
| Панель экрана | 63 |
| Панель экрана стационарного котла | 63 |
| Парогенератор | 1 |
| Пароохладитель с впрыском | 101 |
| Пароохладитель стационарного котла | 100 |
| Пароохладитель стационарного котла впрыскивающий | 101 |
| Пароохладитель стационарного котла поверхностный | 102 |
| Пароперегреватель первичный | 68 |
| Пароперегреватель стационарного котла | 68 |
| Пароперегреватель стационарного котла конвективный | 72 |
| Пароперегреватель стационарного котла радиационный | 70 |
| Пароперегреватель стационарного котла ширмовый | 71 |
| Паропроизводительность стационарного котла номинальная | 35 |
| Перегреватель | 68 |
| Перегреватель конвективный | 72 |
| Перегреватель радиационный | 70 |
| Перегреватель ширмовый | 71 |
| Пережим топки стационарного котла | 122 |
| ПЗ | 67 |
| Поверхность нагрева | 50 |
| Поверхность нагрева конвективная | 54 |
| Поверхность нагрева оребренная | 55 |
| Поверхность нагрева ошипованная | 56 |
| Поверхность нагрева парогенерирующая | 51 |
| Поверхность нагрева парообразующая | 51 |
| Поверхность нагрева радиационная | 52 |
| Поверхность нагрева радиационно-конвективная | 53 |
| Поверхность нагрева стационарного котла | 50 |
| Поверхность нагрева стационарного котла конвективная | 54 |
| Поверхность нагрева стационарного котла оребренная | 55 |
| Поверхность нагрева стационарного котла ошипованная | 56 |
| Поверхность нагрева стационарного котла парообразующая | 51 |
| Поверхность нагрева стационарного котла радиационная | 52 |
| Поверхность нагрева стационарного котла радиационно-конвективная | 53 |
| Поверхность нагрева стационарного котла ширмовая | 64 |
| Под топки | 120 |
| Под топки стационарного котла | 120 |
| ППТО | 103 |
| Предтопок | 118 |
| Пучок котельный | 65 |
| Пучок стационарного котла котельный | 65 |
| Пучок стационарного котла шлакоулавливающий | 66 |
| Пучок шлакоулавливающий | 66 |
| РВП | 85 |
| Сепаратор жалюзийный | 95 |
| Сепаратор непрерывной продувки стационарного котла | 98 |
| Сепаратор периодической продувки стационарного котла | 99 |
| Сепаратор стационарного котла жалюзийный | 95 |
| СРЧ | 60 |
| Ступень перегревателя | 69 |
| Ступень пароперегревателя стационарного котла | 69 |
| Температура горячей воды в водогрейном стационарном котле номинальная | 41 |
| Температура пара в стационарном котле номинальная | 38 |
| Температура пара номинальная | 38 |
| Температура питательной воды в стационарном котле номинальная | 40 |
| Температура промежуточного перегрева номинальная | 39 |
| Температура промежуточного перегрева пара в стационарном котле номинальная | 39 |
| Теплообменник стационарного котла газопаровой | 104 |
| Теплообменник стационарного котла паропаровой | 103 |
| Теплопроизводительность стационарного котла номинальная | 36 |
| Топка | 105 |
| Топка вихревая | 113 |
| Топка камерная | 112 |
| Топка механическая | 111 |
| Топка полумеханическая | 110 |
| Топка ручная | 109 |
| Топка слоевая | 108 |
| Топка стационарного котла | 105 |
| Топка стационарного котла вихревая | 113 |
| Топка стационарного котла камерная | 112 |
| Топка стационарного котла механическая | 111 |
| Топка стационарного котла полумеханическая | 110 |
| Топка стационарного котла ручная | 109 |
| Топка стационарного котла с жидким шлакоудалением | 107 |
| Топка стационарного котла слоевая | 108 |
| Топка стационарного котла с сухим шлакоудалением | 106 |
| Топка стационарного котла с твердым шлакоудалением | 106 |
| Топка стационарного котла факельно-слоевая | 115 |
| Топка стационарного котла циклонная | 114 |
| Топка факельно-слоевая | 115 |
| Топка циклонная | 114 |
| Труба стационарного котла дистанционирующая | 88 |
| Труба стационарного котла опускная | 86 |
| Труба стационарного котла перепускная | 90 |
| Труба стационарного котла подвесная | 89 |
| Труба стационарного котла продувочная | 91 |
| Труба экрана стационарного котла отводящая | 87 |
| Трубопровод опускной | 86 |
| Установка котельная | 3 |
| Устройство паропромывочное | 94 |
| Устройство стационарного котла паропромывочное | 94 |
| Устройство стационарного котла сепарационное | 92 |
| Устройство стационарного котла сепарационное внутрибарабанное | 93 |
| Утилькотел | 7 |
| Форкамера | 118 |
| Циклон внутрибарабанный | 96 |
| Циклон выносной | 97 |
| Циклон стационарного котла внутрибарабанный | 95 |
| Циклон стационарного котла выносной | 97 |
| Часть прямоточного стационарного котла радиационная верхняя | 61 |
| Часть прямоточного стационарного котла радиационная нижняя | 59 |
| Часть прямоточного стационарного котла радиационная средняя | 60 |
| Экономайзер | 73 |
| Экономайзер водяной | 73 |
| Экономайзер стационарного котла кипящего типа | 75 |
| Экономайзер стационарного котла некипящего типа | 74 |
| Экономайзер стационарного котла | 73 |
| Экономайзер стационарного котла змеевиковый | 77 |
| Экономайзер стационарного котла ребристый | 78 |
| Экономайзер стационарных котлов групповой | 76 |
| Экономайзер утилизационный | 7 |
| Экран | 57 |
| Экран двусветный | 58 |
| Экран мембранный | 62 |
| Экран стационарного котла | 57 |
| Экран стационарного котла двусветный | 58 |
| Экран стационарного котла мембранный | 62 |
| Электрокотел | 9 |

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

| Abfallbrennstoffkessel | 8 |
| --- | --- |
| Abhitzekessel | 11 |
| Abblaserohr | 91 |
| Abscheider mit Dauerabschlämmung | 98 |
| Abscheider mit stoßweiser Abschlämmung | 99 |
| Aschenbunker | 123 |
| Aschentrichter | 119 |
| Auslegungsdruck | 42 |
| Aussenzyklon | 97 |
| Berührungsheizfläche | 54 |
| Berührungs - und Strahlungsheizfläche | 53 |
| Berührungsüberhitzer | 72 |
| Bestiftete Heizfläche | 56 |
| Betriebsdruck | 43 |
| Boden | 120 |
| Brennkammer | 116 |
| Brennkammereinschnürung | 122 |
| Dampfabscheider | 92 |
| Dampf-Dampf-Wärmeaustauscher | 103 |
| Dampf-Heisswasserkessel | 6 |
| Dampfkessel | 4 |
| Dampfkesselanlage | 3 |
| Dampfkühler | 100 |
| Dampftrocknerzyklon | 96 |
| Dampfüberhitzer | 68 |
| Dampfwäscher | 94 |
| Drehlufterhitzer | 85 |
| Einspritzdampfkühler | 101 |
| Ekonomiser | 73 |
| Elektrodenkessel | 10 |
| Elektrokessel | 9 |
| Fallrohr | 86 |
| Feuerung | 105 |
| Feuerung mil flussiger Entschlackung | 107 |
| Feuerung mit trockener Entschlackung | 106 |
| Gas-Dampf-Dampf-Warmeaustauscher | 104 |
| Gasgefeuerter Kessel | 21 |
| Gerüst | 48 |
| Gruppenekonomiser | 76 |
| Halbmechanische Rostfeuerung | 110 |
| Handrostfeuerung | 109 |
| Haisswasserkessel | 5 |
| Heizfläche | 50 |
| Hochdruckkessel | 18 |
| Jalousieabscheider | 95 |
| Kammerfeuerung | 112 |
| Kessel | 1 |
| Kessel für festen Brennstoffe | 19 |
| Kessel mit ausgeglichenem Zug | 32 |
| Kessel mit flüssiger Entschlackung | 24 |
| Kessel mit kombinieriertem Umlauf | 28 |
| Kessel mit natürlichem Zug | 31 |
| Kesselrohrbündel | 65 |
| Kessel mit trockener Entschlackung | 23 |
| Kessel mit überkritischem Druck | 15 |
| Kessel mit unterkritischem Druck | 14 |
| Kesselzug | 121 |
| Kühlkammer | 117 |
| Lieferungsblock | 45 |
| Luftvorwärmer (Luvo) | 79 |
| Mauerwerk | 49 |
| Mechanische Rostfeuerung | 111 |
| Mehrstoffkessel | 22 |
| Membranwand | 62 |
| Mitteldruckkessel | 17 |
| Mittlerer Strahlungsteil | 60 |
| Naturumlaufkessel | 26 |
| Nenndampfdruck | 37 |
| Nenndampfleistung | 35 |
| Nenndampftemperatur | 38 |
| Nenndampftemperatur der Zwischenüberhitzung | 39 |
| Nennheißwassertemperatur | 41 |
| Nennspeisewassertemperatur | 40 |
| Nennwärmeleistung | 36 |
| Nichtsiedender Ekonomiser | 74 |
| Niederdruckkessel | 16 |
| Oberer Strahlungsteil | 61 |
| Oberflächendampfkühler | 102 |
| Ölgefeuerter Kessel | 20 |
| Platten-Luvo | 84 |
| Prüfdruck | 44 |
| Rauchrohrkessel | 11 |
| Regenerativ-Luvo | 81 |
| Rekuperativ-Luvo | 80 |
| Rippenekonomiser | 78 |
| Rippenheizfläche | 55 |
| Röhren-Luvo | 83 |
| Rohrschlangenekonomiser | 77 |
| Rohrwand | 57 |
| Rohrwandelement | 63 |
| Rostfeuerung | 108 |
| Rostfeuerung mit Brennstoffeinblasung | 115 |
| Sammler | 46 |
| Schlackenbad | 125 |
| Schlackenbunker | 124 |
| Schlackenfangbündel | 66 |
| Schottenheizfläche | 64 |
| Schottenüberhitzer | 71 |
| Siedender Ekonomiser | 75 |
| Stationärkessel | 2 |
| Steigrohr | 87 |
| Strahlungsheizfläche | 52 |
| Strahlungsüberhitzer | 71 |
| Tragrohr | 89 |
| Trommel | 47 |
| Trommelabscheideeinrichtung | 93 |
| Trommelkessel | 13 |
| Überdruckkessel | 33 |
| Überdruckgefeuerter Kessel | 34 |
| Übergangszone | 67 |
| Überhitzerstufe | 69 |
| Überströmrohr | 90 |
| Unterer Strahlungsteil | 59 |
| Verdampfungsheizfläche | 51 |
| Vorfeuerung | 118 |
| Wasserrohrkessel | 12 |
| Wirbelfeuerung | 113 |
| Wirbelschichtkessel | 25 |
| Zwangdurchlaufkessel | 29 |
| Zwangdurchlaufkessel mit Rücklauf | 30 |
| Zwangumlaufkessel | 27 |
| Zwischenrohrwand | 58 |
| Zyklonfeuerung | 114 |

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

| Air heater | 79 |
| --- | --- |
| Antechamber | 118 |
| Ash hopper | 123 |
| Attemperator | 100 |
| Balanced-draft boiler | 32 |
| Blowdown tube | 91 |
| Boiler | 1 |
| Boiler for solid fuel | 19 |
| Boiler plant | 3 |
| Boiler tube bank | 65 |
| Bottom | 120 |
| Combined circulation boiler | 28 |
| Continuous blowdown separator | 98 |
| Convective heating surface | 54 |
| Convective superheater | 72 |
| Corrugated-plate separator | 95 |
| Crossover tube | 90 |
| Cyclone furnace | 114 |
| Cyclone separator | 96 |
| Delivery boiler assembly | 45 |
| Design pressure | 42 |
| Division waterwall | 58 |
| Downcomer tube | 86 |
| Drum | 47 |
| Drum (-type) boiler | 13 |
| Dry-bottom boiler | 23 |
| Dry-bottom furnace | 106 |
| Dry bottom | 119 |
| Economizer | 73 |
| Electric boiler | 9 |
| Electrode boiler | 10 |
| Evaporating heating surface | 51 |
| Finned heating surface | 55 |
| Finned tube economizer | 78 |
| Flue (-gas) duct | 121 |
| Fluidised bed boiler | 25 |
| Forced flow boiler | 27 |
| Furnace | 105, 112 |
| Furnace arch vestibule | 122 |
| Gas-fired boiler | 21 |
| Gas-to steam - to steam heat exchanger | 104 |
| Gas-tube boiler | 11 |
| Group economizer | 76 |
| Hand-operated stoker | 109 |
| Header | 46 |
| Heating surface | 50 |
| High pressure boiler | 18 |
| Hot water boiler | 5 |
| Intermittent blowdown separator | 99 |
| Internal separating device | 93 |
| Loop economizer | 77 |
| Low pressure boiler | 16 |
| Lower radiation part | 59 |
| Mean pressure boiler | 17 |
| Mechanical stoker | 111 |
| Membrane wall | 62 |
| Middle radiation part | 60 |
| Multifuel boiler | 22 |
| Natural circulation boiler | 26 |
| Natural-draft boiler | 31 |
| Non-steaming type economizer | 74 |
| Oil-fired boiler | 20 |
| Once-through boiler | 29 |
| Once-through boiler with recirculation | 30 |
| Operating pressure | 43 |
| Outside cyclone | 97 |
| Plate-type air heater | 84 |
| Platen | 64 |
| Platen-type superheater | 71 |
| Pressurized boiler | 33 |
| Primary furnace | 116 |
| Radiant-convective heating surface | 53 |
| Radiant heating surface | 52 |
| Radiant superheater | 70 |
| Rated feed water temperature | 40 |
| Rated heating capacity | 36 |
| Rated hot water temperature | 41 |
| Rated reheat temperature | 39 |
| Rated steam pressure | 37 |
| Rated steam temperature | 38 |
| Rated steaming capacity | 35 |
| Recuperative air heater | 80 |
| Refractory | 49 |
| Regenerative air heater | 81 |
| Regenerative rotary air heater | 85 |
| Secondary furnace | 117 |
| Semimechanical stoker | 110 |
| Slag basin | 125 |
| Slag hopper | 124 |
| Slag screen | 66 |
| Spray (-type) attemperator | 101 |
| Stationary boiler | 2 |
| Steam boiler | 4 |
| Steam separation device | 92 |
| Steam-to-steam heat exchanger | 103 |
| Steam-washing device | 94 |
| Steam-water boiler | 6 |
| Steam-water riser | 87 |
| Steaming type economizer | 75 |
| Stoker | 108 |
| Stoker-spray furnace | 115 |
| Structure | 48 |
| Studded heating surface | 56 |
| Subcritical pressure boiler | 14 |
| Supercharged boiler | 34 |
| Supercritical pressure boiler | 15 |
| Superheater | 68 |
| Superheater stage | 69 |
| Support tube | 89 |
| Surface - type attemperator | 102 |
| Swirl - type furnace | 113 |
| Test pressure | 44 |
| Transition zone | 67 |
| Tubular (-type) air heater | 83 |
| Upper radiation part | 61 |
| Waste-heat boiler | 11 |
| Waste fuel boiler | 8 |
| Water-tube boiler | 12 |
| Waterwall | 57 |
| Waterwall panel | 63 |
| Wet-bottom boiler | 24 |
| Wet-bottom furnace | 107 |

# АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

| Bain de scories | 125 |
| --- | --- |
| By-pass | 90 |
| Carcasse | 48 |
| Chambre de combustion | 116 |
| Chambre de précombustion | 118 |
| Chambre de refroidissement | 117 |
| Chaudière | 1 |
| Chaudière électrique | 9 |
| Chaudière fixe | 2 |
| Chaudière industrielle | 8 |
| Chaudière à basse pression | 16 |
| Chaudière à circulation combinée | 28 |
| Chaudière à circulation forcée | 27 |
| Chaudière à circulation naturelle | 26 |
| Chaudière à couche fluidisée | 25 |
| Chaudière à électrode | 10 |
| Chaudière à flux continu | 29 |
| Chaudière à flux continu avec récirculation | 30 |
| Chaudière à gaz | 21 |
| Chaudière à haute pression | 18 |
| Chaudière à l'eau chaude | 5 |
| Chaudière à l'eau vapeur | 6 |
| Chaudière à moyenne pression | 17 |
| Chaudière à pression élevée | 34 |
| Chaudière à pression subcritique | 14 |
| Chaudière à pression supercritique | 15 |
| Chaudière à scorie liquefiée | 24 |
| Chaudière à scorie solide | 23 |
| Chaudière à traction équilibrée | 32 |
| Chaudière à traction naturelle | 31 |
| Chaudière à tubes de fumée | 11 |
| Chaudière à tube d'eau | 12 |
| Chaudière à vapeur | 4 |
| Chaudière au charbon | 19 |
| Chaudière au mazout | 20 |
| Chaudière àu reservoir | 13 |
| Chaudière de récuperation | 11 |
| Chaudière multicombustible | 22 |
| Chaudière sous pression | 33 |
| Collecteur | 46 |
| Conduit de gaz la chaudière | 121 |
| Creves d'aeration d'un séparateur | 95 |
| Cyclon intrareservoir | 96 |
| Cyclone d'entrainement | 97 |
| Deuxième partie du rayonnement | 60 |
| Echangeur eau-vapeur | 103 |
| Echangeur gaz-vapeur | 104 |
| Economiseur | 73 |
| Economiseur aux tubes à ailettes | 78 |
| Economiseur de groupe | 76 |
| Economiseur de l'eau bouillante | 75 |
| Economiseur de l'eau nonbouillante | 74 |
| Economiseur du type serpentin | 77 |
| Ecran à double lumiére | 58 |
| Ecran à foyer | 57 |
| Ecran à membrane | 62 |
| Etage d'un surchauffeur | 69 |
| Etranglement du foyer | 122 |
| Faisceau à crasses | 66 |
| Faisceau tubulaire | 65 |
| Foyer | 105 |
| Foyer à chambre | 112 |
| Foyer à chambre de turbulence | 113 |
| Foyer à couches | 108 |
| Foyer à cyclone | 114 |
| Foyer à flamme | 115 |
| Foyer demimécanique | 110 |
| Foyer du type V | 119 |
| Foyer manuel | 109 |
| Foyer mécanique | 111 |
| Installation de chaudière | 3 |
| Livraison de la part de la chaudière | 45 |
| Panneau de l'écran | 63 |
| Paravent | 64 |
| Pouvoir calorifique nominal de la chaudière | 36 |
| Premiére partie du rayonnement | 59 |
| Pression de calcul | 42 |
| Pression de service | 43 |
| Pression d'essai | 44 |
| Pression nominate de la vapeur | 37 |
| Puissance nominate de la chaudière | 35 |
| Réchauffeur tournant | 85 |
| Réchauffeur tubulaire | 83 |
| Réchauffeur à plateau | 84 |
| Réchauffeur d'air | 79 |
| Réchauffeur de récuperation | 80 |
| Réchauffeur de régénération | 81 |
| Refroidisseur de vapeur | 100 |
| Refroidisseur de vapeur superficiel | 102 |
| Refroidisseur de vapeur par injection | 101 |
| Reservoir | 47 |
| Revetement | 49 |
| Séparateur | 92 |
| Séparateur intrareservoir | 93 |
| Séparateur de la purge continue | 98 |
| Séparateur de la purge discontinue | 99 |
| Séparateur pour lavage du vapeur | 94 |
| Sole du foyer | 120 |
| Surchauffeur | 68 |
| Surchauffeur à convection | 72 |
| Surchauffeur à écran | 71 |
| Surchauffeur à radiation | 70 |
| Surface convective et rayonnement | 53 |
| Surface de chauffe nervurée | 55 |
| Surface de chauffe | 50 |
| Surface de chauffe à tourillon | 56 |
| Surface de convection | 54 |
| Surface d'évaporation | 51 |
| Surface de rayonnement | 52 |
| Temperature nominale de 1'eau d'alimentation | 40 |
| Temperature nominale de 1'eau chaude | 41 |
| Temperature nominale de la resurchauffe | 39 |
| Temperature nominate de la vapeur | 38 |
| Trémie pour cendre | 123 |
| Trémie de scories | 124 |
| Troisième partie du rayonnement | 61 |
| Tubes d'abaissement | 86 |
| Tubes d'accrochage de la chaudière | 89 |
| Tubes pour soufflage | 91 |
| Tuyau de vapeur d'échappement | 87 |
| Zone de transition | 67 |

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОРЕЛОК, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТАЦИОНАРНЫХ КОТЛАХ

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| 1. Горелка котла Горелка | Устройство для ввода в топку котла топлива и необходимого для его сжигания воздуха |
| 2. Пылеугольная горелка котла Пылеугольная горелка | Горелка для ввода в топку котла пылевоздушной смеси и воздуха |
| 3. Пылегазовая горелка котла Пылегазовая горелка | Горелка для ввода в топку котла пылевоздушной смеси или газообразного топлива и воздуха |
| 4. Газовая горелка котла Газовая горелка | Горелка для ввода в топку котла газообразного топлива и воздуха |
| 5. Мазутная горелка котла Мазутная горелка | Горелка для ввода в топку котла жидкого топлива и воздуха |
| 6. Пылемазутная горелка котла Пылемазутная горелка | Горелка для ввода в топку котла пылевоздушной смеси или жидкого топлива и воздуха |
| 7. Газомазутная горелка котла Газомазутная горелка | Горелка для ввода в топку котла жидкого или газообразного топлива и воздуха |
| 8. Пылегазомазутная горелка котла Пылегазомазутная горелка | Горелка для ввода в топку котла пылевоздушной смеси газообразного или жидкого топлива и воздуха |
| 9. Вихревая горелка котла Вихревая горелка | Горелка котла, в которой потоки топливо-воздушной смеси и (или) воздуха закручиваются с помощью завихрителя |
| 10. Прямоточная горелка котла Прямоточная горелка | Горелка для подачи топливовоздушной смеси и воздуха в топку котла без закрутки потоков Примечание. Прямоточная горелка состоит из набора сопл размещенных в одной амбразуре с расстоянием между ними не более 2,5 ширины горелки |
| 11. Инжекционная горелка котла Инжекционная горелка | Газовая горелка котла, в которой воздух засасывается за счет энергии струи газа |
| 12. Горелка предварительного смешения Ндп. Смесительная горелка | Горелка котла, внутри которой обеспечивается перемешивание топлива и воздуха |
| 13. Сопло для подачи сушильного агента Ндп. Сбросная горелка | - |