ГОСТ 28763-90

(МЭК 757-83)

УДК 62-777.2:006.354                                                                                                      Группа Е00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Код для обозначения цветов

Code for designation of colours

МКС 01.070

29.020

ОКП 34 0000; 35 0000

Дата введения 01.01.92

Информационные данные

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении.

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 № 2991.

Настоящий стандарт разработан методом прямого применения международного стандарта МЭК 757-83 "Код для обозначения цветов" с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела |
| --- | --- |
| ИСО 3864-84 | 2 |

4. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Апрель 2005 г.

1. Область распространения

Настоящий стандарт распространяется на тексты описаний, схемы, маркировку и т.п. в области электротехники.

Код для обозначения цветов в варианте русского алфавита соответствует установившейся практике применения обозначения цветов в СССР.

Требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

2. Цель

Цель настоящего стандарта - установление буквенного кода для обозначения некоторых различных цветов.

Примечания:

1. Цифровой код находится в стадии рассмотрения.

2. Целью настоящего стандарта не является установление границ и свойств цветов. Точное определение цветов, которые должны отвечать требованиям к цветам безопасности, приведено в ИСО 3864. Руководство, определяющее приемлемые границы и свойства цветов для любого отдельного изделия, может быть предусмотрено в стандартах МЭК, подготовленных соответствующим техническим комитетом.

3. Буквенный код

В таблице приведены стандартные буквенные коды.

Если необходимо применить другие цвета, кроме определенных в таблице, применяемый код должен быть определен в дополнительной документации для специального оборудования.

| Цвет | Буквенный код |
| --- | --- |
|  | Латинский алфавит | Русский алфавит |
| Черный | BK | Ч |
| Коричневый | BN | КЧ |
| Красный | RD | К |
| Оранжевый | OG | Ж |
| Желтый | YE | Ж |
| Зеленый | GN | З |
| Синий (включая голубой) | BU | С |
| Фиолетовый (пурпуровый) | VT | Ч |
| Серый (синевато-серый) | GY | Б |
| Белый | WH | Б |
| Розовый | PK | К |
| Золотой | GD | ЗЛ |
| Бирюзовый | TQ | БЗ |
| Серебряный | SR | СР |
| Зелено-желтый | GNYE | ЗЖ |

Примечание. Как непредпочтительный вариант можно применять строчные буквы с тем же значением

4. Сочетание цветов для одного элемента

Сочетание цветов должны обозначаться непосредственным присоединением кодов для различных цветов в последовательности, приведенной в таблице.

Пример. Двухцветный красно-синий элемент: RDBU (КС - для русского алфавита).

5. Различные цвета для различных элементов

Если различные элементы окрашены по разному, коды для различных цветов отделяются знаком «+» (плюс).

Пример: 5-жильный кабель с двумя черными жилами, одной коричневой, одной синей и одной зелено-желтой.

BK+BK+BN+BU+GNYE (Ч+Ч+КЧ+С+ЗЖ - для русского алфавита).

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область распространения

2. Цель

3. Буквенный код

4. Сочетание цветов для одного элемента

5. Различные цвета для различных элементов