Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ

СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНм-2001-22

Сборник № 22

ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Утверждены и введены в действие с 01 сентября 2003 года

постановлением Госстроя России от 01 сентября 2003 года № 161

РАЗРАБОТАНЫ ФГУП ЦНИИЭУС Госстроя России (Л.В. Размадзе, Ж.Г. Чернышева), ООО «Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве» (А.Н. Жуков) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.Л. Степанов - руководитель, T.Л. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01 сентября 2003 года постановлением Госстроя России от 01 сентября 2004 года№ 161.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, утвержденные и рекомендованные к применению с 24.03.2006 постановлением Межрегиональной общественной организации "Союз инженеров-сметчиков" от 23.03.2006 № 04-2/ПС

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм-2001) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материалах) при выполнении работ по монтажу оборудования гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСНм-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на монтаж оборудования федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) и отраслевого (ОЕР) уровней, укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения сметной стоимости работ по монтажу оборудования

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм-2001) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материалах) при выполнении работ по монтажу оборудования гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений и используются для составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.

ГЭСНм-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на монтаж оборудования федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) и отраслевого (ОЕР) уровней, укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения сметной стоимости работ по монтажу оборудования

2. ГЭСНм-2001 отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений.

ГЭСНм-2001 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер.

3. Сборник содержит элементные сметные нормы на работы по монтажу оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений.

4. В нормах учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основании соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1500 м;

б) вертикальное перемещение - до проектных отметок.

5. В ГЭСНм-2001 не учтены:

а) затраты на механическую очистку и сушку масла, определяемые по индивидуальным нормам;

б) расход материальных ресурсов, перечень которых приведен в приложении 1;

в) расход материальных ресурсов на сушку или контрольную подсушку статора и нагрев гидрогенератора для расклиновки и на промывочные операции при монтаже системы регулирования и подшипниковых узлов гидротурбин и гидрогенераторов, приведенный в приложении 2.

ОТДЕЛ 01. ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вводные указания

1. Нормы на монтаж гидротурбин, за исключением нормы 22-01-002-03, учитывают соединение частей камеры рабочего колеса на сварке и установку статора без механической обработки.

2. Нормы на монтаж пропеллерных гидротурбин определяются по нормам табл. 22-01-001 с применением коэффициента 0,92.

3. В нормах на монтаж гидрогенераторов учтен монтаж цельного ротора. При монтаже генератора с ротором, имеющим монтажный разъем, к нормам применяется коэффициент 1,02.

4. В нормах на монтаж гидрогенератора со статором с бесстыковым сердечником (нормы 22-01-037-05 и 22-01-037-06) не учтены работы по доизготовлению статора, выполняемые заводом-изготовителем.

5. В нормах не учтены затраты (расход ресурсов) на:

а) предварительную сушку обмоток статора и полюсов ротора генератора посторонним источником электрического тока (либо тепла) на местах их сборки до опускания ротора на место с испытанием повышенным напряжением, определяемые по индивидуальным нормам;

б) монтаж и соединение выводов гидрогенератора с распределительным устройством, определяемые по сборнику ГЭСНм-2001-08 "Электротехнические установки";

в) монтаж регуляторов напряжения, приборов автоматики, аппаратуры возбуждения, гашения поля и релейной защиты генераторов, определяемые по соответствующим сборникам ГЭСНм-2001.

6. Затраты на монтаж головных образцов новых типов гидроагрегатов определяются по соответствующим нормам сборника с применением к затратам труда рабочих-монтажников, машинистов и затратам по эксплуатации машин коэффициента 1,3.

РАЗДЕЛ 1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТУРБИНЫ

Таблица ГЭСНм 22-01-001 Гидротурбины вертикальные поворотно-лопастные

Измеритель: компл.

|  | Гидротурбина вертикальная поворотно-лопастная с бетонной спиральной камерой, со сварной камерой рабочего колеса, диаметр рабочего колеса: |
| --- | --- |
| 22-01-001-01 | 2,8 м, четырехлопастная, мощность 5,75 МВт |
| 22-01-001-02 | 6 м, семилопастная, мощность 130 МВт |
| 22-01-001-03 | 8,5 м, семилопастная, мощность 230 МВт |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-01-001-01 | 22-01-001-02 | 22-01-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 8377 | 17850 | 27275 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1059,5 | 2679,2 | 4489,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 3,51 | 17,44 | 40,55 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 48,79 | 146,37 | 343,91 |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 75,68 | — | 42,01 |
| 020417 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 32 т | маш.-ч | — | 63,07 | — |
| 020816 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 80 т | маш.-ч | 272,51 | — | — |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 3,61 | 17,92 | — |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 655,4 | 1715,64 | 2875,64 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 241,57 | 395,08 | 540,26 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 356 | 1065 | 1863 |
| 350150 | Гайковерты пневматические | маш.-ч | 3,15 | 6,87 | 10,21 |
| 330803 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 83,42 | 139,23 | 240,38 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 486,71 | 1374,45 | 2269,33 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 1,46 | 5,78 | 7,02 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 120,19 | 228,48 | 267,75 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки п резки | маш.-ч | 207,06 | 548,59 | 927,01 |
| 350203 | Маслонасосы шестеренные 3,6 м3/час | маш.-ч | 47,6 | 136,85 | 203,49 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 17,8 | 38,3 | 40,3 |
| 331410 | Аппараты пескоструйные при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (ат) | маш.-ч | 13,8 | 122,57 | 129,71 |
| 252305 | Тельферы электрические 5 т | маш.-ч | 4,3 | 14,04 | 27,85 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 15,8 | 34,3 | 36 |
| 351151 | Фильтр-пресс | маш.-ч | — | 2,12 | 3,51 |
| 351001 | Установки передвижные маслоочистительные (центрифуга) | маш.-ч | — | 2,11 | 1,23 |
| 020821 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 250 т | маш.-ч | — | 718,76 | — |
| 020822 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 320 т | маш.-ч | — | — | 1187,62 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011—211 | т | 0,00122 | 0,00856 | 0,0176 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00696 | 0,0509 | 0,103 |
| 101-9012 | Холст парусиновый | м2 | 2,13 | 17 | 32,7 |
| 101-1597 | Брезент | м2 | 0,125 | 1 | 1,93 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,45 | 1,42 | 4,69 |
| 101-0017 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм | т | 0,0054 | 0,0432 | 0,0832 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,8 | 60,1 | 138 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00956 | 0,0208 | 0,09054 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 1,13 | 4,3 | 12,2 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 77,18 | 413 | 981 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 0,155 | 1,24 | 2,39 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,007 | 0,0509 | 0,103 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,34 | 2,72 | 5,24 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 4,45 | 35,6 | 68,5 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 3,35 | 26,8 | 51,6 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1,21 | 23,3 | 52,2 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,2 | 1,6 | 3,08 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,048 | 0,384 | 0,738 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | 0,00044 | 0,00352 | 0,00678 |
| 101-1034 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 20-24 | т | 0,325 | 1,026 | 3,41 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 16 мм | т | 0,138 | 0,692 | 1,7 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,259 | 0,921 | 2,84 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,332 | 2,34 | 3,79 |
| 500-9603 | Фольга медная | кг | 0,87 | 6,92 | 13,3 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 151 | 682 | 900 |
| 300-9851 | Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные | кг | 3,25 | 26 | 50 |
| 542-9021 | Смазка графитомедистая | кг | 0,53 | 4,24 | 8,16 |
| 5 | Масса оборудования | т | 75 | 473 | 1094 |

Таблица ГЭСНм 22-01-002 Гидротурбины вертикальные радиально-осевые

Измеритель: компл.

|  | Гидротурбина вертикальная радиально-осевая с металлической сварной спиральной камерой, статор со спиральной камерой, поставляемый в сборе, диаметр рабочего колеса: |
| --- | --- |
| 22-01-002-01 | 1,4 м, мощность 5,2 МВт |
| 22-01-002-02 | 2,2 м, мощность 82 МВт |
|  | Гидротурбина вертикальная радиально-осевая с металлической сварной спиральной камерой, статор и спиральная камера, поставляемые частями, диаметр рабочего колеса: |
| 22-01-002-03 | 4,2 м, мощность 238 МВт, статор с механической обработкой |
| 22-01-002-04 | 5,8 м, мощность 240 МВт, статор без механической обработки |
| 22-01-002-05 | 6,2 м, мощность 340 МВт, статор без механической обработки |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-01-002-01 | 22-01-002-02 | 22-01-002-03 | 22-01-002-04 | 22-01-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6792 | 8049 | 13651 | 21448 | 24485 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 669,12 | 721,1 | 1757,95 | 2543,79 | 2809,59 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 2,3 | 5,58 | 17 | 29,65 | 34,12 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 52,6 | 1,9 | 12,61 | 94,84 | 143,99 |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 5,71 | — | — | — | — |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 2,36 | 86,24 | 15,46 | 26,88 | 31,02 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 163,03 | — | — | — | — |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 443,12 | 436,16 | 755,16 | 1452,32 | 1626,32 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 204,68 | 235,62 | 512,89 | 334,39 | 292,74 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 248 | 262 | 406 | 1089 | 1183 |
| 350150 | Гайковерты пневматические | маш.-ч | 10,63 | 12,26 | 23,21 | 24,75 | 32,37 |
| 330803 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 62,24 | 57,95 | 76,16 | 85,8 | 89,96 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 227,29 | 345,1 | 585,48 | 1348,27 | 1844,5 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 48,79 | 110,19 | 98,53 | 121,38 | 72,23 |
| 252305 | Тельферы электрические 5 т | маш.-ч | 2,63 | 8,27 | 27,61 | 27,61 | 27,61 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 5,6 | 7,41 | 9,5 | 4,89 | 16,2 |
| 331410 | Аппараты пескоструйные при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (ат) | маш.-ч | 16,42 | 14,76 | 30,23 | 13,92 | 54,26 |
| 351151 | Фильтр-пресс | маш.-ч | 0,82 | 1,05 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| 351001 | Установки передвижные маслоочистительные (центрифуга) | маш.-ч | 0,82 | 1,05 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 242,76 | 247,52 | 278,46 | 427,21 | 579,53 |
| 020417 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 32 т | маш.-ч | — | 4,39 | — | — | — |
| 020820 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 200 т | маш.-ч | — | 186,83 | — | — | — |
| 020421 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 250 т | маш.-ч | — | — | 14,76 | 233,24 | 45,58 |
| 020822 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 320 т | маш.-ч | — | — | 928,2 | — | — |
| 020823 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 400 т | маш.-ч | — | — | — | 473,62 | 882,98 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 0,00127 | 0,00276 | 0,00887 | 0,0161 | 0,0197 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00519 | 0,0116 | 0,0328 | 0,0569 | 0,0674 |
| 101-9012 | Холст парусиновый | м2 | 1,01 | 2,68 | 9,34 | 17,8 | 21,6 |
| 101-1597 | Брезент | м2 | 0,045 | 0,119 | 0,414 | 0,788 | 0,957 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м. шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более 11 copra | м3 | 0,295 | 0,404 | 1,12 | 1,76 | 1,98 |
| 101-0017 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0.4-0.5 мм | т | 0,0054 | 0,0143 | 0,0497 | 0,0946 | 0,115 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 4,21 | 17,9 | 56 | 101 | 120 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00714 | 0,0105 | 0,0261 | 0,0387 | 0,0428 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм. толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,78 | 1,27 | 3,21 | 5,04 | 5,8 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 26,1 | 36,5 | 90,1 | 131 | 145 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 0,067 | 0,178 | 0,621 | 1,18 | 1,44 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00519 | 0,0216 | 0,0328 | 0,0569 | 0,0504 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,257 | 0,679 | 2,37 | 4,51 | 5,58 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 3,22 | 8,52 | 29,7 | 56,6 | 68,7 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 2,73 | 7,19 | 25,1 | 47,7 | 58 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 4,61 | 8,56 | 30 | 55,2 | 65,5 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,575 | 1,52 | 5,29 | 10,1 | 12,2 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,0124 | 0,0327 | 0,114 | 0,217 | 0,264 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | 0,00039 | 0,00104 | 0,00361 | 0,00688 | 0,00835 |
| 101-1034 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 20-24 | т | 0,188 | 0,331 | 0,85 | 1,345 | 1,547 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 16 мм | т | 0,103 | 0,169 | 0,472 | 0,762 | 0,88 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,11 | 0,25 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм. при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,169 | 0,119 | 0,634 | 0,972 | 1,07 |
| 500-9603 | Фольга медная | кг | 1,12 | 2,97 | 10,35 | 19,7 | 23,9 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 73,7 | 123 | 376 | 511 | 572 |
| 300-9851 | Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные | кг | 3,5 | 9,24 | 32,2 | 61,3 | 74,5 |
| 542-9021 | Смазка графитомедистая | кг | 0,12 | 0,317 | 1,1 | 2,1 | 2,55 |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, сталь марки Ст3 | т | 0,124 | 0,139 | 0,494 | 0,837 | 0,938 |
| 5 | Масса оборудования | т | 49 | 118,7 | 460 | 800 | 922 |

РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ КАМЕРЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ОБЛИЦОВКИ ГИДРОТУРБИН

Таблица ГЭСНм 22-01-016 Камеры металлические сварные спиральные

Измеритель: т

|  | Камера металлическая сварная спиральная с примыканием обечаек к статору турбины по прямой (статор-многогранник) из сталей: |
| --- | --- |
| 22-01-016-01 | углеродистых |
| 22-01-016-02 | низколегированных |
| 22-01-016-03 | легированных |

| Шифр реcуpсa | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-01-016-01 | 22-01-016-02 | 22-01-016-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 154 | 208 | 220 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 35,02 | 41,01 | 43,38 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 13,14 | 16,18 | 17,37 |
| 020421 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 250 т | маш.-ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 19,28 | 22,23 | 23,41 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 4,53 | 5,66 | 6,12 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 10,84 | 11,67 | 12,1 |
| 330803 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 5,21 | 5,66 | 6,12 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 6,46 | 6,46 | 6,46 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 34,31 | 58,73 | 60,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,885 | 0,885 | 0,885 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6 | 6 | 6 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-1 диаметром 16 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 |

Таблица ГЭСНм 22-01-017 Облицовки металлические конусов отсасывающих труб

Измеритель: т

22-01-017-01 Облицовка металлическая конуса отсасывающей трубы из сегментов и звеньев

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-01-017-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 137 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 38,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,04 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 8,53 |
| 020417 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 32 т | маш.-ч | 11,15 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,04 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 19,07 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 3,28 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 12,03 |
| 330803 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 1,56 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,35 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 18,66 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 0,00001 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00002 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,295 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00068 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,027 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,05 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,8 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00002 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,11 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-1 диаметром 16 мм | т | 0,019 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,019 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,012 |
| 10.1-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 14,7 |
| 201-9405 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой 0,1-0,5т | т | 0,085 |
| 201-9414 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 1-2 т | т | 0,5 |
| 201-9404 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т | т | 0,14 |
| 201-9416 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т | т | 0,326 |

Таблица ГЭСНм 22-01-018 Облицовки металлические бетонных спиральных камер

Измеритель: т

22-01-018-01 Облицовка металлическая бетонной спиральной камеры из вальцованных листов

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-01-018-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 184 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 44,63 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,04 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 8,47 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,04 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 36,08 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 0,89 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 30,4 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 36,65 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 2,35 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,32 |
| 330803 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 0,00001 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00002 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00002 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,11 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-1 диаметром 16 мм | т | 0,0046 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,019 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00068 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,0502 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,295 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,013 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,015 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 18,5 |

РАЗДЕЛ 3. РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ К ГИДРОТУРБИНАМ

Таблица ГЭСНм 22-01-021 Регуляторы скорости электрогидравлические без комбинатора

Измеритель: компл.

|  | Регуляторы скорости электрогидравлические без комбинатора, типа: |
| --- | --- |
| 22-01-021-01 | ЭГР-2И1-100-6.3-11 |
| 22-01-021-02 | ЭГР-2И1-150-9 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-01-021-01 | 22-01-021-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1934 | 2094 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 166,8 | 177,61 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,09 |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 8,33 | 12,14 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,07 | 0,09 |
| 020816 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 80 т | маш.-ч | 13,33 | 13,33 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 145 | 151,96 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 3,61 | 8,7 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 34,2 | 37,2 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 110 | 117 |
| 330803 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 31,54 | 34,99 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 218,96 | 235,62 |
| 031893 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 62,71 | 65,21 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 15,7 | 16,4 |
| 331410 | Аппараты пескоструйные при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (ат) | маш.-ч | 55,93 | 58,43 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 33,68 | 42,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 0,00005 | 0,00006 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00013 | 0,00017 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 0,004 | 0,005 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,015 | 0,02 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00013 | 0,00017 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,19 | 0,25 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,18 | 0,211 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,159 | 0,209 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,034 | 0,044 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,00073 | 0,00096 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-1 диаметром 16 мм | т | 0,0017 | 0,0022 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,0025 | 0,0032 |
| 500-9603 | Фольга медная | кг | 0,066 | 0,087 |
| 101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0,00032 | 0,00042 |
| 101-1597 | Брезент | м2 | 0,002 | 0,003 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,002 | 0,002 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 102-0108 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта | м3 | 0,005 | 0,008 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,273 | 0,359 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,852 | 2,436 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | 0,00002 | 0,00003 |
| 101-1032 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 14 | т | 0,0015 | 0,002 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,00063 | 0,0008 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 93 | 122 |
| 101-9012 | Холст парусиновый | м2 | 0,06 | 0,078 |
| 542-9021 | Смазка графитомедистая | кг | 0,007 | 0,009 |
| 300-9851 | Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные | кг | 0,206 | 0,271 |
| 5 | Масса оборудования | т | 1,47 | 1,933 |

Таблица ГЭСНм 22-01-022 Регуляторы скорости электрогидравлические с электромеханическим комбинатором вне колонки управления

Измеритель: компл.

|  | Регуляторы скорости электрогидравлические с электромеханическим комбинатором вне колонки управления, типа: |
| --- | --- |
| 22-01-022-01 | ЭГРК-2И1-100-8 |
| 22-01-022-02 | ЭГРК-2И1-150-8 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-01-022-01 | 22-01-022-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1908 | 3414 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,8 | 4,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 154,63 | 302,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,13 |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 14,4 | 15,59 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,1 | 0,13 |
| 020816 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 80 т | маш.-ч | 5,47 | 14,76 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 134,56 | 271,44 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 19,99 | 35,82 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 18,8 | 35,7 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 98,7 | 203 |
| 330803 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 32,25 | 52 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 202,3 | 405,79 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 63,67 | 117,69 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 14,5 | 29,2 |
| 331410 | Аппараты пескоструйные при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (ат) | маш.-ч | 53,07 | 107,1 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 34,75 | 59,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2H | т | 0,00004 | 0,00005 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00024 | 0,00031 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 0,007 | 0,008 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,015 | 0,018 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00025 | 0,00031 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,191 | 0,238 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 0,144 | 0,179 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,118 | 0,147 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,009 | 0,011 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,00206 | 0,00256 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 16 мм | т | 0,0067 | 0,007 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,0056 | 0,007 |
| 500-9603 | Фольга медная | кг | 0,037 | 0,113 |
| 101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0,00023 | 0,00029 |
| 101-1597 | Брезент | м2 | 0,005 | 0,007 |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | м3 | 0,005 | 0,007 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00004 | 0,00005 |
| 102-0108 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта | м3 | 0,016 | 0,02 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,949 | 2,424 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,288 | 0,358 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-1032 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 14 | т | 0,0033 | 0,0042 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,0044 | 0,0053 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 85 | 174 |
| 101-9012 | Холст парусиновый | м2 | 0,091 | 0,113 |
| 542-9021 | Смазка графитомедистая | кг | 0,023 | 0,028 |
| 300-9851 | Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные | кг | 0,14 | 0,174 |
| 5 | Масса оборудования | т | 2,147 | 2,67 |

РАЗДЕЛ 4. МАСЛОНАПОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Таблица ГЭСНм 22-01-031 Установки маслонапорные с одним сосудом

Измеритель: компл.

|  | Установка маслонапорная с одним сосудом, объем гидроаккумулятора: |
| --- | --- |
| 22-01-031-01 | до 8 м3 |
| 22-01-031-02 | до 16 м3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-01-031-01 | 22-01-031-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 610 | 847 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 57,53 | 133,53 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,62 | 0,94 |
| 020816 | (раны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 80 т | маш.-ч | 37,13 | — |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,64 | 0,96 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 19,14 | 26,91 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 11,26 | 16,9 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,86 | 8,11 |
| 330803 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 7,85 | 10,41 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7,89 | 10,57 |
| 252305 | Тельферы электрические 5 т | маш.-ч | 2,32 | 4,64 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 1 | 1 |
| 350203 | Маслонасосы шестеренные 3.6 м3/час | маш.-ч | 1,67 | 1,67 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 10,03 | 14,16 |
| 351151 | Фильтр-пресс | маш.-ч | 5,85 | 11,7 |
| 351001 | Установки передвижные маслоочистительные (центрифуга) | маш.-ч | 5,85 | 11,7 |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | — | 104,72 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 0,00041 | 0,00067 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,0012 | 0,0019 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 0,036 | 0,052 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,136 | 0,222 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00117 | 0,00192 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 1,7 | 2,78 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 1,435 | 2,346 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 1,422 | 2,324 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,00653 | 0,01067 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | 0,00021 | 0,00034 |
| 101-1034 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 20-24 | т | 0,013 | 0,022 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-1 диаметром 16 мм | т | 0,015 | 0,025 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,022 | 0,035 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм. при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,0062 | 0,01 |
| 500-9603 | Фольга медная | кг | 0,59 | 0,97 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 1,84 | 3,01 |
| 101-1597 | Брезент | м2 | 0,024 | 0,039 |
| 101-9012 | Холст парусиновый | м2 | 0,53 | 0,87 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м. шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,016 | 0,026 |
| 101-0017 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0.4-0.5 мм | т | 0,00284 | 0,00465 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 2,45 | 4 |
| 300-9851 | Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные | кг | 1,84 | 3,01 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0001 | 0,00017 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,05 | 0,08 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 16,6 | 27 |
| 542-9021 | Смазка графитомедистая | кг | 0,063 | 0,103 |
| 101-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 6.0 до 8.0 мм включительно | кг | 0,303 | 0,495 |
| 5 | Масса оборудования | т | 13,17 | 21,69 |

Таблица ГЭСНм 22-01-032 Установки маслонапорные с двумя сосудами

Измеритель: компл.

|  | Установка маслонапорная с двумя сосудами, объем гидроаккумулятора: |
| --- | --- |
| 22-01-032-01 | до 20 м3 |
| 22-01-032-02 | до 36 м3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-01-032-01 | 22-01-032-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1135 | 1388 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 116,48 | 151,78 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 1,23 | 2,07 |
| 020417 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 32 т | маш.-ч | 10,83 | — |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 65,57 | — |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 1,27 | 2,13 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 37,58 | 45,12 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 15,47 | 17,97 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 11,2 | 13,3 |
| 330803 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 14,04 | 16,66 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 14,16 | 16,78 |
| 252305 | Тельферы электрические 5 т | маш.-ч | 7,21 | 11,89 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 1 | 1 |
| 350203 | Маслонасосы шестеренные 3.6 м3/час | маш.-ч | 2,5 | 2,5 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 18,92 | 22,13 |
| 351151 | Фильтр-пресс | маш.-ч | 4,87 | 7,8 |
| 351001 | Установки передвижные маслоочистительные (центрифуга) | маш.-ч | 14,6 | 23,4 |
| 020816 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 80 т | маш.-ч | — | 102,46 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 0,00081 | 0,00137 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00234 | 0,00392 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 0,071 | 0,119 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,27 | 0,454 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00234 | 0,00392 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 3,39 | 5,69 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 2,86 | 4,8 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 2,84 | 4,76 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,013 | 0,0219 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | 0,00041 | 0,00069 |
| 101-1034 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 20-24 | т | 0,027 | 0,045 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 16 мм | т | 0,0255 | 0,0504 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,044 | 0,0733 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,0125 | 0,027 |
| 500-9603 | Фольга медная | кг | 1,18 | 1,98 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 3,68 | 6,17 |
| 101-1597 | Брезент | м2 | 0,047 | 0,079 |
| 101-9012 | Холст парусиновый | м2 | 1,07 | 1,79 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,032 | 0,053 |
| 101-0017 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0.4-0.5 мм | т | 0,00567 | 0,00952 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 4,89 | 8,2 |
| 300-9851 | Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные | кг | 3,68 | 6,17 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00021 | 0,00035 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,1 | 0,17 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 33 | 55,5 |
| 542-9021 | Смазка графитомедистая | кг | 0,126 | 0,21 |
| 101-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 6.0 до 8.0 мм включительно | кг | 0,604 | 1,013 |
| 5 | Масса оборудования | т | 26,27 | 44,06 |

РАЗДЕЛ 5. ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица ГЭСНм 22-01-036 Гидрогенераторы вертикальные подвесные

Измеритель: компл.

|  | Гидрогенератор вертикальный подвесной с воздушным охлаждением, диаметр ротора: |
| --- | --- |
| 22-01-036-01 | 2,7 м, статор неразъемный, мощность 6,2 МВ·А |
| 22-01-036-02 | 5,2 м, статор секторный со стыковым сердечником, мощность 37 МВ·А |
| 22-01-036-03 | 6,3 м, статор секторный со стыковым сердечником, мощность 188 MB·A |
| 22-01-036-04 | 7,6 м, статор секторный со стыковым сердечником, мощность 253 МВ·А |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-01-036-01 | 22-01-036-02 | 22-01-036-03 | 22-01-036-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6088 | 16276 | 37163 | 40004 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 398,43 | 1349 | 2525,55 | 4101,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 3,14 | 14,5 | 31,83 | 39,46 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 17,61 | 34,27 | 55,69 | 48,31 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32т | маш.-ч | 290,36 | — | — | — |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 2,06 | — | 2,06 | — |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 3,25 | 14,9 | 32,7 | 40,54 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 82,01 | 258,68 | 526,64 | 765,6 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 50,1 | 259,42 | 386,75 | 967,47 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 55,8 | 180 | 633 | 583 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
| 350150 | Гайковерты пневматические | маш.-ч | 8,81 | 7,53 | 10,12 | 10,12 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 215,39 | 443,87 | 1363,74 | 1429,19 |
| 330803 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 14,88 | 157,08 | 472,43 | 553,35 |
| 031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 22,5 | 31 | 51,6 | 53,6 |
| 331410 | Аппараты пескоструйные при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (ат) | маш.-ч | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 82,71 | 358,19 | 1289,96 | 1343,51 |
| 020819 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 160 т | маш.-ч | — | 1024,59 | — | — |
| 020417 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 32 т | маш.-ч | — | 2,06 | — | — |
| 020820 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 200 т | маш.-ч | — | — | 1876,63 | — |
| 020822 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 320 т | маш.-ч | — | — | — | 3205,86 |
| 020406 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 80 т | маш.-ч | — | — | — | 2,06 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 300-9851 | Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные | кг | 2,42 | 10,9 | 21,9 | 23,8 |
| 521-0013 | Олово марки 01ПЧ | т | 0,00018 | 0,00088 | 0,003 | 0,00316 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00094 | 0,00427 | 0,00907 | 0,0105 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 8,95 | 40,3 | 101 | 112 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 4,75 | 21,4 | 43,4 | 47,4 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,08 | 0,392 | 1,33 | 1,41 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,0022 | 0,00991 | 0,0201 | 0,0225 |
| 544-0021 | Текстолит листовой марки А. толщиной от 1,2 до 2 мм включительно | кг | 4,66 | 21,2 | 52,2 | 57 |
| 101-0017 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0.4-0.5 мм | т | 0,00594 | 0,02874 | 0,0976 | 0,10362 |
| 101-1597 | Брезент | м2 | 23 | 108 | 222 | 335 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,246 | 0,96 | 2,6 | 2,89 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 0,00401 | 0,0181 | 0,0356 | 0,0401 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0035 | 0,016 | 0,0472 | 0,0531 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,306 | 1,23 | 3,34 | 2,82 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 107 | 486 | 1191 | 886 |
| 542-9021 | Смазка графитомедистая | кг | 0,132 | 0,62 | 1,68 | 1,88 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 15,9 | 18,2 | 126 | 142 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | 0,00195 | 0,0087 | 0,0172 | 0,0246 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 16 мм | т | 0,198 | 0,873 | 1,88 | 2,11 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,586 | 0,56 | 1,2 | 1,38 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 48,7 | 212 | 444 | 537 |
| 101-9268 | Проволока сварочная легированная | кг | 0,6 | 2,6 | 8,4 | 9,8 |
| 113-9400 | Эмаль | кг | 2,7 | 11,7 | 37,8 | 44,1 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 0,016 | 0,074 | 0,141 | 0,165 |
| 101-0810 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 0.55 мм | т | 0,0025 | 0,011 | 0,0331 | 0,0383 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,011 | 0,0481 | 0,155 | 0,181 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм | т | 0,006 | 0,03 | 0,084 | 0,1 |
| 102-0261 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 3 мм | м3 | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,15 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 6,12 | 27,5 | 53,5 | 58,4 |
| 101-0020 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм | т | 0,0031 | 0,01388 | 0,027 | 0,03 |
| 113-0002 | Ацетон технический сорт высший | т | 0,00084 | 0,00374 | 0,0073 | 0,00797 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 4,2 | 18,8 | 36,6 | 39,9 |
| 542-9020 | Смазка ЦИАБИМ-203 | кг | 3,4 | 15 | 29,3 | 32 |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, сталь марки Ст3 | т | 0,467 | 2,07 | 4,79 | 5,54 |
| 5 | Масса оборудования | т | 67 | 310 | 860 | 1065 |

Таблица ГЭСНм 22-01-037 Гидрогенераторы вертикальные зонтичные

Измеритель: компл.

|  | Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением (ротор без монтажного разъема), диаметр ротора: |
| --- | --- |
| 22-01-037-01 | 3,7 м, статор со стыковым сердечником, мощность 48 МВ·А |
| 22-01-037-02 | 8,3 м, статор со стыковым сердечником, мощность 53 МВ·А |
| 22-01-037-03 | 10,4 м, статор со стыковым сердечником, мощность 87 МВ·А |
| 22-01-037-04 | 11,9 м, статор со стыковым сердечником, мощность 197 MB·A |
| 22-01-037-05 | 9,3 м, статор с бесстыковым сердечником, мощность 220 МВ·А |
| 22-01-037-06 | 11,9 м, статор с бесстыковым сердечником, мощность 372 МВ·А |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-01-037-01 | 22-01-037-02 | 22-01-037-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 7010 | 20927 | 30865 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 389,17 | 1584,08 | 2241,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 3,04 | 15,48 | 28,89 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 17,85 | 26,54 | 35,7 |
| 020417 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 32 т | маш.-ч | 2,36 | — | — |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 292,74 | — | — |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 3,12 | 14 | 26,21 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 70,06 | 363,08 | 548,68 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 130,9 | 459,34 | 658,07 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 98,6 | 227 | 273 |
| 350150 | Гайковерты пневматические | маш.-ч | 6,43 | 76,64 | 78,66 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 580,72 | 922,25 | 1250,69 |
| 330803 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 10,58 | 174,93 | 273,7 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 67,71 | 672,35 | 1069,81 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 27,3 | 41,2 | 49,5 |
| 020421 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 250 т | маш.-ч | — | 5,34 | 5,95 |
| 020821 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 250 т | маш.-ч | — | 1154,3 | __ |
| 020823 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 400 т | маш.-ч | — | — | 1589,84 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 300-9851 | Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные | кг | 1,88 | 8,64 | 2,7 |
| 521-0013 | Олово марки 01ПЧ | т | 0,00016 | 0,0015 | 0,00225 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00078 | 0,00464 | 0,0076 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 6,45 | 38,1 | 69,6 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 3,14 | 14,9 | 25,2 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00146 | 0,00759 | 0,0127 |
| 544-0021 | Текстолит листовой марки А, толщиной от 1.2 до 2 мм включительно | кг | 2,88 | 18,3 | 31,1 |
| 101-0017 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0.4-0.5 мм | т | 0,00532 | 0,0483 | 0,0746 |
| 101-1597 | Брезент | м2 | 18,9 | 144,3 | 255 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,248 | 1,3 | 2,28 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 0,00258 | 0,0128 | 0,0214 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0036 | 0,0231 | 0,0415 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,25 | 1,6 | 2,99 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 91,3 | 564 | 993 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 3,6 | 15,7 | 27 |
| 542-9021 | Смазка графитомедистая | кг | 0,125 | 0,84 | 1,43 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 13,5 | 83,6 | 147 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | 0,00199 | 0,00933 | 0,0202 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 16 мм | т | 0,136 | 0,691 | 1,25 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,42 | 2,67 | 4,3 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,09 | 0,501 | 0,871 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 32,4 | 177 | 219,8 |
| 113-9400 | Эмаль | кг | 2,6 | 16,6 | 35,6 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,0024 | 0,0103 | 0,0178 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА". АИ-93 | т | 0,01 | 0,0464 | 0,0821 |
| 101-9268 | Проволока сварочная легированная | кг | 0,58 | 3,68 | 7,88 |
| 101-0810 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 0.55 мм | т | 0,0027 | 0,0159 | 0,033 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,0107 | 0,0681 | 0,146 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм | т | 0,006 | 0,04 | 0,083 |
| 102-0261 | Фанера клееная марки ФК и ФБА. сорт В/ВВ, толщиной 3 мм | м3 | 0,01 | 0,06 | 0,12 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 5 | 21,7 | 37,5 |
| 101-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 6.0 до 8.0 мм включительно | кг | 0,26 | 1,12 | 1,93 |
| 101-0020 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм | т | 0,00134 | 0,00584 | 0,0101 |
| 113-0002 | Ацетон технический сорт высший | т | 0,00097 | 0,00424 | 0,00731 |
| 5 | Масса оборудования | т | 65 | 418 | 780 |

| Шифр реcуpсa | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-01-037-04 | 22-01-037-05 | 22-01-037-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 38339 | 32298 | 39437 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3063,67 | 2699,72 | 3382,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 40,77 | 23,04 | 44,47 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 53,43 | 40,7 | 48,2 |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | — | — | 10,07 |
| 020819 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 160 т | маш.-ч | 2125,34 | 2058,7 | — |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 36,96 | 23,86 | 40,32 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 800,4 | 538,24 | 602,04 |
| 330202 | Машины сверлильные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 788,97 | 742,56 | 954,38 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 351 | 162 | 167 |
| 350150 | Гайковерты пневматические | маш.-ч | 101,39 | 101,39 | 12,14 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1358,98 | 2282,42 | 2406,18 |
| 330803 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 441,49 | 510,51 | 653,31 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1598,17 | 1498,21 | 1677,9 |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 58,2 | 51,6 | 58,6 |
| 020421 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 250 т | маш.-ч | 6,77 | 7,59 | — |
| 020822 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 320 т | маш.-ч | — | — | 2627,52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 300-9851 | Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные | кг | 16,98 | 17,1 | 20,3 |
| 521-0013 | Олово марки 01ПЧ | т | 0,003 | 0,0035 | 0,0058 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00823 | 0,00885 | 0,0131 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 9,99 | 94,2 | 126 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 29,6 | 29,8 | 36,1 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,0141 | 0,0146 | 0,0195 |
| 544-0021 | Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм включительно | кг | 42,5 | 43 | 62,9 |
| 101-0017 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0.4-0.5 мм | т | 0,102 | 0,115 | 0,1883 |
| 101-1597 | Брезент | м2 | 302 | 333 | 521 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 3,14 | 3,06 | 4,5 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 0,0244 | 0,0249 | 0,0322 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0627 | 0,0602 | 0,077 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 1,9 | 1,98 | 13,8 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1302 | 1280 | 1865 |
| 542-0052 | Смазка контактная графитовая | кг | 31,4 | 30,6 | 34,1 |
| 542-9021 | Смазка графитомедистая | кг | 1,89 | 1,93 | 2,93 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 192 | 189 | 277 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | 0,0275 | 0,0258 | 0,0355 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-1 диаметром 16 мм | т | 1,66 | 1,54 | 0,00197 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 6,91 | 6,45 | 8,79 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 1,08 | 1,05 | 1,47 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 455 | 401 | 561 |
| 113-9400 | Эмаль | кг | 59,7 | 50,1 | 71,6 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,0206 | 0,0201 | 0,0225 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 0,1015 | 0,0964 | 0,118 |
| 101-9268 | Проволока сварочная легированная | кг | 13,3 | 11,1 | 15,9 |
| 101-0810 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 0.55 мм | т | 0,0526 | 0,045 | 0,0625 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 0,2453 | 0,206 | 0,2942 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм | т | 0,13 | 0,11 | 0,16 |
| 102-0261 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 3 мм | м3 | 0,2 | 0,17 | 0,24 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 73,4 | 42,4 | 47,2 |
| 101-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 6.0 до 8.0 мм включительно | кг | 2,24 | 2,18 | 2,44 |
| 101-0020 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм | т | 0,0117 | 0,0114 | 0,0127 |
| 113-0002 | Ацетон технический сорт высший | т | 0,00848 | 0,00827 | 0,00922 |
| 5 | Масса оборудования | т | 1100 | 1200 | 1530 |

ОТДЕЛ 02. МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Вводные указания

1. Грузоподъемность механизмов, имеющих две точки подвеса, принята по суммарной грузоподъемности.

2. В нормах учтены затраты (расход ресурсов) на:

а) очистку, протравку, промывку, нейтрализацию, просушку и смазку труб, монтаж маслонасосных агрегатов, гидроцилиндров, колонок управления гидропанелей, гидробаков и маслопроводов гидравлических приводов;

б) монтаж подвесных устройств и тяговых органов механического оборудования (подвесок, штанг, сцепов, откидных подхватов);

в) присоединение концов шарнирно-пластинчатых цепей к затворам и противовесам при монтаже механизмов с пластинчатыми цепями.

3. В нормах не учтены затраты на:

а) монтаж устройства электрообогрева затворов, определяемые по нормам сборников ГЭСНм-2001-8 и ГЭСНм-2001-11;

б) заливку эпоксидным компаундом подушек и вкладышей, определяемые по табл. 22-02-075;

в) монтаж противовесов и балластов механического оборудования, определяемые по табл. 22-02-072;

г) монтаж распределительной и регулирующей арматуры маслопроводов гидравлических приводов (клапаны, вентили, фильтры, дроссели и др.), не установленных на маслонапорных агрегатах, определяемые по нормам сборника ГЭСНм-2001-12;

д) перестановку затворов из одного паза в другой, определяемые по индивидуальным нормам;

е) металлоконструкции монтажного назначения (кондукторы, кантователи, стеллажи и другие специальные приспособления), определяемые по индивидуальным нормам.

РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИЗМЫ ПОДЪЕМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ

Таблица ГЭСНм 22-02-001 Механизмы подъемные с ручным приводом

Измеритель: компл.

|  | Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта: |
| --- | --- |
| 22-02-001-01 | до 0,2 т |
| 22-02-001-02 | до 0,3 т |
| 22-02-001-03 | до 0,5 т |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-001-01 | 22-02-001-02 | 22-02-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 64,4 | 64,4 | 70,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,11 | 6,41 | 8,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020417 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 32 т | маш.-ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,27 | 0,31 | 0,44 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 5,01 | 5,27 | 7,42 |
| 030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 10,03 | 10,53 | 14,38 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм. сталь марки Ст6сп | т | 0,0013 | 0,002 | 0,003 |
| 101-0993 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм. при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст3сн | т | 0,0071 | 0,011 | 0,017 |
| 101-1052 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, № 20-24 | т | 0,002 | 0,003 | 0,005 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-1 диаметром 16 мм | т | 0,0011 | 0,002 | 0,003 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,00001 | 0,00002 | 0,00004 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,264 | 0,404 | 0,635 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,041 | 0,062 | 0,098 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00016 | 0,00024 | 0,00038 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,005 | 0,008 | 0,012 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 542-0049 | Смазка Торсиол-55 | кг | 0,149 | 0,229 | 0,359 |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм. сталь марки Ст3 | т | 0,0017 | 0,005 | 0,008 |

Таблица ГЭСНм 22-02-002 Механизмы подъемные с электрическим приводом

Измеритель: т

|  | Механизм подъемный с электрическим приводом канатный, однобарабанный, масса: |
| --- | --- |
| 22-02-002-01 | до 2 т |
| 22-02-002-02 | до 5 т |
| 22-02-002-03 | до 10 т |
| 22-02-002-04 | до 20 т |
| 22-02-002-05 | свыше 20 т |
|  | Механизм подъемный с электрическим приводом канатный, двухбарабанный масса: |
| 22-02-002-06 | до 15 т, для обслуживания плоских затворов |
| 22-02-002-07 | до 15 т, для обслуживания сегментных затворов |
| 22-02-002-08 | свыше 15 т, для обслуживания сегментных затворов |
| 22-02-002-09 | до 50 т, для обслуживания плоских затворов |
| 22-02-002-10 | свыше 50 т, для обслуживания затворов и решеток |
|  | Механизм подъемный с электрическим приводом с пластинчатыми цепями (без учета массы противовесов), грузоподъемность: |
| 22-02-002-11 | до 20 т |
| 22-02-002-12 | до 100 т |
| 22-02-002-13 | до 150 т |
| 22-02-002-14 | свыше 150 т |
|  | Механизм подъемный с электрическим приводом цевочный (реечный), грузоподъемность: |
| 22-02-002-15 | до 5 т |
| 22-02-002-16 | до 25 т |
| 22-02-002-17 | свыше 25 т |
|  | Механизм подъемный с электрическим приводом винтовой, грузоподъемность: |
| 22-02-002-18 | до 5 т |
| 22-02-002-19 | до 10 т |
| 22-02-002-20 | до 15 т |
| 22-02-002-21 | до 20 т |
| 22-02-002-22 | до 40 т |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-002-01 | 22-02-002-02 | 22-02-002-03 | 22-02-002-04 | 22-02-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 87,8 | 62,7 | 36,8 | 24,1 | 18,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,03 | 11,54 | 6,25 | 3,43 | 1,98 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,19 | 0,18 | 2,51 | 1,52 | 0,54 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 5,97 | 6,41 | 3,65 | 1,86 | 1,02 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,34 | 0,19 | 0,09 | 0,05 | 0,02 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,69 | 2,69 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000м3/час | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78.48 (8) кН (т) | маш.-ч | 8,53 | 4,76 | — | — | 0,13 |
| 030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.-ч | — | — | — | — | 1,4 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | — | — | — | — | 0,27 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 542-0053 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 542-0048 | Масло соляровое | кг | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 542-0047 | Масло МС-20 | кг | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | — | 0,00004 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,459 | 0,461 | 0,459 | 0,459 | 1,25 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,072 | 0,072 | 0,073 | 0,073 | 0,139 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00002 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 |
| 101-2089 | Сталь марки 08Х18Н10Т, 4-16 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,0035 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 101-1052 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, № 20-24 | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 16 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,96 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 0,0072 | 0,0197 | — | — | — |
| 101-1034 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 20-24 | т | — | — | — | — | 0,007 |
| 101-2090 | Сталь марки IV H10КП, 4 мм | т | — | — | — | — | 0,003 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-002-06 | 22-02-002-07 | 22-02-002-08 | 22-02-002-09 | 22-02-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 24,6 | 33 | 17,7 | 21,2 | 16,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,05 | 6,17 | 2,94 | 3,16 | 3,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 1,48 | 1,45 | 0,68 | 1,07 | 0,46 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 1,34 | 0,78 | 0,41 | 0,53 | 0,55 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50т | маш.-ч | 2,18 | 3,89 | 1,83 | 1,54 | 2,05 |
| 030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.-ч | 3,34 | 1,11 | — | — | 2,01 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,76 | 3,09 | 2,73 | 2,76 | 3,13 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,03 | 0,02 | 0,025 | 0,025 | 0,022 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м. шириной 75-150 мм. толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,007 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00005 |
| 542-0053 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,002 | 0,027 | 0,024 | 0,024 | 0,027 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,024 | 0,027 | 0,024 | 0,024 | 0,027 |
| 542-0048 | Масло соляровое | кг | 0,053 | 0,059 | 0,052 | 0,053 | 0,06 |
| 542-0047 | Масло МС-20 | кг | 1,97 | 2,21 | 2,23 | 1,97 | 2,23 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 0,00072 | 0,00081 | 0,00071 | 0,00072 | 0,00081 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00014 | 0,00016 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00016 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,0013 | 0,00146 | 0,00129 | 0,0013 | 0,00147 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0032 | 0,0036 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0036 |
| 101-2089 | Сталь марки 08Х18Н10Т, 4-16 мм | т | 0,001 | 0,011 | 0,0079 | 0,008 | 0,009 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 16 мм | т | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,00001 | 0,00008 | 0,00002 | — | 0,00005 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,44 | 1,65 | 0,492 | 1,21 | 1,21 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,22 | 0,245 | 0,113 | 0,073 | 0,184 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,039 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,013 |
| 101-1052 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, № 20-24 | т | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,0038 | 0,003 |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,92 | 3,82 | 3 | 2,37 | 3 |
| 101-1034 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 20-24 | т | — | 0,013 | 0,004 | 0,009 | 0,009 |
| 101-9249 | Масло компрессорное | кг | — | 1,26 | 1,79 | — | 1,79 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-002-11 | 22-02-002-12 | 22-02-002-13 | 22-02-002-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 79,8 | 53,6 | 23,4 | 18,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,88 | 8,81 | 3,87 | 3,21 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 4,04 | 1,21 | 0,65 | 0,42 |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,71 | 1,07 | 0,14 | 0,3 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 1,67 | 0,8 | 2,43 | 2,06 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,13 | 0,03 | 0,02 | — |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 6,33 | 5,7 | 0,63 | 0,4 |
| 030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.-ч | 26,91 | 7,7 | 2,76 | 4,67 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,08 | 0,07 | — | 0,07 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,78 | 2,44 | 1,86 | 2,09 |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | — | — | — | 0,03 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | — | — | — | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,016 | 0,02 | 0,042 | 0,03 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00007 | 0,00009 | 0,00019 | 0,00001 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,03 | 0,03 | — | 0,03 |
| 542-0053 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 542-0048 | Масло соляровое | кг | 0,06 | 0,06 | — | 0,06 |
| 542-0047 | Масло МС-20 | кг | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1.97 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,0014 | 0,00139 | — | 0,00138 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00015 | 0,00015 | — | 0,00015 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0034 | 0,0034 | — | 0,0034 |
| 101-2089 | Сталь марки 08Х18Н10Т, 4-16 мм | т | 0,01 | 0,01 | — | 0,01 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,0002 | 0,00018 | — | 0,00013 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,4 | 3,58 | 1,98 | 2,58 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,43 | 0,383 | 0,221 | 0,272 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00306 | 0,00279 | 0,00172 | 0,0021 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00005 | 0,00004 | — | 0,00004 |
| 101-1034 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 20-24 | т | 0,033 | 0,029 | 0,016 | 0,02 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-1 диаметром 16 мм | т | 0,013 | 0,013 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,002 | 0,004 | 0,012 | 0,018 |
| 101-1052 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, № 20-24 | т | 0,001 | 0,002 | 0,006 | 0,004 |
| 542-0056 | Смазка антикоррозийная для защиты тросов АМС | кг | 0,45 | 0,796 | 2,6 | 1,61 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | — | — | — | — |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-002-15 | 22-02-002-16 | 22-02-002-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 112 | 21,7 | 13,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,2 | 4,01 | 2,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 9,85 | 1,86 | 1,33 |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,21 | 0,11 | 0,06 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,32 | 0,05 | 0,03 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 7,82 | 1,99 | 0,92 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 6,96 | 6,96 | 6,96 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 542-0053 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 542-0048 | Масло соляровое | кг | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 542-0047 | Масло МС-20 | кг | 1,97 | 2 | 0,51 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 0,00072 | 0,00072 | 0,00072 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,00035 | 0,00035 | 0,00035 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0278 | 0,0278 | 0,0278 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-002-18 | 22-02-002-19 | 22-02-002-20 | 22-02-002-21 | 22-02-002-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 194 | 140 | 114 | 85,5 | 55,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 49,11 | 26,59 | 21,29 | 15,85 | 10,59 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 28,19 | 14,96 | 11,83 | 8,61 | 4,78 |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,29 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | 0,1 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 19,71 | 11,02 | 8,93 | 6,84 | 5,56 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,92 | 0,48 | 0,38 | 0,27 | 0,15 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 32,13 | — | — | — | — |
| 030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.-ч | — | 17,98 | 14,5 | 11,07 | 9,43 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 542-0053 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | — | — | — | — | — |
| 542-0048 | Масло соляровое | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 542-0047 | Масло МС-20 | кг | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 0,00078 | 0,00074 | 0,00065 | 0,00094 | 0,00092 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,007 | 0,007 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | г | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00087 | 0,00087 | 0,00087 | 0,00087 | 0,00087 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 101-1052 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, № 20-24 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 16 мм | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 542-0049 | Смазка Торсиол-55 | кг | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, сталь марки Ст3 | т | 0,016 | 0,017 | 0,016 | 0,017 | 0,011 |

Таблица ГЭСНм 22-02-003 Механизмы гидравлические подъемные

Измеритель: т

|  | Механизм гидравлический подъемный, гидравлический привод с вертикальными гидроцилиндрами, количество гидроцилиндров: |
| --- | --- |
| 22-02-003-01 | 1, масса до 10 т |
| 22-02-003-02 | 1, масса до 30 т |
| 22-02-003-03 | до 4, масса до 100 т |
| 22-02-003-04 | до 4, масса свыше 100 т |
| 22-02-003-05 | до 25, масса 250 т |
| 22-02-003-06 | Механизм гидравлический подъемный, гидравлический привод с горизонтальными цилиндрами |
| 22-02-003-07 | Механизм гидравлический подъемный, гидропривод ленточный |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-003-01 | 22-02-003-02 | 22-02-003-03 | 22-02-003-04 | 22-02-003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 67,3 | 31,9 | 49,6 | 38,9 | 118 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,11 | 5,6 | 7,82 | 5,73 | 23,39 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 2,32 | 0,8 | 0,39 | 0,2 | 0,3 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 8,58 | 4,07 | 5,95 | 4,34 | 10,31 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,55 | 0,54 | 0,68 | 0,65 | 0,94 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,84 | 0,81 | 1,45 | 1,25 | 2,31 |
| 310155 | Агрегаты электронасосные 7.2 м3/ч | маш.-ч | 0,62 | 0,19 | 0,71 | 0,48 | 10,51 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | маш.-ч | 0,58 | 0,17 | 0,78 | 0,53 | 11,83 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,2 | 1,14 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 |
| 101-1052 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, № 20-24 | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 16 мм | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,04 | 3,28 | 1,17 | 1,04 | 0,51 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,19 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00117 | 0,00106 | 0,00167 | 0,00174 | 0,0028 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог I тип | шт. | 1,06 | 1,06 | 1,09 | 1,03 | 1,01 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0001 | 0,00009 | 0,0001 | 0,00006 | 0,00005 |
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00141 | 0,0014 | 0,00141 | 0,00139 | 0,0014 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 542-0053 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 113-9400 | Эмаль | кг | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,04 | 0,03 |
| 101-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 6.0 до 8.0 мм включительно | кг | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 517-0287 | Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600(2000 и 600(1500 мм, толщиной 0.4; 0.5 мм | т | 0,00003 | 0,00002 | 0,00007 | 0,00008 | 0,00017 |
| 542-0048 | Масло соляровое | кг | 1 | 1 | 1,04 | 1,06 | 1,14 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,00013 | 0,0002 | 0,00028 | 0,00032 | 0,00067 |
| 113-0354 | Кислота ортофосфорная техническая 1 сорта | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00003 | 0,00004 | 0,00008 |
| 101-0625 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 0,00002 | 0,00001 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00009 |
| 113-9216 | Тринатрийфосфат | кг | 0,007 | 0,004 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00002 |
| 101-1032 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 14 | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 101-9212 | Резина сырая | кг | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-003-06 | 22-02-003-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 90,1 | 22,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,19 | 2,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 7,14 | 0,61 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 5,94 | 1,73 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,07 | 0,02 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 5,07 | 0,37 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,64 | 0,01 |
| 310155 | Агрегаты электронасосные 7.2 м3/ч | маш.-ч | 2,35 | 0,03 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч | маш.-ч | 1,97 | — |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,14 | 1,26 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,04 | 0,013 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,01 | 0,002 |
| 101-1052 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь спокойная, № 20-24 | т | — | 0,021 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 16 мм | т | 0,01 | 0,015 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,7 | 0,991 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,27 | 0,156 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00289 | 0,00161 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1,24 | 0,999 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,12 | 0,039 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00029 | 0,00003 |
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0016 | 0,0014 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00058 | 0,00049 |
| 542-0053 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,1 | 0,08 |
| 113-9400 | Эмаль | кг | 0,22 | 0,023 |
| 101-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 6.0 до 8.0 мм включительно | кг | 0,07 | 0,032 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,24 | 0,181 |
| 517-0287 | Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600(2000 и 600(1500 мм, толщиной 0.4; 0.5 мм | т | 0,00016 | 0,00001 |
| 542-0048 | Масло соляровое | кг | 1,14 | 0,978 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,00063 | 0,00002 |
| 113-0354 | Кислота ортофосфорная техническая 1 сорта | т | 0,00007 | 0,00001 |
| 101-0625 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД | т | 0,00008 | 0,00001 |
| 113-9216 | Тринатрийфосфат | кг | 0,04 | 0,001 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,00002 | 0,00001 |
| 101-1032 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 14 | т | 0,003 | 0,003 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,00008 | 0,00008 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные |  | 0,5 | 0,5 |
| 101-9212 | Резина сырая | кг | 0,4 | 0,603 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,00008 | 0,00008 |
| 101-1033 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 16-18 | т | 0,02 | — |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | — | 0,035 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | — | 0,02 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | — | 0,00017 |
| 542-0056 | Смазка антикоррозийная для защиты тросов АМС | кг | — | 2,76 |

РАЗДЕЛ 2. ПОДЪЕМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Таблица ГЭСНм 22-02-010 Краны специальные гидротехнические козловые и полукозловые

Измеритель: т

|  | Кран специальный гидротехнический козловой и полукозловой с электрическим приводом (без очистных механизмов), грузоподъемность: |
| --- | --- |
| 22-02-010-01 | до 16 т |
| 22-02-010-02 | до 100 т |
| 22-02-010-03 | до 150 т |
| 22-02-010-04 | свыше 150 т |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-010-01 | 22-02-010-02 | 22-02-010-03 | 22-02-010-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 42,1 | 35,4 | 23,6 | 18,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,68 | 5,76 | 4,52 | 4,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,45 | 0,64 | 0,39 | 0,75 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 5,06 | 4,01 | 3,09 | 2,43 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,74 | 0,71 | 0,65 | 0,5 |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,01 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,7 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 3,64 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 3,4 | 0,37 | 0,37 | 0,36 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,08 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00217 | 0,00268 | 0,00266 | 0,00265 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,089 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 0,00002 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00003 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,00245 | 0,00415 | 0,00285 | 0,00408 |
| 101-1151 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 12 мм | т | 0,0006 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0006 |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,02 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,64 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| 542-0048 | Масло соляровое | кг | 1,45 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 542-0047 | Масло МС-20 | кг | 0,27 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,022 | 0,02 | 0,024 | 0,02 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Таблица ГЭСНм 22-02-011 Механизмы монорельсовые (подвесные тележки)

Измеритель: т

|  | Механизм монорельсовый, грузоподъемность: |
| --- | --- |
| 22-02-011-01 | до 5 т |
| 22-02-011-02 | до 20 т |
| 22-02-011-03 | свыше 20 т |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-011-01 | 22-02-011-02 | 22-02-011-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 82,1 | 39,2 | 26,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,14 | 7,72 | 5,62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 5,62 | 0,1 | 0,1 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 10,04 | 5,17 | 4,32 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,17 | 0,07 | 0,02 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 0,18 | 0,24 | 0,27 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,22 | 0,26 | 0,27 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 0,13 | 2,14 | 0,91 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | — | 0,01 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00007 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 542-0053 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 542-0048 | Масло соляровое | кг | 0,654 | 0,621 | 0,608 |
| 542-0047 | Масло МС-20 | кг | 1,97 | 0,771 | 0,298 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 0,00083 | 0,00084 | 0,00084 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0033 | 0,0032 | 0,0032 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0022 | 0,00236 | 0,00236 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,0324 | 0,0322 | 0,032 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм | т | 0,021 | 0,02 | 0,02 |
| 101-1708 | Жесть белая толщиной 0,25 мм | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 |
| 101-0312 | Карбид кальция для кусков 50/80 | т | 0,00018 | 0,00018 | 0,00018 |

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗМЫ ОЧИСТНЫЕ

Таблица ГЭСНм 22-02-020 Механизмы очистные, устанавливаемые на кранах

Измеритель: т

|  | Механизм очистной, устанавливаемый на кране, грейфер электрогидравлический, масса комплекта: |
| --- | --- |
| 22-02-020-01 | до 2 т |
| 22-02-020-02 | до 3 т |
| 22-02-020-03 | до 10 т |
| 22-02-020-04 | свыше 10 т |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-020-01 | 22-02-020-02 | 22-02-020-03 | 22-02-020-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 76,1 | 60,8 | 42,1 | 33,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,97 | 15,11 | 7,03 | 5,41 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 8,25 | 6,46 | 3,18 | 2,71 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 1,22 | 1,18 | 1,33 | 1,16 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,29 | 0,23 | 0,08 | 0,04 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 9,21 | 7,24 | 2,33 | 1,31 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | — | — | 0,11 | 0,19 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | — | — | 0,38 | 0,57 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | — | — | 0,02 | 0,02 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | — | — | 0,22 | 0,37 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,0061 | 0,0059 | 0,006 | 0,006 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,024 | 0,024 | 0,055 | 0,055 |
| 542-0053 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,505 | 0,024 | 0,102 | 0,102 |
| 542-0048 | Масло соляровое | кг | 0,053 | 0,053 | 1,024 | 1,024 |
| 542-0047 | Масло МС-20 | кг | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 0,00071 | 0,00071 | 0,00072 | 0,00072 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,00241 | 0,00138 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | — | — | 0,0118 | 0,0118 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | — | — | 0,0067 | 0,0068 |
| 101-1033 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 16-18 | т | — | — | 0,0136 | 0,0136 |
| 101-1151 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 12 мм | т | — | — | 0,0108 | 0,0108 |
| 101-1032 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, №14 | т | — | — | 0,0032 | 0,0032 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | — | — | 0,00008 | 0,00008 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | — | — | 0,753 | 0,753 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | — | — | 0,116 | 0,116 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | — | — | 0,93 | 0,932 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | — | — | 0,176 | 0,176 |
| 101-9212 | Резина сырая | кг | — | — | 0,013 | 0,013 |
| 101-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 6.0 до 8.0 мм включительно | кг | — | — | 0,0307 | 0,031 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | — | — | 0,971 | 0,97 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | — | — | 0,39 | 0,39 |
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | — | — | 0,00138 | 0,00138 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | — | — | 0,00049 | 0,00049 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | — | — | 0,5 | 0,5 |

Таблица ГЭСНм 22-02-021 Машины решеткоочистные

Измеритель: т

|  | Машина решеткоочистная самоходная, тип: |
| --- | --- |
| 22-02-021-01 | РН |
| 22-02-021-02 | РВ |
| 22-02-021-03 | РТ, подвесная |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-021-01 | 22-02-021-02 | 22-02-021-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 48,7 | 61,5 | 180 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,95 | 9,71 | 30,32 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,32 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,68 | 0,75 | 13,27 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,11 | 0,14 | 0,26 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 7,09 | 8,75 | 16,47 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,0101 | 0,0101 | 0,0101 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 542-0053 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 542-0048 | Масло соляровое | кг | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| 542-0047 | Масло МС-20 | кг | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 0,00072 | 0,00072 | 0,00073 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |

Таблица ГЭСНм 22-02-022 Сетки водоочистные, вращающиеся

Измеритель: т

|  | Сетка водоочистная вращающаяся, габаритная, масса комплекта: |
| --- | --- |
| 22-02-022-01 | до 10 т |
| 22-02-022-02 | свыше 10 т |
| 22-02-022-03 | Сетка водоочистная вращающаяся, негабаритная |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-022-01 | 22-02-022-02 | 22-02-022-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 42,5 | 32,2 | 35,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,73 | 6,47 | 7,46 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 1,12 | 1,93 | 1,89 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 2,68 | 1,87 | 1,98 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 2,2 | 1,42 | 1,71 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 2,64 | 1,22 | 1,83 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,09 | 0,03 | 0,05 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,09 | 0,36 | 0,31 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,09 | 0,02 | 0,01 |
| 030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 1,5 | 0,67 | 1,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,003 | 0,0014 | 0,0022 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,018 | 0,013 | 0,014 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 16 мм | т | 0,0025 | 0,0011 | 0,0018 |
| 101-1033 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, №16-18 | т | 0,008 | 0,008 | 0,007 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,00004 | 0,00003 | 0,00003 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,82 | 0,67 | 0,66 |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, сталь марки Ст3 | т | 0,0087 | 0,0058 | 0,0068 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00046 | 0,00038 | 0,00036 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,012 | 0,007 | 0,009 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,006 | 0,013 | 0,006 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1,2 | 1,5 | 1,25 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-9212 | Резина сырая | кг | 0,008 | 0,011 | 0,008 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 0,019 | 0,026 | 0,02 |
| 542-0049 | Смазка Торсиол-55 | кг | 0,34 | 0,16 | 0,25 |

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ЗАТВОРОВ,

ШЛЮЗОВЫХ ВОРОТ И СОРОУДЕРЖИВАЮЩИХРЕШЕТОК

Таблица ГЭСНм 22-02-030 Подвесные устройства и тяговые органы

Измеритель: т (нормы 01-11); компл. (норма 12)

|  | Подвесное устройство и тяговый орган, балка захватная: |
| --- | --- |
| 22-02-030-01 | механическая, грузоподъемность до 10 т |
| 22-02-030-02 | механическая с клещевым захватом |
| 22-02-030-03 | электромеханическая |
|  | Подвесное устройство и тяговый орган, балка захватная с электрогидроприводом: |
| 22-02-030-04 | с одной точкой подвеса, габаритная |
| 22-02-030-05 | с одной точкой подвеса, негабаритная |
| 22-02-030-06 | с двумя точками подвеса |
|  | Подвесное устройство и тяговый орган, подхват, грузоподъемность: |
| 22-02-030-07 | до 10 т |
| 22-02-030-08 | до 20 т |
| 22-02-030-09 | до 60 т |
| 22-02-030-10 | до 100 т |
| 22-02-030-11 | свыше 100 т |
| 22-02-030-12 | Подвесное устройство и тяговый орган, тяга для сегментных затворов |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-030-01 | 22-02-030-02 | 22-02-030-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 50,6 | 64,4 | 14,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,89 | 14,38 | 3,91 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,12 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 1,84 | 2,67 | 1,75 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,31 | 0,36 | 0,07 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 9,64 | 11,25 | 1,97 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,0013 | 0,0013 | 0,00134 |
| 542-0048 | Масло соляровое | кг | 0,053 | 0,056 | 0,053 |
| 542-0053 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 542-0047 | Масло МС-20 | кг | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0032 | 0,0031 | 0,0032 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-030-04 | 22-02-030-05 | 22-02-030-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел-ч | 38,8 | 34,2 | 23,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,83 | 5,28 | 3,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,07 | 0,55 | 0,44 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 2,44 | 2,3 | 1,99 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,1 | 0,08 | 0,03 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 3,22 | 2,35 | 1,06 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,23 | 0,53 | 0,53 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | — | 0,03 | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,073 | 0,049 | 0,053 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,00135 | 0,00137 | 0,00138 |
| 542-0048 | Масло соляровое | кг | 0,58 | 0,84 | 0,96 |
| 542-0053 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,066 | 0,087 | 0,097 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,006 | 0,0062 | 0,0062 |
| 542-0047 | Масло МС-20 | кг | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 0,0007 | 0,0007 | 0,00073 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0033 | 0,0032 | 0,0032 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00038 | 0,00143 | 0,00151 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,0064 | 0,0092 | 0,0067 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,004 | 0,0054 | 0,0135 |
| 101-1033 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 16-18 | т | 0,0073 | 0,0112 | 0,0055 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-1 диаметром 16 мм | т | 0,00582 | 0,00864 | 0,0099 |
| 101-1032 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, №14 | т | 0,00173 | 0,00259 | 0,00299 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,00004 | 0,00007 | 0,00008 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,406 | 0,61 | 0,704 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,062 | 0,094 | 0,11 |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,27 | 0,405 | 0,47 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,095 | 0,143 | 0,165 |
| 101-9212 | Резина сырая | кг | 0,007 | 0,011 | 0,012 |
| 101-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 6.0 до 8.0 мм включительно | кг | 0,017 | 0,024 | 0,029 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,523 | 0,786 | 0,907 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,21 | 0,32 | 0,365 |
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00096 | 0,00112 | 0,00129 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00027 | 0,0004 | 0,0005 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-030-07 | 22-02-030-08 | 22-02-030-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 135 | 70,6 | 26,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,27 | 6,14 | 4,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,74 | 0,39 | 0,11 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 5,23 | 4,42 | 3,57 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 5,3 | 1,33 | 0,47 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,34 | 0,56 | 0,56 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00108 | 0,00169 | 0,00181 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 16 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 | 0,466 | 0,5 |
| 542-0048 | Масло соляровое | кг | 0,6 | 0,56 | 0,6 |
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | — | — | — |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| 542-0053 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | — | 0,047 | — |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00003 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,014 | 0,013 | 0,014 |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,033 | 0,03 | 0,032 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00005 | — | 0,00005 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,00022 | 0,00024 |
| 101-0312 | Карбид кальция для кусков 50/80 | т | 0,00018 | 0,00017 | 0,00018 |
| 101-1708 | Жесть белая толщиной 0,25 мм | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-030-10 | 22-02-030-11 | 22-02-030-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 21,3 | 21,3 | 26,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,35 | 3,32 | 6,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,18 | 0,1 | 0,27 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 3,91 | 2,9 | 5,73 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,26 | 0,32 | 0,85 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,56 | 0,56 | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00181 | 0,00181 | 0,00041 |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,032 | 0,032 | 0,003 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-1 диаметром 16 мм | т | 0,00002 | 0,00002 | — |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,00025 | 0,00025 | — |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,5 | 0,5 | 0,312 |
| 542-0048 | Масло соляровое | кг | 0,6 | 0,6 | — |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0004 | 0,0004 | — |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00005 | 0,00005 | — |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00003 | 0,00003 | 0,00002 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,014 | 0,014 | 0,03 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,00024 | — |
| 101-0312 | Карбид кальция для кусков 50/80 | т | 0,00018 | 0,00018 | — |
| 101-1708 | Жесть белая толщиной 0,25 мм | кг | 0,002 | 0,002 | — |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | — | — | 0,0021 |
| 101-1033 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 16-18 | т | — | — | 0,01 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | — | — | 0,043 |
| 5 | Масса оборудования | т | — | — | 0,69 |

Таблица ГЭСНм 22-02-031 Шарниры опорные

Измеритель: т

|  | Шарниры опорные сегментных затворов, масса комплекта на затвор: |
| --- | --- |
| 22-02-031-01 | до 10 т |
| 22-02-031-02 | свыше 10 т |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-031-01 | 22-02-031-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 49,1 | 18,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,27 | 4,35 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,1 | 0,06 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 5,63 | 3,13 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 5,16 | 0,85 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,29 | 0,29 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,09 | 0,02 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,1 | 0,74 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,37 | 0,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,0163 | 0,0119 |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,034 | 0,026 |
| 101-1033 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 16-18 | т | 0,05 | 0,04 |
| 101-1032 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 14 | т | 0,006 | 0,0072 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,00011 | 0,00008 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,03 | 1,48 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,46 | 0,32 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00185 | 0,00145 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0001 | 0,00007 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 0,00072 | 0,00072 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,02 | 0,02 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00009 | 0,00008 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,12 | 0,09 |
| 542-0053 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,02 | 0,02 |
| 542-0047 | Масло МС-20 | кг | 2,02 | 2,02 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,0013 | 0,0013 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 0,00014 | 0,00014 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,003 | 0,003 |

РАЗДЕЛ 5. ЗАТВОРЫ

Таблица ГЭСНм 22-02-040 Затворы плоские габаритные

Измеритель: т

|  | Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса: |
| --- | --- |
| 22-02-040-01 | до 1 т |
| 22-02-040-02 | до 2 т |
| 22-02-040-03 | до 5 т |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-040-01 | 22-02-040-02 | 22-02-040-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 161 | 80,5 | 65,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 34,02 | 17,8 | 14,14 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 6,66 | 2,81 | 1,43 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 21,5 | 9,95 | 8,03 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,95 | — | — |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 3,99 | 3,69 | 3,57 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7,39 | 7,39 | 7,39 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,79 | 0,78 | 0,78 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,92 | 0,9 | 0,9 |
| 251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.-ч | 2,35 | 0,99 | 0,47 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | — | 0,45 | 0,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,0013 | 0,0014 | 0,0016 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,06 | 0,06 | 0,09 |
| 101-0847 | Растворители для лакокрасочных материалов № 649 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,00036 | 0,00034 | 0,00055 |
| 113-0338 | Дибутилфталат технический, сорт 1 | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00011 |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0,00005 | 0,00005 | 0,00008 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,61 | 0,6 | 0,74 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,088 | 0,08 | 0,12 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-9212 | Резина сырая | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 0,08 | 0,075 | 0,073 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0057 | 0,0057 | 0,006 |

Таблица ГЭСНм 22-02-041 Затворы плоские скользящие габаритные и секционные из габаритных секций

Измеритель: т

|  | Затвор плоский скользящий габаритный и секционный из габаритных секций, масса: |
| --- | --- |
| 22-02-041-01 | от 5 до 30 т |
| 22-02-041-02 | свыше 30 т |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-041-01 | 22-02-041-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 33,9 | 20,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,2 | 5,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,8 | 5,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,62 | 0,39 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 5,24 | 2,56 |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | 0,04 | 0,01 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 0,04 | 0,01 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7,41 | 8,15 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,34 | 0,31 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,9 | 0,74 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,78 | 0,64 |
| 251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.-ч | 0,08 | 0,01 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 0,16 | 0,17 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | — | 1,52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,0006 | 0,0001 |
| 101-1033 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 16-18 | т | 0,7 | 0,1 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 5,25 | 5,92 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,38 | 0,36 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,04 | 0,04 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3,59 | 3,59 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-9212 | Резина сырая | кг | 0,03 | 0,03 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 0,07 | 0,07 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,002 | 0,001 |

Таблица ГЭСНм 22-02-042 Затворы плоские колесные габаритные и секционные из габаритных секций

Измеритель: т

|  | Затвор плоский колесный габаритный и секционный из габаритных секций, масса: |
| --- | --- |
| 22-02-042-01 | от5 до 10 т |
| 22-02-042-02 | свыше 10 т |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-042-01 | 22-02-042-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 38,4 | 10,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,50 | 2,67 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 1,71 | 0,33 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 4,23 | 0,58 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,56 | 0,09 |
| 251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.-ч | 0,31 | 0,07 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | — | 1,67 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | — | 0,19 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | — | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,36 | 0,36 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,04 | 0,04 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-9212 | Резина сырая | кг | 0,03 | 0,03 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 0,08 | 0,08 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3,6 | 3,6 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | — | 0,85 |

Таблица ГЭСНм 22-02-043 Затворы негабаритные и из негабаритных секций плоские скользящие и колесные

Измеритель: т

|  | Затвор негабаритный и из негабаритных секций плоский скользящий, масса: |
| --- | --- |
| 22-02-043-01 | до 70 т |
| 22-02-043-02 | свыше 70 т |
| 22-02-043-03 | Затвор негабаритный и из негабаритных секций плоский колесный |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-043-01 | 22-02-043-02 | 22-02-043-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 31,9 | 28,3 | 23,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,79 | 4,9 | 4,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,34 | 0,49 | 0,35 |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,39 | 0,52 | 1,25 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 4,07 | 2,95 | 2,4 |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | 0,09 | 0,04 | 0,03 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,74 | 0,74 | 0,35 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8,88 | 8,88 | 3,84 |
| 251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.-ч | 0,07 | 0,06 | 0,11 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,78 | 0,78 | — |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,9 | 0,9 | — |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | — | — | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,001 | 0,0007 | — |
| 101-9521 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,61 | 5,51 | 2,94 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,59 | 0,51 | 0,36 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,08 | 0,07 | 0,04 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,05 | 0,04 | 0,09 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-9212 | Резина сырая | кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | — | — | 0,00006 |
| 113-0338 | Дибутилфталат технический, сорт 1 | т | 0,00006 | 0,00004 | — |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0,00004 | 0,00003 | — |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,00029 | 0,00022 | — |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | — | — | 0,00036 |

Таблица ГЭСНм 22-02-044 Затворы сегментные (без опорных шарниров)

Измеритель: т

|  | Затвор сегментный (без опорных шарниров): |
| --- | --- |
| 22-02-044-01 | поверхностный негабаритный |
| 22-02-044-02 | уравновешенный (полноповоротный) |
| 22-02-044-03 | глубинный негабаритный |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-044-01 | 22-02-044-02 | 22-02-044-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 50 | 31,6 | 40,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,22 | 5,03 | 7,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,1 | 2,27 | 0,13 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 5,82 | 1,3 | 6,95 |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | 0,16 | 0,02 | 0,03 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 0,16 | 0,02 | 0,03 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 0,27 | 0,27 | 0,24 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 12,38 | 13,92 | 10,23 |
| 021217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш.-ч | — | 1,3 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,8 | 1,53 | 1,8 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,39 | 0,23 | 0,39 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 18,5 | 22,5 | 45,6 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,016 | 0,0067 | 0,016 |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,02 | 0,02 | 0,022 |
| 101-1033 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 16-18 | т | 0,04 | 0,019 | 0,06 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00014 | 0,00011 | 0,00014 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,00004 | 0,00006 | 0,00004 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00007 | 0,00012 | 0,00007 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,26 | 0,13 | 0,26 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | 0,00001 | 0,00002 | 0,00001 |
| 101-9212 | Резина сырая | кг | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 0,02 | 0,03 | 0,02 |

Таблица ГЭСНм 22-02-045 Затворы напорные трубопроводов

Измеритель: т

|  | Затвор конусный напорный трубопроводов, масса: |
| --- | --- |
| 22-02-045-01 | до 20 т |
| 22-02-045-02 | свыше 20 т |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-045-01 | 22-02-045-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 61,9 | 33,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,04 | 7,49 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,12 | 0,1 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 13,57 | 7,07 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,3 | 0,29 |
| 400102 | Тягачи седельные 15т | маш.-ч | 0,05 | 0,03 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 0,05 | 0,03 |
| 030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.-ч | 7,78 | 3,17 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,48 | 0,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,005 | 0,0049 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 16 мм | т | 0,0026 | 0,0023 |
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,014 | 0,007 |
| 101-1032 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 14 | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,92 | 0,85 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,13 | 0,12 |
| 101-9520 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0,33 | 0,27 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,003 | 0,003 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,004 | 0,004 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 2,58 | 2,58 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,35 | 0,35 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,35 | 0,35 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,32 | 0,32 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,00064 | 0,00063 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 0,002 | 0,002 |
| 300-9851 | Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные | кг | 0,01 | 0,01 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00007 | 0,00007 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00007 | 0,00007 |
| 500-9603 | Фольга медная | кг | 0,06 | 0,06 |
| 101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0,00009 | 0,00009 |
| 101-1597 | Брезент | м2 | 0,04 | 0,04 |
| 542-9021 | Смазка графитомедистая | кг | 0,005 | 0,005 |

РАЗДЕЛ 6. СОРОУДЕРЖИВАЮЩИЕ РЕШЕТКИ

Таблица ГЭСНм 22-02-050 Решетки сороудерживающие габаритные глубинных отверстий

Измеритель: т

|  | Решетка сороудерживающая глубинных отверстий, масса: |
| --- | --- |
| 22-02-050-01 | до 1 т |
| 22-02-050-02 | до 5 т |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-050-01 | 22-02-050-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 50,6 | 25,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,88 | 4,49 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 4,7 | 2,08 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 4,57 | 2,15 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,61 | 0,26 |
| 251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.-ч | 1,52 | 0,68 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,6 | 5,15 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,045 | 0,045 |
| 101-1151 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 12 мм | т | 0,02 | 0,02 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,0002 | 0,0002 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,5 | 0,5 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00029 | 0,00027 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00403 | 0,00368 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,17 | 2,16 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,005 | 0,005 |
| 542-0048 | Масло соляровое | кг | 0,04 | 0,04 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,00002 | 0,00002 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,015 | 0,015 |

Таблица ГЭСНм 22-02-051 Решетки сороудерживающие габаритные и секционные из габаритных секций

Измеритель: т

|  | Решетка сороудерживающая габаритная и секционная из габаритных секций, масса: |
| --- | --- |
| 22-02-051-01 | от 5 до 30 т |
| 22-02-051-02 | свыше 30 т |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-051-01 | 22-02-051-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 31,9 | 22,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,35 | 3,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 2,98 | 2,44 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 0,94 | 0,81 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,4 | 0,27 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,45 | 1,33 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 0,06 | 0,1 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,83 | 0,77 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1151 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-1 диаметром 12 мм | т | 0,02 | 0,02 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 16 мм | т | 0,00022 | 0,0002 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,05 | 0,05 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,07 | 0,06 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,25 | 0,25 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00022 | 0,00022 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,13 | 2,1 |
| 542-0048 | Масло соляровое | кг | 0,04 | 0,04 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00539 | 0,00539 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00171 | 0,0029 |

Таблица ГЭСНм 22-02-052 Решетки сороудерживающие негабаритные и из негабаритных секций

Измеритель: т

|  | Решетка сороудерживающая негабаритная и из негабаритных секций, масса: |
| --- | --- |
| 22-02-052-01 | до 50 т |
| 22-02-052-02 | свыше 50 т |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-052-01 | 22-02-052-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 27,4 | 26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,58 | 4,91 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 3,87 | 3,38 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 1,38 | 1,19 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,3 | 0,3 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,03 | 0,01 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,95 | 2,81 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,65 | 1,45 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 0,07 | 0,08 |
| 251000 | Тележки монтажные перегонные открытого способа работ | маш.-ч | 0,08 | 0,06 |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | — | 0,03 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | — | 0,03 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,045 | 0,045 |
| 101-1151 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 12 мм | т | 0,02 | 0,02 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,0002 | 0,0002 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,1 | 2,1 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,01 | 0,01 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00543 | 0,0057 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,25 | 0,25 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00021 | 0,00021 |
| 542-0048 | Масло соляровое | кг | 0,04 | 0,04 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,00002 | 0,00002 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,005 | 0,005 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,06 | 0,06 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | — | 0,00003 |
| 113-0338 | Дибутилфталат технический, сорт 1 | т | — | 0,00001 |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | — | 0,00001 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | — | 0,006 |
| 101-0847 | Растворители для лакокрасочных материалов № 649 | т | — | 0,00001 |
| 101-2216 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 2-6 мм, сталь марки Ст3 | т | — | 0,0004 |

РАЗДЕЛ 7. ШЛЮЗНЫЕ ВОРОТА

Таблица ГЭСНм 22-02-060 Ворота шлюзные двустворчатые

Измеритель: т

|  | Ворота шлюзные двустворчатые стоечные, ригельные и стоечно-ригельные, масса: |
| --- | --- |
| 22-02-060-01 | до 100 т |
| 22-02-060-02 | свыше 100 т |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-060-01 | 22-02-060-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 29,5 | 23,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,34 | 2,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,27 | 0,17 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 2,51 | 2,33 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,29 | 0,29 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,03 | 0,01 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 0,14 | 0,07 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5,8 | 5 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 0,21 | 0,19 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,09 | — |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,1 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,015 | 0,044 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,01 | 0,04 |
| 101-1033 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 16-18 | т | 0,4 | 0,25 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,59 | 3,22 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1,25 | 0,42 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0191 | 0,0196 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,01 | 0,05 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00002 | 0,00036 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00049 | 0,00132 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,27 | 0,42 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,02 | 0,02 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 0,00001 | 0,00002 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,00009 | 0,0002 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-9212 | Резина сырая | кг | 0,04 | 0,06 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 0,03 | 0,04 |
| 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1.6 кг | кг | 0,22 | — |
| 101-1032 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 14 | т | — | 0,00003 |

Таблица ГЭСНм 22-02-061 Ворота шлюзные опускные

Измеритель: т

22-02-061-01 Ворота шлюзные опускные, масса до 300 т

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-061-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 24,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,12 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,06 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 3,39 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 2,54 |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | 0,03 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 0,03 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,69 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 6,19 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 0,21 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 0,09 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,034 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,02 |
| 101-1033 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 16-18 | т | 0,02 |
| 101-1032 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 14 | т | 0,0251 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0061 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00119 |
| 10U0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,33 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,31 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,01 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,02 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00032 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,37 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | 0,00001 |
| 101-9212 | Резина сырая | кг | 0,05 |
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 0,04 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,00002 |

РАЗДЕЛ 8. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ

Таблица ГЭСНм 22-02-070 Система воздухообдува затворов и ворот

Измеритель: т

|  | Система пневматическая воздухообдува затворов и ворот для поддержания майны, ширина камеры шлюза: |
| --- | --- |
| 22-02-070-01 | 14 м |
| 22-02-070-02 | 30 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-070-01 | 22-02-070-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 33 | 31,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,42 | 3,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,86 | 0,44 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,37 | 0,35 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 3,15 | 2,94 |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 0,04 | 0,01 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,26 | 0,26 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,14 | 1,14 |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 0,02 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,005 | 0,013 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,002 | 0,005 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,0004 | 0,001 |
| 101-1033 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 16-18 | т | 0,003 | 0,007 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,41 | 1,01 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,063 | 0,15 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00022 | 0,00083 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,3 | 0,68 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,04 | 0,1 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0002 | 0,0005 |
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00005 | 0,00011 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,00003 | 0,00006 |
| 542-0053 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,011 | 0,027 |
| 113-9400 | Эмаль | кг | 0,14 | 0,35 |
| 101-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 6.0 до 8.0 мм включительно | кг | 0,001 | 0,001 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,03 | 0,06 |

Таблица ГЭСНм 22-02-071 Устройства смазочные

Измеритель: компл.

22-02-071-01 Устройство смазочное пяты и оси гальсбанта двустворчатых ворот

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-071-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 51,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,9 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,39 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,46 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 7,46 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,59 |
| 5 | Масса оборудования | т | 0,31 |

Таблица ГЭСНм 22-02-072 Противовесы и балласты

Измеритель: т

|  | Противовес к механизмам с пластинчатыми цепями, масса комплекта: |
| --- | --- |
| 22-02-072-01 | до 6 т |
| 22-02-072-02 | свыше 6 т |
| 22-02-072-03 | Балласт чугунный плоских глубинных затворов |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-072-01 | 22-02-072-02 | 22-02-072-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,68 | 4,68 | 5,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,74 | 1,42 | 1,89 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 1,31 | 1,07 | 1,55 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,12 | 0,05 | 0,03 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-1 диаметром 16 мм | т | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 101-1033 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 16-18 | т | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 101-1034 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 20-24 | т | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00112 | 0,00112 | 0,00112 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |

Таблица ГЭСНм 22-02-073 Тележки для перевозки оборудования

Измеритель: т

|  | Тележка для перевозки оборудования самоходная, масса: |
| --- | --- |
| 22-02-073-01 | до 2 т |
| 22-02-073-02 | свыше 2 т |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-073-01 | 22-02-073-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 33 | 13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,99 | 3,39 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,11 | 0,06 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 7,12 | 2,95 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,28 | 0,28 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,48 | 0,1 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока} | маш.-ч | 1,02 | 0,99 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00069 | 0,00069 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,33 | 0,33 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 0,0002 | 0,0002 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,00139 | 0,00141 |

Таблица ГЭСНм 22-02-074 Рымы плавучие, поплавковые устройства, устройства измерения уровня воды

Измеритель: т (нормы 01,02); компл. (нормы 03-05)

|  | Рым плавучий, швартовое усилие: |
| --- | --- |
| 22-02-074-01 | 10 т |
| 22-02-074-02 | 30 т |
| 22-02-074-03 | Устройство поплавковое |
|  | Устройство измерения уровня воды: |
| 22-02-074-04 | с уровнемером мембранного типа |
| 22-02-074-05 | с уровнемером типа УБ-Э |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-074-01 | 22-02-074-02 | 22-02-074-03 | 22-02-074-04 | 22-02-074-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 31,4 | 25,8 | 22,4 | 103 | 79,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,09 | 0,97 | 6,84 | 20,23 | 6,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,08 | 0,07 | 0,1 | 0,26 | 0,4 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,78 | 0,73 | 6,15 | 19,38 | 5,23 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,23 | 0,17 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,27 | 0,67 | 0,66 | — | — |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | — | — | 0,38 | — | —- |
| 030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | — | — | 11,98 | — | — |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | — | — | — | — | 0,3 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,0068 | 0,008 | 0,014 | — | — |
| 101-1151 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 12 мм | т | 0,0033 | 0,0076 | — | — | — |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,002 | 0,006 | — | — | — |
| 101-1033 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 16-18 | т | 0,004 | 0,009 | — | — | — |
| 101-1032 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 14 | т | 0,00088 | 0,00222 | — | — | — |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 0,00002 | 0,00006 | 0,00007 | — | — |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,21 | 0,52 | 0,53 | — | — |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,03 | 0,08 | 0,05 | — | — |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00019 | 0,00048 | 0,00047 | — | — |
| 500-9618 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0,14 | 0,35 | — | — | — |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 0,05 | 0,12 | — | — | — |
| 101-9212 | Резина сырая | кг | 0,004 | 0,009 | — | — | — |
| 101-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 6.0 до 8.0 мм включительно | кг | 0,008 | 0,021 | — | — | — |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 1,1 | 2,9 | — | — | — |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,11 | 0,27 | — | — | — |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,009 | 0,021 | 0,02 | — | — |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,00002 | 0,00006 | 0,0005 | — | — |
| 542-0048 | Масло соляровое | кг | 0,27 | 0,67 | 0,02 | — | — |
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,00038 | 0,00096 | — | — | — |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0001 | 0,0003 | 0,0002 | — | — |
| 542-0053 | Смазка пластичная ГОИ-54п | кг | 0,02 | 0,06 | — | — | — |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | — | — | 0,00003 | — | — |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | — | — | 0,011 | — | — |
| 5 | Масса оборудования | т | — | — | 0,336 | 0,87 | 2,31 |

Таблица ГЭСНм 22-02-075 Заливка вкладышей

Измеритель: кг

22-02-075-01 Заливка вкладышей баббитом

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-075-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,01 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,01 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,01 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С | маш.-ч | 0,02 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,00004 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,003 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,0006 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00001 |
| 522-0009 | Баббиты оловянные и свинцовые марки Б16 | т | 0,00132 |
| 101-0020 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм | т | 0,00001 |

Таблица ГЭСНм 22-02-076 Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся)

Измеритель: т (нормы 01-18); м (нормы 19, 20)

|  | Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч. цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов, масса комплекта: |
| --- | --- |
| 22-02-076-01 | до 0,5 т |
| 22-02-076-02 | до 3 т |
| 22-02-076-03 | до 20 т |
| 22-02-076-04 | свыше 20 т |
|  | Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч. штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор: |
| 22-02-076-05 | до 0,5 т |
| 22-02-076-06 | до 1т |
| 22-02-076-07 | до 5 т |
| 22-02-076-08 | до 10 т |
| 22-02-076-09 | свыше 10 т |
|  | Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч. опорные и опорно-ходовые части шлюзовых ворот: |
| 22-02-076-10 | устройство пятовое |
| 22-02-076-11 | гальсбанты |
| 22-02-076-12 | подушки упорные и опорные |
| 22-02-076-13 | части опорно-ходовые откатных ворот |
| 22-02-076-14 | части опорно-ходовые плоских скользящих затворов (кроме полозьев) |
|  | Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч. части опорно-ходовые плоских колесных затворов, масса комплекта: |
| 22-02-076-15 | до 3 т |
| 22-02-076-16 | до 5 т |
| 22-02-076-17 | до 10 т |
| 22-02-076-18 | свыше 10 т |
|  | Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч. полозья опорные: |
| 22-02-076-19 | затворов плоских скользящих габаритных и из габаритных секций с подливкой эпоксидным компаундом в горизонтальном положении |
| 22-02-076-20 | затворов скользящих негабаритных и секционных из негабаритных секций с подливкой эпоксидным компаундом в вертикальном положении |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-076-01 | 22-02-076-02 | 22-02-076-03 | 22-02-076-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 241 | 126 | 33 | 25,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 54,12 | 21,17 | 5,65 | 2,95 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,9 | 0,94 | 0,8 | 0,73 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 37,25 | 13,11 | 2,94 | 0,73 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,33 | 0,21 | 0,03 | 0,02 |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 14,38 | 6,65 | 1,62 | 1,21 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,032 | 0,023 | 0,0222 | 0,0222 |
| 101-1151 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 12 мм | т | 0,006 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,045 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00061 | 0,00062 | 0,00062 | 0,00062 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00028 | 0,00028 | 0,00028 | 0,00028 |
| 542-0049 | Смазка Торсиол-55 | кг | 4,72 | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| 101-1033 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 16-18 | т | 0,02 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-076-05 | 22-02-076-06 | 22-02-076-07 | 22-02-076-08 | 22-02-076-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 212 | 67,3 | 21,2 | 13 | 8,19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45,14 | 13,36 | 4,39 | 2,58 | 1,48 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,81 | 0,26 | 0,08 | 0,06 | 0,11 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 41,13 | 11,97 | 3,82 | 2,14 | 1,07 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,92 | 0,85 | 0,21 | 0,1 | 0,02 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-076-10 | 22-02-076-11 | 22-02-076-12 | 22-02-076-13 | 22-02-076-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 21,1 | 39,3 | 16,4 | 17,7 | 50,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,46 | 4,67 | 1,29 | 3,69 | 13,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,06 | 2,84 | 0,08 | 0,07 | 1,26 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 1,09 | 1,55 | 0,92 | 3,31 | 10,58 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,29 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,48 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 15,23 | 15,23 | 2,86 | 2,86 | 15,23 |
| 331410 | Аппараты пескоструйные при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (ат) | маш.-ч | — | — | 0,23 | — | — |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | — | — | — | — | 0,72 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,025 | 0,0059 | 0,0101 | 0,006 | 0,03 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,23 | 11,9 | 1,13 | 0,5 | 5,23 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 1 | 2,42 | 0,27 | 0,052 | 1 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0102 | 0,0102 | 0,00173 | 0,00194 | 0,0102 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 1,28 | 0,39 | 0,19 | 0,37 | 1,28 |
| 101-0847 | Растворители для лакокрасочных материалов № 649 | т | 0,00013 | — | — | — | 0,00013 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0074 | — | — | — | 0,0074 |
| 113-0338 | Дибутилфталат технический, сорт 1 | т | 0,0015 | — | — | — | 0,0015 |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 0,0011 | — | — | — | 0,0011 |
| 101-1033 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 16-18 | т | — | 0,157 | 0,012 | 0,004 |  |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | — | 0,00012 | 0,00006 | 0,00012 | — |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | — | 0,00001 | 0,00001 | 0,0002 | — |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | — | 0,00001 | 0,00027 | 0,0001 | — |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | — | 0,00005 | 0,00042 | 0,00231 | — |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | — | 0,00069 | 0,00002 | — | — |
| 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст5сп | т | — | — | 0,053 | — | — |
| 101-1151 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 12 мм | т | — | — | 0,0066 | — | — |
| 102-0120 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | — | — | 0,046 | — | — |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | — | — | 0,00009 | — | — |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | — | — | 0,00005 | — | — |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | — | — | — | 0,86 | — |
| 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | — | — | — | 0,9 | — |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-076-15 | 22-02-076-16 | 22-02-076-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 41,7 | 29,5 | 23,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,32 | 7,52 | 5,82 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,25 | 0,24 | 0,11 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 8,62 | 6,81 | 5,32 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,17 | 0,19 | 0,11 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,95 | 1,02 | 0,95 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,0006 | 0,00069 | 0,0006 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 22-02-076-18 | 22-02-076-19 | 22-02-076-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16,5 | 25 | 9,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,45 | 8,6 | 2,71 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 020420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.-ч | 0,07 | 8,21 | 2,51 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 3,05 | 0,11 | 0,05 |
| 021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т | маш.-ч | 0,28 | 0,06 | 0,06 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,05 | 0,21 | 0,04 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,02 | 0,06 | 0,06 |
| 331410 | Аппараты пескоструйные при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (ат) | маш.-ч | — | 0,02 | 0,1 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | — | 0,01 | 0,05 |
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° С | маш.-ч | — | 0,31 | 0,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,00069 | — | — |
| 500-9597 | Шлифовальная бумага | кг | 0,33 | — | — |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 0,00023 | — | — |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,0014 | — | — |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | — | 0,0002 | 0,0002 |
| 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | — | 0,00363 | 0,00363 |
| 113-0338 | Дибутилфталат технический, сорт 1 | т | — | 0,00055 | 0,00055 |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | — | 0,0005 | 0,0005 |
| 500-9611 | Кварц искусственный | кг | — | 3 | 3 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | — | 20 | 20 |
| 5 | Масса оборудования | т | — | 0,184 | 0,198 |

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В НОРМАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

| № пп. | Материальные ресурсы | Норма отходов, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Арматура запорная и регулирующая для трубопроводов (задвижки, вентили, краны, клапаны) диаметром до 200 мм | — |
| 2 | Кронштейны (консоли) металлические и деревянные | — |
| 3 | Детали крепежные всех типов и размеров | 2 |
| 4 | Клинья пазовые и полюсные | 3 |
| 5 | Облицовки металлические из профильных листов | — |
| 6 | Опоры металлические | — |
| 7 | Трубы стальные, медные, свинцовые | 3 |
| 8 | Шипы, стержни и ленты из цветных металлов всех профилей и сечений | 3 |

Приложение 2

РАСХОД МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА СУШКУ ИЛИ КОНТРОЛЬНУЮ ПОДСУШКУ СТАТОРА И НАГРЕВ РОТОРА ГИДРОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ РАСКЛИНОВКИ И НА ПРОМЫВОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ МОНТАЖЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ ГИДРОТУРБИН И ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В НОРМАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 1

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СУШКУ СТАТОРА И НАГРЕВ РОТОРА ГИДРОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ РАСКЛИНОВКИ

| Шифр нормы | Электроэнергия, кВт.ч |
| --- | --- |
|  | на сушку или контрольную просушку статора генератора | на нагрев ротора гидрогенератора для расклиновки |
| 22-01-036-01 | 2500 | — |
| 22-01-036-02 | 12800 | 1835 |
| 22-01-036-03 | 56400 | 9400 |
| 22-01-036-04 | 75900 | 12650 |
| 22-01-038-01 | 2280 | — |
| 22-01-038-02 | 15900 | 2650 |
| 22-01-038-03 | 26010 | 4335 |
| 22-01-038-04 | 59100 | 9850 |
| 22-01-038-05 | 70500 | 11750 |
| 22-01-038-06 | 93000 | 14880 |

Таблица 2

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ИСПЫТАНИЕ ЦЕВОЧНЫХ (РЕЕЧНЫХ) МЕХАНИЗМОВ И УСТРОЙСТВ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ

| Шифр нормы | Электроэнергия, кВт.ч |  | Шифр нормы | Электроэнергия, кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-02-002-16 | 139 |  | 22-02-074-04 | 148 |
| 22-02-002-17 | 25 |  | 22-02-074-05 | 56 |

Таблица 3

РАСХОД ТУРБИННОГО МАСЛА НА ПРОМЫВОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ МОНТАЖЕ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ ГИДРОТУРБИНЫ, А ТАКЖЕ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ И ПОДПЯТНИКОВ ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ

| Шифр нормы | Масло турбинное, кг |  | Шифр нормы | Масло турбинное, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-01-001-01 | 320 |  | 22-01-036-02 | 332 |
| 22-01-001-02 | 800 |  | 22-01-036-03 | 920 |
| 22-01-001-03 | 2000 |  | 22-01-036-04 | 1065 |
| 22-01-002-01 | 170 |  | 22-01-038-01 | 130 |
| 22-01-002-02 | 410 |  | 22-01-038-02 | 650 |
| 22-01-002-03 | 1450 |  | 22-01-038-03 | 1200 |
| 22-01-002-04 | 2500 |  | 22-01-038-04 | 1300 |
| 22-01-002-05 | 2900 |  | 22-01-038-05 | 1850 |
| 22-01-036-01 | 105 |  | 22-01-038-06 | 2100 |

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть

ОТДЕЛ 01. ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТУРБИНЫ

Таблица ГЭСНм 22-01-001 Гидротурбины вертикальные поворотно-лопастные

Таблица ГЭСНм 22-01-002 Гидротурбины вертикальные радиально-осевые

РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ КАМЕРЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБЛИЦОВКИ ГИДРОТУРБИН

Таблица ГЭСНм 22-01-016 Камеры металлические сварные спиральные

Таблица ГЭСНм 22-01-017 Облицовки металлические конусов отсасывающих труб

Таблица ГЭСНм 22-01-018 Облицовки металлические бетонных спиральных камер

РАЗДЕЛ 3. РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ К ГИДРОТУРБИНАМ

Таблица ГЭСНм 22-01-021 Регуляторы скорости электрогидравлические без комбинатора

Таблица ГЭСНм 22-01-022 Регуляторы скорости электрогидравлические с электромеханическим комбинатором вне колонки управления

РАЗДЕЛ 4. МАСЛОНАПОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Таблица ГЭСНм 22-01-031 Установки маслонапорные с одним сосудом

Таблица ГЭСНм 22-01-032 Установки маслонапорные с двумя сосудами

РАЗДЕЛ 5. ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Таблица ГЭСНм 22-01-036 Гидрогенераторы вертикальные подвесные

Таблица ГЭСНм 22-01-037 Гидрогенераторы вертикальные зонтичные

ОТДЕЛ 02. МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. МЕХАНИЗМЫ ПОДЪЕМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ.

Таблица ГЭСНм 22-02-001 Механизмы подъемные с ручным приводом

Таблица ГЭСНм 22-02-002 Механизмы подъемные с электрическим приводом

Таблица ГЭСНм 22-02-003 Механизмы гидравлические подъемные

РАЗДЕЛ 2. ПОДЪЕМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Таблица ГЭСНм 22-02-010 Краны специальные гидротехнические козловые и полукозловые

Таблица ГЭСНм 22-02-011 Механизмы монорельсовые (подвесные тележки)

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗМЫ ОЧИСТНЫЕ

Таблица ГЭСНм 22-02-020 Механизмы очистные, устанавливаемые на кранах

Таблица ГЭСНм 22-02-021 Машины решеткоочистные

Таблица ГЭСНм 22-02-022 Сетки водоочистные, вращающиеся

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ЗАТВОРОВ, ШЛЮЗОВЫХ ВОРОТ И СОРОУДЕРЖИВАЮЩИХ РЕШЕТОК

Таблица ГЭСНм 22-02-030 Подвесные устройства и тяговые органы

Таблица ГЭСНм 22-02-031 Шарниры опорные

РАЗДЕЛ 5. ЗАТВОРЫ

Таблица ГЭСНм 22-02-040 Затворы плоские габаритные

Таблица ГЭСНм 22-02-041 Затворы плоские скользящие габаритные и секционные из габаритных секций

Таблица ГЭСНм 22-02-042 Затворы плоские колесные габаритные и секционные из габаритных секций

Таблица ГЭСНм 22-02-043 Затворы негабаритные и из негабаритных секций плоские скользящие и колесные

Таблица ГЭСНм 22-02-044 Затворы сегментные (без опорных шарниров)

Таблица ГЭСНм 22-02-045 Затворы напорные трубопроводов

РАЗДЕЛ 6. СОРОУДЕРЖИВАЮЩИЕ РЕШЕТКИ

Таблица ГЭСНм 22-02-050 Решетки сороудерживающие габаритные глубинных отверстий

Таблица ГЭСНм 22-02-051 Решетки сороудерживающие габаритные и секционные из габаритных секций

Таблица ГЭСНм 22-02-052 Решетки сороудерживающие негабаритные и из негабаритных секций

РАЗДЕЛ 7. ШЛЮЗНЫЕ ВОРОТА

Таблица ГЭСНм 22-02-060 Ворота шлюзные двустворчатые

Таблица ГЭСНм 22-02-061 Ворота шлюзные опускные

РАЗДЕЛ 8. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ

Таблица ГЭСНм 22-02-070 Система воздухообдува затворов и ворот

Таблица ГЭСНм 22-02-071 Устройства смазочные

Таблица ГЭСНм 22-02-072 Противовесы и балласты

Таблица ГЭСНм 22-02-073 Тележки для перевозки оборудования

Таблица ГЭСНм 22-02-074 Рымы плавучие, поплавковые устройства, устройства измерения уровня воды

Таблица ГЭСНм 22-02-075 Заливка вкладышей

Таблица ГЭСНм 22-02-076 Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся)