ТРУДОЕМКОСТЬ

К «БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ»

ЧАСТЬ 5

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

| РАЗРАБОТАНО | Открытым акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт», Обществом с ограниченной ответственностью «Техно Конструкция» |
| --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛИ | Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО «ЦКБ Энергоремонт») |
|  | В.И. Николаев, П.А. Головлев, Г.Н. Дубинский, Б.И. Моисеенко, Л.А. Гуминская (ООО «Техно Конструкция») |
| СОГЛАСОВАНО | Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта ОАО РАО «ЕЭС России» Начальник А.А. Романов |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Трудоемкость настоящей части установлена с учетом высоковольтных испытаний, кроме раздела 01 (работы по ремонту турбогенераторов). При выполнении высоковольтных испытаний турбогенераторов Подрядчиком трудоемкость определяется по согласованию с Заказчиком.

При выполнении высоковольтных испытаний Заказчиком к трудоемкости всех разделов, за исключением раздела 01, применяются скидки, согласованные с Подрядчиком.

2. В трудоемкости учтены приемо-сдаточные испытания. При выполнении приемо-сдаточных испытаний Заказчиком к трудоемкости применяются скидки, согласованные с Подрядчиком.

01 РЕМОНТ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ

0101 Работы на собранном турбогенераторе

010101 Проверка турбогенератора на газоплотность

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ-2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | TB-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТЗВ-800-2 | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01010101 | 29,0 | 31,8 | 34,9 | 40,6 | 43,6 | 46,4 | 50,2 | 87,0 |

010102 Устранение неплотностей турбогенератора с проверкой на газоплотность

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-300-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТЗВ-800-2 | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01010201 | 58,0 | 63,9 | 69,8 | 81,3 | 87,0 | 92,9 | 100,7 | 174,2 |

010103 Тепловые испытания турбогенератора

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на одно испытание по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2; Т2-25-2; Т-25-2 | Т2-50-2 | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТВФ-200-2; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТЗВ-800-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01010301 | 379,2 | 389,9 | 417,8 | 449,9 | 520,3 | 597,8 | 986,7 | 1 151,1 |

0102 Разборочно-сборочные работы

010201 Снятие и установка верхних половин торцевых щитов (наружных, промежуточных, внутренних щитов), диффузоров, маслоуловителей или коробов с одной стороны турбогенератора

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на шт. по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2 | Т2-50-2 | ТВ-25-2; ТГВ-25-2; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01020101 | 18,4 | 21,9 | 36,5 | 45,7 | 53,3 | 63,7 | 78,7 | 81,6 | 98,3 |

Продолжение таблицы 010201

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на шт. по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-320-2 | ТВВ-1200-2; ТЗВ-800-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1000-4 | ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300 | ТГВ-500 | ТГВ-500-4 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 01020101 | 104,5 | 109,4 | 135,6 | 139,3 | 143,4 | 179,0 | 227,5 | 245,9 | 261,2 | 263,4 |

010202 Вывод и ввод ротора (транспортировка, установка и снятие рельсового пути и приспособлений. Вывод и ввод ротора с транспортировкой на ремонтную площадку и обратно)

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2 | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; Т2-50-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01020201 | 39,7 | 51,4 | 53,5 | 63,9 | 65,9 | 79,5 | 102,6 | 112,2 | 114,1 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Продолжение таблицы 010202

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-300 | ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТЗВ-800-2 | ТВВ-1000-2 | ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 | ТГВ-500 | ТВВ-1200-2 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 01020201 | 122,8 | 139,3 | 150,9 | 175,2 | 184,8 | 187,7 | 228,5 | 252,5 | 295,2 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

010203 Сборка и разборка грузоподъемной балки для работы спаренными кранами в «мертвой зоне» для разборочно-сборочных работ

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на цикл сборки и разборки по типу турбогенератора |
| --- | --- |
|  | ТВВ-1200-2 |
|  | 01 |
| 01020301 | 278,5 |

0103 Ремонт статора

010301 Ремонт статора с переклиновкой до 10% пазов, перебандажировкой до 10 шнуровых бандажей, устранением мелких дефектов активной стали, уплотнением активной стали в пределах одного пакета, восстановлением до 5 поверхностных повреждений изоляции лобовых частей, переизолировкой до 5 головок, проверкой обмотки на продуваемость, проходимость и гидравлическую плотность, удалением дисциллята из обмотки, ремонтом и заменой до 5 водосоединительных шлангов, устранением до 5 замыканий «трубка-трубка» и «трубка-медь», чисткой и покраской расточки и лобовых частей

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | ТВ-2-12-2; Т-12-2 | ТВ-2Б-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32; Т2-25-2; Т-25-2 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВ2-150-2 | ТГВ-200 | ТГВ-300 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01030101 | 125,9 | 174,4 | 232,5 | 340,7 | 387,1 | 406,5 | 427,7 | 590,4 | 617,5 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Продолжение таблицы 010301

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВФ-200-2 | ТВВ-320-2 | ТГВ-200М | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2 | ТЗВ-800-2 | ТВВ-1000-4 | ТГВ-500-4 | ТВВ-1200-2 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 01030101 | 684,2 | 696,9 | 714,2 | 725,9 | 793,6 | 851,6 | 944,5 | 987,2 | 1 030,8 | 1 067,6 | 1 428,6 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

010302 Ремонт статора с перебандажировкой до 10 шнуровых бандажей, восстановлением до 5 поверхностных повреждений изоляции лобовых частей, переизолировкой до 5 головок, проверкой обмотки на продуваемость, проходимость и гидравлическую плотность, удалением дисциллята из обмотки, ремонтом и заменой до 5 водосоединительных шлангов, устранением до 5 замыканий «трубка-трубка» и «трубка-медь», чисткой и покраской лобовых частей

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25-2, ТГВ-25, ТВ2-30-2, ТВС-30, ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВ2-150-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТГВ-200 | ТВФ-200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01030201 | 100,8 | 139,7 | 186,0 | 273,0 | 309,8 | 325,1 | 341,6 | 410,2 | 413,3 | 424,2 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Продолжение таблицы 010302

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-320-2 | ТГВ-300 | ТГВ-200М | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1000-4 | ТГВ-500-4 | ТЗВ-800-2 | ТВВ-1200-2 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 01030201 | 427,7 | 432,6 | 435,5 | 476,3 | 478,2 | 510,9 | 566,1 | 618,4 | 640,6 | 705,4 | 855,6 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

010303 Уплотнение активной стали статора гайками нажимных плит

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2: ТГВ-25; ТВ2-300-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-50-2; Т2-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТВ-100-2; ТВ2-100-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01030301 | 22,2 | 29,2 | 35,0 | 49,5 | 53,5 | 57,2 |

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТЗВ-800-2 | ТВВ-1000-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4; |
|  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 01030301 | 63,2 | 65,9 | 69,9 | 78,7 | 87,4 | 90,2 |

010304 Уплотнение активной стали статора вставками

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на один зубец в пределах одного пакета по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-6-2; Т2-12-2; Т2-25-2; ТВ-25-2; ТВ2-30-2; ТВС-32; | Т-12-2; Т-25-2 ТГВ-25; ТВС-30; Т2-4-2; Т-6-2 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-200-2; ТВВ-165-2; ТВВ-220-2А; ТГВ-200М; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2Е; ТВВ-800-2 | ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2 ТВВ-160-2; ТВВ-200-2А; ТГВ-200; ТГВ-300; ТВВ-500-2; ТГВ-500; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030401 | 2,4 | 3,4 | 4,5 | 4,8 |

010305 Ремонт поврежденного зубца активной стали статора в зоне верхнего стержня с приготовлением заполнителя

Средний разряд работ – 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на один зубец в пределах одного пакета по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; Т-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 | ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01030501 | 16,5 | 18,4 | 23,3 | 26,1 | 38,6 | 49,4 | 57,1 | 69,6 | 73,5 | 115,0 |

010306 Ремонт поврежденного зубца активной стали статора в зоне нижнего стержня с приготовлением заполнителя

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на один зубец в пределах одного пакета по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВ2-150-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 | ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01030601 | 32,9 | 36,7 | 46,3 | 52,3 | 77,3 | 98,6 | 114,2 | 139,2 | 147,1 | 230,3 |

010307 Переклиновка пазов статора (свыше 75% пазов)

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2 | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТГВ-200М | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01030701 | 98,9 | 114,6 | 135,9 | 159,1 | 191,7 | 213,8 | 216,9 | 254,6 | 280,6 | 305,8 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Продолжение таблицы 010307

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ2-150-2; ТГВ-200 | ТВВ-320-2 | ТГВ-300 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТГВ-500-4; ТВФ-200-2 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2 | ТВВ-1000-4 | ТЗВ-800-2 | ТВВ-1200-2 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 01030701 | 310,8 | 321,4 | 330,1 | 342,6 | 406,5 | 425,8 | 445,1 | 754,9 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4.0 |

010308 Испытание активной стали статора (транспортировка к статору испытательной аппаратуры и кабелей, подготовка схемы, разборка схемы, уборка аппаратуры и кабелей)

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на одно испытание по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТВ-2-150-2 | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТЗВ-800-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01030801 | 17,5 | 19,5 | 35,0 | 48,5 | 62,0 | 67,9 | 73,7 | 77,7 | 93,2 | 135,9 |

010309 Устранение утечек в корпусе статора, проверка на газоплотность статора при выведенном роторе (без учета снятия и установки торцевых щитов)

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкости в чел.-ч на статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 | ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТГВ-500 | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 | ТГВ-500-4 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01030901 | 55,4 | 82,4 | 98,9 | 123,4 | 131,1 | 147,6 | 155,3 | 172,8 | 181,6 | 213,5 | 251,5 |

010310 Устранение течей системы водяного охлаждения обмотки с испытанием на гидравлическую плотность

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200М; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТЗВ-800-2 | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1000-4 | ТГВ-500-4 | ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01031001 | 351,3 | 376,5 | 394,9 | 412,4 | 438,5 | 570,1 | 788,7 |

010311 Испытание на гидравлическую плотность обмотки статора и нажимных плит

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-200-2А; ТГВ-200М; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТЗВ-800-2 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 | ТВВ-1000-4 | ТГВ-500-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01031101 | 52,3 | 65,8 | 70,7 | 79,5 | 105,4 | 134,6 |

010312 Устранение замыканий «трубка-трубка» и «трубка-медь» (до 3 замыканий) с электрическими измерениями и проверкой на продуваемость стрежней и соединительных шин

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на устранение до 3 замыканий по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-200; ТГВ-300 |
|  | 01 |
| 01031201 | 90,1 |

010313 Перепайка головки обмотки статора с переизолировкой

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на одну головку по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 | ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1200-2; ТЗВ-800-2; ТГВ-500-4 | ТВВ-1000-2; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01031301 | 4,8 | 6,7 | 8,7 | 10,6 | П,7 | 30,9 | 34,9 |

010314 Переизолировка головки лобовой части обмотки

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на одну головку по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВ2-150-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 | ТВВ-320-2 | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТЗВ-800-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4; ТГВ-500; TBB-500-2; ТВВ-500-2Е; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01031401 | 1,9 | 2,9 | 3,9 | 4,8 | 5,7 | 14,5 |
| Средний разряд работ | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

010315 Замена шнурового бандажа лобовой части верхнего слоя обмотки

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на один шнуровой бандаж по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2;. Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2; Т2-25-2; Т-25-2; Т2-50-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТЗВ-800-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01031501 | 0,45 | 0,61 | 0,76 | 0,92 | 1,2 |
| Средний разряд работ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 |

010316 Замена шнурового бандажа лобовой части верхнего слоя обмотки с термообработкой пропиточного состава

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на один шнуровой бандаж по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2; Т2-25-2; Т-25-2; Т2-50-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 | ТВВ-1000-2; TBB-1200-2; ТЗВ-800-2 |
|  | 01 | 02, | 03 | 04 | 05 |
| 01031601 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,5 |
| Средний разряд работ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |

010317 Замена петли из стеклобандажной ленты в лобовой части обмотки с термообработкой пропиточного состава

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на одну петлю по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТГВ-500; ТГВ-500-4 |
|  | 01 |
| 01031701 | 8,7 |

010318 Термообработка формопластичных материалов лобовых частей обмотки статора

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т-12-2; ТГВ-25; ТВС-32; ТВФ-60-2; ТВ-100-2; Т2-50-2; ТВ2-30-2; ТВ-50-2: ТВФ-63-2; ТВ2-100-2; ТВ-25-2; ТВС-30; ТВ-60-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 | ТГВ-500-4; ТГВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01031801 | 155,3 | 190,3 | 275,7 | 311,4 | 328,9 |

010319 Устранение отклонений геометрических размеров обмотки из новых стержней (без замены изоляции) с испытанием на гидравлическую плотность, проходимость и продуваемость

Средний разряд работ – 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТГВ-200М | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВ-100-2; ТВ2-300-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТГВ-200; ТГВ-300 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01031901 | 148,1 | 212,9 | 282,7 | 294,2 | 344,5 | 354,1 | 394,9 | 405,5 | 451,0 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на стержень по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1000-4 | ТЗВ-800-2 | ТГВ-500 | ТГВ-500-4 | ТВВ-1200-2 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01031901 | 475,3 | 587,5 | 605,0 | 614,7 | 684,2 | 788,7 | 876,8 | 947,6 |

010320 Замена верхнего стержня с переклиновкой, переизолировкой головок, перепайкой, перебандажировкой

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на стержень по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВ2-150-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВВ-320-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01032001 | 48,5 | 51,5 | 54,4 | 63,9 | 76,6 | 92,9 | 97,8 | 110,5 | 118,3 |

Средний разряд работ – 3,7

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на стержень по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 | ТВФ-200-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТЗВ-800-2 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1000-4 | ТВВ-1200-2 | ТГВ-500 | ТГВ-500-4 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 01032001 | 127,1 | 146,4 | 168,6 | 169,5 | 180,3 | 198,8 | 203,4 | 220,0 | 271,5 | 281,0 |

010321 Замена нижнего стержня с перебандажировкой без учета выемки и установки верхних стержней

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на стержень по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; Т2-50-2 | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВ2-150-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01032101 | 29,0 | 31,0 | 32,0 | 38,8 | 45,6 | 54,4 | 59,0 | 65,9 |

Продолжение таблицы 010321

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на стержень по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-320-2 | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВФ-200-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТЗВ-800-2 | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1200-2 | ТВВ-1000-4 | ТГВ-500 | ТГВ-500-4 |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01032101 | 70,7 | 75,6 | 100,8 | 115,4 | 121,2 | 131,7 | 135,6 | 163,0 | 169,5 |

010322 Снятие и установка кронштейнов и бандажных колец крепления обмотки с одной стороны турбогенератора

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2 | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-100-2Е; ТВФ-120-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТВВ-320-2 | ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01032201 | 15,5 | 17,5 | 38,7 | 38,7 | 62,2 | 62,0 | 69,8 | 83,1 | 86,1 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,0 |

Продолжение таблицы 010322

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-200 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТГВ-200М | ТГВ-300 | ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1200-2; ТВВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01032201 | 111,3 | 116,1 | 164,4 | 174,3 | 209,1 | 325,2 | 328,9 | 338,6 |
| Средний разряд работ | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |

010323 Снятие и установка выводных и соединительных шин обмотки без перепайки и переизолировки

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТГВ-200 | ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТГВ-200М |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01032301 | 58,0 | 66,7 | 125,9 | 145,2 | 174,2 | 183,9 | 193,6 | 222,6 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-300 | ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВФ-200-2 | ТВВ-1000-2 | ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 | ТВВ-1200-2 |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 01032301 | 241,9 | 343,5 | 377,5 | 387,1 | 406,5 | 435,5 | 542,0 |

010324 Замена водосоединительного шланга (перепускной трубки) с испытанием его на гидравлическую плотность без учета переизолировки головки

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на шт. по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-160-2; ТВВ-220-2А | ТВВ-165-2; ТГВ-200М | ТВВ-200-2А; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-800-2; ТВВ-1200-2; ТВВ-1000-4 | ТВВ-500-2Е; ТВВ-800-2Е; ТЗВ-800-2 | ТГВ-500; ТВВ-1000-2; ТГВ-500-4 |
|  | 01 | 02 |
| 01032401 | 3,9 | 7,8 |

010325 Снятие, ремонт и установка коллектора

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на коллектор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200М; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТЗВ-800-2 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1200-2 | ТГВ-500-4 | ТВВ-1000-1 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01032501 | 96,7 | 135,6 | 145,2 | 193,6 | 203,2 | 209,1 | 224,5 | 253,5 |

010326 Ремонт поврежденного участка изоляции стержня в пределах лобовых частей

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Тип турбогенератора | Трудоемкость в чел.-ч на участок изоляции |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01032601 | Независимо | 3,9 |

010327 Восстановление поврежденного участка полупроводящего (противокоронного) покрытия

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на участок покрытия по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; | Т2-12-2; ТВ-25-2; ТВ-50-2; ТВ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВВ-160-2; ТГВ-200; ТВВ-500-2; ТВВ-800-2; ТЗВ-800-2 | Т-12-2; ТГВ-25; ТВ-60-2; ТВ2-100-2; ТВФ-120-2; ТВВ-165-2; ТГВ-200М; ТВВ-500-2Е; ТВВ-800-2Е; ТГВ-500-4 | Т2-25-2; ТВ2-30-2; ТВФ-60-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТВВ-200-2А; ТГВ-300; ТГВ-500; ТВВ-1000-2; ТВВ-1000-4 | Т2-50-2; ТВС-30; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВВ-220-2А; ТВВ-320-2; ТВВ-1200-2 | ТВС-32; ТВФ-63-2Е |
|  | 01 | 02 |
| 01032701 | 4,3 | 4,8 |

010328 Замена корпусной компаундированной изоляции стержня обмотки

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на стержень по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2 | ТВФ-100-2 | TB-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01032801 | 21,5 | 29,2 | 40,9 | 54,4 | 55,5 | 60,2 |

010329 Переизолировка соединительных шин, бандажных колец и кронштейнов статора с компаундированной изоляцией

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВФ-200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01032901 | 112,0 | 141,2 | 165,3 | 283,1 | 335,7 | 354,2 | 380,5 | 424,3 | 524,6 | 903,0 |

010330 Снятие статора с рабочего места и установка его на ремонтной площадке с использованием постоянно смонтированных грузоподъемных средств

Установка статора на рабочее место

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТГВ-500 | ТГВ-500-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01033001 | 102,7 | 125,1 | 279,1 | 411,0 | 497,2 | 534,0 | 780,4 | 944,1 | 13,2 | 2 013,3 |

010331 Восстановление вентиляционного канала активной стали статора в пределах одного зубца

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип турбогенератора | Трудоемкость в чел.-ч на один вентиляционный канал |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01033101 | Независимо | 0,48 |

010332 Подтяжка радиальных тяг

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на одну радиальную тягу по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-500; ТГВ-500-4 |
|  | 01 |
| 01033201 | 4,8 |

010333 Ремонт противопомпажных клапанов

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на один клапан по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-200; ТГВ-300 |
|  | 01 |
| 01033301 | 23,3 |

010334 Ремонт диффузора, промвтулки, перепускного кожуха, внутреннего и промежуточного щитов и внутренних маслоуловителей с одной стороны турбогенератора

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2 | Т2-50-2 | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01033401 | 7,7 | 9,7 | 11,6 | 16,5 | 19,3 | 23,3 | 36,8 | 48,3 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Продолжение таблицы 010334

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 | ТВВ-1000-4 | ТГВ-500 | ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300 | ТГВ-500-4 |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 01033401 | 67,7 | 83,2 | 96,7 | 104,5 | 176,1 | 189,8 | 193,6 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

010335 Усиление крепления спинки сердечника статора подпрессовкой ослабленных радиально-тангенциальных клиньев с ремонтом стяжных призм

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на статор по типу турбогенератора |
| --- | --- |
|  | ТГВ-300 |
|  | 01 |
| 01033501 | 813,0 |

010336 Ремонт уплотняющей поверхности половины торцевого щита (короба)

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на шт. по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2; ТЗВ-800-2 | ТВВ-1200-2 | ТВВ-1000-4 | ТГВ-500-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01033601 | 11,6 | 18,4 | 19,3 | 26,2 | 29,0 | 33,0 | 35,8 | 49,3 | 97,8 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

010337 Замена уплотнения «короб-статор» с одной стороны турбогенератора

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на уплотнение по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-500 | ТГВ-500-4 | ТВВ-800-2 | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01033701 | 58,2 | 309,8 | 330,0 | 338,8 | 406,5 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

010338 Промывка лобовых частей моющими жидкостями с естественной сушкой

Средний разряд работ – 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2 | ТГВ-500; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01033801 | 65,9 | 82,4 | 98,9 | 123,4 | 147,6 | 164,1 | 171,8 | 180,6 |

010339 Снятие и установка внутреннего распорного кольца лобовой части обмотки

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на кольцо по типу турбогенератора |
| --- | --- |
|  | ТЗВ-800-2 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1200-2; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01033901 | 198,5 | 851,6 | 904,0 | 919,0 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 |

010340 Регулировка пружин крепления лобовых частей обмотки

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на статор по типу турбогенератора |
| --- | --- |
|  | ТЗВ-800-2 |
|  | 01 |
| 01034001 | 116,2 |

010341 Изготовление комплекта эжекторных клиньев

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типу турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВФ-60-2; ТВФ-100-2; ТВВ-200-2А | ТВФ-63-2; ТВФ-110-2Е; ТВВ-220-2А | ТВФ-63-2Е; ТВФ-120-2; ТГВ-200 | ТВ-100-2; ТВФ-200-2; ТГВ-200М | ТВ2-100-2; ТВВ-160-2; ТГВ-300 | ТВ2-150-2; ТВВ-165-2; ТВВ-320-2 |
|  | 01 |
| 01034101 | 458,8 |

010342 Изготовление комплекта пазовых клиньев статора из стеклотекстолита

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВ2-100-2; ТВ-100-2 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01034201 | 829,8 | 948,3 | 2 212,8 |

010343 Изготовление комплекта изоляционных деталей крепления лобовых частей обмотки статора

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТГВ-25 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВ2-100-2; ТВ-100-2 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01034301 | 642,1 | 750,8 | 829,8 |

010344 Изготовление комплекта изоляционных деталей крепления соединительных шин статора

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; ТВ-25-2; Т-25-2; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТГВ-25 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВ2-100-2; ТВ-100-2 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01034401 | 237,1 | 276,6 | 316,1 |

010345 Разборка обмотки статора для использования стержней в качестве резервных

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; T2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; ТВ2-30-2; ТГВ-25; ТВС-30; Т2-50-2 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-120-2 | ТВВ-200-2; ТВ2-150-2 | ТВВ-165-2; ТГВ-200М | ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТГВ-500; ТВВ-500-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01034501 | 606,4 | 724,6 | 945,9 | 1 025,8 | 1 303,7 | 1 465,4 | 1 954,5 |

010346 Опрессовка неизолированного стержня

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на стержень по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; ТГВ-25; ТВС-32; ТВ-60-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-120-2; ТВ-100-2; ТВВ-160-2; ТВВ-200-2; ТВВ-320-2; ТГВ-200М; ТВФ-200-2 | Т-25-2; ТВ2-30-2; Т2-50-2; ТВФ-60-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВ2-100-2; ТВВ-165-2; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-300 | ТВ-25-2; ТВС-30; ТВ-50-2; ТВФ-63-2 | ТВ2-150-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТВВ-800-2; ТГВ-500 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01034601 | 3,0 | 3,9 | 4,9 |

010347 Изготовление стержней плетеных из новой меди без изолировки с опрессовкой и запечкой, проверкой на витковые замыкания

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на стержень по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2 | ТВФ-100-2; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01034701 | 71,1 | 96,5 | 135,8 | 180,4 | 184,6 | 200,5 |

010348 Проверка изоляции элементарных проводников стержня с устранением замыканий

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на стержень по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50,2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВ2-160-2; ТВВ-165-2 | ТВВ-200-2; ТВВ-220-2А; ТВФ-200-2; ТВВ-320-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01034801 | 3,4 | 4,5 | 6,8 | 7,9 | 9,1 | 11,3 | 12,5 |

010349 Опрессовка корпусной изоляции стержня

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на стержень по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВ2-160-2; ТВВ-165-2 | ТВВ-200-2; ТВВ-220-2А; ТВФ-200-2; ТВВ-320-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01034901 | 7,9 | 11,9 | 15,8 | 19,8 | 23,7 | 27,7 | 31,6 |

010350 Наложение на стержень полупроводящего (противокоронного) покрытия

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на стержень по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВ2-160-2; ТВВ-165-2 | ТВВ-200-2; ТВВ-220-2А; ТВФ-200-2; ТВВ-320-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | TBB-1000-2; TBB-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01035001 | 2,0 | 4,0 | 5,9 | 13,8 | 21,7 | 29,6 | 37,5 |

010351 Наложение на стержень бумажного защитного покрытия для транспортировки и установки в транспортный контейнер

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на стержень по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВ2-160-2; ТВВ-165-2 | ТВВ-200-2; ТВВ-220-2А; ТВФ-200-2; ТВВ-320-2; ТГВ-200; ТГВ-300; ТГВ-200М | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01035101 | 2,1 | 4,2 | 4,7 | 5,3 | 6,3 | 7,4 | 8,4 |

010352 Восстановление элементарных проводников стержня пайкой

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на одну пайку для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01035201 | 1,7 |

010353 Ремонт массивных наконечников головок обмотки статора без распайки головок

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на наконечник для турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВФ-60-2; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2 |
|  | 01 |
| 01035301 | 2,1 |

010354 Пайка массивных наконечников на концы стержней

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на наконечник для турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВФ-60-2; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2 |
|  | 01 |
| 01035401 | 8,5 |

010355 Подготовка турбогенератора к проведению электрических испытаний без выполнения ремонта

Транспортировка к турбогенератору испытательной и измерительной аппаратуры. Установка ограждения. Сборка схемы для испытания обмотки. Уборка аппаратуры и ограждения после проведения испытаний.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на подготовку турбогенератора для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01035501 | 25,1 |

010356 Подготовка турбогенератора к проведению гидравлических испытаний обмоток статора и ротора

Сборка схемы для испытаний согласно инструкции завода-изготовителя. Разборка схемы после проведения испытаний.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на подготовку турбогенератора по его типам |
| --- | --- |
|  | ТВВ-160-2; ТВВ-200-2 ТВВ-320-2; ТВВ-800-2; ТВВ-1200-2 | ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-500-2; ТВВ-1000-2; ТГВ-200М | ТГВ-500; ТВВ-800-2 |
|  | 01 | 02 |
| 01035601 | 36,9 | 44,2 |

010357 Проверка натяжения и регулировка пружин крепления лобовых частей обмотки статора

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на статор турбогенератора ТВВ-1200-2 |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01035701 | 385,3 |

010358 Выполнение работ по повышению надежности крепления диффузоров к наружным щитам согласно требований эксплуатационного циркуляра Э-6/77

Дополнительное стопорение крепежных болтов.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на статор для турбогенераторов серий ТВФ и ТВВ |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01035801 | 34,0 |

010359 Усиление крепления ребра статора относительно сердечника

Изготовление и установка с приваркой планки (призмы) между ребром и спинкой сердечника статора. Восстановление покрытия.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на одно ребро по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е |
|  | 01 |
| 01035901 | 146,2 |

Примечание:

Трудоемкость позиции 0103590101 может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0103010115 и 0103020116.

010360 Восстановление изоляции кожуха линейного ввода турбогенераторов

Средний разряд работ - 4.0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на один ввод при внутреннем диаметре кожуха, мм |
| --- | --- |
|  | 740, 750 | 890 | 1160 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01036001 | 5,3 | 6,3 | 7,9 |

Примечание:

Трудоемкость таблицы 010360 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 010301 и 010302.

010361 Проверка состояния крепления сердечника статора

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТГВ-500-4 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2; ТВВ-1000-4; ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 |
| 01036101 | 67,2 | 84,8 |

Примечание:

Трудоемкость таблицы 010361 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 010301 и 010302.

010362 Удаление дисциллята из обмотки статора

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на статор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2; ТВВ-1000-4; ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01036201 | 29,6 | 39,5 | 43,5 |

Примечание:

Трудоемкость таблицы 010362 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 010301 и 010302.

010363 Ремонт участка крепления головки стержня к стеклопластиковому кольцу

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на одно ребро по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е |
|  | 01 |
| 01036301 | 12,3 |

Примечание:

Трудоемкость позиции 0103630101 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0103010115 и 0103020116.

0104 РЕМОНТ РОТОРА

010401 Ремонт ротора с проверкой плотности заклиновки пазов, посадки и состояния бандажных и центрирующих колец (без снятия), контактных колец, вентиляторов, токоподводов, крепления балансировочных грузов, проверкой газоплотности, продуваемости и гидравлической плотности

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2 | Т2-50-2 | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВ2-150-2 | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТГВ-200; ТГВ-200М |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01040101 | 12,7 | 17,5 | 26,2 | 26,2 | 49,3 | 82,3 | 97,8 | 122,8 | 141,2 | 151,8 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-300 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВФ-200-2 | ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 01040101 | 158,7 | 163,6 | 180,1 | 196,4 | 246,9 | 326,1 | 351,3 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Продолжение таблицы 010401

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-1000-4 | ТЗВ-800-2 | ТВВ-1200-2 | ТГВ-500-4 |
|  | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 01040101 | 424,9 | 435,5 | 475,3 | 539,0 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

010402 Ремонт ротора со снятием и установкой бандажных и центрирующих колец с их дефектоскопией, ремонтом, покрытием эмалью, снятием и установкой деталей расклиновки и чисткой лобовых частей, снятием и установкой вентиляторов, ремонтом демпферной системы, проверкой состояния вентиляторов, токоподводов, газоплотности, продуваемости вентиляционных каналов, гидравлической плотности

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2 | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТГВ-200; ТГВ-200М | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТГВ-300 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01040201 | 137,5 | 170,2 | 245,0 | 306,7 | 312,6 | 448,2 | 513,0 | 521,8 | 524,6 | 527,4 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВФ-200-2 | ТВВ-150-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВ2-150-2 | ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТГВ-500-4 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 01040201 | 566,1 | 599,1 | 622,2 | 696,9 | 837,2 | 921,4 |

Продолжение таблицы 010402

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2 | ТВВ-800-2 | ТВВ-1200-2 | ТВВ-1000-4 |
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 01040201 | 924,2 | 945,5 | 956,3 | 1 064,5 | 1 236,9 |

010403 Устранение виткового замыкания в лобовой части обмотки ротора при снятом бандажном кольце

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на устранение одного виткового замыкания по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2 | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2 | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01040301 | 14,6 | 17,4 | 19,3 | 21,2 | 26,2 | 28,1 | 33,0 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на устранение одного виткового замыкания по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1200-2 | ТВВ-1000-2 | ТГВ-500; ТГВ-500-4 | ТВВ-1000-4 |
|  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 01040301 | 38,7 | 43,5 | 56,2 | 58,0 | 65.9 | 78,4 | 121,8 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

10404 Проверка продуваемости вентиляционных каналов обмотки

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2 | ТВВ-1000-4 | ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01040401 | 69,8 | 77,3 | 92,9 | 101,6 | 116,2 | 125,9 | 154,9 |

010405 Замена контактных колец (снятие и установка) с одной стороны ротора

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; T-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; Т2-50-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВФ-200-2 | ТВВ-320-2 | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТЗВ-800-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01040501 | 27,1 | 36,8 | 50,2 | 62,0 | 69,8 | 71,7 | 83,2 | 96,7 | 99,7 |

010406 Замена изоляции контактных колец при снятых контактных кольцах

Средний разряд работ – 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; Т2-50-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01040601 | 36,8 | 38,7 | 45,5 | 58,0 | 61,1 | 65,8 | 68,6 | 78,5 | 88,2 | 108,5 |

010407 Ремонт токоподводов контактных колец и обмотки ротора с заменой дефектных уплотняющих деталей с испытанием на газоплотность

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-500 | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВВ-1000-2; ТГВ-500-4 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТВФ-200-2; ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТЗВ-800-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01040701 | 33,8 | 45,4 | 55,1 | 58,0 | 73,5 | 92,0 | 96,8 | 104,5 | 115,0 | 127,2 |

010408 Замена изоляции токоведущего болта

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на один болт по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1000-4 | ТЗВ-800-2 | ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01040801 | 6,7 | 9,7 | 14,6 | 17,4 | 20,3 | 21,2 | 29,0 |

010409 Замена изоляции центрального токоподвода

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01040901 | 13,4 | 19,3 | 23,3 | 28,1 | 34,9 | 41,7 | 56,1 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-300-2; ТВВ-320 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТЗВ-880-2 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 | ТВВ-1000-4 |
|  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01040901 | 70,7 | 76,4 | 78,5 | 85,1 | 87,0 | 105,4 |

010410 Замена изоляции шины токоподвода к контактному кольцу

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на одну шину по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-25-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | ТГВ-50 | Т2-25-2; Т-25-2; Т2-50-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТВФ-200-2 | ТВВ-320-2; ТГВ-300; ТЗВ-800-2 | ТВВ-500-2; ТВВ- 500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01041001 | 4,8 | 9,7 | 10,6 | 16,5 | 19,3 | 20,3 | 24,3 | 28,1 | 33,0 | 34,9 |

010411 Восстановление катушки обмотки ротора рихтовкой, калибровкой и изолировкой витков с очисткой от старой изоляции и отжигом без перепайки

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на катушку по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2 | ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А | ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01041101 | 35,9 | 58,9 | 74,5 | 96,7 | 109,4 | 115,1 | 130,6 | 143,4 |
| Средний разряд работ | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

010412 Замена катушки обмотки (при снятых бандажных кольцах) с расклиновкой, распайкой, удалением деталей расклиновки, выемкой, заменой гильз, чисткой пазов, укладкой новой катушки, опрессовкой, пайкой, заклиновкой

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на катушку по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТЗВ-800-2 | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВФ-200-2 | ТГВ-200; ТГВ-200М | ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1200-2 | ТГВ-300 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01041201 | 79,5 | 169,3 | 225,4 | 270,9 | 287,4 | 316,4 | 329,1 | 394,0 | 402,7 | 445,1 | 450,1 |

010413 Ремонт приспособлений для перемотки ротора турбогенератора

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-8Е |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01041301 | 81,4 | 88,4 | 106,6 | 142,6 | 184,3 | 205,8 | 230,0 | 231,0 | 311,4 | 345,4 |

010414 Переклиновка паза при снятых бандажных кольцах

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на один паз по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01041401 | 3,9 | 4,8 | 6,7 | 8,7 | 9,7 | 12,5 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на один паз по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-200-2 | ТВ2-150-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 | ТВВ-1000-2 | ТЗВ-800-2 | ТВВ-1200-2 |
|  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 01041401 | 14,6 | 15,6 | 17,4 | 19,3 | 19,3 | 23,3 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 |

010415 Ремонт ротора со снятием и установкой бандажных и центрирующих колец, переклиновкой свыше 75% пазов

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т-4-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01041501 | 149,4 | 197,1 | 269,0 | 383,4 | 394,9 | 517,8 | 607,8 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ2-150-2; ТТВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТГВ-500 | ТЗВ-800-2 | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1200-2 | ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01041501 | 688,2 | 787,7 | 824,5 | 881,8 | 1 093,8 | 1 146,8 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

010416 Зачистка верха гильз ротора, покрытие лаком и термообработка (без переклиновки пазов)

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТГВ-300; ТГВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 | ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01041601 | 122,8 | 140,3 | 157,7 | 166,5 | 175,2 | 183,9 | 263,4 | 306,7 |

010417 Ремонт системы водяного охлаждения обмотки ротора

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-500; ТЗВ-800-2 | ТГВ-500-4 |
|  | 01 | 02 |
| 01041701 | 435,5 | 481,9 |

010418 Ремонт аппарата подачи или слива воды с разборкой и сборкой

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на аппарат по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-500 | ТГВ-500-4 | ТЗВ-800-2 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01041801 | 51,4 | 107,5 | 164,6 |

010419 Ремонт бандажного кольца со снятием и установкой

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на кольцо по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01041901 | 58,0 | 77,3 | 111,3 | 121,0 | 145,2 | 159,6 | 174,2 | 183,9 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на кольцо по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВФ-200-2 | ТВ2-150-2; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 | ТГВ-500-4 | ТВВ-1000-4 | ТЭВ-800-2 |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 01041901 | 193,6 | 222,6 | 251,6 | 261,2 | 290,2 | 348,5 | 377,5 | 396,8 |

010420 Замена подбандажной изоляции бандажного кольца

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на кольцо по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01042001 | 8,7 | 18,4 | 21,2 | 24,3 | 33,0 | 34,0 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на кольцо по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТЗВ-800-2 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1200-2 | ТВВ-1000-2 | ТВВ-1000-4 | ТГВ-500-4 |
|  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01042001 | 40,6 | 46,3 | 50,3 | 83,2 | 97,7 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

010421 Снятие, ремонт и установка лопаток вентилятора

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на вентилятор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-25; ТВС-30; ТВС-32 | ТВФ-60-2; ТВ2-100-2; ТВФ-120-2; ТВВ-200-2А; ТГВ-300 | ТВФ-63-2; ТВ2-150-2; ТВВ-220-2А; ТВВ-320-2 | ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВВ-160-2; ТГВ-200; ТГВ-500 | ТВ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВВ-165-2; ТГВ-200М | ТГВ-500-4 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01042101 | 34,0 | 81,3 | 122,8 |

010422 Ремонт вентилятора со снятием и установкой ступицы (колец)

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на вентилятор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТВ2-30-2 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; Т2-50-2 | ТВФ-200-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 | ТЭВ-800-2 | ТГВ-500 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01042201 | 7,7 | 11,6 | 13,5 | 16,5 | 26,2 | 29,0 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Продолжение таблицы 010422

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на вентилятор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-25; ТВС-30; ТВС-32 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТВВ-320-2; ТВВ-1200-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2 | ТВВ-1000-4 |
|  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01042201 | 35,8 | 49,3 | 70,7 | 78,5 | 110,3 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

010423 Замена лопатки вентилятора

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на лопатку по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-500 | ТГВ-25; ТВС-30; ТВС-32 | ТГВ-500-4 | ТВФ-60-2; ТВ-100-2; ТВФ-100-2; ТВВ-160-2; ТВВ-220-2А; ТГВ-300 | ТВФ-63-2; ТВ2-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВВ-165-2; ТГВ-200; ТВВ-320-2 | ТВФ-63-2Е; ТВ2-150-2; ТВФ-120-2; ТВФ-200-2А; ТГВ-200М |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01042301 | 3,4 | 4,8 | 6,2 | 13,4 |

010424 Восстановление изоляции обмотки ротора методом промывки дисциллятом

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-50-2; ТВ2-150-2; ТВВ-160-2; ТГВ-200М; ТГВ-500; ТГВ-500-4 | ТВ-60-2; ТВФ-100-2; ТВВ-165-2; ТГВ-300; ТВВ-800-2; ТВВ-1000-4 | ТВФ-60-2; ТВФ-110-2Е; ТВВ-200-2А; ТВВ-320-2; ТВВ-800-2Е | ТВФ-63-2; ТВФ-120-2; ТВВ-220-2А; ТВВ-500-2; ТВВ-1000-2 | ТВФ-63-2Е; ТВФ-200-2; ТГВ-200; ТВВ-500-2Е; ТВВ-1200-2 | ТВ-100-2 | ТВ2-100-2 |
|  | 01 |
| 01042401 | 412,6 |

010425 Пайка стыка обмотки ротора

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на один стык по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-6-2; Т2-12-2; Т-25-2; ТВ2-30-2 | Т2-4-2; Т-12-2; ТВ-25-2; ТВС-30 | Т2-6-2; Т2-25-2; ТГВ-25; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВФ-63-2; ТВ2-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВВ-160-2; ТВВ-220-2А; ТВВ-320-2; ТВВ-800-2; ТВВ-1200-2 | ТВ-50-2; ТВФ-63-2Е; ТВ2-150-2; ТВФ-120-2; ТВВ-165-2; ТГВ-200; ТВВ-500-2; ТВВ-800-2Е; ТГВ-500-4 | ТВ-60-2; ТВ-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-200-2; ТВВ-200-2А; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-500-2Е; ТВВ-1000-2; ТВВ-1000-4 | ТВФ-60-2 | ТГВ-500 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01042501 | 0,97 | 2,5 | 3,7 |

010426 Модернизация косвенного охлаждения пазовой части обмотки ротора на форсирование

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВ2-150-2 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01042601 | 1 710,8 | 2 146,9 | 2 998,1 |

010427 Изготовление комплекта сегментов подбандажной изоляции

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-12-2; Т2-50-2; ТВС-30 | Т2-4-2; Т-12-2; ТВ-25-2; ТВС-32 | Т2-6-2; Т2-25-2; ТГВ-25 | Т-6-2; Т-25-2; ТВ2-30-2 | ТВ-50-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВВ-160-2; ТГВ-200; ТВВ-500-2; ТВВ-800-2Е; ТГВ-500-4 | ТВ-60-2; ТВ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВВ-165-2; ТГВ-200М; ТВВ-500-2Е; ТВВ-1000-2; ТВВ-100-4 | ТВФ-60-2; ТВ2-100-2; ТВФ-120-2; ТВВ-200-2А; ТГВ-300; ТГВ-500; ТВВ-1200-2 | ТВФ-63-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТВВ-220-2А; ТВВ-320-2; ТВВ-800-2; ТЗВ-800-2 |
|  | 01 | 02 |
| 01042701 | 144,6 | 174,8 |

010428 Модернизация косвенного охлаждения пазовой части обмотки ротора на форсированное

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-50-2; ТВФ-63-2; ТВ2-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВВ-320-2; ТВВ-200-2А | ТВ-60-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2; ТВВ-160-2; ТВВ-220-2А | ТВФ-60-2; ТВ-100-2; ТВВ-165-2; ТВ2-150-2 |
|  | 01 |
| 01042801 | 92,2 |

010429 Изготовление комплекта деталей расклиновки лобовых частей

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т-6-2; Т2-25-2; ТГВ-25; ТВС-32 | Т2-4-2; Т2-12-2; Т-25-2; ТВ2-30-2 | Т2-6-2; Т-12-2; ТВ-25-2; ТВС-30 | Т2-50-2; ТВФ-63-2; ТВ2-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВВ-160-2; ТВВ-220-2А; ТГВ-200М | ТВ-50-2; ТВФ-63-2Е; ТВ2-150-2; ТВФ-120-2; ТВВ-165-2; ТВВ-320-2; ТГВ-300 | ТВ-60-2; ТВ-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-200-2; ТВВ-200-2А; ТГВ-200 | ТВФ-60-2 |
|  | 01 | 02 |
| 01042901 | 270,9 | 368,8 |

010430 Изготовление прокладочного материала из стеклополотна на эпоксидных лаках

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип турбогенератора | Трудоемкость в чел.-ч на 1 м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01043001 | Независимо | 2,9 |

010431 Изготовление комплекта гильз ротора (с резервом до 20%)

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01043101 | 324,9 | 429,4 | 505,8 | 635,6 | 676,2 | 767,1 |

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВ2-150-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01043101 | 826,2 | 1 196,5 | 1 292,3 | 1 375,5 | 1 451,0 |

010432 Изготовление бандажного кольца из поковки

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на кольцо по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01043201 | 90,0 | 162,5 | 174,0 | 196,2 | 228,2 |

Продолжение таблицы 010432

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на кольцо по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 | ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТВ2-150-2 | ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; TBB-500-2E; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е |
|  | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01043201 | 245,7 | 258,2 | 275,5 | 282,2 |

010433 Изготовление центрирующего кольца

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на кольцо по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01043301 | 82,2 | 138,2 | 148,9 | 185,7 | 228,2 | 239,7 | 252,2 |

010434 Изготовление манжет (коробок конца паза)

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип турбогенератора | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01043401 | Независимо | 34,9 |

010435 Испытание ротора на газоплотность с устранением утечек

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВ2-100-2; ТВ-100-2; ТВ2-150-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТВВ-220-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВФ-200-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01043501 | 29,6 | 36,6 | 46,4 | 54,3 | 62,2 |

010436 Дообработка полувитков при переводе лобовых частей обмотки ротора на форсированное охлаждение (на однострунное и двухструнное)

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на полувиток по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2 | ТВ2-150-2 | ТГВ-200; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2 | ТГВ-300 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01043601 | 0,79 | 0,92 | 1,3 | 1,4 | 1,8 |

010437 Фрезеровка каналов в больших зубцах бочки ротора для улучшения охлаждения лобовых частей

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01043701 | 295,8 |

010438 Сверление отверстий в малых зубцах бочки ротора для улучшения охлаждения лобовых частей

Средний разряд работ - 6,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01043801 | 177,8 |

010439 Изготовление полувитков катушек обмотки ротора из новой меди

Средний разряд работ - 6,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на полувиток по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32; Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01043901 | 1,1 | 1,6 | 2,4 |

010440 Фрезеровка полувитков катушки обмотки ротора по ширине с последующей опиловкой

Средний разряд работ - 6,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на полувиток по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32; Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01044001 | 0,79 | 0,95 | 1,3 |

010441 Сверление отверстий и нарезание резьбы в больших зубцах бочки ротора для установки балансировочных грузов

Средний разряд работ - 6,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01044101 | 118,6 |

010442 Изготовление комплекта деталей расклиновки лобовых частей прессованием из материала АГ-4С

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВ2-150-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2 | ТВВ-200-2; ТВВ-220-2А; ТВФ-200-2; ТВВ-220-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01044201 | 158,1 | 205,5 | 256,8 | 316,1 |

010443 Ремонт прессформы для изготовления деталей из материала АГ-4С

Средний разряд работ - 6,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на прессформу для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01044301 | 88,9 |

010444 Подготовка нового комплекта изоляционных деталей (клинья, подклиновые прокладки, детали расклиновки лобовых частей, детали узлов токоподвода) и установка их на ротор

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; ТВ-25-2; Т-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВ2-150-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2 | ТВВ-200-2; ТВВ-220-2А; ТВФ-200-2; ТВВ-320-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; TBB-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01044401 | 105,9 | 135,1 | 163,5 | 192,8 | 231,5 | 259,9 |

010445 Изготовление комплектов зонных перегородок, торцевых колец лобовых частей ротора

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВ2-150-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2 | ТВВ-200-2; ТВВ-220-2А; ТВФ-200-2; ТГВ-200; ТГВ-100М; ТГВ-300; ТВВ-320-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01044501 | 44,4 | 46,2 | 51,8 | 61,0 | 81,3 |

010446 Изготовление комплекта изоляционных деталей узла токоподвода ротора (коробки, крышки, колодки, прокладки, шайбы, заглушки)

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект на ротор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-62-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; TB2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВ2-150-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2 | ТВВ-200-2; ТВВ-220-2А; ТВВ-200-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТВВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-1000-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01044601 | 34,4 | 58,5 | 60,2 | 62,0 | 68,9 | 82,6 |

010447 Изготовление комплекта деталей подклинового бандажа

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВ2-150-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2; ТВВ-220-2А | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТВВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01044701 | 92,4 | 120,2 | 166,4 | 554,6 | 545,4 | 693,3 | 684,0 | 739,5 | 776,5 | 831,9 | 1 294,1 |

010448 Дообработка бандажного кольца для восстановления натяга

Средний разряд работ-5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на кольцо по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-25-2; ТГВ-25; ТВС-30; Т2-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2 | Т-25-2; ТВ2-30-2; ТВС-32; ТВ-50-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2; ТВ2-160-2; ТВВ-200-2; ТВФ-200-2; ТГВ-200М | ТВ2-100-2; ТВФ-100-2Е; ТВ2-150-2; ТВВ-165-2; ТВВ-220-2; ТГВ-200 | ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01044801 | 41,5 | 65,2 | 81,0 |

010449 Дообработка центрирующего кольца для восстановления натяга

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на кольцо по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-25-2; ТГВ-25; ТВС-30; Т2-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2 | Т-25-2; ТВ2-30-2; ТВС-32; ТВС-50-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2; ТВ2-160-2; ТВВ-200-2; ТВФ-200-2; ТГВ-200М | ТВ2-100-2; ТВФ-100-2Е; ТВ2-150-2; ТВВ-165-2; ТВВ-220-2; ТГВ-200 | ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01044901 | 23,7 | 59,3 | 77,1 |

010450 Изготовление кольцевой шпонки бандажного узла

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на шпонку по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-25-2; ТГВ-25; ТВС-30; Т2-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2 | Т-25-2; ТВ2-30-2; ТВС-32; ТВ-50-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2; ТВ2-160-2; ТВВ-200-2; ТВФ-200-2; ТГВ-200М | ТВ2-100-2; ТВФ-100-2Е; ТВ2-150-2; ТВВ-165-2; ТВВ-220-2; ТГВ-200 | ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01045001 | 10,3 | 13,8 | 17,2 |

010451 Изготовление нажимных винтов к центрирующему кольцу

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на винт для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01045101 | 2,0 |

010452 Дообработка контактного кольца

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на кольцо для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01045201 | 14,8 |

010453 Изготовление комплекта пазовых клиньев для модернизации косвенного охлаждения пазовой части ротора на форсированное

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВ2-150-2 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01045301 | 632,4 | 790,5 | 1 106,7 |

010454 Дообработка комплекта пазовых клиньев ротора (резка, строжка)

Средний разряд работ - 5.0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; TB-50-2; ТВ-60-2; ТВВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВ-100-2; ТВ2-100-2 | ТВ2-150-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-300-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01045401 | 154,9 | 180,7 | 206,6 | 232,4 | 266,8 | 309,8 |

010455 Изготовление пазовых клиньев ротора из немагнитной стали

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на клин для всех типов генераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01045501 | 14,8 |

010456 Изготовление пазовых клиньев ротора из дюралюминия, бронзы

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на клин для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01045601 | 11,1 |

010457 Изготовление медной полосы из роторной меди

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на 1 м полосы для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01045701 | 0,81 |

010458 Изготовление комплектов балансировочных грузов

Средний разряд работ - 6,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; ТВ2-30-2; Т2-50-2; ТВФ-60-2; ТВ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВ2-160-2; ТВВ-220-2; ТГВ-200 | Т-25-2; ТВС-30; ТВ-50-2; ТВФ-63-2; ТВ2-100-2; ТВФ-120-2; ТВВ-165-2; ТВФ-200-2; ТГВ-200М | ТГВ-25; ТВС-32; ТВ-60-2; ТВФ-63-2Е; ТВФ-100-2; ТВ2-150-2; ТВВ-200-2; ТВВ-320; ТГВ-300 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01045801 | 44,5 | 71,1 | 91,9 |

010459 Изготовление комплекта оснастки для перемотки ротора

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; ТГВ-25; ТВС-30; Т2-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВ-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2 | Т-25-2; ТВ2-30-2; ТВС-32; ТВ-50-2; ТВФ-60-2; ТВФ-60-2Е; ТВ2-100-2; ТВФ-110-2Е | ТВ2-150-2; ТВ2-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2; ТВВ-220-2; ТВФ-200-2; ТВВ-320-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01045901 | 212,2 | 275,9 | 318,3 |

010460 Изготовление комплекта деталей для отправки ротора заказчику

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; ТГВ-25; ТВС-30; Т2-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВ-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2 | Т-25-2; ТВ2-30-2; ТВС-32; ТВ-50-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2Е; ТВ2-100-2; ТВФ-110-2Е | ТВ2-150-2; ТВ2-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2; ТВВ-220-2; ТВФ-200-2; ТВВ-320-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01046001 | 29,9 | 37,3 | 44,8 |

010461 Изготовление деревянной опалубки и комплекта деталей временной расклиновки лобовых частей обмотки ротора

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект в зависимости от мощности турбогенератора |
| --- | --- |
|  | Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; ТГВ-25; ТВС-30; Т2-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВ-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-120-2 | Т-25-2; ТВ2-30-2; ТВС-32; ТВ-50-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2Е; ТВ2-100-2; ТВФ-110-2Е | ТВ2-150-2; ТВ2-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2; ТВВ-220-2; ТВФ-200-2; ТВВ-320-2; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 01046101 | 146,5 | 188,4 | 219,8 |

010462 Изготовление наружного токопровода от контактных колец до обмотки ротора и подгонка его по месту

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч для всех типов турбогенераторов с расположением контактных колец между торцевыми щитами и подшипниковыми стойками |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01046201 | 39,5 |

010463 Изготовление гибкой связи между контактными кольцами и токоведущими болтами

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на гибкую связь для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01046301 | 55,1 |

010464 Обработка изоляционного цилиндра центрального токоподвода до и после сборки

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на цилиндр для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01046401 | 33,6 |

010465 Подгонка нового токоведущего болта к центральному токоподводу

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на болт для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01046501 | 5,5 |

010466 Восстановление резьбы в стержне центрального токоподвода под токоведущий болт

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на одно отверстие для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01046601 | 20,7 |

010467 Реконструкция уплотнения токоведущих болтов с дообработкой вала ротора

Средний разряд работ - 5,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01046701 | 164,6 |

010468 Изготовление уплотнительных шайб для токоведущих болтов

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на шайбу для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01046801 | 2,6 |

010469 Обработка токоведущего болта после изолировки и запечки

Средний разряд работ – 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на болт для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01046901 | 1,7 |

010470 Разметка и сверление отверстий в новом изоляционном цилиндре центрального токоподвода

Средний разряд работ - 6,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на цилиндр для всех типов турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01047001 | 20,4 |

010471 Выполнение работ по повышению надежности узла токоподвода ротора согласно требований противоаварийного циркуляра Ц-08-87(Э)

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор по условиям изменения конструкции токоведущих болтов для турбогенераторов серий ТВ, ТВФ и ТВВ |
| --- | --- |
|  | без изменения конструкции токоведущих болтов | с изменением конструкции токоведущих болтов |
|  | 01 | 02 |
| 01047101 | 31,6 | 126,5 |

0105 Ремонт щеточно-контактного аппарата

010501 Ремонт щеточно-контактного аппарата без шлифовки контактных колец, снятия и установки (разборка, чистка траверс и щеткодержателей, проверка изоляций, замена до 10% щеткодержателей, замена щеток, сборка, покраска)

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на аппарат по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т-6-2; Т2-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-60-2; ТВ-50-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ2-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТЗВ-800 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01050101 | 9,7 | 13,5 | 17,5 | 29,0 | 33,0 | 58,0 | 72,6 | 79,5 | 89,1 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

010502 Проточка и шлифовка контактных колец

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-5-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТЭВ-800-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01050201 | 15,4 | 22,2 | 29,0 | 31,0 | 38,6 | 42,6 | 46,3 | 58,0 |

010503 Снятие и установка щеточно-контактного аппарата

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТЗВ-800-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01050301 | 7,8 | 11,7 | 15,6 | 17,4 | 29,0 | 38,7 | 48,3 | 79,5 |

0106 Ремонт газоохладителей (воздухоохладителей)

010601 Ремонт газоохладителя (выемка, разборка, чистка, замена уплотняющей резины, сборка, опрессовка и установка)

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на газоохладитель по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 01060101 | 38,7 | 46,7 | 69,9 | 71,9 | 87,4 | 95,2 | 126,1 |

Продолжение таблицы 010601

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на газоохладитель по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4; ТВВ-1000-2 | ТВВ-1200-2 | ТГВ-300 |
|  | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01060101 | 135,9 | 174,8 | 194,1 | 339,7 |

010602 Замена газоохладителя

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на газоохладитель по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01060201 | 19,5 | 23,2 | 35,0 | 36,0 | 43,7 | 47,5 |

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на газоохладитель по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 | ТВВ-1200-2 | ТГВ-300 |
|  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01060201 | 63,2 | 67,9 | 72,7 | 97,2 | 169,8 |

010603 Ремонт резервного газоохладителя (разборка, чистка, замена уплотняющей резины, сборка, опрессовка)

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на газоохладитель по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01060301 | 31,0 | 37,0 | 41,7 | 42,7 | 52,4 | 57,2 |

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на газоохладитель по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; TBB-800-2E | ТВВ-1000-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 | ТВВ-1200-2 | ТГВ-300 |
|  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01060301 | 75,7 | 81,4 | 87,4 | 116,4 | 203,8 |

010604 Ремонт газоохладителя без его выемки (снятие крышки, чистка трубной доски и крышки, замена уплотняющей резины, опрессовка, установка крышки)

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на газоохладитель по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2; Т2-12-2; Т-12-2 | Т2-25-2; Т-25-2; TB-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01060401 | 17,5 | 31,0 | 32,0 | 38,7 | 44,7 | 47,5 |

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на газоохладитель по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-1000-2 | ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 | ТВВ-1200-2 | ТГВ-300 |
|  | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 01060401 | 51,4 | 61,2 | 67,9 | 119,4 |

0107 Ремонт концевых выводов

010701 Ремонт концевого вывода (снятие, разборка, замена дефектных деталей, сборка, опрессовка и установка)

Средний разряд работ – 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на вывод по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-50-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТЗВ-800-2 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1200-2 | ТВВ-1000-2; ТВВ-1000-4 | ТГВ-500-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01070101 | 23,3 | 49,3 | 62,0 | 65,8 | 90,1 | 98,8 |

010702 Замена дефектного уплотнения с расшиновкой и ошиновкой вывода со стороны токопровода

Средний разряд работ – 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на вывод по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; TBB-500-2E; ТГВ-500; ТЗВ-800-2 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1200-2 | ТВВ-1000-2; ТВВ-1000-4 | ТГВ-500-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01070201 | 17,4 | 36,8 | 46,4 | 49,3 | 67,7 | 74,5 |

010703 Расшиновка и ошиновка вывода со стороны обмотки

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на вывод по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-2,5-2; Т2-4-2; Т2-6-2; Т-6-2 | Т2-12-2; Т-12-2 | Т-25-2; Т2-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТГВ-500 | ТГВ-500-4 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А | ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-1200-2; ТЗВ-800-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01070301 | 1,9 | 2,9 | 9,7 | 12,5 | 19,3 | 24,3 | 34,0 | 40,6 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на вывод по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1000-4 |
|  | 09 | 10 | 11 |
| 01060401 | 45,5 | 57,1 | 63,9 |

010704 Ремонт компенсатора (без серебрения)

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на один компенсатор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | Т2-25-2; Т-25-2; ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | Т2-50-2; ТВ-50-2; ТВ-60-2 | ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ2-150-2; ТВФ-200-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТГВ-500-4 | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е; ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТЗВ-800-2; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01070401 | 8,3 | 14,1 | 16,5 | 22,2 | 26,2 | 29,0 |

0108 Ремонт газовой системы

010801 Ремонт газовой системы (проверка на плотность газового поста, газовой панели и газопроводов с устранением утечек) без ремонта арматуры

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на один компенсатор по типам турбогенераторов |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-63-2Е; ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2; ТВФ-200-2 | ТВ2-150-2; ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М; ТГВ-300; ТВВ-320-2; ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-300-2; ТВВ-800-2Е; ТЗВ-800-2 | ТВВ-1000-2; ТВВ-1000-4 | ТВВ-1200-2 | ТГВ-500-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01080101 | 58,9 | 67,7 | 75,4 | 115,1 | 116,2 | 160,6 |

0109 Ремонт возбудителей типов ВТ, ВГТ и ВТД

010901 Снятие и установка возбудителя вместе с фундаментной плитой

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на возбудитель по типам |
| --- | --- |
|  | ВТ-40-3000; ВТ-50-3000; ВТ-75-3000 | ВТ-120-3000; ВТ-170-3000; ВТ-300-3000; ВТ-450-3000 | ВГТ-450-500; ВТД-90-3000 | ВГТ-2500-500; ВГТ-2700-500; ВГТ-4500-500; ВГТ-5000-500 | ВТ-99/47-7 | ВТ-1600А |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01090101 | 11,6 | 13,5 | 19,3 | 29,0 | 44,6 | 58,0 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

010902 Ремонт щеточно-контактного аппарата возбудителя (снятие траверс, продороживание коллектора, установка траверс, замена щеток)

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на аппарат по типам возбудителей |
| --- | --- |
|  | ВТ-40-3000; ВТ-50-3000; ВТ-75-3000 | ВТ-120-3000; ВТ-170-3000; ВТ-300-3000 | ВТ-450-3000 | ВТ-1600А | ВТ-99/47-7 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01090201 | 23,2 | 34,0 | 40,7 | 43,6 | 62,0 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 |

010903 Ремонт возбудителя с выводом якоря без перемотки обмоток и ремонта щеточно-контактного аппарата

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на возбудитель по типам |
| --- | --- |
|  | ВГТ-450-500; ВТД-490-3000 | ВГТ-2500-500; ВГТ-2700-500; ВГТ-4500-500; ВГТ-5000-500 | ВТ-40-3000; ВТ-50-3000; ВТ-75-3000 | ВТ-120-3000; ВТ-170-3000; ВТ-300-3000; ВТ-450-3000 | ВТ-99/47-7 | ВТ-1600А |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01090301 | 27,1 | 32,0 | 55,1 | 68,8 | 87,3 | 96,8 |

010904 Перепайка до 10 «петушков» коллектора в месте соединения «петушка» с обмоткой

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на перепайку до 10 «петушков» по типам возбудителей |
| --- | --- |
|  | ВТ-40-3000; ВТ-170-3000 | ВТ-500-3000; ВТ-300-3000 | ВТ-75-3000; ВТ-450-3000 | ВТ-120-3000 |
|  | 01 |
| 01090401 | 5,8 |

010905 Ремонт воздухоохладителя возбудителя (снятие, разборка, чистка, замена уплотняющей резины, гидравлические испытания, сборка и установка)

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на воздухоохладитель по типам возбудителей |
| --- | --- |
|  | ВТ-120-3000; ВТ-170-3000; ВТ-300-3000; ВТ-450-3000 | ВГТ-450-500; ВТД-490-3000 | ВГТ-2500-500; ВГТ-2700-500; ВГТ-4500-500; ВГТ-5000-500 | ВТ-1600А | ВТ-99/47-7 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01090501 | 19,4 | 23,4 | 29,2 | 36,9 | 39,8 |

0110 Ремонт возбудителей типа БТВ

011001 Снятие и установка возбудителя

Средний разряд работ - 4.0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на возбудитель по типам |
| --- | --- |
|  | БТВ-500-4 | БТВ-300 |
|  | 01 | 02 |
| 01100101 | 90,1 | 119,1 |

011002 Ремонт возбудителя с выводом ротора, переклиновкой пазов статора (до 10%), заменой дефектных вентилей, предохранителей и уплотняющей резины

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на возбудитель по типам |
| --- | --- |
|  | БТВ-300 | БТВ-500-4 |
|  | 01 | 02 |
| 01100201 | 522,7 | 709,4 |

011003 Ремонт возбудителя без вывода ротора со снятием вентилей с блока, заменой дефектных вентилей и предохранителей

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на возбудитель по типам |
| --- | --- |
|  | БТВ-300 | БТВ-500-4 |
|  | 01 | 02 |
| 01100301 | 275,9 | 458,8 |

011004 Ремонт воздухоохладителя возбудителя с его снятием и установкой

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на воздухоохладитель по типам возбудителей |
| --- | --- |
|  | БТВ-300 | БТВ-500-4 |
|  | 01 | 02 |
| 01100401 | 42,7 | 48,5 |

0111 Ремонт возбудителей типа БВД-4600-1500

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01110101 | Ремонт возбудителя со снятием магнитной системы, перепайкой соединений, заменой дефектных вентилей и предохранителей | 4,0 | 262,2 |
| 01110102 | Ремонт возбудителя со снятием верхних половин магнитной системы, выводом якоря с подвозбудителем, ремонтом подвозбудителя, перепайкой соединений, заменой дефектных вентилей и предохранителей | 4,0 | 516,8 |
| 01110103 | Ремонт воздухоохладителя с его выемкой | 3,5 | 38,7 |
| 01110104 | Ремонт контактных поверхностей токопроводов от возбудителя к ротору турбогенератора с последующим его серебрением | 4,5 | 163,6 |
| 01110105 | Ремонт щеточно-контактного аппарата без шлифовки контактных колец | 3,5 | 9,7 |
| 01110106 | Проточка и шлифовка контактных колец | 4,5 | 15,4 |

0112 Ремонт подвозбудителя без смены обмоток

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип подвозбудителя | Трудоемкость в чел.-ч на подвозбудитель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01120101 | Независимо | 66,7 |

0113 Ремонт возбудителей ВТ-18-49-9К и ГПС-5200-375

I группа сложности ремонта

Снятие и установка, разборка и сборка, ремонт коллектора, снятие, установка и ремонт полюсов; ремонт выводов, щеточного аппарата и траверсы щеткодержателей; установка щеткодержателей с притиркой аппарата.

II группа сложности ремонта

Разборка и сборка возбудителя; ремонт воздухоохладителей, выводов, щеточного аппарата.

| № позиции | Тип возбудителя | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на возбудитель по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01130101 | ВТ-18-49-9К | 3,9 | 392,4 | 111,2 |
| 01130102 | ГПС-5200-375 | 3,8 | 687,2 | 186,7 |

0114 Ремонт турбогенератора типа ТВМ-500

011401 Разборочно-сборочные работы

Средний разряд работ -3,3

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01140101 | Снятие и установка торцевых щитов, диффузоров, малых торцевых щитов с одной стороны турбогенератора | Комплект | 179,5 |
| 01140102 | Вывод и ввод ротора (транспортировка, установка и снятие рельсового пути и приспособлений; транспортировка ротора на ремонтную площадку и обратно) | Ротор | 269,0 |

011402 Ремонт статора

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01140201 | Ремонт статора с выводом и установкой маслоотделительного цилиндра с переклиновкой до 10% пазов, перебандажировкой до 10 шнуровых бандажей, устранением мелких дефектов активной стали | Статор | 3,8 | 435,6 |
| 01140202 | Уплотнение активной стали статора гайками нажимных плит | То же | 3,3 | 72,4 |
| 01140203 | Ремонт поврежденного зубца активной стали статора в зоне верхнего стержня с приготовлением заполнителя | Зубец в пределах одного пакета | 4,4 | 57,9 |
| 01140204 | Ремонт поврежденного зубца активной стали статора в зоне нижнего стержня с приготовлением заполнителя | То же | 4,4 | 115,8 |
| 01140205 | Переклиновка пазов статора (свыше 75% пазов) | Статор | 4,3 | 533,6 |
| 01140206 | Испытание активной стали статора (транспортировка к статору испытательной аппаратуры и кабелей, подготовка схемы, разборка схемы, уборка аппаратуры и кабелей) | 1 испытание | 3,4 | 78,6 |
| 01140207 | Перепайка головки обмотки статора со снятием и установкой изоляционных коробочек | 1 головка | 3,8 | 23,6 |
| 01140208 | Переизолировка головки лобовой части обмотки статора | 1 головка | 4,1 | 10,8 |
| 01140209 | Замена шнурового бандажа лобовой части обмотки статора | 1 бандаж | 2,7 | 4,9 |
| 01140210 | Термообработка формопластичных материалов лобовых частей обмотки статора | Статор | 3,3 | 34,5 |
| 01140211 | Замена верхнего стержня с переклиновкой, переизолировкой головок, перепайкой, перебандажировкой | 1 стержень | 3,5 | 274,2 |
| 01140212 | Замена нижнего стержня с перебандажировкой без учета выемки и установки верхних стержней | 1 стержень | 3,6 | 164,8 |
| 01140213 | Снятие и установка кронштейнов крепления обмотки с одной стороны турбогенератора | Комплект | 4,0 | 212,7 |
| 01140214 | Снятие и установка выводных и соединительных шин обмотки без перепайки и переизолировки | Комплект | 3,8 | 351,4 |
| 01140215 | Ремонт поврежденного участка изоляции стержня в пределах лобовых частей | 1 участок | 4,8 | 4,0 |
| 01140216 | Переизолировка соединительных шин | Статор | 2,7 | 544,1 |
| 01140217 | Снятие статора с рабочего места и установка его на ремонтной площадке с использованием постоянно смонтированных грузоподъемных средств. Установка статора на рабочее место | Статор | 3,5 | 1 353,7 |
| 01140218 | Ремонт диффузоров, малых торцевых щитов с одной стороны турбогенератора | Комплект | 3,8 | 37,4 |
| 01140219 | Замена уплотняющей резины торцевого щита | 1 щит | 3,8 | 33,8 |
| 01140220 | Замена уплотняющей резины короба выводов | Статор | 3,8 | 217,8 |
| 01140221 | Настройка предохранительного клапана | Клапан | 4,2 | 6,0 |
| 01140222 | Ремонт системы охлаждения маслоотделительного цилиндра с испытанием на гидравлическую плотность (без вывода цилиндра) | Цилиндр | 3,8 | 229,1 |
| 01140223 | Уплотнение активной стали статора вставками | Статор | 3,6 | 4,9 |

011403 Ремонт ротора

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01140301 | Ремонт ротора с проверкой плотности заклиновки пазов, посадки и составления бандажных колец (без снятия) и контактных колец. Проверка состояния вентилятора, крепления балансировочных грузов, испытание на гидравлическую плотность | Ротор | 3,8 | 333,6 |
| 01140302 | Ремонт ротора со снятием и установкой бандажных колец, их дефектоскопией, ремонтом и покрытием эмалью, снятием и установкой деталей расклиновки и чисткой лобовых частей, ремонтом демпферной системы, испытанием на гидравлическую плотность | Ротор | 3,8 | 856,5 |
| 01140303 | Устранение виткового замыкания в лобовой части обмотки ротора при снятом бандажном кольце | 1 замыкание | 3,8 | 86,1 |
| 01140304 | Замена контактных колец (снятие и установка) | Комплект | 3,8 | 88,0 |
| 01140305 | Замена изоляции контактных колец при снятых контактных кольцах | Комплект | 3,1 | 143,1 |
| 01140306 | Ремонт токопроводов контактных колец и обмотки ротора с заменой дефектных уплотняющих деталей | Комплект | 4,4 | 111,3 |
| 01140307 | Переклиновка паза при снятых бандажных кольцах | 1 паз | 3,8 | 17,9 |
| 01140308 | Ремонт системы водяного охлаждения ротора. Снятие и установка труб водопровода, токопровода, замена уплотняющей резины, ремонт радиальных узлов. Гидравлическое испытание системы охлаждения | Ротор | 3,8 | 603,0 |
| 01140309 | Ремонт аппарата подачи и слива воды с разборкой и сборкой | Ротор | 3,8 | 103,0 |
| 01140310 | Ремонт бандажного кольца со снятием и установкой | 1 кольцо | 3,8 | 257,4 |
| 01140311 | Замена подбандажной изоляции бандажного кольца | 1 кольцо | 3,8 | 44,6 |
| 01140312 | Восстановление изоляции обмотки ротора методом промывки дистиллятом | Ротор | 3,3 | 422,4 |
| 01140313 | Пайка стыка обмотки ротора | 1 стык | 4,1 | 3,9 |
| 01140314 | Изготовление комплекта сегментов подбандажной изоляции | Комплект | 3,8 | 168,8 |

011404 Ремонт щеточно-контактного аппарата

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01140401 | Ремонт щеточно-контактного аппарата без шлифовки контактных колец (снятие, разборка, замена дефектных деталей, сборка, установка и покраска) | Аппарат | 3,8 | 71,4 |
| 01140402 | Проточка и шлифовка контактных колец | Комплект | 4,3 | 56,4 |
| 01140403 | Снятие и установка щеточно-контактного аппарата | Аппарат | 3,9 | 47,5 |

011405 Ремонт концевых выводов

| № позиции | Содержание работ | Единица измерения | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01140501 | Ремонт концевого вывода (снятие, разборка, замена дефектных деталей, сборка, опрессовка, испытания и установка) | 1 вывод | 3,8 | 71,4 |
| 01140502 | Расшиновка и ошиновка вывода со стороны токопровода | 1 вывод | 3,8 | 47,5 |
| 01140503 | Расшиновка и ошиновка вывода со стороны обмотки | 1 вывод | 3,8 | 26,8 |
| 01140504 | Ремонт компенсатора (без серебрения) | 1 компенсатор | 3,8 | 29,7 |

0115 Ремонт генератора импульсного тока ГИТ-300, индукционного датчика ИДТ-300 и измерителя сопротивления и напряжения ИСИН-300

Снятие и установка ГИТ, ИТД и ИСИН, полущитов, ремонт контактных соединений, цепей катушек

| № позиции | Тип | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01150101 | ГИТ-300 | 3,8 | 54,5 |
| 01150102 | ИТД-300 | 5,1 | 53,4 |
| 01150103 | ИСИН-300 | 3,8 | 72,6 |

0116 Ремонт цепей возбуждения турбогенераторов ТГВ-300 и ТВВ-800

I группа сложности ремонта

Отсоединение и присоединение возбудителя и турбогенератора, снятие, установка ИТД, ГИТ, измерителей напряжения и сопротивления. Ремонт воздухоохладителей, автоматов A3124 и A3134, АГП-30-42, выключателя резервного возбуждения, аппаратуры панелей резервного возбуждения выключателей В-85-50-12-32, АГП-60.

II группа сложности ремонта

Отсоединение и присоединение возбудителя и турбогенератора, ремонт АГП-30-42, АГП-60, воздухоохладителей, ремонт разрядника, выключателей гашения поля (В-85-50-12-32), ремонт системы охлаждения тиристоров.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Тип турбогенератора | Трудоемкость в чел.-ч на турбогенератор по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | 11 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01160101 | ТГВ-300 | 613,9 | 254,5 |
| 01160102 | ТВВ-800 | 452,0 | 339,6 |

011701 Ремонт панелей тиристорных преобразователей системы возбуждения турбогенератора ТВВ-800-2УЗ

I группа сложности ремонта

Чистка панелей, обтяжка контактных соединений, проверка тиристоров с заменой дефектных, ремонт системы охлаждения, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Чистка панелей, обтяжка контактных соединений, проверка тиристоров с заменой дефектных, гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 01170101 | 240,7 | 189,1 |

0118 Ремонт комплектных токопроводов генераторного напряжения

I группа сложности ремонта

Разборка, дефектация, чистка изоляции и замена дефектных изоляторов, ремонт контактных соединений и заземлений с проверкой переходных сопротивлений. Ремонт коробов, их уплотнений и воздухоохладителей. Ремонт заземляющих ножей. Сборка, высоковольтные испытания, проверка на герметичность.

II группа сложности ремонта

Снятие кожухов до 20% и чистка изоляции, дефектация, восстановление дефектных контактных соединений, сборка.

| № позиции | Напряжение токопровода, кВ | Трудоемкость в чел.-ч на 100 погонных метров по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | Средний разряд работ | I | Средний разряд работ | II |
|  |  |  | 01 |  | 02 |
| 01180101 | 10 | 3,8 | 140,6 | 3,8 | 52,1 |
| 01180102 | 18 | 3,8 | 207,9 | 3,9 | 76,8 |
| 01180103 | 20 | 3,8 | 240,2 | 3,8 | 89,7 |
| 01180104 | 24 | 3,8 | 310,2 | 3,8 | 96,0 |
| 01180105 | 36,5 | 3,8 | 390,0 | 3.8 | 120,8 |

0119 Испытания турбогенераторов

Комплектация испытательного оборудования, приборов. Ознакомление с технической документацией. Сборка эл. схемы с опробованием. Испытания с занесением результатов в журнал и последующим составлением необходимых протоколов. Разборка схемы, испытания.

011901 Измерение сопротивления изоляции обмоток статора

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТВГ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200 | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-5; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01190101 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Средний разряд работ | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |

011902 Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200 | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01190201 | 13,3 | 18,8 | 18,8 | 20,1 | 20,1 | 26,3 | 26,3 | 25.9 |
| Средний разряд работ | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 |

011903 Испытание изоляции обмотки статора повышенным напряжением частоты 50 Гц

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200 | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01190301 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 15,8 | 15,8 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Средний разряд работ | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |

011904 Измерение сопротивления обмоток статора постоянному току

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-100-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200 | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01190401 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Средний разряд работ | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |

011905 Испытание стержней обмоток статора генератора при перемотке

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200 | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01190501 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |

011906 Замер омических сопротивлений обмотки ротора постоянному току с проверкой пайки обмоток ротора

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; TB2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200 | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01190601 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,3 | 8,3 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Средний разряд работ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |

011907 Проверка обмоток ротора на отсутствие межвитковых замыканий

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-100-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200 | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01190701 | 2,4 | 2,4 | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Средний разряд работ | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |

011908 Измерение сопротивления изоляции обмотки ротора

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; TB2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200-М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01190801 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 3,4 |
| Средний разряд работ | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |

011909 Снятие характеристик генератора

01190901 Снятие характеристик трехфазного короткого замыкания

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 0119090101 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Средний разряд работ | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |

01190902 Снятие характеристики холостого хода (включая испытание межвитковой изоляции)

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25-2; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-600-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 0119090201 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Средний разряд работ | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |

01190903 Определение индуктивного сопротивления и постоянной времени

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 0119090301 | 2,4 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Средний разряд работ | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |

011910 Измерение сопротивления изоляции подшипников генератора

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-220-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200-М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-500-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01191001 | 0,94 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Средний разряд работ | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |

011911 Испытания генератора в асинхронном режиме

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на турбогенератор по типам |
| --- | --- |
|  | ТВ-25-2; ТГВ-25; ТВ2-30-2; ТВС-30; ТВС-32 | ТВ-50-2; ТВ-60-2; ТВФ-63-2; ТВФ-100-2; ТВФ-110-2Е; ТВФ-120-2 | ТВ-100-2; ТВ2-100-2; ТВ2-150-2; ТВФ-200-2 | ТВВ-160-2; ТВВ-165-2; ТВВ-200-2А; ТВВ-220-2А; ТГВ-200; ТГВ-200-М | ТГВ-300; ТВВ-320-2 | ТВВ-500-2; ТВВ-500-2Е; ТГВ-500; ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-800-2; ТВВ-800-2Е | ТВВ-1000-2; ТВВ-1200-2; ТГВ-1000-4; ТВВ-1000-4 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01191101 | 3,8 | 5,8 | 5,8 | 6,9 | 6,9 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Средний разряд работ | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |

0120 Прочие работы

012001 Ремонт полюса явнополюсной машины с заменой корпусной и витковой изоляции

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на полюс в зависимости от его длины в мм |
| --- | --- |
|  | до 400 | свыше 400 до 1000 |
|  | 01 | 02 |
| 01200101 | 271,6 | 415,9 |

012002 Изготовление изоляционных шайб для полюсов явнополюсных машин

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на шайбу в зависимости от длины полюса в мм |
| --- | --- |
|  | до 400 | свыше 400 до 1000 |
|  | 01 | 02 |
| 01200201 | 23,7 | 47,4 |

Примечания к разделу 01:

1. При проведении повторных тепловых испытаний с измененными параметрами охлаждающей среды к трудоемкости позиций 0101030101-0101030108 применяется коэффициент К=0,45.

2. При проведении тепловых испытаний с установкой на статоре дополнительных датчиков к трудоемкости позиций 0101030101-0101030108 применяется коэффициент К=1,3.

3. Трудоемкость участия в тепловых испытаниях турбогенератора (транспортировка аппаратуры, сборка и разборка схемы) определяется по позициям 0101030101-0101030108 с применением коэффициента К=0,2.

4. Единицей измерения таблицы 010201 считать верхнюю половину торцевого щита. При одновременном снятии верхней и нижней половин торцевого щита к трудоемкости таблицы 010201 применяется коэффициент К=2,5.

5. При снятии и установке обтекателей, перепускного кожуха и направляющих аппаратов к трудоемкости позиций 0102010116-0102010119 применяется коэффициент К=1,8.

6. При выполнении работ по выводу ротора без его ввода к трудоемкости позиций 0102020101-0102020118 применяется коэффициент К=0,6.

7. При удалении металла в местах сварки с гаек стяжных шпилек к трудоемкости позиций 0103030101-0103030112 применяется коэффициент К=3,0.

8. При переклиновке до 30 % пазов статора к трудоемкости позиций 0103070101-0103070118 применяется коэффициент К=0,5;

при переклиновке свыше 30% до 50% пазов - коэффициент К=0,7;

при переклиновке свыше 50% до 75% пазов — коэффициент К=0,9.

9. При устранении свыше 3 замыканий трудоемкость позиции 010301020101 увеличивается в размере 10% за устранение каждого последующего замыкания.

10. При обработке посадочных поверхностей под уплотняющие кольца на стержнях к трудоемкости позиций 0103190104 и 0103190115 применяется коэффициент К=1,6.

11. Трудоемкость позиций 0103200101-0103200119 и 0103210101-0103210117 установлена на замену каждого стержня в пределах до трех рядом расположенных стержней.

При замене свыше трех рядом расположенных стержней к трудоемкости применяется коэффициент К=0,45 за каждый последующий стержень.

12. При снятии и установке до 50 % выводных и соединительных шин к трудоемкости позиций 0103230101-0103230115 применяется коэффициент К=0,6.

13. При работе с применением формопластичных материалов типа «препрег» к трудоемкости позиций 0103150101-0103150105, 0103160101-0103160105, 0103200101-0103200119, 0103210101-0103210117, 0103220101-0103220117, 0103230101-0103230115 применяется коэффициент К=1,2.

14. При работе с термореактивной изоляцией к трудоемкости позиций 0103200101-0103200119, 0103210101-0103210117, 0103260101, 0103280101-0103280106, 0103290101-0103290110, 0104060101-0104060110, 0104080101-0104080107, 0104090101-0104090113, 0104100101-0104100110 применяется коэффициент К=1,3.

15. При ремонте ротора, переведенного на форсированное охлаждение пазовой части, к трудоемкости позиций 0104010105, 0104010107, 0104010108 применяется коэффициент К=1,3.

16. При ремонте ротора, переведенного на форсированное охлаждение пазовой части, к трудоемкости позиций 0104020105, 0104020107, 0104020113 применяется коэффициент К=1,05.

17. При ремонте ротора со снятием и установкой бандажного и центрирующего колец с одной стороны к трудоемкости позиций 0104020101-0104020121 применяется коэффициент К=0,9.

18. Трудоемкость позиций 0104040101-0104040107 не должна применятся дополнительно к трудоемкости позиций 0104010101-0104010121, 0104020101-0104020121.

19. При замене одного контактного кольца (при расположении колец с одной стороны турбогенератора) к трудоемкости позиций 0104050101-0104050109 применяется коэффициент К=0,75.

20. При замене изоляции одного контактного кольца к трудоемкости позиций 0104060101-0104060110 применяется коэффициент К=0,75.

21. При ремонте и испытании на газоплотность только токоподвода контактных колец к трудоемкости позиций 0104070101-0104070110 применяется коэффициент К=0,6.

22. При замене изоляции центрального токопровода с изготовлением изоляционного цилиндра к трудоемкости позиций 0104090101-0104090113 применяется коэффициент К=2,0.

23. При восстановлении катушки обмотки ротора с перегибкой углов меди катушки к трудоемкости позиций 0104110101-0104110108 применяется коэффициент К=1,3.

24. При ремонте ротора с переклиновкой до 10% пазов к трудоемкости позиций 0104150101-0104150113 применяется коэффициент К=0,6;

свыше 10% до 50% пазов - коэффициент К=0,75;

свыше 50% до 75% пазов - коэффициент К=0,9.

25. К трудоемкости таблицы 010419 применяются следующие коэффициенты:

- при снятии и одевании бандажного кольца - К=0,4;

- при ремонте бандажного кольца - К=0,6.

26. При изготовлении 50% комплекта гильз к трудоемкости позиций 0104310101-0104310111 применяется коэффициент К=0,75.

27. При изготовлении пружинного (Z-образного) центрирующего кольца к трудоемкости позиций 0104330101-0104330107 применяется коэффициент К=2,0.

28. При перецентровке щеточно-контактного аппарата к трудоемкости позиций 0105030101-0105030108 применяется коэффициент К=1,5.

29. При устранении течей в трубках с последующим испытанием на гидравлическую плотность к трудоемкости позиций 0106010101-0106010111, 0109050101-0109050105, 0110040101, 0110040102, 0111010301 применяется коэффициент К=1,5;

к трудоемкости позиций 0106030101-0106030111, 0106040101-0106040110 применяется коэффициент К=2,0.

30. При перепайке свыше 10 «петушков» коллектора к трудоемкости позиции 0109040101 применяется коэффициент К=0,8 за каждые последующие 10 шт.

31. Трудоемкость позиции 0112010101 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиции 0111010201.

32. Трудоемкость позиций 0102010101-0102010119, 0103010101-0103010120, 0103020101-0103020121, 0103200101-0103200119, 0103210101-0103210117, 0104010101-0104010121, 0104020101-0104020121, 0104030101-0104030114, 0104050101-0104050109, 0104110101-0104110108, 0104120101-0104120111, 0104240101 учитывает трудоемкость по установке и снятию временных ограждений, транспортировке аппаратуры для пооперационных испытаний.

33. При ремонте возбудителей переменного тока типов ВТ-2350-2, ВТ-4000-2, ВТ-5000-2, ВТ-6000-2, СТВ-12, СТВ-12А, СТВ-12Б, СТВ-300, ТВС-6-2 применяется трудоемкость на ремонт турбогенераторов Т2-2,5-2, Т2-6-2, Т-6-2.

34. При расшиновке и ошиновке вывода генератора со стороны токопровода без замены дефектных уплотнений применяется трудоемкость таблицы 010702 с коэффициентом К=0,5.

35. Распространить примечания к разделу 01 на трудоемкость подраздела 0114 в соответствии с таблицей:

| № примечания к разделу | № позиции, на которую распространяется примечание |
| --- | --- |
| 01 |  |
| 6 | 0114010201 |
| 7 | 0114020201 |
| 8 | 0114020501 |
| 11 | 0114021101; 0114021201 |
| 12 | 0114021401 |
| 17 | 0114030201 |
| 20 | 0114030501 |
| 27 | 0114040301 |
| 31 | 0114010101; 0114020101; 0114021101; 0114030201; 0114030301; 0114030401; 0114031201 |

36. При устранении отклонений геометрических размеров неполного комплекта стержней обмотки статора трудоемкость определяется следующим образом:

- для позиций 0103190101-0103190103, 0103190105, 0103190106 и 0103190108:

;

- для позиций 0103190104, 0103190107, 0103190109-0103190117:

;

где:

Тнк — трудоемкость неполного комплекта стержней;

Т — трудоемкость за полный комплект стержней;

n1 — количество стержней в неполном комплекте;

n — количество стержней в полном комплекте.

37. При распайке головки обмотки статора с зачисткой элементарного проводника трудоемкость определяется в виде разницы трудоемкости таблиц 010313 и 010314 по соответствующим типам турбогенераторов.

38. При разъизолировке стержня обмотки статора к трудоемкости таблицы 010328 применяется коэффициент К=0,35, а при изолировке - коэффициент К=0,65.

39. При замене компаундированной изоляции стержня обмотки статора турбогенераторов типа ТВВ-165-2, ТВВ-200-2, ТГВ-200 и ТВВ-320-2, первые образцы которых имели компаундированную изоляцию, применяется трудоемкость позиции 0103280106.

40. Трудоемкость позиций 0103570101 и 0103570102 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0103010110, 0103010112-0103010120, 0103020108, 0103020111-0103020121.

41. Трудоемкость позиции 0103650101 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0102010101-0102010119, 0103010101-0103010120, 0103020101-0103020121, 0103200101-0103200119 0103210101-0103210117.

42. При снятии и надевании бандажного кольца без его ремонта к трудоемкости таблицы 010419 применяется коэффициент К=0,7.

43. Трудоемкость позиций 0104350101-0104350105 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0104010104-0104010118, 0104010120, 0104020104-0104020115, 0104020117, 0104020118, 0104020120, 0104020121, 0104070101-0104070110.

44. Трудоемкость таблиц 011901, 011903, 011904 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 010301, 010302 на ремонт статора.

45. Трудоемкость таблицы 011905 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 010320, 010321 на замену стержней обмотки статора.

46. Трудоемкость таблицы 011906 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 010402, 010412 на ремонт ротора и замену катушки обмотки ротора.

47. Трудоемкость таблиц 011907, 011908 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 010402, 010411, 010412 на ремонт ротора, восстановление катушки обмотки и замену катушки обмотки ротора.

48. При отсутствии на ремонтной площадке мостового, козлового или полукозлового крана, предусмотренного технологией производства работ, к трудоемкости раздела 01 применяется коэффициент К=1,1.

02 РЕМОНТ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА

0201 Ремонт машин постоянного тока без смены обмоток

Разборка, очистка, мойка, дефектация, проверка крепления обмоток, паяных и болтовых соединений. Проточка, продораживание и шлифовка коллектора. Переклиновка пазов, перепайка мест соединения обмоток, замена бандажей. Восстановление корпусной изоляции поврежденных мест соединительных проводов, шин, обмоток полюсов без их демонтажа. Сушка, покрытие эмалью обмоток якоря и статора. Регулировка и ремонт щеточного механизма. Ремонт деталей коробки выводов. Ремонт подшипников скольжения или замена подшипников качения. Замена уплотнений и крепежа. Балансировка якоря. Сборка. Измерения и испытания. Покраска.

020101 Машины постоянного тока специального назначения

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВТ-40 (40 кВт) | ВТ-50 (50 кВт) | ВТ-75 (75 кВт) | ВТ-120 (120 кВт) | ВТ-170 (170 кВт) | ВТ-300 (300 кВт) | МПБ-49,3 (400 кВт) | ВТ-450 (470 кВт) |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02010101 | 120,5 | 127,6 | 155,1 | 271,8 | 614,9 | 686,1 | 776,9 | 940,0 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВС-74/19-6 (218/678 кВт) | РТ, ДК, РТВ, МТ, ДП, ДС (св. 0,9 до 7,5 кВт) | ЭТ (св. 7,5 до 45 кВт) | Д, ДПЭ, ДПМ, ДПБ, ДК, ДП (св. 45 до75 кВт) | ДПЭ, Д, ДП, ДК (св. 75 до 150 кВт) | ЭДП-196 (196 кВт) | ГПА-222 (220 кВт) |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02010101 | 647,4 | 42,4 | 70,3 | 129,4 | 181,8 | 364,7 | 288,6 |

020102 Машины постоянного тока общепромышленного назначения

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02010201 | свыше 0,9 до 11 | 41,5 | 39,6 | 36,5 | 35,6 |
| 02010202 | свыше 11 до 22 | 65,3 | 61,3 | 57,3 | 53,3 |
| 02010203 | свыше 22 до 45 | 88,9 | 83,0 | 78,0 | 73,1 |
| 02010204 | свыше 45 до 75 | 141,5 | 132,5 | 125,4 | 115,8 |
| 02010205 | свыше 75 до 110 | 198,8 | 185,8 | 174,0 | 162,2 |
| 02010206 | свыше 110 до 150 | 292,6 | 273,7 | 256,0 | 239,3 |
| 02010207 | свыше 150 до 200 | 372,8 | 348,9 | 326,3 | 304,4 |
| 02010208 | свыше 200 до 250 | 387,4 | 361,7 | 339,0 | 316,4 |
| 02010209 | свыше 250 до 315 | 427,9 | 399,4 | 373,7 | 348,9 |
| 02010210 | свыше 315 до 400 | 491,1 | 458,6 | 429,1 | 401,3 |
| 02010211 | свыше 400 до 500 | 601,9 | 562,6 | 525,8 | 491,4 |

0202 Ремонт машин постоянного тока со сменой обмоток якоря

Разборка, очистка, мойка, дефектация. Снятие бандажей, демонтаж обмотки, устранение неисправности сердечника и коллектора без их демонтажа и разборки. Замена катушек обмоток якоря. Подготовка якоря к укладке, изолировка обмоткодержателя и пазов сердечника, укладка катушек обмотки.

Пайка, установка бандажей. Сушка, пропитка, покрытие эмалью обмоток якоря и статора. Проточка, продораживание и шлифовка коллектора. Восстановление корпусной изоляции поврежденных мест соединительных проводов, шин, обмоток полюсов без их демонтажа. Регулировка и ремонт щеточного механизма. Ремонт деталей коробки выводов. Ремонт подшипников скольжения или замена подшипников качения. Замена уплотнений и крепежа. Балансировка якоря. Сборка. Измерения и испытания. Покраска. Снятие и установка вентилятора.

020201 Машины постоянного тока специального назначения

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВТ-40 (40 кВт) | ВТ-50 (50 кВт) | ВТ-75 (75 кВт) | ВТ-120 (120 кВт) | BT-170 (170 кВт) | BT-300 (300 кВт) | МПБ-49,3 (400 кВт) | ВТ-450 (470 кВт) |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02020101 | 144,3 | 150,2 | 185,8 | 325,1 | 735,4 | 819,5 | 928,2 | 1 103,2 |

Продолжение таблицы 020201

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВС-74/19-6 (218/678 кВт) | РТ, ДК, РТВ, ДП, ДС, МТ (св. 0,9 до 7,5 кВт) | ЭТ (св. 7,5 до 45 кВт) | Д, ДПЭ, ДПМ, ДПВ, ДК, ДП (св. 45 до 75 кВт) | ДПЭ, Д, ДП, ДК (св. 75 до 150 кВт) | ЭДП-196 (196 кВт) | ГПА-222 (220 кВт) |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02020101 | 774,0 | 50,5 | 83,9 | 152,3 | 217,4 | 435,9 | 345,9 |

020202 Машины постоянного тока общепромышленного назначения

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02020201 | Свыше 0,9 до 11 | 48,3 | 46,4 | 42,4 | 40,6 |
| 02020202 | Свыше 11 до 22 | 78,0 | 72,1 | 68,1 | 64,4 |
| 02020203 | Свыше 22 до 45 | 108,7 | 100,9 | 93,8 | 87,9 |
| 02020204 | Свыше 45 до 75 | 169,0 | 159,1 | 149,2 | 138,4 |
| 02020205 | Свыше 75 до 110 | 233,2 | 217,4 | 203,7 | 190,7 |
| 02020206 | Свыше 110 до 150 | 350,8 | 328,2 | 306,5 | 285,8 |
| 02020207 | Свыше 150 до 200 | 446,8 | 418,0 | 391,4 | 364,7 |
| 02020208 | Свыше 200 до 250 | 463,5 | 432,9 | 404,1 | 378,7 |
| 02020209 | Свыше 250 до 315 | 511,9 | 479,3 | 447,7 | 413,3 |
| 02020210 | Свыше 315 до 400 | 593,2 | 548,6 | 513,0 | 479,3 |
| 02020211 | Свыше 400 до 500 | 721,7 | 673,1 | 629,8 | 589,2 |

0203 Ремонт машин постоянного тока со сменой обмоток статора

Разборка, очистка, мойка, дефектация. Распайка схемы соединений, демонтаж полюсов, катушек полюсов. Замена катушек полюсов. Изолировка сердечника полюсов. Проточка, продораживание и шлифовка коллектора. Переклиновка пазов, перепайка мест соединений обмоток, замена бандажей. Установка катушек, крепление полюсов. Монтаж схемы соединений, пайка, изолировка. Сушка, пропитка, покрытие эмалью обмоток якоря и статора. Регулировка и ремонт щеточного механизма. Ремонт деталей коробки выводов. Ремонт подшипников скольжения или замена подшипников качения. Замена крепежа. Балансировка якоря. Сборка. Измерения и испытания. Покраска. Снятие и установка вентилятора, полумуфты.

020301 Машины постоянного тока специального назначения

Средний разряд работ - 4.0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВТ-40 (40 кВт) | ВТ-50 (50 кВт) | ВТ-75 (75 кВт) | ВТ-120 (120 кВт) | ВТ-170 (170 кВт) | ВТ-300 (300 кВт) | МПБ-49,3 (400 кВт) | ВТ-450 (470 кВт) |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02030101 | 135,3 | 152,3 | 175,9 | 261,0 | 693,9 | 774,0 | 876,8 | 1 118,0 |

Средний разряд работ - 4.0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВС-74/19-6 (218/678 кВт) | РТ, ДК, РТВ, ДП, ДС, МТ (св. 0,9 до 7,5 кВт) | ЭТ (св. 7,5 до 45 кВт) | Д, ДПЭ, ДПМ, ДПВ, ДК, ДП (св. 45 до 75 кВт) | ДПЭ, Д, ДП, ДК (св. 75 до 150 кВт) | ЭДП-196 (196 кВт) | ГПА-222 (220 кВт) |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02030101 | 730,4 | 48,3 | 79,0 | 155,1 | 205,6 | 412,1 | 326,3 |

020302 Машины постоянного тока общепромышленного назначения

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02030201 | Свыше 0,9 до 11 | 49,5 | 46,4 | 43,4 | 40,6 |
| 02030202 | Свыше 11 до 22 | 73,1 | 69,1 | 64,4 | 60,4 |
| 02030203 | Свыше 22 до 45 | 100,9 | 93,8 | 87,9 | 82,1 |
| 02030204 | Свыше 45 до 75 | 160,1 | 149,2 | 139,3 | 130,4 |
| 02030205 | Свыше 75 до 110 | 237,2 | 221,4 | 206,5 | 193,8 |
| 02030206 | Свыше 110 до 150 | 331,3 | 309,3 | 288,6 | 270,0 |
| 02030207 | Свыше 150 до 200 | 421,1 | 393,5 | 367,8 | 344,0 |
| 02030208 | Свыше 200 до 250 | 437,8 | 409,3 | 382,7 | 357,9 |
| 02030209 | Свыше 250 до 315 | 483,3 | 451,7 | 422,0 | 393,5 |
| 02030210 | Свыше 315 до 400 | 555,5 | 518,0 | 485,5 | 452,7 |
| 02030211 | Свыше 400 до 500 | 681,2 | 636,6 | 594,1 | 555,5 |

0204 Ремонт машин постоянного тока со сменой обмоток якоря и статора

Разборка, очистка, мойка, дефектация. Распайка схемы соединений, демонтаж полюсов, катушек полюсов, снятие бандажей, демонтаж обмотки, устранение неисправностей сердечника и коллектора без их разборки. Замена катушек полюсов и обмотки якоря. Изолировка сердечника полюсов. Подготовка якоря к укладке, изолировка обмоткодержателя и пазов сердечника, укладка катушек обмотки. Пайка, установка бандажей. Проточка, продораживание и шлифовка коллектора. Монтаж схемы соединений, пайка, изолировка.

Сушка, пропитка, покрытие эмалью обмоток якоря и статора. Регулировка и ремонт щеточного механизма. Ремонт деталей коробки выводов. Ремонт подшипников скольжения или замена подшипников качения. Замена крепежа. Балансировка якоря. Сборка. Измерения и испытания. Покраска. Снятие и установка вентилятора, полумуфты.

020401 Машины постоянного тока специального назначения

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВТ-40 (40 кВт) | ВТ-50 (50 кВт) | ВТ-75 (75 кВт) | ВТ-120 (120 кВт) | ВТ-170 (170 кВт) | ВТ-300 (300 кВт) | МПБ-49,3 (400 кВт) | ВТ-450 (470 кВт) |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02040101 | 162,2 | 174,0 | 208,7 | 366,6 | 827,3 | 922,3 | 1 043,8 | 1 280,0 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВС-74/19-6 (218/678 кВт) | РТ, ДК, РТВ, ДП, ДС, МТ (св. 0,9 до 7,5 кВт) | ЭТ (св. 7,5 до 45 кВт) | Д, ДПЭ, ДПМ, ДПВ, ДК, ДП (св. 45 до 75 кВт) | ДПЭ, Д, ДП, ДК (св. 75 до 150 кВт) | ЭДП-196 (196 кВт) | ГПА-222 (220 кВт) |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02040101 | 866,9 | 57,3 | 93,8 | 176,8 | 244,3 | 490,4 | 388,6 |

020402 Машины постоянного тока общепромышленного назначения

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02040201 | Свыше 0,9 до 11 | 54,5 | 51,4 | 48,3 | 46,4 |
| 02040202 | Свыше 11 до 22 | 89,8 | 83,0 | 78,0 | 74,0 |
| 02040203 | Свыше 22 до 45 | 121,7 | 113,6 | 105,9 | 98,8 |
| 02040204 | Свыше 45 до 75 | 189,8 | 178,0 | 167,2 | 155,1 |
| 02040205 | Свыше 75 до 110 | 271,8 | 253,0 | 237,2 | 222,3 |
| 02040206 | Свыше 110 до 150 | 394,5 | 369,7 | 344,0 | 321,4 |
| 02040207 | Свыше 150 до 200 | 502,2 | 469,4 | 439,0 | 409,3 |
| 02040208 | Свыше 200 до 250 | 522,0 | 487,3 | 454,8 | 426,0 |
| 02040209 | Свыше 250 до 315 | 576,2 | 538,7 | 503,1 | 469,4 |
| 02040210 | Свыше 315 до 400 | 666,3 | 617,7 | 578,4 | 539,7 |
| 02040211 | Свыше 400 до 500 | 810,6 | 757,3 | 707,8 | 662,3 |

0205 Ремонт якорей машин постоянного тока без смены обмоток

Очистка, мойка, дефектация, проточка, продораживание и шлифовка коллектора. Переклиновка пазов, перепайка мест соединений обмоток, замена бандажей. Сушка, покрытие эмалью обмоток якоря. Балансировка якоря. Измерения и испытания.

020501 Машины постоянного тока специального назначения

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВТ-40 (40 кВт) | ВТ-50 (50 кВт) | ВТ-75 (75 кВт) | ВТ-120 (120 кВт) | ВТ-170 (170 кВт) | ВТ-300 (300 кВт) | МПБ-49,3 (400 кВт) | ВТ-450 (470 кВт) |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02050101 | 53,5 | 68,1 | 85,1 | 148,3 | 334,1 | 372,8 | 423,0 | 503,1 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВС-74/19-6 (218/678 кВт) | РТ, ДК, РТВ, ДП, ДС, МТ (св. 0,9 до 7,5 кВт) | ЭТ (св. 7,5 до 45 кВт) | Д, ДПЭ, ДПМ, ДПВ, ДК, ДП (св. 45 до 75 кВт) | ДПЭ, Д, ДП, ДК (св. 75 до 150 кВт) | ЭДП-196 (196 кВт) | ГПА-222 (220 кВт) |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02050101 | 352,0 | 22,6 | 37,5 | 70,3 | 99,7 | 198,8 | 157,3 |

020502 Ремонт машин постоянного тока общепромышленного назначения

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02050201 | Свыше 0,9 до 11 | 22,6 | 21,7 | 19,8 | 18,9 |
| 02050202 | Свыше 11 до 22 | 35,6 | 33,7 | 31,6 | 28,8 |
| 02050203 | Свыше 22 до 45 | 49,5 | 46,4 | 43,4 | 40,6 |
| 02050204 | Свыше 45 до 75 | 77,1 | 72,1 | 67,2 | 63,2 |
| 02050205 | Свыше 75 до 110 | 105,9 | 98,8 | 92,0 | 86,1 |
| 02050206 | Свыше 110 до 150 | 160,1 | 150,2 | 139,3 | 130,4 |
| 02050207 | Свыше 150 до 200 | 203,7 | 189,8 | 178,0 | 166,0 |
| 02050208 | Свыше 200 до 250 | 210,5 | 197,8 | 183,9 | 172,1 |
| 02050209 | Свыше 250 до 315 | 233,2 | 217,4 | 203,7 | 189,8 |
| 02050210 | Свыше 315 до 400 | 266,9 | 250,2 | 233,2 | 218,6 |
| 02050211 | Свыше 400 до 500 | 328,2 | 306,5 | 286,7 | 267,8 |

0206 Ремонт якорей машин постоянного тока со сменой обмоток

Очистка, мойка, дефектация. Снятие бандажей, демонтаж обмотки, устранение неисправностей сердечника и коллектора без их демонтажа и разборки. Замена катушек обмотки якоря.

Подготовка якоря и укладка, изолировка обмоткодержателя и пазов сердечника, укладка катушек обмотки. Пайка. Установка бандажей. Сушка, пропитка, покрытие эмалью. Проточка, продораживание и шлифовка коллектора. Балансировка якоря. Измерения и испытания. Снятие и установка вентилятора, полумуфты.

020601 Машины постоянного тока специального назначения

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВТ-40 (40 кВт) | ВТ-50 (50 кВт) | ВТ-75 (75 кВт) | ВТ-120 (120 кВт) | ВТ-170 (170 кВт) | ВТ-300 (300 кВт) | МПБ-49,3 (400 кВт) | ВТ-450 (470 кВт) |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02060101 | 87,9 | 91,0 | 113,6 | 198,8 | 449,9 | 501,3 | 566,3 | 668,2 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВС-74/19-6 (218/678 кВт) | РТ, ДК, РТВ, ДП, ДС, МТ (св. 0,9 до 7,5 кВт) | ЭТ (св. 7,5 до 45 кВт) | Д, ДПЭ, ДПМ, ДПВ, ДК, ДП (св. 45 до 75 кВт) | ДПЭ, Д, ДП, ДК (св. 75 до 150 кВт) | ЭДП-196 (196 кВт) | ГПА-222 (220 кВт) |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02060101 | 471,5 | 31,6 | 51,4 | 92,0 | 131,6 | 266,9 | 211,5 |

020602 Машины постоянного тока общепромышленного назначения

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02060201 | Свыше 0,9 до 11 | 30,7 | 28,8 | 25,7 | 24,8 |
| 02060202 | Свыше 11 до 22 | 48,3 | 44,6 | 41,5 | 39,6 |
| 02060203 | Свыше 22 до 45 | 64,4 | 59,4 | 55,4 | 51,4 |
| 02060204 | Свыше 45 до 75 | 103,7 | 96,9 | 91,0 | 83,9 |
| 02060205 | Свыше 75 до 110 | 141,5 | 131,6 | 123,5 | 115,8 |
| 02060206 | Свыше 110 до 150 | 213,6 | 200,6 | 186,7 | 174,0 |
| 02060207 | Свыше 150 до 200 | 272,8 | 255,1 | 238,1 | 222,3 |
| 02060208 | Свыше 200 до 250 | 282,7 | 263,8 | 247,1 | 231,3 |
| 02060209 | Свыше 250 до 315 | 312,4 | 292,6 | 273,7 | 254,9 |
| 02060210 | Свыше 315 до 400 | 365,7 | 335,0 | 314,3 | 292,6 |
| 02060211 | Свыше 400 до 500 | 440,0 | 410,2 | 384,5 | 359,8 |

0207 Ремонт статоров машин постоянного тока без смены обмоток

Разборка, очистка, мойка, дефектация, проверка крепления обмоток, паяных и болтовых соединений. Восстановление корпусной изоляции поврежденных мест соединительных проводов, шин, обмоток полюсов без их демонтажа. Сушка, покрытие эмалью обмоток статора. Регулировка и ремонт щеточного механизма. Ремонт деталей коробки выводов. Ремонт подшипников скольжения. Замена крепежа. Измерения и испытания.

020701 Машины постоянного тока специального назначения

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВТ-40 (40 кВт) | ВТ-50 (50 кВт) | ВТ-75 (75 кВт) | ВТ-120 (120 кВт) | ВТ-170 (170 кВт) | ВТ-300 (300 кВт) | МПБ-49,3 (400 кВт) | ВТ-450 (470 кВт) |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02070101 | 58,2 | 58,2 | 75,2 | 130,4 | 295,7 | 331,3 | 374,6 | 436,9 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВС-74/19-6 (218/678 кВт) | РТ, ДК, РТВ, ДП, ДС, МТ (св. 0,9 до 7,5 кВт) | ЭТ (св. 7,5 до 45 кВт) | Д, ДПЭ, ДПМ, ДПВ, ДК, ДП (св. 45 до 75 кВт) | ДПЭ, Д, ДП, ДК (св. 75 до 150 кВт) | ЭДП-196 (196 кВт) | ГПА-222 (220 кВт) |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02070101 | 312,4 | 19,8 | 33,7 | 61,3 | 87,9 | 175,9 | 138,4 |

020702 Машины постоянного тока общепромышленного назначения

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02070201 | Свыше 0,9 до 11 | 19,8 | 17,7 | 16,7 | 15,8 |
| 02070202 | Свыше 11 до 22 | 31,6 | 28,8 | 26,6 | 25,7 |
| 02070203 | Свыше 22 до 45 | 43,4 | 40,6 | 37,5 | 34,7 |
| 02070204 | Свыше 45 до 75 | 69,1 | 64,4 | 60,4 | 56,4 |
| 02070205 | Свыше 75 до 110 | 92,0 | 90,8 | 80,2 | 75,2 |
| 02070206 | Свыше 110 до 150 | 141,5 | 131,6 | 123,5 | 114,8 |
| 02070207 | Свыше 150 до 200 | 179,0 | 168,1 | 156,1 | 146,4 |
| 02070208 | Свыше 200 до 250 | 186,7 | 174,9 | 163,2 | 153,3 |
| 02070209 | Свыше 250 до 315 | 206,5 | 191,7 | 179,9 | 168,1 |
| 02070210 | Свыше 315 до 400 | 235,3 | 219,5 | 205,6 | 191,7 |
| 0207021! | Свыше 400 до 500 | 289,5 | 270,9 | 253,0 | 236,2 |

0208 Ремонт статоров машин постоянного тока со сменой обмоток

Разборка, очистка, мойка, дефектация. Распайка схемы соединений, демонтаж полюсов, катушек полюсов. Замена катушек полюсов. Изолировка сердечника. Установка катушек, крепление полюсов. Монтаж схемы соединений. Пайка. Изолировка. Сушка. Покрытие эмалью. Регулировка и ремонт щеточного механизма. Ремонт деталей коробки выводов. Ремонт подшипников скольжения. Замена крепежа. Сборка. Измерения и испытания.

020801 Машины постоянного тока специального назначения

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВТ-40 (40 кВт) | ВТ-50 (50 кВт) | ВТ-75 (75 кВт) | ВТ-120 (120 кВт) | ВТ-170 (170 кВт) | ВТ-300 (300 кВт) | МПБ-49,3 (400 кВт) | ВТ-450 (470 кВт) |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02080101 | 75,2 | 83,9 | 96,0 | 168,1 | 379,6 | 423,0 | 479,3 | 614,9 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВС-74/19-6 (218/678 кВт) | РТ, ДК, РТВ, ДП, ДС, МТ (св. 0,9 до 7,5 кВт) | ЭТ (св. 7,5 до 45 кВт) | Д, ДПЭ, ДПМ, ДПВ, ДК, ДП (св. 45 до 75 кВт) | ДПЭ, Д, ДП, ДК (св. 75 до 150 кВт) | ЭДП-196 (196 кВт) | ГПА-222 (220 кВт) |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02080101 | 399,4 | 25,7 | 43,4 | 85,1 | 112,7 | 225,4 | 170,9 |

020802 Машины постоянного тока общепромышленного назначения

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02080201 | Свыше 0,9 до 11 | 27,6 | 25,7 | 23,8 | 22,6 |
| 02080202 | Свыше 11 до 22 | 40,6 | 37,5 | 34,7 | 32,5 |
| 02080203 | Свыше 22 до 45 | 55,4 | 52,3 | 48,3 | 45,5 |
| 02080204 | Свыше 45 до 75 | 85,1 | 82,1 | 76,2 | 71,2 |
| 02080205 | Свыше 75 до 110 | 129,4 | 121,7 | 113,6 | 105,9 |
| 02080206 | Свыше 110 до 150 | 180,8 | 169,0 | 158,2 | 147,4 |
| 02080207 | Свыше 150 до 200 | 230,3 | 215,5 | 201,6 | 188,9 |
| 02080208 | Свыше 200 до 250 | 239,3 | 224,5 | 209,6 | 195,7 |
| 02080209 | Свыше 250 до 315 | 263,8 | 247,1 | 230,3 | 215,5 |
| 02080210 | Свыше 315 до 400 | 303,4 | 281,7 | 265,0 | 248,0 |
| 02080211 | Свыше 400 до 500 | 372,8 | 348,0 | 325,1 | 304,4 |

0209 Ремонт коллекторов якорей машин постоянного тока

Спрессовка коллектора с вала якоря, разборка, ремонт комплекта изоляции от корпуса, сборка цилиндров меди, выпечка, прессовка, расточка, шлифовка. Изготовление, установка и пайка петушков. Ремонт деталей крепления пластин (букс, бандажных колец, втулок). Сборка коллектора, формовка, испытания, напрессовка на вал якоря.

020901 Машины постоянного тока специального назначения

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВТ-40 (40 кВт) | ВТ-50 (50 кВт) | ВТ-75 (75 кВт) | ВТ-120 (120 кВт) | ВТ-170 (170 кВт) | ВТ-300 (300 кВт) | МПБ-49,3 (400 кВт) | ВТ-450 (470 кВт) |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02090101 | 72,1 | 74,0 | 94,8 | 170,9 | 360,7 | 450,8 | 511,2 | 655,5 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Базовая цена в руб. по типам машин за штуку |
| --- | --- |
|  | ВС-74/19-6 (218/678 кВт) | РТ, ДК, РТВ, ДП, ДС, МТ (св. 0,9 до 7,5 кВт) | ЭТ (св. 7,5 до 45 кВт) | Д, ДПЭ, ДПМ, ДПВ, ДК, ДП (св. 45 до 75 кВт) | ДПЭ, Д, ДП, ДК (св. 75 до 150 кВт) | ЭДП-196 (196 кВт) | ГПА-222 (220 кВт) |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02090101 | 426,0 | 28,8 | 44,6 | 84,7 | 113,6 | 242,1 | 169,0 |

020902 Машины постоянного тока общепромышленного назначения

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02090201 | Свыше 0,9 до 11 | 22,6 | 21,7 | 19,8 | 18,9 |
| 02090202 | Свыше 11 до 22 | 43,4 | 40,6 | 37,5 | 35,6 |
| 02090203 | Свыше 22 до 45 | 55,4 | 52,3 | 48,3 | 45,5 |
| 02090204 | Свыше 45 до 75 | 90,1 | 83,9 | 79,0 | 73,1 |
| 02090205 | Свыше 75 до 110 | 92,9 | 87,0 | 81,1 | 76,2 |
| 02090206 | Свыше 110 до 150 | 192,9 | 179,9 | 168,1 | 157,3 |
| 02090207 | Свыше 150 до 200 | 245,2 | 229,4 | 214,6 | 200,6 |
| 02090208 | Свыше 200 до 250 | 250,4 | 239,3 | 223,5 | 208,7 |
| 02090209 | Свыше 250 до 315 | 281,7 | 262,9 | 246,1 | 230,3 |
| 02090210 | Свыше 315 до 400 | 323,2 | 302,5 | 282,7 | 263,8 |
| 02090211 | Свыше 400 до 500 | 395,4 | 369,7 | 344,9 | 322,3 |

0210 Ремонт катушек обмотки якоря машин постоянного тока

Восстановление проводников. Отжиг, очистка, лужение, формовка катушек из восстановленного проводника. Наложение витковой и корпусной изоляции секции.

021001 Ремонт машин постоянного тока специального назначения

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВТ-40 (40 кВт) | ВТ-50 (50 кВт) | ВТ-75 (75 кВт) | ВТ-120 (120 кВт) | ВТ-170 (170 кВт) | ВТ-300 (300 кВт) | МПБ-49,3 (400 кВт) | ВТ-450 (470 кВт) |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 02100101 | 72,1 | 74,0 | 92,9 | 162,2 | 366,6 | 410,2 | 464,7 | 546,8 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам машин |
| --- | --- |
|  | ВС-74/19-6 (218/678 кВт) | РТ, ДК, РТВ, ДП, ДС, МТ (св. 0,9 до 7,5 кВт) | ЭТ (св. 7,5 до 45 кВт) | Д, ДПЭ, ДПМ, ДПВ, ДК, ДП (св. 45 до 75 кВт) | ДПЭ, Д, ДП, ДК (св. 75 до 150 кВт) | ЭДП-196 (196 кВт) | ГПА-222 (220 кВт) |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 02100101 | 387,4 | 25,7 | 41,5 | 76,2 | 108,7 | 218,6 | 172,1 |

021002 Машины постоянного тока общепромышленного назначения

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02100201 | Свыше 0,9 до 11 | 24,8 | 22,6 | 21,7 | 19,8 |
| 02100202 | Свыше 11 до 22 | 39,6 | 37,5 | 34,7 | 31,6 |
| 02100203 | Свыше 22 до 45 | 52,3 | 49,5 | 46,4 | 43,4 |
| 02100204 | Свыше 45 до 75 | 85,1 | 79,0 | 73,1 | 69,1 |
| 02100205 | Свыше 75 до 110 | 115,8 | 108,7 | 100,9 | 93,8 |
| 02100206 | Свыше 110 до 150 | 174,9 | 163,2 | 153,3 | 141,5 |
| 02100207 | Свыше 150 до 200 | 223,5 | 208,7 | 194,7 | 183,0 |
| 02100208 | Свыше 200 до 250 | 231,3 | 216,4 | 202,5 | 188,9 |
| 02100209 | Свыше 250 до 315 | 256,0 | 239,3 | 223,5 | 209,6 |
| 02100210 | Свыше 315 до 400 | 287,6 | 274,9 | 257,0 | 240,3 |
| 02100211 | Свыше 400 до 500 | 359,8 | 337,2 | 314,3 | 293,5 |

0211 Испытания

021101 Измерение сопротивления изоляции обмоток

Статор

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на 1 машину мощностью, кВт |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02110101 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 |
| Средний разряд работ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,3 |

021102 Испытание изоляции обмоток повышенным напряжением

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на 1 машину мощностью, кВт |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02110201 | 1,6 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
| Средний разряд работ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,3 |

021103 Измерение сопротивления обмоток постоянному току

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на 1 машину мощностью, кВт |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02110301 | 1,3 | 2,1 | 2,4 | 2,7 |
| Средний разряд работ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,3 |

Якорь

021104 Измерение сопротивления изоляции обмоток

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на 1 машину мощностью, кВт |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02110401 | 0,56 | 0,66 | 0,75 | 0,90 |
| Средний разряд работ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,3 |

021105 Измерение сопротивлений изоляций бандажей

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на 1 машину мощностью, кВт |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 50 | свыше 50 до 500 | свыше 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02110501 | 0,75 | 0,94 | 1,3 | 1,5 |
| Средний разряд работ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,3 |

021106 Испытание изоляции бандажей якоря повышенным напряжением

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на 1 машину мощностью, кВт |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02110601 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 |
| Средний разряд работ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,3 |

021107 Измерение сопротивлений обмоток постоянному току с проверкой петушков

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на 1 машину мощностью, кВт |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02110701 | 3,9 | 4,0 | 5,6 | 7,5 |
| Средний разряд работ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,3 |

021108 Проверка работы машины с установкой нейтрали

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на 1 машину мощностью, кВт |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 02110801 | 0,94 | 1,2 | 1,6 | 1,8 |
| Средний разряд работ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,3 |

Примечания к разделу 02:

1. При выполнении капитального ремонта машин постоянного тока, снятых с производства или иностранного производства, трудоемкость определяется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

2. В трудоемкости не учтены работы по ремонту встроенных вентиляторов, тахогенераторов, подвозбудителей и других узлов и устройств, которыми в отдельных случаях комплектуются машины постоянного тока.

3. В таблицах 020302, 020402, 020802 учтена трудоемкость на капитальный ремонт машин постоянного тока без компенсационной обмотки статора. При ремонте машин постоянного тока общепромышленного назначения с компенсационной обмоткой к трудоемкости применяется коэффициент К=1,25.

4. В таблицах 020202, 020602, 020402 учтена трудоемкость на капитальный ремонт машин постоянного тока без демонтажа сердечника якоря.

При ремонте машин постоянного тока общепромышленного назначения с демонтажом сердечника к трудоемкости применяется коэффициент К=1,08.

5. В таблицах 020202, 020302, 020402, 020502, 020602 учтена трудоемкость на капитальный ремонт машин постоянного тока общепромышленного назначения открытого исполнения.

При ремонте машин постоянного тока общепромышленного назначения защищенного исполнения к трудоемкости применяется коэффициент К=1,04.

При ремонте машин постоянного тока общепромышленного назначения закрытого исполнения к трудоемкости применяется коэффициент К=1,08.

6. В подразделах 0202, 0203, 0204, 0206, 0208, 0210 учтена трудоемкость на капитальный ремонт машин постоянного тока или отдельных их составных частей с классом нагревостойкости «В».

При ремонте машин постоянного тока и их составных частей с классом нагревостойкости материалов «F» к трудоемкости применяется коэффициент К=1,2.

При ремонте машин постоянного тока и их составных частей с классом нагревостойкости материалов «Н» к трудоемкости применяется коэффициент К=1,4.

7. В подразделах 0201-0206 не учтена трудоемкость на ремонт коллекторов машин постоянного тока с демонтажом с вала якоря и разборкой.

8. В подразделах 0202, 0204, 0206 не учтена трудоемкость на ремонт обмотки якоря.

9. Трудоемкость подраздела 0211 не может применяться дополнительно к трудоемкости раздела 02 на ремонт машин постоянного тока.

03 РЕМОНТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

0301 Ремонт электродвигателей переменного тока мощностью до 100 кВт

030101 Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и фазным ротором без смены обмоток

Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком (эмалью). Сборка, испытание.

| № позиции | Мощность, кВт | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исполнение корпуса |
|  |  |  | Открытое защищенное | Закрытое | Взрывобезопасное |
|  |  |  | 750 | 1000 | 1500-3000 | 750 | 1000 | 1500-3000 | 750 | 1000 | 1500-3000 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 03010101 | До 1 | 3,5 | — | 4,5 | 3,8 | — | 5,3 | 4,6 | — | 6,2 | 5,6 |
| 03010102 | Свыше 1 до 3 | 3,5 | 6,4 | 5,9 | 5,5 | 8,1 | 7,2 | 6,6 | 9,0 | 8,1 | 7,2 |
| 03010103 | Свыше 3 до 5 | 3,5 | 9,6 | 8,2 | 7,4 | 11,0 | 9,6 | 9,0 | 12,7 | 10,7 | 9,5 |
| 03010104 | Свыше 5 до 10 | 3,5 | 12,4 | 11,0 | 9,4 | 14,5 | 12,7 | 11,0 | 17,5 | 14,7 | 12,2 |
| 03010105 | Свыше 10 до 20 | 3,3 | 16,1 | 14,8 | 13,6 | 20,7 | 18,7 | 16,9 | 23,3 | 20,7 | 18,2 |
| 03010106 | Свыше 20 до 30 | 3,3 | 22,2 | 18,9 | 16,9 | 27,9 | 23,8 | 21,7 | 29,7 | 26,1 | 23,8 |
| 03010107 | Свыше 30 до 50 | 3,3 | 29,2 | 26,1 | 22,5 | 37,1 | 32,5 | 28,1 | 39,4 | 34,5 | 29,9 |
| 03010108 | Свыше 50 до 75 | 3,3 | 34,3 | 30,9 | 27,9 | 47,6 | 41,7 | 34,5 | 49,7 | 43,2 | 36,8 |
| 03010109 | Свыше 75 до 100 | 3,3 | 37,6 | 34,0 | 30,9 | 56,8 | 49,6 | 41,9 | 58,6 | 50,4 | 43,2 |

030102 Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой всыпной обмотки

Демонтаж обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Покрытие лаком, испытания.

| № позиции | Мощность электродвигателя, кВт | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при частоте вращения ротора, об/мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 750 | 1000 | 1500-3000 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03010201 | До 1 | 2,8 | — | 11,3 | 10,4 |
| 03010202 | Свыше 1 до 3 | 2,8 | 16,7 | 15,1 | 13,5 |
| 03010203 | Свыше 3 до 5 | 2,8 | 23,5 | 20,2 | 18,4 |
| 03010204 | Свыше 5 до 10 | 2,8 | 31,3 | 27,3 | 22,9 |
| 03010205 | Свыше 10 до 20 | 2,8 | 41,6 | 37,5 | 33,5 |
| 03010206 | Свыше 20 до 30 | 2,8 | 55,1 | 47,5 | 42,9 |
| 03010207 | Свыше 30 до 50 | 2,8 | 72,9 | 64,2 | 55,6 |
| 03010208 | Свыше 50 до 75 | 3,3 | 86,4 | 75,7 | 65,0 |
| 03010209 | Свыше 75 до 100 | 3,3 | 99,7 | 87,2 | 77,7 |

030103 Ремонт статоров трехфазных асинхронных электродвигателей с заменой секций обмоток корзиночного типа

Демонтаж секций обмотки, укладка секций новой обмотки с предварительной подготовкой статора. Сборка схемы, пайка и изолировка, покрытие обмотки лаком, испытания.

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на 10 секций при развернутой длине секций, м |
| --- | --- |
|  | до 0,3 | свыше 0,3 до 0,6 | свыше 0,6 до 1,0 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 03010301 | 11,5 | 15,9 | 20,7 |

030104 Ремонт фазных роторов с заменой обмотки

Демонтаж секций (стержней) обмотки, укладка новой обмотки с предварительной подготовкой ротора. Сборка схемы, пайка и изолировка, покрытие лаком, статическая балансировка, испытания.

| № позиции | Мощность электродвигателя, кВт | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при частоте вращения ротора, об/мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 750 | 1000 | 1500-3000 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 03010401 | До 3 | 2,8 | 12,1 | 10,1 | 8,5 |
| 03010402 | Свыше 3 до 5 | 2,8 | 14,8 | 12,8 | 11,5 |
| 03010403 | Свыше 5 до 10 | 2,8 | 18,6 | 16,7 | 14,0 |
| 03010404 | Свыше 10 до 20 | 2,8 | 25,1 | 22,7 | 20,0 |
| 03010405 | Свыше 20 до 30 | 2,8 | 33,2 | 28,3 | 25,1 |
| 03010406 | Свыше 30 до 50 | 2,8 | 46,4 | 40,8 | 34,0 |
| 03010407 | Свыше 50 до 75 | 3,3 | 55,5 | 48,1 | 41,2 |
| 03010408 | Свыше 75 до 100 | 3,3 | 60,3 | 55,7 | 48,1 |

030105 Уплотнение активной стали статоров и фазных роторов электродвигателей стяжным приспособлением с изготовлением и установкой нового стопорного кольца (распорки)

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Мощность электродвигателя, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | статор | ротор |
|  |  | 01 | 02 |
| 03010501 | До 5 | 5,5 | 3,9 |
| 03010502 | Свыше 5 до 10 | 6,7 | 4,8 |
| 03010503 | Свыше 10 до 20 | 8,1 | 5,9 |
| 03010504 | Свыше 20 до 30 | 9,5 | 6,7 |
| 03010505 | Свыше 30 до 50 | 10,9 | 7,7 |
| 03010506 | Свыше 50 до 75 | 12,2 | 8,7 |
| 03010507 | Свыше 75 до 100 | 13,5 | 9,7 |

030106 Ремонт поврежденного участка активной стали статоров и фазных роторов с приготовлением заполнителя и электроиспытанием

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на участок |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03010601 | 9,7 |

030107 Ремонт щеточно-контактных устройств электродвигателей с фазным ротором

Разборка, очистка, дефектация. Зачистка контактных колец. Замена изношенных деталей. Сборка, регулировка, проверка изоляции.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на устройство при мощности электродвигателя, кВт |
| --- | --- |
|  | До 10 | свыше 10 до 30 | свыше 30 до 75 | свыше 75 до 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03010701 | 1,9 | 2,7 | 3,1 | 3,5 |

030108 Снятие и установка контактных колец фазных роторов

Отсоединение выводных концов. Снятие колец приспособлением с предварительным нагревом. Восстановление или замена корпусной изоляции. Установка колец с предварительным нагревом. Присоединение выводных концов.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при мощности электродвигателя, кВт |
| --- | --- |
|  | до 10 | свыше 10 до 30 | свыше 30 до 75 | свыше 75 до 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03010801 | 2,6 | 3,9 | 7,7 | 11,6 |

030109 Сушка изоляции обмоток электродвигателя

Средний разряд работ-3,5

| № позиции | Мощность электродвигателя, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на статор (фазный ротор) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03010901 | До 1 | 1,9 |
| 03010902 | Свыше 1 до 3 | 3,2 |
| 03010903 | Свыше 3 до 5 | 4,6 |
| 03010904 | Свыше 5 до 10 | 6,5 |
| 03010905 | Свыше 10 до 20 | 9,5 |
| 03010906 | Свыше 20 до 30 | 11,7 |
| 03010907 | Свыше 30 до 50 | 16,2 |
| 03010908 | Свыше 50 до 75 | 17,3 |
| 03010909 | Свыше 75 до 100 | 19,5 |

030110 Снятие и установка полумуфт

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Диаметр посадочного места, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03011001 | До 20 | 0,88 |
| 03011002 | Свыше 20 до 30 | 1,2 |
| 03011003 | Свыше 30 до 40 | 1,6 |
| 03011004 | Свыше 40 до 60 | 2,1 |
| 03011005 | Свыше 60 до 80 | 2,6 |
| 03011006 | Свыше 80 до 100 | 3,2 |

030111 Ремонт электродвигателей погружных насосов

Разборка, очистка, дефектация. Замена обмоток статора и изношенных деталей. Сборка, испытания.

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам электродвигателей |
| --- | --- |
|  | МАПЗМ-21,9; 64,2 | МАПЗ-18-50-2 | МАПЗ-14-34-2 | АПД-136-2 | АПД-23-2 | ПЭДВ-4,5-140 | ПЭДВ-2,8-140 | ПЭДВ-22-230 | ПЭДВ-8-140 | АПД-178-2 | ПЭДВ-11-180 | АЭНП-140-7/2 | МАПЗМ-27,3-54-2 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 03011101 | 18,9 | 15,7 | 25,8 | 22,8 | 17,8 | 18,9 | 18,9 | 22,8 |
| Средний разряд работ | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,0 |

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам электродвигателей |
| --- | --- |
|  | ПЭДВ-32-219 | ПЭДВ-45-219 | ПЭДВ-65-219 | ПЭДВ-45-270 | ПЭДВ-65-270 | ПЭДВ-90-270 | ПЭДВ-125-270 |
|  | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03011101 | 44,5 | 50,6 | 54,1 | 52,7 | 56,4 | 60,6 | 63,4 |
| Средний разряд работ | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |

030112 Испытание активной стали статора электродвигателей с обмотками корзиночного типа

Намотка намагничивающей и контрольной обмоток, подключение приборов. Нагрев железа. Проверка наличия очаговых зон. Отключение установки, разборка схемы, вымотка провода. Оформление результатов испытаний.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность электродвигателя, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03011201 | Свыше 40 до 75 | 9,2 |
| 03011202 | Свыше 75 до 100 | 10,3 |

Примечания:

1. При ремонте электродвигателя без вывода ротора к трудоемкости таблицы 030101 применяется коэффициент К=0,3.

2. При ремонте крановых электродвигателей закрытого исполнения к трудоемкости таблицы 030101 применяется коэффициент К=1,5.

3. Трудоемкость таблицы 030102 установлена для односкоростных электродвигателей. При ремонте многоскоростных электродвигателей трудоемкость увеличивается на 80% за каждую дополнительную низшую скорость вращения.

4. При ремонте фазного ротора с заменой части обмоток (с подъемом по шагу до 50% секций) к трудоемкости таблицы 030104 применяется коэффициент К=0,7.

5. Трудоемкость таблиц 030102-030104 учитывает трудоемкость на замену обмоток с изоляцией классом нагревостойкости А и Е. При замене обмоток с изоляцией классов В, F, Н к трудоемкости применяются соответственно коэффициенты К=1,4; К=1,8 и К=2,2.

6. Трудоемкость таблицы 030110 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 030101,030111.

7. При ремонте электродвигателей иностранного производства к трудоемкости подраздела 0301 применяется коэффициент К=1,15.

8. При выполнении работ по разборке и сборке электродвигателей с выводом и вводом ротора, очистке и измерениям сопротивления изоляции и воздушного зазора к трудоемкости таблицы 030101 применяется коэффициент К=0,75.

9. Трудоемкость таблицы 030109 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 030101, 030102, 030104 и 030111.

10. Трудоемкость таблицы 030112 может применяться дополнительно к трудоемкости к таблиц 030101 и 030103.

0302 Ремонт электродвигателей переменного тока мощностью свыше 100 кВт

030201 Ремонт трехфазных асинхронных электродвигателей без замены обмоток

Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Покрытие обмоток лаком. Сборка, испытания.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | 94 | 107 | 125 | 150 | 167 | 187 | 214 | 250 | 300 | 375 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500-3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03020101 | Свыше 100 до 180 | 91,7 | 87,7 | 85,3 | 83,7 | 79,5 | 77,1 | 72,9 | 68,8 | 66,3 | 65,3 | 63,7 | 60,6 | 56,4 | 53,3 | 49,5 |
| 03020102 | Свыше 180 до 250 | 97,1 | 95,3 | 92,4 | 90,1 | 86,1 | 82,8 | 79,0 | 77,3 | 75,2 | 73,8 | 71,9 | 66,5 | 63,2 | 61,1 | 52,6 |
| 03020103 | Свыше 250 до 450 | 102,6 | 100,7 | 96,7 | 94,8 | 92,9 | 90,1 | 85,3 | 82,8 | 80,4 | 78,3 | 76,4 | 73,6 | 68,8 | 65,1 | 61,1 |
| 03020104 | Свыше 450 до 650 | 118,8 | 116,7 | 113,2 | 108,2 | 104,2 | 100,9 | 98,3 | 96,4 | 94,3 | 92,4 | 87,0 | 81,3 | 75,7 | 70,5 | 67,4 |
| 03020105 | Свыше 650 до 800 | 123,5 | 119,5 | 117,4 | 113,4 | 110,1 | 106,3 | 104,5 | 102,1 | 100,4 | 97,8 | 96,2 | 91,7 | 84,2 | 77,8 | 72,1 |
| 03020106 | Свыше 800 до 1000 | 133,2 | 131,1 | 126,8 | 122,8 | 119,1 | 114,6 | 112,9 | 108,5 | 104,2 | 101,1 | 99,0 | 97,1 | 92,4 | 85,1 | 81,6 |
| 03020107 | Свыше 1000 до 1250 | 140,5 | 136,3 | 132,0 | 129,9 | 125,9 | 121,9 | 118,1 | 114,1 | 111,3 | 104,9 | 103,3 | 100,7 | 97,8 | 92,4 | 86,1 |
| 03020108 | Свыше 1250 до 1500 | 154,0 | 150,0 | 146,2 | 142,2 | 139,1 | 137,5 | 133,2 | 129,0 | 125,4 | 120,2 | 115,1 | 108,9 | 102,6 | 98,6 | 93,8 |
| 03020109 | Свыше 1500 до 1750 | 171,4 | 167,2 | 165,0 | 161,7 | 158,4 | 154,0 | 149,2 | 145,5 | 141,0 | 135,8 | 131,1 | 123,5 | 114,4 | 105,4 | 98,6 |
| 03020110 | Свыше 1750 до 2000 | 198,5 | 192,4 | 184,6 | 178,2 | 171,4 | 166,0 | 160,6 | 154,4 | 148,3 | 143,4 | 137,9 | 132,3 | 122,4 | 116,2 | 106,6 |
| 03020111 | Свыше 2000 до 2500 | 215,0 | 207,9 | 201,6 | 195,0 | 189,1 | 182,5 | 178,5 | 172,3 | 166,5 | 158,0 | 151,8 | 143,8 | 136,7 | 127,6 | 118,4 |
| 03020112 | Свыше 2500 до 3000 | — | — | — | — | — | — | — | 222,8 | 211,0 | 199,0 | 186,3 | 174,5 | 161,7 | 148,8 | 131,6 |
| 03020113 | Свыше 3000 до 3500 | — | — | — | — | — | — | — | 241,0 | 229,2 | 216,7 | 203,7 | 191,7 | 179,4 | 165,0 | 150,4 |
| 03020114 | Свыше 3500 до 4000 | — | — | — | — | — | — | — | — | 279,4 | 263,4 | 246,9 | 229,4 | 212,7 | 192,6 | 169,0 |
| 03020115 | Свыше 4000 до 5000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 342,3 | 314,5 | 289,3 | 257,9 | 227,5 | 197,8 |
| 03020116 | Свыше 5000 до 6500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 405,1 | 367,1 | 329,1 | 300,1 | 267,6 | 235,8 |
| 03020117 | Свыше 6500 до 8000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 335,5 | 280,6 |

030202 Замена обмотки статора корзиночного типа (без изготовления секции)

Демонтаж секций обмотки, подготовка статора к укладке, укладка секций новой обмотки. Сборка схемы, пайка и изолировка, покрытие обмотки лаком, испытания.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на 10 секций при развернутой длине секции, м |
| --- | --- |
|  | до 1 | свыше 1,0 до 1,5 | свыше 1,5 до 2,0 | свыше 2,0 до 2,5 | свыше 2,5 до 3,0 | свыше 3,0 до 3,5 | свыше 3,5 до 4,0 | свыше 4,0 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 03020201 | 19,1 | 21,5 | 23,8 | 26,4 | 30,2 | 34,4 | 38,7 | 44,3 |

030203 Ремонт фазного ротора асинхронного электродвигателя с восстановлением двухслойной, стержневой обмотки (напряжение на кольцах до 500 В)

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | 250 | 300 | 375 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500-3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 03020301 | Свыше 100 до 180 | 197,1 | 188,2 | 180,4 | 174,9 | 148,3 | 129,7 | 105,6 | 77,3 |
| 03020302 | Свыше 180 до 250 | 232,9 | 224,0 | 219,7 | 204,2 | 186,7 | 175,2 | 144,8 | 111,3 |
| 03020303 | Свыше 250 до 450 | 293,3 | 283,9 | 270,7 | 252,5 | 228,7 | 209,6 | 185,8 | 145,7 |
| 03020304 | Свыше 450 до 650 | 344,5 | 343,5 | 341,6 | 340,0 | 292,1 | 277,3 | 240,5 | 183,9 |
| 03020305 | Свыше 650 до 800 | 362,4 | 360,7 | 359,1 | 357,2 | 337,2 | 315,7 | 263,4 | 212,7 |
| 03020306 | Свыше 800 до 1000 | 484,5 | 482,6 | 464,7 | 430,3 | 384,8 | 357,2 | 327,5 | 254,6 |
| 03020307 | Свыше 1000 до 1250 | 493,5 | 485,7 | 481,4 | 451,5 | 433,6 | 385,0 | 363,6 | 279,4 |
| 03020308 | Свыше 1250 до 1500 | 527,0 | 523,9 | 519,6 | 518,0 | 474,6 | 449,6 | 401,0 | 317,1 |
| 03020309 | Свыше 1500 до 1750 | 572,5 | 562,3 | 539,5 | 537,8 | 510,0 | 474,6 | 431,2 | 343,5 |
| 03020310 | Свыше 1750 до 2000 | 605,9 | 591,3 | 572,9 | 568,2 | 537,3 | 502,2 | 455,3 | 372,5 |

030204 Ремонт короткозамкнутого ротора трехфазных асинхронных электродвигателей с полной заменой стержней «беличьей клетки»

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | 250 | 300 | 375 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500-3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 03020401 | Свыше 100 до 180 | 113,6 | 108,9 | 103,0 | 95,5 | 89,6 | 77,6 | 68,6 | 62,7 |
| 03020402 | Свыше 180 до 250 | 123,8 | 116,5 | 112,0 | 104,5 | 100,0 | 91,0 | 85,1 | 82,1 |
| 03020403 | Свыше 250 до 400 | 138,9 | 133,0 | 129,9 | 118,1 | 113,6 | 104,5 | 100,0 | 95,5 |
| 03020404 | Свыше 400 до 600 | 154,0 | 150,9 | 144,8 | 137,5 | 133,0 | 125,9 | 118,1 | 112,0 |
| 03020405 | Свыше 600 до 800 | 170,2 | 165,8 | 159,6 | 155,1 | 149,2 | 141,9 | 133,0 | 129,9 |
| 03020406 | Свыше 800 до 1000 | 188,2 | 182,3 | 177,8 | 173,3 | 168,8 | 164,3 | 159,6 | 149,2 |
| 03020407 | Свыше 1000 до 1250 | 218,1 | 215,0 | 207,5 | 204,7 | 197,1 | 191,2 | 186,7 | 183,9 |
| 03020408 | Свыше 1250 до 1500 | 231,3 | 228,5 | 224,0 | 219,5 | 216,4 | 213,6 | 209,1 | 206,1 |
| 03020409 | Свыше 1500 до 1750 | 255,3 | 252,5 | 247,8 | 241,9 | 239,1 | 232,9 | 228,5 | 224,0 |
| 03020410 | Свыше 1750 до 2000 | 277,7 | 274,9 | 273,3 | 265,7 | 264,3 | 258,4 | 253,9 | 250,9 |
| 03020411 | Свыше 2000 до 2500 | 304,6 | 301,6 | 300,1 | 292,6 | 291,4 | 286,7 | 282,2 | 277,7 |
| 03620412 | Свыше 2500 до 3000 | 324,0 | 322,5 | 321,1 | 316,4 | 313,6 | 307,7 | 304,6 | 298,7 |
| 03020413 | Свыше 3000 до 3500 | 342,1 | 338,8 | 337,4 | 331,5 | 330,1 | 327,0 | 324,0 | 318,1 |
| 03020414 | Свыше 3500 до 4500 | 386,9 | 385,3 | 382,2 | 379,4 | 377,5 | 373,5 | 370,4 | 367,3 |

030205 Ремонт ротора синхронного электродвигателя с заменой однорядной шиной обмотки полюсов

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | 94 | 107 | 125 | 150 | 167 | 187 | 214 | 250 | 300 | 375 | 500 | 600 | 750 | 1500-3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 03020501 | Свыше 125 до 180 | 363,3 | 329,4 | 297,1 | 263,8 | 246,1 | 233,7 | 215,0 | 201,1 | 182,5 | 158,4 | 123,3 | 102,3 | 87,0 | 75,2 |
| 03020502 | Свыше 180 до 250 | 399,6 | 365,0 | 328,7 | 289,8 | 272,8 | 254,2 | 233,7 | 218,8 | 199,0 | 171,9 | 146,9 | 127,1 | 107,5 | 87,0 |
| 03020503 | Свыше 250 до 450 | 437,6 | 403,2 | 370,9 | 331,0 | 316,6 | 291,4 | 270,9 | 250,9 | 233,7 | 204,9 | 180,4 | 155,8 | 130,6 | 107,5 |
| 03020504 | Свыше 450 до 650 | 474,6 | 463,8 | 415,2 | 382,2 | 360,5 | 338,3 | 319,0 | 295,2 | 272,1 | 245,9 | 210,1 | 188,6 | 161,3 | 126,8 |
| 03020505 | Свыше 650 до 800 | 528,4 | 499,4 | 458,6 | 421,8 | 406,9 | 378,9 | 364,3 | 339,0 | 318,8 | 289,1 | 249,7 | 221,2 | 201,8 | 172,3 |
| 03020506 | Свыше 800 до 1000 | 575,8 | 531,7 | 497,7 | 445,1 | 422,3 | 396,1 | 370,9 | 354,6 | 335,3 | 304,4 | 273,5 | 246,9 | 232,9 | 206,8 |
| 03020507 | Свыше 1000 до 1250 | 599,8 | 576,5 | 545,6 | 497,0 | 469,9 | 443,7 | 417,6 | 387,1 | 363,6 | 336,7 | 307,0 | 284,6 | 270,9 | 241,7 |
| 03020508 | Свыше 1250 до 1500 | 625,3 | 601,7 | 574,1 | 526,5 | 501,5 | 484,3 | 444,4 | 424,6 | 393,7 | 367,3 | 335,7 | 316,6 | 301,3 | 284,8 |
| 03020509 | Свыше 1500 до 1750 | 690,3 | 644,6 | 607,6 | 551,7 | 525,8 | 506,7 | 472,5 | 446,8 | 417,6 | 391,9 | 360,3 | 336,7 | 330,1 | 320,4 |
| 03020510 | Свыше 1750 до 2000 | 710,9 | 681,6 | 634,5 | 582,6 | 554,5 | 539,5 | 504,8 | 492,1 | 456,5 | 426,8 | 388,3 | 369,7 | 357,2 | 346,6 |

030206 Восстановление секций обмотки статора электродвигателя переменного тока напряжением 6 кВ из старогодной меди

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Высота секции, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 1 м развернутой длины секции при ширине секции, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 9,0 | свыше 9,0 до 11,0 | свыше 11,0 до 13,0 | свыше 13,0 до 15,0 | свыше 15,0 до 17,0 | свыше 17,0 до 19,0 | свыше 19,0 до 21,0 | свыше 21,0 до 23,0 | свыше 23,0 до 25,0 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 03020601 | До 20,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | — | — | — | — | — |
| 03020602 | Свыше 20, до 24,0 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | — | — | — | — |
| 03020603 | Свыше 24,0 до 28,0 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | — | — | — |
| 03020604 | Свыше 28,0 до 32,0 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | — | — |
| 03020605 | Свыше 32,0 до 36,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3,0 |
| 03020606 | Свыше 36,0 до 40,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 |
| 03020607 | Свыше 40,0 до 45,0 | — | — | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,7 |
| 03020608 | Свыше 45,0 до 50,0 | — | — | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 3,9 | 4,0 |
| 03020609 | Свыше 50,0 до 55,0 | — | — | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 4,4 |

030207 Изготовление комплекта пазовых клиньев из гетинакса или стеклотекстолита

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Мощность электродвигателя, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03020701 | До 10 | 7,7 |
| 03020702 | Свыше 10 до 100 | 13,5 |
| 03020703 | Свыше 100 до 500 | 16,7 |
| 03020704 | Свыше 500 до 800 | 19,6 |
| 03020705 | Свыше 800 до 1000 | 22,3 |
| 03020706 | Свыше 1000 до 2000 | 27,6 |
| 03020707 | Свыше 2000 до 4000 | 42,2 |
| 03020708 | Свыше 4000 до 8000 | 52,3 |

030208 Переклиновка пазов статора

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на статор при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | 94 | 107 | 125 | 150 | 167 | 187 | 214 | 250 | 300 | 375 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500-3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03020801 | Свыше 100 до 180 | 19,0 | 18,5 | 18,2 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 16,5 | 15,5 | 15,5 | 14,7 | 14,5 | 14,5 | 13,5 | 13,2 | 13,0 |
| 03020802 | Свыше 180 до 250 | 19,5 | 19,2 | 19,0 | 18,5 | 18,2 | 17,5 | 17,0 | 17,0 | 16,5 | 15,7 | 15,5 | 14,7 | 14,5 | 14,5 | 13,5 |
| 03020803 | Свыше 250 до 450 | 20,7 | 20,2 | 19,5 | 19,2 | 19,0 | 18,5 | 18,2 | 17,5 | 17,0 | 17,0 | 16,5 | 15,7 | 15,5 | 14,7 | 14,5 |
| 03020804 | Свыше 450 до 650 | 21,2 | 20,7 | 20,7 | 20,2 | 19,5 | 19,2 | 19,0 | 18,5 | 18,2 | 17,5 | 17,0 | 17,0 | 16,5 | 15,7 | 15,7 |
| 03020805 | Свыше 650 до 800 | 22,2 | 22,2 | 21,2 | 20,7 | 20,7 | 20,2 | 19,5 | 19,2 | 19,0 | 18,5 | 18,2 | 17,5 | 17,0 | 17,0 | 16,5 |
| 03020806 | Свыше 800 до 1000 | 23,2 | 22,7 | 22,2 | 22,2 | 21,2 | 20,7 | 20,7 | 20,2 | 19,5 | 19,2 | 19,0 | 18,5 | 18,2 | 17,5 | 17,0 |
| 03020807 | Свыше 1000 до 1250 | 24,2 | 23,2 | 23,2 | 22,7 | 22,2 | 22,2 | 21,2 | 20,7 | 20,7 | 20,2 | 19,5 | 19,2 | 19,0 | 18,5 | 18,2 |
| 03020808 | Свыше 1250 до 1500 | 25,0 | 24,2 | 24,2 | 23,2 | 23,2 | 22,7 | 22,2 | 22,2 | 21,2 | 20,7 | 20,7 | 20,2 | 19,5 | 19,2 | 19,0 |
| 03020809 | Свыше 1500 до 1750 | 26,0 | 25,2 | 25,0 | 24,2 | 24,2 | 23,2 | 23,2 | 22,7 | 22,2 | 22,2 | 21,7 | 20,7 | 20,7 | 20,2 | 19,5 |
| 03020810 | Свыше 1750 до 2000 | 26,2 | 26,0 | 25,2 | 25,0 | 24,2 | 24,2 | 23,2 | 23,2 | 22,7 | 22,2 | 22,2 | 21,2 | 20,7 | 20,7 | 20,2 |
| 03020811 | Свыше 2000 до 4000 | 27,2 | 26,7 | 26,2 | 26,0 | 25,2 | 25,2 | 24,2 | 24,2 | 23,7 | 23,2 | 23,0 | 22,2 | 21,7 | 21,7 | 21,2 |
| 03020812 | Свыше 4000 до 8000 | 28,2 | 28,2 | 27,2 | 26,7 | 26,2 | 26,2 | 25,2 | 25,2 | 24,7 | 24,2 | 24,0 | 23,0 | 22,7 | 22,7 | 22,2 |

030209 Уплотнение местного ослабления прессовки активной стали статора

Изготовление уплотняющих клиньев, обезжиривание поверхности, установка клиньев, покрытие лаком.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на пять зубцов |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03020901 | 2,8 |

030210 Устранение повреждения (оплавления) участка активной стали статора

Шлифовка, продувка. Установка слюдяных прокладок, покрытие лаком.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на один участок |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03021001 | 7,2 |

030211 Замена поврежденного участка активной стали статора с изготовлением заполнителя

Удаление поврежденного участка, зачистка, продувка. Изготовление вставки-заполнителя, обезжиривание ее и участка активной стали. Установка вставки, покрытие лаком.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на один участок в зоне |
| --- | --- |
|  | крайних пакетов | внутренних пакетов |
|  | 01 | 02 |
| 03021101 | 16,7 | 21,5 |

030212 Сушка обмотки статора, фазного ротора, ротора асинхронного электродвигателя

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03021201 | Свыше 100 до 1000 | 28,1 |
| 03021202 | Свыше 1000 до 2000 | 45,5 |
| 03021203 | Свыше 2000 до 4000 | 67,7 |
| 03021204 | Свыше 4000 до 8000 | 94,8 |

030213 Ремонт активной стали статора (ротора) электродвигателей

Распрессовка пакетов со съемом прессующих деталей, расшихтовка, очистка листов от старой изоляции, изолировка листов, шихтовка и опрессовка пакетов стали, установка прессующих деталей, проверка и испытание активной стали.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на 1 т активной стали |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03021301 | 140,8 |

030214 Испытание активной стали статора электродвигателя

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03021401 | Свыше 100 до 180 | 11,7 |
| 03021402 | Свыше 180 до 500 | 13,0 |
| 03021403 | Свыше 500 до 1000 | 14,6 |
| 03021404 | Свыше 1000 до 1500 | 16,7 |
| 03021405 | Свыше 1500 до 2500 | 18,9 |
| 03021406 | Свыше 2500 | 21,2 |

030215 Замена шнуровых бандажей лобовых частей обмотки электродвигателей

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на 10 бандажей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03021501 | Свыше 100 до 180 | 1,6 |
| 03021502 | Свыше 180 до 300 | 2,2 |
| 03021503 | Свыше 300 до 450 | 2,9 |
| 03021504 | Свыше 450 до 600 | 3,2 |
| 03021505 | Свыше 600 до 750 | 3,3 |
| 03021506 | Свыше 750 до 1000 | 3,6 |
| 03021507 | Свыше 1000 до 2000 | 4,3 |
| 03021508 | Свыше 2000 | 5,4 |
| 03021509 | Свыше 2000 до 3000 | 5,4 |
| 03021510 | Свыше 3000 до 4000 | 5,7 |
| 03021511 | Свыше 4000 | 7,0 |

030216 Ремонт воздухоохладителей электродвигателей

Средний разряд работ – 3,5

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03021601 | До 1000 | 19,5 |
| 03021602 | Свыше 1000 до 2000 | 27,2 |
| 03021603 | Свыше 2000 до 3000 | 29,2 |
| 03021604 | Свыше 3000 до 5000 | 38,7 |
| 03021605 | Свыше 5000 до 10000 | 43,7 |

030217 Замена изоляции втулки контактных колец ротора электродвигателя

Снятие контактных колец. Очистка втулки от старой изоляции. Изолировка втулки. Нагрев, опрессовка и запечка изоляции. Проточка изоляции. Установка контактных колец.

Средний разряд работ – 4,0

| № позиции | Диаметр вала под кольцами, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор электродвигателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03021701 | До 120 | 27,1 |
| 03021702 | Свыше 120 до 150 | 29,0 |
| 03021703 | Свыше 150 до 200 | 30,9 |
| 03021704 | Свыше 200 до 250 | 34,9 |
| 03021705 | Свыше 250 до 300 | 38,7 |

030218 Восстановление контактной поверхности контактных колец

Измерение конусности, биения и выработки контактных колец. Проточка и шлифовка контактной поверхности.

Средний разряд работ – 4,5

| № позиции | Диаметр контактной поверхности кольца, мм | Трудоемкость в чел.-ч на ротор электродвигателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03021801 | До 150 | 11,6 |
| 03021802 | Свыше 150 до 200 | 12,5 |
| 03021803 | Свыше 200 до 250 | 13,6 |
| 03021804 | Свыше 250 до 300 | 14,5 |
| 03021805 | Свыше 300 | 16,5 |

030219 Снятие и установка полумуфты на вал ротора электродвигателя

Проверка радиального и основного биения муфты, целостности и посадки на вал. Снятие полумуфты. Зачистка посадочного места вала и шпоночного паза. Установка шпонки. Зачистка посадочного места полумуфты. Нагрев полумуфты и установка ее на вал.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на одну полумуфту |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03021901 | До 100 | 3,2 |
| 03021902 | Свыше 100 до 120 | 3,9 |
| 03021903 | Свыше 120 до 140 | 4,9 |
| 03021904 | Свыше 140 до 160 | 6,2 |
| 03021905 | Свыше 160 до 200 | 7,7 |
| 03021906 | Свыше 200 | 9,7 |

030220 Ремонт щеточно-контактного устройства

Разборка, чистка траверс и щеткодержателей, проверка изоляции, замена до 10% щеткодержателей, замена щеток, сборка.

| № позиции | Мощность, кВт | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на одно устройство |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 03022001 | До 300 | 3,1 | 3,9 |
| 03022002 | Свыше 300 до 800 | 3,3 | 5,9 |
| 03022003 | Свыше 800 | 3,4 | 9,9 |

030221 Ремонт статора с заменой всыпной обмотки электродвигателей напряжением 0,6 кВ

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при частоте вращения, об/мин |
| --- | --- | --- |
|  |  | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 03022101 | Свыше 100 до 180 | 257,8 | 213,0 | 174,4 | 128,6 |
| Средний разряд работ | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
| 03022102 | Свыше 180 до 250 | 271,1 | 234,7 | 191,5 | 153,4 |
| Средний разряд работ | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |

030222 Ремонт системы водяного охлаждения обмотки ротора электродвигателя АВ-8000/6000 со снятием бандажных колец, пайкой стержней к короткозамыкающему кольцу и гидравлическим испытанием

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на систему |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03022201 | 164,4 |

030223 Ремонт системы водяного охлаждения обмотки ротора электродвигателя АВ-8000/6000 с устранением течей в радиальных узлах без снятия бандажных колец

Средний разряд работ - 4,3

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на систему |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03022301 | 4,0 |

0303 Прочие работы

030301 Снятие электродвигателя с фундамента с помощью стационарного грузоподъемного механизма

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03030101 | до 5 | 0,48 |
| 03030102 | Свыше 5 до 40 | 0,70 |
| 03030103 | Свыше 40 до 100 | 0,96 |
| 03030104 | Свыше 100 до 180 | 1,5 |
| 03030105 | Свыше 180 до 300 | 1,9 |
| 03030106 | Свыше 300 до 450 | 2,3 |
| 03030107 | Свыше 450 до 600 | 2,7 |
| 03030108 | Свыше 600 до 750 | 3,2 |
| 03030109 | Свыше 750 до 1000 | 3,7 |
| 03030110 | Свыше 1000 до 2000 | 5,9 |
| 03030111 | Свыше 2000 до 4000 | 9,7 |
| 03030112 | Свыше 4000 до 6000 | 11,1 |
| 03030113 | Свыше 6000 | 12,9 |

030302 Установка электродвигателя на фундамент с помощью стационарного грузоподъемного механизма

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Мощность, кВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03030201 | до 5 | 0,68 |
| 03030202 | Свыше 5 до 40 | 1,00 |
| 03030203 | Свыше 40 до 100 | 1,3 |
| 03030204 | Свыше 100 до 180 | 2,4 |
| 03030205 | Свыше 180 до 300 | 2,9 |
| 03030206 | Свыше 300 до 450 | 3,7 |
| 03030207 | Свыше 450 до 600 | 4,4 |
| 03030208 | Свыше 600 до 750 | 5,1 |
| 03030209 | Свыше 750 до 1000 | 5,8 |
| 03030210 | Свыше 1000 до 2000 | 8,9 |
| 03030211 | Свыше 2000 до 4000 | 13,9 |
| 03030212 | Свыше 4000 до 6000 | 16,3 |
| 03030213 | Свыше 6000 | 18,7 |

030303 Замена встроенных подшипников качения

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на подшипник при диаметре вала, мм |
| --- | --- |
|  | до 20 | свыше 20 до 30 | свыше 30 до 40 | свыше 40 до 50 | свыше 50 до 60 | свыше 60 до 70 | свыше 70 до 80 | свыше 80 до 90 | свыше 90 до 100 | свыше 100 до 120 | свыше 120 до 130 | свыше 130 до 140 | свыше 140 до 150 | свыше 150 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 03030301 | 0,49 | 0,60 | 0,79 | 0,89 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 4,0 |
| Средний разряд работ | 3,4 | 3,9 | 3,3 | 3,7 | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 |

030304 Проверка состояния выводов, замена изоляции выводов с заменой кабельных наконечников

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на электродвигатель при мощности электродвигателя, кВт |
| --- | --- |
|  | до 180 | свыше 180 до 300 | свыше 300 до 450 | свыше 450 до 600 | свыше 600 до 750 | свыше 750 до 1000 | свыше 1000 до 2000 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 03030401 | 5,4 | 6,0 | 6,3 | 6,9 | 7,4 | 8,4 | 13,7 |
| Средний разряд работ | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

030305 Замена изоляторов выводов

Снятие дефектного изолятора. Осмотр, протирка и установка нового изолятора.

Средний разряд работ -3,1

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на изолятор |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03030501 | 0,79 |

030306 Испытания электродвигателей переменного тока

Сборка эл. схемы. Измерения или испытания с составлением протокола. Разборка схемы.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Содержание работы | Трудоемкость в чел.-ч на один электродвигатель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| Статор |
| 03030601 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 0,75 |
| 03030602 | Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц (эл. двигатели мощностью более 40 кВт) | 1,6 |
| 03030603 | Измерение сопротивления обмотки постоянному току (эл. двигатели мощностью 300 кВт и более) | 0,85 |
| 03030604 | Проверка полярности выводов обмоток | 1,0 |
| 03030605 | Проверка секций на межвитковое замыкание при перемотке эл. двигателя (базовая цена на 10 секций) | 3,7 |
| 03030606 | Испытание стержней обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц при перемотке электродвигателей (базовая цена на 10 стержней) | 3,8 |
| Ротор |
| 03030607 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | 0,75 |
| 03030608 | Испытание изоляции обмотки повышенным напряжением частоты 50 Гц (эл. двигатели мощностью более 40 кВт) | 1,2 |
| 03030609 | Измерение сопротивления изоляции обмотки постоянному току | 1,2 |
| 03030610 | Проверка обмотки на межвитковые замыкания | 0,75 |

Примечания:

1. Трудоемкость позиций 0303060101, 0303060201 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 030101, 030111 на ремонт электродвигателей мощностью до 100 кВт;

2. Трудоемкость таблицы 030306 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 030201 на ремонт электродвигателей переменного тока мощностью свыше 100 кВт;

3. Трудоемкость позиций 0303060101, 0303060201, 0303060401 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 030102, 030103, 030202 на ремонт статоров и замену обмотки статора электродвигателей;

4. Трудоемкость позиций 0303060301, 0303060501, 0303060601 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 030202 на замену обмотки статора электродвигателя;

5. Трудоемкость позиций 0303060701 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 030104, 030203, 030204, 030205 на ремонт роторов электродвигателей.

030307 Центровка вращающихся механизмов котло-турбинных цехов с электродвигателем

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку массой, т |
| --- | --- |
|  | до 0,05 | Свыше 0,05 до 0,1 | Свыше 0,1 до 0,3 | Свыше 0,3 до 0,5 | Свыше 0,5 до 1,0 | Свыше 1,0 до 2,0 | Свыше 2,0 до 3,0 | Свыше 3,0 до 4,0 | Свыше 4,0 до 5,0 | Свыше 5,0 до 6,0 | Свыше 6,0 до 8,0 | Свыше 8,0 до 10,0 | Свыше 10,0 до 15,0 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03030701 | 0,58 | 0,67 | 1,4 | 1,9 | 2,9 | 4,2 | 5,4 | 6,8 | 7,8 | 8,5 | 9,5 | 10,6 | 15,3 |

030308 Расконсервация нового двигателя

Продувка сжатым воздухом. Снятие подшипниковых крышек. Проверка плотности посадки подшипников, измерение радиального зазора и контроль осевого люфта. Заполнение подшипников смазкой и установка подшипниковых крышек. Проверка состояния уплотнений коробки выводов, кабельных наконечников и изоляции выводных проводов. Зачистка контактных поверхностей и подтяжка болтовых соединений. Проверка сопротивления изоляции обмотки

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на электродвигатель при мощности, кВт |
| --- | --- |
|  | до 1 | свыше 1 до 3 | свыше 3 до 5 | свыше 5 до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 до 40 | свыше 40 до 60 | свыше 60 до 80 | свыше 80 до 100 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 03030801 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 4,4 |

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на электродвигатель при мощности, кВт |
| --- | --- |
|  | свыше 100 до 180 | свыше 180 до 300 | свыше 300 до 450 | свыше 450 до 600 | свыше 600 до 750 | свыше 750 до 1000 | свыше 1000 до 2000 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 03030801 | 4,7 | 5,2 | 5,7 | 6,0 | 6,7 | 7,5 | 9,2 |

030309 Замена токоведущей шпильки на клеммной доске асинхронных электродвигателей

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность кВт | Трудоемкость в чел.-ч на одну шпильку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03030901 | Свыше 100-180 | 9,9 |
| 03030902 | Свыше 180-250 | 11,9 |
| 03030903 | Свыше 250-450 | 12,8 |
| 03030904 | Свыше 450-650 | 13,8 |
| 03030905 | Свыше 650-800 | 15,8 |
| 03030906 | Свыше 800-1000 | 16,8 |
| 03030907 | Свыше 1000-1250 | 18,8 |
| 03030908 | Свыше 1250-1500 | 19,8 |
| 03030909 | Свыше 1500-1750 | 20,8 |
| 03030910 | Свыше 1750-2000 | 23,7 |
| 03030911 | Свыше 2000-2500 | 25,7 |
| 03030912 | Свыше 2500-3000 | 29,6 |
| 03030913 | Свыше 3000-3500 | 33,6 |
| 03030914 | Свыше 3500-4000 | 38,5 |
| 03030915 | Свыше 4000-5000 | 55,3 |

030310 Центровка статора электродвигателей с выносными подшипниками скольжения

Проверка и установка допустимых размеров между статором и ротором в четырех точках с каждой стороны электродвигателя. Проверка совпадения магнитных осей ротора и статора. Установка необходимого осевого разбега ротора.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность кВт | Трудоемкость в чел.-ч на статор |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03031001 | до 1250 | 15,3 |
| 03031002 | Свыше 1250-1500 | 17,2 |
| 03031003 | Свыше 1500-1750 | 18,0 |
| 03031004 | Свыше 1750-2000 | 19,5 |
| 03031005 | Свыше 2000-2500 | 21,6 |
| 03031006 | Свыше 2500-3000 | 24,0 |
| 03031007 | Свыше 3000-3500 | 27,5 |
| 03031008 | Свыше 3500-4000 | 31,2 |
| 03031009 | Свыше 4000-5000 | 36,5 |
| 03031010 | Свыше 5000-6500 | 43,1 |
| 03031011 | Свыше 6500-8000 | 49,1 |

030311 Открытие и закрытие проемов (снятие и установка щитов) над электродвигателями конденсатных и циркуляционных насосов

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на один проем |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03031101 | 5,0 |

Примечания к разделу 03:

1. В таблице 030201 учтена трудоемкость на ремонт асинхронных электродвигателей горизонтального исполнения, с подшипниками качения, воздушным охлаждением, открытого и защищенного исполнения.

При ремонте электродвигателей:

а) иностранного производства;

б) синхронных;

в) вертикального исполнения;

г) с воздушно-водяным охлаждением;

д) со встроенными подшипником скольжения;

е) взрывобезопасного или пыленепроницаемого исполнения к этой трудоемкости применяется коэффициент К=1,15 по каждому пункту.

2. В таблице 030201 учтена трудоемкость по выводу ротора. При ремонте электродвигателей без вывода ротора к трудоемкости применяется коэффициент К=0,6.

3. При ремонте двухскоростных электродвигателей трудоемкость определяется по большей мощности и соответствующей частоте вращения.

4. В таблицах 030202 и 030206 учтена трудоемкость на ремонт электродвигателей с микалентной изоляцией обмоток. В случае применения стекло-слюдинитовой термореактивной изоляции со специальными лаками к трудоемкости применяется коэффициент К=1,3.

5. К трудоемкости таблицы 030202 применяются следующие коэффициенты: при демонтаже - К=0,4, при монтаже - К=0,6.

6. Трудоемкость выполнения работ по подъему шаговых секций при частичной замене обмотки статора определяется по таблице 030202.

7. При ремонте электродвигателей (с заменой обмотки фазного ротора) при напряжении на кольцах свыше 500 В к трудоемкости таблицы 030203 применяется коэффициент К=1,25.

8. При ремонте роторов асинхронных электродвигателей с заменой двухслойной стержневой обмотки (с подъемом по шагу до 50 % стержней) к трудоемкости таблицы 030203 применяется коэффициент К=0,7.

9. При ремонте ротора с двойной «беличьей клеткой» к трудоемкости таблицы 030204 применяется коэффициент К=1,8.

10. При ремонте ротора перепайкой старой «беличьей клетки» к трудоемкости таблицы 030204 применяется коэффициент К=0,5.

11. При ремонте ротора синхронных электродвигателей со снятием одного полюса к трудоемкости таблицы 030205 применяется коэффициент К=0,2. При снятии каждого последующего полюса коэффициент К=0,2 увеличивается на следующие величины (суммированием) в зависимости от частоты вращения:

| Частота вращения, об/мин | 94 | 107 | 125 | 150 | 167 | 187 | 214 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение коэффициента | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,02 | 0,023 | 0,026 | 0,03 | 0,035 |

| Частота вращения, об/мин | 300 | 375 | 500 | 600 | 750 | 1500-3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение коэффициента | 0,042 | 0,053 | 0,067 | 0,089 | 0,114 | 0,16 |

12. В таблице 030206 учтена трудоемкость на восстановление использованного ранее обмоточного провода и наложение новой витковой изоляции. При изготовлении секций обмоток статора из готового обмоточного провода или без наложения новой витковой изоляции к трудоемкости применяется коэффициент К=0,7.

13. При изготовлении (восстановлении) секций обмотки статора электродвигателей напряжением 10 кВ, 3 кВ и 0,66 кВ к трудоемкости таблицы 030206 применяются соответственно коэффициенты: К=1,25, К=0,85, К=0,6.

14. При изготовлении (восстановлении) секций обмотки в несколько параллелей трудоемкость таблицы 030206 увеличивается:

за вторую параллель - на 40 %, свыше двух до шести параллелей - на 30% за каждую параллель, свыше шести параллелей - на 20 % за каждую параллель.

15. В таблице 030208 учтена трудоемкость на переклиновку 100 % пазов статора. При переклиновке 10 %, 20 % и т.д. пазов статора трудоемкость определяется с понижающими коэффициентами, соответствующими проценту переклиновки пазов.

16. В таблицах 030203, 030204, 030205 учтена трудоемкость на статическую балансировку и не учтена трудоемкость на динамическую балансировку (на станке) роторов.

17. При ремонте воздухоохладителей с устранением течей трубок и повторных гидравлических испытаний к трудоемкости таблицы 030216 применяется коэффициент К=1,5.

18. При промывке трубок воздухоохладителей кислотным раствором к трудоемкости таблицы 030216 применяется коэффициент К=1,4,

19. В разделе 03 не учтена трудоемкость на ремонт выносных подшипников скольжения. При ремонте выносных подшипников скольжения применяется трудоемкость подраздела 0901 части 7.

20. При ремонте короткозамкнутого ротора трехфазных асинхронных электродвигателей с частичной заменой стержней (до 10 %) «беличьей клетки» ротора к трудоемкости таблицы 030204 применяется коэффициент К=0,25.

21. Распространить примечания пунктов 1, 3, 13, 14 на трудоемкость таблицы 030221.

22. При проведении нескольких паек к трудоемкости позиции 0302220101 применяется коэффициент К=0,6 на каждую последующую пайку.

23. При замене воздухоохладителя электродвигателя 4АЗМ-8000/6000 применяется трудоемкость позиции 0106020101 раздела 01 настоящей части.

24. При ремонте статора электродвигателя типа АВ-8000/6000 применяется трудоемкость на ремонт турбогенератора Т-6-2 по следующим позициям раздела 01 настоящей части:

0102010101, 0102020101, 0103010101, 0103030101, 0103040101, 0103050101, 0103060101, 0103070101, 0103080101, 0103130101, 0103140101, 0103150101, 0103160101, 0103180101, 0103200101, 0103210101, 0103220101, 0103230101, 0103260101, 0103280101, 0103290101, 0103300101, 0103380101, 0106010101.

25. Примечания: пункт 4 (раздел 01) - к позиции 0102010101, пункт 11 -к позиции 0103200101, пункт 12 - к позиции 0103230101 не распространяются на позиции, приведенные в пункте 23.

26. При сложной компоновке оборудования в случае неоднократного подъема и опускания электродвигателя к трудоемкости таблиц 030301 и 030302 применяется коэффициент К=2,0.

27. При снятии и установке электродвигателя при помощи нестационарных грузоподъемных механизмов к трудоемкости таблиц 030301 и 030302 применяется коэффициент К=3,0. В случае применения коэффициента К=3,0 при сложной компоновке оборудования коэффициент К=2,0, приведенный в пункте 26, не применяется.

28. В таблице 030304 учтена трудоемкость на замену трех кабельных наконечников. При замене одного или двух кабельных наконечников к трудоемкости применяются соответственно коэффициенты К=0,3; К=0,6.

29. Трудоемкость таблиц 030220, 030304, 030305 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 030201.

30. Трудоемкость таблиц 030206-030218 может применяться дополнительно к трудоемкости следующих таблиц:

к таблице 030201 - трудоемкость таблиц 030207-030212, 030214-030218;

к таблице 030202 - трудоемкость таблиц 030206-030214;

к таблице 030203 - трудоемкость таблиц 030212, 030213, 030217, 030218;

к таблице 030204 - трудоемкость таблицы 030213;

к таблице 030205 - трудоемкость таблицы 030212.

31. Трудоемкость таблицы 030303 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 030101, 030111, 030201.

32. Трудоемкость на снятие и установку электродвигателей (таблицы 030301, 030302) может применяться дополнительно к трудоемкости на ремонт электродвигателей.

33. При выполнении работ по разборке и сборке электродвигателей с выводом и вводом ротора, очистке и измерениям сопротивления изоляции и воздушного зазора к трудоемкости таблицы 030201 применяется коэффициент К=0,5.

34. При центровке питательных насосов, соединенных с электродвигателем с помощью гидромуфты или промежуточного вала, к трудоемкости таблицы 030307 применяется коэффициент К=2,0.

35. Трудоемкость таблиц 030309 и 030310 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 030201.

36. В таблице 030309 учтена трудоемкость на снятие и установку одной шпильки на клеммной доске асинхронных электродвигателей. За вторую и каждую последующую заменяемую шпильку применяется дополнительно трудоемкость, определяемая с учетом коэффициента К=0,3.

37. Трудоемкость позиции 0303110101 может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 030201, 030301 и 030302.

04 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

0401 Ремонт аккумуляторных батарей

040101 Ремонт аккумуляторных батарей с заменой свинцовых электродов и сепарации из 10 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04010101 | С-1; СК-1 | 3,7 | 8,1 |
| 04010102 | С-2; СК-2 | 3,7 | 11,5 |
| 04010103 | С-3; СК-3 | 3,7 | 14,9 |
| 04010104 | С-4; СК-4 | 3,7 | 17,8 |
| 04010105 | С-5; СК-5 | 3,7 | 21,0 |
| 04010106 | С-6; СК-6 | 3,7 | 22,4 |
| 04010107 | С-8; СК-8 | 3,7 | 23,9 |
| 04010108 | С-10; СК-10 | 3,7 | 26,8 |
| 04010109 | С-12;СК-12 | 3,7 | 29,3 |
| 04010110 | С-14; СК-14 | 3,7 | 32,4 |
| 04010111 | С-16; СК-16 | 3,7 | 36,6 |
| 04010112 | С-18; СК-18 | 3,7 | 38,8 |
| 04010113 | С-20; СК-20 | 3,7 | 42,0 |
| 04010114 | С-24; СК-24 | 3,7 | 43,2 |
| 04010115 | С-28; СК-28 | 4,0 | 44,8 |
| 04010116 | С-32; СК-32 | 4,0 | 49,3 |
| 04010117 | С-36; СК-36 | 4,0 | 53,8 |
| 04010118 | С-40; СК-40 | 4,0 | 56,4 |
| 04010119 | С-44; СК-44 | 4,0 | 59,4 |
| 04010120 | С-48; СК-48 | 4,0 | 62,2 |

040102 Ремонт аккумуляторных батарей с заменой сепарации и рихтовкой покоробленных электродов из 10 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04010201 | С-1; СК-1 | 3,5 | 2,8 |
| 04010202 | С-2; СК-2 | 3,5 | 3,8 |
| 04010203 | С-3; СК-3 | 3,5 | 4,8 |
| 04010204 | С-4; СК-4 | 3,5 | 6,6 |
| 04010205 | С-5; СК-5 | 3,5 | 8,2 |
| 04010206 | С-6; СК-6 | 3,5 | 8,5 |
| 04010207 | С-8; СК-8 | 3,5 | 8,9 |
| 04010208 | С-10; СК-10 | 3,5 | 10,1 |
| 04010209 | С-12; СК-12 | 3,5 | 11,7 |
| 04010210 | С-14; СК-14 | 3,5 | 12,5 |
| 04010211 | С-16; СК-16 | 3,5 | 14,0 |
| 04010212 | С-18; СК-18 | 3,5 | 16,2 |
| 04010213 | С-20; СК-20 | 3,5 | 16,7 |
| 04010214 | С-24; СК-24 | 3,5 | 17,0 |
| 04010215 | С-28; СК-28 | 4,0 | 17,2 |
| 04010216 | С-32; СК-32 | 4,0 | 19,6 |
| 04010217 | С-36; СК-36 | 4,0 | 21,2 |
| 04010218 | С-40; СК-40 | 4,0 | 23,1 |
| 04010219 | С-44; СК-44 | 4,0 | 23,6 |
| 04010220 | С-48; СК-48 | 4,0 | 25,0 |

040103 Ремонт аккумуляторных батарей с заменой дефектных электродов и сепарации. Замена кислотостойких вставок с их изготовлением из 10 элементов

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Тип аккумулятора | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010301 | С-16; СК-16 | 48,8 |
| 04010302 | С-18; СК-18 | 51,0 |
| 04010303 | С-20; СК-20 | 56,3 |
| 04010304 | С-24; СК-24 | 62,2 |
| 04010305 | С-28; СК-28 | 64,4 |
| 04010306 | С-32; СК-32 | 68,8 |
| 04010307 | С-36; СК-36 | 73,4 |
| 04010308 | С-40; СК-40 | 76,1 |
| 04010309 | С-44; СК-44 | 79,3 |
| 04010310 | С-48; СК-48 | 82,5 |

040104 Ремонт аккумуляторных батарей с устранением дефектов кислотостойких вставок. Замена дефектных электродов и сепарации из 10 элементов

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Тип аккумулятора | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010401 | С-16; СК-16 | 41,5 |
| 04010402 | С-18; СК-18 | 43,4 |
| 04010403 | С-20; СК-20 | 46,3 |
| 04010404 | С-24; СК-24 | 50,3 |
| 04010405 | С-28; СК-28 | 52,4 |
| 04010406 | С-32; СК-32 | 56,8 |
| 04010407 | С-36; СК-36 | 61,5 |
| 04010408 | С-40; СК-40 | 64,2 |
| 04010409 | С-44; СК-44 | 67,3 |
| 04010410 | С-48; СК-48 | 70,3 |

040105 Приведение аккумуляторной батареи в действие при капитальном ремонте (формировочный заряд)

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип аккумулятора | Трудоемкость в чел.-ч на батарею или одну группу элементов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010501 | C-1; С-2; С-3; С-4; С-5; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 | 48,3 |
| 04010502 | С-6; С-8; С-10; С-12; С-14; С-16; С-18; С-20; СК-6; СК-8; СК-10; СК-12; СК-14; СК-16; СК-18; СК-20 | 61,5 |
| 04010503 | С-24; С-28; С-32; С-36; С-40; С-44; С-48; СК-24; СК-28; СК-32; СК-36; СК-40; СК-44; СК-48 | 70,3 |

040106 Восстановление работоспособности аккумуляторной батареи путем проведения тренировочных циклов заряд-разряд

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип аккумулятора | Трудоемкость в чел.-ч на цикл |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010601 | C-1; С-2; С-3; С-4; С-5; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 | 11,3 |
| 04010602 | С-6; С-8; С-10; С-12; С-14; С-16; С-18; С-20; СК-6; СК-8; СК-10; СК-12; СК-14; СК-16; СК-18; СК-20 | 19,6 |
| 04010603 | С-24; С-28; С-32; С-36; С-40; С-44; С-48; СК-24; СК-28; СК-32; СК-36; СК-40; СК-44; СК-48 | 25,9 |

040107 Контрольный разряд аккумуляторных батарей после окончания капитального ремонта

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип аккумулятора | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010701 | Все типы | 22,4 |

040108 Ремонт свинцовых электродов в аккумуляторах типа С и СК

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип свинцового электрода | Трудоемкость в чел.-ч на 10 штук |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010801 | И-1; К-1; И-2; К-2 | 6,2 |
| 04010802 | И-4; К-4 | 12,7 |

040109 Сборка резервной группы аккумуляторных батарей типа С; СК при их капитальном ремонте по группам из 10 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на группу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04010901 | С-1; СК-1 | 3,5 | 11,7 |
| 04010902 | С-2; СК-2 | 3,5 | 16,5 |
| 04010903 | С-3; СК-3 | 3,5 | 21,7 |
| 04010904 | С-4; СК-4 | 3,5 | 26,0 |
| 04010905 | С-5; СК-5 | 3,5 | 30,7 |
| 04010906 | С-6; СК-6 | 3,5 | 33,0 |
| 04010907 | С-8; СК-8 | 3,5 | 34,7 |
| 04010908 | С-10; СК-10 | 3,5 | 39,2 |
| 04010909 | С-12; СК-12 | 3,5 | 42,7 |
| 04010910 | С-14; СК-14 | 3,5 | 45,7 |
| 04010911 | С-16; СК-16 | 3,5 | 52,2 |
| 04010912 | С-18; СК-18 | 4,0 | 52,1 |
| 04010913 | С-20; СК-20 | 4,0 | 56,1 |
| 04010914 | С-24; СК-24 | 4,0 | 59,7 |
| 04010915 | С-28; СК-28 | 4,0 | 62,0 |
| 04010916 | С-32; СК-32 | 4,0 | 67,9 |
| 04010917 | С-36; СК-36 | 4,0 | 74,3 |
| 04010918 | С-40; СК-40 | 4,0 | 78,5 |
| 04010919 | С-44; СК-44 | 4,0 | 82,3 |
| 04010920 | С-48; СК-48 | 4,0 | 86,1 |

040110 Демонтаж аккумуляторных батарей типа С; СК из 10 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04011001 | С-1; СК-1 | 3,5 | 2,6 |
| 04011002 | С-2; СК-2 | 3,5 | 3,4 |
| 04011003 | С-3; СК-3 | 3,5 | 4,4 |
| 04011004 | С-4; СК-4 | 3,5 | 5,4 |
| 04011005 | С-5; СК-5 | 3,5 | 6,4 |
| 04011006 | С-6; СК-6 | 3,5 | 7,0 |
| 04011007 | С-8; СК-8 | 3,5 | 7,2 |
| 04011008 | С-10;СК-10 | 3,5 | 8,2 |
| 04011009 | C-12; СК-12 | 3,5 | 9,2 |
| 04011010 | С-14; СК-14 | 3,5 | 10,2 |
| 04011011 | С-16; СК-16 | 3,5 | 11,0 |
| 04011012 | С-18; СК-18 | 3,7 | 11,7 |
| 04011013 | С-20; СК-20 | 3,7 | 12,7 |
| 04011014 | С-24; СК-24 | 3,7 | 13,2 |
| 04011015 | С-28; СК-28 | 3,7 | 13,9 |
| 04011016 | С-32; СК-32 | 3,7 | 15,4 |
| 04011017 | С-36; СК-36 | 3,7 | 16,6 |
| 04011018 | С-40; СК-40 | 3,7 | 17,6 |
| 04011019 | С-44; СК-44 | 3,7 | 18,5 |
| 04011020 | С-48; СК-48 | 3,7 | 19,3 |

040111 Демонтаж аккумуляторных батарей напряжением 24 В типа СН из 12 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04011101 | ЗСН-36 | 3,5 | 3,2 |
| 04011102 | СН-72 | 3,5 | 4,1 |
| 04011103 | СН-108 | 3,5 | 5,4 |
| 04011104 | СН-144 | 3,5 | 6,4 |
| 04011105 | СН-180 | 3,5 | 7,6 |
| 04011106 | СН-216 | 3,5 | 8,2 |
| 04011107 | СН-288 | 3,5 | 8,9 |
| 04011108 | СН-360 | 3,5 | 9,7 |
| 04011109 | СН-432 | 3,5 | 11,0 |
| 04011110 | СН-504 | 3,5 | 12,0 |
| 04011111 | СН-576 | 3,5 | 13,2 |
| 04011112 | СН-648 | 3,7 | 14,2 |
| 04011113 | СН-720 | 3,7 | 15,1 |
| 04011114 | СН-864 | 3,7 | 16,1 |
| 04011115 | СН-1008 | 3,7 | 16,6 |
| 04011116 | СН-1152 | 3,7 | 18,5 |

040112 Демонтаж аккумуляторных батарей напряжением 48-60 В типа СН из 24-30 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04011201 | ЗСН-36 | 3,5 | 7,6 |
| 04011202 | СН-72 | 3,5 | 10,4 |
| 04011203 | СН-108 | 3,5 | 13,2 |
| 04011204 | СН-144 | 3,5 | 16,2 |
| 04011205 | СН-180 | 3,5 | 19,0 |
| 04011206 | СН-216 | 3,5 | 20,7 |
| 04011207 | СН-288 | 3,5 | 21,7 |
| 04011208 | СН-360 | 3,5 | 24,7 |
| 04011209 | СН-432 | 3,5 | 27,5 |
| 04011210 | СН-504 | 3,5 | 30,2 |
| 04011211 | СН-576 | 3,5 | 33,2 |
| 04011212 | СН-648 | 3,7 | 35,1 |
| 04011213 | СН-720 | 3,7 | 37,8 |
| 04011214 | СН-864 | 3,7 | 39,8 |
| 04011215 | СН-1008 | 3,7 | 41,7 |
| 04011216 | СН-1152 | 3,7 | 46,3 |

040113 Демонтаж аккумуляторных батарей напряжением 110 В типа СН из 60-70 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04011301 | ЗСН-36 | 3,5 | 15,2 |
| 04011302 | СН-72 | 3,5 | 20,7 |
| 04011303 | СН-108 | 3,5 | 26,5 |
| 04011304 | СН-144 | 3,5 | 32,2 |
| 04011305 | СН-180 | 3,5 | 38,0 |
| 04011306 | СН-216 | 3,5 | 41,7 |
| 04011307 | СН-288 | 3,5 | 43,5 |
| 04011308 | СН-360 | 3,5 | 52,2 |
| 04011309 | СН-432 | 3,5 | 54,9 |
| 04011310 | СН-504 | 3,5 | 60,7 |
| 04011311 | СН-576 | 3,5 | 66,4 |
| 04011312 | СН-648 | 4,0 | 67,9 |
| 04011313 | СН-720 | 4,0 | 73,3 |
| 04011314 | СН-864 | 4,0 | 76,9 |
| 04011315 | СН-1008 | 4,0 | 80,4 |
| 04011316 | СН-1152 | 4,0 | 89,4 |

040114 Демонтаж аккумуляторных батарей напряжением 220 В типа СН из 108-118 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04011401 | ЗСН-36 | 3,7 | 27,8 |
| 04011402 | СН-72 | 3,7 | 38,3 |
| 04011403 | СН-108 | 3,7 | 48,8 |
| 04011404 | СН-144 | 3,7 | 59,3 |
| 04011405 | СН-180 | 3,7 | 69,8 |
| 04011406 | СН-216 | 3,7 | 76,8 |
| 04011407 | СН-288 | 3,7 | 80,3 |
| 04011408 | СН-360 | 3,7 | 90,7 |
| 04011409 | СН-432 | 3,7 | 101,2 |
| 04011410 | СН-504 | 3,7 | 111,7 |
| 04011411 | СН-576 | 3,7 | 122,0 |
| 04011412 | СН-648 | 4,0 | 128,0 |
| 04011413 | СН-720 | 4,0 | 137,9 |
| 04011414 | СН-864 | 4,0 | 144,8 |
| 04011415 | СН-1008 | 4,0 | 151,4 |
| 04011416 | СН-1152 | 4,0 | 168,6 |

040115 Демонтаж аккумуляторных батарей напряжением 220 В типа СН из 120-130 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04011501 | ЗСН-36 | 3,7 | 30,7 |
| 04011502 | СН-72 | 3,7 | 42,2 |
| 04011503 | СН-108 | 3,7 | 53,9 |
| 04011504 | СН-144 | 3,7 | 65,4 |
| 04011505 | СН-180 | 3,7 | 77,1 |
| 04011506 | СН-216 | 3,7 | 84,9 |
| 04011507 | СН-288 | 3,7 | 88,6 |
| 04011508 | СН-360 | 3,7 | 100,3 |
| 04011509 | СН-432 | 3,7 | 111,7 |
| 04011510 | СН-504 | 3,7 | 123,4 |
| 04011511 | СН-576 | 3,7 | 134,9 |
| 04011512 | СН-648 | 4,0 | 141,7 |
| 04011513 | СН-720 | 4,0 | 152,8 |
| 04011514 | СН-864 | 4,0 | 160,1 |
| 04011515 | СН-1008 | 4,0 | 167,6 |
| 04011516 | СН-1152 | 4,0 | 186,3 |

040116 Монтаж аккумуляторных батарей напряжением 24 В типа СН и EAN из 12 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04011601 | ЗСН-36 | 3,5 | 67,9 |
| 04011602 | СН-72 | 3,5 | 70,7 |
| 04011603 | СН-108; 2EAN-55 | 3,5 | 73,7 |
| 04011604 | СН-144; 3EAN-55 | 3,5 | 77,4 |
| 04011605 | СН-180; 4EAN-55 | 3,5 | 81,2 |
| 04011606 | СН-216; 5EAN-55 | 3,5 | 93,2 |
| 04011607 | СН-288; 6EAN-55 | 3,5 | 101,6 |
| 04011608 | СН-360; 5EAN-70 | 3,5 | 104,9 |
| 04011609 | СН-432; 6EAN-70 | 3,5 | 106,9 |
| 04011610 | СН-504; 7EAN-70 | 3,5 | 108,9 |
| 04011611 | СН-576; 6EAN-100 | 3,5 | 111,6 |
| 04011612 | СН-648; 7EAN-100 | 3,7 | 111,7 |
| 04011613 | СН-720; 8EAN-100 | 3,7 | 116,6 |
| 04011614 | СН-864; 9EAN-100 | 3,7 | 127,8 |
| 04011615 | СН-1008; 10EAN-100 | 3,7 | 129,5 |
| 04011616 | СН-1152; 12EAN-100 | 3,7 | 138,8 |

040117 Монтаж аккумуляторных батарей напряжением 48-60 В типа СН и EAN из 24-30 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04011701 | ЗСН-36 | 3,5 | 85,2 |
| 04011702 | СН-72 | 3,5 | 93,9 |
| 04011703 | СН-108; 2EAN-55 | 3,5 | 100,2 |
| 04011704 | СН-144; 3EAN-55 | 3,5 | 106,4 |
| 04011705 | СН-180; 4EAN-55 | 3,5 | 113,1 |
| 04011706 | СН-216; 5EAN-55 | 3,5 | 118,4 |
| 04011707 | СН-280; 6EAN-55 | 3,5 | 125,1 |
| 04011708 | СН-360; 5EAN-70 | 3,5 | 129,9 |
| 04011709 | СН-432; 6EAN-70 | 3,5 | 133,4 |
| 04011710 | СН-504; 7EAN-70 | 3,5 | 138,4 |
| 04011711 | СН-576; 6EAN-100 | 3,5 | 147,1 |
| 04011712 | СН-648; 7EAN-100 | 3,7 | 150,5 |
| 04011713 | СН-720; 8EAN-L00 | 3,7 | 157,3 |
| 04011714 | СН-864; 9EAN-100 | 3,7 | 165,4 |
| 04011715 | СН-1008; 10EAN-100 | 3,7 | 173,9 |
| 04011716 | СН-1152; 12EAN-100 | 3,7 | 180,8 |

040118 Монтаж аккумуляторных батарей напряжением 110 В типа СН и EAN из 60-70 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04011801 | ЗСН-36 | 3,5 | 101,4 |
| 04011802 | СН-72 | 3,5 | 105,1 |
| 04011803 | СН-108; 2EAN-55 | 3,5 | 110,1 |
| 04011804 | CH-144; 3EAN-55 | 3,5 | 115,6 |
| 04011805 | CH-180; 4EAN-55 | 3,5 | 121,9 |
| 04011806 | СН-216; 5EAN-55 | 3,5 | 132,1 |
| 04011807 | СН-288; 6EAN-55 | 3,5 | 144,4 |
| 04011808 | СН-360; 5EAN-70 | 3,5 | 151,6 |
| 04011809 | СН-432; 6EAN-70 | 3,5 | 167,3 |
| 04011810 | СН-504; 7EAN-70 | 3,5 | 181,1 |
| 04011811 | СН-576; 6EAN-100 | 3,5 | 198,6 |
| 04011812 | СН-648; 7EAN-100 | 4,0 | 201,6 |
| 04011813 | СН-720; 8EAN-100 | 4,0 | 215,0 |
| 04011814 | СН-864; 9EAN-100 | 4,0 | 236,2 |
| 04011815 | CH-1008;10EAN-100 | 4,0 | 261,5 |
| 04011816 | CH-1152; 12EAN-100 | 4,0 | 282,5 |

040119 Монтаж аккумуляторных батарей напряжением 220 В типа СН и EAN из 108-118 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04011901 | ЗСН-36 | 3,7 | 149,0 |
| 04011902 | СН-72 | 3,7 | 149,5 |
| 04011903 | CH-108; 2EAN-55 | 3,7 | 151,2 |
| 04011904 | CH-144; 3EAN-55 | 3,7 | 153,9 |
| 04011905 | CH-180; 4EAN-55 | 3,7 | 166,4 |
| 04011906 | CH-216; 5EAN-55 | 3,7 | 185,2 |
| 04011907 | CH-288; 6EAN-55 | 3,7 | 199,8 |
| 04011908 | CH-360; 5EAN-70 | 3,7 | 211,3 |
| 04011909 | СН-432; 6EAN-70 | 3,7 | 226,6 |
| 04011910 | СН-504; 7EAN-70 | 3,7 | 243,7 |
| 04011911 | CH-576; 6EAN-l00 | 3,7 | 268,1 |
| 04011912 | CH-648; 7EAN-100 | 4,0 | 286,9 |
| 04011913 | CH-720; 8EAN-100 | 4,0 | 296,4 |
| 04011914 | CH-864; 9EAN-100 | 4,0 | 319,5 |
| 04011915 | CH-1008; 10EAN-100 | 4,0 | 348,2 |
| 04011916 | CH-1152; 12EAN-100 | 4,0 | 391,4 |

040120 Монтаж аккумуляторных батарей напряжением 220 В типа СН и EAN из 120-130 элементов

| № позиции | Тип аккумулятора | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04012001 | ЗСН-36 | 3,7 | 166,6 |
| 04012002 | СН-72 | 3,7 | 167,1 |
| 04012003 | CH-108; 2EAN-55 | 3,7 | 170,5 |
| 04012004 | CH-144; 3EAN-55 | 3,7 | 176,9 |
| 04012005 | CH-180; 4EAN-55 | 3,7 | 186,6 |
| 04012006 | CH-216; 5EAN-55 | 3,7 | 206,4 |
| 04012007 | CH-288; 6EAN-55 | 3,7 | 223,7 |
| 04012008 | CH-360; 5EAN-70 | 3,7 | 236,9 |
| 04012009 | CH-432; 6EAN-70 | 3,7 | 253,0 |
| 04012010 | CH-504; 7EAN-70 | 3,7 | 272,7 |
| 04012011 | CH-576; 6EAN-100 | 3,7 | 299,8 |
| 04012012 | CH-648; 7EAN-100 | 4,0 | 322,1 |
| 04012013 | CH-720; 8EAN-100 | 4,0 | 331,0 |
| 04012014 | CH-864; 9EAN-100 | 4,0 | 357,7 |
| 04012015 | CH-1008; 10EAN-100 | 4,0 | 389,0 |
| 04012016 | CH-1152; 12EAN-100 | 4,0 | 438,1 |

0402 Замена аккумуляторных батарей типа С; СК (с их разборкой) на аккумуляторные батареи типа СН и EAN

Трудоемкость подраздела установлена на замену стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в соответствии с ОСТ 160.529.025-77 «Аккумуляторы и батареи аккумуляторные свинцовые стационарные с электродами большой поверхности. Правила эксплуатации и ремонта»

040201 Замена аккумуляторных батарей напряжением 24 В типа С; СК (с их разборкой) на аккумуляторные батареи типа СН из 12 элементов

| № позиции | Тип аккумуляторной батареи | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  | заменяемой | устанавливаемой |  | 01 |
| 04020101 | С-1; СК-1 | ЗСН-36 | 3,5 | 70,9 |
| 04020102 | С-2; СК-2 | СН-72 | 3,5 | 74,9 |
| 04020103 | С-3; СК-3 | СН-108 | 3,5 | 78,9 |
| 04020104 | С-4; СК-4 | CH-144 | 3,5 | 83,9 |
| 04020105 | С-5; СК-5 | СН-180 | 3,5 | 88,9 |
| 04020106 | С-6; СК-6 | CH-216 | 3,5 | 101,6 |
| 04020107 | С-8; СК-8 | СН-288 | 3,5 | 110,4 |
| 04020108 | С-10;СК-10 | СН-360 | 3,5 | 114,9 |
| 04020109 | С-12; СК-12 | СН-432 | 3,5 | 117,9 |
| 04020110 | С-14; СК-14 | СН-504 | 3,5 | 121,1 |
| 04020111 | С-16; СК-16 | СН-576 | 3,5 | 124,9 |
| 04020112 | С-18; СК-18 | СН-648 | 4,0 | 121,7 |
| 04020113 | С-20; СК-20 | СН-720 | 4,0 | 127,3 |
| 04020114 | С-24; СК-24 | СН-864 | 4,0 | 138,9 |
| 04020115 | С-28; СК-28 | СН-1008 | 4,0 | 141,2 |
| 04020116 | С-32; СК-32 | СН-1152 | 4,0 | 152,1 |

040202 Замена аккумуляторных батарей напряжением 48-60 В типа С; СК (с их разборкой) на аккумуляторные батареи типа СН из 24-30 элементов

| № позиции | Тип аккумуляторной батареи | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  | заменяемой | устанавливаемой |  | 01 |
| 04020201 | С-1; СК-1 | ЗСН-36 | 3,5 | 92,9 |
| 04020202 | С-2; СК-2 | СН-72 | 3,5 | 104,4 |
| 04020203 | С-3; СК-3 | СН-108 | 3,5 | 113,4 |
| 04020204 | С-4; СК-4 | СН-144 | 3,5 | 122,6 |
| 04020205 | С-5; СК-5 | СН-180 | 3,5 | 132,4 |
| 04020206 | С-6; СК-6 | СН-216 | 3,5 | 139,4 |
| 04020207 | С-8; СК-8 | СН-288 | 3,5 | 146,9 |
| 04020208 | С-10;СК-10 | СН-360 | 3,5 | 154,6 |
| 04020209 | С-12; СК-12 | СН-432 | 3,5 | 161,1 |
| 04020210 | С-14; СК-14 | СН-504 | 3,5 | 169,1 |
| 04020211 | С-16;СК-16 | СН-576 | 3,5 | 180,1 |
| 04020212 | С-18;СК-18 | СН-648 | 4,0 | 179,4 |
| 04020213 | С-20; СК-20 | СН-720 | 4,0 | 188,9 |
| 04020214 | С-24; СК-24 | СН-864 | 4,0 | 198,0 |
| 04020215 | С-28; СК-28 | СН-1008 | 4,0 | 208,4 |
| 04020216 | С-32; СК-32 | СН-1152 | 4,0 | 219,3 |

040203 Замена аккумуляторных батарей напряжением 110 В типа С; СК (с их разборкой) на аккумуляторные батареи типа СН из 60-70 элементов

| № позиции | Тип аккумуляторной батареи | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  | заменяемой | устанавливаемой |  | 01 |
| 04020301 | С-1; СК-1 | ЗСН-36 | 3,7 | 113,9 |
| 04020302 | С-2; СК-2 | СН-72 | 3,7 | 122,9 |
| 04020303 | С-3; СК-3 | СН-108 | 3,7 | 133,4 |
| 04020304 | С-4; СК-4 | СН-144 | 3,7 | 144,4 |
| 04020305 | С-5; СК-5 | СН-180 | 3,7 | 156,4 |
| 04020306 | С-6; СК-6 | СН-216 | 3,7 | 170,0 |
| 04020307 | С-8; СК-8 | СН-288 | 3,7 | 183,4 |
| 04020308 | С-10; СК-10 | СН-360 | 3,7 | 196,4 |
| 04020309 | С-12; СК-12 | СН-432 | 3,7 | 217,6 |
| 04020310 | С-14; СК-14 | СН-504 | 3,7 | 236,9 |
| 04020311 | С-16; СК-16 | СН-576 | 3,7 | 258,3 |
| 04020312 | С-18; СК-18 | СН-648 | 4,0 | 269,5 |
| 04020313 | С-20; СК-20 | СН-720 | 4,0 | 288,6 |
| 04020314 | С-24; СК-24 | СН-864 | 4,0 | 312,6 |
| 04020315 | С-28; СК-28 | СН-1008 | 4,0 | 342,1 |
| 04020316 | С-32; СК-32 | СН-1152 | 4,0 | 371,6 |

040204 Замена аккумуляторных батарей напряжением 220 В типа С; СК (с их разборкой) на аккумуляторные батареи типа СН из 108-118 элементов

| № позиции | Тип аккумуляторной батареи | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  | заменяемой | устанавливаемой |  | 01 |
| 04020401 | С-1; СК-1 | ЗСН-36 | 3,7 | 178,3 |
| 04020402 | С-2; СК-2 | СН-72 | 3,7 | 189,3 |
| 04020403 | С-3; СК-3 | СН-108 | 3,7 | 202,2 |
| 04020404 | С-4; СК-4 | СН-144 | 3,7 | 215,9 |
| 04020405 | С-5; СК-5 | СН-180 | 3,7 | 239,8 |
| 04020406 | С-6; СК-6 | СН-216 | 3,7 | 265,7 |
| 04020407 | С-8; СК-8 | СН-288 | 3,7 | 283,2 |
| 04020408 | С-10; СК-10 | СН-360 | 3,7 | 306,1 |
| 04020409 | С-12; СК-12 | СН-432 | 3,7 | 333,2 |
| 04020410 | С-14; СК-14 | СН-504 | 3,7 | 361,8 |
| 04020411 | С-16; СК-16 | СН-576 | 3,7 | 394,7 |
| 04020412 | С-18; СК-18 | СН-648 | 4,0 | 420,4 |
| 04020413 | С-20; СК-20 | СН-720 | 4,0 | 441,1 |
| 04020414 | С-24; СК-24 | СН-864 | 4,0 | 469,7 |
| 04020415 | С-28; СК-28 | СН-1008 | 4,0 | 506,9 |
| 04020416 | С-32; СК-32 | СН-1152 | 4,0 | 566,6 |

040205 Замена аккумуляторных батарей напряжением 220 В типа С; СК (с их разборкой) на аккумуляторные батареи типа СН из 120-130 элементов

| № позиции | Тип аккумуляторной батареи | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  | заменяемой | устанавливаемой |  | 01 |
| 04020501 | C-1; CK-1 | ЗСН-36 | 3,7 | 199,1 |
| 04020502 | С-2; СК-2 | СН-72 | 3,7 | 210,8 |
| 04020503 | С-3; СК-3 | СН-108 | 3,7 | 226,6 |
| 04020504 | С-4; СК-4 | СН-144 | 3,7 | 245,2 |
| 04020505 | С-5; СК-5 | СН-180 | 3,7 | 267,6 |
| 04020506 | С-6; СК-6 | СН-216 | 3,7 | 295,2 |
| 04020507 | С-8; СК-8 | СН-288 | 3,7 | 315,7 |
| 04020508 | С-10; СК-10 | СН-360 | 3,7 | 341,5 |
| 04020509 | С-12; СК-12 | СН-432 | 3,7 | 370,3 |
| 04020510 | С-14; СК-14 | СН-504 | 3,7 | 402,8 |
| 04020511 | С-16; СК-16 | СН-576 | 3,7 | 439,3 |
| 04020512 | С-18; СК-18 | СН-648 | 4,0 | 469,2 |
| 04020513 | С-20; СК-20 | СН-720 | 4,0 | 490,4 |
| 04020514 | С-24; СК-24 | СН-864 | 4,0 | 523,2 |
| 04020515 | С-28; СК-28 | СН-1008 | 4,0 | 563,7 |
| 04020516 | С-32; СК-32 | СН-1152 | 4,0 | 631,2 |

040206 Замена аккумуляторных батарей типа С; СК на аккумуляторные батареи типа EAN

Замена аккумуляторных батарей напряжением 24 В типа С; СК (с их разборкой) на аккумуляторные батареи типа EAN из 12 элементов.

| № позиции | Тип аккумуляторной батареи | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  | заменяемой | устанавливаемой |  | 01 |
| 04020601 | С-3; СК-3 | 2ЕАМ-55 | 3,5 | 95,7 |
| 04020602 | С-4; СК-4 | 3EAN-55 | 3,5 | 102,4 |
| 04020603 | С-5; СК-5 | 4EAN-55 | 3,5 | 108,6 |
| 04020604 | С-6; СК-6 | 5EAN-55 | 3,5 | 123,4 |
| 04020605 | С-8; СК-8 | 6EAN-55 | 3,5 | 134,9 |
| 04020606 | С-10; СК-10 | 5EAN-70 | 3,5 | 140,1 |
| 04020607 | С-12; СК-12 | 6EAN-70 | 3,5 | 144,1 |
| 04020608 | С-14; СК-14 | 7EAN-70 | 3,5 | 147,9 |
| 04020609 | С-16; СК-16 | 6EAN-100 | 3,5 | 152,6 |
| 04020610 | С-18;СК-18 | 7EAN-100 | 4,0 | 148,3 |
| 04020611 | С-20; СК-20 | 8EAN-100 | 4,0 | 155,4 |
| 04020612 | С-24; СК-24 | 9EAN-100 | 4,0 | 169,3 |
| 04020613 | С-28; СК-28 | 10EAN-100 | 4,0 | 172,1 |
| 04020614 | С-32; СК-32 | 12EAN-100 | 4,0 | 178,0 |

040207 Замена аккумуляторных батарей напряжением 48-60 В типа С; СК (с их разборкой) на аккумуляторные батареи типа EAN из 24-30 элементов

| № позиции | Тип аккумуляторной батареи | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  | заменяемой | устанавливаемой |  | 01 |
| 04020701 | С-3; СК-3 | 2EAN-55 | 3,5 | 123,4 |
| 04020702 | С-4; СК-4 | 3EAN-55 | 3,5 | 132,9 |
| 04020703 | С-5; СК-5 | 4EAN-55 | 3,5 | 142,1 |
| 04020704 | С-6; СК-6 | 5EAN-55 | 3,5 | 160,8 |
| 04020705 | С-8; СК-8 | 6EAN-55 | 3,5 | 179,6 |
| 04020706 | С-10; СК-10 | 5EAN-70 | 3,5 | 188,6 |
| 04020707 | С-12; СК-12 | 6EAN-70 | 3,5 | 196,3 |
| 04020708 | С-14; СК-14 | 7EAN-70 | 3,5 | 205,3 |
| 04020709 | С-16; СК-16 | 6EAN-100 | 3,5 | 220,5 |
| 04020710 | С-18; СК-18 | 7EAN-100 | 4,0 | 221,2 |
| 04020711 | С-20; СК-20 | 8EAN-100 | 4,0 | 229,9 |
| 04020712 | С-24; СК-24 | 9EAN-100 | 4,0 | 248,3 |
| 04020713 | С-28; СК-28 | 10EAN-100 | 4,0 | 254,6 |
| 04020714 | С-32; СК-32 | 12EAN-100 | 4,0 | 267,8 |

040208 Замена аккумуляторных батарей напряжением 110 В типа С; СК (с их разборкой) на аккумуляторные батареи типа EAN из 60-70 элементов

| № позиции | Тип аккумуляторной батареи | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  | заменяемой | устанавливаемой |  | 01 |
| 04020801 | С-3; СК-3 | 2EAN-55 | 3,5 | 166,6 |
| 04020802 | С-4; СК-4 | 3EAN-55 | 3,5 | 180,3 |
| 04020803 | C-5; CК-5 | 4EAN-55 | 3,5 | 195,3 |
| 04020804 | С-6; СК-6 | 5ЕAN-55 | 3,5 | 216,8 |
| 04020805 | С-8; СК-8 | 6EAN-55 | 3,5 | 236,0 |
| 04020806 | С-10; СК-10 | 5EAN-70 | 3,5 | 251,3 |
| 04020807 | C-12; CK-12 | 6EAN-70 | 3,5 | 271,2 |
| 04020808 | С-14; СК-14 | 7EAN-70 | 3,5 | 294,7 |
| 04020809 | С-16; СК-16 | 6EAN-100 | 3,5 | 306,7 |
| 04020810 | С-18; СК-18 | 7EAN-100 | 4,0 | 336,9 |
| 04020811 | С-20; СК-20 | 8EAN-100 | 4,0 | 351,8 |
| 04020812 | С-24; СК-24 | 9EAN-100 | 4,0 | 381,7 |
| 04020813 | С-28; СК-28 | 10EAN-100 | 4,0 | 416,9 |
| 04020814 | С-32; СК-32 | 12EAN-100 | 4,0 | 453,4 |

040209 Замена аккумуляторных батарей напряжением 220 В типа С; СК (с их разборкой) на аккумуляторные батареи типа EAN из 108-118 элементов

| № позиции | Тип аккумуляторной батареи | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  | заменяемой | устанавливаемой |  | 01 |
| 04020901 | С-3; СК-3 | 2EAN-55 | 3,7 | 250,5 |
| 04020902 | С-4; СК-4 | 3EAN-55 | 3,7 | 269,6 |
| 04020903 | С-5; СК-5 | 4ЕАN-55 | 3,7 | 292,5 |
| 04020904 | С-6; СК-6 | 5EAN-55 | 3,7 | 324,2 |
| 04020905 | С-8; СК-8 | 6EAN-55 | 3,7 | 347,6 |
| 04020906 | С-10; СК-10 | 5EAN-70 | 3,7 | 373,7 |
| 04020907 | С-12; СК-12 | 6EAN-70 | 3,7 | 405,9 |
| 04020908 | С-14; СК-14 | 7EAN-70 | 3,7 | 440,1 |
| 04020909 | С-16; СК-16 | 6EAN-100 | 3,7 | 483,0 |
| 04020910 | С-18; СК-18 | 7EAN-100 | 4,0 | 515,2 |
| 04020911 | С-20; СК-20 | 8EAN-100 | 4,0 | 538,7 |
| 04020912 | С-24; СК-24 | 9EAN-100 | 4,0 | 575,8 |
| 04020913 | С-28; СК-28 | 10EAN-100 | 4,0 | 619,6 |
| 04020914 | С-32; СК-32 | 12EAN-100 | 4,0 | 694,1 |

040210 Замена аккумуляторных батарей напряжением 220 В типа С; СК (с их разборкой) на аккумуляторные батареи типа EAN из 120-130 элементов

| № позиции | Тип аккумуляторной батареи | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на батарею |
| --- | --- | --- | --- |
|  | заменяемой | устанавливаемой |  | 01 |
| 04021001 | С-3; СК-3 | 2EAN-55 | 4,0 | 268,5 |
| 04021002 | С-4; СК-4 | 3EAN-55 | 4,0 | 289,5 |
| 04021003 | С-5; СК-5 | 4EAN-55 | 4,0 | 315,0 |
| 04021004 | С-6; СК-6 | 5EAN-55 | 4,0 | 347,3 |
| 04021005 | С-8; СК-8 | 6EAN-55 | 4,0 | 373,0 |
| 04021006 | С-10; СК-10 | 5EAN-70 | 4,0 | 402,0 |
| 04021007 | С-12; СК-12 | 6EAN-70 | 4,0 | 435,2 |
| 04021008 | С-14; СК-14 | 7EAN-70 | 4,0 | 473,0 |
| 04021009 | С-16; СК-16 | 6ЕАМ-100 | 4,0 | 518,5 |
| 04021010 | С-18; СК-18 | 7ЕАМ-100 | 4,0 | 572,2 |
| 04021011 | С-20; СК-20 | 8EAN-100 | 4,0 | 597,5 |
| 04021012 | С-24; СК-24 | 9EAN-100 | 4,0 | 638,7 |
| 04021013 | С-28; СК-28 | 10EAN-100 | 4,0 | 687,7 |
| 04021014 | С-32; СК-32 | 12EAN-100 | 4,0 | 770,5 |

0403 Модернизация аккумуляторных батарей

040301 Модернизация межэлементных соединений аккумуляторных батарей типа СН (замена медных перемычек с болтовыми соединениями на цельносварные свинцовые перемычки)

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип аккумулятора | Трудоемкость в чел.-ч на 10 перемычек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04030101 | СН-72; СН-108; СН-144; СН-180; СН-216; СН-288 | 6,6 |

0404 Изготовление деталей

040401 Изготовление винипластовых пружин

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип пружин | Трудоемкость в чел.-ч на 100 штук |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04040101 | И-1 | 3,0 |
| 04040102 | И-2 | 4,8 |

040402 Изготовление винипластовых (пластикатовых) прокладок

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Диаметр прокладки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на 100 штук |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04040201 | 50 | 0,35 |

040403 Отливка свинцовых деталей (соединительные полосы, свинцовые наконечники, прутки паяльного свинца)

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Наименование работ | Тип аккумулятора | Трудоемкость в чел.-ч на 10 штук |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04040301 | Отливка свинцовых соединительных полос | С-1; С-2; С-3; СК-1; СК-2; СК-3 | 0,97 |
| 04040302 | То же | С-4; С-5; С-6; С-8; С-10; СК-4; СК-5; СК-6; СК-8; СК-10 | 1,3 |
| 04040303 | » | С-12; С-14; С-16; СК-12; СК-14; СК-16 | 1,7 |
| 04040304 | » | С-18; С-20; СК-18; СК-20 | 2,1 |
| 04040305 | » | С-24; С-28; СК-24; СК-28 | 2,6 |
| 04040306 | » | С-32; С-36; С-40; С-44; С-48; СК-32; СК-36; СК-40; СК-44; СК-48 | 3,1 |
| 04040307 | Отливка свинцовых наконечников | Всех типов | 0,70 |

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Наименование работ | Тип аккумулятора | Трудоемкость в чел.-ч на 1 кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04040308 | Отливка прутков паяльного свинца | Всех типов | 0,17 |

0405 Ремонт элементного коммутатора аккумуляторной батареи

Снятие электродвигателя и редуктора. Очистка, дефектация. Ремонт электродвигателя без смены обмоток. Ремонт редуктора с заменой изношенных деталей. Чистка и шлифовка подвижной щетки и пластин. Сборка. Опробование.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на элементный коммутатор |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 04050101 | 17,8 |

Примечания к разделу 04:

1. При проведении уравнительного заряда аккумуляторной батареи к трудоемкости позиций 0401060101-0401060301 применяется коэффициент К=0,75.

2. При ремонте аккумуляторных батарей с заменой стеллажей или баков применяется трудоемкость позиций 0401010101-0401012001 на соответствующие типы аккумуляторов.

3. При ремонте аккумуляторных батарей в сдвоенном исполнении к трудоемкости позиций 0401010101-0401022001 на ремонт аккумуляторных батарей с типовым номером аккумулятора, уменьшенным в два раза, применяется коэффициент К=1,8.

4. Трудоемкость таблиц 040105, 040106, 040107, 040108, 040401, 040402, 040403 применяется дополнительно к трудоемкости таблиц 040101-040104.

5. В подразделе 0402 учтена трудоемкость на приведение аккумуляторных батарей в действие, проведение уравнительного заряда и контрольного разряда.

6. В подразделе 0402 учтена трудоемкость по замене аккумуляторных батарей, выполняемых в одну группу элементов. При выполнении ремонта аккумуляторных батарей напряжением 110-220 В по группам трудоемкость позиций 0402030101-0402051601 увеличивается в размере 4% за каждую последующую группу. Кроме того, за проведение в действие второй группы элементов и каждой последующей применяется дополнительно трудоемкость согласно таблице 040105.

7. При выполнении работ по замене аккумуляторных батарей в сдвоенном исполнении к трудоемкости на замену аккумуляторных батарей с типовым номером аккумулятора, уменьшенным в два раза, применяется коэффициент К=1,65.

8. Трудоемкость позиций 0401100101-0401102001 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0401010101-0401041001, 0402010101-0402101401.

9. Трудоемкость на демонтаж и монтаж применяется при определении трудоемкости законченной производством замены одного типа аккумуляторных батарей другим типом аккумуляторных батарей.

10. При выполнении работ по ремонту аккумуляторных батарей в условиях электрических сетей к трудоемкости применяется коэффициент К=1,2.

05 РЕМОНТ СИНХРОННЫХ КОМПЕНСАТОРОВ

0501 Разборочно-сборочные работы на синхронных компенсаторах

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности синхронного компенсатора, МВАр |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 3 | свыше 3 до 6 | свыше 6 до 10 | свыше 10 до 15 | свыше 15 до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 до 75 | свыше 75 до 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 05010101 | Проверка на газоплотность. Разборка с выводом ротора, очистка, дефектация. Сборка, заполнение корпуса водородом, восстановление газоплотности. Испытания, опробование | 181,6 | 218,6 | 276,4 | 309,9 | 333,0 | 443,5 | 448,5 | 729,6 |
| Средний разряд работ | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,5 |
| 05010102 | Проверка на газоплотность. Разборка без вывода ротора, очистка, дефектация. Сборка, заполнение корпуса водородом, восстановление газоплотности. Испытания, опробование | 121,5 | 145,7 | 165,3 | 207,0 | 200,8 | 265,0 | 287,5 | 424,6 |
| Средний разряд работ | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

0502 Ремонт узлов синхронных компенсаторов

050201 Статор

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности синхронного компенсатора, МВАр |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 3 | свыше 3 до 6 | свыше 6 до 10 | свыше 10 до 15 | свыше 15 до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 до 75 | свыше 75 до 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 05020101 | Переклиновка до 30% пазов статора | 43,7 | 48,7 | 52,9 | 62,4 | 77,9 | 95,2 | 103,9 | 124,6 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 05020102 | Переклиновка свыше 30% до 50% пазов статора | 67,4 | 70,2 | 79,4 | 93,4 | 112,6 | 138,4 | 155,9 | 162,1 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 05020103 | Переклиновка свыше 50% до 75% пазов статора | 89,7 | 89,9 | 101,4 | 121,4 | 142,1 | 173,1 | 199,1 | 209,0 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 05020104 | Переклиновка свыше 75% пазов статора | 94,2 | 100,4 | 112,9 | 138,4 | 160,1 | 190,3 | 207,8 | 242,3 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 05020105 | Перепайка одной головки лобовой части обмотки статора, восстановление изоляции | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 7,2 | 7,2 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 05020106 | Восстановление плотности корпуса синхронного компенсатора (в сборе) с предварительными и последующими испытаниями | — | — | — | — | — | 68,6 | 79,0 | 84,4 |
| Средний разряд работ | — | — | — | — | — | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 05020107 | Ремонт выводов обмотки статора с разборкой изоляторов, перепайкой и опрессовкой | — | — | — | — | — | 52,2 | 52,2 | 54,5 |
| Средний разряд работ | — | — | — | — | — | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 05020108 | Замена одного шнурового бандажа лобовой части верхнего слоя обмотки | 0,42 | 0,42 | 0,52 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,86 | 0,86 |
| Средний разряд работ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 05020109 | Замена одного шнурового бандажа лобовой части нижнего слоя обмотки | 0,68 | 0,68 | 0,94 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
| Средний разряд работ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 05020110 | Замена верхнего стержня | 52,3 | 52,3 | 54,3 | 58,0 | 58,0 | 68,1 | 68,1 | 82,0 |
| Средний разряд работ | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 05020111 | 3амена нижнего стержня | 31,3 | 31,3 | 35,5 | 39,1 | 39,1 | 41,9 | 41,9 | 49,2 |
| Средний разряд работ | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 05020112 | Переизолировка одной головки лобовой части обмотки | 0,73 | 0,73 | 0,94 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
| Средний разряд работ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 05020113 | Ремонт поврежденного зубца активной стали статора в зоне верхнего стержня в пределах одного пакета с приготовлением заполнителя | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 19,0 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 27,7 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 05020114 | Ремонт поврежденного зубца активной стали статора в зоне нижнего стержня в пределах одного пакета с приготовлением заполнителя | 39,7 | 51,0 | 51,0 | 53,7 | 60,4 | 60,4 | 70,9 | 70,9 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 05020115 | Ремонт газоохладителя с его выемкой (разборка, чистка, замена уплотняющей резины, промывка раствором соляной кислоты) |  | — | — | — | 61,2 | 77,9 | 91,7 | 98,7 |
| Средний разряд работ | — | — | — | — | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 05020116 | Ремонт газоохладителя без его выемки (снятие крышки, чистка трубной доски и крышки, замена уплотняющей резины, опрессовка, установка крышки) | — | — |  | — | 54,9 | 67,4 | 80,7 | 86,2 |
| Средний разряд работ | — | — | — | — | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 05020117 | Ремонт висциновых фильтров (разборка, дефектация, очистка, смазка) | — | — | 28,1 | 41,9 | — | — | — | — |
| Средний разряд работ | — | — | 2,8 | 3,0 | — | — | — | — |

050202 Ротор

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности синхронного компенсатора, МВАр |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 3 | свыше 3 до 6 | свыше 6 до 10 | свыше 10 до 15 | свыше 15 до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 до 75 | свыше 75 до 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 05020201 | Ремонт ротора со снятием полюсов, обмоток полюсов, межполюсных распорок, вентиляторов, ремонтом или заменой изоляционных шайб и восстановлением лакового покрытия | 146,0 | 177,3 | 229,4 | 314,7 | 376,5 | 450,0 | 523,3 | 638,2 |
| Средний разряд работ | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 05020202 | Ремонт полюса ротора с заменой корпусной изоляции и восстановлением лакового покрытия | 89,2 | 118,3 | 149,4 | 210,4 | 260,3 | 381,5 | 502,5 | 654,3 |
| Средний разряд работ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 05020203 | Ремонт полюса ротора с заменой витковой и корпусной изоляции и восстановлением лакового покрытия | 316,3 | 397,2 | 507,6 | 674,0 | 716,1 | 882,4 | 1 050,9 | 1 205,1 |
| Средний разряд работ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 05020204 | Замена контактных колец на втулке в сборе | 29,5 | 29,5 | 30,4 | 37,2 | 37,2 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
| Средний разряд работ | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 05020205 | Восстановление поверхности контактных колец проточкой с последующей шлифовкой | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 37,5 | 37,5 | 40,9 | 40,9 | 40,9 |
| Средний разряд работ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 05020206 | Ремонт щеточно-контактного аппарата без шлифовки контактных колец | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 12,5 | 17,5 | 30,7 | 30,7 | 34,7 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

050203 Газо-, водо- и масляная система

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности синхронного компенсатора, МВАр |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 3 | свыше 3 до 6 | свыше 6 до 10 | свыше 10 до 15 | свыше 15 до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 до 75 | свыше 75 до 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 05020301 | Устранение неплотностей газовой системы с предварительной и последующими проверками на газоплотность | — | — | — | — | — | 72,4 | 72,4 | 72,4 |
| Средний разряд работ | — | — | — | — | — | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 05020302 | Ремонт маслосистемы | — | — | 69,8 | 69,8 | 71,4 | 110,5 | 110,5 | 132,5 |
| Средний разряд работ | — | — | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 05020303 | Ремонт водосистемы | — | — | — | — | 57,0 | 65,5 | 79,1 | 79,1 |
| Средний разряд работ | — | — | — | — | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

050204 Возбудители синхронных компенсаторов

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам возбудителей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГП-750-750-75 | ВС-74/19-6 | ВС-74/11-6 | П-143/9К | ВС-55/24-6 | ВС-34/18 | ВБД-100-450 VI | ВВД-50-210 VI | ВБДО- 160-145 VI | ВВДО-50-27 VI |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 05020401 | Разборка с выводом якоря, очистка, дефектация. Устранение дефектов щеточного аппарата, коллектора, подшипников, шеек вала. Восстановление лакокрасочных покрытий статора и якоря. Сборка, испытания, опробование | 86,2 | 77,4 | 72,9 | 42,0 | 37,2 | 34,5 | — | — | — | — |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | — | — | — | — |
| 05020402 | Разборка с выводом якоря, снятие токоподводов, диодных колец, газоохладителя, очистка, устранение дефектов, восстановление лакокрасочного покрытия, сборка, испытания, опробование | — | — | — | — | — | — | 100,2 | 81,4 | — | — |
| Средний разряд работ | — | — | — | — | — | — | 3,5 | 3,5 | — | — |
| 05020403 | Разборка с выводом якоря, снятие диодных колец, очистка, устранение дефектов, восстановление лакокрасочного покрытия, сборка, испытания, опробование | — | — | — | — | — | — | — | — | 75,2 | 60,4 |
| Средний разряд работ | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,5 | 3,5 |
| 05020404 | Восстановление поверхности коллектора возбудителя проточкой с последующим продораживанием и шлифовкой | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 71,1 | 71,1 | 52,8 | — | — | — | — |
| Средний разряд работ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | — | — | — | — |

Примечания к разделу 05:

1. В позициях 0502011101-0502011108 не учтена трудоемкость по выемке и установке верхних стержней.

2. В настоящем разделе учтена трудоемкость на ремонт синхронных компенсаторов, установленных в производственных помещениях. При ремонте синхронных компенсаторов, установленных на открытой части подстанций, к трудоемкости применяется коэффициент К=1,25.

3. При замене свыше 3 рядом лежащих стержней к трудоемкости позиций 0502011001-0502011008 и 0502011101-0502011108 применяется коэффициент К=0,6 за каждый последующий стержень.

4. При ремонте свыше одного полюса ротора к трудоемкости позиций 0502020201-0502020208 и 0502020301-0502020308 применяется коэффициент К=0,7 за каждый последующий полюс.

5. Единицей измерения позиций 0502010701-0502010708 «Ремонт выводов обмотки статора с разборкой изоляторов, перепаковкой и опрессовкой» считать комплект выводов (6 штук).

6. В позициях 0502011001-0502011108 «Замена верхних и нижних стержней» учтена трудоемкость на переклиновку и переизолировку головки и замену шнурового бандажа лобовой части.

7. При выполнении работ по ремонту синхронных компенсаторов в условиях электрических сетей к трудоемкости применяется коэффициент К=1,2.

06 РЕМОНТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

0601 Выключатели воздушные

060101 Дугогасительное устройство

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВВБ-750; ВВБК-750; ВВД-750 | ВВБ-500; ВВБК-500 | ВВБ-330; ВВБК-330; ВВД-330 | ВВУ-110; ВВБ-220; ВВБК-220; ВВД-220 | ВВУ-35; ВВБ-110; ВВБК-110; ВВБМ-110 | ВНВ-330-40 | ВНВ-330-63 | ВНВ-500-40 | ВНВ-500-63 | ВНВ-750-40 | ВНВ-750-63 | ВОР-750 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 06010101 | Снятие и установка | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 21,8 | 21,8 | 52,1 | 55,4 | 52,1 | 55,4 | 52,1 | 55,4 | 59,2 |
| Средний разряд работ | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,4 |
| 06010102 | Разборка и сборка | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 25,8 | 25,8 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 34,7 |
| Средний разряд работ | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 06010103 | Ремонт | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 25,6 | 25,6 | 22,3 | 44,3 | 22,3 | 44,3 | 22,3 | 44,3 | 22,3 |
| Средний разряд работ | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |

060102 Шкаф управления, распределительный шкаф

Средний разряд работ - 4,4

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВВБ-750; ВВБК-750; ВВД-750 | ВВБ-500; ВВБК-500 | ВВБ-330; ВВБК-330; ВВД-330 | ВВУ-110; ВВБ-220; ВВБК-220; ВВД-220 | ВВУ-35; ВВБ-110; ВВБК-110; ВВБМ-110 | ВНВ-330-40 | ВНВ-330-63 | ВНВ-500-40 | ВНВ-500-63 | ВНВ-750-40 | ВНВ-750-63 | ВОР-750 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 06010201 | Разборка и сборка | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| 06010202 | Ремонт | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |

060103 Опорная колонка

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВВБ-750; ВВБК-750; ВВД-750 | ВВБ-500; ВВБК-500 | ВВБ-330; ВВБК-330; ВВД-330 | ВВУ-110; ВВБ-220; ВВБК-220; ВВД-220 | ВВУ-35; ВВБ-110; ВВБК-110; ВВБМ-110 | ВНВ-330-40 | ВНВ-330-63 | ВНВ-500-40 | ВНВ-500-63 | ВНВ-750-40 | ВНВ-750-63 | ВОР-750 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 06010301 | Ремонт | 14,0 | 10,8 | 9,6 | 4,5 | 2,5 | 11,2 | 11,2 | 12,7 | 12,7 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| Средний разряд работ | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |

060104 Элемент полюса выключателя

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВВ-15; ВВН-35; ВВН-35-2; ВВ-20 | ВВН-110; ВВШ-110 | ВВН-154; ВВШ-154 | ВВН-220-10; ВВН-220-15 | ВВН-330; ВВ-330-Б | ВВ-500 | ВВН-110 с ножевым отделителем | ВВН-154 с ножевым отделителем | ВВН-220 с ножевым отделителем |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 06010401 | Снятие и установка | 2,5 | 2,0 | 10,1 | 11,2 | 12,1 | 12,1 | 1,1 | 1,7 | 3,4 |
| Средний разряд работ | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |

060105 Элемент дугогасительной камеры

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВВ-15; ВВН-35; ВВН-35-2; ВВ-20 | BBH-110; ВВШ-110 | ВВН-154; ВВШ-154 | ВВН-220-10; ВВН-220-15 | ВВН-330; ВВ-330-Б | ВВ-500 | ВВН-110 с ножевым отделителем | ВВН-154 с ножевым отделителем | ВВН-220 с ножевым отделителем |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 06010501 | Разборка и сборка | 7,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 3,4 |
| Средний разряд работ | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 06010502 | Ремонт | 9,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 3,4 |
| Средний разряд работ | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |

060106 Элемент отделителя

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВВ-15; ВВН-35; ВВН-35-2; ВВ-20 | ВВН-110; ВВШ-110 | ВВН-154; ВВШ-154 | ВВН-220-10; ВВН-220-15 | ВВН-330; ВВ-330-Б | ВВ-500 | ВВН-ПО с ножевым отделителем | ВВН-154 с ножевым отделителем | ВВН-220 с ножевым отделителем |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 06010601 | Разборка и сборка | — | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | — | — | — |
| Средний разряд работ | — | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | — | — | — |
| 06010602 | Ремонт | — | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,1 | 5,1 | — | — | — |
| Средний разряд работ | — | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | — | — | — |

060107 Шкаф управления. Распределительный шкаф

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВВ-15; ВВН-35; ВВН-35-2; ВВ-20 | ВВН-110; ВВШ-110 | ВВН-154; ВВШ-154 | ВВН-220-10; ВВН-220-15 | ВВН-330; ВВ-330-Б | ВВ-500 | ВВН-110 с ножевым отделителем | ВВН-154 с ножевым отделителем | ВВН-220 с ножевым отделителем |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 06010701 | Разборка и сборка | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Средний разряд работ | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВВ-15; ВВН-35; ВВН-35-2; ВВ-20 | ВВН-110; ВВШ-110 | ВВН-154; ВВШ-154 | ВВН-220-10; ВВН-220-15 | ВВН-330; ВВ-330-Б | ВВ-500 | ВВН-110 с ножевым отделителем | ВВН-154 с ножевым отделителем | ВВН-220 с ножевым отделителем |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 06010702 | Ремонт | 4,5 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |

060108 Дутьевой клапан

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВВ-15; ВВН-35; ВВН-35-2; ВВ-20 | ВВН-110; ВВШ-110 | ВВН-154; ВВШ-154 | ВВН-220-10; ВВН-220-15 | ВВН-330; ВВ-330-Б | ВВ-500 | ВВН-110 с ножевым отделителем | ВВН-154 с ножевым отделителем | ВВН-220 с ножевым отделителем |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 06010801 | Ремонт | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 2,8 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Средний разряд работ | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |

060109 Привод ножа

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВВ-15; ВВН-35; ВВН-35-2; ВВ-20 | ВВН-110; ВВШ-110 | ВВН-154; ВВШ-154 | ВВН-220-10; ВВН-220-15 | ВВН-330; ВВ-330-Б | ВВ-500 | ВВН-110 с ножевым отделителем | ВВН-154 с ножевым отделителем | ВВН-220 с ножевым отделителем |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 06010901 | Ремонт | — | — | — | — | — | — | 5,1 | 5,1 | 20,0 |
| Средний разряд работ | — | — | — | — | — | — | 4,3 | 4,3 | 4,4 |

060110 Клапан отсечки

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВВ-15; ВВН-35; ВВН-35-2; ВВ-20 | ВВН-110; ВВШ-110 | ВВН-154; ВВШ-154 | ВВН-220-10; ВВН-220-15 | ВВН-330; ВВ-330-Б | ВВ-500 | ВВН-110 с ножевым отделителем | ВВН-154 с ножевым отделителем | ВВН-220 с ножевым отделителем |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 06011001 | Разборка, ремонт и сборка | 2,6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Средний разряд работ | 4,3 | — | — | — | — | — | — | — | — |

060111 Опорная колонка

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВВ-15; ВВН-35; ВВН-35-2; ВВ-20 | ВВН-110; ВВШ-110 | ВВН-154; ВВШ-154 | ВВН-220-10; ВВН-220-15 | ВВН-330; ВВ-330-Б | ВВ-500 | ВВН-110 с ножевым отделителем | ВВН-154 с ножевым отделителем | ВВН-220 с ножевым отделителем |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 06011101 | Ремонт | — | 1,7 | 2,5 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 4,5 |
| Средний разряд работ | — | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |

060112 Бетэловые резисторы

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВВ-15; ВВН-35; ВВН-35-2; ВВ-20 | ВВН-110; ВВШ-110 | ВВН-154; ВВШ-154 | ВВН-220-10; ВВН-220-15 | ВВН-330; ВВ-330-Б | ВВ-500 | ВВН-110 с ножевым отделителем | ВВН-154 с ножевым отделителем | ВВН-220 с ножевым отделителем |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 06011201 | Разборка, сборка с зачисткой бетэловых резисторов, установленных на модернизированных выключателях | — | 33,0 | 49,2 | 77,7 | 153,4 | — | — | — | — |
| Средний разряд работ | — | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | — | — | — | — |

060113 Ремонт без снятия и установки элементов полюса выключателя

Средний разряд работ - 4,4

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам выключателей |
| --- | --- |
|  | ВВН-110; ВВШ-110 | ВВН-154; ВВШ-154 | ВВН-220-10; ВВН-220-15 | ВВН-330; ВВ-330Б | ВВ-500 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06011301 | 81,0 | 119,3 | 163,9 | 197,7 | 251,4 |

060114 Модернизация выключателей

Средний разряд работ - 4,4

| № позиции | Содержание работ | Цепь модернизации | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам выключателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BBH-110; ВВШ-110 | BBH-154; ВВШ-154 | ВВН-220-10; ВВН-220-15 | ВВН-330; ВВ-330Б | ВВ-500 | Все типы включателей |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 06011401 | Установка бетэловых резисторов | Повышение отключающей способности | 33,0 | 49,2 | 77,7 | 153,4 | — | — |
| 06011402 | Модернизация контактной системы (проточка неподвижного и подвижного контактов, запрессовка и проточка нового сопла, изготовление стопорных колец) | Повышение отключающей способности | 67,7 | 101,3 | 135,2 | 236,5 | 304,2 | — |
| 06011403 | Модернизация контактов СБК | Повышение надежности | — | — | — | — | — | 15,1 |

060115 Дугогасительное устройство

Средний разряд работ - 4,4

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку для выключателей типа ВВГ-20; ВВОА-15 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06011501 | Снятие и установка | 7,4 |
| 06011502 | Разборка и сборка | 3,6 |
| 06011503 | Ремонт | 10,9 |

060116 Отделитель с приводом

Средний разряд работ - 4,4

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку для выключателей типа ВВГ-20; ВВОА-15 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06011601 | Разборка и сборка | 3,6 |
| 06011602 | Ремонт | 9,2 |

060117 Разъединитель с приводом

Средний разряд работ - 4,4

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку для выключателей типа ВВГ-20; ВВОА-15 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06011701 | Разборка и сборка | 9,2 |
| 06011702 | Ремонт | 23,2 |

060118 Шкаф управления

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку для выключателей типа ВВГ-20; ВВОА-15 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 06011801 | Разборка и сборка | 4,3 | 5,6 |
| 06011802 | Ремонт | 4,4 | 8,5 |

060119 Дутьевой клапан

Средний разряд работ - 4,4

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку для выключателей типа ВВГ-20; ВВОА-15 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06011901 | Ремонт | 9,2 |

060120 Токопроводы и воздухопроводы

Средний разряд работ - 4,4

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на фазу выключателя типа КАГ-24 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06012001 | Ремонт | 24,7 |

060121 Опорный изолятор

Средний разряд работ - 4,3

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на фазу выключателя типа КАГ-24 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06012101 | Замена | 4,9 |

060122 Выключатель нагрузки

Средний разряд работ - 4,4

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на фазу выключателя типа КАГ-24 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06012201 | Ремонт до 10% ламельных контактов | 96,4 |
| 06012202 | Ремонт свыше 10% ламельных контактов | 125,8 |

060123 Разъединитель

Средний разряд работ - 4,4

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на фазу выключателя типа КАГ-24 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06012301 | Ремонт до 10% ламельных контактов | 65,9 |
| 06012302 | Ремонт свыше 10% ламельных контактов | 95,7 |

060124 Испытания

Комплектация испытательного оборудования. Сборка и опробывание схемы. Измерения, испытания с оформлением результатов. Разборка схемы.

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на одну фазу выключателя напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 35 | 110-150 | 220 | 330 | 500 | 750 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 06012401 | Осмотр и оценка состояния изоляции выключателя | 0,28 | 0,56 | 0,75 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,9 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 06012402 | Измерение сопротивления изоляции | 0,47 | 0,65 | 0,75 | 0,94 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 06012403 | Испытание опорной изоляции выключателей повышенным напряжением частоты 50 Гц | 1,3 | 1,5 | — | — | — | — | — |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,5 | — | — | — | — | — |
| 06012404 | Осциллографирование воздушных выключателей | 1,9 | 2,8 | 5,6 | 6,6 | 7,5 | 9,4 | 11,3 |
| Средний разряд работ | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |

Примечания:

1. В позициях 0601010101-0601010112, 0601010201-0601010212, 0601010301-0601010312 учтена трудоемкость по устранению дефектов модуля при однократном его снятии и установке. При повторном снятии и установке модуля с устранением его дефектов трудоемкость указанных позиций увеличивается в размере 6 %.

2. Трудоемкость на ремонт крепежа учтена в трудоемкости на ремонт узлов.

3. При изготовлении резиновых прокладок применяется трудоемкость позиций 0602040501-0602040505, 0602040601-0602040605, 0602040701-0602040705.

4. Трудоемкость таблицы 060113 не должна применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 060104-060112.

5. Трудоемкость таблицы 060124 не может применяться дополнительно к трудоемкости подраздела 0601 на ремонт воздушных выключателей.

0602 Выключатели масляные

060201 Ремонт выключателей

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВМ-14; ВМ-16; ВМ-22; ВМ-23 | ВМП-10; ВМПП-10; ВМГ-133; ВМГ-10; ВМПЭ-10; ВМГП-10; ВММ-10; ВММ-10А; ВК-10 | МГ-10; МГ-20; МГГ-229; МГТ-10 | ВМК-110 | ММО-110 | ММГ-110 | ВМ-35; ВМД-35; ВМП-35; У-35; С-35 | МКП-35; ВМК-35 | МКП-110; У-110; МКП-160; ВМТ-110 | МКП-220; У-220; ВМТ-220 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 06020101 | I группа сложности ремонта- Слив масла, расшиновка, ремонт внешних контактных соединений, дефектация. Ремонт баков, арматуры, электроподогревателей. Разборка дугогасительных камер, ремонт контактной системы и шунтирующих сопротивлений, сборка и регулировка камер. Ремонт приводного механизма выключателя. Регулировка выключателя в сборе, заливка масла. Ремонт вводов, воздухоосушителей, опрессовка вводов | 9,9 | 29,7 | 103,4 | 76,7 | 95,2 | 61,7 | 30,7 | 27,5 | 103,4 | 190,8 |
| Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 06020102 | II группа сложности ремонта- Дефектация выключателя, разборка (сборка) механизма свободного расцепления и регулировка привода. Измерение скоростных характеристик и регулировочных данных выключателя и привода. Ремонт ввода с устранением течей, отбором проб масла и восстановлением внешних контактных соединений | 4,6 | 5,9 | 11,3 | 20,5 | 25,8 | 16,5 | 13,2 | 12,4 | 47,2 | 89,5 |
| Средний разряд работ | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
| 06020103 | III группа сложности ремонта- Дефектация выключателя, устранение течей масла, восстановление дефектных внешних контактов и соединений, регулировка привода, выставление уровней масла в баках и вводах | 1,9 | 3,5 | 5,0 | 10,0 | 11,3 | 9,9 | 5,8 | 5,5 | 19,7 | 37,5 |
| Средний разряд работ | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
| 06020104 | Замена катушки соленоида включения привода масляного выключателя | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 2,8 | 2,8 | 7,0 | 7,4 |
| Средний разряд работ | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 06020105 | Расшиновка и ошиновка масляного выключателя | — | — | — | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 1,4 | 1,4 | 2,9 | 4,2 |
| Средний разряд работ | — | — | — | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,7 |

060202 Ремонт приводов

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам приводов |
| --- | --- |
|  | ПС-10; ПС-20; ПРБА | ПП-67 | ПЭ-11; ПЭ-21; ППМ-10 | ШПС-30 | ШПС-30Б | ШПЭ-2 | ШПЭ-31; ШПЭ-33 | ШПЭ-42; ШПЭ-44 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 06020201 | 2,0 | 3,0 | 4,2 | 10,3 | 6,9 | 3,3 | 6,6 | 19,3 |
| Средний разряд работ | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |

060203 Маслонаполненные вводы

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку для выключателей напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 35 | 110 | 154 | 220 | 500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06020301 | Ремонт маслонаполненного ввода с устранением течей, отбором проб масла, заменой силикагеля воздухоосушителя, опрессовкой ввода, регулировкой уровней или давления во вводах, очисткой изоляции | — | 4,5 | 4,5 | 4,5 | — |
| Средний разряд работ | — | 2,8 | 2,8 | 2,8 | — |
| 06020302 | Замена маслонаполненного ввода | 2,8 | 10,3 | 13,5 | 24,5 | — |
| Средний разряд работ | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | — |
| 06020303 | Замена масла во вводе с последующим вакуумированием | — | 9,4 | 12,0 | 35,1 | — |
| Средний разряд работ | — | 2,7 | 2,7 | 2,7 | — |
| 06020304 | Ремонт влагосушителя на маслонаполненном вводе | — | 3,4 | 3,4 | 3,4 | — |
| Средний разряд работ | — | 2,9 | 2,9 | 2,9 | — |
| 06020305 | Изготовление прокладки резиновой наружным диаметром до 100 мм | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Средний разряд работ | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 06020306 | Изготовление прокладки резиновой наружным диаметром свыше 100 мм до 200 мм | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Средний разряд работ | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 06020307 | Изготовление прокладки резиновой наружным диаметром свыше 200 мм | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Средний разряд работ | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |

060204 Испытания

Комплектация приборов. Сборка схемы. Испытания, измерения с составлением протоколов. Разборка схемы.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на выключатели напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6-10 | 35 | 110-150 | 220-330 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 06020401 | Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей | 0,09 | 0,10 | 1,3 | 1,3 |
| 06020402 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, в т.ч. включающего и отключающего электромагнитов | 0,94 | 1,1 | 1.1 | 1,7 |
| 06020403 | Замер переходных сопротивлений контактов | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,7 |
| 06020404 | Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц опорной изоляции и изоляции выключателя относительно корпуса | 0,94 | 0,94 | 1,2 | 1,5 |
| 06020405 | Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц вторичных цепей и обмоток включающего и отключающего электромагнитов | 0,94 | 1,0 | 1,0 | 1,6 |
| 06020406 | Снятие временных (скоростных) характеристик | 0,75 | 0,94 | 1,1 | 1,4 |

Примечания:

1. Трудоемкость позиций 0602010401-0602010410, 0602010504-0602010510, 0602030102-0602030104, 0602030402-0602030404 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0602010101-0602010110, 0602010201-0602010210.

2. Трудоемкость позиций 0602030501-0602030705 распространяется на подраздел 0601 «Выключатели воздушные».

3. При восстановлении витков включающих катушек к приводам масляных выключателей применяется трудоемкость подраздела 0103 части 6 «Ремонт трансформаторов и реакторов».

4. При обработке трансформаторного масла применяется трудоемкость части 6 «Ремонт трансформаторов и реакторов».

5. Трудоемкость таблицы 060204 не может применяться дополнительно к трудоемкости подраздела 0602 на ремонт масляных выключателей.

0603 Выключатели электромагнитные и автоматические

060301 Ремонт выключателей

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | АВМ-15; АВ-20 с ручным приводом | АВМ-4; АВМ-10; АВ-4; АВ-10 с ручным приводом | АВМ-15; АВМ-20; АВ-15; АВ-20 с электрич. приводом | АВМ-4; АВМ-10; АВ-4; АВ-10 с электрич. приводом | А3100; АЕ2000; номинальный ток до 200 А | А3100; АЕ2100 с номинальным током 250 А и свыше | ВНП-17 | ВЭМ-6 2000 | ВЭМ-6 3200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 06030101 | I группа сложности ремонта- Расшиновка, разборка, дефектация выключателя, ремонт контактной системы, дугогасительных камер, приводного механизма и привода с заменой изношенных деталей. Сборка, регулировка, ошиновка и опробование | 8,2 | 6,8 | 11,9 | 11,6 | 2,4 | 3,3 | 10,9 | 28,5 | 35,7 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,8 | 5,1 | 3,8 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3Г8 |

Продолжение таблицы 060301

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на выключатель |
| --- | --- | --- |
|  |  | Э06; Э10; Э16; Э25; Э40 с ручным приводом | Э06; Э10; Э16; Э25; Э40 с электрическим приводом | А3700; BA-51; ВА-52 с ручным приводом номинальным током до 200 А | А3700; BA-51; ВА-52 с ручным приводом номинальным током 250 А и свыше | А3700; ВА-51; ВА-52 с электрическим приводом номинальным током до 200 А | А3700; ВА-51; ВА-52 с электрическим приводом номинальным током до 250 А и свыше | АП-50; АК-50 | АГП-30/42 | 2ВО-30-2П | 2ВО-30-3П |
|  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 06030101 | I группа сложности ремонта- Расшиновка, разборка, дефектация выключателя, ремонт контактной системы, дугогасительных камер, приводного механизма и привода с заменой изношенных деталей. Сборка, регулировка, ошиновка и опробование | 6,4 | 10,9 | 4,4 | 6,0 | 7,7 | 10,5 | 1,6 | 21,0 | 35,7 | 41,5 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | АВМ-15; АВМ-20; АВ-15; АВ-20 с ручным приводом | АВМ-4; АВ-4; АВМ-10; АВ-10 с ручным приводом | АВМ-15; АВ-15; АВМ-20; АВ-20 с электрическим приводом | АВМ-4; АВ-4; АВМ-10; АВ-10 с электрическим приводом |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 06030102 | II группа сложности ремонта- Дефектация выключателя, ремонт контактной системы и контактных соединений, регулировка и опробование | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,4 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 4,0 |

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам выключателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | А3100; АЕ2000 с ручным приводом номинальным током до 200 А | А3100; АЕ2000 с ручным приводом номинальным током 250 А и свыше | Э06; Э10; Э16; Э25; Э40 с ручным приводом | Э06; Э10; Э16; Э25; Э40 с электрическим приводом | А3700; BA-51; ВА-52 с ручным приводом номинальным током до 200 А | А3700; BA-51; ВА-52 с ручным приводом номинальным током 250 А и свыше | А3700; ВА-51; ВА-52 с электрическим приводом номинальным током до 200 А | А3700; ВА-51; ВА-52 с электрическим приводом номинальным током до 250А и свыше | АП-50; АК-50 | АГП-30/42 | 2ВО-30-2П | 2ВО-30-3П |
|  |  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 06030102 | II группа сложности ремонта- Дефектация выключателя, ремонт контактной системы и контактных соединений, регулировка и опробование | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 3,7 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 4,0 | 0,40 | — | 10,7 | 12,5 |
| Средний разряд работ | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,5 | — | 3,8 | 3,8 |

060302 Модернизация выключателей электромагнитных

| № позиции | Содержание работ | Цель модернизации | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку для выключателей ВЭМ-6-2000; ВЭМ-6-3200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 06030201 | Замена войлочных уплотнений на фторопластовые | Повышение надежности | 3,9 | 3,6 |
| 06030202 | Замена упорной планки толщиной 10 мм на упорную планку толщиной 29 мм с последующей регулировкой привода | Повышение надежности | 3,7 | 4,5 |
| 06030203 | Установка изолирующих экранов неподвижных контактов | Повышение надежности | 3,8 | 4,1 |
| 06030204 | Замена блок-контактов КСА, КБВ и КБО на блок-контакты БКМ | Повышение надежности | 3,8 | 4,8 |

Примечания:

1. В позициях 0603010108 и 0603010109 не учтена трудоемкость на переборку керамических пластин дугогасительного устройства. При переборке керамических пластин к трудоемкости применяется дополнительно трудоемкость в размере 14,71 чел.-ч за выключатель.

2. При выполнении работ по ремонту воздушных, масляных и электромагнитных выключателей в условиях электрических сетей к трудоемкости применяется коэффициент К=1,2.

07 РЕМОНТ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ, ОТДЕЛИТЕЛЕЙ И КОРОТКОЗАМЫКАТЕЛЕЙ

0701 Разъединители

070101 Ремонт разъединителей

I группа сложности ремонта

Осмотр, расшиновка. Ремонт главных ножей с разборкой, дефектацией, осмотром ламелей, подшипников, заменой изношенных деталей, регулировкой и замером переходного сопротивления контактов. Ремонт опорных и поворотных колонок с замером сопротивления изоляции изоляторов, их снятием, разборкой узла подпятника (опорного подшипника), заменой дефектных изоляторов, восстановлением армировочных швов. Ремонт приводного механизма и привода с разборкой рычагов, узлов сцепления, заменой изношенных деталей и регулировкой. Регулировка разъединителя в сборе, ошиновка, опробование.

II группа сложности ремонта

Ремонт главных ножей без разборки с замером переходного сопротивления контактов, заменой дефектных ламелей и регулировкой. Ремонт поворотных колонок без их разборки с проверкой сопротивления изоляции изоляторов, заменой дефектных изоляторов и восстановлением армировочных швов. Ремонт приводного механизма и привода без их разборки с проверкой работы блок контактов и сочленений. Ошиновка, регулировка и опробование.

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Тип разъединителя | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 07010101 | РЛНД-6; РЛН-6; РВ-6; РЛНД-10; РЛН-10; РВ-10; РВ-20 | 6,3 | 3,8 |
| 07010102 | РЛНД-35; РЛН-35; РНД-35 | 19,8 | 12,7 |
| 07010103 | РЛНД-110; РЛН-110; РЛНЗ-110; РОНЗ-110 | 29,3 | 18,5 |
| 07010104 | РЛНД-150 | 36,6 | 24,4 |
| 07010105 | РЛНЗ-150; РНДЗ-150 | 41,7 | 28,1 |
| 07010106 | РОНЗ-220 | 44,9 | 30,0 |
| 07010107 | РЛН-220 | 45,4 | 26,1 |
| 07010108 | РЛНД-220 | 42,9 | 28,8 |
| 07010109 | РЛНЗ-220 | 47,3 | 31,7 |
| 07010110 | РНД-330 | 73,2 | 48,5 |
| 07010111 | РОНЗ-330 | 90,5 | 60,5 |
| 07010112 | РЛНД-500 | 155,9 | 103,4 |
| 07010113 | РОНЗ-500 | 163,7 | 106,4 |
| 07010114 | РНВЗ-750П; РНВ-750П | 286,9 | 188,6 |
| 07010115 | РЛНД-750 | 256,6 | 170,0 |
| 07010116 | РВК-20 | 207,4 | 139,0 |
| 07010117 | РВПЗ-20 | 204,9 | 135,1 |

Примечание:

В трудоемкости I группы сложности ремонта таблицы 070101 не учтена трудоемкость на ремонт стационарных заземляющих ножей (СЗН). При наличии на разъединителе одного СЗН к трудоемкости применяется коэффициент К=1,1, а при двух СЗН - коэффициент К=1,25.

070102 Устранение дефектов ножей, блокировок, привода с последующей регулировкой разъединителя

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Тип разъединителя | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07010201 | РЛНД-6; РЛН-6; РВ-10; РЛН-10; РЛНД-10 | 0,78 |
| 07010202 | РЛНД-35; РЛН-35 | 2,7 |
| 07010203 | РЛНД-110; РЛН-110; РЛНЗ-110; РОНЗ-110 | 3,9 |
| 07010204 | РЛНД-150 | 5,1 |
| 07010205 | РЛНЗ-150 | 5,9 |
| 07010206 | РОНЗ-220 | 4,0 |
| 07010207 | РЛН-220 | 5,1 |
| 07010208 | РЛНД-220 | 6,0 |
| 07010209 | РЛНЗ-220 | 6,8 |
| 07010210 | РНД-330 | 10,0 |
| 07010211 | РОНЗ-330 | 21,2 |
| 07010212 | РЛНД-500 | 21,7 |
| 07010213 | РОНЗ-500 | 22,2 |
| 07010214 | PHBЗ-750; РНВ-750П | 39,4 |
| 07010215 | РЛНД-750 | 35,5 |

0702 Отделители

070201 Ремонт отделителей

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Тип отделителя | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07020101 | ОД-35; ОДЗ-35 | 13,6 |
| 07020102 | ОД-110М; ОДЗ-110М | 21,2 |
| 07020103 | ОД-150М | 31,7 |
| 07020104 | ОД-220М | 36,6 |

070202 Устранение дефектов ножей, блокировок, привода с последующей регулировкой отделителя

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Тип отделителя | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07020201 | ОД-35; ОДЗ-35 | 2,7 |
| 07020202 | ОД-110М; ОДЗ-110М | 4,3 |
| 07020203 | ОД-150М | 6,4 |
| 07020204 | ОД-220М | 7,4 |

0703 Короткозамыкатели

070301 Ремонт короткозамыкателей

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип короткозамыкателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07030101 | КЗ-35 | 9,1 |
| 07030102 | КЗ-110М | 7,6 |
| 07030103 | КЗ-150М | 9,1 |
| 07030104 | КЗ-220М | 10,5 |

070302 Устранение дефектов ножей, блокировок, привода с последующей регулировкой короткозамыкателя

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Тип короткозамыкателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07030201 | КЗ-35 | 1,9 |
| 07030202 | КЗ-110М | 1,6 |
| 07030203 | КЗ-150М | 1,9 |
| 07030204 | КЗ-220М | 2,1 |

08 РЕМОНТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

0801 Системы шин ЗРУ 6-10 кВ, ОРУ 35-750 кВ

080101 Ремонт систем шин ЗРУ 6-10 кВ, ОРУ 35-750 кВ

Очистка, дефектация. Устранение дефектов элементов системы шин, смазка контактных поверхностей. Проведение электрических измерений.

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Тип распределительного устройства | Трудоемкость в чел.-ч на 100 пог. м шин |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08010101 | ЗРУ-6-10 | 6,5 |
| 08010102 | ОРУ-35-220 | 10,7 |
| 08010103 | ОРУ-330-500 | 14,0 |
| 08010104 | ОРУ-750 | 17,5 |

080102 Замена изоляторов в поддерживающих и натяжных гирляндах ОРУ без опускания провода на землю

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Напряжение, кВ | Трудоемкость в чел.-ч на изолятор по типам гирлянд |
| --- | --- | --- |
|  |  | поддерживающая | натяжная |
|  |  | 01 | 02 |
| 08010201 | 35 | 2,9 | — |
| 08010202 | 110 | 3,5 | 2,9 |
| 08010203 | 150 | 6,5 | 4,5 |
| 08010204 | 220 | 6,5 | 6,2 |
| 08010205 | 330 | 8,7 | 8,0 |
| 08010206 | 500 | 14,0 | 13,1 |
| 08010207 | 750 | 22,4 | 21,3 |

080103 Определение теплового состояния контактных соединений с помощью тепловизора

Средний разряд работ - 6,0

| № позиции | Тип оборудования | Трудоемкость в чел.-ч на одно измерение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08010301 | Контактные соединения шинопроводов распредустройств (ЗРУ, КРУ, ОРУ) напряжением 0,4-330 кВ | 0,43 |

Примечания:

1. В таблице 080101 не учтена трудоемкость на замену изоляторов.

2. В таблице 080102 учтена трудоемкость на замену одного изолятора в гирлянде, при замене более одного изолятора трудоемкость увеличивается в размере 10 % за каждый последующий изолятор.

0802 КРУ 0,4-10 кВ

080201 Ремонт КРУ 0,4-10 кВ

I группа сложности ремонта

Очистка, дефектация. Ремонт металлоконструкций тележки, опорных катков, заземления, подвижных втычных контактов. Чистка изоляции, замена дефектных опорных изоляторов, регулировка хода тележки, механизмов вкатывания, фиксации и блокировки. Ремонт неподвижных контактных соединений. Проверка изоляции и ячейки. Ремонт заземляющих ножей, их привода и блокировки. Замена изношенных деталей. Электрические измерения, опробование.

II группа сложности ремонта

Дефектация, чистка изоляции, восстановление втычных контактных соединений тележки, силового кабеля и трансформатора тока. Регулировка хода тележки, опробование механизмов вкатывания, фиксации и блокировки. Регулировка заземляющих ножей. Электрические измерения. Опробование.

III группа сложности ремонта

Очистка. Устранение дефектов контактов, болтовых соединений, механизмов вкатывания выключателей. Электрические измерения.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Тип распределительного устройства | Трудоемкость в чел.-ч на ячейку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 08020101 | КРУ 0,4 | 2,9 | 1,4 | 0,33 |
| 08020102 | КРУ 6-10 | 5,2 | 2,5 | 0,56 |

0803 Сборки, панели напряжением 0,4 кВ

080301 Ремонт и замена сборок и панелей напряжением 0,4 кВ

I группа сложности ремонта

Разборка схемы, вскрытие выключателей. Очистка, дефектация. Устранение дефектов болтовых соединений, контактной системы выключателей. Замена дефектных дугогасительных камер. Регулировка приводов. Сборка выключателей и схемы. Опробования. Испытания.

II группа сложности ремонта

Очистка, осмотр контактов и болтовых соединений с последующей протяжкой. Испытания.

III группа сложности ремонта - Замена.

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на панель (сборку) по группам сложности |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 08030101 | ПСН | 11,9 | 0,78 | 6,0 |
| 08030102 | ПРС | 15,6 | 1,3 | 6,6 |

Примечания:

1. В позициях 0803010101 и 0803010201 учтена трудоемкость на ремонт коммутационной аппаратуры.

2. При ремонте панелей щитов постоянного тока применяется трудоемкость таблицы 080301.

3. При изготовлении сборок и панелей применяется трудоемкость таблицы 090301 части 8.

0804 Ремонт кабельных связей

080401 Установка соединительной муфты на кабеле напряжением до 10 кВ

Разделка концов кабеля. Соединение жил кабеля пайкой или термической сваркой. Установка муфты. Приготовление и заливка в муфту битумной массы (эпоксидного компаунда). Маркировка.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Марка муфты | Напряжение, кВ | Трудоемкость в чел.-ч на муфту при сечении жил кабеля, мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 16 | свыше 16 до 35 | свыше 35 до 70 | свыше 70 до 120 | свыше 120 до 185 | свыше 185 до 240 |
|  |  |  | Число жил в кабеле, шт. |
|  |  |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 08040101 | Эпоксидная СЭ | До 1 | 4,3 | 5,1 | 5,8 | 6,9 | 6,5 | 7,8 | 7,8 | 9,3 | 9,4 | 11,3 | 10,0 | 12,0 |
| 08040102 | Эпоксидная СЭ | Свыше 1 до 10 | 5,0 | — | 7,3 | — | 8,2 | — | 9,8 | — | 11,9 | — | 14,0 | — |
| 08040103 | Свинцовая СС | Свыше 1 до 10 | 7,5 | — | 8,6 | — | 9,9 |  | 11,6 | — | 14,0 | — | 16,4 | — |

080402 Замена концевой заделки силового кабеля

Удаление дефектной заделки. Разделка конца кабеля. Измерение сопротивления изоляции. Изолировка жил. Установка и крепление заделки. Оконцевание жил кабеля наконечниками. Прозвонка, маркировка и присоединение.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Марка муфты | Напряжение, кВ | Трудоемкость в чел.-ч на заделку при сечении жил кабеля, мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 16 | свыше 16 до 35 | свыше 35 до 70 | свыше 70 до 120 | свыше 120 до 185 | свыше 185 до 240 |
|  |  |  | Число жил в кабеле шт. |
|  |  |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 08040201 | Полиэтиленовая термоусаживаемая перчатка | До 1 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
| 08040202 | Резиновая перчатка без заполнителя | До 1 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,7 | 4,7 | 4,9 |
| 08040203 | Эпоксидная с трубками | До 1 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,7 | 5,9 |
| 08040204 | Сухая | До 1 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,4 | 3,7 |
| 08040205 | Сухая | Свыше 1 до 10 | 2,0 | — | 2,6 | — | 3,1 | — | 3,7 | — | 4,7 | — | 5,3 | — |
| 08040206 | Резиновая перчатка без заполнителя | Свыше 1 до 10 | 2,8 | — | 2,7 | — | 3,5 | — | 4,1 | — | 5,1 | — | 5,9 | — |
| 08040207 | Эпоксидная с трубками | Свыше 1 до 10 | 3,6 | — | 3,9 | — | 3,9 | — | 4,7 | — | 5,2 | — | 5,9 | — |
| 08040208 | Свинцовая перчатка | Свыше 1 до 10 | 4,5 | — | 4,8 | — | 5,6 | — | 6,5 | — | 8,1 | — | 9,1 | — |
| 08040209 | Из самосклеивающихся лент | до 10 | 2,8 | — | 2,9 | — | 3,3 | — | 3,7 | — | 4,4 | — | 5,0 | — |

080403 Замена силового кабеля

Освобождение кабеля от крепежа. Снятие кабеля и сматывание его на барабан (в бухту). Прокладка и закрепление нового кабеля. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. Маркировка кабеля.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Масса 1 м кабеля, кг | Трудоемкость в чел.-ч на 100 п.м. по видам прокладки |
| --- | --- | --- |
|  |  | по металлическим конструкциям и в лотках | в трубах, блоках и в коробах | по стенам с креплением накладными скобами | по потолку | в туннелях | в каналах |
|  |  | со сплошным креплением | с креплением на поворотах и в конце |  |  |  |  | без крепления | с креплением накладными скобами |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 08040301 | До 0,5 | 22,5 | 14,8 | 13,7 | 24,8 | 28,5 | 19,2 | 8,5 | 24,5 |
| 08040302 | Свыше 0,5 до 1,0 | 29,3 | 19,3 | 20,6 | 32,2 | 37,0 | 25,0 | 12,2 | 27,8 |
| 08040303 | Свыше 1,0 до 1,5 | 32,6 | 22,4 | 25,0 | 35,8 | 41,2 | 29,1 | 13,0 | 30,0 |
| 08040304 | Свыше 1,5 до 2,0 | 36,0 | 25,6 | 30,5 | 39,6 | 45,5 | 33,3 | 13,8 | 32,2 |
| 08040305 | Свыше 2,0 до 2,5 | 39,5 | 28,4 | 34,6 | 43,4 | 49,9 | 36,9 | 14,6 | 35,5 |
| 08040306 | Свыше 2,5 до 3,0 | 43,0 | 31,2 | 38,7 | 47,3 | 54,4 | 40,6 | 15,5 | 38,8 |
| 08040307 | Свыше 3,0 до 3,5 | 46,1 | 33,0 | 40,3 | 50,7 | 58,3 | 42,9 | 16,5 | 40,9 |
| 08040308 | Свыше 3,5 до 4,0 | 49,2 | 34,8 | 41,8 | 54,1 | 62,2 | 45,2 | 17,4 | 42,7 |
| 08040309 | Свыше 4,0 до 4,5 | 52,3 | 36,6 | 43,8 | 57,5 | 66,1 | 47,6 | 18,3 | 44,7 |
| 08040310 | Свыше 4,5 до 5,0 | 55,4 | 38,5 | 44,9 | 60,9 | 70,0 | 50,1 | 19,3 | 46,7 |
| 08040311 | Свыше 5,0 до 5,5 | 58,6 | 40,3 | 46,5 | 64,5 | 74,2 | 52,4 | 20,3 | 48,7 |
| 08040312 | Свыше 5,5 до 6,0 | 61,8 | 42,2 | 48,0 | 68,0 | 78,2 | 54,9 | 21,3 | 50,7 |
| 08040313 | Свыше 6,0 до 6,5 | 65,2 | 43,7 | 50,2 | 71,7 | 82,5 | 56,8 | 21,9 | 52,8 |
| 08040314 | Свыше 6,5 до 7,0 | 68,5 | 45,3 | 52,4 | 75,4 | 86,7 | 58,8 | 22,5 | 55,0 |
| 08040315 | Свыше 7,0 до 7,5 | 71,8 | 46,8 | 54,6 | 79,0 | 90,9 | 60,8 | 23,2 | 57,2 |
| 08040316 | Свыше 7,5 до 8,0 | 75,2 | 48,4 | 56,8 | 82,7 | 95,1 | 62,9 | 23,8 | 59,3 |
| 08040317 | Свыше 8,0 до 8,5 | 78,6 | 50,0 | 59,0 | 86,5 | 99,5 | 65,0 | 24,4 | 61,5 |
| 08040318 | Свыше 8,5 до 9,0 | 82,0 | 51,6 | 61,3 | 90,2 | 103,7 | 67,1 | 25,0 | 63,7 |
| 08040319 | Свыше 9,0 до 13,0 | 107,0 | 65,6 | 76,2 | 117,7 | 135,4 | 85,3 | 28,0 | 80,8 |
| 08040320 | Свыше 13,0 до 18,0 | 143,8 | 83,5 | 90,7 | 158,2 | 181,9 | 108,6 | 33,6 | 101,2 |
| 08040321 | Свыше 18,0 до 23,0 | 175,0 | 95,8 | 105,5 | 192,5 | 221,4 | 124,5 | 34,0 | 123,0 |
| 08040322 | Свыше 23,0 до 30,0 | 218,0 | 130,5 | 122,2 | 239,8 | 275,8 | 169,7 | 39,7 | 151,2 |

080404 Снятие соединительной муфты силового кабеля напряжением до 10 кВ

Перерезка кабеля с двух сторон. Освобождение и удаление дефектной муфты.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Марка муфты | Напряжение, кВ | Трудоемкость в чел.-ч на муфту при сечении жил кабеля, мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 16 | свыше 16 до 35 | свыше 35 до 70 | свыше 70 до 120 | свыше 120 до 185 | свыше 185 до 240 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 08040401 | Эпоксидная соединительная СЭ | До 1 | 0,45 | 0,54 | 0,73 | 1,1 | 1,4 | 1,4 |
| 08040402 | Свинцовая СС | Свыше 1 до 10 | 0,48 | 0,56 | 0,75 | 1,1 | 1,4 | 1,4 |

080405 Ремонт кабельных каналов

Средний разряд работ – 3,1

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 пог. м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08040501 | Вскрытие, закрытие. Очистка, устранение дефектов металлоконструкций. Восстановление маркировки | 2,2 |

080406 Изготовление медных кабельных наконечников

Разметка, вырубка заготовки, зачистка и сверление отверстий. Сгиб наконечника на оправе и лужение.

Средний разряд работ - 2,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на 10 наконечников при сечении кабеля, мм2 |
| --- | --- |
|  | до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 до 35 | свыше 35 до 50 | свыше 50 до 70 | свыше 70 до 90 | свыше 90 до 120 | свыше 120 до 150 | свыше 150 до 200 | свыше 200 до 300 | свыше 300 до 400 | свыше 400 до 500 | свыше 500 до 600 | свыше 600 до 700 | свыше 700 до 800 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08040601 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 4,0 |

080407 Отсоединение кабеля

Отсоединение жил кабеля.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на один конец при сечении кабеля, мм2 |
| --- | --- |
|  | до 16 | свыше 16 до 35 | свыше 35 до 70 | свыше 70 до 120 | свыше 120 до 185 | свыше 185 до 240 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 08040701 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,39 | 0,53 | 0,66 |

080408 Присоединение кабеля

Прозвонка, проверка сопротивления изоляции, маркировка и присоединение жил кабеля.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на один конец при сечении кабеля, мм2 |
| --- | --- |
|  | До 16 | свыше 16 до 35 | свыше 35 до 70 | свыше 70 до 120 | свыше 120 до 185 | свыше 185 до 240 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 08040801 | 0,25 | 0,30 | 0,38 | 0,49 | 0,66 | 0,82 |

080409 Снятие с кабеля верхнего джутового покрова

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Масса 1 м кабеля, кг | Трудоемкость в чел.-ч на 100 м кабеля |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08040901 | До 9,0 | 1,6 |
| 08040902 | от 9,0 до 30,0 | 2,4 |

Примечания:

1. При выполнении работ без снятия кабеля к трудоемкости таблицы 080403 применяется коэффициент К=0,6, а при снятии кабеля без прокладки нового - коэффициент К=0,4.

2. При установке и снятии соединительной муфты и концевых заделок на бронированных кабелях к трудоемкости таблиц 080401, 080402 и 080404 применяется коэффициент К=1,15.

3. При работе на высоте свыше 5 м от уровня пола к трудоемкости таблиц 080401, 080402, 080403 и 080404 применяются следующие коэффициенты;

| Высота от уровня пола, м | Коэффициент |
| --- | --- |
| Свыше 5 до 8 | 1,05 |
| Свыше 8 до 15 | 1,10 |
| Свыше 15 до 30 | 1,25 |
| Свыше 30 до 60 | 1,40 |

4. При снятии дефектных заделок силового кабеля напряжением до 10 кВ к трудоемкости таблицы 080402 применяется коэффициент К=0,15, а при установке новой заделки - К=0,85.

5. Трудоемкость таблицы 080403 установлена на замену силового кабеля с применением приводных или ручных лебедок. При замене кабеля вручную применяется коэффициент К=1,15.

6. Трудоемкость таблиц 080407 и 080408 может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 080201, 080301, 080403.

0805 Рубильники

080501 Ремонт рубильников Р, РБ, РПБ, РПЦ, Р2000, ЯРВ, КЦЛС1

I группа сложности ремонта

Расшиновка, разборка, дефектация. Ремонт контактной системы и соединений. Замена изношенных деталей. Сборка, ошиновка, регулировка, опробование.

II группа сложности ремонта

Дефектация, восстановление изношенных деталей контактной системы. Регулировка, опробование.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Номинальный ток, А | Трудоемкость в чел.-ч на рубильник по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 08050101 | До 250 | 1,5 | 0,87 |

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Номинальный ток, А | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 08050102 | Свыше 250 до 600 | 1,9 | 1,1 |
| 08050103 | Свыше 600 до 1500 | 3,4 | 1,3 |
| 08050104 | Свыше 1500 до 5000 | 4,5 | 1,7 |

0806 Магнитные пускатели

080601 Ремонт магнитных пускателей

I группа сложности ремонта

Расшиновка, разборка, дефектация. Ремонт контактной системы, дугогасительных камер магнитопровода. Сборка, опробование.

II группа сложности ремонта

Дефектация, восстановление изношенных деталей контактной системы. Регулировка, опробование.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Тип магнитного пускателя | Номинальный ток, А | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 08060101 | ПМЕ | До 200 | 1,5 | 1,0 |
| 08060102 | ПАЕ; ПА | Свыше 200 до 400 | 2,0 | 1,4 |
| 08060103 | ПА; ПАЕ | Свыше 400 до 600 | 2,2 | 1,7 |

0807 Контакторы

080701 Ремонт контакторов типа КТВ, КТЭ, КТУ, КТП

I группа сложности ремонта

Расшиновка, разборка, дефектация. Ремонт контактной системы, дугогасительных камер и магнитопровода. Сборка. Регулировка, опробование.

II группа сложности ремонта

Дефектация, восстановление изношенных деталей контактной системы. Регулировка, опробование.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Номинальный ток, А | Трудоемкость в чел.-ч на контактор по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 08070101 | До 250 | 1,8 | 1,2 |
| 08070102 | Свыше 250 до 600 | 2,3 | 1,6 |

0808 Разрядники

080801 Ремонт разрядников

Очистка поверхности и отверстий для стока воды, дефектация. Восстановление дефектных контактов, заземлений и защитного покрова. Ремонт армировки, измерение сопротивления элементов и изолирующих оснований.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Тип разрядника | Трудоемкость в чел.-ч на три фазы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08080101 | РВС-20 | 2,1 |
| 08080102 | РВС-35 | 4,0 |
| 08080103 | РВС-110 | 8,0 |
| 08080104 | РВС-150; РВМГ-150; РВС-220; РВМГ-220 | 15,7 |
| 08080105 | РВС-330; РВМГ-330; РВМК-330 | 22,7 |
| 08080106 | РВМГ-500; РВМК-500 | 30,9 |

080802 Замена разрядника

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Тип разрядника | Трудоемкость в чел.-ч на один элемент разрядника в зависимости от способа производства работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | без снятия растяжек | со снятием растяжек |
|  |  | 01 | 02 |
| 08080201 | РВС-20 | 0,84 | — |
| 08080202 | РВС-35 | 1,1 | — |
| 08080203 | РВС-110 | 2,1 | 20,7 |
| 08080204 | РВС-150; РВМГ-150; РВС-220; РВМГ-220 | 3,0 | 20,7 |
| 08080205 | РВС-330; РВМГ-330; РВМК-330 | 3,8 | — |
| 08080206 | РВМГ-500; РВМК-500 | 4,0 | — |

080803 Испытания

Подбор приборов и оборудования. Сборка схемы. Измерения с составлением протоколов. Разборка схемы.

Средний разряд работ - 5,5

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на одно измерение разрядников напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 10 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08080301 | Измерение сопротивления элементов | 0,28 | 0,38 | 0,75 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,9 |
| 08080302 | Измерение тока проводимости | 0,47 | 0,75 | 1,1 | 2,0 | 2,7 | 3,9 | 4,7 |
| 08080303 | Измерение пробивного напряжения | 0,38 | 0,66 | 0,94 | 2,3 | 4,8 | 7,8 | 8,3 |

Примечание:

Трудоемкость таблицы 080803 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 080801 на ремонт разрядников.

0809 Высокочастотные заградители

080901 Ремонт высокочастотных заградителей

Очистка, дефектация. Восстановление контактных соединений и замена изношенных элементов. Настройка.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип заградителя | Трудоемкость в чел.-ч на заградитель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08090101 | ВЗ-630 | 3,3 |
| 08090102 | ВЗ-1000 | 4,5 |
| 08090103 | ВЗ-2000 | 5,7 |

080902 Замена заградителя на порталах

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Напряжение, кВ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08090201 | 35 | 4,7 |
| 08090202 | 110 | 5,1 |
| 08090203 | 150 | 6,1 |
| 08090204 | 220-500 | 7,0 |

0810 Конденсаторы связи

081001 Ремонт конденсаторов связи

Очистка, дефектация. Проверка вертикальности установки, восстановление дефектных контактных соединений и заземлений. Измерение сопротивления изоляции.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Тип конденсатора | Трудоемкость в чел.-ч на конденсатор при напряжении сети, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 35 | 110 | 150 | 220 | 380 | 500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 08100101 | СМР-66 | 1,8 | 2,9 | 4,1 | 5,1 | — | — |
| 08100102 | СМР-110 | — | 1,6 | 2,8 | 2,8 | — | — |
| 08100103 | СМР-133 | — | — | — | — | — | — |

0811 Закрытые шинопроводы собственных нужд напряжением 0,4-6 кВ

081101 Ремонт закрытых шинопроводов собственных нужд напряжением 0,4-6 кВ

I группа сложности ремонта

Разборка, чистка, дефектация. Замена дефектных изоляторов. Ремонт контактных соединений и заземлений с проверкой переходных сопротивлений. Ремонт коробов и их уплотнений. Сборка, высоковольтные испытания.

II группа сложности ремонта

Вскрытие до 20% коробов, дефектация. Восстановление дефектных контактных соединений и заземлений. Сборка.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Напряжение шинопровода, кВ | Трудоемкость в чел.-ч на 100 погонных метров по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 08110101 | 0,4 | 27,5 | 11,0 |
| 08110102 | 6,0 | 45,7 | 18,2 |

09 РЕМОНТ СЕТЕЙ ОСВЕЩЕНИЯ

0901 Осветительная арматура

090101 Ремонт светильников

Разборка, чистка, дефектация. Замена дефектных деталей и контактных соединений. Изолирование мест контактных соединений. Замена ламп и опробование "на зажигание".

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Наименование осветительной арматуры | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09010101 | Прожектор | 2,8 |
| 09010102 | Светильник с люминесцентными лампами | 1,6 |
| 09010103 | Светильник с ртутными лампами | 2,2 |
| 09010104 | Светильник, установленный на опоре, дымовой трубе | 3,8 |
| 09010105 | Светильник с лампами накаливания закрытого исполнения | 0,62 |
| 09010106 | Светильник с лампами накаливания открытого исполнения | 0,42 |

090102 Замена светильников

Снятие старого светильника. Установка и крепление нового светильника. Присоединение к сети. Изолировка мест соединений. Установка ламп и опробование "на зажигание".

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Наименование осветительной арматуры | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09010201 | Прожектор | 1,9 |
| 09010202 | Светильник с люминесцентными лампами | 1,1 |
| 09010203 | Светильник с ртутными лампами | 1,6 |
| 09010204 | Светильник, установленный на опоре, дымовой трубе | 1,7 |
| 09010205 | Светильник с лампами накаливания закрытого исполнения | 0,89 |
| 09010206 | Светильник с лампами накаливания открытого исполнения | 0,74 |

090103 Ремонт щитков освещения

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Наименование осветительной арматуры | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09010301 | Выключатель автоматический в сетях освещения | 0,93 |
| 09010302 | Щиток освещения | 3,2 |
| 09010303 | Щиток аварийного освещения | 2,4 |

090104 Замена ламп, щитков освещения и арматуры освещения

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Наименование осветительной арматуры | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09010401 | Арматура освещения (выключатели, вилки, розетки, предохранители) | 0,26 |
| 09010402 | Выключатель автоматический в сетях освещения | 0,36 |
| 09010403 | Лампа люминесцентная | 0,12 |
| 09010404 | Лампа накаливания светильника закрытого исполнения | 0,44 |
| 09010405 | Лампа накаливания светильника открытого исполнения | 0,17 |
| 09010406 | Лампа ртутная | 0,29 |
| 09010407 | Лампа светильника, установленного на опоре, дымовой трубе | 0,53 |
| 09010408 | Щиток освещения | 1,6 |
| 09010409 | Щиток аварийного освещения | 1,6 |

Примечание:

В таблицах 090101, 090102 и позициях 09010401-0901040701 учтена трудоемкость при производстве работ на высоте до 4 м. При выполнении работ на высоте свыше 4 м к трудоемкости применяются следующие коэффициенты: свыше 4 м до 20 м - К=1,1; свыше 20 м до 30 м - К=1,15; свыше 30 м до 60 м - К=1,3; свыше 60 м до 150 м - К=1,5; свыше 150 м до 200 м -К=1,6; свыше 200 м до 350 м - К=1,9.

0902 Трансформаторы понижающие

090201 Ремонт и замена трансформаторов понижающих

I группа сложности ремонта

Снятие (установка) трансформатора, вскрытие, очистка, дефектация. Замена клеммника, перепайка наконечников выводов. Замер сопротивления изоляции. Сборка.

II группа сложности ремонта – Замена

Средний разряд работ - 4,3

| № позиции | Нормальная мощность, кВА | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 09020101 | От 0,25 до 1,0 | 2,0 | 0,48 |
| 09020102 | Свыше 1,0 | 2,3 | 0,58 |

090202 Испытания понижающих трансформаторов

Испытание и оформление результатов.

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на трансформаторы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09020201 | Испытание изоляции обмоток понижающих трансформаторов | 0,27 |

Примечание:

Трудоемкость позиции 0902020101 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 090201 на ремонт трансформаторов понижающих.

0903 Установка точек освещения

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на одну точку освещения |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 09030101 | 2,4 |

Примечания:

1. При замене кабеля проводки в сетях освещения применяется трудоемкость таблицы 090101 части 8.

2. При замене защитных труб применяется трудоемкость таблицы 090201 части 8.

0904 Гирлянды освещения

090401 Изготовление гирлянд для освещения топок котлов

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на гирлянду при количестве ламп в ней, шт. |
| --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 09040101 | 0,99 | 1,8 | 2,7 | 3,6 |

090402 Установка или снятие гирлянд освещения в топке котла

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на гирлянду при количестве ламп в ней, шт. |
| --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 09040201 | 0,99 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |

10 РЕМОНТ ЭЛЕКТРОЛИЗНОЙ УСТАНОВКИ

1001 Электролизеры

100101 Ремонт электролизеров

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, промывка асбестовой ткани диафрагменных рам, обезжиривание кислородной стороны рам и электродов, замена паронитовых прокладок с их изготовлением и смазкой графитом. Сборка, пропаривание, гидравлические испытания.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип электролизера | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 10010101 | СЭУ-4М | 305,0 |
| 10010102 | СЭУ-8М | 396,4 |
| 10010103 | ЭФ-12/6-10 | 518,5 |
| 10010104 | СЭУ-20М | 671,1 |

1002 Прочие работы

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Наименование работ | Тип электролизера | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 10020101 | Замена асбестовой ткани на раме | СЭУ-4М | 5,7 |
| 10020102 | То же | СЭУ-8М | 7,7 |
| 10020103 | » | ЭФ-12/6-10, СЭУ-20М | 8,1 |
| 10020201 | Очистка диафрагменной рамы от асбестового пуха промывкой и обезжиривание кислородной стороны рамы | СЭУ-4М | 2,1 |
| 10020202 | То же | СЭУ-8М | 2,7 |
| 10020203 | » | ЭФ-12/6-10, СЭУ-20М | 3,0 |

Примечания:

1. При ремонте электролизера без его разборки с заменой электролита и промывкой конденсатом применяется трудоемкость таблицы 100101 с коэффициентом К=0,15.

2. Трудоемкость позиций 1002020101-1002020301 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 100101.

1003 Аппараты и детали электролизной установки

100301 Ремонт аппаратов и деталей электролизной установки

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Наименование | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 10030101 | Аппарат контактный | 7,2 |
| 10030102 | Гидрозатвор | 8,6 |
| 10030103 | Колонка осушительная | 17,2 |
| 10030104 | Колонка разделительная | 34,5 |
| 10030105 | Огнепреградитель | 3,6 |
| 10030106 | Подогреватель водорода | 10,9 |
| 10030107 | Сепаратор | 5,7 |
| 10030108 | Сборник конденсата | 5,0 |
| 10030109 | Фильтр | 2,8 |
| 10030110 | Холодильник | 5,7 |

Примечания:

1. В позиции 1003010101 учтена трудоемкость на выгрузку и загрузку катализатора.

2. В позиции 1003010301 учтена трудоемкость на выгрузку и загрузку наполнителя.

1004 Ресиверы

100401 Ремонт ресиверов

I группа сложности ремонта

Перевод ресивера водорода (кислорода, углекислоты) на воздух. Установка (демонтаж) временных трубопроводов, такелажных устройств, пресса, инвентарных лесов. Очистка внутренних поверхностей от отложений, окраска. Демонтаж и монтаж арматуры, предохранительных клапанов и манометров. Техническое освидетельствование и гидравлические испытания.

II группа сложности ремонта

Перевод ресивера водорода (кислорода, углекислоты) на воздух. Установка (демонтаж) временных трубопроводов, такелажных устройств, пресса, инвентарных лесов. Демонтаж и монтаж арматуры, предохранительных клапанов и манометров. Внутренний осмотр.

Средний разряд работ-3,5

| № позиции | Объем, м3 | Рабочее давление, МПа | Трудоемкость в чел.-ч на штуку за ресивер по группам сложности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 10040101 | 20 | До 1,2 | 57,7 | 36,7 |

1005 Силовая часть тиристорного преобразователя с системой охлаждения

100501 Ремонт силовой части тиристорного преобразователя с системой охлаждения

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 10050101 | Осмотр, очистка, дефектация. Обтяжка болтовых соединений, замена прокладок в пробках полых шин и дефектных тиристоров, замена резиновых шлангов на водоподводах | 33,5 |

11 ПРОЧИЕ РАБОТЫ

1101 Заземляющие устройства

Подготовительные работы. Сборка схемы. Измерения с оформлением результатов. Разборка схемы.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование работ | Единица измерения | Трудоемкость в чел.-ч на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 11010101 | Проверка соединения заземлителей с заземляющими элементами | 100 соединений | 7,3 |
| 11010102 | Проверка состояния заземлителей | 10 заземлений | 0,75 |
| Измерения сопротивлений заземляющих устройств |
| 11010103 | Измерения полного сопротивления петли фаза-нуль | 1 измерение | 1,7 |
| 11010104 | Определение удельного сопротивления грунта | То же | 1,0 |
| 11010105 | Измерение сопротивления локального контура заземления | » | 1,6 |

1102 Опорные и подвесные изоляторы

110201 Испытания опорных и подвесных изоляторов

Подготовительные работы. Сборка схемы. Измерения, испытания с оформлением результатов. Разборка схемы

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 изоляторов напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 10 | 20-30 | 110-150 | 220-330 | 500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 11020101 | Измерение сопротивления изоляции | 0,38 | 0,56 | 0,75 | 0,91 | 0,94 |
| Средний разряд работ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 |
| 11020102 | Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц | 0,85 | 1,5 | — | — | — |
| Средний разряд работ | 4,0 | 4,0 | — | — | — |

1103 Силовые кабельные линии

110301 Испытание силовых кабельных линий

Сборка схемы измерений и испытаний. Измерения или испытания с составлением протоколов. Разборка схемы.

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 измерение кабельных линий напряжением, кВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1 | 6-10 | 35-110 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 11030101 | Измерение сопротивления изоляции | 0,94 | 1,0 | 1,1 |
| 11030102 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением | — | 1,7 | 2,4 |
| 11030103 | Измерение активного сопротивления жил с определением места повреждения кабеля | 1,1 | 1,7 | 1,8 |
| 11030104 | Уточнение места повреждения кабеля | 2,2 | 2,8 | 3,0 |

1104 Средства защиты

110401 Испытание с оформлением результатов

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на единицу средства защиты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 11040101 | Испытание диэлектрических перчаток, бот, калош (на одну пару), повышенным напряжением | 0,39 |
| 11040102 | Испытание измерительной штанги повышенным напряжением до 110 кВ | 0,49 |
| 11040103 | То же, напряжением 220-750 кВ | 0,88 |
| 11040104 | Испытание изолирующей штанги (оперативной штанги) повышенным напряжением до 35 кВ включительно | 0,49 |
| 11040105 | То же, повышенным напряжением до 110 кВ | 0,69 |
| 11040106 | То же, повышенным напряжением до 220-750 кВ | 0,98 |
| 11040107 | Испытания указателей напряжения повышенным напряжением до 1000 В включительно | 0,39 |
| 11040108 | То же, повышенным напряжением 6-100 кВ | 0,79 |
| 11040109 | Испытание изолирующих клешей повышенным напряжением до 1000 В включительно | 0,39 |
| 11040110 | То же, повышенным напряжением 2-35 кВ | 0,59 |
| 11040111 | Испытания электроизолирующих клещей повышенным напряжением до 1000 В включительно | 0,39 |
| 11040112 | То же, повышенным напряжением 2-10 кВ | 0,59 |
| 11040113 | Испытания слесарного инструмента с изолирующими рукоятками повышенным напряжением | 0,30 |
| 11040114 | Испытания кабеля (удлинителя) электрофицированного инструмента | 0,30 |

Примечания к разделу 11:

1. Трудоемкость таблицы 110201 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблиц 080101, 080102, 081101 (I группа сложности ремонта) на замену изоляторов, ремонт системы шин и закрытых шинопроводов.

2. Трудоемкость позиций 1103010101-1103010103 не может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 080402 на замену концевой заделки силового кабеля.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Ремонт турбогенераторов

02 Ремонт машин постоянного тока

03 Ремонт электродвигателей

04 Ремонт аккумуляторных батарей

05 Ремонт синхронных компенсаторов

06 Ремонт выключателей

07 Ремонт разъединителей, отделителей и короткозамыкателей

08 Ремонт распределительных устройств

09 Ремонт сетей освещения

10 Ремонт электролизной установки

11 Прочие работы