МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЭС РОССИИ"

УКРУПНЕННЫЕ НОРМЫ ВРЕМЕНИ НА РЕМОНТ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

2000г.

Укрупненные нормы времени разработаны отделом нормирования труда на электростанциях АО "ЦОТэнерго", предназначены для нормирования труда рабочих, занятых на работах по капитальному и текущему ремонту гидротехнических сооружений гидроэлектростанций и носят рекомендательный характер.

Общая часть

1. Укрупненные нормы времени предназначены для нормирования труда рабочих, занятых на работах по ремонту гидротехнических и водохозяйственных сооружений, рекомендуются для применения на предприятиях Министерства энергетики Российской Федерации.

2. Нормами настоящего Сборника предусмотрены работы по ремонту гидротехнических и водохозяйственных сооружений: плотин, дамб, откосов, коллекторов и т.п.

В нормах учтены специфические условия ремонта гидротехнических сооружений гидроэлектростанций.

3. В основу разработки норм времени положены следующие материалы:

- технические расчеты;

- результаты анализа существующей организации труда на предприятиях отрасли;

- Методические положения по нормированию труда рабочих в народном хозяйстве, м. НИИ труда, 1987 г.

4. Нормы времени установлены на звено (бригаду) или одного исполнителя соответственно составу работ и указаны в человеко-часах на соответствующий измеритель.

5. Кроме основных операций перечисленных в содержании работ нормами учтено время на:

- получение задания на работу, получение приспособлений и инструмента и сдачу их по окончании работы;

- подготовка и содержание в порядке рабочего места на протяжении рабочей смены;

- перемещение материалов в пределах рабочей зоны до 50 м (за исключением случаев особо оговоренных в параграфах сборника);

- подъем, спуск и горизонтальное перемещение в пределах рабочей зоны (с помощью кранов, подъемников и лебедок) материалов, конструкций, а также демонтированных конструкций и мусора;

- строповка, расстраповка, подвеска и снятие монтажных приспособлений;

- отдых и личные надобности в течение рабочей смены.

6. Нормами не учтено время на:

- оформление наряд допуска, допуск к работе, сдачу наряда в конце смены и закрытие наряда после окончания ремонтных работ;

- погрузку, разгрузку и перемещение грузов за пределами рабочей зоны.

7. Нормами времени не учтена и нормируется отдельно работа машинистов и водителей дорожно-строительных машин и автомобилей (за исключением особо оговоренных в параграфах сборника).

8. Нормами времени предусмотрено применение готовых изделий и конструкций, а также бетонного и цементного раствора.

В отдельных случаях при небольшой потребности в строительных материалах предусмотрено изготовление их в построечных условиях, что особо оговорено в составах работ.

9. Время на выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ в соответствии с требованиями ПТБ и ПТЭ, проводимых на рабочем месте перед началом работ, составляет 0,2 чел.-час. на одного исполнителя.

10. Норы времени разработаны на выполнение работ при положительных температурах воздуха в летние месяцы. При выполнении работ в зимних условиях при отрицательной температуре наружного воздуха, нормы времени определяются с коэффициентами предусмотренными ЕНиР, Общая часть, табл. I.

11. Приведенные в нормах пределы числовых показателей, в которых

указано "до", следует принимать - включительно.

12. Нормы выпуска предусматривают выполнение работ в соответствии с допускаемыми отклонениями, регламентированными СНиП III-15-84 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные", СНиП III-45-76 "Сооружения гидротехнические, транспортные, энергетические и мелиоративных систем", указанными в технической части глав. Рабочие должны знать и выполнять предусмотренные СНиП требования, обеспечивающие требуемое качество работ.

13. Тарификация работ произведена в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства», выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

1. Крепление откосов каналов и дамб монолитным бетоном

Состав работы.

1. Планировка оснований. 2. Установка и снятие опалубки. 3. Подача и укладка бетона. 4.Устройство деформационных швов. 5. Уход за бетоном.

Нормы времени на 100 м 2 креплений

| Толщина крепления, см. | Средний разряд | Норма времени, чел.-ч. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| до 10 | 3,3 | 32,6 | 1 |
| св. 10 до 20 | 3,3 | 38,6 | 2 |
| св. 20 | 3,3 | 41,5 | 3 |

2. Крепление откосов каналов и дамб железобетонными плитами

Состав работы.

1. Частичная планировка оснований. 2. Разметка мест укладки плит. 3. Устройство основания из гравийно-песчаной смеси с уплотнением трамбовкой. 4. Укладка плит с устройством температурно-осадочных швов.

Нормы времени на 100 м 2 креплений

| Масса плиты, т. | Средний разряд | Норма времени чел.-ч. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| до 1,0 | 3,4 | 28,7 | 1 |
| св. 1,0 до 1,5 | 3,4 | 32,7 | 2 |
| св. 1,5 до 2,5 | 3,4 | 41,0 | 3 |
| св. 2,5 до 3,0 | 3,4 | 49,2 | 4 |

3. Крепление откосов каналов и дамб плитами, омоноличенными по контуру

Состав работы.

1. Частичная планировка оснований. 2. Разметка мест укладки плит. 3. Устройство основания из гравийно-песчаной смеси с уплотнением трамбовкой 4. Укладка плит с выравниванием основания. 5. Сборка соединительных стержней арматуры. 6. Заделка швов цементным раствором с уплотнением и заглаживанием поверхности вручную.

Нормы времени на 100 м2 креплений

| Масса плиты, m | Толщина крепления, см | Средний разряд | Норма времени чел.-ч. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 1,0 | до 10 | 3,3 | 77,0 | 1 |
| св. 1,0 до 1,5 | до 10 | 3,3 | 49,2 | 2 |
|  | св. 10 до 15 | 3,3 | 68,5 | 3 |
|  | св. 15 до 20 | 3,3 | 83,4 | 4 |
| св. 2,5 до 4,5 | до 15 | 3,3 | 55,5 | 5 |
|  | св. 15 до 20 | 3,3 | 64,6 | 6 |
|  | св. 20 до 30 | 3,3 | 84,8 | 7 |
|  | св. 30 | 3,3 | 93,4 | 8 |

4. Крепление откосов каналов и дамб песчано-гравийной смесью

щебнем, гравием или песком

Состав работы.

1. Подача на откос ПГС, щебня, гравия, песка. 2. Планировка откосов вручную. 3.Разравнивание слоя ПГС, щебня, гравия или песка с планировкой поверхности и уплотнением трамбовками.

Нормы времени па 100 м 2 креплений

|  | Толщина крепления, см | Средний разряд | Норма времени чел.-ч. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Песчано-гравийная смесь, песок | до 10 | 2,4 | 11,0 | 1. |
|  | св. 10 до 20 | 2,4 | 15,0 | 2. |
| Щебень, гравий | до 10 | 2,4 | 32,4 | 3. |
|  | св. 10 до 20 | 2,4 | 34,0 | 4. |

5. Заделка температурно-осадочных швов

Состав работы.

1. Подготовка полоски шва к герметизации. 2. Приготовление герметизирующих материалов. 3. Заполнение шва герметизирующим материалом.

Нормы времени на 100 м шва

|  | Средний разряд | Норма времени чел.-ч. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Цементный раствор | 3,0 | 16,6 | 1 |
| Битум по цементному раствору | 3,0 | 29,6 | 2 |
| Тиоколовая мастика с цементным раствором | 3,1 | 48,2 | 3 |

6. Ремонт верховых откосов земляной плотины

Состав работы.

1. Удаление наносов и мусора на ремонтируемых участках. 2. Разборка монолитных железобетонных плит со срубкой бетона толщиной 25-30 см с помощью пневмоинструмента. 3.Откидка бетонного лома на расстояние до 3 м. 4. Срезка арматуры. 5. Устройство основания из песчано-гравийной смеси с уплотнением. 6. Установка арматуры. 7. Укладка бетона в монолитные участки с установкой и снятием опалубки. 8. Устройство деформационных швов. 9.Уборка мусора с погрузкой в транспортное средство.

| Измеритель | Средний разряд | Норма времени чел- ч. |
| --- | --- | --- |
| 10 м2 | 3,4 | 59,6 |

7. Ремонт облицовок откосов канала

Состав работы.

1. Разборка и удаление разрушенной части облицовки канала. 2. Заполнение пустот основания песчано-гравийной смесью. 3. Планировка откосов канала с уплотнением. 4.Устройство основания (гравийной подготовки) под железобетонные плиты, бетон или асфальтобетонную смесь. 5. Установка железобетонных блоков, укладка бетона или асфальтобетонной смеси на откосы. 6. Выравнивание и проверка правильности укладки. 7.Заделка раковин и швов бетонным или цементным раствором. 8. Уборка мусора с погрузкой в транспортное средство.

Нормы времени на 10 м 2 облицовки канала

| Вид облицовки | Средний разряд | Глубина канала, м. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1,5 | свыше 1,5 до 2,5 |  |
| Сборные железобетонные плиты | 3,4 | 7,7 | 18,8 | 1 |
| Монолитный бетон | 3,4 | 7,0 | 7,8 | 2 |
| Асфальтобетонная смесь | 3,4 | 3,9 | 4,1 | 3 |
|  |  | а | б | № |

8. Ремонт необлицованных откосов канала

Состав работы.

1. Удаление наносов и мусора на ремонтируемых участках. 2. Перенос грунта к месту укладки. 2. Засыпка промоин и мест просадки грунта с разравниванием и уплотнением.

Нормы времени на 1 м 3 уложенного грунта

| Состояние участка | Средний разряд | Норма времени чел.-ч. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухой | 2,0 | 1,85 | 1 |
| Залитый водой | 2,0 | 3,25 | 2 |

9. Ремонт одернованных поверхностей откосов канала

Состав работы.

А. Заготовка дерна вручную

1. Разметка дернового слоя. 2. Прорезка дернового слоя лопатой или резаком. 3. Поперечная резка ленты на части или дернины. 4. Подрезка дерна толщиной 60-90 мм с откладыванием и укладкой дернин в штабель. 5. При заготовке лентового дерна - свертывание ленты длиной 1,5-2,5 в рулон с перевязкой веревкой.

Б. Ремонт одерновки

1. Разборка дернин с вытаскиванием спиц. 2. Откидка негодных дернин в кучи и подъем. 3. Подчистка и планировка поверхности откоса. 4. Спуск дерна по откосу. 5. Укладка свежего дерна с укреплением его спинами. 6. Погрузка старых дернин и отказов в транспортное средство.

Нормы времени на измеритель, указанный в таблице

| Наименование работ | Измеритель | Средний разряд | Норма времени чел.-ч. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготовка дерна | 100 м2 | 2,0 | 10,0 | 1 |
| Ремонт сплошной одерновки | горизонтальная поверхность или откос 1:2 | 100 м2 поверхности | 2,0 | 25,5 | 2 |
|  | откос круче 1:2 | То же | 2,0 | 29,0 | 3 |
| Ремонт одерновки в клетку | горизонтальная поверхность или откос 1:2 | То же | 2,0 | 69,5 | 4 |
|  | откос круче 1:2 | То же | 2,0 | 82,5 | 5 |

10. Ремонт повреждений бетонных покрытий откосов плотин

Состав работ.

А. Заделка трещин бетонных откосов (глубиной до 100 мм)

1. Расчистка поверхности от мусора. 2. Насечка кромок трещин. 3. Приготовление цементного раствора. 4. Заполнение трещин цементным раствором с затиркой и заглаживанием поверхности.

Б. Заделка выбоин, каверн бетонных откосов

1. Вырубка бетона на ремонтируемом участке. 2. Восстановление обсыпки обратного фильтра. 3. Восстановление арматуры (для железобетонных покрытий). 4. Подача бетона и бетонирование участка с уплотнением и заглаживанием. 5. Уборка мусора.

Нормы времени на измеритель, указанный в таблице

| Вид работ | Измеритель | Средний разряд | Норма времени чел.-ч. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заделка трещин бетонных откосов | 10 м трещин | 2,0 | 4,6 | 1 |
| Заделка выбоин, каверн бетонных откосов | железобетонных | 1 м 3 бетона | 2,0 | 23,'5 | 2 |
|  | бетонных | То же | 2,0 | 17,8 | 3 |

11. Заделка просадок, трещин, выпучивания и присосов грунта

асфальтобетонного покрытия дороги

Нормами предусмотрена ширина дороги 6 м.

Состав работ

A. Разломка бетонного покрытия

1. Разметка мест разломки. 2. Разломка покрытия отбойным молотком. 3. Уборка обрубленных кусков в сторону на расстояние до 3 м.

Б. Разравнивание материалов вручную

1. Россыпь и разравнивание песка, щебня, гравия или ГПС.

B. Укладка асфальтовой (бетонной) смеси вручную

1. Установка и закрепление упорных брусьев. 2. Очистка основания от загрязнения в процессе укладки. 3. Укладка, разравнивание и укладка смеси по основанию с приемом смеси из автомобилей-самосвалов. 4. Очистка кузова автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 5.Трамбовка мест, не доступных укладке, с проверкой профиля рейки. 6. Заделка раковин и устранение дефектов. 7. Грунтовка поверхности праймером. 8. Обрубка краев уложенной смеси со смазкой мест примыкания битуминозными материалами. 9. Разборка упорных брусьев с переноской их на расстояние до 50 м.

Нормы времени на 100 м2

| Вид работ | Средний разряд | Толщина слоя, мм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 |  |
| Разломка асфальтного покрытия | 2,0 | - | - | - | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | - | - | 1 |
| Разравнивание материала вручную | вид материала | щебень или гравий | 2,0 | - | - | - | 5,0 | - | 10,0 | - | 14,8 | 20,0 | 2 |
|  |  | гравийно-песчаная смесь | 2,0 | - | - | - | 4,3 | - | 8,7 | - | 13,0 | 17,0 | 3 |
|  |  | песок | 2,0 | - | - | - | 3,4 | - | 7,1 | - | 10,0 | 14,0 | 4 |
| Укладка асфальто-бетонной смеси | вид смеси | холодная | 2,0 | 2,7 | 3,2 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
|  |  | горячая | крупно и средне зернистая | 2,0 | - | 4,3 | 5,0 | 5,8 | 7,8 | 10,5 | - | - | - | 6 |
|  |  |  | мелко зернистая | 2,0 | - | 4,6 | 5,8 | 7,2 | 10,0 | 13,8 | - | - | - | 7 |
|  |  |  |  |  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | № |

12. Ремонт просадок отдельных звеньев водостоков с восстановлением стыков

Нормами предусмотрен ремонт просадок водостоков из железобетонных труб диаметром до 500 мм на глубине до 5 м с помощью дорожно-строительной техники (экскаватор, автокран).

Состав работы.

1. Раскопка экскаватором места просадки. 2. Выемка просевшейся трубы с помощью автомобильного крана. 3. Замена фильтрационной подушки (песок, щебень, ПГС). 4. Замена железобетонной (асбестоцементной) трубы с подгонкой труб в стыках и заделкой стыков трубы. 5. Засыпка трубы грунтом, выравнивание и планировка грунта.

Нормы времени на 1 просадку

| Группа грунта | Средний разряд | Диаметр труб, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 150 | 250 | 300 | 400 | 500 |  |
| I | 3,0 | 27,4 | 32,6 | 34,9 | 43,3 | 51,0 | 1 |
| II | 3,0 | 32,9 | 39,1 | 41,9 | 52,0 | 61,2 | 2 |
| III | 3,0 | 34,3 | 40,8 | 43,6 | 54,1 | 63,8 | 3 |
|  |  | а | б | в | г | д | № |

13. Ремонт горизонтальных трубчатых дренажей с заменой фильтровых обсыпок

Нормами предусмотрен ремонт дренажей на глубине до 5 м с помощью дорожно-строительной техники (экскаватор, бульдозер).

Состав работы.

1. Вскрытие экскаватором верхнего слоя земли с наметом на обочину. 2. Доработка слоя земли вручную. 3. Разборка фильтровой обсыпки (щебень, песок). 4. Подача фильтрующего материала краном и укладка его вокруг трубы вручную. 5. Засыпка грунта с последующей планировкой.

Норма времени на 1 м 3 фильтровой обсыпки

| Объем котлована, м | Средний разряд | Норма времени чел- ч. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| до 300 | 3,0 | 2,2 | 1 |
| свыше 300 | 3,0 | 1,70 | 2 |

14. Ремонт смотровых колодцев

Состав работы.

1. Открытие колодцев. 2. Разборка поврежденных участков кирпичной кладки или поврежденных бетонных колец. 3. Укрепление или замена скоб. 4. Замена кирпичной кладки или поврежденных бетонных колец 5. Бетонирование оголовка. 8. Установка люка. 9. Уборка мусора от колодца.

| Измеритель | Средний разряд | Норма времени чел.-ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 колодец | 3,0 | 26,1 |

15. Ремонт оголовков смотровых и дренажных колодцев

Состав работы.

1. Разломка отбойным молотком поврежденного бетонного оголовка колодца. 2. Укрепление скоб и арматуры люка. 3. Бетонирование оголовка. 4. Уборка мусора от колодца.

| Измеритель | Средний разряд | Норма времени чел.-ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 колодец | 3,0 | 17,6 |

16. Ремонт стыков в железобетонных конструкциях проходных и полупроходных коллекторах и смотровых колодцах

Состав работы.

1. Спуск рабочих к месту работы. 2. Поиск и отметка поврежденных участков стыковых соединений. 3. Подача к месту работы просмоленной пакли и цементного раствора. 4. Заделывание стыка просмоленной паклей на цементном растворе.

Норма времени на 10 м стыка

| Расположение трещин | Средний разряд | Норма времени чел.-ч. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Горизонтальное | 2,5 | 4,1 | 1 |
| Вертикальное | 2,5 | 6,2 | 2 |
| Потолочное | 2,5 | 8,2 | 3 |

Примечание: Нормами предусмотрена заделка стыка шириной до 20 мм. На каждые 10 мм ширины сверх 20 мм добавлять к Н. вр. 0,5 чел.-ч.

17. Очистка гидротехнических и водохозяйственных сооружений от наносов

Состав работ.

А. Прочистка труб переездов от засорения и снега

1. Прочистка труб переезда от засорения. 2. Прочистка баграми, с притягиванием троса. 3.Вынос мусора на бровку. 4. Погрузка на транспортное средство. 5. Промывка труб переезда водой из поливомоечной машины.

Б. Прочистка труб переезда от снега

1. Прочистка труб переезда перед снеготаянием вручную. 2. Промывка труб водой из поливомоечной машины.

Нормы времени на измеритель, указанный в таблице

| Вид работы | Измеритель | Средний разряд | Норма времени чел.-ч. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочистка труб переезда от засорения | 1м трубы | 2,0 | 4,8 | 1 |
| Прочистка труб переезда от снега | 1 м3 снега | 2,0 | 1,5 | 2 |

18. Очистка коллекторов от наносов и засорений вручную

Состав работ.

А. Очистка полупроходных коллекторов

1. Сбор грязи и мусора. 2. Подноска мусора к основанию колодца. 3. Погрузка в бадью и подъем наверх. 4. Погрузка мусора в транспортное средство.

Б. Очистка непроходных коллекторов

1. Прочистка коллекторов баграми, ершами с протягиванием троса. 2. Вытаскивание мусора. 3. Погрузка собранного мусора в транспортное средство.

Норма времени на 1 м коллектора

| Вид работы | Средний разряд | Норма времени чел.-ч. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистка полупроходных коллекторов | 2,0 | 7,2 | 1 |
| Очистка непроходных коллекторов | 2,0 | 4,8 | 2 |

19. Очистка дренажных канав от мусора

Состав работы.

1. Очистка дренажной канавы от грязи и мусора вручную. 2. Погрузка мусора на носилки и вынос на бровку. 3. Погрузка собранного мусора в транспортное средство.

| Измеритель | Средний разряд | Норма времени чел.-ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 м3 мусора | 2,0 | 4,6 |

20. Очистка дренажных колодцев от ила и мусора

Состав работы.

1. Открытие колодца. 2. Выемка из колодца посторонних предметов. 3. Очистка колодца от ила и мусора. 4. Погрузка мусора в бадью с подъемом наверх. 5. Закрытие колодца.

| Измеритель | Средний разряд | Норма времени чел.-ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 колодец | 2,0 | 4,0 |

21. Очистка вертикальных дренажей глубиной до 2-х м

Состав работы.

1. Снятие и установка крышки колодца. 2. Очистка колодца и дренажного отверстия до 300 мм от наносов вручную с помощью лома, ерша, лопаты. 3. Промывка дренажных отверстий водой из поливомоечной машины.

Норма времени на 1 м 3 наносов

| Удельный объем заиления, м 3 наносов на 1 м 2 площади колодца | Средний разряд | Норма времени чел.-ч. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| до 0,1 | 2,0 | 15,9 | 1 |
| св. 0,1 до 0,2 | 2,0 | 12,8 | 2 |
| св. 0,2 до 0,4 | 2,0 | 10,7 | 3 |
| св. 0,4 до 0,6 | 2,0 | 9,9 | 4 |
| св. 0,6 до 0,8 | 2,0 | 9,6 | 5 |
| св. 0,8 до 1,0 | 2,0 | 8,7 | 6 |

22. Очистка бетонных придамбовых кюветов

Состав работы.

1. Очистка бетонных кюветов лопатами и метлами. 2. Погрузка мусора на носилки. 3. Вынос на обочину. 4. Погрузка в транспортное средство.

| Измеритель | Средний разряд | Норма времени чел.-ч. |
| --- | --- | --- |
| 10 м кювета | 2,0 | 1,75 |

23. Очистка откосов от поросли и мусора

Состав работы

1. Скашивание травы и древесной поросли. 2. Сгребание скошенной массы и мусора и укладка ее в кучи на берма. 3. Погрузка в транспортное средство или сжигание.

| Измеритель | Средний разряд | Норма времени чел.-ч. |
| --- | --- | --- |
| 100 м2 откоса | 2,0 | 1,05 |

Содержание

Общая часть

1. Крепление откосов каналов и дамб монолитным бетоном.

2. Крепление откосов каналов и дамб железобетонными плитами.

3. Крепление откосов каналов и дамб плитами, омоноличенными по контуру.

4. Крепление откосов каналов и дамб ПГС, щебнем, гравием или песком.

5. Заделка температурно-осадочных швов.

6. Ремонт верховых откосов земляной платины.

7. Ремонт облицовок откосов канала.

8. Ремонт необлицованных откосов канала.

9. Ремонт одернованных поверхностей откосов канала.

10. Ремонт повреждений бетонных покрытий откосов плотин.

11. Заделка просадок, трещин выпучивания и присосов грунта асфальтобетонного покрытия.

12 Ремонт просадок отдельных звеньев водостоков с восстановлением стыков.

13 Ремонт горизонтальных трубчатых дренажей с заменой фильтровых обсушек.

14. Ремонт смотровых колодцев.

15. Ремонт оголовков смотровых и дренажных колодцев.

16. Заделка трещин в проходных и полупроходных коллекторах и смотровых колодцах.

17. Прочистка гидротехнических и водохозяйственных сооружений от наносов.

18. Очистка коллекторов от наносов и засорений вручную.

19. Очистка дренажных канав от мусора.

20. Очистка дренажных колодцев от ила и мусора.

21. Очистка вертикальных дренажей глубиной до 2-х м.

22. Очистка бетонных придамбовых кюветов.

23. Очистка откосов от поросли и мусора.