ТРУДОЕМКОСТЬ

К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ"

ЧАСТЬ 14

ОЧИСТКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАНО Открытым акционерным обществом "Центральное конструкторское бюро Энергоремонт", Обществом с ограниченной ответственностью "Техно Конструкция"

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО "ЦКБ Энергоремонт"), В.И. Николаев, П.А. Головлев, Г.Н. Дубинский, Б.И. Моисеенко, Л.А. Гуминская (ООО "Техно Конструкция")

СОГЛАСОВАНО Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта ОАО РАО "ЕЭС России" Начальник А.А. Романов

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 При очистке поверхностей нагрева котлов производительностью до 75 т/час и водогрейных котлов типа ПТВМ и КВГМ к трудоемкости раздела 01 применяется коэффициент К = 1,5.

2. В трудоемкости раздела 04 не учтена трудоемкость на работы по их автоматизации.

01 РАБОТЫ ПО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКЕ КОТЛОВ, ТУРБИН И КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Раздел 01 - доплата к тарифной ставке за вредные условия труда - 24%

0101 Механическая очистка поверхностей котла

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 100 м2 по видам топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уголь | сланец | мазут | газ |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01010101 | Очистка зашлакованных экранных поверхностей нагрева топки до устройства лесов | 3,9 | 6,0 | 5,0 | - | - |
| 01010201 | Очистка экранных поверхностей нагрева топки и горизонтального газохода после устройства лесов | 3,9 | 14,3 | 12,0 | 12,0 | - |
| 01010301 | Обмывка экранных поверхностей топки | 3,4 | 9,2 | 6,2 | 14,3 | 5,5 |
| 01010401 | Очистка поверхностей нагрева горизонтального газохода | 3,9 | 30,2 | 25,7 | 31,8 | - |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 м3 по видам топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уголь | сланец | мазут |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01010501 | Очистка пода топки и холодной воронки с разбивкой оплавившегося в монолит шлака со спуском отложений через летку или холодную воронку | 3,9 | 7,0 | 7,0 | 10,0 |
| 01010601 | Очистка пода топки и горизонтального газохода, холодной воронки с разбивкой оплавившегося в монолит шлака с удалением отложений через люки котла | 3,9 | 12,0 | 10,0 | 14,9 |
| 01010701 | Очистка внутреннего пространства аэродинамического выступа от сцементировавшихся отложений | 4,1 | 9,9 | 12,3 | 11,3 |
| 01010801 | Очистка внутреннего пространства аэродинамического выступа от сыпучих отложений | 4,2 | 3,8 | 5,2 | 4,1 |
| 01010901 | Удаление золы из-под барабана | 3,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уголь | сланец | мазут |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01011001 | Очистка горелки | 3,6 | 2,5 | 2,8 | 3,8 |
| 01011101 | Очистка взрывного клапана | 4,2 | 2,4 | 2,6 | 3,5 |
| 01011201 | Очистка шнека | 4,2 | 13,1 | 14,5 | - |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 м3 по видам топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уголь | сланец | мазут | газ |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01011301 | Очистка свода между пароперегревателем и водяным экономайзером | 3,0 | - | 7,8 | - | 1,2 |
| 01011401 | Удаление шлака, золы, сцементировавшейся дроби из конвективной шахты через лазы | 3,7 | 6,0 | 6,0 | 7,5 | - |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 100 м2 по видам топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уголь | сланец | мазут | газ |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01011501 | Очистка поверхностей нагрева горизонтального газохода от сыпучих отложений | 3,9 | 3,6 | 2,0 | 3,9 | - |
| 01011601 | Очистка зашлакованных ширм пароперегревателя | 4,2 | 22,9 | 27,7 | 20,1 | - |
| 01011701 | Расшлаковка и прорезка конвективных поверхностей нагрева | 3,9 | 24,1 | 15,1 | 36,3 | - |
| 01011801 | Расшлаковка и прорезка конвективных поверхностей нагрева с нарушенной рихтовкой | 3,9 | 36,3 | 22,3 | 52,4 | - |
| 01011901 | Расшлаковка и прорезка конвективных поверхностей нагрева при наличии дроби | 3,6 | 29,0 | 17,8 | 39,5 | - |
| 01012001 | Расшлаковка и прорезка конвективных поверхностей нагрева с нарушенной рихтовкой при наличии дроби | 3,6 | 43,7 | 26,3 | 57,1 | - |
| 01012101 | Очистка конвективных поверхностей нагрева (обмывка, обдувка) | 3,4 | 9,7 | 6,2 | 15,2 | 4,8 |
| 01012201 | Очистка конвективных поверхностей нагрева отпариванием (щелочением) | 3,9 | 5,2 | - | 7,3 | - |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 пакетов по видам топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уголь | сланец | мазут |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01012301 | Очистка гибов (калачей) водяного экономайзера | 3,4 | 2,2 | 2,2 | - |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 пакетов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01012401 | Очистка демонтированных пакетов водяного экономайзера | 3,5 | 5,0 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 по видам топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уголь | сланец | мазут | газ |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01012501 | Очистка трубных досок воздухоподогревателя механическим способом | 3,8 | 4,3 | 4,3 | - | - |
| 01012601 | Обдувка или обмывка трубных досок воздухоподогревателя | 3,4 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 0,34 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 100 труб по видам топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уголь | сланец | мазут | газ |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01012701 | Очистка труб воздухоподогревателя механическим способом | 4,2 | 21,9 | 21,9 | 22,4 | - |
| 01012801 | Очистка труб воздухоподогревателя (обмывка, обдувка) | 3,5 | 7,6 | 7,6 | 5,6 | 5,6 |

| № позиции | Содержание работ | Вид очистки | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 100 труб при длине трубы (м) и по видам топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До 3 | свыше 3 |
|  |  |  |  | уголь | сланец | мазут | уголь | сланец | мазут |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01012901 | Очистка труб воздухоподогревателя от сцементировавшихся отложений | сверху | 4,2 | 38,2 | 72,8 | 41,2 | 39,7 | 75,8 | 42,7 |
| 01013001 | Очистка труб воздухоподогревателя от сцементировавшихся отложений | снизу | 4,2 | 72,8 | 103,2 | 76,8 | 85,6 | 115,4 | 89,9 |
| 01013101 | Очистка труб воздухоподогревателя от сцементировавшейся золы с дробью | сверху | 4,2 | 55,7 | 90,3 | 59,0 | 69,7 | 104,1 | 73,5 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 100 труб по видам топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уголь | сланец | мазут | газ |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01013201 | Очистка бункеров под конвективной шахтой | 4,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 01013301 | Очистка шлаковых комодов и шнеков транспортеров | 3,1 | 1,00 | 1,00 | - | - |
| 01013401 | Очистка газоходов | 3,5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 01013501 | Очистка сборного короба за электрофильтрами | 2,8 | 2,3 | 2,3 | - | - |
| 01013601 | Очистка воздушных коробов | 4,1 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 01013701 | Очистка перекрытий электрофильтров | 3,6 | 2,5 | 2,5 | - | - |
| 01013801 | Очистка перекрытий циклонов | 3,0 | - | 2,7 | - | - |
| 01013901 | Очистка подземных газоходов, боровов с транспортировкой золы к месту выгрузки до 15 пог. м | 3,9 | 6,0 | 6,0 | - | - |
| 01014001 | Очистка шатра и "теплого" ящика котла | 4,3 | 2,8 | 2,8 | - | - |
| 01014101 | Очистка приямков под котлом при глубине приямка до 2-х метров | 2,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 01014201 | Очистка приямков под котлом при глубине приямка свыше 2-х метров | 2,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 штуку по видам отложений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сыпучие | твердые | сцементировавшиеся |
| 01014301 | Очистка трубы Вентури от отложений механическим способом | 4,1 | 14,0 | 17,9 | 24,9 |
| 01014401 | Очистка трубы Вентури от отложений высоконапорной гидравлической установкой | 4,4 | - | 12,0 | 16,0 |
| 01014501 | Очистка скруббера от отложений механическим способом | 4,1 | 27,9 | 35,9 | 49,8 |
| 01014601 | Очистка скруббера от отложений высоконапорной установкой | 4,1 | - | 17,9 | 23,9 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01014701 | Очистка гидрозатвора скруббера | 3,1 | 6,0 |
| 01014801 | Очистка гидрозатвора уплотнения топки | 3,1 | 31,9 |
| 01014901 | Очистка батарейного циклона | 3,1 | 2,7 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 100 м2 по видам топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уголь | сланец |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01015001 | Очистка площади осаждения электродов с обдувкой и промывкой камер бункеров | 3,9 | 6,4 | 6,1 |
| 01015101 | Очистка газораспределительной решетки электрофильтров | 3,8 | 17,4 | 17,4 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1000 м2 по видам топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уголь | сланец | мазут | газ |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01015201 | Обмывка регенеративного воздухоподогревателя | 3,9 | 9,2 | - | 18,1 | 8,0 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 колодку по видам топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уголь | сланец | мазут | газ |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01015301 | Очистка уплотняющих колодок регенеративного воздухоподогревателя после их выемки | 4,1 | 0,58 | - | 0,58 | 0,58 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 пакетов по видам топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уголь | сланец | мазут |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01015401 | Очистка пакетов набивки ротора регенеративного воздухоподогревателя после их выемки гидравлической установкой высокого давления | 4,2 | 8,0 | - | 8,0 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01015501 | Очистка каналов гидрозолоудаления | 3,8 | 12,0 |
| 01015601 | Очистка технологических каналов | 3,8 | 8,0 |
| 01015701 | Очистка кабельных каналов | 3,8 | 8,0 |
| 01015801 | Очистка (с отмывкой) коллекторов отмывочных вод регенеративного воздухоподогревателя | 3,8 | 4,0 |
| 01015901 | Очистка золопроводов высоконапорной гидравлической установкой | 4,5 | 7,3 |
| 01016001 | Транспортировка золы и шлака 1 м3 | 2,8 | 0,24 |

Средний разряд работ - 2,7

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на корпус при паропроизводительности, т/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 230 | свыше 230 до 420 | свыше 420 до 500 | свыше 500 до 640 | свыше 640 до 1000 | свыше 1000 до 1650 | свыше 1650 до 2650 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 01016101 | Наружная обмывка котла | 73,6 | 156,1 | 259,7 | 312,0 | 364,2 | 468,1 | 520,3 | 670,0 |

| № позиции | Содержание работ | Производительность котла, т/ч | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на котел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 01016201 | Очистка площадок и лестниц котлов от отложений | до 230 | 3,7 | 119,5 |
| 01016301 | То же | свыше 230 до 640 | 3,7 | 166,4 |
| 01016401 | То же | свыше 640 до 950 | 3,7 | 202,7 |
| 01016501 | То же | свыше 950 до 1650 | 3,7 | 405,6 |
| 01016601 | Тоже | свыше 1650 до 2650 | 3,7 | 509,7 |
| 01016701 | Тоже | свыше 2650 до 4000 | 3,7 | 811,3 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01016801 | Очистка площадок обслуживания котельно-вспомогательного оборудования | 2,5 | 2,5 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01016901 | Очистка площадки под котлом вручную с применением транспортера с погрузкой на транспортное средство | 3,7 | 13,2 |
| 01017001 | Очистка площадки под котлом с применением автоэлектропогрузчика и погрузкой на транспортное средство | 3,7 | 7,8 |
| 01017101 | Очистка площадки под котлом породоуборочной машиной и погрузкой на транспортное средство | 4,1 | 5,7 |
| 01017201 | Очистка площадки под котлом с погрузкой в контейнер или погрузкой в тележку с транспортировкой отложений вручную к месту погрузки на транспортное средство в пределах рабочей зоны | 3,7 | 19,9 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01017301 | Погрузка вручную золы и отложений на транспортное средство | 2,0 | 1,6 |
| 01017401 | Очистка мусоросборников котлов | 3,1 | 4,0 |

| № позиции | Содержание работ | Диаметр ротора, мм | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уголь | сланец | мазут | газ |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01017501 | Очистка дымососа | до 1600 | 3,7 | 13,4 | 6,0 | 16,7 | 2,5 |
| 01017601 | То же | свыше 1600 | 3,7 | 19,0 | 8,1 | 22,3 | 3,3 |
| 01017701 | Очистка вентилятора горячего дутья | до 1700 | 3,6 | 13,5 | - | 16,7 | 5,0 |
| 01017801 | То же | свыше 1700 | 3,6 | 18,9 | - | 22,3 | 5,5 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 100 м2 по видам топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уголь | сланец | мазут | газ |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01017901 | Очистка калориферов воздухоподогревателя от отложений высоконапорной гидравлической установкой | 4,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
| 01018001 | Очистка калориферов воздухоподогревателей от отложений вручную | 3,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01018101 | Очистка внутренней поверхности дренажных баков и грязевых приемников | 3,3 | 1,6 |
| 01018201 | Зачистка стенок бункеров сырого угля от остатков топлива | 4,6 | 4,1 |
| 01018301 | Зачистка внутренней поверхности пылевых бункеров после удаления из них топлива (без доступа внутрь) | 3,9 | 3,8 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 мельницу |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01018401 | Очистка входной и выходной горловины ШБМ от остатков топлива | 3,1 | 3,2 |
| 01018501 | Обмывка сепарационной шахты мельницы | 3,7 | 7,0 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01018601 | Очистка бункера хранения дроби на остановленном котле | 3,4 | 7,0 |
| 01018701 | То же на работающем котле | 3,4 | 8,5 |
| 01018801 | Очистка эжектора дробеструйной установки без его демонтажа | 3,4 | 0,50 |
| 01018901 | То же с демонтажем | 3,4 | 1,5 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01019001 | Отделение дроби от золы и других включения | 2,3 | 13,9 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01019101 | Очистка солевых и коагулянтных ячеек водоподготовительной установки | 3,8 | 6,0 |
| 01019201 | Очистка фильтров водоподготовительной установки при выгруженном фильтрующем материале | 3,8 | 6,0 |
| 01019301 | Очистка баков раствора соли водоподготовительной установки | 3,8 | 13,0 |
| 01019401 | Очистка баков нейтрализации растворов | 3,8 | 12,4 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01019501 | Очистка внутренней поверхности осветлителей воды водоподготовительной установки | 3,7 | 8,0 |

Примечания:

1. Трудоемкость на очистку горелки и взрывного клапана поз. 0101100101-0101110103 не может применяться в качестве увеличения трудоемкости поз. 0101010101-0101080103 на очистку топки и горизонтального газохода.

2. Для котлов, ранее работавших на твердом топливе и мазуте, переведенных на газ, трудоемкость по очистке котла работавшего на газе применяются только при условии выполнения очистки поверхностей нагрева и газоходов от имевшихся отложений перед переводом котла на газ.

3. Под пакетом подразумевается один или несколько змеевиков расположенных в одной плоскости (в одном ряду), верхние и нижние концы которых соединены с коллекторами. При наличии в пакете вставки, создающей проем для ремонта и очистки экономайзера, каждую часть разделенного пакета считать за отдельный пакет.

4. При транспортировке золы в подземном газоходе (поз. 0101390101-0101390102) к месту складирования или к месту погрузки на транспортное средство трудоемкость транспортировки на каждые последующие 10 п.м. определяется по трудоемкости поз. 0101600101.

5. В трудоемкости по поз. 0101740101, 0101810101, 0101840101 учтена трудоемкость на погрузку мусора или отложений в транспортное средство, подаваемое в рабочую зону, или складирование в специальную емкость, установленную в рабочей зоне.

0102 Механическая очистка внутренней поверхности пароводяного тракта котла

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 100 м2 при длине трубы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 6 | свыше 6 до 10 | свыше 10 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01020101 | Очистка экранных, кипятильных, водоопускных, водоперепускных и пароперепускных труб | 4,0 | 60,2 | 86,2 | 102,7 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 труб (калачей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01020201 | Очистка внутренней поверхности труб или калачей секционного экономайзера | 4,0 | 2,0 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м при диаметре барабана |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,0 м | 1,6 м |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 01020301 | Очистка барабана котла с предварительным демонтажом Заказчиком сепарационных устройств | 3,8 | 14,9 | 14,5 |
| 01020401 | То же без демонтажа | 3,8 | 21,9 | 18,9 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01020501 | Очистка деаэраторного бака | 3,8 | 12,9 |
| 01020601 | Очистка деаэраторной колонки с предварительным демонтажом Заказчиком сепарационных устройств | 3,8 | 12,9 |
| 01020701 | То же без демонтажа | 3,8 | 13,5 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01020801 | Очистка внутренней поверхности баков (аккумуляторных, горячей воды, подпитки теплосети) | 3,8 | 4,8 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01020901 | Очистка днища баков аккумуляторных | 3,8 | 8,0 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при длине, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 до 6 | свыше 6 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01021001 | Очистка коллектора (пароохладителя, конденсационной установки, прочих камер) | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 4,1 |

Примечание: В трудоемкости по поз. 0102010101-0102010103 и 0102020101 учтена трудоемкость на очистку отложений при толщине до 2,0 мм. При толщине отложений более 2,0 мм трудоемкость увеличивается на каждый последующий 1,0 мм с помощью коэффициента К = 0,4.

0103 Механическая очистка поверхностей турбинного оборудования

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 100 труб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01030101 | Очистка внутренних поверхностей труб подогревателей сетевой воды, маслоохладителей, газоохладителей | 3,9 | 12,7 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 100 труб при длине трубы, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 до 6 | свыше б до 8 | свыше 8 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030201 | Высверливание отложений в трубках конденсаторов турбин и других теплообменников | 4,4 | 20,3 | 29,9 | 44,9 | 58,7 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 штуку при емкости бака, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 15 | от 15 до 30 | от 30 до 60 | от 60 до 80 | свыше 80 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01030301 | Очистка внутренней поверхности маслобака турбины | 3,8 | 186,3 | 280,0 | 419,5 | 586,9 | 763,3 |

0104 Очистка поверхностей турбинного оборудования высоконапорной гидравлической установкой

Средний разряд работ - 4,4

| № позиции | Содержание работ | Мощность турбины, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на ротор при давление пара |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | низкое | среднее | высокое |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01040101 | Очистка рабочих лопаток и дисков ротора турбины | до 60 | - | 124,6 | - |
| 01040201 | То же | свыше 60 до 100 | - | 177,4 | - |
| 01040301 | То же | свыше 100 до 200 | 181,4 | 135,0 | 90,4 |
| 01040401 | То же | свыше 200 до 300 | 217,7 | 162,0 | 108,4 |
| 01040501 | То же | свыше 300 до 500 | 283,0 | 210,6 | 141,0 |
| 01040601 | То же | свыше 500 до 800 | 368,0 | 294,8 | 183,3 |
| 01040701 | То же | свыше 800 до 1200 | 478,3 | 383,3 | 238,2 |

Средний разряд работ - 4,4

| № позиции | Содержание работ | Мощность турбины, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на цилиндр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01040801 | Очистка диафрагм турбины | до 60 | 102,7 |
| 01040901 | Очистка диафрагм турбины | свыше 60 до 100 | 147,5 |

Средний разряд работ – 4,4

| № позиции | Содержание работ | Мощность турбины, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на цилиндр при давление пара |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | низкое | среднее | высокое |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 01041001 | Очистка диафрагм цилиндра турбины | свыше 100 до 200 | 151,2 | 112,5 | 75,3 |
| 01041101 | То же | свыше 200 до 300 | 181,4 | 135,0 | 90,4 |
| 01041201 | То же | свыше 300 до 500 | 235,9 | 175,5 | 117,5 |
| 01041301 | То же | свыше 500 до 800 | 306,6 | 245,7 | 152,7 |
| 01041401 | То же | свыше 800 до 1200 | 398,6 | 319,4 | 198,5 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 100 труб при длине трубы, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 4 | свыше 4 до 6 | свыше 6 до 8 | свыше 8 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01041501 | Очистка внутренней поверхности труб конденсаторов паровых турбин, маслоохладителей, газоохладителей | 4,2 | 7,5 | 10,3 | 13,4 | 16,0 |
| 01041601 | Очистка внутренней поверхности труб подогревателей сетевой воды | 4,2 | 11,3 | 15,5 | 20,0 | 23,9 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01041701 | Очистка водяной камеры конденсатора | 4,0 | 3,9 |
| 01041801 | Очистка трубной доски конденсатора и теплообменников | 4,0 | 3,9 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 100 труб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01041901 | Очистка наружной поверхности труб подогревателей сетевой воды после выемки | 4,4 | 6,1 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01042001 | Очистка внутренней поверхности циркводоводов | 3,8 | 41,5 |

Примечания:

1. В трудоемкости поз. 0104150101-0104150104 учтена трудоемкость на очистку конденсаторов турбин со снятой крышкой. При выполнении работ без снятой крышки к трудоемкости применяется коэффициент К = 1,3.

2. В трудоемкости поз. 0104010102-0104140103 учтена трудоемкость на подготовку песка для проведения очистки (его сушка и просеивание).

3. В трудоемкости на очистку рабочих лопаток и диафрагм турбины поз. 0104010101-0104140103 не учтена стоимость песка.

0105 Очистка оборудования мазутного хозяйства

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01050101 | Очистка днища мазутных баков и ловушек | 4,2 | 25,6 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01050201 | Очистка внутренней поверхности мазутных баков и ловушек | 4,0 | 13,3 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 фильтр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01050301 | Очистка фильтра грубой (тонкой) очистки мазута | 4,0 | 12,1 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 п.м. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01050401 | Очистка лотков для слива мазута | 3,7 | 15,0 |

Примечание:

В трудоемкости таблицы 0105 учтена трудоемкость на погрузку отложений в транспортное средство, подаваемое в рабочую зону, или складирование в специальную емкость, установленную в рабочей зоне.

02 ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ КОТЛОВ И ТУРБИН

Разработка технологии очистки на образцах труб с отложениями.

Разработка схемы и программы химической очистки.

Техническое руководство проведением химической очистки, выполняемой персоналом Заказчика.

Химический контроль.

Проверка качества работ, составление технического акта.

Раздел 02 - доплата к тарифной ставке за вредные условия труда - 12%

0201 Очистка испарительных поверхностей паровых котлов

| № позиции | Котел паропроизводительностью, т/ч | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на котел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 0201010101 | до 2,5 | 5,0 | 81,3 |
| 0201010102 | свыше 2,5 до 5,0 | 5,0 | 108,6 |
| 0201010103 | свыше 5,0 до 10,0 | 5,3 | 131,2 |
| 0201010104 | свыше 10,0 до 25,0 | 5,3 | 181,3 |
| 0201010105 | свыше 25,0 до 50,0 | 5,3 | 244,8 |
| 0201010106 | свыше 50,0 до 100,0 | 5,7 | 339,0 |
| 0201010107 | свыше 100 до 200 | 5,5 | 428,5 |
| 0201010108 | свыше 200 до 300 | 5,5 | 513,0 |
| 0201010109 | свыше 300 до 450 | 5,5 | 1091,8 |
| 0201010110 | свыше 450 до 600 | 5,6 | 1210,9 |
| 0201010111 | свыше 600 до 1000 | 5,6 | 1662,5 |
| 0201010112 | свыше 1000 до 2500 | 5,6 | 1885,8 |
| 0201010113 | свыше 2500 | 5,6 | 2138,9 |

0202 Очистка отдельных поверхностей пароводяного тракта котла по самостоятельному промывочному контуру

| № позиции | Водяной экономайзер, НРЧ, соляной отсек, пароперегреватель, ПВД площадью очищаемой поверхности, м2 | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на узел котла |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 0202010101 | до 200 | 5,5 | 136,4 |
| 0202010102 | свыше 200 до 350 | 5,5 | 205,6 |
| 0202010103 | свыше 350 до 500 | 5,5 | 234,4 |
| 0202010104 | свыше 500 до 1000 | 5,5 | 307,3 |
| 0202010105 | свыше 1000 до 2500 | 5,5 | 416,0 |
| 0202010106 | свыше 2500 до 5000 | 5,7 | 610,9 |
| 0202010107 | свыше 5000 до 10000 | 5,8 | 879,0 |
| 0202010108 | свыше 10000 до 15000 | 5,8 | 1040,0 |
| 0202010109 | свыше 15000 до 30000 | 5,8 | 1221,1 |

0203 Очистка водогрейных котлов, подогревателей сетевой воды, теплообменников

| № позиции | Водогрейный котел, подогреватель сетевой воды, теплообменник, площадью очищаемой поверхности, м2 | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 0203010101 | до 10 | 5,0 | 89,5 |
| 0203010102 | свыше 10 до 50 | 5,0 | 101,5 |
| 0203010103 | свыше 50 до 100 | 5,5 | 123,8 |
| 0203010104 | свыше 100 до 200 | 5,5 | 183,1 |
| 0203010105 | свыше 200 до 350 | 5,5 | 186,1 |
| 0203010106 | свыше 350 до 500 | 5,5 | 223,3 |
| 0203010107 | свыше 500 до 1000 | 5,5 | 299,5 |
| 0203010108 | свыше 1000 до 1500 | 5,6 | 397,5 |
| 0203010109 | свыше 1500 до 2500 | 5,7 | 505,2 |
| 0203010110 | свыше 2500 до 5000 | 5,6 | 563,4 |
| 0203010111 | свыше 5000 до 10000 | 5,6 | 785,1 |

0204 Очистка конденсаторов турбин

| № позиции | Конденсатор турбины мощностью, МВт | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 0204010101 | до 25 | 5,5 | 243,5 |
| 0204010102 | свыше 25 до 50 | 5,5 | 298,8 |
| 0204010103 | свыше 50 до 100 | 5,5 | 426,8 |
| 0204010104 | свыше 100 до 200 | 5,6 | 628,5 |
| 0204010105 | свыше 200 до 300 | 5,6 | 713,5 |
| 0204010106 | свыше 300 до 500 | 5,7 | 778,4 |
| 0204010107 | свыше 500 до 800 | 5,6 | 951,3 |
| 0204010108 | свыше 800 до 1200 | 5,7 | 1088,0 |

Примечания:

1. При наличии отложений сульфатных, силикатных, меди и ее соединений в количестве более 10% по одному из компонентов, а также отложений, состоящих из окалины, к трудоемкости подразделов 0201, 0202, 0203 применяется коэффициент К = 1,3.

2. При исходной загрязненности очищаемых поверхностей более, чем 1,5 раза выше установленных нормативных значений к трудоемкости подразделов 0201, 0203 применяется коэффициент К = 1,3.

Нормативные значения загрязненности очищаемых поверхностей определены "Методическими указаниями по контролю состояния основного оборудования тепловых электростанций. Определение качества и химического состава отложений". РД 34.37.306.-87. (Утверждено Главтехуправлением Минэнерго СССР 13.02.87 г.) и РД 34.37.402-96 (Утверждено Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС России" 04.01.96 г.)

3. При выполнении химического контроля персоналом Заказчика к трудоемкости раздела 02 применяется коэффициент К = 0,85.

4. При очистке поверхностей питательного тракта и пароперегревателя по одному промывочному контуру с испарительной частью котла трудоемкость подраздела 0202 на очистку этих поверхностей дополнительно не применяется.

5. В трудоемкости раздела 02 не учтена трудоемкость но монтажу промывочной схемы, доставке и загрузке химических реагентов, транспортировке отработанных растворов.

03 ПРОЧИЕ ВИДЫ ОЧИСТКИ

Раздел 03 - доплата к тарифной ставке за вредные условия труда - 4 %

0301 Очистка котлов

| № позиции | Наименование очищающей установки | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на цикл очистки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 03010101 | Установка обдувки паровой "пушечной" стационарной | 4,8 | 20,7 |
| 03010201 | Установка пневмоимпульсная | 4,6 | 21,3 |
| 03010301 | Установка газоимпульсная | 4,5 | 17,7 |
| 03010401 | Аппараты водяной обдувки | 4,5 | 12,6 |
| 03010501 | Установка дробеструйная | 4,8 | 16,4 |

Примечание:

При очистке котлов установками с автоматизированным управлением к трудоемкости таблицы 0301 применяется коэффициент К = 0,4.

04 ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА И НАЛАДКА СРЕДСТВ ОЧИСТКИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

0401 Изготовление комплектов оборудования систем очистки

| № позиции | Наименование средств очистки | Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда, % | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 04010101 | Система обдувки паровой "пушечной" стационарной с одним сопловым устройством | 4 | 4,6 | 552,5 |
| 04010202 | Система пневмоимпульсной очистки с одним быстродействующим клапаном | 4 | 4,6 | 461,2 |
| 04010301 | Система газоимпульсной очистки с одной камерой | 4 | 4,8 | 319,2 |
| 04010401 | Система очистки с одним аппаратом водяной обдувки | 4 | 4,5 | 247,1 |

0402 Установка на паровом котле систем очистки

| № позиции | Наименование средств очистки | Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда, % | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 04020101 | Система обдувки паровой "пушечной" стационарной с одним сопловым устройством | 8 | 4,5 | 1855,1 |
| 04020201 | Система пневмоимпульсной очистки с одним быстродействующим клапаном | 4 | 4,8 | 1220,6 |
| 04020301 | Система газоимпульсной очистки с одной камерой | 8 | 4,8 | 962,2 |
| 04020401 | Система очистки с одним аппаратом водяной обдувки | 12 | 4,6 | 558,3 |
| 04020501 | Ультразвуковое устройство с одной парой магнитострикторов | 4 | 4,8 | 163,2 |
| 04020601 | Система дробевой очистки с одним контуром циркуляции дроби | 12 | 4,5 | 2365,6 |

0403 Наладка систем очистки

| № позиции | Наименование средств очистки | Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда, % | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 04030101 | Система обдувки паровой "пушечной" стационарной с одним сопловым устройством | 12 | 4,8 | 316,7 |
| 04030201 | Система пневмоимпульсной очистки с одним быстродействующим клапаном | 12 | 4,8 | 221,6 |
| 04030301 | Система газоимпульсной очистки с одной камерой | 12 | 4,7 | 217,8 |
| 04030401 | Система очистки с одним аппаратом водяной обдувки | 12 | 4,5 | 165,7 |
| 04030501 | Система дробевой очистки с одним контуром циркуляции дроби | 12 | 4,5 | 614,4 |
| 04030601 | Система ультразвуковой очистки с одной парой магнитострикторов | 12 | 4,8 | 78,1 |

Примечания:

1. При увеличении количества сопловых устройств трудоемкость поз. 0401010101, 0402010101 увеличивается на 30%, поз. 0403010101 - на 25% на каждое последующее сопловое устройство.

2. При увеличении количества быстродействующих клапанов трудоемкость поз. 0401020101, 0402020101 увеличивается на 25%, поз. 0403020101 - на 20% на каждый последующий клапан.

3. При увеличении количества газоимпульсных камер трудоемкость поз. 0401030101, 0402030101 увеличивается на 50%, поз. 0403030101 - на 40% на каждую последующую камеру.

4. При увеличении пар магнитострикторов трудоемкость поз. 0402050101, 0403060101 увеличивается на 20% на каждую последующую пару.

5. При увеличении количества контуров циркуляции дроби трудоемкость поз. 0402060101 увеличивается на 40%, поз. 0403050101 - на 60% на каждый последующий контур.

05 РЕМОНТ СРЕДСТВ ОЧИСТКИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| № позиции | Содержание работ | Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда, % | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку (комплект) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 05010101 | Ремонт соплового устройства установки обдувки паровой "пушечной" стационарной | 8 | 4,5 | 11,1 |
| 05010102 | Ремонт быстродействующего клапана пневмоимпульсной установки | 8 | 4,5 | 11,7 |
| 05010103 | Ремонт узла смешения или обратного клапана и форкамеры газоимпульсной установки | 8 | 4,5 | 12,1 |
| 05010104 | Ремонт аппарата водяной обдувки | 8 | 4,4 | 23,1 |
| 05010105 | Ремонт ультразвуков, устройства | 8 | 4,8 | 30,8 |
| 05010106 | Замена устройства соплового для обдувки паровой "пушечной" стационарной | 12 | 4,6 | 169,9 |
| 05010107 | Ремонт устройства дробевой установки на 1 контур | 12 | 4,5 | 18,0 |
| 05010108 | Замена отбойного козырька на охлаждаемых течках дроби с его изготовлением | 12 | 4,7 | 10,2 |
| 05010109 | Замена фасонного патрубка подвода охлаждающей воды к отбойным козырькам с его изготовлением | 12 | 4,7 | 3,2 |
| 05010110 | Изготовление трубы обдувочного аппарата из углеродистой стали | - | 4,5 | 3,2 |
| 05010111 | Изготовление трубы обдувочного аппарата из жаростойкой стали | - | 4,5 | 4,2 |
| 05010112 | Ремонт дроберазбрасывателя дробеочистки котлов | 12 | 4,5 | 18,0 |
| 05010113 | Ремонт системы шариковой очистки конденсатора турбины. Вскрытие (закрытие) люков. Устранение дефектов подшипников с их разборкой (сборкой), редуктора с его разборкой (сборкой), фильтра предочистки, шарикоулавливающего фильтра,, стабилизатора потока, эжектора, шарикоуловителя, фильтра тонкой очистки, смотровых стекол | 12 | 4,5 | 271,3 |

06 ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Содержание работ | Доплата к тарифной ставке за вредные условия труда, % | Трудоемкость в чел.-ч на один образец отложений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 06010101 | Полный анализ внутренних отложений пароводяного тракта | 12 | 45,5 |
| 06010201 | Полный анализ наружных отложений с поверхностей нагрева котлоагрегатов | 12 | 82,7 |
| 06010301 | Определение количества отложений методом катодного травления | 12 | 25,2 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Работы по механической очистке котлов, турбин и котельно-вспомогательного оборудования

0101 Механическая очистка поверхностей котла

0102 Механическая очистка внутренней поверхности пароводяного тракта котла

0103 Механическая очистка поверхностей турбинного оборудования

0104 Очистка поверхностей турбинного оборудования высоконапорной гидравлической установкой

0105 Очистка оборудования мазутного хозяйства

02 Химическая очистка оборудования котлов и турбин

0201 Очистка испарительных поверхностей паровых котлов

0202 Очистка отдельных поверхностей пароводяного тракта котла по самостоятельному промывочному контуру

0203 Очистка водогрейных котлов, подогревателей сетевой воды, теплообменников

0204 Очистка конденсаторов турбин

03 Прочие виды очистки

0301 Очистка котлов

04 Изготовление, установка и наладка средств очистки теплоэнергетического оборудования

0401 Изготовление комплектов оборудования систем очистки

0402 Установка на паровом котле систем очистки

0403 Наладка систем очистки

05 Ремонт средств очистки теплоэнергетического оборудования

06 Химический анализ теплоэнергетического оборудования