ГОСТ 30709-2002

УДК 001.4:62-192:006.354                                                                                                             Т00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Термины и определения

Technical compatibility. Terms and definitions

ОКС 01.040.01

ОКСТУ 0090

Дата введения 2004—01—01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ) Госстандарта России

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 21 от 30 мая 2002 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизская Республика | Киргизстандарт |
| Республика Молдова | Молдова-Стандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 24 апреля 2003 г. № 128-ст ГОСТ 30709—2002 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2004 г.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий данной области знания.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменить, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области технической совместимости.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы по технической совместимости, входящих в сферу деятельности стандартизации и (или) использующих результаты этой деятельности.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:

ГОСТ 30372—95/ГОСТ Р 50397—92 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения

3 Общие понятия

3.1 совместимость: Пригодность продукции, процессов или услуг к совместному, но не вызывающему нежелательных взаимодействий использованию при заданных условиях для выполнения установленных требований

3.2 техническая совместимость: Совместимость изделий, их составных частей, конструкционных, горюче-смазочных материалов, технологических процессов изготовления и контроля

3.3 объекты технической совместимости: Два или более объектов, совместимость которых оценивают и обеспечивают при решении конкретной задачи

3.4 совмещенный объект: Объект, получаемый в результате совмещения или совместного взаимодействия двух или более объектов

3.5 совместимые объекты: Объекты технической совместимости, совместное использование или взаимодействие которых обеспечивает выполнение установленных требований нормативной или технической документации к совмещенным объектам

3.6 несовместимые объекты: Объекты, совместное использование или взаимодействие которых не обеспечивает выполнение хотя бы одного из установленных требований нормативной или технической документации к совмещенным объектам

3.7 техническая совместимость по объектам технической совместимости: Вид технической совместимости, для которой в технической документации указывают объекты технической совместимости

3.8 техническая совместимость по требованиям к совместимым объектам: Вид технической совместимости, для которой в нормативной или технической документации установлены требования, подлежащие выполнению для совместимых объектов

4 Виды технической совместимости по объектам технической совместимости

4.1 техническая совместимость вида «человек — изделие»: Техническая совместимость, характеризующая соответствие размеров и свойств изделия эргономическим особенностям человека, цель которой — оптимизация орудий труда, условий и процессов труда

4.2 техническая совместимость составных частей изделия: Техническая совместимость, характеризующая пригодность составных частей изделия к взаимодействию в соответствии с установленными требованиями

4.3 техническая совместимость вида «изделие — среда»: Техническая совместимость, характеризующая пригодность изделия выполнять установленные функции в определенных условиях внешней среды

4.4 техническая совместимость вида «изделие — тара (упаковка)»: Техническая совместимость, характеризующая пригодность тары (упаковки) определенного вида к использованию для транспортирования и хранения изделия

4.5 техническая совместимость вида «изделие — смазочный материал»: Техническая совместимость, характеризующая пригодность смазочных материалов определенного вида к применению в рассматриваемом изделии с обеспечением требуемых показателей качества

4.6 техническая совместимость вида «изделие — энергия»: Техническая совместимость, характеризующая пригодность энергии определенного вида и качества к применению в рассматриваемом изделии

4.7 техническая совместимость вида «изделие — материал»: Техническая совместимость, характеризующая пригодность материала определенного вида для изготовления изделия с требуемыми показателями качества

4.8 техническая совместимость смазочных материалов: Пригодность двух или нескольких смазочных материалов к смешиванию между собой без ухудшения их эксплуатационных свойств и нарушения стабильности при хранении

4.9 техническая совместимость вида «изделие — метод контроля (испытаний)»: Техническая совместимость, характеризующая пригодность метода контроля (испытания), определенного для проведения контроля (испытания) рассматриваемого изделия с заданной точностью и достоверностью

4.10 техническая совместимость вида «изделие — технология»: Техническая совместимость, характеризующая пригодность рассматриваемой технологии к изготовлению изделий определенного вида с заданными показателями качества в установленные сроки и с заданной себестоимостью изготовления

5 Виды технической совместимости по характеристикам совместимых объектов

5.1 техническая совместимость размерная: Техническая совместимость, характеризующая пригодность изделий к совместному взаимодействию по сопрягаемым геометрическим размерам

5.2 техническая совместимость функциональная: Техническая совместимость, характеризующая пригодность изделий к совместному взаимодействию по видам функций, значениям параметров и эксплуатационным характеристикам

5.3 техническая совместимость экологическая: Техническая совместимость, обеспечивающая соблюдение требований охраны окружающей среды при изготовлении, эксплуатации, ремонте, утилизации и уничтожении изделия и его составных частей

5.4 техническая совместимость санитарно-эпидемиологическая: Техническая совместимость, обеспечивающая соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований при изготовлении, эксплуатации, ремонте, утилизации и уничтожении изделия и его составных частей

5.5 техническая совместимость пожаробезопасная: Техническая совместимость, характеризующая пригодность изделий и их составных частей к изготовлению, эксплуатации, ремонту, утилизации и уничтожению при соблюдении норм пожарной безопасности

5.6 техническая совместимость при трении: Техническая совместимость, характеризующая свойство материалов сопряженных поверхностей предотвращать схватывание при трении

5.7 техническая совместимость по надежности: Техническая совместимость, характеризующая пригодность составных частей изделия обеспечивать требуемые значения показателей надежности изделия в целом

5.8 техническая совместимость электромагнитная: По ГОСТ 30372

5.9 техническая совместимость электрическая: Техническая совместимость, характеризующая пригодность электрических приборов, машин и их элементов к совместному взаимодействию при заданных характеристиках электрообеспечения

Алфавитный указатель терминов

| Объект совмещенный | 3.4 |
| --- | --- |
| Объекты несовместимые | 3.6 |
| Объекты совместимые | 3.5 |
| Объекты технической совместимости | 3.3 |
| Совместимость | 3.1 |
| Совместимость техническая | 3.2 |
| Совместимость техническая вида «изделие — материал» | 4.7 |
| Совместимость техническая вида «изделие — метод контроля (испытаний)» | 4.9 |
| Совместимость техническая вида «изделие — смазочный материал» | 4.5 |
| Совместимость техническая вида «изделие — среда» | 4.3 |
| Совместимость техническая вида «изделие — тара (упаковка)» | 4.4 |
| Совместимость техническая вида «изделие — технология» | 4.10 |
| Совместимость техническая вида «изделие — энергия» | 4.6 |
| Совместимость техническая вида «человек — изделие» | 4.1 |
| Совместимость техническая по надежности | 5.7 |
| Совместимость техническая по объектам технической совместимости | 3.7 |
| Совместимость техническая по требованиям к совместимым объектам | 3.8 |
| Совместимость техническая пожаробезопасная | 5.5 |
| Совместимость техническая при трении | 5.6 |
| Совместимость техническая размерная | 5.1 |
| Совместимость техническая санитарно-эпидемиологическая | 5.4 |
| Совместимость техническая смазочных материалов | 4.8 |
| Совместимость техническая составных частей изделия | 4.2 |
| Совместимость техническая функциональная | 5.2 |
| Совместимость техническая экологическая | 5.3 |
| Совместимость техническая электрическая | 5.9 |
| Совместимость техническая электромагнитная | 5.8 |

Ключевые слова: техническая совместимость

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Общие понятия

4 Виды технической совместимости по объектам технической совместимости

5 Виды технической совместимости по характеристикам совместимых объектов

Алфавитный указатель терминов