Национальная система ценообразования и сметного нормирования в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЕРр-2001-65

Сборник № 65

ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Утверждены и рекомендованы к применению

постановлением Союза Инженеров-сметчиков

от 14 ноября 2005 года № 12/ПС

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы. Сборники ЕРр-2001 разработаны в уровне цен базового района (Московская область) по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНЫ Координационным центром по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве «КЦЦС» (Горячкин П.В., Гурьев В.Г., Жуков А.Н., Макарова М.В.), Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве «РЦЦС СПб» (Штоколов А.И., Иванов А.П., Данилова Л.А., Калинко Н.Н., Семкова В.М., Федотова Е.Н., Бархударян Б.А., Кропотова Т.А.), Межрегиональной организацией «Союз инженеров-сметчиков» (Варзарь Б.А.)

при участии специалистов - ФГУП «СоюзморНИИпроект» (Бирюков К.И., Сборники 72, 73) и ОАО «Гипрогазочистка» (Любановский В.Д., Сборник 70).

РАССМОТРЕНЫ Правлением Межрегиональной общественной организации «Союз инженеров-сметчиков» (председатель правления Варзарь С.А.) с учетом экспертных заключений Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга (письмо от 25.10.05 № 2-35221/05), ОАО «ЛенжилНИИпроект» (письмо от 16.09.05 № 12-Р/149) и 26 Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ (письмо от 07.12.05 г. № 193/2108).

УТВЕРЖДЕНЫ И РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ с 1 января 2006 года постановлением Межрегиональной общественной организации «Союз инженеров-сметчиков» от 14.11.2005 г. №12/ПС.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Единичные расценки (в дальнейшем изложении ЕРр) разработаны для 1-го базового района Российской Федерации (Московской области) в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.

1.2. ЕРр разработаны в составе следующих сборников:

| № сборника | Наименование сборника ЕРр-2001 | Полное обозначение сборника | Сокращенное обозначение сборника |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Земляные работы | ЕРр 81-04-51-2001 | ЕРр-2001-51 |
| 52 | Фундаменты | ЕРр 81-04-52-2001 | ЕРр-2001-52 |
| 53 | Стены | ЕРр 81-04-53-2001 | ЕРр-2001-53 |
| 54 | Перекрытия | ЕРр 81-04-54-2001 | ЕРр-2001-54 |
| 55 | Перегородки | ЕРр 81-04-55-2001 | ЕРр-2001-55 |
| 56 | Проемы | ЕРр 81-04-56-2001 | ЕРр-2001-56 |
| 57 | Полы | ЕРр 81-04-57-2001 | ЕРр-2001-57 |
| 58 | Крыши, кровли | ЕРр 81-04-58-2001 | ЕРр-2001-58 |
| 59 | Лестницы, крыльца | ЕРр 81-04-59-2001 | ЕРр-2001-59 |
| 60 | Печные работы | ЕРр 81-04-60-2001 | ЕРр-2001-60 |
| 61 | Штукатурные работы | ЕРр 81-04-61-2001 | ЕРр-2001-61 |
| 62 | Малярные работы | ЕРр 81-04-62-2001 | ЕРр-2001-62 |
| 63 | Стекольные, обойные и облицовочные работы | ЕРр 81-04-63-2001 | ЕРр-2001-63 |
| 64 | Лепные работы | ЕРр 81-04-64-2001 | ЕРр-2001-64 |
| 65 | Внутренние санитарно-технические работы | ЕРр 81-04-65-2001 | ЕРр-2001-65 |
| 66 | Наружные инженерные сети | ЕРр 81-04-66-2001 | ЕРр-2001-66 |
| 67 | Электромонтажные работы | ЕРр 81-04-67-2001 | ЕРр-2001-67 |
| 68 | Благоустройство | ЕРр 81-04-68-2001 | ЕРр-2001-68 |
| 69 | Прочие ремонтно-строительные работы | ЕРр 81-04-69-2001 | ЕРр-2001-69 |
| 70 | Антикоррозионные работы | ЕРр 81-04-70-2001 | ЕРр-2001-70 |
| 71 | Конструктивные элементы автомобильных дорог | ЕРр 81-04-71-2001 | ЕРр-2001-71 |
| 72 | Гидротехнические сооружения | ЕРр 81-04-72-2001 | ЕРр-2001-72 |
| 73 | Подводно-технические работы | ЕРр 81-04-73-2001 | ЕРр-2001-73 |

1.3. При применении ЕРр для определения сметной стоимости ремонтно-строительных работ следует руководствоваться положениями, установленными в принятых и введенных в действие постановлением Госстроя России от 09.03.2004 г. № 37 «Указаниях по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы» МДС 81-38.2004 со следующими дополнениями:

1.4. О порядке применения коэффициентов 1,15 и 1,25 сметах на капитальный ремонт (реконструкцию) зданий и сооружений

1.4.1. Выполняемые при ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе затраты на возведение новых конструктивных элементов) и не учтенные в ЭСНр-2001 (ЕРр-2001), следует нормировать (определять) по соответствующим нормам (расценкам) ГЭСН (ФЕР, ТЕР) (кроме норм (расценок) Сборника ГЭСН (ФЕР, ТЕР) № 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений») на строительные работы с применением коэффициентов:

— к затратам труда (оплате труда) рабочих-строителей 	- 1,15

— к затратам на эксплуатацию машин (в том числе к затратам труда (оплате труда) машинистов) 	- 1,25

1.4.2. Указанные коэффициенты допускается применять совместно с коэффициентами для учета в сметах влияния условий производства работ (предусмотренных проектами), приведенными в Приложении 1 к МДС 81-35.2004 и Общих указаниях по применению ФЕР (ТЕР)-2001.

1.4.3. Указанные в п. 1.4.1 коэффициенты применяются также при капитальном ремонте:

— внутриплощадочных инженерных сетей объектов, к которым относятся сетевые вводы теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и выпуски канализации до точек подключения к наружным сетям;

— внутриквартальных (в границах красных линий кварталов) инженерных сетей, к которым относятся внутриквартальные сети (общего назначения) теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации;

— объектов благоустройства и проездов к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям, другим объектам застройки внутри кварталов и территорий предприятий.

1.4.4. При определении стоимости работ по капитальному ремонту наружных инженерных сетей, улиц и дорог общегородского, районного и местного значения, мостов и путепроводов, а также работ по монтажу и пусконаладке оборудования в ремонтируемых зданиях и сооружениях и определении затрат на демонтаж (разборку) отдельных конструктивных элементов (конструкций) зданий и сооружений, указанные в п. 1 коэффициенты не применяются.

1.5. Дополнить Приложение 3 Указаний по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (МДС 81-38.2004) пунктом следующего содержания:

Приложение 3 к МДС 81-38.2004

| № п/п | Условия производства работ | коэффициент к расценкам сборников ФЕР (кроме сборника № 46) | коэффициент к расценкам сборника ФЕР № 46 и сборников ФЕРр |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Производство ремонтно-строительных работ в помещениях высотой до 1,8 м | 1,30 | 1,30 |

1.6. Дополнить Указания по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы (МДС 81-38.2004) приложением 6.

Приложение 6 к МДС 81-38.2004

Стоимость электроэнергии, получаемой от передвижных электростанций, в сметных ценах 2000 года для базисного территориального района (откорректированная).

за 1 кВт·ч.

| Стоимость 1 кВт·ч., рублей | Мощность передвижных электростанций, кВт |
| --- | --- |
|  | 30 | 60 | 100 | 200 | 500 | 1050 (вагон) |
| всего | 4,89 | 4,55 | 3,36 | 3,35 | 3,26 | 3,35 |

Примечание.

Стоимость электроэнергии учитывает стоимость эксплуатации передвижных электростанций, накладные расходы и сметную прибыль от ФОТ по состоянию на 01.01.2000 года.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит единичные расценки на выполнение работ по ремонту внутренних санитарно-технических систем зданий и сооружений.

1.2. Расценки настоящего сборника учитывают выполнение всего комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ по ремонту внутренних санитарно-технических систем зданий и сооружений, включая: разметку мест прокладки трубопроводов и вычерчивание эскизов; перемещение баллонов в процессе сварочных работ; присоединение приборов к трубопроводам; снятие в процессе работы и обратная установка отдельных деталей пробок и стаканчиков к сифонам, водоразборных кранов и т.п.; устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ.

1.3. В расценках сборника предусмотрено использование при производстве работ узлов и деталей, изготовленных на заводах или в заготовительных мастерских.

1.4. Затраты на разборку и снятие санитарно-технической арматуры и приборов учтены в соответствующих расценках настоящего сборника. Затраты по их установке следует определять по соответствующим расценкам сборников ФЕР-2001.

1.5. Расценками предусмотрено выполнение работ на высоте до 3 м от уровня пола. При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте более 3 м от пола к нормам затрат труда и заработной плате рабочих-строителей следует применять следующие коэффициенты:

— для выполнения работ на высоте свыше 3 до 5 м 	 1,1

— для выполнения работ на высоте свыше 5 до 8 м 	 1,25

— для выполнения работ на высоте свыше 8 до 10 м 	 1,35

— для выполнения работ на высоте свыше 10 м 	 1,5

1.6. В расценках не учтены затраты по устройству лесов и подмостей, изготовление козел, настила, стремянок, подставок и лестниц.

1.7. В расценках настоящего сборника предусмотрено выполнение всех заготовительных операций, входящих в состав работ, вручную.

1.8. В расценках таблиц диаметры труб приводятся:

стальных - по условному проходу;

чугунных, полиэтиленовых и металлопластиковых - внутренние.

Диаметры арматуры приведены по условному проходу.

1.9. Расценками настоящего сборника предусмотрено выполнение работ по прокладке трубопроводов и установке санитарно-технических приборов при наличии готовых сквозных отверстий и гнезд. Затраты по устройству сквозных отверстий и гнезд должны определяться дополнительно по расценкам сборника ЕР-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы» и сборника ФЕР-2001-46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений».

1.10. В расценках сборника на выполнение работ по смене санитарно-технических приборов учтено использование при производстве работ типовых креплений. В расценках таблицы 01-006 установка монтажных плит для монтажа арматуры учтена на трубопроводах диаметром 15 мм, при необходимости установки монтажных плит на трубопроводы других диаметров, затраты по установке этих плит должны учитываться дополнительно.

1.11. Затраты по тепловым испытаниям систем отопления и пуску систем, включая наружный осмотр смонтированного оборудования при опробовании и сдаче-приемке систем отопления, принимаются равным 3% от заработной платы рабочих-строителей и стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, предусмотренных в расценках на выполнение работ по устройству указанных систем.

1.12. В расценках настоящего сборника не указаны масса строительного мусора и возврат материалов, они определяются по факту при осмотре на месте.

1.13. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем работ по разборке, смене и прокладке трубопроводов определяется:

— из чугунных канализационных и пластмассовых труб - по проектной длине трубопроводов без вычета длины участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;

— из стальных водогазопроводных, бесшовных и сварных труб - по проектной длине трубопроводов за вычетом участков, занимаемых П-образными компенсаторами.

2.2. Количество, тип и размеры арматуры, подлежащей установлению на трубопроводах, а также объем работ по установке санитарно-технических приборов определяется по проектным данным.

2.3. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частями.

РАЗДЕЛ 01.

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих строителей | эксплуатация машин | материалы |  |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Табл. 65-01-001 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб Измеритель: 100 м трубопроводов |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: |
| 65-01-001-1 | до 32 мм | 100 м | 328,12 | 290,56 | 3,96 | — | 33,60 | 34,66 |
| 65-01-001-2 | до 63 мм | 100 м | 564,56 | 499,80 | 6,84 | — | 57,92 | 59,62 |
| 65-01-001-3 | до 100 мм | 100 м | 714,41 | 640,29 | 7,80 | — | 66,32 | 76,38 |
| Табл. 65-01-002 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Измеритель: 100 м трубопроводов с фасонными частями |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: |
| 65-01-002-1 | 50 мм | 100 м | 581,36 | 581,36 | — | — | — | 68,80 |
| 65-01-002-2 | 100 мм | 100 м | 720,78 | 720,78 | — | — | — | 85,30 |
| 65-01-002-3 | 150 мм | 100 м | 942,17 | 942,17 | — | — | — | 111,50 |
| Табл. 65-01-003 Снятие арматуры Измеритель: 100 шт. арматуры |
| 65-01-003-1 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. | 36,93 | 36,93 | — | — | — | 4,33 |
|  | Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром: |
| 65-01-003-2 | до 50 мм | 100 шт. | 247,03 | 247,03 | — | — | — | 28,96 |
| 65-01-003-3 | до 100 мм | 100 шт. | 423,94 | 423,94 | — | — | — | 49,70 |
|  | Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром: |
| 65-01-003-4 | до 50 мм | 100 шт. | 399,63 | 399,63 | — | — | — | 46,85 |
| 65-01-003-5 | до 100 мм | 100 шт. | 816,83 | 816,83 | — | — | — | 95,76 |
|  | Снятие смесителя: |
| 65-01-003-6 | с душевой сеткой | 100 шт. | 491,07 | 491,07 | — | — | — | 57,57 |
| 65-01-003-7 | без душевой сетки | 100 шт. | 313,14 | 313,14 | — | — | — | 36,71 |
|  | Снятие водомеров диаметром: |
| 65-01-003-8 | до 50 мм | 100 шт. | 194,48 | 194,48 | — | — | — | 22,80 |
| 65-01-003-9 | до 100 мм | 100 шт. | 648,62 | 648,62 | — | — | — | 76,04 |
|  | Снятие колонок: |
| 65-01-003-10 | водоразборных | 100 шт. | 2722,78 | 2722,78 | — | — | — | 319,20 |
| 65-01-003-11 | водогрейных | 100 шт. | 907,25 | 907,25 | — | — | — | 106,36 |
| 65-01-003-12 | Снятие пожарных гидрантов | 100 шт. | 2204,49 | 2204,49 | — | — | — | 258,44 |
|  | Снятие задвижек диаметром: |
| 65-01-003-13 | до 100 мм | 100 шт. | 712,77 | 712,77 | — | — | — | 83,56 |
| 65-01-003-14 | до 200 мм | 100 шт. | 1166,90 | 1166,90 | — | — | — | 136,80 |
|  | Снятие вантузов воздушных: |
| 65-01-003-15 | одинарных диаметром 50 мм | 100 шт. | 1317,63 | 1317,63 | — | — | — | 154,47 |
| 65-01-003-16 | двойных диаметром 100 мм | 100 шт. | 1361,39 | 1361,39 | — | — | — | 159,60 |
| Табл. 65-01-004 Демонтаж санитарно-технических приборов Измеритель: 100 приборов |
|  | Демонтаж санитарных приборов: |
| 65-01-004-1 | умывальников и раковин | 100 приборов | 490,13 | 490,13 | — | — | — | 57,46 |
| 65-01-004-2 | унитазов и писсуаров | 100 приборов | 609,89 | 609,89 | — | — | — | 71,50 |
| 65-01-004-3 | моек | 100 приборов | 941,97 | 941,97 | — | — | — | 110,43 |
| 65-01-004-4 | ванн | 100 приборов | 2493,49 | 2493,49 | — | — | — | 292,32 |
| 65-01-004-5 | смывных труб | 100 приборов | 446,12 | 446,12 | — | — | — | 52,30 |
| 65-01-004-6 | сидений к унитазам | 100 приборов | 382,14 | 382,14 | — | — | — | 44,80 |
| 65-01-004-7 | сифонов чугунных | 100 приборов | 291,38 | 291,38 | — | — | — | 34,16 |
| 65-01-004-8 | смывных бачков чугунных на стене | 100 приборов | 363,04 | 363,04 | — | — | — | 42,56 |
| 65-01-004-9 | смывных бачков фаянцевых на стене | 100 приборов | 327,72 | 327,72 | — | — | — | 38,42 |
| 65-01-004-10 | смывных бачков пластмассовых на стене | 100 приборов | 334,38 | 334,38 | — | — | — | 39,20 |
| 65-01-004-11 | смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 312,37 | 312,37 | — | — | — | 36,62 |
| 65-01-004-12 | биде | 100 приборов | 762,41 | 762,41 | — | — | — | 89,38 |
| Табл. 65-01-005 Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб Измеритель: 100 м трубопроводов с фасонными частями |
| Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: |
| 65-01-005-1 | до 50 мм | 100 м | 957,00 | 890,91 | 10,73 | — | 55,36 | 89,90 |
| (300-9240) | Крепления | кг |  |  |  |  | П |  |
| (300-9660) | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм | м |  |  |  |  | 99,80 |  |
| 65-01-005-2 | до 100 мм | 100 м | 1015,85 | 855,23 | 19,11 | — | 141,51 | 86,30 |
| (300-9240) | Крепления | кг |  |  |  |  | П |  |
| (300-9661) | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм | м |  |  |  |  | 99,80 |  |
| Табл. 65-01-006 Замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы Измеритель: 100 м трубопроводов |
|  | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы диаметром: |
| 65-01-006-1 | до 15 мм | 100 м | 1763,44 | 1624,24 | 38,65 | — | 100,55 | 168,00 |
| (300-9240) | Крепления | кг |  |  |  |  | П |  |
| (300-9905) | Многослойные металлополимерные трубы | м |  |  |  |  | 93,60 |  |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
| (300-9912) | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
| (300-9925) | Монтажная плита одинарная | шт. |  |  |  |  | 4 |  |
| (300-9927) | Монтажная плита двойная | шт. |  |  |  |  | 14 |  |
| 65-01-006-2 | до 20 мм | 100 м | 1657,90 | 1498,56 | 39,19 | — | 120,15 | 155,00 |
| (300-9240) | Крепления | кг |  |  |  |  | П |  |
| (300-9905) | Многослойные металлополимерные трубы | м |  |  |  |  | 95,80 |  |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
| (300-9912) | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
| 65-01-006-3 | до 25 мм | 100 м | 1680,38 | 1498,56 | 39,86 | — | 141,96 | 155,00 |
| (300-9240) | Крепления | кг |  |  |  |  | П |  |
| (300-9905) | Многослойные металлополимерные трубы | м |  |  |  |  | 97,80 |  |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
| (300-9912) | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
|  | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металлополимерные трубы диаметром: |
| 65-01-006-4 | до 15 мм | 100 м | 1889,13 | 1749,93 | 38,65 | — | 100,55 | 181,00 |
| (300-9240) | Крепления | кг |  |  |  |  | П |  |
| (300-9905) | Многослойные металлополимерные трубы | м |  |  |  |  | 92,50 |  |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
| (300-9912) | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
| (300-9925) | Монтажная плита одинарная | шт. |  |  |  |  | 4 |  |
| (300-9927) | Монтажная плита двойная | шт. |  |  |  |  | 14 |  |
| 65-01-006-5 | до 20 мм | 100 м | 1764,24 | 1604,90 | 39,19 | — | 120,15 | 166,00 |
| (300-9240) | Крепления | кг |  |  |  |  | П |  |
| (300-9905) | Многослойные металлополимерные трубы | м |  |  |  |  | 94,70 |  |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
| (300-9912) | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
| 65-01-006-6 | до 25 мм | 100 м | 1786,72 | 1604,90 | 39,86 | — | 141,96 | 166,00 |
| (300-9240) | Крепления | кг |  |  |  |  | П |  |
| (300-9905) | Многослойные металлополимерные трубы | м |  |  |  |  | 97,10 |  |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
| (300-9912) | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
| Табл. 65-01-007 Смена частей канализационного стояка над кровлей Измеритель: 1 шт. |
|  | Смена частей канализационного стояка над кровлей: |
| 65-01-007-1 | патрубка | 1 шт. | 38,15 | 26,14 | — | — | 12,01 | 3,15 |
| (103-9100) | Трубы чугунные канализационные | м |  |  |  |  | 1,53 |  |
| 65-01-007-2 | флюгарки | 1 шт. | 76,50 | 11,45 | — | — | 65,05 | 1,38 |
| Табл. 65-01-008 Ремонт бетонных лотков в смотровых колодцах Измеритель: 100 колодцев |
| 65-01-008-1 | Ремонт бетонных лотков в смотровых колодцах | 100 колодцев | 25729,78 | 10065,05 | 5474,04 | 599,58 | 10190,69 | 1020,00 |
| Табл. 65-01-009 Установка узла квартирного счетчика холодной (горячей) воды условным диаметром 15-20 мм с отключением стояка Измеритель: 1 счетчик |
|  | Установка узла квартирного счетчика холодной (горячей) воды условным диаметром 15-20 мм: |
| 65-01-009-1 | с шаровым краном и фильтром водяным с отключением стояка | 1 счетчик | 28,16 | 26,55 | 0,39 | — | 1,22 | 3,00 |
| (300-1224) | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг |  |  |  |  | П |  |
| (300-9338) | Узел квартирного счетчика холодной (горячей) воды | компл. |  |  |  |  | 1 |  |
| 65-01-009-2 | с краном-фильтром типа КВШ 15 с отключением стояка | 1 счетчик | 23,91 | 22,30 | 0,39 | — | 1,22 | 2,52 |
| (300-1224) | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг |  |  |  |  | П |  |
| (300-9338) | Узел квартирного счетчика холодной (горячей) воды | компл. |  |  |  |  | 1 |  |
| Табл. 65-01-010 Установка узла квартирного счетчика холодной воды условным диаметром 15-20 мм без отключения стояка методом замораживания Измеритель: 1 счетчик |
|  | Установка узла квартирного счетчика холодной воды условным диаметром 15-20 мм: |
| 65-01-010-1 | с шаровым краном и фильтром водяным без отключения стояка методом замораживания | 1 счетчик | 25,56 | 23,01 | 0,77 | — | 1,78 | 2,60 |
| (300-1224) | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг |  |  |  |  | П |  |
| (300-9338) | Узел квартирного счетчика холодной (горячей) воды | компл. |  |  |  |  | 1 |  |
| 65-01-010-2 | с краном-фильтром типа КВШ 15 без отключения стояка методом замораживания | 1 счетчик | 21,31 | 18,76 | 0,77 | — | 1,78 | 2,12 |
| (300-1224) | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг |  |  |  |  | 11 |  |
| (300-9338) | Узел квартирного счетчика холодной (горячей) воды | компл. |  |  |  |  | 1 |  |

РАЗДЕЛ 02.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих строителей | эксплуатация машин | материалы |  |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Табл. 65-02-001 Демонтаж расширительных и конденсационных баков Измеритель: 100 шт. |
|  | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: |
| 65-02-001-1 | до 0,9 м3 | 100 шт. | 1895,61 | 1766,05 | 129,56 | — | — | 209,00 |
| 65-02-001-2 | до 2,0 м3 | 100 шт. | 3748,61 | 3422,25 | 326,36 | — | — | 405,00 |
| 65-02-001-3 | более 2,0 м3 | 100 шт. | 4892,17 | 4436,25 | 455,92 | — | — | 525,00 |
| Табл. 65-02-002 Демонтаж воздухосборников и грязевиков Измеритель: 100 шт. |
|  | Демонтаж: |
| 65-02-002-1 | воздухосборников | 100 шт. | 418,82 | 418,82 | — | — | — | 49,10 |
| 65-02-002-2 | грязевиков | 100 шт. | 1356,27 | 1356,27 | — | — | — | 159,00 |
| Табл. 65-02-003 Демонтаж распределительных гребенок Измеритель: 100 шт. |
|  | Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: |
| 65-02-003-1 | до 150 мм | 100 шт. | 5025,96 | 4885,20 | 140,76 | — | — | 552,00 |
| 65-02-003-2 | до 200 мм | 100 шт. | 5554,05 | 5398,50 | 155,55 | — | — | 610,00 |
| 65-02-003-3 | до 300 мм | 100 шт. | 7284,51 | 7080,00 | 204,51 | — | — | 800,00 |
| Табл. 65-02-004 Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов Измеритель: 100 шт. |
|  | Демонтаж элеваторов номер: |
| 65-02-004-1 | 1-5 | 100 шт. | 716,85 | 716,85 | — | — | — | 81,00 |
| 65-02-004-2 | 6, 7 | 100 шт. | 946,95 | 946,95 | — | — | — | 107,00 |
|  | Демонтаж элеваторных узлов номер: |
| 65-02-004-3 | 1, 2 | 100 шт. | 6948,05 | 6752,55 | 195,50 | — | — | 763,00 |
| 65-02-004-4 | 3-5 | 100 шт. | 8440,25 | 8203,95 | 236,30 | — | — | 927,00 |
| Табл. 65-02-005 Демонтаж нагревательных приборов Измеритель: 100 шт. (расценки 1-4, 6, 7); 100 экм (расценка 5) |
|  | Демонтаж радиаторов весом: |
| 65-02-005-1 | до 80 кг | 100 шт. | 863,50 | 863,50 | — | — | — | 110,00 |
| 65-02-005-2 | до 160 кг | 100 шт. | 1280,59 | 1240,30 | 40,29 | — | — | 158,00 |
| 65-02-005-3 | до 240 кг | 100 шт. | 1896,57 | 1836,90 | 59,67 | — | — | 234,00 |
| 65-02-005-4 | Демонтаж ребристых труб | 100 шт. | 682,95 | 682,95 | — | — | — | 87,00 |
| 65-02-005-5 | Демонтаж конвекторов | 100 экм | 143,66 | 143,66 | — | — | — | 18,30 |
|  | Демонтаж калориферов весом: |
| 65-02-005-6 | до 125 кг | 100 шт. | 1653,42 | 1601,40 | 52,02 | — |  | 204,00 |
| 65-02-005-7 | до 250 кг | 100 шт. | 2002,02 | 1938,95 | 63,07 | — |  | 247,00 |
| Табл. 65-02-006 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях Измеритель: 100 м трубопроводов |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на резьбе в зданиях и сооружениях диаметром: |
| 65-02-006-1 | до 32 мм | 100 м | 322,43 | 322,43 | — | — | — | 37,80 |
| 65-02-006-2 | до 50 мм | 100 м | 466,59 | 466,59 | — | — | — | 54,70 |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на сварке в зданиях и сооружениях диаметром: |
| 65-02-006-3 | до 50 мм | 100 м | 398,45 | 379,35 | 6,54 | — | 12,56 | 43,60 |
| 65-02-006-4 | до 100 мм | 100 м | 614,80 | 568,15 | 16,32 | — | 30,33 | 65,30 |
| 65-02-006-5 | до 150 мм | 100 м | 1086,60 | 1024,93 | 21,96 | — | 39,71 | 117,80 |
| Табл. 65-02-007 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб Измеритель: 100 м трубопроводов |
|  | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления диаметром: |
| 65-02-007-1 | до 15 мм | 100 м | 1636,00 | 1548,82 | 38,11 | — | 49,07 | 161,00 |
| (300-9240) | Крепления | кг |  |  |  |  | П |  |
| (300-9905) | Многослойные металлополимерные трубы | м |  |  |  |  | 93,60 |  |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
| (300-9912) | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
| 65-02-007-2 | до 20 мм | 100 м | 1780,61 | 1673,88 | 38,66 | — | 68,07 | 174,00 |
| (300-9240) | Крепления | кг |  |  |  |  | П |  |
| (300-9905) | Многослойные металлополимерные трубы | м |  |  |  |  | 95,80 |  |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
| (300-9912) | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
| 65-02-007-3 | до 25 мм | 100 м | 1877,23 | 1760,46 | 39,20 | — | 77,57 | 183,00 |
| (300-9240) | Крепления | кг |  |  |  |  | П |  |
| (300-9905) | Многослойные металлополимерные трубы | м |  |  |  |  | 97,80 |  |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
| (300-9912) | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
|  | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при коллекторной системе отопления диаметром: |
| 65-02-007-4 | до 15 мм | 100 м | 1260,82 | 1173,64 | 38,11 | — | 49,07 | 122,00 |
| (300-9240) | Крепления | кг |  |  |  |  | П |  |
| (300-9905) | Многослойные металлополимерные трубы | м |  |  |  |  | 94,80 |  |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
| (300-9912) | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
| 65-02-007-5 | до 20 мм | 100 м | 1607,45 | 1500,72 | 38,66 | — | 68,07 | 156,00 |
| (300-9240) | Крепления | кг |  |  |  |  | П |  |
| (300-9905) | Многослойные металлополимерные трубы | м |  |  |  |  | 97,10 |  |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
| (300-9912) | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
| 65-02-007-6 | до 25 мм | 100 м | 1723,31 | 1606,54 | 39,20 | — | 77,57 | 167,00 |
| (300-9240) | Крепления | кг |  |  |  |  | П |  |
| (300-9905) | Многослойные металлополимерные трубы | м |  |  |  |  | 98,40 |  |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
| (300-9912) | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | шт. |  |  |  |  | П |  |
| Табл. 65-02-008 Смена сгонов у трубопроводов Измеритель: 100 сгонов |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: |
| 65-02-008-1 | до 20 мм | 100 сгонов | 1398,91 | 272,94 | — | — | 1125,97 | 28,70 |
| 65-02-008-2 | до 32 мм | 100 сгонов | 2155,32 | 395,62 | — | — | 1759,70 | 41,60 |
| 65-02-008-3 | до 50 мм | 100 сгонов | 3615,43 | 675,21 | — | — | 2940,22 | 71,00 |
| Табл. 65-02-009 Смена кранов Измеритель: 100 шт. |
|  | Смена: |
| 65-02-009-1 | воздушных кранов радиаторов | 100 шт. | 213,67 | 153,54 | — | — | 60,13 | 18,00 |
| (300-9230) | Краны | шт. |  |  |  |  | 100 |  |
| 65-02-009-2 | пробко-спускных кранов | 100 шт. | 414,19 | 297,70 | — | — | 116,49 | 34,90 |
| (300-9230) | Краны | шт. |  |  |  |  | 100 |  |
| 65-02-009-3 | кранов двойной регулировки | 100 шт. | 885,83 | 716,52 | — | — | 169,31 | 84,00 |
| (300-9230) | Краны | шт. |  |  |  |  | 100 |  |
| Табл. 65-02-010 Установка заглушек Измеритель: 100 заглушек |
|  | Установка заглушек на трубопроводы диаметром: |
| 65-02-010-1 | до 100 мм | 100 заглушек | 2058,96 | 991,20 | — | — | 1067,76 | 112,00 |
| (101-9350) | Сталь листовая | т |  |  |  |  | 0,094 |  |
| (101-9896) | Прокладки паронитовые | 1000 шт. |  |  |  |  | 0,10 |  |
| 65-02-010-2 | до 150 мм | 100 заглушек | 3339,12 | 1203,60 | — | — | 2135,52 | 136,00 |
| (101-9350) | Сталь листовая | т |  |  |  |  | 0,16 |  |
| (101-9896) | Прокладки паронитовые | 1000 шт. |  |  |  |  | 0,10 |  |
| 65-02-010-3 | до 250 мм | 100 заглушек | 3640,02 | 1504,50 | — | — | 2135,52 | 170,00 |
| (101-9350) | Сталь листовая | т |  |  |  |  | 0,38 |  |
| (101-9896) | Прокладки паронитовые | 1000 шт. |  |  |  |  | 0,10 |  |
| Табл. 65-02-011 Слив и наполнение водой системы отопления Измеритель: 1000 м3 объема здания (расценки 1-3); 100 отремонтированных приборов (расценка 4) |
|  | Слив и наполнение водой системы отопления: |
| 65-02-011-1 | без осмотра системы | 1000 м3 | 3,12 | 3,12 | — | — | — | 0,41 |
| 65-02-011-2 | с осмотром системы | 1000 м3 | 10,83 | 10,83 | — | — | — | 1,27 |
| 65-02-011-3 | Слив воды из системы | 1000 м3 | 1,60 | 1,60 | — | — | — | 0,21 |
| 65-02-011-4 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | 100 приборов | 202,16 | 202,16 | — | — | — | 23,70 |
| Табл. 65-02-012 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой Измеритель: 100 приборов |
| 65-02-012-1 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 приборов | 134,18 | 134,18 | — | — | — | 15,73 |

РАЗДЕЛ 03.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов |  |  | оплата труда рабочих строителей | эксплуатация машин | материалы |  |
|  |  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Табл. 65-03-001 Разборка вентиляционных коробов из плит Измеритель: 100 м2 поверхности коробов |
|  | Разборка вентиляционных коробов из плит: |
| 65-03-001-1 | одинарных | 100 м2 | 634,70 | 541,64 | 93,06 | 10,06 | — | 64,10 |
| 65-03-001-2 | двойных | 100 м2 | 987,56 | 834,01 | 153,55 | 16,60 | — | 98,70 |
| Табл. 65-03-002 Разборка вентиляционных шахт Измеритель: 1 м2 внутренней поверхности шахты |
| 65-03-002-1 | Разборка вентиляционных шахт | 1 м2 | 1,56 | 1,56 | — | — | — | 0,20 |
| Табл. 65-03-003 Разборка металлических воздуховодов Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов |
|  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром: |
| 65-03-003-1 | до 165 мм / 540 мм | 100 м2 | 424,22 | 407,73 | 16,49 | — | — | 47,80 |
| 65-03-003-2 | до 320 мм/1000 мм | 100 м2 | 356,84 | 340,35 | 16,49 | — | — | 39,90 |
| 65-03-003-3 | до 495 мм /1550 мм | 100 м2 | 290,30 | 273,81 | 16,49 | — | — | 32,10 |
| 65-03-003-4 | до 660 мм / 2070 мм; до 885 мм / 2780 мм | 100 м2 | 227,18 | 210,69 | 16,49 | — | — | 24,70 |
|  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: |
| 65-03-003-5 | до 165 мм / 540 мм | 100 м2 | 561,56 | 545,07 | 16,49 | — | — | 63,90 |
| 65-03-003-6 | до 320 мм / 1000 мм | 100 м2 | 426,78 | 410,29 | 16,49 | — | — | 48,10 |
| 65-03-003-7 | до 495 мм / 1550 мм | 100 м2 | 359,40 | 342,91 | 16,49 | — | — | 40,20 |
| 65-03-003-8 | до 660 мм / 2070 мм; до 885 мм / 2780 мм | 100 м2 | 290,30 | 273,81 | 16,49 | — | — | 32,10 |
|  | Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: |
| 65-03-003-9 | до 165 мм / 540 мм | 100 м2 | 495,02 | 478,53 | 16,49 | — | — | 56,10 |
| 65-03-003-10 | до 320 мм / 1000 мм | 100 м2 | 431,20 | 414,56 | 16,64 | — | — | 48,60 |
| 65-03-003-11 | до 495 мм / 1550 мм; до 660 мм / 2070 мм | 100 м2 | 279,42 | 278,08 | 1,34 | — | — | 32,60 |
| 65-03-003-12 | до 885 мм / 2780 мм | 100 м2 | 210,18 | 208,99 | 1,19 | — | — | 24,50 |
| Табл. 65-03-004 Смена жалюзийных решеток Измеритель: 100 жалюзийных решеток |
| 65-03-004-1 | Смена жалюзийных решеток | 100 решеток | 430,65 | 394,00 | 0,10 | — | 36,55 | 46,19 |
| (300-9390) | Решетки жалюзийные | шт. |  |  |  |  | 100 |  |
| Табл. 65-03-005 Ремонт вентиляционных коробов Измеритель: 100 м2 поверхности коробов |
| 65-03-005-1 | Ремонт вентиляционных коробов | 100 м2 | 2164,93 | 1443,00 | 46,19 | — | 675,74 | 150,00 |
| (101-9131) | Плиты | шт. |  |  |  |  | П |  |

РАЗДЕЛ 04.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций (оборудования) | Ед. измерения | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих строителей | эксплуатация машин | материалы |  |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Табл. 65-04-001 Снятие газовых приборов Измеритель: 100 приборов |
|  | Снятие газовых приборов: |
| 65-04-001-1 | бытовых газовых плит с двумя конфорками | 100 приборов | 295,84 | 295,84 | — | — | — | 30,28 |
| 65-04-001-2 | бытовых газовых плит с четырьмя конфорками | 100 приборов | 604,96 | 604,96 | — | — | — | 61,92 |
| 65-04-001-3 | колонок | 100 приборов | 573,40 | 573,40 | — | — | — | 58,69 |
| 65-04-001-4 | счетчиков | 100 приборов | 272,09 | 272,09 | — | — | — | 27,85 |
| 65-04-001-5 | водоподогревателей | 100 приборов | 1599,25 | 1599,25 | — | — | — | 163,69 |
| Табл. 65-04-002 Снятие вытяжных труб у газовых приборов Измеритель: 100 вытяжных труб |
|  | Снятие вытяжных труб у газовых приборов: |
| 65-04-002-1 | без шибера | 100 труб | 571,51 | 571,51 | — | — | — | 67,00 |
| 65-04-002-2 | с шибером | 100 труб | 601,37 | 601,37 | — | — | — | 70,50 |

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 г.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

| Код | Наименование | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сметная стоимость маш.-ч | в т.ч. оплата труда машинистов |
| 020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 5 т | маш.-ч | 83,43 | 13,50 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 86,40 | 13,50 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 134,65 | 13,50 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 111,99 | 13,50 |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч | 115,40 | 13,50 |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 96,89 | 13,50 |
| 021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.-ч | 131,16 | 13,50 |
| 021439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 102,51 | 14,40 |
| 021440 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | 253,54 | 15,42 |
| 021441 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 63 т | маш.-ч | 275,21 | 17,84 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 89,99 | 10,06 |
| 030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.-ч | 1,00 | — |
| 030301 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.-ч | 1,05 | — |
| 030303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т) | маш.-ч | 0,70 | — |
| 030304 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 29,43 (3) кН (т) | маш.-ч | 0,90 | — |
| 030306 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 5,43 | — |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 1,70 | — |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 3,28 | — |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 6,66 | — |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 6,90 | — |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 8,20 | — |
| 031003 | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м | маш.-ч | 201,86 | 13,50 |
| 031051 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг | маш.-ч | 101,00 | 13,50 |
| 031120 | Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 59,71 | 13,50 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 20,00 | 10,06 |
| 031851 | Краны переносные 1 т | маш.-ч | 27,20 | 10,06 |
| 031855 | Конвейеры ленточные передвижные длиной 14 м | маш.-ч | 28,39 | 10,06 |
| 031910 | Люльки | маш.-ч | 22,54 | — |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 14,00 | — |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8,10 | — |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,20 | — |
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.-ч | 100,01 | 10,06 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 90,00 | 10,06 |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин | маш.-ч | 3,70 | — |
| 061101 | Экскаваторы-погрузчики на пневмоколесном ходу гидравлические, грузоподъемность до 0,4 т | маш.-ч | 62,14 | 11,60 |
| 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 100,10 | 13,50 |
| 100653 | Молотки бурильные средние (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 3,18 | — |
| 110201 | Бетононасосы при работе на строительстве тоннелей 10 м3/ч (передвижные) | маш.-ч | 116,00 | 16,44 |
| 110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.-ч | 26,50 | 10,06 |
| 110811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л | маш.-ч | 20,10 | 8,52 |
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.-ч | 20,91 | 10,06 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 12,39 | 10,06 |
| 110906 | Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | маш.-ч | 20,62 | 10,06 |
| 110953 | Цемент-пушки (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 26,51 | 11,60 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 1,90 | — |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,50 | — |
| 111501 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.-ч | 26,64 | 10,06 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 123,00 | 13,50 |
| 120500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 17,20 | — |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 75,00 | 11,60 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 121,00 | 14,40 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 30,00 | — |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 110,00 | 11,60 |
| 122251 | Бур фрезерно-дорожный ФДБ-1100 | маш.-ч | 30,10 | — |
| 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 60,00 | — |
| 134101 | Шпалоподбойки | маш.-ч | 1,50 | — |
| 140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.-ч | 116,28 | 4,75 |
| 151000 | Машины для завинчивания анкеров (без крана-трубоукладчика) | маш.-ч | 65,38 | — |
| 153101 | Катки дорожные самоходные гладкие 5 т | маш.-ч | 112,14 | 14,40 |
| 160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с.) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.-ч | 140,95 | 11,60 |
| 200201 | Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные, подача 80 м3/ч, напор насосной станции 57 м, напор землесосной установки 40 м | маш.-ч | 2066,90 | 42,57 |
| 210101 | Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т | маш.-ч | 70,51 | 14,40 |
| 210102 | Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 400-450 т | маш.-ч | 125,08 | 14,40 |
| 210201 | Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории 221 (300) кВт (л.с.) | маш.-ч | 309,48 | 46,25 |
| 210301 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 (150) кВт (л.с.) | маш.-ч | 371,52 | 107,03 |
| 210506 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 16 т | маш.-ч | 1112,37 | 118,98 |
| 210507 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные 100 т | маш.-ч | 1289,59 | 142,70 |
| 210601 | Шаланды при работе в закрытой акватории несамоходные 250 т | маш.-ч | 83,68 | 25,10 |
| 210701 | Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т | маш.-ч | 17,32 | 13,50 |
| 240100 | Агрегаты сварочные электрические передвижные для подводной сварки и резки металлов | маш.-ч | 66,97 | 13,50 |
| 252600 | Насосы фекальные напором 24 м (ФГ 216/24) | маш.-ч | 24,67 | 11,60 |
| 253000 | Растворонагнетатели | маш.-ч | 4,25 | — |
| 253800 | Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ-5М2 | маш.-ч | 8,60 | — |
| 310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.-ч | 6,28 | 3,32 |
| 310104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш.-ч | 9,09 | 3,32 |
| 330100 | Аппараты дробеструйные пневматические | маш.-ч | 28,73 | — |
| 330204 | Дрели пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 1,42 | — |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,95 | — |
| 330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.-ч | 34,55 | 11,60 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,13 | — |
| 330805 | Молотки отбойные пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 1,53 | — |
| 330807 | Скребки пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 0,35 | — |
| 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0,55 | — |
| 331102 | Трамбовки пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 0,55 | — |
| 331305 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 2,70 | — |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч | 3,55 | — |
| 331420 | Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час | маш.-ч | 19,20 | — |
| 331421 | Электрокалориферы | маш.-ч | 20,40 | — |
| 331432 | Машины навесные на тракторе 59 (80) кВт (л.с.) для дробления пней методом фрезерования с диаметром фрезы 650 мм | маш.-ч | 93,20 | 13,50 |
| 331441 | Рубанки электрические | маш.-ч | 7,01 | — |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2,08 | — |
| 331531 | Пилы дисковые электрические | маш.-ч | 0,95 | — |
| 331532 | Пилы электрические цепные | маш.-ч | 3,27 | — |
| 331601 | Бензопилы | маш.-ч | 5,09 | — |
| 331631 | Пилы пневматические (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 3,55 | — |
| 331701 | Установки для приготовления клея | маш.-ч | 15,20 | 8,91 |
| 332222 | Автоклав для вулканизации резинового покрытия | маш.-ч | 35,20 | 10,06 |
| 333451 | Горелки электрические для сварки пластмасс | маш.-ч | 16,44 | — |
| 333601 | Машины ударно-фрезерные | маш.-ч | 38,40 | — |
| 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.-ч | 6,82 | — |
| 340310 | Машины паркетно-шлифовальные | маш.-ч | 2,66 | — |
| 340311 | Машины для строжки деревянных полов | маш.-ч | 2,09 | — |
| 340312 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 1,50 | — |
| 340502 | Бачки красконагнетательные (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 1,37 | — |
| 340601 | Пистолеты-распылители (без сжатого воздуха) | маш.-ч | 1,22 | — |
| 351363 | Насосы ручные типа ГН-60 | маш.-ч | 0,80 | — |
| 360603 | Емкости 10 м3 | маш.-ч | 6,50 | — |
| 360700 | Шлюпки | маш.-ч | — | — |
| 380101 | Машины для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля «Мерседес» | маш.-ч | 347,00 | 13,50 |
| 380102 | Мастерские аварийные на базе автомобиля «Мерседес» | маш.-ч | 347,00 | 13,50 |
| 380105 | Машины промывочные на базе автомобиля «Мерседес» | маш.-ч | 320,00 | 13,50 |
| 380111 | Оборудование инспекционное на базе микроавтобуса «Фольксваген» | маш.-ч | 286,00 | 13,50 |
| 380131 | Телеустановки МК | маш.-ч | 892,00 | 13,50 |
| 380141 | Оборудование монтажное на базе микроавтобуса | маш.-ч | 50,20 | 13,50 |
| 380161 | Машины промывочные «Скания П112» | маш.-ч | 402,00 | 13,50 |
| 380181 | Установки для очистки «SISU» | маш.-ч | 430,00 | 13,50 |
| 380201 | Машины бойлерные | маш.-ч | 50,20 | 13,50 |
| 385000 | Фрезы самоходные дорожные типа фрез фирмы «WIRTGEN» с шириной барабана 350-1000 мм | маш.-ч | 1341,00 | 14,50 |
| 385003 | Катки дорожные самоходные комбинированные малых типоразмеров типа катков фирмы «BOMAG» с рабочей массой от 3,2 до 4,0 т | маш.-ч | 327,00 | 14,50 |
| 385005 | Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров типа катков фирмы «BOMAG» с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т | маш.-ч | 596,00 | 14,50 |
| 385008 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров типа катков фирмы «BOMAG» с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т | маш.-ч | 617,60 | 14,50 |
| 385009 | Укладчики асфальтобетона малых типоразмеров типа асфальтоукладчиков фирмы «VOGELE» с шириной укладки от 1,1 до 4,75 м | маш.-ч | 665,00 | 17,65 |
| 385013 | Автогудронатор (асфальтоукладчик) марки «Savalco» HM 10 HD | маш.-ч | 316,80 | 14,50 |
| 385023 | Фрезы самоходные дорожные типа фрез «WIRTGEN» с шириной барабана 350-500 мм | маш.-ч | 1033,00 | 14,50 |
| 385101 | Комплексы машин Remixer 4500 и нагреватели НМ 4500 фирмы «Wirtgen» | маш.-ч | 8908,00 | 95,52 |
| 390401 | Электростанции «Дженсет» | маш.-ч | 28,00 | 2,20 |
| 390405 | Электростанции «Хонда» | маш.-ч | 32,00 | 1,30 |
| 390501 | Мотолебедки 20 т | маш.-ч | 147,00 | 13,50 |
| 390511 | Лебедки волочильные RW-20 «Грундовинч» | маш.-ч | 140,00 | 13,50 |
| 390541 | Бензопилы дисковые «Партнер» | маш.-ч | 84,00 | — |
| 390543 | Бензопилы типа «SHTIL 260 MS» мощностью 2,6 (3,5) кВт (л.с.) | маш.-ч | 11,40 | — |
| 390544 | Бензопилы типа «SHTIL 361 MS» мощностью 3,4 (4,5) кВт (л.с.) | маш.-ч | 14,02 | — |
| 390545 | Бензопилы типа «SHTIL 440 MS» мощностью 4,0 (5,3) кВт (л.с.) | маш.-ч | 16,85 | — |
| 391601 | Насосы смесительные типа «G4-SUPER» | маш.-ч | 76,00 | 4,70 |
| 391701 | Компрессоры «ATLAS COPCO» | маш.-ч | 60,20 | 13,50 |
| 391702 | Компрессоры «Ингерзоль-Ранд» | маш.-ч | 73,10 | 13,50 |
| 392101 | Пневмопробойники «Мини Олимп» 180 мм | маш.-ч | 227,00 | — |
| 392102 | Пневмопробойники «Геркулес» | маш.-ч | 235,00 | — |
| 392103 | Пневмопробойники «Гигант» | маш.-ч | 283,00 | — |
| 392104 | Пневмопробойники «Голиаф» | маш.-ч | 838,00 | — |
| 392105 | Пневмопробойники МПС-24 | маш.-ч | 158,00 | — |
| 392106 | Пневмопробойники «Колосс» | маш.-ч | 370,00 | — |
| 392107 | Пневмопробойники «Олимп» | маш.-ч | 115,00 | — |
| 392202 | Аппараты сварочные экструдерные мощностью 3,5 кВт «WEGENER» | маш.-ч | 33,80 | — |
| 392206 | Агрегаты сварочные «KVH» | маш.-ч | 33,80 | — |
| 392207 | Агрегаты сварочные «OMICRON» | маш.-ч | 48,50 | — |
| 392208 | Агрегаты сварочные «Ротенбергер» | маш.-ч | 42,20 | — |
| 392271 | Фен высокотемпературный воздушный мощностью 2 кВт | маш.-ч | 0,87 | — |
| 392352 | Пилы дисковые фирмы «Cedima» | маш.-ч | 111,70 | 22,52 |
| 392353 | Агрегаты алмазного канатного пиления фирмы «Cedima» | маш.-ч | 193,40 | 22,52 |
| 394201 | Комплект приспособлений для замораживания воды в трубопроводах без отключения стояка «REMS Eskimo» | маш.-ч | 3,79 | — |
| 395101 | Машины для дробления пней методом фрезерования типа «Laski F450» с диаметром фрезы 450 мм | маш.-ч | 74,57 | 11,08 |
| 395102 | Машины для дробления пней методом фрезерования типа «Laski F500» с диаметром фрезы 500 мм | маш.-ч | 100,30 | 11,08 |
| 395105 | Машины для дробления пней методом фрезерования типа «GS 13» с диаметром фрезы 356 мм | маш.-ч | 42,30 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 75,40 | — |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 95,53 | — |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 91,92 | — |
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 99,23 | — |
| 400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 114,32 | — |
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.-ч | 105,86 | — |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 12,00 | — |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 28,65 | — |

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

| Код | Наименование | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-0001 | Асбест антофиллитовый обезжелезненный ААО | т | 22600,00 |
| 101-0024 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 2.0-2.5 мм | т | 27300,00 |
| 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 32830,00 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 4488,40 |
| 101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «ЭКСТРА», АИ-93 | т | 4770,00 |
| 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 1383,10 |
| 101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 1525,50 |
| 101-0109 | Бумага мешочная битумированная Б-78 | т | 11300,00 |
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 79,10 |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 22419,00 |
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм | т | 9713,40 |
| 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5x120 мм | т | 11978,00 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 8475,00 |
| 101-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 8475,00 |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм | т | 8475,00 |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 |
| 101-0218 | Глицерин синтетический | т | 47460,00 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 |
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7684,00 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 734,50 |
| 101-0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 2147,00 |
| 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 67,80 |
| 101-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 33,90 |
| 101-0307 | Изол | м2 | 12,37 |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 37900,00 |
| 101-0311 | Каболка | т | 30030,00 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2606,90 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,22 |
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 28,93 |
| 101-0384 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1 | т | 16350,00 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 15119,00 |
| 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 15989,00 |
| 101-0488 | Купорос медный марки А | т | 7571,00 |
| 101-0580 | Магний технический хлористый (бишофит) | т | 932,36 |
| 101-0593 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная | т | 12486,00 |
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 3390,00 |
| 101-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан» | т | 17183,00 |
| 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 8,36 |
| 101-0617 | Мастика тиоколовая строительного назначения КБ-0,5 | кг | 74,58 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 586,47 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 4,50 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 16950,00 |
| 101-0631 | Опилки древесные | м3 | 34,92 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая | м3 | 74,58 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989,00 |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 5989,00 |
| 101-0787 | Поковки оцинкованные массой 1,8 кг | т | 8460,00 |
| 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2,6 мм | т | 8023,00 |
| 101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 4455,20 |
| 101-0799 | Проволока светлая | т | 6215,00 |
| 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 14690,00 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 10200,00 |
| 101-0819 | Проволока светлая диаметром 6,0-6,3 мм | т | 7764,80 |
| 101-0820 | Проволока черная диаметром 0,55 мм | т | 10522,48 |
| 101-0823 | Проволока черная диаметром 3,0 мм | т | 6670,00 |
| 101-0831 | Пудра алюминиевая ПП-2 | т | 28871,00 |
| 101-0844 | Растворители для лакокрасочных материалов № 646 | т | 11300,00 |
| 101-0848 | Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 51,98 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 13,56 |
| 101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б | м2 | 7,46 |
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 28,25 |
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 13786,00 |
| 101-0879 | Скобы такелажные СА(СБ,Р)32 | шт. | 24,35 |
| 101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | 1865,00 |
| 101-0975 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 4660,00 |
| 101-0982 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст3сп | т | 5650,00 |
| 101-1039 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь кипящая, № 16-18 | т | 5989,00 |
| 101-1129 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст3сп | т | 5499,79 |
| 101-1149 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 8 мм | т | 5081,17 |
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 16 мм | т | 4688,32 |
| 101-1161 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-II диаметром 14 мм | т | 4766,50 |
| 101-1290 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | 3922,00 |
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 6667,00 |
| 101-1304 | Цепи якорные | т | 12577,54 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 412,00 |
| 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 500 | т | 480,00 |
| 101-1320 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400 | т | 492,70 |
| 101-1322 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки 500 | т | 627,62 |
| 101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 339,00 |
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм | т | 16974,00 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм | т | 12430,00 |
| 101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм | т | 12430,00 |
| 101-1504 | Электроды диаметром 2 мм Э42 | т | 13673,00 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9750,00 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 10170,00 |
| 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 10362,00 |
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 9424,00 |
| 101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт | т | 1740,00 |
| 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт | т | 1690,00 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695,00 |
| 101-1594 | Холст стеклянный высший сорт | 10 м2 | 27,00 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 72,32 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 38,51 |
| 101-1645 | Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 № 12 | т | 6780,00 |
| 101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 2898,50 |
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 37,29 |
| 101-1670 | Дерматин | м2 | 37,97 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 15,14 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23,09 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774,50 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 |
| 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.5 мм | т | 11200,00 |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4294,00 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040,00 |
| 101-1726 | Цепь-звено общее 28 мм | т | 12353,65 |
| 101-1730 | Сталь угловая равнополочная полуспокойная марки 18пс, шириной полок 110-250 мм | т | 5121,53 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 5,71 |
| 101-1745 | Бензин растворитель | т | 6143,80 |
| 101-1749 | Латекс СКС-65ГП | т | 13673,00 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0.50 мм | т | 8900,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 |
| 101-1764 | Тальк молотый сорт 1 | т | 1820,00 |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 6,22 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 84,75 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 21309,00 |
| 101-1787 | Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 5146,13 |
| 101-1794 | Бризол | 1000 м2 | 7800,00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 |
| 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 16385,00 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 16,95 |
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 |
| 101-1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 25990,00 |
| 101-1819 | Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной) | т | 28214,00 |
| 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 26230,00 |
| 101-1827 | Лак масляный МА-592 | т | 33640,00 |
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 |
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 8,09 |
| 101-1847 | Замазка защитная | кг | 9,61 |
| 101-1872 | Угловая неравнополочная сталь спокойная 18сп, шириной большей полки 63-160 мм | т | 5443,44 |
| 101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм | т | 11200,00 |
| 101-1897 | Сталь угловая равнополочная спокойная Ст3сп шириной полок 50-56 мм | т | 5763,00 |
| 101-1920 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт. | 67,00 |
| 101-1929 | Болты анкерные | т | 10068,00 |
| 101-1931 | Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм | кг | 27,07 |
| 101-1942 | Губка резиновая (морская) | кг | 22,60 |
| 101-1956 | Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый | кг | 5,65 |
| 101-1957 | Камень природный шлифовочный «Печора» | кг | 6,78 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 9,04 |
| 101-1979 | Бензин автомобильный А-76 | т | 5200,00 |
| 101-1986 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметром 0,8 мм | кг | 8,94 |
| 101-1995 | Мастика битумная | т | 3316,55 |
| 101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 37600,00 |
| 101-2121 | Электроды диаметром 5 мм ЛПС | т | 23500,00 |
| 101-2195 | Головки шлифовальные ШГК-095 | комплект | 8500,00 |
| 101-2203 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм | 10 шт. | 1,80 |
| 101-9026 | Углекислый газ | т | 4327,90 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | 10100,00 |
| 101-9184 | Скобы металлические | кг | 6,40 |
| 101-9185 | Ерши металлические | кг | 10,26 |
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 11,60 |
| 101-9443 | Водо-отбойная лента | кг | 6,28 |
| 101-9765 | Замазка суриковая | кг | 19,61 |
| 101-9853 | Пигмент тертый | кг | 61,28 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 558,33 |
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта | м3 | 459,91 |
| 102-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта | м3 | 550,00 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 1700,00 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 1601,00 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 1287,00 |
| 102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 1056,00 |
| 102-0027 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта | м3 | 2100,00 |
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 1980,00 |
| 102-0029 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта | м3 | 1553,00 |
| 102-0031 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м3 | 2308,00 |
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 2156,00 |
| 102-0033 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | м3 | 1514,20 |
| 102-0040 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 1530,00 |
| 102-0048 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 1492,00 |
| 102-0052 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 1375,00 |
| 102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 1100,00 |
| 102-0054 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта | м3 | 832,70 |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1430,00 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 1155,00 |
| 102-0058 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 1010,00 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 1320,00 |
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 1056,00 |
| 102-0062 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 770,00 |
| 102-0068 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 1112,37 |
| 102-0073 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 792,00 |
| 102-0076 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 990,00 |
| 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 832,70 |
| 102-0080 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 832,70 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 684,00 |
| 102-0082 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 550,00 |
| 102-0084 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 1436,20 |
| 102-0085 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 1100,00 |
| 102-0088 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, II сорта | м3 | 1516,00 |
| 102-0105 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта | м3 | 1434,99 |
| 102-0112 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 1243,00 |
| 102-0113 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 1045,00 |
| 102-0116 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1233,00 |
| 102-0117 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 1100,00 |
| 102-0121 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 968,00 |
| 102-0134 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, IV сорта | м3 | 621,51 |
| 102-0138 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 602,00 |
| 102-0143 | Пиломатериалы хвойных пород. Горбыль деловой длиной от 0.8 до 2 м | м3 | 135,60 |
| 102-0167 | Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта | м3 | 682,00 |
| 102-0301 | Пластины хвойных пород 4 сорта | м3 | 602,00 |
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 226,00 |
| 103-0175 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4 мм | м | 112,00 |
| 103-0743 | Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 24,41 |
| 105-0001 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром 22 мм | т | 9743,43 |
| 105-0003 | Болты для рельсовых стыков класс 8.8 диаметром 24 мм | т | 9727,37 |
| 105-0004 | Болты для рельсовых стыков класс 8.8 диаметром 27 мм | т | 9249,85 |
| 105-0008 | Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение 1, класс 5/3,6 и 6/3,6 | т | 11114,78 |
| 105-0012 | Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение 1, класс 5/3,6 и 6/3,6 | т | 10764,13 |
| 105-0019 | Шайбы пружинные путевые исполнение 1, диаметр 24 мм | т | 11394,15 |
| 105-0027 | Шурупы путевые размером 24x170 мм, исполнение 1 | т | 10358,00 |
| 105-0029 | Костыли для железных дорог широкой колеи сечением 16x16 мм, длиной 165 мм | т | 5470,15 |
| 105-0031 | Клеммы промежуточные и стыковые | т | 6598,88 |
| 105-0032 | Накладки двухголовые стыковые для рельсов Р-75, Р-65, Р-50, Р-43 | т | 4911,80 |
| 105-0035 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типаР-75, Р-65 | т | 3448,47 |
| 105-0036 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р-50 | т | 3494,68 |
| 105-0037 | Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р-43 | т | 3558,47 |
| 105-0042 | Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50 | т | 4679,74 |
| 105-0056 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип Р-65, марки стали М76 | м | 346,41 |
| 105-0057 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип Р-50, марки стали М74 | м | 236,50 |
| 105-0063 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс тип Р-65, марка стали М76 | м | 381,57 |
| 105-0067 | Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс тип Р-50, марка стали М74 | м | 294,29 |
| 105-0203 | Рельсы с поверхностной закалкой тип Р-43 | м | 228,17 |
| 105-0204 | Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов | 1000 шт. | 3257,52 |
| 105-0210 | Рельсы железнодорожные марки стали НБ-61 тип Р-43 | м | 217,91 |
| 105-0212 | Прокладки резиновые для деревянных шпал тип рельс Р-50 | 1000 шт. | 5256,38 |
| 105-0213 | Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р-50 | 1000 шт. | 6588,72 |
| 110-0014 | Глухари | 100 шт. | 164,00 |
| 112-0002 | Аммонит № 6 ЖВ порошком | т | 4610,00 |
| 112-0015 | Провод для взрывных работ марки ВП | км | 450,00 |
| 112-0019 | Шнур огнепроводный ОША | км | 1195,00 |
| 112-0020 | Шнур детонирующий | км | 2420,00 |
| 112-0021 | Капсюли-детонаторы КД-8С | 1000 шт. | 818,00 |
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | 1000 шт. | 4000,00 |
| 113-0028 | Грунтовка фосфатирующая ВЛ-02 зеленовато-желтого цвета | т | 30030,00 |
| 113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 18362,00 |
| 113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | 25650,00 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 1205,70 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 9550,00 |
| 113-0107 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт 1 | т | 19100,00 |
| 113-0122 | Отвердитель № 1 | т | 67872,00 |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | 48302,00 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 9420,00 |
| 113-0158 | Растворитель марки № 646 | т | 10465,00 |
| 113-0160 | Растворитель марки № 648 | т | 20406,00 |
| 113-0162 | Смола эпоксидная марки ЭД-16 | т | 40193,13 |
| 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | 53562,00 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 2734,60 |
| 113-0171 | Карбометоксисульфанилхлорид (сульфохлорид) технический сухой сорт 1 | т | 22946,91 |
| 113-0180 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт 1 | т | 40500,00 |
| 113-0194 | Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | т | 45140,00 |
| 113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 16950,00 |
| 113-0264 | Эфир этиловый технический | т | 43070,00 |
| 113-0301 | Песок металлический | т | 6617,00 |
| 113-0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | 1234,00 |
| 113-0312 | Графит измельченный | т | 3622,80 |
| 113-0317 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11 | м2 | 20,90 |
| 113-0319 | Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) ИРП-1390-6, 60-341 | т | 30198,00 |
| 113-0322 | Эбонит 51-1627 | т | 23570,00 |
| 113-0328 | Полуэбонит 1751-7 | кг | 22,30 |
| 113-0333 | Клей резиновый № 2572-1 | кг | 8,30 |
| 113-0334 | Клей резиновый № 4508 | кг | 9,04 |
| 113-0338 | Дибутилфталат технический, сорт 1 | т | 19610,00 |
| 113-0360 | Пластины полиизобутиленовые ПСГ | т | 23080,00 |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 2734,60 |
| 113-0374 | Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм | т | 31584,00 |
| 113-0439 | Отвердитель № 620 | т | 139362,90 |
| 113-0440 | Связующее эпоксидное «Ремохлор-МБ» | т | 139362,90 |
| 113-0459 | Нафтенат меди | кг | 17,10 |
| 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 11255,00 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 10508,00 |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 10046,00 |
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т | т | 8475,00 |
| 201-0782 | Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку) | т | 10999,00 |
| 203-0259 | Штапик (раскладка) размер 10х16 мм | м | 2,26 |
| 203-0352 | Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | 4,89 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 35,53 |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 57,63 |
| 203-0513 | Щиты из досок толщиной 50 мм | м2 | 57,63 |
| 203-0515 | Доски, строганные в четверть, 3 сорт, толщина 40-60 мм | м3 | 1356,00 |
| 203-0516 | Доски, строганные в четверть, 3 сорт, толщина 19-22 мм | м3 | 1609,60 |
| 204-0028 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 мм | т | 7200,00 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 |
| 300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 14830,00 |
| 300-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм | шт. | 10,96 |
| 300-1239 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм | шт. | 17,06 |
| 300-1241 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм | шт. | 28,59 |
| 300-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 9,50 |
| 401-0001 | Бетон тяжелый, класс В 3,5 (М50) | м3 | 545,60 |
| 401-0003 | Бетон тяжелый, класс В 7,5 (M100) | м3 | 560,00 |
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) | м3 | 592,76 |
| 401-0008 | Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300) | м3 | 700,00 |
| 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 665,00 |
| 401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 665,00 |
| 401-0088 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 22,5 (М300) | м3 | 738,56 |
| 402-0001 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 25 | м3 | 463,30 |
| 402-0002 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 50 | м3 | 485,90 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 519,80 |
| 402-0008 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 300 | м3 | 711,50 |
| 402-0009 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 400 | м3 | 843,39 |
| 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25 | м3 | 497,00 |
| 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50 | м3 | 519,80 |
| 402-0052 | Раствор декоративный (с каменной крошкой) | м3 | 572,00 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 497,00 |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 519,80 |
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 517,90 |
| 402-0085 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 | м3 | 497,00 |
| 402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 510,40 |
| 402-9010 | Раствор грунтовый (шлам) | м3 | 254,00 |
| 404-0011 | Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 300 | 1000 шт. | 2106,32 |
| 404-0323 | Щебень кирпичный керамический | м3 | 190,00 |
| 407-0001 | Глина | м3 | 87,80 |
| 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм | м3 | 155,94 |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 108,40 |
| 408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 103,00 |
| 408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 131,08 |
| 408-0024 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм | м3 | 90,50 |
| 408-0121 | Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный | м3 | 59,99 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 55,26 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов средний | м3 | 59,99 |
| 408-0142 | Песок для строительных работ природный для строительных растворов мелкий | м3 | 59,99 |
| 408-0385 | Камень булыжный | м3 | 203,40 |
| 408-0402 | Песок кварцевый марки ЛПК-5 | кг | 0,29 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2,44 |
| 411-0021 | Пар | кг | 0,06 |
| 542-0040 | Масло веретенное | т | 39042,00 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8,48 |

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЕРр-2001

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Техническая часть

1. Общие указания

2. Правила определения объемов работ

РАЗДЕЛ 01. Водопровод и канализация

Табл. 65-01-001 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб

Табл. 65-01-002 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб

Табл. 65-01-003 Снятие арматуры

Табл. 65-01-004 Демонтаж санитарно-технических приборов

Табл. 65-01-005 Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб

Табл. 65-01-006 Замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металлполимерные трубы

Табл. 65-01-007 Смена частей канализационного стояка над кровлей

Табл. 65-01-008 Ремонт бетонных лотков в смотровых колодцах

Табл. 65-01-009 Установка узла квартирного счетчика холодной (горячей) воды условным диаметром 15-20 мм с отключением стояка

Табл. 65-01-010 Установка узла квартирного счетчика холодной воды условным диаметром 15-20 мм без отключения стояка методом замораживания

РАЗДЕЛ 02. Центральное отопление

Табл. 65-02-001 Демонтаж расширительных и конденсационных баков

Табл. 65-02-002 Демонтаж воздухосборников и грязевиков

Табл. 65-02-003 Демонтаж распределительных гребенок

Табл. 65-02-004 Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов

Табл. 65-02-005 Демонтаж нагревательных приборов

Табл. 65-02-006 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях

Табл. 65-02-007 Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлполимерных труб

Табл. 65-02-008 Смена сгонов у трубопроводов

Табл. 65-02-009 Смена кранов

Табл. 65-02-010 Установка заглушек

Табл. 65-02-011 Слив и наполнение водой системы отопления

Табл. 65-02-012 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой

РАЗДЕЛ 03. Вентиляция

Табл. 65-03-001 Разборка вентиляционных коробов из плит

Табл. 65-03-002 Разборка вентиляционных шахт

Табл. 65-03-003 Разборка металлических воздуховодов

Табл. 65-03-004 Смена жалюзийных решеток

Табл. 65-03-005 Ремонт вентиляционных коробов

РАЗДЕЛ 04. Газоснабжение

Табл. 65-04-001 Снятие газовых приборов

Табл. 65-04-002 Снятие вытяжных труб у газовых приборов

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и сметные цены на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

Эксплуатация строительных машин

Сметные цены на материальные ресурсы