Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСН-2001

Сборник № 45

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ТРУБЫ

Утверждены и введены в действие с 11 июля 2003 года

постановлением Госстроя России от 07 июля 2003 года № 138

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов и материальных ресурсов) при выполнении строительных работ по возведению промышленных печей и труб, обмуровке паровых и водогрейных котлов, разборке кладки промышленных печей при ремонтных работах и составления сметных расчетов (смет) ресурсным и ресурсно-индексным методами.

ГЭСН-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на строительные работы федерального (ФБР), территориального (ТЕР), отраслевого (ОЕР) уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов, применяемых для определения сметной стоимости строительных работ.

РАЗРАБОТАНЫ ЗАО «Союзтеплострой» (Г.М. Мартыненко, Е.Д. Кононенко) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо)

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Г. Козьмодемьянский, Т.М. Добычина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

ВНЕСЕНЫ Изменения и дополнения, рассмотренные Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (№ СК-5236/02 от 12 декабря 2006 года) и введенные в действие с 12 декабря 2006 года

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) разработаны для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительных машин, материалов) при выполнении строительных работ по возведению промышленных печей и труб, обмуровке паровых и водогрейных котлов, разборке кладки промышленных печей при ремонтных работах и составления сметных расчетов ресурсным методом. ГЭСН являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).

1.2. ГЭСН отражают средние затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, современную технологию и организацию работ по сооружению промышленных печей и труб. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и формы собственности, осуществляющими строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для объектов, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН носят рекомендательный характер.

1.3. Кладка бытовых печей, очагов и дымовых труб для них настоящим сборником не предусмотрена (потребности в ресурсах при выполнении этого вида работ определяются по ГЭСН-2001, сборник №08 «Конструкции из кирпича и блоков»).

1.4. Сметные нормы предусматривают затраты на выполнение всего комплекса работ и технологических операций и включают следующие работы и операции:

1.4.1. Погрузка материалов на приобъектном складе, транспортировка их от приобъектного склада в зону производства работ.

1.4.2. Сортировка и маркировка изделий в рабочей зоне, с подборкой их по размерам с учетом фактических отклонений в пределах установленных допусков.

1.4.3. Подача материалов к рабочему месту с раскладкой в соответствии с проектом производства работ в рабочей зоне.

1.4.4. Производство работ по возведению промышленных печей и труб с оформлением всех конструктивных элементов по проекту с пригоночной теской и шлифовкой огнеупоров.

1.4.5. Устройство и разборка типовых и нетиповых вспомогательных приспособлений, подмостей, предусмотренных проектом производства работ и правилами техники безопасности.

1.4.6. Устройство и разборка типовых стеллажей и стендов для производства работ при возведении промышленных печей и труб.

1.4.7. Погрузка, транспортировка и разгрузка вспомогательных материалов в зоне производства работ.

1.4.8. Приготовление огнеупорных растворов из сухих смесей в построечных условиях.

1.4.9. Уборку рабочих мест.

Работы и технологические операции, не перечисленные выше, указываются дополнительно в составе работ соответствующих таблиц ГЭСН.

1.5. В сметных нормах не учтены:

1.5.1. Работы по устройству опалубки и кружал для кладки сводов и арок и бетонирования стен, сводов и арок. Объем ресурсов указанных работ определяется дополнительно по нормам таблицы ГЭСН 45-10-001.

1.5.2. Работы по конструктивной резке и теске огнеупорных изделий (за исключением замков сводов и арок и наколки кирпича при строительстве стволов дымовых труб).

1.5.3. Затраты, связанные с производством работ в эксплуатируемых цехах с вредными и стесненными условиями труда. В этих случаях к затратам труда рабочих и времени использования строительных машин применяются коэффициенты, приведенные в таблице 5 настоящей технической части.

1.5.4. Затраты на сушку и пуск печей, котлов, труб и других сооружений. Эти затраты подлежат учету в сметах на пуско-наладочные работы.

1.6. При применении в соответствии с рабочими чертежами огнеупорных изделий и материалов, отличающихся от предусмотренных в таблицах ГЭСН, к нормам расхода ресурсов следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 4 настоящей технической части.

1.7. Расход мертелей и порошков принят по усредненным техническим характеристикам и не подлежит корректировке.

1.8. Категории кладки, виды, классы, марки, группы сложности огнеупорных изделий следует принимать по рабочей документации.

Кладка из огнеупорных изделий в зависимости от сложности и тщательности ее выполнения делится на следующие категории:

I - особо тщательная огнеупорная кладка толщиной швов 0,5(1 мм

II - тщательная огнеупорная кладка с толщиной швов до 2 мм

III - обыкновенная огнеупорная кладка толщиной швов до 3 мм

IV - простая огнеупорная кладка с толщиной швов свыше 3 мм

При отсутствии в проекте указаний о толщине швов, категорию кладки отдельного конструктивного элемента следует принимать по таблице 3 настоящей технической части.

1.9. Нормы ГЭСН учитывают затраты по устройству лесов и подмостей на высоту сооружений, предусмотренных проектом, за исключением таблиц ГЭСН 45-04-001(45-04-010, 45-05-002(45-05-009, 45-08-001, в которых учитываются затраты по устройству лесов на высоту до 4 м.

Дополнительные затраты по устройству лесов на высоту свыше 4 м определяются по ГЭСН 2001 сборника № 8 "Конструкции из кирпича и блоков".

1.10. Устройство кружал в виде ферм для сводов пролетом более 6,5 м следует определять по ГЭСН-2001 сборника № 10 «Деревянные конструкции».

1.11. Таблицы ГЭСН 45-01-001(45-03-001 предусматривают огнеупорную кладку только доменных и стекловаренных печей. Затраты на работы по кладке других промышленных и специальных печей определяются по соответствующим сметным нормам на конструктивные элементы и виды работ.

1.12. Таблицы ГЭСН сборника распространяются на работы по реконструкции и капитальному ремонту, а также на работы с применением аналогичных импортных изделий, запроектированных с учетом требований отечественных стандартов. На работы с применением изделий, имеющих принципиальные отличия от отечественных стандартов, следует составлять индивидуальные сметные нормы с утверждением в установленном порядке.

1.13. Затраты на производство работ с применением циркониевых, форстеритовых, доломитовых, карбидкремниевых и др. изделий, на которые отсутствуют прямые расценки, следует определять по сметным нормам на соответствующие виды кладки из огнеупорных изделий, близких по плотности и аналогичных по физико-химическому составу.

1.14. Таблицы ГЭСН 45-11-001, ГЭСН 45-11-002, ГЭСН 45-12-001(ГЭСН 45-12-005 учитывают весь комплекс работ по кладке стволов кирпичных труб, возведению монолитных железобетонных труб и футеровке труб. При возведении монолитных железобетонных труб в ГЭСН предусматриваются затраты на устройство и эксплуатацию грузопассажирских шахтных подъемников.

Нормы 1(4 таблицы ГЭСН 45-13-001 не учитывают затраты на эксплуатацию грузоподъемных механизмов. Затраты по эксплуатации предусмотренных ППР грузоподъемных механизмов учитываются дополнительно.

При кладке стекловаренных печей (таблица ГЭСН 45-03-001) затраты на эксплуатацию двухстоечного подъемника, использование которого обосновано ППР, следует учитывать дополнительно.

1.15. Затраты на изоляцию печей и труб, не указанные в настоящем сборнике, следует определять по ГЭСН 2001 сборник № 26 «Теплоизоляционные работы».

1.16. Указанный в настоящем сборнике размер «до» следует принимать включительно.

1.17. Буква «П» в таблицах означает, что расход материалов должен приниматься по рабочим чертежам с учетом коэффициентов на трудноустранимые потери и отходы при производстве работ в соответствии с таблицей 2 настоящей технической части.

2. Порядок определения объемов работ.

2.1. Объемы работ принимается на единицу измерения (1 м3, 1 м2, 100 м2, 1 т, 1кг), указанную в сметных нормах по рабочим чертежам и техническим спецификациям в соответствии с техническими характеристиками по ГОСТ, ТУ.

2.2. Проемы и пустоты в конструкциях в объеме работ не учитываются, за исключением мелких отверстий площадью до 0,03 м2.

2.3 Расход огнеупорного раствора на 1 м3 кладки в зависимости от толщины шва определяется по таблице 1 настоящей технической части. Приведенной таблицей следует пользоваться при подсчете объемов кладки, добавляя к объему огнеупорных изделий объем раствора.

Таблица 1

| Толщина шва кладки | мм | до 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход раствора | м3 | 0,03 | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,2 |

2.4. Расход рулонного и плитного волокнистого материала принят с учетом коэффициента уплотнения - 1,5. При указании в проектной документации другой степени уплотнения расход материалов следует откорректировать соответственно коэффициенту уплотнения.

3. Коэффициенты

Коэффициенты к расходу огнеупорных изделий и материалов по спецификациям рабочих чертежей, учитывающие трудноустранимые потери и отходы при производстве работ.

Таблица 2

| №№ п/п | Огнеупорные изделия и материалы | Коэффициент, учитывающий трудно устранимые потери и отходы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Шамотные, динасовые, периклазохромитовые (магнезитохромитовые) фасонные независимо от места укладки | 1,036 |
| 2. | Шамотные, динасовые нормальные при кладке прямых стен, массивов, подин и выстилок | 1,027 |
| 3. | то же, при кладке закругленных стен, сводов и арок с применением клиновых изделий | 1,054 |
| 4. | Периклазовые, периклазохромитовые, хромитопериклазовые, периклазошпинелидные нормальные независимо от места укладки | 1,02 |
| 5. | Высокоглиноземистые | 1,02 |
| 6. | то же, при кладке лещади доменных печей | 1,05 |
| 7. | Шамотные, динасовые, корундовые, муллитовые (высокоглиноземистые) легковесные при кладке прямых стен, подин и выстилок | 1,036 |
| 8. | то же, при кладке закругленных стен, сводов, арок и футеровке дымовых труб | 1,054 |
| 9. | Кирпич глиняный обыкновенный при кладке закругленных стен, сводов и арок | 1,054 |
| 10. | то же, при кладке прямых стен, массивов, подин и выстилок | 1,036 |
| 11. | Блоки углеродистые (угольные), графитированные, электроплавленные бадделеитокорундовые и другие | 1,045 |
| 12. | то же, для электролизеров алюминиевой промышленности | 1,12 |
| 13. | Паста углеродистая | 1,08 |
| 14. | Масса углеродистая | 1,2 |
| 15. | Мертели и огнеупорные порошки | 1,09 |
| 16. | Глинобетон | 1,05 |
| 17. | Теплоизоляционные волокнистые | 1,09 |
| 18. | Бетон углеродистый | 1,065 |
|  | Масса торкрет-бетонная жаростойкая: |  |
| 19. | легкая | 1,34 |
| 20. | средняя | 1,5 |
| 21. | тяжелая | 1,75 |

Перечень объектов, видов работ конструктивных элементов по категориям огнеупорной кладки.

Таблица 3

| №№ п/п | Объект, вид работы | Конструктивный элемент (в скобках указаны элементы, применяемые для нормирования) | Категория кладки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Миксеры | Радиальные стены до уровня металла (своды цилиндрические) и днище (свод купольный) | I |
|  |  | То же, выше уровня металла (своды цилиндрические), сливной носок (арки), арки смотровых люков и отверстий для горелок, заливочное отверстие (арки) | II |
| 2. | Конвертеры | Горловина (купольный свод) и стены закругленные: |  |
|  |  | из периклазошпинелидного кирпича | I |
|  |  | из динасового кирпича | IV |
|  |  | из прочих изделий | II |
| 3. | Сталеплавильные электропечи | Поды, стены и арки. | I |
|  |  | Своды | II |
| 4. | Футеровка сталеразливочных и | Днище (купольный свод) | I |
|  | чугуновозных ковшей | Стены закругленные | II |
| 5. | Тоннельные печи для термической обработки металлических изделий | Муфель с арками в зоне нагрева (арки) | I |
|  |  | Своды и арки во всех зонах, стены в зоне отжига | II |
|  |  | Стены зон подогрева и охлаждения | III |
| 6. | Колодцы охлаждения | Съемный свод (своды цилиндрические) | II |
|  |  | Стены и поды | IV |
| 7. | Ванны закалочные | Арки и своды | II |
|  |  | Выстилка и стены | III |
| 8. | Мелкие кузнечные печи и горны | Стены | III |
| 9. | Ватержакетные печи | Горн | I |
|  |  | Арки | II |
|  |  | Шахта и колосниковый шатер (купольный свод) | III |
| 10. | Меде- и баббитоплавильные тигельные печи и горны | Арки и своды | II |
|  |  | Стены | III |
| 11. | Многоподовые обжиговые печи химической промышленности | Поды (купольные своды), стены, закругленные арки | II |
| 12. | Многокамерные кольцевые печи для обжига угольных электродов | Конструктивные элементы печи из фасонных изделий | II |
|  |  | Конструктивные элементы печи из нормального кирпича | III |
| 13. | Периодические печи для обжига шамотного или динасового кирпича | Своды и арки топок | I |
|  |  | Своды камер и каналов под печью, решетка пода и стены | II |
|  |  | Прочие элементы | III |
| 14. | Многокамерные печи для обжига | Своды, арки и стены | II |
|  | динаса и магнезита | Прочие элементы | III |
| 15. | Шахтные печи для обжига глины на шамот (доломита, магнезита, извести) | Вся кладка | II |
| 16. | Ретортные печи для газификации нефти | Реторты (арки), своды купольные, закругленные стены, арки и мелкие своды | II |
| 17. | Асфальтовые, битумные, коксовые кубы | Выстилка, прямые стены, арки и своды | III |
| 18. | Хлебопекарные и бисквитные печи | Стены, своды и арки | III |
|  |  | Выстилка | IV |
| 19. | Обмуровка отопительных и производственно-отопительных котлов | Арки и своды | II |
|  |  | Выстилки и стены | III |
| 20. | Футеровка выдвижных подов, | Футеровка дверок и заслонок (арки) | II |
|  | дверок и заслонок | Выстилка выдвижных подов и тележек | III |
| 21. | Выносные топки | Прямые стены, арки и мелкие своды | II |
|  |  | Выстилка и шлаковые бункера | III |
| 22. | Регенераторы | Своды и стены | II |
|  |  | Выстилки | III |
| 23. | Электролизные ванны | Бровка | I |
|  |  | Цоколь | III |
| 24. | Секционные печи | Конструктивные элементы печи | II |
| 25. | Борова | Своды | II |
|  |  | Стены | III |
|  |  | Выстилки | IV |
| 26. | Рекуператоры | Арки и своды | II |
|  |  | Стены | III |
|  |  | Выстилки | IV |
| 27. | Нагревательные колодцы | Стены из динасовых и хромомагнезитовых изделий, подина из хромомагнезитовых изделий, арки, горловина и крышка | II |
|  |  | Стены и подина из шамотных изделий | III |
| 28. | Нагревательные печи | Горелочные амбразуры | I |
|  |  | Своды, в том числе подвесные и съемные (купольные), арки, стены и подина в сварочной зоне | II |
|  |  | Прочие выстилки и стены | III |
| 29. | Термические печи | Своды и арки | II |
|  |  | Стены и выстилки | III |
| 30. | Вращающиеся печи | Теплообменник | I |
|  |  | Пылевая камера: |  |
|  |  | своды | II |
|  |  | стены | III |
|  |  | все остальные конструктивные элементы | II |
| 31. | Трубчатые печи | Стены (кроме подвесных), арки | II |
|  | нефтеперерабатывающих заводов | Поды, стены и своды подвесные | III |
| 32. | Вагранки | Копильник (арки), шахта (своды цилиндрические или арки - в зависимости от внутреннего диаметра) | I |
|  |  | Труба (своды цилиндрические) | III |
|  |  | Искрогасители | IV |
| 32. | Отражательные медеплавильные | Поды, арки и своды | I |
|  | печи | Стены | II |
| 33. | Тоннельные печи для обжига керамических изделий | Своды и арки во всех зонах, стены в зоне обжига | II |
|  |  | Стены зон подогрева и охлаждения и все стены печей для обжига глиняного кирпича | III |
| 34. | Футеровка пылеуловителей доменных печей | Стены закругленные и своды купольные | III |
| 35. | Стекловаренные печи | Дно бассейна, окружка из брусьев, влеты, поднасадочные арки, плоские арки, мосты, поплавки | I |
|  |  | Окружка из электроплавленных изделий: выстилка дна электроплавленной плиткой, подвесные стены, главный свод | II |

Коэффициенты к сметным нормам

Таблица 4

| №№ п/п | Условие применения | Таблица ГЭСН (норма) | Коэффициенты к нормам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | затрат труда | эксплуатации машин | расхода материалов |
| 1. | Кладка из изделий с пустотами (поправка к расходу раствора) | 45-05-003-01 | — | — | 1,22 |
|  |  | 45-05-003-02 | — | — | 1,24 |
|  |  | 45-05-003-03 | — | — | 1,25 |
|  |  | 45-05-003-04 | — | — | 1,26 |
|  |  | 45-05-003-05 | — | — | 1,22 |
|  |  | 45-05-003-06 | — | — | 1,24 |
|  |  | 45-05-003-07 | — | — | 1,24 |
|  |  | 45-05-003-08 | — | — | 1,22 |
|  |  | 45-05-003-09 | — | — | 1,24 |
|  |  | 45-05-003-10 | — | — | 1,25 |
|  |  | 45-12-003 | — | — | 1,11 |
|  |  | 45-12-004 | — | — | 1,11 |
| 2. | Кладка из высокоглиноземистых изделий | 45-05-005 | 1,2 | — | — |
| 3. | Футеровка промышленных труб шамотными теплоизоляционными изделиями | 45-12-003 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 4. | Формовка анода из угольной массы, полученной дроблением брикетов | 45-09-003 | 1,09 | 1,56 | — |
| 5. | Футеровка промышленных труб обыкновенным глиняным кирпичом с пустотами (поправка к расходу раствора) | 45-12-002-06 | — | — | 1,17 |

Коэффициенты

к нормам затрат труда и времени использования строительных машин для учета влияния условий производства работ, предусмотренных проектами.

Таблица 5

| 1. | Производство работ по строительству промышленных печей и труб в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. | 1,2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Производство работ по строительству промышленных печей и труб в эксплуатируемых зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.), или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям. | 1,35 |
|  | 2.1. То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40 °С в помещениях; | 1,5 |
|  | 2.2. То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности; | 1,5 |
|  | 2.3. То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе; | 1,55 |
|  | 2.4. То же, с вредными условиями труда, где рабочие-строители переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе. | 2,3 |
| 3. | Производство работ по строительству промышленных печей и труб на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. | 1,15 |
|  | 3.1. То же с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-строители имеют рабочий день нормальной продолжительности. | 1,25 |
| 4. | Строительство новых промышленных печей и труб в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов. | 1,15 |
| 5. | Строительство новых промышленных печей и труб на склонах гор с резко пересеченным рельефом в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта. | 1,2 |

Примечания:

1. Применение коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано в проектах.

2. Одновременное применение нескольких коэффициентов по таблице 5 не допускается.

РАЗДЕЛ 01. КЛАДКА ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Таблица ГЭСН 45-01-001 Кладка доменных печей

Состав работ:

01. Сортировка с подборкой изделий или блоков по размерам насухо. 02. Пригоночная теска изделий или шлифовка блоков. 03. Нанесение раствора на изделия или пасты на блоки. 04. Укладка изделий или блоков с осаживанием.

Измеритель: 1 м3 кладки

|  | Кладка лещади из: |
| --- | --- |
| 45-01-001-01 | углеродистых и графитированных блоков |
| 45-01-001-02 | муллитовых изделий |
|  | Кладка горна из изделий: |
| 45-01-001-03 | углеродистых |
| 45-01-001-04 | муллитовых |
| 45-01-001-05 | шамотных |
|  | Футеровка фурменных приборов из изделий: |
| 45-01-001-06 | муллитовых |
| 45-01-001-07 | шамотных |
| 45-01-001-08 | Кладка заплечиков из шамотных изделий |
|  | Кладка распара и шахты из изделий: |
| 45-01-001-09 | муллитовых |
| 45-01-001-10 | шамотных |
| 45-01-001-11 | Кладка свечей из шамотных изделий |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-01-001-01 | 45-01-001-02 | 45-01-001-03 | 45-01-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,8 | 42,81 | 21,34 | 60,34 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 5,1 | 3,8 | 5,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 32,56 | 25,86 | 23,88 | 27,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,54 | 0,89 | 0,54 | 0,89 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 2,7 | 4,3 | 2,76 | 4,4 |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,25 | 0,04 | 0,25 | 0,11 |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 5,59 | 7,3 | 5,59 | 7,82 |
| 031201 | Подъемники шахтные для промышленных труб высотой 120 м | маш.-ч | 1,48 | 1,93 | 1,48 | 1,91 |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 2,81 | 3,6 | 2,83 | 3,68 |
| 021000 | Краны подвесные полноповоротные 10 т | маш.-ч | 13,4 | 3,7 | 4,7 | 3,74 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | — | — | — | 0,4 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1,98 | 3,96 | 1,98 | 29,3 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | — | 0,23 | —— | 0,23 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), 11,2 м3/мин | маш.-ч | 0,74 | — | 0,74 | — |
| 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 3 | — | 3 | — |
| 332202 | Печи нагревательные | маш.-ч | 2,85 | — | 2,85 | — |
| 331305 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 0,65 | 4,2 | 0,65 | 29,7 |
| 110980 | Растворосмесители турбулентного типа | маш.-ч | 0,67 | — | 0,67 | — |
| 400052 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | — | 0,11 | — | 0,26 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения, 10 т | маш.-ч | 6,66 | 7,38 | 6,66 | 7,97 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 115-9034 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | — | П | — | П |
| 115-2553 | Мертель высокоогнеупорный муллитовый корундовый марки ММКФ-85 | т | — | 0,06 | — | 0,06 |
| 115-2237 | Стопора-моноблоки огнеупорные корундографитовые для МНЛЗ: изделия №1, №3 | т | П | — | П | — |
| 115-9071 | Паста углеродистая | т | 0,03 | — | 0,03 | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | — | 0,023 | — | 0,023 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-01-001-05 | 45-01-001-06 | 45-01-001-07 | 45-01-001-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45,88 | 124,6 | 107,5 | 38,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,7 | 6 | 6 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,62 | 15,13 | 14,63 | 21,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,89 | — | — | 0,89 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 4,4 | — | — | 4,4 |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,11 | 4,58 | 4,58 | 0,11 |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 7,63 | — | — | 10,4 |
| 031201 | Подъемники шахтные для промышленных труб высотой 120 м | маш.-ч | 1,82 | — | — | 1,82 |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 3,49 |  |  | 3,6 |
| 021000 | Краны подвесные полноповоротные 10 т | маш.-ч | 3,6 | — | — | 3,65 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 0,4 | 8,3 | 7,8 | 2,0 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 17,3 | — | — | — |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,63 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | — | 0,16 | 0,16 | — |
| 021103 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 12,5 т | маш.-ч | — | 0,22 | 0,22 | — |
| 331305 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 17,5 | — | — | — |
| 400052 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | — | 0,44 | 0,44 | 0,11 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения, 10 т | маш.-ч | 7,38 | 1,43 | 1,43 | 1,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,05 | — | 0,07 | 0,05 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | — | 0,01 | 0,01 | — |
| 115-9031 | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) | т | П | — | П | П |
| 115-9034 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | — | П | — | — |
| 115-2553 | Мертель высокоогнеупорный муллитовый корундовый марки ММКФ-85 | т | — | 0,06 | — | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,019 | 0,027 | 0,025 | 0,019 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-01-001-09 | 45-01-001-10 | 45-01-001-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,81 | 33,96 | 50,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 22,07 | 21,05 | 7,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,89 | 0,89 | — |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 4,4 | 4,4 | — |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,22 |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 10,41 | 10,4 | 1,29 |
| 031201 | Подъемники шахтные для промышленных труб высотой 120 м | маш.-ч | 1,92 | 1,82 | — |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 3,68 | 3,6 | 4,3 |
| 021000 | Краны подвесные полноповоротные 10 т | маш.-ч | 3,76 | 3,65 | — |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 2,4 | 2 | — |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | — | — | 0,26 |
| 400052 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,22 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения, 10 т | маш.-ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.-ч | — | — | 1,0 |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | — | — | 23,6 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,07 | 0,08 | 0,12 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 115-9031 | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) | т | — | П | П |
| 115-9034 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | П | — | — |
| 101-1088 | Угловой горячекатаный прокат нормальной точности прокатки немерной длины из стали С235 | т | — | — | 0,014 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,025 | 0,028 | — |

РАЗДЕЛ 02. КЛАДКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Таблица ГЭСН 45-02-001 Кладка стен

Состав работ:

01. Сортировка с подбором изделий по размерам насухо. 02. Пригоночная теска изделий. 03. Нанесение раствора на изделия. 04. Укладка изделий с осаживанием.

Измеритель: 1 м3 кладки

|  | Кладка стен из изделий: |
| --- | --- |
| 45-02-001-01 | шамотных плотных |
| 45-02-001-02 | муллитовых |
| 45-02-001-03 | муллитокремнеземистых |
| 45-02-001-04 | динасовых |
| 45-02-001-05 | шамотных теплоизоляционных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-02-001-01 | 45-02-001-02 | 45-02-001-03 | 45-02-001-04 | 45-02-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 26,45 | 32 | 29,2 | 26,23 | 21,19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,23 | 11,54 | 11,44 | 11,23 | 10,06 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с.) | маш.-ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 8,98 | 9 | 9 | 8,98 | 8,3 |
| 031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 1,74 | 1,82 | 1,82 | 1,74 | 1,6 |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 2,24 | 2,29 | 2,29 | 2,24 | 1,85 |
| 021000 | Краны подвесные полноповоротные 10 т | маш.-ч | 3,49 | 3,53 | 3,53 | 3,49 | 3,08 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 400052 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения, 5 т | маш.-ч | 0,96 | 1 | 1 | 0,96 | 0,83 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 115-2535 | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92 | т | — | — | — | 0,07 | — |
| 115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,07 | — | — | — | 0,16 |
| 115-9010 | Изделия кремнеземистые динасовые | т | — | — | — | П | — |
| 115-9031 | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) | т | П | — | — | — | П |
| 115-9034 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | — | П | П | — | — |
| 115-2546 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки ММЛ-62 | т | — | 0,09 | 0,09 | — | — |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,025 | 0,038 | 0,038 | 0,028 | 0,052 |

Таблица ГЭСН 45-02-002 Кладка купола

Состав работ:

01. Сортировка с подбором изделий по размерам насухо. 02. Пригоночная теска изделий. 03. Нанесение раствора на изделие. 04. Укладка изделий с осаживанием.

Измеритель: 1 м3 кладки

|  | Кладка купола из изделий: |
| --- | --- |
| 45-02-002-01 | муллитокремнеземистых |
| 45-02-002-02 | муллитовых |
| 45-02-002-03 | динасовых |
| 45-02-002-04 | шамотных теплоизоляционных |
| 45-02-002-05 | динасовых теплоизоляционных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-02-002-01 | 45-02-002-02 | 45-02-002-03 | 45-02-002-04 | 45-02-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 44,46 | 50,21 | 42,5 | 33,0 | 36,62 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,42 | 20,77 | 18,42 | 13,09 | 13,09 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения, 5 т | маш.-ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 8,93 | 9,23 | 8,93 | 8,21 | 8,21 |
| 031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 2,85 | 3,08 | 2,85 | 2,74 | 2,74 |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 4,8 | 5,12 | 4,8 | 4,58 | 4,58 |
| 252303 | Тельфер электрический, грузоподъемность до 2 т | маш.-ч | 2,8 | 2,96 | 2,8 | 2,74 | 2,74 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 7,5 | 9,3 | 7,5 | 2,5 | 2,5 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 400052 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 115-2535 | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92 | т | — | — | 0,06 | — | 0,16 |
| 115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | — | — | — | 0,16 | — |
| 115-9010 | Изделия кремнеземистые динасовые | т | — | — | П | — | П |
| 115-9031 | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) | т |  | — | — | П | — |
| 115-9034 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | П | П | — | — | — |
| 115-2546 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки ММЛ-62 | т | 0,06 | 0,07 | — | — | — |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | — | — |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,022 | 0,028 | 0,024 | 0,052 | 0,06 |

Таблица ГЭСН 45-02-003 Кладка арок

Состав работ:

01. Сортировка с подбором изделий по размерам насухо. 02. Пригоночная теска изделий. 03. Нанесение раствора на изделие. 04. Укладка изделий с осаживанием.

Измеритель: 1 м3 кладки

|  | Кладка арок из изделий: |
| --- | --- |
| 45-02-003-01 | шамотных плотных |
| 45-02-003-02 | муллитовых |
| 45-02-003-03 | муллитокремнеземистых |
| 45-02-003-04 | динасовых |
| 45-02-003-05 | шамотных теплоизоляционных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-02-003-01 | 45-02-003-02 | 45-02-003-03 | 45-02-003-04 | 45-02-003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 42,4 | 49,15 | 48,44 | 41,47 | 32,56 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 5,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,7 | 10,82 | 15,81 | 10,82 | 9,79 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 1,53 | 1,64 | 1,53 | 1,53 | 0,98 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1,5 | 1,7 | 0,98 | 1,25 | 0,88 |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 1,94 | 2,2 | 1,25 | 1,63 | 1,19 |
| 021000 | Краны подвесные полноповоротные 10 т | маш.-ч | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,06 |
| 031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 3,53 | 3,3 | 8,2 | 4,13 | 3,44 |
| 351210 | Рольганг приводной стоечный | маш.-ч | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,07 |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 1,25 | 1,2 | 2,1 | 1 | 0,87 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,2 |
| 160100 | Автобетоносмеситель на базе автомобиля МАЗ-5549 вместимостью барабана 2,7 м3 | маш.-ч | 0,33 | 0,32 | 0,21 | 0,32 | 1,01 |
| 111501 | Растворонасос, 3 м3/ч | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
| 111901 | Бункеры-смесители при кладке дымовых кирпичных труб с эстакадой | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 |
| 112003 | Установка по приготовлению и подаче растворов из сухих смесей, производительность до 3 м3/мин | маш.-ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,023 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 2,4 | 2,44 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 115-2535 | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92 | т | — | — | — | 0,06 | — |
| 115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,06 | — | — | — | 0,16 |
| 115-9010 | Изделия кремнеземистые динасовые | т | — | — | — | П | — |
| 115-9031 | Изделия алюмосиликатные (низко- и среднеглиноземистые) | т | П | — | — | — | П |
| 115-9034 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) . | т | — | П | П | — | — |
| 115-2553 | Мертель высокоогнеупорный муллитовый корундовый марки ММКФ-85 | т | — | 0,07 | 0,07 | — | — |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,022 | 0,028 | 0,028 | 0,024 | 0,052 |

РАЗДЕЛ 03. КЛАДКА ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ВАННЫХ СТЕКЛОВАРЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Таблица ГЭСН 45-03-001 Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей

Состав работ:

01. Сортировка с подбором изделий насухо. 02. Нанесение раствора на изделие. 03. Укладка изделий на растворе или насухо.

Измеритель: 1 м3 кладки

|  | Кладка днища: |
| --- | --- |
| 45-03-001-01 | из крупноблочных и высокоогнеупорных алюмосиликатных изделий |
| 45-03-001-02 | из электроплавленных изделий |
|  | Кладка стен: |
| 45-03-001-03 | из огнеупорных и высокоогнеупорных алюмосиликатных изделий |
| 45-03-001-04 | из электроплавленных изделий |
|  | Кладка: |
| 45-03-001-05 | горелок из кремнеземистых (динасовых) изделий |
| 45-03-001-06 | сводов и арок из кремнеземистых (динасовых) изделий |
| 45-03-001-07 | сводов и арок из электроплавленных изделий |
| 45-03-001-08 | мостов, кронштейнов и фидеров из шамотных фасонных изделий |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-03-001-01 | 45-03-001-02 | 45-03-001-03 | 45-03-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 72,75 | 30,43 | 55,83 | 30,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,94 | 3,25 | 2,89 | 3,27 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,47 | 0,78 | 0,44 | 0,74 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 1 6 т | маш.-ч | 0,25 | 0,29 | 0,23 | 0,35 |
| 020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки), 3,2 т | маш.-ч | 0,16 | 0,35 | 0,22 | 0,33 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 0,043 | — | 0,043 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 115-9030 | Изделия алюмосиликатные шамотные | т | — | — | 2,29 | — |
| 115-1730 | Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33 высокой плотности (ВП), группы сложности 2 | т | — | 3,51 | — | 3,51 |
| 115-1236 | Изделия огнеупорные алюмосиликатные крупноблочные для стекловаренных печей № 10, 12, 14, 15 марки МЛ СУ | т | 2,29 | — | — | — |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-03-001-05 | 45-03-001-06 | 45-03-001-07 | 45-03-001-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 49,5 | 53,83 | 38,33 | 55,13 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3 | 3,07 | 3,18 | 2,8 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,46 | 0,65 | 0,4 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.-ч | 0,22 | 0,21 | 0,35 | 0,22 |
| 020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки), 3,2 т | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,43 | 0,26 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,23 | 0,1 | — | — |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 0,19 | 0,22 | — | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 115-9030 | Изделия алюмосиликатные шамотные | т | — | — | — | 2,29 |
| 115-1730 | Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33 высокой плотности (ВП), группы сложности 2 | т | — | — | 3,56 | — |
| 115-2536 | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-90 | т | 0,17 | 0,08 | — | — |
| 115-9010 | Изделия кремнеземистые динасовые | т | 2,33 | 2,43 | — | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,06 | 0,028 | — | — |

РАЗДЕЛ 04. ОБМУРОВКА ПАРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ

Таблица ГЭСН 45-04-001 Обмуровка шамотными изделиями

Состав работ:

01.Подборка огнеупорных изделий. 02. Пригоночная теска. 03. Кладка на растворе. 04. Установка кляммер для выполнения кирпичной кладки из фасонных изделий.

Измеритель: 1 м3 кладки

|  | Обмуровка изделиями шамотными прямыми: |
| --- | --- |
| 45-04-001-01 | стен экранированных |
| 45-04-001-02 | стен неэкранированных |
| 45-04-001-03 | сводов и арок |
| 45-04-001-04 | холодных воронок и шлаковых бункеров |
|  | Обмуровка изделиями шамотными фасонными: |
| 45-04-001-05 | поясов разгрузочных |
| 45-04-001-06 | перегородок газовых пламенных |
| 45-04-001-07 | сводов подвесных открытых |
| 45-04-001-08 | сводов подвесных закрытых |
| 45-04-001-09 | амбразур для горелок |
| 45-04-001-10 | Установка кляммер |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-04-001-01 | 45-04-001-02 | 45-04-001-03 | 45-04-001-04 | 45-04-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,92 | 21,48 | 39,15 | 21,49 | 24,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,41 | 5,32 | 5,41 | 5,41 | 5,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения, 5 т | маш.-ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 0,3 | 0,21 | 0,21 | 0,3 | 0,21 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,23 | 0,16 | 0,16 | 0,23 | 0,16 |
| 252303 | Тельферы электрические, 2 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,72 |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,06 | 0,08 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 115-2544 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-28 | т | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,16 | 0,11 |
| 115-9030 | Изделия алюмосиликатные шамотные | т | 1,9 | 1,95 | 1,95 | 1,9 | 2,05 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,043 | 0,043 | 0,034 | 0,05 | 0,034 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-04-001-06 | 45-04-001-07 | 45-04-001-08 | 45-04-001-09 | 45-04-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,23 | 21,33 | 24,92 | 27,95 | 1,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 4,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,34 | 5,41 | 5,26 | 5,38 | 0,341 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения, 5 т | маш.-ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | — |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,011 |
| 031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | — |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | — |
| 252303 | Тельферы электрические, 2 т | маш.-ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | — |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | — |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 0,33 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 0,08 | 0,15 | — | 0,12 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 115-2544 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-28 | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | — |
| 115-9030 | Изделия алюмосиликатные шамотные | т | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | — |
| 101-9890 | Кляммеры | шт. | — | — | — | — | 30 |

Таблица ГЭСН 45-04-002 Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым

Состав работ:

01. Сортировка с подбором кирпича по размеру. 02. Нанесение раствора. 03. Укладка кирпича на растворе.

Измеритель:1 м3 кладки

|  | Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым: |
| --- | --- |
| 45-04-002-01 | стен экранированных и неэкранированных |
| 45-04-002-02 | сводов и арок |
| 45-04-002-03 | холодных воронок и шлаковых бункеров |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-04-002-01 | 45-04-002-02 | 45-04-002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,75 | 13,47 | 12,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 5,1 | 5,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,13 | 5,13 | 4,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения, 5 т | маш.-ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 331430 | Грохоты инерционные среднего типа | маш.-ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,24 | 0,25 | 0,25 |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 0,57 | 0,57 | — |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 104-0113 | Кирпич пенодиатомитовый | м3 | 0,9 | 1 | 1 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |

Таблица ГЭСН 45-04-003 Обмуровка жаростойким бетоном

Состав работ:

01. Нарезка, установка и приварка сетки. 02. Укладка бетона с уплотнением. 03. Заделка швов. 04. Заготовка скоб и анкеров из проволоки и их приварка (нормы 1,2).

Измеритель: 1 м3 бетона

|  | Обмуровка жаростойким бетоном экранов: |
| --- | --- |
| 45-04-003-01 | толщиной слоя до 40 мм |
| 45-04-003-02 | толщиной слоя до 70 мм |
|  | Обмуровка жаростойким бетоном щитов и панелей: |
| 45-04-003-03 | толщиной до 50 мм |
| 45-04-003-04 | толщиной до 100 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-04-003-01 | 45-04-003-02 | 45-04-003-03 | 45-04-003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45,14 | 29,07 | 54,63 | 33,46 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,8 | 8,8 | 6,51 | 6,51 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 4,21 | 2,11 | 23,66 | 11,62 |
| 110804 | Бетоносмесители гравитационные стационарные: 500 л | маш.-ч | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
| 031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 2,28 | 2,28 | — | — |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | — | — | 2,1 | 2,1 |
| 400052 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-9070 | Сетка стальная плетеная | 2м | 32 | 15,8 | — | — |
| 101-9080 | Сетка стальная сварная | т | — | — | 0,07 | 0,036 |
| 115-2727 | Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СМКРВЦ-58 | т | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 101-9270 | Проволока | т | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 101-1504 | Электроды диаметром 2 мм Э42 | т | 0,0009 | 0,0009 | 0,0059 | 0,0059 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

Таблица ГЭСН 45-04-004 Разные работы при обмуровке жаростойким бетоном

Состав работ:

для нормы 1,2:

01. Нарезка полос из фанеры (полистирола). 02. Укладка фанеры (полистирола) в температурные швы.

для нормы 3:

01. Резка пергамина. 02. Прокладка пергамина между слоями обмуровки.

Измеритель:100 м2 поверхности

| 45-04-004-01 | Прокладка фанеры в температурные швы |
| --- | --- |
| 45-04-004-02 | Прокладка полистирола в температурные швы |
| 45-04-004-03 | Прокладка пергамина между слоями обмуровки |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-04-004-01 | 45-04-004-02 | 45-04-004-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,13 | 13,13 | 16,94 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,93 | 0,93 | 0,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,38 | 0,38 | 0,044 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | 0,11 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0851 | Пергамин кровельный П-350 | м2 | — | — | 115 |
| 102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 5-7 мм | м3 | 0,13 | — | — |
| 101-0791 | Полистирол общего назначения марок ПСС-500, ПСС-501, ПСС-520, ПСС-550 | т | — | 0,81 | — |

Таблица ГЭСН 45-04-005 Обмуровка теплоизоляционным бетоном

Состав работ:

01. Нарезка, установка и приварка сетки (нормы 3,4,5). 02. Укладка бетона с уплотнением. 03. Заделка швов. 04. Заготовка скоб и анкеров из проволоки и их приварка (нормы 1, 2).

Измеритель:1 м3 бетона

| 45-04-005-01 | Обмуровка теплоизоляционным бетоном экранов - толщина слоя до 70 мм |
| --- | --- |
| 45-04-005-02 | Обмуровка теплоизоляционным бетоном экранов и горелок - толщина слоя до 120 мм |
|  | Обмуровка теплоизоляционным бетоном щитов и панелей толщиной слоя: |
| 45-04-005-03 | до 70 мм |
| 45-04-005-04 | до 120 мм |
| 45-04-005-05 | до 170 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-04-005-01 | 45-04-005-02 | 45-04-005-03 | 45-04-005-04 | 45-04-005-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,85 | 14,74 | 30,77 | 25,17 | 22,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,41 | 8,4 | 6,13 | 6,13 | 6,13 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 7,54 | 4,41 | 7,63 | 4,58 | 3,07 |
| 110804 | Бетоносмесители гравитационные стационарные: 500 л | маш.-ч | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
| 031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 2,28 | 2,28 | — | — | — |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | — | — | 1,97 | 1,62 | 1,39 |
| 400052 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 101-9080 | Сетка стальная сварная | т | 0,05 | 0,03 | 0,055 | 0,027 | 0,018 |
| 115-2723 | Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50 | т | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 101-9270 | Проволока | т | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| 101-1504 | Электроды диаметром 2 мм Э42 | т | 0,0039 | 0,0019 | 0,0039 | 0,0019 | 0,0012 |
| 101-9070 | Сетка стальная плетеная | м2 | 15,73 | 9,13 | — | — | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Таблица ГЭСН 45-04-006 Обмуровка поверхности котлов плитами

Состав работ:

для нормы 1:

01. Установка и сборка плит. 02. Заделка стыков. 03. Приварка деталей крепления. 04. Приготовление раствора. 05. Нанесение раствора.

для нормы 2:

01. Сортировка плит. 02. Очистка поверхности. 03. Распиловка плит на требуемые размеры. 04. Установка плит. 05. Заделка стыков между плитами огнеупорным волокном. 06. Нанесение мастики.

Измеритель: 1 м3 обмуровки

|  | Обмуровка плитами |
| --- | --- |
| 45-04-006-01 | многослойными заводского изготовления |
| 45-04-006-02 | теплоизоляционными |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-04-006-01 | 45-04-006-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,63 | 19,37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,7 | 3,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,98 | 3,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,25 | 0,13 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,35 | 0,19 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 0,99 | — |
| 020401 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 12,5 т | маш.-ч | 0,43 | — |
| 031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 2,28 | 2,28 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,02 | 1,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 115-2458 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРР-130 | т | 0,02 | 0,02 |
| 101-1512 | Электроды диаметром 3 мм Э55 | т | 0,00045 | — |
| 101-9111 | Мастика известково-кремнеземистая | м3 | — | 0,1 |
| 115-2723 | Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50 | т | 0,1 | — |
| 101-9170 | Плиты обмуровочные | м3 | 0,81 | — |
| 104-9100 | Плиты теплоизоляционные | м3 | — | 0,93 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,06 | — |

Таблица ГЭСН 45-04-007 Набивка массой огнеупорной

Состав работ:

01. Приготовление массы. 02. Набивка массы с уплотнением.

Измеритель: 1 м3 набивки

| 45-04-007-01 | Набивка массой хромитовой зажигательных поясов экранов |
| --- | --- |
| 45-04-007-02 | Набивка массой хромитовой подов топок |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-04-007-01 | 45-04-007-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 51,58 | 36,26 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,95 | 9,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,56 | 0,55 |
| 331430 | Грохоты инерционные среднего типа | маш.-ч | — | — |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцемёнтных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 2,8 | 2,8 |
| 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 11,1 | 6,3 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), 11,2 м3/мин | маш.-ч | 11,1 | 6,3 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,3 | 2,3 |
| 020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки), 3,2 т | маш.-ч | 1,46 | 1,46 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 115-9065 | Смесь хромитоглинистая | т | 3,5 | — |
| 115-2730 | Смеси хромитовые марки СХ | т | — | 3,5 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,6 | 0,5 |

Таблица ГЭСН 45-04-008 Очистка ошипованной поверхности зажигательных поясов и подов топок перед набивкой

Состав работ

для нормы 1: 01. Механическая очистка металлическим песком ошипованных поверхностей перед набивкой.

для нормы 2: 01. Механическая очистка кварцевым песком ошипованных поверхностей перед набивкой.

для нормы 3: 01. Химическая очистка поверхности ортофосфорной кислотой перед набивкой.

Измеритель: 100 м2 поверхности

|  | Очистка механическая песком: |
| --- | --- |
| 45-04-008-01 | металлическим |
| 45-04-008-02 | кварцевым |
| 45-04-008-03 | Очистка химическая ортофосфорной кислотой |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-04-008-01 | 45-04-008-02 | 45-04-008-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 142,7 | 61,71 | 33,52 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 52,06 | 23,58 | 26,0 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,21 | 0,02 |
| 330100 | Аппараты дробеструйные | маш.-ч | 44,73 | — | — |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч | — | 23,37 | — |
| 340501 | Краскораспылители ручные | маш.-ч | — | — | 22,4 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), 11,2 м3/мин | маш.-ч | 44,73 | 23,37 | 25,98 |
| 331301 | Вентилятор радиальный общего назначения, производительностью 15000 м3/час | маш.-ч | 44,73 | 23,37 | 25,98 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 408-9051 | Песок кварцевый | т | — | 4,12 | — |
| 113-0301 | Песок металлический | т | 0,23 | — | — |
| 113-0354 | Кислота ортофосфорная техническая 1 сорта | т | — | — | 0,02 |

Таблица ГЭСН 45-04-009 Торкретирование огнеупорным раствором

Состав работ:

01. Заготовка и установка каркаса из проволоки (норма 1). 02. Закрепление сетки (нормы 2,3). 03. Торкретирование.

Измеритель: 1 м3 обмуровки

|  | Торкретирование огнеупорным раствором: |
| --- | --- |
| 45-04-009-01 | барабанов и коллекторов |
| 45-04-009-02 | экранов |
| 45-04-009-03 | щитов и панелей |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-04-009-01 | 45-04-009-02 | 45-04-009-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,63 | 18,55 | 26,29 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 40,49 | 18,03 | 17,75 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,49 | 0,55 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 1,8 | 2,11 | 12,83 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 110950 | Цемент-пушки | маш.-ч | 19,37 | 8,06 | 7,89 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), 11,2 м3/мин | маш.-ч | 19,37 | 8,06 | 7,89 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0814 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6.0-6.3 мм | т | 0,098 | — | — |
| 101-9080 | Сетка стальная сварная | т | — | — | 0,04 |
| 101-9070 | Сетка стальная плетеная | м2 | — | 16,7 | — |
| 115-2724 | Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40 | т | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 101-1512 | Электроды диаметром 3 мм Э55 | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0055 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Таблица ГЭСН 45-04-010 Уплотнительная обмазка поверхности котлов

Состав работ:

01. Заготовка и установка каркаса из сетки. 02. Приготовление раствора. 03. Подготовка поверхности к нанесению обмазки. 04. Обмазка поверхностей котлов слоем 20 мм вручную.

Измеритель: 100 м2 покрываемой поверхности

|  | Уплотнительная обмазка поверхности котлов раствором: |
| --- | --- |
| 45-04-010-01 | огнеупорным (состав ОРГРЭС) |
| 45-04-010-02 | магнезиальным |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-04-010-01 | 45-04-010-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 123,6 | 122,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,69 | 8,55 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,49 | 2,35 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 3,64 | 0,86 |
| 031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 4,56 | 4,56 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 1,64 | 1,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20) марки 300 | т | 0,126 | — |
| 101-0008 | Асбест хризотиловый марки М-5-65 | т | 1 | 1,45 |
| 115-9067 | Магнезит каустический | т | — | 0,54 |
| 115-9036 | Порошок шамотный ПШК | т | 1 | — |
| 407-0004 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,38 | — |
| 101-9070 | Сетка стальная плетеная | м2 | 105 | 105 |
| 101-0580 | Магний технический хлористый (бишофит) | т | — | 0,5 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,27 | — |

РАЗДЕЛ 05. КЛАДКА ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица ГЭСН 45-05-001 Кладка насадок воздухонагревателей, регенераторов и рекуператоров

Состав работ:

01. Проверка огнеупоров. 02. Предохранение ячеек насадки от засорения (нормы 1,2). 03. Кладка насадок.

Измеритель: 1 т насадок

|  | Кладка насадок воздухонагревателей доменных печей из изделий: |
| --- | --- |
| 45-05-001-01 | шамотных |
| 45-05-001-02 | высокоглиноземистых |
| 45-05-001-03 | Кладка насадок регенераторов из шамотных или динасовых изделий |
|  | Кладка насадок рекуператоров из изделий: |
| 45-05-001-04 | шамотных фасонных |
| 45-05-001-05 | шамотных карборундовых |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-05-001-01 | 45-05-001-02 | 45-05-001-03 | 45-05-001-04 | 45-05-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,03 | 8,43 | 6,98 | 24,73 | 26,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 5,3 | 5,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,42 | 2,45 | 2,27 | 1,39 | 1,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,75 | 0,02 | 0,03 |
| 020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 0,85 | 0,85 | 0,88 | 0,74 | 0,84 |
| 021000 | Краны подвесные полноповоротные 10 т | маш.-ч | 0,46 | 0,46 | — | — | — |
| 031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 0,33 | 0,39 | — | — | — |
| 351210 | Рольганг приводной стоечный | маш.-ч | 0,93 | 0,83 | — | — | — |
| 031872 | Конвейеры ленточные передвижные, высотой 1 5 м | маш.-ч | 0,63 | 0,59 | 0,82 | 0,49 | 0,49 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | — | — | 0,23 | 0,24 | 0,37 |
| 252304 | Тельферы электрические, 3,2 т | маш.-ч | — | — | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 111500 | Растворонасос 1 м3/ч | маш.-ч | — | — | — | 0,01 | 0,01 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | — | — | — | 0,13 | 0,2 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | — | — | — | 0,12 | 0,12 |
| 132701 | Тепловозы широкой колеи 294 (400) кВт (л. с.) | маш.-ч | 0,12 | 0,12 | — | — | — |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 0,49 | 0,48 | — | — | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | — | — | — | 0,09 | 0,09 |
| 115-9030 | Изделия алюмосиликатные шамотные | т | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | — | — | — | 0,01 | 0,01 |
| 411-0001 | Вода | м3 | — | — | — | 0,019 | 0,019 |

Таблица ГЭСН 45-05-002 Кладка из обыкновенного глиняного кирпича

Состав работ:

01. Сортировка с подбором кирпича насухо. 02. Нанесение раствора на кирпич. 03. Укладка кирпича с осаживанием.

Измеритель:1 м3 кладки

|  | Кладка элементов тепловых агрегатов из обыкновенного глиняного кирпича: |
| --- | --- |
| 45-05-002-01 | стен прямых, массивов и выстилок |
| 45-05-002-02 | стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м |
| 45-05-002-03 | арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-05-002-01 | 45-05-002-02 | 45-05-002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,92 | 15,86 | 22,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3,4 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,35 | 3,39 | 3,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,2 | 0,17 | 0,22 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,37 | 2,34 | 2,4 |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 1,54 | 1,57 | 1,71 |
| 252304 | Тельферы электрические, 3,2 т | маш.-ч | 0,1 | 0,12 | 0,12 |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 0,7 | 0,78 | 0,85 |
| 111501 | Растворонасос 3 м3/ч | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 0,03 | 0,05 | 0,14 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 402-0014 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 75 | м3 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 404-9020 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0,44 | 0,49 | 0,53 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Таблица ГЭСН 45-05-003 Кладка из шамотных изделий

Состав работ:

01. Сортировка с подбором изделия насухо. 02. Нанесение раствора на изделие. 03. Укладка изделия с осаживанием.

Измеритель: 1 м3 кладки

|  | Кладка стен прямых, массивов, подов и выстилок: |
| --- | --- |
| 45-05-003-01 | категория кладки I |
| 45-05-003-02 | категория кладки II |
| 45-05-003-03 | категория кладки III |
| 45-05-003-04 | категория кладки IV |
|  | Кладка стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м: |
| 45-05-003-05 | категория кладки I |
| 45-05-003-06 | категория кладки II |
| 45-05-003-07 | категория кладки III |
|  | Кладка арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных: |
| 45-05-003-08 | категория кладки I |
| 45-05-003-09 | категория кладки II |
| 45-05-003-10 | категория кладки III |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-05-003-01 | 45-05-003-02 | 45-05-003-03 | 45-05-003-04 | 45-05-003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,75 | 20,96 | 18,25 | 16,66 | 28,46 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,1 | 3,1 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,53 | 4,29 | 4,05 | 3,84 | 5,5 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,27 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,51 | 2,46 | 2,44 | 2,45 | 2,45 |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 1,71 | 1,72 | 1,74 | 1,71 | 1,84 |
| 252304 | Тельферы электрические, 3,2 т | маш.-ч | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,14 |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,89 | 0,97 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,06 | 0,09 | 0,19 | 0,23 | 0,06 |
| 111501 | Растворонасос 3 м3/ч | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 0,84 | 0,63 | 0,42 | 0,21 | 1,8 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,05 | 0,08 | 0,17 | 0,2 | 0,05 |
| 115-9021 | Изделия шамотные трапецеидальные | т | — | — | — | — | П |
| 115-9023 | Изделия шамотные клиновые | т | — | — | — | — | П |
| 115-9024 | Изделия шамотные прямые | т | 2,07 | 2 | 1,9 | 1,85 | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,077 | 0,02 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-05-003-06 | 45-05-003-07 | 45-05-003-08 | 45-05-003-09 | 45-05-003-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 24,68 | 22,4 | 49,71 | 40,78 | 32,88 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,98 | 4,47 | 9,41 | 7,74 | 6,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,24 | 0,22 | 0,58 | 0,52 | 0,46 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,43 | 2,4 | 2,76 | 2,64 | 2,65 |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 1,77 | 1,82 | 1,87 | 1,82 | 1,77 |
| 252304 | Тельферы электрические, 3,2 т | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 0,95 | 0,94 | 0,98 | 0,75 | 0,96 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,09 | 0,19 | 0,06 | 0,09 | 0,19 |
| 111501 | Растворонасос 3 м3/ч | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 1,35 | 0,9 | 5,08 | 3,82 | 2,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,08 | 0,17 | 0,05 | 0,06 | 0,17 |
| 115-9021 | Изделия шамотные трапецеидальные | т | П | П | П | П | П |
| 115-9023 | Изделия шамотные клиновые | т | П | П | П | П | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,023 | 0,07 |

Таблица ГЭСН 45-05-004 Кладка из шамотных фасонных изделий

Состав работ:

01. Сортировка с подбором изделия насухо. 02. Нанесение раствора на изделие. 03. Укладка изделия с осаживанием.

Измеритель:1 м3 кладки

|  | Кладка стен прямых, массивов, подов и выстилок: |
| --- | --- |
| 45-05-004-01 | категория кладки I |
| 45-05-004-02 | категория кладки II |
| 45-05-004-03 | категория кладки III |
|  | Кладка стен закругленных, сводов цилиндрических пролетом более 1 м: |
| 45-05-004-04 | категория кладки I |
| 45-05-004-05 | категория кладки II |
| 45-05-004-06 | категория кладки III |
|  | Кладка арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных: |
| 45-05-004-07 | категория кладки I |
| 45-05-004-08 | категория кладки II |
| 45-05-004-09 | категория кладки III |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-05-004-01 | 45-05-004-02 | 45-05-004-03 | 45-05-004-04 | 45-05-004-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,02 | 18,15 | 15,11 | 21,84 | 19,8 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,98 | 3,99 | 4,15 | 4,29 | 4,2 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,24 | 0,25 | 0,33 | 0,25 | 0,25 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,42 | 2,43 | 2,51 | 2,43 | 2,43 |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 1,66 | 1,64 | 1,6 | 1,64 | 1,64 |
| 252304 | Тельферы электрические, 3,2 т | маш.-ч | 0,14 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,13 |
| 031860 | Конвейер ленточный секционнный, длиной 40 м | маш.-ч | 0,95 | 0,95 | 0,92 | 0,95 | 0,94 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,06 | 0,09 | 0,19 | 0,06 | 0,09 |
| 111501 | Растворонасос 3 м3/ч | маш.-ч | 0,12 | 0,17 | 0,26 | 0,12 | 0,17 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 0,25 | 0,19 | 0,13 | 0,54 | 0,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,05 | 0,08 | 0,17 | 0,05 | 0,08 |
| 115-9022 | Изделия шамотные фасонные | т | 1,9 | 1,88 | 1,85 | 1,92 | 1,9 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,03 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-05-004-06 | 45-05-004-07 | 45-05-004-08 | 45-05-004-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,67 | 34,37 | 28,84 | 25,38 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,29 | 5,35 | 5,05 | 4,85 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,29 | 0,31 | 0,36 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,51 | 2,47 | 2,49 | 2,54 |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 1,6 | 1,78 | 1,76 | 1,64 |
| 252304 | Тельферы электрические, 3,2 т | маш.-ч | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 0,92 | 0,95 | 0,94 | 0,92 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,19 | 0,06 | 0,09 | 0,19 |
| 111501 | Растворонасос 3 м3/ч | маш.-ч | 0,26 | 0,12 | 0,17 | 0,26 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 0,27 | 1,52 | 1,14 | 0,77 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,17 | 0,05 | 0,08 | 0,17 |
| 115-9022 | Изделия шамотные фасонные | т | 1,88 | 1,95 | 1,92 | 1,9 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,09 |

Таблица ГЭСН 45-05-005 Кладка из теплоизоляционных шамотных и пенодиатомитовых изделий

Состав работ:

01. Сортировка с подбором изделия насухо. 02. Нанесение раствора на изделие. 03. Укладка изделия с осаживанием.

Измеритель: 1 м3 кладки

|  | Кладка стен прямых, массивов, подов и выстилок из изделий теплоизоляционных шамотных: |
| --- | --- |
| 45-05-005-01 | прямых |
| 45-05-005-02 | фасонных |
| 45-05-005-03 | Кладка стен и сводов из изделий пенодиатомитовых |
|  | Кладка стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м из изделий теплоизоляционных |
|  | шамотных: |
| 45-05-005-04 | прямых, трапецеидальных и клиновых |
| 45-05-005-05 | фасонных |
|  | Кладка арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных из изделий теплоизоляционных |
|  | шамотных: |
| 45-05-005-06 | клиновых |
| 45-05-005-07 | фасонных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-05-005-01 | 45-05-005-02 | 45-05-005-03 | 45-05-005-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,61 | 12,53 | 13,61 | 15,01 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,76 | 4,22 | 3,76 | 4,17 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,27 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,45 |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,48 |
| 252304 | Тельферы электрические, 3,2 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,82 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,15 |
| 111501 | Растворонасос 3 м3/ч | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,17 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 0,2 | 0,66 | 0,2 | 0,46 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,17 | 0,17 | 0,13 | 0,13 |
| 115-9021 | Изделия шамотные трапецеидальные | т | — | — | — | П |
| 115-9022 | Изделия шамотные фасонные | т | — | П | — | — |
| 115-9023 | Изделия шамотные клиновые | т | — | — | — | П |
| 115-9024 | Изделия шамотные прямые | т | П | — | — | П |
| 104-0113 | Кирпич пенодиатомитовый | т | — | — | П | — |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | — | — | 0,05 | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,055 | 0,05 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-05-005-05 | 45-05-005-06 | 45-05-005-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,49 | 25,25 | 20,76 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 5,3 | 5,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,58 | 3,97 | 3,86 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,26 | 0,22 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т . | маш.-ч | 2,41 | 2,44 | 2,4 |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 1,47 | 1,62 | 1,48 |
| 252304 | Тельферы электрические, 3,2 т | маш.-ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 0,8 | 0,83 | 0,8 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,15 | 0,09 | 0,09 |
| 111501 | Растворонасос 3 м3/ч | маш.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 0,13 | 0,43 | 0,43 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,13 | 0,08 | 0,08 |
| 115-9022 | Изделия шамотные фасонные | т | П | — | П |
| 115-9023 | Изделия шамотные клиновые | т | — | П | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |

Таблица ГЭСН 45-05-006 Кладка из динасовых изделий

Состав работ:

01. Сортировка с подбором изделия насухо. 02. Нанесение раствора на изделие. 03. Укладка изделия с осаживанием.

Измеритель: 1 м3 кладки

|  | Кладка стен прямых, массивов, подов и выстилок: |
| --- | --- |
| 45-05-006-01 | категория кладки I |
| 45-05-006-02 | категория кладки II |
| 45-05-006-03 | категория кладки III |
|  | Кладка стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м: |
| 45-05-006-04 | категория кладки I |
| 45-05-006-05 | категория кладки II |
| 45-05-006-06 | категория кладки III |
|  | Кладка арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных: |
| 45-05-006-07 | категория кладки I |
| 45-05-006-08 | категория кладки II |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-05-006-01 | 45-05-006-02 | 45-05-006-03 | 45-05-006-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,35 | 20,75 | 18,72 | 28,54 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,0 | 4,3 | 3,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,69 | 4,31 | 4,21 | 5,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,27 | 0,33 | 0,29 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,53 | 2,45 | 2,51 | 2,47 |
| 020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки), 3,2 т | маш.-ч | 1,55 | 1,71 | 1,6 | 1,78 |
| 252304 | Тельферы электрические, 3,2 т | маш.-ч | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 0,97 | 0,95 | 0,93 | 0,98 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,06 | 0,09 | 0,2 | 0,06 |
| 111501 | Растворонасос 3 м3/ч | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 0,83 | 0,63 | 0,42 | 1,85 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 115-2535 | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92 | т | 0,05 | 0,08 | 0,17 | 0,05 |
| 115-9001 | Изделия динасовые прямые | т | 1,9 | 1,9 | 1,9 | — |
| 115-9003 | Изделия динасовые клиновые | т | — | — |  | 1,9 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,017 | 0,028 | 0,06 | 0,017 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-05-006-05 | 45-05-006-06 | 45-05-006-07 | 45-05-006-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,39 | 21,85 | 50,92 | 41,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,07 | 4,83 | 9,46 | 8,01 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,38 | 0,46 | 0,41 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,45 | 2,56 | 2,64 | 2,59 |
| 020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки), 3,2 т | маш.-ч | 1,82 | 1,6 | 2,12 | 1,98 |
| 252304 | Тельферы электрические, 3,2 т | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 0,96 | 0,95 | 0,99 | 0,98 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,09 | 0,2 | 0,06 | 0,1 |
| 111501 | Растворонасос 3 м3/ч | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 1,38 | 0,92 | 5,36 | 4,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 115-2535 | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92 | т | 0,08 | 0,17 | 0,05 | 0,08 |
| 115-9003 | Изделия динасовые клиновые | т | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,028 | 0,06 | 0,017 | 0,028 |

Таблица ГЭСН 45-05-007 Кладка из фасонных динасовых изделий

Состав работ:

01. Сортировка с подбором изделия насухо. 02. Нанесение раствора на изделие. 03. Укладка изделия с осаживанием.

Измеритель:1 м3 кладки

|  | Кладка стен прямых, массивов, подов и выстилок: |
| --- | --- |
| 45-05-007-01 | категория кладки I |
| 45-05-007-02 | категория кладки II |
| 45-05-007-03 | категория кладки III |
|  | Кладка стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м: |
| 45-05-007-04 | категория кладки I |
| 45-05-007-05 | категория кладки II |
| 45-05-007-06 | категория кладки III |
|  | Кладка арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных: |
| 45-05-007-07 | категория кладки I |
| 45-05-007-08 | категория кладки II |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-05-007-01 | 45-05-007-02 | 45-05-007-03 | 45-05-007-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,4 | 18,18 | 16,99 | 21,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,2 | 3,7 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,86 | 3,88 | 3,92 | 4,22 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,23 | 0,25 | 0,33 | 0,26 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,41 | 2,43 | 2,51 | 2,44 |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки), 5 т | маш.-ч | 1,69 | 1,64 | 1,6 | 1,62 |
| 252304 | Тельферы электрические, 3,2 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 0,96 | 0,94 | 0,93 | 0,96 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,06 | 0,09 | 0,19 | 0,07 |
| 111501 | Растворонасос, 3 м3/ч | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 331010 | Станок для резки керамики | маш.-ч | 0,25 | 0,19 | 0,13 | 0,55 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 115-2535 | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92 | т | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,05 |
| 115-9002 | Изделия динасовые фасонные | т | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,017 | 0,028 | 0,035 | 0,017 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-05-007-05 | 45-05-007-06 | 45-05-007-07 | 45-05-007-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,67 | 16,75 | 33,5 | 28,97 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,2 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,02 | 5,07 | 5,34 | 4,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,24 | 0,33 | 0,29 | 0,29 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,42 | 2,51 | 2,47 | 2,47 |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки), 5 т | маш.-ч | 1,66 | 1,6 | 1,78 | 1,78 |
| 252304 | Тельферы электрические, 3,2 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 0,94 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,09 | 0,19 | 0,06 | 0,09 |
| 111501 | Растворонасос 3 м3/ч | маш.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 0,4 | 1,28 | 1,61 | 1,21 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 115-2535 | Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92 | т | 0,08 | 0,17 | 0,05 | 0,08 |
| 115-9002 | Изделия динасовые фасонные | т | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,028 | 0,06 | 0,017 | 0,028 |

Таблица ГЭСН 45-05-008 Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых, и периклазошпинелидных изделий

Состав работ:

01. Сортировка с подбором изделия насухо. 02. Нанесение раствора на изделие. 03. Укладка изделия с осаживанием.

Измеритель: 1 м3 кладки

|  | Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых и периклазошпинелидных изделий: |
| --- | --- |
| 45-05-008-01 | стен прямых, массивов, подов и выстилок |
| 45-05-008-02 | стен закругленных и сводов цилиндрических пролетом более 1 м |
| 45-05-008-03 | арок, сводов цилиндрических пролетом до 1 м и сводов купольных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-05-008-01 | 45-05-008-02 | 45-05-008-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 27,36 | 32,32 | 54,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,4 | 4,4 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5 | 5,9 | 9,15 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,29 | 0,32 | 0,44 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,64 | 2,67 | 2,84 |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки), 5 т | маш.-ч | 1,84 | 1,89 | 2,15 |
| 252304 | Тельферы электрические, 3,2 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 1,21 | 1,21 | 1,23 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
| 111501 | Растворонасос 3 м3/ч | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 0,85 | 1,69 | 4,63 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 115-2489 | Порошки магнезитовые каустические марки ПМК-90 | т | 0,17 | 0,14 | 0,1 |
| 407-0004 | Глина огнеупорная молотая | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 115-9050 | Изделия магнезиально-шпинелидные прямые | т | 2,9 | — | — |
| 115-9051 | Изделия магнезиально-шпинелидные клиновые | т | — | 2,92 | 2,95 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,036 | 0,03 | 0,022 |

Таблица ГЭСН 45-05-009 Набивка огнеупорной массой или огнеупорным бетоном и закладка полостей

Состав работ:

для нормы 1: 01. Подготовка и разогрев углеродистой массы. 02. Укладка массы с трамбованием.

для нормы 2: 01. Приготовление и заливка раствора.

для нормы 3: 01. Укладка бетона с трамбованием.

для нормы 4: 01. Укладка лома глиняного обыкновенного кирпича. 02. Закладка полостей.

для нормы 5: 01. Укладка лома шамотного кирпича. 02. Закладка полостей.

Измеритель: 1 м3 кладки

| 45-05-009-01 | Набивка углеродистой массой зазоров между холодильниками и кладкой лещади и горна доменной печи |
| --- | --- |
| 45-05-009-02 | Заполнение шамотно-цементным раствором зазоров между кожухом и конструктивными элементами доменной печи |
| 45-05-009-03 | Набивка огнеупорным бетоном, пода, стен и сводов |
|  | Закладка полостей ломом из: |
| 45-05-009-04 | глиняного обыкновенного кирпича |
| 45-05-009-05 | шамотного кирпича |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-05-009-01 | 45-05-009-02 | 45-05-009-03 | 45-05-009-04 | 45-05-009-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 40,49 | 12,68 | 24,18 | 5,9 | 5,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 3 | 3 | 5,4 | 5,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,63 | 2,2 | 6,71 | 3,08 | 3,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,3 | 0,25 | 2,57 | 1,38 | 1,37 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | — | 2,18 | 2,18 | 1,64 | 1,64 |
| 021000 | Краны подвесные полноповоротные 10 т | маш.-ч | 2,42 | — | — | — | — |
| 110980 | Растворосмесители турбулентного типа | маш.-ч | 4,64 | — | — | — | — |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), 11,2 м3/мин | маш.-ч | 2,9 | — | — | — | — |
| 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 2,9 | — | — | — | — |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | — | 1,95 | 1,82 | 0,24 | 0,29 |
| 111501 | Растворонасос 3 м3/ч | маш.-ч | — | 1,3 | — | 0,06 | 0,03 |
| 031113 | Подъемник двухстоечный грузовой, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 1,21 | — | — | — | — |
| 331430 | Грохоты инерционные среднего типа | маш.-ч | — | — | 0,21 | — | — |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 1,16 | — | 1,96 | — | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 115-9049 | Масса углеродистая | т | 1,97 | — | — | — | — |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | — | 0,29 | — | — | — |
| 115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | — | 1,66 | — | — | 0,25 |
| 401-9020 | Бетон жаростойкий | м3- | — | — | 1,05 | — | — |
| 405-9097 | Лом кирпича глиняного обыкновенного | м3 | — | — | — | 1,02 | — |
| 408-9020 | Песок | м3 | — | — | — | 0,12 | — |
| 407-0004 | Глина огнеупорная молотая | м3 | — | — | — | 0,19 | — |
| 115-9047 | Лом кирпича шамотного | т | — | — | — | — | 1,7 |
| 411-0001 | Вода | м3 | — | 0,68 | — | — | — |

Таблица ГЭСН 45-05-010 Укладка набивных пластических масс

Состав работ:

01. Распаковка пакетов. 02. Подготовка пластин массы к укладке. 03. Укладка массы с обрезкой по размерам. 04. Трамбование. 05. Удаление излишней массы.

Измеритель: 1 м3 массы в деле

|  | Набивка массой: |
| --- | --- |
| 45-05-010-01 | муллитокорундовой |
| 45-05-010-02 | периклазохромитовой |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-05-010-01 | 45-05-010-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,41 | 37,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 4,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,2 | 15,74 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2 | 2,24 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,5 | 0,56 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), 11,2 м3/мин | маш.-ч | 10,7 | 10,7 |
| 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 10,7 | 10,7 |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 2 | 2,24 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 115-2740 | Масса муллитокорундовая набивная марки МК-80 | т | 2,53 | — |
| 115-2745 | Массы набивные высокоогнеупорные периклазовые и периклазохромитовые для установок внепечного вакуумирования стали марки МПВС | т | — | 2,8 |
| 500-9635 | Мешковина джутовая | м2 | 6 | 6 |

Таблица ГЭСН 45-05-011 Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов

Состав работ:

01. Укладка асбестового картона с его обрезкой по заданным размерам (норма 1). 02. Укладка асбестового шнура с его обрезкой по заданным размерам (норма 2). 03. Просеивание засыпанного материала (нормы 3,4,5). 04. Засыпка материала с уплотнением (нормы 3, 4, 5, 6, 7). 05. Приготовление смеси (нормы 5, 7).

Измеритель: 100 кг асбестового картона (норма 1), 100 кг асбестового шнура (норма 2), 1 м3 заполнения (нормы 3, 4, 5, 6, 7)

|  | Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов: |
| --- | --- |
| 45-05-011-01 | асбестовым картоном |
| 45-05-011-02 | асбестовым шнуром |
| 45-05-011-03 | диатомитовым порошком |
| 45-05-011-04 | гранулированным шлаком или кварцевым песком |
| 45-05-011-05 | шамотным порошком или мертелем с асбестом |
| 45-05-011-06 | диатомитовой крошкой |
| 45-05-011-07 | гранулированным шлаком с асбестом |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-05-011-01 | 45-05-011-02 | 45-05-011-03 | 45-05-011-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 4,51 | 19,03 | 7,75 | 7,62 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,09 | 0,09 | 2,73 | 2,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,033 | 0,033 | 0,55 | 0,65 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,055 | 0,055 | 2,18 | 2,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 101-0020 | Асбестовый картон общего назначения (KAОH-1) толщиной 2 мм | т | 0,104 | — | — | — |
| 101-0022 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм | т | — | 0,105 | — | — |
| 115-9048 | Порошок диатомитовый | т | — | — | 0,65 | — |
| 409-0041 | Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), марка 1000 | м3 | — | — | — | 1,05 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-05-011-05 | 45-05-011-06 | 45-05-011-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,48 | 6,37 | 9,77 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2 | 2,6 | 2,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,53 | 3,02 | 3,25 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,98 | 0,16 | 0,47 |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки), 5 т | маш.-ч | 1,37 | 0,51 | 0,6 |
| 021000 | Краны подвесные полноповоротные 10 т | маш.-ч | 1,37 | 0,51 | 0,6 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 252302 | Тельферы электрические, 1 т | маш.-ч | 0,24 | — | 0,14 |
| 351210 | Рольганг приводной стоечный | маш.-ч | 0,16 | 0,06 | 0,09 |
| 031113 | Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | — | 0,17 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 409-0041 | Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), марка 1000 | м3 | — | — | 0,47 |
| 101-0006 | Асбест хризотиловый марки М-6-40 | т | 0,33 | — | 0,41 |
| 115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 1,24 | — | — |
| 104-9161 | Крошка диатомитовая марки Д-500 | т | — | 0,54 | — |

РАЗДЕЛ 06. ФУТЕРОВКА ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ

Таблица ГЭСН 45-06-001 Футеровка газовоздухопроводов

Состав работ:

01. Сортировка с подбором изделий по размерам насухо. 02. Нанесение раствора на изделие. 03. Укладка изделия с осаживанием.

Измеритель: 1 м3 футеровки

|  | Футеровка изделиями алюмосиликатными: |
| --- | --- |
| 45-06-001-01 | трубопроводов диаметром до 1 м |
| 45-06-001-02 | трубопроводов диаметром более 1 м |
|  | Футеровка изделиями алюмосиликатными высокоглиноземистыми: |
| 45-06-001-03 | трубопроводов диаметром до 1 м |
| 45-06-001-04 | трубопроводов диаметром более 1 м |
|  | Футеровка изделиями алюмосиликатными шамотными теплоизоляционными: |
| 45-06-001-05 | трубопроводов диаметром до 1 м |
| 45-06-001-06 | трубопроводов диаметром более 1 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-06-001-01 | 45-06-001-02 | 45-06-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,34 | 29,64 | 49,69 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,2 | 6,6 | 7,95 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,68 | 0,56 | 0,76 |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки), 5 т | маш.-ч | 0,27 | 0,22 | 0,31 |
| 031113 | Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 1,44 | 1,14 | 1,62 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 1,2 | 1,18 | 1,3 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 0,14 | 0,14 | 0,17 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 2,25 | 2,12 | 2,37 |
| 351210 | Рольганг приводной стоечный | маш.-ч | 0,76 | 0,74 | 0,95 |
| 111500 | Растворонасос 1 м3/ч | маш.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 1,58 | 1,55 | 1,85 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,17 | 0,17 | — |
| 115-9030 | Изделия алюмосиликатные шамотные | т | 2 | 2 | 2,3 |
| 115-2553 | Мертель высокоогнеупорный муллитовый корундовый марки ММКФ-85 | т | — | — | 0,21 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-06-001-04 | 45-06-001-05 | 45-06-001-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 37,99 | 26,24 | 21,67 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,36 | 5,34 | 4,98 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,64 | 0,45 | 0,36 |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т | маш.-ч | 0,26 | 0,17 | 0,16 |
| 031113 | Подъемники двухстоечные грузовые, грузоподъемность до 2 т, высота до 60 м | маш.-ч | 1,38 | 0,97 | 0,87 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 1,26 | 1,16 | 1,14 |
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 0,17 | 0,08 | 0,08 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 2,18 | 1,14 | 1,06 |
| 351210 | Рольганг приводной стоечный | маш.-ч | 0,93 | 0,41 | 0,4 |
| 111500 | Растворонасос 1 м3/ч | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 1,85 | 1,57 | 1,5 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | — | 0,17 | 0,17 |
| 115-9030 | Изделия алюмосиликатные шамотные | т | 2,3 | 1,25 | 1,2 |
| 115-2553 | Мертель высокоогнеупорный муллитовый корундовый марки ММКФ-85 | т | 0,21 | — | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |

Таблица ГЭСН 45-06-002 Футеровка цементных вращающихся печей

Состав работ:

01. Укладка огнеупорного жаростойкого бетона (норма 1). 02. Футеровка зон печи огнеупорными изделиями. 03. Прокладка между кирпичами стальных пластин (норма 2). 04. Установка и снятие безраспорных креплений футеровки. 05. Резка огнеупорных изделий на станке. 06. Конструктивная теска огнеупорных изделий. 07. Установка и перестановка подмостей. 08. Приготовление бетона и раствора (нормы 1, 3).

Измеритель: 1 м3 футеровки

|  | Футеровка цементных вращающихся печей: |
| --- | --- |
| 45-06-002-01 | огнеупорным бетоном и алюмосиликатными изделиями |
| 45-06-002-02 | магнезиально-шпинелидными изделиями |
| 45-06-002-03 | высокоглиноземистыми изделиями |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-06-002-01 | 45-06-002-02 | 45-06-002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,7 | 35,71 | 34,34 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5,5 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,41 | 6,12 | 6,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,7 | 0,14 | 0,14 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,65 | 0,26 | 0,37 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,44 | 2,57 | 2,7 |
| 252301 | Тельфер электрический, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,21 | 0,17 |
| 110801 | Бетоносмеситель емкостью 65 л | маш.-ч | 0,12 | — | — |
| 110601 | Растворосмеситель емкостью 350 л | маш.-ч | 0,35 | — | 0,09 |
| 331010 | Станки для резки керамики | маш.-ч | 0,2 | 2,28 | 1,89 |
| 020902 | Краны подвесные электрические (кран-балки), 5 т | маш.-ч | — | 1,71 | 1,8 |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | — | 1,01 | 1,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 115-9030 | Изделия алюмосиликатные шамотные | т | 0,92 | — | — |
| 115-9034 | Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) | т | — | — | П |
| 401-9020 | Бетон жаростойкий | м3 | 0,1 | — | — |
| 115-9041 | Изделия магнезиальные и магнезиально-шпинелидные | т | — | П | — |
| 115-2553 | Мертель высокоогнеупорный муллитовый корундовый марки ММКФ-85 | т | — | — | 0,06 |
| 201-9009 | Конструкции стальные из одного профиля | т | 0,0055 | 0,00165 | 0,0055 |
| 101-2215 | Сталь листовая горячекатаная, толщина 1 мм, сталь марки Ст3 | т | — | 0,1 | — |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,013 | 0,04 | 0,013 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 000,5 | 0,0015 | 0,0005 |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | — | — | 0,04 |
| 402-9040 | Раствор огнеупорный | м3 | 0,18 | — | — |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,06 | — | — |

Таблица ГЭСН 45-06-003 Футеровка теплотехнических агрегатов из рулонных волокнистых материалов и торкрет-бетона

Состав работ:

01. Разметка мест крепления анкеров. 02. Приварка анкеров. 03. Навеска полотен волокнистых материалов. 04. Подготовка поверхности агрегата. 05. Нанесение торкрет-бетона. 06. Периодическое увлажнение торкретированной поверхности.

Измеритель: 1 м2 футеровки

|  | Двухслойная футеровка стен тепловых агрегатов: |
| --- | --- |
| 45-06-003-01 | толщина футеровки до 250 мм |
| 45-06-003-02 | толщина футеровки до 350 мм |
|  | Двухслойная футеровка сводов тепловых агрегатов: |
| 45-06-003-03 | толщина футеровки до 250 мм |
| 45-06-003-04 | толщина футеровки до 350 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-06-003-01 | 45-06-003-02 | 45-06-003-03 | 45-06-003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,74 | 21,74 | 26,03 | 28,08 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,96 | 4,12 | 4,76 | 4,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения, 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,61 | 0,68 | 0,61 | 0,68 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,32 | 0,34 | 0,32 | 0,34 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,37 | 0,44 | 0,37 | 0,44 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,13 | 3,13 | 4,7 | 4,7 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 332803 | Вибросито | маш.-ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), 11,2 м3/мин | маш.-ч | 1,28 | 1,28 | 1,68 | 1,68 |
| 110953 | Цемент-пушки при работе от компрессора | маш.-ч | 1,28 | 1,28 | 1,68 | 1,68 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 205-9101 | Анкеры из стали жаростойкой марки 20Х23Н18 | т | 0,003 | 0,0035 | 0,003 | 0,0035 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 115-2458 | Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРР-130 | т | 0,0028 | 0,0043 | 0,0028 | 0,0043 |
| 115-2719 | Заполнители для каолинового шамота для огнеупорных бетонов марки ЗШС | т | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 101-1352 | Цемент глиноземистый марки 400 | т | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

Таблица ГЭСН 45-06-004 Футеровка теплотехнических агрегатов волокнистыми огнеупорными материалами

Состав работ:

01. Разметка мест крепления анкеров. 02. Приварка анкеров. 03. Навеска полотен волокнистых материалов. 04. Сверление отверстий в плитах для анкеров (нормы 5, 6, 7, 8). 05. Монтаж плит с установкой шайб и их приварка к анкерам. 06. Заделка гнезд в местах установки шайб. 07. Чеканка швов между плитами.

Измеритель: 1 м2 футеровки

|  | Футеровка стен тепловых агрегатов рулонными материалами: |
| --- | --- |
| 45-06-004-01 | толщина футеровки до 200 мм |
| 45-06-004-02 | толщина футеровки до 300 мм |
|  | Футеровка сводов тепловых агрегатов рулонными материалами: |
| 45-06-004-03 | толщина футеровки до 200 мм |
| 45-06-004-04 | толщина футеровки до 300 мм |
|  | Футеровка стен тепловых агрегатов плитными материалами: |
| 45-06-004-05 | толщина футеровки до 200 мм |
| 45-06-004-06 | толщина футеровки до 300 мм |
|  | Футеровка сводов тепловых агрегатов плитными материалами: |
| 45-06-004-07 | толщина футеровки до 200 мм |
| 45-06-004-08 | толщина футеровки до 300 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-06-004-01 | 45-06-004-02 | 45-06-004-03 | 45-06-004-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,56 | 13,02 | 14,41 | 18,12 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | 0,64 | 0,44 | 0,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 1 6 т | маш.-ч | 0,19 | 0,28 | 0,19 | 0,28 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,11 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,25 | 0,16 | 0,25 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,13 | 3,13 | 4,7 | 4,7 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 205-9101 | Анкеры из стали жаростойкой марки 20Х23Н18 | т | 0,003 | 0,0035 | 0,003 | 0,0035 |
| 104-0086 | Муллитокремнеземистый рулонный материал МКРР-130 | м3 | 0,4 | 0,48 | 0,4 | 0,48 |
| 115-2460 | Муллитокремнеземистый войлок марки МКРВ-200 | т | 0,007 | 0,00945 | 0,007 | 0,00945 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,005 | 0,005 | 0,02 | 0,02 |
| 101-9918 | Шайбы | кг | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-06-004-05 | 45-06-004-06 | 45-06-004-07 | 45-06-004-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,07 | 16,49 | 20,46 | 23 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,44 | 0,64 | 0,44 | 0,64 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,19 | 0,28 | 0,19 | 0,28 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,11 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,16 | 0,25 | 0,16 | 0,25 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3,13 | 3,13 | 4,7 | 4,7 |
| 330206 | Дрель электрическая | маш.-ч | 1,3 | 1,3 | 1,95 | 1,95 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
| 205-9101 | Анкеры из стали жаростойкой марки 20Х23Н18 | т | 0,003 | 0,0035 | 0,003 | 0,0035 |
| 104-0086 | Муллитокремнеземистый рулонный материал МКРР-130 | м3 | 0,22 | 0,33 | 0,22 | 0,33 |
| 104-0043 | Плиты на основе муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки ШВП-350 | м3 | 0,21 | 0,32 | 0,21 | 0,32 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,005 | 0,005 | 0,02 | 0,02 |
| 101-9918 | Шайбы | кг | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |

Таблица ГЭСН 45-06-005 Футеровка промышленных печей торкрет-бетоном толщиной до 200 мм

Состав работ:

01. Разметка мест крепления анкеров. 02. Приварка анкеров. 03. Подготовка поверхности кожуха печи. 04. Смачивание поверхности кожуха печи. 05. Нанесение торкрет-бетона. 06. Периодическое увлажнение торкретированной поверхности.

Измеритель: 1 м2 футеровки

|  | Футеровка стен промышленных печей торкрет-бетоном: |
| --- | --- |
| 45-06-005-01 | легким |
| 45-06-005-02 | обычным |
| 45-06-005-03 | тяжелым |
|  | Футеровка сводов промышленных печей торкрет-бетоном: |
| 45-06-005-04 | легким |
| 45-06-005-05 | обычным |
| 45-06-005-06 | тяжелым |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-06-005-01 | 45-06-005-02 | 45-06-005-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,93 | 10,93 | 12,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,48 | 4,35 | 5,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,29 | 0,44 | 0,59 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 1 6 т | маш.-ч | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,53 | 0,71 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,52 | 0,79 | 1,04 |
| 332803 | Вибросито | маш.-ч | 0,36 | 0,54 | 0,72 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), 11,2 м3/мин | маш.-ч | 1,51 | 1,72 | 1,91 |
| 110953 | Цемент-пушки при работе от компрессора | маш.-ч | 1,22 | 1,51 | 1,62 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,74 | 1,74 | 2,2 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 115-2723 | Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50 | т | П | — | — |
| 115-2724 | Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40 | т | — | П | — |
| 115-2727 | Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СМКРВЦ-58 | т | — | — | П |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,005 | 0,005 | 0,01 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,001 |
| 205-9101 | Анкеры из стали жаростойкой марки 20Х23Н18 | т | 0,003 | 0,003 | 0,0035 |
| 411-0001 | Вода | м3 | П | П | П |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-06-005-04 | 45-06-005-05 | 45-06-005-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,24 | 13,15 | 15,09 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,36 | 5,34 | 6,31 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,29 | 0,44 | 0,59 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 1 6 т | маш.-ч | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,53 | 0,71 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350л | маш.-ч | 0,52 | 0,79 | 1,04 |
| 332803 | Вибросито | маш.-ч | 0,36 | 0,54 | 0,72 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), 11,2 м3/мин | маш.-ч | 1,95 | 2,25 | 2,55 |
| 110953 | Цемент-пушки при работе от компрессора | маш.-ч | 1,66 | 1,97 | 2,26 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,61 | 1,45 | 3,77 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 115-2723 | Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50 | т | П | — | — |
| 115-2724 | Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40 | т | — | П | — |
| 115-2727 | Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СМКРВЦ-58 | т | — | — | П |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,005 | 0,005 | 0,01 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,001 |
| 205-9101 | Анкеры из стали жаростойкой марки 20Х23Н18 | т | 0,003 | 0,003 | 0,0035 |
| 411-0001 | Вода | м3 | П | П | П |

Таблица ГЭСН 45-06-006 Футеровка реакторов двухслойным торкрет-бетоном с применением панцирной сетки

Состав работ:

01. Очистка поверхности реактора. 02. Установка шпилек анкеров. 03. Приварка арматурной сетки к шпилькам. 04. Нанесение торкрет-бетона. 05. Периодическое увлажнение торкретированной поверхности. 06. Зачистка выступающих концов шпилек. 07. Установка шайб крепления панцирной сетки. 08. Монтаж панцирной сетки. 09. Нанесение торкрет-бетона по панцирной сетке.

Измеритель: 1 м2 футеровки

45-06-006-01 Футеровка реакторов двухслойным торкрет-бетоном с применением панцирной сетки

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-06-006-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 30,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,55 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,33 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения, 5 т | маш.-ч | 0,29 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,48 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,78 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 at), 11,2 м3/мин | маш.-ч | 2,96 |
| 330100 | Аппараты дробеструйные | маш.-ч | 0,35 |
| 110953 | Цемент-пушки при работе от компрессора | маш.-ч | 2,55 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 4,64 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 1,16 |
| 332803 | Вибросито | маш.-ч | 0,8 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,27 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 115-2719 | Заполнители для каолинового шамота для огнеупорных бетонов марки ЗШС | т | 0,18 |
| 101-1352 | Цемент глиноземистый марки 400 | т | 0,06 |
| 113-0301 | Песок металлический | т | 0,01 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,02 |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,05 |
| 115-3000 | Шпильки из жаростойкой стали | кг | 15 |
| 115-3001 | Шайбы из жаростойкой стали | кг | 6 |
| 101-9080 | Сетка стальная сварная | т | 0,0045 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0024 |
| 115-3002 | Сетка панцирная из жаростойкой стали | м2 | 1,03 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,05 |

Таблица ГЭСН 45-06-007 Футеровка панельных конструкций печей жаростойким бетоном и плитной высокотемпературной изоляцией

Состав работ:

01. Монтаж опалубки. 02. Разметка мест установки анкеров. 03. Приварка анкеров. 04. Укладка плит изоляции. 05. Укладка огнеупорного бетона. 06. Увлажнение уложенного бетона.

Измеритель: 1 м2 футеровки

|  | Футеровка печей жаростойким бетоном и плитной высокотемпературной изоляцией, толщина футеровки: |
| --- | --- |
| 45-06-007-01 | до 200 мм |
| 45-06-007-02 | до 300 мм |
| 45-06-007-03 | до 400 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-06-007-01 | 45-06-007-02 | 45-06-007-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,46 | 18,1 | 19,73 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,55 | 0,66 | 0,73 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,33 | 0,44 | 0,55 |
| 020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 1,32 | 1,44 | 1,55 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 110601 | Растворосмеситель емкостью 350 л | маш.-ч | 1,16 | 1,22 | 1,33 |
| 111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 115-2723 | Смесь алюмосиликатам бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50 | т | П | П | П |
| 115-2724 | Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40 | т | П | П | П |
| 205-9101 | Анкеры из стали жаростойкой марки 20Х23Н18 | т | 0,008 | 0,01 | 0,012 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,016 | 0,017 | 0,0019 |
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 102-0087 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм I сорта | м3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 104-0043 | Плиты на основе муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки ШВП-350 | м3 | П | П | П |
| 101-1298 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм | т | 0,00032 | 0,00032 | 1,2 |
| 411-0001 | Вода | м3 | П | П | П |

РАЗДЕЛ 07. МОНТАЖ ПЕЧЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ

Таблица ГЭСН 45-07-001 Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности

Состав работ:

01. Подготовка основания под сборные элементы. 02. Геодезическая проверка монтажа элементов. 03. Установка и приварка креплений сборных элементов.

Измеритель: 1 м3 элементов

|  | Монтаж печей из сборных элементов: |
| --- | --- |
| 45-07-001-01 | без каркаса печи |
| 45-07-001-02 | при наличии каркаса печи |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-07-001-01 | 45-07-001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,9 | 31,37 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,9 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,01 | 6,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,44 | 4,9 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 1,57 | 1,57 |
| 020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки), грузоподъемность 3,2 т | маш.-ч | 2,96 | 0,57 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,46 | 0,46 |
| 332803 | Вибросито | маш.-ч | 0,3 | 0,3 |
| 040502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,23 | 0,32 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0001 | 0,0002 |
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,05 | 0,05 |
| 101-9110 | Гвоздь усиленный | кг | 1 | 1 |
| 115-2719 | Заполнители для каолинового шамота для огнеупорных бетонов марки ЗШС | т | 0,16 | 0,16 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,04 | 0,04 |
| 115-9108 | Элементы сборные печей | м3 | П | П |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,06 | 0,06 |

РАЗДЕЛ 08. РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Таблица ГЭСН 45-08-001 Разборка кладки промышленных печей

Состав работ:

для норм 1, 2, 3: 01. Разборка кладки. 02. Очистка годного кирпича.

для норм 4, 5: 01. Разборка насадки.

Измеритель: 1 м3 кладки (нормы 1, 2, 3), 1 т насадки (нормы 4, 5).

| 45-08-001-01 | Разборка кладки нормальной из глиняного обыкновенного кирпича |
| --- | --- |
|  | Разборка кладки из огнеупорных изделий: |
| 45-08-001-02 | неошлаковавшейся |
| 45-08-001-03 | ошлаковавшейся |
|  | Разборка кладки насадок полостей: |
| 45-08-001-04 | неошлаковавшейся |
| 45-08-001-05 | ошлаковавшейся |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-08-001-01 | 45-08-001-02 | 45-08-001-03 | 45-08-001-04 | 45-08-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,87 | 10,8 | 13,1 | 3,05 | 5,34 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,1 | 0,11 | 3,13 | 0,03 | 0,03 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 031860 | Конвейеры ленточные секционные, длиной 40 м | маш.-ч | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,03 | 0,03 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), 11,2 м/мин | маш.-ч | 3,02 | — | 3,02 | — | 1,3 |
| 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций, отбойные пневматические | маш.-ч | 8,12 | — | 8,12 | — | 3,5 |

РАЗДЕЛ 09. ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица ГЭСН 45-09-001 Набивка угольной подовой массой

Состав работ:

01. Подготовка угольной массы. 02. Набивка массы с механическим уплотнением.

Измеритель: 1 т массы

| 45-09-001-01 | Набивка подушек угольной массой |
| --- | --- |
| 45-09-001-02 | Набивка подин угольной массой |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-09-001-01 | 45-09-001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,89 | 26,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,96 | 18,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения, 5 т | маш.-ч | — | 0,86 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 6,87 | 8,84 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), 11,2 м3/мин | маш.-ч | 0,72 | 0,87 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 2,34 | — |
| 152401 | Плетевозы на автомобильном ходу: до 12 т | маш.-ч | 2,23 | 3,27 |
| 112002 | Установка для приема и подачи жестких растворов, производительность до 22,5 м3/ч, емкость 2,5 м3 | маш.-ч | 2,15 | 2,46 |
| 331305 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | 2,15 | 1,64 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,5 | 0,89 |
| 331431 | Дробилка молотковая | маш.-ч | — | 0,64 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | — | 8,64 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 115-9045 | Масса подовая угольная | т | 1,1 | 1,1 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 0,24 | 0,24 |
| 102-0247 | Дрова разделанные длиной 1 м: береза, бук, ясень, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, граб | м3 | 0,03 | 0,03 |
| 101-1299 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | — | 0,1 |

Таблица ГЭСН 45-09-002 Установка угольных блоков и подовых секций

Состав работ:

01. Сортировка блоков (нормы 1, 2). 02. Пригоночная и конструктивная теска и фрезеровка блоков (норма 1). 03. Установка блоков (нормы 1, 2).

Измеритель: 1 т блоков (норма 1), 1 т секций (норма 2).

| 45-09-002-01 | Установка боковых угольных блоков |
| --- | --- |
| 45-09-002-02 | Установка подовых секций |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-09-002-01 | 45-09-002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 26,28 | 16,42 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,7 | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,91 | 9,66 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 1 | 1 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.-ч | 1,89 | 1,71 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения, 5 т | маш.-ч | 1,17 | 4,38 |
| 252301 | Тельферы электрические, 0,5 т | маш.-ч | 9,63 | — |
| 331003 | Станки фрезерные | маш.-ч | 3,59 | — |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | — | 0,48 |
| 100653 | Молотки бурильные средние | маш.-ч | — | 0,33 |
| 331411 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч | — | 0,46 |
| 254000 | Подъемники скиповые | маш.-ч | — | 0,11 |
| 112002 | Установка для приема и подачи жестких растворов, производительность до 22,5 м3/ч, емкость 2,5 м3 | маш.-ч | — | 0,11 |
| 331305 | Пылесосы промышленные | маш.-ч | — | 0,1 |
| 332202 | Печи нагревательные | маш.-ч | — | 0,11 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | — | 0,48 |
| 152401 | Плетевозы на автомобильном ходу: до 12 т | маш.-ч | 2,3 | 2,35 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 115-9015 | Блоки боковые угольные | т | 1,12 | — |
| 115-9016 | Полоса сечением 115x230 мм | т | — | 0,43 |
| 115-9017 | Секции подовые угольные | т | — | 0,46 |
| 115-9018 | Чугун марки МК-1 | т | — | 0,144 |
| 408-9020 | Песок | м3 | — | 0,04 |
| 115-2806 | Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения марки ЧЗ | т | — | 0,003 |
| 101-1295 | Уголь каменный ГЖ концентрат коксующийся | т | — | 0,021 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | — | 0,05 |
| 101-9711 | Ферросилицит | кг | — | 13,2 |
| 101-9714 | Феррофосфор | кг | — | 6,6 |
| 101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | — | 0,002 |
| 102-0247 | Дрова разделанные длиной 1 м: береза, бук, ясень, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, граб | м3 | — | 0,01 |
| 115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | — | 0,001 |
| 115-9020 | Изделия шамотные | т | — | 0,013 |
| 115-9045 | Масса подовая угольная | т | — | 0,0054 |
| 101-1967 | Асбест хризотиловый тонкоизмельченный | кг | — | 2 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | — | 0,002 |
| 101-1545 | Эмаль кремнийорганическая КО-88 термостойкая серебристая | т | — | 0,00002 |
| 101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм | т | — | 0,0006 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | — | 1,14 |
| 101-0312 | Карбид кальция для кусков 50/80 | т | — | 0,002 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | — | 0,0002 |

Таблица ГЭСН 45-09-003 Формовка анода с верхним подводом тока

Состав работ:

01. Изготовление и установка обечаек, донного листа и подставок. 02. Установка узлов крепления и формовка анода из анодной массы, не требующей дробления.

Измеритель:1 т

45-09-003-01 Формовка анода с верхним подводом тока

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-09-003-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 22,1 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,92 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,57 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения, 5 т | маш.-ч | 1,4 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.-ч | 2,65 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), 11,2 м3/мин | маш.-ч | 0,12 |
| 152401 | Плетевозы на автомобильном ходу: до 12 т | маш.-ч | 2,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0020 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм | т | 1,03 |
| 204-9282 | Крепежные детали (анкеры) | т | 0,15 |
| 115-9045 | Масса подовая угольная | т | 1,03 |
| 201-9093 | Металлоконструкции стальной обечайки, крышек | т | 0,047 |
| 206-9010 | Алюминий листовой | т | 0,016 |
| 206-9011 | Заклепки алюминиевые | т | 0,001 |

Таблица ГЭСН 45-09-004 Установка токопроводящих штырей и анодов

Состав работ:

01. Установка токопроводящих штырей (норма 1). 02. Сортировка угольных обожженных блоков. 03. Сборка с кронштейнами и токопроводящими анододержателями. 04. Заливка панелей, кронштейнов чугуном. 05. Установка обожженных анодов в сборе с деталями узла крепления (зажима с выверкой) (норма 2).

Измеритель: 1 т

| 45-09-004-01 | Установка токопроводящих штырей |
| --- | --- |
| 45-09-004-02 | Установка анодов с обожженными угольными блоками |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-09-004-01 | 45-09-004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,44 | 13,33 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,3 | 7,52 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения, 5 т | маш.-ч | 3,4 | 1,38 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.-ч | 0,62 | 4,63 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | — | 0,033 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,31 | 0,59 |
| 040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.-ч | 0,71 | 1,5 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), 11,2 м3/мин | маш.-ч | — | 0,07 |
| 152401 | Плетевоз на автомобильном ходу, до 12 т | маш.-ч | 0,97 | 0,56 |
| 252301 | Тельферы электрические, 0,5 т | маш.-ч | — | 0,9 |
| 254000 | Подъемники скиповые | маш.-ч | — | 0,26 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0002 | 0,0006 |
| 201-9094 | Штыри токопроводящие | т | 1 | — |
| 206-9012 | Алюминий чушковый | т | 0,003 | — |
| 115-9018 | Чугун марки МК-1 | т | — | 0,03 |
| 101-1119 | Толстолистовой горячекатаный прокат в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной свыше 1400 до 1500 мм, сталь С235 | т | 0,003 | — |
| 101-1295 | Уголь каменный ГЖ концентрат коксующийся | т | 0,005 | 0,06 |
| 102-0247 | Дрова разделанные длиной 1 м: береза, бук, ясень, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, граб | м3 | 0,002 | 0,01 |
| 113-0356 | Изделия фасонные из угольного материала, марки ЭУ | кг | — | 1010 |
| 115-9095 | Порошок графитовый | кг | — | 0,2 |
| 201-9014 | Изделия металлические | т | — | 0,46 |
| 101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | — | 0,014 |
| 101-9711 | Ферросилицит | кг | — | 2 |
| 101-9714 | Феррофосфор | кг | — | 4 |
| 101-0963 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | т | — | 0,001 |
| 115-9020 | Изделия шамотные | т | — | 0,001 |
| 115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | — | 0,001 |

Таблица ГЭСН 45-09-005 Разборка отработанной футеровки катодного устройства

Состав работ:

01. Заливка подины ванны водой, удаление криолита и алюминиевого козла, удаление всех материалов, уложенных в катодный кожух при выполнении спецмонтажных работ, в том числе стальных катодных стержней. 02. Разборка отработанной футеровки катодного устройства, полная очистка кожуха ванны и вывозка лома от разборки на расстояние до 10 км.

Измеритель:1 т

45-09-005-01 Разборка отработанной футеровки катодного устройства

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-09-005-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,91 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,37 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 7,48 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения, 5 т | маш.-ч | 0,95 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,68 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), 11,2 м3/мин | маш.-ч | 3,74 |

РАЗДЕЛ 10. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСН 45-10-001 Кружала и опалубка для промышленных печей и боровов

Состав работ:

01. Изготовление, установка и разборка поддерживающих лесов, кружал и опалубки.

Измеритель: 100 м2 опалубки

|  | Изготовление кружал и опалубки: |
| --- | --- |
| 45-10-001-01 | при кладке арок и сводов |
| 45-10-001-02 | при бетонировании стен |
| 45-10-001-03 | при бетонировании арок и сводов |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-10-001-01 | 45-10-001-02 | 45-10-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 142,8 | 212,6 | 410,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 3 | 3,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,31 | 4,15 | 10,57 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 5,67 | 2,73 | 8,39 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 1,64 | 1,42 | 2,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм | т | 0,05 | 0,02 | 0,07 |
| 101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.1 мм | т | — | 0,02 | 0,02 |
| 102-0020 | Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6.5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 0,99 | — | 0,99 |
| 102-0054 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта | м3 | 1,98 | 2,4 | 3,12 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 2,39 | 1,4 | 3,78 |

Таблица ГЭСН 45-10-002 Вспомогательные работы при футеровке вращающихся печей

Состав работ:

01. Изготовление и установка скоб и анкеров с электроприхваткой. 02. Приварка скоб и анкеров.

Измеритель: 1 м3 армированного бетона

45-10-002-01 Вспомогательные работы при футеровке вращающихся печей

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-10-002-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,9 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,35 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2,78 |
| 021101 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 6,3 т | маш.-ч | 0,52 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0814 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6.0-6.3 мм | т | 0,065 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0009 |

Таблица ГЭСН 45-10-003 Конструктивная резка огнеупорных изделий

Состав работ:

01. Подготовка изделий к резке. 02. Резка огнеупорных изделий на станке. 03. Укладка разрезанных изделий на поддоны.

Измеритель: 1 м2 поверхности резки

|  | Резка огнеупорных изделий: |
| --- | --- |
| 45-10-003-01 | шамотных |
| 45-10-003-02 | динасовых |
| 45-10-003-03 | высокоглиноземистых |
| 45-10-003-04 | магнезитовых, хромомагнезитовых |
| 45-10-003-05 | шамотных легковесных |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-10-003-01 | 45-10-003-02 | 45-10-003-03 | 45-10-003-04 | 45-10-003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,51 | 0,75 | 1,24 | 0,63 | 0,49 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 331011 | Станок для резки огнеупоров, диаметр диска до 500 мм | маш.-ч | 0,48 | 0,72 | 1,21 | 0,6 | 0,46 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

РАЗДЕЛ 11. ВОЗВЕДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСН 45-11-001 Кладка стволов кирпичных промышленных труб

Состав работ:

01. Наколка кирпича. 02. Кладка. 03. Расшивка наружных и затирка внутренних швов. 04. Устройство и разборка рабочих и защитных площадок.

Измеритель: 1 м3 кладки

|  | Кладка стволов кирпичных труб высотой: |
| --- | --- |
| 45-11-001-01 | до 30 м |
| 45-11-001-02 | до 60 м |
| 45-11-001-03 | более 60 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-11-001-01 | 45-11-001-02 | 45-11-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,29 | 16,28 | 11,95 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,26 | 5,56 | 7,69 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.-ч | 0,83 | 0,16 | 0,44 |
| 031852 | Краны-укосины для строительства труб, грузоподъемность до 0,5 т, высота 6 м, диаметр трубы до 2,5 м | маш.-ч | 1,12 | 1,53 | — |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,55 | 0,55 | — |
| 031201 | Подъемники шахтные для промышленных труб высотой 120 м | маш.-ч | — | 0,35 | 0,66 |
| 132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.-ч | — | — | 2,52 |
| 020401 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 12,5т | маш.-ч | — | 1,03 | 2,53 |
| 111901 | Бункеры-смесители при кладке дымовых кирпичных труб с эстакадой | маш.-ч | — | — | 0,55 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 030551 | Лебедочная станция, грузоподъемность до 0,5 т | маш.-ч | 1,12 | 1,53 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 402-0014 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 75 | м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 404-9020 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Таблица ГЭСН 45-11-002 Возведение монолитных железобетонных труб

Состав работ:

01. Устройство и разборка рабочих и защитных перекрытий, деревянной опалубки проемов, загрузочной площадки. 02. Установка арматуры. 03. Установка закладных деталей. 04. Установка цементных вкладышей и скруток. 05. Укладка бетона. 06. Затирка поверхности. 07. Уход за бетоном. 08. Огнезащитная обработка лесоматериалов. 09. Перестановка наружной и внутренней опалубки. 10. Демонтаж выработанной части рабочего пола опалубки.

Измеритель: 1 м3 бетона

|  | Возведение монолитных железобетонных труб высотой: |
| --- | --- |
| 45-11-002-01 | до 90 м |
| 45-11-002-02 | до 120 м |
| 45-11-002-03 | до 150 м |
| 45-11-002-04 | до 180 м |
| 45-11-002-05 | до 240 м |
| 45-11-002-06 | до 330 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-11-002-01 | 45-11-002-02 | 45-11-002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 25,84 | 23,68 | 26,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 73,51 | 59,1 | 97,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | маш.-ч | 15,54 | 12,43 | — |
| 031302 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 180 м | маш.-ч | — | — | 14,43 |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.-ч | 1,84 | 1,47 | 1,14 |
| 332802 | Вибробункеры | маш.-ч | 3,66 | 3,18 | 3,21 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 4,25 | 3,69 | 3,72 |
| 400052 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 332801 | Виброжелоба | маш.-ч | 3,43 | 2,98 | 3,06 |
| 190103 | Насосная станция производительностью 200 м3/час, высотой подъема 95 м | маш.-ч | 0,7 | 0,61 | 0,65 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), 11,2 м3/мин | маш.-ч | 1,89 | 1,5 | 2,23 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 204-9001 | Арматура | т | П | П | П |
| 401-0008 | Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300) | м3 | 1,019 | 1,019 | 1,019 |
| 101-9266 | Проволока вязальная | кг | 2,47 | 2,47 | 2,49 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,0007 | 0,00076 | 0,00081 |
| 408-9020 | Песок | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,0017 | 0,016 | 0,019 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 102-0044 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта | м3 | 0,021 | 0,021 | 0,030 |
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,00053 | 0,00044 | 0,0035 |
| 101-9110 | Гвоздь усиленный | кг | 0,29 | 0,207 | 0,165 |
| 101-0824 | Проволока черная диаметром 6.0-6.3 мм | т | 0,00069 | 0,00068 | 0,00068 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | 0,00029 | 0,00028 | 0,00036 |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,029 | 0,027 | 0,0223 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б | т | 0,00042 | 0,00046 | 0,00054 |
| 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,00011 | 0,00011 | 0,00014 |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,00007 | 0,00007 | 0,00008 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,75 | 0,717 | 0,086 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,0005 | 0,00049 | 0,00053 |
| 537-0007 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14 мм | 10 м | 0,004 | 0,0032 | 0,0072 |
| 101-1019 | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 | т | — | — | 0,72 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-11-002-04 | 45-11-002-05 | 45-11-002-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,87 | 19,37 | 24,66 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 90,6 | 67,08 | 48,82 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031302 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 180 м | маш.-ч | 13,59 | — | — |
| 031303 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 250 м | маш.-ч | — | 10 | — |
| 031304 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 330 м | маш.-ч | — | — | 7,2 |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.-ч | 0,87 | 1,05 | 0,48 |
| 332802 | Вибробункера | маш.-ч | 2,34 | 1,81 | 1,91 |
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 2,71 | 2,1 | 2,2 |
| 400052 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 332801 | Виброжелоба | маш.-ч | 2,34 | 1,81 | 0,4 |
| 190103 | Насосная станция производительностью 200 м3/час, высотой подъема 95 м | маш.-ч | 0,38 | 0,36 | 0,34 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), 11,2 м3/мин | маш.-ч | 1,86 | 0,92 | 0,99 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 204-9001 | Арматура | т | П | П | П |
| 401-0008 | Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300) | м3 | 1,019 | 1,019 | 1,019 |
| 101-9266 | Проволока вязальная | кг | 2,4 | 2,188 | 3,143 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,00064 | 0,00059 | 0,00053 |
| 408-9020 | Песок | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,011 | 0,0033 | 0,0005 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 0,002 | 0,0004 | 0,0004 |
| 102-0044 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта | м3 | 0,023 | 0,0159 | 0,016 |
| 101-9110 | Гвоздь усиленный | кг | 0,1 | 0,129 | 0,061 |
| 101-0824 | Проволока черная диаметром 6.0-6.3 мм | т | 0,00067 | 0,0007 | 0,00003 |
| 101-9030 | Детали крепления | т | 0,00116 | — | — |
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,0062 | 0,0058 | 0,0029 |
| 113-0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б | т | 0,00039 | 0,00034 | 0,00016 |
| 113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,0001 | 0,00009 | 0,00004 |
| 101-0331 | Контакт керосиновый | т | 0,00006 | 0,00005 | 0,00003 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,548 | 0,548 | 0,456 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 0,0004 | 0,0003 | 0,00033 |
| 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | — | 0,115 | 0,004 |
| 101-1150 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 10 мм | т | — | 0,00051 | — |
| 101-1066 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235 шириной 500 мм, толщиной 4 мм | т | — | 0,00028 | 0,00059 |
| 101-1129 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст3сп | т | — | 0,0041 | 0,0068 |
| 101-0851 | Пергамин кровельный П-350 | м2 | — | — | 0,005 |

Таблица ГЭСН 45-11-003 Установка металлических деталей промышленных труб

Состав работ:

01. Устройство и разборка рабочих площадок. 02. Установка деталей. 03. Сортировка и маркировка. 04. Окраска.

Измеритель: 100 м токоотводящего каната (норма 1), 1 т деталей (нормы 2, 3, 4, 5, 6)

|  | Установка металлических деталей труб: |
| --- | --- |
| 45-11-003-01 | грозозащита |
| 45-11-003-02 | скрепляющие кольца |
| 45-11-003-03 | ходовые скобы |
| 45-11-003-04 | ограждения ходовых скоб |
| 45-11-003-05 | светофорные площадки с ограждениями |
| 45-11-003-06 | обжим верха трубы (чугунное литье) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-11-003-01 | 45-11-003-02 | 45-11-003-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,1 | 89,5 | 157,32 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,15 | 10,71 | 24,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031852 | Краны-укосины для строительства труб, грузоподъемность до 0,5 т, высота 6 м, диаметр трубы до 2,5 м | маш.-ч | 6,41 | 9,64 | 23,19 |
| 030551 | Лебедочная станция, грузоподъемность до 0,5 т | маш.-ч | 6,41 | 9,64 | 23,19 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,74 | 1,07 | 1,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9006 | Конструкции металлические | т | 0,48 | 1 | 1 |
| 537-0433 | Канат двойной свивки типа ЛК-РО без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11.5 мм | 10 м | 10,5 | — | — |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-11-003-04 | 45-11-003-05 | 45-11-003-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 93,94 | 60,53 | 75,71 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,88 | 13,47 | 9,34 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031852 | Краны-укосины для строительства труб, грузоподъемность до 0,5 т, высота 6 м, диаметр трубы до 2,5 м | маш.-ч | 18,81 | 12,4 | 8,27 |
| 030551 | Лебедочная станция, грузоподъемность до 0,5 т | маш.-ч | 18,81 | 12,4 | 8,27 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 201-9006 | Конструкции металлические | т | 1 | 1 | 1 |

Таблица ГЭСН 45-11-004 Сооружение стволов дымовых и вентиляционных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков

Состав работ:

01. Установка ходовых лестниц и ограждений. 02. Установка декоративных поясов. 03. Монтаж светофорных площадок. 04. Заделка стыков раствором.

Измеритель: 1 м3 блоков

|  | Сооружение стволов дымовых и вентиляционных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков: |
| --- | --- |
| 45-11-004-01 | высота трубы до 30 м |
| 45-11-004-02 | высота трубы до 45 м |
| 45-11-004-03 | высота трубы до 60 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-11-004-01 | 45-11-004-02 | 45-11-004-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 25,56 | 28,51 | 20,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,58 | 9,15 | 7,08 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.-ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 020701 | Кран монтажный, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 6,09 | — | — |
| 020702 | Кран монтажный, грузоподъемность 65 т | маш.-ч | — | 5,66 | 3,59 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,35 | 0,23 | 0,23 |
| 332803 | Вибросито | маш.-ч | 0,15 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 115-2719 | Заполнители для каолинового шамота для огнеупорных бетонов марки ЗШС | т | 0,075 | 0,07 | 0,065 |
| 101-1315 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20) марки 300 | т | 0,03 | 0,025 | 0,02 |
| 101-1438 | Шпильки черные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм | т | 0,00026 | 0,00024 | 0,00013 |
| 206-9010 | Алюминий листовой | т | 0,0048 | 0,006 | 0,0043 |
| 115-9109 | Блоки кольцевые жаростойкие | м3 | 1 | 1 | 1 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,026 |

РАЗДЕЛ 12. ФУТЕРОВКА КИРПИЧНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСН 45-12-001 Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб

Состав работ:

01. Наколка кирпича. 02. Кладка кирпича. 03. Устройство и разборка рабочих площадок.

Измеритель: 1 м3 футеровки

|  | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб высотой: |
| --- | --- |
| 45-12-001-01 | до 30 м |
| 45-12-001-02 | до 60м |
| 45-12-001-03 | более 60 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-12-001-01 | 45-12-001-02 | 45-12-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,54 | 22,15 | 16,27 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,43 | 16,34 | 19,29 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | маш.-ч | — | 3,14 | 3,81 |
| 132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.-ч | — | 0,58 | 4,19 |
| 020401 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 12,5т | маш.-ч | 0,66 | 1,46 | 1,49 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 031852 | Краны-укосины для строительства труб, грузоподъемность до 0,5 т, высота 6 м, диаметр трубы до 2,5 м | маш.-ч | 8,46 | — | — |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 030551 | Лебедочная станция, грузоподъемность до 0,5 т | маш.-ч | 8,46 | — | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 402-9075 | Раствор цементно-глиняный | м3 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 404-9020 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0,5 | 0,49 | 0,48 |
| 101-9110 | Гвоздь усиленный | кг | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,011 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |

Таблица ГЭСН 45-12-002 Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб

Состав работ:

01. Наколка кирпича. 02. Кладка кирпича. 03. Разборка и повторный монтаж защитных перекрытий. 04. Частичная разборка и восстановление футеровочной площадки при прохождении консолей.

Измеритель: 1 м3 футеровки

|  | Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой |
| --- | --- |
| 45-12-002-01 | до 90 м |
| 45-12-002-02 | до 120 м |
| 45-12-002-03 | до 150 м |
| 45-12-002-04 | до 180 м |
| 45-12-002-05 | до 240 м |
| 45-12-002-06 | до 330 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-12-002-01 | 45-12-002-02 | 45-12-002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,2 | 11,96 | 12,03 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,76 | 12,72 | 17,95 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | маш.-ч | 2,69 | 2,45 | — |
| 031302 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 180 м | маш.-ч | — | — | 2,45 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 252302 | Тельферы электрические, 1 т | маш.-ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.-ч | 1,73 | 1,47 | 1,3 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,8 | 0,8 | 1,13 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 402-9075 | Раствор цементно-глиняный | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 404-9020 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| 101-1805-00001 | Гвозди строительные | кг | 0,23 | 0,179 | 0,235 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 0,012 | 0,012 | 0,009 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-12-002-04 | 45-12-002-05 | 45-12-002-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,92 | 16,65 | 16,89 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,43 | 13,18 | 11,1 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031302 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 180 м | маш.-ч | 2,2 | — | — |
| 031303 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 250 м | маш.-ч | — | 1,7 | — |
| 031304 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 330 м | маш.-ч | — | — | 1,45 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 252302 | Тельферы электрические, 1 т | маш.-ч | 0,34 | 0,68 | 0,58 |
| 132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.-ч | 1,31 | 1,3 | — |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 1,19 | 1,12 | 0,63 |
| 020901 | Краны подвесные электрические (кран-балки), 3,2 т | маш.-ч | — | — | 2,37 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 402-9075 | Раствор цементно-глиняный | м3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 404-9020 | Кирпич глиняный обыкновенный | 1000 шт. | 0,477 | 0,477 | 0,477 |
| 101-1805-00001 | Гвозди строительные | кг | 0,23 | 0,26 | 0,64 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 0,008 | 0,018 | 0,04 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |

Таблица ГЭСН 45-12-003 Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб

Состав работ:

01. Сортировка и маркировка изделий. 02. Теска изделий. 03. Кладка изделий. 04. Устройство и разборка рабочих площадок.

Измеритель: 1 м3 футеровки

|  | Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб высотой: |
| --- | --- |
| 45-12-003-01 | до 30 м |
| 45-12-003-02 | до 60м |
| 45-12-003-03 | более 60 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-12-003-01 | 45-12-003-02 | 45-12-003-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,59 | 27,89 | 20,0 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,78 | 19,67 | 23,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | маш.-ч | — | 3,28 | 4,47 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.-ч | — | 4,48 | 4,56 |
| 020401 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 12,5т | маш.-ч | 0,73 | 1,3 | 1,63 |
| 031852 | Кран-укосина для строительства труб, грузоподъемность до 0,5 т, высота 6 м, диаметр трубы до 2,5 м | маш.-ч | 7,87 | 1,97 | — |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 030551 | Лебедочная станция, грузоподъемность до 0,5 т | маш.-ч | 7,87 | 1,97 | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 115-9030 | Изделия алюмосиликатные шамотные | т | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 101-1805-00001 | Гвозди строительные | кг | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

Таблица ГЭСН 45-12-004 Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных и сборных железобетонных труб

Состав работ:

01. Сортировка и маркировка изделий. 02. Теска изделий. 03. Кладка изделий. 04. Разборка и повторный монтаж защитных перекрытий. 05. Частичная разборка и восстановление футеровочной площадки при прохождении консолей.

Измеритель: 1 м3 футеровки

|  | Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных и сборных железобетонных труб высотой: |
| --- | --- |
| 45-12-004-01 | до 120м |
| 45-12-004-02 | до 150 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-12-004-01 | 45-12-004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 19,85 | 20,31 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,3 | 4,3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,56 | 19,47 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |
| 031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | маш.-ч | 3,33 | — |
| 031302 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 180 м | маш.-ч | — | 2,68 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,48 | 0,48 |
| 252302 | Тельферы электрические, 1 т | маш.-ч | 0,36 | 0,36 |
| 132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.-ч | 1,52 | 1,52 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,84 | 1,2 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 1,31 | 1,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0,048 | 0,048 |
| 115-2540 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42 | т | 0,18 | 0,18 |
| 115-9030 | Изделия алюмосиликатные шамотные | т | 1,85 | 1,85 |
| 101-1805-00001 | Гвозди строительные | кг | 0,15 | 0,17 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 0,011 | 0,008 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,066 | 0,066 |

Таблица ГЭСН 45-12-005 Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб

Состав работ:

01. Сортировка и маркировка кирпича. 02. Кладка кирпича. 03. Разборка и повторный монтаж защитных перекрытий. 04. Частичная разборка и восстановление футеровочной площадки.

Измеритель: 1 м3 футеровки

|  | Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб высотой |
| --- | --- |
| 45-12-005-01 | до 90 м |
| 45-12-005-02 | до 120м |
| 45-12-005-03 | до 150 м |
| 45-12-005-04 | до 180м |
| 45-12-005-05 | до 240 м |
| 45-12-005-06 | до 330 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-12-005-01 | 45-12-005-02 | 45-12-005-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 20,28 | 19,53 | 22,19 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,14 | 16,65 | 19,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031301 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 120 м | маш.-ч | 3,44 | 3,33 | — |
| 031302 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 180 м | маш.-ч | — | — | 2,68 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 252302 | Тельферы электрические, 1 т | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,4 |
| 132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.-ч | 1,64 | 1,64 | 1,66 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 0,92 | 0,93 | 1,33 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-0068 | Кирпич кислотоупорный фасонный, радиальный, поперечный и продольный марки КРП, КРПР, класс А | т | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 |
| 101-1805-00001 | Гвозди строительные | кг | 0,19 | 0,21 | 0,23 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 0,007 | 0,002 | 0,002 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-12-005-04 | 45-12-005-05 | 45-12-005-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 21,44 | 22,66 | 21,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19,94 | 13,95 | 11,84 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |
| 031302 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 180 м | маш.-ч | 2,74 | — | — |
| 031303 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 250 м | маш.-ч | — | 1,79 | — |
| 031304 | Подъемники шахтные для футеровки промышленных труб высотой 330 м | маш.-ч | — | — | 1,46 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 252302 | Тельферы электрические, 1 т | маш.-ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.-ч | 1,65 | 1,68 | 1,66 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т | маш.-ч | 1,31 | 1,31 | 1,29 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 113-0068 | Кирпич кислотоупорный фасонный, радиальный, поперечный и продольный марки КРП, КРПР, класс А | т | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,0751 | 0,0751 | 0,0751 |
| 101-1805-00001 | Гвозди строительные | кг | 0,25 | 0,33 | 0,38 |
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,01 |

Таблица ГЭСН 45-12-006 Футеровка дымовых и вентиляционных труб кислотоупорным торкрет-бетоном

Состав работ:

01. Подготовка поверхности ствола трубы. 02. Смачивание поверхности ствола трубы солевым раствором. 03. Нанесение торкрет-бетона. 04. Перемещение рабочей площадки с одной позиции на другую. 05. Периодическое увлажнение торкретированной поверхности. 06. Уборка отскока торкрет-бетона.

Измеритель: 10 м2 поверхности

45-12-006-01 Футеровка дымовых и вентиляционных труб кислотоупорным торкрет-бетоном

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-12-006-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 14,7 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения, 5 т | маш.-ч | 1,74 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 2,55 |
| 152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), 11,2 м3/мин | маш.-ч | 6,61 |
| 110953 | Цемент-пушки при работе от компрессора | маш.-ч | 4,29 |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов, 350 л | маш.-ч | 3,25 |
| 332803 | Вибросито | маш.-ч | 2,24 |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 1,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 408-9051 | Песок кварцевый | т | 0,6 |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,2 |
| 113-0170 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 0,24 |
| 113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,036 |

РАЗДЕЛ 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСН 45-13-001 Отделочные работы и защита от коррозии промышленных труб

Состав работ:

01. Подготовка бетонной поверхности (нормы 3-5). 02. Приготовление замазки и затирка поверхности (норма 1). 03. Приготовление 20%-ного раствора кислоты и окисловка поверхности (норма 2). 04. Приготовление рабочих составов, нанесение грунтовочного слоя краскораспылителем, нанесение шпатлевочного слоя кистью и шпателем (нормы 3, 4). 05. Приготовление окрасочных составов, маркировочная окраска (норма 5). 06. Перестановка оборудования в процессе работы.

Измеритель: 1 м2 поверхности

| 45-13-001-01 | Затирка андезитовой замазкой (( = 3 мм) внутренней поверхности футеровки труб высотой до 250 м |
| --- | --- |
| 45-13-001-02 | Окисловка серной кислотой за три раза поверхности футеровки труб высотой до 250 м |
|  | Защита от коррозии |
| 45-13-001-03 | шпатлевкой ЭП-0010 внутренней поверхности труб высотой до 250 м |
| 45-13-001-04 | эпоксидно-каменноугольным составом (ЭКС) |
| 45-13-001-05 | Маркировочная окраска в четыре слоя эмалью ХВ-785 (красного и белого цвета) наружной поверхности стволов труб высотой до 320 м |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 45-13-001-01 | 45-13-001-02 | 45-13-001-03 | 45-13-001-04 | 45-13-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0,39 | 0,62 | 0,88 | 0,75 | 0,75 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,014 | — | 0,06 | 0,07 | 0,26 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |  |
| 030720 | Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг | маш.-ч | — | — | — | — | 0,18 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин | маш.-ч | — | — | 0,06 | 0,07 | 0,26 |
| 110906 | Растворосмесители передвижные 150 л при работе на других видах строительства | маш.-ч | 0,014 | — | — | — | — |
| 340504 | Краскопульт электрический | маш.-ч | — | — | 0,06 | 0,07 | 0,26 |
| 132560 | Вагонетки узкой колеи | маш.-ч | 0,011 | — | — | — | — |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |
| 113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт I | т | 0,00033 | — | — | — | — |
| 113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0,00646 | — | — | — | — |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 0,00323 | — | — | — | — |
| 113-0071 | Кислота серная улучшенная техническая | т | — | 0,00023 | — | — | — |
| 113-0194 | Шпатлевка ЭП-00-01 красно-коричневая | т | — | — | 0,00098 | — | — |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт первый | т | — | — | 0,00012 | 0,00014 | — |
| 101-1290 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | т | — | — | 0,00011 | 0,00014 | — |
| 113-0122 | Отвердитель № 1 | т | — | — | 0,00009 | — | — |
| 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | — | — | — | 0,00061 | — |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | — | — | — | 0,00061 | — |
| 113-0152 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А | т | — | — | — | 0,00006 | — |
| 113-0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | т | — | — | — | 0,0001 | — |
| 101-1967 | Асбест хризотиловый тонкоизмельченный | кг | — | — | — | 0,05 | — |
| 113-0034 | Грунтовка ХС-010 химстойкая красно-коричневая | т | — | — | — | — | 0,00015 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | — | — | — | — | 0,00017 |
| 113-0224 | Эмаль ХВ-785 красно-коричневая | т | — | — | — | — | 0,0003 |
| 113-0089 | Лак ХВ-784 | т | — | — | — | — | 0,00018 |

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть

РАЗДЕЛ 01. КЛАДКА ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Таблица ГЭСН 45-01-001 Кладка доменных печей

РАЗДЕЛ 02. КЛАДКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Таблица ГЭСН 45-02-001 Кладка стен

Таблица ГЭСН 45-02-002 Кладка купола

Таблица ГЭСН 45-02-003 Кладка арок

РАЗДЕЛ 03. КЛАДКА ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ВАННЫХ СТЕКЛОВАРЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Таблица ГЭСН 45-03-001 Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей

РАЗДЕЛ 04. ОБМУРОВКА ПАРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ

Таблица ГЭСН 45-04-001 Обмуровка шамотными изделиями

Таблица ГЭСН 45-04-002 Обмуровка кирпичом пенодиатомитовым

Таблица ГЭСН 45-04-003 Обмуровка жаростойким бетоном

Таблица ГЭСН 45-04-004 Разные работы при обмуровке жаростойким бетоном

Таблица ГЭСН 45-04-005 Обмуровка теплоизоляционным бетоном

Таблица ГЭСН 45-04-006 Обмуровка поверхности котлов плитами

Таблица ГЭСН 45-04-007 Набивка массой огнеупорной

Таблица ГЭСН 45-04-008 Очистка ошипованной поверхности зажигательных поясов и подов топок перед набивкой

Таблица ГЭСН 45-04-009 Торкретирование огнеупорным раствором

Таблица ГЭСН 45-04-010 Уплотнительная обмазка поверхности котлов

РАЗДЕЛ 05. КЛАДКА ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица ГЭСН 45-05-001 Кладка насадок воздухонагревателей, регенераторов и рекуператоров

Таблица ГЭСН 45-05-002 Кладка из обыкновенного глиняного кирпича

Таблица ГЭСН 45-05-003 Кладка из шамотных изделий

Таблица ГЭСН 45-05-004 Кладка из шамотных фасонных изделий

Таблица ГЭСН 45-05-005 Кладка из теплоизоляционных шамотных и пенодиатомитовых изделий

Таблица ГЭСН 45-05-006 Кладка из динасовых изделий

Таблица ГЭСН 45-05-007 Кладка из фасонных динасовых изделий

Таблица ГЭСН 45-05-008 Кладка из хромитопериклазовых, периклазовых, и периклазошпинелидных изделий

Таблица ГЭСН 45-05-009 Набивка огнеупорной массой или огнеупорным бетоном и закладка полостей

Таблица ГЭСН 45-05-010 Укладка набивных пластических масс

Таблица ГЭСН 45-05-011 Изоляция кладки печей, котлов, трубопроводов

РАЗДЕЛ 06. ФУТЕРОВКА ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ

Таблица ГЭСН 45-06-001 Футеровка газовоздухопроводов

Таблица ГЭСН 45-06-002 Футеровка цементных вращающихся печей

Таблица ГЭСН 45-06-003 Футеровка теплотехнических агрегатов из рулонных волокнистых материалов и торкрет-бетона

Таблица ГЭСН 45-06-004 Футеровка теплотехнических агрегатов волокнистыми огнеупорными материалами

Таблица ГЭСН 45-06-005 Футеровка промышленных печей торкрет-бетоном толщиной до 200 мм

Таблица ГЭСН 45-06-006 Футеровка реакторов двухслойным торкрет-бетоном с применением панцирной сетки

Таблица ГЭСН 45-06-007 Футеровка панельных конструкций печей жаростойким бетоном и плитной высокотемпературной изоляцией

РАЗДЕЛ 07. МОНТАЖ ПЕЧЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОВЫШЕННОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ

Таблица ГЭСН 45-07-001 Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности

РАЗДЕЛ 08. РАЗБОРКА КЛАДКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ

Таблица ГЭСН 45-08-001 Разборка кладки промышленных печей

РАЗДЕЛ 09. ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Таблица ГЭСН 45-09-001 Набивка угольной подовой массой

Таблица ГЭСН 45-09-002 Установка угольных блоков и подовых секций

Таблица ГЭСН 45-09-003 Формовка анода с верхним подводом тока

Таблица ГЭСН 45-09-004 Установка токопроводящих штырей и анодов

Таблица ГЭСН 45-09-005 Разборка отработанной футеровки катодного устройства

РАЗДЕЛ 10. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСН 45-10-001 Кружала и опалубка для промышленных печей и боровов

Таблица ГЭСН 45-10-002 Вспомогательные работы при футеровке вращающихся печей

Таблица ГЭСН 45-10-003 Конструктивная резка огнеупорных изделий

РАЗДЕЛ 11. ВОЗВЕДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСН 45-11-001 Кладка стволов кирпичных промышленных труб

Таблица ГЭСН 45-11-002 Возведение монолитных железобетонных труб

Таблица ГЭСН 45-11-003 Установка металлических деталей промышленных труб

Таблица ГЭСН 45-11-004 Сооружение стволов дымовых и вентиляционных труб из жаростойких бетонных кольцевых блоков

РАЗДЕЛ 12. ФУТЕРОВКА КИРПИЧНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСН 45-12-001 Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом кирпичных труб

Таблица ГЭСН 45-12-002 Футеровка обыкновенным глиняным кирпичом монолитных железобетонных труб

Таблица ГЭСН 45-12-003 Футеровка алюмосиликатными изделиями кирпичных труб

Таблица ГЭСН 45-12-004 Футеровка алюмосиликатными изделиями монолитных и сборных железобетонных труб

Таблица ГЭСН 45-12-005 Футеровка кислотоупорным кирпичом монолитных железобетонных труб

Таблица ГЭСН 45-12-006 Футеровка дымовых и вентиляционных труб кислотоупорным торкрет-бетоном

РАЗДЕЛ 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ

Таблица ГЭСН 45-13-001 Отделочные работы и защита от коррозии промышленных труб