ТРУДОЕМКОСТЬ

К «БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ»

ЧАСТЬ 12

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

| РАЗРАБОТАНО | Открытым акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт», |
| --- | --- |
|  | Обществом с ограниченной ответственностью «Техно Конструкция» |
| ИСПОЛНИТЕЛИ | Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО «ЦКБ Энергоремонт») |
|  | В.И. Николаев, П.А. Головлев, Г.Н. Дубинский, Б.И. Моисеенко, Л.А. Гуминская (ООО «Техно Конструкция») |
| СОГЛАСОВАНО | Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта ОАО РАО «ЕЭС России» Начальник А.А. Романов |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. При выполнении демонтажа и монтажа оборудования разными организациями к трудоемкости на замену применяются следующие коэффициенты: на демонтаж К=0,3; на монтаж К=0,7.

2. В трудоемкости настоящей части учтены работы по зачистке под контроль металла и не учтены работы по контролю металла.

Трудоемкость работ по контролю металла включена в часть 22.

3. При выполнении работ на оборудовании (узлах), изготовленном из нержавеющих сталей, к трудоемкости применяются следующие коэффициенты:

- при ремонте и замене К = 1,05;

- при изготовлении К = 1,15.

01 АППАРАТЫ ДЛЯ ГАШЕНИЯ ИЗВЕСТИ

Вскрытие люков. Очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, загрузочной течки, разгрузочной камеры, сетки. Ремонт приводного механизма барабана, редуктора. Замена прокладок люков с их изготовлением. Закрытие люков. Опробование.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Наименование аппарата | Марка, тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01010101 | Известегасилка | СМ-1247 | 29,3 |
| 01010102 | Аппарат для гашения извести | Аппарат "Мика" | 33,7 |

02 БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ

0201 Ремонт баков (резервуаров)

Вскрытие люков. Установка вентиляторов. Очистка, промывка, дефектация. Устранение неплотностей сварных швов и дефектов указателя уровня. Замена прокладок люков с их изготовлением. Снятие вентилятора. Закрытие люков. Проверка плотности.

| № позиции | Емкость бака, м | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 02010101 | До 2 | 3,5 | 2,8 |
| 02010102 | Свыше 2 до 4 | 3,5 | 3,3 |
| 02010103 | Свыше 4 до 8 | 3,5 | 4,1 |
| 02010104 | Свыше 8 до 12 | 3,3 | 6,3 |
| 02010105 | Свыше 12 до 18 | 3,3 | 7,9 |
| 02010106 | Свыше 18 до 24 | 3,3 | 11,4 |
| 02010107 | Свыше 24 до 30 | 3,3 | 14,8 |
| 02010108 | Свыше 30 до 50 | 3,3 | 19,0 |
| 02010109 | Свыше 50 до 100 | 3,3 | 26,3 |
| 02010110 | Свыше 100 до 200 | 3,3 | 42,4 |
| 02010111 | Свыше 200 до 300 | 3,3 | 50,1 |
| 02010112 | Свыше 300 до 400 | 3,3 | 55,3 |
| 02010113 | Свыше 400 до 500 | 3,3 | 63,0 |
| 02010114 | Свыше 500 до 700 | 3,3 | 92,2 |
| 02010115 | Свыше 700 до 1000 | 3,3 | 109,5 |
| 02010116 | Свыше 1000 до 1500 | 3,3 | 121,4 |
| 02010117 | Свыше 1500 до 2000 | 3,3 | 134,3 |

0202 Замена баков (резервуаров)

Отсоединение (присоединение) трубопроводов. Демонтаж бака, установка нового и закрепление его на фундаменте.

020201 Замена баков-мерников, баков-вытеснителей, баков для хранения агрессивных жидкостей

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Емкость бака, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020101 | До 2 | 11,0 |
| 02020102 | Свыше 2 до 4 | 15,2 |
| 02020103 | Свыше 4 до 8 | 19,0 |
| 02020104 | Свыше 8 до 12 | 27,7 |
| 02020105 | Свыше 12 до 18 | 36,3 |

020202 Замена баков водяных

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Емкость бака, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020201 | До 3 | 27,3 |
| 02020202 | Свыше 3 до 5 | 19,3 |
| 02020203 | Свыше 5 до 8 | 16,7 |
| 02020204 | Свыше 8 до 10 | 11,5 |

0203 Устранение неплотностей баков

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на тонну при толщине стенки, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 5 | свыше 5 до 7,5 | свыше 7,5 до 10 | свыше 10 до 12 | свыше 12 до 25 | свыше 25 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 02030101 | Замена дефектных участков корпуса бака с их изготовлением и установкой ребер жесткости | 238,0 | 158,7 | 117,3 | 90,2 | 43,4 | 36,1 |

0204 Изготовление баков (резервуаров)

020401 Баки-вытеснители, баки-мерники, баки для хранения агрессивных жидкостей

| № позиции | Емкость бака, м3 | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 02040101 | До 2 | 3,5 | 38,6 |
| 02040102 | Свыше 2 до 4 | 3,5 | 48,0 |
| 02040103 | Свыше 4 до 8 | 3,5 | 58,3 |
| 02040104 | Свыше 8 до 12 | 3,2 | 69,6 |
| 02040105 | Свыше 12 до 18 | 3,2 | 71,8 |

020402 Баки водяные

| № позиции | Емкость бака, м3 | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 02040201 | До 3 | 3,2 | 26,0 |
| 02040202 | Свыше 3 до 5 | 3,2 | 18,9 |
| 02040203 | Свыше 5 до 8 | 3,0 | 16,0 |
| 02040204 | Свыше 8 до 10 | 3,0 | 10,8 |

Примечание:

1. При ремонте баков с промывкой нейтрализующими растворами к трудоемкости подраздела 0201 применяется коэффициент К=1,5.

2. При замене дефектных участков корпуса бака без установки и изготовления ребер жесткости к трудоемкости позиций 0203010101-0203010106 применяется коэффициент К=0,9.

3. При ремонте баков, изготовленных из нержавеющих сталей, к трудоемкости таблицы 0201 применяется коэффициент К=1,05, а таблицы 0203 – К=1,15.

03 ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ СМЕШИВАЮЩИЕ ПАРОВЫЕ

0301 Ремонт водоподогревателей

Снятие верхней крышки, бокового люка. Очистка, дефектация, изготовление новых прокладок. Ремонт паропроводящих труб. Установка верхней крышки и бокового люка. Проверка плотности.

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Емкость водоподогревателя, м | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03010101 | До 1,0 | 3,8 |
| 03010102 | Свыше 1,0 до 1,5 | 4,7 |
| 03010103 | Свыше 1,5 до 2,5 | 6,5 |
| 03010104 | Свыше 2,5 до 4,5 | 9,4 |
| 03010105 | Свыше 4,5 до 5,5 | 12,3 |

0302 Замена водоподогревателей

Отсоединение трубопроводов, открепление водоподогревателя. Демонтаж водоподогревателя, установка нового с закреплением его. Присоединение трубопроводов с установкой и изготовлением прокладок.

Средний разряд работ -3,0

| № позиции | Емкость водоподогревателя, м | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03020101 | До 1,0 | 5,7 |
| 03020102 | Свыше 1,0 до 1,5 | 8,0 |
| 03020103 | Свыше 1,5 до 2,5 | 10,3 |
| 03020104 | Свыше 2,5 до 4,5 | 11,5 |
| 03020105 | Свыше 4,5 до 5,5 | 13,3 |

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03020201 | Замена парового сопла | 1,4 |

0303 Изготовление водоподогревателей

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Емкость водоподогревателя, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03030101 | До 1,0 | 26,0 |
| 03030102 | Свыше 1,0 до 1,5 | 36,7 |
| 03030103 | Свыше 1,5 до 2,5 | 44,5 |
| 03030104 | Свыше 2,5 до 4,5 | 56,8 |
| 03030105 | Свыше 4,5 до 5,5 | 76,2 |

04 ГИДРОЭЛЕВАТОРЫ

0401 Ремонт гидроэлеваторов (для подачи растворов соли, кислоты)

Отсоединение трубопроводов, снятие, разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов с заменой изношенных деталей. Сборка. Присоединение трубопроводов.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Диаметр условного прохода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010101 | До 50 | 2,4 |
| 04010102 | Свыше 50 до 80 | 2,7 |
| 04010103 | Свыше 80 до 100 | 4,5 |
| 04010104 | Свыше 100 до 150 | 6,2 |
| 04010105 | Свыше 150 до 200 | 7,0 |
| 04010106 | Свыше 200 до 250 | 8,0 |
| 04010107 | Свыше 250 до 300 | 10,3 |

05 ДЕКАРБОНИЗАТОРЫ

0501 Ремонт декарбонизаторов с кольцами Рашига

Вскрытие люков. Установка вентилятора. Выгрузка колец Рашига. Очистка от отложений, дефектация. Устранение неплотностей сварных швов, дефектов гидравлического затвора и брызгоотделителя. Разгрузка колец Рашига. Замена прокладок люков с их изготовлением.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Производительность, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05010101 | До 50 | 28,0 |
| 05010102 | Свыше 50 до 100 | 51,3 |
| 05010103 | Свыше 100 до 150 | 62,0 |
| 05010104 | Свыше 150 до 200 | 68,3 |
| 05010105 | Свыше 200 до 300 | 95,6 |
| 05010106 | Свыше 300 до 450 | 135,6 |
| 05010107 | Свыше 450 до 550 | 190,3 |

0502 Ремонт вентилятора декарбонизатора

Снятие ограждения, разборка соединительной муфты. Снятие электродвигателя, нагнетательного патрубка, разборка вентилятора. Очистка, дефектация, устранение дефектов улитки и рабочего колеса. Сборка. Установка нагнетательного патрубка, электродвигателя, сборка соединительной муфты, установка ограждений. Опробование.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Производительность, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05020101 | До 50 | 4,5 |
| 05020102 | Свыше 50 до 100 | 6,3 |
| 05020103 | Свыше 100 до 150 | 7,3 |
| 05020104 | Свыше 150 до 200 | 8,5 |
| 05020105 | Свыше 200 до 300 | 10,0 |
| 05020106 | Свыше 300 до 450 | 12,2 |
| 05020107 | Свыше 450 до 550 | 13,3 |

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05020201 | Замена подшипника качения | 1,8 |

Примечания:

1. При ремонте декарбонизаторов с деревянной хордовой насадкой с заменой насадки к трудоемкости позиций 0501010101-0501010701 применяется коэффициент К=0,7.

2. При ремонте вентилятора декарбонизатора с рабочим колесом, посаженным на вал электродвигателя, к трудоемкости позиций 0502010101-0502010701 применяется коэффициент К=0,6.

3.Трудоемкость изготовления и замены распределительной решетки декарбонизатора определяется по соответствующей трудоемкости позиций 1203010101,1202010101.

06 ЕМКОСТИ ДЛЯ ГИДРОПЕРЕГРУЗКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ФИЛЬТРОВ

0601 Ремонт емкостей

Вскрытие люков. Установка вентилятора. Очистка, промывка. Дефектация. Устранение неплотностей сварных швов и дефектов указателя уровня. Замена прокладок люков с их изготовлением. Снятие вентилятора. Закрытие люков. Проверка плотности.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Диаметр емкости, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06010101 | До 1000 | 11,2 |
| 06010102 | Свыше 1000 до 1500 | 13,0 |
| 06010103 | Свыше 1500 до 2000 | 14,1 |
| 06010104 | Свыше 2000 до 2600 | 15,1 |
| 06010105 | Свыше 2600 до 3000 | 17,6 |
| 06010106 | Свыше 3000 до 3400 | 21,5 |

07 ЛОВУШКИ

0701 Ремонт ловушек

Отсоединение трубопроводов и снятие ловушки. Очистка, дефектация. Замена сетки и прокладок с их изготовлением. Установка ловушки, присоединение трубопроводов.

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Диаметр условного прохода трубопровода, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 07010101 | До 150 | 2,1 |
| 07010102 | Свыше 150 до 200 | 2,3 |
| 07010103 | Свыше 200 до 250 | 2,6 |
| 07010104 | Свыше 250 до 300 | 2,8 |
| 07010105 | Свыше 300 до 400 | 3,1 |

08 МЕШАЛКИ

0801 Ремонт мешалок

080101 Мешалки циркуляционные (гидравлические)

Очистка, дефектация. Устранение дефектов поворотного механизма, поплавка, гофрированного шланга, обратного клапана. Замена прокладок с их изготовлением. Опробование.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Емкость мешалки, м | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08010101 | До 1 | 9,0 |
| 08010102 | Свыше 1 до 2 | 13,0 |
| 08010103 | Свыше 2 до 3 | 13,8 |
| 08010104 | Свыше 3 до 4 | 14,7 |
| 08010105 | Свыше 4 до 5 | 16,0 |
| 08010106 | Свыше 5 до 8 | 18,0 |
| 08010107 | Свыше 8 до 14 | 20,7 |

080102 Мешалки механические

Разборка мешалки и редукторов. Очистка, дефектация. Устранение дефектов лопастного механизма и указателя уровня. Замена изношенных деталей. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Емкость мешалки, м | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08010201 | До 8 | 13,0 |
| 08010202 | Свыше 8 до 12 | 14,3 |
| 08010203 | Свыше 12 до 16 | 15,6 |
| 08010204 | Свыше 16 до 24 | 18,9 |
| 08010205 | Свыше 24 до 40 | 23,1 |

0802 Замена мешалок циркуляционных (гидравлических)

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Емкость мешалки, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08020101 | До 1 | 11,8 |
| 08020102 | Свыше 1 до 2 | 15,2 |
| 08020103 | Свыше 2 до 3 | 22,3 |
| 08020104 | Свыше 3 до 4 | 25,0 |
| 08020105 | Свыше 4 до 5 | 31,7 |
| 08020106 | Свыше 5 до 8 | 40,0 |
| 08020107 | Свыше 8 до 14 | 49,7 |

0803 Изготовление мешалок циркуляционных (гидравлических)

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Емкость мешалки, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08030101 | До 1 | 36,6 |
| 08030102 | Свыше 1 до 2 | 49,5 |
| 08030103 | Свыше 2 до 3 | 57,5 |
| 08030104 | Свыше 3 до 4 | 68,8 |
| 08030105 | Свыше 4 до 5 | 79,0 |
| 08030106 | Свыше 5 до 8 | 95,7 |
| 08030107 | Свыше 8 до 14 | 114,4 |

09 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

0901 Ремонт гидропульпера

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09010101 | Разборка фланцевых соединений гидропульпера. Очистка, дефектация. Сборка с заменой дефектных деталей и прокладок с их изготовлением. Опробование. | 7,6 |

0902 Ремонт пневмозагрузчика

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09020101 | Разборка, очистка, дефектация, устранение дефектов. Замена осадительных мешков и изношенных деталей. Сборка, опробование. | 7,0 |

0903 Замена узлов пневмозагрузчика

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 09030101 | Замена осадительных мешков | 4,9 |
| 09030102 | Замена дефектных шлангов | 2,1 |

10 ОСВЕТЛИТЕЛИ

1001 Ремонт осветителей

Вскрытие осветителя. Очистка, дефектация. Устранение неплотностей сварных швов, восстановление горизонтальности кромок водосборных желобов. Закрытие осветлителя, проверка плотности.

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Емкость осветлителя, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 10010101 | До 50 | 21,8 |
| 10010102 | Свыше 50 до 100 | 33,4 |
| 10010103 | Свыше 100 до 200 | 50,4 |
| 10010104 | Свыше 200 до 300 | 56,2 |
| 10010105 | Свыше 300 до 450 | 60,7 |
| 10010106 | Свыше 450 до 505 | 67,5 |
| 10010107 | Свыше 505 до 921 | 73,6 |
| 10010108 | Свыше 921 до 1200 | 102,8 |

1002 Замена верхней распределительной решетки и желоба

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Емкость осветлителя, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 10020101 | До 50 | 132,3 |
| 10020102 | Свыше 50 до 100 | 160,0 |
| 10020103 | Свыше 100 до 200 | 193,6 |
| 10020104 | Свыше 200 до 300 | 225,9 |
| 10020105 | Свыше 300 до 450 | 267,6 |
| 10020106 | Свыше 450 до 505 | 308,6 |
| 10020107 | Свыше 505 до 921 | 354,3 |
| 10020108 | Свыше 921 до 1200 | 398,6 |

1003 Изготовление комплекта деталей распределительной решетки и желоба

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Емкость осветлителя, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 10030101 | До 50 | 70,2 |
| 10030102 | Свыше 50 до 100 | 82,6 |
| 10030103 | Свыше 100 до 200 | 99,8 |
| 10030104 | Свыше 200 до 300 | 113,8 |
| 10030105 | Свыше 300 до 450 | 135,2 |
| 10030106 | Свыше 450 до 505 | 156,7 |
| 10030107 | Свыше 505 до 921 | 172,9 |
| 10030108 | Свыше 921 до 1200 | 198,9 |

11 ОТСТОЙНИКИ

1101 Ремонт отстойников с центральной смешивающей трубой

Снятие (установка) закрывающих стальных листов. Промывка и очистка от отложений. Устранение негоризонтальности кромок и восстановление зазоров водоприемных желобов. Устранение неплотности корпуса.

Средний разряд работ - 2,8

| № позиции | Емкость отстойника, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 11010101 | До 15 | 7,8 |
| 11010102 | Свыше 15 до 20 | 9,2 |
| 11010103 | Свыше 20 до 30 | 10,2 |
| 11010104 | Свыше 30 до 45 | 11,7 |
| 11010105 | Свыше 45 до 75 | 15,4 |
| 11010106 | Свыше 75 до 100 | 17,6 |
| 11010107 | Свыше 100 до 150 | 22,4 |
| 11010108 | Свыше 150 до 250 | 26,8 |
| 11010109 | Свыше 250 до 330 | 32,9 |

Примечания:

1. При ремонте отстойников с древесно-шерстяным фильтром с заменой древесной шерсти к трудоемкости подраздела 1101 применяется коэффициент К=1,4.

2. При ремонте отстойников со смешивающей трубой, вынесенной из корпуса, к трудоемкости подраздела 1101 применяется коэффициент К=1,15.

12 РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ВОДЫ ДИСКОВЫЕ И ТИПА "СТРУЯ"

1201 Ремонт распределителей

Очистка от отложений и коррозии, промывка. Отсоединение патрубка горячей воды. Снятие и очистка перфорированной решетки, регулировка передвижных планок и дисков. Устранение негоризонтальности передвижных и неподвижных водосливов с зачисткой отверстий и кромок. Установка перфорированной решетки, присоединение патрубка горячей воды, замена прокладок с их изготовлением.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Производительность распределителя, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 12010101 | До 20 | 5,2 |
| 12010102 | Свыше 20 до 100 | 6,6 |
| 12010103 | Свыше 100 до 200 | 8,5 |
| 12010104 | Свыше 200 до 400 | 11,8 |

1202 Замена успокоительных перегородок, водосливов, передвижных планок, дисков и др. металлоконструкций

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на 100 кг металлоконструкций |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 12020101 | 5,6 |

1203 Изготовление успокоительных перегородок, водосливов, передвижных планок, дисков и др. металлоконструкций

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на 100 кг металлоконструкций |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 12030101 | 11,3 |

Примечание: Трудоемкость таблиц 1202 и 1203 на изготовление и замену успокоительных перегородок, водосливов может применяться дополнительно к трудоемкости таблицы 1001 на ремонт осветлителей.

13 СЕПАРАТОРЫ НЕПРЕРЫВНОЙ И ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОДУВКИ

1301 Ремонт сепараторов

Вскрытие люков. Установка вентилятора. Очистка, дефектация. Устранение неплотностей сварных швов, дефектов регулятора и указателя уровня. Замена прокладок люков с их изготовлением. Снятие вентилятора. Закрытие люков. Проверка плотности.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Диаметр корпуса сепаратора, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 13010101 | До 490 | 16,2 |
| 13010102 | Свыше 490 до 670 | 26,7 |
| 13010103 | Свыше 670 до 850 | 36,3 |
| 13010104 | Свыше 850 до 1525 | 55,7 |
| 13010105 | Свыше 1525 до 2000 | 69,3 |

14 СМЕСИТЕЛИ

1401 Ремонт смесителей напорного типа

Вскрытие люков, установка (снятие) вентилятора. Очистка, дефектация. Устранение дефектов и замена прокладок с их изготовлением. Закрытие люков. Проверка плотности.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Диаметр смесителя, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 14010101 | До 1030 | 4,0 |
| 14010102 | Свыше 1030 до 1525 | 5,1 |
| 14010103 | Свыше 1525 до 2000 | 6,6 |
| 14010104 | Свыше 2000 до 2500 | 8,5 |
| 14010105 | Свыше 2500 до 3010 | 9,7 |
| 14010106 | Свыше 3010 до 3400 | 12,2 |

Примечания:

1. При ремонте смесителей безнапорного типа к трудоемкости подраздела применяется коэффициент К=0,7.

2. При ремонте смесителей, изготовленных из нержавеющей стали, к трудоемкости таблицы 1401 применяется коэффициент К=1,05.

15 ТЕПЛООБМЕННИКИ ВОДОВОДЯНЫЕ И ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ С ЗАМЕНОЙ ДЕФЕКТНЫХ ТРУБОК

1501 Ремонт теплообменников (подогревателей)

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена мембран крышек и прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Поверхность нагрева, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 15010101 | До 1,5 | 10,4 |
| 15010102 | Свыше 1,5 до 2,0 | 12,0 |
| 15010103 | Свыше 2,0 до 5,4 | 15,8 |
| 15010104 | Свыше 5,4 до 18 | 21,7 |

1502 Ремонт теплообменников (подогревателей) с заменой трубной системы

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена трубной системы, мембран и дефектных прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Поверхность нагрева, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 15020101 | До 1,5 | 9,0 |
| 15020102 | Свыше 1,5 до 2,0 | 10,3 |
| 15020103 | Свыше 2,0 до 5,4 | 13,5 |
| 15020104 | Свыше 5,4 до 18 | 18,6 |

1503 Ремонт теплообменников (подогревателей) без вывода трубной системы

Снятие (установка) поворотной камеры. Очистка трубок, замена прокладки. Гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Поверхность нагрева, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 15030101 | До 1,5 | 5,9 |
| 15030102 | Свыше 1,5 до 2,0 | 6,7 |
| 15030103 | Свыше 2,0 до 5,4 | 8,8 |
| 15030104 | Свыше 5,4 до 18 | 13,0 |

1504 Ремонт холодильников отбора проб воды и пара

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам холодильников |
| --- | --- | --- |
|  |  | прямоточные | змеевиковые |
|  |  | 01 | 02 |
| 15040101 | Ремонт холодильника. Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов трубной системы. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание. | 10,9 | 5,4 |
| 15040102 | Замена змеевика (трубки) | 4,8 | 2,6 |
| 15040103 | Изготовление змеевика | - | 3,9 |

16 УСТРОЙСТВА ДОЗИРОВАНИЯ РЕАГЕНТОВ

1601 Ремонт сатураторов

Очистка и промывка известкового бака, сатуратора, решетки. Ремонт шарового запорного клапана. Устранение негоризонтальности кромок желобов.

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Емкость, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 16010101 | До 7,5 | 11,4 |
| 16010102 | Свыше 7,5 до 17 | 14,2 |
| 16010103 | Свыше 17 до 35 | 17,1 |
| 16010104 | Свыше 35 до 61 | 21,1 |
| 16010105 | Свыше 61 до 138 | 24,7 |
| 16010106 | Свыше 138 до 310 | 28,0 |

1602 Ремонт дозаторов-вытеснителей поплавкового типа

Очистка, промывка. Устранение неплотностей бака. Устранение дефектов регулятора расходного бака с его тарировкой.

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Емкость, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 16020101 | До 0,2 | 1,9 |
| 16020102 | Свыше 0,2 до 0,4 | 2,8 |
| 16020103 | Свыше 0,4 до 0,6 | 3,8 |
| 16020104 | Свыше 0,6 до 1,5 | 5,2 |

1603 Ремонт шайбовых дозаторов низкого давления

Отсоединение трубопроводов, снятие крышки корпуса. Очистка и промывка, дефектация. Устранение дефектов фланцевых соединений. Установка трубопроводов и крышки.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Диаметр корпуса, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 16030101 | До 490 | 4,6 |
| 16030102 | Свыше 490 до 670 | 5,0 |
| 16030103 | Свыше 670 до 850 | 6,5 |
| 16030104 | Свыше 850 до 1030 | 8,3 |

1604 Ремонт сифонных дозаторов

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 16040101 | Очистка растворного и водяного баков. Разборка поплавкового клапана. Очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Сборка, регулировка | 12,4 |

1605 Ремонт безнапорных шайбовых дозаторов

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 16050101 | Снятие стальных листов. Очистка баков. Устранение негоризонтальных кромок, проварка дефектных швов. Установка стальных листов. Регулировка | 4,2 |

1606 Ремонт шнекового дозатора

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 16060101 | Снятие и установка электродвигателя. Ремонт редуктора, питателя с выемкой шнека, смесительного смывного бака постоянного уровня. Опробование | 12,9 |

17 ФИЛЬТРЫ

1701 Фильтры катионитные, анионитные, осветлительные (механические)

170101 Ремонт фильтров без выгрузки фильтрующего материала

Вскрытие верхнего люка, установка вентилятора. Очистка верхней части внутренней поверхности корпуса. Замена загрязненного слоя фильтрующего материала и прокладок с их изготовлением. Снятие вентилятора, закрытие люка. Проверка на плотность.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Тип фильтра | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 2000 | свыше 2000 до 2600 | свыше 2600 до 3000 | свыше 3000 до 3400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 17010101 | Фильтры однокамерные | 3,5 | 4,7 | 5,8 | 7,2 | 8,0 | 9,0 |
| 17010102 | Фильтры двухкамерные | - | - | - | - | 14,7 | 16,3 |

170102 Ремонт фильтров при выгруженном фильтрующем материале

Вскрытие люков. Установка вентилятора. Очистка корпуса и дренажно-распределительных устройств. Устранение дефектов сварных швов корпуса и крепления дренажно-распределительных устройств. Снятие вентилятора. Замена прокладок с их изготовлением. Закрытие люков. Проверка плотности.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Тип фильтра | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 2000 | свыше 2000 до 2600 | свыше 2600 до 3000 | свыше 3000 до 3400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 17010201 | Фильтры однокамерные | 22,3 | 26,7 | 29,0 | 31,1 | 36,3 | 43,7 |
| 17010202 | Фильтры двухкамерные | - | - | - | - | 55,7 | 70,0 |

170103 Ремонт трубопроводов обвязки фильтров

Разборка (сборка) фланцевых соединений, снятие участков трубопроводов. Очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена прокладок с их изготовлением.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип фильтра | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 2000 | свыше 2000 до 2600 | свыше 2600 до 3000 | свыше 3000 до 3400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 17010301 | Фильтры однокамерные | 9,1 | 10,5 | 12,2 | 13,8 | 15,1 | 16,6 |
| 17010302 | Фильтры двухкамерные | - | - | - | - | 41,1 | 56,8 |

170104 Химическая очистка труб дренажных систем распределительных устройств фильтров от отложений

Опускание труб в емкость для химической промывки, нейтрилизация, промывка водой.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- |
|  | до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 2000 | свыше 2000 до 2600 | свыше 2600 до 3000 | свыше 3000 до 3400 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 17010401 | 1,6 | 2,1 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,0 |

170105 Выгрузка и загрузка фильтрующих материалов

Средний разряд работ - 2,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на гидроэлеватор |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сульфоуголь, активированный уголь | АВ-17 и модификации, КУ-1, КУ-2, Р, АП-20, КБ-4, кокс, доломит | АН-31, АН-18 и модификации | Кварцевый песок, дробленый кварц, мраморная крошка | Дробленный антрацит |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 17010501 | Установка приспособлений (гидроэлеватора) и устройств для выгрузки и загрузки фильтрующих материалов гидравлическим способом | 0,80 | 0,80 | - | 0,80 | 0,80 |
| 17010502 | Снятие приспособлений (гидроэлеватора) и устройств для выгрузки и загрузки фильтрующих материалов гидравлическим способом | 0,40 | 0,40 | - | 0,40 | 0,40 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на м3 по типам фильтрующих материалов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сульфоуголь, активированный уголь | АВ-17 и модификации, КУ-1, КУ-2, Р, АП-20, КБ-4, кокс, доломит | АН-31, АН-18 и модификации | Кварцевый песок, дробленый кварц, мраморная крошка | Дробленный антрацит |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 17010503 | Выгрузка фильтрующих материалов (гидравлическим способом) | 2,5 | 0,90 | 0,80 | - | 1,2 | 0,90 |
| 17010504 | Выгрузка фильтрующих материалов (вручную) | 2,3 | 3,3 | 2,7 | 2,7 | 5,5 | 3,8 |
| 17010505 | Загрузка фильтрующих материалов (гидравлическим способом) | 2,5 | 0,60 | 0,50 | - | 1,2 | 0,80 |
| 17010506 | Загрузка фильтрующих материалов (вручную) | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 4,8 | 3,3 |
| 17010507 | Сортировка фильтрующих материалов (вручную) | 2,3 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 2,1 |
| 17010508 | Промывка фильтрующих материалов (вручную) | 2,3 | - | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 8,0 |

170106 Замена узлов дренажно-распределительных устройств фильтров

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Наименование узла | Трудоемкость в чел.-ч на комплект при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 2000 | свыше 2000 до 2600 | свыше 2600 до 3000 | свыше 3000 до 3400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 17010601 | Коллекторы дренажной системы | 29,6 | 34,4 | 38,2 | 40,5 | 43,4 | 49,8 |
| 17010602 | Трубы дренажной системы | 10,0 | 15,3 | 17,3 | 19,3 | 20,2 | 21,5 |
| 17010603 | "Воронка", "Отбойный лист" | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,3 | - |
| 17010604 | Перфорированное кольцо | 5,2 | 6,1 | 6,4 | 6,8 | 7,1 | 8,0 |
| 17010605 | "Люстра", "Звездочка" | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 3,6 |
| 17010606 | Перфорированные трубы с коллектором | - | - | - | - | - | 10,4 |

170107 Изготовление узлов дренажно-распределительных устройств

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Наименование узла | Трудоемкость в чел.-ч на комплект при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 2000 | свыше 2000 до 2600 | свыше 2600 до 3000 | свыше 3000 до 3400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 17010701 | Коллекторы дренажной системы | 8,7 | 11,9 | 14,6 | 16,4 | 18,0 | 19,3 |
| 17010702 | Трубы дренажной системы | 14,1 | 19,6 | 21,2 | 22,8 | 24,4 | 25,1 |
| 17010703 | "Воронка", "Отбойный лист" | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,9 | 5,0 | - |
| 17010704 | Перфорированное кольцо | 5,5 | 6,4 | 6,9 | 7,7 | 9,2 | 11,2 |
| 17010705 | "Люстра", "Звездочка" | 7,7 | 10,4 | 11,7 | 12,9 | 14,1 | 16,1 |
| 17010706 | Перфорированные трубы с коллектором | - | - | - | - | - | 10,8 |

1702 Фильтры технической воды с фильтрующей сеткой

170201 Ремонт фильтра без замены сегментов

Снятие крышки, выемка сетки из корпуса. Очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов, замена прокладок с их изготовлением. Сборка. Проверка на плотность.

Средний разряд работ - 2,8

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- |
|  | до 600 | свыше 600 до 800 | свыше 800 до 1000 | свыше 1000 до 1200 | свыше 1200 до 1500 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 17020101 | 5,5 | 6,9 | 10,3 | 11,7 | 13,5 |

170202 Ремонт фильтра с заменой дефектных сегментов

Снятие крышки, выемка сетки из корпуса. Очистка, промывка, дефектация. Замена дефектных сегментов. Замена прокладок с изготовлением. Сборка. Проверка на плотность.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- |
|  | до 600 | свыше 600 до 800 | свыше 800 до 1000 | свыше 1000 до 1200 | свыше 1200 до 1500 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 17020201 | 15,8 | 18,8 | 27,7 | 31,6 | 35,6 |

1703 Фильтры солевого раствора

170301 Ремонт фильтра

Вскрытие люков. Установка вентилятора. Очистка, дефектация. Устранение дефектов сварных швов корпуса и креплений дренажно-распределительной системы. Замена прокладок с их изготовлением. Снятие вентилятора. Закрытие люков. Проверка на плотность.

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 377 | свыше 377 до 490 | свыше 490 до 670 | свыше 670 до 850 | свыше 850 до 1030 | свыше 1030 до 1500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 17030101 | Ремонт фильтра при выгруженном фильтрующем материале | 6,1 | 7,4 | 8,6 | 12,0 | 17,1 | 17,4 |
| 17030102 | Ремонт фильтра при выгруженном фильтрующем материале до 50% | 3,0 | 3,7 | 4,3 | 6,0 | 8,6 | 8,7 |

1704 Фильтры для обезжелезивання конденсата

170401 Ремонт фильтра с намывными фильтрующими элементами

Отсоединение трубопроводов, снятие камеры осветительного конденсата, разделительной плиты, фильтрующих элементов. Очистка, дефектация. Устранение неплотности корпуса, замена прокладок с их изготовлением. Сборка. Проверка на плотность.

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- |
|  | до 1600 | свыше 1600 до 2000 |
|  | 01 | 02 |
| 17040101 | 42,5 | 49,0 |

170402 Ремонт фильтра с набивными фильтрующими элементами

Снятие съемной части корпуса, прижимной гайки, фильтрующих элементов. Очистка, дефектация. Устранение неплотности корпуса, замена целлюлозы в фильтрующих элементах. Сборка, проверка на плотность.

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- |
|  | до 1000 |
|  | 01 |
| 17040201 | 13,5 |

1705 Фильтры смешанного действия и регенераторы

170501 Ремонт фильтров (регенераторов)

Вскрытие люков. Установка вентилятора. Очистка корпуса и дренажно-распределительных устройств. Устранение дефектов сварных швов корпуса и крепления дренажно-распределительных устройств. Снятие вентилятора. Замена прокладок с их изготовлением. Закрытие люков. Проверка на плотность.

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- |
|  | до 1600 | свыше 1600 до 2000 | свыше 2000 до 2600 | свыше 2600 до 3400 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 17050101 | 37,2 | 42,5 | 47,7 | 59,2 |

1706 Фильтры насосов системы охлаждения статора

170601 Ремонт магнитных фильтров

Снятие крышки, очистка, промывка. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка. Проверка на плотность.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- |
|  | до 250 | свыше 250 |
|  | 01 | 02 |
| 17060101 | 15,8 | 19,8 |

170602 Ремонт механических фильтров

Снятие крышки, выемка сетки из корпуса. Очистка, промывка, дефектация. Замена дефектных фильтрующих элементов. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка. Проверка на плотность.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре фильтра, мм |
| --- | --- |
|  | до 300 | свыше 300 |
|  | 01 | 02 |
| 17060201 | 15,8 | 19,8 |

Примечания:

1. При изготовлении коллекторов дренажной системы без штуцеров к трудоемкости позиций 1701070101-1701070106 применяется коэффициент К=0,7.

2. При изготовлении дренажных труб со щелями (безколпачковый дренаж) к трудоемкости позиций 1701070201-1701070206 применяется коэффициент К=1,4.

3. При ремонте фильтров с верхними дренажно-распределительными устройствами типа "воронка", "отбойный лист", "люстра" и "звездочка" к трудоемкости таблицы 170102 применяется коэффициент К=0,8.

4. При химической очистке труб дренажной системы фильтров из винипласта, а также при их замене к трудоемкости позиций 1701040101-1701040106, 1701060201-1701060206 применяется коэффициент К=0,65.

5. В трудоемкости таблицы 170501 учтены работы по ремонту фильтров с выносной регенерацией. При ремонте фильтров с внутренней регенерацией применяется коэффициент К=1,5.

18 ЯЧЕЙКИ ХРАНЕНИЯ РЕАГЕНТОВ

1801 Ремонт ячеек мокрого хранения соли

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Содержание работ | Объем ячейки, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 18010101 | Очистка, дефектация. Восстановление плотности, замена дефектных барботажных труб и арматуры. Проверка плотности ячейки и работы барботажных устройств | До 10 | 34,6 |
| 18010102 | Очистка, дефектация. Восстановление плотности, замена дефектных барботажных труб и арматуры. Проверка плотности ячейки и работы барботажных устройств | Свыше 10 до 20 | 39,2 |
| 18010103 | То же | Свыше 20 до 40 | 44,4 |
| 18010104 | То же | Свыше 40 до 60 | 50,7 |
| 18010105 | То же | Свыше 60 до 100 | 62,2 |
| 18010106 | То же | Свыше 100 до 150 | 56,3 |
| 18010107 | То же | Свыше 150 до 200 | 84,9 |

1802 Ремонт ячеек мокрого хранения извести

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Содержание работ | Объем ячейки, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 18020101 | Очистка, дефектация. Восстановление плотности, замена дефектных барботажных труб и арматуры. Проверка плотности ячейки и работы барботажных устройств | До 10 | 42,1 |
| 18020102 | То же | Свыше 10 до 20 | 47,4 |
| 18020103 | То же | Свыше 20 до 40 | 52,7 |
| 18020104 | То же | Свыше 40 до 60 | 57,9 |
| 18020105 | То же | Свыше 60 до 100 | 71,7 |
| 18020106 | То же | Свыше 100 до 150 | 82,3 |
| 18020107 | То же | Свыше 150 до 200 | 94,5 |

1803 Ремонт ячеек мокрого хранения коагулянта

Средний разряд работ - 3,1

| № позиции | Содержание работ | Объем ячейки, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 18030101 | Очистка, дефектация. Восстановление плотности, замена дефектных шлангов и арматуры. Проверка плотности ячейки и работы барботажных устройств | До 2 | 17,4 |
| 18030102 | То же | Свыше 2 до 4 | 20,7 |
| 18030103 | То же | Свыше 4 до 8 | 24,4 |
| 18030104 | То же | Свыше 8 до 12 | 27,6 |
| 18030105 | То же | Свыше 12 до 16 | 31,3 |
| 18030106 | То же | Свыше 16 до 20 | 35,9 |
| 18030107 | То же | Свыше 20 до 30 | 41,1 |

Примечание: При ремонте ячеек хранения реагентов, изготовленных из нержавеющей стали, к трудоемкости применяется коэффициент К=1,05.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Аппараты для гашения извести

02 Баки и резервуары

03 Водоподогреватели смешивающие паровые

04 Гидроэлеваторы

05 Декарбонизаторы

06 Емкости для гидроперегрузки фильтрующих заполнителей фильтров

07 Ловушки

08 Мешалки

09 Оборудование для загрузки фильтрующих материалов

10 Осветлители

11 Отстойники

12 Распределители воды дисковые и типа «Струя»

13 Сепараторы непрерывной и периодической продувки

14 Смесители

15 Теплообменники водоводяные и подогреватели пароводяные с заменой дефектных трубок

16 Устройство дозирования реагентов

17 Фильтры

18 Ячейки хранения реагентов