Акционерное общество открытого типа по проектированию

сетевых и энергетических объектов

АО РОСЭП

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

по проектированию, строительству и эксплуатации сельских электрических сетей

Письмо

от 3 апреля 1996 года № 07.09-96

Об укрупненных величинах площадей отвода земли под опоры ВЛ 6-10 кВ

В РУМ № 3, 1995 г. (ИММ от 13.01.95 № 07.03-95) были опубликованы "Нормы отвода земли для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ" (ЭСП № 14278 ТМ-Т1).

Однако в указанных нормах укрупненные величины площадей отвода земли в постоянное пользование были даны только для опор ВЛ напряжением 35-750 кВ.

Учитывая запросы организаций (подписчиков РУМ) публикуем в дополнение к вышеуказанным Нормам, в качестве справочного материала: "Укрупненные величины площадей отвода земли в постоянное пользование для установки унифицированных опор ВЛ напряжением 6-10 кВ" (бланки ведомостей и т.д. для оформления отвода).

Для обоснования принятых укрупненных величин площадей отвода земли приведены расчеты для всех основных типов опор ВЛ 6-10 кВ.

При разработке публикуемых материалов использованы расчеты по определению площади отвода земли под опоры ВЛ 6-10 кВ, выполненные Камышинскими электрическими сетями - филиалом АООТ "Волгоградэнерго" (автор Кузнецов В.В.)

Приложение: упомянутое.

Директор НИЦ АО РОСЭП Ю.М. Кадыков

УКРУПНЕННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПЛОЩАДЕЙ ОТВОДА ЗЕМЛИ В ПОСТОЯННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ УНИФИЦИРОВАННЫХ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10 кВ

(Справочный материал)

АННОТАЦИЯ

Укрупненные величины площадей отвода земли в постоянное пользование для установки унифицированных опор воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ (ВЛ) составлены в качестве справочного материала к "Нормам отвода земли для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ" (СЭП № 14278тм-т1).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Расчет площадей земельных участков, предоставляемых под опоры воздушных линий электропередачи (ВЛ) 6-10 кВ в постоянное (бессрочное) пользование выполнен на основе "Норм отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ", № 14278тм-т1, 1993.

1.2. Согласно п.2.1 вышеуказанных "Норм отвода" площадь земельных участков F, м2, предоставляемых под опоры (включая оттяжки) ВЛ, определяется по формуле:

F = n (Fo + f),

где: Fo - площадь земли, занимаемая одной опорой в границах ее внешнего контура (включая оттяжки), м2/шт.;

n - количество опор, шт.;

f - площадь полосы земли вокруг внешнего контура опоры (включая оттяжки) шириной 1 м, на землях сельскохозяйственного назначения при установке ригелей с глубиной заложения до 0,8 м, ширина полосы 1,5 м; м2/ шт.

1.3. В работе приведены расчеты по определению площадей земельных участков под железобетонные и деревянные опоры ВЛ 6-10 кВ по типовой документации соответственно серий 3.407.1-143 (выпуск 7) и 3.407-85 (альбом III), наиболее часто применяемых для строительства ВЛ 6-10 кВ.

Значения площадей земельных участков под опоры других серий типовой документации определяются аналогично расчетам, приведенным в настоящей работе.

Как правило, закрепление опор в грунте осуществляется без опорных плит. При этом заглубление опор составляет 2,5 м. В основу расчета площадей земельных участков, занимаемых опорами на базе стоек СВ105-3,5 (СВ105), положены размеры сечения 3-3 стойки на уровне земли.

Для удобства построения и расчета площадей в дальнейшем используется прямоугольное сечение стойки с площадью, равной площади трапецеидального сечения 3-3.

1.4. Для деревянных опор 6-10 кВ в качестве оснований опор применяются железобетонные приставки ПТ 43-1 и ПТ 43-2 (типовая документация серии 3.407-57/87), имеющие одинаковые геометрические размеры и отличающиеся несущей способностью.

Для удобства построения и расчета площадей в дальнейшем используется прямоугольное сечение приставки с площадью, равной площади трапецеидального сечения 1-1.

1.5. Для деревянных опор ВЛ 6-10 кВ в качестве оснований наряду с железобетонными приставками могут быть использованы деревянные приставки из круглых лесоматериалов с диаметром 220 мм в верхнем отрубе.

При среднем значении заглубления приставок 2 м диаметр сечения на уровне земли равен 240 мм.

1.6. При глубине заложения заземлителей опор 0,5 м, а также ввиду того, что заземляющее устройство (контур заземления - заземлители) является элементом опоры ВЛ 6-10 кВ, в настоящей работе определены площади отвода земли с учетом этого элемента опоры.

При глубине заложения заземлителей опор 1,0 м (см. требования 2.5.81 ПУЭ) отвод земли осуществляется только под опору ВЛ, без учета заземлителей.

1.7. Укрупненные величины площадей отвода земли в постоянное пользование для размещения унифицированных опор ВЛ 6-10 кВ приведены в табл. 1.

Таблица 1

Укрупненные величины площадей отвода земли в постоянное пользование для размещения опор ВЛ 6-10 кВ

| Тип опоры | Шифр опоры | Серия типовой документации | Площадь земли, отводимой в постоянное пользование для размещения опор ВЛ 6-10кВ, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без заземлителей | с заземлителями |
| I. Железобетонные опоры |
| Промежуточные | П 10-1 | 3-407.1-143, выпуск 1 | 4,0 | 5,0 |
|  | П 10-2 |  |  |  |
|  | П 10/0,38 |  |  |  |
| Угловые промежуточные | УП 10-1 | 3.407.1-143 выпуск 1 | 12,5 | 13,5 |
|  | УП 10/0,38 |  |  |  |
| Анкерного типа | А 10-1 |  |  |  |
|  | A10/0,38 |  |  |  |
|  | OA 10-1 |  |  |  |
|  | ОА 10/0,38 |  |  |  |
| Анкерные угловые | УА 10-1 | 3.407.1-143, выпуск 1 | 27,0 | 27,5 |
|  | УА 10/0,38 |  |  |  |
|  | УАО 10-1 |  |  |  |
|  | УАО 10/0,38 |  |  |  |
| II. Деревянные опоры |
| Промежуточные | П 10-4ДД | 3.407-85, альбом III | 4,0 | 5,0 |
|  | П 10-5ДД |  |  |  |
|  | П 10-8ДБ |  |  |  |
|  | П 10-9ДБ |  |  |  |
| Угловые промежуточные | УП 10-3ДБ | 3.407-85, альбом III | 13,5 | 14,5 |
|  | УП 10-4ДБ |  |  |  |
| Анкерного типа | АК 10-3ДБ |  |  |  |
|  | АК 10-4ДБ |  |  |  |
| Угловые промежуточные | УП 10-2ДД | 13.407-85, альбом III | 14,0 | 15,0 |
|  | УП 10-3ДД |  |  |  |
| Анкерного типа | АК 10-2ДД |  |  |  |
|  | АК 10-3ДД |  |  |  |
| Анкерные угловые | УА 10-2ДД | 3.407-85, альбом III | 34,0 | 34,0 |
|  | УА10-3ДД |  |  |  |
|  | УА 10-3ДБ |  |  |  |
|  | УА 10-4ДБ |  |  |  |

1.8. Значения площадей земельных участков для типовых конструкций разъединительных и секционирующих пунктов, применяемых в распределительных сетях 6-10 кВ, определяются с учетом размеров заземляющих устройств и дополнением по 1 м от них со всех сторон.

Для нетиповых конструкций разъединительных и секционирующих пунктов значения площадей определяются расчетом с учетом исполнения, предусмотренного проектом, или фактического исполнения, конкретно для каждого случая.

1.9. При разработке настоящей работы использованы материалы по определению площади отвода земли под опоры ВЛ 6-10 кВ, выполненные Камышинскими электрическими сетями - филиалом АООТ "Волгоградэнерго".

1.10. Нормы не предусматривают учета площади, занимаемой подземной частью опор и заземлителями.

2. Расчет площади отвода земли под железобетонные опоры ВЛ 10 кВ

П 10-1, П 10-2 и П 10/0,38 кВ

| Промежуточная опора П 10-1 черт. 3.407.1-143.1.7 | Промежуточная опора П 10-2 черт. 3.407.1-143.1.8 | Промежуточная опора П 10/0,38 черт. 3.407.1-143.1.16 |
| --- | --- | --- |
| Площадь отвода земли под опору Размеры указаны в м | Расчет площади отвода земли под опору F = ( R2 + 2 · 0,19 · 1 + 2,19 · 0,259 = = 3,14 + 0,38 + 0,567 = 4,087 ( 4,09 (м2) |

3. Расчет площади отвода земель под железобетонные опоры ВЛ 10 кВ

А 10-1, УП 10-1, ОА 10-1, А 10/0,38, УП 10/0,38 и ОА 10/0,38

| Анкерная (концевая) опора А 10-1 черт.3.407.1-143.1.10 | Угловая промежуточная опора УП 10-1 черт.3.407.1-143.1.9 | Ответвительная анкерная опора ОА 10-1 черт.3.407.1-143.1.12 |
| --- | --- | --- |

| Анкерная (концевая) опора А 10/0,38 черт.3.407.1-143.1.18 | Угловая промежуточная опора УП 10/0,38 черт.3.407.1-143.1.17 | Ответвительная анкерная опора ОА 10/0,38 черт.3.407.1-143.1.20 |
| --- | --- | --- |
| Площадь отвода земли под опору Размеры указаны в м | Расчет площади отвода земли под опору F = ( R2 + 2 · 1 · 0,19 + 4,159 ·2,19 = = 3,14 + 0,38 + 9,11 = 12,63 (м2) |

4. Расчет площади отвода земли под железобетонные опоры ВЛ 10 кВ

УА 10-1, УАО 10-1 и УА 10/0,38 к/В

| Угловая анкерная опора УА 10-1 черт.3.407.1-143.1.11 | Угловая анкерная ответвительная опора УАО 10-1 черт.3.407.1-143.1.13 | Угловая анкерная опора УА 10/0,38 черт.3.407.1-143.1.19 |
| --- | --- | --- |
| Площадь отвода земли под опору Размеры указаны в м | Расчет площади отвода земли под опору |

5. Расчет площади отвода земли под деревянные промежуточные опоры ВЛ 6-10 кВ на деревянных приставках П 10-4ДД и П 10-5ДД

| Промежуточная деревянная опора на деревянной приставке П 10-4ДД черт.3.407-85, альб. III, лист 8 | Промежуточная деревянная опора на деревянной приставке П 10-5ДД черт.3.407-85, альб. III, лист 11 |
| --- | --- |
| Площадь отвода земли под опору Размеры указаны в м | Расчет площади отвода земли под опору F = (R2 = 3,14 · 1,122 = 3,94 (м2) |

6. Расчет площади отвода земли под деревянные промежуточные опоры ВЛ 6-10 кВ на железобетонных приставках П 10-8ДБ и П 10-9ДБ

| Промежуточная деревянная опора на железобетонной приставке для ненаселенной и населенной местности П 10-8ДБ (ненаселенная местность), П 10-9ДБ (населенная местность) черт.3.407-85, альб. IV, лист 13 |
| --- |
| Площадь отвода земли под опору Размеры указаны в м | Расчет площади отвода земли под опору F = (R2 + 2 · 0,14 · 1 + 2,14 · 0,22 = = 3,14 + 0,28 + 0,47 = 3,89 (м2) |

7. Расчет площади отвода земли под деревянные угловые промежуточные и концевые (анкерные) опоры на деревянных приставках УП 10-2ДД, УП 10-3ДД, АК 10-2ДД и АК 10-3ДД и железобетонных приставках УП 10-3ДБ, УП 10-4ДБ, АК-10-3ДБ и АК 10-4ДБ ВЛ 6-10 кВ

| Угловая промежуточная деревянная опора на: - деревянных приставках: УП 10-2ДД, УП 10-3ДД черт.3.407-85, альб. III, лист 19; - железобетонных приставках: УП 10-3ДБ, УП 10-4ДБ черт.3.407-85, альб. III, лист 20 | Концевая (анкерная) деревянная опора на: - деревянных приставках: АК 10-2ДД, АК 10-3ДД черт.3.407-85, альб. III, лист 25; - железобетонных приставках: АК 10-3ДБ, АК 10-4ДБ черт.3.407-85, альб. III, лист 26 |
| --- | --- |
| Площадь отвода земли под опоры УП 10-2ДД, УП 10-3ДД, АК 10-2ДД, АК 10-3ДД Размеры указаны в м | Расчет площади отвода земли под деревянные опоры на деревянных приставках УП 10-2ДД, УП 10-3ДД, АК 10-2ДД, АК 10-3ДД F = (R2 +4,5 · 2,24 = = 3,94 + 10,08 = 14,02 (м2) |
| Площадь отвода земли под опоры УП 10-3ДБ, УП 10-4ДБ, АК 10-3ДБ, АК 10-4ДБ Размеры указаны в м | Расчет площади отвода земли под деревянные опоры на железобетонных приставках УП 10-3ДБ, УП 10-4ДБ, АК 10-3ДБ, АК 10-4ДБ F = (R2 +2 · 1 · 0,14 + 4,72 · 2,14 = = 3,14 + 0,28 + 10,1 = 13,52 (м2) |

8. Расчет площади отвода земли под деревянные угловые анкерные опоры на деревянных приставках УА 10-2ДД и УА 10-3ДД ВЛ 6-10 кВ

| Угловая анкерная деревянная опора на деревянных приставках для населенной и ненаселенной местности УА 10-2ДД, УА 10-3ДД черт.3.407-85, альб. III, лист 32 |
| --- |
| Площадь отвода земли под опору Размеры указаны в м | Расчет площади отвода земли под опору |

9. Расчет площади отвода земли под деревянные угловые анкерные опоры на железобетонных приставках УА 10-3ДБ и УА 10-4ДБ ВЛ 6-10 кВ

| Угловая анкерная деревянная опора на железобетонных приставках для населенной и ненаселенной местности УА 10-3ДБ, УА 10-4ДБ черт.3.407-85, альб. III, лист 33 |
| --- |
| Площадь отвода земли под опору Размеры указаны в м | Расчет площади отвода земли под опору F = (R2 + 2 · 1 · 0,14 + 4,72 · 1,14 + 2 · 5,81 · 1+ + 0,14 · 7,48 + 2 · · 2,29 · 5,34 = = 3,14 + 0,28 + 5,38 + 11,62 + 1,05 + 12,23 = 33,7 (м2) |

10. Расчет площади отвода земли под железобетонные промежуточные опоры ВЛ 10 кВ П 10-1, П 10-2 и П 10/0,38 с заземлителем

| Заземление одностоечных железобетонных опор П 10-1, П 10-2, П 10/0,38 (черт.3.407-150 ЭС07) | Площадь отвода земли под опору с заземлителем |
| --- | --- |
|  | Размеры указаны в м |

Расчет площади отвода земли под опору с заземлителем

Примечания

1. Заземление опор выполняется в населенной местности и на подходах к подстанциям.

2. При устройствах заземления другой конфигурации расчет площади отвода земли должен выполняться с учетом фактических их размеров.

3. В пахотных землях глубина заложения заземлителя "t" должна быть согласно ПУЭ не менее 1 м и отвод земли осуществляется только под опору без учета заземлителя.

11. Расчет площади отвода земли под железобетонные опоры ВЛ 10 кВ А 10-1, УП 10-1, ОА 10-1, A 10/0,38, УП 10/0,38 и ОА 10/0,38 с заземлителем

| Заземление двухстоечных железобетонных опор А 10-1, УП 10-1, ОА 10-1, A 10/0,38, УП 10/0,38, ОА 10/0,38 (черт.3.407-150 ЭС07) | Площадь отвода земли под опору с заземлителем Размеры указаны в м |
| --- | --- |
|  | Расчет площади отвода земли под опору с заземлителем |

Примечания

1. Заземление опор выполняется в населенной местности и на подходах к подстанциям.

2. При устройствах заземления другой конфигурации расчет площади отвода земли должен выполняться с учетом фактических их размеров.

3. В пахотных землях глубина заложения заземлителя "t" должна быть согласно ПУЭ не менее 1 м и отвод земли осуществляется только под опору без учета заземлителя.

12. Расчет площади отвода земли под железобетонные опоры ВЛ 10 кВ УА 10-1, УАО 10-1 и УА 10/0,38 с заземлителем

| Заземление трехстоечных железобетонных опор УА 10-1, УАО 10-1, УА 10/0,38 (черт.3.407-150 ЭС07) | Площадь отвода земли под опору с заземлителем |
| --- | --- |
|  | Размеры указаны в м |

Расчет площади отвода земли под опору с заземлителем

Примечания

1. Заземление опор выполняется в населенной местности и на подходах к подстанциям.

2. При устройствах заземления другой конфигурации расчет площади отвода земли должен выполняться с учетом фактических их размеров.

3. В пахотных землях глубина заложения заземлителя "t" должна быть согласно ПУЭ не менее 1 м и отвод земли осуществляется только под опору без учета заземлителя.

13. Расчет площади отвода земли под деревянные промежуточные опоры на деревянных приставках ВЛ 6-10 кВ П 10-4ДД и П 10-5ДД с заземлителем

| Заземление одностоечных деревянных опор на деревянных приставках П 10-4ДД, П 10-5ДД (черт.3.407-150 ЭС10) | Площадь отвода земли под опору с заземлителем |
| --- | --- |
|  | Размеры указаны в м |

Расчет площади отвода земли под опору с заземлителем

Примечания

1. При устройствах заземления другой конфигурации расчет площади отвода земли должен выполняться с учетом их фактических размеров.

2. В пахотных землях глубина заложения заземлителя "t" должна быть согласно ПУЭ не менее 1 м и отвод земли осуществляется только под опору без учета заземлителя.

14. Расчет площади отвода земли под деревянные промежуточные опоры на железобетонных приставках ВЛ 6-10 кВ П 10-8ДБ и П 10-9ДБ с заземлителем

| Заземление одностоечных деревянных опор на железобетонных приставках П 10-8ДБ, П 10-9ДБ (черт.3.407-150 ЭС10) | Площадь отвода земли под опору с заземлителем |
| --- | --- |
|  | Размеры указаны в м |

Расчет площади отвода земли под опору с заземлителем

Примечания

1. При устройствах заземления другой конфигурации расчет площади отвода земли должен выполняться с учетом их фактических размеров.

2. В пахотных землях глубина заложения заземлителя "t" должна быть согласно ПУЭ не менее 1 м и отвод земли осуществляется только под опору без учета заземлителя.

15. Расчет площади отвода земли под деревянные опоры на деревянных приставках ВЛ 6-10 кВ УП 10-2ДД, УП 10-3ДД, АК 10-2ДД и АК 10-ЗДД с заземлителем

| Заземление двухстоечных деревянных опор на деревянных приставках УП 10-2ДД, УП 10-3ДД, АК 10-2ДД, АК 10-3ДД (черт.3.407-150 ЭС - 10 (применительно) | Площадь отвода земли под опору с заземлителем Размеры указаны в м |
| --- | --- |

Расчет площади отвода земли под опору с заземлителем

Примечания

1. При устройствах заземления другой конфигурации расчет площади отвода земли должен выполняться с учетом их фактических размеров.

2. В пахотных землях глубина заложения заземлителя "t" должна быть согласно ПУЭ не менее 1 м и отвод земли осуществляется только под опору без учета заземлителя.

16. Расчет площади отвода земли под деревянные опоры на железобетонных приставках ВЛ 6-10 кВ УП 10-3ДБ, УП 10-4ДБ, АК 10-3ДБ и АК 10-4ДБ с заземлителем

| Заземление двухстоечных деревянных опор на железобетонных приставках УП 10-3ДБ, УП 10-4ДБ, АК 10-3ДБ, АК 10-4ДБ черт.3.407-150 (применительно) | Площадь отвода земли под опору с заземлителем Размеры указаны в м |
| --- | --- |

Расчет площади отвода земли под опору с заземлителем

Примечания

1. При устройствах заземления другой конфигурации расчет площади отвода земли должен выполняться с учетом их фактических размеров.

2. В пахотных землях глубина заложения заземлителя "t" должна быть согласно ПУЭ не менее 1 м и отвод земли осуществляется только под опору без учета заземлителя.

17. Расчет площади отвода земли под деревянные угловые анкерные опоры ВЛ 6-10 кВ на: деревянных приставках УА 10-2ДД и УА 10-3ДД; железобетонных приставках УА 10-3ДБ и УА 10-4ДБ с заземлителем

| Заземление трехстоечных угловых анкерных деревянных опор на: - деревянных приставках УА 10-2ДД, УА 10-3ДД - железобетонных приставках УА 10-3ДБ, УА 10-4ДБ (черт.3.407-150 ЭС - 10 (применительно) | Площади отвода земли под опоры с заземлителями на: - деревянных приставках: - железобетонных приставках: Размеры указаны в м |
| --- | --- |

Примечания

1. В связи с тем, что заземлители находятся в зоне отвода земли под опоры, площади отвода земли под опоры с заземлителями равны таковым без заземлителей.

2. При устройствах заземления другой конфигурации или с другим расположением с выходом из зоны отвода земли под опоры расчет площади отвода земли должен выполняться с учетом их фактических размеров и расположения. При этом следует учитывать, что в пахотных землях глубина заложения заземлителя "t" должна быть согласно ПУЭ не менее 1 м и отвод земли осуществляется только под опору без учета заземлителя.

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативно-технической документации

1. Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-750 кB. M., ЭСП, 1993, № 14278тм-Т1*)

________________

* Опубликованы в выпуске 3 "Руководящих материалов по проектированию электроснабжения сельского хозяйства", 1995.

2. Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт. М., "Энергоатомиздат", 1985.

3. Типовая документация серии 3.407.1-143 "Железобетонные опоры ВЛ 10 кВ"

3.1. Выпуск 1. Опоры на базе железобетонных стоек длиной 10,5 м.

3.2. Выпуск 7. Железобетонные элементы опор.

4. Типовая документация серии 3.407-85

"Унифицированные деревянные опоры воздушных линий электропередачи напряжением 0,4; 6-10 и 20 кВ".

Альбом III. Деревянные опоры ВЛ 6-10 и 20 кВ.

5. Типовая документация серии 3.407-57/87

"Приставки для опор линий электропередачи до 35 кВ и линий связи". Рабочие чертежи.

6. Типовая документация серии 3.407-150.

"Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6-10; 20 и 35 кВ".

7. Строительный каталог 3. Строительные конструкции и изделия "Железобетонные приставки для опор воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ и линий связи".

Вспомогательные материалы

по отводу земли для воздушной линии электропередачи напряжением 6-10 кВ ____________ района ___________ области, края

АННОТАЦИЯ

Данные вспомогательные материалы по отводу земли для воздушной линии электропередачи напряжением 6-10 кВ могут применяться при оформлении земли во временное (на период строительства ВЛ) и постоянное (на период эксплуатации) пользование независимо от формы собственности земли к ее принадлежности физическому лицу.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Выбор трассы воздушной линии электропередачи напряжением 6-10 кВ(ВЛ) произведен в соответствии с "Руководством по выбору и изысканиям трасс ВЛ 6-20 кВ". Трасса согласована со всеми заинтересованными организациями.

На план трасс нанесены границы пересекаемых земельных угодий с карт землепользования. Ведомость пересекаемых земельных угодий представлена в табл. 1.

Таблица 1

Ведомость пересекаемых земельных угодий

| Наименование землепользователя | Протяженность ВЛ 6-10 кВ, км | Итого по землепользователю | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | пашня | луг | выгон | огород | лес | кустарник | болото | населенная местность |  |  |

Площади земельных участков, подлежащие отчуждению для временного краткосрочного пользования (на период строительства), приведены в табл. 2.

Таблица 2

Ведомость отчуждения земель для временного краткосрочного пользования

(на период строительства ВЛ 6-10 кВ)

| Наименование землепользователя (владельца земли) | Общее количество опор в т.ч.: а) промеж. б) анкерн. типа | Норма отчуждения - на 1 опору, F, м2 | Общая протяженность трассы, м | Ширина полосы*, м | Наименование земельного угодья | Общая площадь отчуждения земель, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь отчуждения, м2 |  |
|  |  |  |  |  | пашня | луг | выгон | огород | лес | кустарник | болото | населен. местность |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________

* Для ВЛ 6-10 кВ - не более 8 м.

Примечание. Площадь отчуждения земель для временного пользования определяется для ВЛ 6-10 кВ по формуле

Fобщ = l · 8 + n F, м2,

где l - протяженность трассы по каждому из земельных угодий, м;

n - количество опор на данном участке земли, шт.

Площади земельных участков, подлежащие отчуждению для бессрочного (постоянного) пользования, приведены в табл. 3.

Таблица 3

Ведомость отчуждения земель под опоры ВЛ 6-10 кВ для постоянного (бессрочного) пользования

| Наименование землепользователя (владельца земли) | Тип опоры | Общее количество опор, шт., в т.ч. а) промежут. б) анкерного типа | Площадь отчуждения на 1 опору, м2 | Наименование земельного угодья | Общая протяженность трассы, км | Общая площадь отчуждения земель, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Площадь отчуждения, м2 |  |  |
|  |  |  |  | пашня | луг | выгон | огород | лес | кустарник | болото | населенная |  |  |

Площади земель, отводимые для временного пользования (на период строительства) и для постоянного пользования, определяются по "Нормам отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4-750 кВ". Ширина полос земель для ВЛ, сооружаемых на землях лесного фонда, покрытых лесом, принята по согласованию с соответствующими органами, в ведении которых находятся эти земли, но не более предусмотренной "Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт".

Таблица 4

Ведомость пересекаемых ВЛ 6-10 кВ лесных угодий

| Наименование владельца участка ЛФ или зеленых насаждений | Номер квартала ЛФ, пересекаемого трассой ВЛ 6-10 кВ | Расчетная высота деревьев по трассе, мс | Протяженность лесного массива в месте пересечения, м | Ширина просеки, м | Расширение сущест- вующей просеки, м | Площадь просеки, м2 | Общая площадь вырубки просеки, м2 | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | деревья диам. более 24 см | деревья диам. 12-24 см | тонко- мерный подлесок диам. менее 11 см |  |  |

Примечание: 1. Ширина вырубки просеки определена расчетом в соответствии с главой 2.5 ПУЭ 85.

2. При наличии кабельной вставки расстояние от кабеля до стволов деревьев должно быть не менее 2 м.

Примерные площади земли для отвода под опоры ВЛ 6-10 кВ для постоянного пользования (вспомогательная таблица)

| Материал опор | Наименование опоры |
| --- | --- |
|  | Площадь отчуждения земли на одну опору, м2 |
| Железобетонная опора нормального габарита | Промежуточная _____________ 4,1 | Анкерного типа с одним подкосом _____________ 15,0 | Анкерного типа с двумя подкосами _____________ 38,0 |  |  |  |  |
| Железобетонная повышенная опора | Промежуточная _____________ 4,5 | Угловая промежут. _____________ 14,0 | Концевая, ответвит. концевая _____________ 15,0 | Анкерная __________ 29,0 | Угловая анкерная (до 30°) _____________ 48,0 | Угловая анкерная (до 60°) _________ 46,0 | Угловая анкерная (до 90°) _________ 45,0 |
| Деревянная опора нормального габарита с железобетонными приставками | Промежуточная _____________ 3,7 | Угловая пром. концевая, анкерная ответвительная 2-стоечная _____________ 15,0 | Угловая анкерная 3-стоечная _____________ 35,0 |  |  |  |  |
| То же, но повышенная опора | Промежуточная _____________ 4,4 | Концевая анкерная с габаритом 10,45 м _____________ 17,5 | Концевая анкерная с габаритом 12,16 м _____________ 19,0 | Угловая анкерная 3-стоечная с габаритом 10,5 м __________ 47,5 | Угловая анкерная 3-стоечная с габаритом 11 м ____________ 52,5 |  |  |
| Деревянная цельностоечная опора нормального габарита | Промежуточная ______________ 3,7 | Угловая пром., концевая, анкерная, ответвит. 2-стоечная _____________ 13,0 | Угловая анкерная 2-стоечная _____________ 30,0 |  |  |  |  |
| Повышенная деревянная цельностоечная опора | Промежуточная _____________ 3,7 | Концевая анкерная с габаритом 10,7 м _____________ 16,5 | Концевая анкерная с габаритом 12,45 м _____________ 18 | Концевая анкерная с габаритом 14,4 м ___________ 20 | Угловая анкерная 3-стоечная с габаритом 10,7 м ____________ 45 | Угловая анкерная 3-стоечная с габаритом 12,5 м _________ 55,5 | Угловая анкерная 3-стоечная с габаритом 14,4 м _________ 63,5 |
| Опоры ВЛ 6-10 кВ на базе железобетонных стоек длиной 10,5 м | Промежуточная, переходная промежуточная, подсечная _____________ 4,1 | Угловая промежуточная концевая, анкерная с ответвлением 2-стоечная _____________ 13,4 | Угловая анкерная 3-стоечная _____________ 29,0 | Переходная промежуточная с двумя приставками ___________ 5,5 | Переходная промежуточная 3-стоечная (специальная) _____________ 17 |  |  |