ТРУДОЕМКОСТЬ

К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ

ЧАСТЬ 10

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПЕРЕДВИЖНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ И ПАРОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, ПЕРЕДВИЖНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, МАНЕВРОВЫХ ТЕПЛОВОЗОВ

| РАЗРАБОТАНО | Открытым акционерным обществом "Центральное конструкторское бюро Энергоремонт", |
| --- | --- |
|  | Обществом с ограниченной ответственностью "Техно Конструкция" |
| ИСПОЛНИТЕЛИ | Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО "ЦКБ Энергоремонт") |
|  | В.И. Николаев, П.А. Головлев, Г.Н. Дубинский, Б.И. Моисеенко, Л.А. Гуминская (ООО "Техно Конструкция") |
| СОГЛАСОВАНО | Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта ОАО РАО "ЕЭС России" Начальник А.А. Романов |

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. При отсутствии на ремонтной площадке мостового, козлового или полукозлового крана, предусмотренного технологией производства ремонта, к трудоемкости настоящей части применяется коэффициент К = 1,1.

01 РЕМОНТ ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 2,5(5 МВт (без электрооборудования)

0101 Экипажная часть

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности станции, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 5,0 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01010101 | Ремонт экипажной части | 98,1 | 115,6 |
| 01010201 | Ремонт экипажной части без отопительной установки | 68,4 | 88,0 |
| 01010301 | Ремонт отопительной установки | 28,0 | 28,0 |
| 0102 Масляная система Средний разряд работ - 4,0 |
| 01020101 | Ремонт масляной системы | 115,0 | 191,3 |
| 0103 Топливная система Средний разряд работ - 4,0 |
| 01030101 | Ремонт топливной системы | 115,0 | 166,4 |
| 0104 Система пневмоостанова Средний разряд работ - 4,0 |
| 01040101 | Ремонт системы пневмоостанова | 24,9 | 38,9 |
| 0105 Система механического останова Средний разряд работ - 4,0 |
| 01050101 | Ремонт системы механического останова | 12,3 | 24,9 |
| 0106 Система регулирования и защиты двигателя и генератора Средний разряд работ - 4,0 |
| 01060101 | Ремонт системы регулирования и защиты двигателя и генератора | 284,5 | 442,2 |
| 0107 Система промывки двигателя Средний разряд работ - 4,0 |
| 01070101 | Ремонт системы промывки двигателя | 32,6 | 32,6 |
| 0108 Система пожаротушения Средний разряд работ - 4,0 |
| 01080101 | Ремонт системы пожаротушения | 24,9 | 24,9 |

0109 Система запуска двигателя и управления электростанцией

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности станции, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 5,0 |
|  |  | 01 | 02 |
| 01090101 | Ремонт турбогенераторной установки | 781,1 | - |
| 01090201 | Замена турбогенераторной установки | 383,6 | - |
| 01090301 | Ремонт двигателя | 509,9 | - |
| 01090401 | Замена двигателя | 155,1 | - |
| 01090501 | Ремонт вентилятора | 51,2 | - |
| 01090601 | Замена вентилятора | 31,2 | - |
| 01090701 | Ремонт масляной системы | 94,3 | - |
| 01090801 | Ремонт топливной системы | 115,0 | - |

0110 Соединение двигателя с генератором

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку (комплект) при мощности станции 2,5 МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01100101 | Ремонт соединительной муфты с устранением дефектов двух полумуфт и промежуточного вала | 115,0 |
| 01100201 | Ремонт соединительной муфты с устранением дефектов двух полумуфт | 102,7 |
| 01100301 | Ремонт полумуфты | 77,8 |
| 01100401 | Ремонт промежуточного вала | 63,8 |
| 01100501 | Замена соединительной муфты | 51,2 |
| 01100601 | Замена полумуфты | 35,8 |

0111 Соединение генератора с возбудителем

Средний разряд работ - 4,0

| 01110101 | Ремонт соединительной муфты с устранением дефектов двух полумуфт | 70,0 |
| --- | --- | --- |
| 01110201 | Ремонт полумуфты | 57,5 |
| 01110301 | Замена соединительной муфты | 38,9 |
| 01110401 | Замена полумуфты | 24,9 |

0112 Подшипники генератора и возбудителя

Средний разряд работ - 4,0

| 01120101 | Ремонт опорного подшипника генератора без перезаливки вкладыша | 55,0 |
| --- | --- | --- |
| 01120201 | Ремонт опорного подшипника генератора с перезаливкой вкладыша | 124,4 |
| 01120301 | Замена опорного подшипника генератора | 74,2 |
| 01120401 | Ремонт подшипника возбудителя без перезаливки вкладыша | 46,6 |
| 01120501 | Ремонт подшипника возбудителя с перезаливкой вкладыша | 104,5 |
| 01120601 | Замена подшипника возбудителя | 67,3 |
| 01120701 | Замена масляного уплотнения | 33,0 |
| 01120801 | Снижение вибрации подшипников системы роторов методом вибрационных испытаний и установки балансировочных грузов | 107,3 |
| 01120901 | Устранение дефектов центровки возбудителя с генератором | 38,9 |
| 01121001 | Устранение дефектов центровки линии роторов турбоагрегата | 96,4 |

0113 Рамы

Средний разряд работ - 4,0

| 01130101 | Ремонт рамы турбогенератора | 24,9 |
| --- | --- | --- |
| 01130201 | Замена рамы турбогенератора | 12,3 |
| 01130301 | Ремонт подмоторной рамы двигателя | 58,3 |
| 01130401 | Замена подмоторной рамы двигателя | 24,9 |

0114 Газотурбинный двигатель на жидком топливе

Средний разряд работ - 4,0

| 01140101 | Ремонт газотурбинного двигателя | 3656,3 |
| --- | --- | --- |
| 01140201 | Замена газотурбинного двигателя | 1306,0 |

0115 Газотурбинный двигатель на газообразном топливе (без рамы)

Средний разряд работ - 4,0

| 01150101 | Ремонт газотурбинного двигателя | 3381,0 |
| --- | --- | --- |
| 01150201 | Замена газотурбинного двигателя | 1158,2 |

0116 Узлы газотурбинного двигателя

Средний разряд работ - 4,0

| 01160101 | Ремонт редуктора | 408,9 |
| --- | --- | --- |
| 01160201 | Замена редуктора | 96,4 |
| 01160301 | Ремонт лобового картера | 102,7 |
| 01160401 | Замена лобового картера | 51,2 |
| 01160501 | Ремонт компрессора | 735,5 |
| 01160601 | Замена компрессора | 214,5 |
| 01160701 | Ремонт камеры сгорания | 166,4 |
| 01160801 | Замена камеры сгорания | 74,2 |
| 01160901 | Ремонт турбины | 847,3 |
| 01161001 | Замена турбины | 247,1 |

0117 Масляная система газотурбинного двигателя

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку (комплект) при мощности станции 2,5 МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01170101 | Ремонт масляной системы | 291,9 |
| 01170201 | Ремонт обвязки масляной системы | 71,5 |
| 01170301 | Ремонт воздушно-масляного радиатора масла | 18,6 |
| 01170401 | Замена воздушно-масляного радиатора масла | 9,3 |
| 01170501 | Ремонт главного масляного насоса | 71,5 |
| 01170601 | Замена главного масляного насоса | 28,0 |
| 01170701 | Ремонт маслофильтра двигателя | 14,0 |
| 01170801 | Замена маслофильтра двигателя | 6,2 |
| 01170901 | Ремонт маслофильтра подшипника ротора | 10,9 |
| 01171001 | Замена маслофильтра подшипника ротора | 4,7 |
| 01171101 | Ремонт блока маслофильтров подшипника роторов | 18,6 |
| 01171201 | Замена блока маслофильтров подшипника роторов | 9,3 |
| 01171301 | Ремонт маслонасоса откачки масла из задней части двигателя | 32,6 |
| 01171401 | Замена маслонасоса откачки масла из задней части двигателя | 15,5 |
| 01171501 | Ремонт маслонасоса откачки масла из коробки приводов | 32,6 |
| 01171601 | Замена маслонасоса откачки масла из коробки приводов | 15,5 |
| 01171701 | Ремонт воздухоотделителя | 18,6 |
| 01171801 | Замена воздухоотделителя | 9,3 |

0118 Топливная система для двигателей на жидком топливе

Средний разряд работ - 4,0

| 01180101 | Ремонт топливной системы | 1103,7 |
| --- | --- | --- |
| 01180201 | Ремонт обвязки топливной системы | 96,4 |
| 01180301 | Ремонт командно-топливного агрегата | 702,7 |
| 01180401 | Замена командно-топливного агрегата | 333,9 |
| 01180501 | Ремонт регулятора подачи топлива | 195,9 |
| 01180601 | Замена регулятора подачи топлива | 84,0 |
| 01180701 | Ремонт основного топливного насоса | 84,0 |
| 01180801 | Замена основного топливного насоса | 42,0 |
| 01180901 | Ремонт подкачивающего топливного насоса | 24,9 |
| 01181001 | Замена подкачивающего топливного насоса | 14,0 |

0119 Топливная система для двигателей на газообразном топливе

Средний разряд работ - 4,0

| 01190101 | Ремонт топливной системы | 828,3 |
| --- | --- | --- |
| 01190201 | Ремонт обвязки топливной системы | 52,9 |
| 01190301 | Ремонт агрегата запуска | 583,1 |
| 01190401 | Замена агрегата запуска | 306,3 |
| 01190501 | Ремонт регулятора подачи газа | 141,5 |
| 01190601 | Замена регулятора подачи газа | 57,9 |
| 01190701 | Ремонт клапана частичной срезки газа | 38,9 |
| 01190801 | Замена клапана частичной срезки газа | 14,0 |
| 01190901 | Ремонт рабочей газовой горелки | 12,3 |
| 01191001 | Замена рабочей газовой горелки газа | 6,2 |

Примечание:

Трудоемкость позиций 0116010101-0116100101, 0117010101-0117180101, 0118010101-0118100101, 0119010101-0119100101 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0114010101, 0115010101.

02 РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 2,5 МВт

0201 Электрооборудование газотурбинных электростанций

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку (комплект) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010101 | Ремонт генератора с выемкой ротора | 249,8 |
| 02010201 | Ремонт генератора без выемки ротора | 181,5 |
| 02010301 | Ремонт генератора с заменой ротора | 319,2 |
| 02010401 | Замена генератора | 249,8 |
| 02010501 | Ремонт возбудителя с заменой якоря | 78,9 |
| 02010601 | Ремонт возбудителя без замены якоря | 62,7 |
| 02010701 | Замена возбудителя | 46,0 |
| 02010801 | Ремонт аппаратуры и цепей возбуждения генератора | 113,7 |
| 02010901 | Ремонт оборудования и аппаратуры ячеек комплектного распределительного устройства | 227,5 |
| 02011001 | Ремонт электроаппаратуры, цепей коммутации шкафов: управления двигателем, управления генератором, собственных нужд и цепей освещения | 159,4 |
| 02011101 | Ремонт аккумуляторных батарей и зарядного устройства | 46,0 |
| 02011201 | Ремонт генератора дизельной установки для запуска станции | 46,0 |
| 02011301 | Ремонт блоков вибрации, синхронизации, контроля уровня топлива | 57,1 |
| 02011401 | Ремонт преобразователя частоты | 91,7 |
| 02011501 | Замена преобразователя частоты | 16,2 |
| 02011601 | Ремонт электрооборудования турбогенераторной установки | 249,8 |

0202 Электрооборудование газотурбинного двигателя

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку (комплект) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020101 | Ремонт стартера-генератора | 78,9 |
| 02020201 | Замена стартера-генератора | 22,3 |
| 02020301 | Ремонт катушки зажигания | 46,0 |
| 02020401 | Замена катушки зажигания | 22,3 |
| 02020501 | Ремонт электрогидравлического выключателя стартеров | 34,6 |
| 02020601 | Замена электрогидравлического выключателя стартеров | 22,3 |
| 02020701 | Ремонт электромагнитного клапана подачи пускового топлива | 102,6 |
| 02020801 | Замена электромагнитного клапана подачи пускового топлива | 46,0 |
| 02020901 | Ремонт электромагнитного клапана останова двигателя | 91,7 |
| 02021001 | Замена электромагнитного клапана останова двигателя | 46,0 |
| 02021101 | Ремонт электромеханизма перепуска воздуха | 46,0 |
| 02021201 | Замена электромеханизма перепуска воздуха | 22,3 |
| 02021303 | Ремонт коллектора электроприводов | 205,4 |
| 02021401 | Ремонт сигнализатора давления | 22,3 |
| 02021501 | Замена сигнализатора давления | 11,2 |
| 02021601 | Ремонт сигнализатора обледенения | 13,7 |
| 02021701 | Замена сигнализатора обледенения | 8,9 |
| 02021801 | Ремонт системы защиты двигателя | 166,7 |

03 РЕМОНТ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ МОЩНОСТЬЮ 4,12 МВт

(без электрооборудования)

0301 Передняя коробка приводов газотурбинного двигателя

Средний разряд работ - 4,3

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку (комплект) при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 12 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03010101 | Ремонт выносной (передней) коробки приводов газотурбинного двигателя на газообразном топливе | - | 743,4 |
| 03010201 | Замена выносной (передней) коробки приводов газотурбинного двигателя на газообразном топливе | - | 446,1 |
| 03010301 | Ремонт маслосистем выносной (передней) коробки газотурбинного двигателя на газообразном топливе | - | 297,9 |
| 03010401 | Ремонт передней коробки приводов газотурбинного двигателя на жидком топливе | 351,4 | 456,9 |

0302 Двигатель

Средний разряд работ - 4,3

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку (комплект) при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 12 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03020101 | Ремонт входного устройства двигателя | 97,1 | 126,2 |
| 03020201 | Ремонт обвязки двигателя | 1174,5 | 1526,8 |
| 03020301 | Ремонт рамы двигателя | 1256,4 | 1634,4 |
| 03020401 | Замена рамы двигателя | 420,0 | 572,0 |
| 03020501 | Ремонт компрессора низкого давления | 1512,9 | 1951,8 |
| 03020601 | Замена компрессора низкого давления | 453,9 | 585,5 |
| 03020701 | Ремонт переднего корпуса компрессора низкого давления | 323,0 | 416,7 |
| 03020801 | Ремонт передней опоры компрессора низкого давления | 440,7 | 568,5 |
| 03020901 | Ремонт корпуса компрессора низкого давления | 161,0 | 207,6 |
| 03021001 | Ремонт ротора компрессора низкого давления | 588,3 | 759,0 |
| 03021101 | Ремонт компрессора высокого давления | 2083,0 | 2603,6 |
| 03021201 | Замена компрессора высокого давления | 624,9 | 781,1 |
| 03021301 | Ремонт переходника компрессора высокого давления | 208,7 | 260,8 |
| 03021401 | Ремонт корпуса компрессора высокого давления | 416,4 | 520,5 |
| 03021501 | Ремонт ротора компрессора высокого давления | 833,7 | 1042,1 |
| 03021601 | Ремонт заднего корпуса компрессора высокого давления | 416,4 | 520,5 |
| 03021701 | Ремонт задней опоры компрессора высокого давления | 207,8 | 259,7 |
| 03021801 | Ремонт камеры сгорания | 1229,7 | 1528,5 |
| 03021901 | Замена камеры сгорания | 368,9 | 458,5 |
| 03022001 | Ремонт жаровых труб камеры сгорания | 1024,9 | 1243,4 |
| 03022101 | Ремонт фиксаторов жаровых труб камеры сгорания | 102,6 | 124,1 |
| 03022201 | Ремонт кожуха камеры сгорания | 102,5 | 124,0 |
| 03022301 | Ремонт турбины высокого давления | 1299,0 | 1571,8 |
| 03022401 | Замена турбины высокого давления | 519,6 | 628,7 |
| 03022501 | Ремонт соплового аппарата I ступени турбины высокого давления | 379,1 | 458,6 |
| 03022601 | Ремонт соплового аппарата II ступени турбины высокого давления | 163,2 | 197,5 |
| 03022701 | Ремонт опорного венца турбины высокого давления | 252,1 | 305,0 |
| 03022801 | Ремонт ротора турбины высокого давления | 504,7 | 610,6 |
| 03022901 | Ремонт турбины низкого давления | 1487,0 | 1799,3 |
| 03023001 | Замена турбины низкого давления | 594,8 | 719,8 |
| 03023101 | Ремонт сопловых аппаратов III и IV ступеней турбины низкого давления | 632,6 | 765,5 |
| 03023201 | Ремонт ротора турбины низкого давления | 380,0 | 460,0 |
| 03023301 | Ремонт опорного венца турбины низкого давления | 474,4 | 574,0 |
| 03023401 | Ремонт турбины генератора | 1706,1 | 2064,4 |
| 03023501 | Замена турбины генератора | 539,4 | 652,6 |
| 03023601 | Ремонт соплового аппарата V ступени турбины генератора | 208,5 | 252,3 |
| 03023701 | Ремонт сопловых аппаратов VI и VII ступеней турбины генератора | 501,2 | 606,5 |
| 03023801 | Ремонт опорного венца турбины генератора | 495,1 | 599,0 |
| 03023901 | Ремонт ротора турбины генератора | 501,2 | 606,5 |
| 03024001 | Ремонт внутреннего вала двигателя | 245,3 | 306,6 |
| 03024101 | Замена внутреннего вала двигателя | 85,5 | 107,4 |
| 03024201 | Ремонт центрального привода | 393,9 | 492,3 |
| 03024301 | Замена центрального привода | 143,5 | 177,2 |
| 03024401 | Ремонт задней коробки приводов | 720,5 | 900,7 |
| 03024501 | Замена задней коробки приводов | 197,4 | 252,2 |
| 03024601 | Устранение дефектов посадочных мест узлов соединений роторов газотурбинного двигателя | 775,5 | 953,9 |
| 03024701 | Замена газотурбинного двигателя с шабровкой клиньев и фундаментных плит | 1059,4 | 1303,1 |
| 03024801 | Замена газотурбинного двигателя с шабровкой фундаментных плит и клиньев | 957,7 | 1177,9 |
| 03024901 | Замена газотурбинного двигателя без шабровки фундаментных плит и клиньев | 856,0 | 1052,8 |
| 03025001 | Ремонт теплоизолирующего кожуха газотурбинного двигателя | 59,0 | 72,6 |
| 03025101 | Замена подшипников выносной коробки приводов газотурбинного двигателя на газообразном топливе | - | 151,4 |
| 03025201 | Замена подшипников передней коробки приводов газотурбинного двигателя на жидком топливе | 92,7 | 114,0 |
| 03025301 | Замена подшипников задней коробки приводов | 108,9 | 134,0 |
| 03025401 | Замена подшипников центрального привода компрессора низкого давления | 24,4 | 30,0 |
| 03025501 | Замена подшипников центрального привода компрессора высокого давления | 126,2 | 155,2 |
| 03025601 | Замена подшипников передней опоры компрессора низкого давления | 126,2 | 155,2 |

Примечание:

При ремонте газотурбинного двигателя на месте эксплуатации к трудоемкости позиций 0302010101-0302030102, 0302050101, 0302050102, 0302070101-0302110102, 0302130101-0302180102, 0302200101-0302230102, 0302250101-0302290102, 0302310101-0302340102, 0302360101-0302400102, 0302420101, 0302420102, 0302440101, 0302440102, 0302460101, 0302460102, 0302500101, 0302500102 применяется коэффициент К = 0,6.

0303 Масляная система газотурбинного двигателя

030301 Ремонт маслоохладителя

I группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы, осмотр. Очистка водяных камер, трубных досок, трубок от отложений. Дефектация, устранение дефектов трубной системы с заменой трубок, водяных камер, водоуказательного прибора. Замена дефектных прокладок с их изготовлением, крепежа.

Сборка, опрессовка, присоединение трубопроводов, опробование.

II группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, разборка, осмотр.

Очистка водяных камер, трубных досок, трубок от отложений. Опрессовка, устранение дефектов с отглушкой дефектных трубок, устранение дефектов водоуказательного прибора.

Замена дефектных прокладок с их изготовлением, крепежи.

Сборка, опрессовка, присоединение трубопроводов, опробование.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03030101 | 4 | 158,5 | 96,6 |
| 03030102 | 12 | 193,3 | 123,6 |

030302 Замена маслоохладителя

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03030201 | 79,3 | 96,6 |

030303 Ремонт масляного бака

I группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, открытие люков, крышек.

Очистка от отложений, промывка, пропаривание. Дефектация. Устранение неплотностей путем проварки дефектных сварных швов, замена дефектного участка корпуса с изготовлением. Устранение неплотностей системы обогрева переваркой дефектных сварных стыков, заменой участков трубопроводов. Замена прокладок с их изготовлением и крепежа.

Закрытие люков, крышек, присоединение трубопроводов, опробование.

II группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, открытие люков, крышек.

Очистка от отложений, промывка, пропаривание. Опрессовка системы обогрева, устранение неплотностей заменой прокладок с их изготовлением. Закрытие люков, крышек, присоединение трубопроводов, опробование.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03030301 | 4 | 76,1 | 45,6 |
| 03030302 | 12 | 91,2 | 54,8 |

030304 Замена масляного бака

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03030401 | 40,4 | 48,4 |

030305 Ремонт маслоотделительного бака

I группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, открытие люков, крышек. Очистка от отложений, промывка, пропаривание, дефектация. Устранение неплотностей путем проварки дефектных сварных швов, замены дефектного участка корпуса с изготовлением. Устранение дефектов отделяющих устройств, маслоуказательного прибора с заменой изношенных деталей. Замена прокладок с изготовлением и крепежа. Закрытие люков, крышек, присоединение трубопроводов, опробование.

II группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, открытие люков, крышек. Очистка от отложений, промывка, пропаривание. Устранение неплотностей заменой прокладок с их изготовлением. Закрытие люков, крышек, присоединение трубопроводов, опробование.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03030501 | 4 | 79,4 | 47,7 |
| 03030502 | 12 | 96,6 | 63,8 |

030306 Замена маслоотделительного бака

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03030601 | 31,9 | 48,4 |

030307 Ремонт маслоагрегата двигателя

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка соединительной муфты, снятие, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов или замена шестерен, втулок, подшипников, деталей, клапанов. Сборка, установка на место, центровка, сборка соединительной муфты.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка соединительной муфты. Снятие крышки, разборка клапанов, очистка. Устранение неплотностей клапанов, притирка шестерен, замена прокладок. Сборка муфты.

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03030701 | 4 | 410,9 | 247,7 |
| 03030702 | 12 | 497,1 | 299,8 |

030308 Замена маслоагрегата двигателя

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03030801 | 131,5 | 159,1 |

030309 Замена подшипников маслоагрегата двигателя

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03030901 | 41,5 |

030310 Замена подшипников откачивающего маслонасоса

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03031001 | 27,9 |

030311 Ремонт масляного фильтра двигателя

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, снятие, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов крана, вентиля и клапанов наплавкой, проточкой, шлифовкой, притиркой седел, штоков, шпинделей, прокладок, крепежа. Устранение дефектов крышек и корпуса. Сборка, установка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов уплотнительных поверхностей крана, вентиля и клапанов проточкой, шлифовкой и притиркой. Замена седел, прокладок и крепежа. Сборка.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03031101 | 4 | 62,5 | 38,6 |
| 03031102 | 12 | 79,5 | 48,4 |

030312 Замена фильтрующих элементов масляного фильтра двигателя

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03031201 | 15,6 | 24,3 |

030313 Замена подшипников нагнетающего маслонасоса

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03031301 | 27,9 |

030314 Ремонт обратного масляного клапана

I группа сложности ремонта

Снятие (установка), разборка, очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, крышки, уплотнительных поверхностей седел, клапанов, штуцеров. Замена изношенных седел, колец, крепежа, прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание на плотность.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов уплотнительных поверхностей седел, клапанов. Замена изношенных седел, клапанов, крепежа, прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание на плотность.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03031401 | 4 | 14,4 | 9,5 |
| 03031402 | 12 | 15,4 | 11,6 |

030315 Замена обратного масляного клапана

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03031501 | 4,7 | 6,4 |

030316 Ремонт редукционного масляного клапана

I группа сложности ремонта

Снятие (установка), разборка, очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, крышки, уплотнительных поверхностей седел, клапана, штуцеров. Замена изношенных седел, колец, крепежа, прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание на плотность.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов уплотнительных поверхностей седел, клапанов. Замена изношенных седел, клапана, крепежа, прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание на плотность.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03031601 | 4 | 15,4 | 11,6 |
| 03031602 | 12 | 17,7 | 12,5 |

030317 Замена редукционного масляного клапана

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03031701 | 4,7 | 6,4 |

030318 Ремонт путевых фильтров

I группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, крышки, замена дефектных фильтрующих элементов, изношенных прокладок. Сборка, установка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка. Замена дефектных фильтрующих элементов, прокладок. Сборка.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03031801 | 4 | 48,4 | 31,9 |
| 03031802 | 12 | 64,0 | 39,6 |

030319 Замена путевых фильтров

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03031901 | 24,3 | 39,6 |

030320 Ремонт обвязки масляной системы

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, пропаривание трубопроводов. Дефектация трубопроводов и их креплений. Устранение дефектов заменой дефектных участков трубопроводов, уплотняющих элементов, крепежа, деталей крепления. Переварка дефектных сварных стыков. Сборка, опрессовка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Опрессовка трубопроводов, устранение течей, замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Сборка.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03032001 | 4 | 539,6 | 308,2 |
| 03032002 | 12 | 616,7 | 346,9 |

0304 Топливная система двигателя на жидком топливе

030401 Ремонт клапанов, кранов, реле давления

I группа сложности ремонта

Снятие (установка), разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, крышки, седел, клапанов, шпинделей, штуцеров, уплотнительных поверхностей. Замена изношенных деталей, крепежа и прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание на плотность.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка. Устранение дефектов уплотнительных поверхностей седел, клапанов, шпинделей. Замена изношенных седел, клапанов, крепежа, прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание на плотность.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03040101 | Ремонт аварийного клапана слива | 20,1 | 12,5 |
| 03040102 | Ремонт клапана сброса | 11,6 | 7,7 |
| 03040103 | Ремонт дифференциального клапана слива | 21,2 | 13,3 |
| 03040104 | Ремонт реле давления топлива | 7,7 | 5,8 |
| 03040105 | Ремонт электромагнитного клапана слива | 16,4 | 8,9 |
| 03040106 | Ремонт дроссельного крана | 19,3 | 11,6 |
| 03040107 | Ремонт стоп-крана | 19,3 | 11,6 |
| 03040108 | Ремонт крана дренажа топлива | 11,6 | 7,7 |
| 03040109 | Ремонт электромагнитного пускового крана | 16,4 | 8,7 |
| 03040110 | Ремонт регулятора давления | 163,6 | 101,3 |

030402 Замена клапанов, кранов, реле давления

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03040201 | Замена аварийного клапана слива | 9,6 |
| 03040202 | Замена клапана сброса | 6,2 |
| 03040203 | Замена дифференциального клапана слива | 9,6 |
| 03040204 | Замена реле давления топлива | 5,8 |
| 03040205 | Замена электромагнитного клапана слива | 6,2 |
| 03040206 | Замена дроссельного крана | 9,6 |
| 03040207 | Замена стоп-крана | 6,2 |
| 03040208 | Замена крана дренажа топлива | 5,8 |
| 03040209 | Замена электромагнитного пускового крана | 6,2 |
| 03040210 | Замена регулятора давления | 52,7 |

030403 Ремонт автоматического распределителя топлива

I группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, снятие, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов автомата запуска, распределительного и дренажного кранов, ограничителя давления, замена изношенных деталей. Сборка, установка, присоединение трубопроводов.

II группа сложности ремонта

Снятие крышек автомата запуска, распределительного и дренажного клапанов, ограничителя давления. Очистка, замена дефектных прокладок и крепежа. Сборка.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 03040301 | 194,6 | 119,4 |

030404 Замена автоматического распределителя топлива

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03040401 | 81,0 |

030405 Ремонт форсунок топливных

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, снятие, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов обратного клапана. Замена изношенных деталей. Сборка, опрессовка, установка на место.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка рабочего органа форсунки, очистка, дефектация, устранение дефектов. Замена дефектных уплотнительных элементов и фильтров. Сборка, опрессовка.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 03040501 | 53,1 | 34,8 |

030406 Замена форсунок топливных

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03040601 | 33,7 |

030407 Ремонт воспламенителей

I группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов с заменой изношенных деталей корпуса, устройства распыления. Сборка, установка.

II группа сложности ремонта

Разборка устройства распыления, дефектация. Устранение дефектов, замена фильтра, изношенных прокладок. Сборка.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 03040701 | 25,1 | 17,2 |

030408 Замена воспламенителей

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03040801 | 12,5 |

030409 Ремонт топливного насоса-регулятора

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 03040901 | 747,7 | 459,9 | 139,2 |

030410 Замена топливного насоса-регулятора

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03041001 | 62,7 |

030411 Ремонт обвязки топливной системы двигателя на жидком топливе

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Дефектация трубопроводов и их креплений. Устранение дефектов заменой дефектных участков трубопроводов, уплотняющих элементов, крепежа, деталей крепления. Переварка дефектных сварных стыков. Сборка, опрессовка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Опрессовка трубопроводов, устранение течей, замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Сборка.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03041101 | 4 | 262,1 | 144,6 |
| 03041102 | 12 | 308,4 | 231,4 |

0305 Топливная система двигателя на газообразном топливе газотурбинной установки мощностью 12 МВт

030501 Ремонт обвязки топливной системы двигателя на газообразном топливе

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Дефектация трубопроводов и их креплений. Устранение дефектов заменой дефектных участков трубопроводов, уплотняющих элементов, крепежа, деталей креплений. Переварка дефектных сварных стыков. Сборка, опрессовка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Опрессовка трубопроводов, устранение течей, замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Сборка.

Средний разряд работ – 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 03050101 | 240,9 | 135,0 |

030502 Замена блока топливных агрегатов

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 03050201 | 67,3 |

030503 Ремонт клапанов

I группа сложности ремонта

Снятие (установка), разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, крышки, седел, клапанов, штуцеров, уплотнительных поверхностей. Замена изношенных деталей, крепежа и прокладок. Сборка, гидравлическое испытание на плотность.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка. Устранение дефектов уплотнительных поверхностей седел, клапанов. Замена изношенных седел, клапанов, крепежа, прокладок. Сборка, гидравлическое испытание на плотность.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03050301 | Ремонт клапана сброса | 10,8 | 7,3 |
| 03050302 | Ремонт дозирующего клапана | 10,4 | 6,0 |
| 03050303 | Ремонт электромагнитного клапана системы термоограничения | 10,4 | 6,0 |

030504 Замена клапанов

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03050401 | Замена клапана сброса | 6,2 |
| 03050402 | Замена дозирующего клапана | 6,6 |
| 03050403 | Замена электромагнитного клапана системы термоограничения | 6,6 |

030505 Ремонт регулятора оборотов, автомата приемистости, автомата защиты по предельным оборотам силовой турбины

I группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей. Сборка, установка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Сборка.

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03050501 | Ремонт регулятора оборотов | 227,1 | 151,3 |
| 03050502 | Ремонт автомата приемистости | 107,8 | 75,2 |
| 03050503 | Ремонт автомата защиты по предельным оборотам силовой турбины | 236,8 | 157,9 |

030506 Замена регулятора оборотов, автомата приемистости, автомата защиты по предельным оборотам силовой турбины

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03050601 | Замена регулятора оборотов | 111,7 |
| 03050602 | Замена автомата приемистости | 54,0 |
| 03050603 | Замена автомата защиты по предельным оборотам силовой турбины | 57,7 |

0306 Воздушная система

030601 Ремонт механизма перепуска

I группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей. Сборка, установка.

II труппа сложности ремонта

Разборка деталей воздушного крана, цилиндра, очистка, дефектация. Устранение дефектов, восстановление плотности сопряжения поверхностей. Сборка.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03060101 | 4 | 158,1 | 96,4 |
| 03060102 | 12 | 192,7 | 125,2 |

030602 Замена механизма перепуска

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03060201 | 105,9 | 135,0 |

030603 Ремонт воздушного фильтра

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, снятие, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, крышки. Замена дефектных деталей, фильтрующих элементов. Сборка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов уплотняющих элементов, замена фильтрующих элементов. Сборка.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03060301 | 4 | 50,3 | 30,9 |
| 03060302 | 12 | 77,3 | 46,3 |

030604 Замена воздушного фильтра

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03060401 | 32,8 | 38,7 |

030605 Ремонт клапанов и крана

I группа сложности ремонта

Снятие (установка), разборка, очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов уплотнительных поверхностей седел, клапанов, шпинделей, штуцеров, корпуса и крышки. Замена изношенных седел, колец, клапанов, шпинделей, крепежа и прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание на плотность.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов уплотнительных поверхностей седел, клапанов, шпинделей. Замена изношенных седел, крепежа, прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание на плотность.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 03060501 | Ремонт электромагнитного воздушного клапана | 4 | 12,5 | 8,3 |
| 03060502 | Тоже | 12 | 14,7 | 9,6 |
| 03060503 | Ремонт обратного воздушного клапана | 4 | 8,7 | 6,7 |
| 03060504 | Тоже | 12 | 9,6 | 8,3 |
| 03060505 | Ремонт автоматического электромагнитного воздушного крана | 4; 12 | 14,5 | 10,7 |

030606 Замена клапанов и крана

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 12 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03060601 | Замена электромагнитного воздушного клапана | 6,4 | 8,7 |
| 03060602 | Замена обратного воздушного клапана | 4,7 | 6,4 |
| 03060603 | Замена автоматического электромагнитного воздушного крана | 6,4 | 8,7 |

030607 Ремонт обвязки воздушной системы

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Дефектация трубопроводов и их креплений. Устранение дефектов заменой дефектных участков трубопроводов, уплотняющих элементов, крепежа, деталей креплений. Переварка дефектных сварных стыков. Сборка, опрессовка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Опрессовка трубопроводов, устранение течей, замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Сборка.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03060701 | 4 | 158,1 | 105,1 |
| 03060702 | 12 | 217,6 | 135,8 |

0307 Система сульфирования и разгрузки

030701 Ремонт центрифуги

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, снятие, разборка, очистка внутренней поверхности корпуса и крыльчатки, дефектация. Устранение дефектов или замена изношенных деталей. Сборка, установка, опрессовка, опробование.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, снятие кожуха, очистка внутренней поверхности корпуса. Устранение дефектов подшипников или их замена. Замена дефектных уплотняющих элементов. Сборка, опрессовка, опробование.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03070101 | 4 | 197,6 | 125,3 |
| 03070102 | 12 | 237,9 | 169,7 |

030702 Замена центрифуги

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 03070201 | 63,1 | 98,5 |

030703 Замена подшипника центрифуги

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03070301 | 4; 12 | 27,7 |

030704 Ремонт обвязки системы сульфирования и разгрузки

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Дефектация трубопроводов и их креплений. Устранение дефектов заменой дефектных участков трубопроводов, уплотняющих элементов, крепежа, деталей креплений. Проверка дефектных сварных стыков. Сборка, опрессовка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Опрессовка трубопроводов, устранение течей, замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Сборка.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на комплект по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 03070401 | 4 | 127,1 | 77,1 |
| 03070402 | 12 | 156,2 | 102,2 |

0308 Муфты и рессоры

030801 Соединение выносной (передней) коробки приводов с двигателем на газообразном топливе

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 12 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03080101 | Ремонт рессоры | - | 138,7 |
| 03080102 | Замена рессоры | - | 63,6 |

030802 Соединение двигателя с генератором

Средний разряд работ - 4,0

| 03080201 | Ремонт эластичной полумуфты двигателя | 158,1 | 192,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03080202 | Замена эластичной полумуфты двигателя | 77,2 | 96,3 |
| 03080203 | Ремонт рессоры | 138,7 | 158,1 |
| 03080204 | Замена рессоры | 50,2 | 65,6 |
| 03080205 | Ремонт фрикционной муфты предельного момента | 262,3 | 318,0 |
| 03080206 | Замена фрикционной муфты предельного момента | 115,7 | 173,5 |
| 03080207 | Ремонт полумуфты генератора | 158,1 | 192,9 |
| 03080208 | Замена полумуфты генератора | 96,3 | 115,7 |

030803 Соединение генератора с возбудителем

Средний разряд работ - 4,0

| 03080301 | Ремонт муфты | 166,1 | 237,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03080302 | Замена муфты | 116,9 | 138,7 |
| 03080303 | Замена полумуфты | 98,6 | 115,1 |

030804 Соединение возбудителя с блоком агрегатов

Средний разряд работ - 4,0

| 03080401 | Ремонт муфты-рессоры | 71,4 | 84,7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 03080402 | Замена муфты-рессоры | 30,8 | 40,6 |

0309 Ремонт подшипников генератора и возбудителя

I группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, очистка. Замер зазоров и натягов, замена вкладыша, исправление расточки под вкладыш в крышке и стуле. Наплавка баббитом вкладыша с последующей шабровкой наплавки по калибру. Сборка.

II группа сложности ремонта

Разборка, осмотр, очистка, замер зазоров и натягов. Проверка расточки под вкладыш, исправление шабровкой баббитовой наплавки. Сборка.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Содержание работ | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 03090101 | Ремонт опорного подшипника генератора без перезаливки вкладыша | 4 | 63,6 | 39,5 |
| 03090102 | Тоже | 12 | 81,0 | 50,1 |
| 03090201 | Ремонт опорного подшипника генератора с перезаливкой вкладыша | 4 | 78,9 | - |
| 03090202 | То же | 12 | 98,2 | - |
| 03090301 | Ремонт опорно-упорного подшипника генератора без перезаливки вкладыша | 4 | 72,3 | 48,2 |
| 03090302 | То же | 12 | 88,7 | 58,8 |
| 03090401 | Ремонт опорно-упорного подшипника генератора с перезаливкой вкладыша | 4 | 98,2 | - |
| 03090402 | Тоже | 12 | 127,1 | - |
| 03090501 | Ремонт подшипника возбудителя без перезаливки вкладыша | 4 | 31,8 | 24,1 |
| 03090502 | То же | 12 | 39,5 | 27,0 |
| 03090601 | Ремонт подшипника возбудителя с перезаливкой вкладыша | 4 | 54,0 | - |
| 03090602 | То же | 12 | 71,2 | - |

0310 Замена подшипников генератора, возбудителя и масляного уплотнения

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 12 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03100101 | Замена опорного или опорно-упорного подшипников генератора | 48,2 | 59,8 |
| 03100201 | Замена подшипника возбудителя | 30,7 | 42,4 |
| 03100301 | Замена масляного уплотнения | 23,1 | 28,9 |

0311 Снижение вибрации подшипников

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на систему при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 12 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03110101 | Снижение вибрации подшипников системы роторов методом вибрационных испытаний и установки балансировочных грузов | 237,0 | 276,7 |

0312 Устранение дефектов центровки

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на систему при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 12 |
|  |  | 01 | 02 |
| 03120101 | Устранение дефектов центровки возбудителя с генератором | 39,5 | 48,2 |
| 03120201 | Устранение дефектов центровки линии роторов турбоагрегата | 118,6 | 144,6 |

04 РЕМОНТ ОБЩЕСТАНЦИОННЫХ СИСТЕМ ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, препарирование трубопроводов, дефектация. Устранение дефектов заменой дефектных участков трубопроводов, уплотняющих элементов, крепежа, деталей креплений. Проверка дефектных сварных стыков. Сборка, опрессовка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропарирование трубопроводов. Опрессовка трубопроводов, устранение течей, замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Сборка.

0401 Общестанционные системы газотурбинной установки мощностью 4,12 МВт и газотурбинной электростанции типа ГТЭ-24 мощностью 24 МВт

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Мощность ГТУ или станции, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на систему по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 04010101 | Ремонт системы подвода масла к двигателю | 4 | 82,0 | 50,0 |
| 04010102 | То же | 12 | 99,8 | 65,9 |
| 04010201 | Ремонт системы подвода масла к генератору | 4 | 82,0 | 50,0 |
| 04010202 | Тоже | 12 | 99,8 | 65,9 |
| 04010301 | Ремонт системы подвода масла к дизель-генератору | 4 | 65,9 | 42,0 |
| 04010302 | Тоже | 12 | 82,0 | 50,0 |
| 04010401 | Ремонт масляной системы отделения маслоподготовки | 4 | 129,8 | 82,0 |
| 04010402 | Тоже | 24 | 245,6 | 163,7 |
| 04010501 | Ремонт топливной системы газотурбогенераторного отделения | 4 | 460,3 | 279,5 |
| 04010502 | Тоже | 24 | 892,2 | 570,7 |
| 04010601 | Ремонт топливной системы отделения топливоподготовки | 4 | 204,6 | 129,8 |
| 04010602 | То же | 24 | 327,3 | 209,5 |
| 04010701 | Ремонт системы подвода топлива к двигателю | 4 | 173,7 | 101,7 |
| 04010702 | То же | 12 | 231,5 | 147,8 |
| 04010801 | Ремонт системы подвода топлива к вспомогательному дизель-генератору | 4 | 82,0 | 47,8 |
| 04010802 | То же | 12 | 101,7 | 67,8 |
| 04010901 | Ремонт системы обеспечения сжатым воздухом | 4 | 299,5 | 158,1 |
| 04010902 | Тоже | 12 | 362,7 | 192,0 |
| 04011001 | Ремонт межвагонных соединений | 4 | 714,7 | 500,3 |
| 04011002 | Тоже | 24 | 858,6 | 601,0 |
| 04011003 | То же | свыше 24 | 1028,3 | 719,8 |
| 04011101 | Ремонт подвагонных соединений | 4 | 782,5 | 547,8 |
| 04011102 | То же | 24 | 909,5 | 636,6 |
| 04011103 | Тоже | свыше 24 | 1137,1 | 796,1 |

0402 Общестанционные системы газотурбинной электростанции типа ПлЭС

"Северное сияние"

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на систему по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04020101 | Ремонт системы подвода масла к генератору | 131,7 | 79,8 |
| 04020201 | Ремонт системы подвода масла к дизель-генератору | 131,7 | 97,8 |
| 04020301 | Ремонт масляной системы отделения маслоподготовки | 245,6 | 165,6 |
| 04020401 | Ремонт системы подачи топлива к вспомогательному дизель-генератору | 373,2 | 231,7 |
| 04020501 | Ремонт системы подачи топлива к двигателю | 202,0 | 127,8 |
| 04020601 | Ремонт масляной системы отделения топливоподготовки | 153,7 | 97,8 |
| 04020701 | Ремонт системы подвода топлива к вспомогательным котлам | 133,7 | 83,9 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Мощность станции, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на систему по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | I |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 04020801 | Ремонт балластной системы | 24 | 1703,5 | 1192,5 |
| 04020901 | Ремонт осушительной системы | 24 | 1106,4 | 774,7 |
| 04021001 | Ремонт системы воздушно-измерительных труб и сигнализаторов | 24 | 755,1 | 528,6 |
| 04021101 | Ремонт шпигатной системы | 24 | 344,2 | 241,0 |
| 04021201 | Ремонт фекальной системы | 24 | 860,5 | 602,5 |
| 04021202 | То же | свыше 24 | 1006,9 | 704,9 |
| 04021301 | Ремонт сточно-фановой системы | 24 | 951,2 | 665,9 |
| 04021401 | Ремонт системы льяльных вод | 24 | 799,0 | 559,3 |
| 04021501 | Ремонт системы питьевой воды | 24 | 541,0 | 378,8 |
| 04021502 | Тоже | свыше 24 | 639,3 | 447,6 |
| 04021601 | Ремонт системы заборной воды | 24 | 557,3 | 390,3 |
| 04021701 | Ремонт дренажной системы станции | 24 | 757,3 | 530,3 |
| 04021702 | Тоже | свыше 24 | 880,5 | 616,4 |

040218 Система вентиляции и воздушного отопления

I группа сложности ремонта

Снятие, разборка коробов, промывка, дефектация. Устранение дефектов воздухораспределителей, задвижек, заслонок с заменой изношенных деталей. Устранение неплотностей путем наложения заплат. Замена дефектных участков коробов, уплотняющих элементов, крепежа. Сборка, опробование.

II группа сложности ремонта

Снятие, разборка коробов, очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов воздухораспределителей, задвижек, заслонок. Замена дефектных уплотняющих элементов и крепежа. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на систему по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 04021801 | Ремонт системы вентиляции | 808,6 | 491,0 |
| 04021802 | Ремонт системы воздушного отопления | 596,8 | 365,4 |

0403 Ремонт системы управления и регулирования

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов с заменой изношенных деталей, крепежа. Сборка, регулировка.

II группа сложности ремонта

Разборка редуктора штурвала, вскрытие подшипников пульта управления. Устранение дефектов зацепления червячной пары, замена подшипников, роликов, исправление запасовки каната. Сборка, регулировка.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на систему по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 04030101 | Ремонт системы управления | 4 | 107,6 | 67,6 |
| 04030102 | Тоже | 12 | 170,7 | 101,2 |
| 04030201 | Ремонт системы регулирования | 4 | 518,8 | 265,6 |
| 04030202 | Тоже | 12 | 542,0 | 303,7 |

0404 Противопожарные системы

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов. Замена дефектных участков трубопроводов, уплотняющих элементов, деталей крепления, крепежа. Очистка снаружи и внутри оцинкованных поверхностей системы. Сборка, опрессовка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, дефектация. Замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Наружная очистка оцинкованных поверхностей систему. Сборка, опрессовка.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Мощность станции, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на систему по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 04040101 | Ремонт воздушно-пенной противопожарной системы | 4 | 329,3 | 230,5 |
| 04040102 | Тоже | 24 | 452,0 | 316,4 |
| 04040103 | Тоже | свыше 24 | 615,6 | 431,0 |
| 04040201 | Ремонт водяной противопожарной системы | 4 | 363,4 | 254,4 |
| 04040202 | Тоже | 24 | 517,1 | 362,0 |
| 04040203 | Тоже | свыше 24 | 719,5 | 503,7 |
| 04040301 | Ремонт системы жидкостного тушения типа "СЖ-Б" | 24 | 825,4 | 577,8 |
| 04040302 | Тоже | свыше 24 | 990,3 | 693,2 |
| 04040401 | Ремонт системы паротушения | 24 | 385,4 | 269,8 |
| 04040402 | Тоже | свыше 24 | 450,0 | 315,1 |
| 04040501 | Ремонт системы типа ОУБ | 4 | 336,1 | 235,4 |
| 04040502 | Тоже | 24 | 389,3 | 274,9 |
| 04040503 | Тоже | свыше 24 | 430,3 | 301,2 |
| 04040601 | Ремонт водяной завесы противопожарной системы | 12 | 512,2 | 358,5 |
| 04040602 | Тоже | свыше 12 | 674,2 | 472,0 |

0405 Ремонт системы промывки двигателя

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов, дефектация. Устранение дефектов заменой дефектных участков трубопроводов, уплотняющих элементов, крепежа, деталей креплений. Проверка дефектных сварных стыков. Сборка, опрессовка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Опрессовка трубопроводов, устранение течей, замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Сборка.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Мощность станции, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на систему по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 04050101 | Ремонт системы промывки двигателя | 4 | 307,3 | 215,1 |
| 04050102 | Ремонт системы промывки двигателя | 24 | 438,5 | 307,1 |
| 04050103 | Тоже | свыше 24 | 639,3 | 447,6 |

0406 Ремонт системы охлаждения двигателя и генератора

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов, дефектация. Устранение дефектов заменой дефектных участков трубопроводов, уплотняющих элементов, крепежа, деталей креплений. Проверка дефектных сварных стыков. Сборка, опрессовка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Опрессовка трубопроводов, устранение течей, замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Сборка.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Мощность станции, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на систему по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 04060101 | Ремонт системы охлаждения двигателя (системы эжекции) | 4 | 250,0 | 175,1 |
| 04060102 | Тоже | 12 | 348,3 | 243,9 |
| 04060201 | Ремонт воздушной системы охлаждения генератора | 4 | 102,4 | 71,7 |
| 04060202 | То же | 12 | 159,8 | 112,0 |

0407 Ремонт канализационной системы

I группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов, дефектация. Устранение дефектов заменой дефектных участков трубопроводов, уплотняющих элементов, крепежа, деталей креплений. Проверка дефектных сварных стыков. Сборка, опрессовка.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, промывка, пропаривание трубопроводов. Опрессовка трубопроводов, устранение течей, замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа. Сборка.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Мощность станции, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на систему по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 04070101 | Ремонт канализационно-насосной системы | 4 | 418,1 | 292,7 |
| 04070102 | То же | 24 | 512,2 | 358,5 |
| 04070103 | Тоже | свыше 24 | 631,0 | 441,7 |

05 РЕМОНТ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 4 И 12 МВт

0501 Маслоочистительные и топливоочистительные установки

050101 Ремонт маслоочистительной и топливоочистительной установки

I группа сложности ремонта

Разборка со снятием электродвигателя, отсоединение и снятие насоса. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных узлов и деталей сепаратора, насоса, фрикционной муфты, сборника масла (топлива), масло (топливо) подогревателя. Сборка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка сепаратора, насоса, муфты. Очистка, дефектация, устранение дефектов. Замена дефектного крепежа, изношенных уплотняющих элементов с их изготовлением. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на установку по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 05010101 | 216,0 | 129,6 |

050102 Замена маслоочистительной и топливоочистительной установки

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на установку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05010201 | 92,8 |

050103 Ремонт фильтра грубой и тонкой очистки топлива (масла)

I группа сложности ремонта

Снятие, разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей фильтра, вентиля, обратного клапана с притиркой и подгонкой деталей. Сборка, установка, опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, притирка седел, замена фильтрующих пакетов, дефектных уплотняющих элементов с их изготовлением, крепежа. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 05010301 | 31,7 | 19,0 |

050104 Замена фильтрующих элементов фильтра грубой или тонкой очистки топлива или масла

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05010401 | 13,4 |

050105 Ремонт водовоздухоотделителя

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка, промывка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, воздушника, барабанов проваркой дефектных сварных швов, заменой дефектных участков корпуса с изготовлением. Замена прокладок с их изготовлением и крепежа. Сборка.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, очистка, промывка, замена дефектных прокладок с их изготовлением и крепежа.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 05010501 | 104,4 | 62,6 |

050106 Замена водовоздухоотделителя

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05010601 | 41,8 |

050107 Ремонт маслоподогревателя

I группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы, осмотр. Очистка водяных камер, трубных досок, трубок от отложений. Дефектация. Замена дефектных трубок, устранение дефектов корпуса, водяных камер, водоуказательного прибора. Замена прокладок с их изготовлением и крепежа. Сборка, присоединение трубопроводов, опробование.

II группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, разборка, осмотр. Очистка водяных камер, трубных досок, трубок от отложений. Опрессовка с отглушкой дефектных трубок. Устранение дефектов водоуказательного прибора. Замена крепежа и прокладок с их изготовлением. Сборка, присоединение трубопроводов, опробование.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 05010701 | 34,9 | 20,9 |

050108 Замена маслоподогревателя

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05010801 | 14,0 |

050109 Щелевой топливный фильтр

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05010901 | Ремонт щелевого топливного фильтра | 27,3 |
| 05010902 | Замена щелевого топливного фильтра | 10,9 |

050110 Инжекторы

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05011001 | Ремонт инжектора | 16,8 |
| 05011002 | Замена инжектора | 6,7 |

0502 Подогреватели

050201 Ремонт подогревателя

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы, очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка по водяной части, очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Опрессовка трубной системы с отглушкой дефектных трубок. Сборка, гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 05020101 | 158,8 | 95,3 |

050202 Замена подогревателя

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05020201 | 63,5 |

0503 Конденсаторы

050301 Ремонт конденсатора с заменой трубной системы

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05030101 | 630,5 |

050302 Ремонт конденсатора без замены трубной системы

I группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка с выемкой трубной системы, очистка, осмотр, дефектация. Устранение дефектов трубной системы, корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка, гидравлическое испытание.

II группа сложности ремонта

Отсоединение (присоединение) трубопроводов, разборка по водяной части, очистка, дефектация. Устранение дефектов корпуса, водяной камеры, водоуказательного прибора и крепежа. Замена прокладок с их изготовлением. Опрессовка трубной системы с отглушкой дефектных трубок. Сборка, гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 05030201 | 172,9 | 103,8 |

050303 Замена конденсатора

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05030301 | 69,2 |

0504 Сепараторы пара

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05040101 | Ремонт сепаратора пара с заменой сепарационных устройств | 319,4 |
| 05040201 | Ремонт сепаратора пара без замены сепарационных устройств | 208,3 |
| 05040301 | Замена сепаратора пара | 83,3 |

0505 Вентиляторы

050501 Ремонт вентиляторов

I группа сложности ремонта

Отсоединение от воздуховодов, снятие с рамы. Разборка, очистка, снятие крыльчатки с вала электродвигателя. Дефектация деталей. Устранение дефектов крыльчатки, вала, направляющего аппарата и корпуса. Замена изношенных деталей. Статическая балансировка крыльчатки. Сборка ротора, проверка биения, центровка по отношению к направляющему аппарату и корпусу. Сборка вентилятора, установка на раму, присоединение к воздуховодам, опробование.

II группа сложности ремонта

Отсоединение от воздуховодов. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных уплотняющих элементов и крепежа. Сборка, центровка по отношению к направляющему аппарату, присоединение к воздуховодам. Опробование.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Производительность, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группе сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 05050101 | До 1000 | 58,1 | 34,8 |
| 05050102 | Свыше 1000 до 5000 | 64,4 | 38,6 |
| 05050103 | Свыше 5000 до 10000 | 83,4 | 50,1 |
| 05050104 | Свыше 10000 | 104,4 | 62,6 |

050502 Замена вентиляторов

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Производительность, м3/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05050201 | До 1000 | 24,6 |
| 05050202 | Свыше 1000 до 5000 | 27,3 |
| 05050203 | Свыше 5000 до 10000 | 35,3 |
| 05050204 | Свыше 10000 | 44,2 |

0506 Масляные и топливные цистерны

050601 Ремонт масляной или топливной цистерны с системой ее обогрева

I группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, открытие люков (лазов), крышек. Очистка от отложений, промывка, пропаривание. Устранение неплотностей стенок и днища проваркой дефектных сварных швов и наложением заплат. Опрессовка системы обогрева, устранение неплотностей путем заварки свищей, замены дефектных участков, проварка дефектных швов. Устранение дефектов опор трубопроводов, уровнеуказательного прибора. Замена дефектных уплотняющих элементов с их изготовлением, крепежа. Закрытие люков (лазов), крышек, присоединение трубопроводов.

II группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, открытие люков (лазов), крышек. Очистка от отложений, промывка, пропаривание. Устранение неплотностей стенок и днища заваркой трещин. Опрессовка системы обогрева. Замена дефектных уплотняющих элементов с их изготовлением, крепежа. Закрытие люков (лазов), крышек, присоединение трубопроводов.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Емкость, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 05060101 | До 2 | 72,9 | 43,7 |
| 05060102 | Свыше 2 до 4 | 87,9 | 52,7 |
| 05060103 | Свыше 4 до 8 | 123,8 | 74,3 |
| 05060104 | Свыше 8 до 12 | 179,6 | 107,8 |
| 05060105 | Свыше 12 до 18 | 191,5 | 114,9 |
| 05060106 | Свыше 18 до 24 | 224,6 | 134,7 |
| 05060107 | Свыше 24 до 30 | 245,5 | 147,3 |
| 05060108 | Свыше 30 до 50 | 258,4 | 155,0 |
| 05060109 | Свыше 50 до 100 | 279,3 | 167,6 |
| 05060110 | Свыше 100 до 200 | 304,4 | 182,6 |
| 05060111 | Свыше 200 до 300 | 425,1 | 255,0 |
| 05060112 | Свыше 300 | 458,9 | 275,4 |

050602 Ремонт масляной или топливной цистерны без системы ее обогрева

I группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, открытие люков (лазов), крышек. Очистка от отложений, промывка, пропаривание, устранение неплотностей стенок и днища проваркой дефектных сварных стыков и наложением заплат. Устранение дефектов уровнеуказательного прибора. Замена дефектных уплотняющих элементов с их изготовлением, крепежа. Закрытие люков (лазов), крышек, присоединение трубопроводов.

II группа сложности ремонта

Отсоединение трубопроводов, открытие люков (лазов), крышек. Очистка от отложений, промывка, пропаривание, устранение неплотностей стенок и днища заваркой трещин. Замена дефектных уплотняющих элементов с их изготовлением, крепежа. Закрытие люков (лазов), крышек, присоединение трубопроводов.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Емкость, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 05060201 | До 2 | 27,9 | 16,7 |
| 05060202 | Свыше 2 до 4 | 50,1 | 30,1 |
| 05060203 | Свыше 4 до 8 | 65,9 | 39,5 |
| 05060204 | Свыше 8 до 12 | 80,9 | 48,5 |
| 05060205 | Свыше 12 до 18 | 126,6 | 76,0 |
| 05060206 | Свыше 18 до 24 | 140,8 | 84,5 |
| 05060207 | Свыше 24 до 30 | 179,6 | 107,8 |
| 05060208 | Свыше 30 до 50 | 192,5 | 115,5 |
| 05060209 | Свыше 50 до 100 | 210,6 | 126,4 |
| 05060210 | Свыше 100 до 200 | 229,5 | 137,7 |
| 05060211 | Свыше 200 до 300 | 238,2 | 142,9 |
| 05060212 | Свыше 300 | 260,5 | 156,3 |

0507 Компрессоры воздушные

050701 Ремонт воздушного компрессора

I группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, компрессора, очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных узлов и деталей. Сборка, центровка. Опробование.

II группа сложности ремонта

Разборка соединительной муфты, подшипников, уплотнений. Очистка, промывка, дефектация. Устранение дефектов обвязки, муфты, замена дефектных уплотняющих элементов, подшипников, крепежа. Сборка, центровка. Опробование.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 05070101 | 315,8 | 189,5 |

050702 Замена воздушного компрессора, замена муфты, центровка воздушного компрессора

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05070201 | Замена воздушного компрессора | 125,9 |
| 05070202 | Замена муфты воздушного компрессора | 24,5 |
| 05070203 | Устранение дефектов центровки воздушного компрессора с электродвигателем | 21,4 |

0508 Компрессоры ручные

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05080101 | Ремонт ручного компрессора | 34,9 |
| 05080201 | Замена ручного компрессора | 14,0 |

0509 Шахты

I группа сложности ремонта

Открытие люков, лазов, очистка, осмотр. Правка, рихтовка, усиление металлоконструкций. Устранение неплотностей наложением заплат, заменой дефектных участков, заваркой трещин. Устранение дефектов перфорированных ячеек, шумоглушителей. Замена изношенных деталей. Закрытие люков, лазов.

II группа сложности ремонта

Открытие люков, лазов, очистка, осмотр. Замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа, перфорированных ячеек. Закрытие люков, лазов.

050901 Ремонт шахты забора воздуха с ее снятием

Средний разряд работ – 3,5

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 05090101 | 4 | 491,7 | 295,0 |
| 05090102 | 12 | 643,9 | 386,4 |

050902 Ремонт шахты забора воздуха без ее снятия

Средний разряд работ -3,5

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 05090201 | 4 | 386,1 | 231,6 |
| 05090202 | 12 | 485,3 | 291,2 |

050903 Замена шахты забора воздуха

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 05090301 | 196,7 | 257,6 |

050904 Ремонт выхлопной шахты с ее снятием

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 05090401 | 4 | 601,6 | 360,9 |
| 05090402 | 12 | 787,9 | 472,7 |

050905 Ремонт выхлопной шахты без ее снятия

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 05090501 | 4 | 462,0 | 277,2 |
| 05090502 | 12 | 561,5 | 336,9 |

050906 Замена выхлопной шахты

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 05090601 | 240,6 | 315,1 |

050907 Ремонт эжекционной шахты с ее снятием

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 05090701 | 4 | 194,6 | 116,7 |
| 05090702 | 12 | 255,8 | 153,5 |

050908 Ремонт эжекционной шахты без ее снятия

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 05090801 | 4 | 107,8 | 64,7 |
| 05090802 | 12 | 171,3 | 102,8 |

050909 Замена эжекционной шахты

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 05090901 | 77,8 | 102,3 |

0510 Тросовые системы

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на систему при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 12 |
|  |  | 01 | 02 |
| 05100101 | Ремонт тросовых систем | 123,8 | 155,6 |

0511 Газоотводы, кожухи, эжекционные насадки

051101 Ремонт газоотводов

I группа сложности ремонта

Открытие люков, лаза, очистка, осмотр. Правка, рихтовка, усиление металлоконструкции. Устранение неплотностей наложением заплат, заменой дефектных участков, заваркой трещин. Устранение дефектов перфорированных ячеек, шумоглушителей. Замена изношенных деталей. Закрытие люков, лазов.

II группа сложности ремонта

Открытие люков, лазов, очистка, осмотр. Замена дефектных уплотняющих элементов, крепежа, перфорированных ячеек. Закрытие люков, лазов.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Мощность ГТУ, МВт | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
|  |  | 01 | 02 |
| 05110101 | 4 | 262,4 | 157,5 |
| 05110102 | 12 | 285,6 | 171,4 |

051102 Замена газоотвода

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 05110201 | 105,0 | 114,2 |

051103 Ремонт кожуха газоотвода со снятием

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 05110301 | 268,1 | 357,0 |

051104 Ремонт кожуха газоотвода без снятия

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 05110401 | 129,5 | 184,4 |

051105 Замена кожуха газоотвода

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 05110501 | 107,2 | 142,8 |

051106 Ремонт эжекционной насадки

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 05110601 | 93,2 | 116,6 |

051107 Замена эжекционной насадки

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 05110701 | 37,3 | 46,6 |

0512 Котлы-утилизаторы

051201 Ремонт котла-утилизатора

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 05120101 | 1268,3 | 1653,7 |

051202 Замена котла-утилизатора

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- |
|  | 4 | 12 |
|  | 01 | 02 |
| 05120201 | 537,5 | 700,8 |

0513 Дозерная установка

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на установку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05130101 | Ремонт дозерной установки | 118,1 |
| 05130201 | Замена дозерной установки | 47,2 |

0514 Фильтры питательной, забортной, рабочей воды

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05140101 | Ремонт фильтра питательной, забортной, рабочей воды | 28,4 |
| 05140201 | Замена фильтрующих элементов фильтра питательной, забортной, рабочей воды | 11,4 |

0515 Эжекторы водоводяные

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05150101 | Ремонт водоводяного эжектора | 16,8 |
| 05150201 | Замена водоводяного эжектора | 6,7 |

0516 Станция озонирования

051601 Ремонт станции озонирования

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05160101 | 1047,3 |

051602 Ремонт узлов станции

Средний разряд работ – 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05160201 | Ремонт контактной колонны | 78,1 |
| 05160202 | Ремонт эжекционного смесителя | 61,0 |
| 05160203 | Ремонт водонагревателя | 102,4 |
| 05160204 | Ремонт напорного фильтра | 22,0 |
| 05160205 | Ремонт озонатора | 51,2 |
| 05160206 | Ремонт пневмоцистерны | 78,1 |
| 05160207 | Ремонт расширительного бачка | 29,3 |
| 05160208 | Ремонт запасной цистерны | 46,3 |

0517 Стальная ребристая грелка

051701 Ремонт стальной ребристой грелки

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05170101 | 29,3 |

0518 Калориферы пароводяные

051801 Ремонт калорифера пароводяного

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05180101 | 158,5 |

0519 Электрокалориферы

051901 Ремонт электрокалорифера

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 05190101 | 78,1 |

06 РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК МОЩНОСТЬЮ 4, 12 МВт И ПЛАВУЧЕЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ТИПА "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку (комплект) при мощности ГТУ, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 12 |
|  |  | 01 | 02 |
| 06010101 | Ремонт генератора с заменой ротора | 336,7 | 423,5 |
| 06010201 | Замена генератора | 363,2 | 650,6 |
| 06010301 | Ремонт возбудителя с заменой якоря | 82,8 | 95,8 |
| 06010401 | Замена возбудителя | 73,2 | 86,2 |
| 06010501 | Ремонт аппаратуры и цепей возбуждения | 44,9 | 60,5 |
| 06010601 | Ремонт оборудования и аппаратуры ячеек распредустройства высокого напряжения | 61,5 | 64,1 |
| 06010701 | Ремонт аппаратуры распредщита собственных нужд | 24,4 | 118,7 |
| 06010801 | Ремонт аккумуляторных батарей и зарядных устройств | 49,6 | 59,5 |
| 06010901 | Ремонт аппаратуры щитов, панелей постоянного тока и системы резервного питания | 34,8 | 128,5 |
| 06011001 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений турбовагона | 36,9 | 36,9 |
| 06011101 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений вагона распредустройства | 42,3 | 42,3 |
| 06011201 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры кабельных соединений вагона вспомогательного оборудования | 26,5 | 26,5 |
| 06011301 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений вагона управления и контроля | - | 40,2 |
| 06011401 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений вагона-градирни | 17,4 | 17,4 |
| 06011501 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных 3-частков проводки и арматуры, кабельных соединений газотурбинного отделения | - | 79,4 |
| 06011601 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений вспомогательного машинного отделения | - | 50,4 |
| 06011701 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений вспомогательного котельного отделения | - | 54,5 |
| 06011801 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещения сепараторов | - | 27,0 |
| 06011901 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений станции озонирования мастерских автоматики | - | 29,1 |
| 06012001 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещения утиль-котлов | - | 22,6 |
| 06012101 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещения в трюме | - | 28,6 |
| 06012201 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещения главной палубы правого борта | - | 54,8 |
| 06012301 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещения главной палубы левого борта | - | 63,1 |
| 06012401 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещения аккумуляторной на верхней палубе | - | 28,8 |
| 06012501 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещения тентовой палубы | - | 33,0 |
| 06012601 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений жилых помещений на верхней палубе | - | 51,1 |
| 06012701 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещений на промежуточной палубе | - | 32,7 |
| 06012801 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещения поста управления | - | 13,2 |
| 06012901 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещения щита управления | - | 246,1 |
| 06013001 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещения запасной турбины | - | 46,0 |
| 06013101 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений насосного отделения | - | 27,5 |
| 06013201 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений помещения сварочного поста | - | 27,5 |
| 06013301 | Ремонт щитов и сетей освещения с заменой дефектных участков проводки и арматуры, кабельных соединений наружного освещения | - | 46,0 |
| 06013401 | Ремонт электрооборудования станции озонирования | - | 468,4 |
| 06013501 | Ремонт электрооборудования вспомогательного дизель-генератора | 168,8 | 168,8 |
| 06013601 | Ремонт электрооборудования газотурбинного двигателя | 821,7 | 821,7 |

07 РЕМОНТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

0701 Главный двигатель

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам электростанций и маркам дизелей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЭСД-1001 | АПДЭС-2001 | ЭСДА-5001 | ПЭ-11 | ПЭ-51 | ПЭ-61 |
|  |  |  | 6Ч 15/18 | 12Ч 15/18 | 12ЧН 18/20 | 2ДГ | 12ДН 23/30 | 12ЧН 26/26 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07010101 | Разборочно-сборочные работы | 3,5 | 29,4 | 35,2 | 27,7 | 152,0 | 152,0 | 152,0 |
| 07010201 | Ремонт крышки верхнего картера | 3,0 | - | - | - | 6,2 | - | - |
| 07010301 | Ремонт поддизельной рамы | 3,5 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| 07010401 | Ремонт верхнего картера | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,9 | 10,5 | - | - |
| 07010501 | Ремонт нижнего картера | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 07010601 | Ремонт блока цилиндров | 4,5 | 6,4 | 12,0 | 25,8 | 29,7 | 33,4 | 33,4 |
| 07010701 | Ремонт предохранительного клапана блока цилиндров | 4,0 | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 07010801 | Ремонт вкладышей коренного подшипника | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 3,7 | 4,9 | 7,5 | 7,5 |
| 07010901 | Ремонт закрытия коленчатого вала | 3,5 | - | - | - | - | 34,0 | 34,0 |
| 07011001 | Разборочно-сборочные работы цилиндрового комплекта с прицепным шатуном | 5,0 | - | - | - | - | 5,2 | 5,2 |
| 07011101 | Разборочно-сборочные работы цилиндрового комплекта с главным шатуном | 5,0 | - | - | - | - | 8,3 | 8,3 |
| 07011201 | Ремонт втулки (гильзы) цилиндра | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 07011301 | Ремонт крышки цилиндра (головки блока) | 4,5 | 29,9 | 29,9 | - | - | 21,9 | 21,9 |
| 07011401 | Ремонт индикаторного крана | 4,0 | - | - | - | - | 1,9 | 1,9 |
| 07011501 | Ремонт главного (прицепного) шатуна | 4,5 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 1,1 | 1,8 | 1,8 |
| 07011601 | Ремонт коленчатого вала | 4,5 | 21,0 | 24,7 | 24,7 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |
| 07011701 | Ремонт антивибратора (демпфера) | 4,0 | - | 3,9 | 8,0 | 12,7 | 14,3 | 14,3 |
| 07011801 | Ремонт верхнего коленчатого вала | 5,0 | - | - | - | 28,6 | - | - |
| 07011901 | Устранение расхождения щек кривошипов коленчатого вала | 5,0 | - | - | - | 20,4 | 27,1 | 27,1 |
| 07012001 | Ремонт поршня | 4,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 7,5 | 12,5 | 12,5 |
| 07012101 | Ремонт вкладышей шатунного подшипника | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 6,3 | 6,3 |
| 07012201 | Ремонт лотка с распределительным механизмом без снятия с дизеля | 4,0 | - | - | - | - | 31,9 | 31,9 |
| 07012301 | Ремонт лотка с распределительным механизмом со снятием с дизеля | 4,0 | - | - | - | - | 54,5 | 54,5 |
| 07012401 | Ремонт распределительного вала | 4,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 32,9 | 38,4 | 38,4 |
| 07012501 | Ремонт привода насосов | 4,5 | 6,8 | 13,5 | 13,5 | 30,4 | 49,1 | 49,1 |
| 07012601 | Ремонт привода распределительного вала | 4,5 | 3,4 | 6,8 | 8,3 | 20,3 | 27,1 | 27,1 |
| 07012701 | Ремонт привода механического тахометра | 4,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 3,4 | 3,4 |
| 07012801 | Ремонт привода регулятора числа оборотов | 4,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 6,7 | 11,9 | 11,9 |
| 07012901 | Ремонт привода всасывающих и выхлопных клапанов | 4,0 | 4,8 | 4,8 | 6,1 | - | 26,3 | 26,3 |
| 07013001 | Ремонт топливной системы | 4,5 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 86,9 | 86,9 | 86,9 |
| 07013101 | Ремонт масляной системы | 3,5 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 42,1 | 42,1 | 42,1 |
| 07013201 | Ремонт системы охлаждения | 3,5 | 11,5 | 18,2 | 18,2 | 42,1 | 42,1 | 42,1 |
| 07013301 | Ремонт воздушно-пусковой системы | 3,5 | 8,4 | 8,4 | 14,0 | 52,2 | 71,3 | 71,3 |
| 07013401 | Ремонт вертикальной передачи | 4,0 | - | - | - | 14,3 | - | - |
| 07013501 | Ремонт регулятора числа оборотов | 5,5 | 13,6 | 13,6 | 17,1 | 20,3 | 27,1 | 27,1 |
| 07013601 | Ремонт механизма управления топливными насосами | 4,0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 13,5 | 14,9 | 14,9 |
| 07013701 | Ремонт механизма отключения топливных насосов | 4,5 | - | - | - | 6,8 | 8,4 | 8,4 |
| 07013801 | Ремонт предельного выключателя | 4,0 | - | 3,0 | 3,0 | 9,1 | 12,3 | 12,3 |
| 07013901 | Ремонт соединительной муфты дизеля с отсоединением генератора | 3,5 | 31,0 | 35,2 | 41,3 | 81,6 | 81,6 | 81,6 |
| 07014001 | Ремонт соединительной муфты дизеля без отсоединения генератора | 3,5 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| 07014101 | Ремонт носка отбора мощности | 4,0 | - | - | 49,5 | - | - | - |
| 07014201 | Ремонт турбокомпрессора | 3,5 | - | 52,4 | 52,4 |  | 60,2 | 93,3 |
| 07014301 | Ремонт воздуходувки | 4,0 |  | - | - | 51,3 | - | - |
| 07014401 | Ремонт нагнетателя воздуха | 4,0 | - | - | - | - | 20,4 | - |
| 07014501 | Ремонт редуктора | 3,5 | - | - | - | - | 27,3 | - |
| 07014601 | Ремонт валоповоротного механизма | 3,0 | - | - | - | 4,2 | 6,2 | 6,2 |
| 07014701 | Ремонт охладителя | 3,5 | - | - | - | - | - | 13,8 |
| 07014801 | Ремонт привода вентилятора | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 7,6 | - | - | - |
| 07014901 | Ремонт системы вентиляции картера | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 07015001 | Снятие и установка дизеля | 4,0 | 79,4 | 119,2 | 158,8 | 248,3 | 248,3 | 248,3 |
| 07015101 | Замена топливного насоса высокого давления | 4,0 | 8,1 | 10,9 | 16,2 | 4,9 | 19,0 | 4,9 |
| 07015201 | Ремонт выхлопных коллекторов и выпускных труб | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 6,8 | 54,3 | 54,3 | 54,3 |
| 07015301 | Ремонт глушителя шума на выхлопе | 4,0 | 6,3 | 7,4 | 7,4 | 8,4 | 16,8 | 16,8 |
| 07015401 | Ремонт продувочного (всасывающего) ресивера | 3,5 | 3,4 | 5,9 | 5,9 | 20,3 | 7,8 | 7,8 |

0702 Вспомогательные системы и оборудования

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам электростанций и маркам дизелей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЭСД-1001 | АПДЭС-2001 | ЭСДА-5001 | ПЭ-11 | ПЭ-51 | ПЭ-61 |
|  |  |  | 6Ч 15/18 | 12Ч 15/18 | 12ЧН 18/20 | 2ДГ | 12ДН 23/30 | 12ЧН 26/26 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07020101 | Ремонт воздушной системы | 4,0 | 4,8 | 9,6 | 50,9 | 95,9 | 95,9 | 95,9 |
| 07020201 | Ремонт водяной системы | 4,0 | 10,5 | 19,8 | 38,4 | 103,2 | 103,2 | 103,2 |
| 07020301 | Ремонт масляной системы | 4,0 | 11,7 | 24,0 | 49,5 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 07020401 | Ремонт топливной системы | 4,0 | 7,7 | 11,7 | 33,7 | 31,5 | 28,7 | 28,7 |
| 07020501 | Ремонт вентилятора холодильной камеры | 4,0 | - | - | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| 07020601 | Ремонт распределительного редуктора вентилятора | 4,5 | - | - | - | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 07020701 | Ремонт карданного вала | 4,0 | - | - | - | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 07020801 | Ремонт муфты привода вентилятора | 4,0 | - | - | - | 33,9 | - | - |
| 07020901 | Ремонт гидропровода вентилятора | 5,0 | - | - | - | - | 62,6 | 62,6 |
| 07021001 | Ремонт пневматического привода гидромуфты вентилятора | 5,0 | - | - | - | - | 6,8 | 6,8 |
| 07021101 | Ремонт выносного подшипника | 5,0 | - | - | - | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| 07021201 | Ремонт системы смазки компрессорной установки | 4,0 | - | - | 8,1 | - | - | - |

0703 Электрооборудование

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам электростанций и маркам дизелей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЭСД-1001 | АПДЭС-2001 | ЭСДА-5001 | ПЭ-11 | ПЭ-51 | ПЭ-61 |
|  |  |  | 6Ч 15/18 | 12Ч 15/18 | 12ЧН 18/20 | 2ДГ | 12ДН 23/30 | 12ЧН 26/26 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07030101 | Ремонт генератора без выемки ротора | 4,0 | 38,8 | 43,6 | 49,5 | 114,9 | 114,9 | 114,9 |
| 07030201 | Ремонт генератора с выемкой ротора | 4,0 | 68,1 | 76,2 | 89,1 | 135,7 | 135,7 | 135,7 |
| 07030301 | Ремонт генератора с заменой ротора | 4,0 | - | - | - | 237,6 | 237,6 | 237,6 |
| 07030401 | Замена генератора | 4,0 | 106,9 | 106,9 | 150,5 | 291,1 | 291,1 | 291,1 |
| 07030501 | Ремонт возбудителя | 3,5 | - | - | 7,9 | 47,2 | 47,2 | 47,2 |
| 07030601 | Ремонт возбудителя с заменой якоря | 4,0 | - | - | - | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| 07030701 | Замена возбудителя | 4,0 | - | - | - | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| 07030801 | Ремонт аппаратуры и цепей возбуждения | 4,5 | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| 07030901 | Ремонт оборудования и аппаратуры распредустройства высокого напряжения | 3,5 | - | - | - | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 07031001 | Ремонт оборудования и аппаратуры распределительного шкафа | 3,5 | 9,2 | 15,7 | 23,1 | - | - | - |
| 07031101 | Ремонт оборудования и аппаратуры распределительного щита собственных нужд | 3,5 | - | 4,2 | 9,4 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 07031201 | Ремонт силовых и контрольных кабелей | 3,5 | 10,9 | 13,4 | 15,3 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| 07031301 | Ремонт аппаратуры и сетей освещения | 3,0 | 8,2 | 16,7 | 16,7 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| 07031401 | Ремонт аккумуляторных батарей и зарядных устройств | 3,0 | 7,8 | 15,6 | 13,4 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| 07031501 | Ремонт электрооборудования устройств подогрева | 3,5 | 4,2 | 25,2 | 25,2 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 07031601 | Ремонт генератора и электрооборудования вспомогательного дизель-генератора | 3,5 | - | 58,1 | - | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| 07031701 | Ремонт электрооборудования главного дизеля | 4,0 | 35,4 | 43,2 | 32,7 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| 07031801 | Ремонт системы защит, схемы управления и блокировки пуска дизеля | 5,0 | 28,5 | 83,8 | 117,5 | 106,1 | 106,1 | 106,1 |

0704 Вспомогательный дизель

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам электростанций и маркам дизелей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЭСД-1001 | АПДЭС-2001 | ЭСДА-5001 | ПЭ-11 | ПЭ-51 | ПЭ-61 |
|  |  |  | 6Ч 15/18 | 12Ч 15/18 | 12ЧН 18/20 | 2ДГ | 12ДН 23/30 | 12ЧН 26/26 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07040101 | Ремонт дизеля без разборки шатунно-поршневой группы | 4,5 | - | 40,9 | - | 54,6 | 54,6 | 54,6 |
| 07040201 | Ремонт дизеля с полной разборкой | 4,5 | - | 91,5 | - | 121,7 | 121,7 | 121,7 |
| 07040301 | Замена дизеля | 4,0 | - | 20,4 | - | 30,1 | 30,1 | 30,1 |

0705 Кузов

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам электростанций и маркам дизелей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЭСД-1001 | АПДЭС-2001 | ЭСДА-5001 | ПЭ-11 | ПЭ-51 | ПЭ-61 |
|  |  |  | 6Ч 15/18 | 12Ч 15/18 | 12ЧН 18/20 | 2ДГ | 12ДН 23/30 | 12ЧН 26/26 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07050101 | Ремонт съемной части крыши кузова | 3,5 | - | - | - | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 07050201 | Ремонт боковых и торцевых стенок кузова с восстановлением обшивки и окраски | 3,5 | 61,0 | 71,3 | 71,3 | 78,2 | 78,2 | 78,2 |

Примечания:

1. В графах 01-06 оглавления таблицы: числитель - тип станции; знаменатель - марка дизеля.

2. Трудоемкость позиций 0701100105, 07011006, 0701110105, 0701120106 не может применяться дополнительно к трудоемкости позиций 0701010105, 0701010106.

08 РЕМОНТ И ЗАМЕНА СТАЦИОНАРНЫХ ДИЗЕЛЕЙ

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку (комплект) по типам дизелей |
| --- | --- | --- |
|  |  | "Букау-Вольф" 4НВД-48, 4НВД-224, "Шкода" 6С-160, 6Ч 12/14, 6Ч 18/22, 4Д 19/30 | "Букау-Вольф" 8НВД-36, "Шкода" 6С-275, 8С-230Р, 6Ч 25/34, 6Д 19/30, 6Ч 23/30, 6ЧН 25/34, 4Ч 42,5/60 | "Букау-Вольф" 8НВД-48, "Шкода" 6С-350, 8С-425, 6Ч 36/45, 6Д 30/50, 6ЧН 36/45 (Г-66) | 6ЧН 36/45 (Г-72), (Г-73), 10Д 20,7/2X25,4 6КЦ 54/90, ДД 60/90, 14Д 100 | 16ДПН 23/2X30 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 08010101 | Разборочно-сборочные работы | 72,4 | 117,4 | 122,2 | 146,2 | 218,4 |
| 08010201 | Ремонт фундаментной рамы | 84,1 | 114,3 | 151,1 | 151,1 | 190,3 |
| 08010301 | Ремонт вкладышей коренного подшипника с подгонкой затылков и шабровкой | 8,8 | 4,1 | 15,0 | 15,2 | 7,5 |
| 08010401 | Ремонт вкладышей коренного подшипника шабровкой | 6,7 | 11,7 | 12,5 | 12,8 | - |
| 08010501 | Ремонт вкладышей коренного подшипника наплавкой (перезаливкой) с подгонкой затылков | 6,1 | 7,4 | 9,3 | 9,5 | 7,6 |
| 08010601 | Ремонт кожуха фланца коленчатого вала | 9,5 | 16,9 | 20,0 | 23,4 | 28,4 |
| 08010701 | Ремонт блока цилиндров | 39,1 | 29,5 | 35,0 | 108,6 | 130,6 |
| 08010801 | Ремонт втулки цилиндров | 6,0 | 7,1 | 8,1 | 9,2 | 7,1 |
| 08010901 | Ремонт анкерной связи | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 |
| 08011001 | Ремонт крышки цилиндра с шарошкой седел и притиркой тарелок всасывающих и выхлопных клапанов | 9,3 | 12,8 | 15,4 | 17,8 | - |
| 08011101 | Ремонт крышки цилиндра с заменой направляющих втулок, седел, всасывающих и выхлопных клапанов | 8,3 | 11,4 | 13,0 | 14,3 | - |
| 08011201 | Ремонт коленчатого вала | 52,0 | 89,8 | 104,0 | 127,9 | 178,1 |
| 08011301 | Ремонт мотылевой шейки коленчатого вала с устранением наклепа | 2,0 | 2,4 | 3,5 | 5,8 | 2,2 |
| 08011401 | Ремонт мотылевой шейки с гантелями коленчатого вала ручкой опиловкой | 3,6 | 4,6 | 6,2 | 6,9 | 4,6 |
| 08011501 | Ремонт рамовой шейки с гантелями коленчатого вала с устранением наклепа | 4,3 | 5,2 | 7,6 | 8,3 | 5,2 |
| 08011601 | Устранение расхождения щек кривошипов | 11,9 | 16,5 | 21,2 | 28,4 | 66,1 |
| 08011701 | Ремонт поршня | 7,6 | 15,0 | 20,2 | 24,9 | 13,6 |
| 08011801 | Ремонт вкладышей мотылевого подшипника с шабровкой и подгонкой затылков | 6,9 | 9,7 | 12,8 | 13,6 | 7,1 |
| 08011901 | Ремонт вкладышей мотылевого подшипника наплавкой (перезаливкой) и подгонкой затылков | 5,2 | 7,1 | 8,4 | 8,6 | 7,1 |
| 08012001 | Ремонт распределительного вала с заменой кулачков топливных насосов, всасывающих и выхлопных клапанов | 25,1 | 45,1 | 57,7 | 63,9 | 97,8 |
| 08012101 | Ремонт распределительного вала | 19,2 | 34,8 | 41,4 | 50,2 | 84,1 |
| 08012201 | Ремонт привода всасывающих и выхлопных клапанов с заменой изношенных деталей | 11,5 | 21,1 | 24,4 | 32,1 | - |
| 08012301 | Ремонт привода всасывающих и выхлопных клапанов с устранением дефектов | 7,1 | 13,0 | 17,2 | 21,6 | - |
| 08012401 | Ремонт привода распределительного вала | 11,9 | 21,4 | 24,4 | 26,2 | - |
| 08012501 | Ремонт вертикальной передачи | - | - | - | 16,5 | - |
| 08012601 | Ремонт системы регулирования скорости | 19,1 | 34,4 | 38,8 | 41,8 | 71,8 |
| 08012701 | Ремонт регулятора числа оборотов | 14,1 | 25,1 | 27,3 | 29,5 | 45,2 |
| 08012801 | Ремонт механизма управления топливными насосами | 4,8 | 9,3 | 11,9 | 11,9 | 26,2 |
| 08012901 | Ремонт регулятора безопасности | 5,9 | 11,7 | 14,3 | 14,3 | 18,9 |
| 08013001 | Ремонт маховика и соединительной муфты дизеля с генератором с приторцовкой маховика | 35,5 | 67,0 | 77,1 | 77,1 | - |
| 08013101 | Ремонт маховика и соединительной муфты дизеля с генератором без приторцовки маховика | 27,3 | 52,0 | 62,6 | 63,9 | 68,5 |
| 08013201 | Ремонт выносного подшипника | 9,5 | 16,5 | 22,5 | 23,6 | 23,6 |
| 08033301 | Ремонт турбокомпрессора | - | 28,4 | 37,9 | 45,2 | 71,8 |
| 08013401 | Ремонт системы водяного охлаждения | 33,2 | 59,4 | 71,3 | 80,8 | 94,9 |
| 08013501 | Ремонт системы смазки | 40,3 | 77,1 | 89,0 | 99,7 | 109,2 |
| 08013601 | Ремонт топливной системы | 35,5 | 76,0 | 79,5 | 92,5 | 97,3 |
| 08013701 | Ремонт пусковой системы | 15,2 | 27,1 | 33,0 | 39,6 | 45,6 |
| 08013801 | Ремонт всасывающей системы | 9,3 | 15,2 | 20,0 | 26,2 | 33,0 |
| 08013901 | Ремонт выхлопной системы | 18,7 | 28,4 | 35,2 | 49,1 | 67,8 |
| 08014001 | Ремонт верхнего закрытия | - | - | - | 16,9 | 25,8 |
| 08014101 | Ремонт привода нагнетателя | - | - | - | - | 63,0 |
| 08014201 | Ремонт привода насосов охлаждения | 9,5 | 19,1 | 26,7 | 26,7 | 33,0 |
| 08014301 | Ремонт привода насосов масла | 7,6 | 15,0 | 26,7 | 26,7 | 14,3 |
| 08014401 | Ремонт главной передачи | - | - | - | - | 75,3 |
| 08014501 | Ремонт привода регулятора скорости (оборотов) | 1,9 | 1,9 | 10,4 | 10,4 | 14,3 |
| 08014601 | Ремонт привода воздухораспределителя | - | - | 5,4 | 5,4 | 9,3 |
| 08014701 | Ремонт привода тахометра | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 4,8 |
| 08014801 | Ремонт валоповоротного устройства | - | - | - | 3,7 | 37,4 |
| 08014901 | Замена топливного насоса высокого давления | 7,5 | 10,1 | 4,5 | 4,5 | 6,8 |
| 08015001 | Замена дизеля | 482,1 | 781,1 | 812,4 | 974,9 | 1452,7 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 08015101 | Замена дизеля типа 6ЧН 25/34 на дизель типа 6ЧН 36/45 (Г-66) | 991,9 |
| 08015201 | Замена дизеля типа 6ЧН 25/34 или дизеля типа 6ЧН 36/45 (Г-66) на дизель 6ЧН 36/45 (Г-72, Г-73) | 1162,9 |

Примечание:

При выполнении монтажа и демонтажа дизелей разными организациями к трудоемкости позиций 0801500101(801500105 применяются коэффициенты:

- при демонтаже К = 0,25;

- при монтаже К = 0,75,

а к трудоемкости позиций 0801510101, 0801520101 коэффициенты:

- при демонтаже К = 0,15;

- при монтаже К = 0,85.

09 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, СДАЧА В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ НА ПЕРЕДВИЖНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ, ЭЛЕКТРОАГРЕГАТАХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ С ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Производится в соответствии с "Инструкцией по проведению пусконаладочных и регламентных работ на передвижных, газотурбинных электростанциях, электроагрегатах и передвижных электростанциях с двигателями внутреннего сгорания", утвержденной ПО "Союзтрансэнерго" 20.06.88 г.

0901 Пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию передвижных газотурбинных электростанций

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект при мощности станции, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 12,0 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 09010101 | Пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию тепломеханического оборудования | 1040,2 | 1337,8 | 2558,2 | 2981,9 |
| 09010102 | Пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию электрооборудования | 833,3 | 1040,2 | 1787,7 | 2033,2 |

0902 Пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию электроагрегатов и передвижных электростанций с двигателями внутреннего сгорания

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности, КВт |
| --- | --- |
|  | свыше 0,5 до 8 | свыше 8 до 16 | свыше 16 до 30 | свыше 30 до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 3150 | свыше 3150 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 09020101 | 17,7 | 49,8 | 108,3 | 190,0 | 282,5 | 426,3 | 1153,3 | 1005,5 | 1117,5 |

Примечание:

В трудоемкости подраздела 0902 учтены пусконаладочные работы для всех типов электроагрегатов и передвижных электростанций с 1-й или 2-й степенью автоматизации. Для электроагрегатов и передвижных электростанций с 3-й и 4-й степенью автоматизации к трудоемкости подраздела 0902 применяется дополнительно трудоемкость части 8.

0903 Регламентные работы на передвижных газотурбинных электростанциях

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Периодичность проведения регламентных работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку (комплект) при мощности электростанции, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2,5 | 4,0 | 12,0 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 09030101 | через 100 часов работы | 141,3 | - | - |
| 09030201 | через 500 часов работы | 194,5 | - | - |
| 09030301 | через 1000 часов работы | 526,4 | - | - |
| 09030401 | через 1500 часов работы | - | 157,2 | 172,9 |
| 09030501 | через 3000 часов работы | - | 233,8 | 273,1 |
| 09030601 | 1 раз в год | 1152,9 | 412,6 | 490,9 |

0904 Регламентные работы на электроагрегатах и передвижных электростанциях с двигателями внутреннего сгорания

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при мощности, КВт |
| --- | --- |
|  | свыше 0,5 до 8 | свыше 8 до 16 | свыше 16 до 30 | свыше 30 до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 3150 | свыше 3150 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 09040101 | 10,6 | 31,2 | 63,9 | 115,5 | 165,3 | 261,2 | 472,5 | 621,8 | 693,0 |

10 ПЕРЕДВИЖНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ПАРОТУРБИННЫЕ ЭНЕРГОПОЕЗДА

1001 Ремонт передвижных котельных установок и паротурбинных энергопоездов

Средний разряд работ – 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку (комплект) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 10010101 | Ремонт крыш котла | 108,6 |
| 10010201 | Ремонт люка кабины машиниста | 134,0 |
| 10010301 | Замена кабельных каналов | 20,6 |
| 10010401 | Ремонт шахты пароперегревателя | 38,3 |
| 10010501 | Ремонт шахты экономайзера | 38,3 |
| 10010601 | Ремонт шахты воздухоподогревателя | 38,3 |
| 10010701 | Ремонт вентилятора со снятием его | 79,0 |
| 10010801 | Ремонт вентилятора без снятия его | 57,8 |
| 10010901 | Ремонт редукционно-охладительной установки | 153,0 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при количестве заменяемых планок. % |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 30 | свыше 30 до 50 | свыше 50 до 75 | свыше 75 до 100 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 10011001 | Восстановление секции оросительной системы с заменой деревянных планок | 148,2 | 220,3 | 359,9 | 401,0 |

1002 Модернизация котловагонов передвижных котельных и паротурбинных энергопоездов

Демонтаж колосниковой решетки, забрасывателей, системы возврата уноса. Врезка отборов в барабане, кабине машиниста. Установка пробоотборника, бака химочищенной воды. Установка фронта котла с регистрами. Демеркуризация и консервация оборудования.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Цель модернизации | Трудоемкость в чел.-ч на котловагон |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 10020101 | Перевод с твердого на жидкое топливо | 497,9 |

11 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВОЗОВ, ИХ АГРЕГАТОВ И УЗЛОВ

1101 Капитальный ремонт тепловозов

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование работ | Тип, марка оборудования | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 11010101 | Капитальный ремонт тепловоза | ТГМ1, ТГМ23А, ТГМ23Б | 2817,9 |
| 11010201 | Капитальный ремонт тепловоза | ТГМ3, ТГМ3А, ТГМ3Б | 3110,9 |
| 11010301 | Капитальный ремонт тепловоза | ТГМ4, ТГМ4А | 3801,7 |
| 11010401 | Капитальный ремонт тепловоза | ТГМ6, ТГМ6А | 5117,0 |
| 11010501 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта дизеля или с заменой на новый | ТГМ1, ТГМ23А, ТГМ23Б | 2564,5 |
| 11010601 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта дизеля или с заменой на новый | ТГМ3, ТГМ3А, ТГМ3Б | 2722,7 |
| 11010701 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта дизеля или с заменой на новый | ТГМ4, ТГМ4А | 3208,5 |
| 11010801 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта дизеля или с заменой на новый | ТГМ6, ТТМ6А | 3981,2 |
| 11010901 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта гидропередачи или с заменой на новую | ТГМ1,ТГМ23А, ТГМ23Б | 2448,6 |
| 11011001 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта гидропередачи или с заменой на новую | ТГМ3, ТГМ3А, ТГМ3Б | 2741,7 |
| 11011101 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта гидропередачи или с заменой на новую | ТГМ4, ТГМ4А | 3432,5 |
| 11011201 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта гидропередачи или с заменой на новую | ТГМ6, ТГМ6А | 4564,4 |
| 11011301 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта дизеля и гидропередачи или с заменой на новые | ТГМ1, ТГМ23А, ТГМ23Б | 2195,3 |
| 11011401 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта дизеля и гидропередачи или с заменой на новые | ТГМ3, ТГМ3А, ТГМ3Б | 2353,4 |
| 31011501 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта дизеля и гидропередачи или с заменой на новые | ТГМ4, ТГМ4А | 2838,4 |
| 11011601 | Капитальный ремонт тепловоза без ремонта дизеля и гидропередачи или с заменой на новые | ТГМ6, ТГМ6А | 3421,7 |

1102 Капитальный ремонт агрегатов и узлов тепловозов

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Тип тепловоза | Тип агрегата (узла) | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 11020101 | Капитальный ремонт дизеля | ТГМ4, ТГМ4А | 6ЧН 21/21 (211Д-1; 211Д-2) | 593,2 |
| 11020201 | Капитальный ремонт дизеля | ТГМ3, ТГМ3А, ТГМ3Б | 12ЧН 18/20, М753 | 388,3 |
| 11020301 | Капитальный ремонт дизеля | ТГМ6, ТГМ6А | 8ЧН 26/26 (3А-6Д49) | 1135,8 |
| 11020401 | Капитальный ремонт дизеля | ТГМ1, ТГМ23А, ТГМ23Б | 12ЧН 15/18 (1012Н-500М) | 253,4 |
| 11020501 | Капитальный ремонт гидропередачи | ТГМ6, ТГМ6А | УГП 1200/212ПР | 552,5 |
| 11020601 | Капитальный ремонт гидропередачи | ТГМ1, ТГМ23А, ТГМ23Б | УГП 350-500 всех модификаций | 369,2 |
| 11020701 | Капитальный ремонт гидропередачи | ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ3, ТГМ3А, ТГМ3Б | УГП 750/202ПР-1, УГП 750/202ПР-2, УГП 750/212ПР | 369,2 |
| 11020801 | Капитальный ремонт компрессора | ТГМ1 | ПК-1, 75М, Э500 | 40,1 |
| 11020901 | Капитальный ремонт компрессора | ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ6, ТГМ6А, ТГМ23А, ТГМ23Б | ПК-35М, ВВ-1,5/9 | 59,4 |
| 11021001 | Капитальный ремонт компрессора | ТГМ3, ТГМ3А, ТГМ3Б | ВП-3,5/9 | 124,8 |
| 11021101 | Капитальный ремонт компрессора | ТГМ6, ТГМ6А | ПК-5,25 | 83,2 |
| 11021201 | Капитальный ремонт тепловозной тележки | ТГМ3, ТГМ3А, ТГМ3Б, ТГМ4, ТГМ4А, ТГМ6, ТГМ6А |  | 307,9 |
| 11021301 | Капитальный ремонт колесной пары | ТГМ1, ТГМ3, ТГМ3А, ТГМ3Б, ТГМ4, ТГМ1А, ТГМ6, ТГМ6А |  | 44,1 |

1103 Прочие работы, выполняемые при ремонте тепловоза

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку (комплект) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 11030101 | Изготовление печки | 14,7 |
| 11030201 | Изготовление путеочистителя | 21,7 |
| 11030301 | Изготовление поручня | 14,0 |
| 11030401 | Изготовление лестницы | 3,6 |
| 11030501 | Изготовление подставок для крепления тепловозов на железнодорожной платформе после ремонта | 67,3 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общее положение

01 Ремонт газотурбинных электростанций мощностью 2,5(5 МВт (без электрооборудования)

02 Ремонт электрооборудования газотурбинных электростанций мощностью 2,5 МВт

03 Ремонт газотурбинной установки мощностью 4, 12 МВт (без электрооборудования)

04 Ремонт общестанционных систем газотурбинных электростанций

05 Ремонт вспомогательного энергетического оборудования передвижных газотурбинных электростанций мощностью 4 и 12 МВт

06 Ремонт электрооборудования газотурбинных установок мощностью 4, 12 МВт и плавучей электростанции типа "Северное сияние"

07 Ремонт передвижных дизельных электростанций

08 Ремонт и замена стационарных дизелей

09 Пусконаладочные работы, сдача в промышленную эксплуатацию и регламентные работы на передвижных газотурбинных электростанциях, электроагрегатах и передвижных электростанциях с двигателями внутреннего сгорания

10 Передвижные котельные установки и паротурбинные энергопоезда

11 Капитальный ремонт тепловозов, их агрегатов и узлов