ТРУДОЕМКОСТЬ

К «БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ»

ЧАСТЬ 16

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ СРЕДСТВ ГАЗООЧИСТКИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

| РАЗРАБОТАНО | Открытым акционерным обществом «Центральное конструкторское бюро Энергоремонт», |
| --- | --- |
|  | Обществом с ограниченной ответственностью «Техно Конструкция» |
| ИСПОЛНИТЕЛИ | Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО «ЦКБ Энергоремонт») |
|  | В.И. Николаев, П.А. Головлев, Г.Н. Дубинский, Б.И. Моисеенко, Л.А. Гуминская (ООО «Техно Конструкция») |
| СОГЛАСОВАНО | Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта ОАО РАО «ЕЭС России» Начальник А.А. Романов |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Трудоемкость таблиц 010101-010104, 010201-010204, 010301-010304, 010401-010404, 010501-010504, 010601-010604 установлена на поузловой ремонт. При производстве работ по ремонту агрегата в целом применяется коэффициент К = 0,7.

2. К трудоемкости на замену отдельных узлов оборудования применяются следующие коэффициенты:

- на демонтаж - К = 0,4;

- на монтаж - К = 0,6.

01 РЕМОНТ УЗЛОВ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ

0101 Корпуса электрофильтров

Осмотр, дефектация. Устранение неплотностей корпуса, ремонт люков, лестниц и площадок внутри корпуса, изоляторных коробок, заземляющих устройств (без ремонта устройств эвакуации золы). Испытание на плотность.

010101 Ремонт корпусов горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПДГ и ПГДС с активной длиной поля до 2,51 м и высотой осадительного электрода до 7,5 м

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01010101 | До 35 | — | — | 382,7 | 509,7 |
| 01010102 | Свыше 35 до 55 | 182,3 | 341,3 | 548,0 | 729,2 |
| 01010103 | Свыше 55 | — | — | 558,9 | 741,3 |

010102 Ремонт корпусов горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПДГ и ПГДС с активной длиной поля свыше 2,51 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01010201 | До 88 | — | — | 595,5 | 786,4 |
| 01010202 | Свыше 88 до 177 | — | — | 1 197,4 | 1 594,7 |
| 01010203 | Свыше 177 | — | — | 1 789,5 | 2 383,9 |

010103 Ремонт корпусов горизонтальных электрофильтров типа ЭГА с активной длиной поля свыше 2,56 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01010301 | До 97,4 | — | — | 779,5 | 1 039,2 |
| 01010302 | Свыше 97,4 до 181,7 | — | — | 1 073,3 | 1 429,9 |
| 01010303 | Свыше 181,7 | — | — | 1 637,2 | 2 179,4 |

010104 Ремонт корпусов вертикальных электрофильтров типа УВ (ДВП) с активной длиной поля до 7,5 м

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01010401 | До 10 | — | 165,9 | 248,1 | 329,9 |
| 01010402 | Свыше 10 до 16 | 131,5 | 266,4 | — | — |
| 01010403 | Свыше 16 до 20 | — | 268,1 | 401,2 | 533,6 |
| 01010404 | Свыше 20 | 157,1 | 313,8 | 515,6 | 624,9 |

010105 Ремонт люка обслуживания

Средний разряд работ - 4,1

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010501 | Ремонт люка обслуживания | 4,0 |

010106 Ремонт устройства эвакуации золы из бункера электрофильтра

Средний разряд работ - 3,9

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010601 | Ремонт устройства эвакуации золы из бункера электрофильтра. Осмотр, дефектация, устранение дефектов (гидрозатвора, сопла, золоспускной трубы, вентиля, трубопровода, перекрытия каналов) | 37,3 |

010107 Ремонт изоляторной коробки с заземляющим устройством

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010701 | Ремонт изоляторной коробки с заземляющим устройством | 9,6 |

010108 Ремонт участков корпуса электрофильтра наложением заплат

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Толщина стенки, мм | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010801 | До 4 | 196,3 |
| 01010802 | Свыше 4 до 5 | 157,0 |
| 01010803 | Свыше 5 | 125,7 |

010109 Ремонт металлоконструкции газоочистной установки

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010901 | Ремонт металлоконструкций газоочистной установки (балок, стоек, колонн, ригелей, лестниц, площадок и других металлоконструкций) | 59,7 |

010110 Устранение неплотностей корпуса золоуловителя электросваркой

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на погонный метр шва |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01011001 | Устранение неплотностей корпуса золоуловителя электросваркой | 0,57 |

010111 Замена люка обслуживания

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01011101 | Замена люка обслуживания | 7,7 |

010112 Замена элементов корпусов электрофильтров (стоек, балок, изоляторных коробок, ригелей и других металлоконструкций), конфузоров и диффузоров

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Масса элемента, т | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01011201 | До 0,2 | 40,7 |
| 01011202 | Свыше 0,2 до 0,5 | 20,2 |
| 01011203 | Свыше 0,5 | 18,4 |

010113 Изготовление элементов корпуса электрофильтров (балок, стоек, изоляторных коробок, ригелей и других металлоконструкций), конфузоров и диффузоров

Средний разряд работ - 4,1

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01011301 | До 0,2 | 118,8 |
| 01011302 | Свыше 0,2 до 0,5 | 94,1 |
| 01011303 | Свыше 0,5 | 62,0 |

010114 Изготовление (сборка) корпуса и металлоконструкций электрофильтров из готовых блоков

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01011401 | Изготовление (сборка) корпуса электрофильтра, бункеров, балок, стоек, ригелей, стенок, крыши, диффузоров, конфузоров, изоляторных коробок и других металлоконструкций из готовых блоков | 42,5 |

010115 Изготовление и установка проволочных крючьев для нанесения футеровки и теплоизоляции на горизонтальные металлические поверхности

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01011501 | Изготовление и установка проволочных крючьев для нанесения футеровки и теплоизоляции на горизонтальные металлические поверхности | 0,77 |

010116 Изготовление и установка проволочных крючьев для нанесения футеровки и теплоизоляции на вертикальные металлические поверхности

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01011601 | Изготовление и установка проволочных крючьев для нанесения футеровки и теплоизоляции на вертикальные металлические поверхности | 0,95 |
| Примечание. Трудоемкость позиций 0101060101, 0101150101, 0101160101 может применяться дополнительно к трудоемкости на ремонт корпусов электрофильтров (таблицы 010101-010104). |

0102 Газораспределительные устройства.

Осмотр, дефектация. Устранение дефектов

010201 Ремонт газораспределительных устройств горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПГД и ПГДС с активной длиной поля до 2,51 м и высотой осадительного электрода до 7,5 м

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01020101 | До 35 | — | — | 73,5 | 73,5 |
| 01020102 | Свыше 35 до 55 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |
| 01020103 | Свыше 55 | — | — | 112,4 | 112,4 |

010202 Ремонт газораспределительных устройств горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПГД и ПГДС с активной длиной поля свыше 2,51 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01020201 | До 88 | — | — | 117,7 | 117,7 |
| 01020202 | Свыше 88 до 177 | — | — | 223,9 | 223,9 |
| 01020203 | Свыше 177 | — | — | 328,3 | 328,3 |

010203 Ремонт газораспределительных устройств горизонтальных электрофильтров типа ЭГА с активной длиной поля свыше 2,56 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01020301 | До 97,4 | — | — | 101,3 | 101,3 |
| 01020302 | Свыше 97,4 до 181,7 | — | — | 138,5 | 138,5 |
| 01020303 | Свыше 181,7 | — | — | 212,0 | 212,0 |

010204 Ремонт газораспределительных устройств вертикальных электрофильтров типа УВ (ДВП) с активной длиной поля до 7,5 м

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01020401 | До 10 | — | 100,5 | 150,4 | 201,7 |
| 01020402 | Свыше 10 до 16 | 69,9 | 138,5 | — | — |
| 01020403 | Свыше 16 до 20 | — | 162,3 | 243,4 | 324,4 |
| 01020404 | Свыше 20 | 95,2 | 189,2 | 283,3 | 377,7 |

010205 Ремонт элемента газораспределительной решетки

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01020501 | Ремонт элемента газораспределительной решетки | 2,2 |

010206 Ремонт балки газораспределительной решетки

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01020601 | Ремонт балки газораспределительной решетки | 3,4 |

010207 Замена элемента газораспределительной решетки

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01020701 | Замена элемента газораспределительной решетки | 1,7 |

010208 Замена балки газораспределительной решетки

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01020801 | Замена балки газораспределительной решетки | 9,1 |

010209 Замена газораспределительной решетки

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01020901 | Замена газораспределительной решетки | 23,9 |

010210 Изготовление газораспределительной решетки

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01021001 | Изготовление газораспределительной решетки | 18,5 |

Примечание. Трудоемкость позиций 0102050101, 0102060101 не применяется дополнительно к трудоемкости ремонта газораспределительных устройств (таблицы 010201-010204).

0103 Системы осадительных электродов

Осмотр, дефектация. Ремонт элементов осадительных электродов (до 10 %), балок (до 15 %), наковален (до 25 %). Центровка, регулировка, испытания.

010301 Ремонт систем осадительных электродов горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПГД и ПГДС с активной длиной поля до 2,51 м и высотой осадительного электрода до 7,5 м

Средний разряд работ - 4,0

| № позиция | Площадь активного сечения электрофильтра, м | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030101 | До 35 | 119,2 | 235,2 | 352,9 | 472,7 |
| 01030102 | Свыше 35 до 55 | 160,0 | 317,8 | 475,5 | 632,4 |
| 01030103 | Свыше 55 | 176,6 | 351,8 | 525,5 | 702,1 |

010302 Ремонт систем осадительных электродов горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПГД и ПГДС с активной длиной поля свыше 2,51 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030201 | До 88 | 191,2 | 378,1 | 568,1 | 751,6 |
| 01030202 | Свыше 88 до 177 | 363,8 | 722,4 | 1 077,7 | 1 445,5 |
| 01030203 | Свыше 177 | 512,4 | 1 024,8 | 1 530,0 | 2 045,9 |

010303 Ремонт систем осадительных электродов горизонтальных электрофильтров типа ЭГА с активной длиной поля свыше 2,56 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030301 | До 97,4 | 206,6 | 406,9 | 613,3 | 820,7 |
| 01030302 | Свыше 97,4 до 181,7 | 288,3 | 571,6 | 857,9 | 1 133,7 |
| 01030303 | Свыше 181,7 | 441,2 | 878,2 | 1 308,3 | 1 751,5 |

010304 Ремонт систем осадительных электродов вертикальных электрофильтров типа УВ (ДВП) с активной длиной поля до 7,5 м

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, мг | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве секций |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01030401 | До 10 | 100,3 | 195,8 | 292,4 | 390,4 |
| 01030402 | Свыше 10 до 16 | 136,9 | 271,8 | 404,7 | 541,5 |
| 01030403 | Свыше 16 до 20 | 159,5 | 315,2 | 473,2 | 628,7 |
| 01030404 | Свыше 20 | 186,6 | 370,9 | 557,3 | 743,3 |

010305 Ремонт элемента осадительного электрода

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030501 | Ремонт элемента осадительного электрода | 4,4 |

010306 Ремонт осадительных электродов

Средний разряд работ - 4,3

| № позиции | Масса осадительного электрода, т | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030601 | До 0,7 | 7,4 |
| 01030602 | Свыше 0,7 | 7,8 |

010307 Замена осадительных электродов

Средний разряд работ - 4,3

| № позиции | Масса осадительного электрода, т | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030701 | До 0,7 | 8,9 |
| 01030702 | Свыше 0,7 | 10,3 |

010308 Замена комплектов осадительных и коронирующих электродов

Средний разряд работ - 4,3

| № позиции | Масса комплектов осадительного и коронирующего электродов, т | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030801 | До 1,0 | 8,2 |
| 01030802 | Свыше 1,0 | 9,0 |

010309 Изготовление осадительных электродов

Средний разряд работ - 4,3

| № позиции | Масса осадительного электрода, т | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030901 | До 0,7 | 6,6 |
| 01030902 | Свыше 0,7 | 7,4 |

010310 Замена пальца крепления элементов осадительных электродов

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01031001 | Замена пальца крепления элементов осадительного электрода | 0,88 |

010311 Замена элемента осадительного электрода

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01031101 | Замена элемента осадительного электрода | 3,1 |

010312 Замена балки встряхивания осадительного электрода

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01031201 | Замена балки встряхивания осадительного электрода | 3,7 |

010313 Замена наковальни балки встряхивания осадительного электрода

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01031301 | Замена наковальни балки встряхивания осадительного электрода | 1,0 |

010314 Замена дистанционирующей гребенки

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01031401 | Замена дистанционирующей гребенки | 0,88 |

010315 Устранение смещений осадительного электрода центровкой

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01031501 | Устранение смещений осадительного электрода центровкой | 0,99 |

010316 Устранение смещений системы осадительных и коронирующих электродов поля (секции) электрофильтра центровкой

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество технологических комплектов электродов, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на поле (секцию) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01031601 | До 20 | 35,1 |
| 01031602 | Свыше 20 до 40 | 69,9 |
| 01031603 | Свыше 40 до 60 | 104,7 |
| 01031604 | Свыше 60 | 139,8 |

Примечание. Трудоемкость позиций 0103050101, 0103060101-0103060201, 0103150101, 0103160101-0103160401 не применяется дополнительно к трудоемкости ремонта систем осадительных электродов (таблицы 010301-010304).

0104 Системы коронирующих электродов

Осмотр, дефектация. Ремонт рам подвеса (до 25 %), рам коронирующих электродов (до 25 %), наковален (до 15 %). Центровка, регулировка, испытания.

010401 Ремонт систем коронирующих электродов горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПГД и ПГДС с активной длиной поля до 2,51 м и высотой осадительного электрода до 7,5 м

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040101 | До 35 | 262,6 | 522,7 | 780,2 | 1 043,9 |
| 01040102 | Свыше 35 до 55 | 358,1 | 708,2 | 1 068,8 | 1 424,9 |
| 01040103 | Свыше 55 | 396,1 | 786,7 | 1 184,0 | 1 578,1 |

010402 Ремонт систем коронирующих электродов горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПГД и ПГДС с активной длиной поля свыше 2,51 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040201 | До 88 | 433,0 | 861,6 | 1 288,3 | 1 722,7 |
| 01040202 | Свыше 88 до 177 | 824,5 | 1 646,4 | 2 466,5 | 3 286,4 |
| 01040203 | Свыше 177 | 1 212,3 | 2 415,4 | 3 617,3 | 4 815,6 |

010403 Ремонт систем коронирующих электродов горизонтальных электрофильтров типа ЭГА с активной длиной поля свыше 2,36 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040301 | До 97,4 | 512,7 | 1 019,6 | 1 528,0 | 2 036,2 |
| 01040302 | Свыше 97,4 до 181,7 | 714,7 | 1 423,2 | 2 135,3 | 2 845,8 |
| 01040303 | Свыше 181,7 | 1 090,0 | 2 180,8 | 3 268,4 | 4 351,2 |

010404 Ремонт систем коронирующих электродов вертикальных электрофильтров типа УВ (ДВП) с активной длиной поля до 7,5 м

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01040401 | До 10 | 169,7 | 335,5 | 448,6 | 667,0 |
| 01040402 | Свыше 10 до 16 | 234,9 | 466,7 | 699,0 | 933,9 |
| 01040403 | Свыше 16 до 20 | 274,3 | 542,1 | 816,2 | 1 088,5 |
| 01040404 | Свыше 20 | 321,2 | 638,1 | 956,5 | 1 277,7 |

010405 Восстановление электрических характеристик поля электрофильтра

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на поле (секцию) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01040501 | Восстановление электрических характеристик поля электрофильтра | 20,6 |

010406 Ремонт коронирующих электродов

Средний разряд работ - 4,3

| № позиции | Масса коронирующего электрода, т | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01040601 | До 0,2 | 10,7 |
| 01040602 | Свыше 0,2 | 14,2 |

010407 Ремонт рамы подвеса коронирующих электродов

Средний разряд работ - 4,3

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01040701 | Ремонт рамы подвеса коронирующих электродов | 52,5 |

010408 Замена коронирующих электродов

Средний разряд работ - 4,3

| № позиции | Масса коронирующего электрода, т | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01040801 | До 0,2 | 8,8 |
| 01040802 | Свыше 0,2 | 11,5 |

010409 Замена рамы подвеса коронирующих электродов в сборе

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01040901 | Замена рамы подвеса коронирующих электродов в сборе | 59,3 |

010410 Замена рамы подвеса коронирующих электродов поэлементно

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01041001 | Замена рамы подвеса коронирующих электродов поэлементно | 148,2 |

010411 Замена наковальни коронирующего электрода

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01041101 | Замена наковальни коронирующего электрода | 1,4 |

010412 Устранение смещений коронирующего электрода центровкой

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01041201 | Устранение смещений коронирующего электрода центровкой | 3,4 |

010413 Замена ленточно-игольчатых элементов коронирующих электродов

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 элементов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01041301 | Замена ленточно-игольчатых элементов коронирующих электродов | 14,5 |

010414 Устранение прогиба ослабевших ленточно-игольчатых элементов коронирующих электродов

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на 10 элементов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01041401 | Устранение прогиба ослабевших ленточно-игольчатых элементов коронирующих электродов | 2,1 |

010415 Изготовление коронирующих электродов

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Масса коронирующего электрода, т | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01041501 | До 0,2 | 7,8 |
| 01041502 | Свыше 0,2 | 11,0 |

010416 Изготовление рамы подвеса коронирующих электродов

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01041601 | Изготовление рамы подвеса коронирующих электродов с установкой кронштейнов и механизмов встряхивания | 47,9 |
| 01041602 | Изготовление рамы подвеса коронирующих электродов с установкой кронштейнов | 24,7 |

Примечание. Трудоемкость позиций 0104050101, 0104060101-0104060201, 0104070101, 0104120101, 0104140101 не применяется дополнительно к трудоемкости ремонта систем коронирующих электродов (таблицы 010401-010404).

0105 Системы встряхивания осадительных электродов

Осмотр, дефектация. Ремонт мотор-редукторов, входных валов, цепей, звездочек, соединительных муфт, блоков встряхивания (до 25 %), молотков (до 20 %), втулок (до 20 %), штоков (до 20 %). Центровка, регулировка, испытания.

010501 Ремонт систем встряхивания осадительных электродов, горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПГД и ПГДС с активной длиной поля до 2,51 м и высотой осадительного электрода до 7,5 м

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050101 | До 35 | 101,6 | 201,2 | 302,5 | 402,9 |
| 01050102 | Свыше 35 до 55 | 137,6 | 274,2 | 499,1 | 548,6 |
| 01050103 | Свыше 55 | 155,1 | 309,1 | 462,9 | 616,3 |

010502 Ремонт систем встряхивания осадительных электродов горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПГД и ПГДС с активной длиной поля свыше 2,51 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050201 | До 88 | 162,9 | 327,2 | 488,7 | 653,2 |
| 01050202 | Свыше 88 до 177 | 314,1 | 624,9 | 936,0 | 1 247,0 |
| 01050203 | Свыше 177 | 460,9 | 915,4 | 1 370,8 | 1 824,8 |

010503 Ремонт систем встряхивания осадительных электродов горизонтальных электрофильтров типа ЭГА с активной длиной поля свыше 2,56 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050301 | До 97,4 | 194,8 | 389,0 | 581,9 | 777,0 |
| 01050302 | Свыше 97,4 до 181,7 | 268,6 | 533,9 | 801,4 | 1 067,5 |
| 01050303 | Свыше 181,7 | 411,8 | 818,9 | 1 226,5 | 1 631,6 |

010504 Ремонт систем встряхивания осадительных электродов вертикальных электрофильтров типа УВ (ДВП) с активной длиной поля до 7,5 м

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве секций |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050401 | До 10 | 84,9 | 168,2 | 84,6 | 334,9 |
| 01050402 | Свыше 10 до 16 | 117,1 | 233,1 | 348,8 | 465,1 |
| 01050403 | Свыше 16 до 20 | 136,5 | 271,7 | 406,8 | 542,5 |
| 01050404 | Свыше 20 | 160,1 | 318,6 | 477,5 | 635,5 |

010505 Ремонт элементов регулирования систем встряхивания осадительных и коронирующих электродов горизонтальных электрофильтров с изменением характеристики встряхивания

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050501 | До 175 | 170,9 | 342,7 | 488,9 | 669,3 |
| 01050502 | Свыше 175 | 328,6 | 623,8 | 905,2 | 1 249,0 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве секций |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050503 | Ремонт элементов регулирования системы встряхивания осадительных и коронирующих электродов вертикальных электрофильтров с изменением характеристики встряхивания | 127,2 | 250,9 | 370,4 | 470,1 |

| № позиции | Наименование работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на механизм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01050504 | Ремонт привода механизма встряхивания осадительных электродов | 4,0 | 23,4 |
| 01050505 | Ремонт редуктора привода механизма встряхивания осадительных электродов, коронирующих электродов, газораспределительной решетки | 4,5 | 14,1 |
| 01050506 | Замена масла в редукторе привода механизма встряхивания осадительных электродов | 3,5 | 0,61 |
| 01050507 | Ремонт входного вала механизма встряхивания осадительных электродов | 3,8 | 4,1 |
| 01050508 | Смазка входных валов и цепей механизма встряхивания осадительных электродов | 3,5 | 0,46 |
| 01050509 | Ремонт блока встряхивания осадительных электродов | 4,0 | 5,2 |
| 01050510 | Ремонт молотка системы встряхивания осадительных электродов | 4,0 | 1,9 |
| 01050511 | Ремонт элемента привода механизма встряхивания осадительных электродов, коронирующих электродов, газораспределительной решетки | 3,5 | 0,69 |
| 01050512 | Замена блока встряхивания осадительных электродов | 4,0 | 16,0 |
| 01050513 | Замена пылевого подшипника вала встряхивания осадительных электродов | 4,5 | 0,80 |
| 01050514 | Замена молотка системы встряхивания осадительных электродов | 3,4 | 0,70 |
| 01050515 | Замена входного вала механизма встряхивания осадительных электродов | 4,5 | 5,9 |
| 01050516 | Замена редуктора привода механизма встряхивания осадительных электродов, коронирующих электродов, газораспределительной решетки | 4,8 | 10,1 |
| 01050517 | Замена вала с кулачковыми устройствами механизмов встряхивания осадительных и коронирующих электродов | 4,1 | 6,1 |

Примечания:

1. Трудоемкость позиций 0105050401, 0105050501, 0105050701, 0105050901, 0105051001, 0105051101 не применяется дополнительно к трудоемкости ремонта систем встряхивания осадительных электродов (таблицы 010501-010504).

2. Трудоемкость позиции 0105050601 не применяется дополнительно к трудоемкости позиций 0105050501 и 0105051601.

3. Трудоемкость позиции 0105050801 не применяется дополнительно к трудоемкости позиций 0105050701 и 0105051501.

0106 Системы встряхивания коронирующих электродов

Осмотр, дефектация. Ремонт мотор-редукторов, конических редукторов, соединительных муфт, валов-изоляторов, промежуточных валов (до 50 %), втулок (до 20 %), блоков встряхивания (до 25 %), штоков (до 20 %), молотков (до 20 %). Регулировка. Испытания.

010601 Ремонт систем встряхивания коронирующих электродов горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПГД и ПГДС с активной длиной поля до 2,51 м и высотой осадительного электрода до 7,5 м

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01060101 | До 35 | 88,5 | 175,4 | 260,8 | 349,5 |
| 01060102 | Свыше 35 до 55 | 119,1 | 238,7 | 357,8 | 478,1 |
| 01060103 | Свыше 55 | 135,0 | 267,8 | 402,5 | 537,4 |

010602 Ремонт систем встряхивания коронирующих электродов горизонтальных электрофильтров типа УГ, ПГД и ПГДС с активной длиной поля свыше 2,51 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01060201 | До 88 | 142,3 | 284,0 | 425,7 | 565,9 |
| 01060202 | Свыше 88 до 177 | 272,7 | 543,6 | 812,3 | 1 078,9 |
| 01060203 | Свыше 177 | 398,5 | 796,7 | 1 193,1 | 1 593,1 |

010603 Ремонт систем встряхивания коронирующих электродов горизонтальных электрофильтров типа ЭГА с активной длиной поля свыше 2,56 м и высотой осадительного электрода свыше 7,5 м

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве полей |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01060301 | До 97,4 | 166,5 | 330,2 | 494,9 | 655,3 |
| 01060302 | Свыше 97,4 до 181,7 | 228,6 | 445,5 | 680,1 | 906,9 |
| 01060303 | Свыше 181,7 | 350,1 | 696,9 | 1 043,1 | 1 392,0 |

010604 Ремонт систем встряхивания коронирующих электродов вертикальных электрофильтров типа УВ (ДВП) с активной длиной поля до 7,5 м

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр при количестве секций |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01060401 | До 10 | 135,6 | 265,7 | 398,8 | 531,6 |
| 01060402 | Свыше 10 до 16 | 185,2 | 368,8 | 553,0 | 737,6 |
| 01060403 | Свыше 16 до 20 | 215,5 | 431,2 | 646,1 | 859,7 |
| 01060404 | Свыше 20 | 252,8 | 505,0 | 756,3 | 1 008,2 |

010605 Ремонт элементов систем встряхивания коронирующих электродов

| № позиции | Наименование работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01060501 | Ремонт привода механизма встряхивания коронирующих электродов | 4,2 | 31,1 |
| 01060502 | Ремонт конического редуктора системы встряхивания коронирующих электродов | 4,0 | 2,0 |
| 01060503 | Ремонт блока встряхивания коронирующих электродов | 4,2 | 6,1 |
| 01060504 | Ремонт молотка системы встряхивания коронирующих электродов | 4,0 | 1,6 |
| 01060505 | Замена блока встряхивания коронирующих электродов | 4,4 | 21,3 |
| 01060506 | Замена молотка системы встряхивания коронирующих электродов | 3,5 | 0,48 |
| 01060507 | Замена вала-изолятора механизма встряхивания коронирующих электродов | 4,0 | 0,82 |
| 01060508 | Замена вертикального вала механизма встряхивания коронирующих электродов | 4,1 | 2,2 |
| 01060509 | Замена пальцев большой и малой пальцевых шестерен механизма встряхивания коронирующих электродов | 3,5 | 2,1 |

Примечания:

1. В трудоемкости таблиц 010501-010504, 010601-010604 учтены работы по ремонту элементов регулирования систем встряхивания осадительных и коронирующих электродов горизонтальных и вертикальных электрофильтров без изменения характеристик встряхивания.

При ремонте систем встряхивания электродов с изменением характеристик встряхивания применяется дополнительно трудоемкость позиций 0105050101-0105050204, 0105050301-0105050304.

2. Трудоемкость позиций 0106050101, 0106050201, 0106050301, 0106050401 не применяется дополнительно к трудоемкости ремонта систем встряхивания коронирующих электродов (таблицы 010601-010604).

02 РЕМОНТ УЗЛОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ

0201 Подготовительно-заключительные работы для включения электрофильтров

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010101 | Разборочно-сборочные работы на электрофильтре. Разборка схемы электрических соединений, снятие защитного покрытия кабельных каналов. Сборка схемы электрических соединений, восстановление покрытия кабельных каналов. Подготовка к подаче напряжения. | 46,6 |

0202 Ремонт элементов электротехнического оборудования электрофильтров

| № позиции | Содержание работ | Тип агрегата питания | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на агрегат при номинальном токе, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до 400 | свыше 400 до 1000 | свыше 1000 |
|  |  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 02020101 | Ремонт агрегата питания без замены защитного и токоограничивающего реакторов, тиристоров и высоковольтного выпрямителя | АТФ, АТПОМ, АИФ, АУФ, АФАС, АРС | 4,2 | 48,0 | 52,4 | 56,9 |
| 02020102 | Ремонт агрегата питания с заменой защитного реактора | АТФ, АТПОМ, АИФ, АУФ, АРС | 4,3 | 50,3 | 55,0 | 59,1 |
| 02020103 | Ремонт агрегата питания с заменой токоограничивающего реактора | АТФ, АТПОМ, АИФ, АУФ, АРС | 4,3 | 52,5 | 56,9 | 61,3 |
| 02020104 | Ремонт агрегата питания с заменой тиристоров | АТФ, АТПОМ | 4,3 | 49,3 | 53,6 | 58,0 |
| 02020105 | Ремонт агрегата питания с заменой высоковольтного выпрямителя | АТФ, АТПОМ, АИФ, АУФ, АФАС, АРС | 4,3 | 50,9 | 54,4 | 59,6 |

Средний разряд работ - 4,7

| № позиции | Содержание работ | Тип панели, блока | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 02020106 | Ремонт панели (блока) управления агрегата питания. Разборка (сборка) схемы. Устранение дефектов и замена изношенных элементов блоков: питания, релейной автоматики и сигнализации, защиты от коротких замыканий переходного режима, формирование импульсов. Наладка, испытание | "Цемес", ПА-1, ПРТ, ПВП | 81,3 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 02020107 | Ремонт блока прибора временного встряхивания схем управления электродвигателями на приводах встряхивания | 5,0 | 55,3 |
| 02020108 | Ремонт прибора дистанционного управления | 4,0 | 15,7 |
| 02020109 | Ремонт сборки релейно-тепловой защиты оборудования электрофильтра (РТЗО) | 3,5 | 26,3 |
| 02020110 | Ремонт защитного реактора агрегата питания | 3,5 | 15,4 |
| 02020111 | Ремонт токоограничивающего реактора | 4,0 | 41,2 |
| 02020112 | Ремонт заземлителя | 3,0 | 1,7 |
| 02020113 | Ремонт контура заземления агрегата питания | 3,0 | 7,0 |
| 02020114 | Ремонт опорно-проходных, опорных, вал-изоляторов с восстановлением электрической прочности изоляции | 3,0 | 2,0 |
| 02020115 | Ремонт схемы сигнализации агрегата питания | 5,0 | 15,4 |
| 02020116 | Замена сборки РТЗО электрофильтра | 3,6 | 12,6 |
| 02020117 | Замена агрегата питания | 3,6 | 20,9 |
| 02020118 | Замена панели управления агрегата питания | 5,0 | 6,2 |
| 02020119 | Замена опорного или опорно-проходного изолятора (с защитной юбкой) | 2,8 | 9,5 |
| 02020120 | Замена опорного или опорно-проходного изолятора (без защитной юбки) | 2,8 | 7,4 |
| 02020121 | Замена концевой муфты на кабелях 75 кВ (для электрофильтров) | 4,0 | 6,3 |

03 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ РЕМОНТЕ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ

0301 Ремонт технологического оборудования

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03010101 | Ремонт контейнера-накопителя | 24,6 |
| 03010102 | Ремонт грузового контейнера | 27,4 |
| 03010103 | Ремонт плаза | 37,4 |
| 03010104 | Ремонт рихтовочного устройства | 68,0 |

0302 Изготовление технологического оборудования

Средний разряд работ - 4,0

| № позиций | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 03020101 | Изготовление контейнера-накопителя | 42,6 |
| 03010102 | Изготовление грузового контейнера | 36,6 |
| 03010103 | Изготовление плаза | 51,7 |
| 03010104 | Изготовление рихтовочного устройства | 85,4 |

04 РЕМОНТ УЗЛОВ ЗОЛОУЛОВИТЕЛЕЙ МОКРОГО ТИПА

0401 Трубы Вентури

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре скруббер-каплеуловителя |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 3000 | свыше 3000 до 4000 | свыше 4000 до 6000 | свыше 6000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 04010101 | Ремонт трубы Вентури (вскрытие и закрытие люков. Осмотр, дефектация, настройка такелажной схемы, проверка дефектных швов электросваркой, ремонт системы орошения, регулировка форсунок и настройка факела орошения) | 262,1 | 312,3 | 349,7 | 362,6 |
| 04010102 | Замена трубы Вентури | 225,0 | 268,5 | 300,6 | 316,9 |

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04010103 | Ремонт люка | 5,1 |
| 04010104 | Замена форсунки орошения | 3,5 |
| 04010105 | Чистка форсунки орошения | 0,97 |

0402 Скруббер-каплеуловители

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре корпуса, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3000 | свыше 3000 до 4000 | свыше 4000 до 6000 | свыше 6000 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 04020101 | Ремонт скруббера (вскрытие люков, осмотр, дефектация, проварка дефектных швов электросваркой, ремонт (замена) брызгоотбойных козырьков, ремонт системы орошения, регулировка оросительных сопл, настройка пленки орошения, проверка плотности корпуса) | 4,2 | 879,4 | 1 052,2 | 1 181,0 | 1 222,9 |
| 04020201 | Замена скруббера | 3,6 | 796,4 | 947,7 | 1 060,8 | 1 099,1 |
| 04020301 | Настройка пленки орошения | 4,0 | 48,0 | 57,4 | 68,9 | 78,0 |

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04020401 | Ремонт корпуса каплеуловителя трубы Вентури наложением фасонных заплат | 181,5 |
| 04020501 | Изготовление фасонных участков корпуса каплеуловителя трубы Вентури | 128,3 |
| 04020601 | Замена фасонных участков корпуса скруббер-каплеуловителя трубы Вентури | 121,9 |

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04020701 | Замена сопла орошения | 1,2 |
| 04020801 | Чистка сопла орошения | 0,38 |

0403 Система эвакуации золы

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при количестве скруббер-каплеуловителей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 04030101 | Ремонт системы эвакуации золы (осмотр, дефектация, ремонт побудительных сопел каналов ГЗУ, ремонт (замена) настилов над каналами ГЗУ и решеток под гидрозатворами) | 94,3 | 132,9 | 157,3 | 180,9 | 192,9 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 04030201 | Ремонт гидрозатвора (осмотр, дефектация, устранение неплотностей электросваркой, ремонт (замена) смывного сопла, ремонт сливной трубы) | 3,5 | 31,5 |
| 04030301 | Изготовление гидрозатвора | 3,5 | 62,3 |
| 04030401 | Замена гидрозатвора | 3,5 | 30,3 |
| 04030501 | Чистка смывного сопла | 3,0 | 0,81 |

Примечания:

1. Трудоемкость позиции 0401050101 не применяется дополнительно к трудоемкости позиций 0401010101-0401010104.

2. Трудоемкость позиции 0402080101 не применяется дополнительно к трудоемкости позиций 0402010101-0402010104.

3. Трудоемкость позиций 0402030101-0402030104 не применяется дополнительно к трудоемкости работ по ремонту скруббера (позиции 0402010101-0402010104).

4. Трудоемкость позиции 0403050101 не применяется дополнительно к трудоемкости позиций 0403010101-0403010105 и 0403020101.

0404 Ремонт прочих узлов

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04040101 | Ремонт гравийного фильтра (осмотр, дефектация, снятие и установка крышки, очистка отложений, ремонт (замена) решетки, проварка дефектных швов корпуса электросваркой, замена фильтрующего материала, ремонт трубопроводов обвязки) | 36,7 |
| 04040201 | Ремонт напорного бака (осмотр, дефектация, снятие и установка крышки, очистка от отложений, ремонт (замена) регулятора уровня, проварка дефектных швов электросваркой) | 27,0 |
| 04040301 | Замена мокропрутковой решетки золоуловителей типа МП-ВТИ (осмотр, дефектация, настройка и разборка такелажной схемы, вырезка дефектной решетки, установка и обварка новой) | 20,3 |
| 04040401 | Изготовление мокропрутковой решетки МП-ВТИ | 20,6 |

040405 Установка сетки "Рабица"

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 04040501 | Установка сетки "Рабица" (разметка, связка, натяжение сетки, приварка прутков) | 0,78 |

05 РЕМОНТ СЕКЦИИ БАТАРЕЙНОГО ЦИКЛОНА

Открытие и закрытие лазов, осмотр и дефектация, ремонт корпусов, циклонов (до 10 %), выхлопных труб (до 10 %), ремонт трубных решеток наложением заплат (до 25 %), устранение неплотностей корпуса и бункера электросваркой, ремонт лазов и гидрозатворов.

0501 Секция циклонов с диаметром циклонного элемента до 254 мм

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество циклонных элементов в секции, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на секцию |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05010101 | До 70 | 633,2 |
| 05010201 | Свыше 70 | 910,3 |

0502 Секция циклонов с диаметром циклонного элемента свыше 254 мм

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Количество циклонных элементов в секции, шт. | Трудоемкость в чел.-ч на секцию |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05020101 | До 70 | 933,9 |
| 05020201 | Свыше 70 | 1 005,3 |

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на тонну при массе блока, т |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 3,0 | свыше 3,0 |
|  |  | 01 | 02 |
| 05020301 | Изготовление блока батарейных циклонов | 24,5 | 30,6 |
| 05020401 | Замена блока батарейных циклонов | 23,9 | 24,2 |

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05020501 | Замена выхлопной трубы циклонного элемента | 2,1 |
| 05020601 | Изготовление выхлопной трубы циклонного элемента | 1,3 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 05020701 | Замена защитных накладок корпусов и выхлопной трубы циклонного элемента | 3,7 | 0,74 |
| 05020801 | Изготовление защитных накладок корпуса и выхлопной трубы циклонного элемента | 3,3 | 0,50 |

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05020901 | Замена трубной решетки | 6,8 |
| 05021001 | Изготовление трубной решетки | 7,0 |

0503 Ремонт жалюзийного золоуловителя

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на каме |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05030101 | Замена жалюзийного золоуловителя с изготовлением комплектующих узлов и деталей | 1 750,4 |
| 05030201 | Осмотр, дефектация, ремонт диффузора, выхлопных труб, подвесок, лазов | 62,0 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05030301 | Замена подвесок, защитных труб с их изготовлением | 1,3 |
| 05030401 | Замена колосников, балочек | 0,37 |

0504 Ремонт моноциклона

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре корпуса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | свыше 1600 до 2900 |
|  |  | 01 | 02 |
| 05040101 | Ремонт циклона | 197,8 | 288,4 |

| № позиции | Наименование работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 05040201 | Замена циклона с усилением входных патрубков | 3,8 | 48,5 |
| 05040301 | Замена дефектных деталей разгрузочных поясов корпуса циклона | 3,5 | 43,6 |
| 05040401 | Изготовление деталей разгрузочных поясов корпуса циклона | 3,7 | 57,1 |

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05040501 | Замена жалюзийного раскручивателя (комплект из 3 частей) с заменой крышки и армировкой зонта | 87,9 |
| 05040601 | Замена выхлопной трубы циклона | 55,5 |

Средний разряд работ - 3,9

| № позиции | Наименование работ | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 05040701 | Замена корпуса циклона | 54,9 |

Примечания:

1. При устранении неплотностей скрубберов, циклонов и моноциклонов применяется трудоемкость позиции 0101100101.

2. Трудоемкость позиции 0101100101 не применяется дополнительно к трудоемкости ремонта скрубберов, циклонов и моноциклонов (подразделы 0401, 0402, 0501, 0502, 0504).

3. При замене колосников, балочек свыше 10 штук к трудоемкости позиции 0503040101 применяется коэффициент К = 0,85.

06 РЕМОНТ УЗЛОВ УСТАНОВОК АСПИРАЦИИ И ВЕНТИЛЯЦИИ

0601 Пылеуловители скоростные с трубой Вентури

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре корпуса пылеуловителя, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 900 | свыше 900 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 06010101 | Ремонт пылеуловителя скоростного с трубой Вентури с заменой участков корпуса пылеуловителя и трубы Вентури до 10% | 3,6 | 67,9 | 87,0 |
| 06010201 | Ремонт пылеуловителя скоростного с трубой Вентури с заменой участков корпуса пылеуловителя и трубы Вентури свыше 10% до 30% | 3,6 | 96,3 | 123,2 |
| 06010301 | Замена пылеуловителя | 4,0 | 49,7 | 63,4 |
| 06010401 | Замена трубы Вентури | 3,5 | 12,1 | 16,6 |
| 06010501 | Замена форсунки трубы Вентури | 4,0 | 4,9 | 5,7 |
| 06010601 | Замена сопл оросительной системы | 3,8 | 7,9 | 9,6 |
| 06010701 | Изготовление пылеуловителя | 4,0 | 120,9 | 148,9 |
| 06010801 | Изготовление трубы Вентури | 3,8 | 14,9 | 24,0 |

0602 Пылеуловители гидродинамические

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при производительности, м /ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 10000 | свыше 10000 до 20000 | свыше 20000 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06020101 | Ремонт пылеуловителя гидродинамического с заменой участка корпуса до 10% | 4,2 | 100,5 | 116,5 | 130,1 |
| 06020201 | Ремонт пылеуловителя гидродинамического с заменой участков корпуса свыше 10% до 30% | 4,2 | 138,5 | 161,2 | 179,0 |
| 06020301 | Замена пылеуловителя гидродинамического | 4,0 | 52,0 | 79,4 | 102,6 |
| 06020401 | Изготовление пылеуловителя гидродинамического | 4,0 | 160,9 | 197,5 | 232,9 |
| 06020501 | Замена импеллера | 4,0 | 19,1 | 23,7 | 28,3 |
| 06020601 | Изготовление импеллера | 4,0 | 27,2 | 32,6 | 35,7 |

0603 Циклоны сухие

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре корпуса, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 400 | свыше 400 до 1000 | свыше 1000 до 2000 | свыше 2000 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 06030101 | Ремонт циклона с заменой участков корпуса до 10% | 4,0 | 54,3 | 72,9 | 101,7 | 142,0 |
| 06030201 | Ремонт циклона с заменой участков корпуса свыше 10% до 30% | 4,0 | 75,7 | 101,7 | 141,2 | 197,8 |
| 06030301 | Изготовление циклона | 4,0 | 86,0 | 136,6 | 176,0 | 226,3 |
| 06030401 | Замена циклона | 4,1 | 33,2 | 67,3 | 85,3 | 108,7 |

0604 Корпуса пылеуловителей и циклонов

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06040101 | Замена дефектных участков корпуса пылеуловителя (циклона) | 5,6 |
| 06040201 | Замена дефектных участков корпуса пылеуловителя (циклона) с изготовлением обечаек | 9,0 |

0605 Фильтры рукавные

Осмотр, дефектация, очистка. Устранение дефектов корпуса, бункера, рукавов, встряхивающего механизма, шнека, клапанов, заслонок. Испытания.

Средний разряд работ - 4,6

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при общей площади фильтрации, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 30 | свыше 30 до 60 | свыше 60 до 110 | свыше 110 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 06050101 | Ремонт фильтра | 71,1 | 88,2 | 140,4 | 223,1 |

0606 Бункеры, емкости

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06060101 | Замена дефектных участков корпуса бункера (емкости) | 3,3 |

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при массе, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 100 до 300 | свыше 300 до 600 | свыше 600 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 06060201 | Замена бункера, сборников и прочих емкостей | 14,2 | 24,8 | 28,7 | 33,0 |

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на тонну при сечении емкости |
| --- | --- | --- |
|  |  | прямоугольное | круглое |
|  |  | 01 | 02 |
| 06060301 | Изготовление бункеров, сборников и прочих емкостей | 46,7 | 36,2 |

0607 Гидрозатворы мокрых пылеуловителей

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 06070101 | Ремонт гидрозатвора | 4,5 | 4,5 |
| 06070201 | Замена гидрозатвора | 3,5 | 5,1 |
| 06070301 | Изготовление гидрозатвора | 3,8 | 11,4 |

0608 Уплотнение приемных лотков

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 06080101 | Замена боковых уплотнителей ленточных конвейеров с их изготовлением | 3,5 | 3,9 |
| 06080201 | Замена фартуков приемных лотков с их изготовлением | 3,0 | 3,2 |

0609 Очистка установок аспирации от твердых отложений пыли

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06090101 | Очистка воздуховодов от твердых отложений пыли | 2,2 |

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06090201 | Очистка пылеуловителей от твердых отложений пыли | 2,9 |

0610 Металлоконструкции систем аспирации и вентиляции

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на тонну при массе металлоконструкции, т |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,1 | свыше 0,1 до 0,2 | свыше 0,2 до 0,5 | свыше 0,5 до 1,0 | свыше 1,0 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06100101 | Изготовление и установка металлоконструкций пылеуловителей | 131,2 | 111,2 | 88,6 | 58,0 | 44,3 |

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 100 кг при массе металлоконструкции, кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 20 | свыше 20 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 до 150 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 06100201 | Замена рам, косынок и прочих мелких металлоконструкций | 15,4 | 9,1 | 5,7 | 5,4 |

Средний разряд работ - 3,7

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 100 кг |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06100301 | Изготовление рам, косынок и прочих мелких металлоконструкций | 9,2 |

0611 Ремонт воздуховодов установок аспирации и вентиляции

061101 Ремонт сети воздуховодов аспирационной установки с изготовлением и заменой до 30% воздуховодов, фасонных частей и деталей

Средний разряд работ - 3,9

| № позиции | Общая длина сети воздуховодов установки, м | Трудоемкость в чел.-ч на установку при производительности, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06110101 | До 10 | 304,5 | 367,8 | 447,6 |
| 06110102 | Свыше 10 до 20 | 401,9 | 485,7 | 590,9 |
| 06110103 | Свыше 20 до 30 | 522,4 | 631,3 | 767,7 |
| 06110104 | Свыше 30 до 40 | 642,3 | 776,6 | 944,2 |
| 06110105 | Свыше 40 до 50 | 764,5 | 924,3 | 1 124,2 |
| 06110106 | Свыше 50 до 60 | 907,0 | 1 096,8 | 1 334,3 |
| 06110107 | Свыше 60 | 1 088,1 | 1 316,1 | 1 601,0 |

061102 Ремонт сети воздуховодов вентиляционной установки с изготовлением и заменой до 30 % воздуховодов, фасонных частей и деталей

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Общая длина сети воздуховодов установки, м | Трудоемкость в чел.-ч на установку при производительности, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06110201 | До 10 | 272,1 | 328,5 | 400,4 |
| 06110202 | Свыше 10 до 20 | 359,2 | 434,2 | 527,8 |
| 06110203 | Свыше 20 до 30 | 467,1 | 564,4 | 686,2 |
| 06110204 | Свыше 30 до 40 | 573,7 | 693,9 | 844,3 |
| 06110205 | Свыше 40 до 50 | 683,1 | 825,7 | 1 004,8 |
| 06110206 | Свыше 50 до 60 | 810,5 | 980,2 | 1 192,6 |
| 06110207 | Свыше 60 | 972,6 | 1 176,5 | 1 431,2 |

061103 Замена участка воздуховода на фальцах

Средний разряд работ – 3,3

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06110301 | Замена участка воздуховода на фальцах | 1,9 |

061104 Замена участка воздуховода на сварке

Средний разряд работ – 3,3

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06110401 | Замена участка воздуховода на сварке | 2,5 |

061105 Изготовление прямого участка воздуховода на фальцах

Средний разряд работ – 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06110501 | Изготовление прямого участка воздуховода на фальцах | 2,0 |

061106 Изготовление прямого участка воздуховода на сварке

Средний разряд работ – 4,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06110601 | Изготовление прямого участка воздуховода на сварке | 2,1 |

061107 Изготовление фасонного участка воздуховода на фальцах

Средний разряд работ – 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06110701 | Изготовление фасонного участка воздуховода на фальцах | 2,6 |

061108 Изготовление фасонного участка воздуховода на сварке

Средний разряд работ – 4,8

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06110801 | Изготовление фасонного участка воздуховода на сварке | 3,1 |

061109 Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на стык |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06110901 | Замена уплотнений фланцевых соединений воздуховодов | 0,97 |

061110 Фланцы круглые

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре фланца, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 500 | свыше 500 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 06111001 | Замена фланца | 3,3 | 0,55 | 0,86 |
| 06111002 | Изготовление фланца | 4,0 | 0,48 | 0,77 |

061111 Фланцы прямоугольные

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при периметре фланца, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2600 | свыше 2600 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 06111101 | Замена фланца | 3,3 | 0,55 | 0,86 |
| 06111102 | Изготовление фланца | 3,5 | 0,84 | 1,0 |

0612 Дроссель-клапаны (шиберы), гибкие вставки круглого сечения

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре воздуховода, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 500 | свыше 500 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 06120101 | Замена дроссель-клалана (шибера) на фланцах | 3,5 | 2,1 | 4,2 |
| 06120201 | Замена дроссель-клапана (шибера) на сварке | 3,7 | 2,1 | 3,6 |
| 06120301 | Изготовление дроссель-клапана (шибера) на фланцах | 3,6 | 3,6 | 6,6 |
| 06120401 | Изготовление дроссель-клапана (шибера) на сварке | 3,7 | 4,7 | 6,8 |
| 06120501 | Замена гибкой вставки | 3,7 | 1,5 | 2,4 |
| 06120601 | Изготовление гибкой вставки | 4,0 | 2,0 | 3,4 |

0613 Дроссель-клапаны (шиберы), гибкие вставки прямоугольного сечения

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при периметре воздуховода, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2600 | свыше 2600 |
|  |  |  | 01 | 02 |
| 06130101 | Замена дроссель-клапана (шибера) на фланцах | 3,5 | 2,4 | 4,5 |
| 06130201 | Замена дроссель-клапана (шибера) на сварке | 3,7 | 2,1 | 3,8 |
| 06130301 | Изготовление дроссели-клапана (шибера) на фланцах | 3,7 | 3,3 | 6,2 |
| 06130401 | Изготовление дроссель-клапана (шибера) на сцарке | 3,7 | 5,0 | 7,7 |
| 06130501 | Замена гибкой вставки | 3,7 | 1,8 | 2,7 |
| 06130601 | Изготовление гибкой вставки | 3,7 | 2,1 | 3,8 |

0614 Воздухораспределители

061401 Замена воздухораспределителя эжекционного

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Тип воздухо- распределителя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре воздуховода, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 800 | свыше 800 до 1250 | свыше 1250 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06140101 | Замена воздухораспределителя эжекционного | ВЭС | 2,3 | 3,4 | 4,6 |

061402 Изготовление воздухораспределителя эжекционного

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Тип воздухо- распределителя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре воздуховода, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 800 | свыше 800 до 1250 | свыше 1250 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 |
| 06140201 | Изготовление воздухораспределителя эжекционного | ВЭС | 3,7 | 5,4 | 8,0 |

061403 Замена воздухораспределителя эжекционного панельного

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Тип воздухо- распределителя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре воздухораспределителя, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,22 | свыше 0,22 до 0,44 | свыше 0,44 до 0,66 | свыше 0,66 до 0,88 | свыше 0,88 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06140301 | Замена воздухораспределителя эжекционного панельного | ВПЭП | 2,9 | 3,7 | 5,1 | 6,6 | 11,1 |

061404 Изготовление воздухораспределителя эжекционного панельного

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Тип воздухо- распределителя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре воздухораспределителя, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 0,22 | свыше 0,22 до 0,44 | свыше 0,44 до 0,66 | свыше 0,66 до 0,88 | свыше 0,88 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06140401 | Изготовление воздухораспределителя эжекционного панельного | ВПЭП | 6,3 | 11,4 | 11,4 | 21,7 | 27,4 |

061405 Замена воздухораспределителей пристенных

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип воздухораспределителя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06140501 | ВП-2, ВП-3 | 1,5 |
| 06140502 | ВП-4, ВП-5 | 2,1 |

061406 Изготовление воздухораспределителей пристенных

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип воздухораспределителя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06140601 | ВП-2, ВП-3 | 4,9 |
| 06140602 | ВП-4, ВП-5 | 7,1 |

061407 Изготовление перфорации на воздуховодах

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 100 отверстий |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06140701 | Изготовление перфорации на воздуховодах | 2,1 |

061408 Устройство окон с жалюзи на воздуховодах

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на пог. м жалюзи |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06140801 | Устройство окон с жалюзи на воздуховодах | 1,00 |

061409 Устройство окон с сеткой на воздуховодах

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на 1 м периметра окна |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06140901 | Устройство окон с сеткой на воздуховодах | 1,1 |

061410 Ремонт жалюзийной неподвижной решетки

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06141001 | Ремонт жалюзийной неподвижной решетки | 7,6 |

061411 Замена жалюзийной неподвижной решетки

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06141101 | Замена жалюзийной неподвижной решетки | 5,0 |

061412 Изготовление жалюзийной неподвижной решетки

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06141201 | Изготовление жалюзийной неподвижной решетки | 10,5 |

061413 Замена патрубков поворотных с ручным приводом

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип патрубка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06141301 | ПП-5Р | 2,0 |
| 06141302 | ПП-8Р | 2,6 |
| 06141303 | ПП-10Р | 3,4 |
| 06141304 | ПП-12Р,5Р | 5,4 |

061414 Изготовление патрубков поворотных с ручным приводом

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип патрубка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 06141401 | ПП-5Р | 4,9 |
| 06141402 | ПП-8Р | 6,0 |
| 06141403 | ПП-10Р | 7,7 |
| 06141404 | ПП-12Р,5Р | 12,6 |

0615 Вентиляторы радиальные

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре рабочего колеса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 500 | свыше 500 до 1000 | свыше 1000 до 1500 | свыше 1500 до 2000 | свыше 2000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06150101 | Ремонт радиального вентилятора | 30,0 | 51,7 | 85,4 | 123,5 | 149,2 |
| 06150201 | Замена радиального вентилятора | 29,2 | 50,3 | 82,6 | 120,0 | — |

0616 Вентиляторы осевые

Средний разряд работ - 4,2

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре рабочего колеса, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 630 | свыше 630 |
|  |  | 01 | 02 |
| 06160101 | Ремонт осевого вентилятора | 25,8 | 13,9 |
| 06160201 | Замена осевого вентилятора | 28,3 | 20,3 |

0617 Диагностика установок аспирации и вентиляции

Ознакомление с режимом работы установки. Анализ технической и эксплуатационной документации. Осмотр и проверка состояния установки. Врезка штуцеров, замерных лючков. Подготовка приборов. Проведение измерений. Определение эффективности установки. Обработка и анализ результатов измерений. Составление паспортов.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на аспирационную установку при производительности, тыс м3/час |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 06170101 | 82,0 | 112,6 | 153,7 | 236,3 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на вентиляционную установку при производительности, тыс. м3/час |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 06170201 | 42,3 | 50,6 | 59,4 | 72,0 |

Примечание. При работах на нескольких установках одновременно за ремонт каждой последующей установки к трудоемкости позиций 0617010101-0617010104, 0617020101-0617020104 применяется коэффициент К = 0,7.

0618 Наладка и проверка эффективности установок аспирации и вентиляции

Обследование состояния работы установки и узлов, осмотр, очистка от пыли, устранение неплотностей, врезка штуцеров и лючков.

Регулировка вентиляторов, пылеуловителей, запорно-регулирующих устройств. Испытания. Обработка результатов и составление паспортов.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на аспирационную установку при производительности, тыс. м3/час |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 06180101 | 176,0 | 222,9 | 338,9 | 399,5 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на вентиляционную установку при производительности, тыс. м3/час |
| --- | --- |
|  | до 5 | свыше 5 до 10 | свыше 10 до 20 | свыше 20 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 06180201 | 118,9 | 143,0 | 199,8 | 245,8 |

Примечание. Трудоемкость подраздела 0618 не может применяться дополнительно к трудоемкости проведения капитальных ремонтов систем аспирации и вентиляции.

07 РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ

0701 Кондиционеры центральные

Осмотр, дефектация. Ремонт секций кондиционеров и регулирующих органов. Испытания.

Средний разряд работ - 4,7

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при производительности, тыс. м3/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 20 | свыше 20 до 40 | свыше 40 до 120 | свыше 120 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 07010101 | Ремонт кондиционера центрального | 224,0 | 247,1 | 313,9 | 411,5 | 464,9 |
| 07010201 | Ремонт кондиционера центрального (без осадительной камеры) | 122,5 | 134,9 | 171,5 | 224,8 | 254,1 |

0702 Кондиционеры местные

Осмотр, дефектация. Устранение дефектов с проверкой на герметичность. Зарядка холодильной системы. Регулировка, Испытания.

070201 Ремонт кондиционера автономного

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Тип | Хладопроизводительность, тыс. ккал/час | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 07020101 | ВК | До 2,5 | 159,3 |
| 07020102 | КС | до 10 | 271,1 |
| 07020103 | КС, СКК-4ПРА | Свыше 10 до 35 | 440,2 |
| 07020104 | КС | Свыше 35 до 50 | 493,7 |

070202 Ремонт кондиционера автономного (без компрессора)

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Тип | Хладопроизводительность, тыс. ккал/час | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 07020201 | ВК | До 2,5 | 27,9 |
| 07020202 | КС | до 10 | 90,6 |
| 07020203 | КС, СКК-4ПРА | Свыше 10 до 35 | 135,7 |
| 07020204 | КС | Свыше 35 до 50 | 157,6 |

070203 Ремонт кондиционера-доводчика

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Тип | Хладопроизводительность, тыс. ккал/час | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 07020301 | КНЭ-4 | 0,9 | 14,2 |

0703 Ремонт оросительных камер

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на камеру при производительности, тыс. м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 20 | свыше 20 до 40 | свыше 40 до 60 | свыше 60 до 80 | свыше 80 до 120 | свыше 120 до 160 | свыше 160 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 07030101 | Ремонт водораспределительной системы оросительной камеры | 4,8 | 119,5 | 132,1 | 145,3 | 158,4 | 185,7 | 215,9 | 246,3 |
| 07030201 | Ремонт корпуса оросительной камеры | 4,1 | 84,8 | 93,8 | 103,1 | 112,4 | 131,5 | 151,3 | 176,2 |
| 07030301 | Ремонт поддона, шарового клапана, водяного фильтра | 4,3 | 79,1 | 87,6 | 96,0 | 104,8 | 122,9 | 141,2 | 161,2 |

08 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

0801 Ремонт холодильных установок

Разборка, осмотр, очистка. Устранение дефектов и замена изношенных узлов и деталей компрессоров, устройств пароэжекторных, конденсаторов, испарителей, теплообменников, воздухоохладителей.

Ремонт запорной арматуры, предохранительных клапанов и металлоконструкций. Испытание на плотность, вакуумирование холодильной системы. Зарядка холодильным агентом. Заливка масла. Регулировка. Испытания.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Наименование установки | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при хладопроизводительности, тыс. ккал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 20 | свыше 20 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 до 500 | свыше 500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 08010101 | Парокомпрессорная холодильная установка | 666,9 | 1 180,6 | 1 758,3 | 2 339,6 | 3 040,8 | 3 588,3 |
| 08010201 | Пароэжекторная холодильная установка | 524,6 | 927,1 | 1 381,4 | 1 837,4 | 2 388,0 | 2 817,9 |

0802 Ремонт холодильных установок (без разборки компрессоров, устройств пароэжекторных, конденсаторов, испарителей, теплообменников, воздухоохладителей)

Вскрытие, осмотр, очистка, устранение дефектов и замена изношенных деталей, крепежа, прокладок. Ремонт запорной арматуры, предохранительных клапанов и металлоконструкций. Испытание на плотность, вакуумирование. Зарядка холодильным агентом. Заливка масла. Регулировка. Испытания.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при хладопроизводительности, тыс. ккал/час |
| --- | --- |
|  | до 20 | свыше 20 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 до 500 | свыше 500 |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 08020101 | 275,3 | 486,5 | 726,5 | 968,0 | 1 260,1 | 1 485,9 |

09 РЕМОНТ УЗЛОВ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Разборка оборудования, дефектация. Ремонт поршней, пальцев, шатунов, клапанов, маслонасоса. Устранение перекосов, регулировка. Обкатка компрессоров. Ремонт изношенных диффузоров, отбойников. Замена дефектных сопл. Регулировка положения сопл пароэжекторных устройств. Ремонт теплообменных трубок. Ремонт кожухов, обечаек, крышек. Правка оребрения. Замена крепежных деталей и прокладок. Проверка на герметичность. Зарядка холодильным агентом. Вакуумирование.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Наименование оборудования | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при хладопроизводительности, тыс. ккал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 10 | свыше 10 до 30 | свыше 30 до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 09010101 | Компрессор холодильный | 290,6 | 423,8 | 610,7 | 876,2 | 1 240,3 |
| 09010201 | Устройство пароэжекторное | 52,6 | 102,6 | 184,6 | 323,2 | — |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на камеру при производительности, тыс. м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 3 | свыше 3 до 10 | свыше 10 до 25 | свыше 25 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 09010301 | Конденсатор кожухотрубный | 4,6 | 33,9 | 59,8 | 81,9 | 109,7 | 145,9 | 175,3 | 203,9 |
| 09010401 | Испаритель кожухотрубный открытого типа | 4,2 | 47,5 | 64,7 | 87,4 | 114,3 | 146,2 | 181,5 | 210,6 |
| 09010501 | Теплообменник регенеративный, противопоточный | 4,5 | 18,4 | 26,3 | 37,5 | 51,9 | — | — | — |
| 09010601 | Прибор охлаждения (воздухоохладитель) | 4,5 | 75,3 | 110,4 | 162,6 | 232,5 | — | — | — |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при хладопроизводительности, тыс. ккал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 20 | свыше 20 до 50 | свыше 50 до 100 | свыше 100 до 200 | свыше 200 до 500 | свыше 500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 09010701 | Вакуумирование системы | 3,0 | 6,1 | 11,6 | 20,9 | 36,0 | 49,2 |
| 09010801 | Дозарядка системы холодильным агентом | 8,0 | 16,0 | 30,3 | 48,3 | 71,7 | 87,2 |
| 09010901 | Устранение неплотностей системы | 54,0 | 105,2 | 162,6 | 212,3 | 267,2 | 322,9 |

Примечания:

1. Трудоемкость раздела 09 не применяется дополнительно к трудоемкости ремонта холодильных установок (подраздел 0801).

2. Трудоемкость позиций 0901070101-0901090106 не применяется дополнительно к трудоемкости ремонта холодильных установок (подраздел 0802).

3. Трудоемкость позиций 0901070101-0901070106, 0901080101-0901080106 не применяется дополнительно к трудоемкости ремонта узлов (раздел 09).

10 ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И НАЛАДКА ЗОЛОУЛОВИТЕЛЕЙ

1001 Диагностика технического состояния золоуловителей

Ознакомление с режимом работы оборудования. Анализ технической и эксплуатационной документации. Осмотр и проверка состояния аппарата. Надзор за изготовлением и монтажом приспособлений и устройств. Наладка переносных приборов. Проверка плотности аппарата, тарировка газоходов. Проведение измерений (опытов) параметров аппарата. Обработка и анализ результатов измерений. Составление технического отчета.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Наименование оборудования | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр с площадью активного сечения, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 26 | свыше 26 до 50 | свыше 50 до 88 | свыше 88 до 115 | свыше 115 до 177 | свыше 177 до 230 | свыше 230 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 10010101 | Электрофильтр | 796,7 | 955,9 | 1 147,3 | 1 376,7 | 1 651,9 | 1 982,3 | 2 378,8 |

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Наименование оборудования | Трудоемкость в чел.-ч на золоуловитель с диаметром скруббера, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 2000 | свыше 2000 до 3000 | свыше 3000 до 5000 | свыше 5000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 10010102 | Мокрый золоуловитель | 352,6 | 369,6 | 397,1 | 465,4 |

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Наименование оборудования | Трудоемкость в чел.-ч на золоуловитель с объемом дымовых газов, м3/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 101 до 200 | свыше 201 до 400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 10010103 | Инерционный золоуловитель | 578,5 | 607,4 | 636,3 |

Примечание. Трудоемкость позиций 1001010101-1001010107, 1001010201-1001010204, 1001010301-1001010303 не применяется дополнительно к трудоемкости ремонта.

1002 Наладка золоулавливающих установок

100201 Наладка механического оборудования электрофильтров

Обследование состояния и работы электрофильтра, осмотр на соответствие проекту. Опрессовка аппарата, устранение неплотностей. Настройка режимов работы отдельных узлов при 2-3 различных рабочих режимах. Технический надзор за работой аппарата в течение 4-5 суток. Обработка материалов, составление заключения.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Наименование оборудования | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр с площадью активного сечения, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 26 | свыше 26 до 50 | свыше 50 до 88 | свыше 88 до 115 | свыше 115 до 177 | свыше 177 до 230 | свыше 230 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 10020101 | Электрофильтр | 317,6 | 374,0 | 448,5 | 538,2 | 646,0 | 775,1 | 930,2 |

100202 Наладка электроагрегатов электрофильтра

Проверка и настройка релейной и пускорегулирующей аппаратуры, проверка трансформаторов, выпрямителей и других элементов. Обработка материалов.

Средний разряд работ - 4,5

| № позиции | Наименование оборудования | Трудоемкость в чел.-ч на электроагрегат при номинальном токе, мА |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 400 | свыше 400 до 1000 | свыше 1000 до 1600 | свыше 1600 до 2500 | свыше 2500 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 10020201 | Электроагрегат | 72,9 | 94,7 | 122,9 | 159,3 | 206,7 |

100203 Наладка мокрого золоуловителя

Обследование состояния и работы золоуловителя. Наладка пленки орошения скруббера. Тарировка форсунок труб Вентури, контроль качества распыла. Определение оптимального расхода воды на орошение по условиям температурного режима дымовых газов. Определение газораспределения путем тарировки, составление заключения.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Наименование оборудования | Трудоемкость в чел.-ч на золоуловитель с диаметром скруббера, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 2000 | свыше 2000 до 3000 | свыше 3000 до 5000 | свыше 5000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 10020301 | Золоуловитель | 120,4 | 132,1 | 145,8 | 161,0 |

100204 Наладка инерционных золоуловителей

Обследование состояния и работы золоуловителя. Определение временных характеристик работы механизмов выгрузки золы. Регулировка равномерного распределения дымовых газов. Обработка результатов, составление заключения.

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Наименование оборудования | Трудоемкость в чел.-ч на золоуловитель с объемом газов, тыс. м3/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | свыше 101 до 200 | свыше 201 до 400 |
|  |  | 01 | 02 | 03 |
| 10020401 | Золоуловитель | 73,8 | 103,4 | 132,8 |

Примечание. При наладке электроагрегатов с механическими выпрямителями к трудоемкости таблицы 100202 применяется коэффициент К = 0,7.

11 МОДЕРНИЗАЦИЯ ГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1101 Электрооборудование электрофильтров

Средний разряд работ - 5,0

| № позиции | Содержание работ | Техническая документация | Краткая характеристика | Трудоемкость в чел.-ч на агрегат питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 01 |
| 11010101 | Изменение схемы блока формирования импульсов и блока переходного режима панели управления агрегата питания (с изготовлением и установкой блока корректора) | ТУ 381011.634.00.00, утвержденные СП Энергогазоочистка 29.05.85 г. | Повышение рабочего напряжения электрофильтра и оптимизация режима пылеулавливания | 97,6 |

12 УСТАНОВКА ВВОДА ЖИДКОСТИ В ТОПОЧНУЮ КАМЕРУ КОТЛОАГРЕГАТА ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОКИСЛОВ АЗОТА

1201 Ремонт и определение эффективности установки ввода жидкости в топочную камеру котлоагрегата для подавления образования окислов азота

Осмотр. Проверка и ремонт форсунок, расходомерных шайб, вентилей. Наладка установки после ремонта. Снятие характеристик, выбор оптимального режима работы.

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на установку при производительности, т/ч |
| --- | --- |
|  | до 6 | свыше 6 до 10 | свыше 10 |
|  | 01 | 02 | 03 |
| 12010101 | 672,4 | 793,3 | 944,2 |

Примечания:

1. При ремонте установки без определения эффективности ее работы к трудоемкости подраздела 1201 применяется коэффициент К = 0,6.

2. При определении эффективности установки без проведения ремонта к трудоемкости подраздела 1201 применяется коэффициент К = 0,4.

13 ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ И ДРУГИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗОЛОУЛОВИТЕЛЕЙ

1301 Лестницы и площадки

130101 Ремонт, замена, изготовление лестниц и площадок

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Содержание работ | Масса металлоконструкции, т | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 13010101 | Ремонт лестниц, площадок (правка поручней, стоек, бортовых полос. Замена отдельных элементов) | ( | 11,3 |
| 13010102 | Замена лестниц и площадок | До 0,2 | 69,8 |
| 13010103 | То же | Свыше 0,2 до 0,5 | 54,7 |
| 13010104 | То же | Свыше 0,5 | 36,3 |
| 13010105 | Изготовление лестниц | До 0,2 | 116,4 |
| 13010106 | То же | Свыше 0,2 до 0,5 | 91,7 |
| 13010107 | То же | Свыше 0,5 | 59,5 |

1302 Металлоконструкции золоуловителей

130201 Замена металлоконструкций (колонн, стоек, ферм, балок, ригелей, кронштейнов, косынок, накладок и др.)

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Масса элемента, т | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 13020101 | До 0,02 | 235,1 |
| 13020102 | Свыше 0,02 до 0,05 | 165,0 |
| 13020103 | Свыше 0,05 до 0,1 | 103,2 |
| 13020104 | Свыше 0,1 до 0,2 | 90,7 |
| 13020105 | Свыше 0,2 до 0,5 | 70,1 |
| 13020106 | Свыше 0,5 до 1,0 | 45,3 |
| 13020107 | Свыше 1,0 | 39,2 |

130202 Изготовление металлоконструкций

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Масса элемента, т | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 13020201 | До 0,02 | 316,2 |
| 13020202 | Свыше 0,02 до 0,05 | 223,7 |
| 13020203 | Свыше 0,05 до 0,1 | 110,2 |
| 13020204 | Свыше 0,1 до 0,2 | 85,7 |
| 13020205 | Свыше 0,2 до 0,5 | 61,5 |
| 13020206 | Свыше 0,5 до 1,0 | 45,9 |
| 13020207 | Свыше 1,0 | 47,1 |

14 РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ДЕФЕКТОВ ГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1401 Устранение дефектов системы гидрозолоудаления, неплотностей корпуса, бункеров, люков, дефектов приводов с ремонтом запорно-регулирующей арматуры электрофильтра

Осмотр, дефектация электрофильтра. Устранение неплотностей корпуса, бункеров наложением заплат (до 5 единиц), проверкой дефектных швов (до 5 м). Устранение неплотностей люков (до 5 единиц). Устранение дефектов системы гидрозолоудаления, ремонт запорно-регулирующей арматуры (до 5 единиц). Устранение дефектов приводов механизмов встряхивания осадительных коронирующих электродов (до 5 единиц).

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип электрода | Площадь активного сечения электрофильтра, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на электрофильтр |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 14010101 | УВ, ДПВ | До 20 | 24,6 |
| 14010102 | УГ2, ПГД, ПГДС | До 53 | 27,4 |
| 14010103 | УГ3, ЭГА | Свыше 53 до 177 | 50,9 |
| 14010104 | УГ3, ЭГА | Свыше 177 | 90,0 |

Примечание. Трудоемкость позиций 1401010101-1401010401 не применяется дополнительно к трудоемкости раздела 01.

1402 Устранение дефектов системы гидрозолоудаления, неплотностей корпуса, люков с ремонтом запорно-регулирующей арматуры золоуловителя мокрого типа

Осмотр, дефектация золоуловителя. Устранение неплотностей корпуса золоуловителя, трубы Вентури наложением заплат (до 5 единиц), проваркой дефектных швов (до 5 м). Устранение неплотностей люков (до 5 единиц). Устранение дефектов системы гидрозолоудаления, ремонт запорно-регулирующей арматуры (до 5 единиц). Устранение дефектов напорного бака, фильтра орошающей воды.

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Тип золоуловителя | Трудоемкость в чел.-ч на золоуловитель |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 14020101 | MB с трубами Вентури | 26,6 |

Примечание. Трудоемкость позиции 1402010101 не применяется дополнительно к трудоемкости раздела 04.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Ремонт узлов электрофильтров

02 Ремонт узлов электротехнического оборудования электрофильтров.

03 Изготовление и ремонт технологического оборудования, применяемого при ремонте электрофильтров

04 Ремонт узлов золоуловителей мокрого типа

05 Ремонт секции батарейного циклона

06 Ремонт узлов установок аспирации и вентиляции

07 Ремонт кондиционеров

08 Ремонт холодильных установок

09 Ремонт узлов холодильных установок

10 Диагностика технического состояния и наладка золоуловителей

11 Модернизация газоочистного оборудования

12 Установка ввода жидкости в топочную камеру котлоагрегата для подавления образования окислов азота

13 Лестницы, площадки и другие металлоконструкции золоуловителей

14 Работы по устранению дефектов газоочистного оборудования