ТРУДОЕМКОСТЬ

К "БАЗОВЫМ ЦЕНАМ НА РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АДЕКВАТНЫМ УСЛОВИЯМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЮ"

ЧАСТЬ 11

РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ И МАЗУТНОГО ХОЗЯЙСТВА

| РАЗРАБОТАНО | Открытым акционерным обществом "Центральное конструкторское бюро Энергоремонт", |
| --- | --- |
|  | Обществом с ограниченной ответственностью "Техно Конструкция" |
| ИСПОЛНИТЕЛИ | Ю.В. Трофимов, Б.И. Шар, О.Б. Осипов (ОАО "ЦКБ Энергоремонт") |
|  | В.И. Николаев, П.А. Головлев, Г.Н. Дубинский, Б.И. Моисеенко, Л.А. Гуминская (ООО "Техно Конструкция") |
| СОГЛАСОВАНО | Департамент технического перевооружения и совершенствования энергоремонта ОАО РАО "ЕЭС России" Начальник А.А. Романов |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В трудоемкости настоящей части учтены работы по зачистке под контроль металла и не учтены работы по контролю металла.

Трудоемкость работ по контролю металла включена в часть 22.

2. При отсутствии на ремонтной площадке мостового, козлового или полукозлового крана, предусмотренного технологией производства работ, к трудоемкости настоящей части применяется коэффициент К = 1,1.

01 РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ТОПЛИВОПОДАЧИ

0101 Вагоноопрокидыватели

010101 Ремонт ротора

Снятие привалочной стенки, верхней опорной рамы, пружинных амортизаторов верхней опорной рамы, вибратора и резиновой футеровки с привалочной стенки. Разборка пружинных амортизаторов. Очистка, дефектация. Устранение дефектов металлоконструкций. Замена изношенных деталей. Сборка.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип вагоноопрокидывателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010101 | Двухопорный с канатным приводом | 32,9 |
| 01010102 | Трехопорный с зубчатым приводом* | 5,3 |
| 01010103 | Четырехопорный с зубчатым приводом | 107,3 |

_____________

* В трудоемкости позиции 0101010201 учтены работы только по устранению дефектов металлоконструкций ротора.

010102 Ремонт главного вала

Разборка опор. Снятие подшипников и полумуфт. Снятие главного вала. Очистка, дефектация. Устранение дефектов посадочных мест цапф, зубьев муфты, шпоночных пазов. Замена прокладок с их изготовлением.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип вагоноопрокидывателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010201 | Боковой с зубчатым приводом | 269,4 |

010103 Ремонт платформы

Разборка опорных конструкций платформы, снятие платформы. Разборка торцевого ролика-упора, нижнего упорного ролика, катка, пружинного буфера, рычага. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип вагоноопрокидывателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010301 | Двухопорный с канатным приводом | 182,0 |
| 01010302 | Трехопорный с зубчатым приводом | 73,8 |
| 01010303 | Четырехопорный с зубчатым приводом | 80,8 |
| 01010304 | Боковой с зубчатым приводом | 109,4 |

010104 Ремонт люльки

Снятие с привалочной стенки пружинных амортизаторов, вибратора, футеровки. Разборка подшипников цапфы, буфера, шарнирной тяги. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена вкладышей подшипника, шарнирной тяги и прокладок с их изготовлением. Сборка.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Тип вагоноопрокидывателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010401 | Трехопорный с зубчатым приводом | 122,4 |
| 01010402 | Четырехопорный с зубчатым приводом | 153,7 |
| 01010403 | Боковой с зубчатым приводом | 122,4 |

010105 Ремонт механизма зажима

Разборка лебедки, ленточного тормоза лебедки и блоков механизма зажима. Очистка, дефектация. Устранение дефектов посадочных мест, зубьев кранового колеса и рабочей поверхности "собачки". Замена фрикционной ленты, прокладок с их изготовлением. Сборка, регулировка.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип вагоноопрокидывателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010501 | Двухопорный с канатным приводом | 273,4 |

010106 Ремонт механизма опрокидывания

Снятие электродвигателей, тормозного устройства. Разборка редуктора, трансмиссионных валов, барабанов (для опрокидывателя с канатным приводом), зубчатого венца. Очистка, дефектация. Устранение дефектов зубчатых муфт посадочных мест сопрягаемых деталей. Замена секций зубчатого венца, фрикционных накладок, фрикционной ленты, прокладок с их изготовлением. Сборка, регулировка.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип вагоноопрокидывателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010601 | Двухопорный с канатным приводом | 154,6 |
| 01010602 | Трехопорный с зубчатым приводом | 136,2 |
| 01010603 | Четырехопорный с зубчатым приводом | 158,5 |
| 01010604 | Боковой с зубчатым приводом | 147,1 |

010107 Ремонт роликоопоры

Установка ротора на временные опоры. Разборка роликоопоры. Очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, прокладок с их изготовлением. Сборка.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип вагоноопрокидывателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010701 | Двухопорный с канатным приводом | 27,1 |
| 01010702 | Трехопорный с зубчатым приводом | 66,3 |
| 01010703 | Четырехопорный с зубчатым приводом | 69,0 |
| 01010704 | Боковой с зубчатым приводом | 17,8 |

010108 Ремонт вибратора

Снятие электродвигателя. Разборка вибратора. Очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, прокладок с их изготовлением. Сборка.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Тип вагоноопрокидывателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010801 | Двухопорный с канатным приводом | 17,2 |
| 01010802 | Трехопорный с зубчатым приводом | 16,0 |
| 01010803 | Четырехопорный с зубчатым приводом | 23,3 |
| 01010804 | Боковой с зубчатым приводом | 19,8 |

010109 Ремонт загрузочного бункера с заменой брони

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на тонну брони |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01010901 | Всех типов | 20,8 |

0102 Грохоты

010201 Ремонт грохота с заменой сита

Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена сита. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Ширина сита, мм | Длина сита, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01020101 | до 1250 | до 3500 | 57,2 |
| 01020102 | свыше 1250 | свыше 3500 | 66,5 |

010202 Ремонт грохота без замены сита

Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка. Опробование.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Ширина сита, мм | Длина сита, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01020201 | до 1250 | до 3500 | 34,4 |
| 01020202 | свыше 1250 | свыше 3500 | 37,8 |

010203 Замена сита

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Ширина сита, мм | Длина сита, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01020301 | до 1250 | до 3500 | 23,4 |
| 01020302 | свыше 1250 | свыше 3500 | 29,5 |

010204 Замена подшипника приводного механизма

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01020401 | 3,9 |

0103 Дробилки двухвалковые зубчатые

010301 Сборочно-разборочные работы

Вскрытие дробилки. Снятие подвижного и неподвижного валков, приводного вала, большого шкива, шестерней и сегментов подвижного и неподвижного валков. Очистка, дефектация. Сборка. Опробование.

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Тип, марка | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01030101 | ДДЗ-4 | 95,3 |
| 01030102 | ДДЗ-6 | 155,2 |
| 01030103 | ДДЗЭ-9(9 | 211,5 |
| 01030104 | ДДЗ-10 | 281,8 |
| 01030105 | ДДЗЭ-15(12 | 360,1 |
| 01030106 | ДДЗ-16 | 969,2 |

010302 Ремонт узлов

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка.

| № позиции | Наименование узлов | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам дробилок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ДДЗ-4 | ДДЗ-6 | ДДЗЭ-9(91 | ДДЗ-10 | ДДЗЭ-15(12 | ДДЗ-16 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01030201 | Редуктор (с большой и малой кулисами) | 3,5 | 17,5 | 28,3 | 38,9 | 51,5 | 66,0 | 177,5 |
| 01030202 | Опора приводного вала | 3,0 | 2,9 | 4,6 | 6,3 | 8,3 | 10,7 | 28,8 |
| 01030203 | Подшипник валка | 3,8 | 1,6 | 2,6 | 3,5 | 4,9 | 6,0 | 16,3 |
| 01030204 | Корпус валка | 3,0 | 3,7 | 5,8 | 7,9 | 10,2 | 13,1 | 35,9 |
| 01030205 | Амортизирующее устройство | 3,0 | 14,1 | 23,1 | 31,4 | 42,0 | 53,8 | 144,1 |
| 01030206 | Механизм передвижки подвижного валка | 3,8 | 2,8 | 4,5 | 6,4 | 8,3 | 10,5 | 28,5 |
| 01030207 | Подшипник малого шкива | 3,6 | 1,4 | 2,3 | 3,3 | 4,2 | 5,4 | 14,6 |

| № позиции | Содержание работ | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на погонный метр шва |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01030208 | Устранение неплотностей корпуса электросваркой | 4,0 | 0,97 |

010303 Замена узлов

| № позиции | Наименование узлов | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типам дробилок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ДДЗ-4 | ДДЗ-6 | ДДЗЭ-9(9 | ДДЗ-10 | ДДЗЭ-15(12 | ДДЗ-16 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 01030301 | Втулка приводного вала | 3,2 | 1,5 | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,6 | 15,3 |
| 01030302 | Люк корпуса | 3,2 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 01030303 | Ребро жесткости корпуса | 3,2 | 4,0 | 5,4 | 6,9 | 8,3 | 9,7 | 11,1 |

| № позиции | Наименование заменяемого узла | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01030304 | Броня корпуса | 3,2 | 86,8 |

0104 Дробилки двухроторные дискозубчатые

010401 Ремонт дробилки

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов посадочных мест на валах роторов. Замена изношенных деталей. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Диаметр рабочей части ротора, мм | Длина рабочей части ротора, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01040101 | 500 | 1100 | 90,2 |
| 01040102 | 1200 | 1000 | 123,9 |
| 01040103 | 1200 | 1750 | 155,8 |

010402 Замена ротора

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Диаметр рабочей части ротора, мм | Длина рабочей части ротора, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01040201 | 500 | 1100 | 7,9 |
| 01040202 | 1200 | 1000 | 10,6 |
| 01040203 | 1200 | 1750 | 12,2 |

010403 Замена уплотнений разъема

Средний разряд работ – 3,2

| № позиции | Диаметр рабочей части ротора, мм | Длина рабочей части ротора, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01040301 | 500 | 1100 | 7,2 |
| 01040302 | 1200 | 1000 | 10,0 |
| 01040303 | 1200 | 1750 | 12,5 |

010404 Замена броневых плит

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01040401 | 14,0 |

0105 Дробилки однороторные молотковые

010501 Разборочно-сборочные работы с выводом ротора

Разборка корпуса, вывод ротора, снятие поворотной и выдвижной колосниковых решеток (подвижной дробильной плиты, очистного устройства). Очистка, дефектация. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Типоразмеры ротора диаметр/длина, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам конструкции дробилок |
| --- | --- | --- |
|  |  | дробилка с неподвижной решеткой | дробилка с незабивающейся подвижной дробильной плитой |
|  |  | 01 | 02 |
| 01050101 | 400/300 | 72,1 | - |
| 01050102 | 600/400 | 92,0 | - |
| 01050103 | 800/600 | 126,0 | - |
| 01050104 | 1000/800, 1000/975 | 163,8 | 154,3 |
| 01050105 | 1300/1100, 1000/1200 | 203,7 | 190,3 |
| 01050106 | 1300/1600 | 235,3 | - |
| 01050107 | 1700/1430 | - | 270,7 |
| 01050108 | 2000/1800, 2100/1850 | 337,2 | - |
| 01050109 | 2000/2100 | 449,1 | 327,0 |
| 01050110 | 2000/3000 | 522,4 | - |

010502 Разборочно-сборочные работы без вывода ротора

Разборка корпуса, снятие поворотной и выдвижной колосниковых решеток (подвижной дробильной плиты, очистного устройства). Очистка, дефектация. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Типоразмеры ротора диаметр/длина, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по видам конструкции дробилок |
| --- | --- | --- |
|  |  | дробилка с неподвижной решеткой | дробилка с незабивающейся подвижной дробильной плитой |
|  |  | 01 | 02 |
| 01050201 | 400/300 | 56,9 | - |
| 01050202 | 600/400 | 73,0 | - |
| 01050203 | 800/600 | 99,5 | - |
| 01050204 | 1000/800, 1000/975 | 129,3 | 121,8 |
| 01050205 | 1300/1100, 1000/1200 | 160,8 | 150,4 |
| 01050206 | 1300/1600 | 185,9 | - |
| 01050207 | 1700/1430 | - | 213,8 |
| 01050208 | 2000/1800, 2100/1850 | 266,3 | 258,2 |
| 01050209 | 2000/2100 | 355,0 | - |
| 01050210 | 2000/3000 | 413,1 | - |

010503 Ремонт узлов

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей. Сборка.

| № позиции | Наименование узла | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типоразмерам ротора диаметр/длина, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 400/300 | 600/400 | 800/600 | 1000/800 | 1300/1100 | 1300/1600 | 2000/1800 | 2000/2100 | 2000/3000 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01050301 | Механизм передвижения отбойного бруса | 3,8 | 1,8 | 2,3 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 5,8 | 8,3 | 11,1 | 12,8 |
| 01050302 | Привод отбойной стенки | 3,5 | 5,0 | 6,3 | 8,6 | 11,3 | 14,0 | 16,0 | 22,9 | 30,7 | 35,3 |
| 01050303 | Механизм поворота поворотной колосниковой решетки | 3,5 | 5,9 | 7,7 | 10,4 | 13,4 | 16,6 | 19,3 | 27,7 | 36,5 | 42,2 |
| 01050304 | Механизм передвижения выдвижной рамы | 3,5 | 6,5 | 8,1 | 11,3 | 14,6 | 18,1 | 21,1 | 29,8 | 39,5 | 45,8 |
| 01050305 | Выдвижная колосниковая решетка или поворотная колосниковая решетка | 3,0 | 5,0 | 6,4 | 8,8 | 11,4 | 14,3 | 16,3 | 23,4 | 31,1 | 35,9 |

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Содержание работ | Трудоемкость в чел.-ч на погонный метр шва |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01050306 | Устранение неплотностей корпуса электросваркой | 0,97 |

010504 Замена узлов

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Наименование узла | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типоразмерам ротора диаметр/длина, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 400/300 | 600/400 | 800/600 | 1000/800 | 1300/1100 | 1300/1600 | 2000/1800 | 2000/2100 | 2000/3000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 01050401 | Комплект молотков | 29,8 | 38,4 | 51,9 | 67,6 | 83,9 | 96,1 | 137,7 | 183,2 | 212,7 |
| 01050402 | Шибер дробилки | 8,8 | 11,2 | 15,2 | 20,2 | 24,7 | 28,5 | 40,4 | 54,1 | 62,8 |
| 01050403 | Корпус подшипника ротора | 3,9 | 5,0 | 6,7 | 8,8 | 10,9 | 12,7 | 17,9 | 24,0 | 27,5 |
| 01050404 | Люк корпуса | 1,7 | 2,1 | 2,9 | 3,8 | 4,7 | 5,4 | 7,7 | 10,2 | 12,0 |

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Наименование узла | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по типоразмерам ротора диаметр/длина, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1000/975 | 1200/1000 | 1700/1450 | 2100/1850 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01050405 | Броневая цепь подвижной дробильной плиты | 14,1 | 17,0 | 21,1 | 33,3 |
| 01050406 | Броневая цепь очистного устройства | 9,1 | 12,3 | 14,1 | 18,6 |

| № позиции | Наименование узла | Средний разряд работ | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 |
| 01050407 | Броня корпуса | 3,2 | 96,2 |
| 01050408 | Броня течки | 3,2 | 128,4 |
| 01050409 | Участок корпуса | 4,0 | 104,2 |
| 01050410 | Колосник решетки | 3,0 | 56,7 |

010505 Изготовление узлов

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Наименование узла | Трудоемкость в чел.-ч на тонну |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01050501 | Броня корпуса или течки | 18,7 |

0106 Конвейеры и питатели ленточные

010601 Ремонт приводной станции

Снятие электродвигателя, тормозного устройства, редуктора, приводного барабана. Очистка, дефектация. Правка рамы приводного барабана и ограждения приводной головки. Сборка.

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Ширина конвейерной ленты, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01060101 | до 800 | 11,4 |
| 01060102 | свыше 800 до 1200 | 15,6 |
| 01060103 | свыше 1200 до 1600 | 19,5 |
| 01060104 | свыше 1600 до 2000 | 23,5 |

010602 Ремонт приводного барабана

Разборка, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей и футеровки с ее изготовлением. Сборка.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Ширина конвейерной ленты, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01060201 | до 800 | 6,0 |
| 01060202 | свыше 800 до 1200 | 7,2 |
| 01060203 | свыше 1200 до 1600 | 9,2 |
| 01060204 | свыше1600до2000 | 12,1 |

010603 Ремонт отклоняющего барабана

Снятие барабана. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Ширина конвейерной ленты, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01060301 | до 800 | 5,9 |
| 01060302 | свыше 800 до 1200 | 7,0 |
| 01060303 | свыше 1200 до 1600 | 10,3 |
| 01060304 | свыше 1600 до 2000 | 14,4 |

010604 Ремонт натяжной станции

Снятие очистителя, барабана. Разборка подшипников барабана, натяжной тележки, отклоняющих блоков. Очистка, дефектация. Устранение дефектов сопрягаемых поверхностей. Замена вкладышей подшипника. Сборка.

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Ширина конвейерной ленты, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01060401 | до 800 | 15,8 |
| 01060402 | свыше 800 до 1200 | 18,2 |
| 01060403 | свыше 1200 до 1600 | 23,5 |
| 01060404 | свыше 1600 до 2000 | 30,7 |

010605 Ремонт роликоопоры желобчатой

Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Ширина конвейерной ленты, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01060501 | до 800 | 1,2 |
| 01060502 | свыше 800 до 1200 | 1,5 |
| 01060503 | свыше 1200 до 1600 | 1,9 |
| 01060504 | свыше 1600 до 2000 | 2,3 |

010606 Ремонт роликоопоры прямой

Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Ширина конвейерной ленты, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01060601 | до 800 | 1,0 |
| 01060602 | свыше 800 до 1200 | 1,3 |
| 01060603 | свыше 1200 до 1600 | 1,6 |
| 01060604 | свыше 1600 до 2000 | 1,9 |

010607 Ремонт самоцентрирующего устройства

Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Ширина конвейерной ленты, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01060701 | до 800 | 6,5 |
| 01060702 | свыше 800 до 1200 | 9,9 |
| 01060703 | свыше 1200 до 1600 | 12,4 |
| 01060704 | свыше 1600 до 2000 | 14,2 |

010608 Ремонт сбрасывающей тележки

Снятие электродвигателя, редуктора. Разборка тележки. Очистка, дефектация. Замена изношенных деталей. Сборка.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Ширина конвейерной ленты, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01060801 | до 800 | 23,8 |
| 01060802 | свыше 800 до 1200 | 26,5 |
| 01060803 | свыше 1200 до 1600 | 29,5 |
| 01060804 | свыше 1600 до 2000 | 33,5 |

010609 Ремонт плужкового сбрасывателя

Снятие, очистка, дефектация. Замена манжет с их изготовлением. Установка.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Ширина конвейерной ленты, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01060901 | до 800 | 5,8 |
| 01060902 | свыше 800 до 1200 | 6,9 |
| 01060903 | свыше 1200 до 1600 | 8,6 |
| 01060904 | свыше 1600 до 2000 | 9,6 |

010610 Ремонт скребкового лентоочистителя

Снятие, очистка, дефектация. Правка накладки. Замена прокладки с ее изготовлением. Установка.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Ширина конвейерной ленты, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01061001 | до 800 | 1,1 |
| 01061002 | свыше 800 до 1200 | 1,4 |
| 01061003 | свыше 1200 до 1600 | 1,8 |
| 01061004 | свыше 1600 до 2000 | 2,4 |

010611 Ремонт тормозного устройства

Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Ширина конвейерной ленты, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01061101 | до 800 | 3,4 |
| 01061102 | свыше 800 до 1200 | 3,7 |
| 01061103 | свыше 1200 до 1600 | 4,6 |
| 01061104 | свыше 1600 до 2000 | 5,9 |

010612 Ремонт ролика измерения скорости

Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка.

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01061201 | 1,2 |

010613 Ремонт шибера

Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка.

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Площадь сечения, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01061301 | до 0,5 | 3,3 |
| 01061302 | свыше 0,5 до 1,0 | 4,4 |
| 01061303 | свыше 1,0 до 2,0 | 5,5 |
| 01061304 | свыше 2,0 | 6,6 |

010614 Ремонт участка конвейерной ленты наложением заплат методом вулканизации сырой резины

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на м |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01061401 | 29,0 |

010615 Ремонт стыка конвейерной ленты наложением заплаты методом вулканизации сырой резины

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Ширина конвейерной ленты, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01061501 | до 800 | 30,6 |
| 01061502 | свыше 800 до 1200 | 35,6 |
| 01061503 | свыше 1200 до 1600 | 37,1 |
| 01061504 | свыше 1600 до 2000 | 44,6 |

010616 Замена дефектного участка конвейерной ленты

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Длина участка ленты, м | Трудоемкость в чел.-ч на участок при ширине конвейерной ленты, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 800 | свыше 800 до 1200 | свыше 1200 до 1600 | свыше 1600 до 2000 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01061601 | до 2 | 35,6 | 47,4 | 57,3 | 65,2 |
| 01061602 | свыше 2 до 5 | 40,5 | 51,4 | 61,3 | 69,2 |
| 01061603 | свыше 5 до 10 | 45,5 | 54,3 | 66,2 | 81,0 |
| 01061604 | свыше 10 до 15 | 51,4 | 60,3 | 73,1 | 88,9 |
| 01061605 | свыше 15 до 20 | 53,4 | 66,2 | 81,0 | 98,8 |
| 01061606 | свыше 20 до 25 | 61,3 | 74,1 | 89,9 | 108,7 |

010617 Замена конвейерной ленты

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Длина конвейерной ленты, м | Количество стыков | Трудоемкость в чел.-ч на конвейер при ширине ленты, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 800 | свыше 800 до 1200 | свыше 1200 до 1600 | свыше 1600 до 2000 |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 01061701 | до 25 | 1 | 23,7 | 41,7 | 47,4 | 50,4 |
| 01061702 | свыше 25 до 40 | 1 | 25,7 | 51,4 | 58,3 | 63,3 |
| 01061703 | свыше 40 до 70 | 1 | 36,6 | 63,3 | 71,2 | 77,1 |
| 01061704 | свыше 70 до 100 | 2 | 65,2 | 134,4 | 166,1 | 187,8 |
| 01061705 | свыше 100 до 130 | 2 | 84,0 | 167,0 | 206,6 | 220,4 |
| 01061706 | свыше 130 до 160 | 3 | 99,8 | 199,7 | 249,1 | 288,6 |
| 01061707 | свыше 160 до 200 | 3 | 109,7 | 221,4 | 280,7 | 342,0 |
| 01061708 | свыше 200 до 300 | 4 | 151,2 | 280,7 | 354,8 | 411,2 |
| 01061709 | свыше 300 до 450 | 6 | 221,4 | 352,9 | 446,8 | 525,8 |

010618 Вулканизация стыка конвейерной ленты

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Ширина конвейерной ленты, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01061801 | до 800 | 16,8 |
| 01061802 | свыше 800 до 1200 | 19,8 |
| 01061803 | свыше 1200 до 1600 | 23,7 |
| 01061804 | свыше 1600 до 2000 | 27,7 |

010619 Замена уплотнения приемного лотка

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на метр |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01061901 | 0,68 |

010620 Замена козырька приемного лотка

Соедини разряд работ – 3,0

| № позиции | Ширина конвейерной ленты, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01062001 | до 800 | 0,64 |
| 01062002 | свыше 800 до 1200 | 0,72 |
| 01062003 | свыше 1200 до 1600 | 0,79 |
| 01062004 | свыше 1600 до 2000 | 0,85 |

010621 Замена стола под приемным лотком

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Площадь стола, м | Трудоемкость в чел.-ч на м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01062101 | до 1,0 | 10,2 |
| 01062102 | свыше 1,0 до 2,5 | 14,3 |
| 01062103 | свыше 2,5 до 4,5 | 18,3 |
| 01062104 | свыше 4,5 | 22,7 |

010622 Замена дефектного участка корпуса приемного лотка, разгрузочной воронки, течки, загрузочного и пересыпного рукава

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Толщина листа, мм | Трудоемкость в чел.-ч на м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01062201 | до 10 | 2,3 |
| 01062202 | свыше 10 до 12 | 3,5 |
| 01062203 | свыше 12 до 16 | 4,6 |
| 01062204 | свыше 16 до 20 | 5,7 |

010623 Замена брони течки, загрузочного и пересыпного рукавов

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Толщина брони, мм | Трудоемкость в чел.-ч на м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01062301 | до 10 | 7,8 |
| 01062302 | свыше 10 до 16 | 10,3 |
| 01062303 | свыше 16 до 20 | 12,0 |
| 01062304 | свыше 20 до 30 | 14,8 |

010624 Замена шибера с его изготовлением

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Площадь сечения, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на м2 при толщине листа, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 5 | свыше 5 до 8 | свыше 8 до 10 | свыше 10 до 12 | свыше 12 до 20 |
|  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 01062401 | до 0,5 | 6,9 | 8,1 | 9,5 | 11,1 | 13,6 |
| 01062402 | свыше 0,5 до 1,0 | 11,6 | 13,6 | 15,9 | 18,3 | 21,4 |
| 01062403 | свыше 1,0 до 2,0 | 14,8 | 17,4 | 20,7 | 24,4 | 28,4 |
| 01062404 | свыше 2,0 | 16,5 | 19,8 | 23,8 | 28,4 | 33,9 |

010625 Замена ограждения конвейера с его изготовлением

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на м2 |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01062501 | 2,1 |

010626 Замена резиновой футеровки приводного барабана сбрасывающей тележки

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на м2 |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01062601 | 2,9 |

0107 Машины для разделки проб типа МПЛ-150

010701 Ремонт ленточного питателя

Снятие загрузочного бункера, корпуса питателя, электродвигателя, редуктора. Разборка питателя. Очистка, дефектация. Устранение дефектов посадочных мест. Замена изношенных деталей, прокладок с их изготовлением. Сборка, регулировка, опробование.

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01070101 | 23,5 |

010702 Ремонт молотковой дробилки

Снятие электродвигателя. Разборка дробилки с выводом и разборкой ротора. Очистка, дефектация. Устранение дефектов посадочных мест. Замена изношенных деталей, прокладок и уплотнений с их изготовлением. Сборка, регулировка, опробование.

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01070201 | 20,0 |

010703 Ремонт ковшевого сократителя

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов посадочных мест. Замена изношенных деталей, прокладок с их изготовлением. Сборка, регулировка, опробование.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01070301 | 10,6 |

010704 Ремонт делителя-сократителя

Разборка, дефектация, очистка. Устранение дефектов посадочных мест. Замена изношенных деталей, прокладок с их изготовлением. Сборка, регулировка, опробование.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01070401 | 10,3 |

010705 Ремонт редуктора

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, прокладок с их изготовлением. Сборка.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01070501 | 3,5 |

0108 Машины дробильно-фрезерные

010801 Ремонт механизма привода дробильно-фрезерного барабана

Снятие электродвигателя. Разборка редуктора. Снятие и разборка вертикального механического отвала. Очистка, дефектация. Устранение дефектов посадочных мест. Замена изношенных деталей, прокладок с их изготовлением. Сборка.

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Тип машины | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01080101 | ДФМ-4, ДФМ-7 | 81,3 |
| 01080102 | ДФМ-11 | 83,4 |

010802 Ремонт механизма передвижения

Снятие электродвигателя, редуктора. Разборка подшипников ходовых колес с трансмиссионного вала. Очистка, дефектация. Устранение дефектов посадочных мест. Замена изношенных деталей, прокладок с их изготовлением. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Тип машины | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01080201 | ДФМ-4, ДФМ-7 | 62,8 |
| 01080202 | ДФМ-11 | 101,0 |

010803 Ремонт механизма подвода гибкого кабеля

Снятие бокового и центрального барабанов, механизма натяжения, блока. Очистка, дефектация. Разборка подшипников валов и блоков. Устранение дефектов посадочных мест. Замена изношенных деталей, прокладок с их изготовлением. Сборка.

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Тип машины | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01080301 | ДФМ-11 | 27,4 |

010804 Замена зубьев фрез дробилыю-фрезерного барабана

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Тип машины | Трудоемкость в чел.-ч на 10 штук |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01080401 | ДФМ-4, ДМФ-7 | 5,0 |
| 01080402 | ДФМ-11 | 5,9 |

010805 Изготовление комплекта зубьев фрез

Средний разряд работ - 4,1

| № позиции | Тип машины | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01080501 | ДФМ-4, ДФМ-7 | 25,3 |
| 01080502 | ДФМ-11 | 36,2 |

0109 Машины торфоразгрузочные для вагонов узкой колеи

010901 Ремонт торфоразгрузочной машины

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01090101 | 124,8 |

0110 Перегружатели траншейные многоковшовые

011001 Ремонт перегружателя

Снятие ковшевой цепи. Разборка редукторов, подшипников приводной и ведомой звездочек. Устранение дефектов посадочных мест, замена изношенных деталей. Сборка.

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Тип перегружателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01100101 | ПТМ-2 | 117,1 |

011002 Замена ребристого звена ковшевой цепи

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Тип перегружателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01100201 | ПТМ-2 | 2,3 |

011003 Замена промежуточного звена ковшевой цепи

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Тип перегружателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01100301 | ПТМ-2 | 0,37 |

011004 Изготовление промежуточного звена ковшевой цепи

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Тип перегружателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01100401 | ПТМ-2 | 1,4 |

011005 Замена троса подъема стрелы

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Тип перегружателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01100501 | ПТМ-2 | 6,9 |

0111 Питатели лопастные

011101 Ремонт питателя

Снятие электродвигателя. Разборка питателя. Очистка, дефектация. Устранение дефектов редуктора, коробки скоростей, механизма переключения ходовой части питателя, масляной системы. Замена уплотнений и прокладок с их изготовлением. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Тип питателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01110101 | АП-150-300 | 99,5 |
| 01110102 | АЛП-400 | 87,9 |

011102 Ремонт редуктора

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей, прокладок с их изготовлением. Сборка.

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Тип питателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01110201 | АП-150-300 | 13,1 |
| 01110202 | АЛП-400 | 16,1 |

011103 Ремонт коробки скоростей

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, прокладок с их изготовлением. Сборка.

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Тип питателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01110301 | АП-150-300 | 11,9 |

011104 Ремонт механизма переключения хода питателя

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, прокладок с их изготовлением. Сборка.

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Тип питателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01110401 | АП-150-300 | 10,2 |

011105 Ремонт ходовой части питателя

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей, прокладок с их изготовлением. Сборка.

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Тип питателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01110501 | АП-150-300 | 16,8 |
| 01110502 | АЛП-400 | 15,9 |

011106 Ремонт масляной системы

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов, замена изношенных деталей. Сборка.

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Тип питателя | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01110601 | АП-150-300 | 7,4 |
| 01110602 | АЛП-400 | 9,1 |

0112 Питатели лотковые качающиеся

011201 Ремонт питателя с заменой лотка

Снятие электродвигателя, редуктора. Разборка кривошипно-шатунного механизма. Очистка, дефектация, устранение дефектов, замена лотка. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Ширина лотка, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01120101 | до 800 | 22,3 |
| 01120102 | свыше 800 до 1000 | 25,6 |
| 01120103 | свыше 1000 до 1400 | 29,6 |
| 01120104 | свыше 1400 до 1800 | 34,2 |

011202 Ремонт питателя без замены лотка

Снятие электродвигателя, редуктора. Разборка кривошипно-шатунного механизма. Очистка, дефектация, устранение дефектов. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Ширина лотка, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01120201 | до 800 | 14,3 |
| 01120202 | свыше 800 до 1000 | 16,0 |
| 01120203 | свыше 1000 до 1400 | 18,4 |
| 01120204 | свыше 1400 до 1800 | 22,0 |

011203 Замена лотка

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Ширина лотка, мм | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01120301 | до 800 | 8,8 |
| 01120302 | свыше 800 до 1000 | 10,1 |
| 01120303 | свыше 1000 до 1400 | 12,0 |
| 01120304 | свыше 1400 до 1800 | 14,3 |

0113 Редукторы

011301 Ремонт редукторов

Разборка, очистка, дефектация. Замена изношенных деталей, прокладок с их изготовлением. Сборка.

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Тип редуктора | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01130101 | РМ-250, БН-192, РУП-120 | 8,0 |
| 01130102 | РМ-350, ЦДШ-350, ВМ-400, ВН-216, РУП-180 | 9,0 |
| 01130103 | РМ-500, ЦЦШ-500, ЦТШ-650, РУП-300, РГН-150(250 | 11,1 |
| 01130104 | РМ-650, ЦЦШ-650, ЦТШ-800, РУП-420, BH-288, РГН-200(300 | 13,0 |
| 01130105 | РМ-750, ЦТШ-1100, ЦТШ-1250, РГН-300(450 | 15,4 |
| 01130106 | РМ-850, ЦЦШ-850, РГН-350(500 | 17,9 |
| 01130107 | РМ-1000, ЦДШ-1000, РГН-400(600 | 21,9 |
| 01130108 | КЦ-2-1300 | 52,2 |

0114 Установка для отбора проб АО2-ВТИ

011401 Ремонт пробоотборника

Снятие электродвигателя, редуктора, заводного механизма. Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01140101 | 18,7 |

011402 Ремонт шнекового питателя

Снятие электродвигателя, редуктора. Разборка питателя с выемкой шнека. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей.

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01140201 | 11,1 |

011403 Ремонт молотковой дробилки

Снятие дробилки. Разборка с выводом ротора. Разборка ротора. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей. Сборка. Опробование, регулировка.

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01140301 | 10,4 |

011404 Ремонт барабанного питателя

Разборка карданной передачи привода питателя. Выемка барабана в сборе из корпуса. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей, прокладок с их изготовлением. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01140401 | 7,0 |

011405 Ремонт двухступенчатого порционера

Снятие электродвигателя. Разборка порционера. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей, прокладок с их изготовлением. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01140501 | 11,4 |

011406 Замена установки для отбора проб

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01140601 | 57,3 |

0115 Установки скреперные

011501 Ремонт лебедки

Снятие электродвигателя. Разборка лебедки. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена фрикционных накладок. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 3,5

| № позиции | Емкость скреперной установки, м | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01150101 | до 1,0 | 100,7 |
| 01150102 | свыше 1,0 до 2,0 | 111,5 |
| 01150103 | свыше 2,0 до 4,0 | 119,0 |
| 01150104 | свыше 4,0 до 6,0 | 126,9 |

011502 Ремонт системы блоков

Снятие троса, роликов. Разборка роликов. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Емкость скреперной установки, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на комплект |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01150201 | до 1,0 | 88,1 |
| 01150202 | свыше 1,0 до 2,0 | 97,5 |
| 01150203 | свыше 2,0 до 4,0 | 105,6 |
| 01150204 | свыше 4,0 до 6,0 | 113,4 |

011503 Ремонт ковша

Снятие (установка) шарнира ковша. Очистка, дефектация. Устранение дефектов.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Емкость скреперной установки, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01150301 | до 1,0 | 5,3 |
| 01150302 | свыше 1,0 до 2,0 | 6,4 |
| 01150303 | свыше 2,0 до 4,0 | 8,3 |
| 01150304 | свыше 4,0 до 6,0 | 10,3 |

011504 Ремонт хвостовой тележки блоков скреперной установки

Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Ширина колеи, м | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01150401 | до 3,0 | 16,6 |
| 01150402 | свыше 3,0 до 3,5 | 20,9 |
| 01150403 | свыше 3,5 до 4,0 | 25,3 |
| 01150404 | свыше 4,0 до 5,0 | 31,9 |

011505 Замена троса лебедки

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Тяговое усилие, кН | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01150501 | до 9,8 | 4,2 |
| 01150502 | свыше 9,8 до 19,6 | 5,7 |
| 01150503 | свыше 19,6 до 49,0 | 8,3 |
| 01150504 | свыше 49,0 до 98,0 | 12,2 |

011506 Замена отводного блока тяговой или протяжной ветви троса

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01150601 | 3,0 |

0116 Щепоуловители

011601 Ремонт щепоуловителя

Разборка цепной передачи. Снятие гребенчатого ротора. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01160101 | 4,4 |

0117 Электротолкатели вагонов

011701 Ремонт колесной пары

Разборка букс, снятие колес. Очистка, дефектация. Замена изношенных деталей, прокладок с их изготовлением. Сборка.

Средний разряд работ - 3,4

| № позиции | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01170101 | Т16-3 | 19,5 |

011702 Ремонт привода

Снятие электродвигателя, тормозного устройства. Разборка тормозной гидросистемы. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка, опробование.

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01170201 | Т16-3 | 11,1 |

011703 Ремонт редуктора

Снятие балласта, выкатка колесной пары в сборке с приводом. Разборка редуктора. Очистка, дефектация. Устранение дефектов. Замена изношенных деталей и прокладок с их изготовлением. Сборка.

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01170301 | Т16-3 | 29,0 |

011704 Замена фрикционного аппарата

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Тип | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 01170401 | Т16-3 | 0,92 |

011705 Замена троллей контактной сети

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 01170501 | 31,2 |

Примечания к разделу 01:

1. Трудоемкость таблицы 010107 установлена на ремонт одной роликоопоры. При ремонте каждой последующей роликоопоры применяется коэффициент К = 0,7.

2. В трудоемкости позиций 0103030201(0103030308, 0105040401(0105040409, 0105040901 учтены работы по изготовлению заменяемых узлов.

3. В трудоемкости таблиц 010605 и 010606 не учтены работы по снятию роликов в сборе с кронштейна и установке на кронштейн. При выполнении работ по снятию (установке) роликов в сборе к трудоемкости применяется коэффициент К = 1,6.

4. Трудоемкость таблицы 010616 на замену дефектного участка конвейерной ленты установлена с учетом соединения стыков методом вулканизации. При соединении стыков конвейерной ленты заклепками применяется коэффициент К = 0,7.

5. При замене дефектного участка конвейерной ленты на наклонных конвейерах к трудоемкости таблицы 010616 применяется повышающий коэффициент К = 1,1.

6. При замене ленты на наклонных конвейерах к трудоемкости таблицы 010617 применяется повышающий коэффициент К = 1,1.

7. Трудоемкость таблицы 010618 на вулканизацию стыка конвейерной ленты применяется дополнительно к трудоемкости на замену конвейерной ленты, когда количество стыков превышает приведенные в таблице 010617.

8. Трудоемкость таблицы 011102 применяется при поузловом ремонте лопастных питателей, а также в качестве скидок к трудоемкости таблицы 011101.

9. В трудоемкости раздела 01 учтены работы по ремонту редукторов.

10. При изготовлении и замене решеток бункеров угля и элементов решеток применяется трудоемкость подраздела 0803 части 1 "Трудоемкости".

11. Трудоемкость позиции 0117050101 установлена на замену троллей одного пролета между опорами. При замене троллей последующих пролетов трудоемкость увеличивается на 25% за каждый пролет.

02 РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ МАЗУТНОГО ХОЗЯЙСТВА

0201 Баки мазутные приемные и расходные

020101 Ремонт бака

Вскрытие (закрытие) люков. Установка (снятие) вентилятора. Очистка, дефектация. Устранение неплотностей сварных швов, дефектов указателя уровня. Ремонт трубной системы подогрева мазута в баке с заменой дефектных участков и гидравлическим испытанием.

Средний разряд работ - 3,6

| № позиции | Емкость бака, м3 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02010101 | до 25 | 14,9 |
| 02010102 | свыше 25 до 50 | 20,8 |
| 02010103 | свыше 50 до 100 | 28,0 |
| 02010104 | свыше 100 до 250 | 41,7 |
| 02010105 | свыше 250 до 600 | 61,7 |
| 02010106 | свыше 600 до 1000 | 83,4 |
| 02010107 | свыше 1000 до 2000 | 103,9 |
| 02010108 | свыше 2000 до 5000 | 156,7 |
| 02010109 | свыше 5000 до 10000 | 211,8 |
| 02010110 | свыше 10000 до 15000 | 253,2 |
| 02010111 | свыше 15000 до 20000 | 300,8 |

0202 Подогреватели мазута вертикальные

020201 Ремонт подогревателя с выводом трубной системы и заменой дефектных трубок

Отсоединение (присоединение) трубопроводов. Разборка с выводом трубной системы, очистка, дефектация. Замена дефектных трубок и прокладок с их изготовлением. Сборка. Гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Поверхность нагрева, м | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020101 | до 15 | 20,7 |
| 02020102 | свыше 15 до 30 | 28,5 |
| 02020103 | свыше 30 до 60 | 41,9 |

020202 Ремонт подогревателя с заменой трубной системы

Отсоединение (присоединение) трубопроводов. Разборка, очистка, дефектация. Замена трубной системы и прокладок с их изготовлением. Сборка. Гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Поверхность нагрева, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020201 | до 15 | 15,7 |
| 02020202 | свыше 15 до 30 | 18,6 |
| 02020203 | свыше 30 до 60 | 21,8 |

020203 Ремонт подогревателя без вывода трубной системы

Отсоединение (присоединение) трубопроводов. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов фланцевых поверхностей. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка. Гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Поверхность нагрева, м | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02020301 | до 15 | 13,4 |
| 02020302 | свыше 15 до 30 | 15,4 |
| 02020303 | свыше 30 до 60 | 18,3 |

0203 Подогреватели мазута горизонтальные

020301 Ремонт подогревателя с выводом трубной системы и заменой дефектных трубок

Отсоединение (присоединение) трубопроводов. Разборка с выводом трубной системы, очистка, дефектация. Замена дефектных трубок и прокладок с их изготовлением. Сборка. Гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Поверхность нагрева, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02030101 | до 30 | 32,6 |
| 02030102 | свыше 30 до 100 | 54,2 |
| 02030103 | свыше 100 до 200 | 98,4 |
| 02030104 | свыше 200 до 400 | 151,1 |

020302 Ремонт подогревателя с заменой трубной системы

Отсоединение (присоединение) трубопроводов. Разборка, очистка, дефектация. Замена трубной системы и прокладок с их изготовлением. Сборка. Гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 3,8

| № позиции | Поверхность нагрева, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02030201 | до 30 | 23,0 |
| 02030202 | свыше 30 до 100 | 31,2 |
| 02030203 | свыше 100 до 200 | 44,5 |
| 02030204 | свыше 200 до 400 | 63,2 |

020303 Ремонт подогревателя без вывода трубной системы

Отсоединение (присоединение) трубопроводов. Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов фланцевых поверхностей. Замена прокладок с их изготовлением. Сборка. Гидравлическое испытание.

Средний разряд работ - 3,3

| № позиции | Поверхность нагрева, м2 | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02030301 | до 30 | 29,3 |
| 02030302 | свыше 30 до 100 | 39,6 |
| 02030303 | свыше 100 до 200 | 56,7 |
| 02030304 | свыше 200 до 400 | 80,4 |

0204 Фильтры мазутные

020401 Ремонт фильтра тонкой очистки мазута

Отсоединение мазутопроводов. Снятие защитных кожухов, верхней крышки фильтра. Выемка внутреннего цилиндра с сеткой. Очистка, дефектация. Замена изношенных деталей и прокладок с их изготовлением. Сборка. Опрессовка.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Производительность фильтра, т/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02040101 | до 10 | 5,2 |
| 02040102 | свыше 10 до 30 | 6,6 |
| 02040103 | свыше 30 до 60 | 8,1 |
| 02040104 | свыше 60 до 120 | 9,7 |
| 02040105 | свыше 120 до 240 | 11,4 |

020402 Замена сетки внутреннего цилиндра

Средний разряд работ - 3,0

| № позиции | Производительность фильтра, т/ч | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01 |
| 02040201 | до 10 | 3,8 |
| 02040202 | свыше 10 до 30 | 4,8 |
| 02040203 | свыше 30 до 60 | 5,9 |
| 02040204 | свыше 60 до 120 | 7,2 |
| 02040205 | свыше 120 до 240 | 8,6 |

0205 Эстакады железнодорожные сливные

020501 Ремонт поворотного разогревающего устройства

Разборка. Очистка, дефектация. Устранение дефектов уплотнительных поверхностей сальниковых уплотнений. Сборка.

Средний разряд работ – 3,2

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 02050101 | 17,8 |

020502 Замена дефектного участка труб подогрева сливных лотков

Средний разряд работ - 4,0

| № позиции | Длина участка, м | Трудоемкость в чел.-ч на штуку при диаметре трубы, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 42 | свыше 42 |
|  |  | 01 | 02 |
| 02050201 | до 5 | 2,9 | 3,2 |
| 02050202 | свыше 5 до 10 | 3,4 | 3,9 |
| 02050203 | свыше 10 до 15 | 4,0 | 4,5 |

0206 Устройства очистки сточных вод

020601 Ремонт нефтеловушек

I группа сложности ремонта

Промывка транспортера. Осмотр, дефектация. Замена брусьев (100%). Регулировка, опробование.

II группа сложности ремонта

Промывка транспортера. Осмотр, дефектация. Замена брусьев (до 50%). Регулировка, опробование.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку по группам сложности ремонта |
| --- | --- |
|  | I | II |
|  | 01 | 02 |
| 02060101 | 273,6 | 143,4 |

020602 Ремонт пеногона флотатора

Разборка, очистка, дефектация. Устранение дефектов. Сборка.

Средний разряд работ - 3,2

| № позиции | Трудоемкость в чел.-ч на штуку |
| --- | --- |
|  | 01 |
| 02060201 | 98,4 |

Примечания к разделу 02:

1. При ремонте горизонтальных подогревателей типа "Башкирия" к трудоемкости позиций 0203010201, 0203020201, 0203030201 применяется коэффициент К = 1,5.

2. При ремонте фильтров грубой очистки мазута к трудоемкости позиций 0204010101(0204020501 применяется коэффициент К = 0,7.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

01 Ремонт оборудования топливоподачи

0101 Вагоноопрокидыватели

0102 Грохоты

0103 Дробилки двухвалковые зубчатые

0104 Дробилки двухроторные дискозубчатые

0105 Дробилки однороторные молотковые

0106 Конвейеры и питатели ленточные

0107 Машины для разделки проб типа МПЛ-150

0108 Машины дробильно-фрезерные

0109 Машины торфоразгрузочные для вагонов узкой колеи

0110 Перегружатели траншейные многоковшовые

0111 Питатели лопастные

0112 Питатели лотковые качающиеся

0113 Редукторы

0114 Установка для отбора проб АО2-ВТИ

0115 Установки скреперные

0116 Щепоуловители

0117 Электротолкатели вагонов

02 Ремонт оборудования мазутного хозяйства

0201 Баки мазутные приемные и расходные

0202 Подогреватели мазута вертикальные

0203 Подогреватели мазута горизонтальные

0204 Фильтры мазутные

0205 Эстакады железнодорожные сливные

0206 Устройства очистки сточных вод